Додаток 3

до Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки

Класифікація С(Е)

- С(Е) ЯПУ за впливом на безпеку поділяються на:

С(Е), важливі для безпеки;

С(Е), що не впливають на безпеку.

- За впливом С(Е) на безпеку ЯПУ встановлюються чотири класи безпеки:

Клас безпеки 1. До нього належать С(Е), відмови яких є вихідними подіями запроектних аварій, що призводять до опромінення персоналу та/або населення, викиду радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище понад установлені для проектних аварій межі.

Клас безпеки 2. До нього належать С(Е), відмови яких є вихідними подіями, що призводять до проектних аварій.

Клас безпеки 3. До нього належать:

С(Е), важливі для безпеки, що не ввійшли в класи 1 і 2;

С(Е), що містять токсичні речовини, надходження яких у приміщення або в навколишнє природне середовище при відмовах може перевищити рівні, встановлені відповідно до нормативних документів;

елементи, що виконують функції радіаційного захисту персоналу.

Клас безпеки 4. До нього належать С(Е) нормальної експлуатації, що не впливають на безпеку та не ввійшли у класи 1, 2, 3.

До С(Е), що належать до класу безпеки 4, встановлені загальнопромислові вимоги, крім випадків, коли обґрунтовано, що на ці елементи необхідно поширити вимоги норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.

- С(Е) безпеки за характером функцій безпеки, що ними виконуються, поділяються на:

захисні;

локалізуючі;

забезпечувальні;

керівні.

- Приналежність елементів ЯПУ до класів безпеки встановлюється в проекті.

- Приналежність С(Е) до класів безпеки 1, 2 та 3 і поширення на них норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки повинні зазначатися в документації на проектування, виготовлення, поставку та монтаж.

- Класифікація КСЕ за сейсмостійкістю визначається на підставі положень «Норм проектування сейсмостійких атомних станцій» (ПН АЭ Г-5-006-87) із урахуванням особливостей ЯПУ та вимог ДБН В.1.1-12:2006 «Будівництво в сейсмічних районах України.