ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету ядерного регулювання України від “___”__________ 2010 р. N___

Порядок звільнення радіоактивних матеріалів

від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності

І. Загальні положення

  - Цей Порядок поширюється на радіоактивні матеріали у рамках планування та здійснення практичної діяльності.

  - Цей Порядок в частині звільнення від регулюючого контролю шляхом припинення регулюючого контролю поширюється на радіоактивні матеріали:

- тверді радіоактивні матеріали, які утворюються: при експлуатації та знятті з експлуатації установок ядерного паливного циклу; при поводженні з техногенно-підсиленими джерелами іонізуючого випромінювання природного походження, які згідно з “Основними санітарними правилами забезпечення радіаційної безпеки України” визначені як такі, що вимагають регулюючого контролю; в ситуаціях втручання, пов‘язаних із проведенням заходів з реабілітації територій, забруднених внаслідок радіаційно-ядерних аварій.

- тверді радіоактивні відходи, які утворюються при виробництві та використанні радіоактивних матеріалів у медичних, сільськогосподарських, промислових, науково-дослідницьких установах і організаціях, а також при завершенні діяльності з радіоактивними матеріалами цих установ та організаціях.

  - Цей Порядок не поширюється на радіоактивні матеріали у формі:

- харчових продуктів, питної води, тваринних кормів, будь-якої речовини, що може використовуватися у харчових продуктах або кормах, а також до ґрунтів для вирощування сільськогосподарської продукції;

- джерел іонізуючого випромінювання, пов‘язаних з вмістом радіонуклідів природного походження в: організмі людини; тканинах тварин; рослинності; будь-яких об'єктах природного навколишнього середовища;

- газоаерозольних викидів та рідких скидів при здійсненні практичної діяльності;

- будівельних матеріалів; виробах з фаянсу, скла та глини; мінеральних добривах, барвниках та глазурі, що містять радіонукліди природного походження;

- радіоактивних матеріалів при їх перевезенні ).

Цей Порядок не поширюється на звільнення від регулюючого контролю майданчиків та споруд медичних, промислових, дослідницьких установок та установок ядерно-паливного циклу.

  - Звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю здійснюється у двох формах: звільнення шляхом вилучення з регулюючого контролю та звільнення шляхом припинення регулюючого контролю.

  - Звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю може бути повним і обмеженим.

  - Звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю здійснюється Державним комітетом ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання) за погодженням з органами санітарно-епідеміологічного нагляду.

  - У цьому Порядку вживаються терміни:

Радіоактивні матеріали це будь-які матеріали, включаючи радіоактивні відходи, що містять радіонукліди, в яких питома активність або сумарна активність на робочому місці перевищує межі,  встановлені нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, а саме величини мінімально значимої активності, наведені у Додатку 13 до пункту 12.1.2. “Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України” та у радіаційно – гігієнічному регламенті щодо рівнів звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів шляхом припинення регулюючого контролю.

Звільнення шляхом вилучення з регулюючого контролю це рішення про відсутність необхідності регулюючого контролю, яке приймається на підставі державної експертизи  ядерної та радіаційної безпеки проекту джерел іонізуючого випромінювання на етапі планування практичної діяльності.

Звільнення шляхом припинення регулюючого контролю  це рішення про звільнення від вже діючого регулюючого контролю, тобто його припинення.

# Повне звільнення  це звільнення без подальшого розгляду органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки радіоактивних матеріалів у рамках практичної діяльності від вимог норм, правил та стандартів ядерної та радіаційної безпеки без будь-яких обмежень або подальшого контролю з боку органу державного  регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Обмежене звільнення це звільнення органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки радіоактивних матеріалів у рамках практичної діяльності від певних видів регулюючого контролю.

Регулюючий контроль це контроль  в рамках практичної діяльності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, основою якого є нормування, впровадження дозвільної діяльності та нагляд.

Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” та Нормах радіаційної безпеки України, затверджених наказом МОЗ України від 14.07.1997 № 208 і введених у дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62,  Основних санітарних правилах забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2005 № 54 і зареєстрованих у Мін’юсті України  20.05.2005 за № 552/10832.

##### Загальні вимоги  звільнення радіоактивних матеріалів шляхом вилучення з регулюючого контролю

# 2.1. Радіоактивний матеріал підлягає повному звільненню від регулюючого контролю  при умові, що одночасно задовольняються такі критерії:

а) очікувана річна ефективна доза для будь-якої особи при всіх прогнозованих ситуаціях, ймовірність реалізації яких більша 1·10-2 рік-1, не перевищує 0,01 мЗв·рік-1;

б) очікувана річна ефективна доза для будь-якої особи при малоймовірних сценаріях, ймовірність реалізації яких менша 1·10-2 рік-1, не перевищує  1 мЗв·рік-1, а доза внаслідок забруднення шкіри – 50 мЗв·рік-1;

в) колективна річна ефективна доза в результаті  звільнення радіоактивного матеріалу не перевищує 1 люд-Зв, або, доведено, що звільнення є найкращим рішенням з точки зору оптимізації протирадіаційного захисту.

# Радіоактивний матеріал повністю звільняється від регулюючого контролю, якщо у складі його присутні тільки радіонукліди природного походження, при одночасному виконанні умов:

# питомі активності кожного з членів ланцюгів розпаду U238, U235 та Th232 не перевищує 1 Бк/г,

# питома активність К40 не перевищує 10 Бк/г ).

# 2.3. Радіоактивний матеріал, який містить суміш радіонуклідів природного походження, повністю звільняється від регулюючого контролю за умов, що питома активність кожного радіонукліда не перевищує відповідне значення, наведене у п.2.2.

# 2.4. Для радіоактивного матеріалу, який містить суміш радіонуклідів штучного походження, застосовується правило сум:

де Ci - питома активність (в Бк/г) i-го радіонукліда штучного походження в матеріалі або на робочому місці, – рівень звільнення i-го радіонукліда за рівнем питомої активності (Бк/г).

Значення рівнів звільнення та вимоги щодо звільнення наведені для звільнення шляхом вилучення у  розділі 3 цього Порядку, для звільнення шляхом припинення у розділі 4 цього Порядку.

# 2.5. Радіоактивний матеріал, у складі якого містяться радіонукліди природного і штучного походження, повністю звільняється від регулюючого контролю, якщо  одночасно виконуються вимоги пункту 2.3 та розділу 3  цього Порядку для звільнення шляхом вилучення або пункту 2.3 та розділу 4 цього Порядку для звільнення шляхом припинення.

# Забороняється здійснювати навмисне розбавлення радіоактивних матеріалів нерадіоактивними наповнювачами з метою досягнення рівнів звільнення.

##### Вимоги  звільнення радіоактивних матеріалів шляхом вилучення з регулюючого контролю

# 3.1. Повне звільнення шляхом вилучення застосовується, коли відповідно до проекту джерела іонізуючого випромінювання згідно з яким планується використання радіоактивних матеріалів, одночасно передбачено:

      - що на робочому місці (робочому майданчику) має бути помірна масова кількість (менш ніж 1000 кг);

      - сумарна радіоактивність цього матеріалу не перевищує величини мінімально значущої активності, наведеній у Додатку 13 до пункту 12.1.2 “Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України”, якщо ця радіоактивність обумовлена тільки одним радіонуклідом;

      - максимальна радіоактивність суміші радіонуклідів, які присутні у радіоактивному матеріалі на робочому місці, не перевищувати значення 1 кБк, розрахованого за формулою, наведеною у пункті 12.1.4 “Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України”.

# 3.2. Радіоактивні матеріали у великих масових кількостях (масою понад 1000 кг) повністю звільняються від регулюючого контролю шляхом вилучення, коли відповідно до проекту джерела іонізуючого випромінювання, згідно з яким планується використання радіоактивних матеріалів,  питома активність не перевищує значень, наведених у радіаційно – гігієнічному регламенті щодо рівнів звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів шляхом припинення регулюючого контролю. Для радіоактивного матеріалу, який містить суміш радіонуклідів штучного походження, використовується правило сум відповідно до пункту 2.4 цього Порядку, де   - значення, наведені у радіаційно – гігієнічному регламенті щодо рівнів звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів шляхом припинення регулюючого контролю.

# 3.3. Джерела іонізуючого випромінювання – радіоактивні матеріали  обмежено звільняються від регулюючого контролю шляхом вилучення, а саме звільняються від ліцензування у порядку, визначеному у Законі України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

##### Вимоги  звільнення радіоактивних матеріалів шляхом припинення регулюючого контролю

# 4.1. Незалежно від масової кількості тих радіоактивних матеріалів, що перебувають під регулюючим контролем, звільнення їх від такого контролю шляхом припинення здійснюється, якщо питома активність матеріалу, що звільняється, не перевищує значень, наведених у радіаційно – гігієнічному регламенті щодо рівнів звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів шляхом припинення регулюючого контролю.

# 4.2. Для радіоактивного матеріалу, який містить суміш радіонуклідів штучного походження використовується правило сум , Для радіоактивного матеріалу, який містить суміш радіонуклідів штучного походження, використовується правило сум відповідно до пункту 2.4 цього Порядку, де   - значення, наведені у радіаційно – гігієнічному регламенті щодо рівнів звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів шляхом припинення регулюючого контролю.

# 4.3. При визначенні питомої активності радіоактивного матеріалу, що звільняється від регулюючого контролю шляхом припинення, усереднення проводиться по об’єму окремої партії радіоактивного матеріалу масою не більш ніж 1000 кг. При цьому має забезпечуватися такий ступінь однорідності розподілу радіонуклідів у цій партії, щоб питома активність у будь-якому фрагменті об’ємом 200 л не перевищувала трьох рівнів звільнення.

# 4.4. У випадку, якщо за результатами лабораторних досліджень на репрезентативних зразках доведено, що максимальна питома активність не менш, ніж у десять разів нижча за рівень звільнення, усереднення проводиться для партії радіоактивного матеріалу, маса якої досягає  3000 кг.

# 4.5. Звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю шляхом припинення може здійснюватись на будь-якому технологічному етапі діяльності: безпосередньо після утворення радіоактивного матеріалу; після витримки з метою зменшення активності; до або після дезактивації; на інших стадіях технологічного циклу.

# 4.6. В разі, якщо питомі активності радіонуклідів перевищують питомі активності матеріалу, наведені у радіаційно – гігієнічному регламенті щодо рівнів звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів шляхом припинення регулюючого контролю. Але не більше ніж в 10 разів, радіоактивний матеріал може бути обмежено звільнений за умови доведення оптимізації радіаційного захисту внаслідок звільнення.

4.7. З метою обґрунтування відповідності вимогам звільнення від регулюючого контролю шляхом припинення. Встановленими цим Порядком суб’єкт діяльності, за погодженням з Держатомрегулюванням та органами санітарно-епідеміологічного нагляду, може встановити похідні від зазначених у цьому Порядку рівні звільнення. Похідні рівні звільнення (рівні поверхневого радіоактивного забруднення, рівні потужності дози зовнішнього випромінювання, тощо) визначаються для конкретних матеріалів та конкретних умов. При обґрунтуванні застосування таких похідних рівнів має бути доведено, що при всіх умовах не будуть перевищені значення відповідних рівнів звільнення, встановлені цим Порядком.

# 4.8. Радіоактивний матеріал з поверхневим забрудненням, яке знімається, звільненню шляхом припинення не підлягає.

# 5. Процедура  звільнення радіоактивних  матеріалів від регулюючого контролю

# 5.1. Суб‘єкт діяльності має продемонструвати та обґрунтувати відповідність радіоактивного матеріалу, що звільняється, цьому Порядку:

# 5.1.1.  При звільненні з використанням вимог пункту 2.1 цього Порядку, обґрунтування мають розроблятися відповідно до методики, яка затверджена Міністерством охорони здоров’я.

5.1.2. При звільненні від регулюючого контролю шляхом припинення шляхом розрахунків та прямих вимірювань та проведенням лабораторних досліджень на репрезентативних зразках) .

5.2. Відповідальність за обґрунтування можливості  звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю покладається на  заявника.

5.3. Рішення про звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю шляхом вилучення приймається Держатомрегулюванням на основі висновків державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки проекту ДІВ за погодженням з органами санітарно-епідеміологічного нагляду.

5.4. Для отримання рішення про звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю шляхом припинення заявник подає до Держатомрегулювання заяву та матеріали обґрунтування безпеки запропонованого рішення. У заяві  зазначаються відомості про: заявника (найменування, код ЄДРПУ, юридична адреса, місце фактичного знаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника); походження  радіоактивних матеріалів; їх форму, основні  фізичні, хімічні і радіаційні характеристики; критерії, за якими планується звільнення від регулюючого контролю; кількість радіоактивних матеріалів, які підпадають під звільнення  від регулюючого контролю (сумарна активність, вага та об’єм); при обмеженому звільненні  - юридичну або фізичну особу, яка планує використовувати матеріали в іншій практичній діяльності після звільнення.

5.5. Матеріали  обґрунтування безпеки щодо звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю шляхом припинення  мають містити інформацію про:

- спосіб утворення та  характеристики  радіоактивних матеріалів;

- результати вимірювання та розрахунків, що підтверджують відповідність радіаційних характеристик матеріалів відповідним рівням звільнення;

- методики відбору проб та проведених  вимірювань  із зазначенням відомостей про їх затвердження/атестацію/апробацію;

- контрольно-вимірювальні прилади, що застосовуються для визначення активності, із зазначенням відомостей про їх атестацію, повірку та акредитацію лабораторій на проведення таких вимірювань;

- способів подальшого поводження зі звільненими радіоактивними матеріалами (обґрунтовані варіанти подальшого безпечного поводження із зазначенням технологічних, технічних,  матеріальних умов та галузей використання: вторинне використання безпосередньо заявником, або іншою юридичною чи фізичною  особою з  передачею прав власності).

До матеріалів обґрунтування додаються:

- копії діючих дозвільних документів щодо діяльності у сфері використання ядерної енергії;

- програма  забезпечення якості або витяги з неї, які характеризують заходи і методи, що забезпечують впевненість у тому, що віднесення  радіоактивних матеріалів до таких, що можуть бути звільнені від регулюючого контролю, та подальше поводження з ними,  здійснюватиметься  із дотриманням чинних норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та відповідно до встановлених умов;

- методика, яка затверджена Міністерством охорони здоров’я, при звільненні з використанням вимог пункту 2.1 цього Порядку.

5.6. До початку звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю шляхом припинення Держатомрегулювання погоджує методику вимірювань, які будуть застосовуватися в процесі звільнення певного типу матеріалу. Методика має бути узгодженою з Держспоживстандартом України та органами санітарно-епідеміологічного нагляду. Вимірювання проводяться тільки атестованим у встановленому порядку лабораторіями. Про готовність до звільнення окремої партії матеріалу заявник повідомляє про це Держатомрегулювання. Держатомрегулювання або уповноважені експертні організації можуть проводити інспекційні перевірки та, за необхідністю, проводити незалежні лабораторні дослідження на зразках радіоактивного матеріалу, який планується звільнити від контролю.

5.7. Рішення про звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю шляхом припинення надається на підставі:

- позитивних висновків державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки заяви та матеріалів обґрунтування;

- позитивних висновків санітарно-гігієнічної експертизи, яка виконується  згідно з Тимчасовим порядком проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, затвердженим наказом МОЗ України від 09.10.2000 № 247 та зареєстрованим у Мін’юсті України 10.01.2001 № 4/5195;

- результатів інспекційного обстеження,   у разі необхідності.

5.8. Термін розгляду заяви та  документів на звільнення від регулюючого контролю шляхом припинення не повинен перевищувати 30 робочих днів з дня отримання Держатомрегулювання повного комплекту документів включно з часом на проведення інспекційної перевірки. Про необхідність та дату проведення інспекційного обстеження заявникові повідомляється не пізніше 5 робочих днів з дати надання заяви. У разі необхідності перевірки застосованих  методик термін розгляду може бути продовжений  до 90 робочих днів, включно з часом на проведення інспекційної перевірки. Надання висновків санітарно-гігієнічної експертизи допускається не пізніше ніж за 3 дні до дати прийняття рішення.

5.9. За результатами розгляду заяви та матеріалів обґрунтування безпеки  Держатомрегулювання приймається рішення, в якому зазначаються:

- характеристики, які ідентифікують матеріали, що звільняються від регулюючого контролю (вид, джерела походження, основні характеристики  тощо);

- маркувальний знаку для даної партії звільнених  матеріалів або інший засіб, що дозволяє відслідковувати матеріал;

- спосіб подальшого поводження зі звільненими радіоактивними матеріалами;

- при обмеженому звільненні - умови звільнення відповідно до вимог пункту  5.10 цього Порядку та періодичність перевірок відповідно до вимог пункту 5.11 цього Порядку;

- дата звільнення.

або листа з обґрунтуванням відмови у звільненні.

5.10. При обмеженому звільненні від регулюючого контролю шляхом припинення Держатомрегулювання з врахуванням висновків експертиз, зазначених  у пункті 5.7 цього Порядку  визначає певні заходи регулюючого контролю:

- вимоги до суб‘єкта діяльності (необхідності сповіщення, реєстрації або ліцензування);

-  перелік тих вимог норм, правил та стандартів безпеки, від виконання яких суб‘єкт діяльності звільняється;

- положення законодавства, вимоги щодо виконання яких зберігаються.

5.11. При обмеженому звільненні Держатомрегулювання з періодичністю, зазначеною у рішенні, але не рідше одного разу на 3 роки,  здійснює перевірку виконання зазначених умов звільнення.

# Footnotes

)  Порядок не розповсюджуються на звільнення джерел іонізуючого випромінювання –  пристроїв для генерування іонізуючого випромінювання.

) Рівні звільнення при перевезенні радіоактивних матеріалів визначаються Правилами ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006)

3) При встановленні значень питомої активності цих радіонуклідів не враховувалась можливість використання таких матеріалів у будівництві

) До способів обґрунтування відповідності відносять:

- гама-спектрометричний та радіохімічний аналіз;

- радіологічне обстеження для отримання загальних відомостей про рівень радіоактивного забруднення матеріалу, радіонуклідний спектр та потужність дози;

- сортування радіоактивного матеріалу за групами відповідно до джерела походження та однорідності матеріалу;

- оцінки  спектрального складу  радіоактивного забруднення (перелік радіонуклідів та процентне співвідношення між ними);

-  перерахунку результатів вимірювань у радіонуклідний спектр та оцінки невизначеностей;

- програми калібрування устаткування, що використовується в процесі вимірювань для звільнення.