###### ЗАТВЕРДЖЕНО

###### Наказ Державного комітету

###### ядерного регулювання України

№

|  | Зареєстровано в Міністерстві юстиції України |
| --- | --- |
| вимоги до проведення МОДЕРНІЗАЦІЇ систем (елементів), важливих для безпеки енергоблоків АЕС і дослідницьких ядерних реакторів та порядок ОБҐРУНТУВАННЯ безпеки при проведенні модернізації |

# Загальні положення

## Вимоги до проведення модернізації систем (елементів), важливих для безпеки енергоблоків АЕС і дослідницьких ядерних реакторів та порядок обґрунтування безпеки при проведенні модернізації розроблений на основі Законів України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1830, з урахуванням:

- “Загальних положень забезпечення безпеки атомних станцій” НП 306.2.141-2008 затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19.11.2007 р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 25 січня 2008 року за № 56/14747;

- “Общих положений обеспечения безопасности исследовательских реакторов при проектировании, сооружении и эксплуатации, (ОПБ ИР) 1988”;

- досвіду проведення модернізацій на енергоблоках АЕС та дослідницьких ядерних реакторах в Україні;

- світового досвіду, викладеного в керівництвах з безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії No.NS-G-2.3 “Модифікації на атомних станціях”, No.NS-G-1.2 “Розгляди і оцінки, які виконуються регулюючим органом для ядерних установок”.

## Цей документ визначає:

- вимоги до проведення модернізацій систем (елементів), важливих для безпеки енергоблоків АЕС і дослідницьких ядерних реакторів (далі - модернізацій), які здійснюються експлуатуючою організацією (ЕО) на етапах життєвого циклу “будівництво”, “введення в експлуатацію” та “експлуатація”;

- порядок обґрунтування безпеки при впровадженні модернізацій;

- перелік і зміст документів, які обґрунтовують безпеку проведення модернізації;

- перелік документів, які мають надаватися ЕО для узгодження з Держатомрегулюванням при впроваджені модернізацій;

## Вимоги даного документу поширюються на системи і елементи, межі та умови їх експлуатації, передбачені в проектній документації енергоблоків АЕС і дослідницьких ядерних реакторів, затверджених в установленому порядку.

## Вимоги даного документу є обов’язковим до виконання усіма юридичними і фізичними особами, які здійснюють діяльність, пов’язану з проведенням модернізації систем (елементів), важливих для безпеки енергоблоків АЕС і дослідницьких ядерних реакторів.

## Вимоги даного документу не розповсюджуються на зміни проектної документації систем (елементів) енергоблоків АЕС і дослідницьких ядерних реакторів, які пов’язані з остаточною зупинкою та виведенням з експлуатації, заміну елемента на еквівалентний елемент, яка здійснюється під час запланованих ремонтних робіт.

# Основні терміни, визначення та скорочення

У вимогах до проведення модернізації вжиті такі скорочення:

АЕС – атомна електростанція;

ЕО – експлуатуюча організація;

СВБ – системи, важливі для безпеки;

ПТК – програмно-технічний комплекс.

У цьому документі терміни та визначення вживаються в такому значенні:

## Верифікація програмного забезпечення, алгоритмів –перевірка узгодженості результатів, отриманих на кожній стадії розробки програмного забезпечення, алгоритмів з вимогами, установленими на попередніх стадіях.

## Валідація програмно-технічного комплексу – діяльність, яка полягає в об’єктивному доказі відповідності якості або характеристик ПТК вимогам, установленим в технічній документації на ПТК (технічних умовах, технічному завданні тощо).

## Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки - комплекс організаційної, науково-технічної та експертно-аналітичної діяльності, яка проводиться Держатомрегулюванням з метою незалежної оцінки рівня безпеки в сфері використання ядерної енергії з урахуванням всіх факторів, що спричиняють небезпеку для здоров’я людини та довкілля.

## Еквівалентний елемент – елемент, який має однакові технічні характеристики, що й елемент, який застосований в проекті енергоблоків АЕС і дослідницьких ядерних реакторів.

## Конфігурація – стан відповідності функціональних та фізичних характеристик систем (елементів), які визначені в проектно-конструкторській та експлуатаційній документації, з реально впровадженими.

## Модернізація – комплекс робіт щодо зміни затвердженого в установленому порядку проектної документації систем (елементів), важливих для безпеки енергоблоків АЕС і дослідницьких ядерних реакторів, удосконалення існуючих систем (елементів), програмного забезпечення, експлуатаційних процедур тощо, що проводиться на етапах життєвого циклу “будівництво”, “введення в експлуатацію”, “експлуатація”.

## Об’єкт модернізації – об’єкт (система чи елемент), який передбачається модернізувати, або такий, що знаходиться в стані модернізації, до введення його в промислову експлуатацію.

## Оцінка безпеки модернізації - оцінка рівня безпеки проведення модернізації з урахуванням всіх факторів, що спричиняють небезпеку для здоров’я людини та довкілля.

## “Пілотна” модернізація - модернізація, яка проводиться ЕО вперше і досвід, отриманий при впровадженні якої може бути розповсюджений при модернізації подібних систем (елементів) на інших енергоблоках АЕС, дослідницьких ядерних реакторах.

## Проектна документація - затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються будівельні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

## Управління конфігурацією – процес визначення та розробки документації для забезпечення того, щоб будь-які зміни (включаючи комп'ютерні системи, програмне та розрахунково-аналітичне забезпечення) були ретельно розроблені, перевірені, затверджені, зареєстровані, впроваджені та внесені в документацію.

## Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених у статтях 1 Законів України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” та розділі 2 “Загальних положень забезпечення безпеки атомних станцій” НП 306.2.141-2008 затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19.11.2007 р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 25 січня 2008 року за № 56/14747.

# Організація та управління процесом модернізації

## ЕО визначає необхідність проведення модернізації за власною ініціативою на підставі аналізу експлуатаційного досвіду (національного або міжнародного), результатів аналізу та переоцінки безпеки, аналізів експлуатаційної надійності СВБ, на виконання вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки або регулюючих вимог Держатомрегулювання.

## Модернізації проводяться з метою підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС, дослідницьких ядерних реакторів та надійності систем, усунення відступів від чинних норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, відмов, виявлених під час експлуатації систем (елементів) енергоблоків АЕС, дослідницьких ядерних реакторів, збільшення коефіцієнта використання встановленої потужності, поліпшення ремонтопридатності систем, зниження дозових навантажень на персонал, зниження витрат на технічне обслуговування, зменшення імовірності помилок персоналу, продовження терміну експлуатації окремих систем (елементів) енергоблоків АЕС і дослідницьких ядерних реакторів тощо.

## Технічні та організаційні рішення, що приймаються при здійсненні модернізації, мають відповідати вимогам чинних нормативно-правових документів з ядерної та радіаційної безпеки та галузевих нормативних документів.

## До модернізації систем (елементів), важливих для безпеки енергоблоків АЕС і дослідницьких ядерних реакторів відносяться:

- зміни проектної документації систем (елементів) або їх характеристик, технологічних алгоритмів, програмного забезпечення;

- зміни меж і умов безпечної експлуатації систем (елементів), які встановлені проектною документацією та технологічним регламентом безпечної експлуатації;

- комбінації вищезазначених змін.

## Модернізації, пов’язані зі змінами проектної документації систем (елементів) або їх характеристик, технологічних алгоритмів, програмного забезпечення поділяються на 3 види:

Вид 1. До нього відносяться:

1. Модернізації систем (елементів) енергоблоків АЕС, дослідницьких ядерних реакторів класу безпеки 1.

2. Модернізації систем (елементів), які призводять до зміни експлуатаційних меж, умов та меж безпечної експлуатації систем (елементів).

3. Модернізації систем (елементів) енергоблоків АЕС класу безпеки 2, які включають:

- зміни проектних рішень, які стосуються технологічних схем, принципів керування системами (елементами) та їх електропостачання;

- зміни захистів та блокувань;

- заміну систем (елементів) новими технічними засобами, які мають характеристики, відмінні від характеристик існуючих систем (елементів);

- модернізації систем (елементів), схем керуючих систем безпеки, які пов’язані зі змінами їх конфігурації (структури) і/або програмного забезпечення;

4. Модернізації систем (елементів), пов’язані з ліквідацією відступів від чинних нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки або з впровадженням компенсуючих заходів.

5. Модернізації, які впливають на зміни контрольних рівнів радіоактивних викидів і скидів.

Вид 2. До нього відносяться:

1. Модернізації систем (елементів) енергоблоків АЕС, дослідницьких ядерних реакторів класів безпеки 2, 3, які включають:

- модернізації систем (елементів) класу безпеки 2, які не віднесені до виду 1;

- модернізації систем (елементів) класу безпеки 3, які стосуються збереження, транспортування радіоактивних матеріалів, заміни систем (елементів) класу безпеки 3 новими технічними засобами, які мають характеристики, відмінні від характеристик існуючих систем (елементів).

2. Зміни основних або зварювальних матеріалів, способів зварювання на інші, які не наведені в чинних нормативних документах з безпеки.

Вид 3. До нього відносяться:

1. Модернізації систем (елементів) енергоблоків АЕС і дослідницьких ядерних реакторів, які належать до класу безпеки 3 і не віднесені до попередніх видів модернізацій (наприклад, модернізація обладнання і трубопроводів групи С згідно “Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок” ПНАЕ Г-7-008-89 тощо).

2. Модернізації систем (елементів) енергоблоків АЕС і дослідницьких ядерних реакторів, які належать до класу безпеки 4.

## Оцінка впливу модернізацій на безпеку АЕС проводиться ЕО.

Для модернізацій, пов’язаних зі змінами проектної документації систем (елементів) або їх характеристик, технологічних алгоритмів, програмного забезпечення оцінка безпеки проводиться шляхом визначення:

- виду модернізації з урахуванням класифікацій систем і елементів, важливих для безпеки;

- ступеню впливу даної модернізації на суміжні системи (елементи) і безпеку енергоблоку АЕС або дослідницького ядерного реактору в цілому.

## Для модернізацій, пов’язаних зі змінами експлуатаційних документів, що підлягають узгодженню з Держатомрегулюванням відповідно до чинних норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, вид модернізацій не визначається.

## Держатомрегулювання перевіряє обґрунтованість проведеної ЕО оцінки впливу модернізації на безпеку.

## Будь-яка модернізація виду 1, 2 не може проводитися ЕО без погодження з Держатомрегулюванням. Усі зміни та доповнення, які вносяться у документи, погоджені Держатомрегулюванням, ЕО має узгодити з Держатомрегулюванням.

Проведення модернізацій виду 3 не узгоджується з Держатомрегулюванням, але ЕО повинна перед початком впровадження надати про них інформацію.

## Організація проведення модернізацій, їх забезпечення і контроль за процесом впровадження є обов’язком ЕО. ЕО несе відповідальність за безпеку енергоблоків АЕС, дослідницьких ядерних реакторів при проведенні модернізацій, за своєчасне погодження модернізацій з Держатомрегулюванням, а також, за достовірність наданої до Держатомрегулювання інформації.

## Будь-яка модернізація, яка проводиться ЕО протягом життєвого циклу енергоблоку АЕС, дослідницького ядерного реактору, не має зменшувати рівень безпеки енергоблоку АЕС, дослідницького ядерного реактору. Для обґрунтування цього ЕО оцінює безпеку енергоблоку АЕС, дослідницького ядерного реактору з урахуванням запропонованої модернізації та виникнення нових умов експлуатації.

## Впровадження систем (елементів) для модернізації повинне ґрунтуватись на інженерно-технічній практиці, перевіреній практичним досвідом експлуатації прототипів і/або відповідними дослідженнями і випробуваннями.

Випробування нових систем (елементів) проводяться впродовж усього процесу впровадження модернізації шляхом проведення:

- попередніх і приймальних випробувань на майданчику заводу-виробника;

- попередніх випробувань у складі енергоблоку АЕС або дослідницького ядерного реактору;

- випробувань під час дослідної експлуатації;

- приймальних випробувань для вирішення питання про можливість введення в промислову експлуатацію.

## Проведення модернізацій однотипних систем (елементів) виконується, як правило, поетапно: спочатку впроваджується “пілотна” модернізація на одному енергоблоці АЕС, після введення модернізованих систем (елементів) в промислову експлуатацію та отримання позитивного досвіду модернізація ЕО приймає рішення про адаптацію “пілотної” модернізації на інших енергоблоках АЕС. Порядок адаптації “пілотних” модернізацій на інших енергоблоках АЕС визначено у пунктах 4.21 – 4.27 цього документа.

Необхідність розробки “пілотних” проектів визначає ЕО для апробації технічних рішень, скорочення затрат часу і коштів на розробку документації та термінів реалізації заходів галузевих і державних програм.

## Під час проведення модернізації ЕО має використовувати:

- новітні досягнення науки і техніки;

- досвід проведення аналогічних модернізацій в Україні та інших країнах;

- сучасні методи обґрунтування безпеки із застосуванням комп’ютерних кодів, імовірнісних та детерміністичних методів аналізу безпеки з використанням кількісних і якісних показників надійності (вибір методів аналізу визначає ЕО);

- досвід та рекомендації міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ.

## ЕО має забезпечити збір, аналіз та зберігання інформації за всіма модернізаціями енергоблоків АЕС, дослідницьких ядерних реакторів. Інформація має обов’язково зберігатися до закінчення етапу життєвого циклу “зняття з експлуатації” енергоблоку АЕС, дослідницького ядерного реактору.

## ЕО має забезпечити відповідні навчання та перевірку кваліфікації персоналу, який залучений до впровадження модернізацій. Персонал, який залучений для експлуатації модернізованих систем (елементів), має бути підготовлений та перевірений до їх початку експлуатації.

# Порядок впровадження модернізацій на енергоблоках АЕС

## До початку модернізації ЕО проводить первинну оцінку безпеки, з метою оцінити вплив запланованої модернізації на безпеку та визначити вид модернізації. За результатами первинної оцінки безпеки ЕО оформляє Звіт про первинну оцінку модернізації.

Звіт про первинну оцінку модернізації підлягає експертизі з ядерної та радіаційної безпеки.

## Для модернізацій виду 1, 2 ЕО розробляє та надає на погодження до Держатомрегулювання:

- технічне рішення про проведення монтажу;

- технічне рішення про введення в дослідну (дослідно-промислову) експлуатацію;

- технічне рішення про введення в промислову експлуатацію.

## Допускається об’єднання окремих етапів модернізації для “пілотних” модернізацій виду 2 та адаптації “пілотних” модернізацій виду 1, 2 за умови обґрунтування безпеки.

## Монтаж, пусконалагоджувальні роботи, випробування, введення в дослідну та/або промислову експлуатацію модернізованих систем (елементів) мають проводитися при допустимих експлуатаційних режимах енергоблоку АЕС, які визначені технологічним регламентом безпечної експлуатації енергоблоків АЕС (враховується можливість виконання робіт під час експлуатації, ремонтів енергоблоку АЕС тощо).

## Впродовж усього процесу модернізації всі роботи мають проводитися відповідно до діючих на АЕС системи якості та управління конфігураціями ЕО з дотриманням необхідних заходів безпеки.

## Модернізації щодо змін експлуатаційної документації виконуються шляхом внесення змін до відповідних документів.

До Держатомрегулювання на погодження надаються сповіщення про зміни разом з документами, що їх обґрунтовують. Якщо ці зміни зумовлюють зміни в інших документах, які вже узгоджені Держатомрегулюванням, ЕО має надати повний комплект всіх зазначених документів зі змінами.

## ЕО має оцінити необхідність внесення змін, пов’язаних із проведенням модернізації, до експлуатаційної документації, звіту з аналізу безпеки енергоблоку АЕС, забезпечити перегляд та за необхідності внести ці зміни перед введенням систем (елементів) в експлуатацію.

## Технічне рішення на кожен етап модернізації має містити інформацію про виконані на попередньому етапі роботи, обґрунтування можливості проведення наступного етапу модернізації, умови та терміни проведення робіт.

## До кожного технічного рішення мають додаватися документи, що обґрунтовують на даному етапі відповідність запропонованої модернізації вимогам з безпеки. Перелік таких документів та вимоги до їхнього змісту наведені у пунктах 4.18 – 4.20 та в розділі 5.

## Технічні рішення затверджуються керівництвом ЕО після погодження з необхідними установами, організаціями та наглядовими органами (необхідність погодження в кожному конкретному випадку визначає ЕО) та надаються до Держатомрегулювання для погодження (при впровадженні модернізацій виду 1, 2).

## Роботи на кожному наступному етапі проведення модернізації можуть починатись тільки після узгодження відповідного технічного рішення (крім випадків, зазначених в п. 4.3 даного документу).

## Після завершення монтажу та пусконалагоджувальних робіт ЕО проводить попередні випробування модернізованих систем (елементів) у складі енергоблоку АЕС для перевірки його відповідності вимогам технічного завдання, технічних умов та нормативних документів з безпеки (необхідність виконання випробувань зазначається у відповідному технічному рішенні).

## Після завершення дослідної експлуатації ЕО проводить приймальні випробування. Програма та методика приймальних випробувань (для модернізацій виду 1, 2) мають бути погоджені з Держатомрегулюванням до їх проведення.

## До складу приймальних комісій мають бути залучені представники Держатомрегулювання (для модернізацій виду 1, 2).

## Модернізовані системи (елементи) енергоблоку АЕС вводяться в експлуатацію відповідно до встановленої на АЕС процедури тільки після узгодження з Держатомрегулюванням відповідного технічного рішення (для модернізацій виду 1, 2).

## Під час розгляду документів, наданих ЕО для узгодження проведення модернізації, Держатомрегулювання має право вимагати від ЕО додаткові документи та інформацію, які необхідні для оцінки безпеки.

Держатомрегулювання проводить державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки Технічних рішень на кожен етап модернізації та документів з обґрунтування безпеки при проведенні модернізації (для модернізацій виду 1, 2).

Звіт про первинну оцінку модернізації

## Звіт про первинну оцінку модернізації розробляється ЕО з метою визначення виду модернізації та концепції проведення модернізації.

Звіт про первинну оцінку модернізації, як правило, містить:

- інформацію про конфігурацію об’єкта модернізації;

- вид модернізації (обґрунтування виду модернізації);

- мету модернізації;

- концепцію проведення модернізації;

Технічне рішення про проведення монтажу

## Технічне рішення про проведення монтажу розробляється ЕО з метою проведення таких робіт: демонтаж (за необхідності) старих систем (елементів), монтаж нових систем (елементів), проведення пусконалагоджувальних робіт, попередніх (автономних і комплексних в складі енергоблоку АЕС) випробувань систем (елементів).

Для обґрунтування можливості виконання цих робіт ЕО направляє до Держатомрегулювання для погодження (у випадку впровадження модернізацій виду 1, 2) технічне рішення про проведення монтажу та обгрунтовуючі документи:

- технічні умови (технічне завдання) на технічні, програмно-технічні засоби для виконання модернізації, які узгоджені в установленому порядку з Держатомрегулюванням. У разі постачання систем (елементів) для модернізації закордонними виробниками, замість технічних умов можуть надаватись інші документи (технічні специфікації тощо);

- попередній звіт з обґрунтування безпеки;

- результати приймальних випробувань нових систем (елементів) на майданчику постачальника;

- програму і методику попередніх випробувань (автономних і комплексних)  нових систем (елементів) у складі енергоблоку АЕС;

- програму забезпечення якості при проведенні модернізації виду 1;

- план верифікації та звіт з верифікації програмного забезпечення (при внесенні змін до програмного забезпечення);

- результати валідації ПТК (якщо модифікується ПТК);

- матеріали верифікації алгоритмів, якщо в результаті модернізації вони були змінені.

Додатково додаються:

- аналіз надійності технічних та програмних засобів (при наявності) та системи в цілому, який враховує результати аналізу реакції системи на можливі відмови в ній (у разі проведення модернізації систем контролю та керування, електротехнічних систем);

- аналіз стійкості контурів керування і регулювання (у разі проведення модернізації керуючих систем безпеки та аварійного електропостачання).

Ці документи повинні бути представлені у вигляді додатків до попереднього звіту з обґрунтування безпеки при проведенні модернізації.

Технічне рішення про введення в дослідну експлуатацію

## Для обґрунтування можливості безпечного введення модернізованих систем (елементів) в дослідну експлуатацію на енергоблоці АЕС ЕО направляє до Держатомрегулювання для погодження технічне рішення про введення в дослідну експлуатацію та обгрунтовуючі документи:

- документи (акт, протоколи) про результати проведення монтажу і пусконалагоджувальних робіт;

- документи (акт, протоколи) про результати попередніх комплексних випробувань систем (елементів) у складі енергоблоку АЕС;

- інформацію про результати метрологічної повірки каналів вимірювань (за необхідності);

- інформацію про підготовку персоналу, залученого до експлуатації модернізованих систем (елементів);

- інформацію про внесення тимчасових змін у проектну та експлуатаційну документацію;

- програму дослідної експлуатації систем (елементів);

- програму та методику приймальних випробувань модернізованих систем (елементів) (може надаватись пізніше, але за умови погодження до початку приймальних випробувань).

Технічне рішення про введення в промислову експлуатацію

## Для обґрунтування можливості безпечної промислової експлуатації модернізованих систем (елементів) ЕО направляє до Держатомрегулювання технічне рішення про введення в промислову експлуатацію та обгрунтовуючі документи:

- звіт про результати дослідної експлуатації;

- акт та протокол приймальних випробувань;

- остаточний звіт з обґрунтування безпеки при проведенні модернізації, доопрацьований за результатами монтажу, пусконалагоджувальних робіт та дослідної експлуатації;

- інформацію про внесення змін до проектної та експлуатаційної документації за результатами дослідної експлуатації;

- інформацію про результати метрологічної атестації засобів вимірювань (за необхідності).

Порядок адаптації “пілотної” модернізації на інших енергоблоках АЕС

## Якщо за результатами “пілотної” модернізації ЕО прийняла рішення про адаптацію її на інших енергоблоках АЕС, ЕО відповідно до встановленого порядку розробляє галузеве (або станційне) рішення про впровадження результатів “пілотної” модернізації на інших енергоблоках АЕС, яке узгоджується з Держатомрегулюванням (у випадку впровадження модернізацій виду 1, 2).

## Галузеве (станційне) рішення має містити стислі результати експлуатації “пілотної” модернізації, обґрунтування можливості адаптації “пілотної” модернізації на інших енергоблоках АЕС, а також, плани-графіки її впровадження на інших енергоблоках АЕС.

## ЕО проводить порівняльний аналіз кожної наступної модернізації з метою виявлення відмінностей від “пілотної” модернізації.

Аналізуються документи “пілотної” модернізації, зокрема:

- технічні умови/технічні специфікації на технічні засоби для модернізації;

- звіт обґрунтування безпеки при проведенні модернізації;

- проектна та експлуатаційна документація;

- програма забезпечення якості (для модернізацій виду 1);

- документи з верифікації (при модернізації із використанням програмного забезпечення);

- програми випробувань на майданчику постачальника та на енергоблоці АЕС;

- матеріали з підготовки персоналу тощо.

## Результати аналізу у вигляді змін та доповнень до документів, приведених в п. 4.23 є обгрунтовуючими документами до відповідного технічного рішення.

## Для кожної наступної модернізації ЕО розробляє відповідне технічне рішення про проведення модернізації, яке підлягає узгодженню з Держатомрегулюванням.

## До технічних рішень мають додаватись обгрунтовуючі документи (згідно з пунктом 4.23 цього документу).

## В необхідних випадках Держатомрегулювання може проводити додаткову експертизу ядерної та радіаційної безпеки обгрунтовуючих документів, зазначених у пункті 4.23 цього документа.

# Спеціальні вимоги до документів, що обґрунтовують безпеку при проведенні модернізації

Звіт з обґрунтування безпеки

## Звіт з обґрунтування безпеки повинен містити:

- детальний опис систем (елементів), які пов’язані з впровадженням модернізації;

- обґрунтування необхідності, опис модернізації, перелік виконуваних функцій і їх призначення;

- класи безпеки модернізованих систем (елементів), вид модернізації;

- інформація щодо кваліфікації нових систем (елементів);

- якісний аналіз відповідності модернізації фундаментальним принципам і критеріям безпеки, вимогам чинних норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

- оцінку впливу модернізації на безпеку суміжних систем (елементів), які пов’язані з впровадженням даної модернізації;

- інформацію щодо етапів та умов виконання модернізації;

- висновки за результатами проведеного аналізу.

## В результаті обґрунтування безпеки при проведенні модернізації має бути доведено, що впровадження модернізації не зменшить (підвищить) рівень безпеки енергоблоку АЕС, дослідницького ядерного реактору, а саме:

- відсутність такого впливу модернізації в цілому на енергоблок АЕС або дослідницький ядерний реактор, а також, на інші СВБ, який міг би викликати порушення функціонування цих систем при будь-яких умовах експлуатації;

- відсутність збільшення дозових навантажень на персонал або населення, аварійних наслідків та негативного впливу на навколишнє середовище;

- відсутність додаткових небезпечних наслідків у разі виникнення одиничних відмов модернізованої СВБ;

- відсутність додаткових небезпечних наслідків у разі виникнення пожежної та технічної небезпеки;

- відсутність додаткових небезпечних наслідків у результаті помилкових дій персоналу при впровадженні, експлуатації модернізованої СВБ, у тому числі при проведенні технічного діагностування, випробувань і технічного обслуговування;

- збереження функціонування і регламентних характеристик модернізованої СВБ при відмовах в суміжних системах (елементах);

- відсутність додаткових небезпечних наслідків при поводженні з радіоактивними відходами, якщо впровадження модернізації призводить до їхньої появи тощо.

## Якісний аналіз відповідності модернізації фундаментальним принципам і критеріям безпеки, вимогам чинних норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки має включати оцінку впливу запропонованої модернізації на безпеку енергоблоку АЕС або дослідницького ядерного реактору та навколишнє природне середовище протягом усіх етапів її впровадження, починаючи від монтажу нових систем (елементів) до введення в експлуатацію, випробувань і приймання, техобслуговування та експлуатації.

## Результати обґрунтування безпеки проведених модернізацій на енергоблоці АЕС використовуються ЕО при підготовці звіту з переоцінки безпеки енергоблоку.

Технічні умови, технічні завдання (технічні специфікації) на системи та елементи

## Технічні умови, технічні завдання (технічні специфікації для імпортних поставок) розробляються відповідно до чинних нормативних документів.

## Технічні умови, технічні завдання (технічні специфікації) надаються ЕО для розгляду до Держатомрегулювання. Зазначені документи погоджуються Держатомрегулюванням у встановленому порядку.

## При погодженні технічних умов, технічних завдань (технічних специфікацій) ЕО підтверджує відповідність продукції вимогам зазначених документів шляхом проведення заводських приймальних випробувань за узгодженими з Держатомрегулюванням програмами та методиками випробувань. До складу приймальних комісій мають бути обов’язково включені представники Держатомрегулювання або представники інших організацій, які мають доручення Держатомрегулювання на участь в цих випробуваннях.

При узгодженні технічних умов, технічних завдань (технічних специфікацій) можуть враховуватися сертифікати підтвердження відповідності, які видані уповноваженими органами з сертифікації.

Програма забезпечення якості при проведенні модернізації

## Програма забезпечення якості при проведенні модернізації розробляється відповідно до таких вимог:

- системи якості, що прийнята і функціонує в ЕО;

- системи управління конфігураціями, що функціонує в ЕО;

- вимог до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 11.03.99 №53, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.99 за №294/3587;

- державних стандартів України “Системи управління якістю. Вимоги” ДСТУ ISO 9001-2001, “Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності” ДСТУ ISO 9004-2001, введених в дію наказом Держстандарту України від 27 червня 2001 року №317.

## Програма забезпечення якості при проведенні модернізації розробляється ЕО з урахуванням програм якості розробників проекту модернізації, виготовлювачів/постачальників, монтажно-налагоджувальних та інших організацій. Програма надається до Держатомрегулювання при впровадженні модернізацій виду 1.

Програми і методики випробувань на майданчику постачальника, пусконалагоджувальних робіт, попередніх та приймальних випробувань, дослідної експлуатації нових систем (елементів) при проведенні модернізації

## Програми і методики розробляються для планування і проведення робіт та випробувань систем (елементів) при проведенні модернізації з метою перевірки виконання ними заданих функцій, визначення кількісних і якісних характеристик та оцінки відповідності вимогам (технічних умов, технічних специфікацій), а також, чинних нормативних документів з безпеки.

Програми мають містити:

- склад та зміст робіт, які проводяться;

- порядок організації та умови проведення робіт;

- вимоги щодо відповідальності учасників;

- заходи з безпеки;

- обсяг випробувань та перевірок;

- критерії прийнятності результатів;

- вимоги до оформлення документів за результатами робіт.

У програмах мають бути наведені методики проведення робіт або надані посилання на документи, що містять ці методики.

Обсяг робіт, який передбачається в програмах, має бути достатнім для оцінки виконання системами (елементами) своїх функцій відповідно до вимог технічних умов і технічних специфікацій.

Програми і методики випробувань затверджує керівництво експлуатуючої організації в установленому порядку.

Програми дослідної експлуатації та програми приймальних випробувань обов’язково погоджуються з Держатомрегулюванням

## Упродовж реалізації етапів впровадження модернізації можливо уточнення видів необхідних випробувань.

Плани і звіти з верифікації програмного забезпечення та валідації програмно-технічних комплексів

## Плани і звіти з верифікації програмного забезпечення та валідації ПТК розробляються відповідно до чинних норм, правил та стандартів.

## При застосуванні в складі програмного забезпечення раніше верифікованих програм Держатомрегулювання проводить оцінку документів з верифікації, що стосуються тільки нових та/або змінених частин програмного забезпечення.

# Порядок узгодження відповідних технічних рішень з Держатомрегулюванням

## Держатомрегулювання оцінює стан безпеки при проведенні модернізації (вид 1, 2) та погоджує (або відмовляє в погодженні) технічне рішення на проведення запропонованого етапу (етапів) модернізації (за необхідності – з умовами або обмеженнями).

## Узгоджене технічне рішення щодо проведення модернізації із супровідним листом (або письмове повідомлення про відмову в узгодженні рішення з визначенням причин відмови та умов повторного розгляду рішення) направляється Держатомрегулюванням до ЕО.

## Після отримання повідомлення про відмову в узгодженні, ЕО має доопрацювати технічне рішення та/або документи, які обґрунтовують безпеку, розробити (за необхідності) додаткові обґрунтування відповідно до зауважень Держатомрегулювання і надати їх на розгляд та погодження до Держатомрегулювання (або відмовитися від проведення модернізації).

Разом з доопрацьованим технічним рішенням ЕО направляє до Держатомрегулювання пояснювальну записку (лист), в якій зазначається яким чином враховані зауваження та/або надаються пояснення щодо неврахуваннях їх.

# Footnotes

клас безпеки систем (елементів) для енергоблоків АЕС встановлюється згідно “Загальних положень забезпечення безпеки атомних станцій” НП 306.2.141-2008, а для дослідницьких реакторів згідно чинних класифікаторів