Інформаційна довідка щодо радіоактивного забруднення атмосфери внаслідок лісових пожеж в Зоні відчуження в період з 11 по 18 березня 2022 року

Внаслідок збройного вторгнення військ РФ на територію України та захоплення території Зони відчуження (ЗВ) суттєво зросли ризики погіршення радіаційного стану в самій Зоні та за її межами. Одним з факторів, що в даний час призводить до підвищення рівня радіоактивного забруднення повітря, є виникнення лісових пожеж на радіоактивно забруднених територіях. Згідно з даними сайту The Fire Information for Resource Management System (FIRMS) https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/, (Рис. 1 та Рис. 2), райони пожеж в період з 11 по 18 березня 2022 р. спостерігались переважно в західній та центральній частинах ЗВ. 11 березня 2022 р. основні райони пожеж спостерігались близько населених пунктів Поліське, Стечанка, Бобер та Пухове (Табл. 1). Протягом 12 – 15 березня великих пожеж в межах ЗВ не зафіксовано. 16 березня лісові пожежі відновилися в районі Поліського- Котовського, а також виникли біля села Королівка. 17 березня пожежа в районі Поліського розповсюдилася в північно-східному напямку до села Рудня-Грезлянська. В цьому ж районі пожежа тривала наступної доби 18 березня. Крім цього, виникли нові осередки в районі села Тараси та на радіоактивно забрудненій території за межами ЗВ поблизу с. Христинівка.

Рис. 1. Точки активного горіння в Київській області за період з 11 по 18 березня 2022 р. за даними https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/.

Рис. 2. Розташування основних районів пожеж в ЗВ та близько її границь: 11 березня (червоні кола), 16 березня (зелені кола), 17 березня (зелені квадрати) та 18 березня 2011 р. (сині квадрати).

За нашими попередніми оцінками, сумарна площа пожеж в ЗВ та безпосередньо біля її меж склала: 11 березня – 13,8 км2, 16 березня – 7,3 км2, 17 березня – 5,0 км , 18 березня -  8,1 км2.

Таблиця 1. Основні характеристики осередків пожеж в ЗВ в період з 11 по 18 березня 2022 р.

| Населений пункт | Площа пожежі S (км2) | Середня щільність випадінь Cs-137 (кБк/м2) | Середня щільність випадінь Sr-90 (кБк/м2) | Загальний запас Cs-137 (Бк) | Загальний запас Sr-90 (Бк) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 березня |
| Стечанка | 0,7 | 36 | 11.0 | 2.7E+10 | 8.0E+09 |
| Поліське | 0,8 | 540 | 8.6 | 4.3E+11 | 6.9E+09 |
| Бобер | 8,5 | 1400 | 5.7 | 1.2E+13 | 4.8E+10 |
| Пухове | 3,8 | 950 | 4.1 | 3.6E+12 | 1.6E+10 |
| 16 березня |
| Королівка | 2,0 | 160 | 2.6 | 3.3E+11 | 5.2E+09 |
| Поліське | 2,9 | 420 | 8.1 | 1.2E+12 | 2.4E+10 |
| Котовське | 2,4 | 460 | 5.4 | 1.1E+12 | 1.3E+10 |
| 17 березня |
| Рудня-Грезлянська | 5,0 | 390 | 10.6 | 2.0E+09 | 5.33E+07 |
| 18 березня |
| Тараси | 2,3 | 310 | 7.0 | 7.1E+08 | 1.6E+07 |
| Рудня-Грезлянська | 0,9 | 350 | 11.9 | 3.0E+08 | 1.0E+07 |
| Христинівка | 4.9 | 312 | 8.1 | 1.5E+09 | 4.0E+07 |

За нашими оцінками, емісія радіонуклідів в атмосферу внаслідок пожеж в ЗВ склала: 11 березня – 130 ГБк 137Сs і 0,63 90Sr; 16 березня – 21 ГБк 137Сs і 0,33 ГБк 90Sr;  17 березня - 16 ГБк 137Сs і 0,43 ГБк 90Sr;  18 березня - 20 ГБк 137Сs і 0,53 ГБк 90Sr.

Для порівняння: за оцінками Українського гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) емісія протягом лісових пожеж в квітні 2020 р. склала 690 ГБк 137Cs, та 13,5 ГБк 90Sr.

Співробітниками відділу радіаційної екології Інституту проблем безпеки АЕС НАН України М.М. Талерком і Т.Д. Лев було виконано моделювання розповсюдження 137Сs, піднятого в повітря в результаті лісових пожеж в Зоні відчуження протягом 11-18 березня 2022 р. Для розрахунків було використано модельний комплекс підйому, атмосферного перенесення та осадження радіонуклідів на підстильну поверхню LEDI, розроблений в ІПБ АЕС НАН України.

В якості вхідної метеорологічної інформації для проведення модельних розрахунків були використані результати моделі чисельного прогнозу погоди WRF, яка забезпечує метеорологічними даними роботу СППР RODOS в Україні. Було використано результати прогнозу погоди на період з 00 год. 11 березня по 00 год. 20 березня 2022 р. з кроком у часі 1 год. на чисельній сітці 153 ( 66 вузлів у горизонтальній площині (розміри сітки 49.15 – 52.40 град. пн. ш., 24.25 – 31.85 сх. д., крок сітки – 0.05 град). По вертикалі використовувалось нижні 13 рівнів розрахункової сітки – до рівня 700 гПа.

На рис. 3 – 6 наведено результати модельних розрахунків полів середньодобової концентрації активності 137Cs в приземному шарі повітря, обумовлені підйомом продуктів горіння протягом окремих діб за період з 11 по 18 березня 2022 р.

Рис. 3. Середньодобова концентрація активності 137Cs в приземному шарі повітря (мкБк/м3), обумовлена емісією продуктів горіння протягом 11 березня 2022 р.

Рис. 4. Середньодобова концентрація активності 137Cs в приземному шарі повітря (мкБк/м3), обумовлена емісією продуктів горіння протягом 16 березня 2022 р.

Рис. 5. Середньодобова концентрація активності 137Cs в приземному шарі повітря (мкБк/м3), обумовлена емісією продуктів горіння протягом 17 березня 2022 р.

Рис. 6. Середньодобова концентрація активності 137Cs в приземному шарі повітря (мкБк/м3), обумовлена емісією продуктів горіння протягом 18 березня 2022 р.

Протягом першої половини доби 11 березня зберігався південно-західний напрямок перенесення активності з ЗВ (Рис. 3). В кінці доби він змінився на південно-східний, в результаті чого радіоактивні продукти горіння могли досягати центральних та південних областей України, і дали виносились у напрямку Молдови, Румунії та акваторії Чорного моря. Розрахункові значення середньодобової активності 137Cs могли досягати 1 мБк/м3 на відстані до 150-200 км від ЗВ. Зазначимо, що значення допустимої концентрації 137Cs в повітрі для категорії В складає 800 мБк/м3. Водночас, згідно розрахункам, в самій зоні відчуження значення середньодобової активності 137Cs в приземному повітрі могли досягати 150 мБк/м3. Протягом 16 березня напрямок перенесення продуктів горіння змінився за західний (Рис. 4). Внаслідок цього в основному радіоактивне забруднення повітря мало місце в північно-західній частині України і на території Білорусі, з подальшим виносом в напрямку Балтійського моря. Наступні дві доби 17-18 березня перенесення радіоактивних аерозолів з ЗВ тривало в західному напрямку (Рис. 5-6)..

Протягом періоду з 11 по 18 березня перенесення радіоактивних аерозолів – продуктів горіння в ЗВ на Київ не відбувалось.

Такими чином, поточні наслідки лісових пожеж протягом 11-18 березня 2022 р. призвели до додаткового радіоактивного забруднення навколишнього середовища як в самій ЗВ, так і до винесення радіоактивних аерозолів за її межі. При цьому рівні концентрації активності радіонуклідів в повітрі та пов’язані з ними дози додаткового опромінення людини залишаються на декілька порядків менше встановлених нормативів.

Однак потрібно зазначити, що за умов продовження існуючої ситуації, у найближчому майбутньому радіаційний стан в ЗВ та за її межами, включаючи не тільки Україну, а й інші держави, може суттєво погіршитися внаслідок наступних причин:

- На даний час автоматизована система контролю радіаційного стану в ЗВ не працює. Відсутні дані про поточний стан радіаційного забруднення навколишнього середовища в ЗВ, що унеможливлює адекватне реагування на загрози погіршення радіаційної ситуаціх в ЗВ.

- Пожежні служби, що займаються гасінням лісових пожеж в ЗВ, не мають можливості виконувати свої функції.

- Лісові пожежі в холодний період року є нетиповим явищем для ЗВ. Існує велика ймовірність того, що в весняно-літній період інтенсивності лісових пожеж в ЗВ можуть досягнути максимально можливих меж, що призведе (за відсутності будь-яких протипожежних заходів) до практичного повного вигорання радіоактивно забруднених лісів в ЗВ і, відповідно, до значного погіршення радіаційного стану в Україні та у всій Європі.