ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України

____________ 202_ року № ______

Вимоги до структури та змісту документів, які подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі зняття з експлуатації ядерної установки

# І. Загальні положення

1. Ці Вимоги встановлюють вимоги до структури та змісту документів, які подаються експлуатуючою організацією до Держатомрегулювання для отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі зняття з експлуатації  ядерної установки, а саме до:

звіту з аналізу безпеки зняття з експлуатації ядерної установки;

проєкту зняття з експлуатації ядерної установки;

програми радіаційного захисту на етап зняття з експлуатації ядерної установки;

програми поводження з радіоактивними відходами на етап зняття з експлуатації ядерної установки;

технологічного регламенту зняття з експлуатації ядерної установки;

аварійного плану ядерної установки.

2. Ці Вимоги обов’язкові для експлуатуючих організацій ядерних установок.

3. У цих Вимогах вжито такі скорочення:

ЕО – експлуатуюча організація;

ЗАБ – звіт з аналізу безпеки зняття з експлуатації ядерної установки;

НПА – нормативно-правовий акт;

РАВ – радіоактивні відходи;

РЗ – радіаційний захист;

ЯРБ – ядерна та радіаційна безпека;

ЯУ – ядерна установка.

4. У цих Вимогах терміни вжито в значеннях, наведених у Законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», Державних гігієнічних нормативах «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 липня 1997 року № 208, введених у дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року 
№ 62, Умовах і вимогах безпеки (ліцензійних умовах) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22 жовтня 2002 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2002 року за № 874/7162, Основних положеннях забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 29 грудня 2004 року № 198, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 січня 2005 року за № 49/10329, Основних санітарних правилах забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832, Загальних положеннях безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 року № 162, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 року за № 56/14747, Загальних положеннях безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 01 серпня 2017 року № 279, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 року за № 1045/30913, Загальних положеннях безпеки зняття з експлуатації ядерних установок, затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 28 жовтня 2020 року № 440, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2020 року за № 1311/35594.

# ІІ. Загальні вимоги до структури ЗАБ

1. Загальні вимоги до ЗАБ

1. ЗАБ – документ ЕО, в якому обґрунтовується безпека зняття з експлуатації ЯУ.

2. Основними цілями ЗАБ є:

обґрунтування забезпечення безпечного стану ЯУ протягом усього етапу зняття її з експлуатації відповідно до стратегії зняття з експлуатації ЯУ, визначеної ЕО;

обґрунтування запропонованих технічних та організаційних рішень для захисту персоналу, населення і довкілля під час здійснення діяльності зі зняття з експлуатації ЯУ;

аналіз аварійних ситуацій і аварій та оцінки їх наслідків, обґрунтування заходів із запобігання аварійним ситуаціям і аваріям та пом’якшення їх наслідків;

обґрунтування безпечного поводження з РАВ, які знаходяться на ЯУ та/або утворюються під час зняття її з експлуатації;

демонстрація досягнення цілей зняття з експлуатації ЯУ.

3. ЗАБ розробляється з використанням оцінок безпеки зняття з експлуатації ЯУ.

4. Інформація та обґрунтування безпеки, наведені в ЗАБ, актуалізуються під час зняття з експлуатації ЯУ по мірі виконання переоцінок безпеки зняття з експлуатації ЯУ відповідно до Загальних положень безпеки зняття з експлуатації ядерних установок, затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 28 жовтня 2020 року № 440, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2020 року за № 1311/35594 (далі – Загальні положення безпеки зняття з експлуатації ядерних установок).

5. Розроблення та перегляд ЗАБ виконуються з використанням диференційованого підходу під час виконання оцінок безпеки зняття з експлуатації ЯУ.

6. У ЗАБ наводяться такі відомості про виконаний аналіз безпеки:

джерела інформації, вихідні дані та припущення, використані під час виконання аналізу;

використані методики, моделі, сценарії та розрахункові програми;

результати аналізу.

На основі результатів аналізу безпеки в ЗАБ наводяться відомості про заходи для забезпечення безпеки з обґрунтуванням їх необхідності та достатності.

7. Обсяг та повнота інформації, яка наводиться в окремих розділах ЗАБ, залежать від:

особливостей проєкту зняття з експлуатації ЯУ;

стадії зняття з експлуатації ЯУ;

обсягів та характеристик радіоактивних матеріалів, які знаходяться на ЯУ на різних стадіях її зняття з експлуатації.

8. Якщо на майданчику ЯУ, яка знімається з експлуатації, розташовані інші ЯУ та/або об’єкти, призначені для поводження з РАВ, у ЗАБ наводиться також:

аналіз взаємозв’язків діяльності зі зняття з експлуатації цієї ЯУ з діяльністю з будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації інших ЯУ та/або об’єктів, призначених для поводження з РАВ;

оцінки сумарних радіаційних впливів на персонал, населення та довкілля всієї сукупності ЯУ та/або об’єктів, призначених для поводження з РАВ.

2. Вимоги до структури ЗАБ

1. ЗАБ містить такі розділи:

загальні відомості;

майданчик ЯУ;

опис ЯУ та її стану;

основні положення стратегії зняття з експлуатації ЯУ;

організація та управління зняттям з експлуатації ЯУ;

заходи та проєктні рішення зі зняття з експлуатації ЯУ;

процедури зняття з експлуатації ЯУ;

поводження з радіоактивними матеріалами під час зняття з експлуатації ЯУ;

РЗ під час зняття з експлуатації ЯУ;

аналіз аварійних ситуацій та аварій під час зняття з експлуатації ЯУ;

завершення зняття з експлуатації ЯУ;

висновки.

Вимоги до змісту розділів ЗАБ визначені в додатку 1 до цих Вимог.

2. У разі потреби ЗАБ може доповнюватися додатковими розділами.

3. ЗАБ може містити додатки з детальною інформацією: вихідними даними, описами методик, розрахунків, описами проєктних рішень, кресленнями, а також іншими матеріалами, які доповнюють розділи ЗАБ, ілюструють, пояснюють і конкретизують оцінки безпеки.

# ІІІ. Загальні вимоги до структури проєкту зняття з експлуатації ЯУ

1. Загальні вимоги до проєкту зняття з експлуатації ЯУ

- Проєкт зняття з експлуатації ЯУ – документ, в якому визначено повний систематизований комплекс заходів, основні проєктні та технологічні рішення з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ЯУ, стадії зняття з експлуатації ЯУ, їх тривалість та графік виконання, критерії стану ЯУ після закінчення припинення експлуатації та кожної стадії зняття з експлуатації, кінцевий стан майданчика ЯУ після завершення зняття з експлуатації ЯУ.

- Проєкт зняття з експлуатації ЯУ розробляється на основі концепції зняття з експлуатації ЯУ не пізніше ніж за півтора роки до початку стадії припинення експлуатації ЯУ, переглядається після її завершення та періодично на етапі зняття з експлуатації ЯУ відповідно до Загальних положень безпеки зняття з експлуатації ядерних установок.

У разі перегляду проєкту зняття з експлуатації ЯУ після завершення певної стадії зняття з експлуатації ЯУ в проєкті зняття з експлуатації ЯУ відображаються результати її виконання, фактичний стан ЯУ після завершення стадії, а також коригуються та деталізуються проєктні, технологічні рішення та заходи для наступних стадій зняття з експлуатації ЯУ.

2. Вимоги до структури проєкту зняття з експлуатації ЯУ

- Проєкт зняття з експлуатації ЯУ містить такі розділи:

загальні відомості;

стислий опис ЯУ та її стану;

припинення експлуатації ЯУ;

основні положення стратегії зняття з експлуатації ЯУ;

заходи, проєктні та технологічні рішення зі зняття з експлуатації ЯУ;

інфраструктура для виконання зняття з експлуатації ЯУ;

поводження з демонтованими системами, обладнанням (елементами) та матеріалами ЯУ;

поводження з РАВ та іншими небезпечними речовинами та матеріалами;

майбутнє використання майданчика ЯУ та його остаточне обстеження;

система управління діяльністю зі зняття з експлуатації ЯУ;

інформаційне забезпечення зняття з експлуатації ЯУ;

забезпечення РЗ;

забезпечення аварійного планування;

забезпечення фізичного захисту;

забезпечення пожежної безпеки;

забезпечення зняття з експлуатації ЯУ ресурсами;

зведений графік зняття з експлуатації ЯУ.

Вимоги до змісту розділів проєкту зняття з експлуатації ЯУ визначені в додатку 2 до цих Вимог.

- У разі потреби проєкт зняття з експлуатації ЯУ може доповнюватися додатковими розділами.

# ІV. Загальні вимоги до структури програми РЗ на етап зняття з            експлуатації ЯУ

1. Загальні вимоги до програми РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ

- Програма РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ – документ ЕО, в якому визначається систематизований комплекс заходів із забезпечення РЗ персоналу, населення та довкілля.

- Програма РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ розробляється шляхом перегляду програми РЗ на етап експлуатації ЯУ з урахуванням діяльності на етапі зняття з експлуатації ЯУ.

Програма РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ переглядається протягом зняття з експлуатації ЯУ, враховуючи зміни діяльності зі зняття з експлуатації ЯУ та зміни стану ЯУ.

2. Вимоги до структури програми РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ

- Програма РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ містить такі розділи:

політика ЕО в сфері РЗ;

організація діяльності з РЗ;

застосування принципу оптимізації;

підготовка персоналу в сфері РЗ;

документування з РЗ;

радіаційні фактори;

викиди та скиди;

зонування;

заходи та засоби з колективного РЗ;

індивідуальний захист персоналу;

радіаційно-дозиметричний контроль;

контрольні рівні.

Вимоги до змісту розділів програми РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ визначені в додатку 3 до цих Вимог.

- За потреби програма РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ може доповнюватися додатковими розділами.

# V. Загальні вимоги до структури програми поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ

1. Загальні вимоги до програми поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ

- Програма поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ – документ ЕО, в якому визначається інтегрований процес поводження з усіма РАВ, які знаходяться на ЯУ та утворюватимуться протягом усього етапу зняття з експлуатації ЯУ.

- Програма поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ розробляється шляхом перегляду програми поводження з РАВ на етап експлуатації ЯУ з урахуванням діяльності на етапі зняття з експлуатації ЯУ.

Програма поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ переглядається протягом зняття з експлуатації ЯУ, враховуючи зміни діяльності зі зняття з експлуатації ЯУ та зміни стану ЯУ в міру її зняття з експлуатації.

2. Вимоги до структури програми поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ

- Програма поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ містить такі розділи:

обсяги та основні характеристики РАВ;

інтегрована схема та інфраструктура поводження з РАВ;

мінімізація утворення РАВ;

характеризація РАВ;

контроль та облік РАВ;

поводження з РАВ у місцях їх утворення;

переробка РАВ;

транспортування та перевезення РАВ;

довгострокове зберігання РАВ;

пакувальні комплекти для поводження з РАВ;

забезпечення безпеки під час поводження з РАВ.

Вимоги до змісту розділів програми поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ визначені в додатку 4 до цих Вимог.

- У разі потреби програма поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ може доповнюватися додатковими розділами.

# VІ. Загальні вимоги до структури технологічного регламенту зняття з експлуатації ЯУ

1. Загальні вимоги до технологічного регламенту зняття з експлуатації ЯУ

- Технологічний регламент зняття з експлуатації ЯУ – документ ЕО, в якому визначаються:

межі безпеки ЯУ;

умови безпеки ЯУ;

перелік споруд, систем та обладнання (елементів) ЯУ, які мають залишатися в експлуатації до закінчення окремої стадії зняття з експлуатації ЯУ із зазначенням їх класифікації;

правила та основні прийоми безпечної експлуатації сукупності споруд, систем та обладнання (елементів) з метою досягнення критеріїв стану ЯУ, визначених у проєкті зняття з експлуатації ЯУ;

загальний порядок виконання технологічних процесів;

порядок дій під час порушень меж та умов безпеки ЯУ.

- Технологічний регламент зняття з експлуатації ЯУ розробляється на основі проєкту зняття з експлуатації ЯУ та ЗАБ, а також технічної документації споруд, систем та обладнання (елементів), які експлуатуються на ЯУ для підтримки її в безпечному стані.

- Технологічний регламент зняття з експлуатації ЯУ коригується по мірі реалізації заходів зняття з експлуатації, які призводять до змін характеристик ЯУ та поступового видалення з ЯУ радіоактивних матеріалів, зокрема, по мірі змін стану та/або складу споруд, систем та обладнання (елементів), які експлуатуються для підтримки ЯУ в безпечному стані.

2. Загальні вимоги до структури технологічного регламенту зняття з експлуатації ЯУ

- Технологічний регламент зняття з експлуатації ЯУ містить такі розділи:

технологічний процес підтримки ЯУ в безпечному стані;

межі та умови безпеки ЯУ;

порядок дій під час порушень меж та умов безпеки ЯУ;

забезпечення безпеки під час підтримки ЯУ в безпечному стані.

Вимоги до змісту розділів технологічного регламенту зняття з експлуатації ЯУ визначені в додатку 5 до цих Вимог.

- У разі потреби технологічний регламент зняття з експлуатації ЯУ може доповнюватися додатковими розділами.

# VІІ. Загальні вимоги до структури аварійного плану

1. Загальні вимоги до аварійного плану

- Аварійний план – документ ЕО, в якому визначається систематизований комплекс заходів із аварійного планування та реагування.

- Аварійний план розробляється до початку реалізації етапу зняття з експлуатації ЯУ на основі аналізу аварій і їх наслідків, наведеного в ЗАБ.

Аварійний план розробляється шляхом перегляду аварійного плану на етап експлуатації ЯУ з урахуванням діяльності зі зняття з експлуатації ЯУ.

Аварійний план переглядається протягом етапу зняття з експлуатації ЯУ, враховуючи зміни діяльності зі зняття з експлуатації ЯУ та зміни стану ЯУ по мірі зняття її з експлуатації.

2. Вимоги до структури аварійного плану

- Аварійний план містить такі розділи:

система аварійної готовності та реагування ЕО;

введення в дію аварійного плану та керування діями з аварійного реагування;

радіаційно-дозиметричний контроль під час аварійних станів ЯУ;

захист персоналу під час аварійних станів ЯУ;

захист ЯУ та довкілля під час аварійних станів ЯУ;

транспортування та матеріально-технічне постачання під час аварійних станів ЯУ;

закінчення дії аварійного плану;

підготовка персоналу з аварійної готовості та реагування;

документування щодо аварійного планування та реагування.

Вимоги до змісту розділів аварійного плану визначені в додатку 6 до цих Вимог.

2. Схеми організації аварійного планування та реагування, взаємодії відповідальних осіб, підрозділів, зовнішніх організацій наводяться в додатках до аварійного плану.

3. Послідовність дій з аварійного реагування (з інформування та оповіщення, з класифікації аварій, з захисту персоналу, з захисту ЯУ та довкілля) наводиться в картках дій в додатках до аварійного плану.

Директор Департаменту

з безпеки радіаційних технологій

та поводження з РАВ – заступник

Головного державного інспектора

з ядерної та радіаційної безпеки України                       Наталія РИБАЛКА

Додаток 1

до Вимог до структури та змісту

документів експлуатуючої

організації для отримання ліцензії

на провадження діяльності

зі зняття з експлуатації ядерної

установки

(пункт 1 глави 2 розділу ІІ)

Вимоги до змісту розділів ЗАБ

І. Зміст розділу ЗАБ «Загальні відомості»

1. Загальні вимоги

- Розділ «Загальні відомості» складається з таких підрозділів:

стислі відомості про ЯУ, яка знімається з експлуатації, та майданчик ЯУ;

причини, цілі та стадії зняття з експлуатації ЯУ;

цілі та завдання ЗАБ;

нормативні документи.

- Розділ «Загальні відомості» викладається у формі, доступній для широкого розуміння та придатній для інформування громадськості.

Продовження додатка 1

2. Стислі відомості про ЯУ, яка знімається з експлуатації

1. Вказується:

назва, тип, призначення, основні функціональні характеристики ЯУ;

місце розташування ЯУ;

ЕО ЯУ (назва, юридична адреса, види діяльності).

2. Наводяться стислі відомості про:

етапи життєвого циклу ЯУ, які були реалізовані (будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація), фактичні строки реалізації цих етапів;

стан виконання зняття з експлуатації ЯУ (зазначається при перегляді ЗАБ).

- Причини, цілі та стадії зняття з експлуатації ЯУ

1. Наводяться стислі відомості про причини зняття з експлуатації ЯУ (планове зняття з експлуатації після завершення експлуатації ЯУ, дострокове зняття з експлуатації та відповідні причини).

2. Наводяться стислі відомості про:

кінцеву мету зняття з експлуатації ЯУ (кінцевий стан) з огляду на повне або обмежене звільнення майданчика ЯУ від регулюючого контролю;

цілі зняття з експлуатації ЯУ з огляду на поступове досягнення кінцевої мети (поступове звільнення ЯУ від радіоактивних матеріалів, поводження з РАВ);

заплановані стадії зняття з експлуатації ЯУ (в разі відкладеного зняття з експлуатації), їх цілі та строки реалізації.

Продовження додатка 1

- Цілі та завдання ЗАБ

1. Наводиться загальна мета та специфічні цілі ЗАБ із урахуванням стадії зняття з експлуатації ЯУ.

2. Наводиться стислий опис:

структури ЗАБ включно з переліком розділів та основними зв’язками між ними. Вказуються відхилення (в разі наявності) структури і змісту ЗАБ від визначених цими Вимогами, та пояснюються причини цих відхилень;

обсягів виконання аналізів безпеки та запланованих додаткових аналізів.

- Нормативні документи

1. Визначається підхід із застосування НПА, урахування міжнародних стандартів безпеки, урахування нормативних документів інших країн у сфері регулювання безпеки зняття з експлуатації ЯУ, в якому передбачають:

обов’язкове виконання вимог НПА, дія яких поширюється на діяльність зі зняття з експлуатації ЯУ;

застосування окремих вимог НПА, дія яких безпосередньо не поширюється на діяльність зі зняття з експлуатації ЯУ;

застосування вимог та рекомендацій документів міжнародних організацій (Міжнародного агентства з атомної енергії, Асоціації західноєвропейських органів регулювання ядерної безпеки, Міжнародної комісії з радіаційного захисту);

застосування окремих вимог нормативних документів інших країн, які можуть використовуватися під час обґрунтування рівня безпеки діяльності зі зняття з експлуатації ЯУ.

2. Наводяться переліки:

Продовження додатка 1

НПА, міжнародних стандартів безпеки, нормативних документів інших країн, відповідність вимогам яких обґрунтовується у ЗАБ;

НПА, окремі вимоги яких доцільно застосовувати для обґрунтування рівня безпеки діяльності зі зняття з експлуатації ЯУ;

рекомендаційних документів міжнародних організацій;

нормативних документів країн з передовим досвідом у сфері регулювання безпеки діяльності зі зняття з експлуатації ЯУ.

У разі використання для обґрунтування рівня безпеки діяльності зі зняття з експлуатації ЯУ окремих положень НПА, дія яких безпосередньо не поширюється на діяльність зі зняття з експлуатації ЯУ, а також рекомендаційних документів міжнародних організацій та/або нормативних документів інших країн, обґрунтовуються прийняті підходи щодо застосування зазначених документів.

ІІ. Зміст розділу ЗАБ «Майданчик ЯУ»

1. Загальні відомості

- Розділ «Майданчик ЯУ» складається з таких підрозділів:

загальний опис майданчика ЯУ;

характеристики майданчика ЯУ та району його розміщення;

радіологічні умови на майданчику ЯУ;

суміжні промислові об’єкти;

оцінка небезпек майданчика ЯУ;

вплив на ЯУ, яка знімається з експлуатації, інших об’єктів, розташованих на майданчику ЯУ.

2. Наводяться в достатньому обсязі відомості про майданчик ЯУ, які необхідні для виконання аналізу безпеки зняття з експлуатації ЯУ.

Продовження додатка 1

Обсяги необхідних відомостей залежать від обсягів та характеристик радіоактивних матеріалів, які знаходяться на ЯУ, застосування технологій зняття з експлуатації ЯУ, строків зняття з експлуатації ЯУ.

- Загальний опис майданчика ЯУ

1. Наводяться відомості про:

географічне положення, границі майданчика ЯУ, санітарно-захисної зони та зони спостереження;

розташування майданчика відносно найбільш значущих природних об’єктів (найближчі водойми, відомі значні родовища мінеральних та інших цінних ресурсів, інше);

розташування майданчика відносно найбільших та найближчих населених пунктів, промислових об’єктів, основних транспортних шляхів, мереж електропостачання, трубопроводів.

2. Наводяться відомості про розміщення на майданчику ЯУ споруд, об’єктів інфраструктури, надається схема майданчика.

- Характеристики майданчика ЯУ та району його розміщення

1. Наводяться відомості про:

метеорологічні характеристики (дощові та снігові опади, випаровування води з поверхні, температура та вологість повітря, вітер);

екстремальні метеорологічні події (урагани, смерчі, пилові бурі, повені, екстремальні дощ, сніг, вітер, температура), їх ймовірності та характеристики;

геологічні та сейсмічні характеристики;

гідрологічні та гідрогеологічні характеристики;

інженерно-геологічні характеристики ґрунтів.

Продовження додатка 1

2. Наводяться як існуючі характеристики майданчика та району його розташування, так і обґрунтовані припущення щодо прогнозних змін характеристик з часом.

3. Дані про характеристики майданчика та району його розміщення супроводжуються:

аналізом використаних джерел інформації;

описами виконаних досліджень і аналізами їх результатів.

- Радіологічні умови на майданчику ЯУ

1. Наводяться відомості про:

радіаційно-небезпечні об’єкти та радіоактивні матеріали, які формують радіологічні умови на майданчику;

рівні радіаційного фону на майданчику ЯУ (рівні потужності еквівалентної дози гама-випромінювання, радіоактивного забруднення поверхонь, повітря, ґрунту, поверхневих та підземних вод).

2. Наводиться порівняння поточних радіологічних умов із радіологічними умовами до початку будівництва ЯУ.

3. Визначаються об’єкти та радіоактивні матеріали, які обумовлюють можливі зміни радіологічних умов відносно  радіологічних умов до початку будівництва ЯУ, прогноз змін радіологічних умов на майданчику ЯУ  по мірі зняття з експлуатації ЯУ.

- Суміжні промислові об’єкти

- Наводяться відомості про призначення та основні характеристики суміжних   промислових   об’єктів,   транспортних   шляхів   та   споруд,   ліній

Продовження додатка 1

електропостачання, нафто- та газопроводів, підземних газосховищ, гідротехнічних споруд, аеродромів тощо.

2. Визначаються можливі впливи аварій на цих об’єктах на ЯУ, яка знімається з експлуатації.

- Оцінка небезпек майданчика ЯУ

1. Наводяться переліки зовнішніх подій природного та техногенного походження, специфічних для майданчика ЯУ, які необхідно враховувати в аналізі безпеки зняття з експлуатації ЯУ.

2. Наводиться опис зовнішніх подій, в якому враховуються природні та техногенні події (та їх комбінації) в районі розташування ЯУ та на її майданчику, частота виникнення яких дорівнює або перевищує 10-6 на рік. Аналіз базується на визначених у попередніх підрозділах характеристиках майданчика та району його розташування.

Визначається частота виникнення та характеристики подій, які підлягають врахуванню під час оцінки безпеки ЯУ на етапі її зняття з експлуатації:

зовнішніх подій природного походження та їх випливу на майданчик ЯУ: екстремальні дощ, сніг, вітер, температура повітря, повінь, ураган, смерч, пилова буря, землетрус;

зовнішніх подій техногенного походження: аварії на промислових об’єктах, транспортних шляхах, в мережах енергопостачання, в мережах трубопроводів, пожежа внаслідок зовнішніх чинників (за межами та на майданчику), затоплення внаслідок пошкодження гідротехнічних споруд, падіння літальних апаратів, вибух (за межами та на майданчику), викиди вибухонебезпечних, токсичних, горючих, хімічно активних речовин в атмосферу.

Продовження додатка 1

3. Якщо для зменшення цих небезпек (особливо техногенних) передбачається реалізація адміністративних заходів, наводиться інформація про ці заходи.

- Вплив на ЯУ, яка знімається з експлуатації, інших об’єктів, розташованих на майданчику ЯУ

1. Наводяться відомості про потреби врахування в оцінках безпеки ЯУ на етапі її зняття з експлуатації споруд, систем та обладнання (елементів), які є спільними для об’єктів, які знаходяться на майданчику ЯУ.

2. Наводяться відомості про потреби врахування заходів із зняття з експлуатації інших ЯУ, які знаходяться на майданчику ЯУ.

ІІІ. Зміст розділу ЗАБ «Опис ЯУ та її стану»

- Загальні відомості

- Розділ «Опис ЯУ та її стану» складається з таких підрозділів:

загальний опис ЯУ;

технічний стан ЯУ;

радіаційний стан ЯУ.

- Наводяться в достатньому обсязі відомості про ЯУ та її стан, які необхідні для обґрунтування комплексу заходів зі зняття з експлуатації ЯУ та виконання оцінок безпеки ЯУ на етапі її зняття з експлуатації.

Як вихідні дані використовуються задокументовані дані про ЯУ та її стан на етапі експлуатації, результати комплексних інженерно-радіаційних обстежень ЯУ.

Продовження додатка 1

- Загальний опис ЯУ

- Вказується назва, тип ЯУ, призначення та основні функціональні показники ЯУ, строки будівництва, введення в експлуатацію та експлуатації ЯУ.

- Наводяться відомості про:

споруди ЯУ, їх призначення, склад ЯУ;

перелік, призначення та функції систем та обладнання (елементів) у кожній споруді, комунікації;

модифікації, важливі для безпеки ЯУ, які були проведені під час її експлуатації.

- Технічний стан ЯУ

- Наводяться відомості про склад і технічний стан споруд (виконання та результати обстежень споруд, розрахункові оцінки їх міцності, несучої спроможності та стійкості до зовнішніх впливів, проєктні характеристики та виявлені відхилення від них, оцінки ресурсу).

- Наводяться відомості про склад та технічний стан систем та обладнання (елементів) (виконання та результати обстежень систем та обладнання (елементів), оцінки їх надійності та стійкості до зовнішніх впливів, проєктні характеристики та виявлені відхилення від них, оцінки ресурсу).

- Наводяться відомості про виявлені небезпеки, пов’язані з технічним станом споруд, систем та обладнання (елементів).

- Радіаційний стан ЯУ

- Наводяться відомості про радіаційний стан споруд, систем та обладнання (елементів)   за  результатами   радіаційних   обстежень   (дані   про

Продовження додатка 1

потужності еквівалентної дози, радіоактивне забруднення повітря, поверхонь (те, яке знімається та не знімається), викиди і скиди тощо).

- Наводяться відомості про радіоактивні матеріали (окремо про РАВ), а також про горючі, вибухонебезпечні, хімічно активні речовини та матеріали за результатами виконання аналізу даних, накопичених за період експлуатації, обстежень та розрахункових оцінок, обсягів та основних характеристик речовин і матеріалів.

IV. Зміст розділу ЗАБ «Основні положення стратегії зняття з експлуатації ЯУ»

- Наводиться стисла інформація про вибір, обґрунтування та опис стратегії зняття з експлуатації ЯУ з посиланням на документ, в якому ця стратегія визначена.

- Наводяться результати порівняльного аналізу можливих варіантів зняття з експлуатації ЯУ, які демонструють переваги та оптимальність вибраного варіанту.

- Наводяться стислі відомості про:

мету та основні цілі зняття з експлуатації ЯУ;

тривалість етапу зняття з експлуатації ЯУ;

тривалість стадій зняття з експлуатації ЯУ (в разі відкладеного зняття з експлуатації);

основний зміст кожної стадії зняття з експлуатації ЯУ;

основні критерії кінцевого стану ЯУ та майданчика ЯУ для кожної стадії;

критерії кінцевого стану майданчика ЯУ після завершення зняття з експлуатації ЯУ.

Продовження додатка 1

V. Зміст розділу ЗАБ «Організація та управління зняттям з експлуатації ЯУ»

1. Загальні відомості

- Розділ «Організація та управління зняттям з експлуатації ЯУ» складається з таких підрозділів:

організаційна структура ЕО;

система управління діяльністю зі зняття з експлуатації ЯУ;

інформаційне забезпечення зняття з експлуатації ЯУ.

- Наводяться систематизовані відомості про організацію та управління зняттям з експлуатації ЯУ з огляду на забезпечення безпеки.

- Організаційна структура ЕО

- Наводиться схема організаційної структури ЕО із зазначенням керівного складу, переліку підрозділів, їх функцій та підпорядкованості.

- Наводяться відомості про забезпечення підрозділів персоналом необхідної кваліфікації (основні функції персоналу та відповідні вимоги до кваліфікації).

- Наводяться відомості про організацію та процедури залучення ЕО постачальників послуг.

- Демонструється, що організаційна структура, функції підрозділів та їх забезпечення персоналом враховують потреби реалізації комплексу заходів зі зняття з експлуатації на конкретних стадіях зняття з експлуатації ЯУ.

Продовження додатка 1

- Система управління діяльністю зі зняття з експлуатації ЯУ

- Наводиться стислий опис системи управління діяльністю зі зняття з експлуатації ЯУ з посиланням на документи ЕО з управління діяльністю, включно з відомостями за такими питаннями:

політика ЕО на етап зняття з експлуатації ЯУ;

настанова з якості під час здійснення діяльності зі зняття з експлуатації;

процедури щодо виконання процесів та робіт;

розмежування повноважень і відповідальності керівництва ЕО під час прийняття рішень з безпеки;

управління документацією та звітністю, збереження записів;

підготовка та підвищення кваліфікації персоналу;

безперервність передачі досвіду персоналу, який задіяний у діяльності щодо зняття з експлуатації ЯУ;

самооцінка та незалежна оцінка;

управління невідповідностями та коригуючі заходи.

Визначаються характерні особливості системи управління діяльністю, які мають важливе значення для безпечного зняття з експлуатації ЯУ.

- Демонструється, що:

система управління діяльністю охоплює всі напрями діяльності та заходи з безпечного зняття з експлуатації ЯУ, а також містить необхідні заходи з підтримки культури безпеки;

усі дії, які впливають на безпеку, визначені в документах (інструкціях, процедурах, програмах, технологічних картах, методиках вимірювань, інших документах щодо зняття з експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та випробувань).

Продовження додатка 1

- Інформаційне забезпечення зняття з експлуатації ЯУ

- Наводиться опис:

системи управління інформацією, збору, аналізу, систематизації, документування, збереження, своєчасної актуалізації та розповсюдження інформації, яка може бути використана під час зняття з експлуатації ЯУ;

бази даних щодо зняття з експлуатації ЯУ;

методів та устаткування для управління інформацією.

- Визначається порядок управління інформацією.

VI. Зміст розділу ЗАБ «Заходи та проєктні рішення зі зняття з експлуатації ЯУ»

1. Загальні відомості

- Розділ «Заходи та проєктні рішення зі зняття з експлуатації ЯУ» складається з таких підрозділів:

заходи зі зняття з експлуатації ЯУ;

проєктні рішення зі зняття з експлуатації ЯУ;

відповідність стану ЯУ під час її зняття з експлуатації вимогам безпеки.

2. Відомості про заходи та проєктні рішення зі зняття з експлуатації ЯУ наводяться з посиланнями на відповідні розділи проєкту зняття з експлуатації ЯУ.

- Заходи зі зняття з експлуатації ЯУ

- Наводяться відомості про:

перелік, взаємозв’язки, послідовність виконання заходів зі зняття з експлуатації ЯУ;

Продовження додатка 1

зміст кожного заходу, критерії його виконання та застосовні технології, послідовність виконання заходів, їх взаємозв’язки в часі, необхідні ресурси.

- Визначаються системи та інфраструктура, які передбачається використовувати для зняття з експлуатації ЯУ, які є загальними для майданчика, на якому розташовані інші ЯУ та/або об’єкти, призначені для поводження з РАВ.

- Проєктні рішення зі зняття з експлуатації ЯУ

- Наводяться відомості про:

проєктні рішення щодо зняття з експлуатації ЯУ (змін характеристик ЯУ та поступового видалення з ЯУ радіоактивних матеріалів і зменшення небезпеки ЯУ);

проєктні рішення для підтримки ЯУ в безпечному стані, зокрема, у випадку відкладеного зняття з експлуатації ЯУ;

продовження ресурсу споруд, систем та обладнання (елементів), які передбачається експлуатувати під час зняття з експлуатації ЯУ (перелік, призначення та функції цих споруд, систем та обладнання (елементів) в контексті їх специфічних цілей використання);

проєктні рішення щодо змін існуючих і створення нових споруд, систем та обладнання (елементів).

- Визначаються взаємозв’язки проєктних рішень та послідовність їх реалізації в контексті забезпечення безпечного стану ЯУ під час усього процесу зняття з експлуатації ЯУ.

- Наводяться обґрунтування:

функцій, які виконують існуючі, змінені та нові споруди, системи та обладнання (елементи) під час їх використання у процесі зняття з експлуатації ЯУ;

Продовження додатка 1

класифікації споруд за категоріями, систем та обладнання (елементів) за впливом на безпеку відповідно до їх функцій та наслідків відмов;

обсягів заходів з технічного обслуговування та ремонту для споруд I та              II категорії та важливих для безпеки систем і обладнання (елементів) для підтримки їх у працездатному стані протягом усього строку виконання ними встановлених функцій.

умов і допустимого часу виведення з роботи систем та обладнання (елементів), важливих для безпеки, для технічного обслуговування та ремонту.

- Відповідність стану ЯУ під час її зняття з експлуатації вимогам безпеки

- Наводяться відомості про відповідність вимогам безпеки споруд, систем та обладнання (елементів), важливих для безпеки, за показниками надійності, міцності, довговічності, стійкості до зовнішніх впливів тощо (розрахункові обґрунтування, результати випробувань, досвід експлуатації).

- Оцінки відповідності споруд, систем та обладнання (елементів) вимогам безпеки проводяться із застосуванням верифікованих та валідованих інженерних методів та комп’ютерних розрахункових кодів.

- За результатами оцінок безпеки:

обґрунтовується спроможність виконання існуючими спорудами, системами та обладнанням (елементами) (з урахуванням заходів і проєктних рішень з продовження їх ресурсів, змін (модифікацій)) покладених на них функцій протягом строків, визначених відповідно до проєкту зняття з експлуатації ЯУ;

визначаються потреби створення нових споруд, систем та обладнання (елементів) і функції, які вони мають виконувати, а також демонструється відповідність цих споруд, систем та обладнання (елементів) вимогам безпеки.

Продовження додатка 1

VII. Зміст розділу ЗАБ «Процедури зняття з експлуатації ЯУ»

- Загальні вимоги

- Розділ «Процедури зняття з експлуатації ЯУ» складається з таких підрозділів:

процедури підтримки безпечного стану ЯУ;

процедури реалізації заходів зняття з експлуатації ЯУ.

- Опис процедури зняття з експлуатації ЯУ наводиться з посиланням на проєкт зняття з експлуатації ЯУ.

- Процедури підтримки безпечного стану ЯУ

- Наводяться відомості про:

процедури експлуатації споруд, систем та обладнання (елементів), які використовуються для підтримки безпечного стану ЯУ;

межі та умови безпеки ЯУ;

порядок дій під час порушень меж та умов безпеки ЯУ, включно з своєчасним виявленням цих порушень, послідовне виконання персоналом оперативних дій, спрямованих на усунення порушень та повернення ЯУ до безпечного стану, організація РЗ персоналу в умовах аварійної ситуації.

- Наводяться обґрунтування меж та умов безпеки ЯУ, їх достатність з огляду на забезпечення безпеки.

- Процедури реалізації заходів зняття з експлуатації ЯУ

- Наводяться відомості про:

організацію на ЯУ зон виконання робіт з реалізації проєктних рішень щодо зняття з експлуатації (змін характеристик ЯУ та поступового видалення з ЯУ радіоактивних матеріалів);

Продовження додатка 1

облаштування зон виконання робіт та доступу до цих зон з урахуванням вимог безпеки (радіаційної, пожежної та загальнотехнічної);

збереження на межах зон виконання робіт неперевищення чинних на ЯУ контрольних рівнів радіаційного стану;

забезпечення за межами зон виконання робіт реалізації заходів із підтримки безпечного стану ЯУ.

- У вищезазначених відомостях надаються описи заходів і процедур їх реалізації, а також обґрунтування їх достатності з огляду на забезпечення безпеки.

VIII. Зміст розділу ЗАБ «Поводження з радіоактивними матеріалами під час зняття з експлуатації ЯУ»

- Загальні вимоги

- Розділ «Поводження з радіоактивними матеріалами під час зняття з експлуатації ЯУ» складається з таких підрозділів:

оцінки обсягів та характеристик радіоактивних матеріалів;

заходи з мінімізації утворення РАВ;

заходи та процедури поводження з РАВ у місцях їх утворення;

передача РАВ на об’єкти, призначені для поводження з РАВ;

звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю.

- Відомості про поводження з радіоактивними матеріалами наводяться з посиланням на проєкт зняття з експлуатації ЯУ.

Продовження додатка 1

- Оцінки обсягів та характеристик радіоактивних матеріалів

- Наводяться відомості про обсяги та характеристики РАВ, які накопичились за час експлуатації ЯУ (у разі їх наявності на майданчику ЯУ).

- Наводять відомості про:

джерела утворення та потоки радіоактивних матеріалів (окремо – РАВ) по мірі реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ (радіоактивно забруднені елементи, які демонтуються, забруднені середовища, РАВ від дезактивації), а також у випадках аварійних ситуацій та аварій;

оцінки прогнозних обсягів та характеристик радіоактивних матеріалів (окремо – РАВ) згідно з визначеними джерелами їх утворення та потоками;

розподіл у часі обсягів утворення радіоактивних матеріалів (окремо – РАВ).

- Наводяться відомості про розділення на потоки:

РАВ залежно від технологій їх переробки та з урахуванням подальшого довгострокового зберігання та/або захоронення РАВ у сховищах певних типів;

радіоактивних матеріалів (крім РАВ) залежно від технології їх дезактивації та з урахуванням їх звільнення від регулюючого контролю.

- Заходи з мінімізації утворення РАВ

- Наводяться відомості про заходи з мінімізації утворення РАВ, зокрема:

характеризацію та сортування радіоактивних матеріалів з метою максимально можливого їх звільнення від регулюючого контролю (зокрема, після дезактивації);

Продовження додатка 1

мінімізацію під час виконання заходів зі зняття з експлуатації ЯУ додаткового радіоактивного забруднення обладнання (елементів), поверхонь приміщень та конструкцій, матеріалів, інструментів;

застосування ефективних методів та установок дезактивації з утворенням мінімізованих обсягів РАВ;

впровадження системи регулярного аналізу ефективності заходів із мінімізації утворення РАВ.

- Обґрунтовується забезпечення утворення РАВ за обсягами та активністю радіонуклідів на мінімально досяжному рівні.

- Заходи та процедури поводження з РАВ у місцях їх утворення

- Наводяться відомості про такі заходи:

збирання, характеризацію, сортування, фрагментацію РАВ;

облік та контроль РАВ;

тимчасове зберігання РАВ.

Описуються відповідні установки та обладнання (елементи) для поводження з РАВ у місцях їх утворення.

- Демонструється достатність заходів із безпечного поводження з РАВ у місцях їх утворення з урахуванням прогнозних обсягів утворення РАВ у часі та їх характеристик.

- Передача РАВ на об’єкти, призначені для поводження з РАВ

- Наводяться відомості про:

об’єкти, на які передбачається передача РАВ;

критерії приймання РАВ на ці об’єкти;

Продовження додатка 1

можливість приймання прогнозованих обсягів РАВ на ці об’єкти;

процедури передавання-приймання та транспортування РАВ на ці об’єкти.

- Обґрунтовується:

відповідність РАВ, у результаті поводження з ними у місцях утворення, критеріям приймання РАВ на об’єкти, призначені для поводження з РАВ;

спроможність об’єктів прийняти прогнозовані обсяги РАВ.

- Звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю

- Наводяться відомості про:

обсяги та характеристики радіоактивних матеріалів, які планується звільняти від регулюючого контролю;

розділення радіоактивних матеріалів на потоки з метою їх звільнення від регулюючого контролю;

критерії звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів різних потоків.

- Наводяться відомості про:

поводження з радіоактивними матеріалами від місця їх утворення до звільнення від регулюючого контролю;

процедури підготовки партій радіоактивних матеріалів до звільнення від регулюючого контролю;

установки та процедури звільнення партій радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю;

контроль та облік радіоактивних матеріалів протягом усього процесу поводження з ними – від місця утворення радіоактивних матеріалів до звільнення партії радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю.

Продовження додатка 1

IX. Зміст розділу ЗАБ «РЗ під час зняття з експлуатації ЯУ»

1. Загальні відомості

- Розділ «РЗ під час зняття з експлуатації ЯУ» складається з таких підрозділів:

радіаційні фактори;

організація РЗ;

зонування;

екранування;

вентиляція;

запобігання розповсюдженню радіоактивних речовин;

дистанційне виконання робіт;

радіаційно-дозиметричний контроль;

заходи та засоби індивідуального РЗ персоналу;

оцінки доз опромінення персоналу;

оцінки викидів та скидів;

контрольні рівні.

- Визначається комплекс організаційних та технічних заходів із РЗ під час зняття з експлуатації ЯУ та обґрунтовується достатність забезпечення РЗ.

- Радіаційні фактори

- Наводяться необхідні для планування РЗ відомості про:

радіоактивні матеріали, місця їх знаходження (постійного або тимчасового);

характеристики радіоактивних матеріалів, необхідні для розроблення заходів із РЗ (радіонуклідний склад, активність радіонуклідів, геометричні

Продовження додатка 1

параметри, агрегатний стан, утворення пилу, аерозолів та газів);

показники радіаційного стану ЯУ (потужності дози, радіоактивного забруднення поверхонь, повітря);

шляхи та середовища можливого розповсюдження радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання;

можливі зміни радіаційних факторів під час виконання робіт зі зняття з експлуатації.

- Обґрунтовується врахування всіх значимих радіаційних факторів (включно з їх можливими змінами) з огляду на опромінення персоналу, викиди та скиди.

- Організація РЗ

- Наводяться відомості про:

організацію діяльності з забезпечення РЗ (структурні підрозділи щодо забезпечення РЗ, їх функції);

підготовку персоналу в сфері РЗ;

документування в сфері РЗ.

- Визначаються процедури:

мінімізації опромінення персоналу (прогнозування та мінімізація доз опромінення, процедури встановлення та коригування контрольних рівнів, організація виконання робіт, облік та аналіз даних індивідуального дозиметричного контролю);

мінімізації викидів та скидів (прогнозування та мінімізація викидів та скидів, процедури встановлення контрольних рівнів, облік та аналіз даних контролю викидів та скидів).

Продовження додатка 1

- Зонування

- Наводяться відомості про:

визначення зон (приміщень), які не обслуговуються, періодичного обслуговування або постійного перебування персоналу;

розміщення санпропускників і саншлюзів, санітарно-побутових приміщень, їх оснащення;

маршрути доступу персоналу;

розміщення та оснащення постів радіаційно-дозиметричного контролю на межах зон;

інші заходи щодо запобігання розповсюдження радіоактивних речовин за межі зон.

Опис супроводжується детальними схемами.

- Обґрунтовується відповідність заходів з зонування нормам та правилам з радіаційної безпеки.

- Екранування

- Наводиться опис заходів з екранування робочих місць персоналу, включно з:

визначенням зон та приміщень, в яких необхідне екранування;

визначенням будівельних конструкцій (наприклад, стін, підлоги та стелі приміщень), які виконують функцію екранування, та характеристик цих конструкцій (геометричних розмірів, матеріалу);

визначенням місць, в яких необхідно встановлення додаткових екранів (стаціонарних/мобільних), і характеристик цих екранів (геометричних розмірів, матеріалу).

Продовження додатка 1

- Наводяться обґрунтування (розрахункові обґрунтування та/або результати радіаційного контролю та обстежень) екрануючої здатності екранів, зокрема, потужності еквівалентної дози на робочих місцях персоналу.

- Обґрунтовується достатність екранування з огляду на неперевищення встановлених контрольних рівнів потужності еквівалентної дози на робочих місцях персоналу.

- Вентиляція

- Наводиться опис заходів із запобігання забруднення повітря та розповсюдження радіоактивних речовин у зонах і приміщеннях за допомогою систем вентиляції, включно з:

визначенням систем вентиляції та їх характеристик, забезпечення роздільної вентиляції, де це необхідно;

розміщенням витяжок забрудненого повітря в зонах, приміщеннях та на робочих місцях, де це необхідно;

визначенням характеристик фільтрів, які застосовуються для очищення повітря;

визначенням режимів роботи вентиляційних систем за нормальних умов експлуатації, у випадку аварійних ситуацій та аварій.

- Обґрунтовується забезпечення системами вентиляції для запобігання забруднення повітря вище контрольних рівнів.

- Запобігання розповсюдженню радіоактивних речовин

- Наводиться опис заходів із утримання радіоактивних речовин у встановлених межах, включно з:

Продовження додатка 1

визначенням технологій та способів виконання робіт з урахуванням мінімізації утворення та підйому пилу та аерозолів;

визначенням фізичних бар’єрів, які виконують функції запобігання розповсюдження радіоактивних речовин, та характеристик цих бар’єрів, зокрема, показників герметизації (обмеження витоку повітря, рідких середовищ тощо).

- Обґрунтовується забезпечення запобігання розповсюдженню радіоактивних речовин згідно з встановленими обмеженнями та принципом оптимізації.

- Дистанційне виконання робіт

- Наводиться опис робіт, які передбачено виконувати із застосуванням обладнання та технологій дистанційного виконання робіт.

- Обґрунтовується мінімізація виконання персоналом робіт з його знаходженням в зонах та приміщеннях, які не обслуговуються.

9. Радіаційно-дозиметричний контроль

- Наводяться відомості про:

комплекс заходів і засобів радіаційно-дозиметричного контролю, включно з контролем радіаційного стану в зонах, приміщеннях та на майданчику ЯУ, контролем викидів та скидів, контролем радіаційного стану довкілля;

параметри, які контролюються, періодичність і точки контролю, діапазони вимірювань контрольованих параметрів;

перелік та характеристики обладнання для вимірювання радіаційних параметрів та сигналізації про перевищення встановлених контрольних рівнів;

Продовження додатка 1

автоматизовану систему радіаційно-дозиметричного контролю.

- Вказується підрозділ, який відповідає за радіаційно-дозиметричний контроль, наводиться опис оснащення його необхідним обладнанням, а також методиками та устаткуванням для збору, обробки, аналізу, зберігання даних радіаційно-дозиметричного контролю, для розрахунків радіаційних умов, доз опромінення персоналу з метою планування заходів із забезпечення РЗ.

- Обґрунтовується забезпечення радіаційно-дозиметричного контролю відповідно до норм та правил з радіаційної безпеки.

- Заходи та засоби індивідуального РЗ персоналу

- Наводяться відомості про:

процедури допуску персоналу до робіт залежно від видів робіт та радіаційних умов на робочих місцях;

застосування персоналом засобів індивідуального захисту залежно від видів робіт та радіаційних умов на робочих місцях;

індивідуальний дозиметричний контроль персоналу.

- Обґрунтовується відповідність визначених заходів індивідуального захисту персоналу вимогам Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832.

- Оцінки доз опромінення персоналу

- Наводяться відомості про:

методики оцінок доз зовнішнього та внутрішнього опромінення персоналу (або посилання на затверджені в установленому порядку методики);

Продовження додатка 1

оцінки доз опромінення персоналу, включно з розрахунками індивідуальних доз внутрішнього та зовнішнього опромінення та колективних

доз під час реалізації конкретних заходів зі зняття з експлуатації ЯУ.

- Обґрунтовується:

забезпечення неперевищення лімітів доз;

мінімізація доз опромінення персоналу з урахуванням принципу оптимізації.

- Оцінки викидів та скидів

- Наводяться:

обґрунтування допустимих викидів та скидів на основі розрахункового аналізу доз опромінення критичної групи населення за визначеними шляхами опромінення;

оцінки викидів з урахуванням виконаних у попередніх підрозділах аналізів можливого радіоактивного забруднення повітря, визначених заходів з мінімізації забруднення повітря, його очищення фільтрами систем вентиляції;

оцінки скидів із урахуванням прогнозованих об’ємів утворення та активності забруднення вод, які не відносяться до РАВ.

- Обґрунтовується достатність заходів забезпечення неперевищення встановлених допустимих викидів та скидів та їх мінімізації відповідно до принципу оптимізації.

- Контрольні рівні

- Наводяться відомості про контрольні рівні:

радіаційних  параметрів,  які  характеризують  радіаційний  стан  в  зонах

Продовження додатка 1

виконання робіт зі зняття з експлуатації ЯУ, в інших зонах та приміщеннях ЯУ, на майданчику ЯУ;

викидів та скидів;

доз зовнішнього та внутрішнього опромінення персоналу;

забруднення засобів індивідуального захисту та шкіри персоналу.

- Обґрунтовується:

встановлення контрольних рівнів опромінення персоналу з огляду на досягнутий рівень забезпечення РЗ;

встановлення таких контрольних рівнів для параметрів, які характеризують радіаційний стан на робочих місцях, які в разі їх неперевищення забезпечують неперевищення контрольних рівнів опромінення персоналу.

- Обґрунтовується забезпечення своєчасного виявлення перевищення контрольних рівнів комплексом заходів з радіаційно-дозиметричного контролю.

X. Зміст розділу ЗАБ «Аналіз аварійних ситуацій та аварій під час зняття з експлуатації ЯУ»

1. Загальні вимоги

- Розділ «Аналіз аварійних ситуацій та аварій під час зняття з експлуатації ЯУ» складається з таких підрозділів:

визначення вихідних подій;

аналіз сценаріїв розвитку вихідних подій;

оцінки радіаційних наслідків;

заходи щодо запобігання та пом’якшення наслідків аварійних ситуацій та аварій.

Продовження додатка 1

- Обґрунтовується достатність передбачених протиаварійних заходів для ефективного реагування в разі аварії на ЯУ під час її зняття з експлуатації.

- Визначення вихідних подій

- Визначається перелік вихідних подій, які можуть призвести до аварійних ситуацій та аварій, включно з:

екстремальними зовнішніми природними подіями (зокрема, вітром, смерчем, дощем, снігом, повінню, температурою повітря, землетрусом);

зовнішніми техногенними подіями (зокрема, пожежею, вибухом, падінням літака);

внутрішніми подіями (зокрема, падінням радіоактивних матеріалів (упаковок з радіоактивними матеріалами) або обваленням на них конструкцій, підйомом радіоактивно забрудненого пилу, розливом радіоактивно забруднених рідких середовищ, внутрішнім затопленням, пожежею, вибухом, відмовами систем електропостачання, вентиляції, радіаційного контролю, відмовами екранування, відмовами бар’єрів, які утримують радіоактивні речовини, несанкціонованим перебуванням персоналу в радіаційно-небезпечній зоні).

- Визначаються та обґрунтовуються характеристики кожної вихідної події, необхідні для аналізу сценаріїв аварійних ситуацій та аварій, а також оцінок їх наслідків.

- Аналіз сценаріїв розвитку вихідних подій

- Наводяться описи та аналіз сценаріїв, які призводять до аварійних ситуацій та аварій з такими радіаційними наслідками:

Продовження додатка 1

вихід радіоактивних речовин або іонізуючого випромінювання за встановлені межі в кількості, які перевищують контрольні рівні;

забруднення радіоактивними речовинами приміщень, обладнання, території, повітря, основних засобів індивідуального захисту персоналу  вище встановлених контрольних рівнів;

несанкціоноване перебування персоналу в радіаційно-небезпечній зоні.

- Виконується ранжування сценаріїв за їх радіаційними наслідками з метою визначення заходів із безпеки з урахуванням ступеню різних небезпек під час зняття з експлуатації ЯУ.

Визначаються сценарії аварійних ситуацій та аварій, які є найбільш імовірними або призводять до найбільших наслідків.

- Оцінки радіаційних наслідків

- Для сценаріїв, які є найбільш імовірними або призводять до найбільших наслідків, проводяться оцінки їх радіаційних наслідків для персоналу, населення та довкілля, зокрема, оцінки:

доз потенційного опромінення персоналу;

радіоактивного забруднення довкілля;

доз потенційного опромінення населення.

Наводяться описи та обґрунтування вихідних даних та припущень, методів, моделей та програмних засобів, які використовувались під час виконання оцінок розповсюдження радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання, а також доз опромінення персоналу та населення.

- Результати оцінок порівнюються з встановленими критеріями обмеження потенційного опромінення персоналу та населення.

Продовження додатка 1

- Заходи щодо запобігання та пом’якшення наслідків аварійних ситуацій та аварій

- Наводяться відомості про комплекс організаційних і технічних заходів щодо запобігання аварійних ситуацій та аварій за визначеними в попередніх

параграфах вихідними подіями та сценаріями їх розвитку.

- Обґрунтовується  забезпечення:

виконання функцій спорудами, системами та обладнанням (елементами), важливими для безпеки;

контролю та діагностики стану споруд, систем та обладнання (елементів);

технологічних захистів, блокування та сигналізації з метою запобігання порушенням меж безпеки ЯУ;

умов для запобігання помилок персоналу;

технічного обслуговування та ремонту споруд, систем та обладнання (елементів), які забезпечують запобігання відмовам.

- Наводиться стислий опис заходів із підготовки персоналу, інших організаційних заходів, спрямованих на запобігання аварійним ситуаціям та аваріям унаслідок помилок персоналу.

- Наводиться стислий опис заходів, які передбачається виконувати у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій.

- Обґрунтовується достатність вищезазначених заходів для зменшення небезпеки виникнення аварійних ситуацій та аварій з урахуванням принципу оптимізації.

- Наводиться стислий опис заходів, які виконуються у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій з метою мінімізації їх наслідків.

Продовження додатка 1

XI. Зміст розділу ЗАБ «Завершення зняття з експлуатації ЯУ»

- Загальні вимоги

- Розділ «Завершення зняття з експлуатації ЯУ» складається з таких підрозділів:

остаточне обстеження майданчика ЯУ;

оцінка довгострокового радіаційного впливу майданчика ЯУ;

заходи з адміністративного контролю майданчика ЯУ.

Підрозділи «Оцінка довгострокового радіаційного впливу майданчика ЯУ»

та «Заходи з адміністративного контролю майданчика» розробляються у разі обмеженого звільнення майданчика від регулюючого контролю після завершення зняття з експлуатації ЯУ.

- Визначаються заходи з підготовки остаточного звіту про завершення зняття з експлуатації ЯУ з висновками щодо досягнення кінцевої мети зняття з експлуатації ЯУ та підтвердженням можливості звільнення майданчика ЯУ від регулюючого контролю.

- «Остаточне обстеження майданчика ЯУ

- Вказуються критерії кінцевого стану та звільнення майданчика ЯУ від регулюючого контролю, а також споруд та обладнання (елементів), які залишаються на майданчику (зокрема, критерії допустимого забруднення майданчика, споруд та обладнання (елементів) радіонуклідами).

- Визначаються:

ділянки майданчика та об’єкти, які підлягають остаточному обстеженню;

обсяги обстеження території та кожного об’єкта ЯУ (радіаційні параметри,

Продовження додатка 1

за якими виконується обстеження; кількість та місця відбору проб матеріалів, які досліджуються, крок вимірювання картограм потужності дози тощо);

заходи з підготовки звіту з результатами обстеження.

- Оцінка довгострокового радіаційного впливу майданчика ЯУ

- Наводиться опис сценаріїв:

можливого розповсюдження радіоактивних речовин, які залишились на

майданчику ЯУ, за його межі на довгостроковий період у разі обмеженого звільнення майданчика ЯУ від регулюючого контролю;

можливого ненавмисного вторгнення людини на майданчик ЯУ в довгостроковий період.

- Наводяться оцінки радіаційних впливів на людину та довкілля за визначеними сценаріями.

- Обґрунтовується достатність заходів забезпечення неперевищення встановлених допустимих рівнів радіаційних впливів на людину та довкілля та мінімізації таких впливів відповідно до принципу оптимізації.

- Заходи з адміністративного контролю майданчика ЯУ

- Наводяться відомості про заходи з адміністративного контролю майданчика ЯУ в довгостроковий період у випадку обмеженого звільнення майданчика від регулюючого контролю після завершення зняття з експлуатації ЯУ.

- Обґрунтовується забезпечення за допомогою визначених заходів адміністративного контролю в довгостроковий період після завершення зняття з експлуатації ЯУ:

Продовження додатка 1

необхідних обмежень доступу та перебування людей на майданчику ЯУ;

контролю радіаційних впливів майданчика ЯУ на довкілля.

XII. Зміст розділу ЗАБ «Висновки»

- Наводяться основні результати виконаного аналізу безпеки зняття з експлуатації ЯУ. Демонструється досягнення цілей ЗАБ.

- Визначаються потреби виконання переоцінок безпеки та перегляду ЗАБ по мірі реалізації стадій зняття з експлуатації ЯУ та відповідно до вимог законодавства.

____________________________________________

Додаток 2

до Вимог до структури та змісту

документів експлуатуючої

організації для отримання ліцензії

на провадження діяльності

зі зняття з експлуатації ядерної

установки

(пункт 1 глави 2 розділу ІІІ)

Вимоги до змісту розділів проєкту зняття з експлуатації ЯУ

І. Зміст розділу проєкту зняття з експлуатації ЯУ «Загальні відомості»

- Вказується:

назва, тип, призначення, основні функціональні характеристики ЯУ;

місце розташування ЯУ;

ЕО ЯУ (назва, юридична адреса).

- Наводяться відомості про:

етапи життєвого циклу ЯУ, які були реалізовані (будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація), фактичні строки реалізації цих етапів;

причини зняття з експлуатації ЯУ (планове зняття з експлуатації після завершення  експлуатації ЯУ, дострокове зняття з експлуатації та відповідні причини);

кінцеву мету зняття з експлуатації ЯУ (запланований кінцевий стан) з огляду на повне або обмежене звільнення майданчика ЯУ від регулюючого контролю.

Продовження додатка 2

ІІ. Зміст розділу проєкту зняття з експлуатації ЯУ «Стислий опис ЯУ та її стану»

- Наводяться відомості про:

основні показники експлуатації ЯУ з огляду на виконання в період експлуатації ЯУ проєктних функцій;

аварійні події під час експлуатації ЯУ (якщо такі події відбувались), їх характеристики та наслідки.

- Наводяться відомості про:

споруди та зони ЯУ, їх призначення, перелік основних систем та обладнання (елементів) в спорудах та зонах;

основні показники технічного стану споруд (узагальнені результати обстежень та оцінки міцності споруд, їх несучої спроможності, оцінки ресурсу);

основні показники технічного стану систем та обладнання (елементів) (узагальнені результати обстежень, оцінки надійності систем та обладнання (елементів), їх стійкості до зовнішніх впливів, оцінки ресурсу);

перелік систем та обладнання (елементів), експлуатацію яких планують продовжувати під час зняття з експлуатації ЯУ;

основні показники радіаційного стану споруд, систем та обладнання (елементів) (узагальнені результати обстежень).

- Наводяться дані про ядерне паливо на ЯУ, його кількість, ступінь вигорання, радіаційні та інші характеристики, можливі пошкодження, умови та стан безпеки зберігання.

- Наводяться відомості про:

обсяги та основні характеристики радіоактивних матеріалів (окремо – РАВ), які знаходяться в спорудах і зонах (узагальнені дані про типи, обсяги, місця розміщення, активності матеріалів, радіоактивне поверхневе забруднення

Продовження додатка 2

споруд, систем та обладнання (елементів)), умови та стан безпеки зберігання радіоактивних матеріалів;

обсяги та основні характеристики горючих, вибухонебезпечних, хімічно-активних речовин та матеріалів (узагальнені дані про типи, обсяги, місця розміщення), умови та стан безпеки зберігання цих речовин і матеріалів.

- Наводяться відомості про показники радіоактивного забруднення майданчика (узагальнені дані про забруднення ґрунту, поверхневих та ґрунтових вод).

ІІІ. Зміст розділу проєкту зняття з експлуатації ЯУ

«Припинення експлуатації ЯУ»

- Вказуються:

показники стану ЯУ на початку стадії припинення експлуатації, важливі для реалізації цієї стадії;

тривалість стадії припинення експлуатації ЯУ.

- Наводиться опис заходів із видалення з ЯУ ядерного палива (технологічний процес, послідовність та графік видалення ядерного палива).

- Наводиться опис заходів із видалення з ЯУ рідких технологічних середовищ, подальше використання яких не передбачається (технологічний процес, послідовність та графік видалення технологічних середовищ).

- Наводиться опис заходів із повного або часткового видалення з ЯУ РАВ, які були накопичені під час експлуатації ЯУ (технологічний процес із вилучення з місць тимчасового зберігання, характеризації, переробки РАВ, їх контролю та обліку, передачі РАВ на об’єкти, призначені для поводження з РАВ, послідовність та графік видалення РАВ).

- Наводиться    опис    заходів    із    видалення    з    ЯУ    горючих,

Продовження додатка 2

вибухонебезпечних, хімічно-активних речовин і матеріалів, подальше використання яких не передбачається (технологічний процес, послідовність та графік видалення).

- Наводиться опис заходів із дезактивації частини споруд, систем та обладнання (елементів) ЯУ.

Цей опис включає обґрунтоване визначення споруд, систем та обладнання (елементів), які потрібно дезактивувати, критерії дезактивації, опис технологій та процедур дезактивації з демонстрацією досягнення критеріїв, послідовність та графік дезактивації споруд, систем та обладнання (елементів).

- Визначаються системи та обладнання ЯУ, експлуатація яких припиняється (послідовність та графік припинення експлуатації).

- Наводиться, за потреби, опис змін окремих існуючих споруд, систем та обладнання (елементів) ЯУ.

Цей опис включає визначення конкретних цілей змін (модифікацій) та відповідні критерії, опис проєктних рішень з демонстрацією досягнення критеріїв, опис технологій виконання робіт і відповідних заходів із забезпечення безпеки, послідовність та графік внесення змін.

- Наводиться опис демонтажу (часткового демонтажу) систем та обладнання (елементів), які не впливають на безпеку та які в подальшому не передбачається використовувати.

Цей опис включає обґрунтоване визначення систем та обладнання (елементів), які передбачається демонтувати, опис технологій демонтажу та відповідних заходів безпеки, послідовність та графік демонтажу.

- Наводиться опис перевірок активних та пасивних систем протипожежного захисту, який включає обґрунтоване визначення обсягу,

Продовження додатка 2

послідовність, графік перевірок.

- Наводиться опис заходів і процедур зі складання реєстру радіоактивно забруднених    споруд,    систем    та   обладнання    (елементів)    та    картограм

радіаційного забруднення, а також з оновлення цього реєстру по мірі реалізації заходів із припинення експлуатації ЯУ.

- Наводиться опис заходів та процедур з актуалізації бази даних для зняття з експлуатації ЯУ по мірі реалізації заходів з припинення експлуатації ЯУ.

- Наводиться опис заходів із виконання оцінок безпеки, підготовки та перегляду документів для отримання ліцензії на провадження діяльності зі зняття з експлуатації ЯУ.

IV. Зміст розділу проєкту зняття з експлуатації ЯУ

«Основні положення стратегії зняття з експлуатації ЯУ»

- Наводяться основні положення стратегії зняття з експлуатації ЯУ з посиланням на стратегію зняття з експлуатації ЯУ, яка визначається в окремому документі.

- Наводяться результати аналізу альтернативних варіантів стратегії зняття з експлуатації ЯУ (з посиланням на документ, в якому стратегія визначена), переваги вибраного варіанту.

- Вказується:

мета та основні цілі зняття з експлуатації ЯУ;

тривалість етапу зняття з експлуатації ЯУ;

тривалість стадій зняття з експлуатації ЯУ (в разі відкладеного зняття з

Продовження додатка 2

експлуатації);

основний зміст кожної стадії зняття з експлуатації ЯУ;

критерії кінцевого стану майданчика ЯУ після завершення зняття з експлуатації ЯУ.

V. Зміст розділу проєкту зняття з експлуатації ЯУ

«Заходи, проєктні та технологічні рішення зі зняття з експлуатації ЯУ»

- Визначаються:

повний перелік заходів, які реалізуються на кожній стадії зняття з експлуатації ЯУ, з описом змісту та обсягів реалізації кожного заходу;

взаємозв’язки та послідовність реалізації заходів;

критерії успішного завершення реалізації кожного заходу (або групи взаємопов’язаних заходів).

- Наводиться перелік існуючих споруд, систем та обладнання (елементів) ЯУ, які будуть використовуватись на кожній стадії зняття з експлуатації ЯУ, визначають функції, класифікацію, строки експлуатації цих споруд, систем та обладнання (елементів).

- Наводяться основні проєктні, технологічні рішення з внесення змін (модифікацій) до існуючих систем та обладнання (елементів) ЯУ, їх заміни, які необхідні по мірі послідовної реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ.

- Наводяться основні проєктні рішення зі створення нових споруд, систем та обладнання (елементів), які необхідні по мірі послідовної реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ.

- Наводяться основні проєктні та технологічні рішення з демонтажу споруд, систем та обладнання (елементів), які необхідні по мірі послідовної реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ.

Продовження додатка 2

- Наводяться основні технологічні рішення та процедури з підтримки ЯУ в безпечному стані, які необхідні по мірі послідовної реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ.

- Обґрунтовується:

взаємоузгодженість заходів зі зняття з експлуатації ЯУ;

відповідність вищезазначених проєктних та технологічних рішень і процедур вимогам безпеки з урахуванням змін стану ЯУ по мірі реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ.

VI. Зміст розділу проєкту зняття з експлуатації ЯУ

«Інфраструктура для виконання зняття з експлуатації ЯУ»

- Визначаються потреби:

створення організаційної та технічної інфраструктури, інформаційного забезпечення;

використання існуючої інфраструктури ЯУ під час зняття її з експлуатації.

- Визначається:

повний перелік заходів із використання та створення інфраструктури, яка забезпечуватиме зняття з експлуатації ЯУ;

зміст, обсяги, послідовність реалізації заходів із використання та створення інфраструктури та їх зв’язки з іншими заходами зі зняття з експлуатації ЯУ.

- Обґрунтовується своєчасність запланованого створення інфраструктури для реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ.

VIІ. Зміст розділу проєкту зняття з експлуатації ЯУ

«Поводження з демонтованими системами, обладнанням (елементами) та матеріалами ЯУ»

- Визначаються:

Продовження додатка 2

перелік демонтованих систем та обладнання (елементів), які планується

використати повторно;

радіоактивні матеріали (частини демонтованих споруд, системи та обладнання (елементи)), які планується дезактивувати та звільнити від регулюючого контролю, з зазначенням типів матеріалів, оцінок обсягів матеріалів кожного типу, які будуть утворюватися в різних зонах ЯУ.

- Визначаються та надаються описи:

заходів із сортування, характеризації радіоактивних матеріалів з метою максимально можливого їх звільнення від регулюючого контролю;

заходів з обліку та контролю радіоактивних матеріалів;

установок та обладнання, які є або планується створити, з дезактивації, характеризації та звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю;

процедур звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю.

VIІІ. Зміст розділу проєкту зняття з експлуатації ЯУ

«Поводження з РАВ та іншими небезпечними речовинами та матеріалами»

- Наводяться дані про РАВ, включно з:

обсягами та характеристиками накопичених РАВ;

основними джерелами утворення РАВ по мірі реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ;

оцінками прогнозованих обсягів та характеристик РАВ згідно з визначеними джерелами їх утворення;

розділенням РАВ на потоки залежно від технологій їх переробки та типів сховищ для захоронення;

розподіл у часі обсягів утворення РАВ різних потоків.

Продовження додатка 2

- Наводять описи заходів:

зі збирання, характеризації, сортування РАВ;

з обліку та контролю РАВ;

з тимчасового зберігання РАВ.

- Вказуються об’єкти, на які передбачається передача РАВ для їх переробки, основні критерії приймання РАВ на ці об’єкти. Демонструється можливість приймання прогнозованих обсягів РАВ на вказані об’єкти.

- Наводяться відомості про:

обсяги та основні характеристики горючих, вибухонебезпечних, хімічно-активних, токсичних речовин і матеріалів;

заходи поводження із зазначеними небезпечними речовинами та матеріалами.

IX. Зміст розділу проєкту зняття з експлуатації ЯУ

«Майбутнє використання майданчика ЯУ та його

остаточне обстеження»

- Визначаються:

плани майбутнього використання майданчика ЯУ з огляду на повне або обмежене звільнення майданчика від регулюючого контролю;

радіаційні критерії, яким має відповідати майданчик, для його майбутнього використання.

- Надається опис основних заходів з остаточного інженерно-радіаційного обстеження майданчика ЯУ (включно зі спорудами та обладнанням (елементами), які залишились на ньому).

Продовження додатка 2

X. Зміст розділу проєкту зняття з експлуатації ЯУ

«Система управління діяльністю зі зняття з експлуатації ЯУ»

- Визначається:

підхід з адаптації існуючої системи управління діяльності з експлуатації ЯУ для діяльності зі зняття з експлуатації ЯУ;

організаційна структура ЕО в період зняття з експлуатації ЯУ (включно із запланованими змінами організаційної структури в міру зняття з експлуатації ЯУ);

функції керівництва, основних підрозділів та їх взаємодія.

- Надаються описи основних заходів із підготовки та підтримки кваліфікації персоналу, забезпечення культури безпеки.

- Надаються описи основних заходів та основних процедур із залучення постачальників послуг, контролю якості виконання робіт та наданих послуг.

- Надаються описи основних заходів із урахування досвіду зняття з експлуатації ЯУ.

- Визначаються основні процедури:

проведення перевірок та нагляду;

коригувальних дій, управління невідповідностями.

XІ. Зміст розділу проєкту зняття з експлуатації ЯУ

«Інформаційне забезпечення зняття з експлуатації ЯУ»

- Наводяться описи основних організаційних та технічних заходів зі збирання, аналізу, систематизації, обліку, зберігання, актуалізації інформації, необхідної для зняття з експлуатації ЯУ.

Продовження додатка 2

- Наводяться описи заходів зі створення бази даних щодо зняття з експлуатації ЯУ та процедур її експлуатації.

XІІ. Зміст розділу проєкту зняття з експлуатації ЯУ

«Забезпечення РЗ»

- Визначаються принципи та основні критерії забезпечення РЗ на етапі зняття з експлуатації ЯУ.

- Наводяться заходи з адаптації існуючої організації РЗ на ЯУ до діяльності зі зняття з експлуатації ЯУ.

- Надаються описи заходів і відповідних проєктних рішень щодо:

змін зонування на ЯУ в процесі зняття з експлуатації ЯУ;

адаптації систем вентиляції до діяльності зі зняття з експлуатації ЯУ;

забезпечення запобігання розповсюдженню радіоактивних речовин під час виконання робіт зі зняття з експлуатації ЯУ.

- Надаються описи заходів і відповідних проєктних рішень із забезпечення РЗ персоналу під час зняття з експлуатації ЯУ.

- Визначаються заходи з радіаційно-дозиметричного контролю (зокрема, заплановані зміни систем радіаційно-дозиметричного контролю та відповідні проєктні рішення).

- Надаються описи заходів із мінімізації викидів і скидів.

Продовження додатка 2

XІІІ. Зміст розділу проєкту зняття з експлуатації ЯУ

«Забезпечення аварійного планування»

- Визначається перелік і характеристики аварійних подій, які можуть відбутись під час зняття з експлуатації ЯУ на основі аналізу сценаріїв розвитку вихідних подій та оцінки їх радіаційних наслідків, наведених в ЗАБ або оцінці безпеки зняття з експлуатації ЯУ.

- Наводяться заходи з адаптації існуючої системи аварійної готовності та реагування на ЯУ до діяльності зі зняття з експлуатації ЯУ та стану ЯУ, які змінюються в період зняття з експлуатації ЯУ.

XІV. Зміст розділу проєкту зняття з експлуатації ЯУ

«Забезпечення фізичного захисту»

- Визначається рівень фізичного захисту ЯУ включно з його змінами по мірі реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ.

- Наводяться описи заходів із адаптації існуючої системи фізичного захисту ЯУ до діяльності зі зняття з експлуатації ЯУ, яка змінюється в міру її зняття з експлуатації.

XV. Зміст розділу проєкту зняття з експлуатації ЯУ

«Забезпечення пожежної безпеки»

- Визначається класифікація зон та приміщень ЯУ за ступенем пожежної небезпеки.

- Наводяться описи заходів та відповідних проєктних рішень з адаптації існуючої системи забезпечення пожежної безпеки до діяльності зі зняття з експлуатації ЯУ та стану ЯУ, які змінюються у міру зняття з експлуатації ЯУ.

Продовження додатка 2

XVІ. Зміст розділу проєкту зняття з експлуатації ЯУ

«Забезпечення зняття з експлуатації ЯУ ресурсами»

- Наводяться оцінки необхідних людських, фінансових і матеріальних ресурсів для зняття з експлуатації ЯУ.

- Визначаються основні джерела та заходи із забезпечення ЕО фінансовими ресурсами (механізм фінансування) та матеріальними ресурсами відповідно до виконаних оцінок.

XVІІ. Зміст розділу проєкту зняття з експлуатації ЯУ

«Зведений графік зняття з експлуатації ЯУ»

- Наводиться зведений графік виконання заходів зі зняття з експлуатації ЯУ із зазначенням термінів початку та закінчення кожного заходу.

- Визначаються взаємозв’язки між термінами виконання заходів.

____________________________________________

Додаток 3

до Вимог до структури та змісту

документів експлуатуючої

організації для отримання ліцензії

на провадження діяльності

зі зняття з експлуатації ядерної

установки

(пункт 1 глави 2 розділу ІV)

Вимоги до змісту розділів програми РЗ на етап

зняття з експлуатації ЯУ

І. Зміст розділу програми РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ

«Політика ЕО в сфері РЗ»

- Визначаються принципи, на яких базується забезпечення РЗ на етапі зняття з експлуатації ЯУ, та зобов’язання керівництва ЕО щодо їх застосування.

- Надається загальний опис системи заходів із забезпечення РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ з визначенням взаємопов’язаних напрямів діяльності з забезпечення РЗ (груп організаційних та технічних заходів, спрямованих на дотримання принципів РЗ).

- Визначається підхід до встановлення допустимих та контрольних рівнів.

- Визначаються  основні  заходи  з  оцінки  ефективності  РЗ  (зокрема,

Продовження додатка 3

мінімізація індивідуальних і колективних доз опромінення різних груп персоналу, розповсюдження радіоактивного забруднення, викидів та скидів).

ІІ. Зміст розділу програми РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Організація діяльності з РЗ»

- Наводиться опис організаційної структури з забезпечення РЗ, в якій для кожного напряму діяльності з забезпечення РЗ вказані відповідальні керівники та підрозділи ЕО зі встановленими функціями.

- Наводяться основні процедури реалізації заходів щодо забезпечення РЗ  відповідальними підрозділами.

ІІІ. Зміст розділу програми РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Застосування принципу оптимізації»

- Наводяться процедури оптимізації:

послідовності реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ з метою забезпечення мінімізації радіологічних впливів на персонал, викидів та скидів;

вибору проєктних та технологічних рішень в рамках реалізації певного заходу (групи заходів) із забезпеченням мінімізації індивідуальних і колективних доз опромінення персоналу, викидів та скидів;

заходів із РЗ персоналу під час планування робіт, а також у процесі їх виконання з урахуванням фактичних радіаційних та інших умов у зонах виконання робіт і змін цих умов по мірі реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ.

2. Наводяться процедури встановлення та регулярного перегляду контрольних рівнів.

Продовження додатка 3

- Наводяться процедури аналізу та врахування досвіду виконання робіт зі зняття з експлуатації ЯУ.

ІV. Зміст розділу програми РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Підготовка персоналу в сфері РЗ»

- Наводиться узагальнений опис комплексу заходів з навчання персоналу в сфері РЗ.

- Визначається порядок:

підготовки персоналу, перевірки його знань та навичок в сфері РЗ;

контролю, оцінки та підвищення ефективності системи підготовки персоналу в сфері РЗ.

- Надається опис системи заходів із розвитку культури безпеки персоналу.

V. Зміст розділу програми РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Документування з РЗ»

- Наводиться опис системи документування в сфері РЗ (положення, регламенти, інструкції, облікова, реєстраційна, звітна документація).

- Визначається порядок підготовки, погодження, затвердження, введення в дію, перегляду, розповсюдження та використання документації в сфері РЗ.

- Визначається порядок обліку, реєстрації, аналізу, збереження, актуалізації та використання даних у сфері РЗ.

4. Надається стислий опис методів та устаткування для управління документацією в сфері РЗ.

Продовження додатка 3

VІ. Зміст розділу програми РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Радіаційні фактори»

- Наводиться узагальнений опис основних радіаційних факторів – будь-яких типів радіаційного впливу, які призводять чи можуть призвести до опромінення людини або радіоактивного забруднення навколишнього середовища, їх прогнозованих змін по мірі реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ.

- Наводиться узагальнений опис радіаційного стану ЯУ (потужності еквівалентної дози, рівні радіоактивного забруднення поверхонь, повітря в різних зонах ЯУ), його прогнозованих змін під час робіт зі зняття з експлуатації та по мірі реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ.

- Визначаються основні шляхи радіаційного впливу на персонал, населення та довкілля.

VІІ. Зміст розділу програми РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ

«Викиди та скиди»

- Визначаються основні джерела викидів та скидів (вентиляційна труба, системи вентиляції, каналізації).

- Наводиться стислий опис основних заходів із мінімізації викидів і скидів.

- Визначаються:

допустимі та контрольні рівні викидів і скидів;

заходи контролю викидів і скидів;

процедури обліку та аналізу викидів та скидів, перегляду контрольних рівнів викидів і скидів.

Продовження додатка 3

VІІІ. Зміст розділу програми РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Зонування»

- Наводиться узагальнений опис:

існуючого зонування на ЯУ (приміщення та зони постійного та періодичного перебування персоналу та такі, які не обслуговуються), а також запланованих змін зонування в міру реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ;

існуючого оснащення ЯУ санпропускниками та саншлюзами, запланованих змін цього оснащення в міру реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ;

зон з роздільною вентиляцією та запланованих змін вентиляції відповідно до змін зонування.

- Наводиться узагальнений опис організації доступу між зонами (зміна одягу персоналу, радіаційний контроль забруднення, дезактивація, за потреби).

- Визначається порядок додаткового зонування ділянок виконання робіт під час реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ у взаємоузгодженні з існуючим зонуванням на ЯУ (визначення додаткових зон, визначення тимчасових контрольних рівнів радіаційного стану в них, установлення саншлюзів на межах зон, визначення заходів із запобігання розповсюдженню радіоактивних речовин за межі ділянок виконання робіт).

ІX. Зміст розділу програми РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ

«Заходи та засоби з колективного РЗ»

- Наводиться стислий опис існуючих на ЯУ заходів і засобів із колективного РЗ (екранування, застосування дистанційно-керованого

Продовження додатка 3

обладнання, вентиляція, дезактивація тощо) та запланованих змін цих заходів та засобів по мірі реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ.

- Визначається порядок застосування додаткових заходів і засобів із колективного РЗ на ділянках виконання робіт зі зняття з експлуатації ЯУ (визначення необхідних заходів та засобів для мінімізації доз опромінення персоналу, мінімізація розповсюдження іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин).

X. Зміст розділу програми РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Індивідуальний захист персоналу»

- Визначається порядок застосування персоналом засобів індивідуального захисту залежно від видів робіт та радіаційних умов на робочих місцях.

- Визначається порядок індивідуального дозиметричного контролю персоналу (використання індивідуальних дозиметрів для контролю зовнішнього опромінення, контроль внутрішнього опромінення персоналу, методики розрахунків доз опромінення персоналу на основі даних вимірювань, облік даних вимірювань та доз опромінення персоналу).

- Визначається порядок допуску персоналу до робіт залежно від видів робіт та радіаційних умов на робочих місцях, зокрема, організації робіт за нарядом-допуском.

XІ. Зміст розділу програми РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Радіаційно-дозиметричний контроль»

- Визначається підрозділ, який відповідає за радіаційно-дозиметричний контроль.

Продовження додатка 3

- Надається узагальнений опис заходів радіаційно-дозиметричного контролю (радіаційного стану на ЯУ, викидів та скидів, радіаційного стану робочих місць, довкілля).

- Визначаються обсяги автоматизованого радіаційного контролю та надається стислий опис відповідної системи.

- Надається стислий опис оснащення обладнанням, методиками та програмним забезпеченням для збирання, обробки, аналізу, зберігання даних радіаційно-дозиметричного контролю, для розрахунків радіаційних умов, доз опромінення персоналу з метою планування та оцінки ефективних заходів з забезпечення РЗ.

- Визначається порядок документування, аналізу, зберігання, актуалізації, використання даних радіаційно-дозиметричного контролю.

XІІ. Зміст розділу програми РЗ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Контрольні рівні»

- Визначається порядок встановлення та перегляду контрольних рівнів (на основі фактично досягнутого рівня забезпечення РЗ).

- Вказується номенклатура контрольних рівнів на ЯУ.

- Визначається порядок встановлення контрольних рівнів у проєктах виконання робіт з реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ (на основі виконаних аналізів і розрахунків радіаційного стану на ЯУ, доз опромінення персоналу, викидів і скидів).

Продовження додатка 3

- Визначається порядок розслідування порушень контрольних рівнів, розроблення та впровадження коригуючих заходів.

____________________________________________

Додаток 4

до Вимог до структури та змісту

документів експлуатуючої

організації для отримання ліцензії

на провадження діяльності

зі зняття з експлуатації ядерної

установки

(пункт 1 глави 2 розділу V)

Вимоги до змісту розділів програми поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ

І. Зміст розділу програми поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Обсяги та основні характеристики РАВ»

- Наводяться узагальнені дані про накопичені РАВ (обсяги, основні характеристики, місця тимчасового зберігання).

- Наводиться узагальнений опис основних джерел утворення РАВ по мірі реалізації заходів зі зняття з експлуатації ЯУ (перелік основних зон утворення РАВ та основних видів робіт, які призводять до утворення РАВ).

- Визначається розділення РАВ на потоки за агрегатним станом (тверді, рідкі), за способом переробки з урахуванням захоронення в сховищах певних типів.

Продовження додатка 4

- Наводяться узагальнені оцінки обсягів РАВ та їх розподілу на потоки та за часом утворення.

- Вказуються:

основні радіаційні характеристики РАВ різних потоків (вміст основних радіонуклідів, поверхневі та/чи об’ємні забруднення);

основні фізичні характеристики РАВ (метал, бетон, пісок, полімери, масло, вода, інше);

основні небезпечні хімічні характеристики РАВ, зокрема, пожежо- та вибухонебезпечність, токсичність, газовиділення, тепловиділення.

ІІ. Зміст розділу програми поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Інтегрована схема та інфраструктура поводження з РАВ»

- Наводяться основні положення національної політики та стратегії поводження з РАВ, які застосовуються до діяльності зі зняття з експлуатації ЯУ.

- Наводиться загальний опис інтегрованої схеми поводження з РАВ та радіоактивними матеріалами, який включає поводження з РАВ у місцях їх утворення, передачу РАВ на об’єкти з переробки, довгострокового зберігання та/або захоронення РАВ, а також передачу радіоактивних матеріалів на об’єкти з їх дезактивації та звільнення від регулюючого контролю.

- Встановлюються вимоги щодо взаємоузгодженості поводження з РАВ на різних стадіях, забезпечення підготовки та передачі РАВ на установки по поводженню з РАВ відповідно до критеріїв приймання РАВ.

- Наводяться описи:

заходів щодо поводження з РАВ (збирання, характеризація, сортування, Продовження додатка 4

фрагментація, транспортування, тимчасове зберігання, підготовка до передачі на об’єкти, призначені для переробки РАВ, відповідно до критеріїв приймання на ці об’єкти);

схем розташування та функцій технологічних ділянок поводження з РАВ;

схем транспортування РАВ за технологічним ланцюгом.

- Вказуються об’єкти, призначені для переробки РАВ, їх функції, продуктивність, основні критерії приймання.

- Вказуються об’єкти з тимчасового, довгострокового зберігання та/або захоронення РАВ, на які передаються РАВ після переробки, їх функції, продуктивність, основні критерії приймання.

ІІІ. Зміст розділу програми поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Мінімізація утворення РАВ»

- Визначаються процедури вибору проєктних та технологічних рішень зі зняття з експлуатації ЯУ з урахуванням мінімізації РАВ.

- Наводиться узагальнений опис заходів з мінімізації забруднення робочих та суміжних із ними ділянок під час проведення робіт зі зняття з експлуатації ЯУ.

- Наводиться узагальнений опис заходів із дезактивації та повторного використання обладнання, інструментів і матеріалів, а також з мінімізації утворення РАВ під час дезактивації приміщень, зон виконання робіт, обладнання, інструментів та матеріалів тощо.

- Наводиться узагальнений опис заходів зі звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю.

Продовження додатка 4

- Наводиться узагальнений опис заходів із сортування РАВ, унеможливлення змішування різних потоків РАВ.

- Наводиться узагальнений опис заходів з мінімізації забруднень шляхів транспортування РАВ, ділянок та обладнання для поводження з ними тощо.

ІV. Зміст розділу програми поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Характеризація РАВ»

- Наводиться опис схеми послідовної характеризації РАВ на різних стадіях поводження з РАВ відповідно до визначеної інтегрованої схеми та потоків РАВ.

- Визначаються цілі та обсяги характеризації РАВ на кожній стадії.

- Наводиться стислий опис установок, обладнання, методик для характеризації РАВ.

V. Зміст розділу програми поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Контроль та облік РАВ»

- Наводиться опис схеми обліку обсягів і характеристик РАВ, контролю (відстеження) місць розміщення РАВ  відповідно до визначеної інтегрованої схеми поводження з РАВ, а також відповідно до схеми характеризації РАВ.

- Наводиться стислий опис установок та обладнання для обліку та контролю РАВ.

- Визначається процедура ведення обліку та контролю РАВ (занесення інформації в базу даних, періодична інвентаризація РАВ, інше).

Продовження додатка 4

VІ. Зміст розділу програми поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Поводження з РАВ у місцях їх утворення»

- Наводиться стислий опис обладнання для збирання, сортування та фрагментації РАВ із урахуванням місць їх утворення, очікуваної кількості та характеристик РАВ.

- Наводяться дані про забезпеченість контейнерами-збірниками з урахування очікуваних обсягів РАВ відповідно до їх потоків після сортування та фрагментації РАВ.

- Вказується розташування та наводиться стислий опис місць тимчасового зберігання РАВ на етапі поводження з РАВ у місцях їх утворення.

- Визначається порядок відокремлення радіоактивних матеріалів, які можуть бути звільнені від регулюючого контролю, вказуються місця тимчасового зберігання цих матеріалів зі збереженням даних про їх походження.

VІІ. Зміст розділу програми поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Переробка РАВ»

- Наводяться відомості про:

використання існуючих об’єктів, призначених для переробки РАВ, їх призначення, функції, продуктивність, строки експлуатації, технології переробки РАВ, відповідні установки та обладнання;

плани щодо створення нових об’єктів, призначених для переробки РАВ, у разі наявності;

об’єкти інших суб’єктів РАВ, на які передбачається передавати РАВ для їх переробки (призначення, функції, продуктивність, строки експлуатації цих об’єктів).

Продовження додатка 4

- Визначається порядок контролю відповідності РАВ критеріям приймання на об’єкти, призначені для переробки РАВ.

VІІІ. Зміст розділу програми поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Транспортування та перевезення РАВ»

- Надається стислий опис схеми транспортування РАВ та облаштування транспортних маршрутів на майданчику ЯУ.

- Надається стислий опис засобів для завантажування, транспортування та розвантажування упаковок РАВ на майданчику ЯУ.

- Наводяться дані про забезпечення пакувальними комплектами для перевезення РАВ за межами майданчика ЯУ.

- Визначається порядок транспортування та перевезення РАВ.

ІX. Зміст розділу програми поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Довгострокове зберігання РАВ»

- Наводяться відомості про:

існуючі та заплановані нові об’єкти, призначені для довгострокового зберігання РАВ, їх функції, продуктивність, строки експлуатації, технології довгострокового зберігання РАВ, відповідні установки та обладнання;

об’єкти інших суб’єктів РАВ, на які ЕО передбачає передавати РАВ для їх довгострокового зберігання (призначення, функції, продуктивність, строки експлуатації цих об’єктів).

- Визначається порядок контролю відповідності упаковок РАВ критеріям приймання на об’єкти, призначені для довгострокового зберігання РАВ.

Продовження додатка 4

X. Зміст розділу програми поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Пакувальні комплекти для поводження з РАВ»

- Наводяться відомості про наявність та плани оновлення парку сертифікованих пакувальних комплектів різних типів, необхідних для поводження з РАВ на різних стадіях, та відповідність типів пакувальних комплектів:

характеристикам РАВ (максимально допустимі радіаційні, хімічні та фізичні характеристики РАВ у пакувальному комплекті);

умовам збирання, тимчасового зберігання, транспортування РАВ;

умовам довгострокового зберігання та/або захоронення РАВ.

- Визначається порядок обліку та контролю місць розташування пакувальних комплектів.

XІ. Зміст розділу програми поводження з РАВ на етап зняття з експлуатації ЯУ «Забезпечення безпеки під час поводження з РАВ»

- Наводиться стислий опис комплексу заходів із безпеки (радіаційної, загальнотехнічної, пожежної), які застосовуються під час поводження з РАВ.

- Надаються посилання на документи (програми, положення, регламенти, інструкції), якими регламентується застосування заходів із безпеки під час поводження з РАВ.

# ____________________________________________

Додаток 5

до Вимог до структури та змісту

документів експлуатуючої

організації для отримання ліцензії

на провадження діяльності

зі зняття з експлуатації ядерної

установки

(пункт 1 глави 2 розділу VІ)

Вимоги до змісту розділів технологічного регламенту зняття з експлуатації ЯУ

І. Зміст розділу технологічного регламенту зняття з експлуатації ЯУ «Технологічний процес підтримки ЯУ в безпечному стані»

- Наводиться стислий опис ЯУ та її стану.

- Визначаються основні критерії безпечного стану ЯУ.

- Наводиться перелік споруд, систем та обладнання (елементів) ЯУ, які залишаються в експлуатації до закінчення певних стадій зняття з експлуатації із зазначенням класифікації споруд, систем та обладнання (елементів).

- Наводиться схема технологічного процесу підтримки ЯУ в безпечному стані (контроль та підтримка бар’єрів, які забезпечують утримання радіоактивних речовин, функціонування систем вентиляції, радіаційний контроль, інше).

Продовження додатка 5

- Наводиться стислий опис споруд, систем та обладнання (елементів), які використовуються для підтримки ЯУ в безпечному стані (їх призначення, функції, склад та загальний устрій).

- Визначається загальний порядок виконання технологічного процесу підтримання ЯУ в безпечному стані з урахуванням реалізації заходів зняття з експлуатації ЯУ, які призводять до змін характеристик ЯУ та поступового видалення з ЯУ радіоактивних матеріалів.

- Визначаються правила та основні прийоми виконання відповідних технологічних процедур безпечної експлуатації сукупності споруд, систем та обладнання (елементів).

ІІ. Зміст розділу технологічного регламенту зняття з експлуатації ЯУ «Межі та умови безпеки ЯУ»

- Наводяться значення параметрів, які характеризують:

межі безпеки ЯУ загалом;

межі безпеки систем та обладнання (елементів), важливих для безпеки.

- Визначаються засоби та процедури контролю параметрів, які характеризують межі безпеки ЯУ.

- Визначаються умови безпеки систем та обладнання (елементів), важливих для безпеки.

ІІІ. Зміст розділу технологічного регламенту зняття з експлуатації ЯУ «Порядок дій під час порушень меж та умов безпеки ЯУ»

- Визначаються дії персоналу під час виявлення погіршення радіаційного стану на ЯУ (дії щодо зміни режимів вентиляції, відновлення функцій бар’єрів

Продовження додатка 5

або застосування додаткових бар’єрів, застосування додаткового радіаційного контролю).

- Визначаються дії персоналу під час виявлення порушень меж та умов безпеки систем та обладнання (елементів), важливих для безпеки, зокрема, дії щодо відключення систем та обладнання (елементів) або зміна режимів їх роботи, застосування резервного обладнання.

- Визначаються дії персоналу в разі виявлення загрози події, яка може призвести до аварійної ситуації та/або аварії (загроза пожежі, вибуху, падіння вантажа, розливу рідини тощо), спрямовані на усунення загрози.

ІV. Зміст розділу технологічного регламенту зняття з експлуатації ЯУ «Забезпечення безпеки під час підтримки ЯУ в безпечному стані»

- Наводиться стислий опис комплексу заходів із безпеки (радіаційної, загальнотехнічної, пожежної), які застосовуються під час підтримки ЯУ в безпечному стані.

- Надаються посилання на документи (програми, положення, регламенти, інструкції тощо), якими регламентується застосування заходів з безпеки під час підтримки ЯУ в безпечному стані.

____________________________________________

Додаток 6

до Вимог до структури та змісту

документів експлуатуючої

організації для отримання ліцензії

на провадження діяльності

зі зняття з експлуатації ядерної

установки

(пункт 1 глави 2 розділу VІІ)

Вимоги до змісту розділів аварійного плану

І. Зміст розділу аварійного плану «Система аварійної готовності та реагування ЕО»

- Визначаються цілі, завдання та функції системи аварійної готовності та реагування на етап зняття з експлуатації ЯУ.

- Визначається аварійна організаційна структура ЕО (посади відповідальних керівників та підрозділи для підтримки аварійної готовності, керівник аварійними роботами, його штаб, підрозділ радіаційної безпеки, перелік аварійних груп і бригад).

- Визначаються функції відповідальних осіб і підрозділів в аварійній організаційній структурі, а також порядок їх взаємодії.

Продовження додатка 6

- Визначається склад штабу керівника аварійними роботами, аварійних груп і бригад.

- Визначається схема інформування (оповіщення керівництва, структурних підрозділів і персоналу, обмін інформацією, інформування зовнішніх організацій та відомств).

- Визначаються зовнішні організації, які можуть залучатись в рамках аварійного реагування, функції цих організацій, координація дій з ними та порядок їх залучення.

- Визначаються засоби аварійного реагування (системи та засоби для управління аварійним реагуванням, засоби зв’язку та оповіщення, засоби для РЗ персоналу, медичної допомоги, для виконання радіаційно-дозиметричного контролю, для забезпечення роботи аварійних груп і бригад).

ІІ. Зміст розділу аварійного плану «Введення в дію аварійного плану та керування діями з аварійного реагування»

- Надається стислий опис подій та ознак, які свідчать про безпосередню загрозу виникнення аварії, визначається порядок інформування про виявлені події та ознаки.

- Визначається порядок оповіщення персоналу про безпосередню загрозу або факт виникнення аварії.

- Визначається порядок оцінки та прогнозу розвитку аварійних подій, класифікації аварійних станів ЯУ (класи аварій, критерії та класифікаційні картки, за якими визначається клас аварії, порядок первинного та наступних визначень класу аварії та відповідних сповіщень).

Продовження додатка 6

- Визначається порядок введення в дію аварійного плану та відповідні заходи (початок управління діями з аварійного реагування; оповіщення про аварійний стан ЯУ та/або введення в дію аварійного плану (керівництва ЯУ та структурних підрозділів ЯУ, членів штабу керівника аварійними роботами, керівників аварійних груп та бригад, іншого персоналу, який виконує роботи на ЯУ, відповідних осіб зовнішніх організацій та формувань).

- Визначаються первинні та подальші дії керівництва та іншого персоналу ЯУ, а також зовнішніх організацій та формувань після оповіщення про аварійний стан ЯУ та/або введення в дію аварійного плану.

- Визначається порядок інформування зовнішніх організацій та відомств під час аварійних станів ЯУ відповідно до Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733 (органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, органів державного регулювання безпеки, органів державного управління, організацій, які розташовані близько до ЯУ тощо).

- Визначається порядок залучення до дій з аварійного реагування на ЯУ пожежних, медичних та інших спеціальних формувань.

- Визначається порядок керування діями з аварійного реагування, зокрема, порядок дій штабу керівника аварійними роботами.

- Наводяться для різних типів вихідних подій картки послідовності дій з аварійного реагування.

Продовження додатка 6

ІІІ. Зміст розділу аварійного плану «Радіаційно-дозиметричний контроль під час аварійних станів ЯУ»

- Визначається порядок проведення радіаційної розвідки, інформування, документування та звітування про радіаційні умови, прогнозування змін радіаційного стану.

- Визначається порядок забезпечення радіаційно-дозиметричного контролю в зонах виконання аварійних робіт.

ІV. Зміст розділу аварійного плану «Захист персоналу під час аварійних станів ЯУ»

- Визначаються:

критерії необхідності застосування протиаварійних заходів, які спрямовані на запобігання опроміненню персоналу або запобігання опроміненню від джерел випромінювання, які вийшли з-під контролю;

порядок та критерії прийняття рішень щодо підвищеного опромінення аварійного персоналу.

- Визначається порядок застосування засобів індивідуального захисту, їх типи та обсяги залежно від видів робіт і радіаційних умов у місцях їх проведення.

- Визначається порядок забезпечення індивідуального дозиметричного контролю та обліку доз аварійного персоналу.

- Визначається порядок застосування засобів колективного захисту (зокрема, тимчасове укриття в захисних спорудах на ЯУ).

- Визначається порядок виконання санітарної обробки персоналу.

Продовження додатка 6

- Визначається порядок надання персоналу медичної допомоги.

- Визначається порядок виконання пошуково-рятувальних заходів.

- Визначається порядок евакуації персоналу (маршрути, транспортні засоби, аварійні укриття).

- Визначається порядок ведення обліку та звітності про використання захисних засобів та про їх підтримку в працездатному стані.

V. Зміст розділу аварійного плану «Захист ЯУ та довкілля під час аварійних станів ЯУ»

- Визначається порядок розвідки, оцінки, контролю та прогнозування розвитку аварійних станів ЯУ (включно з інженерним станом, радіаційними, пожежними, хімічними небезпеками).

- Визначається порядок реалізації невідкладних заходів на ЯУ щодо приведення під контроль та в безпечний стан джерел іонізуючого випромінювання, а також систем та обладнання (елементів).

- Визначається порядок реалізації заходів із локалізації та запобігання розвитку аварійних станів ЯУ та зменшення їх наслідків, відновлення контролю над ЯУ.

- Визначається порядок реалізації заходів із поводження з РАВ, які утворилися під час аварійного стану ЯУ.

- Визначається порядок реалізації заходів із дезактивації приміщень, технічних засобів, майданчика ЯУ тощо.

Продовження додатка 6

- Визначається порядок реалізації заходів із запобігання та ліквідації пожежі.

- Визначається порядок реалізації ремонтно-відбудовчих заходів на ЯУ.

- Визначається порядок реалізації заходів із фізичного захисту під час аварійного стану ЯУ з урахуванням інших заходів аварійного реагування.

VI. Зміст розділу аварійного плану «Транспортування та матеріально-технічне постачання під час аварійних станів ЯУ»

- Наводиться перелік транспортних засобів, які передбачається використовувати під час аварійного реагування та місця їх розташування.

- Вказується підрозділ, який відповідає за готовність транспортних засобів.

- Визначається порядок транспортування керівника аварійних робіт на ЯУ та членів його штабу, аварійних груп і бригад, які беруть участь в діях із аварійного реагування.

- Визначається порядок транспортування персоналу, якому потрібна медична допомога та/або який потрібно евакуювати.

- Визначається порядок матеріально-технічного постачання (засобів із РЗ персоналу, обладнання для радіаційно-дозиметричного контролю, санітарної обробки, засобів оповіщення та зв’язку, контрольно-вимірювальних приладів та обладнання, засобів, які необхідні для виконання пошуково-рятувальних робіт та різних робіт щодо захисту ЯУ та довкілля, засобів із дезактивації, медичних комплектів та обладнання, продуктів харчування та питва).

Продовження додатка 6

VII. Зміст розділу аварійного плану «Закінчення дії аварійного плану»

- Визначаються критерії та порядок прийняття рішень про закінчення аварійних станів ЯУ.

- Визначається порядок інформування персоналу, підрозділів ЕО, зовнішніх організацій та відомств про закінчення аварійних станів на ЯУ.

- Визначається порядок закінчення дії аварійного плану (зокрема, закінчення дій аварійних груп та бригад, функціонування штабу керівника аварійними роботами, відновлення діяльності ЕО в нормальних умовах).

VIІІ. Зміст розділу аварійного плану «Підготовка персоналу з аварійної готовності та реагування»

- Визначається система заходів із підготовки персоналу з аварійної готовності та реагування, включно з регулярною підготовкою всього персоналу, спеціальною підготовкою керівництва ЯУ, керівника аварійними роботами та членів його штабу, персоналу аварійних груп та бригад, протиаварійним тренуванням персоналу.

- Наводиться стислий опис методичного та технічного забезпечення підготовки персоналу з аварійної готовності та реагування.

VIІІ. Зміст розділу аварійного плану «Документування щодо аварійного планування та реагування»

- Наводиться перелік нормативних, керівних, методичних, організаційно-розпорядчих документів щодо аварійного планування та реагування.

Продовження додатка 6

- Визначається порядок обліку, технічного обслуговування та документування стану технічних засобів і матеріалів, які мають використовуватися під час аварійних станів, та їх працеспроможності (обслуговування, перевірки тощо).

- Визначається порядок документування підготовки персоналу з аварійної готовності та реагування.

- Визначається порядок документування під час аварійних станів.

- Визначається порядок документування перевірки ефективності аварійного планування та реагування.

____________________________________________