ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від________2008 р. № ______

## Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для  захоронення радіоактивних відходів

НП 306.4.ххх-2008

# 1. Загальні положення

1.1. Нормативно-правовий акт «Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів» (далі - НПА) розроблений з метою реалізації положень законів України «Про поводження з радіоактивними відходами» і «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об‘єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» в частині оцінки придатності умов майданчика для розміщення сховища для захоронення РАВ та прийняття відповідного рішення органами державного регулювання.

1.2. НПА встановлює вимоги до вибору майданчика для розміщення приповерхневого/геологічного сховища (далі – сховище) для захоронення радіоактивних відходів (далі – РАВ), включаючи:

# - базові положення вибору майданчика для розміщення сховища;

- принципи та критерії радіаційного захисту і основні вимоги забезпечення безпеки, що розглядаються  при виборі майданчика для захоронення РАВ;

- основні критерії потенційної придатності майданчика та вимоги до характеристик, яким має задовольняти майданчик, придатний для розміщення сховища;

# - фактори, що оцінюються при виборі майданчика для розміщення сховища для захоронення РАВ;

# - стадійність процесу вибору майданчика.

Відповідність майданчика встановленим вимогам сприятиме утримуванню та ізоляції РАВ протягом необхідного часу відповідно до цілей безпеки при захороненні РАВ.

1.3. НПА призначений для використання експлуатуючою організацією сховища (далі – Оператор) та організаціями, що надають послуги у сфері використання ядерної енергії, і є обов‘язковим для всіх юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов‘язана з захороненням РАВ, включаючи вибір майданчика для розміщення сховища.

1.4. Дія НПА поширюється на майданчики для розміщення нових сховищ, переоцінку майданчиків існуючих сховищ на етапах їхнього життєвого циклу, в тому числі при модернізації (реконструкції) існуючих сховищ.

1.5. НПА доповнює загальні вимоги радіаційної безпеки документа «Захоронення радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах» (НД 306.604.95), затвердженого Наказом Мінекобезпеки України від 01.08.1995 за  № 89,  та «Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах» (НП 306.4.133-2007), затверджені наказом Держатомрегулювання від 29.05.2007 за № 81 та зареєстровані у Мін’юсті 11.06.2007 за № 605/13872, в частині вибору майданчика для розміщення сховища.

1.6.  У цьому НПА наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

Активний розлом – тектонічний розлом, вздовж якого у четвертинний період геологічного часу (останні 106 років) відбувались відносні переміщення суміжних блоків земної кори.

Безпека радіаційна системи захоронення (довготривала безпека) –властивість системи захоронення РАВ обмежувати радіаційний вплив на населення та навколишнє природне середовище після закриття сховища на протязі всього терміну потенційної небезпеки РАВ на рівнях, регламентованих нормами радіаційної безпеки.

Безпека радіаційна сховища – властивість інженерних бар‘єрів (конструкції сховища і упаковок РАВ) обмежувати радіаційний вплив на персонал, населення та навколишнє природне середовище при експлуатації сховища, в період закриття сховища та на протязі визначеного проектом періоду адміністративного контролю на рівнях, регламентованих нормами радіаційної безпеки.

Вибір майданчика – процес вибору майданчика, придатного для розміщення сховища. Включає стадії розробки концепції проекту сховища і планування, регіонального обстеження, характеризування потенційних майданчиків, підтвердження вибору майданчика.

Вимога – якісна/кількісна умова, якій обов’язково має відповідати система захоронення, компонент системи захоронення, матеріал або процес на кожній із стадій вибору майданчика.

Геодинамічна зона – тектонічна структура, активна протягом четвертинного періоду геологічного часу.

Доступне середовище  – приповерхневий шар атмосфери, ґрунти, поверхневі води тощо, де можливе опромінення людини внаслідок існування сховища.

Критерій вибору – якісна характеристика (геологічна, гідрогеологічна, соціально-економічна, демографічна тощо) або чисельне значення показника придатності, що на поточній стадії вибору майданчика дозволяє прийняти рішення про відповідність території, що розглядається, певним вимогам або перевагам.

Критерій виключення – критерій, за яким безумовно виключається можливість використання певної території для розміщення сховища.

Майданчик, потенційний  – майданчик(и), вибраний(і) для подальшого характеризування за результатами стадії регіонального обстеження.

Майданчик, пріоритетний – майданчик, вибраний серед декількох потенційних майданчиків за результатами стадії характеризування.

Майданчик сховища – територія, в межах якої розміщено сховище або яка досліджується з метою розміщення сховища для захоронення запланованих РАВ.  Включає необхідну інфраструктуру та санітарно-захисну зону. В період експлуатації та закриття сховища контролюється Оператором сховища.

Перевага – якісна/кількісна умова до системи захоронення, компонента системи захоронення, матеріалу або процесу, яку бажано задовольнити  з метою вибору оптимального майданчика сховища.

Показник придатності – характеристика майданчика (геологічні, гідрологічні, техногенні та інші умови), яка впливає на функції безпеки системи захоронення, може бути якісно оцінена, виміряна або обчислена, і на поточній стадії вибору майданчика може бути використана для оцінки того, чи виконується вимога або перевага.

Показник геологічної придатності – характеристика геологічного середовища (властивість, стан, процес, діапазон варіацій параметрів тощо), яка впливає на функції безпеки системи захоронення, може бути якісно оцінена, виміряна або обчислена, і на поточній стадії вибору майданчика використовується для оцінки того, чи виконується вимога або перевага. Показником геологічної придатності може служити окрема (наприклад, проникність порід) або інтегральна (наприклад, ступінь затримки радіонуклідів геологічною формацією) характеристика майданчика.

Район розміщення сховища – майданчик сховища та прилегла територія, на якій можуть реалізовуватись події та процеси природного або техногенного походження, здатні впливати на безпеку системи захоронення.

Система захоронення – сукупність природних та  інженерних бар‘єрів сховища (включаючи упаковки РАВ), яка забезпечує утримування радіонуклідів та їх ізоляцію від біосфери.

Стабільність геологічної формації – збереження (відносна постійність) властивостей і тенденцій поведінки геологічної формації протягом тривалого (не менше 105 років) часу.

Сховище РАВ – споруда(и), призначена(і) для захоронення РАВ, розміщена в межах майданчика, конструкційно оформлена таким чином, щоб гарантувати тривалу ізоляцію РАВ від біосфери, забезпечуючи відповідність критеріям безпеки.

-  геологічне -  розташоване на глибині кількох і більше сотень метрів від денної поверхні в стабільній геологічній формації.

- поверхневе (приповерхневе) – розташоване на поверхні землі та/або нижче поверхні на глибині від декількох метрів до 100 метрів.

Термін потенційної небезпеки РАВ –  час, через який початкова активність радіонуклідів, що містяться у РАВ, знизиться до рівнів, які дозволяють звільнити їх від регламентації норм радіаційної безпеки.

Функція безпеки –  призначення бар‘єра, спрямоване на досягнення цілей безпеки при захороненні РАВ.  Бар‘єр може виконувати кілька функцій безпеки (наприклад, утримування РАВ; ізоляцію РАВ, обмеження доступу людини до РАВ; розбавлення та дисперсію), які визначаються певними характеристиками бар‘єра та/або фізико-хімічними процесами.

Функція безпеки, ізолювальна –  локалізація РАВ у певних просторово-часових межах, яка виключає вплив радіонуклідів на людину у доступному середовищі за рахунок фізичного відділення РАВ від біосфери, забезпечення дуже повільної мобільності радіонуклідів, ускладнення доступу людини до РАВ без спеціальних технічних засобів. Забезпечується сукупністю інженерних бар‘єрів приповерхневого/геологічного сховища, характеристиками вміщувального геологічного середовища та глибиною розміщення (для геологічних сховищ), заходами адміністративного контролю (для приповерхневих сховищ).

Функція безпеки, утримувальна – локалізація РАВ в межах інженерних бар‘єрів сховища протягом визначеного проектом сховища часу, достатнього для зменшення активності короткоіснуючих радіонуклідів у складі РАВ до прийнятних рівнів за рахунок природного розпаду. Можливий вихід газової фази та найбільш рухомих радіонуклідів. Забезпечується властивостями інженерних бар‘єрів сховища (включаючи форму та упаковку РАВ) та вміщувального геологічного середовища (наприклад, за рахунок запобігання потрапляння води до упаковок РАВ).

1.7. Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», «Нормах радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 14.07.97  № 208, уведених у дію з 01.01.98  постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 № 62, «Нормах радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000)», затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 12.07.2000 № 116, «Основних санітарних правилах забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 02.02.2005 № 54, зареєстрованих у Мін’юсті 20.05.2005 за № 552/10832, «Загальних положеннях забезпечення безпеки   захоронення   радіоактивних  відходів   у   геологічних   сховищах  (НП 306.4.133-2007)», затверджених наказом Держатомрегулювання від 29.05.2007 за № 81 та зареєстрованих у Мін’юсті 11.06.2007 за № 605/13872.

2. Базові положення вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення РАВ

2.1. Мета вибору майданчика полягає в визначенні придатних для розміщення сховища одного або декількох майданчиків та виборі такого майданчика, характеристики якого разом з характеристиками інженерних бар‘єрів сховища дозволять оптимальним чином досягти цілі безпеки при захороненні РАВ, а саме:

- надійну ізоляцію РАВ від доступного середовища, без розрахунку на можливість підтримання прийдешніми поколіннями рівня безпеки системи захоронення;

- захист здоров’я людини та навколишнього природного середовища протягом терміну потенційної небезпеки захоронених у сховищі РАВ.

2.1.1. Цілі забезпечення безпеки при захороненні РАВ у геологічному сховищі досягаються за рахунок спільної дії взаємодоповнюючих бар‘єрів системи захоронення (форма РАВ, контейнер, матеріали засипки, геологічне середовище тощо), основну роль у якій відіграє природний бар’єр, та яка має забезпечувати:

- утримування РАВ інженерними бар‘єрами сховища протягом часу, за який активність короткоіснуючих радіонуклідів у складі  РАВ зменшиться до прийнятних рівнів;

- ізоляцію РАВ геологічним середовищем (геосферою) після деградації інженерних бар‘єрів;

- обмеження міграції радіонуклідів у біосферу у віддаленому майбутньому шляхом розсіювання і розбавлення радіонуклідів у геологічному середовищі;

-  запобігання ненавмисному вторгненню до РАВ після закриття сховища (зокрема, за рахунок належної глибини розміщення сховища та характеристик геологічного середовища).

2.1.2. Цілі забезпечення безпеки при захороненні РАВ у приповерхневому сховищі досягаються спільною дією взаємодоповнюючих бар‘єрів системи захоронення, основну роль у якій відграють інженерні бар’єри, та яка має забезпечувати:

-  захист РАВ від поверхневих процесів та утримування системою інженерних бар‘єрів сховища протягом часу, за який активність короткоіснуючих радіонуклідів у складі  РАВ зменшиться до прийнятних рівнів;

- обмеженням неприйнятного виходу довгоіснуючих радіонуклідів до доступного середовища при триваліших періодах часу за рахунок властивостей геологічного середовища, в тому числі завдяки розсіюванню і розбавленню потоку радіонуклідів.

2.2. Вибір майданчика для розміщення сховища здійснюється відповідно до законодавства, з урахуванням питань володіння і користування землею відповідно до Земельного Кодексу України та Кодексу  України Про надра.

2.3. Майданчик вважається придатним для розміщення сховища, якщо доведена здатність системи захоронення забезпечити утримування/ізоляцію РАВ від доступного середовища протягом терміну потенційної небезпеки РАВ відповідно до принципів і критеріїв радіаційного захисту та основних вимог забезпечення безпеки  (див. розділ 3 цього НПА) з урахуванням:

-    обсягів та характеристик запланованих для захоронення РАВ;

- існуючих природних та техногенних характеристик території розташування майданчика сховища та їхніх потенційних змін у майбутньому;

-   подій та процесів природного і техногенного походження, характерних для території розташування майданчика та безпосередньо самого майданчика, їхніх потенційних змін у майбутньому;

-   технічних можливостей спорудження сховища;

- соціально-економічних, природоохоронних, демографічних та інших чинників.

2.4. Стадійність процесу вибору майданчика

Вибір майданчика для розміщення сховища здійснюється постадійно, починаючи від обстеження регіонів до розгляду менших за розміром конкретних районів, а потім характеризування потенційних майданчиків для вибору пріоритетного майданчика та підтвердження його придатності для захоронення відповідних РАВ.

2.5. Комплексність досліджень

При виборі майданчика проводяться дослідження природних, техногенних, соціально-економічних та інших факторів, що можуть впливати на придатність майданчика для розміщення сховища запланованого типу. Мають розглядатися характеристики майданчика, які:

- для геологічних сховищ забезпечують, а для приповерхневих сприяють довготривалій ізоляції радіонуклідів від доступного середовища;

- можуть впливати на швидкість перенесення і накопичення радіоактивних речовин у навколишньому середовищі;

- забезпечують захист упаковок РАВ від впливів зовнішніх подій та процесів.

Також мають розглядатися зовнішні події та процеси природного і техногенного походження, які можуть впливати на безпеку системи захоронення при експлуатації, в період та після закриття сховища.

2.6. Дослідження альтернативних варіантів розміщення сховища

Для визначення пріоритетного майданчика проводиться аналіз декількох потенційних майданчиків за комплексом показників.

Оптимальність прийнятого рішення обґрунтовується на основі порівняння результатів аналізів безпеки та техніко-економічних розрахунків. При цьому перевага надається не найкращому з потенційних майданчиків, а такому, для якого можна переконливо довести, що система природних і інженерних бар‘єрів забезпечить належний рівень безпеки відповідно до принципів і критеріїв радіаційного захисту та вимог безпеки з урахуванням соціально-економічних факторів.

2.7. Прогнозні оцінки на довготривалий термін

При оцінюванні придатності майданчика мають бути виконані прогнозні розрахунки виходу радіонуклідів із сховища та їх перенесення до доступного середовища на основі моделей  стану геологічного середовища та процесів, які можуть активізувати/запобігти вихід радіонуклідів із сховища та їхню міграцію до біосфери.

Вихідні дані та спрощення, зроблені при моделюванні, мають бути обґрунтовані, а також ідентифіковано невизначеності та проведено їхній аналіз. Повинні аналізуватися невизначеності та надійність (обґрунтованість) отриманих результатів), включаючи:

-   невизначеності моделей та коректність їх застосування;

-   значення параметрів моделей та їх невизначеності;

-   невизначеності довготривалої еволюції системи захоронення та можливі катастрофічні зміни умов у майбутньому.

2.8.  Консервативність прогнозних оцінок

Враховуючи невизначеності, пов’язані з можливими еволюційними або катастрофічними змінами умов у майбутньому, при прогнозуванні поведінки системи захоронення та проведенні відповідних розрахунків для  оцінювання придатності майданчика слід використовувати консервативний підхід, приймаючи консервативні припущення та найгірші значення параметрів тих характеристик, подій та процесів, що впливають на безпеку системи захоронення.

Зменшення консервативності оцінок досягається поступовим підвищенням детальності досліджень на кожній наступній стадії процесу вибору майданчика.

# 3. Принципи, критерії радіаційного захисту і основні вимоги забезпечення безпеки при виборі майданчика сховища для захоронення РАВ

3.1 При виборі майданчика для розміщення сховища слід виходити з необхідності додержання принципів та критеріїв радіаційного захисту при захороненні РАВ, визначених нормами радіаційної безпеки, а також основних вимог забезпечення безпеки, встановлених документом «Захоронення радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах» (НД 306.604.95),  «Загальними положеннями забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах» (НП 306.4.133-2007) та цим НПА.

3.2. Спосіб захоронення (приповерхневе або у стабільних геологічних формаціях) обґрунтовується, виходячи з характеристик РАВ (радіонуклідний склад, питома активність, період потенційної небезпеки, фізико-хімічні властивості) та необхідності забезпечити безпеку системи захоронення після закриття сховища пасивними заходами, не покладаючись на можливі дії прийдешніх поколінь, спрямовані на підтримання рівня безпеки сховища, захист здоров’я людини і навколишнього природного середовища).

3.3. Майданчик задовольняє вимогам безпеки при експлуатації сховища та в період його закриття, в тому числі при порушенні нормальної експлуатації і аваріях, якщо радіаційний вплив на персонал, населення і навколишнє природне середовище не перевищує граничних значень, визначених нормами радіаційної безпеки: ліміту доз для персоналу та квоти річної ефективної дози поточного опромінення (або відповідних значень ризиків) для членів критичної групи населення; референтних ймовірностей критичних подій та доз/ризиків потенційного опромінення.

3.4. Система захоронення задовольняє вимогам безпеки після закриття сховища, якщо радіаційний вплив на репрезентативного члена критичної групи населення, який може зазнати найбільшого впливу внаслідок місця проживання та звичок, не перевищує обмеження ліміту дози 0.3мЗв на рік або еквівалентне значення обмеження ризику 10-5 на рік та передбачено всі економічно доцільні заходи, спрямовані на підвищення ефективності утримування/ізоляції РАВ системою захоронення.

3.5. Безпека сховища в період експлуатації та закриття забезпечується за рахунок послідовної реалізації глибокоешелонованого захисту, що базується на застосуванні системи бар‘єрів (інженерних і природних) на шляху розповсюдження іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище, а також технічних і організаційних заходів із захисту персоналу, населення і навколишнього природного середовища та із захисту бар‘єрів і підтримки виконання ними передбачених проектом функцій безпеки.

3.6. Безпека системи захоронення (довготривала безпека) досягається за рахунок реалізації принципу багатобар‘єрності, який базується на використанні системи взаємодоповнюючих природних і інженерних бар‘єрів на шляху розповсюдження іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин у доступне середовище, функції безпеки кожного з яких обумовлені різними фізичними характеристиками або фізико-хімічними процесами. Можлива відмова одного з бар‘єрів (порушення виконання ним передбачених функцій безпеки) або імовірні зовнішні події природного чи техногенного походження не повинні призводити до неприйнятного зниження рівня довготривалої безпеки.

3.7. Система бар‘єрів повинна:

-   забезпечувати безпеку захоронення РАВ на термін їхньої потенційної небезпеки з урахуванням можливих зовнішніх впливів природного та техногенного походження, а також фізико-хімічних процесів, що протікають у системі захоронення;

-  зберігати ізолювальну/утримувальну функції під дією вміщувальних порід, при тепловому та радіаційному впливах РАВ;

-   перешкоджати ненавмисному вторгненню (людини/тварин).

3.8. Глибина розміщення сховища, структура системи бар‘єрів, функції безпеки кожного з бар‘єрів та необхідний термін збереження їхньої ефективності визначаються, виходячи з характеристик запланованих для захоронення РАВ, властивостей матеріалів бар‘єрів та прогнозних розрахунків при оцінюванні безпеки системи захоронення.

3.8.1. Майданчик вибирається, а інженерні бар‘єри проектуються таким чином, щоб ізолювальна/утримувальна функції системи захоронення в цілому не базувалися виключно на дії окремого бар‘єра або на окремій його функції безпеки.

3.8.2. Природні бар‘єри повинні обмежувати контакт ґрунтових вод з інженерними бар‘єрами та розповсюдження радіонуклідів до доступного середовища при порушенні функцій безпеки інженерних бар‘єрів сховища.

3.8.3. Для приповерхневого сховища система інженерних бар‘єрів є основним компонентом забезпечення безпеки. Природні бар‘єри розглядаються  як резервні.

3.8.4. Для геологічного сховища основним компонентом забезпечення довготривалої безпеки є природні бар‘єри (вміщувальні породи).  Геологічне сховище має розміщуватися у стабільній геологічній формації та на такій глибині, які забезпечать утримування та ізоляцію РАВ1) від доступного середовища на сотні тисяч років.

Вміщувальні породи мають бути стійкими до теплового та радіаційного впливу РАВ, зберігати утримувальні/ізолювальні властивості та забезпечувати у сховищі такий тепловий режим, який не призведе до порушення інженерних бар‘єрів.

3.9. Відповідність системи захоронення цілям безпеки демонструється шляхом проведення оцінки безпеки на період експлуатації сховища та на довготривалий період після закриття сховища відповідно до вимог чинного законодавства.

3.9.1. Оцінка безпеки полягає в проведенні прогнозних розрахунків радіологічного впливу сховища на людину і навколишнє природне середовище (розрахунок індикаторів безпеки) та порівнянні одержаних результатів з критеріями безпеки (ліміти доз, ризиків тощо).

При обґрунтуванні безпеки має бути доведено, що система захоронення в цілому забезпечить відповідність критеріям безпеки при можливих сценаріях змін системи захоронення і природних умов та не виникне ефектів миттєвого або прискореного погіршення утримувальних/ізолювальних властивостей системи захоронення навіть при порушенні функцій безпеки окремого бар‘єра сховища.

3.9.2. Майданчик вибирається і сховище проектується таким чином, щоб оцінені наслідки:

- сценаріїв нормальної еволюції (протікання природних процесів на майданчику та деградації інженерних бар‘єрів сховища) не перевищували обмеження дози 0.3мЗв/рік (відповідне обмеження ризику);

- альтернативних сценаріїв (реалізації малоймовірних природних руйнівних подій, які можуть порушувати утримувальну/ізолювальну здатність системи захоронення після закриття сховища) не перевищували референтний рівень потенційного опромінення 1мЗв/рік (або відповідне значення ліміту ризику);

- сценаріїв ненавмисного вторгнення в систему захоронення на момент завершення адміністративного контролю не перевищували референтний рівень потенційного опромінення 50мЗв/рік.

3.9.3. При проведенні оцінки безпеки на довготривалий період після закриття сховища дози/ризики для визначених сценаріїв розраховуються по відношенню до гіпотетичної критичної групи/груп населення, які встановлюють, виходячи з існуючої на сьогодні демографічної ситуації та звичок населення в районі впливу сховища і з урахуванням потенційної діяльності у майбутньому.

3.9.4. З урахуванням невизначеностей прогнозних оцінок на віддалене майбутнє, радіаційний захист вважається забезпеченим,  якщо оцінені ризики для здоров‘я людини знаходяться в діапазоні від 5(10-7 на рік (ризик, яким можна знехтувати)  до  10-5 на рік (прийнятний ризик). При цьому ризик 10-6 на рік розглядається як цільове значення, що використовується при оптимізації.

Ризики, що перевищують 10-6 на рік, але нижчі за 10-5 на рік вважаються прийнятними, якщо доведено, що вони низькі, наскільки це практично досяжно та економічно доцільно.

3.9.5. Захист від опромінення, пов‘язаного із ненавмисним вторгненням у систему захоронення, забезпечується завдяки належному вибору майданчика, глибині розміщення сховища, а також належним критеріям приймання РАВ та заходам з адміністративного контролю після закриття сховища (для приповерхневого сховища).

# 4.  Загальні критерії та вимоги до характеристик майданчика, придатного  для розміщення сховища

4.1. Необхідною умовою розміщення сховища в межах певної формації є наявність майданчика, характеристики якого дозволяють забезпечити довготривалу безпеку захоронення РАВ відповідно до концепції проекту сховища  і вимог розділу 3 цього НПА.

4.2.  Розміри майданчика мають бути достатніми для розміщення всіх споруд та інших об‘єктів сховища, необхідних для поводження з РАВ, включаючи санітарно-захисну зону.

4.3. Умови майданчика повинні забезпечувати можливість проведення робіт з дослідження майданчика, моніторингу та здійснення прогнозних оцінок розповсюдження радіонуклідів. Найбільш сприятливими є майданчики з відносно простою геологічною будовою, складені однорідними породами з передбачуваними властивостями, характеристики яких можуть бути відносно легко досліджені, а поведінка прогнозуватися за допомогою простих моделей.

4.4. Майданчик вибирається таким чином, щоб була забезпечена можливість безпечного перевезення РАВ до сховища відповідно до правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів.

## 4.5. Геологічні характеристики

4.5.1. Геологічні характеристики майданчика повинні сприяти утриманню/ізоляції відходів і обмеженню витоків радіонуклідів у доступне середовище протягом проміжку часу, визначеного концепцією проекту сховища. Для максимального виключення ризику порушення утримувальної/ізолювальної здатності системи захоронення майданчик має розміщуватися у геологічно стабільній формації.

4.5.2. Слід уникати територій, на яких можуть проявлятися тектонічна, сейсмічна або вулканічна активність з такими частотами та інтенсивністю, які можуть впливати на здатність майданчика захоронення задовольняти цілям безпеки або які не дозволяють провести надійне моделювання та виконати надійні прогнозні оцінки довготривалої безпеки системи захоронення РАВ.  Має бути оцінена ймовірність виникнення таких процесів у майбутньому.

4.5.3. Вміщувальні породи сховища мають бути стійкими до геодинамічних впливів та можливих змін геодинамічних умов у майбутньому (сейсмічність, діапіризм тощо), які можуть призвести до суттєвого погіршення ізоляційної здатності системи захоронення та до змін напрямків потоків підземних вод і шляхів перенесення радіонуклідів. Геодинамічні події та процеси в районі розміщення сховища з великою долею імовірності не повинні призводити до недопустимого витоку радіонуклідів у навколишнє середовище впродовж передбаченого за результатами оцінки безпеки періоду часу.

4.5.4. Слід уникати територій, що характеризуються інтенсивним розвитком сучасних поверхневих геологічних процесів (карст, зсуви, просідання, ерозія тощо) з частотою і інтенсивністю, які суттєво впливають на здатність системи захоронення виконувати передбачені функції безпеки або які можуть перешкоджати надійному моделюванню та прогнозним оцінкам довготривалих впливів системи захоронення РАВ. Має бути оцінена імовірність виникнення таких процесів у майбутньому.

4.5.5. Сховище має розміщуватися на достатній відстані від шляхів прискореної міграції радіонуклідів (зони тріщинуватості, розломи).

4.5.6. Механічні властивості порід, що вміщують сховище, мають бути такими, щоб в процесі будівництва, експлуатації і закриття сховища не порушувалась довгострокова стабільність і цілісність інженерних і природних бар'єрів.

4.5.7. Для запобігання впливу на безпеку системи захоронення РАВ процесів тепловиділення при виборі майданчика мають враховуватися термічні та термомеханічні характеристики вміщувальних порід. Залежно від можливості генерування газів в системі захоронення, повинні прийматися до уваги бар'єрні властивості вміщувальних порід щодо міграції газів.

4.5.8. Крім визначеного пп. 4.5.1-4.5.7. цього НПА, майданчик для розміщення геологічного сховища повинен вибиратися таким чином, щоб вміщувальні породи, представлені одним із потенційно придатних типів порід (кристалічні, солі або глини):

-   мали достатній об‘єм для створення сховища;

-  залягали на глибині, яка забезпечить захист інженерних бар‘єрів сховища від впливу поверхневих процесів та екстремальних кліматичних явищ;

- забезпечували ізоляцію РАВ від біосфери на визначений концепцією проекту сховища період часу;

- залягали на глибині, прийнятній для забезпечення технічної можливості спорудження сховища.

4.6. Гідрогеологічні та гідрологічні характеристики

4.6.1. Гідрогеологічні та гідрологічні умови майданчика мають перешкоджати потраплянню води до РАВ та обмежувати вихід радіонуклідів через систему водоносних горизонтів та обводнених зон протягом всього терміну потенційної небезпеки РАВ, що захоронені у сховищі.

4.6.2. Для запобігання неприпустимих витоків радіоактивного забруднення у доступне середовище при нормальній еволюції сховища і у випадку порушення системи інженерних бар‘єрів гідрогеологічні умови майданчика сховища мають обмежували потік підземних вод до сховища і з нього.

4.6.3. Перевага надається майданчикам, гідрогеологічні умови яких забезпечують значну довжину шляхів руху підземних вод до місць розвантаження та низьку швидкість руху; породи майданчика повинні мати низькі гідравлічний градієнт та проникність. Необхідно також враховувати здатність гідрогеологічної системи до розбавлення.

4.6.4. Найбільш прийнятним є розміщення сховища в межах вододільних територій, в зонах уповільненого водообміну.

4.6.5. Несприятливими для розміщення сховища є території з невитриманими за протяжністю та потужністю водоносними горизонтами, існуванням гідравлічних зв‘язків між різними водоносними горизонтами.

4.6.6. Повинні бути оцінені можливі зміни гідрогеологічних умов майданчика внаслідок реалізації природних подій (наприклад, зміни градієнтів, коефіцієнтів дисперсії)  та процесів, пов‘язаних із захороненням РАВ (термальні й радіаційні ефекти, підвищення гідравлічної провідності тощо).

4.6.7. Майданчик для розміщення приповерхневих сховищ має розміщуватися в межах позитивних елементів рельєфу на ґрунтах з низькою проникністю, характеризуватися низьким рівнем ґрунтових вод.

4.6.8. Глибина розташування ґрунтових вод на майданчиках розміщення приповерхневого сховища (з урахуванням сезонних коливань) має запобігати їхньому контакту з інженерними бар‘єрами сховища. Допускається розміщувати приповерхневе сховище у водонасиченій зоні, якщо за результатами оцінок безпеки продемонстровано, що характеристики майданчика забезпечують настільки низьку швидкість міграції радіонуклідів, яка забезпечить дотримання цілей безпеки на термін потенційної небезпеки РАВ.

4.6.9. Для запобігання неприпустимих витоків радіонуклідів протягом необхідного періоду часу вміщувальні породи геологічного сховища повинні характеризуватися відсутністю/мінімальною кількістю водоносних горизонтів та зон тріщинуватості, з тим щоб обмежувати потік води в сховище, крізь сховище й від сховища.

## 4.7.  Хімічні та геохімічні характеристики

4.7.1 Хімічні та геохімічні характеристики геологічного й гідрогеологічного середовища повинні створювати систему геохімічних бар‘єрів для радіонуклідів, що можуть мігрувати із сховища, сприяючи обмеженню витоків радіонуклідів зі сховища  у доступне середовище.

4.7.2. Вміщувальні породи мають бути неагресивними по відношенню до системи інженерних бар‘єрів, а можливі взаємодії у системі порода-вода-інженерні бар‘єри  не повинні призводити до скорочення визначеного проектом терміну виконання функцій безпеки системою інженерних бар‘єрів сховища.

4.7.3. При виборі майданчика приповерхневого сховища перевага надається таким, геохімічні умови яких запобігають утворенню високомобільних хімічних сполук радіонуклідів та сприяють сорбції й осадженню радіонуклідів, які потенційно можуть мігрувати з системи захоронення.

4.7.4. Хімічні та геохімічні властивості вміщувальних порід для розміщення геологічного сховища мають забезпечувати належне утримування та гальмування довгоіснуючих радіонуклідів (за рахунок процесів дисперсії, сорбції, іонного обміну тощо).   Необхідно враховувати можливість переносу підземними водами радіоактивних колоїдів.

У випадку, якщо рух підземних вод здійснюється через пори і тріщини вміщувальних порід, перевага надається породам, що характеризуються значною сорбцією радіонуклідів мінералами вміщувальної породи.

## 4.8. Поверхневі характеристики

4.8.1. Поверхневі процеси такі як ерозія, затоплення, паводки, зсуви тощо не повинні характеризуватися інтенсивністю або виникати із частотою, які б впливали на здатність системи захоронення відповідати вимогам безпеки.

4.8.2. Характеристики майданчика приповерхневого сховища мають обмежувати накопичення води на майданчику сховища, запобігати затопленню або підтопленню внаслідок атмосферних опадів, сніготанення, аварій на гідротехнічних спорудах тощо. Перевага надається майданчикам, геоморфологічні і гідрологічні характеристики яких знижують можливість затоплення.

4.8.3. Геологічне сховище повинне бути розміщено на достатній глибині, яка виключає можливість впливу на проектування й спорудження поверхневих і підземних споруд сховища таких поверхневих характеристик як зсуви, повені тощо.

## 4.9. Метеорологічні характеристики

4.9.1. При виборі майданчика оцінюються можливі метеорологічні умови (атмосферні опади, інтенсивність та основні напрямки вітрів, температури повітря, урагани, смерчі, грози, пилові та піщані бурі тощо), які можуть негативно вплинути на безпеку системи захоронення і мають бути належним чином враховані в проекті сховища. Потенційні майданчики вибираються, виходячи з оцінки наслідків таких подій.

4.9.2. Наслідки метеорологічних умов на майданчику приповерхневого сховища не повинні призводити до порушення цілісності інженерних бар‘єрів на етапах експлуатації, закриття та після закриття сховища протягом не менше, ніж 300 років.

Мають бути оцінені можливі наслідки від екстремальних опадів на гідрологічну і гідрогеологічну системи майданчика (паводки, затоплення, коливання рівня ґрунтових вод тощо).

4.9.3.  Для геологічних сховищ (за необхідністю, і для приповерхневих сховищ) слід також оцінювати можливі зміни клімату та наслідки таких змін (наприклад, зміни напрямків руху підземних вод, зледеніння, трансгресія моря тощо) для забезпечення довготривалої безпеки сховища після його закриття.

## 4.10.  Інтегральний антропогенний і техногенний впливи

4.10.1. Місце розташування сховища повинно бути обране так, щоб діяльність теперішніх та майбутніх поколінь на майданчику сховища або поблизу нього не призводила до неприйнятних радіологічних наслідків.

4.10.2. Сприятливими для розташування майданчика сховища є території, на яких відсутні як родовища природних ресурсів (корисні копалини, джерела питної води тощо), так і перспективи розвитку гірничо-видобувних робіт у майбутньому, що зменшує імовірність вторгнення людини в систему захоронення.

4.10.3. Переваги при виборі майданчика надаються територіям, на яких відсутній вплив:

- гідротехнічних об‘єктів (існуючих  і перспективних), аварії на яких можуть призвести до затоплення споруд сховища;

- пожежо- і вибухонебезпечних об’єктів, аварії на яких можуть призвести до викиду займистих, токсичних і корозійно-активних речовин;

-  аеропортів і шляхів перевезення небезпечних матеріалів;

- існуючих свердловин або геологічних виробіток, які можуть служити потенційними шляхами міграції радіонуклідів (для геологічних сховищ).

## 4.11. Соціально-економічні характеристики

4.11.1. Майданчик вибирається таким чином, щоб загальний соціальний вплив від будівництва та експлуатації сховища був позитивним, а переваги від розташування сховища на обраній території були максимальними.

4.11.2. За інших рівних умов перевага при виборі майданчика для розміщення сховища надається малонаселеним територіям, без перспектив для розвитку та зростання чисельності населення, віддаленим від крупних населених пунктів та можливих транспортних шляхів.

Перевага може надаватись територіям, які зацікавлені в одержанні максимальних економічних вигод від  розміщення сховища.

4.11.3. Мають бути враховані:

- наявність соціально- та культурно значущих і природоохоронних об‘єктів, їхній перспективний розвиток;

- перспективні плани землекористування і права власності на землю;

- існуюча промислова і  сільськогосподарська інфраструктура;

- ставлення громадськості до розміщення сховища1).

## 4.12. Критерії виключення

## 4.12.1. Критеріями  виключення для розміщення майданчика сховища є:

а)  очікуване перевищення дози опромінення/ризиків критичної групи населення при експлуатації, в період закриття та після закриття сховища визначених критеріїв безпеки;

б)   наявність зон активних тектонічних порушень або геодинамічних зон;

в) досягнення або перевищення інтенсивності максимального розрахункового землетрусу (далі – МРЗ) 8 балів за шкалою сейсмічної активності Медведєва-Шпонхойєра-Карника (далі - МSK - 64);

г) прояви поствулканічної активності (термальні, мінеральні, мінералізовані води, газовиділення) та грязьового вулканізму;

д) наявність джерел підземних або мінеральних вод, які використовуються/можуть бути використані для водопостачання та можуть зазнати радіоактивного забруднення внаслідок існування сховища;

е) наявні та перспективні родовища  корисних копалин;

є) території, де розташовані заповідники, національні парки, культурні та історичні пам’ятки, лікувально-профілактичні і рекреаційні установи, а також інші території, де це заборонено законодавством України;

ж) території з інтенсивним обміном підземних і поверхневих вод;

з) території, де можливе виникнення катастрофічних паводків, повеней або можливість затоплення внаслідок прориву гідротехнічних споруд водосховищ.

4.12.2. Крім визначених у п.4.12.1. цього НПА, критеріями виключення для розміщення майданчика приповерхневого сховища є:

а) розвиток активних карстових процесів у такій мірі, що може вплинути на стабільність вміщувальних порід;

б) наявність поверхневих геодинамічних явищ, таких як зсуви, обвали, селеві потоки, снігові лавини та інші несприятливі схилові процеси, що можуть впливати на стабільність умов майданчика;

в) прибережні зони, заболочені місцевості.

## 4.13. Несприятливі умови

## 4.13.1. Несприятливими для розміщення сховищ РАВ є:

а) території, сейсмічність яких при МРЗ досягає або перевищує 7 балів за шкалою МSK-64;

б) території, в межах яких встановлено диференційовані тектонічні рухи протягом четвертинного періоду (без прояву розломів на земній поверхні);

в) зони тектонічної тріщинуватості;

г) території с покинутими гірничими виробітками та шахтами; крім тих, що можуть бути використані для розміщення геологічних сховищ;

д) території, що характеризуються структурно і динамічно нестійкими ґрунтами;

е) території, в межах яких розташовані об’єкти, які можуть суттєво вплинути на безпеку системи захоронення;

є)  території перспективного розвитку населених пунктів;

ж) території, на яких знаходяться установи, евакуація (відселення) контингенту яких утруднена або неможлива (пенітенціарні, спеціалізовані лікарні та ін.) у випадку виникнення аварій на майданчику сховища у період його експлуатації і закриття;

з) території, що використовуються або придатні для сільськогосподарського виробництва.

4.13.2. Розміщення сховища на майданчику з несприятливими умовами допускається, якщо концепцією проекту сховища передбачені організаційні і технічні заходи, що компенсують вплив зазначених умов на безпеку системи захоронення в цілому.

# 5. Фактори, що оцінюються при виборі майданчика для розміщення сховища для захоронення РАВ

Для встановлення придатності майданчика для розміщення сховища повинні бути визначені та оцінені його характеристики, а також  події та процеси природного і техногенного походження та їх можливі небезпечні поєднання, що впливають на здатність майданчика виконувати функції бар‘єра та на безпеку системи захоронення в цілому протягом терміну потенційної небезпеки РАВ.

## 5.1. Фактори природного походження

Для майданчика та району розміщення сховища мають бути проаналізовані:

5.1.1. Геологічні фактори (показники геологічної придатності):

-  положення майданчика відносно зон можливих осередків землетрусів, активних розломів, геодинамічних зон;

- характеристики активних розломів, геодинамічних зон, тектонічних порушень;

- сейсмічна активність за даними інструментальних спостережень сейсмічного аналізу, історичних, археологічних, пелеогеологічних матеріалів;

- параметри сейсмічних впливів на поверхні майданчика і на глибинах розташування сховища;

- літологічні і петрологічні характеристики порід;

-   фільтраційні, сорбційні та дисперсні властивості порід;

- мінералогічний склад, характеристики геохімічних бар‘єрів та послідовність їх розташування;

- признаки та характеристики неотектонічних процесів;

- наявність і перспективи знаходження корисних копалин.

5.1.2. Гідрогеологічні та гідрологічні фактори (показники геологічної придатності):

- структура системи водоносних горизонтів (їх потужність, параметри латеральної і вертикальної проникності, пористість, середні швидкості і переважаючі напрямки руху підземних вод тощо);

- параметри і властивості водовміщувальних і водотривких порід;

- гідравлічні зв‘язки (водообмін) в системі водоносних горизонтів,  зон та слабопроникних шарів;

- інтенсивність живлення і розвантаження підземних вод;

- рівні залягання ґрунтових вод та їх сезонні коливання, можливість підтоплення майданчика;

-  наявність та інтенсивність висхідних і несхідних водних потоків.

5.1.3. Хімічні та геохімічні фактори (показники геологічної придатності):

- геохімічні характеристики підземних вод (мінералізація, гідрохімічний склад, температура, pH, Eh, електропровідність тощо);

- форми находження сполук і елементів в підземних та поверхневих водах (іонна форма, колоїди, органо-мінеральні комплекси тощо).

5.1.4. Поверхневі фактори (показники геологічної придатності):

-   характеристики сучасного рельєфу;

- значення посувань на схилах з урахуванням тектонічних порушень, сучасних геодинамічних процесів, властивостей ґрунтів та впливів підземних вод та сейсмічних  впливів інтенсивністю до МРЗ включно;

- характеристики максимально можливої повені з урахуванням вітрового нагону хвиль;

-  наявність та можливість розвитку карстових процесів;

-  фільтраційні (проникність) та сорбційні характеристики ґрунтів;

- статичні та динамічні інженерні властивості порід, що складають підґрунтя сховища, наявність специфічних ґрунтів (біогенних, просадочних, усадочних, розбухаючих, елювіальних, техногенних, засолених тощо), в тому числі можливість нерівномірних просідань на майданчику сховища.

5.1.5. Метеорологічні фактори

- характеристики смерчів (інтенсивність, частота виникнення, перепад тиску між периферією та центром тощо).

- параметри атмосферної дисперсії, характерні для району розміщення сховища.

5.1.6. Для приповерхневих сховищ, крім наведених у пп.5.1.1.-5.1.5. цього НПА, мають бути виявлені та досліджені параметри інших факторів природного походження:

-  екстремальних опадів, ураганів, температур повітря й води, ожеледі;

-  вітрової та берегової ерозії.

5.1.7. Для геологічних сховищ, крім наведених у пп.5.1.1.-5.1.5. цього НПА, мають бути досліджені та визначені характеристики стійкості гірничих виробіток на термін експлуатації та закриття сховища, включаючи:

- фізико-механічні властивості гірських порід, в тому числі значення граничних напруг, що призводять до порушення природних ізоляційних властивостей гірничого масиву;

- розподіл полів природних напруг у гірничому масиві;

- гідрогеологічні режими  у гірничому масиві;

- характеристики тектонічних порушень, що перерізають гірничі виробітки;

- процеси, у тому числі геомеханічні, що визначають стійкість підземних споруд сховища;

- геотермічні умови гірничого масиву,  їх можливі  зміни з глибиною;

- характеристики хімічної стабільності гірничого масиву.

Слід оцінити тепловий та радіаційний вплив сховища на властивості вміщувальних порід.

5.1.8. При аналізі характеристик майданчика, природних подій та процесів мають бути враховані можливі їхні зміни після закриття сховища протягом часу, в межах якого за прогнозними оцінками безпеки очікується максимальний вплив сховища на людину і навколишнє природне середовище.

## 5.2. Фактори техногенного походження

5.2.1. Мають бути визначені параметри зовнішніх впливів (інтенсивність та частота реалізації) від об‘єктів, розташованих в районі розміщення сховища, при нормальній експлуатації або при аваріях на яких можливі небезпечні для сховища фактори техногенного походження.

5.2.2. Мають бути проаналізовані впливи на безпеку системи захоронення:

- виявлених в районі розміщення сховища стаціонарних та мобільних джерел зовнішніх пожеж, вибухів та аварійних викидів вибухонебезпечних, займистих, токсичних та хімічно- і корозійно-активних речовин;

-  падіння літальних апаратів;

-  повеней, пов‘язаних із проривом гідротехнічних споруд;

- осідань, просідань та інших факторів, що виникають при проведенні гірничо-видобувних та інженерно-будівельних робіт.

5.2.3. Слід оцінити сучасні та перспективні види діяльності, які можуть привести до ненавмисного вторгнення в систему захоронення у віддаленому майбутньому (буріння свердловин, будівництво доріг тощо).

5.3. Визначення ступеню небезпеки впливу природних і техногенних факторів

5.3.1. Небезпека подій і процесів природного та техногенного походження в районі розміщення сховища має визначатися на основі розрахованих максимальних значень їхньої інтенсивності і частоти та наслідків впливу на безпеку системи захоронення.

5.3.2. При виборі майданчика для розміщення приповерхневих сховищ необхідно  проаналізувати всі події, частота повторюваності яких перевищує  10-5 на рік, а для геологічних сховищ - 10-6 на рік відповідно та виявити такі, що впливають на довготривалу безпеку системи захоронення. Виключення з розгляду подій з меншою ймовірністю має бути обґрунтованим.

5.3.3. Визначення частоти виникнення зовнішніх подій повинно базуватися на аналізі статистичних даних та відповідних розрахункових методиках.

5.3.4. Значення максимальних розрахункових параметрів факторів природного і техногенного походження повинні визначатись таким чином, щоб неперевищення цих значень забезпечувалося з довірчою імовірністю 0,94.

5.3.5. При визначенні небезпеки подій та процесів природного і техногенного походження для конкретних умов розміщення сховища має бути врахована можливість їхнього супроводження іншими взаємопов‘язаними подіями та процесами. Мають бути визначені параметри таких інтегральних впливів відповідно до вимог пп.5.3.-1-5.3.4 цього НПА.

5.3.6. При наявності декількох джерел техногенного впливу допускається визначення та врахування впливів від найбільш небезпечного джерела (вибуху/пожежі тощо) при найнебезпечнішому розвитку аварійного сценарію.

# 6. Стадійність процесу вибору майданчика

6.1. Процес вибору майданчика розпочинається з моменту прийняття рішення про будівництво сховища і призначення Оператора відповідно до ст.22 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами»  та складається з таких стадій:

-  розроблення концепції проекту сховища  і планування;

-  регіонального обстеження;

-  характеризування майданчика;

-  підтвердження вибору майданчика.

6.2. Стадії розроблення концепції проекту сховища і планування та регіонального обстеження виконуються до початку проектування сховища в рамках виконання передпроектних робіт. Стадія характеризування майданчика виконується на етапі техніко-економічного обґрунтування створення сховища (далі - ТЕО), стадія підтвердження –  на етапі розроблення проекту сховища.

6.3. Загальний план процесу вибору майданчика (кількість стадій, зміст і обсяг необхідних досліджень, а також графік виконання робіт на кожній стадії) визначає Оператор.

6.4. Оператор періодично надає Держатомрегулюванню інформацію про хід виконання робіт з вибору майданчика. Рішення про перехід від поточної стадії до наступної приймає Оператор за результатами оцінки безпеки і погоджує ці рішення з Держатомрегулювання.

6.5. На початку кожної стадії вибору майданчика Оператор встановлює перелік показників придатності (показників геологічної придатності), за якими буде визначатися відповідність майданчика встановленим цим НПА вимогам або перевагам. Одні й ті самі показники придатності можуть застосовуватися для оцінки відповідності умов майданчика різним вимогам і перевагам, а перелік показників придатності, що застосовується для доказу виконання певної вимоги/переваги, може варіювати в залежності від стадії вибору майданчика.

6.6. На кожній стадії здійснюється:

-  ідентифікація територій з прийнятними природними умовами;

-  порівняння територій за соціально-економічними чинниками;

-  вибір пріоритетного варіанта/варіантів;

- інформування населення про хід робіт з вибору майданчика та, при необхідності, проведення громадських слухань.

6.7. Вибір пріоритетних варіантів здійснюється на основі критеріїв вибору, які визначаються Оператором на основі одержаної інформації про величини і діапазон варіацій показників придатності/геологічної придатності, що характеризують потенційно-придатний регіон, район або майданчик залежно від стадії.

6.8. Для встановлення критеріїв вибору майданчика проводиться визначення функцій безпеки  системи захоронення  РАВ в цілому та її окремих компонентів, а також на кожній стадії процесу вибору майданчика:

- визначається/коригується, на основі вимог розділу 4 цього НПА, перелік тих вимог і переваг, що будуть застосовуватися на відповідній стадії процесу вибору майданчика;

-  визначається/коригується перелік показників геологічної придатності;

- збираються/уточнюються вихідні дані про систему захоронення РАВ, а також літературні дані та результати досліджень характеристик потенційно-придатних регіону, району, майданчика для виконання оцінок безпеки;

- виконується оцінка безпеки і визначаються критерії вибору майданчика для поточної стадії робіт.

Встановлені критерії використовуються для прийняття обґрунтованого рішення про перехід до наступної стадії вибору майданчика.

6.9. Критерії вибору і пріоритетність певного з них на кожній із стадій вибору майданчика визначаються за результатами виконання оцінки безпеки системи захоронення та впливу сховища на навколишнє природне середовище. На кожній наступній стадії критерії вибору уточнюються з урахуванням ступеню вивченості майданчика, зменшення невизначеностей характеристик інженерних бар‘єрів та результатів оцінки безпеки. Визначені Оператором критерії вибору погоджуються з Держатомрегулюванням.

6.10. Стадія розроблення концепції проекту сховища  і планування

6.10.1. Метою стадії розроблення концепції проекту сховища  і планування  є визначення концепції проекту сховища, розробка загального плану процесу вибору майданчика і визначення, з використанням наявних даних, потенційного типу геологічних формацій, які будуть використовуватися як основа на стадії регіонального обстеження.

6.10.2. На початку стадії мають бути оцінені типи та проектні обсяги РАВ, які передбачено захоронити у сховищі. Виходячи з цього, розроблюється загальна концепція проекту сховища: визначаються тип сховища, система інженерних бар‘єрів, функції безпеки бар‘єрів (природних та інженерних) системи захоронення та їх відносний внесок у забезпечення безпеки, попередні критерії приймання відходів відповідно до вимог розділу 3 цього НПА.

6.10.3.  На  основі  загальної концепції проекту сховища та попередніх критеріїв приймання РАВ визначаються критерії вибору територій, перспективних для розміщення сховища (потенційних регіонів, районів та наступного вибору потенційних майданчиків).

6.10.4. В складі робіт цієї стадії є визначення і оцінка факторів, що  можуть свідчити про непридатність майданчика з точки зору забезпечення довготривалої безпеки системи захоронення і  технічної реалізовуваності концепції проекту сховища (з урахуванням соціально-економічних, природоохоронних і політичних аспектів) відповідно до вимог розділу 4 цього НПА.

6.10.5. Необхідно провести попередню оцінку безпеки, результати якої мають або підтвердити принципову здатність концепції проекту сховища забезпечити досягнення цілей безпеки та відповідність регулюючим вимогам, або зробити висновки про необхідність змінити концептуальний проект сховища.

6.10.6. На стадії розроблення концепції проекту сховища  і планування потенційні  території  мають  бути проаналізовані за критеріями  виключення  (п. 4.12. цього НПА). На основі концептуальних досліджень визначаються особливості майданчика, які будуть розглядатися на стадії регіонального обстеження (наприклад, розміри майданчика, об‘єм порід з необхідними властивостями, геологічні, гідрогеологічні характеристики тощо).

6.10.7. Мають бути оцінені людські, фінансові та матеріальні витрати, а також необхідний час для виконання передбаченого обсягу робіт з урахуванням часу для інформування населення і проведення громадських слухань.

6.11.  Стадія регіонального обстеження

6.11.1. Мета стадії регіонального обстеження полягає в тому, щоб за результатами дослідження регіону в межах вибраної геологічної формації ідентифікувати райони, які можуть містити один або більше потенційних майданчиків, та виділити потенційні майданчики для подальшого вивчення на стадії характеризування майданчика.

6.11.2. На стадії регіонального обстеження проводиться:

- регіональний аналіз для виділення районів з потенційно придатними майданчиками;

- скринінг для вибору потенційних майданчиків для подальшої оцінки.

6.11.3. Внаслідок проведення регіонального аналізу мають бути ідентифіковані райони, сприятливі для розміщення сховища.

Регіональний аналіз розпочинається з виділення перспективного для розміщення сховища регіону (наприклад, обмеженого природними межами або що розташований поблизу основних виробників РАВ тощо). При цьому враховуються об‘єкти за межами регіону, що можуть впливати на сховище РАВ або, навпаки, підпадати під його вплив.

Критерії вибору, що використовуються при регіональному аналізі, визначаються виходячи з  типу сховища та наявних вихідних даних (фондові, робочі, опубліковані матеріали попередніх геологічних і суміжних досліджень) та вимог чинних нормативних документів.

6.11.4. На фазі скринінгу в межах сприятливих районів ідентифікуються потенційні майданчики, з яких на основі встановлених Оператором більш детальних критеріїв вибору виділяють кілька потенційних майданчиків (але не менше трьох) для подальшого дослідження на стадії характеризування.

6.11.5. На стадії регіонального обстеження мають бути розроблені попередні гідрогеологічні моделі для оцінки загальних гідродинамічних умов та виконано прогнозну консервативну оцінку міграції радіонуклідів із гіпотетичного сховища.

6.11.6. Для визначення потенційних майданчиків для розміщення геологічного сховища мають бути виконані геофізичні дослідження та проведено бурові роботи з глибинного дослідження для одержання інформації про:

-   характер та просторові зміни зон тріщинуватості та розущільнення порід, їхньої проникності та зв‘язків з зонами інтенсивного водообміну, хімічний склад підземних вод;

- структурні, літофаціальні, петрографічні, геохімічні особливості порід;

- теплофізичні, сейсмічні, інженерно-геологічні особливості гірничого масиву;

- інші дані, необхідні для розроблення прогнозних моделей еволюції стану геологічного середовища  на 106 років.

6.11.7. На стадії регіонального обстеження додатково враховують соціальні, політичні,  економічні умови,  наявність ресурсів  (корисні копалини, підземні  води,  рекреаційні  ресурси тощо),  які використовуються  або  можуть  бути використані  у  майбутньому.

6.12. Стадія характеризування майданчика

6.12.1. Метою стадії характеризування майданчика є вибір пріоритетного майданчика на основі дослідження характеристик не менше трьох потенційних майданчиків, оцінки прийнятності умов майданчиків та демонстрації того, що вони здатні забезпечити відповідність вимогам безпеки та дотримання цілей безпеки при захороненні РАВ.

На цій стадії повинен бути доопрацьований концептуальний проект сховища з урахуванням специфічних особливостей потенційних майданчиків. Результатом стадії  є одержання вихідних даних для розробки проекту сховища та складання завдання на виконання проектно-вишукувальних робіт відповідно до вимог Державних будівельних норм Україні (ДБН А.2.2-3-2004).

6.12.2. На стадії характеризування майданчика має бути одержана  інформація про характеристики й діапазони параметрів потенційних майданчиків за результатами польових геологічних (поверхневих і підземних) та лабораторних робіт з визначення і уточнення фактичних геологічних, гідрогеологічних, геохімічних й інших характеристик майданчиків, а також дані про шляхи перевезення РАВ, демографічну та соціально-економічну ситуацію в районі розміщення майданчиків.

6.12.3. Для кожного з потенційних майданчиків має бути виконаний попередній аналіз безпеки для визначення їхньої потенційної придатності для розміщення сховища запланованого типу.

6.12.4. На цій стадії виконується порівняльний аналіз потенційних майданчиків за геологічними, гідрогеологічними, гідрологічними, механічними та геохімічними показниками з точки зору здатності забезпечити дотримання цілей безпеки та задовольнити вимоги безпеки. Також має бути оцінена технічна можливість реалізації запропонованої концепції проекту сховища на певному майданчику та прийняті до уваги економічні, соціальні, природоохоронні й політичні фактори.

6.12.5. Остаточний вибір майданчика здійснюється в рамках ТЕО, в якому має бути розглянуто не менше трьох потенційних майданчиків і обґрунтовано вибір пріоритетного майданчика для розміщення сховища для захоронення  визначених типів та обсягів РАВ. Обґрунтування вибраного варіанта остаточного майданчика проводиться Оператором на основі результатів оцінки безпеки.

6.12.6. ТЕО підлягає державній експертизі ядерної та радіаційної безпеки відповідно статті 40 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.

6.12.7. Результати оцінки безпеки на етапі вибору майданчика наводяться у Звіті про аналіз безпеки (далі - ЗАБ), що складається відповідно до “Вимог щодо структури та змісту звіту про  аналіз безпеки при поверхневих сховищ радіоактивних відходів (НП 306.3.02/3.038-2000)”, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів  від 02.10.2000 за № 154 та зареєстрованих у Мін’юсті 30.10.2000 за № 758/4979.  ЗАБ має містити порівняльний аналіз потенційних майданчиків стосовно забезпечення безпеки захоронення запланованих  типів та обсягів РАВ з обґрунтуванням зробленого вибору майданчика та надається Оператором до Держатомрегулювання  в складі документів для отримання ліцензії на проектування сховища.

6.12.8. За результатами стадії характеризування майданчика повинен бути підготовлений, відповідно до вимог статті 5  Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення», комплект документів з повною документацією даних і аналітичних досліджень, включаючи результати консультативного референдуму стосовно розміщення сховища для захоронення РАВ.

6.12.9. Рішення про розміщення сховища на вибраному майданчику приймається відповідно до Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення»  тільки в разі погодження розміщення сховища на своїй території місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за умов вирішення питань володіння землею.

6.13. Стадія підтвердження вибору майданчика

6.13.1. Призначення стадії підтвердження вибору майданчика полягає в уточненні характеристик вибраного майданчика, зборі додаткових даних, необхідних для проектування сховища та оцінки безпеки системи захоронення відповідно до критеріїв радіаційного захисту і вимог безпеки, визначених у розділі 3 цього НПА.

6.13.2. На цій стадії проводяться детальні інженерно-вишукувальні, польові і лабораторні дослідження майданчика сховища та району його розташування для уточнення вихідних даних та моделей, що використовуються для оцінки безпеки перед початком будівництва, включаючи визначення:

- характеристик майданчика, якими обумовлюється його здатність виконувати функції бар’єра;

- характеристик майданчика, здатних впливати на перенесення і накопичення радіоактивних речовин у геосфері та опромінення населення;

- можливості виникнення подій та процесів природного походження, що можуть вплинути на безпеку системи захоронення, та  параметрів їхнього впливу;

- наявності діючих, запроектованих або споруджуваних хімічно-, ядерно- й радіаційно небезпечних або будь-яких інших техногенних об‘єктів, які можуть вплинути на безпеку системи захоронення;

- шляхів та умов перевезення радіоактивних відходів до сховищ;

- існуючих родовищ корисних копалин, перспектив їх розробки та пошуків нових у майбутньому;

- соціально- та культурно значущих об‘єктів з урахуванням їхнього перспективного розвитку;

- демографічної ситуації та віддаленості сховища від найбільшого населеного пункту;

- шляхів безпечної евакуації населення.

6.13.3. Інженерні вишукування мають проводитися в межах майданчика та в районі розміщення сховища на відстані, що визначається за оцінкою потенційних впливів на систему захоронення факторів природного і техногенного походження.

6.13.4. Інженерні вишукування проводяться відповідно до вимог галузевих нормативних документів на основі програми, що розроблюється Оператором сховища з урахуванням потенційної небезпеки сховища для персоналу, населення та навколишнього середовища (обсяги та характеристики РАВ, заплановані для захоронення,  концептуальний проект сховища, прогнозований термін  експлуатації сховища тощо). У програмі визначається і обґрунтовується перелік основних параметрів, необхідний і достатній для визначення можливого впливу факторів природного і техногенного походження на майданчик розміщення сховища і систему захоронення.

6.13.5. За результатами інженерно-вишукувальних досліджень мають бути одержані конкретні дані про характеристики майданчика, достатні для розробки проекту сховища (етап життєвого циклу сховища «проектування»).

У випадку реконструкції існуючих сховищ на цій стадії проводиться уточнення даних раніше виконаних інженерних вишукувань.

6.13.6. Для майданчика розміщення геологічного сховища крім цього мають бути проведені детальні геолого-розвідувальні роботи,  а також, при необхідності, створена підземна експериментальна лабораторія (ПЕЛ) для вивчення властивостей вміщувальних порід in-situ і проведення комплексних експериментальних досліджень технологій захоронення РАВ.

6.13.7. За результатами робіт цієї стадії на основі уточненої інформації проводяться детальні оцінки безпеки та впливу на навколишнє природне середовище, які мають продемонструвати, що характеристики майданчика забезпечують виконання функцій безпеки, визначених у проекті сховища, а система захоронення в цілому здатна гарантувати належний рівень радіаційного захисту  відповідно до вимог розділу 3 цього НПА.

6.13.8. До початку будівництва сховища Оператор має підготовити ЗАБ, який надає на розгляд Держатомрегулювання в складі документів для отримання ліцензії на будівництво сховища.

6.13.9. Дослідження характеристик майданчика мають продовжуватися протягом будівництва, експлуатації та закриття сховища для отримання необхідних додаткових даних  для проведення оцінки безпеки на відповідних етапах життєвого циклу сховища.

6.14. Забезпечення якості

6.14.1. На стадії розроблення концепції проекту сховища  і планування  процесу вибору майданчика, з метою гарантування виконання вимог та додержання критеріїв безпеки при захороненні РАВ, Оператор сховища  розробляє  і  впроваджує  програму  забезпечення  якості  для  всіх  стадій  процесу  вибору  майданчика   з урахуванням вимог національних  стандартів  серії ДСТУ ISO 9000.

6.14.2. Програма забезпечення якості має бути спрямована на те, щоб майданчик для розміщення сховища відповідав встановленим межам та умовам безпеки з можливістю контролю процедур та результатів досліджень з вивчення майданчика.

6.14.3. Програма забезпечення якості розробляється Оператором  і є обов‘язковою умовою для отримання ліцензії на будівництво сховища.

У програмі, відповідно до «Вимог до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок (НП 306.4.02/3.017-99)», затверджених наказом Мінекобезпеки від 11.03.1999 № 53 та зареєстрованих у Мін’юсті 07.04.1999 за № 294/3587,  мають бути визначені:

- методи досягнення та підтримки рівня якості і контролю за їх виконанням;

- документування результатів досліджень та контролю їхньої якості;

- форми обліку результатів контролю та звітності;

- необхідний персонал та його кваліфікацію;

- необхідні технічні засоби забезпечення якості досліджень та вивчення майданчика;

- спосіб збереження звітів та інформації з досліджень та вивчення майданчика.

Начальник Управління безпеки

поводження з РАВ та зняття з експлуатації	         	   Т.Я. Кутузова

# Footnotes

) Невизначеності результатів оцінки безпеки аналізуються за допомогою аналізу невизначеностей та аналізу чутливості та можуть зменшуватися за рахунок заходів, спрямованих на підвищення обґрунтованості отриманих результатів (наприклад, належний вибір майданчика та коректно вибрана концепція проекту сховища дозволяють зменшити кількість параметрів, що потребують аналізу невизначеності). Якщо невизначеності, які неможливо зменшити, знижують надійність результатів розрахунків, порівняння із критеріями безпеки слід робити обережно, не розглядаючи зроблені прогнозні оцінки як міру шкоди для здоров‘я людини.

) Забезпечення безпеки пасивними засобами означає належне закриття сховища (герметизація шляхів доступу до галерей і упаковок РАВ для геологічних сховищ та створення остаточної конфігурації приповерхневого сховища) і припинення активного обслуговування, тобто забезпечення безпеки за рахунок виключно властивостей майданчика, інженерних бар‘єрів сховища та упаковок РАВ. В цілях забезпечення довіри населення до рівня безпеки сховища після його закриття може тривати адміністративний контроль (активний та пасивний). Для приповерхневих сховищ активний адміністративний контроль (обслуговування, моніторинг або нагляд, проведення ремонтних робіт) розглядається як додатковий фактор забезпечення безпеки протягом обмеженого, визначеного та обґрунтованого в проекті сховища часу, тривалість якого  не повинна перевищувати декількох сотень років. Для геологічних сховищ протягом певного періоду часу після закриття в цілях підтримки довіри населення до безпеки сховища може проводитися моніторинг.

1) На відміну від геологічних, для приповерхневих сховищ ізоляція РАВ після закриття сховища гарантується за рахунок адміністративного контролю.

1) Позитивне ставлення громадськості враховується тільки за умов, що при  розміщенні сховища на обраному майданчику буде продемонстровано відповідність принципам та критеріям радіаційного захисту.

# Comments

А після закриття?

4.2 ТЕО (ТЕР) обгрунтовує потужність виробництва, номенклатуру та якість продукції, якщо вони не задані директивно, кооперацію виробництва, забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, паливом, електро- та теплоенергією, водою і трудовими ресурсами, включаючи вибір конкретної ділянки для будівництва, розрахункову вартість будівництва та основні техніко-економічні показники.

При підготовці ТЕО (ТЕР) повинна здійснюватись всебічна оцінка впливів планованої діяльності на стан навколишнього середовища (ОВНС); рекомендовані рішення ТЕО (ТЕР) мають обгрунтовуватися результатами ОВНС; матеріали ОВНС, оформлені у вигляді спеціальної частини (розділу) документації, є обов'язковою частиною ТЕО (ТЕР) (додаток К).

В ТЕО (ТЕР) повинна розглядатись відповідність його рішень архітектурним, енергозберігаючим та іншим вимогам згідно із завданням на проектування.

ДБН

Може визначених?

критерії вибору майданчика та їх пріоритетність мають бути визначені в цьому документі

В загальному розумінні це не сприятливі умови