ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТА

ПО ВИРОБНИЦТВУ ЯДЕРНОГО ПАЛИВА

КИЇВ

2010

- Загальні положення

  - Ці загальні положення встановлюють цілі, критерії, принципи та загальні вимоги забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також основні технічні засоби та організаційні заходи, спрямовані на забезпечення їх дотримання, захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища від можливого радіаційного впливу.

  - Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива (далі - Загальні положення) розроблені на підставі вимог законодавства України, рекомендацій МАГАТЕ (серія видань з безпеки №110 “Безпека ядерних установок”), Доповіді міжнародної консультативної групи по ядерній безпеці “Глибокоешелонований захист" (INSAG 12), стандарту безпеки МАГАТЕ по захисту людей і навколишнього середовища № NS-R-5 “Безпека об'єктів ядерного паливного циклу. Вимоги з безпеки”.

  - Загальні положення обов'язкові для всіх юридичних і фізичних осіб, що здійснюють або планують здійснювати діяльність, пов'язану з розміщенням, проектуванням, будівництвом, уведенням в експлуатацію, експлуатацією та зняттям з експлуатації об'єкта по виробництву ядерного палива (далі – Об’єкт), а також з конструюванням, виготовленням і постачанням систем і елементів для нього.

  - Обсяг і повнота дотримання критеріїв, принципів і вимог забезпечення безпеки Об’єкта повинні відповідати нормам, правилам і стандартам з ядерної та радіаційної безпеки, вимогам Загальних положень, а також інших документів, що регламентують діяльність у сфері використання ядерної енергії.

  - Конкретні проектні рішення щодо дотримання критеріїв, принципів і вимог забезпечення ядерної та радіаційної безпеки встановлюються в проекті Об’єкта та обґрунтовуються в ЗАБ з урахуванням сучасних науково-технічних досягнень.

- Основні скорочення, терміни і визначення

В цьому документі скорочення, терміни та визначення вживаються в таких значеннях:

АСКРО – автоматизована система контролю радіаційного стану;

ДІВ – джерела іонізуючого випромінювання;

ЕО – експлуатуюча організація;

ЗАБ – звіт з аналізу безпеки;

ЗППБ – звіт з періодичної переоцінки безпеки;;

ЗВСЗ – звіт про відповідність вимогам санітарного законодавства;

КІРО – комплексне інженерне радіаційне обстеження;

КСЕ – конструкції, системи й елементи;

МАГАТЕ – Міжнародне агентство по атомній енергії;

МОЗ України – міністерство охорони здоров’я України;

MSK-64 – шкала сейсмічної інтенсивності Медведєва – Шпонхоєра - Карника;

МРЗ – максимальний розрахунковий землетрус;

НТЦ – навчально-тренувальний центр;

ПЗ – проектний землетрус;

ПЗЯ – програма забезпечення якості;

ПНР – передпускові налагоджувальні роботи;

РАВ – радіоактивні відходи;

С(Е) – системи (елементи);

САС – система аварійної сигналізації ;

СЛР – самопідтримуюча ланцюгова реакція поділу ;

ТВЗ – тепловиділяюча збірка;

ЯМ – ядерний матеріал ;

ЯНЗ – ядерно-небезпечна зона;

ЯНД – ядерно-небезпечна ділянка.

  - Активний розлам - тектонічний розлам, по якому за останній 1 млн років відбулося відносне переміщення блоків, що примикають до земної кори на 0,5м і більше.

  - Аварія – порушення експлуатації Об’єкта, за якого стався вихід ядерних матеріалів, радіоактивних речовин і/або іонізуючих випромінювань у кількості, що перевищує визначені проектом межі безпечної експлуатації. Аварія характеризується початковою подією, шляхами протікання і наслідками.

  - Безпечний параметр (безпечне значення параметра ядерної безпеки): безпечна маса Мб, безпечна концентрація Сб, безпечний об’єм Vб, безпечний діаметр Dб – значення параметра розглядаємої системи, що містить ЯМ, яке в “n” раз менше, чим значення відповідного мінімального критичного параметра. Безпечні параметри повинні забезпечувати значення Кеф системи не більше 0,95.

  - Безпечне обладнання - обладнання, конструкція, конструкційні матеріали та геометричні особливості якого виключають можливість виникнення СЛР за будь-яких врахованих у проекті вихідних подій.

  - Відмови через загальні причини - відмови конструкцій, систем і елементів, що виникають унаслідок однієї і тієї самої причини, яка включає помилки персоналу, внутрішні та зовнішні впливи.

  - Група упаковок – сукупність упаковок, яку дозволяється зберігати або транспортувати без обмеження взаємного розміщення упаковок, або з обмеженням взаємного розміщення упаковок, при цьому обмеження взаємного розміщення повинне забезпечуватися технічними засобами, що входять до складу пакувального комплекту.

  - Забезпечувальні системи (елементи) безпеки – технологічні системи (елементи), призначені для постачання систем безпеки енергією, робочим середовищем та створення умов для їх функціонування.

  - Запроектна аварія – аварія, викликана початковими подіями, що не враховуються для проектних аварій, або така, що супроводжується додатковими в порівнянні з проектними аваріями відмовами систем безпеки або помилками персоналу.

  - Захисні системи (елементи) безпеки – системи (елементи), призначені для запобігання або обмеження пошкоджень фізичних бар’єрів, обладнання і трубопроводів, які містять ядерні матеріали або ядерне паливо.

  - Коефіцієнт розмноження (К) – це відношення числа нейтронів наступного покоління, в результаті поділу ядер, до числа нейтронів попереднього покоління у всьому об'ємі розмножуючого середовища. Коефіцієнт розмноження для середовища кінцевих розмірів з урахуванням витоку нейтронів з нього називається ефективним коефіцієнтом розмноження (Кеф).

  - Критичні значення параметрів – значення параметрів системи, що містить ЯМ, при яких ефективний коефіцієнт розмноження дорівнює одиниці.

  - Контейнер захисний – пакувальний комплект, конструкція якого забезпечує значення Кеф ≤0,95 за будь-якої кількості таких упаковок при нормальній експлуатації.

  - Культура безпеки - набір правил і особливостей діяльності організацій та окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки ядерної установки, як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх значущістю.

  - Керівні системи (елементи) безпеки – системи (елементи), призначені для ініціювання спрацьовування систем безпеки, здійснення контролю та управління ними в процесі виконання заданих функцій.

  - Локалізуючі системи (елементи) безпеки – системи (елементи), призначені для запобігання або обмеження і розповсюдження іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин, за передбачені проектом кордони.

  - Небезпечне обладнання - обладнання, яке не задовольняє вимогам визначення «Безпечне обладнання».

  - Обладнання з підвищеним коефіцієнтом запасу – обладнання, особливості конструкції якого при роботі з даними ЯМ забезпечують величину мінімальної критичної маси, що перевищує не менше ніж у 5 разів мінімальну критичну масу для того ж ЯМ, але в системі, що має форму сфери з повним відбивачем і для якого встановлені підвищені коефіцієнти запасу.

  - Об'єкт по виробництву ядерного палива – ядерна установка, призначена для виробництва з гексафториду урану ядерного палива (паливних таблеток, тепловиділяючих стрижнів і тепловиділяючих збірок) для атомних станцій.

  - Порушення нормальної експлуатації – порушення в роботі Об’єкта, за якого сталося відхилення від установлених експлуатаційних меж і умов, яке не призвело до аварійної ситуації.

  - Проектна аварія – аварія, для якої проектом визначені вихідні події і кінцеві стани та передбачені системи безпеки або інше технічні засоби, які забезпечують обмеження її наслідків установленими межами.

  - Принцип одиничної відмови – принцип, відповідно до якого система повинна виконувати задані функції за будь-якої початкової події, яка вимагає роботи цієї системи, а також за відмови одного з активних або пасивних елементів, що мають механічні рухомі частини.

  - Помилка персоналу – одинична неправильна дія під час управління обладнанням, одиничний пропуск правильної дії або одинична неправильна дія під час технічного обслуговування й ремонту конструкцій, систем або елементів.

  - Пакувальний комплект призначений для транспортування та/або зберігання ЯМ - сукупність компонентів упаковки (одна або декілька ємностей, сорбуючі речовини, дистанціонуючі конструкції, пристрої для захисту від випромінювань, амортизатори), необхідних для забезпечення відповідності упаковки вимогам ядерної та радіаційної безпеки.

  - Параметри ядерної безпеки – фізичні величини, для яких установлені обмеження з метою забезпечення ядерної безпеки.

  - Системи нейтронно-ізольовані – системи, обладнання яких, розділено перегородками, які виключають нейтронну взаємодію, або відстань між цим обладнанням така, що нейтронною взаємодією можна знехтувати.

  - Самопідтримуюча ланцюгова реакція поділу (СЛР) - процес поділу нуклідів, при якому число нейтронів, що утворюються в процесі поділу ядер за будь-який проміжок часу, дорівнює або більше числа нейтронів, що вибувають із системи внаслідок витоку та/або поглинання за цей же проміжок часу.

  - Упаковка – пакувальний комплект з розміщеними в ньому ядерними матеріалами.

  - Ядерно-небезпечна зона (ЯНЗ) – виробнича площа з ЯМ, у межах якої поглинена доза миттьового змішаного нейтронного і гамма випромінювання від СЛР з числом розподілу 10-18 може бути більше 0,1 Гр.

  - Ядерно-небезпечна ділянка (ЯНД) - виробничий підрозділ (цех, ділянка, сховище), у якому здійснюється будь-яке поводження з ЯМ.

- Мета і політика в області безпеки

  - Основною метою безпеки Об’єкта є захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища від негативного радіаційного впливу Об’єкта при введенні в експлуатацію, експлуатації та знятті з експлуатації.

  - ЕО зобов'язана оприлюднити в засобах масової інформації письмову заяву, у якій повинна бути продемонстрована прихильність безпеці виробництва ядерного палива і її пріоритет над виробничою та економічною метою.

  - В основу технічної політики ЕО покладає контроль та аналіз стану безпеки Об’єкт, принцип постійного підвищення безпеки с урахуванням вітчизняного і закордонного досвіду, рекомендацій МАГАТЕ та результатів науково-технічних досліджень і розробок.

  - ЕО регулярно інформує громадськість про стан безпеки Об’єкта і про діяльність, що спрямована на її забезпечення.

- Критерії і принципи забезпечення безпеки

  - Критерії безпеки

    - Об’єкт задовольняє вимогам безпеки, якщо його радіаційний вплив на персонал, населення і навколишнє природне середовище при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях, не приводить до перевищення встановлених лімітів доз опромінення персоналу і населення, а також нормативів викидів і скидів у навколишнє природне середовище.

    - Критеріями забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при деконверсії гексафторида урану (UF6) у діоксид урану (UO2) та поводженні з ЯМ під час виготовлення паливних таблеток, виготовлення паливних стрижнів, зберігання і транспортування ТВЗ є:

- імовірність запроектних аварій, що приводять до перевищення рівнів, встановлених нормами радіаційної безпеки для прийняття рішень щодо евакуації населення не повинна перевищувати 10-6 у рік;

- неперевищення Кеф для будь-якої системи, яке містить ЯМ, 0,95 при нормальній експлуатації та 0,98 при порушеннях нормальної експлуатації, а також при проектних аваріях;

- безпечні та припустимі параметри ЯМ визначаються, виходячи з величини Кеф ≤0,95. При цьому мінімальні значення коефіцієнтів запасу (n) повинні становити по масі ЯМ не менш 2,1, по концентрації і об’єму не менш 1,3, по діаметру та товщині шару не менш 1,1;

- використання обладнання із внутрішніми властивостями самозахищеності (безпечного обладнання) з метою запобігання СЛР під час усіх технологічних процесів з використанням ЯМ. Там, де це неможливо, використовується обладнання з коефіцієнтом запасу по масі ЯМ не менш 3,3 а при розрахунках безпечних концентрацій не менш 2,0;

- обмеження кількості упаковок у групі, мінімальна відстань між групами, використання нейтронопоглинаючих матеріалів, умови зберігання та інші параметри розміщення, що забезпечують не перевищення Кеф значення 0,95 при зберіганні і транспортуванні ЯМ у незахищаючих контейнерах.

  - Принципи безпеки

    - Принципи забезпечення безпеки Об’єкта поділяються на фундаментальні і загальні організаційно-технічні.

    - До фундаментальних принципів належать:

забезпечення культури безпеки;

відповідальність ЕО;

державне регулювання безпеки;

реалізація стратегії глибокоешелонованого захисту.

    - До загальних організаційно-технічних принципів належать:

застосування апробованої інженерно-технічної практики;

система управління якістю;

оцінка безпеки Об’єкта;

урахування людського фактору;

урахування досвіду експлуатації;

відомчий нагляд;

забезпечення ядерної безпеки;

забезпечення радіаційної безпеки.

    - Деталізація і конкретизація вищезазначених принципів та вимог, що випливають з них, здійснюється в нормах, правилах і стандартах з ядерної та радіаційної безпеки.

- Фундаментальні принципи безпеки

  - Культура безпеки

    - Особи, що здійснюють проектування, будівництво, експлуатацію і зняття з експлуатації Об’єкта, виготовлення та постачання продукції і послуг, а також оцінку і регулювання безпеки повинні у своїй діяльності дотримуватись основних елементів культури безпеки:

- відповідальності, яка реалізується через встановлення чітких меж відповідальності, посадових обов'язків та їх розуміння окремими особами адміністрації та персоналу Об’єкта;

- прихильності, яка реалізується демонстрацією пріоритету безпеки над економічними і виробничими цілями, визнанням її загальних цілей на рівні окремих осіб адміністрації та персоналу Об’єкта

- мотивації, яка формується шляхом встановлення цілей безпеки, формуванням внутрішньої позиції окремих осіб адміністрації та персоналу Об’єкта, створенням системи заохочень і покарань, яка стимулює відкритість дій працівників і не сприяє приховуванню помилок у роботі;

- самоконтролю, який включає внутрішній контроль своєї діяльності, що впливає на безпеку, забезпечення виконання робіт та операцій згідно з експлуатаційною документацією, систематичність перегляду експлуатаційної документації та програм підготовки персоналу, а також готовність реагувати на критичну позицію окремих осіб;

- особисте усвідомлення, яке визначається розумінням кожним працівником впливу його діяльності на безпеку і наслідків, до яких може призвести недотримання або неякісне виконання вимог нормативних документів, технологічного регламенту безпечної експлуатації, виробничих і посадових інструкцій;

- компетентністю, яка забезпечується шляхом професійної підготовки, самопідготовки та перепідготовки персоналу та підтримки його кваліфікації.

В ЕО і на Об’єкті розробляється та реалізується програма конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки, яка включає три рівні:

технічна політика адміністрації Об’єкта в області безпеки;

відповідальність та обов’язки адміністрації Об’єкта щодо забезпечення безпеки АС;

відповідальність та обов’язки кожного працівника щодо забезпечення безпеки АС.

    - Персонал повинен усвідомлювати наслідки своєї діяльності на безпеку Об’єкт під час виконання робіт, які йому доручаються.

  - Відповідальність та функції експлуатуючої організації стосовно забезпечення безпеки.

    - Відповідальність ЕО визначається законодавством України. ЕО (ліцензіат) несе всю повноту відповідальності за радіаційний захист та безпеку Об’єкта незалежно від діяльності та відповідальності постачальників продукції та послуг, а також органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

    - ЕО встановлює та впроваджує політику безпеки персоналу, населення та навколишнього природного середовища у відповідності із національними стандартами та надає цим питанням найвищий пріоритет.

    - ЕО встановлює організаційну структуру, яка забезпечує необхідну та достатню кількість кваліфікованих фахівців.

    - ЕО забезпечена достатніми фінансовими і матеріальними ресурсами для виконання покладених на неї функцій.

    - ЕО призначає в установленому порядку адміністрацію Об’єкта, її керівників, визначає їх кваліфікацію, повноваження та обов’язки.

  - Державне регулювання безпеки

    - Відповідно до Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” державне регулювання безпеки Об’єкта, в межах компетенції, здійснює орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки України (далі – Держатомрегулювання).

    - Держатомрегулювання визначає критерії та вимоги щодо безпеки Об’єкта, видає документі дозвільного характеру щодо виконання робіт на відповідних етапах життєвого циклу ядерної установки, здійснює державний нагляд за дотриманням нормативних вимог та умов наданих дозволів, включаючи примусові заходи, відповідно до законодавства.

  - Стратегія глибокоешелонованого захисту

    - Безпека Об’єкта забезпечується за рахунок послідовної реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, яка базується на застосуванні системи фізичних бар'єрів на шляху поширення в навколишнє середовище іонізуючого випромінювання, ядерних і токсичних матеріалів.

    - Стратегія глибокоешелонованого захисту спрямована на запобігання порушень нормальної експлуатації та на обмеження потенційних наслідків аварії й запобігання її розвитку.

    - Стратегія глибокоешелонованого захисту, як правило, реалізується на п'ятьох рівнях.

Рівень 1. Запобігання порушень нормальної експлуатації.

Основними засобами досягнення зазначеної мети є:

- оцінка і вибір майданчика, для розміщення Об’єкта, відповідно до вимог нормативних документів, в тому числу норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

- розробка проекту на основі консервативного підходу з використанням властивостей внутрішньої самозахищеності;

- забезпечення необхідної якості КСЕ Об’єкта та робіт, які виконуються;

- наявність автоматично діючих технічних засобів, які запобігають порушенню умов нормальної експлуатації;

- експлуатація Об’єкта відповідно до вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, регламентів безпечної експлуатації та інструкцій з експлуатації;

- підтримка в справному стані С(Е), важливих для безпеки, шляхом своєчасного виявлення дефектів, вживання профілактичних заходів, заміни обладнання, що виробило свій ресурс, і організації ефективно діючої системи документування результатів робіт і контролю;

- підбір, підготовка персоналу і забезпечення необхідного рівня його кваліфікації для дій в умовах нормальної експлуатації та порушень нормальної експлуатації, включаючи аварійні ситуації та аварії;

- формування та підвищення рівня культури безпеки.

Рівень 2. Запобігання аварійним ситуаціям

Основними засобами досягнення зазначеної мети є:

- своєчасне виявлення та усунення відхилень від нормальної експлуатації;

- наявність автоматично діючих захистів, блокувань, що запобігають переростання порушень нормальної експлуатації в аварійні ситуації;

- розробка та постійна актуалізація процедур управління при порушеннях нормальної експлуатації.

Рівень 3. Управління проектними аваріями.

Основними засобами досягнення зазначеної мети є:

наявність систем безпеки, призначених для подолання аварійних ситуацій та проектних аварій, ліквідації їх наслідків і запобігання переростанню проектних аварій в запроектні аварії із забезпеченням функціонування систем безпеки відповідно до проекту;

Рівень 4. Управління запроектними аваріями.

Основними засобами досягнення зазначеної мети є:

- запобігання розвитку запроектних аварій та послаблення їх наслідків;

- наявність і застосування інструкцій щодо управління запроектними аваріями

- повернення Об’єкта в контрольований стан, при якому припиняється СЛР і забезпечується утримання ЯМ і радіоактивних речовин у встановлених межах.

Рівень 5. Аварійна готовність і реагування

На цьому рівні забезпечується:

- встановлення навколо Об’єкта санітарно-захисної зони та зони спостереження;

- наявність аварійних планів, планів аварійного реагування на об’єкті та за його межами.

    - Кількість, призначення та надійність фізичних бар'єрів встановлюється в проекті та обґрунтовується в ЗАБ.

    - Концепція глибокоешелонованого захисту реалізується на всіх етапах життєвого циклу Об’єкта. Пріоритетною при цьому є стратегія запобігання початковим подіям, особливо для рівнів 1 і 2.

- Технічні та організаційні принципи безпеки

  - Апробована інженерно-технічна практика

    - Технологічні процеси, КСЕ, матеріали, технічні та організаційні рішення, що застосовуються для забезпечення безпеки Об’єкта повинні бути апробовані досвідом експлуатації. Вони вдосконалюються з урахуванням нових науково-технічних досліджень.

    - КСЕ, технології, процеси, які використовуються під час виготовлення паливних таблеток, паливних стрижнів, ТВЗ проектуються з дотриманням вимог нормативних документів, у тому числі норм, правил та стандартів з ядерної і радіаційної безпеки.

    - У випадку застосування неапробованої конструкції, технології або рішення повинен підтверджуватись їх необхідний рівень безпеки за допомогою досліджень і випробувань.

    - Проектування КСЕ здійснюється на основі консервативних підходів.

  - Система управління якістю

    - ЕО повинна розробити та ввести в дію систему управління якістю, що охоплює всі види діяльності, які можуть впливати на безпечну експлуатацію Об’єкта.

    - З метою забезпечення дотримання принципів і критеріїв безпеки ЕО на всіх етапах життєвого циклу Об’єкта планується, систематично здійснюється, аналізується та оцінюється функціонування системи управління якістю.

    - Конструкторські та проектні організації, організації науково-технічної підтримки, будівельні, монтажні, ремонтні, налагоджувальні організації, підприємства з виготовлення обладнання, організації, які надають інші послуги для об’єкта, розробляють і реалізують системи управління якістю.

    - ЕО контролює функціонування систем управління якістю організацій, що виконують роботи та/або надають послуги.

    - Використання розрахункових кодів, програмних засобів для обґрунтування безпеки Об'єкта, а також їх валідація та верифікація здійснюється в рамках системи управління якістю.

    - Вимоги до змісту та конкретні цілі системи управління якістю на всіх етапах життєвого циклу Об’єкта встановлюються відповідними нормативними документами.

  - Оцінка безпеки

    - Протягом всього життєвого циклу Об’єкта ЕО проводить систематичну оцінку безпеки Об’єкта з урахуванням досвіду роботи та додаткової інформації, що має відношення до безпеки, у тому числі і порушень у роботі на подібних ядерних установках.

    - Особлива увага приділяється аналізу функціональної достатності та надійності КСЕ Об’єкта, зовнішнім та внутрішнім подіям, відмовам обладнання та помилкам персоналу, достатності та ефективності технічних засобів та організаційних заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію проектних аварій.

    - При проектуванні Об’єкта розробляється попередній ЗАБ, необхідний для отримання ліцензії Держатомрегулювання на будівництво та введення в експлуатацію Об’єкта. За результатами будівельно-монтажних робіт, передпускових перевірок, випробувань і дослідно-промислової експлуатації розробляється остаточний ЗАБ який є документом, необхідним для отримання ліцензії  Держатомрегулювання на експлуатацію Об’єкта.

    - ЕО зобов'язана періодично (кожні 10 років після початку експлуатації Об’єкта), а також на вимогу Держатомрегулювання здійснювати переоцінку безпеки Об’єкта.

    - За результатами оцінки та періодичної переоцінки безпеки Об’єкта ЕО здійснює необхідні коригувальні та компенсуючі заходи, яки спрямовані на дотримання вимог Загальних положень, а також норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

    - Результати оцінок безпеки Об’єкта, коригувальні та компенсуючі заходи фіксуються в щорічних звітах.

  - Врахування людського фактора

    - При проектуванні особлива увага приділяється заходам, спрямованим на запобігання помилкам виробничого персоналу, а також персоналу, який здійснює ремонтне та технічне обслуговування.

    - З метою виключення та/або пом'якшення наслідків помилок персоналу застосовуються наступні організаційні заходи та технічні засоби:

- робочі місця персоналу проектуються відповідно до вимог правил ергономіки;

- підбір, якісна підготовка персоналу та постійне підвищення його кваліфікації;

- оптимальне використання засобів автоматизації керування технологічними процесами;

- взаємодія «людина-машина» організується таким чином, щоб інформація, що отримується персоналом, легко сприймалась та забезпечувала наявність часу, необхідного для прийняття рішення та відповідних дій;

- використання технічних і програмних засобів, що завчасно виявляють та блокують помилкові дії персоналу;

- постійне вдосконалення технологічних процесів, виробничих і посадових інструкцій, інструкцій з ліквідації аварій, методів і технічних засобів контролю стану КСЕ;

- дотримання та постійне підвищення культури безпеки;

- здійснення відомчого нагляду.

  - Врахування досвіду експлуатації

    - З метою систематичної оцінки роботи ЕО та адміністрація Об’єкта створюють систему накопичення, аналізу та використання досвіду роботи.

    - Події, що мають значення з точки зору безпеки, аналізуються та розслідуються з метою ідентифікації корінних причин їх виникнення, розробки та реалізації заходів щодо їх запобігання. Інформація, отримана в результаті проведення таких аналізів та розслідувань, доводиться до відома персоналу Об’єкта та передається постачальникам, які мають відношення до даного порушення.

    - ЕО оцінює інформацію про досвід роботи інших однотипних ядерних установок з метою врахування корисних висновків.

    - Адміністрацією Об’єкта підтримується зв'язок з організаціями, що брали участь у проектуванні, виготовленні обладнання, науково-дослідними інститутами для отримання, при необхідності, рекомендацій у разі відмов обладнання або виникненням аномальних подій.

    - Інформація про досвід роботи збирається та зберігається адміністрацією Об’єкта з метою її використання для управління старінням обладнання, оцінки його залишкового ресурсу.

  - Відомчий нагляд

    - ЕО створює і забезпечує функціонування системи відомчого нагляду.

    - В штатному розкладі Об’єкта передбачається структурний підрозділ, який здійснює відомчий нагляд за станом КСЕ, дотриманням меж і умов безпечної експлуатації, виконанням вимог інструкцій і регламентів та забезпеченням безпечних умов праці персоналу.

    - Структурний підрозділ відомчого нагляду розробляє та реалізує програми і методологію відповідних перевірок, виявляє недоліки та негативні тенденції, контролює виконання заходів з їх усунення.

    - Структурний підрозділ відомчого нагляду інформує адміністрацію Об’єкта про виявлені порушення в роботі Об’єкта та його персоналу з метою здійснення невідкладних заходів з їх усунення.

  - Забезпечення ядерної безпеки

    - Ядерна безпека Об’єкта обґрунтовується в проекті.

    - Основними принципами ядерної безпеки при поводженні, зберіганні і транспортуванні ЯМ є:

- принцип запобігання виникнення СЛР - забезпечуються умови для запобігання її виникнення;

- принцип забезпечення збереження ефективності фізичних бар'єрів безпеки ЯМ – забезпечується неможливість нанесення ушкодження паливним стрижням і ТВЗ, контейнерам, чохлам, упаковкам, які призводять до виходу ЯМ за встановлені бар'єри безпеки;

- принцип запобігання несанкціонованого доступу до ЯМ та їх несанкціонованого використання - забезпечується збереження і неможливість несанкціонованого доступу та використання ЯМ.

    - Ядерна безпека при поводженні з ЯМ забезпечується обмеженнями, що накладаються на:

геометричну форму та розміри обладнання;

масу (кількість) ЯМ;

концентрацію ЯМ;

масову частку сповільнювачів нейтронів у ЯМ;

використання гомогенних або гетерогенних поглиначів нейтронів.

    - Розробка технологічних процесів, проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація та зняття з експлуатації Об’єкта здійснюються відповідно до вимог забезпечення ядерної безпеки:

- застосування консервативного підходу при обґрунтуванні ядерної безпеки;

- виключення можливості виникнення СЛР як при нормальних умовах, так і при будь-якій, розглянутій при обґрунтуванні безпеки, вихідній події;

- виключення неконтрольованих та/або несанкціонованих випадків переробки, накопичення, переміщення і транспортування ЯМ;

- виключення можливості потрапляння небезпечної кількості водневмісних речовин в обладнання та приміщення, де згідно вимогам нормативних документів такої кількості вказаних речовин не повинно бути;

- використання безпечного обладнання з ЯМ, технічних засобів і засобів автоматизації, забезпечення автоматичного керування технологічними процесами (де це можливо та доцільно) та автоматичного контролю параметрів ядерної безпеки;

- здійснення контролю параметрів ядерної безпеки переважно за допомогою технічних засобів;

- унеможливлення нейтронної взаємодії під час розміщення різних одиниць обладнання з ЯМ та виключення наявності перешкод на шляхах евакуації з ЯНЗ;

- обмеження часу знаходження персоналу у ЯНЗ;

- виключення порушення умов і вимог ядерної безпеки, регламентованих проектно-конструкторською та технологічною документацією, (правилами, інструкціями, технологічними регламентами) під час нормальної експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аварій.

    - У проекті Об’єкт встановлюються та обґрунтовуються в ЗАБ значення Кеф для будь-якого обладнання, у якому знаходиться ЯМ. Величина Кеф не повинна перевищувати 0,95 при нормальній експлуатації, 0,98 при порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях.

    - Відповідно до проектної документації визначається перелік ЯНЗ та ЯНД.

    - Розташування пункту зберігання ЯМ, обладнання та передбачені проектом технічні заходи при нормальній експлуатації забезпечують виключення потрапляння в нього води та воднемісних рідин.

    - Ядерна безпека під час поводження з готовою продукцією (ТВЗ) забезпечується виконанням вимог з неперевищення Кеф упаковок, груп упаковок та їх комбінацій.

    - Аналіз забезпечення підкритичності проводиться із врахуванням факторів, при яких Кеф є максимальним за умов нормальної експлуатації, порушення нормальної експлуатації та проектних аварій. У разі, якщо ТВЗ мають різне збагачення, аналіз забезпечення підкритичності здійснюється із урахуванням максимальної величини збагачення ядерного палива або ЯМ.

    - На Об’єкті передбачається система аварійної сигналізації (САС) про виникнення СЛР. Вимоги до проектування, експлуатації та технічних характеристик САС встановлюються нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.

    - Проектом Об’єкта передбачається розділ “Забезпечення ядерної безпеки”, що містить:

- опис та обґрунтування безпеки технологічних операцій з переробки, переміщення ЯМ із зазначенням агрегатного стану, густини, ізотопного, нуклідного і хімічного складу (вмісту) ЯМ;

- перелік проектної документації, що включає розділи з ядерної безпеки;

- перелік приміщень, обладнання, сховищ, де можуть перебувати ЯМ;

- перелік безпечних параметрів і норм ядерної безпеки;

- перелік похибок, з якими виміряються нормовані величини;

- перелік способів забезпечення норм і вимог ядерної безпеки;

- опис та обґрунтування обраних методів та засобів контролю параметрів та обмежень ядерної безпеки;

- опис систем (засобів) пожежогасіння;

- перелік вихідних подій, які можуть привести до порушень нормальної експлуатації, аварійних ситуацій, проектних аварій (у тому числі виникнення СЛР) та результати оцінки наслідків розглянутих ситуацій (по кожній позиції обладнання), заходи щодо обмеження цих наслідків;

- опис САС СЛР;

    - Проектом Об’єкта встановлюються необхідні технічні засоби з контролю параметрів ядерної безпеки.

    - Автоматичні засоби контролю параметрів ядерної безпеки атестуються у встановленому порядку і оснащуються пристроями перевірки їх працездатності, а також пристроями зовнішньої сигналізації як про перевищення граничних значень контрольованих параметрів ядерної безпеки, так і про несправність засобів контролю.

    - Не допускається використання для контролю параметрів ядерної безпеки не атестованих для цього засобів технологічного контролю.

    - У випадку відмови засобів безперервного контролю параметрів, для яких установлені обмеження з ядерної безпеки, а також відмови виконавчих засобів, що забезпечують дотримання встановлених обмежень, технологічний процес та операції повинні бути негайно зупинені.

    - Адміністрація Об’єкта встановлює кількість та межі зон балансу ЯМ, контрольних точок вимірювань для кожної із зон балансу, а також методи та засоби вимірювань відповідно до вимог норм, правил з ядерної та радіаційної безпеки.

    - В ЕО організовується служба з ядерної безпеки, незалежна від підрозділів, які безпосередньо відповідають за випуск продукції.

    - На Об’єкті призначається посадова особа з необхідними повноваженнями, на яку покладається загальне керівництво роботою з забезпечення ядерної безпеки та відповідальність за дотримання ядерної безпеки.

    - Забезпечення ядерної безпеки здійснюється керівниками структурних підрозділів Об’єкта. Функціональні обов'язки та відповідальність посадових осіб Об’єкта в частині забезпечення ядерної безпеки визначаються відповідними положеннями про підрозділи та посадовими інструкціями.

    - На службу з ядерної безпеки підприємства покладається:

- організація та участь у розробці робочої документації з ядерної безпеки;

- організація та участь в атестації, перевірці знань персоналом норм, правил та стандартів з ядерної безпеки;

- організація та здійснення періодичного контролю, щорічних обстежень забезпечення ядерної безпеки в підрозділах Об’єкт;

- організація та участь у розробці планів заходів щодо підвищення рівня ядерної безпеки на Об’єкті та у його підрозділах;

- проведення розрахунків - обґрунтувань, що пов'язані з виявленням ядерно-небезпечних ситуацій;

- розгляд та узгодження технологічної документації (регламентів, інструкцій, технологічних процесів) щодо методів і засобів контролю ядерної безпеки;

- контроль відповідності вимогам ядерної безпеки нового та реконструйованого обладнання, пакувальних комплектів, транспортних засобів та сховищ, які вводяться в експлуатацію.

    - Періодично, не рідше одного разу на рік, наказом Адміністрації Об’єкта призначається внутрішня комісія для перевірки стану ядерної безпеки на Об’єкті, у тому числі для перевірки дотримання вимог Загальних положень. За результатами роботи комісії складається Акт, який затверджується Адміністрацією Об’єкта. Копія затвердженого Акту направляється до Держатомрегулювання.

    - ЕО періодично (не рідше одного разу на два роки) зобов’язана проводити перевірки дотримання на Об’єкті вимог Загальних положень і надавати результати даних перевірок до Держатомрегулювання.

  - Забезпечення радіаційної безпеки

    - Радіаційна безпека Об’єкта обґрунтовується в проекті.

    - Основними принципами забезпечення радіаційної безпеки при проектуванні Об’єкта є:

принцип не перевищення;

принцип виправданості;

принцип оптимізації.

    - Радіаційна безпека забезпечується шляхом дотримання меж і умов безпечної експлуатації Об’єкта і реалізацією комплексу технічних і організаційних заходів, спрямованих на виконання вимог санітарних правил і норм радіаційної безпеки.

    - На всіх етапах життєвого циклу Об’єкта забезпечується дотримання вимог Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України №54 від 02.02.05 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005р. №552/10832, а також НРБУ-97, НРБУ-97/Д-2000.

    - Проектом Об’єкта обґрунтовуються розміри санітарно-захисної зони та зони спостереження. Розміри санітарно-захисної зони та зони спостереження погоджуються з МОЗ України.

    - Прийняті в проекті рішення забезпечують мінімізацію можливого впливу іонізуючого випромінювання на персонал та контакту персоналу із радіоактивними і токсичними речовинами при виконанні виробничих операцій та обслуговування обладнання за рахунок застосування методів і засобів радіаційного захисту, дистанційного керування та автоматизації технологічних процесів.

    - Відповідно до вимог нормативних документів проектом передбачається радіаційний контроль в приміщеннях Об’єкта, на майданчику його розміщення, в санітарно-захисній зоні і зоні спостереження.

    - Обсяги, методи та засоби радіаційного моніторингу забезпечують контроль рівнів опромінення, радіаційний моніторинг стану об’єктів навколишнього природного середовища з метою своєчасного виявлення змін та прогнозування радіаційного стану за умов нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та проектних аварій.

    - Об’єкт оснащується автоматизованою системою контролю за радіаційним станом (АСКРС) майданчика Об’єкта, санітарно-захисної зони та зони спостереження. Працездатність АСКРС для нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та проектних аварій обґрунтовується в проекті Об’єкта.

    - Адміністрація Об’єкта розробляє регламент радіаційного контролю, який затверджується ЕО, погоджується Держатомрегулюванням та МОЗ України.

    - Забезпечується постійний контроль викидів та скидів радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище.

Не допускаються неконтрольовані викиди та скиди радіоактивних речовин у водні об'єкти, ями, колодязі, шпари, а також у системи господарсько-фекальної та промислово-зливневої каналізації.

    - ЕО здійснює аналіз радіоактивних викидів і скидів з метою підтвердження, що радіаційний вплив на населення та дози опромінення не перевищують нормативних меж (лімітів) і підтримуються на мінімальному розумно-досяжному рівні.

    - Проектом Об’єкта передбачається комплекс технічних засобів та організаційних заходів щодо обмеження надходження радіонуклідів в приміщення, запобігання забруднення повітря та поверхонь робочих приміщень, поверхонь шкіри, одягу та взуття персоналу при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях.

    - На Об’єкті здійснюється система індивідуального дозиметричного контролю, яка фіксує накопичені індивідуальні дози опромінення персоналу, в тому числі і прикомандированих працівників. Передбачаються заходи запобігання несанкціонованого втручання в систему збереження результатів індивідуального дозиметричного контролю.

    - Персонал Об’єкта несе персональну відповідальність за дотримання вимог щодо індивідуального дозиметричного контролю.

    - Будь-які роботи в приміщеннях чи в зонах з радіаційною небезпекою виконуються на підставі дозиметричних нарядів та допусків, за умови наявності засобів колективного та індивідуального дозиметричного контролю.

    - Адміністрація Об’єкта розробляє програми підвищення рівня радіаційної безпеки, які спрямовані на мінімізацію індивідуальних і колективних доз опромінення персоналу.

    - ЕО розробляє та реалізує програму безпечного поводження з рідкими та твердими РАВ. Ця програма повинна охоплювати збір, сортування, обробку, кондиціювання, транспортування та зберігання РАВ на майданчику, а також забезпечувати мінімальний рівень утворення РАВ під час практичної діяльності.

    - Проектом Об’єкта передбачаються пости автоматичного дозиметричного контролю та (при необхідності) пристрої для дезактивації транспортних засобів при виїзді з майданчика Об’єкта.

    - Адміністрація Об’єкта відповідає за впровадження та ефективну роботу системи обліку, контролю, переміщення та зберігання ЯМ, свіжого палива, радіоактивно-забрудненого обладнання, РАВ, ДІВ.

    - Поверхні приміщень Об’єкта повинні бути гладкими та вкриті слабо сорбуючими матеріалами, стійкими до розчинів для дезактивації. В проекті приводяться методи і засоби як для дезактивації персоналу і обладнання, так і для ліквідації аварійних забруднень приміщень та обладнання. Повинні бути передбачені відповідні засоби, заходи щодо поводження з будь-якими РАВ, які утворюються при дезактивації.

- Розміщення Об’єкта

  - Рішення про розміщення Об’єкта приймається відповідно до законодавства України.

  - Майданчик є придатним для розміщення Об’єкта, якщо на всіх етапах життєвого циклу забезпечується його безпечна експлуатація, з урахуванням:

- зовнішніх впливів, які мають чи можуть мати вплив на безпеку Об’єкта, розповсюдження радіоактивних речовин чи опромінення населення, ураховуючи їх зміни на всіх етапах життєвого циклу ядерної установки;

- існуючого та перспективного екологічного та демографічного стану;

- можливості реалізації захисних заходів у разі виникнення аварій.

  - Вибір майданчика для розміщення Об’єкта здійснюється в рамках техніко-економічного обґрунтування інвестицій (ТЕО). В ТЕО надається інформація про необхідність спорудження Об’єкта та не менш трьох варіантів щодо майданчиків для його розміщення.

  - При розробці ТЕО виявляються та враховуються джерела природної та техногенної небезпеки в районі розміщення та на майданчику Об’єкта, частота реалізації яких дорівнює або перевищує 10-6 у рік.

  - ТЕО Об’єкта підлягає державній експертизі з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

  - Для оцінки умов розміщення Об’єкта на передбачуваному майданчику проводяться проектно-пошукові роботи, які включають:

а)	збір даних, які стосуються метеорологічних, гідрологічних, геологічних і гідрогеологічних характеристик майданчиків;

б)	дані щодо екологічних та демографічних характеристик регіону розташування майданчика Об’єкта (з урахуванням його демографічного росту);

в)	оцінку характеристик навколишнього середовища, що визначають перенос і накопичення радіоактивних речовин;

г)	виявлення та оцінка в регіоні розміщення Об’єкта процесів, явищ і факторів природного та техногенного походження;

д)	оцінка шляхів, умов перевезення та зберігання радіоактивних і хімічних матеріалів.

Виявлені фактори і явища природного та техногенного походження  аналізуються та оцінюються.

  - Методи визначення частоти, оцінки інтенсивності зовнішніх впливів, явищ і факторів природного та техногенного походження, виявлені в регіоні розміщення та на майданчику Об’єкта, а також методи та методики розрахунків переносу радіоактивних речовин повинні відповідати сучасному рівню науки та техніки. Програмні засоби, що реалізують ці методи та методики, атестуються у встановленому порядку.

  - Модель переносу, що використовується для оцінки поширення радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях визначається в проекті Об’єкта та обґрунтовується в ЗАБ.

  - ЕО виконує аналіз екологічних характеристик, які можуть піддаватися шкідливому радіаційному впливу Об’єкта,  та оцінює зміни природних та техногенних характеристик майданчика для розміщення Об’єкта, які можуть впливати на безпеку Об’єкта, при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях.

  - Не допускається розміщення об'єкта по виробництву ядерного палива:

- на майданчиках, сейсмічність яких при МРЗ перевищує 8 балів (за шкалою MSK-64);

- на територіях, які підтоплюються або можуть бути підтоплені катастрофічними паводками та повенями;

- у зонах, де значення градієнтів швидкості поточного руху земної кори перевищує 3×10-6 см/км/рік;

- безпосередньо на активних тектонічних розламах, а також у зонах потенційно небезпечних обвалів, зсувів і селевих потоків;

- на територіях з активним розвитком процесів деформації русел рік і берегів водойм;

- над джерелами господарсько-питного водопостачання із затвердженими запасами підземних вод, а також на території розвіданих природних підземних вод, включаючи зону санітарного захисту централізованих водозабірних споруджень;

- у районах розвитку карстових процесів або на території де можлива активізація суфізійно - карстових процесів на глибину більше 45м;

- на територіях розвіданих природних копалин, над підземними гірськими виробленнями;

- на території, які можуть бути затоплені хвилею прориву напірного фронту водоймищ;

- на території заповідників, парків, культурних та історичних місць, а також на територіях де це заборонено законодавством України.

- Вимоги до проекту Об’єкта

  - Проектування Об’єкта здійснюється на основі критеріїв і принципів забезпечення безпеки, викладених у розділі 4 Загальних положень, вимог інших норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки із урахуванням досвіду експлуатації та новітніх наукових досліджень

  - У проекті Об’єкта визначаються та класифікуються КСЕ Об’єкта з урахуванням їх важливості для безпеки. Метод класифікації КСЕ базується на детерміністичних методах.

Системи і елементи безпеки проектуються з урахуванням принципів:

резервування;

різноманітності;

фізичного розділення;

одиничної відмови.

При розробці проекту Об’єкта використовується класифікація КСЕ, яка наведена в Додатку 1 до Загальних положень.

  - При проектуванні Об’єкта для запобігання аварій і пом'якшення їх наслідків використовуються наступні принципи:

- жодна одинична відмова обладнання або жодна одинична дія в ході технічного обслуговування, або будь-яка одинична дія персоналу не повинні вивести з ладу системи безпеки;

- можливість відмови обладнання через загальні причини зводитися до мінімуму за рахунок використання принципу фізичного розділення;

- для досягнення надійності системи, які взаємно резервуються, функціонують незалежно одна від одної.

  - Проект Об’єкта базується на основі принципу глибокоешелонованого захисту, який ґрунтується на застосуванні декількох рівнів захисту та чисельних бар'єрів, що перешкоджають викиду та скиду радіоактивних речовин. Особлива увага приділяється вихідним подіям, здатним привести до відмови із загальної причини (пожежі, затоплення, землетруси, вибухи, падіння літака).

  - Проект Об’єкта містить:

- аналіз реакцій С(Е), важливих для безпеки, на можливі відмови в системах керування;

- аналіз надійності функціонування технічних і програмних засобів і системи в цілому;

- аналіз стійкості контурів автоматичного керування та регулювання.

  - Проектування С(Е), важливих для безпеки, здійснюється на основі консервативних методів. Слід максимально використовувати пасивні пристрої в системах та елементах безпеки, властивості внутрішньої самозахищеності обладнання Об’єкта.

  - С(Е), важливі для безпеки, проектуються таким чином, щоб існувала можливість їх періодичної перевірки, обслуговування, ремонту та спостереження за ними з метою визначення цілісності і функціональної придатності протягом усього терміну експлуатації Об’єкта без заподіяння необґрунтованої шкоди персоналу та зниженню надійності систем.

  - У проекті Об’єкта встановлюється перелік вихідних подій проектних аварій, а також зазначаються показники надійності С(Е), важливих для безпеки.

  - КСЕ виконують свої функції у встановленому проектом обсязі з урахуванням зовнішніх впливів природного та техногенного походження.

  - Передбачені в проекті Об’єкта захисні системи (елементи) безпеки забезпечують запобігання або обмеження пошкодження фізичних бар'єрів, обладнання і трубопроводів, які містять ЯМ, шляхом зупинки технологічного процесу, охолодження технологічних середовищ, дренування технологічних продуктів і речовин, газовідведення. Спрацювання захисних систем безпеки не повинно призводити до пошкодження обладнання та систем нормальної експлуатації.

  - Керівні системи безпеки автоматично виконують свої функції при вихідних подіях, які передбачені проектом. Резервування, незалежність і різноманітність конструктивного виконання систем забезпечують їх працездатність при будь-яких одиничних відмовах в керівних системах та захист від відмов через загальні причини. Відмови технічних та/або програмних засобів, пошкодження керуючих систем безпеки призводять до появи сигналів на пультах керування (щитах управління) та викликають дії, спрямовані на забезпечення безпеки Об’єкта. Відмова в схемі автоматичного включення не перешкоджає дистанційному включенню керівних систем безпеки.

  - Кількість незалежних каналів керуючих систем безпеки встановлюються в проекті Об’єкта та обґрунтовується у ЗАБ. У складі керуючих системах безпеки проектом передбачається автоматична діагностика їх стану та періодична діагностика їх працездатності з пультів та щитів управління.

  - Локалізуючи системи безпеки запобігають поширенню радіоактивних, токсичних речовин і іонізуючого випромінювання за передбачені проектом межі при проектних аваріях та обмежують їх наслідки при запроектних аваріях.

  - У проекті Об’єкта передбачаються забезпечувальні системи безпеки для постачання іншим системам безпеки робочого середовища, енергії і створення необхідних умов для їх функціонування.

  - В проектній та експлуатаційній документації для С(Е), важливих для безпеки, передбачаються умови, методи та технічні засоби для проведення:

- перевірки працездатності систем та елементів;

- оцінки залишкового ресурсу та заміни обладнання, що відпрацювало свій ресурс;

- випробування систем та елементів на відповідність проектним показникам;

- перевірки метрологічних характеристик вимірювальних каналів на відповідність проектним вимогам;

- перевірки проходження і послідовності сигналів на вмикання (вимикання) обладнання, у тому числі перехід на аварійні джерела енергопостачання;

- періодичного або безперервного контролю стану металу і зварних з’єднань обладнання і трубопроводів

  - Дози опромінення персоналу і населення, рівні викидів і скидів радіоактивних та токсичних речовин в навколишнє природне середовище при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та аваріях не перевищують встановлені межі і підтримуються на мінімальному розумно-досяжному рівні за допомогою проектних рішень, у тому числі за рахунок планування приміщень.

  - Особлива увага приділяється заходам, спрямованим на запобігання помилкам персоналу за рахунок використання технічних засобів підтримки оператора, діагностики і самодіагностики С(Е), важливих для безпеки, оптимального вирішення питання взаємодії «людина-машина» з використанням сучасних інформаційних і цифрових технологій.

  - Проектом Об’єкта встановлюються та обґрунтовуються в ЗАБ:

- проектний термін експлуатації С(Е), важливих для безпеки, з урахуванням процесів, які приводять до погіршення характеристик (корозія, ерозія, втома, старіння та інших механізмів);

- межі та умови безпечної експлуатації;

- параметри ядерної безпеки;

- переліки блокувань та умови їх спрацювання;

- обмеження у випадку неготовності (відмови) систем та елементів;

- вимоги до проведення робіт з технічного обслуговування, ремонту обладнання, відповідних перевірок і випробувань.

  - У проекті передбачаються технічні засоби та організаційні заходи, спрямовані на запобігання порушень меж та умов безпечної експлуатації Об’єкта.

  - Проектом Об’єкта передбачаються технічні засоби та організаційні заходи щодо безпечного поводження з ЯМ і радіоактивними речовинами, зберігання реагентів, які використовуються у виробництві, у всіх режимах експлуатації.

  - У проекті аналізуються на хімічну сумісність матеріали, що використовуються.

  - Персонал Об’єкта забезпечується необхідним засобами захисту від шкідливого впливу радіоактивних, хімічних, токсичних елементів та сполук.

  - Проектом Об’єкта передбачається сховище готової продукції, для якого повністю виключена будь-яка можливість потрапляння води.

  - Проектом Об’єкта передбачаються методи та засоби аналізу складу, кількості та активності твердих і рідких РАВ, що утворюються при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях, а також методи і засоби контролю умов для безпечного зберігання РАВ.

  - Проектом Об’єкта встановлюються методи, місця, способи  та засоби збору, переробки, кондиціонування, зберігання РАВ, а також обладнання для їх транспортування в межах майданчика Об’єкта.

  - Проектом Об’єкта передбачаються технічні засоби та організаційні заходи для забезпечення обліку та контролю всіх ЯМ, ДІВ та РАВ.

  - Проектом Об’єкта передбачається запобігання будь-якого несанкціонованого доступу до С(Е), важливих для безпеки, а також до засобів  вимірювання, контролю та блокувань.

  - Проектом Об’єкта передбачаються технічні засоби і організаційні заходи для забезпечення фізичного захисту Об’єкта.

  - Проектом Об’єкта передбачаються засоби зв'язку, у тому числі резервні, для сповіщення і керування при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації, проектних і запроектних аваріях.

  - Проектування споруд, систем та елементів Об’єкта здійснюється із врахуванням подальшої дезактивації, поетапного демонтажу, а також збору, компактування і безпечного зберігання РАВ, які утворюються під час зняття з експлуатації Об’єкта.

- Будівництво та введення в експлуатацію Об’єкта

  - Будівництво

    - ЕО створює адміністрацію Об’єкта для здійснення безпосередньо на майданчику діяльності з будівництва та експлуатації Об’єкта, наділяє її необхідними фінансовими, матеріальними та людськими ресурсами. ЕО призначає відповідальних осіб адміністрації Об’єкта, наділяє їх відповідними повноваженнями та обов'язками, контролює їх діяльність.

    - Будівництво Об’єкта розпочинається у встановленому законодавством порядку при наявності:

- проекту Об’єкта, затвердженого у встановленому порядку;

- попереднього ЗАБ, погодженого Держатомрегулюванням;

- ЗВСЗ, погодженого з Міністерством охорони здоров'я України.

    - Будівництво Об’єкта здійснюється відповідно до його проекту та нормативних вимог з безпеки. Зміни у процесі будівництва складу, конструкції та/або характеристик С(Е), важливих для безпеки, встановлених проектом, погоджуються з Держатомрегулюванням до їх впровадження.

    - Адміністрація Об’єкта створює підрозділи, які здійснюють постійний контроль якості будівельно-монтажних робіт і приймання в експлуатацію готових об'єктів.

    - На етапі будівництва ЕО вводить в дію систему управління якістю з метою підтвердження виконання належним чином проектних вимог.

    - ЕО після завершення будівництва одержує документ дозвільного характеру Держатомрегулювання для переходу до етапу введення в експлуатацію.

    - ЕО здійснює вхідний контроль за якістю продукції, яка постачається, включаючи вхідний контроль безпосередньо  на Об’єкті.

  - Введення в експлуатацію

    - Введення в експлуатацію Об’єкта здійснюється у встановленому законодавством порядку.

    - На період введення Об’єкта в експлуатацію орган державного управління в сфері використання ядерної енергії призначає групу наукового супроводу та наділяє її відповідними повноваженнями та обов'язками. Положення про групу наукового супроводу розробляється ЕО.

    - По завершенню будівельно-монтажних робіт здійснюється поетапна передача закінчених будівництвом об'єктів від підрядної організації ЕО для проведення операцій по введенню в експлуатацію Об’єкта. ЕО розробляє за участю будівельно-монтажних організацій і затверджує порядок передачі обладнання, КСЕ, а також склад, обсяг і зміст приймально-здавальної документації.

    - Проектом Об’єкта встановлюються стадії введення в експлуатацію, вимоги до послідовності і обсягу передпускових налагоджувальних робіт, комплексних випробувань, заходів безпеки, а також приймальні критерії для обладнання і систем Об’єкта, які вводяться в експлуатацію.

    - До початку введення в експлуатацію Об’єкта ЕО забезпечує розробку Програми введення в експлуатацію, яка погоджується Держатомрегулюванням до початку її реалізації.

    - Програма введення в експлуатацію містить:

- стадії введення в експлуатацію;

- вимоги до організації та управління проведенням випробувань;

- перелік усіх необхідних випробувань на кожній стадії;

- перелік та порядок проведення усіх випробувань;

- послідовність, тривалість та обсяг робіт, які виконуються на етапі введення в експлуатацію;

- порядок дій персоналу у разі виникнення аварійних ситуацій під час випробування систем та обладнання;

- процедури аудитів;

- графік випробувань.

    - На виконання кожної стадії введення Об’єкта в експлуатацію  Держатомрегулюванням видаються документи дозвільного характеру в установленому законодавством порядку.

    - Програми відповідних стадій введення в експлуатацію (індивідуальні та функціональні випробування систем та обладнання, комплексні випробування, холодні та гарячі випробування) розробляються адміністрацією Об’єкта, затверджуються ЕО та погоджуються Держатомрегулюванням.

    - Випробування, передбачені Програмою введення в експлуатацію, виконуються з метою підтвердження відповідності збудованого Об’єкта проектним вимогам, можливості безпечної експлуатації в проектних режимах, усунення недоліків функціонування обладнання і КСЕ відповідно до проектно-конструкторської документації.

    - До початку передпускових налагоджувальних робіт адміністрація Об’єкта на підставі проектно-конструкторської документації, технологічних регламентів (інструкцій), документації розробників обладнання забезпечує розроблення та затвердження експлуатаційної документації (у тому числі інструкції щодо забезпечення ядерної безпеки), яка містить:

- основні прийоми безпечної експлуатації;

- технічні описи та технічні характеристики обладнання;

- загальний порядок виконання операцій, які впливають на безпеку;

- межі та умови безпечної експлуатації, експлуатаційні обмеження;

- режими експлуатації, управління персоналом з виконання робіт під час нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та проектних аваріях;

- розділ щодо питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

    - При проведенні випробувань визначаються та документуються характеристики та параметри С(Е), важливих для безпеки. На підставі отриманих даних уточнюються межі та умови безпечної експлуатації, коригуються експлуатаційні інструкції.

    - До першого завантаження ЯМ в обладнання  на Об’єкті проводяться:

- комплексне випробування основного та допоміжного технологічного обладнання без використання ЯМ;

- випробування САС СЛР (із застосуванням ДІВ або генераторів випромінювання);

- випробування систем контролю параметрів ядерної безпеки;

- підготовка персоналу до виконання технологічних операцій під час нормальної експлуатації, порушенні нормальної експлуатації та проектної аварії а також діям під час виникнення СЛР;

    - ЕО під час виконання Програми введення в експлуатацію проводить оцінку результатів випробувань з метою перевірки, що передбачені програмою випробування проведені в повному обсязі та підтверджують готовність обладнання та КСЕ до функціонування відповідно до проектних вимог. Оцінка повинна підтверджувати можливість безпечного проведення випробувань на наступних стадіях.

    - ЕО здійснює аналіз причин виникнення, під час проведення випробування систем та обладнання, аварійних ситуацій та розробляє коригувальні заходи, необхідні для їх уникнення в майбутньому.

    - За результатами введення в експлуатацію ЕО здійснюється корегування ЗАБ та ЗВСЗ. Результати введення в експлуатацію оформляються адміністрацією Об’єкта у вигляді звіту відповідно до вимог системи управління якістю, який затверджується ЕО і надається до Держатомрегулювання.

    - Введення в експлуатацію Об’єкта починається тільки після завершення всіх пусконалагоджувальних робіт і комплексного випробування КСЕ, та при:

- наявності діючої системи радіаційного контролю, включаючи індивідуальний дозиметричний контроль;

- наявності санітарних пропускників;

- реалізації технічних засобів та організаційних заходів з фізичного захисту Об’єкта.

    - Окремі споруди, ділянки, системи Об’єкта, що вводяться в експлуатацію, повинні бути ізольовані від ділянок, на яких тривають будівельні роботи.

- Експлуатація

  - Адміністративне керівництво

    - Експлуатація Об’єкта здійснюється відповідно до принципів забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, викладених в розділі 4 цих Загальних положень.

    - ЕО несе всю повноту відповідальності за безпеку Об’єкта під час його експлуатації.

    - ЕО забезпечує систему пожежної охорони і фізичного захисту Об’єкта, реалізує систему інженерно-технічної підтримки при виготовленні ядерного палива, а також систему аварійної готовності і реагування.

    - Керівництво Об’єктом ґрунтується на системі управління якістю, яка розробляється адміністрацією і затверджується ЕО. У документах системи управління якістю визначаються права, обов'язки, відповідальність і компетенція кожного працівника щодо безпечної експлуатації Об’єкта, у тому числі у випадках виникнення аварій.

    - Адміністрація Об’єкта гарантує, що всі технологічні процеси, операції та дії, пов'язані з виробництвом ядерного палива, виконуються у відповідності до розробленої системи управління якістю, у тому числі діяльність постачальників і підрядників, яка впливає на безпеку експлуатації Об’єкта.

    - Адміністрація Об’єкта постійно оцінює систему управляння якістю з метою підтвердження забезпечення прийнятного рівня безпеки.

    - ЕО приділяє постійну увагу формуванню культури безпеки та удосконалюванню професійного рівня, як персоналу, так і посадових осіб Об’єкта. Необхідною умовою для призначення працівника на керівну посаду є відповідність його кваліфікаційним вимогам, а також позитивні результати перевірки знань із здачею кваліфікаційних іспитів у встановленому порядку.

  - Кваліфікація та підготовка персоналу

    - До початку експлуатації Об’єкт комплектується персоналом, який пройшов підготовку та перевірку знань і отримав допуск до самостійної роботи. Персонал, який бере участь у передпускових налагоджувальних операціях, проходить перевірку знань до початку зазначених робіт.

    - ЕО встановлює вимоги до кваліфікації персоналу відповідно до його посадових обов'язків, розробляє і реалізує систему професійної підготовки, підтримки кваліфікації, перепідготовки та атестації персоналу.

    - Адміністрація Об’єкта розробляє та реалізує графіки комплектування персоналом та програми його підготовки.

    - Під час підготовки персоналу особлива увага приділяється отриманню практичних навичок з управління системами та обладнанням, відпрацюванню дій під час порушень нормальної експлуатації та аварій.

    - Допуск персоналу до найбільш важливих для безпеки робіт здійснюється на підставі вимог, встановлених відповідним положенням, яке розробляється адміністрацією Об’єкта.

    - Персонал Об’єкта, в тому числі зайнятий обслуговуванням і ремонтом обладнання, КСЕ проходить необхідну підготовку, стажування на робочому місці і в НТЦ, перевірку знань перед допуском до самостійної роботи, а також періодичну підтримку кваліфікації відповідно до вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

    - У структурі Об’єкта передбачається НТЦ, оснащений технічними засобами навчання.

    - Всі співробітники Об’єкта, проходять медичний огляд перед призначенням на посаду та періодично під час роботи. Стан здоров’я повинен відповідати вимогам, які встановлені органами охорони здоров'я.

  - Документація

    - Основним документом, що визначає безпечну експлуатацію Об’єкта, є технологічний регламент безпечної експлуатації, у якому встановлюються межі і умови безпечної експлуатації, а також вимоги і основні прийоми безпечної експлуатації  та загальний порядок виконання операцій, пов’язаних з безпекою Об’єкта.

    - Технологічний регламент безпечної експлуатації розробляється на основі проекту Об’єкта, ЗАБ і технічної документації на обладнання. Межі і умови безпечної експлуатації Об’єкта обґрунтовуються в проекті й уточнюються в остаточному ЗАБ.

    - ЕО забезпечує розробку технологічного регламенту безпечної експлуатації. Технологічний регламент безпечної експлуатації і зміни, які до нього вносяться, затверджуються ЕО і погоджуються Держатомрегулюванням.

    - Експлуатаційна документація коригується за результатами введення Об’єкта в експлуатацію, періодично переглядається та коригується у разі заміни, модернізації і реконструкції обладнання.

    - Адміністрація Об’єкта дотримується порядку ведення, зберігання та перегляду експлуатаційної документації, установленого ЕО.

    - Проект Об’єкта, документація на будівництво, модернізацію, технічне обслуговування та ремонт С(Е), важливих для безпеки, акти випробувань зберігаються ЕО протягом всього життєвого циклу Об’єкта.

    - Дії персоналу при запроектних аваріях регламентуються керівництвами з управління аваріями, які розробляються з урахуванням аналізу проектних і запроектних аварій. Зазначені керівництва розробляються адміністрацією Об’єкта, узгоджуються проектною організацією і затверджуються ЕО.

    - ЕО протягом всього терміну експлуатації Об’єкта проводить відповідно до вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки систематичні оцінки безпеки з урахуванням експлуатаційного досвіду та надає звіти про стан безпеки Об’єкта до Держатомрегулювання. За результатами аналізу ЕО розробляє заходи, спрямовані на дотримання вимог Загальних положень.

  - Технічне обслуговування, ремонт, випробування

    - Під час введення Об’єкта в експлуатацію та під час експлуатації ЕО відповідає за: технічне обслуговування, планово-попереджувальні ремонти, випробування, перевірки, калібрування, контроль стану основного металу і зварних з’єднань С(Е), важливих для безпеки, з метою підтримки їх працездатності у відповідності з проектними вимогами. Періодичність та обсяги зазначених робіт обґрунтовуються в проекті.

    - Адміністрація Об’єкта на основі проектних даних, вимог нормативних документів, типових програм, інструкцій з експлуатації КСЕ (обладнання) та технологічного регламенту безпечної експлуатації розробляє робочі програми, інструкції і ремонтну документацію на проведення зазначених в п.10.4.1. робіт. Результати перевірок, випробувань обладнання, С(Е), важливих для безпеки, а також результати контролю металу документуються і зберігаються  на Об’єкті.

    - Умови, періодичність і допустимий час виведення з роботи систем безпеки для технічного обслуговування, ремонту, перевірок і випробувань визначаються проектом Об’єкта.

    - С(Е), важливі для безпеки, проходять пряму повну перевірку на працездатність та відповідність проектним характеристикам під час введення в експлуатацію, після ремонту та періодично протягом всього терміну експлуатації з документуванням результатів перевірки.

    - У разі неможливості проведення прямої повної перевірки проводяться непрямі та/або часткові перевірки. Проектом Об’єкта обґрунтовується достатність проведення непрямої та/або часткової перевірки.

    - Технічне обслуговування, випробування і перевірки працюючих С(Е), важливих для безпеки, проводяться при дотриманні меж та умов безпечної експлуатації Об’єкта.

    - У разі отримання незадовільних результатів випробувань і перевірок, а також на вимогу Держатомрегулювання, адміністрація Об’єкта проводить позачергові випробування і перевірки С(Е), важливих для безпеки.

    - Випробування, не передбачені інструкціями з експлуатації, проводяться за спеціальними програмами, які містять заходи щодо забезпечення ядерної і радіаційної безпеки. Зазначені програми і методики їх виконання розробляються адміністрацією Об’єкта, погоджуються Держатомрегулюванням і затверджуються ЕО.

  - Розслідування та облік порушень у роботі

    - Розслідування та облік порушень у роботі Об’єкта проводяться відповідно до вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. За результатами розслідування розробляються та реалізуються заходи для запобігання порушень у майбутньому. ЕО несе відповідальність за реалізацію зазначених заходів.

    - ЕО зобов'язана в установлені терміни інформувати Держатомрегулювання про всі випадки порушення нормальної експлуатації, порушення меж і умов безпечної експлуатації та аварії.

    - ЕО несе відповідальність за повноту та якість розслідування, своєчасність доведення результатів розслідування до відома Держатомрегулювання. Особлива увага приділяється порушенням, які призвели або могли призвести до аварій.

    - ЕО забезпечує збір, обробку, аналіз, систематизацію та зберігання інформації про відмови обладнання, С(Е), важливих для безпеки, та неправильні дії персоналу.

    - Матеріали розслідування та обліку порушень у роботі Об’єкта зберігаються протягом усього терміну експлуатації. Інформація щодо порушень та їх аналіз включається в періодичні звіти з оцінки поточного рівня безпеки Об’єкта.

    - Передбачаються автономні засоби, які забезпечують реєстрацію і зберігання інформації, необхідної для розслідування аварій. Автономні засоби захищаються від несанкціонованого доступу і зберігають працездатність в умовах проектних аварій. Обсяги реєстрації і зберігання інформації встановлюється в проекті Об’єкта.

    - ЕО здійснює діяльність, спрямовану на профілактику запобігання виникнення подій, які впливають на безпеку, включаючи відмови обладнання і помилки персоналу, на удосконалення технологічних процесів, методів і засобів діагностики стану обладнання та С(Е), важливих для безпеки.

  - Фізичний захист

    - ЕО організує та забезпечує фізичний захист Об’єкта, ЯМ, ДІВ, радіоактивних речовин і РАВ відповідно до законодавства.

    - Доступ на територію Об’єкта, до виробничих приміщень, сховищ постійно контролюється та здійснюється при наявності допусків, оформлених у встановленому порядку.

    - Майданчик, на якому розміщується Об’єкта, огороджується спеціальними технічними засобами, оснащеними автоматичними пристроями спостереження, сигналізації і оповіщення. Охорона Об’єкта здійснюється спеціалізованими підрозділами відповідно до законодавства.

    - Територія Об’єкта, виробничі та технологічні приміщення розділяються на зони залежно від їх значення для безпеки Об’єкта.

    - Системи фізичного захисту повинні бути автономні та не залежати від працездатності інших систем.

    - Засоби фізичного захисту не перешкоджають експлуатації Об’єкта.

  - Аварійна готовність і реагування

    - Адміністрація Об’єкта та ЕО постійно підтримують рівень аварійної готовності, необхідний для ефективного реагування на аварії та інші небезпечні події, з метою:

- повернення ядерної установки в безпечний стан;

- попередження та/або пом’якшення наслідків.

    - До завезення ЯМ на Об’єкт розробляється, погоджується, затверджується відповідно до законодавства, аварійний план Об’єкта та план аварійного реагування ЕО. Плани розробляються на основі вихідних даних, представлених в проекті Об’єкта, ЗАБ та ЗВСЗ.

    - Аварійний план Об’єкта розробляється та затверджується адміністрацією Об’єкта. Аварійний план координується з планом аварійного реагування ЕО та планами аварійного реагування організацій, з якими підприємство взаємодіє під час аварійного реагування.

    - ЕО розробляє план аварійного реагування ЕО, який встановлює:

- координацію дій адміністрації Об’єкта та ЕО;

- мобілізацію ресурсів ЕО та надання допомоги Об’єкту;

- взаємодію ЕО з органом державного управління в сфері використання ядерної енергії, органом державного реагування на надзвичайні ситуації, органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та іншими центральними органами виконавчої влади.

    - Аварійний план Об’єкта та план аварійного реагування ЕО включає:

- умови оголошення аварійної ситуації, порядок оповіщення та інформування персоналу та центральних органів виконавчої влади;

- організацію та порядок виконання функцій, включаючи обов'язки посадових осіб при проведенні аварійних робіт, призначення осіб для керівництва ліквідацією аварії на майданчику Об’єкта;

- організацію радіаційного контролю, оцінка радіаційного стану на майданчику Об’єкта та за його межами під час аварії;

- заходи щодо зниження впливу іонізуючого випромінювання, хімічної токсичності на персонал і населення, надання медичної допомоги потерпілим;

- порядок оцінки стану Об’єкта та заходи щодо локалізації і ліквідації наслідків радіоактивного забруднення, з метою обмеження радіоактивних викидів;

- обсяг інформації щодо пристроїв, інструментів, аварійного обладнання, документації, засобів зв'язку, які повинні перебувати в стані готовності у встановлених місцях;

- протипожежні заходи;

- умови оголошення про ліквідацію аварійної ситуації.

    - Персонал Об’єкта проходить необхідну підготовку для виконання своїх обов'язків в умовах аварії та інших надзвичайних ситуацій. Передбачається спосіб інформування всіх працівників та осіб, що перебувають на майданчику, про дії, які необхідно здійснювати у випадку аварійних ситуацій.

    - ЕО та адміністрація Об’єкта розробляють і реалізують програми планових протиаварійних навчань та тренувань для відпрацювання дій персоналу в умовах аварії та інших надзвичайних ситуацій. Після проведення кожного протиаварійного тренування повинна проводитися оцінка її результатів, на основі якої розробляються та впроваджуються коригувальні заходи, спрямовані на виправлення виявлених недоліків і підтримки необхідного рівня аварійної готовності.

    - На етапі проектування визначається необхідність створення аварійного центру (кризового центру), з якого здійснюється керівництво аварійними планами щодо захисту персоналу та населення  в разі аварії.

  - Пожежна безпека

    - При проектуванні Об’єкта враховуються вимоги нормативних документів, які регламентують пожежну безпеку при поводженні з ЯМ та ДІВ, яка забезпечується за рахунок реалізації принципу глибокоешелонованого протипожежного захисту. Вимоги пожежної безпеки містять заходи щодо запобігання, виявлення, локалізації та ліквідації пожеж.

    - У проекті Об’єкта передбачаються технічні засоби та організаційні заходи щодо забезпечення вибухопожежної та пожежної безпеки Об’єкта, що враховують його властивості, як потенційного джерела радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище.

    - У проекті Об’єкта максимально використовуються негорючі та/або матеріали, які не поширюють горіння, вогнезахисні покриття, негорючі мастильні та охолоджувальні речовини, які пройшли спеціальні випробування та сертифіковані в установленому порядку.

    - У проекті Об’єкта обґрунтовується ядерна безпека при використанні вогнегасних речовин.

    - Проектом Об’єкта визначається класифікація приміщень, споруд і території за категоріями вибухопожежної і пожежної небезпеки, та класами вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон. У найбільш вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах передбачаються засоби гасіння загорянь, включаючи стаціонарні і переносні пристрої, а також первинні засоби пожежогасіння та технічні засоби сигналізації виявлення та оповіщення про пожежу.

    - У проекті Об’єкта передбачаються заходи щодо запобігання розвитку пожеж, які визначаються нормативними документами, включаючи протипожежні перешкоди та пристрої з необхідною межею вогнестійкості.

    - С(Е), важливі для безпеки, проектуються та розміщаються таким чином, щоб були зведені до мінімуму (відповідно до інших вимог безпеки) імовірність виникнення та наслідки пожеж і вибухів, викликаних зовнішніми або внутрішніми подіями. При проектуванні використовуються засоби фізичного розділення та ізоляції, негорючі кабельні вироби а також такі, які перешкоджають поширенню горіння.

    - У проекті Об’єкта передбачаються технічні засоби виявлення та запобігання утворення у приміщеннях вибухопожежонебезпечних концентрацій газів і парів.

    - У проекті Об’єкта передбачаються заходи захисту від зовнішніх пожеж природного та техногенного походження, включаючи захист від блискавки.

    - Особлива увага приділяється способам і організації гасіння пожеж у приміщеннях і системах, які знаходяться у складних радіаційних умовах, під напругою, містять хімічні та/або ЯМ (у тому числі і в упаковках з UF6), а також в місцях зберігання виготовлених ТВЗ.

    - Адміністрація Об’єкта вчасно розроблює та затверджує у встановленому порядку план пожежогасіння. У плані визначаються порядок оповіщення персоналу про пожежу, умови і порядок виклику пожежної охорони, порядок взаємодії персоналу і служб Об’єкта з підрозділами пожежної охорони, включаючи допуск у радіаційно-небезпечні зони, зони з ЯМ і приміщення з електрообладнанням.

    - ЕО організовує та контролює проведення періодичних протипожежних тренувань і навчань. Частота і тематика спільних протипожежних тренувань (за участю пожежних підрозділів) погоджуються органом державного пожежного нагляду.

    - На Об’єкті передбачаються пожежні підрозділи, пожежні депо, оснащені пожежною технікою і засобами гасіння пожеж, а також учбовими класами, засобами надійного зв’язку (стаціонарного і мобільного). Зазначені пожежні підрозділи укомплектовуються, а споруди вводяться в дію до початку основних будівельно-монтажних робіт.

  - Модернізація

    - Проект модернізації С(Е), важливих для безпеки, Об’єкта підлягає розгляду Держатомрегулюванням.

    - Перед початком модернізації ЕО виконує попередню оцінку її впливу на безпеку. За результатами попередньої оцінки визначається необхідність та обсяги додаткових обґрунтувань безпеки.

    - ЕО визначає осіб з числа адміністрації Об’єкта, які несуть відповідальність за весь процес модернізації.

    - Випробування модернізованих С(Е), важливих для безпеки, проводяться за програмами випробувань у відповідності до ПЗЯ.

    - До поновлення роботи після модернізації адміністрація Об’єкта забезпечує коригування експлуатаційної документації, інструкцій з технічного обслуговування, ремонту, випробувань, та проведення додаткового навчання (тренування) і атестацію персоналу на право керування або ведення технологічного процесу, відповідно до проведеної модернізації.

    - Усі модернізації С(Е), важливих для безпеки, враховуються під час проведення періодичної переоцінки безпеки і відображаються в ЗППБ.

  - Управління старінням

    - При проектуванні для всіх С(Е), важливих для безпеки, забезпечуються відповідні запаси надійності, що враховують потенційне погіршення характеристик в результаті старіння обладнання.

    - ЕО розробляє програму управління старінням (ПУС) з метою визначення механізмів старіння, зношування, можливих деградацій С(Е), важливих для безпеки, а також вчасно здійснює превентивні заходи і необхідні компенсуючи дії для підтримки їх працездатності та надійності в процесі експлуатації.

    - Перелік С(Е), важливих для безпеки, які підлягають аналізу в рамках ПУС, визначається ЕО та погоджується з Держатомрегулюванням.

    - Адміністрація Об’єкта систематично здійснює аналіз залишкового ресурсу та показників надійності С(Е), важливих для безпеки, які підлягають аналізу в рамках ПУС. За результатами аналізу приймається рішення щодо продовження експлуатації, відновлення ресурсу або їх заміні.

    - При виконанні ПУС враховуються умови зміни технологічних процесів, оточуючого середовища, в якому працює обладнання, циклічність навантажень, періодичність планово-попереджувальних ремонтів і технічного обслуговування, обсяги і результати випробувань, термін служби обладнання.

    - ЕО періодично (разом з переоцінкою ЗАБ) переглядає ПУС з метою використання більш сучасних методів оцінки старіння КСЕ.

- Зняття з експлуатації

  - Зняття з експлуатації Об’єкта здійснюється з метою досягнення умов, які дозволять забезпечити повторне використання території, на якій він розміщується. При знятті з експлуатації Об’єкта досягається повне або обмежене звільнення від регулюючого контролю.

  - В процесі експлуатації ЕО забезпечує накопичення необхідних фінансових ресурсів, достатніх для реалізації заходів під час зняття з експлуатації Об’єкта.

  - ЕО несе повну відповідальність за безпечне зняття з експлуатації Об’єкта. Зняття з експлуатації виконується з дотриманням вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

  - На етапі проектування виконується аналіз проектних рішень з урахуванням необхідності безпечного зняття з експлуатації Об’єкта. Проект Об’єкта містить розділ з основними положеннями щодо безпечного зняття з експлуатації.

  - Проектування КСЕ здійснюється таким чином, щоб була забезпечена можливість дезактивації і поетапного демонтажу, а також збору, компактування і безпечного зберігання РАВ, які утворюються під час зняття з експлуатації.

  - ЕО протягом терміну експлуатації Об’єкта здійснює документування та зберігання інформації, необхідної для використання на етапі зняття з експлуатації, включаючи проектно-конструкторську та експлуатаційну документацію, розроблену в період проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, а також:

- дані щодо проведених на Об’єкті модернізацій, змін технологічного процесу та досвіду технічного обслуговування;

- дані про відмови обладнання, порушення в роботі, що призвели до аварійного викиду або скиду радіоактивних речовин;

- дані про фізичний та радіонуклідний склад, кількість та активність накопичених РАВ та місця їх зберігання;

- дані про рівні забруднень поверхонь КСЕ, приміщень, майданчика Об’єкта до початку робіт зі зняття з експлуатації;

- дані про місткість сховищ РАВ та вільних обсягах у них.

- дані про наявність і кількість на майданчику Об’єкта вибухонебезпечних та пожежонебезпечних речовин.

  - Роботи на етапі зняття з експлуатації здійснюються на підставі ліцензії, яка видається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до вимог закону Украйни «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

  - ЕО розробляє і затверджує відповідно до законодавства проект зняття з експлуатації Об’єкта.

  - Проект зняття з експлуатації містить:

- техніко-економічне обґрунтування та порядок зняття з експлуатації;

- опис етапів зняття з експлуатації;

- технологію, послідовність і тривалість робіт на кожному етапі;

- заходи для радіаційного захисту персоналу, населення, навколишнього природного середовища;

- методи та засоби забезпечення вибухопожежної та пожежної безпеки;

- заходи щодо забезпечення фізичного захисту Об’єкта, контролю та обліку ДІВ, РАВ;

- опис транспортно-технологічних операцій в приміщеннях, на майданчику при поводженні з ДІВ та РАВ;

- обґрунтування необхідних людських, фінансових і матеріальних ресурсів;

- опис стану Об’єкта після завершення робіт зі зняття з експлуатації.

  - Демонтаж елементів систем вентиляції здійснюється із врахуванням робіт по демонтажу обладнання, трубопроводів, КСЕ та вилученню робочого середовища з них,

  - На етапі зняття з експлуатації обов’язковими є стадії, пов’язані з:

- повним видаленням ТВЗ (готової продукції) та ЯМ з Об’єкта ,а також видаленням радіоактивних та інших небезпечних матеріалів і відходів, що накопичені під час експлуатації Об’єкта;

- демонтажем КСЕ, вилученням з Об’єкта радіоактивних та інших небезпечних матеріалів і відходів.

Після повного вилучення за межі Об’єкта ЯМ подальша діяльність зі зняття з експлуатації здійснюється на підставі вимог з безпеки, які встановлені для об'єктів, призначених для поводження з РАВ.

  - ЕО під час зняття з експлуатації Об’єкта забезпечує документування результатів виконаних робіт та їх аналіз.

  - До початку робіт та операцій із зняття з експлуатації Об’єкта ЕО проводить адаптацію до нових умов системи управління якістю, аварійного плану Об’єкта та плану аварійного реагування ЕО.

  - У випадку прийняття рішення про зняття з експлуатації шляхом відкладеного демонтажу, ЕО передбачає заходи щодо консервації установки. У цьому випадку проектом враховується старіння КСЕ, необхідність моніторингу та розробки заходів щодо забезпечення їх надійності.

  - Під час зняття з експлуатації ЕО забезпечує постійний радіаційний моніторинг з метою контролю:

- індивідуальних доз опромінення персоналу;

- радіаційного стану та його зміни в приміщеннях, на майданчику, в санітарно-захисній зоні і зоні спостереження;

- викидів і скидів радіоактивних і токсичних речовин в навколишнє природне середовище;

  - ЕО забезпечує фізичний та протипожежний захист на весь період зняття з експлуатації Об’єкта.

  - Адміністрація Об’єкта забезпечує необхідний рівень кваліфікації персоналу для безпечного зняття з експлуатації Об’єкта.

  - Після завершення всіх робіт, що передбачені проектом зняття з експлуатації Об’єкта ЕО:

- виконує заходи щодо повного або обмеженого звільнення від регулюючого контролю території Об’єкта;

- подає до Держатомрегулювання заяву та звіт про завершення виконаних робіт відповідно до проекту зняття з експлуатації Об’єкта;

На підставі наданих документів орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки приймає рішення про зупинення дії ліцензії із зняття з експлуатації відповідно до вимог закону Украйни «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

Директор Департаменту оцінки

безпеки ядерних установок							І.А.Шевченко

Додаток 1 (обов’язковий)

до Загальних положень безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива.

Класифікація С(Е).

  - С(Е) Об’єкта за впливом на безпеку поділяються на:

С(Е), важливі для безпеки;

С(Е), що не впливають на безпеку.

  - За впливом С(Е) на безпеку Об’єкта встановлюються чотири класи безпеки:

Клас безпеки 1. До нього відносяться С(Е), відмови яких є вихідними подіями запроектних аварій, що приводять до опромінення персоналу та/або населення, викиду радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище понад установлених для проектних аварій меж.

Клас безпеки 2. До нього відносяться С(Е), відмови яких є вихідними подіями, що приводять до проектних аварій.

Клас безпеки 3. До нього відносяться:

- С(Е), важливих для безпеки, що не ввійшли в класи 1 і 2;

- С(Е), що містять токсичні речовини, надходження яких у приміщення або в навколишнє природне середовище при відмовах може перевищити рівні, встановлені відповідно до нормативних документів;

- елементи, що виконують функції радіаційного захисту персоналу.

Клас безпеки 4. До нього відносяться С(Е) нормальної експлуатації, що не впливають на безпеку та не ввійшли у класи 1, 2, 3.

До С(Е), що віднесені до класу безпеки 4, встановлені загальнопромислові вимоги, крім випадків, коли обґрунтовано, що на ці елементи необхідно поширити вимоги норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.

3. С(Е) безпеки по характеру функцій безпеки, що ними виконуються, поділяються на:

- захисні;

- локалізуючі;

- забезпечувальні;

- керівні.

4. Приналежність елементів Об’єкта до класів безпеки встановлюється в проекті.

5. Приналежність С(Е) до класів безпеки 1, 2 та 3 і поширення на них норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки повинна зазначатися в документації на проектування, виготовлення, поставку та монтаж.

Директор Департаменту оцінки

безпеки ядерних установок							І.А.Шевченко

Додаток 2 	(рекомендаційний)

до Загальних положень безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива.

Орієнтовний перелік вихідних подій, що можуть призвести до проектних аварій.

  - Зовнішні події:

- сейсмічні явища;

- процеси та фактори природного і техногенного походження, які властиві даному майданчику;

- припинення подачі електроенергії.

  - Внутрішні події:

- пожежа всередині приміщень;

- падіння вантажів при транспортуванні всередині Об’єкта;

- події, що приводять до затоплення приміщення водою;

- вибухи, обумовлені хімічними реакціями.

  - Корозія елементів обладнання (через агресивність середовищ), що приводить до зменшення стінок трубопроводів та обладнання, утворенню наскрізних отворів, витоку розчинів.

  - Руйнування стелажів, підвісок, обладнання, порушення герметичності упаковок з ЯМ, порушення порядку розміщення упаковок, ТВЗ, поглинаючих елементів, відмови обладнання для транспортно-технологічних операцій у сховищі.

  - Зміна агрегатного стану, інших властивостей ЯМ.

  - Помилки персоналу при веденні технологічного процесу та порушеннях технологічного регламенту.

  - Зменшення поглинаючих властивостей поглиначів нейтронів.

Директор Департаменту оцінки

безпеки ядерних установок							І.А.Шевченко