ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони здоров’я України від “___”_________ 2010 р. № __ наказом Державного комітету ядерного регулювання України від “___”__________ 2010 р. N___

Правила та порядок звільнення радіоактивних матеріалів

від регулюючого контролю

І. Загальні положення

1.1. Правила звільнення радіоактивних  матеріалів  від регулюючого  контролю (далі – Правила) розроблені відповідно до  Законів  України “Про використання ядерної енергії”,  “Про поводження з радіоактивними відходами”, “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, “Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97)”, “Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005)” та з урахуванням рекомендацій керівництва  МАГАТЕ № RS-G-1.7 “Применение концепий исключения, изъятия и освобождения от контроля” та Резолюції Ради ЄС від 19 грудня 1994 року з управління радіоактивними відходами (94/C 379/01) з тим щоб в максимальному ступеню:

застосовувались переробка та повторне використання радіоактивних матеріалів, як оптимізований варіант поводження з радіоактивним матеріалом низького рівня радіоактивності;

були зменшені обсяги радіоактивних відходів;

обмежувався радіаційний вплив на персонал, який здійснюватиме маніпулювання з радіоактивним матеріалом  після  звільнення;

обмежувався додатковий радіаційний вплив на населення у зв‘язку із звільненням радіоактивних матеріалів.

1.2. Правила поширюється на всі види  діяльності у сфері використання ядерної енергії  щодо яких законодавством установлені вимоги державного регулювання радіаційної безпеки, обов’язкового ліцензування, сертифікації або реєстрації.

1.3.  Правила застосовуються до  радіоактивних матеріалів,  що утворюються:

при виробництві та використанні джерел іонізуючого випромінювання або радіоактивних речовин у медицинських, сільскогосподарських, промислових, науково-дослідницьких установах і організаціях, а також при знятті з експлуатації медицинських, промислових та дослідницьких установок;

при виробництві ядерної енергії, включаючи будь-яку діяльність в межах будь-якої частини ядерного паливного циклу, експлуатації та знятті з експлуатації установок ядерного паливного циклу (ядерних установок та об‘єктів по поводженню з радіоактивними відходами);

при  діяльності з техногенно-підсиленими  джерелами природного походження, які згідно з Основними санітарними правилами забезпечення радіаційної безпеки   України визначені як такі, що вимагають регулюючого контролю;

в ситуаціях втручання, пов‘язаних із проведенням заходів з реабілітації територій, забруднених внаслідок аварій та аварійних ситуацій.

1.4. Ці Правила визначають:

критерії та основні вимоги звільнення радіоактивних матеріалів;

порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю, включаючи вимоги щодо переліку та змісту документів, які обгрунтовують дотримання визначених цими Правилами критеріїв та вимог звільнення.

1.5.  В Правилах наведено рівні звільнення для окремих радіонуклідів, які можуть використовуватися при звільненні твердих радіоактивних матеріалів, включаючи будівельні матеріали та металобрухт, а саме:

питомі активності радіонуклідів штучного та природного походження;

рівні поверхневого радіоактивного забруднення для котрих доведено відсутність об’ємного радіонуклідного забруднення.

1.6. Рівні звільнення, наведені у цих Правилах, не призначені для звільнення від регулюючого контролю майданчиків розміщення медицинських, промислових, дослідницьких установок та установок ядерно-паливного циклу з метою їх необмеженого або обмеженого використання після припинення/завершення дозвільної діяльності.

1.7. Значення питомих активностей радіонуклідів, наведені у цих Правилах, не застосовуються до:

харчових продуктів, питної води, тваринних кормів, будь-якої речовини, що може використовуватися у харчових продуктах або кормах;

джерел, пов‘язаних з природним вмістом K-40, Ra-226, Rb-87 та ін. в організмі людини;

радіоактивних рідких скидів та аерозольних викидів в результаті дозволеної діяльності;

будівельних матеріалів з вмістом радіонуклідів природного походження;

радіоактивних матеріалів при їх перевезенні ).

1.8. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

використання обмежене  –    використання звільнених у встановленому порядку матеріалів   за умов дотримання відповідних обмежень, які встановлюються у дозволі на звільнення в цілях протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки (наприклад, використання тільки у межах певних промислових  майданчиків або використання  у промисловому будівництві або у вигляді заборони використання звільненого матеріалу для певних цілей та у повних місцях);

звільнення від регулюючого контролю (сlearance) –   звільнення радіоактивних матеріалів від подальшого контролю з боку органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

звільнення обмежене (conditional clearance) –  звільнення від регулюючого контролю в цілях подальшого обмеженого використання радіоактивного матеріалу та зі збереженням, у разі необхідності, окремих  заходів регулюючого контролю;

звільнення рівень  – граничне значення фізичного параметра,  що вимірюється (питома активність, об‘ємна активність, поверхнева активність), при  якому або нижче якого радіоактивні матеріали  можуть бути звільнені від регулюючого контролю;

радіоактивні матеріали – будь-які матеріали, що містять радіонукліди, в яких питома активність, а також сумарна активність  у  разі  їх  перевезення,  перевищують  межі,  встановлені нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.

##### ІІ. Критерії та основні вимоги  звільнення радіоактивних матеріалів

2.1.  Звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого  контролю здійснюється у дозвільному порядку Державним комітетом ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання) за погодженням  з органами санітарно-епідеміологічного нагляду у формі висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи ( п.3.7.)

# 2.2. Радіоактивний матеріал, звільнений від регулюючого контролю, не повинен бути об‘єктом будь-яких обмежень або подальшого контролю з боку органів регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

2.3. Критерії звільнення від регулюючого контролю:

2.3.1. Радіоактивний матеріал може бути звільнений від подальшого регулюючого контролю, якщо:

а) індивідуальні дози опромінення (радіаційні ризики), обумовлені звільненим матеріалом, достатньо низькі, щоб вимагалось їх регулювання. При цьому  ймовірності реалізації несприятливих сценаріїв настільки низькі, що не порушується відповідність зазначеному критерію;

б) будь-які прийнятні заходи контролю не призводять до економічно виправданого зменшення індивідуальних доз (ризиків).

# 2.3.2. Радіоактивний матеріал в рамках дозвільної діяльності може бути звільнений від регулюючого контролю відповідно до п.2.3.1 а) цих Правил без подальшого розгляду при умові, що одночасно задовольняються такі радіологічні критерії:

а) очікувана річна ефективна доза для будь-якої особи при всіх прогнозованих ситуаціях, ймовірність реалізації яких більша 1·10-2 рік-1, не перевищує 0,01 мЗв·рік-1;

б) очікувана річна ефективна доза для будь-якої особи при малоймовірних сценаріях, ймовірність реалізації яких менша 1·10-2 рік-1, не перевищує  1 мЗв·рік-1;

в) колективна річна ефективна доза в результаті  звільнення радіоактивного матеріалу не перевищує 1 люд-Зв, або, доведено, що звільнення є найкращим рішенням з точки зору оптимізації протирадіаційного захисту.

2.4. Рівні звільнення від регулюючого контролю:

2.4.1. Радіоактивний матеріал в рамках дозвільної діяльності може бути звільнений без подальшого розгляду, якщо:

а) питома активність окремого радіонукліда штучного походження не перевищує відповідний рівень звільнення, наведений у Додатку 1 до цих Правил.

б) при наявності у складі радіоактивного матеріалу радіонуклідів природного походження, питомі активності кожного радіонукліда з ланцюгів розпаду 238U, 235U  та 232Th не перевищує 1Бк/г, а  К40 не перевищує 10Бк/г ).

2.4.2. Радіоактивний матеріал, який містить суміш радіонуклідів природного походження,  може бути звільнений від регулюючого контролю за умов, що питома активність кожного радіонукліда не перевищує відповідне значення, визначене у п.2.4.1 б).

2.4.3. Радіоактивний матеріал, який містить суміш радіонуклідів штучного походження,  може бути звільнений від регулюючого контролю, якщо виконується правило сум:

,

де  Ci -  питома активність (в Бк/г)  i-го радіонукліда штучного походження в матеріалі або поверхнева активність (в Бк/см2)  для матеріалу з поверхневим забрудненням, – рівень звільнення радіонукліда i за критерієм питомої активності (Бк/г), наведений у Додатку 1 цих Правил, або рівень звільнення i-го радіонукліда за критерієм поверхневої активності (в Бк/см2), відповідно, n -  число радіонуклідів, які містяться в матеріалі.

2.4.4. Радіоактивний матеріал, у складі якого містяться радіонукліди природного і штучного походження, може бути звільнений від регулюючого контролю, якщо  одночасно виконуються вимоги пунктів 2.4.2 та 2.4.3 цих Правил.

2.4.5. При визначенні питомої активності радіоактивного матеріалу, що звільняється від контролю, усереднення проводиться за масою окремої партії радіоактивного матеріалу, але не більшою за 300 кг. При цьому має забезпечуватися такий ступінь однорідності розподілу радіонуклідів у партії радіоактивного матеріалу, щоб питома активність у будь-якому фрагменті масою 30кг не перевищувала трьох рівнів звільнення. У випадку, якщо за результатами лабораторних досліджень на репрезентативних зразках продемонстровано, що максимальна питома активність не менш, ніж у десять разів,  нижча за рівень звільнення, усереднення поводиться для партії радіоактивного матеріалу, маса якого складає 1000 кг.

2.4.6. Невелика кількість радіоактивного матеріалу, але не більше ніж 1000 кг,  питома активність якого перевищує рівні звільнення,  визначені цими Правилами, може бути звільнена від регулюючого контролю за умов доведення неперевищення дозових критеріїв, встановлених у пункті 2.3.  цих Правил. Рішення щодо звільнення приймається Держатомрегулювання  за погодженням МОЗ України на індивідуальній основі для кожного конкретного випадку за результатами оцінки безпеки.  При цьому кількість партій радіоактивного матеріалу (або сумарний об’єм), якій певний ліцензіат може звільнити від регулюючого контролю протягом календарного року  обмежується вагою 3000 кг.

2.5. Обмежене  звільнення

2.5.1. Обмежене  звільнення надається в цілях подальшого обмеженого використання звільненого матеріалу.

2.5.2. Обмежене звільнення радіоактивного матеріалу надається за умов доведення дотримання радіологічних критеріїв відповідно до пункту 2.4 цих Правил при сценаріях опромінення, що відповідають обмеженому використанню.

2.5.3. Рівні звільнення при обмеженому звільненні визначаються в кожному конкретному випадку на основі розрахунків індивідуальних і колективних доз для можливих сценаріїв та шляхів їх формування. Відповідні рівні звільнення,  конкретні умови стосовно фізичної та хімічної форми матеріалу, що звільнюється,та/або місце та спосіб подальшого обмеженого використання встановлюється у дозволі  Держатомрегулювання на обмежене звільнення радіоактивних матеріалів.

2.6. Диференційований підхід

Для випадків  обмеженого звільнення Держатомрегулювання може прийняти рішення щодо необхідності застосування певних заходів регулюючого контролю. До таких заходів  можуть відноситися:

- вимоги до суб‘єкта діяльності  щодо  сповіщення та/або реєстрації;

- звільнення лише від певних вимог;

- визначення положень і регламентів законодавства, вимоги щодо виконання яких зберігаються.

2.7. Демонстрація відповідності регулюючим вимогам

2.7.1. Звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю може здійснюватись на будь-якому етапі  діяльності – безпосередньо після утворення радіоактивного матеріалу, після  витримки з метою зменшення активності, дезактивації тощо.

2.7.2. Забороняється здійснювати навмисне розбавлення радіоактивних матеріалів нерадіоактивними з метою досягнення рівнів звільнення.

2.7.4. Матеріал з нефіксованим поверхневим радіоактивним забрудненням звільненню не підлягає.

2.7.5. Суб‘єкт діяльності має продемонструвати та обгрунтувати відповідність радіоактивного матеріалу, що звільняється, цим правилам  звільнення, зокрема, шляхом прямих вимірювань та проведенням лабораторних досліджень на репрезентативних зразках (гама-спектрометричний та радіохімічний аналіз).

2.7.6. З метою демонстрації відповідності радіоактивних матеріалів, що  звільняються, правилам звільнення суб’єкт діяльності, за погодженням з органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, може встановити робочі рівні звільнення для конкретних матеріалів  та ситуацій рівні поверхневого радіоактивного забруднення, потужність дози тощо. Для робочих рівнів має бути обґрунтовано виконання критеріїв та не перевищення рівнів звільнення, встановлених цими Правилами,   із зазначенням конкретних матеріалів та ситуацій.

# ІІІ. Порядок  звільнення радіоактивних  матеріалів від регулюючого контролю

3.1. Для отримання дозволу на звільнення радіоактивних  та потенційно радіоактивних матеріалів Ліцензіат подає до Держатомрегулювання заяву та матеріали обґрунтування безпеки запропонованого рішення.

У заяві  зазначаються відомості про:

ліцензіата (найменування, код ЄДРПУ, юридична адреса, місце фактичного знаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника);

походження  радіоактивних матеріалів;

їх форму, основні  фізичні, хімічні і радіаційні характеристики;

критерії і рівні, за якими планується звільнення від регулюючого контролю;

кількість радіоактивних матеріалів, які підпадають під критерії та рівні звільнення  від регулюючого контролю (сумарна активність, вага та об’єм);

юридичну або фізичну особу, яка планує використовувати матеріали в іншій практичній діяльності після звільнення (при обмеженому звільненні).

3.2. Матеріали  обґрунтування безпеки  мають містити інформацію про:

спосіб утворення та  характеристики  радіоактивних матеріалів;

результати вимірювання та розрахунків, що підтверджують відповідність радіаційних характеристик матеріалів відповідним критеріям звільнення;

методики відбору проб та проведених  вимірювань  із зазначенням відомостей про їх затвердження/атестацію/апробацію;

контрольно-вимірювальні прилади, що застосовуються для визначення активності, із зазначенням відомостей про їх атестацію, повірку та акредитацію лабораторій на проведення таких вимірювань;

планів подальшого поводження зі звільненими радіоактивними матеріалами (при  обмеженому звільненні – обґрунтовані варіанти подальшого безпечного поводження із зазначенням технологічних, технічних,  матеріальних умов та галузей використання: вторинне використання безпосередньо ліцензіатом, або іншою юридичною чи фізичною  особою з  передачею прав власності).

3.3. До матеріалів обґрунтування додаються:

копії діючих дозвільних документів;

програма  забезпечення якості або витяги з неї, які характеризують заходи і методи, що забезпечують впевненість у тому, що віднесення  радіоактивних матеріалів до таких, що можуть бути звільнені від регулюючого контролю, та подальше поводження з ними,  здійснюватиметься  із дотриманням чинних норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та відповідно до встановлених умов (при  обмеженому звільненні).

3.4  Відповідальність за обґрунтування можливості  звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю покладається на Ліцензіата.

3.5 При обгрунтуванні можливості  звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю враховують наявність у складі радіоактивного матеріалу інших небезпечних речовин відповідно до Переліку небезпечних властивостей, затверджених наказом Мінекобезпеки № 165 від 16.10.2000, у концентраціях, при яких, у відповідності з Законами України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», а також з документом “Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення”, затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України від 
01.07.1999р. №29,  вони класифікуються як відходи 1 – 2 класу небезпеки. Допустимий вміст небезпечних речовин оцінюється при проведенні оцінки безпеки, виходячи  з розрахунків сумарного впливу на здоров‘я людини радіаційних  та інших небезпечних чинників.

3.6 До початку звільнення Держатомрегулювання погоджує методику вимірювань, які будуть застосовуватися в процесі звільнення певного типу матеріалу.  До початку кампанії із звільнення кожної партії матеріалу Ліцензіат повідомляє про це Держатомрегулювання. Держатомрегулювання або уповноважені експертні організації можуть проводити інспекційні перевірки та, за необхідністю, проводити незалежні лабораторні дослідження на зразках радіоактивного матеріалу, який планується звільнити від контролю.

3.7 Дозвіл на звільнення надається на підставі позитивних висновків державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки, санітарно-гігієнічної експертизи матеріалів, яка виконується  згідно з Тимчасовим порядком проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, затвердженим наказом МОЗ України від 09.10.2000 № 247 та зареєстрованим у Мін’юсті 10.01.2001 № 4/5195, державної екологічної експертизи, яка виконується у порядку, визначеному  Законом України “Про екологічну експертизу”.

3.8 Термін розгляду заяви та  документів на звільнення з регулюючого контролю не повинен перевищувати 30 робочих днів з дня отримання Держатомрегулювання повного комплекту документів. У разі необхідності перевірки застосованих  методик вимірювань і розрахунків  термін розгляду може бути продовжений  до 90 робочих днів, включно з часом на проведення інспекційної перевірки.

3.9 За результатами розгляду заяви та матеріалів обґрунтування безпеки  Держатомрегулювання приймається регулююче рішення, яке оформлюється при позитивному варіанті у вигляді дозволу із зазначенням:

- характеристик, які ідентифікують матеріали, що звільняються від регулюючого контролю (вид, джерела походження, основні характеристики  тощо);

- маркувального знаку для даної партії звільнених  матеріалів;

- при обмеженому звільненні - умови звільнення, а також необхідність реєстрації, ліцензування, надання регулярних звітів, види та обсяг радіаційного контролю тощо відповідно до вимог пункту 2.7 цих Правил;

- дата звільнення.

3.10 При обмеженому звільненні Держатомрегулювання з періодичністю, зазначеною у дозволі, але не ріже одного разу на рік,  здійснює перевірку виконання зазначених умов звільнення.

3.11 В разі негативного рішення щодо можливості звільнення ліцензіату надсилається лист Держатомрегулювання  з викладенням причин відмови.

Додаток 1

до пункту 2.5 (обов‘язковий)

Значення рівнів  для радіонуклідів штучного походження в одиницях питомої активності для з радіоактивного матеріалу

з масою, що перевищує 1000 кг

| Радіонуклід | Питома активність, (Бк/г) |  |
| --- | --- | --- |
| H-3 | 100 |  |
| Be-7 | 10 |  |
| C-14 | 1 |  |
| F-18 | 10 | a |
| Na-22 | 0.1 |  |
| Na-24 | 1 | a |
| Si-31 | 1000 | a |
| P-32 | 1000 |  |
| P-33 | 1000 |  |
| S-35 | 100 |  |
| Cl-36 | 1 |  |
| Cl-38 | 10 | a |
| K-42 | 100 |  |
| K-43 | 10 | a |
| Ca-45 | 100 |  |
| Ca-47 | 10 |  |
| Sc-46 | 0.1 |  |
| Sc-47 | 100 |  |
| Sc-48 | 1 |  |
| V-48 | 1 |  |
| Cr-51 | 100 |  |
| Mn-51 | 10 | a |
| Mn-52 | 1 |  |
| Mn-52m | 10 | a |
| Mn-53 | 100 |  |
| Mn-54 | 0.1 |  |
| Mn-56 | 10 | a |
| Fe-52 | 10 | a |
| Fe-55 | 1000 |  |
| Fe-59 | 1 |  |
| Co-55 | 10 | a |
| Co-56 | 0.1 |  |
| Co-57 | 1 |  |
| Co-58 | 1 |  |
| Co-58m | 10000 | a |
| Co-60 | 0.1 |  |
| Co-60m | 1000 | a |
| Co-61 | 100 | a |
| Co-62m | 10 | a |
| Ni-59 | 100 |  |
| Ni-63 | 100 |  |
| Ni-65 | 10 | a |
| Cu-64 | 100 | a |
| Zn-65 | 0.1 |  |
| Zn-69 | 1000 | a |
| Zn-69m | 10 | a |
| Ga-72 | 10 | a |
| Ge-71 | 10000 |  |
| As-73 | 1000 |  |
| As-74 | 10 | a |
| As-76 | 10 | a |
| As-77 | 1000 |  |
| Se-75 | 1 |  |
| Br-82 | 1 |  |
| Rb-86 | 100 |  |
| Sr-85 | 1 |  |
| Sr-85m | 100 | a |
| Sr-87m | 100 | a |
| Sr-89 | 1000 |  |
| Sr-90 | 1 |  |
| Sr-91 | 10 | a |
| Sr-92 | 10 | a |
| Y-90 | 1000 |  |
| Y-91 | 100 |  |
| Y-91m | 100 | a |
| Y-92 | 100 | a |
| Y-93 | 100 | a |
| Zr-93 | 10 | a |
| Zr-95 | 1 |  |
| Zr-97 | 10 | a |
| Nb-93m | 10 |  |
| Nb-94 | 0.1 |  |
| Nb-95 | 1 |  |
| Nb-97 | 10 | a |
| Nb-98 | 10 | a |
| Mo-90 | 10 | a |
| Mo-93 | 10 |  |
| Mo-99 | 10 |  |
| Mo-101 | 10 | a |
| Tc-96 | 1 |  |
| Tc-96m | 1000 | a |
| Tc-97 | 10 |  |
| Tc-97m | 100 |  |
| Tc-99 | 1 |  |
| Tc-99m | 100 | a |
| Ru-97 | 10 |  |
| Ru-103 | 1 |  |
| Ru-105 | 10 | a |
| Ru-106 | 0.1 |  |
| Rh-103m | 10000 | a |
| Rh-105 | 100 |  |
| Pd-103 | 1000 |  |
| Pd-109 | 100 |  |
| Ag-105 | 1 |  |
| Ag-110m | 0.1 |  |
| Ag-111 | 100 |  |
| Cd-109 | 1 |  |
| Cd-115 | 10 |  |
| Cd-115m | 100 |  |
| In-111 | 10 |  |
| In-113m | 100 | a |
| In-114m | 10 |  |
| In-115m | 100 | a |
| Sn-113 | 1 |  |
| Sn-125 | 10 |  |
| Sb-122 | 10 |  |
| Sb-124 | 1 |  |
| Sb-125 | 0.1 |  |
| Te-123m | 1 |  |
| Te-125m | 1000 |  |
| Te-127 | 1000 |  |
| Te-127m | 10 |  |
| Te-129 | 100 | a |
| Te-129m | 10 |  |
| Te-131 | 100 | a |
| Te-131m | 10 |  |
| Te-132 | 1 |  |
| Te-133 | 10 | a |
| Te-133m | 10 | a |
| Te-134 | 10 | a |
| I-123 | 100 |  |
| I-125 | 100 |  |
| I-126 | 10 |  |
| I-129 | 0.01 |  |
| I-130 | 10 | a |
| I-131 | 10 |  |
| I-132 | 10 | a |
| I-133 | 10 | a |
| I-134 | 10 | a |
| I-135 | 10 | a |
| Cs-129 | 10 |  |
| Cs-131 | 1000 |  |
| Cs-132 | 10 |  |
| Cs-134 | 0.1 |  |
| Cs-134m | 1000 | a |
| Cs-135 | 100 |  |
| Cs-136 | 1 |  |
| Cs-137 | 0.1 |  |
| Cs-138 | 10 | a |
| Ba-131 | 10 |  |
| Ba-140 | 1 |  |
| La-140 | 1 |  |
| Ce-139 | 1 |  |
| Ce-141 | 100 |  |
| Ce-143 | 10 |  |
| Ce-144 | 10 |  |
| Pr-142 | 100 | a |
| Pr-143 | 1000 |  |
| Nd-147 | 100 |  |
| Nd-149 | 100 | a |
| Pm-147 | 1000 |  |
| Pm-149 | 1000 |  |
| Sm-151 | 1000 |  |
| Sm-153 | 100 |  |
| Eu-152 | 0.1 |  |
| Eu-152m | 100 | a |
| Eu-154 | 0.1 |  |
| Eu-155 | 1 |  |
| Gd-153 | 10 |  |
| Gd-159 | 100 | a |
| Tb-160 | 1 |  |
| Dy-165 | 1000 | a |
| Dy-166 | 100 |  |
| Ho-166 | 100 |  |
| Er-169 | 1000 |  |
| Er-171 | 100 | a |
| Tm-170 | 100 |  |
| Tm-171 | 1000 |  |
| Yb-175 | 100 |  |
| Lu-177 | 100 |  |
| Hf-181 | 1 |  |
| Ta-182 | 0.1 |  |
| W-181 | 10 |  |
| W-185 | 1000 |  |
| W-187 | 10 |  |
| Re-186 | 1000 |  |
| Re-188 | 100 | a |
| Os-185 | 1 |  |
| Os-191 | 100 |  |
| Os-191m | 1000 | a |
| Os-193 | 100 |  |
| Ir-190 | 1 |  |
| Ir-192 | 1 |  |
| Ir-194 | 100 | a |
| Pt-191 | 10 |  |
| Pt-193m | 1000 |  |
| Pt-197 | 1000 | a |
| Pt-197m | 100 | a |
| Au-198 | 10 |  |
| Au-199 | 100 |  |
| Hg-197 | 100 |  |
| Hg-197m | 100 |  |
| Hg-203 | 10 |  |
| Tl-200 | 10 |  |
| Tl-201 | 100 |  |
| Tl-202 | 10 |  |
| Tl-204 | 1 |  |
| Pb-203 | 10 |  |
| Bi-206 | 1 |  |
| Bi-207 | 0.1 |  |
| Po-203 | 10 | a |
| Po-205 | 10 | a |
| Po-207 | 10 | a |
| At-211 | 1000 |  |
| Ra-225 | 10 |  |
| Ra-227 | 100 |  |
| Th-226 | 1000 |  |
| Th-229 | 0.1 |  |
| Pa-230 | 10 |  |
| Pa-233 | 10 |  |
| U-230 | 10 |  |
| U-231 | 100 |  |
| U-232 | 0.1 |  |
| U-233 | 1 |  |
| U-236 | 10 |  |
| U-237 | 100 |  |
| U-239 | 100 | a |
| U-240 | 100 | a |
| Np-237 | 1 |  |
| Np-239 | 100 |  |
| Np-240 | 10 | a |
| Pu-234 | 100 | a |
| Pu-235 | 100 | a |
| Pu-236 | 1 |  |
| Pu-237 | 100 |  |
| Pu-238 | 0.1 |  |
| Pu-239 | 0.1 |  |
| Pu-240 | 0.1 |  |
| Pu-241 | 10 |  |
| Pu-242 | 0.1 |  |
| Pu-243 | 1000 | a |
| Pu-244 | 0.1 |  |
| Am-241 | 0.1 |  |
| Am-242 | 1000 | a |
| Am-242m | 0.1 |  |
| Am-243 | 0.1 |  |
| Cm-242 | 10 |  |
| Cm-243 | 1 |  |
| Cm-244 | 1 |  |
| Cm-245 | 0.1 |  |
| Cm-246 | 0.1 |  |
| Cm-247 | 0.1 |  |
| Cm-248 | 0.1 |  |
| Bk-249 | 100 |  |
| Cf-246 | 1000 |  |
| Cf-248 | 1 |  |
| Cf-249 | 0.1 |  |
| Cf-250 | 1 |  |
| Cf-251 | 0.1 |  |
| Cf-252 | 1 |  |
| Cf-253 | 100 |  |
| Cf-254 | 1 |  |
| Es-253 | 100 |  |
| Es-254 | 0.1 |  |
| Es-254m | 10 |  |
| Fm-254 | 10000 | a |
| Fm-255 | 100 | a |
| Примітка: а –період напіврозпаду радіонукліда, менший за 1 добу. |

# Footnotes

) Рівні звільнення при перевезенні радіоактивних матеріалів визначаються Правилами ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006)

При встановленні значень питомої активності цих радіонуклідів не враховувалась можливість використання таких матеріалів для спорудження будинків.

Також до способів обґрунтування відповідності відносять:

- радіологічне обстеження для отримання загальних відомостей про рівень радіоактивного забруднення матеріалу, радіонуклідний спектр та потужність дози;

- сортування радіоактивного матеріалу за групами відповідно до джерела походження та однорідності матеріалу;

- оцінки  спектрального складу  радіоактивного забруднення (перелік радіонуклідів та процентне співвідношення між ними);

-  перерахунку результатів вимірювань у радіонуклідний спектр та оцінки невизначеностей;

- програми калібрування устаткування, що використовується в процесі вимірювань для звільнення.