проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України

_______________ № ________________

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ БЕЗПЕКИ

ЯДЕРНОЇ ПІДКРИТИЧНОЇ УСТАНОВКИ

Загальні положення, скорочення, терміни та визначення

Ці Загальні положення встановлюють:

критерії і принципи безпеки ядерної підкритичної установки (далі – ЯПУ);

вимоги та умови забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на етапах життєвого циклу ЯПУ: вибір майданчика, проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація та зняття з експлуатації;

основні технічні засоби та організаційні заходи, спрямовані на захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища від можливого радіаційного впливу.

Загальні положення базуються на вимогах законодавства України, ураховують рекомендації Міжнародного агентства з атомної енергії, а також вітчизняний і зарубіжний досвід безпечної експлуатації ЯПУ.

Загальні положення обов'язкові для всіх юридичних і фізичних осіб, що здійснюють або планують здійснювати діяльність, пов'язану з розміщенням, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією та зняттям з експлуатації ЯПУ, а також з конструюванням, виготовленням і постачанням систем і елементів для неї.

Обсяг і повнота дотримання критеріїв, принципів і вимог забезпечення безпеки ЯПУ визначаються нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, вимогами Загальних положень, а також інших документів, що регламентують діяльність у сфері використання ядерної енергії.

Детальні проектні рішення щодо дотримання критеріїв, принципів, вимог забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, умов безпечної експлуатації ЯПУ встановлюються в проекті ЯПУ та обґрунтовуються у звіті з аналізу безпеки з урахуванням сучасних науково-технічних досягнень.

У Загальних положеннях ужиті такі скорочення:

АЗ - аварійний захист

АСКРС – автоматизована система контролю радіаційного стану;

ДІВ – джерела іонізуючого випромінювання;

ВО СЗ - виконавчі органи системи захисту;

ЕО – експлуатуюча організація;

ЗАБ – звіт з аналізу безпеки;

ЗВСЗ – звіт про відповідність вимогам санітарного законодавства;

КІРО – комплексне інженерне радіаційне обстеження;

КСЕ – конструкції, системи й елементи;

МАГАТЕ – Міжнародне агентство по атомній енергії;

МРЗ – максимальний розрахунковий землетрус;

ПЗ – проектний землетрус;

ЯПУ – підкритична збірка

ПНР – передпускові налагоджувальні роботи;

РАВ – радіоактивні відходи;

РМ – радіоактивні матеріли;

САС – система аварійної сигналізації;

СВП – системи власних потреб;

С(Е) – системи (елементи);

ТВЗ – тепловидільна збірка;

ЯМ – ядерний матеріал;

У Загальних положеннях терміни та визначення вживаються у таких значеннях:

аварійна ситуація - стан ЯПУ, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, що не перейшов в аварію;

аварія – порушення експлуатації ЯПУ, внаслідок якого стався вихід радіоактивних речовин та/або іонізуючих випромінювань у кількості, що перевищує визначені проектом межі безпечної експлуатації. Аварія характеризується початковою подією, шляхами протікання і наслідками;

аварія запроектна – аварія, викликана початковими подіями, які не враховуються для проектних аварій, або така, що супроводжується додатковими порівняно з проектними аваріями відмовами систем безпеки та/або помилками персоналу;

аварія проектна - аварія, для якої проектом визначені вихідні події, кінцеві стани та передбачені системи безпеки, що забезпечують з урахуванням принципу одиничної відмови системи (каналу системи) безпеки або однієї додаткової помилки персоналу, обмеження її наслідків установленими межами;

аварія ядерна - аварія, пов'язана з пошкодженням твелів ЯПУ, яке перевищує встановлені межі безпечної експлуатації, та яка викликана:

- порушенням контролю і управління ланцюговою реакцією поділу в активній зоні ЯПУ;

- утворенням критичної маси під час перевантаження, транспортування і зберігання твелів ЯПУ;

- порушенням тепловідводу від твелів ЯПУ.

активна зона ЯПУ – частина ЯПУ з розміщеними в ній ядерним паливом та іншими елементами, необхідними для підтримки та управління ланцюгової реакцією поділу;

активний розлом - тектонічний розлом, по якому за останніх 1 млн років відбулося відносне переміщення блоків, що примикають до земної кори на 0,5 м і більше;

безпека ЯПУ - властивість не перевищувати встановлені межі радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє природне середовище при нормальній експлуатації ЯПУ, порушеннях нормальної експлуатації і проектних аваріях, а також обмежувати радіаційний вплив при запроектних аваріях;

відмови через загальні причини – відмови КСЕ, що виникають унаслідок однієї і тієї самої причини, яка включає помилки персоналу, внутрішні та зовнішні впливи;

виконавчі органи системи захисту (ВО СУЗ) – пристрій, що у сукупності з засобами впливу на реактивність виконує функцію збільшення або зменшення підкритичності ЯПУ;

забезпечувальні С(Е) безпеки – технологічні С(Е), призначені для постачання систем безпеки енергією, робочим середовищем та створення умов для їх функціонування;

засіб впливу на реактивність - технічні засоби, тверді або рідкі поглиначі, сповільнювачі, відбивачі, зміна положення або концентрації яких в активній зоні чи у відбивачі забезпечує зміну реактивності активної зони;

захисні С(Е) безпеки – С(Е), призначені для запобігання або обмеження пошкоджень фізичних бар’єрів, обладнання і трубопроводів, які містять РМ;

зняття з експлуатації ЯПУ – етап життєвого циклу ЯПУ, який реалізується після закінчення проектного терміну експлуатації ЯПУ, або прийняття у встановленому порядку рішення щодо зупинення її експлуатації;

зовнішнє джерело – пристрій, що генерує нейтрони, який використовується на ЯПУ для фізичного пуску ЯПУ (включаючи ЯПУ з джерелом нейтронів на основі лінійного прискорювача) та в процесі експлуатації (за виключенням ЯПУ з джерелом нейтронів на основі лінійного прискорювача) для збільшення щільності потоку нейтронів в активній зоні ЯПУ;

зупинка ЯПУ - гасіння (значне зменшення інтенсивності) ланцюгової ядерної реакції ділення в активній зоні ЯПУ за рахунок витягнення зовнішнього джерела нейтронів/виключення лінійного прискорювача та виконання захисної дії за допомогою ВО СЗ.

канал системи – частина системи, що виконує в заданому проектом обсязі функції системи;

керівні С(Е) безпеки – С(Е), призначені для ініціювання спрацьовування систем безпеки, здійснення контролю та управління ними в процесі виконання заданих функцій;

коефіцієнт розмноження (К) – відношення числа нейтронів наступного покоління в результаті поділу ядер до числа нейтронів попереднього покоління у всьому об'ємі розмножувального середовища. Коефіцієнт розмноження для середовища кінцевих розмірів з урахуванням витоку нейтронів з нього називається ефективним коефіцієнтом розмноження (Кеф);

критичні значення параметрів – значення параметрів системи, що містить ЯМ, при яких ефективний коефіцієнт розмноження дорівнює одиниці;

культура безпеки - набір правил і особливостей діяльності організацій та окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки ЯПУ як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх значущістю;

локалізуючі С(Е) безпеки – С(Е), призначені для запобігання або обмеження розповсюдження іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин за передбачені проектом кордони;

максимально можливий ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів (Кефмакс) – максимальне значення Кеф , яке може бути реалізоване в даній конструкції ЯПУ за рахунок зміни стану активної зони, хибних рішень персоналу, відмов С(Е) ЯПУ та внаслідок зовнішніх впливів;

межі безпечної експлуатації – установлені в проекті значення параметрів, що характеризують стан С(Е), порушення яких призводять до аварійних ситуацій та можуть призвести до аварії;

нормальна експлуатація – експлуатація ЯПУ у визначених проектом експлуатаційних межах і умовах;

параметри ядерної безпеки – фізичні величини, для яких установлені обмеження з метою забезпечення ядерної безпеки;

підкритична збірка (ПКЗ) – технічний комплекс, який входить до складу ядерної підкритичної установки та призначений для експериментального вивчення середовища, що розмножує нейтрони, склад і геометрія якого забезпечують Кефмакс<1;

помилка персоналу – одинична неправильна дія або одиничний пропуск правильної дії під час управління обладнанням, технічного обслуговування чи ремонту КСЕ;

порушення нормальної експлуатації – порушення в роботі ЯПУ, внаслідок якого сталося відхилення від установлених експлуатаційних меж і умов, яке не призвело до аварійної ситуації;

принцип одиничної відмови – принцип, відповідно до якого система повинна виконувати задані функції за будь-якої початкової події, яка вимагає роботи цієї системи, а також відмові одного з активних або пасивних елементів, що мають механічні рухомі частини;

пункт управління – частина ЯПУ, що розташовується у спеціально передбачених проектом приміщеннях і призначена для централізованого управління технологічними процесами;

ремонт – комплекс операцій з підтримання працездатного стану об'єкта та/або відновлення його ресурсу.

режим тимчасової зупинки – режим експлуатації ЯПУ, що включає проведення на ЯПУ робіт з технічного обслуговування ЯПУ та/або підготовці експериментальних досліджень.

режим тривалої зупинки – режим експлуатації ЯПУ, що включає проведення робіт з метою консервації окремих систем і обладнання, та підтримці працездатності ЯПУ протягом часу, коли проведення експериментальних досліджень на ЯПУ не планується.

режим остаточної зупинки – режим експлуатації ЯПУ, при якому проводиться підготовка до зняття з експлуатації ЯПУ, що включає вивантаження ЯМ з активної зони ЯПУ та їх видалення з майданчика ЯПУ.

рівень аварійної готовності – визначений у встановленому порядку ступінь готовності персоналу, керівництва ЯПУ і посадових осіб ЕО, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів, які залучаються, а також необхідних технічних засобів для забезпечення дій направлених на захист персоналу і населення у разі аварії на ЯПУ.

самопідтримувальна ланцюгова реакція поділу (далі - СЛР) – процес поділу нуклідів, при якому число нейтронів, що утворюються в процесі поділу ядер за будь-який проміжок часу, дорівнює або більше числа нейтронів, що вибувають із системи внаслідок витоку та/або поглинання за цей самий проміжок часу;

система – сукупність взаємопов’язаних елементів, призначена для виконання заданих функцій.

С(Е) безпеки – системи (елементи), призначені для виконання функцій безпеки. Системи (елементи) безпеки за характером виконуваних ними функцій поділяються на захисні, локалізуючі, забезпечуючі та керівні.

С(Е), важливі для безпеки – системи (елементи) безпеки, а також системи (елементи) нормальної експлуатації, відмови яких з урахуванням відмови активного або пасивного елемента системи безпеки, що має механічні рухомі частини, чи однієї, незалежної від цієї відмови помилки персоналу, можуть призвести до аварії.

С(Е)контролю і управління – системи (елементи), призначені для контролю і управління системами нормальної експлуатації.

С(Е)нормальної експлуатації – системи (елементи), призначені для здійснення нормальної експлуатації.

старіння – процес погіршення з часом технічних характеристик КСЕ.

строк експлуатації – час, установлений в проекті, протягом якого ЯПУ використовується для потреб, передбачених проектом;

технічне обслуговування – комплекс операцій з контролю і підтримки працездатного стану конструкцій, систем (елементів);

умови безпечної експлуатації – установлені в проектній і експлуатаційній документації умови щодо кількості, характеристик, стану працездатності, правил технічного обслуговування та ремонту С(Е), важливих для безпеки, за яких забезпечується дотримання меж безпечної експлуатації ЯПУ;

управління аварією – дії, спрямовані на запобігання розвитку проектних аварій в запроектні та на обмеження наслідків запроектних аварій. З цією метою використовуються будь-які наявні в робочому стані технічні засоби, призначені для нормальної експлуатації і забезпечення безпеки в разі проектних аварій, а також засоби, спеціально призначені для обмеження наслідків запроектних аварій;

управління старінням – система технічних і організаційних заходів, що здійснюються з метою запобігання деградації конструкцій, систем (елементів), унаслідок їхнього старіння і зносу, нижче припустимих меж;

управління якістю – комплекс заходів, що плануються і реалізуються з метою досягнення впевненості в тому, що дії, які здійснюються, відповідають вимогам нормативних документів;

фізичний бар’єр – фізична перешкода, яка запобігає поширенню радіоактивних речовин та/або забезпечує захист від іонізуючого випромінювання;

фізичний захист ЯПУ – сукупність технічних і організаційних заходів, спрямованих на виявлення і припинення спроб несанкціонованого проникнення на територію ЯПУ, у її життєво важливі зони, а також несанкціонованого вилучення, переміщення, передачі, використання РМ, що є на ЯПУ;

фізичний пуск ЯПУ – стадія введення ЯПУ в експлуатацію, що включає завантаження ядерного палива, досягнення встановленого в проекті значення Кеф ЯПУ та виконання досліджень з експериментального визначення нейтронно-фізичних характеристик ЯПУ для підтвердження безпеки ПКЗ;

ядерна підкритична установка (ЯПУ) – ядерна установка, склад та геометрія якої унеможливлює виникнення СЛР за будь-яких умов експлуатації.

Інші терміни вживаються у значеннях, установлених законодавством у сфері використання ядерної енергії.

Мета і політика в області безпеки

Основною метою безпеки ЯПУ є захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища від негативного радіаційного впливу цієї установки під час введення в експлуатацію, експлуатації та знятті з експлуатації.

ЕО зобов'язана оприлюднити в засобах масової інформації письмову заяву, у якій повинен бути продемонстрований пріоритет безпеки експлуатації ЯПУ над виробничою, економічною та науковою метою.

В основу технічної політики ЕО покладає контроль та аналіз стану безпеки ЯПУ, принцип постійного підвищення безпеки з урахуванням вітчизняного і закордонного досвіду, рекомендацій МАГАТЕ та результатів науково-технічних досліджень і розробок.

ЕО регулярно інформує громадськість про стан безпеки ЯПУ і про діяльність, спрямовану на її забезпечення.

Критерії і принципи забезпечення безпеки

Критерії безпеки

ЯПУ задовольняє вимогам безпеки, якщо її радіаційний вплив на персонал, населення і навколишнє природне середовище при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях не призводить до перевищення встановлених лімітів доз опромінення персоналу і населення, а також нормативів викидів і скидів у навколишнє природне середовище.

Критеріями безпеки на всіх етапах життєвого циклу ЯПУ є

- імовірність запроектних аварій, що призводять до перевищення рівнів, встановлених нормами радіаційної безпеки для прийняття рішень щодо евакуації населення, не повинна перевищувати 10-7 на рік;

- неперевищення для ЯПУ Кефмакс значення 0,98 під час нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації, та проектних аварій;

- неперевищення для систем зберігання та поводження зі свіжим та відпрацьованим паливом ЯПУ Кеф 0,95 під час нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації, та проектних аварій;

- підкритичність ЯПУ в режимі зупинки не менше 5%.

Допустимі рівні опромінення персоналу і населення, рівні викидів і скидів радіоактивних речовин і їх уміст у навколишньому природному середовищі при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації у випадках аварій встановлюються у відповідності до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97, затверджених наказом МОЗ України від 14.07.97 №208 і введених у дію постановою Головного державного санітарного лікаря України - Першого заступника міністра охорони здоров'я України від 01.12.97 №62).

Принципи безпеки

Принципи забезпечення безпеки ЯПУ поділяються на фундаментальні і загальні організаційно-технічні.

До фундаментальних принципів належать:

- забезпечення культури безпеки;

- відповідальність ЕО;

- державне регулювання безпеки;

- реалізація стратегії глибокоешелонованого захисту.

До загальних організаційно-технічних принципів належать:

- застосування апробованої інженерно-технічної практики;

- система управління якістю;

- оцінка безпеки ЯПУ;

- урахування людського фактора;

ґ) урахування досвіду експлуатації;

- відомчий нагляд;

- забезпечення ядерної безпеки;

є) забезпечення радіаційної безпеки;

- забезпечення захищеності.

Деталізація і конкретизація вищезазначених принципів та вимог, що випливають з них, здійснюється в нормах, правилах і стандартах з ядерної та радіаційної безпеки.

Фундаментальні принципи безпеки

Культура безпеки

Особи, що здійснюють проектування, будівництво та введення в експлуатацію, експлуатацію і зняття з експлуатації ЯПУ, виготовлення та постачання продукції і послуг, а також оцінку і регулювання безпеки, повинні у своїй діяльності дотримуватись основних елементів культури безпеки:

- прихильності, яка реалізується демонстрацією пріоритету безпеки над економічними, виробничими та науковими цілями, визнанням загальних цілей безпеки на рівні керівництва та персоналу ЯПУ;

- відповідальності, яка реалізується через встановлення чітких повноважень та обов’язків керівництва та персоналу ЯПУ;

- мотивації, яка формується шляхом створення системи заохочень і покарань для стимулювання високих показників безпеки;

- критичної позиції, яка включає критичне і осмислене ставлення до поставлених завдань, якісне ведення документації та своєчасне інформування про свої дії;

ґ) контролю і нагляду, які включають внутрішній контроль та нагляд за виконанням робіт, забезпечення суворо регламентованого та зваженого підходу до виконання робіт, вдосконалення діяльності і процедур, направлених на підвищення рівня культури безпеки;

компетентності, яка забезпечується шляхом професійної підготовки персоналу та оцінки його кваліфікації.

В ЕО розробляється та реалізується програма конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки, яка включає три рівні:

- технічна політика керівництва ЯПУ в області безпеки;

- відповідальність та обов’язки керівництва щодо забезпечення безпеки ЯПУ;

- відповідальність та обов’язки кожного працівника щодо забезпечення безпеки ЯПУ.

Персонал повинен усвідомлювати наслідки своєї діяльності для безпеки ЯПУ під час виконання робіт, які йому доручаються.

Відповідальність та функції ЕО стосовно забезпечення безпеки

Відповідальність ЕО визначається законодавством України. ЕО (ліцензіат) відповідає за радіаційний захист та безпеку ЯПУ незалежно від діяльності та відповідальності постачальників продукції та послуг, а також органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

ЕО встановлює та впроваджує політику безпеки персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до національних стандартів та надає цим питанням найвищий пріоритет.

ЕО встановлює організаційну структуру ЯПУ, призначає в установленому порядку її керівників, визначає їх кваліфікацію, повноваження та обов’язки, забезпечує необхідну та достатню кількість кваліфікованих фахівців.

ЕО до початку впровадження будь-якої зміни організаційної структури здійснює аналіз з метою підтвердження відсутності негативного впливу цієї зміни на безпеку ЯПУ. Організаційна структура ЕО та її зміни, які впливають на безпеку ЯПУ, погоджуються з органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки України (далі – Держатомрегулювання).

ЕО здійснює перегляд програм підготовки персоналу з метою забезпечення виконання цим персоналом нових посадових обов’язків внаслідок зміни організаційної структури, яка впливає на безпеку.

ЕО повинна мати достатні фінансові і матеріальні ресурси для виконання покладених на неї функцій.

У випадку виникнення ситуації, наслідки якої унеможливлюють подальше провадження діяльності на будь-якому етапі життєвого циклу ЯПУ, ЕО відповідає за безпеку ЯПУ до моменту прийняття у встановленому порядку рішення про дострокове зняття його з експлуатації.

Державне регулювання безпеки

Відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» державне регулювання безпеки ЯПУ в межах компетенції здійснює Держатомрегулювання.

Держатомрегулювання згідно із законодавством:

- встановлює критерії, вимоги та умови щодо безпечної експлуатації ЯПУ;

- видає документи дозвільного характеру;

- здійснює державний нагляд за дотриманням норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та умов наданих документів дозвільного характеру, включаючи примусові заходи.

Стратегія глибокоешелонованого захисту

Безпека ЯПУ забезпечується за рахунок послідовної реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, яка базується на застосуванні системи фізичних бар'єрів на шляху поширення в навколишнє середовище іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин та системи технічних засобів і організаційних заходів щодо захисту фізичних бар’єрів і збереження їх ефективності.

Стратегія глибокоешелонованого захисту спрямована на запобігання порушенням нормальної експлуатації та обмеження потенційних наслідків аварії й запобігання її розвитку.

Стратегія глибокоешелонованого захисту реалізується на п'ятьох рівнях.

Рівень 1. Запобігання порушенням нормальної експлуатації

Основними засобами досягнення цієї мети є:

- оцінка і вибір майданчика для розміщення ЯПУ відповідно до вимог нормативних документів, у тому числі норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

- розробка проекту на основі консервативного підходу з використанням властивостей внутрішньої самозахищеності обладнання;

- забезпечення необхідної якості КСЕ ЯПУ та робіт, які виконуються;

- наявність автоматично діючих технічних засобів, які запобігають порушенню умов нормальної експлуатації;

ґ) експлуатація ЯПУ відповідно до вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, регламентів та інструкцій з експлуатації;

- підтримка в справному стані С(Е), важливих для безпеки, шляхом своєчасного виявлення дефектів, вживання профілактичних заходів, заміни обладнання, що виробило свій ресурс, і організації ефективно діючої системи документування результатів робіт і контролю;

- підбір, підготовка персоналу і забезпечення необхідного рівня його кваліфікації для дій в умовах нормальної експлуатації та порушень нормальної експлуатації, включаючи аварійні ситуації та аварії;

є) формування та підвищення рівня культури безпеки.

Рівень 2. Запобігання аварійним ситуаціям

Основними засобами досягнення цієї мети є:

- своєчасне виявлення та усунення відхилень від нормальної експлуатації;

- наявність автоматично діючих захистів і блокувань, що запобігають переростанню порушень нормальної експлуатації в аварійні ситуації;

- розробка та постійна актуалізація процедур управління при порушеннях нормальної експлуатації.

Рівень 3. Управління проектними аваріями

Основним засобом досягнення цієї мети є наявність систем безпеки, призначених для подолання аварійних ситуацій та проектних аварій, ліквідації їх наслідків і запобігання переростанню проектних аварій в запроектні аварії із забезпеченням функціонування систем безпеки відповідно до проекту.

Рівень 4. Управління запроектними аваріями

Основними засобами досягнення цієї мети є:

- запобігання розвитку запроектних аварій та послаблення їх наслідків;

- наявність і застосування інструкцій щодо управління запроектними аваріями;

- повернення ЯПУ в контрольований стан, при якому припиняється робота зовнішнього джерела, забезпечується тепловідведення від активної зони ЯПУ та утримання ЯМ і радіоактивних речовин у встановлених межах.

Рівень 5. Аварійна готовність і реагування

На цьому рівні забезпечується:

- встановлення навколо ЯПУ санітарно-захисної зони (СЗЗ) та зони спостереження (СЗ);

- наявність аварійних планів та планів аварійного реагування на ЯПУ і за її межами.

Кількість, призначення та надійність фізичних бар'єрів встановлюються в проекті та обґрунтовуються в ЗАБ.

Стратегія глибокоешелонованого захисту реалізується на всіх етапах життєвого циклу ЯПУ. Пріоритетною при цьому є стратегія запобігання початковим подіям, особливо для рівнів 1 і 2.

Технічні та організаційні принципи безпеки

Апробована інженерно-технічна практика

Технологічні процеси, КСЕ, матеріали, технічні та організаційні рішення, які застосовуються для забезпечення безпеки ЯПУ, повинні бути апробовані досвідом експлуатації або можливість їх застосування доводиться результатами досліджень та випробувань, а також вдосконалюються з урахуванням нових науково-технічних досліджень.

Застосовувані технічні і організаційні рішення при проектуванні, розробці і виготовленні КСЕ, будівництві, введені в експлуатацію, експлуатації, знятті з експлуатації ЯПУ, ремонті та модернізації її КСЕ повинні задовольняти вимогам нормативних документів, у тому числі норм, правил та стандартів з ядерної і радіаційної безпеки.

Проектування КСЕ здійснюється на основі консервативних підходів.

Система управління якістю

ЕО з метою забезпечення дотримання принципів і критеріїв безпеки на всіх етапах життєвого циклу ЯПУ розробляє, вводить в дію систему управління якістю, що охоплює всі види діяльності, які можуть впливати на безпечну експлуатацію ЯПУ та планує, систематично здійснює, аналізує та оцінює функціонування системи управління якістю.

Конструкторські та проектні організації, організації науково-технічної підтримки, будівельні, монтажні, ремонтні, налагоджувальні організації, підприємства з виготовлення обладнання, організації, які надають інші послуги для ЯПУ, розробляють і реалізують системи управління якістю зі своїх видів діяльності.

ЕО контролює функціонування систем управління якістю організацій, що виконують роботи та/або надають послуги.

Використання розрахункових кодів, програмних засобів для обґрунтування безпеки ЯПУ, а також їх валідація та верифікація здійснюються в рамках системи управління якістю.

Вимоги до змісту та конкретні цілі системи управління якістю на всіх етапах життєвого циклу ЯПУ встановлюються відповідними нормативними документами.

Оцінка безпеки

ЕО протягом всього життєвого циклу ЯПУ проводить систематичну оцінку безпеки ЯПУ з урахуванням досвіду роботи та додаткової інформації, що має відношення до безпеки, у тому числі і щодо порушень у роботі на подібних ядерних установках. Результати зазначеної оцінки безпеки оформляються у вигляді звітів з аналізу безпеки та звітів про періодичну переоцінку безпеки.

Особлива увага приділяється аналізу функціональної достатності та надійності КСЕ ЯПУ, зовнішнім та внутрішнім подіям, відмовам обладнання та помилкам персоналу, достатності та ефективності технічних засобів та організаційних заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію проектних аварій і обмеження наслідків запроектних аварій.

Методологія зазначених аналізів базується як на детерміністичних, так і на імовірнісних підходах. Програмні засоби, які використовуються при проведенні таких аналізів, повинні бути верифіковані і валідовані. Методологія аналізів безпеки удосконалюється на основі новітніх науково-технічних даних.

При проектуванні ЯПУ розробляється попередній ЗАБ, необхідний для отримання ліцензії Держатомрегулювання на провадження діяльності, пов'язаної з етапами будівництва та введення в експлуатацію ЯПУ. За результатами будівельно-монтажних робіт, передпускових перевірок, випробувань і дослідно-промислової експлуатації розробляється остаточний ЗАБ, який є документом, необхідним для отримання ліцензії Держатомрегулювання на експлуатацію ЯПУ.

ЕО зобов'язана періодично (кожні 10 років після початку експлуатації ЯПУ), а також на вимогу Держатомрегулювання здійснювати переоцінку безпеки ЯПУ.

ЕО за результатами оцінки та періодичної переоцінки безпеки ЯПУ здійснює необхідні коригувальні та компенсуючі заходи, які спрямовані на дотримання вимог цих Загальних положень, а також норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Врахування людського фактора

При проектуванні ЯПУ особлива увага приділяється заходам, спрямованим на запобігання помилкам персоналу у тому числі під час виконання ремонту та технічного обслуговування.

З метою виключення та/або пом'якшення наслідків помилок персоналу застосовуються такі організаційні заходи та технічні засоби:

- проектування робочих місць персоналу відповідно до правил ергономіки;

- підбір, якісна підготовка персоналу та постійне підвищення його кваліфікації;

- оптимальне використання засобів автоматизації керування технологічними процесами;

- організація взаємодії «людина-машина» таким чином, щоб інформація, що отримується персоналом, легко сприймалась, забезпечувала точне визначення поточного стану ЯПУ та наявність часу, необхідного для прийняття рішення та відповідних дій при всіх режимах експлуатації;

ґ) використання технічних і програмних засобів, що завчасно виявляють та блокують помилкові дії персоналу;

постійне вдосконалення технологічних процесів, виробничих і посадових інструкцій, інструкцій з ліквідації аварій, методів і технічних засобів контролю стану КСЕ;

дотримання та постійне підвищення культури безпеки;

є) здійснення відомчого нагляду.

Врахування досвіду експлуатації

ЕО створює систему накопичення, аналізу та використання досвіду роботи з метою систематичної оцінки роботи.

Події, що мають відношення до безпеки, аналізуються та розслідуються ЕО з метою ідентифікації корінних причин їх виникнення, розробки та реалізації заходів щодо їх запобігання. Інформація, отримана в результаті проведення таких аналізів та розслідувань, доводиться до відома персоналу ЯПУ та передається постачальникам, які мають відношення до даного порушення.

ЕО оцінює інформацію про досвід роботи інших подібних ядерних установок з метою врахування корисних висновків.

ЕО підтримується зв'язок з організаціями, які брали участь у проектуванні, виготовленні обладнання, науково-дослідними інститутами для отримання за необхідності рекомендацій у разі відмов обладнання або виникненням аномальних подій.

Інформація про досвід роботи зберігається ЕО з метою її використання для управління старінням обладнання, оцінки його залишкового ресурсу.

  - Відомчий нагляд

ЕО забезпечує відомчий нагляд.

Основними функціями відомчого нагляду є:

- контроль за станом КСЕ, дотриманням меж і умов безпечної експлуатації, виконанням вимог інструкцій і регламентів, забезпеченням безпечних умов праці персоналу;

- розробка та реалізація програм і методології відповідних перевірок;

- інформування керівництва ЕО про виявлені порушення в роботі ЯПУ та його персоналу з метою здійснення невідкладних заходів з їх усунення.

Забезпечення ядерної безпеки

Ядерна безпека ЯПУ обґрунтовується в проекті.

Основними принципами ядерної безпеки на всіх етапах життєвого циклу ЯПУ є:

- принцип запобігання виникненню СЛР, який забезпечується дотриманням умов запобігання її виникненню;

- принцип забезпечення збереження ефективності фізичних бар'єрів безпеки, який забезпечується унеможливленням нанесення ушкодження твелам, корпусу ПКЗ, контурам її охолодження та експериментальним пристроям, що унеможливлює вихід РМ за межі встановлених бар'єрів безпеки;

- принцип запобігання несанкціонованому доступу до ядерного палива, РМ та їх несанкціонованому використанню, який забезпечується збереженням і унеможливленням несанкціонованого доступу.

Ядерна безпека ЯПУ забезпечується системою технічних засобів і організаційних заходів за рахунок:

- використання властивостей внутрішньої само захищеності ЯПУ;

застосування стратегії глибокоешелонованого захисту;

використання систем безпеки, спроектованих на основі принципів одиничної відмови, різноманітності, резервування та фізичного розділення;

виключення можливості виникнення СЛР як при нормальних умовах, так і при будь-якій вихідній події, що може призвести до аварій (додаток 2);

ґ) дотримання норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також дотримання вимог, викладених у проекті ЯПУ;

виключення порушення умов і вимог ядерної безпеки, регламентованих проектно-конструкторською та технологічною документацією (правилами, інструкціями, технологічними регламентами;

дотримання принципів культури безпеки;

є)	використання системи управління якістю на всіх етапах життєвого циклу ЯПУ;

є) забезпечення відповідної кваліфікації персоналу;

наявності необхідної експлуатаційної документації (додаток 4);

застосування консервативного підходу при обґрунтуванні ядерної безпеки.

В проекті ЯПУ встановлюються та обґрунтовуються:

- перелік розрахункових кодів з обґрунтуванням їх прийнятності (похибки розрахунку, відповідність діапазону зміни параметрів ЯПУ) для виконання відповідних аналізів безпеки;

апаратурно-методичне та метрологічне забезпечення контролю підкритичності ЯПУ в процесі фізпуску, перевантаження палива та експлуатації ЯПУ;

значення Кеф для всіх станів активної зони, передбачених проектом з оцінкою похибки використаних розрахункових кодів та врахуванням невизначеностей в технологічних параметрах комплектуючих активної зони та відбивача нейтронів ЯПУ та їх відхилень від номінальних значень;

- значення Кефмакс;

ґ) ефекти реактивності (з урахуванням внесення в активну зону експериментальних пристроїв, включаючи матеріали для дослідження та відповідного обладнання);

ефективність АЗ для забезпечення виконання вимог п.3.1.2 цих Загальних положень;

ВО СЗ повинні мати покажчики кінцевих положень;

є) безпека ЯПУ при проектних аваріях відповідно до Додатку 2;

значення параметрів ЯПУ, при яких керуючою системою нормальної експлуатації виробляється попереджувальний сигнал;

переліки:

  - технологічних параметрів, що контролюються та сигналів про стан ЯПУ;

  - параметрів, що регулюються та сигналів управління;

  - блокувань та захистів обладнання із зазначенням умов їх спрацювання;

  - уставок та умов спрацювання попереджувальної та аварійної сигналізації;

  - ядерно-небезпечних робіт при експлуатації ЯПУ та заходи щодо забезпечення ядерної безпеки при їх виконанні;

ядерна безпека робіт  поводженнм на ЯПУ;

безпека та умови зберігання відпрацьованого палива.

Розташування пункту зберігання свіжого ядерного палива, обладнання та передбачені проектом технічні заходи при нормальній експлуатації забезпечують виключення потрапляння в нього води та воднемісних рідин та інших сповільнюючих нейтрони речовин.

При виконанні оцінки безпеки поводження з відпрацьованим паливом необхідно враховувати паливо максимального збагачення в припущенні відсутності його вигорання та наявності умов, що спряють збільшенню ефективного коефіцієнта розмноження нейтронів. Критерії прийнятності сформульовані в п.3.1.2.

Проектом ЯПУ передбачається розділ «Забезпечення ядерної безпеки», що містить:

- перелік проектної документації, що включає розділи з ядерної безпеки;

- перелік приміщень, обладнання, сховищ, де можуть перебувати ядерне паливо та РМ;

- опис, обґрунтування обраних методів і засобів контролю та вимірювань характеристик та параметрів ЯПУ, а також перелік значень похибок, з якими вони виміряються;

- опис систем (засобів) пожежогасіння;

ґ) перелік вихідних подій, які можуть призвести до порушень нормальної експлуатації, аварійних ситуацій, проектних аварій (у тому числі виникнення СЛР) та результати оцінки наслідків розглянутих ситуацій (по кожній позиції обладнання), заходи щодо обмеження цих наслідків.

- опис керуючих систем нормальної експлуатації, які повинні:

  - мати не менше двох незалежних між собою каналів захисту, що контролюють щільність потоку нейтронів;

  - виробляти на пульт управління попереджувальні (світові та звукові) сигнали – при наближенні параметрів ПКЗ до значень уставок спрацювання АЗ;

  - виключати можливість вводу позитивної реактивності при вилученні ВО СЗ зі швидкістю більше 0.07(еф/с.

Автоматичні засоби контролю параметрів ЯПУ атестуються у встановленому порядку і оснащуються пристроями перевірки їх працездатності, а також пристроями зовнішньої сигналізації як про перевищення граничних значень контрольованих параметрів, так і про несправність засобів контролю.

Не допускається використання для технологічного контролю параметрів ЯПУ засобів, які не атестовані для цього.

У разі відмови засобів безперервного контролю параметрів, для яких установлені обмеження з ядерної безпеки, а також відмови виконавчих засобів, що забезпечують дотримання встановлених обмежень, ЯПУ повинна бути негайно зупинена.

ЕО забезпечує дотримання на ЯПУ вимог з ядерної безпеки.

Обов'язки та відповідальність посадових осіб в частині забезпечення ядерної безпеки визначаються відповідними положеннями та посадовими інструкціями.

Періодично, не рідше одного разу на рік, наказом ЕО призначається внутрішня комісія для перевірки стану ядерної безпеки на ЯПУ, у тому числі для перевірки дотримання вимог Загальних положень. За результатами роботи комісії складається акт, який затверджується ЕО. Копія затвердженого акта направляється до Держатомрегулювання.

ЕО періодично проводить незалежні перевірки дотримання на ЯПУ норм, правил і стандартів з безпеки, в тому числі вимог Загальних положень.

Забезпечення радіаційної безпеки

Радіаційна безпека ЯПУ обґрунтовується в проекті.

Основними принципами забезпечення радіаційної безпеки при проектуванні ЯПУ є:

- принцип неперевищення;

- принцип виправданості;

- принцип оптимізації.

Радіаційна безпека забезпечується шляхом дотримання меж і умов безпечної експлуатації ЯПУ і реалізацією комплексу технічних засобів і організаційни0х заходів, спрямованих на виконання вимог санітарних правил і норм радіаційної безпеки.

На всіх етапах життєвого циклу ЯПУ забезпечується дотримання вимог:

- Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ), затверджених наказом МОЗ від 02.02.2005 № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832;

- Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затверджених наказом МОЗ від 14.07.97 № 208, уведених у дію з 01.01.98 постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 № 62;

- Норм радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 12.07.2000 № 116.

Проектом ЯПУ встановлюються та в ЗАБ обґрунтовуються розміри санітарно-захисної зони, зони спостереження та межі проммайданчика ЯПУ. Розміри санітарно-захисної зони та зони спостереження погоджуються з МОЗ.

Прийняті в проекті рішення забезпечують мінімізацію можливого впливу іонізуючого випромінювання на персонал та контакту персоналу із РМ при експлуатації ЯПУ, ремонті та обслуговуванні обладнання за рахунок застосування методів і засобів радіаційного захисту, дистанційного керування та автоматизації технологічних процесів.

Відповідно до вимог нормативних документів проектом передбачається радіаційний контроль в приміщеннях ЯПУ, на майданчику його розміщення, в санітарно-захисній зоні і зоні спостереження.

Обсяги, методи та засоби радіаційного моніторингу забезпечують контроль рівнів опромінення, радіаційний моніторинг стану об’єктів навколишнього природного середовища з метою своєчасного виявлення змін та прогнозування радіаційного стану за умов нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та проектних аварій.

Майданчик, санітарно-захисна зона та зона спостереження ЯПУ оснащується АСКРС. Працездатність АСКРС для нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та аварій обґрунтовується в проекті ЯПУ.

ЕО забезпечує розробку регламентів радіаційного контролю, допустимих викидів та скидів, які затверджуються ЕО і погоджуються з Держатомрегулюванням та МОЗ.

Забезпечується постійний контроль викидів та скидів радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище.

Не допускаються неконтрольовані викиди та скиди радіоактивних речовин у водні об'єкти, ями, колодязі, шпари, а також у системи господарсько-фекальної та промислово-зливової каналізації.

ЕО здійснює аналіз радіоактивних викидів і скидів з метою підтвердження, що радіаційний вплив на населення та дози опромінення не перевищують нормативних меж (лімітів) і підтримуються на мінімальному розумно-досяжному рівні.

Проектом ЯПУ передбачається комплекс технічних засобів та організаційних заходів щодо обмеження надходження радіонуклідів в приміщення, запобігання забрудненню повітря та поверхонь робочих приміщень, поверхонь шкіри, одягу та взуття персоналу при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях.

Проектом ЯПУ чітко визначаються:

- розподіл території проммайданчика, будівель та споруд ЯПУ на:

    - зону строгого режиму, де можливий вплив на персонал радіаційних чинників;

    - зону вільного режиму, де вплив на персонал радіаційних чинників практично виключається;

категорії приміщень зони строгого режиму:

    - періодично обслуговувані приміщення - приміщення, в яких умови експлуатації і радіаційний стан під час експлуатації ЯПУ допускають можливість обмеженого в часі перебування персоналу;

    - обслуговувані приміщення - приміщення, радіаційний стан в яких допускає можливість постійного перебування персоналу протягом всього робочого дня.

ЕО відповідно до зонування території та категорій приміщень ЯПУ встановлює та затверджує санітарно-пропускний режим на ЯПУ, який погоджується з Держатомрегулюванням та МОЗ.

Дози опромінення персоналу і населення, рівні викидів і скидів радіоактивних та токсичних речовин в навколишнє природне середовище при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та аваріях не перевищують встановлені межі і підтримуються на мінімальному розумно-досяжному рівні за допомогою проектних рішень, у тому числі за рахунок планування приміщень.

На ЯПУ реалізується система індивідуального дозиметричного контролю, яка фіксує накопичені індивідуальні дози опромінення персоналу, в тому числі і прикомандированих працівників. Передбачаються заходи запобігання несанкціонованому втручанню в систему збереження результатів індивідуального дозиметричного контролю.

Персонал ЯПУ відповідає за дотримання вимог індивідуального дозиметричного контролю.

Будь-які роботи в приміщеннях чи в зонах з радіаційною небезпекою виконуються за умови наявності засобів колективного та індивідуального дозиметричного контролю.

ЕО забезпечує розробку програм підвищення рівня радіаційної безпеки, які спрямовані на мінімізацію індивідуальних і колективних доз опромінення персоналу.

ЕО розробляє та реалізує програму безпечного поводження з рідкими та твердими РАВ. Ця програма повинна охоплювати збір, сортування, обробку, кондиціювання, транспортування та зберігання РАВ в приміщеннях ЯПУ та на її майданчику, а також забезпечувати мінімальний рівень утворення РАВ під час практичної діяльності.

Проектом ЯПУ передбачаються пости автоматичного дозиметричного контролю та (за необхідності) пристрої для дезактивації транспортних засобів при виїзді з майданчика ЯПУ.

ЕО відповідає за впровадження та ефективну роботу системи обліку, контролю, переміщення та зберігання РМ та радіоактивно-забрудненого обладнання.

Поверхні приміщень ЯПУ, в яких знаходяться РМ, повинні бути гладкими та вкриті слабо сорбуючими матеріалами, стійкими до розчинів для дезактивації. У проекті наводяться методи і засоби як для дезактивації персоналу і обладнання, так і для ліквідації аварійних забруднень приміщень та обладнання, передбачаються відповідні засоби, заходи щодо поводження з будь-якими РАВ, які утворюються при дезактивації.

Забезпечення захищеності

Захищеність ЯПУ та РМ, що на ній знаходяться, забезпечується виконанням першочергових вимог фізичного захисту згідно з законодавством та дотриманням норм і правил фізичного захисту.

Рівень фізичного захисту визначається в установленому законодавством порядку при проектуванні ЯПУ.

Система фізичного захисту визначається після вибору місця будівництва, запроваджується з початку будівництва і безперервно функціонує до припинення існування ЯПУ.

Проект системи фізичного захисту ЯПУ створюється з урахуванням об’єктової проектної загрози, принципів диференційованого підходу та глибокоешелонованого захисту і містить всі визначені законодавством організаційно-правові заходи.

Проект ЯПУ створюється з урахуванням вимог фізичного захисту, в тому числі щодо зон обмеження доступу, входів та в’їздів на ЯПУ.

Розміщення ЯПУ

Рішення про розміщення ЯПУ приймається відповідно до законодавства України.

Майданчик є придатним для розміщення ЯПУ, якщо на всіх етапах життєвого циклу забезпечується його безпечна експлуатація з урахуванням:

- зовнішніх впливів, які мають чи можуть мати вплив на безпеку ЯПУ, розповсюдження радіоактивних речовин чи опромінення населення, ураховуючи їх зміни на всіх етапах життєвого циклу ядерної установки;

- існуючого та перспективного екологічного та демографічного стану;

- можливості реалізації захисних заходів у разі виникнення аварій.

Вибір майданчика для розміщення ЯПУ здійснюється в рамках техніко-економічного обґрунтування інвестицій (ТЕО). В ТЕО надається інформація про необхідність спорудження ЯПУ та не менше трьох варіантів майданчиків для його розміщення. В ТЕО надається наступна інформація:обґрунтування вибору майданчику для спорудження ЯПУ на підставі аналізу не менше трьох варіантів майданчиків для його розміщення;

- оцінка радіаційного стану при нормальній експлуатації ЯПУ, порушеннях нормальної експлуатації, проектних і проектних аваріях;

- технічні та організаційні заходи для забезпечення радіаційної безпеки;

- оцінка впливу ЯПУ на навколишнє природне середовище.

При розробці ТЕО виявляються та враховуються джерела природної та техногенної небезпеки в районі розміщення та на майданчику ЯПУ, частота реалізації яких дорівнює або перевищує 10-6 на рік.

ТЕО ЯПУ підлягає державній експертизі з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Для оцінки умов розміщення ЯПУ на передбачуваному майданчику проводяться проектно-пошукові роботи, які включають:

- збір даних, які стосуються метеорологічних, гідрологічних, геологічних і гідрогеологічних характеристик майданчиків;

- дані щодо екологічних та демографічних характеристик регіону розташування майданчика ЯПУ (з урахуванням його демографічного росту);

- оцінку характеристик навколишнього природного середовища, що визначають перенос і накопичення радіоактивних речовин;

- виявлення та оцінку в регіоні розміщення ЯПУ процесів, явищ і факторів природного та техногенного походження;

ґ) оцінку шляхів, умов перевезення та зберігання радіоактивних і хімічних матеріалів.

- виявлені фактори і явища природного та техногенного походження аналізуються та оцінюються.

Методи визначення частоти, оцінки інтенсивності зовнішніх впливів, явищ і факторів природного та техногенного походження, виявлених у регіоні розміщення та на майданчику ЯПУ, а також методи та методики розрахунків переносу радіоактивних речовин повинні відповідати сучасному рівню науки та техніки. Програмні засоби, що реалізують ці методи та методики, атестуються для відповідного кола завдань у встановленому порядку.

Модель переносу, що використовується для оцінки поширення радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та аваріях, визначається в проекті ЯПУ та обґрунтовується в ЗАБ.

ЕО виконує аналіз екологічних характеристик, які можуть піддаватися шкідливому радіаційному впливу ЯПУ, та оцінює зміни природних та техногенних характеристик майданчика для розміщення ЯПУ, які можуть впливати на безпеку ЯПУ, при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях.

Не допускається розміщення ЯПУ:

- на майданчиках, сейсмічність яких при МРЗ перевищує 8 балів (за шкалою сейсмічної інтенсивності Медведєва – Шпонхоєра – Карника MSK-64);

- на територіях, які підтоплюються або можуть бути підтоплені катастрофічними паводками та повенями;

- у зонах, де значення градієнтів швидкості поточного руху земної кори перевищує 3•10-6 см/км/рік;

- безпосередньо на активних тектонічних розломах, а також у зонах потенційно небезпечних обвалів, зсувів і селевих потоків;

- на територіях з активним розвитком процесів деформації русел рік і берегів водойм;

- над джерелами господарсько-питного водопостачання із затвердженими запасами підземних вод, а також на території розвіданих природних підземних вод, включаючи зону санітарного захисту централізованих водозабірних споруджень;

- у районах розвитку карстових процесів або на території, де можлива активізація суфізійно - карстових процесів на глибину більше 45м;

- на територіях розвіданих природних копалин, над підземними гірськими розробками;

- на територіях, які можуть бути затоплені хвилею прориву напірного фронту водоймищ;

- на територіях заповідників, парків, культурних та історичних місць, а також на територіях, де це заборонено законодавством України;

- поруч з об’єктами, експлуатація яких пов'язана з можливістю виникнення аварій, які супроводжуються викидом у навколишнє природне середовище небезпечних речовин чи падінням важких предметів та які можуть мати вплив на безпеку ЯПУ, в разі неможливості реалізації технічних засобів та організаційних заходів, що компенсують зазначені зовнішні впливи на безпеку ЯПУ.

Вимоги до проекту ЯПУ

Загальні вимоги до проекту ЯПУ.

У проекті ЯПУ визначаються системи ЯПУ, важливі для безпеки, із зазначенням основних характеристик та функцій, що ними виконуються.

КСЕ, важливі для безпеки ЯПУ, повинні проектуватися з урахуванням механічних, хімічних та інших зовнішніх та внутрішніх впливів, можливих при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях, а також з урахуванням впливів природного та техногенного походження.

Для КСЕ, важливих для безпеки, перелік зовнішніх і внутрішніх впливів, що підлягають врахуванню, та вимоги до обсягу функцій, що повинні виконуватись ними під час та/або після зазначених впливів, встановлюються в проекті з урахуванням вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ.

При проектуванні та конструюванні забезпечується працездатність, надійність та безпека КСЕ протягом всього строку експлуатації з урахуванням умов нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації, аварійних ситуацій, а також під час випробувань на ЯПУ.

КСЕ, важливі для безпеки, кваліфікуються на виконання своїх функцій в умовах оточуючого середовища (температура, тиск, вологість, радіація тощо), в тому числі під час проектних аварій і в умовах проектних сейсмічних впливів.

Вибір матеріалів для виготовлення КСЕ виконується урахуванням необхідних фізико-механічних характеристик, технологічності, зварюваності та працездатності в умовах експлуатації протягом строку служби. Під час вибору матеріалів для виготовлення КСЕ, що піддаються опроміненню при експлуатації ЯПУ, враховується ступінь опромінення та властивості матеріалів.

При виборі матеріалів, які піддаються опроміненню, повинні бути враховані вплив та ступінь опромінення на властивості матеріалів.

С(Е) безпеки проектуються з урахуванням таких принципів:

- резервування;

- різноманітності;

- фізичного розділення;

- одиничної відмови.

При розробці проекту ЯПУ використовується класифікація С(Е), яка наведена в додатку 1 до Загальних положень.

При проектуванні ЯПУ для запобігання аваріям або пом'якшення їх наслідків слід дотримуватись таких принципів:

- жодна одинична відмова обладнання, або жодна одинична дія під час технічного обслуговування, або будь-яка одинична дія персоналу не повинні вивести з ладу системи безпеки;

- фізичне розділення з метою зведення до мінімуму ймовірності відмови обладнання через загальні причини;

- взаємне резервування С(Е) з метою досягнення їх надійності, яке реалізується застосуванням додаткових С(Е), які функціонують незалежно від стану інших аналогічних С(Е).

Проект ЯПУ базується на основі принципу глибокоешелонованого захисту, який ґрунтується на застосуванні декількох рівнів захисту та чисельних бар'єрів, що перешкоджають викиду та скиду радіоактивних речовин. Особлива увага приділяється вихідним подіям, здатним призвести до відмови С(Е) із загальної причини (пожежі, затоплення, землетруси, вибухи, падіння літака).

Проект ЯПУ містить:

- аналіз реакцій С(Е), важливих для безпеки, на можливі відмови в системах керування;

- аналіз надійності функціонування технічних і програмних засобів і системи в цілому;

- аналіз стійкості контурів автоматичного керування та регулювання.

Проектування С(Е), важливих для безпеки, здійснюється на основі консервативних методів. Слід максимально використовувати пасивні пристрої в системах та елементах безпеки, властивості внутрішньої самозахищеності обладнання ЯПУ.

С(Е), важливі для безпеки, проектуються таким чином, щоб існувала можливість їх періодичної перевірки, обслуговування, ремонту та спостереження за ними з метою визначення цілісності і функціональної придатності протягом усього терміну експлуатації ЯПУ без заподіяння необґрунтованої шкоди персоналу та зниженню надійності систем.

У проекті ЯПУ встановлюється перелік вихідних подій проектних аварій, а також зазначаються показники надійності С(Е), важливих для безпеки.

У проекті ЯПУ мають бути наведені та обґрунтовані переліки:

- контрольованих технологічних параметрів та сигналів про стан ЯПУ;

- регульованих параметрів та керуючих сигналів;

- блокувань та захистів устаткування із вказівкою умов їхнього спрацьовування;

- уставок та умов спрацьовування технологічної сигналізації.

У проекті ЯПУ визначаються та обґрунтовуються значення параметрів ЯПУ, при яких формуються сигнали АЗ та технологічної сигналізації.

У проектній та експлуатаційній документації для С(Е), важливих для безпеки, передбачаються умови, методи та технічні засоби для проведення:

- перевірки працездатності систем і елементів;

- оцінки залишкового ресурсу та заміни обладнання, що відпрацювало свій ресурс;

- випробування С(Е) на відповідність проектним показникам;

- перевірки метрологічних характеристик вимірювальних каналів на відповідність проектним вимогам;

ґ) перевірки проходження і послідовності сигналів на вмикання (вимикання) обладнання, у тому числі перехід на аварійні джерела енергопостачання;

- періодичного або безперервного контролю стану металу і зварних з’єднань обладнання і трубопроводів.

Особлива увага приділяється заходам, спрямованим на запобігання помилкам персоналу за рахунок використання технічних засобів підтримки оператора, діагностики і самодіагностики С(Е), важливих для безпеки, оптимального вирішення питання взаємодії «людина-машина» з використанням сучасних інформаційних і цифрових технологій.

Проектом ЯПУ встановлюються та обґрунтовуються в ЗАБ:

- проектний термін експлуатації С(Е), важливих для безпеки, з урахуванням процесів, які призводять до погіршення характеристик (корозія, ерозія, втома, старіння та ін.);

- межі та умови безпечної експлуатації;

- переліки блокувань та умови їх спрацьовування;

- вимоги до проведення робіт з технічного обслуговування, ремонту обладнання, відповідних перевірок і випробувань;

ґ) обмеження у разі неготовності (відмови) С(Е);

У проекті ЯПУ передбачаються:

- технічні засоби та організаційні заходи, спрямовані на запобігання порушенням меж та умов безпечної експлуатації ЯПУ;

- технічні засоби та організаційні заходи щодо безпечного поводження з ЯМ і радіоактивними речовинами, зберігання реагентів, які використовуються у виробництві, у всіх режимах експлуатації;

- сховище свіжого ядерного палива, де повністю виключена будь-яка можливість потрапляння води;

- сховище відпрацьованого ядерного палива, що задовольняє вимогам діючих НД;

ґ) методи та засоби аналізу складу, кількості та активності твердих і рідких РАВ, що утворюються при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях, а також методи і засоби контролю умов для безпечного зберігання РАВ;

- технічні засоби та організаційні заходи для забезпечення обліку та контролю всіх ЯМ, ДІВ та РАВ;

- запобігання будь-якому несанкціонованому доступу до С(Е), важливих для безпеки, а також до засобів вимірювання, контролю та блокувань;

є) технічні засоби і організаційні заходи для забезпечення фізичного захисту ЯПУ;

- засоби зв'язку, у тому числі резервні, для сповіщення і керування при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації, проектних і запроектних аваріях.

У проекті ЯПУ аналізуються на хімічну сумісність матеріали, що використовуються.

Персонал ЯПУ забезпечується необхідними засобами захисту від шкідливого впливу радіоактивних, токсичних, хімічних елементів та їх сполук.

Проектом ЯПУ встановлюються методи, місця, способи та засоби збору, переробки, кондиціювання, зберігання РАВ, а також обладнання для їх транспортування в межах майданчика ЯПУ.

Проектування споруд, С(Е) ЯПУ здійснюється із врахуванням подальшої дезактивації, поетапного демонтажу, а також збору, компактування і безпечного зберігання РАВ, які утворюються під час зняття з експлуатації ЯПУ.

Ремонт та обслуговування С(Е) проводиться тільки на зупиненій ЯПУ.

ЯПУ та елементи її конструкції.

Конструкція ЯПУ повинна виключати:

- непередбачені проектом зміни об´єму конфігурації активної зони та відбивача нейтронів, що призводять до збільшення Кеф;

- можливість несанкціонованого переміщення її вузлів і деталей;

- перевищення Кеф значення 0,98 в результаті зменшення витоку нейтронів з активної зони ПКЗ за рахунок наближення до неї технологічного обладнання або персоналу;

У проекті ЯПУ повинен бути проведений аналіз реакції конструкції ЯПУ на можливі внутрішні і зовнішні впливи природного або техногенного походження, відмови або несправності КСЕ з метою виявлення можливих порушень меж та/або умов безпечної експлуатації, при цьому визначаються найбільш імовірні та небезпечні відмови та їх можливі наслідки.

Проектом ЯПУ передбачається відповідне маркування (розпізнавальні знаки) поглиначів нейтронів та ТВЗ (твелів), що мають різне збагачення та/або нуклідний склад.

Проектом передбачається обладнання приміщення сигналізаторами появи води та пристроями для її автоматичного видалення, якщо затоплення приміщення ЯПУ не виключене та призводить до збільшення Кеф.

С(Е) контролю та управління ЯПУ.

Проектом ЯПУ передбачаються системи контролю та управління (СКУ) для забезпечення дистанційного та/або автоматичного управління технологічними процесами, обладнанням та ЯПУ в цілому, автоматичного захисту систем, а також контролю за дотриманням меж та умов безпечної експлуатації ЯПУ.

Проект СКУ ЯПУ містить:

- аналіз реакцій С(Е), важливих для безпеки, на можливі відмови в СКУ;

- аналіз надійності функціонування технічних та програмних засобів та СКУ в цілому;

- аналіз стійкості контурів автоматичного управління та регулювання (у разі їх наявності).

СКУ здійснює збирання, обробку та документування надійної інформації про технологічні параметри ЯПУ та стан КСЕ, надання цієї інформації оперативному персоналу.

Програмні засоби, що використовуються в СКУ ЯПУ, повинні бути верифіковані.

СКУ забезпечує контроль і управління підкритичністю ЯПУ та включає:

- систему контролю щільності нейтронного потоку ЯПУ;

- систему управління прискорювачем заряджених частинок (у випадку використання для управління ЯПУ в якості зовнішнього джерела);

- систему управління запірною та регулюючою арматурою контурів охолодження ЯПУ;

- систему технологічної сигналізації та оповіщення;

ґ) пункт управління ЯПУ та інформаційно-обчислювальну систему;

- систему управління транспортно-технологічними операціями з РМ.

Система контролю щільності нейтронного потоку ЯПУ забезпечує контроль щільності та швидкості зміни нейтронного потоку у всьому діапазоні його змін при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та аваріях ЯПУ та оснащується засобами автоматичної перевірки працездатності і попереджувальної сигналізації про несправність.

Відмова каналу контролю параметрів нейтронного потоку ЯПУ супроводжується видачею попереджувального сигналу на пункт управління ЯПУ про відмову каналу та реєстрацією відмови.

Контроль параметрів нейтронного потоку ЯПУ здійснюється як мінімум двома незалежними каналами з показувальними та реєструючими у часі приладами.

У випадку розбивки діапазону контролю щільності та швидкості зміни нейтронного потоку на кілька піддіапазонів передбачається перекриття піддіапазонів не менш як однією десятою порядку у відповідних одиницях вимірювання нейтронного потоку та автоматичне переключення піддіапазонів.

У проекті передбачаються методика розрахунку та засоби контролю підкритичності активної зони ЯПУ з представленням інформації оператору на пульт управління ЯПУ.

В складі СКУ ЯПУ можуть передбачатися ВО СУЗ. Відсутність ВО СУЗ обґрунтовується в проекті.

Конструкція ВО СУЗ та системи управління ними повинна виключати можливість самовільної зміни положення або стану засобів впливу на реактивність у бік її збільшення.

У проекті ПКС визначаються та обгрунтовуються умови випробувань, заміни та виводу в ремонт ВО СУЗ.

СКУ повинні виключати можливість:

- введення позитивної реактивності зі швидкістю більшою 0,07βефф/с;

- введення позитивної реактивності ВО СУЗ, шляхом переміщення завантажувальних або експериментальних пристроїв, якщо виконавчі органи АЗ не взведені (при їх наявності);

- введення позитивної реактивності засобами впливу на реактивність у разі відсутності електропостачання в ланцюгах покажчиків проміжного ВО СУЗ, в ланцюгах аварійної і попереджувальної сигналізації, в ланцюгах кінцевих вимикачів експериментальних або завантажувальних пристроїв;

- дистанційне збільшення реактивності одночасно з двох і більш робочих місць, двома і більш особами.

СКУ забезпечує для ВО СУЗ ефективністю більш 0,7βефф та експериментальних і завантажувальних пристроїв ефективністю більш 0,3βефф крокове введення позитивної реактивності (крокове переміщення) зі швидкістю не більш 0,03βефф /с та величиною кроку не більш 0,3βефф.

Крокове переміщення ВО СУЗ забезпечує чергування збільшення реактивності і автоматичного припинення збільшення реактивності з подальшою паузою. Кожне крокове переміщення ВО СУЗ ініціюється оператором.

Система керування прискорювачем заряджених частинок забезпечує:

- контроль і управління прискорювачем при нормальній експлуатації (включаючи фізичний пуск) та відключення прискорювача при будь-яких порушеннях нормальної експлуатації та аваріях.

- управління потужністю вихідного пучка заряджених частинок, частотою та тривалістю електронних імпульсів, управління пучком заряджених частинок відповідно до встановлених проектом ЯПУ вимог.

Система управління запірною та регулюючою арматурою контурів охолодження ЯПУ забезпечує:

- автоматичне та дистанційне управління системами відведенням тепла від ЯПУ при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та аваріях

- підтримання водно-хімічного режиму теплоносія відповідно до встановлених у проекті ЯПУ вимог.

Система управління запірною та регулюючою арматурою контурів охолодження ЯПУ включає канали контролю технологічних параметрів цих контурів, технологічні захисти та блокування, канали дистанційного управління виконавчими механізмами (засувками, насосами, тощо).

Транспортно-технологічне обладнання та експериментальні пристрої, що дистанційно управляються, повинні мати кінцеві вимикачі та, при необхідності, покажчики проміжного положення.

Система технологічної сигналізації та оповіщення забезпечує формування з виведенням на пульт управління, як мінімум, наступних сигналів:

- вказівні – інформують про основні поточні значення технологічних параметрів ЯПУ, положення ВО СУЗ та наявності напруги в ланцюгах електропостачання СУЗ;

- попереджувальні (світлові та звукові) – інформують про відхилення технологічних параметрів ЯПУ від проектних вимог та наближення значень технологічних параметрів до встановлених меж безпечної експлуатації ЯПУ (до уставок спрацьовування АЗ);

- аварійні (світлові та звукові) – інформують про досягнення та/або порушення меж та умов безпечної експлуатації ЯПУ.

звукову індикацію інтенсивності ланцюгової ядерної реакції поділу в активній зоні ЯПУ.

Сигнали звукового індикатора мають бути добре чутні в приміщеннях ЯПУ. Сигнали аварійної сигналізації повинні відрізнятися від сигналів попереджувальної. Проектом повинна передбачатись можливість перевірки працездатності світлової та звукової сигналізації.

Не допускається використання для контролю технологічних параметрів ЯПУ засобів, які не атестовані для цього.

У разі відмови засобів безперервного контролю параметрів, для яких установлені обмеження з ядерної безпеки, а також відмови виконавчих засобів, що забезпечують дотримання встановлених обмежень, ЯПУ повинна бути негайно зупинена.

Проектом ЯПУ передбачаються пункт управління, призначений для централізованого управління технологічними процесами та С(Е) безпеки на ЯПУ.

Проектом ЯПУ передбачаються засоби забезпечення живучості пункту управління при нормальній експлуатації, при порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях.

Пункт управління оснащується всіма необхідними засобами відображення інформації про основні параметри технологічного процесу та стан технологічного устаткування.

Інформаційно-обчислювальна система максимально забезпечує відображення та зберігання в повному обсязі інформації про технологічний процес, стан технологічного устаткування та СКУ.

Пункт управління оснащується засобами ручного управління:

- технологічним процесом;

- ВО СУЗ, включаючи ініціювання АЗ;

- відведенням тепла від ЯПУ;

- прискорювачем заряджених частинок (у разі його використання);

ґ) транспортно-технологічними операціями з ЯМ.

Вимоги до складу обладнання та апаратури пункту управління, а також до порядку їх експлуатації і обслуговування встановлюються в проекті ЯПУ.

Пункт управління ЯПУ проектується з урахуванням найбільш сприятливих умов для прийняття оперативним персоналом правильних рішень та зводити до мінімуму можливість його помилок.

Проектом ЯПУ передбачається транспортно-технологічна система поводження з РМ з метою безпечного виконання наступних основних транспортно-технологічних операцій:

- завантаження, вивантаження, переміщення ЯМ та ТВЗ (твелів) ЯПУ, відбивачів та поглиначів нейтронів, касет зі зразками в ЯПУ з використанням перевантажувальної машини;

- транспортування ЯМ, ТВЗ (твелів) між ЯПУ та сховищами свіжого або відпрацьованого ядерного палива з використанням крану;

- транспортування відбивачів та поглиначів нейтронів, касет зі зразками між місцями їхнього розміщення для зберігання з використанням крану.

Забезпечується можливість виконання транспортно-технологічних операцій в автоматизованому, дистанційному та ручному режимах.

При поводженні з ЯМ обов’язкове дотримування вимог ПНАЕ Г-14-029-91.

Захисні С(Е) безпеки.

Проектом ЯПУ передбачаються захисні С(Е) безпеки, які забезпечують запобігання та/або обмеження пошкодження фізичних бар'єрів, обладнання і трубопроводів, які містять ЯМ, шляхом зупинки технологічного процесу, охолодження технологічних середовищ, дренування технологічних продуктів і речовин, газовідведення.

Спрацьовування захисних систем безпеки не повинно призводити до пошкодження обладнання та систем нормальної експлуатації. Проектом ЯПУ обґрунтовується допустима кількість спрацювань захисних С(Е) безпеки протягом проектного терміну експлуатації ЯПУ.

Аварійна зупинка ЯПУ здійснюється С(Е) безпеки і забезпечується незалежно від наявності джерела електропостачання.

У складі захисних С(Е) безпеки передбачаються системи для аварійного відведення тепла від активної зони ЯПУ, які повинні складатися з декількох незалежних каналів.

Локалізуючі С(Е) безпеки.

Локалізуючі С(Е) безпеки забезпечують запобігання поширенню радіоактивних, токсичних речовин і іонізуючого випромінювання за встановлені проектом межі при проектних аваріях та обмежують їх наслідки при запроектних аваріях.

Усі комунікації, через які можливий вихід радіоактивних речовин за межі контуру герметизації, обладнуються ізолюючими елементами, кількість і розташування яких обґрунтовується в проекті.

Забезпечувальні С(Е) безпеки.

Проектом ЯПУ передбачаються забезпечувальні системи безпеки для постачання іншим системам безпеки робочого середовища, енергії і створення необхідних умов для їх функціонування.

Проектом ЯПУ передбачаються системи надійного електропостачання систем, важливих для безпеки, до складу яких входять:

- система електропостачання від зовнішніх джерел (забезпечується живлення не менш чим двома вводами від різних підстанцій із дотриманням принципу резервування);

- система власних потреб;

- система аварійного електропостачання систем безпеки (САЕ), призначена для електропостачання споживачів систем безпеки електроенергією змінного та постійного струмів при нормальній експлуатації ЯПУ, порушеннях нормальної експлуатації, аваріях, при перехідних режимам та повного знеструмлення.

САЕ повинна складатися з незалежних каналів, число яких відповідає числу технологічних каналів систем безпеки, які є її споживачами.

Проектування САЕ здійснюється з дотриманням критеріїв та принципів, що застосовуються для С(Е) безпеки. Достатність заходів щодо дотримання критеріїв та принципів обґрунтовується в ЗАБ.

Сумарна потужність САЕ та окремих каналів, призначених для електропостачання споживачів систем безпеки, повинна бути достатня для подолання проектних аварій ЯПУ.

Проектом повинна бути забезпечена необхідна тривалість роботи САЕ в умовах повного знеструмлення.

Проектом повинна бути підтверджена спроможність акумуляторних батарей і системи постійного струму в цілому виконати покладені на неї функції безпеки під час впливу максимального струму поштовху.

Час функціонування акумуляторної батареї в аварійному режимі без підзарядки повинен бути обґрунтований в проекті.

При зникненні напруги на секціях СВП на час, що перевищує час спрацьовування АВР або відхиленні електричних параметрів (напруги або частоти) від встановлених в проекті значень, секція САЕ повинна автоматично відключатися від джерел електропостачання нормальної експлуатації, а до неї повинно автоматично підключатися аварійне автономне джерело електропостачання.

Керівні С(Е) безпеки.

Керівні С(Е) безпеки проектуються таким чином, щоб розпочата дія цієї системи доводилася до повного виконання функції. Повернення системи безпеки в початковий стан виконується послідовними діями оператора.

Керівні С(Е) безпеки автоматично виконують свої функції при вихідних подіях, які передбачені проектом. Резервування, незалежність і різноманітність конструктивного виконання систем забезпечують їх працездатність за будь-яких одиничних відмов в цих системах та захист від відмов через загальні причини. Відмови технічних та/або програмних засобів, пошкодження керівних С(Е) безпеки призводять до появи сигналів на пульті управління та викликають дії, спрямовані на забезпечення безпеки ЯПУ. Відмова в схемі автоматичного включення не перешкоджає дистанційному включенню керівних С(Е) безпеки.

Кількість незалежних каналів керівних С(Е) безпеки обґрунтовується в проекті ЯПУ. У складі керівних С(Е) безпеки проектом передбачається автоматична діагностика їх стану та періодична діагностика їх працездатності з пульту управління.

Керівні С(Е) безпеки повинні зменшувати кількість хибних спрацювань і мінімізувати можливість прийняття помилкових рішень оператором.

Керівні С(Е) безпеки відокремлюються від СКУ таким чином, щоб порушення або виведення з роботи будь-якого елементу чи каналу СКУ не впливали на здатність керівної С(Е) безпеки виконувати свої функції.

Для ЯПУ з Кефмакс≤0,98 (за винятком ЯПУ, керованих прискорювачем заряджених частинок), виконавчі органи АЗ можуть бути відсутніми, якщо проектом ЯПУ забезпечується та обґрунтовується Кефмакс<1 при будь-яких порушеннях нормальної експлуатації та аваріях.

Для ЯПУ з Кефмакс≤0,98, керованих прискорювачем заряджених частинок передбачається АЗ, що здійснює гасіння ланцюгової ядерної реакції поділу за допомогою ВО СУЗ (при наявності) та/або негайне відключення прискорювача при досягненні уставок спрацьовування АЗ.

АЗ має не менш трьох незалежних каналів. Справність каналів АЗ постійно контролюється. При відмові або виводу в ремонт каналу АЗ в даному каналі формується сигнал АЗ та передається на пульт управління ЯПУ.

АЗ проектується таким чином, щоб захисна дія, що почалася, була виконана повністю та забезпечувався контроль виконання функції.

Спрацьовування АЗ забезпечується, як мінімум, у випадках:

досягнення уставки АЗ мінімум по двом з трьох каналів захисту;

при формуванні двох сигналів АЗ мінімум в двох з трьох каналів захисту;

досягнення уставок АЗ по технологічним параметрам, що вимагає зупинки ЯПУ;

появи сигналів від експериментальних пристроїв, що вимагають зупинки ЯПУ;

ґ) ініціювання персоналом спрацьовування АЗ відповідними кнопками (ключами);

зникнення електропостачання, у тому числі в блоках живлення детекторів нейтронного потоку каналів контролю або захисту.

Обрані уставки та умови спрацьовування АЗ мають запобігати порушенню меж безпечної експлуатації.

АЗ виконує свою функцію незалежно від стану джерел електропостачання.

Проектом ЯПУ передбачається ручне ініціювання сигналу спрацьовування АЗ оперативним персоналом.

Зберігання РМ на ЯПУ.

Проектом ЯПУ передбачаються системи зберігання та поводження з РМ. Проектом визначається місткість сховищ та обґрунтовується їх безпека при нормальній експлуатації, при порушеннях нормальної експлуатації і проектних аваріях.

Зберігання РМ дозволяється лише в місцях, передбачених проектом.

У басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива забезпечується постійна наявність вільного об’єму для аварійного вивантаження всього паливного завантаження активної зони ЯПУ.

Басейни витримки обладнуються такими системами:

- охолодження води (за винятком випадків, коли доведено, що виключається перевищення проектних значень температури води без спеціального охолодження);

- водоочищення;

- технологічного контролю (вміст гомогенних поглиначів у воді або гетерогенних поглиначів в стелажах, якщо ці системи передбачені проектом; температури, рівня води, водно-хімічного режиму; зміст водню в повітрі при необхідності);

- радіаційного контролю;

ґ)	вентиляції;

- заповнення і опорожнення басейну;

- контролю, збору і повернення протікань;

є)	підживлення.

Проектом ЯПУ передбачаються технічні засоби для огляду ТВЗ (твелів) та контролю їх герметичності.

Проектом ЯПУ передбачаються технічні та організаційні заходи, що виключають несанкціоноване спорожнення басейна.

Сховище свіжого ядерного палива оснащається контрольно-вимірювальними приладами, стендами для візуального огляду паливних збірок по всій довжині.

Можливість досягнення критичності в сховищах свіжого і відпрацьованого ядерного палива виключається за рахунок забезпечення конструкційних характеристик сховищ і організаційно-технічних заходів. Сховища обладнуються САС СЛР .

Проектом ЯПУ передбачається аналіз складу та кількості твердих і рідких РАВ, а також газо-аерозольних викидів при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та при проектних аваріях.

Проектом ЯПУ передбачаються засоби переробки, місця і способи тимчасового зберігання твердих і рідких РАВ, а також засоби для їх транспортування в межах майданчика ЯПУ.

В проекті ЯПУ передбачається контроль умов безпечного зберігання РМ.

Будівництво та введення в експлуатацію ЯПУ

Будівництво ЯПУ.

ЕО формує організаційну структуру для здійснення безпосередньо на майданчику, вибраному для будівництва ЯПУ, діяльності з будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації ЯПУ, забезпечує її необхідними фінансовими, матеріальними та людськими ресурсами, визначає осіб, які є відповідальними, та контролює їх діяльність.

Будівництво ЯПУ розпочинається при наявності ЗВСЗ, погодженого МОЗ, інформації щодо повідомлення громадськості та проведення публічного обговорення з питань будівництва ЯПУ та отримання у встановленому законодавством порядку ліцензії на будівництво та введення в експлуатацію, яка видається Держатомрегулюванням на підставі:

- проекту ЯПУ, затвердженого у встановленому порядку;

попереднього ЗАБ, погодженого Держатомрегулюванням.

Будівництво ЯПУ здійснюється відповідно до його проекту та нормативних вимог з безпеки. Зміни у процесі будівництва складу, конструкції та/або характеристик С(Е), важливих для безпеки, встановлених проектом, погоджуються з Держатомрегулюванням до їх впровадження.

ЕО здійснює постійний контроль якості будівельно-монтажних робіт і приймання в експлуатацію готових об’єктів.

На етапі будівництва ЕО вводить в дію систему управління якістю з метою підтвердження виконання належним чином проектних вимог.

ЕО здійснює вхідний контроль за якістю продукції, яка постачається, включаючи вхідний контроль безпосередньо на майданчику ЯПУ.

Введення в експлуатацію

Введення в експлуатацію ЯПУ здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Умовами ліцензії на будівництво та введення в експлуатацію визначаються види робіт та операцій, здійснення яких можливе тільки за наявності окремого письмового дозволу.

Після завершення будівельно-монтажних робіт здійснюється поетапна передача закінчених будівництвом об’єктів від підрядної організації до ЕО для проведення операцій з введення в експлуатацію ЯПУ. ЕО розробляє за участю будівельно-монтажних організацій і затверджує порядок передачі обладнання, КСЕ, а також склад, обсяг і зміст приймально-здавальної документації.

Проектом ЯПУ встановлюються стадії введення в експлуатацію, вимоги до послідовності і обсягу ПНР, комплексних випробувань, заходів безпеки, а також приймальні критерії для обладнання і систем ЯПУ, які вводяться в експлуатацію.

Введення в експлуатацію ЯПУ починається тільки після завершення всіх пусконалагоджувальних робіт і комплексного випробування КСЕ та при:

- наявності діючої системи радіаційного контролю, включаючи індивідуальний дозиметричний контроль;

- наявності санітарних пропускників;

- організації зони строгого режиму;

- реалізації технічних засобів та організаційних заходів з фізичного захисту ЯПУ.

Окремі споруди, ділянки, системи ЯПУ, що вводяться в експлуатацію, повинні бути ізольовані від ділянок, на яких тривають будівельні роботи.

ЕО забезпечує розробку програми введення в експлуатацію ЯПУ, яка погоджується Держатомрегулюванням до початку її реалізації.

Програма введення в експлуатацію містить:

- стадії введення в експлуатацію;

- вимоги до організації та управління проведенням випробувань;

- перелік та порядок проведення усіх необхідних випробувань на кожній стадії;

- вихідний стан ЯПУ, склад та вимоги до технічної документації для початку майбутньої стадії введення в експлуатацію;

ґ) послідовність, тривалість та обсяг робіт, які виконуються на етапі введення в експлуатацію;

- порядок дій персоналу у разі виникнення аварійних ситуацій під час випробування систем та обладнання;

- процедури аудитів;

є) графік випробувань.

Програми відповідних стадій введення в експлуатацію (індивідуальні та функціональні випробування систем та обладнання, комплексні випробування, холодні та гарячі випробування) розробляються і затверджуються ЕО та погоджуються Держатомрегулюванням.

Випробування, передбачені програмою введення в експлуатацію, виконуються з метою підтвердження:

- готовності КСЕ до функціонування відповідно до проектних вимог;

- можливості безпечного проведення випробувань на наступних стадіях введення ЯПУ в експлуатацію;

- відповідності збудованого ЯПУ проектним вимогам та можливості його безпечної експлуатації в проектних режимах.

ЕО оцінює результати проведених випробувань з метою підтвердження повноти і достатності їх виконання.

До початку ПНР ЕО на підставі проектно-конструкторської документації, документації розробників обладнання забезпечує розроблення та затвердження технологічного регламенту безпечної експлуатації ЯПУ та експлуатаційно-технічної документації, яка містить:

- основні прийоми безпечної експлуатації;

- технічні описи та технічні характеристики обладнання;

- загальний порядок виконання операцій, які впливають на безпеку;

- межі та умови безпечної експлуатації, експлуатаційні обмеження, контрольні рівні опромінення;

ґ) режими експлуатації, управління персоналом з виконання робіт під час нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та проектних аваріях;

- розділ щодо питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Рекомендований перелік експлуатаційно-технічної та оперативної документації наведено в додатку 4

При проведенні випробувань визначаються та документуються характеристики та параметри С(Е), важливих для безпеки. На підставі отриманих даних уточнюються межі та умови безпечної експлуатації, коригуються експлуатаційні інструкції.

До початку стадії фізичного пуску ЯПУ проводяться:

- комплексне випробування основного та допоміжного технологічного обладнання без використання ЯМ;

- випробування САС СЛР (із застосуванням ДІВ або генераторів випромінювання);

- випробування С(Е) безпеки;

- підготовка та протиаварійне тренування персоналу ЯПУ з метою перевірки ефективності аварійного плану ЯПУ, включаючи його координування з планами аварійного реагування організацій, визначених відповідно до пункту 9.7. цих Загальних положень.

Програмою фізичного пуску ЯПУ встановлюються:

- порядок завантаження активної зони ЯПУ ядерним паливом;

- послідовність проведення експериментальних досліджень;

- заходи по забезпеченню ядерної безпеки на кожній стадії фізичного пуску.

Програмою фізичного пуску ЯПУ передбачається експериментальне вимірювання Кеф ЯПУ з використанням зовнішнього пускового джерела нейтронів.

Завантаження ядерного палива в активну зону ЯПУ проводиться з побудовою кривих зворотної лічби за показаннями не менше чим двох каналів контролю щільності нейтронного потоку, при цьому не менше двох кривих зворотної лічби повинні мати "безпечний хід" та дотримуватись наступні вимоги:

- перша порція завантажувального ядерного палива не повинна перевищувати 10% від розрахункового значення завантаження, що відповідає критичному стану;

- друга порція повинна завантажуватися після зняття показань приладів контролю щільності нейтронного потоку і не повинна перевищувати першу;

- кожна подальша порція завантажувального ядерного палива не повинна перевищувати 25% від значення завантаження, яке залишилося до мінімального екстрапольованого значення по кривій зворотної лічби, що відповідає критичному стану.

Криві зворотної лічби повинні будуватися і після завантаження ядерного палива у випадку, якщо завантаження здійснювалося в «суху» ЯПУ і встановлене в проекті ПКС значення Кеф досягається при певному рівні водного сповільнювача та його температури або при певній товщині торцевих відбивачів.

На стадії фізичного пуску ЯПУ, який включає завантаження ЯМ в активну зону ЯПУ, та експериментальних пристроїв, що призначені для виводу нейтронного пучка за межі активної зони ПКЗ, повинна перевірятися відповідність нейтронно-фізичних характеристик ЯПУ проектним вимогам.

ЕО здійснює аналіз причин виникнення аварійних ситуацій під час проведення випробування С(Е) та розробляє коригувальні заходи, необхідні для уникнення таких ситуацій в майбутньому.

За результатами введення в експлуатацію ЕО здійснює корегування ЗАБ, ЗВСЗ, технологічного регламенту безпечної експлуатації ЯПУ, проектно-конструкторську та експлуатаційну документацію та забезпечує своєчасне ознайомлення персоналу ЯПУ з усіма змінами, внесеними в регламент, проектно-конструкторську та експлуатаційну документацію.

Результати введення в експлуатацію оформляються у вигляді звіту відповідно до вимог системи управління якістю, який затверджується ЕО і надається до Держатомрегулювання.

Експлуатація.

Адміністративне керівництво.

Експлуатація ЯПУ здійснюється відповідно до принципів забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, викладених в розділах III та IV цих Загальних положень.

ЕО відповідає за безпеку ЯПУ під час його експлуатації.

ЕО забезпечує безперервне функціонування систем фізичного захисту і пожежної охорони ЯПУ, реалізує систему інженерно-технічної підтримки, а також систему аварійної готовності і реагування.

Управління ЯПУ ґрунтується на системі управління якістю, яка розробляється та затверджується ЕО. У документах системи управління якістю визначаються права, обов'язки, відповідальність і компетенція кожного працівника щодо безпечної експлуатації ЯПУ, у тому числі у випадках виникнення аварій.

ЕО приділяє постійну увагу формуванню культури безпеки та удосконалюванню професійного рівня персоналу ЯПУ.

Кваліфікація та підготовка персоналу.

До початку експлуатації ЯПУ комплектується персоналом, який пройшов підготовку, перевірку знань і отримав допуск до самостійної роботи. Персонал, який бере участь у ПНР, проходить перевірку знань до початку цих робіт.

ЕО встановлює вимоги до кваліфікації персоналу відповідно до його посадових обов'язків, розробляє і реалізує систему професійної підготовки, підтримки кваліфікації, перепідготовки та атестації персоналу, порядок призначення на посаду.

Права, обов'язки та обсяги знань нормативних документів з безпеки персоналу і керівництва ЯПУ визначаються у відповідних положеннях та посадових інструкціях.

ЕО розробляє графіки комплектування персоналом та програми його підготовки.

Під час підготовки персоналу особлива увага приділяється отриманню практичних навичок з управління системами та обладнанням, відпрацюванню дій під час порушень нормальної експлуатації та аварій.

Допуск персоналу до найбільш важливих для безпеки робіт здійснюється на підставі вимог, встановлених законодавством.

Персонал ЯПУ, в тому числі зайнятий обслуговуванням і ремонтом обладнання, КСЕ проходить необхідну підготовку, стажування на робочому місці, перевірку знань перед допуском до самостійної роботи, а також періодичну підтримку кваліфікації відповідно до вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Усі працівники ЯПУ проходять медичний огляд перед призначенням на посаду та періодично під час роботи. Стан здоров’я повинен відповідати вимогам, які встановлені органами охорони здоров'я.

Документація.

Межі та умови безпечної експлуатації визначаються до початку експлуатації ЯПУ.

Основним документом, що визначає безпечну експлуатацію ЯПУ, є технологічний регламент безпечної експлуатації ЯПУ.

Технологічний регламент безпечної експлуатації ЯПУ розробляється ЕО на основі проекту ЯПУ, ЗАБ і технічної документації на обладнання та містить:

- межі та умови безпечної експлуатації;

- забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;

- забезпечення водно-хімічного режиму ЯПУ та систем поводження з ядерним паливом;

- режими експлуатації;

ґ) контроль справності та умови виведення з роботи С(Е), важливих для безпеки;

- вимоги і основні прийоми безпечної експлуатації КСЕ ЯПУ;

- умови безпечного виконання робіт на ЯПУ;

є) дії персоналу при відхиленнях параметрів С(Е), важливих для безпеки;

- загальний порядок виконання робіт та операцій, пов’язаних з безпекою ЯПУ;

- умови, за яких експлуатація С(Е), обладнання та ЯПУ в цілому повинні бути зупинені.

Технологічний регламент безпечної експлуатації ЯПУ і зміни, які до нього вносяться, затверджуються ЕО і погоджуються Держатомрегулюванням.

При виконанні експериментальних робіт на ЯПУ повинні бути:

- розроблені та затверджені робочі програми експериментів, в яких необхідно навести перелік та методики експериментальних робіт;

виконані розрахункові оцінки Кеф, очікуваних ефектів реактивності та розроблені заходи щодо забезпечення ядерної безпеки

Інструкції з експлуатації КСЕ містять технічний опис, технічні характеристики, експлуатаційні обмеження, режими експлуатації, конкретні вказівки з виконання робіт персоналом під час нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації і аварійних ситуацій.

Технологічний регламент безпечної експлуатації ЯПУ та експлуатаційна документація періодично переглядається та коригується у разі заміни, модернізації і реконструкції обладнання. ЕО дотримується установленого порядку розробки, ведення, перегляду та зберігання експлуатаційної документації.

Керівництво ЯПУ визначає перелік нормативної та експлуатаційно-технічної документації, яка знаходиться на робочих місцях оперативного персоналу (додаток 4).

Дії персоналу при запроектних аваріях регламентуються керівництвами з управління аваріями, які розробляються з урахуванням аналізу проектних і запроектних аварій. Ці керівництва розробляються і затверджується ЕО та узгоджуються з проектною організацією.

Проект ЯПУ, документація на будівництво, модернізацію, технічне обслуговування та ремонт С(Е), важливих для безпеки, акти випробувань зберігаються ЕО протягом всього життєвого циклу ЯПУ.

ЕО протягом всього терміну експлуатації ЯПУ проводить відповідно до вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки систематичні оцінки безпеки з урахуванням експлуатаційного досвіду та надає звіти про стан безпеки ЯПУ до Держатомрегулювання. За результатами аналізу ЕО розробляє заходи, спрямовані на дотримання вимог Загальних положень.

Технічне обслуговування, ремонт, випробування.

Під час введення ЯПУ в експлуатацію та під час експлуатації ЕО відповідає за: технічне обслуговування, планово-попереджувальні ремонти, випробування, перевірки, калібрування, контроль стану основного металу і зварних з’єднань С(Е), важливих для безпеки, з метою підтримки їх працездатності відповідно до проектних вимог. Періодичність та обсяги зазначених робіт обґрунтовуються в проекті.

ЕО на основі проектних даних, вимог нормативних документів, типових програм, інструкцій з експлуатації КСЕ та технологічного регламенту безпечної експлуатації розробляє робочі програми, інструкції і ремонтну документацію на проведення робіт, зазначених в пункті 9.4.1. цих Загальних положень робіт. Результати перевірок, випробувань обладнання, С(Е), важливих для безпеки, а також результати контролю металу документуються і зберігаються на ЯПУ.

Умови, періодичність і допустимий час виведення з роботи систем безпеки для технічного обслуговування, ремонту, перевірок і випробувань визначаються проектом ЯПУ.

С(Е), важливі для безпеки, проходять пряму повну перевірку на працездатність та відповідність проектним характеристикам під час введення в експлуатацію, після ремонту та періодично протягом всього терміну експлуатації з документуванням результатів перевірки.

У разі неможливості проведення прямої повної перевірки проводяться непрямі та/або часткові перевірки. Проектом ЯПУ обґрунтовується достатність проведення непрямої та/або часткової перевірки.

Технічне обслуговування, випробування і перевірки працюючих С(Е), важливих для безпеки, проводяться при дотриманні меж та умов безпечної експлуатації ЯПУ.

У разі отримання незадовільних результатів випробувань і перевірок, а також на вимогу Держатомрегулювання під час проведення інспекційних перевірок чи обстежень ЕО проводить позачергові випробування і перевірки С(Е), важливих для безпеки.

Випробування, не передбачені інструкціями з експлуатації, проводяться за спеціальними програмами та методиками, до яких включаються заходи щодо забезпечення ядерної і радіаційної безпеки. Зазначені програми і методики їх виконання розробляються і затверджуються ЕО та погоджуються Держатомрегулюванням.

Розслідування та облік порушень у роботі.

Розслідування та облік порушень у роботі ЯПУ проводяться відповідно до вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. За результатами розслідування розробляються та реалізуються заходи для запобігання порушенням у майбутньому. ЕО відповідає за реалізацію цих заходів.

ЕО зобов'язана в установлені терміни інформувати Держатомрегулювання про всі випадки порушень нормальної експлуатації.

ЕО відповідає за повноту та якість розслідування, своєчасність доведення результатів розслідування до відома Держатомрегулювання. Особлива увага приділяється порушенням, які призвели або могли призвести до порушень меж та/або умов безпечної експлуатації та аварій.

ЕО забезпечує збір, обробку, аналіз, систематизацію та зберігання інформації про відмови обладнання, С(Е), важливих для безпеки, та неправильні дії персоналу.

Матеріали розслідування та обліку порушень у роботі ЯПУ зберігаються протягом усього терміну експлуатації.

Передбачаються автономні засоби, які забезпечують реєстрацію і зберігання інформації, необхідної для розслідування аварій. Автономні засоби захищаються від несанкціонованого доступу і зберігають працездатність в умовах проектних та запроектних аварій. Обсяги реєстрації і зберігання інформації встановлюються в проекті ЯПУ.

ЕО здійснює діяльність, спрямовану на профілактику запобігання виникненню подій, які впливають на безпеку, включаючи відмови обладнання і помилки персоналу, на удосконалення технологічних процесів, методів і засобів діагностики стану обладнання та С(Е), важливих для безпеки.

Фізичний захист.

ЕО організовує та забезпечує фізичний захист ЯПУ та РМ, що знаходяться на ЯПУ, відповідно до законодавства.

ЕО здійснює діяльність на ЯПУ з урахуванням культури захищеності та управління якістю.

Майданчик, на якому розміщується ЯПУ, обладнується інженерними та технічними засобами системи фізичного захисту. Охорона ЯПУ здійснюється спеціалізованими підрозділами відповідно до законодавства.

Територія та приміщення ЯПУ розділяються на зони обмеження доступу залежно від їх впливу на безпеку ЯПУ.

Доступ на територію ЯПУ, до виробничих приміщень, сховищ постійно контролюється та здійснюється при наявності допусків, оформлених у встановленому порядку.

Система фізичного захисту повинна бути автономною та не залежати від працездатності інших систем.

Інженерно-технічні засоби системи фізичного захисту проектуються та споруджуються таким чином, щоб не перешкоджати забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки та експлуатації ЯПУ.

Аварійна готовність і реагування.

ЕО постійно підтримує рівень аварійної готовності, необхідний для ефективного реагування на аварії та інші небезпечні події, з метою:

відновлення контролю над ситуацією;

попередження та/або мінімізації наслідків;

взаємодії з організаціями, які беруть участь в аварійному реагуванні, з метою захисту персоналу, населення і навколишнього природного середовища.

До завезення ЯМ на ЯПУ розробляються, погоджуються, затверджуються відповідно до законодавства аварійний план ЯПУ та план аварійного реагування ЕО. Плани розробляються на основі вихідних даних, представлених в проекті ЯПУ, ЗАБ та ЗВСЗ.

Аварійний план ЯПУ розробляється та затверджується ЕО. Аварійний план координується з планами аварійного реагування організацій, з якими ЕО взаємодіє під час аварійного реагування.

План аварійного реагування ЕО встановлює порядок її взаємодії з органом державного управління в сфері використання ядерної енергії, органом державного реагування на надзвичайні ситуації, Держатомрегулюванням та іншими центральними органами виконавчої влади.

Персонал ЕО проходить підготовку, необхідну для здійснення аварійного реагування.

ЕО розробляє і реалізує програми планових протиаварійних навчань та тренувань для відпрацювання дій персоналу в умовах аварії та інших надзвичайних ситуацій. Після проведення кожного протиаварійного тренування проводиться оцінка його результатів, на основі якої розробляються та впроваджуються коригувальні заходи, спрямовані на виправлення виявлених недоліків і підтримку необхідного рівня аварійної готовності.

На етапі проектування визначається необхідність створення аварійного центру (кризового центру), з якого здійснюється керівництво виконанням аварійних планів щодо захисту персоналу та населення в разі аварії.

Пожежна безпека.

При проектуванні ЯПУ враховуються вимоги нормативних документів, які регламентують пожежну безпеку при поводженні з РМ, яка забезпечується за рахунок реалізації принципу глибокоешелонованого протипожежного захисту. Вимоги пожежної безпеки містять заходи щодо запобігання, виявлення, локалізації та ліквідації пожеж.

У проекті ЯПУ передбачаються технічні засоби та організаційні заходи щодо забезпечення вибухопожежної та пожежної безпеки ЯПУ, що враховують його специфіку, як потенційного джерела радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище.

У проекті ЯПУ максимально використовуються негорючі матеріали та/або такі, які не поширюють горіння, вогнезахисні покриття, негорючі мастильні та охолоджувальні речовини, які пройшли спеціальні випробування та сертифіковані в установленому порядку.

У проекті ЯПУ обґрунтовується ядерна безпека при використанні вогнегасних речовин.

Проектом ЯПУ визначається класифікація приміщень, споруд і території за категоріями вибухопожежної і пожежної небезпеки та класами вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон. У найбільш вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах передбачаються засоби гасіння загорянь, включаючи стаціонарні і переносні пристрої, а також первинні засоби пожежогасіння та технічні засоби сигналізації виявлення та оповіщення про пожежу.

У проекті ЯПУ передбачаються заходи щодо запобігання розвитку пожеж, які визначаються нормативними документами, включаючи протипожежні перешкоди та пристрої з необхідною межею вогнестійкості.

С(Е), важливі для безпеки, проектуються та розміщаються таким чином, щоб були зведені до мінімуму (відповідно до інших вимог безпеки) імовірність виникнення та наслідки пожеж і вибухів, викликаних зовнішніми або внутрішніми подіями. При проектуванні використовуються засоби фізичного розділення та ізоляції, негорючі кабельні вироби, а також такі, які перешкоджають поширенню горіння.

У проекті ЯПУ передбачаються технічні засоби виявлення та запобігання утворенню у приміщеннях вибухопожежонебезпечних концентрацій газів і парів.

У проекті ЯПУ передбачаються заходи захисту від зовнішніх пожеж природного та техногенного походження, включаючи захист від блискавки.

Особлива увага приділяється способам і організації гасіння пожеж у приміщеннях і системах, які знаходяться у складних радіаційних умовах, під напругою, містять хімічні та/або РМ.

ЕО розробляє та затверджує у встановленому порядку план пожежогасіння. У плані визначаються порядок оповіщення персоналу про пожежу, умови і порядок виклику пожежної охорони, порядок взаємодії персоналу ЯПУ з підрозділами пожежної охорони, включаючи допуск у радіаційно-небезпечні зони, зони з ЯМ і приміщення з електрообладнанням.

ЕО організовує та контролює проведення періодичних протипожежних тренувань і навчань. Частота і тематика спільних протипожежних тренувань (за участю пожежних підрозділів) погоджуються органом державного пожежного нагляду.

Модернізація.

Проект модернізації С(Е), важливих для безпеки, ЯПУ підлягає державній експертизі відповідно до законодавства.

Перед початком модернізації ЕО виконує попередню оцінку її впливу на безпеку. За результатами попередньої оцінки визначаються необхідність та обсяги додаткових обґрунтувань безпеки.

Випробування модернізованих С(Е), важливих для безпеки, проводяться за програмами випробувань відповідно до вимог системи управління якістю.

До поновлення роботи після модернізації ЕО забезпечує коригування експлуатаційно-технічної документації, проведення додаткового навчання (тренування) і атестацію персоналу на право управління або ведення технологічного процесу відповідно до проведеної модернізації.

Усі модернізації С(Е), важливих для безпеки, враховуються під час проведення періодичної переоцінки безпеки.

Управління старінням.

При проектуванні для всіх С(Е), важливих для безпеки, забезпечуються відповідні запаси надійності, що враховують потенційне погіршення характеристик в результаті старіння обладнання.

ЕО розробляє програму управління старінням (ПУС) з метою визначення механізмів старіння, зношування, можливих деградацій С(Е), важливих для безпеки, а також вчасно здійснює превентивні заходи і необхідні компенсуючі дії для підтримки їх працездатності та надійності в процесі експлуатації.

Перелік С(Е), важливих для безпеки, які підлягають аналізу в рамках ПУС, визначається ЕО та погоджується з Держатомрегулюванням.

ЕО систематично здійснює аналіз залишкового ресурсу та показників надійності С(Е), важливих для безпеки, які підлягають аналізу в рамках ПУС. За результатами аналізу приймається рішення щодо продовження експлуатації С(Е), відновлення їх ресурсу або заміни.

При виконанні ПУС враховуються умови зміни технологічних процесів, оточуючого середовища, в якому працює обладнання, циклічності навантажень, періодичності планово-попереджувальних ремонтів і технічного обслуговування, обсягів і результатів випробувань, термінів служби обладнання.

ЕО періодично (разом з переоцінкою ЗАБ) переглядає ПУС з метою використання більш сучасних методів оцінки старіння КСЕ.

Зняття з експлуатації.

Зняття з експлуатації ЯПУ здійснюється з метою досягнення умов, які дозволять забезпечити повторне використання території, на якій вона розміщується. При знятті з експлуатації ЯПУ досягається повне або обмежене звільнення від регулюючого контролю.

Зняття з експлуатації ЯПУ здійснюються на підставі ліцензії, яка видається Держатомрегулюванням відповідно до вимог Закону Украйни «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

ЕО відповідає за безпечне зняття з експлуатації ЯПУ. Зняття з експлуатації виконується з дотриманням вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та здійснюється відповідно до узгодженої Держатомрегулюванням Програми зняття з експлуатації ЯПУ.

У разі прийняття рішення щодо дострокового зняття з експлуатації ЯПУ до завершення розробки Програми зняття з експлуатації ЯПУ ЕО переводить ЯПУ в режим остаточної зупинки та реалізує заходи щодо забезпечення безпеки ЯПУ до завершення розробки проекту зняття його з експлуатації.

У випадку прийняття рішення про зняття з експлуатації шляхом відкладеного демонтажу ЕО передбачає заходи щодо консервації установки. У цьому випадку проектом враховується старіння КСЕ, необхідність моніторингу та розробки заходів щодо забезпечення їх надійності.

До початку зняття з експлуатації ЯПУ ЕО представляє до Держатомрегулювання ЗАБ на етапі зняття з експлуатації ЯПУ.

Проект ЯПУ містить розділ з основними положеннями щодо безпечного зняття з експлуатації ЯПУ. На етапі проектування виконуються аналіз і вибір проектних рішень з урахуванням безпечного зняття з експлуатації ЯПУ (вибір матеріалів з врахуванням мінімізації їх забруднення, накопичення та поширення радіоактивних речовин, мінімізації використання потенційно небезпечних речовин та інше).

ЕО протягом терміну експлуатації ЯПУ враховує його майбутнє зняття з експлуатації, проводить заходи з підготовки до зняття з експлуатації, здійснює документування та зберігання інформації, необхідної для використання на етапі зняття з експлуатації, включаючи проектно-конструкторську та експлуатаційну документацію, розроблену в період проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, а також дані щодо:

- проведених на ЯПУ модернізацій, змін технологічного процесу, досвіду технічного обслуговування;

- відмов обладнання, порушень в роботі, що призвели до аварійного викиду або скиду радіоактивних речовин;

- фізичного та радіонуклідного складу, кількості та активності накопичених РМ та місць їх зберігання;

- рівнів забруднення поверхонь КСЕ, приміщень, майданчика ЯПУ до початку робіт зі зняття з експлуатації;

ґ)	наявності і кількості на території ЯПУ вибухонебезпечних та пожежонебезпечних речовин

ЕО до початку етапу зняття з експлуатації ЯПУ розробляє, затверджує і погоджує з Держатомрегулюванням Програму зняття з експлуатації ЯПУ, в якій визначає порядок зняття з експлуатації, зокрема:

- перелік та послідовність стадій зі зняття з експлуатації та їх основний зміст;

кінцевий стан ЯПУ в результаті реалізації Програми зняття з експлуатації та, за необхідності, проміжні стани ЯПУ після реалізації основних стадій

Програма зняття з експлуатації ЯПУ включає заходи, які стосуються поводження з РМ та іншими небезпечними відходами та матеріалами, а також заходи з радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього середовища під час зняття з експлуатації ЯПУ.

Розробка Програми зняття з експлуатації виконується з використанням достовірних та прогнозованих в часі даних про стан КСЕ їх радіоактивне забруднення, про обсяги та характеристик накопичених під час експлуатації радіоактивних та інших небезпечних матеріалів і відходів.

На етапі зняття з експлуатації обов’язковими є стадії, пов’язані з:

- повним видаленням ЯМ з ЯПУ, а також видаленням з ЯПУ радіоактивних та інших небезпечних матеріалів та відходів, що накопичені під час експлуатації ЯПУ;

- демонтажем КСЕ, видаленням з ЯПУ радіоактивних та інших небезпечних матеріалів і відходів.

На першій стадії зняття з експлуатації допускається проведення дезактивації та демонтажу КСЕ і інших робіт, якщо це не впливає на безпеку і не призводить до погіршення радіаційної обстановки в приміщеннях та на території ЯПУ.

В рамках ліцензії на етап життєвого циклу експлуатація ЯПУ і у відповідності до вимог технологічного регламенту безпечної експлуатації ЯПУ до отримання ліцензії на етап життєвого циклу зняття з експлуатації ЯПУ, допускається виконання заходів, що відносяться до першої стадії зняття з експлуатації, а також щодо видалення робочих середовищ та дезактивації КСЕ.

Після повного видалення ЯМ за межі ЯПУ подальша діяльність зі зняття з експлуатації здійснюється на підставі загальних положень та вимог з безпеки, які встановлені для об’єктів, призначених для поводження з РАВ

До початку робіт та операцій із зняття з експлуатації ЯПУ ЕО проводить адаптацію до нових умов системи управління якістю.

Під час зняття з експлуатації ЕО забезпечує документування результатів виконаних робіт, їх аналіз.

Після завершення всіх заходів, що передбачені Програмою зняття з експлуатації ЯПУ, ЕО:

- виконує заходи щодо повного або обмеженого звільнення від регулюючого контролю території ЯПУ.

ЕО подає до Держатомрегулювання заяву та звіт про завершення виконаних заходів відповідно до Програми зняття з експлуатації ЯПУ.

На підставі наданих документів Держатомрегулювання приймає рішення про зупинення дії ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної із зняттям з експлуатації, відповідно до вимог Закону Украйни «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

Директор Департаменту оцінки

безпеки ядерних установок І.А.Шевченко

Додаток 1

до Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки

Класифікація С(Е)

- С(Е) ЯПУ за впливом на безпеку поділяються на:

- С(Е), важливі для безпеки;

- С(Е), що не впливають на безпеку.

- За впливом С(Е) на безпеку ЯПУ встановлюються чотири класи безпеки:

Клас безпеки 1. До нього належать С(Е), відмови яких є вихідними подіями запроектних аварій, що призводять до опромінення персоналу та/або населення, викиду радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище понад установлені для проектних аварій межі.

Клас безпеки 2. До нього належать С(Е), відмови яких є вихідними подіями, що призводять до проектних аварій.

Клас безпеки 3. До нього належать:

- С(Е), важливі для безпеки, що не ввійшли в класи 1 і 2;

- С(Е), що містять токсичні речовини, надходження яких у приміщення або в навколишнє природне середовище при відмовах може перевищити рівні, встановлені відповідно до нормативних документів;

- елементи, що виконують функції радіаційного захисту персоналу.

Клас безпеки 4. До нього належать С(Е) нормальної експлуатації, що не впливають на безпеку та не ввійшли у класи 1, 2, 3.

До С(Е), що належать до класу безпеки 4, встановлені загальнопромислові вимоги, крім випадків, коли обґрунтовано, що на ці елементи необхідно поширити вимоги норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.

- С(Е) безпеки за характером функцій безпеки, що ними виконуються, поділяються на:

- захисні;

- локалізуючі;

- забезпечувальні;

- керівні.

- Приналежність елементів ЯПУ до класів безпеки встановлюється в проекті.

- Приналежність С(Е) до класів безпеки 1, 2 та 3 і поширення на них норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки повинні зазначатися в документації на проектування, виготовлення, поставку та монтаж.

- Класифікація КСЕ за сейсмостійкістю визначається відповідно до «Норм проектування сейсмостійких атомних станцій» (ПН АЭ Г-5-006-87) із урахуванням особливостей ЯПУ.

Додаток 2

до Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки

Рекомендований перелік подій, які можуть призвести до аварій

- Проектні аварії.

  - Вихідні події, які призводять до введення позитивної реактивності ЯПУ:

- падіння в активну зону ЯПУ предмета, який вносить позитивну реактивність;

- введення позитивної реактивності ВО СУЗ, технологічними системами або експериментальними пристроями внаслідок несправності, відмов та помилок персоналу;

- незапланована зміна геометрії або стану компонентів активної зони, відбивача, яка призводить до збільшення реактивності;

- відмови, руйнування внутрішніх корпусних пристроїв (елементів) ЯПУ, які призводять до збільшення реактивності;

- вприск холодного (гарячого) теплоносія в активну зону;

- помилки персоналу при завантаженні ядерного палива;

- некероване або несанкціоноване збільшення потужності та/або унеможливлення вилучення зовнішнього джерела (відключення прискорювача заряджених частинок в разі його використання для управління ЯПУ);

- несанкціонована зміна стану та/або розташування поглиначів нейтронів;

- зменшення поглинаючих властивостей поглиначів нейтронів;

- потрапляння води до сховища свіжого ядерного палива.

  - Вихідні події, які призводять до порушення тепловідведення:

- блокування проходу теплоносія через ТВЗ (твели);

- відмови систем охолодження ЯПУ, нейтроно–утворюючої мішені, прискорювача заряджених частинок, басейну витримки відпрацьованого ядерного палива;

- теча корпусу ЯПУ;

- байпасування витрати теплоносія через ЯПУ та/або нейтроно–утворюючу мішень;

- раптове закриття запірної засувки системи охолодження;

- міжконтурна нещільність теплообмінника;

- розгерметизація обладнання або розриви трубопроводів експериментальних пристроїв;

- зневоднення активної зони ЯПУ, басейну витримки відпрацьованого ядерного палива;

- некероване збільшення тепловиділення в нейтроно–утворюючій мішені;

- розгерметизація експериментальних пристроїв, що призначені для виводу нейтронного пучка за межі ЯПУ;.

  - Вихідні події, пов’язані із порушеннями при поводженні з ЯП:

- розгерметизація окремих ТВЗ (твелів);

- падіння ТВЗ (твела) або експериментального пристрою з ЯМ;

- падіння свіжої ТВЗ (твела) в басейн витримки відпрацьованого ядерного палива;

- падіння предметів в басейн витримки відпрацьованого ядерного палива;

- відмови транспортно-технологічного обладнання при поводженні з ЯМ.

  - Природні та техногенні події:

- сейсмічні явища;

- процеси та фактори природного та техногенного походження, які властиві майданчику ЯПУ;

- припинення подачі електропостачання;

- внутрішні та зовнішні пожежі на майданчику ЯПУ;

- події, що призводять до затоплення приміщень водою;

- вибухи, зумовлені хімічними реакціями та/або пожежами.

- Запроектні аварії.

- аварії, викликані несанкціонованим введенням позитивної реактивності внаслідок накладання декількох відмов або помилок персоналу, які можуть призвести до пошкодження активної зони;

- проектні аварії, які супроводжуються відмовою управління реактивністю та відмовою локалізуючої системи або відповідними помилками персоналу по її управлінню;

- аварії, викликані повним припиненням зовнішнього електропостачання з відмовою локалізуючої системи або відповідними помилками персоналу по її управлінню;

- аварії із втратою теплоносія та відмовою системи охолодження в комбінації з відмовою локалізуючої системи або відповідними помилками персоналу по її управлінню;

- аварії із збільшенням тепловиділення в нейтроно – утворюючій мішені, внаслідок несанкціонованого збільшення потоку заряджених частинок, та відмовою системи охолодження в комбінації з відмовою локалізуючої системи або відповідними помилками персоналу по її управлінню.

Додаток 3

до Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки

Рекомендована структура та зміст Звіту з аналізу безпеки ЯПУ

- Загальні рекомендації

  - В матеріалах ЗАБ ЯПУ представляються підтвердження досягнення основної мети безпеки, дотримання критеріїв та принципів безпеки, а також відповідності технічних рішень та організаційних заходів вимогам з ядерної та радіаційної безпеки. Обсяг представленої інформації повинен бути достатнім для виконання оцінки коректності та обґрунтованості результатів та висновків ЗАБ.

  - На етапі спорудження ЯПУ в ЗАБ представляється інформація згідно пунктів 2.1-2.9 та 2.11-2.17 цього Додатку. На етапі експлуатації ЯПУ інформація в ЗАБ представляється у повному обсязі згідно пунктів 2.1-2.17 з урахуванням результатів будівельно-монтажних робіт та введення в експлуатацію.

  - Крім інформації, надання якої встановлено цими вимогами в ЗАБ може бути включена додаткова інформація, необхідна для обґрунтування безпеки з урахуванням специфіки ЯПУ.

- Рекомендації щодо структури та змісту ЗАБ

  - Введення.

В розділі представляється:

- мета та призначення ЗАБ;

- призначення, тип та особливості ЯПУ;

- інформація щодо ЕО із зазначенням розпорядчих документів про її призначення;

- інформація щодо проектантів, виробників основного обладнання, будівельних організацій;

- рішення державних органів щодо розміщення, проектування, будівництва та експлуатації ЯПУ.

  - Розділ 1. Загальний опис

В розділі представляється стисла інформація щодо:

- характеристик району розміщення ЯПУ;

- основних складових ЯПУ та їх характеристик, включаючи власне ЯПУ, нейтроно-утворюючу мішень, прискорювач та систему транспортування заряджених частинок, а також експериментальні пристрої;

- опису принципової технологічної схеми ЯПУ, основного технологічного обладнання та технологічних систем та їх роботи;

- режимів експлуатації ЯПУ;

- концепції безпеки;

- основних нейтроно-фізичних та теплогідравлічних характеристик ЯПУ;

- опису запланованої програми експериментальних робіт;

- огляду аналогічних проектів ЯПУ та узагальненого порівняльного аналізу їх безпеки;

- впливу ЯПУ на навколишнє природне середовище.

  - Розділ 2. Проектні основи ЯПУ.

В розділі представляється:

- основні технічні рішення, використані в проекті ЯПУ;

- перелік документів, вимогам яких повинна задовольняти ЯПУ;

- підтвердження забезпечення принципів та критеріїв ядерної безпеки;

- підтвердження забезпечення принципів та критеріїв радіаційної безпеки;

- підтвердження забезпечення гарантій та фізичного захисту;

- підтвердження забезпечення протипожежної безпеки;

- підтвердження реалізації в проекті ЯПУ вимог до проектування систем;

- використані в проекті ЯПУ механічні, теплогідравлічні та інші критерії.

  - Розділ 3. Розміщення ЯПУ.

В розділі представляється:

- опис району розміщення ЯПУ (географія, топографія, демографія, географічні та адміністративні умови розміщення ЯПУ, включаючи креслення ситуаційного плану, на якому зазначені межі санітарно – захисної зони та зони спостереження, найближчі населенні пункти та промислові об’єкти, автомобільні, залізничні дороги та водні шляхи, місця розміщення будівель та споруд ЯПУ);

- дані щодо програми інженерних досліджень майданчику ЯПУ, обґрунтування їх достатності, основні результати із посиланнями на відповідні документи;

- метеорологічні умови (регіональна кліматологія; можливий вплив ЯПУ на місцеві метеорологічні умови, матеріали для визначення кількісно-імовірнісних характеристик та параметрів метеорологічних процесів і явищ, та методи їх розрахунків; таблиця характеристик та параметрів метеорологічних процесів і явищ);

- гідрологічні умови (опис гідрології та матеріали для визначення кількісно-імовірнісних характеристик та параметрів гідрологічних умов);

- геологічні та інженерно-геологічні умови (базові матеріали для визначення геологічних та інженерно-геологічних умов на майданчику ЯПУ та результати аналізу даних умов; визначення характеристик ґрунтів та підземних вод; методи та прогнози характеристик і параметрів сейсмологічних факторів та процесів);

- техногенні умови розміщення ЯПУ (розташування ЯПУ на місцевості, дороги та комунікації; характеристики об’єктів, як джерел впливу на ЯПУ; аналіз та оцінка аварійних подій техногенного походження та рівнів впливу);

- захист навколишнього природного середовища та населення від впливу ЯПУ;

- забезпечення життєдіяльності та евакуації персоналу і населення в районі розміщення ЯПУ при надзвичайних подіях.

- результати оцінок стійкості ЯПУ до зовнішніх впливів.

  - Розділ 4. Будівлі та споруди

В розділі представляється:

- обґрунтування прийнятих архітектурно-будівельних рішень;

- опис будівель, в яких розміщається ЯПУ, та компоновка основних приміщень;

- підтвердження стійкості будівель та споруд ЯПУ до природних та техногенних зовнішніх впливів, властивих майданчику;

- підтвердження стійкості будівель та споруд ЯПУ до внутрішніх впливів, при нормальній експлуатації та аваріях.

  - Розділ 5. С(Е), важливі для безпеки.

В розділі представляється:

- Інформація та обґрунтування встановленої проектом класифікації С(Е) ЯПУ за впливом на безпеку;

- опис С(Е), важливих для безпеки, включаючи їх призначення, опис конструкції, управління, функціонування при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та аваріях ЯПУ, надійність С(Е) та відповідність нормативним вимогам.

Орієнтовний перелік систем ЯПУ:

- ПКЗ (активна зона, зовнішні джерела, нейтроно-утворюча мішень, прискорювач зараджених частинок та ін.);

- ситема електропостачання та САЕ;

- локалізуючи С(Е) безпеки;

- системи охолодження ЯПУ;

- керівні системи безпеки;

- СКУ (згідно з п. 7.3. цих Загальних положень);

- система спецканалізації;

- система вентиляції;

- система зв’язку, технологічної сигналізації та аварійного оповіщення;

- системи зберігання та поводження з РМ;

- експериментальні пристрої.

Остаточний перелік систем встановлюється у проекті ЯПУ.

  - Розділ 6. Введення в експлуатацію ЯПУ.

В розділі представляється:

- організація та управління введенням в експлуатацію;

- взаємодії при введенні в експлуатацію;

- програма введення в експлуатацію та порядок проведення ПНР;

- аварійне планування та реагування при введенні в експлуатацію;

- технічні засоби та організаційні заходи щодо забезпечення безпеки при введенні в експлуатацію ЯПУ;

- інформація щодо результатів робіт та їх відповідність встановленим проектом ЯПУ вимогам, а також відповідні пояснення в разі їх відмінності.

  - Розділ 7. Експлуатаційні межі та умови нормальної експлуатації, межі та умови безпечної експлуатації.

В розділі представляється:

- перелік, обґрунтування коректності та достатності встановлених експлуатаційних меж та умов нормальної експлуатації при різних режимах експлуатації ЯПУ;

- перелік, обґрунтування коректності та достатності встановлених у проекті меж та умов безпечної експлуатації;

- уставки спрацювання С(Е) безпеки при досягненні меж безпечної експлуатації.

  - Розділ 8. Експлуатація ЯПУ.

В розділі представляється:

- програми виконання експериментальних робіт та технічні засоби та організаційні заходи щодо забезпечення безпеки під час їх виконання;

- опис режимів експлуатації ЯПУ;

- опис експлуатаційних процедур;

- дії, які виконуються персоналом з метою уникнення досягнення тих чи інших проектних меж, дії при досягненні їх і умови виконання цих дій;

- контрольно-вимірювальні прилади;

- процедури поводження з РМ;

- опис організаційної структури ЕО та розподіл відповідальності між керівництвом за забезпечення безпеки ЯПУ;

- опис системи підготовки персоналу, контролю рівня кваліфікації, порядку допуску до виконання робіт та ін.;

- перелік чинної експлуатаційної документації, система зберігання та перегляду документації;

- опис технічного обслуговування, контролю та випробування обладнання систем (елементів) важливих для безпеки;

- опис порядку розслідування та обліку порушень, використання досвіду експлуатації;

- опис системи якості.

  - Розділ 9. Зняття з експлуатації

В розділі представляється:

- обґрунтування прийнятих в проекті технічно-організаційних рішень, направлених на забезпечення безпечного зняття з експлуатації ЯПУ з мінімально можливим радіаційним впливом на персонал, населення та навколишнє середовище;

- опис підготовки до етапу зняття з експлуатації;

- програма зняття з експлуатації (надається в складі ЗАБ для отримання ліцензії на зняття з експлуатації).

  - Розділ 10. Ядерна безпека

В розділі представляється:

- перелік документів, вимогам яких повинна задовольняти ЯПУ;

- підтвердження дотримання принципів та критеріїв ядерної безпеки;

- підтвердження реалізації в проекті ЯПУ вимог до проектування систем

- значення Кефмакс із відповідними обгрунтовуючими матеріалами;

- опис контролю підкритичності ЯПУ;

- опис розрахункових програм та бібліотек фізичних констант, які використовуються при нейтронно-фізичних розрахунках ЯПУ;

- опис методу та фізичних констант, які використовуються на ЯПУ при визначенні ефектів реактивності;

- оцінка похибки вимірювання реактивності апаратурно-методичного забезпечення.

  - Розділ 11. Радіаційна безпека

В розділі представляється:

- підтвердження відповідності ЯПУ вимогам з радіаційної безпеки;

- опис основних ДІВ, включаючи конструктивні елементи активної зони, місця зберігання РМ, а також експериментальні пристрої та ін.;

- інформація щодо обсягу щорічно накопичуваних РАВ, також прогнозована кількість РАВ на завершення експлуатації ЯПУ;

- обґрунтування вибраних розмірів СЗЗ та ЗС;

- опис технічних засобів та організаційних заходів щодо радіаційного захисту та радіаційного контролю;

- дані щодо радіаційної обстановки на майданчику ЯПУ, картограми радіаційної обстановки в приміщеннях ЯПУ.

  - Розділ 12. Протипожежний захист.

В розділі представляється:

- стислий опис джерел пожежної небезпеки;

- класифікація будівель (приміщень) по вогнестійкості в залежності від впливу на безпеку;

- перелік та основні параметри засобів протипожежного захисту;

- дії персоналу при виникненні пожежі.

  - Розділ 13. Поводження з РМ.

В розділі представляється:

- опис транспортно-технологічної системи поводження з РМ, перелік місць зберігання РМ, забезпечення безпеки при зберіганні, працездатність елементів транспортно-технологічної системи, умови зберігання негерметичних та дефектних ТВЗ (твелів), інформація щодо проектної ємності сховищ та наявності достатнього резерву на випадок аварії та ін.;

- результати розрахункового обґрунтування безпеки місць зберігання РМ, перелік технічних засобів та організаційних заходів, які виключають досягнення критичності в сховищах;

- інформація щодо технічних засобів, які використовуються для переміщення РМ в межах майданчика ЯПУ та при вивезенні РМ за межі майданчика із зазначенням видів транспорту, упаковочних комплектів та обладнання;

  - Розділ 14. Аварійна готовність і реагування

В розділі представляється:

- інформація щодо системи аварійної готовності та реагування при виникненні аварій на ЯПУ.

  - Розділ 15. Забезпечення гарантій та фізичного захисту.

В розділі представляється:

- склад та структурна побудова системи фізичного захисту (з урахуванням конфіденційності інформації);

- інформація щодо основних інженерно-технічних засобів та організаційних заходів щодо запобігання несанкціонованих доступу та дій персоналу або інших осіб по відношенню до РМ, С(Е), важливих для безпеки, та створення умов, які б унеможливили б здійснення актів ядерного тероризму з використанням ЯПУ або несанкціоноване вилучення зі ЯПУ ядерного матеріалу;

- систему контролю доступу персоналу;

- системи зв’язку та процедури оповіщення, що будуть застосовані персоналом фізичного захисту для внутрішнього зв’язку, а також зв’язку із зовнішніми силами реагування;

- дані щодо обліку та контролю РМ, включаючи організацію робіт, методики та засоби вимірювання та ін.

- опис технічних засобів та організаційних заходів щодо забезпечення гарантій МАГАТЕ.

  - Розділ 16. Аналіз аварій

В розділі представляється:

- обґрунтування вибору та повноти переліку вихідних подій для аналізу (порушення нормальної експлуатації, проектні та запроектні аварії);

- стислий опис розрахункових програм та моделей для аналізу безпеки із підтвердженням їх валідації та верифікації;

- інформація щодо методології виконання аналізу (початкові та граничні умови, критерії прийнятності, прийняті припущення);

- перелік та аналіз порушень меж і умов безпечної експлуатації та аварій, їх причин, шляхів розвитку та протікання і можливі наслідки;

- на основі переліку початкових подій для проектних та запроектних аварій та аналізу порушень меж та/або умов безпечної експлуатації ЯПУ надається опис та аналіз шляхів розвитку і протікання аварій та їх наслідки, опис роботи систем і обладнання, що впливають на шляхи протікання аварій. Аналіз містить інформацію щодо оцінки кількості, складу і концентрації радіоактивних речовин, які можуть вийти за межі захисних бар’єрів ЯПУ при аваріях, а також щодо радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє середовище, визначеного детерміністським та імовірнісними методами. Обґрунтовується достатність заходів і засобів протирадіаційного захисту в залежності від прогнозованих наслідків аварій.

- при аналізі запроектних аварій надається опис ресурсів (технічних та людських) та заходи щодо пом’якшення наслідків запроектних аварій. Показуються можливості керування запроектними аваріями з використанням працездатних технічних засобів, призначених для нормальної експлуатації, для забезпечення безпеки в разі проектних аварій або спеціально призначених для зменшення наслідків запроектних аварій (при наявності у проекті).

- результати аналізу аварій у порівнянні із критеріями прийнятності.

Аналіз аварій виконується із використанням поєднання детерміністичного та імовірнісного методів аналізу безпеки.

Рекомендований перелік вихідних подій, які можуть призвести до аварій представлений у додатку 2. Остаточний перелік аварій встановлюється на основі проекту ЯПУ.

  - Розділ 17. Забезпечення якості.

В розділі представляється:

- стислий опис програми забезпечення якості і порядку її провадження. Показується, що в програмі визначені і повністю розроблені вимоги з забезпечення якості відповідно до вимог чинного законодавства.

Опис програми, що розроблюється у вигляді настанови з якості, має містити:

- заяву керівництва ЕО про політику щодо якості;

- опис мети та завдань ЕО;

- опис організаційної структури, розподіл повноважень та відповідальності керівників підрозділів ЕО;

- структуру документації програми забезпечення якості;

- опис складових (елементів) системи якості з посиланням на документи системи якості.

Настанова з якості має бути затверджена керівником ЕО. У тому випадку, коли настанова з якості надається заявником як окремий документ, у даному розділі достатньо зробити на нього посилання.

Додаток 4

до Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки

Рекомендований перелік експлуатаційно-технічної документації (ЕТД) та оперативної документації (ОД)

- Перелік нормативних документів, діючих на ЯПУ.

- Перелік ЕТД та ОД, діючих на ЯПУ.

- Перелік ЕТД та ОД на робочих місцях персоналу ЯПУ.

- Експлуатаційно-технічна документація.

  - Технологічний регламент безпечної експлуатації ЯПУ.

  - Класифікатор КСЕ ЯПУ.

  - Технологічні схеми ЯПУ.

  - Схема енергопостачання ЯПУ.

  - Інструкція з ядерної безпеки.

  - Регламент радіаційного контролю.

  - Регламент перевірок та випробувань С(Е), важливих для безпеки.

  - Інструкція з експлуатації ЯПУ.

  - Інструкція з виконання перевантаження ЯПУ.

  - Інструкції з експлуатації, ремонту та технічного обслуговування обладнання та КСЕ.

  - Інструкції з експлуатації, ремонту та технічного обслуговування вантажопідйомних механізмів.

  - Експлуатаційні процедури (інструкції по виконанню експериментальних робіт на ЯПУ).

  - Типова програма виконання експериментальних досліджень.

  - Положення про порядок проведення ядерно-небезпечних робіт.

  - Положення про порядок проведення радіаційно-небезпечних робіт.

  - Інструкція про порядок виконання оперативних переключень в технологічних схемах ЯПУ.

  - Порядок введення обладнання в роботу.

  - Порядок виведення обладнання з роботи.

  - Контрольні рівні радіаційної безпеки на ЯПУ.

  - Порядок передачі оперативних повноважень при прийманні-здачі зміни

  - Порядок ведення оперативних журналів.

  - Положення про порядок проведення протиаварійних тренувань персоналу ЯПУ.

  - Журнал реєстрації протиаварійних тренувань.

  - Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань персоналу ЯПУ з питань охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки.

  - Положення про санітарно-пропускний режим на ЯПУ.

  - Правила організації робіт з персоналом ЯПУ.

  - Інструкція з пожежної безпеки.

  - Оперативний план пожежогасіння на ЯПУ.

  - Інструкція по поводженню з РМ.

  - Інструкція з радіаційного захисту на ЯПУ.

  - Інструкція з ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ЯПУ.

  - План реагування на аварії та надзвичайні ситуації.

  - Посадові інструкції персоналу ЯПУ.

  - Положення по ліцензуванню персоналу ЯПУ.

  - Положення про забезпечення якості.

  - Положення про оперативні переговори.

- Оперативна документація

  - Графік проведення перевірок С(Е), важливих для безпеки.

  - Графік проведення технічного обслуговування КСЕ ЯПУ.

  - Журнал ведення технологічного процесу ЯПУ.

  - Оперативні журнали персоналу ЯПУ.

  - Журнал завдань і виконання завдань на перевантаження ЯПУ, експериментів.

  - Карта параметрів перевантаження ЯПУ.

  - Бланки підготовки і виконання перевантаження ЯПУ.

  - Журнал реєстрації транспортно-технологічних операцій при поводжені з ЯМ.

  - Картограма розміщення ЯМ.

  - Журнал обліку ЯМ та ДІВ.