ПРОЕКТ

Перша редакція

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ

У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Загальні положення

  - Документом «Система управління діяльністю використання ядерної енергії. Загальні вимоги» (далі – Вимоги) визначаються вимоги до розробки, впровадження, оцінки та постійного поліпшення системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії.

  - Положення Вимог обов'язкові для виконання юридичними особами, що є суб'єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (далі - суб'єкт діяльності).

  - Положення Вимог рекомендовані до виконання юридичним особам, що є  постачальниками згідно ст.34 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та обов'язкові для постачальників продукції та послуг для систем важливих для безпеки ядерної установки (далі разом з п.1.2 - суб'єкт діяльності).

  - Система управління суб’єкту діяльності повинна інтегровано враховувати вимоги ядерної та радіаційної безпеки, охорони праці, фізичного захисту, екологічної безпеки, охорони здоров’я, якості будівництва та інші державні регулюючі вимоги до здійснюваної діяльності (інтегрована система управління).

  - Окрім загальних вимог цього документу система управління суб’єкта діяльності має також відповідати вимогам до систем управління при здійсненні конкретних видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, які доповнюють та уточнюють окремі вимоги цього документу.

  - З метою оптимізації суб’єктом діяльності витрат на створення та підтримку системи управління, допускаються, за погодженням з Держатомрегулювання України, відступи від наведених нижче вимог за наявності наступних умов:

- незначна технічна та організаційна складність діяльності;

- низькі потенційні радіаційні впливи, пов'язані з неякісним здійсненням діяльності, на персонал, населення, навколишнє середовище, об’єкти державної, приватної та комунальної власності;

- незначні ризики радіаційних аварій.

  - Відступи від наведених нижче вимог Держатомрегулювання України погоджує за умови демонстрації суб’єктом діяльності застосування ефективних альтернативних шляхів забезпечення належного рівня безпеки та якості, передбачених кожною окремою вимогою.

  - Набуття чинності цим документом не тягне за собою припинення дії або зміни термінів дії чинних ліцензій і дозволів, виданих Держатомрегулювання України.

  - Термін приведення системи управління суб’єкта діяльності у відповідність цим Вимогам погоджується з Держатомрегулювання України та не повинен перевищувати 2 роки з дати набуття чинності цим документом.

- Терміни та визначення

У цих Вимогах наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

- вимоги ядерної та радіаційної безпеки (вимоги безпеки) - вимоги законодавства, норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а також умови виданих Держатомрегулювання України документів дозвільного характеру;

- власник процесу – особа, яка керує виконанням процесу та є відповідальною за результат виконання процесу;

- документація суб’єкта діяльності - всі документи суб’єкта діяльності, що розробляються та використовуються ним у своїй діяльності (окрім записів);

- культура безпеки - набір правил і особливостей діяльності організацій та окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх значущістю;

- настанова щодо системи управління - основний документ системи управління, що містить опис та регламентує систему управління. В окремих документах Держатомрегулювання України зазначається як настанова з якості;

- незалежна оцінка – перевірка дотримання вимог щодо здійснення певної діяльності, особою (групою осіб), яка не залучена безпосередньо до її виконання;

- процес – робота чи сукупність робіт, для якої використовують ресурси і якою керують для перетворення входів на виходи;

- система управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії (система управління) – сукупність документації суб’єкта діяльності та практики керування ресурсами (людськими, фінансовими, інформаційними та ін.) спрямовані на досягнення визначених суб’єктом діяльності цілей. Система управління складається з елементів керування - процесів, функцій, проектів та робіт – на які вона розділяється з метою спрощення загального керування й підвищення керованості підсистем, що утворилися.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених в Законі України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та Законі України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», а також в ДСТУ ISO 9000:2007 «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів».

- Загальні вимоги до системи управління

  - Система управління повинна розроблятися, впроваджуватися, оцінюватися та постійно поліпшуватися відповідно до затверджених політики та цілей суб’єкта діяльності.

  - Політика, цілі та система управління в цілому мають відповідати наступним принципам:

- верховенство виконання вимог з безпеки над економічними, технічними, науковими та іншими цілями;

- забезпечення постійного та систематичного контролю за дотриманням вимог з безпеки;

- здійснення планування, управління та нагляду за діяльністю, пов'язаною з безпекою в нормальних, перехідних та аварійних ситуаціях;

- встановлення персональної відповідальності найвищого керівництва за пріоритетне виділення достатніх ресурсів для виконання вимог з безпеки;

- стимулювання та підтримка підвищення культури безпеки;

- впровадження самооцінювання на всіх рівнях організації;

- запобігання проблем якості та безпеки шляхом оцінки системи управління, а також впровадження коригувальних та запобіжних дій.

  - Суб’єкт діяльності повинен визначити та підтримувати актуальність  переліку регулюючих та інших вимог щодо якості та безпеки, яким має відповідати здійснювана ним діяльність.

  - У випадках коли суб’єкт діяльності не є самостійною юридичною особою та діє в складі організації з централізованим управлінням (далі - головна організація), це має зазначатись у документації системи управління, з чітким визначенням розподілу відповідальності та повноважень сторін щодо забезпечення та фінансування виконання вимог з безпеки.

  - У випадках коли суб’єкт діяльності не є власником радіоактивних матеріалів чи ядерної установки та має договірні відносини з власником, про це має зазначатись у документації системи управління, а у відповідній договірній документації мають бути описано розподіл відповідальності і повноважень сторін щодо забезпечення та фінансування виконання вимог з безпеки.

- Формування та підтримка культури безпеки та культури захищенності

  - В системі управління мають бути визначені та задокументовані політика та цілі суб’єкта діяльності щодо формування та підтримки культури безпеки та культури захищеності, а також програми заходів для досягнення визначених цілей.

  - Політика та цілі суб’єкта діяльності щодо формування та підтримки культури безпеки та культури захищеності, а також програми заходів для досягнення визначених цілей повинні відповідати наступним принципам:

- кожен працівник є персонально відповідальним за дотримання вимог з безпеки;

- керівництво є взірцевим прикладом дотримання вимог з безпеки;

- при прийнятті рішень першочергова увага надається врахуванню вимог з безпеки;

- в організації підтримується атмосфера довіри та відкритості у обговоренні питань безпеки;

- ядерні та радіаційні технології визнаються унікальними та такими, що вимагають особливої уваги при їх використанні;

- ведеться постійний збір та аналіз досвіду роботи, виявлені уроки використовуються для підвищення безпеки діяльності;

- функціонує система самооцінки та оцінки безпеки діяльності.

  - Програма заходів щодо формування та підтримки культури безпеки та культури захищеності, повинна містити опис запланованих та систематичних дій суб’єкта діяльності з аналізу стану культури безпеки та культури захищеності, а також процедури заохочення до відповідального ставлення до безпеки використання та фізичного захисту радіаційних технологій.

  - Періодичні оцінки стану культури безпеки та культури захищеності, а також перегляд відповідних програм заходів за результатами оцінки необхідно здійснювати з урахуванням досвіду роботи. При здійсненні оцінки рекомендується враховувати відповідні методичні документи Держатомрегулювання України та Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

  - Керівництво на всіх рівнях, серед інших витрат на виконання вимог з безпеки, повинно планувати та виділяти ресурси необхідні для виконання програм заходів щодо формування та підтримки культури безпеки та культури захищеності.

- Впровадження та функціонування системи управління

  - Суб’єкт діяльності повинен створити або призначити підрозділ (чи групу осіб) та посадову особу з числа найвищого керівництва, до безпосередньої відповідальності яких має входити забезпечення розробки, впровадження, вимірювання та аналіз ефективності системи управління, а також розробка заходів щодо її поліпшення.

  - Суб’єкт діяльності повинен розробити та підтримувати настанову щодо системи управління в якій має бути наведено:

- політику організації в сфері забезпечення безпеки, культури безпеки та в сфері якості;

- обсяг застосування цих Вимог (по пунктах);

- перелік та загальний опис основних процесів, зокрема тих, що впливають на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;

- структура документації системи управління суб’єкта діяльності;

- інша допоміжна інформація та роз’яснення щодо розробки, впровадження, функціонування, оцінки та поліпшення системи управління (за потреби).

  - Політика суб’єкта діяльності у сфері забезпечення безпеки та у сфері якості повинна містити зобов’язання суб’єкта діяльності щодо задоволення вимог з безпеки та якості, а також постійного поліпшення результатів діяльності.

  - В документації системи управління суб’єкта діяльності мають бути наведені цілі у сфері забезпечення безпеки та у сфері якості. Визначені цілі повинні логічно витікати з політики суб’єкта діяльності, а також:

- бути конкретними, вимірними та містити параметри, за якими можна оцінити їх досягнення;

- бути доведені до відома всього персоналу та доступні для ознайомлення;

- переглядатися по мірі їх досягнення та з метою забезпечення їх відповідності.

  - Настанова щодо системи управління (настанова з якості) подається до Держатомрегулювання України в складі пакету документів для отримання ліцензії на здійснення виду діяльності в сфері використання ядерної енергії.

Відомості настанови, зазначені вище, можуть бути викладені в одному документі чи у пакеті документів, що мають назви відповідно до потреб суб’єкта діяльності. У випадку викладення відомостей в декількох документах, суб’єкт діяльності має надавати до Держатомрегулювання України усі документи, що містять необхідні відомості.

  - Суб’єкт діяльності повинен мати задокументований опис організаційної структури, відповідальності найвищого керівництва, керівників підрозділів та персоналу, включаючи опис функціональної відповідальності, підзвітності, рівнів повноважень та взаємодії тих, хто керує, виконує та оцінює результати робіт на всіх рівнях організації.

  - Окрім настанови щодо системи управління суб’єкт діяльності повинен розробити та підтримувати задокументовані описи усіх процесів та функцій, що впливають на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Ці описи для процесів та функцій повинні містити:

- обов’язки керівників та виконавців, їх відповідальність та повноваження щодо прийняття рішень, підзвітність, порядок взаємодії при виконанні процесу чи функції;

- послідовність та технологію виконання процесу чи функції;

- відповідальність, повноваження та порядок взаємодії з постачальниками й замовниками (споживачами) при реалізації процесу чи функції;

- порядок та критерії вимірювання й моніторингу виконання процесу чи функції на різних етапах його виконання;

- ресурси необхідні для виконання процесу чи функції;

- вимоги до кінцевого результату (продукту) виконання процесу чи функції;

- небезпеки, ризики, та невідповідності, можливі в ході виконання процесу, а також заходи щодо керування ними;

- посилання на документи, якими слід керуватися при виконанні процесу чи реалізації функції, в тому числі посилання на відповідні вимоги з безпеки.

  - З метою забезпечення однозначного розуміння при плануванні, виконанні та оцінці діяльності, важливої для якості та безпеки, в документації системи управління слід використовувати єдину термінологію.

  - Суб’єкт діяльності повинен забезпечити створення та функціонування єдиної системи розробки, затвердження, використання та перегляду документації, в тому числі:

- вчасну доступність необхідної документації в місцях її використання;

- зрозумілість документації та процедур поводження з нею для тих, хто їх використовує;

- наявність системи ідентифікації документів та відстеження використання актуальних версій документів системи управління, а також вимог з безпеки, якими має керуватись персонал суб’єкта діяльності;

- запобігання використання персоналом неактуальних чи незатверджених версій документів.

  - Суб’єкт діяльності повинен розробити та задокументувати процедури складання, контролювання, ідентифікації, захисту, пошуку, збереження та вилучення протоколів та записів, що засвідчують відповідність здійснюваної діяльності вимогам з безпеки.

- Відповідальність керівництва

  - Найвище керівництво відповідає за:

- розробку політики та цілей суб’єкта діяльності;

- затвердження, стратегій, планів та програм діяльності відповідно до політики та цілей організації;

- виділення ресурсів необхідних для функціонування системи управління, забезпечення виконання вимог з безпеки, а також для формування та підтримки культури безпеки суб’єкта діяльності;

- формування психологічного клімату в колективі, що сприяє відповідальному ставленню персоналу до дотримання вимог з безпеки;

- визначення та пропагування індивідуальних цінностей, організаційних цінностей та прикладів поведінки для персоналу.

Найвище керівництво не може передавати свою відповідальність щодо вказаних питань іншим особам чи організаціям та повинно бути взірцем відповідального та дисциплінованого відношення до виконання своїх обов’язків.

  - Найвище керівництво повинно забезпечити:

- врахування очікувань зацікавлених сторін (втому числі споживачів) при здійсненні діяльності. При цьому, першочергову увагу слід приділяти задоволенню вимог в частині безпеки та зниження ризиків з безпеки та якості;

- контроль рівня досягнення цілей організації, в тому числі стану виконання стратегій, планів та програм спрямованих на досягнення цих цілей;

- встановлення в організації процесів обміну інформацією, що забезпечують обізнаність керівників суб’єкта діяльності та власників процесів про поточний стан забезпечення безпеки та проблеми, що можуть перешкоджати їм у виконанні своїх обов’язків;

- здійснення регулярного контролю параметрів виконання всіх процесів та функцій на всіх рівнях організації, втому числі контроль процесів та функцій, до виконання яких залучено сторонні організації;

- проведення аналізу результативності: коригувальних та запобіжних дій, заходів з поліпшення; змін в системі управління; змін організаційної структури;

- створення, підтримку та вдосконалення інфраструктури та робочого середовища, необхідних для забезпечення безпеки здійснюваної діяльності та дотримання вимог з безпеки та якості щодо продукції.

  - Керівництво на всіх рівнях повинно:

- роз’яснювати персоналу необхідність дотримання індивідуальних та організаційних цінностей та кращих прикладів поведінки, а також відповідального ставлення до виконання вимог безпеки  та положень системи управління;

- сприяти залученню персоналу до впровадження та постійного поліпшення системи управління.

  - Власник процесу повинен бути обізнаним щодо всіх встановлених до процесу вимог з безпеки та якості, а також, в межах контрольованого процесу, повинен відповідати за:

- здійснення поточного контролю параметрів процесу та вжиття заходів для своєчасного коригування відхилень та усунення невідповідностей;

- планування ресурсів для виконання процесу та виконання своїх обов’язків.

  - Для реалізації своєї відповідальності власники процесів повинні мати необхідні повноваження, в тому числі:

- безпосередньо доповідати найвищому керівництву про актуальні питання безпеки та культури безпеки в ході виконання процесу;

- подавати керівництву запити щодо виділення ресурсів необхідних для забезпечення безпеки;

- безпосередньо взаємодіяти з власниками інших процесів.

  - В системі управління має бути передбачена відповідальність осіб за якість та достовірність здійснення контролю параметрів процесів, особливо суворо в частині контролю параметрів дотримання вимог з безпеки.

  - В системі управління мають бути задокументовані обов’язки, повноваження та кваліфікаційні вимоги для персоналу та керівників відповідальних за здійснення діяльності та дотримання вимог з безпеки.

  - Суб’єкт діяльності повинен зберігати загальну відповідальність за систему управління, у випадках, коли зовнішня організація залучається до розробки, впровадження або поліпшення системи управління чи її складових.

- Керування ресурсами

  - Суб’єкт діяльності повинен планувати свою діяльність щодо виконання вимог безпеки та якості й визначати обсяги необхідних для цього ресурсів, зокрема необхідно планувати ресурси для:

- постійного контролю за дотриманням вимог з безпеки;

- підвищення безпеки та придатності робочого середовища;

- здійснення заходів з формування та підтримки культури безпеки;

- управління персоналом, його навчання та підвищення кваліфікації;

- оцінки результатів виконання процесів та функцій, аналізу досягнення поставлених цілей;

- аналізу та поліпшення системи управління;

- виконання вимог з безпеки та приписів Держатомрегулювання України;

- забезпечення аварійної готовності;

- отримання та переоформлення необхідних дозвільних документів у сфері використання ядерної енергії.

  - Інформація та знання персоналу суб’єкта діяльності є одним з видів ресурсів та підлягають керування ними на основі задокументованих процедур.

  - Суб’єкт діяльності повинен визначити вимоги щодо кваліфікаційних характеристик осіб на всіх посадах, що мають безпосереднє відношення до забезпечення виконання вимог безпеки, проводити навчання та вживати інших заходів для досягнення та підтримки необхідного рівня кваліфікації. Має проводитись оцінка ефективності вжитих заходів.

  - Суб’єкт діяльності повинен запровадити систему перевірки відповідності кваліфікації осіб при прийманні на посаду та періодичної перевірки протягом роботи особи на посаді. Слід перевіряти достатність кваліфікації особи для виконання покладених на неї обов’язків, розуміння вимог з безпеки щодо своєї діяльності, розуміння особистого внеску в безпеку при досягненні цілей організації.

  - Суб’єкт діяльності повинен мати необхідну кількість персоналу належної кваліфікації для виконання вимог безпеки щодо здійснюваної ним діяльності у сфері використання ядерної енергії.

- Здійснення діяльності

  - Діяльність працівників та їх груп, що беруть участь у виконанні процесів, та взаємодія між ними повинна плануватися, здійснюватись та контролюватися таким чином, щоб було забезпечено ефективний зв'язок між учасниками процесу та чіткість у розподілі обов'язків.

  - В документації системи управління мають бути розглянуті питання:

- керування інформаційним зв’язком (внутрішнім та із зовнішніми організаціями);

- керування організаційними змінами;

- керування документацією та записами;

- керування закупівлями;

- контролю процесів та продукції;

- керування невідповідностями.

  - Суб’єкту діяльності рекомендується розробити процедури та критерії інформування персоналу та інших зацікавлених сторін, в тому числі громадськості, про стан забезпечення безпеки, охорони здоров'я, захисту довкілля, фізичної безпеки, а також про стан досягнення визначених цілей з безпеки та якості.

  - Суб’єкт діяльності повинен розробити процедуру здійснення організаційних змін та забезпечувати їх планування, реєстрацію, контроль впровадження та інформування про них. Процедура повинна передбачати обов’язкове проведення оцінки впливу організаційної зміни на безпеку та якість діяльності.

  - Керування документацією та записами

    - Всі особи, залучені до підготовки, затвердження й перегляду документації суб’єкта діяльності, повинні бути спеціально уповноважені на виконання цієї діяльності, бути достатньо компетентними для її виконання та мати доступ до необхідної для прийняття рішень інформації, включаючи інформацію з обмеженим доступом.

    - Всі зміни, що вносяться до документів суб’єкта діяльності повинні розглядатися, реєструватися та затверджуватись на тому ж рівні, що й самі документи.

    - Записи в рамках кожного процесу повинні вестися у відповідності до вимог документації процесу та підлягають контролю. Усі записи повинні бути чіткими, повними, розпізнаваними і легко піддаватися пошуку.

    - Термін зберігання записів встановлюється відповідно до регулюючих вимог. Для записів слід використовувати такі носії, які забезпечують можливість їх прочитання протягом терміну зберігання, визначеного для даного запису.

  - Керування закупівлями

    - Вибір постачальників товарної продукції, робіт та послуг повинен здійснюватись на основі визначених критеріїв. Повинна проводитись оцінка показників роботи постачальників.

    - У разі залучення суб’єктом діяльності сторонньої організації до виконання робіт в рамках отриманого ним документу дозвільного характеру Держатомрегулювання України, суб’єкт діяльності повинен самостійно забезпечувати контроль виконання цих робіт. Мають бути визначені роботи та процеси, до виконання яких можливе залучення сторонніх організацій, та які виконуються суб’єктом діяльності самостійно.

    - Суб’єкт діяльності повинен визначати вимоги до продукції (технічні умови) в контрактній документації на здійснення постачання.

    - Суб’єкт діяльності повинен здійснювати вхідний контроль продукції, що постачається, з метою перевірки відповідності продукції технічним умовам (специфікації) та встановленим регулюючим вимогам. Дані, що підтверджують відповідність продукції встановленим вимогам, суб’єкт діяльності повинен розглянути до початку користування продукцією.

    - До виконання робіт, для здійснення яких необхідне отримання ліцензії Держатомрегулювання України, забороняється залучення сторонніх організації, які не мають відповідної ліцензії. Суб’єкту діяльності рекомендується інформувати Держатомрегулювання України про відомі йому випадки роботи сторонніх організацій без отримання відповідної ліцензії Держатомрегулювання України.

    - В договірній документації мають бути оговорені дії постачальника та суб’єкта діяльності у разі виявлення невідповідності продукції чи послуги.

    - Має бути передбачена процедура оформлення, реєстрації та збереження документів і записів, які засвідчують якість продукції, що постачається, та її відповідність вимогам безпеки.

  - Контроль процесів та продукції

    - Суб’єкт діяльності повинен визначати технічні умови (специфікації) на процеси та продукцію, у відповідності до застосовних регулюючих вимог та здійснювати необхідні заходи контролю дотримання цих вимог (вхідний, поточний та вихідний).

    - Діяльність з випробування, перевірки та атестації продукції повинна здійснюватись до використання продукції або початку надання послуги.

Для проведення випробувань, перевірок та атестації мають використовуватись інструменти та обладнання, що мають достатній діапазон і точність вимірювань.

    - Суб’єкт діяльності повинен створити систему, що виключає можливість не проходження продукцією передбачених для неї заходів контролю.

    - Особа (група осіб), яка здійснює випробування, перевірку чи атестацію повинна засвідчувати письмово проходження контролю та відповідність процесів та продукції встановленим вимогам.

    - Суб’єкт діяльності повинен засвідчувати відповідність продукції, яка ним постачається вимогам з безпеки та здатність відповідати цим вимогам протягом передбаченого терміну експлуатації продукції.

    - Продукція, що постачається повинна бути у вигляді, придатному для перевірки її відповідності встановленим вимогам.

    - Для уникнення пошкодження, зіпсування або неналежного використання продукції, постачальник повинен розробити відповідні процедури поводження з продукцією та повідомляти замовника (споживача) продукції про необхідність їх дотримання.

    - Продукція повинна мати ідентифікацію з метою забезпечення її належного використання. У разі, коли ідентифікація є обов'язковою умовою, суб’єкт діяльності має зареєструвати та здійснювати унікальне маркування своєї продукції.

    - Термін зберігання записів щодо проходження контролю, випробувальних матеріалів і зразків встановлюється відповідно до регулюючих вимог.

  - Керування невідповідностями

    - В системі управління мають бути передбачені процедури керування невідповідностями, що забезпечують своєчасність їх виявлення, визначення їх причини, вжиття заходів для їх усунення (коригувальні) та для уникнення їх повторення (запобіжні).

    - У разі виявлення невідповідностей продукції чи процесів, вони повинні вилучатися, реєструватися, документуватися, повідомлятися керівництву та піддаватися додатковому контролю. В системі управління мають бути задокументовані процедури дій у разі виявлення характерних для здійснюваної діяльності невідповідностей.

    - За результатами аналізу невідповідності продукції чи процесу має прийматися одне з рішень:

- прийняти продукцію чи продовжити процес;

- усунути невідповідність у встановлений термін;

- зупинити процес або вилучити продукцію з метою уникнення її ненавмисного використання.

    - Використання невідповідної продукції та процесів допускається за наявності письмового дозволу уповноваженої на видання такого дозволу особи. У дозволі мають вказуватись умови, що обмежують характеристики використання продукції чи виконання процесу. У випадках, коли продукція або процеси, які не відповідають вимогам, переробляються або коригуються, вони повинні проходити перевірку їх відповідності вимогам до продукції чи процесів.

    - В системі управління рекомендується передбачити контроль стану виконання та оцінки ефективності коригувальних та запобіжних заходів.

    - Інформація про вжиті коригувальні та запобіжні заходи повинна доводитись до відома тих, хто виявив невідповідність.

    - При розробці запобіжних і коригувальних заходів рекомендується враховувати власний досвід суб’єкта діяльності, відгуки від замовників (споживачів) продукції, досвід інших організацій (національний та міжнародний); результати наукових досліджень; практику організацій, що визнані кращими в галузі.

    - Суб’єкт діяльності повинен мати задокументовані процедури та критерії для визначення необхідності інформування Держатомрегулювання України про виявлені невідповідності та вжиті у зв’язку з цим заходи.

- Вимірювання, аналіз та поліпшення

  - Суб’єкт діяльності повинен здійснювати поточне вимірювання та моніторинг своєї діяльності з метою підтвердження постійної здатності системи управління забезпечувати виконання вимог з безпеки та давати намічені результати, а також з метою виявлення невідповідностей. Періодичність та обсяг вимірювань та моніторингу повинні забезпечувати досягнення вказаної мети.

  - Найвище керівництво повинно забезпечити регулярне проведення незалежних оцінок для визначення:

- ефективності системи управління в цілому;

- ефективності окремих процесів;

- стану виконання вимог щодо безпеки та якості продукції;

- можливостей щодо поліпшення.

  - Суб’єкт діяльності повинен створити або призначити підрозділ (чи групу осіб) та призначити посадову особу (або декілька осіб) з числа найвищого керівництва, у безпосередній відповідальності яких має бути проведення незалежної оцінки. Посадові особи та підпорядкований персонал повинні мати достатні повноваження для виконання своїх обов'язків та здійснення функцій внутрішнього нагляду за станом виконання процесів, дотримання вимог з безпеки, виконання заходів з формування та підтримки культури безпеки.

  - Відповідальна за незалежну оцінку особа має погоджувати заходи спрямовані на усунення виявлених нею чи підпорядкованим їй персоналом невідповідностей. Результати проведення незалежної оцінки та прийняті рішення повинні документуватися.

  - У випадках, коли суб’єкт діяльності не є повністю самостійною юридичною особою та діє в складі організації з централізованим управлінням, рекомендується щоб відповідальна за проведення незалежної оцінки посадова особа безпосередньо підпорядковувалась найвищому керівництву центральної організації.

  - Персонал та керівники суб’єкта діяльності не можуть залучатися до здійснення незалежної оцінки власної роботи чи роботи свого підрозділу. Незалежну оцінку робіт виконаних персоналом підрядної організації рекомендується виконувати із залученням власного персоналу суб’єкта діяльності.

  - Найвище керівництво повинно забезпечувати регулярне проведення аналізу системи управління – комплексного аналізу придатності, адекватності, ефективності та дієвості системи управління з точки зору дотримання її політики та досягнення встановлених цілей.

    - Аналіз повинен охоплювати, як мінімум, наступне:

- результати й цілі, досягнуті суб’єктом діяльності;

- підсумки всіх форм та видів оцінок, результатів вимірювань і моніторингу;

- невідповідності, коригувальні та запобіжні дії;

- виявлені можливості для поліпшення.

    - Метою аналізу системи управління є визначення заходів для забезпечення ефективності системи управління, забезпечення її здатності створювати умови необхідні для досягнення цілей, а також забезпечення її здатності своєчасного виявлення та усунення недоліків та невідповідностей.

    - Аналіз може проводити як персонал суб’єкту діяльності так і зовнішня організація.

  - В системі управління мають бути передбачені заходи для постійного пошуку шляхів її поліпшення. Заходи щодо поліпшення повинні визначатися, плануватися та реєструватися.

# Footnotes

В цьому розділі під постачальником слід розуміти зовнішні стосовно суб’єкта діяльності організації.