Додаток 1

до Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки

Рекомендований перелік подій, які можуть призвести до аварій

- Проектні аварії.

  - Вихідні події, які призводять до введення позитивної реактивності ЯПУ:

падіння в активну зону ЯПУ предмета, який вносить позитивну реактивність;

введення позитивної реактивності ВО СУЗ, технологічними системами або експериментальними пристроями внаслідок несправності, відмов та помилок персоналу;

незапланована зміна геометрії або стану компонентів активної зони, відбивача, яка призводить до збільшення реактивності;

відмови, руйнування внутрішніх корпусних пристроїв (елементів) ЯПУ, які призводять до збільшення реактивності;

ґ)	упорскування холодного (гарячого) теплоносія в активну зону;

помилки персоналу при завантаженні ядерного палива;

помилки персоналу при встановленні/заміні нейтроно–утворюючої мішені;

є)	некероване або несанкціоноване збільшення потужності та/або унеможливлення вилучення зовнішнього джерела (відключення прискорювача заряджених частинок в разі його використання для управління ЯПУ);

несанкціонована зміна стану та/або розташування поглиначів нейтронів;

зменшення поглинаючих властивостей поглиначів нейтронів;

потрапляння води до сховища свіжого ядерного палива.

  - Вихідні події, які призводять до порушення тепловідведення:

  - блокування проходу теплоносія через ТВЗ (твели);

  - відмови систем охолодження ЯПУ, нейтроно–утворюючої мішені, прискорювача заряджених частинок, басейну витримки відпрацьованого ядерного палива;

  - теча корпусу ЯПУ;

  - байпасування витрати теплоносія через ЯПУ та/або нейтроно–утворюючу мішень;

  - ґ)	раптове закриття запірної засувки системи охолодження;

  - міжконтурна нещільність теплообмінника;

  - розгерметизація обладнання або розриви трубопроводів експериментальних пристроїв;

  - є)	зневоднення активної зони ЯПУ, басейну витримки відпрацьованого ядерного палива;

  - некероване збільшення тепловиділення в нейтроно–утворюючій мішені;

  - розгерметизація експериментальних пристроїв, що призначені для виводу нейтронного пучка за межі ЯПУ;..

  - Вихідні події, пов’язані із порушеннями при поводженні з ЯМ:

- розгерметизація окремих ТВЗ;

- падіння ТВЗ або експериментального пристрою з ЯМ;

- падіння свіжої ТВЗ в басейн витримки відпрацьованого ядерного палива;

- падіння предметів в басейн витримки відпрацьованого ядерного палива;

ґ)	відмови транспортно-технологічного обладнання при поводженні з ЯМ.

  - Природні та техногенні події:

- сейсмічні явища;

- процеси та фактори природного та техногенного походження, які властиві майданчику ЯПУ;

- припинення подачі електропостачання;

- внутрішні та зовнішні пожежі на майданчику ЯПУ;

ґ)	події, що призводять до затоплення приміщень водою;

- вибухи, зумовлені хімічними реакціями та/або пожежами.

- Запроектні аварії.

- аварії, викликані несанкціонованим введенням позитивної реактивності внаслідок накладання декількох відмов або помилок персоналу, які можуть призвести до пошкодження активної зони;

- проектні аварії, які супроводжуються відмовою управління реактивністю та відмовою локалізуючої системи або відповідними помилками персоналу по її управлінню;

- аварії, викликані повним припиненням зовнішнього електропостачання з відмовою локалізуючої системи або відповідними помилками персоналу по її управлінню;

- аварії із втратою теплоносія та відмовою системи охолодження в комбінації з відмовою локалізуючої системи або відповідними помилками персоналу по її управлінню;

ґ)	аварії із збільшенням тепловиділення в нейтроно – утворюючій мішені, внаслідок несанкціонованого збільшення потоку заряджених частинок, та відмовою системи охолодження в комбінації з відмовою локалізуючої системи або відповідними помилками персоналу по її управлінню.