Додаток 4

до Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки

Рекомендована структура та зміст Звіту з аналізу безпеки ЯПУ

- Загальні рекомендації

  - В матеріалах ЗАБ ЯПУ представляються підтвердження досягнення основної мети безпеки, дотримання критеріїв та принципів безпеки, а також відповідності технічних рішень та організаційних заходів вимогам з ядерної та радіаційної безпеки. Обсяг представленої інформації повинен бути достатнім для виконання оцінки коректності та обґрунтованості результатів та висновків ЗАБ.

  - На етапі спорудження ЯПУ в ЗАБ представляється інформація згідно пунктів 2.1-2.9 та 2.11-2.17 цього Додатку. На етапі експлуатації ЯПУ інформація в ЗАБ представляється у повному обсязі згідно пунктів 2.1-2.17 з урахуванням результатів будівельно-монтажних робіт та введення в експлуатацію.

  - Крім інформації, надання якої встановлено цими вимогами в ЗАБ може бути включена додаткова інформація, необхідна для обґрунтування безпеки з урахуванням специфіки ЯПУ.

- Рекомендації щодо структури та змісту ЗАБ

  - Введення.

В розділі представляється:

- мета та призначення ЗАБ;

- призначення, тип та особливості ЯПУ;

- інформація щодо ЕО із зазначенням розпорядчих документів про її призначення;

- інформація щодо проектантів, виробників основного обладнання, будівельних організацій;

ґ)	рішення державних органів щодо розміщення, проектування, будівництва та експлуатації ЯПУ.

  - Розділ 1. Загальний опис

В розділі представляється стисла інформація щодо:

- характеристик району розміщення ЯПУ;

- основних складових ЯПУ та їх характеристик, включаючи власне ПКЗ, нейтроно-утворюючу мішень, прискорювач та систему транспортування заряджених частинок, а також експериментальні пристрої;

- опису принципової технологічної схеми ЯПУ, основного технологічного обладнання та технологічних систем та їх роботи;

- режимів експлуатації ЯПУ;

ґ)	концепції безпеки;

- основних нейтроно-фізичних та теплогідравлічних характеристик ЯПУ;

- опису запланованої програми експериментальних робіт;

є)	огляду аналогічних проектів ЯПУ та узагальненого порівняльного аналізу їх безпеки;

- впливу ЯПУ на навколишнє природне середовище.

  - Розділ 2. Проектні основи ЯПУ.

В розділі представляється:

- основні технічні рішення, використані в проекті ЯПУ;

- перелік документів, вимогам яких повинна задовольняти ЯПУ;

- підтвердження забезпечення принципів та критеріїв ядерної безпеки;

- підтвердження забезпечення принципів та критеріїв радіаційної безпеки;

ґ)	підтвердження забезпечення гарантій та фізичного захисту;

- підтвердження забезпечення протипожежної безпеки;

- підтвердження реалізації в проекті ЯПУ вимог до проектування систем;

є)	використані в проекті ЯПУ механічні, теплогідравлічні та інші критерії.

  - Розділ 3. Розміщення ЯПУ.

В розділі представляється:

  - опис району розміщення ЯПУ (географія, топографія, демографія, географічні та адміністративні умови розміщення ЯПУ, включаючи креслення ситуаційного плану, на якому зазначені межі санітарно – захисної зони та зони спостереження, найближчі населенні пункти та промислові об’єкти, автомобільні, залізничні дороги та водні шляхи, місця розміщення будівель та споруд ЯПУ);

  - дані щодо програми інженерних досліджень майданчику ЯПУ, обґрунтування їх достатності, основні результати із посиланнями на відповідні документи;

  - метеорологічні умови (регіональна кліматологія; можливий вплив ЯПУ на місцеві метеорологічні умови, матеріали для визначення кількісно-імовірнісних характеристик та параметрів метеорологічних процесів і явищ, та методи їх розрахунків; таблиця характеристик та параметрів метеорологічних процесів і явищ);

  - гідрологічні умови (опис гідрології та матеріали для визначення кількісно-імовірнісних характеристик та параметрів гідрологічних умов);

  - ґ)	геологічні та інженерно-геологічні умови (базові матеріали для визначення геологічних та інженерно-геологічних умов на майданчику ЯПУ та результати аналізу даних умов; визначення характеристик ґрунтів та підземних вод; методи та прогнози характеристик і параметрів сейсмологічних факторів та процесів);

  - техногенні умови розміщення ЯПУ (розташування ЯПУ на місцевості, дороги та комунікації; характеристики об’єктів, як джерел впливу на ЯПУ; аналіз та оцінка аварійних подій техногенного походження та рівнів впливу);

  - захист навколишнього природного середовища та населення від впливу ЯПУ;

  - є)	забезпечення життєдіяльності та евакуації персоналу і населення в районі розміщення ЯПУ при надзвичайних подіях.

  - результати оцінок стійкості ЯПУ до зовнішніх впливів.

  - Розділ 4. Будівлі та споруди

В розділі представляється:

- обґрунтування прийнятих архітектурно-будівельних рішень;

- опис будівель, в яких розміщається ЯПУ, та компоновка основних приміщень;

- підтвердження стійкості будівель та споруд ЯПУ до природних та техногенних зовнішніх впливів, властивих майданчику;

- підтвердження стійкості будівель та споруд ЯПУ до внутрішніх впливів, при нормальній експлуатації та аваріях.

  - Розділ 5. С(Е), важливі для безпеки.

В розділі представляється:

- інформація та обґрунтування встановленої проектом класифікації С(Е) ЯПУ за впливом на безпеку;

- опис С(Е), важливих для безпеки, включаючи їх призначення, опис конструкції, управління, функціонування при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та аваріях ЯПУ, надійність С(Е) та відповідність нормативним вимогам.

- Орієнтовний перелік систем ЯПУ:

ПКЗ (активна зона, зовнішні джерела, нейтроно-утворюча мішень, прискорювач частинок та ін.);

система електропостачання та САЕ;

локалізуючи С(Е) безпеки;

системи охолодження ЯПУ;

керівні системи безпеки;

СКУ (згідно з п. 7.3. цих Загальних положень);

система спецканалізації;

система вентиляції;

система зв’язку, технологічної сигналізації та аварійного оповіщення;

системи зберігання та поводження з РМ;

експериментальні пристрої.

Остаточний перелік систем встановлюється у проекті ЯПУ.

  - Розділ 6. Введення в експлуатацію ЯПУ.

В розділі представляється:

- організація та управління введенням в експлуатацію;

- взаємодії при введенні в експлуатацію;

- програма введення в експлуатацію та порядок проведення ПНР;

- аварійне планування та реагування при введенні в експлуатацію;

ґ)	технічні засоби та організаційні заходи щодо забезпечення безпеки при введенні в експлуатацію ЯПУ;

- інформація щодо результатів робіт та їх відповідність встановленим проектом ЯПУ вимогам, а також відповідні пояснення в разі їх відмінності.

  - Розділ 7. Експлуатаційні межі та умови нормальної експлуатації, межі та умови безпечної експлуатації.

В розділі представляється:

- перелік, обґрунтування коректності та достатності встановлених експлуатаційних меж та умов нормальної експлуатації при різних режимах експлуатації ЯПУ;

- перелік, обґрунтування коректності та достатності встановлених у проекті меж та умов безпечної експлуатації;

- уставки спрацювання С(Е) безпеки при досягненні меж безпечної експлуатації.

  - Розділ 8. Експлуатація ЯПУ.

В розділі представляється:

- програми виконання експериментальних робіт та технічні засоби та організаційні заходи щодо забезпечення безпеки під час їх виконання;

- опис режимів експлуатації ЯПУ;

- опис експлуатаційних процедур;

- дії, які виконуються персоналом з метою уникнення досягнення тих чи інших проектних меж, дії при досягненні їх і умови виконання цих дій;

ґ)	контрольно-вимірювальні прилади;

- процедури поводження з РМ;

- опис організаційної структури ЕО та розподіл відповідальності між керівництвом за забезпечення безпеки ЯПУ;

є)	опис системи підготовки персоналу, контролю рівня кваліфікації, порядку допуску до виконання робіт та ін.;

- перелік чинної експлуатаційної документації, система зберігання та перегляду документації;

- опис технічного обслуговування, контролю та випробування обладнання систем (елементів) важливих для безпеки;

- опис порядку розслідування та обліку порушень, використання досвіду експлуатації;

і)	опис системи якості.

  - Розділ 9. Зняття з експлуатації

В розділі представляється:

- обґрунтування прийнятих в проекті технічно-організаційних рішень, направлених на забезпечення безпечного зняття з експлуатації ЯПУ з мінімально можливим радіаційним впливом на персонал, населення та навколишнє середовище;

- опис підготовки до етапу зняття з експлуатації;

- програма зняття з експлуатації (надається в складі ЗАБ для отримання ліцензії на зняття з експлуатації).

  - Розділ 10. Ядерна безпека

В розділі представляється:

- перелік документів, вимогам яких повинна задовольняти ЯПУ;

- підтвердження дотримання принципів та критеріїв ядерної безпеки;

- підтвердження реалізації в проекті ЯПУ вимог до проектування систем

- значення Кефмакс із відповідними обгрунтовуючими матеріалами;

ґ)	опис контролю підкритичності ЯПУ;

- опис розрахункових програм та бібліотек фізичних констант, які використовуються при нейтронно-фізичних розрахунках ЯПУ;

- опис методу та фізичних констант, які використовуються на ЯПУ при визначенні ефектів реактивності;

є)	оцінка похибки вимірювання реактивності апаратурно-методичного забезпечення.

  - Розділ 11. Радіаційна безпека

В розділі представляється:

- підтвердження відповідності ЯПУ вимогам з радіаційної безпеки;

- опис основних ДІВ, включаючи конструктивні елементи активної зони, місця зберігання РМ, а також експериментальні пристрої та ін.;

- інформація щодо обсягу щорічно накопичуваних РАВ, також прогнозована кількість РАВ на завершення експлуатації ЯПУ;

- обґрунтування вибраних розмірів СЗЗ та ЗС;

ґ)	опис технічних засобів та організаційних заходів щодо радіаційного захисту та радіаційного контролю;

- дані щодо радіаційної обстановки на майданчику ЯПУ, картограми радіаційної обстановки в приміщеннях ЯПУ.

  - Розділ 12. Протипожежний захист.

В розділі представляється:

- стислий опис джерел пожежної небезпеки;

- класифікація будівель (приміщень) по вогнестійкості в залежності від впливу на безпеку;

- перелік та основні параметри засобів протипожежного захисту;

- дії персоналу при виникненні пожежі.

  - Розділ 13. Поводження з РМ.

В розділі представляється:

- опис транспортно-технологічної системи поводження з РМ, перелік місць зберігання РМ, забезпечення безпеки при зберіганні, працездатність елементів транспортно-технологічної системи, умови зберігання негерметичних та дефектних ТВЗ, інформація щодо проектної ємності сховищ та наявності достатнього резерву на випадок аварії та ін.;

- результати розрахункового обґрунтування безпеки місць зберігання РМ, перелік технічних засобів та організаційних заходів, які виключають досягнення критичності в сховищах;

- інформація щодо технічних засобів, які використовуються для переміщення РМ в межах майданчика ЯПУ та при вивезенні РМ за межі майданчика із зазначенням видів транспорту, упаковочних комплектів та обладнання;

  - Розділ 14. Аварійна готовність і реагування

В розділі представляється інформація щодо системи аварійної готовності та реагування при виникненні аварій на ЯПУ.

  - Розділ 15. Забезпечення гарантій, обліку і контролю та фізичного захисту.

В розділі представляється:

- склад та структурна побудова системи фізичного захисту (з урахуванням конфіденційності інформації);

- інформація щодо основних інженерно-технічних засобів та організаційних заходів щодо запобігання несанкціонованих доступу та дій персоналу або інших осіб по відношенню до РМ, С(Е), важливих для безпеки, та створення умов, які б унеможливили б здійснення актів ядерного тероризму з використанням ЯПУ або несанкціоноване вилучення зі ЯПУ ядерного матеріалу;

- систему контролю доступу персоналу;

- системи зв’язку та процедури оповіщення, що будуть застосовані персоналом фізичного захисту для внутрішнього зв’язку, а також зв’язку із зовнішніми силами реагування;

ґ)	дані щодо обліку та контролю РМ, включаючи організацію робіт, методики та засоби вимірювання та ін.

- опис технічних засобів та організаційних заходів щодо забезпечення гарантій МАГАТЕ.

  - Розділ 16. Аналіз аварій

В розділі представляється:

- обґрунтування вибору та повноти переліку вихідних подій для аналізу (порушення нормальної експлуатації, проектні та запроектні аварії);

- стислий опис розрахункових програм та моделей для аналізу безпеки із підтвердженням їх валідації та верифікації;

- інформація щодо методології виконання аналізу (початкові та граничні умови, критерії прийнятності, прийняті припущення);

- перелік та аналіз порушень меж і умов безпечної експлуатації та аварій, їх причин, шляхів розвитку та протікання і можливі наслідки;

ґ)	на основі переліку початкових подій для проектних та запроектних аварій та аналізу порушень меж та/або умов безпечної експлуатації ЯПУ надається опис та аналіз шляхів розвитку і протікання аварій та їх наслідки, опис роботи систем і обладнання, що впливають на шляхи протікання аварій. Аналіз містить інформацію щодо оцінки кількості, складу і концентрації радіоактивних речовин, які можуть вийти за межі захисних бар’єрів ЯПУ при аваріях, а також щодо радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє середовище, визначеного детерміністським та імовірнісними методами. Обґрунтовується достатність заходів і засобів протирадіаційного захисту в залежності від прогнозованих наслідків аварій.

- при аналізі запроектних аварій надається опис ресурсів (технічних та людських) та заходи щодо пом’якшення наслідків запроектних аварій. Показуються можливості керування запроектними аваріями з використанням працездатних технічних засобів, призначених для нормальної експлуатації, для забезпечення безпеки в разі проектних аварій або спеціально призначених для зменшення наслідків запроектних аварій (при наявності у проекті).

- результати аналізу аварій у порівнянні із критеріями прийнятності.

Аналіз аварій виконується із використанням поєднання детерміністичного та імовірнісного методів аналізу безпеки.

Рекомендований перелік вихідних подій, які можуть призвести до аварій представлений у додатку 2 до цих Загальних положень. Остаточний перелік аварій встановлюється на основі проекту ЯПУ.

  - Розділ 17. Забезпечення якості.

В розділі представляється стислий опис програми забезпечення якості і порядку її провадження. Показується, що в програмі визначені і повністю розроблені вимоги з забезпечення якості відповідно до вимог чинного законодавства.

Опис програми, що розроблюється у вигляді настанови з якості, має містити:

- заяву керівництва ЕО про політику щодо якості;

- опис мети та завдань ЕО;

- опис організаційної структури, розподіл повноважень та відповідальності керівників підрозділів ЕО;

- структуру документації програми забезпечення якості;

ґ)	опис складових (елементів) системи якості з посиланням на документи системи якості.

Настанова з якості має бути затверджена керівником ЕО. У тому випадку, коли настанова з якості надається заявником як окремий документ, у даному розділі достатньо зробити на нього посилання.