ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту наказу Держатомрегулювання «Про внесення змін до Вимог до оцінки безпеки атомних станцій»

| Зміст положення (норми) чинного НПА | Зміст відповідного положення (норми) проекту НПА |
| --- | --- |
| 4.4. Перелік вихідних подій для аналізу безпеки включає всі можливі внутрішні та зовнішні події з частотою виникнення більше ніж 10-7 1/рік при різних станах РУ. В аналізі безпеки розглядаються всі можливі джерела радіоактивності. При визначенні переліку подій застосовуються систематичний, логічний і структурований підходи, що включають: використання аналітичних методів (аналіз впливів та працездатності, аналіз відмов та їх наслідки, побудова логічних діаграм); порівняння з переліком подій для інших АС; аналіз експлуатаційного досвіду (вітчизняного та міжнародного); рекомендації МАГАТЕ. | 4.4. Перелік вихідних подій для аналізу безпеки включає всі можливі внутрішні та зовнішні події, а також вихідні події, що є комбінацією внутрішніх та зовнішніх подій, з частотою виникнення більше ніж 10-7 1/рік при різних станах РУ. В аналізі безпеки розглядаються всі можливі джерела радіоактивності. При визначенні переліку подій застосовуються систематичний, логічний і структурований підходи, що включають: використання аналітичних методів (аналіз впливів та працездатності, аналіз відмов та їх наслідки, побудова логічних діаграм); порівняння з переліком подій для інших АС; аналіз експлуатаційного досвіду (вітчизняного та міжнародного); рекомендації МАГАТЕ. |
| 4.12. При детерміністичному аналізі безпеки для кожного порушення нормальної експлуатації чи проектної аварії враховуються: залежні відмови, що є наслідком вихідної події; одна, не залежна від вихідної події, відмова будь-якого з елементів системи безпеки (активного чи пасивного) або одна, не залежна від вихідної події, помилка персоналу; відмови елементів систем нормальної експлуатації, які не виявляються в умовах нормальної експлуатації та можуть призвести до порушення меж безпечної експлуатації. | 4.12. При детерміністичному аналізі безпеки для кожного порушення нормальної експлуатації чи проектної аварії враховуються: залежні відмови, що є наслідком вихідної події; одна, не залежна від вихідної події, відмова будь-якого з елементів системи безпеки (активного чи пасивного) або одна, не залежна від вихідної події, помилка персоналу; відмови елементів систем нормальної експлуатації, які не виявляються в умовах нормальної експлуатації та можуть призвести до порушення меж безпечної експлуатації; консервативний підхід для систем безпеки атомних станцій. |