ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання  України

______________ 2018 року № _____

Загальні положення 
безпеки при захороненні радіоактивних відходів

# Загальні положення

- Ці Загальні положення встановлюють мету, критерії, принципи та основні вимоги забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при захороненні радіоактивних відходів, спрямовані на захист персоналу, населення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу радіоактивних відходів при експлуатації, закритті сховищ для захоронення  радіоактивних відходів і на довгостроковий період після їх закриття.

2. Загальні положення обов’язкові для застосування всіма юридичними та фізичними особами, які проводять або планують проводити діяльність, пов’язану з захороненням радіоактивних відходів.

3. Набрання чинності Загальними положеннями не тягне за собою припинення дії або зміни термінів дії раніше виданих Держатомрегулюванням ліцензій і дозволів експлуатуючій організації (оператору) сховищ для захоронення радіоактивних відходів (далі - оператор).

Для сховищ, які будуються, експлуатуються, закриваються, і не повністю відповідають вимогам цих Загальних положень на час набрання ними чинності, обсяги і терміни реалізації вимог цих Загальних положень обгрунтовуються оператором і погоджуються Держатомрегулювання.

4. Для сховищ, проекти яких на момент набрання чинності Загальними положеннями не були затверджені в установленому порядку, вимоги цих Загальних положень застосовуються в повному обсязі.

5. Ці Загальні положення рекомендовані для застосування в роботі конструкторським та проектним організаціям, організаціям науково-технічної підтримки, будівельним, монтажним, ремонтним, налагоджувальним організаціям, підприємствам з виготовлення і постачання систем та обладнання, важливих для безпеки сховищ.

6. У цих Загальних положеннях вживаються скорочення, що мають такі значення:

ЗАБ – звіт з аналізу безпеки;

НПА – нормативно-правовий акт;

ОПП – особливості, події, процеси;

РАВ – радіоактивні відходи;

ЧЗВ – чорнобильська зона відчуження;

ЯРБ – ядерна та радіаційна безпека.

7. У цих Загальних положеннях терміни вживаються в таких значеннях:

аварійна ситуація при експлуатації та закритті сховища – стан сховища при експлуатації та закритті, що характеризується порушенням встановлених проектом (робочим проектом) меж та/або умов безпечної експлуатації (закриття), що не перейшов в аварію;

аварія при експлуатації та закритті сховища – порушення при експлуатації та закритті сховища, внаслідок якого стався вихід радіоактивних речовин та/або іонізуючого випромінювання у кількості, що перевищує визначені проектом (робочим проектом) межі безпечної експлуатації (закриття). Аварія характеризується початковою подією, шляхами протікання і наслідками;

адміністративний контроль – діяльність, яка проводиться після закриття сховища компетентним органом або організацією, призначеними відповідно до законодавства, з метою попередження виносу радіонуклідів, запобігання несанкціонованому вторгненню, а також підтвердження прогнозованого рівня безпеки системи захоронення РАВ. Контроль може бути активним (моніторинг, контроль цілісності бар’єрів, проведення в разі необхідності ремонтних робіт) або пасивним (обмеження на ведення господарської діяльності в межах майданчика, збереження інформації про існування сховища);

бар’єр – природна або штучна перешкода, призначена  для запобігання поширення радіоактивних речовин та/або забезпечення захисту від впливу іонізуючого випромінювання;

компоненти сховища, системи та обладнання, важливі для безпеки –компоненти сховища, системи та обладнання, що виконують функції безпеки, а також компоненти, системи та обладнання, відмови яких можуть призвести до аварії;

безпека системи захоронення РАВ – властивість системи захоронення РАВ обмежувати радіаційні впливи на людину протягом усього строку потенційної небезпеки РАВ на рівнях, що регламентовані нормами радіаційної безпеки;

діяльність щодо захоронення РАВ – діяльність, пов’язана з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення РАВ і всіх об’єктів, розташованих на майданчику сховища і технологічно з ним пов’язаних, а також діяльність щодо проведення адміністративного контролю після закриття сховища;

доступне середовище (доступна біосфера) – частина навколишнього природного середовища (підземні води, ґрунти, поверхневі води тощо), яка потенційно може забруднюватися радіонуклідами внаслідок існування сховища   та де людина може піддатися опроміненню. При визначенні товщі нижче поверхні землі, яку відносять до доступної біосфери, як правило, враховують глибину ґрунтів, на які мають істотний вплив основні види діяльності людини, що призводять до ненавмисного вторгнення (наприклад, проведення будівельних і сільськогосподарських робіт, використання природних ресурсів тощо);

еволюція системи захоронення – поступові або миттєві зміни з часом утримуючої та/або ізолюючої здатності системи захоронення;

ізоляція РАВ – фізичне відділення РАВ від доступної біосфери з метою захисту РАВ від неприйнятних природних та/або антропогенних зовнішніх впливів і мінімізації порушення цілісності бар’єрів сховища;

критерії приймання РАВ – якісні та кількісні параметри та характеристики, яким мають відповідати РАВ (упаковки РАВ) з метою їх приймання на захоронення у сховищі;

межі безпечної експлуатації (закриття) сховища – встановлені у проектній документації та обгрунтовані в ЗАБ значення параметрів, що характеризують стан сховища, а також стан важливих для безпеки компонентів, систем і обладнання, порушення яких приводять до аварійних ситуацій і можуть призвести до аварії;

ненавмисне вторгнення – випадкове проникнення людини в систему захоронення РАВ  після закриття сховища в результаті знаходження людини та здійснення таких видів діяльності на території розташування майданчика сховища (наприклад, геологорозвідувальні, будівельні роботи, буріння свердловин тощо), які можуть призвести до повного або часткового руйнування інженерних і/або природних бар’єрів системи захоронення РАВ, виходу радіоактивних речовин і опромінення людини;

нормальна експлуатація (закриття) – експлуатація (закриття) сховища у встановлених проектом межах і умовах;

обґрунтування безпеки – сукупність аргументів і доказів (наукових, технічних), які підтверджують безпеку сховища і системи захоронення РАВ. В обґрунтування безпеки включають результати оцінки безпеки і доведення обгрунтованості  зроблених висновків;

особливості, події, процеси – фактори, які безпосередньо чи опосередковано можуть впливати на виконання бар’єрами сховища функцій функцій безпеки та, відповідно, на вихід і перенесення радіоактивних речовин зі сховища в доступне середовище. ОПП враховують при проведенні оцінки безпеки системи захоронення РАВ. ОПП включають фізичні особливості сховища (характеристики РАВ (упаковок РАВ), інженерних та природних бар’єрів сховища тощо), події (наприклад, землетрус, екстремальні опади тощо), процеси (наприклад, зміна клімату, напрямок і швидкість руху ґрунтових вод тощо);

система захоронення РАВ – сукупність природних і інженерних бар’єрів, а також захоронених РАВ (упаковок РАВ), які забезпечують утримання РАВ та їх ізоляцію від доступної біосфери;

сховище для захоронення РАВ (сховище) – споруда або комплекс споруд,  призначених для безпечного захоронення РАВ. Включає ємності, в які розміщують РАВ, відповідні інженерні і природні бар’єри та будь-які системи та обладнання, необхідні для експлуатації, закриття сховища та адміністративного контролю після його закриття;

сценарій – постульована та/або очікувана сукупність логічно пов’язаних між собою особливостей, подій та порцесів, які призводять до еволюції системи захоронення, поширення радіонуклідів через бар’єри і відповідних радіаційних впливів на людину та навколишнє природне середовище;

строк потенційної небезпеки РАВ – час, протягом якого активність РАВ зменшується до рівнів, які дозволяють звільнити їх від регламентації норм радіаційної безпеки;

умови безпечної експлуатації (закриття) сховища – встановлені у проектній документації умови щодо кількості, характеристик, стану працездатності і умов технічного обслуговування компонентів сховища, систем і обладнання, важливих для безпеки, при яких забезпечується дотримання меж безпечної експлуатації (закриття) сховища;

упаковка РАВ – пакувальний комплект із вміщеними в нього РАВ (формою РАВ);

утримання РАВ – запобігання або обмеження поширення раідонуклідів, які містяться у РАВ, за межі бар’єрів сховища протягом визначеного в проекті часу і їх міграції до доступного середовища.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», Технічному регламенті щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 939 (у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 1099), Умовах і вимогах безпеки (ліцензійних умовах) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України  від 22 жовтня 2002 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2002 року за № 874/7162 (у редакції наказу Державної інспекції ядерного регулювання України  від 20 серпня 2014 року № 118), Порядку звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України  від 01 липня 2010 року № 84, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2010 року за № 718/18013, Основних санітарних правилах забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832, Державних гігієнічних нормативах «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 липня 1997 року № 208, введених у дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року № 62.

# ІІ.  Загальна мета і принципи безпеки при захороненні РАВ

1. Загальна мета і основні принципи безпеки

- На остаточній стадії інтегрованого процесу поводження з РАВ, вони підлягають захороненню у сховищах для захоронення РАВ.

2. Загальною метою безпеки при захороненні РАВ є захист теперішніх та майбутніх поколінь людей і навколишнього природного середовища від радіаційного впливу РАВ на весь строк потенційної небезпеки РАВ у відповідності із застосованими критеріями радіолоічного захисту, включаючи принцип АЛАРА.

3. Залежно від радіологічних характеристик, РАВ захоронюються в одному з таких типів сховищ:

поверхневе сховище, облаштоване у траншеях або на поверхні землі з бар’єрами, які здатні забезпечити утримання РАВ та їх ізоляцію від біосфери на термін, не менший ніж сто років;

приповерхневе  сховище, облаштоване на поверхні чи в приповерхневому шарі землі (на глибині до декількох десятків метрів), з системою інженерних та природних бар’єрів, які здатні забезпечити утримання РАВ та їх ізоляцію від біосфери на термін не менший ніж 300 років;

сховище на середніх глибинах, облаштоване на глибині від декількох десятків до сотень метрів від поверхні землі, з системою інженерних та природних бар’єрів, які здатні забезпечити утримання РАВ та їх ізоляцію від біосфери на довгостроковий період після закриття сховища, з урахуванням  (протягом, як мінімум, декількох тисяч років);

геологічне сховище, облаштоване в глибоких геологічних формаціях, в прогнозованих геологічних умовах (на глибині декількох сотень метрів і більше від поверхні землі), яке здатне забезпечити, з урахуванням теплогенерації внаслідок природного розпаду радіонуклідів, утримання РАВ та їх ізоляцію від біосфери на довгостроковий період після закриття сховища.

4. Тип сховища обирається, виходячи з строку потенційної небезпеки РАВ, що підлягають захороненню (радіонуклідний склад, питома активність), з урахуванням природних умов розташування майданчика сховища.

5. Основними принципами безпеки при захороненні РАВ є:

- забов’язання щодо забезпечення безпеки;

- забезпечення радіаційного захисту;

- зниження тягаря на майбутні покоління;

- реалізація стратегії глибокоешлонованого  захисту;

- впровадження системи управління діяльністю;

- забезпечення культури безпеки;

- застосування апробованої інженерно-технічної практики;

- урахування досвіду діяльності щодо захоронення РАВ;

- урахування людського фактору;

- забезпечення захищеності;

- оцінка і обґрунтування безпеки сховища для захоронення РАВ.

- Забов’язання щодо забезпечення безпеки

1. Оператор несе всю повноту відповідальності, незалежно від діяльності та відповідальності постачальників послуг та Держатомрегулювання, за безпечне поводження з РАВ на майданчику сховища при експлуатації, безпечне закриття сховища та довгострокову безпеку системи захоронення РАВ після закриття сховища.

Оператор несе відповідальність за радіаційний та фізичний захист сховища на етапах його життєвого циклу та дотримання вимог безпеки, в тому числі у разі залучення постачальників послуг, до передачі системи захоронення, включаючи майданчи, іншій юридичній особі для здійснення заходів адміністративного контролю після закриття сховища.

2. Оператор здійсненнює діяльність щодо захороненя РАВ у такий спосіб, щоб забезпечити захист людини та навколишнього природного середовища відповідно до вимог з радіаційного захисту, із урахованням характеристик і ступеню небезпеки РАВ, що підлягають захороненню.

3. Оператор забезпечує:

контроль якості на етапах життєвого циклу сховища;

належний контроль ефективності виконання бар’єрами сховища передбачених проектом функцій безпеки;

нагляд за системою захоронення після закриття сховища у відповідності з обґрунтуванням безпеки та проведення коригуючих заходів в разі виявлення невідповідностей;

виконання та оновлення (послідовне уточнення) оцінок та обґрунтувань безпеки на всіх етапах життєвого циклу сховища;

інформування населення, громадськості, органів місцевого самоврядування про рівень безпеки системи захоронення РАВ і всіх об’єктів на території майданчика сховища, на яких планується та/або здійснюється поводження з РАВ до їх захоронення, про можливий негативний вплив цієї діяльності на населення та навколишнє природне середовище на всіх етапах життєвого циклу сховища, засоби і заходи його попередження.

4. Оператор проводить та/або залучає підрядні організації для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, необхідних для провадження діяльності на етапах життєвого циклу сховища відповідно до вимог безпеки, зокрема:

науково-дослідних робіт, необхідних для вивчення процесів, що впливають на безпеку сховища;

дослідження майданчиків;

дослідження використовуваних матеріалів інженерних бар’єрів;

Оператор:

аналізує та зберігає результати виконаних досліджень;

визначає особливості проекта сховища та вміщуючого середовища, які  виконують функції безпеки, та демонострує, що вони належним чином охарактеризовані;

встановлює перелік подій і процесів, які можуть негативно впливати на рівень безпеки системи захоронення;

визначає  вихідні дані, необхідні для виконання оцінок і обґрунтування безпеки системи захоронення РАВ.

5. Оператор встановлює межі та умови безпечної експлуатації сховища та відповідні процедури контролю, зокрема забезпечує контроль приймання РАВ (упаковок РАВ) відповідно до встановлених критеріїв приймання.

6. Оператор своєчасно забезпечує необхідні фінансові, матеріальні ресурси, відповідну організаційну структуру та кваліфікований персонал для підтримання рівня безпеки і фізичного захисту, передбаченого нормами, правилами з ЯРБ, а також умовами виданих ліцензій (дозволів) на етапах життєвого циклу сховища, виконання всієї необхідної діяльності до моменту закінчення терміну дії ліцензії.

При формуванні організаційної структури оператор забезпечує неперервність передачі обов’язків та знань персоналу, який задіяний у діяльності щодо поводження з РАВ на майданчику сховища, з урахуванням її тривалості, визначає відповідальних осіб та контролює їх діяльність.

7. Оператор, на основі отриманого досвіду експлатації та з урахуванням оцінки та переоцінки безпеки сховища, а також сучасного рівня науки і технологій підвищує рівень безпеки системи захоронення РАВ.

Оператор обґрунтовує запропоновані заходи з підвищення рівня безпеки сховища і погоджує їх з Держатомрегулюванням.

8. Оператор забезпечує пожежну безпеку при здійсненні діяльності щодо захоронення РАВ відповідно до законодавстка.

9. На всіх етапах життєвого циклу сховища оператор впроваджує систему ведення та збереження документації, що  стосується проекту сховища, оцінок та обґрунтувань безпеки системи захоронення РАВ, а також даних з обліку та контролю РАВ (упаковок РАВ), яка, зокрема, підтверджує відповідність РАВ (упаковок РАВ) критеріям приймання РАВ на захоронення.

Інформація зберігається у такий спосіб, який забезпечить її доступність у майбутньому, протягом часу до завершення терміну дії ліцензії на закриття сховища та передачі майданчика іншій юридичній особі.

8. Оператор надає до Держатомрегулювання звіти за результатами діяльності на етапах життєвого циклу сховища відповідно до умов виданих документів дозвільного характеру, норм та правил з ЯРБ.

3. Забезпечення радіаційного захисту

1. При здійсненні діяльності щодо захоронення РАВ оператор забезпечує дотримання основних принципів радіаційного захисту, а саме принципів неперевищення і оптимізації.

2. Дотримання принципу неперевищення при захороненні РАВ забезпечується шляхом неперевищення допустимих доз та ймовірностей опромінення для людей нинішнього та майбутнього поколінь.

Для майбутніх поколінь людей забезпечують принаймні такий самий рівень радіаційного захисту, який забезпечується для нинішніх поколінь.

3. Радіаційний захист будь-яких осіб, що можуть піддаватися опроміненню в результаті діяльності з захоронення РАВ та існування системи захоронення, оптимізується. Для цього використовуються всі необхідні заходи для зниження доз та ймовірностей опромінення людини та/або кількості опромінюваних осіб настільки, наскільки це це є можливим і досяжним, з урахуванням економічних і соціальних факторів. При цьому враховують потенційну діяльність людини в майбутньому, беручи до уваги прогнозування радіаційних впливів системи захоронення РАВ.

4. В період поводження з РАВ на майданчику, а також під час та після закриття сховищ РАВ загальні оцінки річних доз опромінення населення від всіх сховищ та інших об’єктів, призначених для поводження з РАВ, що розташовані та планується розташувати на одному майданчику, не повинні перевищувати 0,3 мЗв.

5. Допускається підвищення оціненої річної дози опромінення осіб з населення, що проживає поблизу майданчика і може зазначити опромінення внаслідок ненавмисного вторгнення, до 20 мЗв внаслідок її ненавмисного вторгнення в сховище після його закриття. При цьому застосовують, наскільки це є можливим і досяжним, заходи для зниження імовірності ненавмисного  вторгнення та радіаційних наслідків такого вторгнення. При оціненій річній дозі опромінення людини, внаслідок її ненавмисного вторгнення в сховище після його закриття, менше 1 мЗв зазначені заходи можуть не застосовуватися.

5. Для майбутніх поколінь людей забезпечують принаймні такий самий рівень радіаційного захисту, який забезпечується для нинішніх поколінь.

6. При захороненні РАВ обмежують та мінімізують можливі радіаційні впливи на здоров’я людей і стан навколишнього природного середовища за межами кордону України на такому ж рівні, як в межах кордону України.

4. Зниження тягаря на майбутні покоління

1. Захоронення РАВ здійснюється таким чином, щоб не перекладати надмірний тягар на майбутні покоління щодо необхідності підтримки рівня безпеки системи захоронення РАВ.

2. Дотримання цього принципу досягається, зокрема, шляхом:

вибору і обґрунтування типу сховища для захоронення РАВ;

оцінки та вибору майданчика розташування сховища з урахуванням обсягів і характеристик РАВ, які підлягають захороненню;

забезпечення утримання та ізоляції РАВ після закриття сховища пасивними засобами (упаковками РАВ, інженерними та природними бар’єрами системи захоронення);

використання таких технологій переробки і довгострокового зберігання РАВ, які забезпечують подальше безпечне захоронення упаковок РАВ;

збереження всієї необхідної для майбутніх поколінь інформації, зокрема, Державного реєстру радіоактивних відходів та Державного кадастру сховищ радіоактивних відходів.

5. Реалізація стратегії  глибокоешелонованого захисту

1. Належний рівень безпеки при здійсненні діяльності щодо  захоронення РАВ забезпечується за рахунок послідовної реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, яка включає використання взаємодоповнюючих природних і інженерних бар’єрів, а також технічних і організаційних заходів щодо захисту персоналу, населення і навколишнього середовища від радіаційного впливу та захисту бар’єрів і збереження їх ефективності.

2. Основною метою реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту є своєчасне виявлення і усунення факторів, які призводять до порушень нормальної експлуатації, виникнення аварійних ситуацій, а також запобігання їх переростання в аварії, обмеження і ліквідація наслідків аварій.

3. Безпека на довгостроковий період після закриття сховища забезпечується пасивними засобами - за рахунок системи природних і інженерних бар’єрів для утримання РАВ та їх ізоляції від доступного середовища. За необхідності, може встановлюватися адміністративний контроль.

4. Система бар’єрів складається з інженерних бар’єрів, включаючи фізико-хімічну форму РАВ (іммобілізовані або вміщені у матрицю РАВ), пакувальний комплект, в який вміщена форма РАВ, інженерні споруди сховища, в які розміщують РАВ, та природних бар’єрів – природних матеріалів майданчика.

5. За допомою системи інженерних та природних бар’єрів забезпечується реалізація таких функцій безпеки в довгостроковий період після закриття сховища:

утримання РАВ протягом часу, достатнього для значного зменшення активностей радіонуклідів в РАВ;

ізоляція РАВ від доступного середовища та суттєве зниження ймовірності та можливих наслідків ненавмисного вторгнення;

перешкоджання, уповільнення і затримка міграції радіонуклідів в доступне середовище;

обмеження кількості радіонуклідів, які внаслідок міграції зі сховища зможуть досягти доступного для людини середовища, з метою неперевищення допустимих радіаційних впливів та їх мінімізації.

Заходи адміністративного контролю після закриття сховища також можуть виконувати функції безпеки, зокрема, щодо запобігання ненавмисному вторгненню та/або сприяти виконанню інженерними бар’єрами встановлених проектом функцій безпеки.

6.  Функції безпеки бар’єрів мають обумовлюватися різними характеристиками бар’єрів та/або фізико-хімічними процесами в них, в поєднанні з різними видами контролю з тим, щоб утримувальна та ізолююча здатність системи захоронення РАВ не покладалися виключно на дію окремого бар’єра чи окрему його функцію.

7. В проекті сховища визначаються та в ЗАБ обґрунтовуються:

структура системи інженерних та природних бар’єрів;

призначення і функції безпеки кожного бар’єра та проектні рішення з їх реалізації;

тривалість часу, протягом якого передбачається виконання конкретних функцій безпеки кожним бар’єром;

проектні рішення та заходи щодо захисту інженерних бар'єрів від зовнішніх впливів та контролю виконання бар'єрами встановлених функцій безпеки;

інші заходи, спрямовані на підтримку виконання бар'єрами встановлених функцій безпеки;

альтернативні та/або додаткові заходи на випадок порушення виконання бар’єрами встановлених функцій безпеки.

8. Конкретний бар’єр може виконувати декілька функцій безпеки.

Функції безпеки і проектні рішення з їх реалізації визначаються в проекті і обгрунтовуються в ЗАБ з урахуванням характеристик РАВ та типу сховища, результатів досліджень властивостей матеріалів бар’єрів, можливих зовнішніх впливів природного і антропогенного походження, фізико-хімічних процесів, що протікають в системі захоронення РАВ, а також прогнозних розрахунків для оцінки радіаційних впливів системи захоронення РАВ на людину та навколишнє природне середовище.

9. Загальна ефективність  системи захоронення не повинна покладатися виключно на  функціонування окремого бар’єра та/або на одну з функцій безпеки.

Прийнятний рівень безпеки системи захоронення забезпечується з урахуванням відмов одного з бар’єрів (порушення виконання бар’єром встановленої в проекті функції безпеки) та впливів на систему захоронення РАВ подій природного або антропогенного походження.

10. Природні бар’єри обираються таким чином, щоб вони забезпечували запобігання або мінімізацію, з неперевищенням допустимих рівнів, потрапляння радіонуклідів у доступне середовище при відмовах інженерних бар’єрів.

11. Вибір майданчика для розміщення сховища, його проектування, будівництво, експлуатація і закриття здійснюється таким чином, щоб з урахуванням обраної вміщуючої породи забезпечити утримання та ізоляцію РАВ при поступовій деградації інженерних бар’єрів системи захоронення РАВ та у випадку реалізації імовірних зовнішніх подій та процесів.

12. Інженерні бар’єри, у тому числі компоненти упаковки РАВ, проектуються таким чином, щоб забезпечити утримання радіонуклідів на період часу, достатній для істотного зменшення активності радіонуклідів за рахунок процесів радіоактивного розпаду. Для теплогенеруючих РАВ, утримування радіонуклідів забезпечують також на період часу, протягом якого тепловиділення може негативно впливати на ефективність системи захоронення.

13. При нормальній експлуатації сховища інженерні бар'єри повинні зберігати працездатність. В проекті передбачаються та в ЗАБ обгрунтовуються заходи захисту інженерних бар'єрів від зовнішніх впливів, контролю виконання бар'єрами передбачених в проекті функцій безпеки, а також відновлення належного їх функціонування в разі порушення умов нормальної експлуатації.

При виявленні загрози виходу з ладу або непрацездатності будь-якого з бар'єрів на етапах експлуатації або закриття сховища оператор в найкоротші терміни оператор приводить сховище до стану, що задовольняє вимогам НПА з ЯРБ.

14. Оператор демонструє ефективність та надійність системи багатобар’єрного захисту для гарантування утримання та ізоляції  РАВ з урахуванням ступеню небезпеки РАВ, поступових змін з часом характеристик бар’єрів (поступова еволюція системи захоронення РАВ), впливів зовнішніх та внутрішніх подій та процесів.

У випадку неможливості продемонструвати надійність ізоляції РАВ від доступної біосфери при впливі таких явищ як підняття вміщуючої породи, ерозія або обмерзання, для визначення рівня ізолюючої здатності системи захоронення РАВ, оцінюються ймовірність та наслідки ненавмисного вторгнення.

6. Впровадження системи управління діяльністю

1. Оператор відповідно до затверджених політики, стратегії та цілей безпеки при захороненні РАВ розробляє, впроваджує, оцінює та постійно поліпшує систему управління діяльністю відповідно до Загальних вимог до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 19 грудня 2011 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 17/20330.

2. Система управління діяльністю застосовується на всіх етапах життєвого циклу сховища та поширюється на всі види робіт і операцій, які здійснюються  на цих етапах.

3. Система управління діяльністю при захороненні РАВ розробляється відповідно до рівня небезпеки РАВ та з метою гарантування того, що на етапах життєвого циклу сховища та у довгостроковий період після його закриття будуть дотриманні вимоги з ЯРБ та охорони навколишнього природного середовища. Система управління діяльністю визначає, зокрема:

політику оператора, відповідно до якої питанням безпеки надається найвищий пріоритет;

чітке розмежування повноважень і відповідальності при прийнятті рішень з безпеки;

організаційні заходи та напрями організації передачі інформації з безпеки в межах окремого підрозділу і між окремими підрозділами оператора;

чіткі обов’язки кожної особи щодо безпеки;

вимоги щодо необхідності своєчасного виявлення проблем, які впливають на безпеку, та їх вирішення у спосіб, який відповідає їх важливості для безпеки;

положення стосовно належної підготовки та кваліфікації персоналу;

програму якості при здійсненні діяльності на етапах життєвого циклу сховища для захоронення РАВ;

положення щодо дотримання вимог з безпеки та забезпечення якості компонентів, систем та обладнання сховища з урахуванням ступеня їх важливості для безпеки;

положення щодо ведення баз даних, підтримання в актуальному стані та зберігання необхідної документації на етапах життєвого циклу сховища у такий спосіб, який забезпечить доступність інформації в майбутньому.

4. Оператор оцінює функціонування систем управління діяльністю підрядних організацій та почтачальників послуг у частині, що стосуються виконання робіт, до яких оператор залучив ці організації та постачальників послуг.

Оператор також оцінює функціонування систем управління діяльністю постачальників РАВ шляхом розгляду відповідних настанов з якості постачальників РАВ.

5. Система управління діяльностю оператора при захороненні РАВ забезпечує підготовку та збереження задокументованої інформації, що демонструє:

належну якість вихідних, проектних та інших даних;

постачання та застосування виробів (конструкцій, систем, обладнання, матеріалів тощо) згідно з відповідними специфікаціями та процедурами;

приймання РАВ (упаковок РАВ) та їх розміщення в сховищі відповідно до встановлених критеріїв приймання РАВ та процедур;

відомості з обліку прийнятих на захоронення РАВ, їх розміщення у спорудах сховища;

дані, щодо контролю функціонування системи багатобар’єрного захисту.

6. Система управління діяльністю забезпечує систематизацію, узагальнення та зберігання всієї інформації, що стосується безпеки сховища, документується на всіх етапах життєвого циклу сховища.

Така інформація застосовується при проведенні переоцінок безпеки сховища для захоронення РАВ, а також має бути доступна на період адміністративного контролю, як пасивний засіб, який попереджує або знижує імовірність ненавмисного вторгнення у систему захоронення.

7. Забезпечення культури безпеки

1. Оператор при здійсненні діяльності щодо захоронення РАВ забезпечує і підтримує культуру безпеки відповідно до Загальних вимог до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 19 грудня 2011 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 17/20330.

Оператор визначає цілі формування та підтримки культури безпеки, розробляє програму заходів для досягнення таких цілей, планує і виділяє ресурси, необхідні для виконання заходів щодо формування та підтримки культури безпеки.

2. Оператор і інші юридичні та фізичні особи, які здійснюють діяльність щодо захоронення РАВ, виготовлення та постачання продукції і послуг, а також оцінку і обгрунтування безпеки, у своїй діяльності дотримуються основних принципів культури безпеки:

пріоритету безпеки над економічними та виробничими цілями;

визнання загальних цілей безпеки на рівні керівництва та персоналу, які здійснюють діяльність щодо захоронення РАВ;

відповідальності, яка реалізується через установлення чітких повноважень і обов’язків керівництва та персоналу;

мотивації, яка формується шляхом створення системи заохочень для стимулювання високих показників безпеки;

удосконалення діяльності, спрямованої на підвищення рівня культури безпеки;

заохочення до відкритого спілкування щодо забезпечення  безпеки в рамках організації і з відповідними партнерами;

контролю і нагляду, які включають внутрішній контроль та нагляд за виконанням робіт, забезпечення чіткого регламентування виконання робіт;

мотивації участі персоналу в розробці та впровадженні політики, правил та процедур, що стосуються забезпечення безпеки;

удосконалення діяльності, спрямованої на підвищення рівня культури безпеки;

компетентності, яка забезпечується шляхом професійної підготовки, перепідготовки персоналу та оцінки його кваліфікації;

безперервності передачі досвіду персоналу, який задіяний  в діяльності щодо захоронення РАВ, з урахуванням тривалості відповідної діяльності;

якісного ведення документації та своєчасного інформування про свої дії.

8. Застосування апробованої інженерно-технічної практики

1. Технічні та організаційні рішення, технологічні процеси, матеріали, які застосовують при здійсненні діяльності щодо захоронення РАВ, мають бути апробовані існуючим досвідом їх застосування та/або можливість їх застосування доводиться за результатами досліджень і випробувань.

2. Технічні та організаційні рішення, що застосовуються при проектуванні, розробці та виготовленні окремих компонентів сховища, систем та обладнання, будівництві, експлуатації, закритті сховища, обслуговуванні, ремонті та модернізації сховища або його окремих компонентів, повинні відповідати вимогам НПА з ЯРБ.

9. Урахування досвіду діяльності щодо захоронення РАВ

1. Оператор здійснює накопичення, аналіз та використання досвіду діяльності на етапах життєвого циклу сховища, зокрема на етапах експлуатації та закриття сховищ (їх окремих відсіків, модулів тощо) з метою систематичної оцінки ефективності діяльності в рамках системи управління діяльністю.

2. Оператор аналізує та розслідує події, що призвели до порушення нормальної експлуатації або до виникнення аварійних ситуацій чи аварій на етапах експлуатації і закриття сховища, з метою ідентифікації корінних причин їх виникнення, розробки та реалізації заходів щодо їх запобігання. Відповідна інформація доводиться до відома персоналу та передається постачальникам послуг, які мають відношення до цих подій.

3. Оператор вивчає та аналізує інформацію про досвід діяльності щодо захоронення РАВ, зокрема, про досвід експлуатації та закриття інших подібних сховищ з метою його врахування.

4. Оператор підтримує зв’язок з конструкторським та проектним організаціям, організаціям науково-технічної підтримки, будівельними, монтажними, ремонтними, налагоджувальними організаціями, підприємствами з виготовлення і постачання систем та обладнання, важливих для безпеки сховища, з метою отримання рекомендацій, зокрема, щодо забезпечення ефективного функціонування сховища та забезпечення належного рівня безпеки з урахуванням фактичних характеристик РАВ, що захоронені у сховищі, показників якості форми РАВ та упаковок РАВ, фактичного стану інженерних та природних бар’єрів системи захоронення РАВ.

10. Урахування людського фактору

1. При проектуванні, будівництві, експлуатації та закритті сховища визначаються заходи, спрямовані на запобігання можливим помилкам персоналу.

2. З метою запобігання та/або пом’якшення наслідків помилок персоналу застосовуються такі технічні та організаційні заходи:

забезпечення персоналу на майданчику сховища своєчасною та повною інформацією, необхідною для визначення поточного стану сховища, прийняття рішень та відповідних дій при всіх режимах експлуатації сховища;

використання технічних і програмних засобів, що блокують помилкові дії персоналу;

запобігання несанкціонованому доступу до систем та обладнання, важливих для безпеки, засобів вимірювання, контролю та блокування;

підбір, якісна підготовка персоналу, постійне підвищення його кваліфікації;

належне облаштування робочих місць, чітке дотримання інструкцій при виконанні окремих робіт та операцій;

підтримання в актуальному стані експлуатаційної документації, посадових інструкцій, іншої документації, їх своєчасне оновлення на основі досвіду експлуатації;

дотримання культури безпеки.

Необхідність та обсяг відповідних технічних рішень визначається в проекті та обгрунтовується в ЗАБ.

11. Забезпечення захищеності

1. Захищеність сховища для захоронення РАВ і всіх технологічно пов’язаних з ним об’єктів на майданчику сховища, на яких можуть знаходитися РАВ, забезпечується виконанням вимог фізичного захисту згідно із законодавством про фізичний захист.

Рівень фізичного захисту визначається в установленому законодавством порядку при проектуванні сховища.

2. Проектування системи фізичного захисту сховища та фізичний захист під час провадження діяльності на етапах життєвого циклу сховища здійснюється з урахуванням проектної загрози, принципів диференційованого підходу до багатобар’єрного захисту, визначених законодавством про фізичний захист організаційно-правових та інженерно-технічних заходів щодо фізичного захисту.

3. Заходи з фізичного захисту для запобігання несанкціонованому доступу крадіжці або будь-якому іншому незаконному вилученню радіоактивних матеріалів та РАВ узгоджуються з відповідними заходами забезпечення безпеки.

ІІІ. Планування та організція захоронення РАВ

1. Оператор планує і здійснює захоронення РАВ згідно з державною політикою та стратегією поводження з РАВ з метою реалізації завдань та заходів, передбачених Законом України «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами», Стратегією поводження з радіоактивними відходами в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 року № 990-р, іншими НПА у сфері використання ядерної енергії.

2.  При плануванні захоронення РАВ, виборі типу сховища і проектуванні сховищ оператор узгоджує діяльність щодо захоронення РАВ із попередніми стадіями інтегрованого процесу поводження з РАВ до їх захоронення та враховує:

заплановані для захоронення обсяги РАВ, їх радіологічні, фізичні, хімічні та інші характеристики;

існуючу систему визначення характеристик РАВ та критерії сортування РАВ, що використовуються у постачальників РАВ;

наявні або заплановані технології переробки РАВ у виробників (постачальників) РАВ;

класифікацію РАВ, в тому числі, що грунтується на критеріях допустимості (недопустимості) їх захоронення у сховищах різних типів;

очікувані радіаційні впливи на персонал, населення та навколишнє природнє середовище комплексу об’єктів, що існують та планується розмістити на майданчику розташування сховища.

3. Оператор щорічно (та окремо на запит постачальників РАВ) надає виробникам (постачальникам) РАВ інформацію про:

критерії приймання РАВ до сховищ, які експлуатуються;

обсяги РАВ (упаковок РАВ), які можуть бути прийняті на захоронення до сховищ, що експлуатуються, в наступному році та на подальший період, не менший 10 років;

проектні критерії приймання РАВ до сховищ, що проектуються та будуються;

терміни прийняття в експлуатацію сховищ, що проектуються та будуються, та обсяги РАВ (упаковок РАВ), що планується приймати щорічно на захоронення до цих сховищ.

Виробники (постачальники) РАВ, що планують передавати РАВ на захоронення, щорічно (та окремо на запит оператора) надають оператору інформацію про прогнозовані обсяги РАВ, технології переробки РАВ, характеристики РАВ (упаковок РАВ), які планується передавати на захоронення, а також терміни постачання РАВ на захоронення.

4. Якщо в межах одного майданчика для захоронення РАВ розміщені та/або планується розмістити комплекс з декількох сховищ для захоронення РАВ та інших об’єктів, призначених для поводження з РАВ (об’єктів з переробки РАВ, сховищ для довгострокового зберігання РАВ), оператор виконує оцінку сумарних радіаційних впливів на персонал, населення та навколишнє природнє середовище всієї сукупності зазначених  об’єктів на весь строк потенційної небезпеки РАВ, які захоронені та планується захоронити у сховищах.

5. Оцінка сумарних радіаційних впливів виконується з використанням:

існуючих та прогнозних даних про характеристики майданчика, обсяги і характеристики РАВ, типи і характеристики упаковок РАВ, поводження з якими проводиться та заплановано проводити на майданчику;

проектних та експлуатаційних критеріїв приймання РАВ на переробку, довгострокове зберігання та захоронення і відповідних оцінок обсягів РАВ;

запланованих термінів будівництва, експлуатації, зняття з експлуатації/ закриття об’єктів, призначених для поводження з РАВ;

консервативних припущень і значень параметрів тих ОПП, які призводять до найбільш несприятливих наслідків для рівня безпеки об’єктів, призначених для поводження з РАВ, і майданчика в цілому.

Результати оцінки сумарних радіаційних впливів враховуються при проведенні оцінки безпеки конкретних сховищ для захоронення РАВ, що входять до складу комплексу об’єктів на майданчику.

6. На основі результатів оцінки сумарних радіаційних впливів комплексу об’єктів, призначених для поводження з РАВ,  оператор:

встановлює потенційну можливість захоронення на майданчику запланованих обсягів РАВ у сховищах, враховуючи проектні та експлуатаційні критерії приймання РАВ;

встановлює обмеження щодо максимальної активності певних радіонуклідів в РАВ, що можуть бути захоронені у сховищах, а також інші кількісні та/або якісні обмеження щодо захоронення РАВ.

7. Оператор здійснює приймання РАВ (упаковок РАВ) від постачальників РАВ відповідно до критеріїв приймання РАВ на захоронення, узгоджених Держатомрегулюванням, і згідно з процедурою передавання-приймання РАВ, узгодженою з постачальниками РАВ.

8. Оператор погоджує розроблені постачальниками РАВ:

технічні специфікації на кожний тип упаковок РАВ, до яких включають, зокрема, вимоги до показників якості форми РАВ та пакувальних комплектів, форми та змісту паспорта на упаковку РАВ, а також методів і процедур контролю показників якості, які підтверджують відповідність упаковок РАВ критеріям приймання на захоронення;

програму з якості виготовлення або сертифікат відповідності упаковок РАВ.

Постачальники РАВ погоджують підготовлені оператором:

процедуру передавання-приймання РАВ на захоронення;

програму контролю РАВ (упаковок РАВ) на відповідність критеріям приймання РАВ з боку оператора при прийманні РАВ (упаковок РАВ) на захоронення, включаючи перевірки системи управління діяльності постачальників РАВ з виготовлення упаковок РАВ.

9. Якщо проектом (робочим проектом) сховища передбачено захоронення РАВ в пакувальних комплектах, оператор приймає РАВ на захоронення в сховище тільки в пакувальних комплектах, для яких підтверджена відповідність вимогам Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 № 939 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 1099).

Технічні умови на пакувальні комплекти підлягають узгодженню з Держатомрегулюванням з урахуванням результатів обґрунтувань безпеки та проведення оцінки відповідності.

10. Оператор установлює систему вхідного контролю для забезпечення впевненості, що РАВ, що надійшли на захоронення, відповідають критеріям приймання.

Оператор передбачає заходи для виявлення та безпечного поводження з упаковками РАВ, які не відповідають критеріям приймання на захоронення. Якщо упаковки РАВ, що надійшли до сховища, не відповідають критеріям приймання, оператор встановлює та реалізує заходи, які компенсують невідповідності, або відмовляє у прийманні таких упаковок РАВ.

ІV. Розміщення сховищ для захоронення радіоактивних відходів

1. Розміщення сховища для захоронення РАВ здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення».

2. Для оцінки придатності майданчика для розміщення сховища проводяться дослідження природних, техногенних, соціально-економічних факторів, які можуть впливати на безпеку системи захоронення РАВ, а також  виявляються і вивчаються такі характеристики майданчика, які здатні:

забезпечувати ізоляцію РАВ;

впливати на швидкість перенесення та накопичення радіоактивних речовин у навколишньому природньому середовищі;

забезпечувати захист інженерних бар’єрів сховища від впливів зовнішніх подій і процесів.

Майданчик для розміщення сховища досліджується настільки детально, наскільки це необхідно для визначення характеристик майданчика та для прогнозування їх можливих змін з часом.

3.  Для оцінки придатності майданчика для розміщення сховища проводяться дослідження та оцінюються характерні для району розміщення та майданчика сховища події та процеси природного і техногенного походження, які мають чи можуть мати вплив на безпеку сховища, включаючи:

існуючі характеристики та умови, їх прогозовані зміни з часом, а також можливі природні події;

існуючу та плановану антропогенну діяльність в районі навколо майданчика, яка може впливати на безпеку сховища.

4. Результати дослідження майданчика мають забезпечити достатні дані для розробки концептуальних моделей системи захоронення РАВ і математичних моделей, що використовуються при проведенні оцінок безпеки сховища. Основна  увага приділяється дослідженням характерних для району розміщення і майданчика сховища подіям та процесам, які можуть впливати на безпеку системи захоронення РАВ та враховуються в оцінках та обґрунтуваннях безпеки.

За результатами досліджень майданчика,зокрема, демонструється, що:

характеристики майданчика є сприятливими для ізоляції РАВ протягом сотні або кількох сотень років при захороненні РАВ у поверхневих та приповерхневих сховищах, відповідно, та, принаймні, кількох тисяч років – при захороненні РАВ в сховищах на середніх глибинах та геологічному сховищі;

стабільність майданчика (геологічна, геоморфологічна та/або топографічна залежно від типу сховища) є достатньою для розташування сховища відповідного типу.

7.  При виборі майданчика для розміщення сховища оператор проводить проектно-пошукові роботи на одному або декількох перспективних майданчиках, які включають:

збір даних щодо метеорологічних, гідрологічних, геологічних, гідрогеологічних, геотехнічних, сейсмічних, тектонічних характеристик майданчиків;

збір даних щодо екологічних і демографічних характеристик району розташування майданчиків (з врахуванням його демографічного зростання);

збір даних про діяльність людини в районі навколо майданчика (проживання в населених пунктах, промислова та сільськогосподарська діяльності);

збір даних про радіаційні фонові умови;

оцінку характеристик майданчика, що можуть впливати на швидкість перенесення і накопичення радіоактивних речовин у навколишньому природному середовищі;

виявлення та оцінку в районі розташування майданчика подій та процесів природного і техногенного походження, які можуть вплинути на безпеку системи захоронення РАВ;

оцінку шляхів і умов перевезення РАВ.

Обсяги даних та оцінок, необхідних для прийняття рішення щодо придатності майданчика, визначається залежно від типу сховища, ступеня та строку потенційної небезпеки РАВ (обсягів, радіонуклідного складу та інших характеристик РАВ), терміну експлуатації сховища.

8. При оцінці умов розташування сховища виявляються і враховуються природні та техногенні події (та їх комбінації) в районі розташування та на майданчику сховища, частота реалізації яких дорівнює або перевищує 10-6 на рік.

9. Належна увага приділяється оцінці імовірних природних змін характеристик майданчика, зокрема, в результаті процесів ерозії та можливих змін клімату та наслідків таких змін (зледеніння, зміни напрямку руху підземних вод тощо) для забезпечення довгострокової безпеки.

Захист сховища від впливу геоморфологічних процесів, таких як ерозія та обмерзання, забезпечується за рахунок його розташування на середніх глибинах або в глибоких стабільних геологічних формаціях.

10. Сховища розташовують на достатніх відстанях від відомих підземних родовищ мінеральних та інших цінних ресурсів для зменшення імовірності ненавмисного вторгнення в сховище, а також для забезпечення можливостей використання зазначених ресурсів.

11. Методи для визначення частоти і оцінки інтенсивності природних і техногенних подій у районі розташування та на майданчику сховища, а також методики розрахунків розповсюдження радіоактивних речовин обираються з урахуванням сучасного рівня науки і техніки.

12. Моделі, що використовуються для оцінки розповсюдження радіоактивних речовин у навколишньому природному середовищі при нормальній експлуатації сховища, порушеннях нормальної експлуатації і аваріях на етапах експлуатації і закриття сховища, а також при сценаріях нормальної еволюції та альтернативних сценаріях  прискореної деградації після закриття сховища визначаються та обґрунтовуються в ЗАБ.

13. Виключається розміщення сховища на територіях, характеристики яких відповідають будь-яким з критеріїв виключення розташування сховища, встановлених Вимогами до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затвердженими наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 14 листопада 2008 року № 188, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 8 грудня 2008 року за № 1166/15857.

14. Майданчик для розміщення сховища поверхневого та приповерхневого типу обирається, наскільки це є можливим, в межах позитивних ділянок рельєфу на слабопроникних ґрунтах, на ділянках, що характеризуються низьким рівнем ґрунтових вод, не піддаються затопленню, не перебувають в прибережній зоні, в заплавах річок чи в болотистій місцевості.

15. Якщо майданчик для розміщення сховища поверхневого типу розташований поблизу майданчиків діючих ядерних установок або приповерхневих сховищ для захоронення РАВ, для оцінки його прийнятності можуть враховуватися результати раніше виконаних досліджень при створенні ядерної установки або приповерхневого сховища для захоронення.

16. Майданчик для розміщення сховища на середніх глибинах та геологічного сховища обирається з урахуванням наступних вимог:

вміщуючі породи повинні бути представлені одним з потенційно придатних типів (кристалічні магматичні або метаморфічні породи; кам’яна сіль або ангідрит; глини), мати достатній об’єм, залягати на такій прийнятній глибині, яка забезпечить ізоляцію РАВ від біосфери на визначений проектом сховища час, мати сприятливі фізико-механічні властивості, однорідну структуру і низьку тріщинуватість;

глибина залягання масиву порід має  бути  достатньою  для забезпечення достатньої відстані від  геологічних  неоднорідностей,  що  можуть  слугувати  шляхами прискореної  міграції  радіонуклідів;

наскільки можливо, мають бути відсутні інтенсивні тектонічні рухи;

у межах робочої товщі відсутні лінзи розсолів, пластів проникних порід;

в області гірських порід відсутні водоносні горизонти, лінзи підземних вод чи тріщинуватих зон, що виключає можливий приток води в гірничі виробки і їх затоплення.

Перевага  надається масивам гірських порід з відносно простою геологічною  будовою,  що  легко вивчаються і властивості яких більш передбачувані.

17. При наявності альтернативних майданчиків, які задовольняють вищезазначеним вимогам для розміщення сховища на середніх глибинах та геологічного сховища, перевага надається майданчикам, геологічні умови яких відповідають одній або декільком додатковим вимогам:

підземні води мають відновлювальний характер, слаболужну реакцію і низьку мінералізацію;

активні розломи в межах майданчика відсутні;

вміщувальні породи є стійкими до теплового та радіаційного впливів РАВ та забезпечують достатнє розсіювання тепла в масиві порід;

вище визначеної в проекті глибини закладення споруд сховища розташовуються водотривкі горизонти або непридатні для водопостачання водоносні горизонти;

відсутні канали гідравлічніого зв’язку між вміщуальними сховище породами з денною поверхнею, з вище- і нижче лежачими водоносними горизонтами, включаючи такі, що не придатні для водопостачання.

18. Процес вибору майданчика для розміщення сховища складається із всіх або декількох з таких стадій:

розробка концепції проекту сховища;

регіональне обстеження;

характеризування майданчика;

підтвердження вибору майданчика.

Розгляду та узгодженню Держатомрегулюванням підлягає документація з оцінками та обґрунтуваннями безпеки, що розробляється на стадіях розробки концепції проекту сховища та підтвердження вибору майданчика.

19. При проектуванні сховища, на стадії підтвердження вибору майданчика, оператор реалізує програму характеризації обраного майданчика для розташування сховища, в якій передбачає дослідження та збір даних, необхідних для виконання оцінок та обґрунтувань безпеки на період експлуатації та на довгостроковий період після закриття сховища. При характеризації майданчика деталізуються та доповнюються дані, отримані за результатами проектно-пошукових робіт на стадії характеризування майданчика.

При характеризації обраного майданчика визначаються та деталізуються:

тектонічні та сейсмічні характеристики;

параметри, які характеризують довгострокову стабільність, здатність до розломоутворення і тріщинуватості породи вміщуючої геологічної формації;

геотехнічні параметри;

режими потоків підземних вод;

геохімічні умови;

об’єм порід, придатних для створення зон захоронення РАВ;

фонові умови поблизу та в межах майданчика;

можливі події та процеси природного і техногенного походження, які можуть вплинути на безпеку системи захоронення;

дані, необхідні для розробки та аналізу сценаріїв нормальної еволюції та альтернативних сценаріїв прискореної деградації системи захоронення РАВ.

18. Характеризацію майданчика виконують в ітераційній послідовності, враховуючи ітераційне виконання оцінок та обґрунтувань безпеки.

З метою додаткового уточнення характеристик майданчика та параметрів, необхідних для проведення оцінок та обгрунтувань безпеки, дослідження характеристик майданчика можуть продовжуватися на етапах будівництва, експлуатації та закриття сховища.

V. Проектування сховища для захоронення РАВ

1. Загальні вимоги безпеки до проектування

1. Проектування сховища для захоронення РАВ здійснюється відповідно до принципів, критеріїв і вимог безпеки, встановлених в цих Загальних положеннях та інших НПА.

У проекті (робочому проекті) сховища визначаються і в ЗАБ обґрунтовуються проектні основи, проектні рішення і основні технічні та організаційні заходи, спрямовані на забезпечення дотримання критеріїв і принципів безпеки та основних вимог ЯРБ.

2. При проектуванні та розробці ЗАБ сховища визначаються проектні основи – достатню для розробки проекту (робочого проекту) сховища систематизовану сукупність проектних критеріїв та вимог.

В проектних основах визначаються:

призначення і проектний строк  експлуатації та закриття сховища;

заплановані для захоронення обсяги і характеристики РАВ;

критерії та вимоги з радіаційного захисту;

характеристики майданчика, на якому розміщується сховище, зокрема, характеристики подій і поцесів, які враховуються при проектуванні сховища;

перелік інженерних та природних бар’єрів;

час, протягом якого має забезпечуватися утримання РАВ та їх ізоляція від доступного середовища;

функції безпеки інженерних бар’єрів на етапах експлуатації, закриття та у довгостроковий період після закриття сховища;

час, протягом якого кожний бар’єр має виконувати заплановану функцію безпеки;

спеціальні проектні критерії та вимоги до бар’єрів, за необхідності;

вимоги до класифікації компонентів, систем та обладнання сховища за їх впливом на безпеку;

проектні критерії та вимоги до експлуатації сховища;

проектні критерії та вимоги до закриття сховища;

спеціальні проектні критерії та вимоги для окремих  систем та обладнання, за необхідністю

Проектні критерії та вимоги до експлуатації та закриття сховища встановлюються для нормальної експлуатації (закриття), порушення нормальної експлуатації (закриття) та можливих аварій, які можуть бути спричинені відповідним набором постульованих вихідних подій.

3. Для забезпечення безпеки у довгостроковий період після закриття сховища у проекті (робочому проекті) враховуються та в ЗАБ аналізуються:

сценарії нормальної еволюції системи захоронення РАВ;

альтернативні сценарії прискореної деградації, обумовлені впливами подій і процесів на сховище;

відмови компонентів, систем та обладнання в період експлуатації (закриття) сховища, які можуть вплинути на рівень безпеки сховища в довгостроковий період після його закриття.

4. При проектуванні сховища забезпечується сумісність матеріалів, розмірів та конструкцій упаковок РАВ, що приймаються на захоронення,  із конструкціями споруд сховища, а також із системами та обладнанням, призначеними для поводження з упаковками РАВ на майданчику сховища.

Сховище проектується таким чином, щоб матеріали упаковок РАВ були сумісними з матеріалами конструкцій сховища за фізичними та хімічними характеристиками, а матеріали пакувального комплекту, що контактують з формою РАВ, сумісними з матеріалами форми РАВ.

5. При встановленні в проекті (робочому проекті) сховища вимог до пакувального комплекту враховуються можливі процеси у формі РАВ, які можуть супроводжуватись виходом газів всередині упаковки РАВ.

В проекті (робочому проекті) встановлюється та в ЗАБ обґрунтовується критерій допустимого виходу газів для кожного окремого модуля захоронення (відсіка, камери тощо) на період експлуатації і закриття сховища та на довгостроковий період після його закриття.

6. Для створення інженерних бар’єрів обираються такі конструкційні матеріали, характеристики яких забезпечують виконання інженерними бар’єрами передбачених в проектних основах функцій безпеки в умовах оточуючого середовища. При виборі матеріалів інженерних бар’єрів забезпечується їх стійкість до деградації при можливих радіаційних, хімічних та теплових впливах в умовах захоронення. Враховуються також можливі негативні впливи на виконання компонентами сховища функцій безпеки таких процесів як корозія, повзучість, втома, усадка, старіння тощо, що можуть протікати в конструкціях і конструкційних матеріалах бар’єрів сховища, а також в РАВ (упаковках РАВ) при сценаріях нормальної еволюції і альтернативних сценаріях прискореної деградації.

7. При проектуванні сховища на середніх глибинах та геологічного сховища для оцінки функціонування інженерних бар’єрів проводяться дослідження поведінки інженерних бар’єрів в підземних експериментальних лабораторіях. Допускається також використовувати дослідження поведінки природних аналогів в геологічних формаціях в природних умовах або стародавніх споруд і конструкцій.

8. При проектуванні сховища перевага надається системам та обладнанню, функціонування яких ґрунтується на пасивному принципі дії.

У проекті (робочому проекті) сховища передбачають заходи та засоби нагляду та контролю за пасивними інженерними бар’єрами для забезпечення виконання ними встановлених функції після закриття сховища.

9. В проектних рішеннях визначаються послідовні взаємоузгоджені операції технологічного процесу, а саме:

1) на етапі експлуатації сховища:

приймання РАВ (упаковок РАВ), включаючи вхідний контроль;

проведення транспортно-технологічних операцій з РАВ (упаковками РАВ);

тимчасового зберігання упаковок РАВ на майданчику сховища, за необхідності;

розміщення РАВ (упаковок РАВ) на захоронення в траншеї, модулі, відсіки тощо;

обліку РАВ (упаковок РАВ);

контрольованого утримання та ізоляції РАВ;

контролю стану сховища та моніторингу навколишнього природного середовища;

радіаційно-дозиметричного контролю;

дезактивації обладнання та приміщень;

поводження з власними РАВ;

2) на етапі закриття сховища:

контролювання утримання та ізоляції РАВ;

створення остаточної конфігурації інженерних бар’єрів сховища;

дезактивації та демонтажу об’єктів інфраструктури сховища;

контролю стану системи захоронення РАВ та моніторингу навколишнього природного середовища;

радіаційно-дозиметричного контролю;

проведення активного адміністративного контролю;

3) на етапі після закриття сховища:

проведення, за необхідності, адміністративного контролю (активного та пасивного).

10. У проекті (робочому проекті) сховища передбачаються і в ЗАБ обґрунтовуються технічні та організаційні заходи, спрямовані на:

виконання операцій технологічного процесу;

забезпечнням ідентифікації та відстеження РАВ (упаковок РАВ) на всіх етапах технологічного процесу від приймання їх до сховища і до розміщення в конкретному місці сховища;

забезпечення радіаційного захисту персоналу, населення і навколишнього природного середовища при нормальних умовах експлуатації;

запобігання порушенням меж та умов безпечної експлуатації;

запобігання аваріям та обмеження  їх наслідків встановленими межами;

мінімізацію утворення та поводження із вторинними РАВ, а також з РАВ, які можуть утворитися при аваріях.

Обсяги технічних і організаційних заходів визначаються залежно від ступеня небезпеки РАВ, які можуть знаходитися на майданчику сховища та безпосередньо в сховищі, а також від технологічного процесу поводження з РАВ на майданчику сховища.

11. Місткість сховища і строк його експлуатації визначаються з урахуванням консервативних даних щодо обсягів РАВ, які планується захоронювати в сховищі, а також щодо термінів поставки РАВ (упаковок РАВ) постачальниками РАВ. Враховуються також  плани створення та терміни експлуатації об’єктів, призначених для поводження з РАВ до їх захоронення.

12. У проекті (робочому проекті) сховища визначається і в ЗАБ обґрунтовується:

склад і захисні властивості бар’єрів;

функції, що виконуються кожним бар’єром, характеристики або процеси, які забезпечують виконання цих функцій;

мінімальні терміни, протягом яких кожен бар’єр зберігає необхідні для забезпечення безпеки властивості без технічного обслуговування;

заходи щодо захисту інженерних бар’єрів від пошкоджень у період експлуатації і закриття сховища, а також в період проведення моніторингу системи захоронення РАВ після закриття сховища.

Можливі зміни властивостей бар’єрів враховують в сценаріях нормальної еволюції та альтернативних сценаріях прискореної деградації системи захоронення РАВ.

13. Для реалізації функції утримання РАВ в проекті (робочому проекті) сховища забезпечується запобігання або обмеження виходу радіонуклідів за рахунок характеристик форми РАВ і пакувальних комплектів, інженерних бар’єрів сховища, з урахуванням утримуючої здатності природних бар’єрів. Результатами оцінки безпеки демонструють, що вихід радіонуклідів за межі передбачених бар’єрів є обмеженим на прийнятному рівні та мінімізованим. Прийнятність утримуючої здатності підтверджують прогнозною оцінкою безпеки системи захоронення РАВ в цілому.

14. В проекті (робочому проекті) сховища реалізація функції ізоляції РАВ в основному забезпечується:

для сховища поверхневого (приповерхневого) типу – за рахунок характеристик майданчика та інженерних бар’єрів сховища, а також заходів контролю під час експлуатації сховища та, за необхідності, активного адміністративного контролю після закриття сховища;

для сховища на середніх глибинах та геологічного сховища – за рахунок глибини захоронення та характеристик вміщуючих порід.

15. У проекті (робочому проекті) сховища встановлюються вимоги щодо стійкості сховища до зовнішніх впливів природного і антропогенного походження (відповідно до переліку подій і процесів, визначеного для майданчика розташування сховища).

Інженерні бар’єри сховищ захищають від пошкоджень, пов’язаних з ненавмисним вторгненням.

Інженерні бар’єри приповерхневих сховищ захищають від пошкоджень, пов’язаних з проникненням тварин і коріння рослин.

16. З метою своєчасного виявлення порушень цілісності інженерних бар’єрів, а також контролю міграції радіонуклідів у навколишнє природнє середовище на етапах експлуатації, закриття сховища та в період активного адміністративного контролю після його закриття в проекті (робочому проекті) сховища передбачаються та в ЗАБ обгрунтовуються технічні та організаційні заходи контролю параметрів, що пов’язані із:

станом інженерних і природних бар’єрів сховища та виконанням ними встановлених функцій безпеки;

забезпеченням утримання та ізоляції РАВ;

радіаційним станом сховища та навколишнього природного середовища;

за необхідності, тепловиділенням та газовиділенням РАВ.

Обсяги, методи, засоби контролю стану інженерних і природних бар’єрів при експлуатації сховища, під час і після його закриття визначаються в проекті (робочому проекті) сховища і обґрунтовуються в ЗАБ.

17. У проекті (робочому проекті) поверхневого та приповерхневого сховища передбачаються та в ЗАБ обгрунтовуються  технічні та організаційні заходи для запобігання потрапляння ґрунтових, паводкових вод і атмосферних опадів до захоронених РАВ, з врахуванням можливих змін гідрогеологічних умов внаслідок будівництва і експлуатації споруд і бар’єрів сховища.

18.  У проекті (робочому проекті) сховища передбачається:

транспортно-технологічне обладнання для безпечного розміщення РАВ (упаковок РАВ) в сховищі із запобіганням падіння та пошкодження упаковок РАВ;

технічні та організаційні заходи для ліквідації наслідків подій, пов’язаних з падінням та пошкодженням упаковок РАВ;

адресне розміщення РАВ (упаковок РАВ) в певному місці сховища, з ідентифікацією місця розміщення (номера відсіку, секції, камери, місця в штабелі тощо). Місце розміщення кожної упаковки РАВ та її ідентифікаційний номер фіксуються в системі обліку РАВ (упаковок РАВ);

заходи з технічного обслуговування та ремонту компонентів, систем та обладнання сховища під час його експлуатації та закриття;

система документування та надійного збереження інформації про захоронення РАВ, зокрема, про місця розміщення кожної упаковки РАВ та їх ідентифікаційні номери.

19. У проекті (робочому проекті) сховища визначаються основні проектні рішення з закриття сховища та організаційно-технічні заходи на період після закриття.

20. При захороненні РАВ, що містять подільні матеріали забезпечується:

дотримання умов, при яких унеможливлюється виникнення самопідтримуваної ланцюгової реакції поділу в період експлуатації, закриття сховища та протягом всього довгострокового періоду після його закриття;

запобігання виникненню умов формування геометричних конфігурацій подільних матеріалів, при яких ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів Кеф може перевищити 0,95 при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації, аварійних ситуаціях і аваріях в період експлуатації та закриття сховища, а також при можливих сценаріях нормальної еволюції і альтернативних сценаріях прискореної деградації системи захоронення РАВ на весь період потенційної небезпеки РАВ;

запобігання ушкодженням упаковок РАВ;

запобігання несанкціонованому доступу до РАВ (упаковок РАВ).

21.  В проекті (робочому проекті) сховища підкритичність при захороненні РАВ (упаковок РАВ), які містять подільні матеріали, забезпечується геометрією розташування РАВ (упаковок РАВ), а також шляхом:

обмеження кількості подільних матеріалів та належного їх розподілу в формі РАВ при кондиціюванні РАВ;

проектних рішень щодо пакувального комплекту;

вибору матеріалів інженерних та таких властивостей природних бар’єрів, при яких виключається концентрування та накопичення подільних матеріалів при їх міграції на будь-яких бар’єрах (компонентах сховища і вміщуючих породах).

Упаковки РАВ, які містять подільні матеріали, проектуються таким чином, щоб забезпечити підкритичний стан РАВ при теплових, механічних, хімічних та радіаційних впливах при нормальній експлуатації сховища, порушеннях нормальної експлуатації, аварійних ситуаціях та аваріях.

22. Обґрунтування уможливлення виникнення самопідтримувальної ланцюгової реакції поділу виконують при проектуванні сховища з врахуванням можливих сценаріїв нормальної еволюції і альтернативних сценаріїв прискореної деградації системи захоронення РАВ на весь період небезпеки, починаючи  від розміщення РАВ (упаковок РАВ) в сховищі та включаючи період після закриття сховища.

23. За результатами оцінки безпеки на етапі проектування сховища оператор розробляє ЗАБ на етапі проектування (попередній ЗАБ) та надає його до Держатомрегулювання для проведення державної експертизи ЯРБ у складі проекту (робочого проекту) сховища.

2. Класифікація компонентів, систем та обладнання сховища для захоронення РАВ

1. У проекті (робочому проекті) сховища встановлюється та в ЗАБ обґрунтовується класифікація компонентів, систем та обладнання за впливом на безпеку в період експлуатації, закриття сховища та у довгостроковий період після його закриття.

2. Компоненти, системи та обладнання сховища за впливом на безпеку поділяються на:

важливі для безпеки;

такі, що не впливають на безпеку.

До важливих для безпеки, відносяться:

- інженерні бар’єри;

- системи та обладнання, що виконують функції:

утримання та ізоляції РАВ у встановлених межах, а також захисту бар’єрів, що виконують ці функції;

обмеження розповсюдження радіоактивних речовин та/або іонізуючого випромінювання у встановлених межах, а також захисту бар’єрів, що виконують цю функцію;

автиматизованого радіаційного контролю.

3) системи та обладнання, відмови яких можуть призвести до аварії.

3. Вимоги до надійності, стійкості до зовнішніх впливів, якості виготовлення і технічного обслуговування компонентів, систем і обладнання визначаються з урахуванням їх класифікації за впливом на безпеку, тривалості виконання функцій утримання та ізоляції РАВ та рівня наслідків відмов компонентів, систем і обладнання.

4. Компоненти, системи та обладнання сховища, важливі для безпеки, проектуються з урахуванням можливих впливів на них при аваріях.

Обсяги функцій, які мають виконувати компоненти, системи та обладнання, важливі для безпеки, при аваріях визначаються в проекті (робочому проекті) сховища та обґрунтовуються у ЗАБ.

5. При проектуванні компонентів, систем та обладнання, важливих для безпеки,  враховуються впливи і навантаження та їх сполучення відповідно до державних будівельних норм з урахуванням впливів екстремальних природних та антропогенних подій, ймовірність яких визначається залежно від типу сховища, та забезпечують запаси надійності, які враховують потенційне погіршення характеристик в результаті їх старіння та поступової деградації.

3. Критерії приймання РАВ

1. Оператор у проекті (робочому проекті) сховища визначає та у ЗАБ обґрунтовує проектні критерії приймання РАВ.

Критерії приймання РАВ встановлюються з метою забезпечення:

безпечного поводження з РАВ (упаковками РАВ) на майданчику сховища під час його експлуатації та закриття;

виконання формою РАВ та пакувальним комплектом встановлених функцій безпеки в довгостроковий період після закриття сховища протягом визначеного в проекті часу.

2. Обґрунтування критеріїв приймання РАВ здійснюється шляхом проведення оцінки безпеки сховища на етап експлуатації, закриття сховища  і довгостроковий період після закриття, виходячи з характеристик РАВ, інженерних бар’єрів сховища, характеристик майданчика, запланованих строків адміністративного контролю системи захоронення РАВ.

3. В критерях приймання РАВ встановлюють значення таких параметрів, що характеризують РАВ:

допустимі сумарні активності радіонуклідів у сховищі;

сумарні і питомі активності радіонуклідів в упаковках РАВ (середні і максимальні значення), що захоронюють в сховищі;

обмеження на вміст в формі РАВ подільних матеріалів;

обмеження на вміст в складі РАВ (виключення із складу РАВ) речовин (токсичних, хімічно-активних, біологічно-активних тощо), які можуть мати неприйнятний вплив на рівень безпеки при експлуатації, під час та після закриття сховища.

4. У проекті (робочому проекті) сховища у проектних критеріях приймання РАВ встановлюють вимоги до упаковки РАВ (форми РАВ і пакувального комплекту), з урахуванням виконання (або невиконання) упаковкою РАВ функцій інженерного бар’єра, включаючи вимоги щодо:

обмеження виходу радіонуклідів за межі упаковки РАВ;

сумісності матеріалів форми РАВ, пакувального комплекту та матеріалів конструкцій сховища;

стійкості упаковок РАВ до хімічних, термічних, радіаційних впливів при транспортуванні, перевезенні та в умовах захоронення;

гомогенності форми РАВ, обмеження пористості, пустот в формі РАВ тощо.

довговічності упаковки РАВ тощо.

Встановлюють також вимоги до:

максимально допустимої сумарної активності радіонуклідів у сховищі;

сумарних і питомих активностей радіонуклідів в упаковках РАВ (середні і максимальні значення), що захоронюють в сховищі;

обмеження вмісту в формі РАВ (виключення із складу РАВ) подільних матеріалів, токсичних, хімічно-активних, біологічно-активних та інших небезпечних речовин, які можуть негативно впливати на рівень безпеки при експлуатації, під час та після закриття сховища;

інші вимоги, які сприяють виконанню упаковкою РАВ передбачених в проекті функцій безпеки.

Зазначені вимоги до форми РАВ і пакувального комплекту встановлюються для кожного типу упаковок РАВ, що приймаються на захоронення, з урахуванням джерела походження та характеристик РАВ.

5. Оператор встановлює вимоги до характеризації РАВ (форм РАВ) виробниками (постачальниками) з тим, щоб отримати достатні дані для демонстрації відповідності РАВ (упаковок РАВ), що будуть передаватися на захоронення, критеріям приймання РАВ.

6. Оператор демонструє в ЗАБ стійкість та довговічність форми РАВ та упаковки РАВ в умовах захоронення відповідно до проектних вимог.

Для демонстрації фізичної та хімічної стабільності РАВ (упаковок РАВ) оператор проводить моделювання поведінки РАВ (упаковок РАВ) в прогнозованих умовах їх захоронення та/або вимагає передбачити у виробників упаковок проведення відповідних тестувань. Виконуються, зокема, аналізи та дослідження матеріалів форми РАВ та пакувального контейнера, включаючи аналізи та дослідження процесів корозії, повзучості, втомленості, старіння, радіаційних ефектів, а також інших процесів та ефектів, що впливають на довговічність форми та упаковки РАВ.

7. В проекті (робочому проекті) сховища передбачаються та в ЗАБ обгрунтовуються заходи для:

забезпечення перевірок РАВ (упаковок РАВ), що надходять на захоронення;

виявлення та безпечного поводження з пошкодженими упаковками та\або РАВ (упаковками РАВ), що доставлені на захоронення і  не відповідають вимогам технічних специфікацій на упаковки РАВ та  критеріям приймання РАВ на захоронення;

реалізації постачальниками РАВ або оператором компенсуючих заходів щодо РАВ (упаковок РАВ), що доставлені на захоронення та не відповідають критеріям приймання РАВ.

Оператор здійснює перевірки якості упаковки РАВ в основному на основі документації та випробувань пакувальних комплектів до розміщення в них РАВ, а також на основі контролю процесу кондиціювання РАВ виробниками. Випробування упаковок з кондиційованими РАВ обмежуються, наскільки практично можливо.

8. До початку експлуатації сховища, з урахуванням фактичних характеристик побудованого сховища, уточнених характеристик майданчика та уточнених характеристик РАВ (упаковок РАВ), які заплановано захоронювати у сховищі, оператор визначає експлуатаційні критерії приймання РАВ.

9. У разі внесення змін до критеріїв приймання РАВ, оператор обґрунтовує такі зміни шляхом оновлення (доповнення) оцінок та обґрунтувань безпеки.

VI. Будівництво сховища для захоронення РАВ

1. Сховище для захоронення РАВ споруджується із застосуванням апробованих методів і технологій проведення будівельних робіт, відповідно до затвердженого в установленому порядку проекту (робочого проекту) та вимог НПА.

2. Оператор розпочинає будівництво сховища у встановленому законодавством порядку після отримання від Держатомрегулювання ліцензії на провадження діяльності на етапі будівництва сховища.

3. Зміни в процесі будівництва установлених проектом (робочим проектом) проектних рішень щодо складу та/або характеристик інженерних бар’єрів,  а також компонентів, систем та обладнання сховища, важливих для безпеки, до їх впровадження погоджуються з Держатомрегулюванням за результатами державної експертизи ЯРБ відповідних технічних рішень та доповнень до ЗАБ.

4.  Сховище будується таким чином, щоб зберігалися функції безпеки вміщуючого середовища, які згідно проекту (робочого проекту) сховища та обґрунтуваннь безпеки забезпечують безпеку системи захоронення на довгостроковий період після закриття сховища.

Земляні та інші будівельні роботи здійснюють таким чином, щоб не виникало істотного порушення вміщуючого середовища.

Якщо земляні та інші будівельні роботи провадять під час та після експлуатації або закриття пускового комплексу сховища, будівництво планується і здійснюється таким чином, щоб забезпечувалось запобігання негативних впливів на вже побудовані пускові комплекси сховища.

5. До початку будівництва сховища оператор розробляє програму моніторингу для етапів будівництва, експлуатації, закриття та після закриття сховища, яка спрямована на:

демонстрацію належного захисту людей та навколишнього середовища та відповідності регулюючим вимогам та умовам ліцензії;

підтвердження того, що поведінка та еволюція сховища та системи захоронення відповідають визначеним в обґрунтуванні безпеки;

забезпечення впевненості в та оптимізації основних припущень та моделей, що застосовувалися в обґрунтуванні безпеки;

покращення розуміння умов навколишнього середовища та функціонування сховища;

збір інформації для підтримки процесу прийняття рішень;

надання додаткової інформації для реалізації будь-якою програми нагляду після закриття сховища.

6. До початку будівництва сховища оператор виконує характеризацію майданчика на рівні деталізації, достатньому для розробки проекту сховища та обгрунтувань безпеки.

З метою підтвердження припущень,  що використовувалися в оцінках та обґрунтуваннях безпеки до початку будівництва сховища, оператор на етапі будівництва уточнює характеристики майданчика, зокрема, властивості вміщуючого середовища, з урахуванням можливих впливів на них процесу будівництва сховища.

7.  Оператор на етапі будівництва сховища здійснює:

вхідний контроль якості та відповідності продукції, яка постачається в ході будівництва сховища, включаючи вхідний контроль безпосередньо на майданчику;

постійний контроль якості будівельно-монтажних робіт.

8. Оператор на етапі будівництва надає на узгодження до Держатомрегулювання технічні умови на компоненти, системи та обладнання важливі для безпеки, та, за необхідності, конструкторську (робочу) документацію.

9. Оператор на етапі будівництва сховища проводить приймальні випробування систем та обладнання. З цією метою оператор розробляє та надає до Держатомрегулювання на погодження програми проведення приймальних випробувань систем та обладнання, важливих для безпеки.

У разі виникнення недоліків під час проведення випробувань оператор здійснює аналіз їх причин, розробляє та впроваджує коригувальні заходи.

10. До початку експлуатації сховища оператор забезпечує комплектацію персоналом, який пройшов підготовку, перевірку знань і отримав допуск до самостійної роботи.

11. Оператор, з урахуванням виконаного будівництва, стану збудованого сховища, приймальних випробувань систем та обладнання, розробляє:

ЗАБ на етапі експлуатації сховища;

експлуатаційні критерії приймання РАВ;

план аварійних заходів;

технологічний регламент безпечної експлуатації сховища, іншу експлуатаційну документацію

та забезпечує повну готовність до виконання передбачених цими документами заходів та процедур.

VII. Експлуатація сховища для захоронення РАВ

1. Загальні вимоги до експлуатації

1. Управління діяльністю при експлуатації сховища для захоронення РАВ здійснюється відповідно до документації системи управління діяльністю оператора, у якій визначаються права, обов’язки, відповідальність і компетенція керівництва та кожного працівника щодо безпечної експлуатації сховища при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації, аварійних ситуаціях та аваріях.

Експлуатаційні процедури та плани документуються, ця документація підлягає відповідному контролю.

2. Експлуатація сховища, здійснюється відповідно до вимог НПА та умов ліцензії та окремих дозволів, виданих Держатомрегулювання.

3. Сховище експлуатується таким чином, щоб підтримувати безпеку в період експлуатації та закриття сховища і забезпечити виконання функцій безпеки природними бар’єрами, інженерними бар’єрами, системами та обладнанням, важливими для безпеки, після закриття сховища.

4. Оператор забезпечує функціонування систем та обладнання для безпечного поводження з РАВ на майданчику сховища, контролю та обліку РАВ, контролю стану сховища та навколишнього природнього середовища, радіаційного контролю, аварійної готовності і реагування, фізичного захисту, протипожежного захисту, інженерно-технічної підтримки. Для компонентів, систем та обладнання, важливих для безпеки, оператор встановлює межі та умови безпечної експлуатації та відповідні види контролю, а також визначає заходи з обслуговування бар’єрів, компонентів, систем та обладнання сховища з метою підтримки їх експлуатаційних характеристик, меж та умов безпечної експлуатації.

5. Оператор забезпечує дотримання меж та умов безпечної експлуатації сховища, з тим щоб підтримувати в безпечному стані сховище і РАВ в період експлуатації та закриття сховища, а також забезпечити відповідність вимогам безпеки на довгостроковий період після закриття.

6. Оператор забезпечує:

технічні засоби та організційні заходи, які запобігають порушенню меж та умов нормальної експлуатації, забезпечують своєчасне виявлення порушень нормальної експлуатації, виникнення аварійних ситуацій та аварій;

експлуатацію сховища та об’єктів, призначених для поводження з РАВ у рамках технологічного процесу захоронення РАВ, згідно з проектною документацією та відповідно до вимог НПА, регламентів та інструкцій з експлуатації сховища та об’єктів;

підтримку в робочому стані інженерних бар’єрів, систем та обладнання, важливих для безпеки, шляхом організації ефективно діючої системи контролю інженерних бар’єрів, систем та обладнання, їх технічного обслуговування, заміни обладнання, яке відпрацювало свій ресурс, виявлення дефектів,  ремонту і модернізації, документування результатів зазначених робіт;

регулярне удосконалення регламентів та інструкцій експлуатації з урахуванням накопиченого досвіду експлуатації і нових науково-технічних даних;

наявність і актуалізацію інструкцій на випадок порушень нормальної експлуатації, аварійних ситуацій та аварій;

організаціїю ефективно діючої системи документування результатів робіт і контролю.

7. Для запобігання порушенням нормальної експлуатації сховища, виникненню аварійних ситуцій та аварій  при експлуатації сховища оператор, зокрема, забезпечує:

своєчасне приймання РАВ (упаковок РАВ) на захоронення відповідно до графіка постачання РАВ;

вхідний контроль та облік РАВ (упаковок РАВ), що приймаються на захоронення та розміщуються у сховищі;

розміщення РАВ у сховищі відповідно до технологічного процесу захоронення РАВ;

консервацію заповнених відсіків (модулів) сховища;

утримання та ізоляцію РАВ;

дослідження майданчика;

контроль стану сховища та моніторинг навколишнього природного середовища;

реалізацію заходів з забезпечення радіаційної безпеки;

періодичні переоцінки безпеки;

збереження експлуатаційної документації.

9. До початку розміщення відходів у сховищі, оператор розробляє план закриття сховища та проведення, за необхідністю,  адміністративного контролю після його закриття.

2. Приймання, вхідний контроль та транспортування РАВ

1. При експлуатації сховища забезпечується приймання і вхідний контроль РАВ (упаковок РАВ).

При прийманні РАВ (упаковок РАВ) оператор  перевіряє, що РАВ (упаковки РАВ), які надійшли до сховища,  відповідають критеріям приймання РАВ. Перевірки включають перевірку документації (паспортів упаковок РАВ, технічних специфікацій), вхідний контроль РАВ (упаковок РАВ), зокрема, вимірювання потужності дози, поверхневого забруднення тощо та/або вибірковий руйнівний контроль окремих упаковок РАВ.

2. Оператор оцінює якість інформації, що надається постачальниками РАВ, а також систему управління діяльністю у постачальників РАВ з метою забезпечення відповідності РАВ (упаковок РАВ), що передаються на захоронення, критеріям приймання РАВ. З цією метою оператор передбачає та здійснює заходи з аудиту і перевірки операцій і процесів у постачальників РАВ.

3. Оператор реалізує передбачені в проекті заходи та процедури поводження з РАВ (упаковками РАВ), які при приймальному вхідному контролі визнані такими, що не відповідають критеріям приймання РАВ. В рамках цих заходів та процедур передбачається можливість застосування компенсуючих заходів для захоронення окремих РАВ (упаковок РАВ), що не відповідають критеріям приймання, за умов забезпечення безпеки системи захоронення РАВ. В разі неможливості забезпечити безпеку системи захоронення РАВ оператор повертає РАВ (упаковки РАВ) постачальнику РАВ.

### 3. Транспортування та перевезення РАВ

1. Оператор здійснює транспортування РАВ (упаковок РАВ) в межах майданчика:

на спеціально обладнаних транспортних засобах;

за встановленими маршрутами, які мають бути короткими та простими та не перетинатися з маршрутами руху персоналу;

із урахуванням технологічної схеми поводження з РАВ на майданчику сховища.

2. Шляхи транспортування не прокладаються через місця тимчасового зберігання РАВ (упаковок РАВ), приміщення постійного перебування персоналу.

3. Висота підйому та переміщення РАВ (упаковок РАВ) над ємностями для захоронення  обмежується максимально допустимою висотою, яка визначається в проекті (робочому проекті) та обґрунтовується у ЗАБ.

4. Перевезення РАВ (упаковок РАВ) за межами майданчика суб’єкта РАВ здійснюється відповідно до вимог Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 30 серпня 2006 року № 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2006 року за                    № 1056/12930.

4. Облік та документування

1. Оператор забезпечує систему заходів з обліку та зберігання інформації та документації щодо поводження з РАВ, прийнятих на захоронення в сховищі, включаючи включаючи інформацію про джерела утворення РАВ та постачальників РАВ, дані з обліку РАВ (упаковок РАВ), їх кількості, характеристик, а також місця розміщення РАВ (упаковок РАВ) у сховищі.

2. Оператор проводить щорічні інвентаризації РАВ.

3. Оператор проводить облік РАВ (упаковок РАВ) на підставі паспортів РАВ (упаковок РАВ), результатів вхідного контролю РАВ (упаковок РАВ), ідентифікованих конкретних місць розміщення РАВ (упаковок РАВ) у сховищі.

4. Система ведення обліку повинна забезпечувати відслідковування переміщення РАВ (упаковок РАВ), починаючи від їх надходження і приймання на захоронення до їх розташування в конкретних місцях сховища.

В базу даних з обліку РАВ включають інформацію про:

РАВ (упаковки РАВ), шо прийняті від постачальників РАВ, зокрема, дані паспортів РАВ (упаковок РАВ);

приймання (вхідний контроль) РАВ (упаковок РАВ) від постачальників РАВ;

розміщення РАВ в сховищі у відповідні відсіки (модулі, камери, траншеї тощо);

результати вибіркових перевірок окремих упаковок РАВ;

невідповідності прийнятих окремих РАВ (упаковок РАВ) критеріям приймання РАВ та відповідні компенсуючі заходи;

вторинні РАВ, що утворюються при експлуатації сховища.

До документації з обліку РАВ також включають дані, необхідні для ведення державного реєстру відходів та кадастру сховищ.

5. При експлуатації сховища оператор забезпечує збір, обробку, аналіз, систематизацію та зберігання інформації про відмови бар’єрів, компонентів, систем та обладнання, помилкові дії персоналу.

6. Оператор документує і зберігає всю інформацію та документацію, необхідну для закриття сховища, включаючи документацію щодо характеризації майданчика, проектування, будівництва, експлуатації, модифікації сховища, а також інформацію про:

результати контролю стану сховища та його інженерних бар’єрів, систем та обладнання, важливих для безпеки, і моніторингу навколишнього природного середовища;

дослідження майданчика сховища;

облік та інвентаризацію РАВ;

місткість  сховища РАВ і вільні об’єми  для розміщення РАВ;

відмови бар’єрів, конструкцій, систем та обладнання;

результати радіаційного контролю;

аварійні ситуації та аварії на майданчику сховища та їх наслідки.

Оператор зберігає всю інформацію, що відноситься до оцінок та обґрунтувань безпеки системи захоронення РАВ.

7. Оператор передбачає заходи, які забезпечуватимуть довгострокове збереження баз даних та можливість передачі інформації щодо системи захоронення РАВ для можливого використання майбутніми поколіннями з метою проведення, за необхідності, додаткових оцінок рівня безпеки захоронення РАВ.

Оператор забезпечує зберігання накопиченої інформації та документації до припинення дії ліцензії на закриття сховища і передачу цієї інформації та документації іншій організації, яка буде здійснювати заходи адміністративного контролю.

4. Кваліфікація та підготовка персоналу

1. Оператор забезпечує підбір, підготовку, допуск до самостійної роботи і підтримання кваліфікації персоналу. Система підбору і підготовки персоналу повинна бути спрямована на досягнення, контроль і підтримання рівня його кваліфікації, необхідного для забезпечення безпечної експлуатації сховища, а також виконання дій з ослаблення наслідків можливих аварій. Складовим елементом підготовки персоналу є формування культури безпеки персоналу.

2. Оператор встановлює вимоги до кваліфікації персоналу відповідно до його посадових обов'язків, розробляє графіки комплектування персоналом, розробляє і реалізує систему професійної підготовки, перепідготовки та атестації персоналу.

3. Права, обов’язки та обсяги знань норм, правил і стандартів з ЯРБ персоналу та керівництва сховища, кваліфікаційні вимоги до персоналу визначають у відповідних посадових інструкціях.

5. Експлуатаційна документація

1. Оператор проводить діяльність відповідно до проектного призначення сховища та всіх об'єктів на майданчику сховища, технологічно пов'язаних з ним, із дотриманням розроблених на підставі проекту (робочого проекту) та ЗАБ критеріїв приймання РАВ, технологічного регламенту безпечної експлуатації сховища та інших документів, що засвідчують рівень безпеки сховища та надаються до Держатомрегулювання для отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі експлуатації сховища або окремого дозволу на здійснення окремих видів робіт та операцій на цьому етапі.

2. Основним документом, що визначає безпечну експлуатацію сховища, є технологічний регламент безпечної експлуатації сховища.

Технологічний регламент безпечної експлуатації розробляється на основі проекту (робочого проекту) сховища, ЗАБ, технічної документації систем та обладнання. Технологічний регламент містить вимоги до загального порядку виконання операцій, межі та умови безпечної експлуатації, основні правила та прийоми безпечної експлуатації, порядок дій при порушенні меж та умов безпечної експлуатації.

Технологічний регламент безпечної експлуатації сховища та зміни до нього підлягають погодженню з Держатомрегулювання за результатами державної експертизи ЯРБ.

3. Оператор розробляє інструкції, що регламентують дії персоналу при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та в разі виникнення аварійних ситуацій або аварій.

Інструкції з експлуатації систем та обладнання містять технічні характеристики, експлуатаційні обмеження, режими експлуатації, конкретні вказівки з виконання операцій персоналом під час нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації, аварійних ситуацій та аварій.

4.  Оператор періодично переглядає і коригує технологічний регламент безпечної експлуатації сховища та експлуатаційну документацію з урахуванням досвіду експлуатації та у разі заміни, модифікації та модернізації компонентів, систем та обладнання. Оператор встановлює та дотримується порядку розробки, ведення, перегляду, обліку та зберігання експлуатаційної документації.

5. Керівництво оператора визначає перелік нормативної, експлуатаційної та технічної документації, яка знаходиться на робочих місцях персоналу.

7. Проектну документацію сховища, документацію на будівництво, модифікації, модернізації, технічне обслуговування та ремонт бар’єрів, систем та обладнання, важливих для безпеки, акти випробувань оператор зберігає протягом всього життєвого циклу сховища до моменту закінчення строку дії ліцензії на закриття сховища і передачі відповідальності за безпеку і збереження документації іншій організації.

6. Ведення радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища

1. Оператор забезпечує ведення радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища при здійсненні діяльності із захронення РАВ в межах діючих норм і правил.

2. Оператор на основі проекту (робочого проекту) та ЗАБ на етапі експлуатації сховища розробляє та надає до Держатомрегулювання для погодження  програму (регламент) радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища у складі документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі експлуатації сховища.

3. Оператор забезпечує ведення бази даних результатів радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища, збереження відповідних даних, а також аналіз отриманих результатів. Аналіз отриманих результатів враховується при переоцінках безпеки сховища, розробці та впровадженні заходів з підвищення безпеки діяльності та оптимізації радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природнє середовище.

7. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту

1. Під час експлуатації сховища оператор виконує технічне обслуговування, ремонти, випробування, перевірки бар’єрів, систем та обладнання, важливих для безпеки, контроль стану сховища, включаючи контроль ефективності, функціонування інженерних бар’єрів, систем та обладнання, важливих для безпеки, з метою підтримки їх працездатності відповідно до проектних вимог. Періодичність та обсяги зазначених заходів обґрунтовуються в проекті (робочому проекті), технічних умовах та обґрунтовуються в ЗАБ.

2. Оператор на основі проектних даних, вимог НПА, типових програм технічного обслуговування, інструкцій з експлуатації систем та обладнання і технологічного регламенту безпечної експлуатації розробляє робочі програми, інструкції на проведення робіт з технічного обслуговування, ремонту, випробувань. Результати перевірок, випробувань бар’єрів, систем та обладнання, важливих для безпеки, документуються і зберігаються.

3. Умови, періодичність і допустимий час виведення з роботи систем та обладнання, важливих для безпеки, для технічного обслуговування, ремонту, перевірок і випробувань визначаються в технологічному регламенті безпечної експлуатації сховища.

4. Бар’єри, системи та обладнання, важливі для безпеки, проходять пряму повну перевірку на працездатність та відповідність проектним характеристикам під час введення в експлуатацію, після ремонту та періодично протягом всього строку експлуатації з документуванням результатів перевірки. У разі неможливості проведення прямої повної перевірки проводяться опосередковані та/або часткові перевірки.

5. Технічне обслуговування, випробування і перевірки бар’єрів, працюючих систем та обладнання, важливих для безпеки, здійснюються з дотриманням меж та умов безпечної експлуатації сховища.

6. У разі отримання незадовільних результатів випробувань і перевірок, а також виявлення Держатомрегулюванням під час проведення інспекційних перевірок чи обстежень порушень та невідповідностей щодо функціонування бар’єрів, конструкцій, систем та обладнання, важливих для безпеки, проводяться позачергові випробування і перевірки цих бар’єрів, конструкцій, систем та обладнання.

7. Випробування та перевірки бар’єрів, систем та обладнання, важливих для безпеки, які не передбачені інструкціями з експлуатації, здійснюються за спеціальними програмами та методиками, розробленими оператором та погодженими Держатомрегулювання, до яких включаються заходи щодо забезпечення ЯРБ.

8. З метою захисту та збереження після закриття сховища пасивних засобів безпеки проводиться нагляд та контроль  виконання пасивними засобами безпеки покладених на них функцій безпеки.

9. Оператор регулярно переглядає документацію з технічного обслуговування, ремонту, випробувань, нагляду і контролю з врахуванням отриманого досвіду експлуатації.

10. Оператор розробляє програму та виконує перевірки умов знаходження РАВ у сховищі, включаючи перевірки:

стану ємностей (відсіків, модулів, траншей тощо) сховища;

умов оточуючого середовища у сховищі;

стану РАВ (упаковок РАВ) сховища.

11. Оператор аналізує, документує і зберігає результати технічного обслуговування, ремонтів, випробувань, нагляду і контролю та використовує отримані результати для оцінки адекватності проектування, будівництва та експлуатації сховища з огляду на можливі впливи на довгострокову безпеку після закриття сховища.

12. Оператор забезпечує достатній ресурс систем та обладнання сховища, необхідних для його закриття, або можливість їх заміни після вичерпання ресурсу.

8. Розслідування та облік порушень у роботі

1. Оператор визначає в проекті (робочому проекті) сховища та обгрунтовує в ЗАБ організаційні та технічні заходи для своєчасного виявлення та усунення порушень нормальної експлуатації сховища, попередження радіаційних аварій, обмеження і ліквідації їх наслідків згідно з вимогами НПА, а також план аварійних заходів.

2. Оператор проводить розслідування та облік порушень нормальної експлуатації сховища. За результатами розслідування оператор розробляє і реалізує заходи для запобігання порушенням у майбутньому.

3. Оператор несе відповідальність за повноту та якість розслідування порушень, своєчасність доведення результатів розслідування до відома Держатомрегулювання. Особлива увага приділяється порушенням, які призвели або могли призвести до порушень меж та/або умов безпечної експлуатації та аварій.

4. Оператор зберігає матеріали розслідування та обліку порушень при експлуатації сховища протягом усього строку експлуатації.

5. Оператор вживає заходів для запобігання виникненню подій, які впливають на безпеку, включаючи відмови бар’єрів, систем та обладнання і помилки персоналу, а також для удосконалення технологічного процеса захоронення РАВ, методів і засобів діагностики стану бар’єрів, систем, та обладнання, важливих для безпеки.

9. Забезпечення аварійної готовності та реагування

1. Оператор під час експлуатації та закриття сховища забезпечує організаційні заходи та технічні засоби з метою попередження радіаційних аварій, обмеження їх впливу та ліквідації їх наслідків.

2. Оператор підтримує рівень аварійної готовності, необхідний для ефективного реагування на аварії та інші небезпечні події, з метою:

відновлення контролю над ситуацією;

попередження та/або мінімізації наслідків;

взаємодії з організаціями та установами, які беруть участь у аварійному реагуванні, з метою захисту персоналу, населення і навколишнього природного середовища.

3. До початку надходження РАВ до сховища, оператор розробляє, затверджує та погоджує у встановленому порядку план аварійних заходів та інструкції з дій персоналу у випадку радіаційних аварій. План аварійних заходів розробляється на основі вихідних даних, наведених у проекті (робочому проекті) і ЗАБ, з урахуванням аналізу аварійних ситуацій та аварій і їх наслідків, проведеного при оцінці безпеки сховища.

4. Оператор:

створює необхідну організаційну структуру з чітким розподілом обов’язків, повноважень і механізмів для координації дій  із зовнішніми організаціями та установами в умовах аварії та інших надзвичайних ситуацій;

забезпечує в наявності та працездатному стані об'єкти та обладнання, необхідні для аварійного реагування.

проводить підготовку персоналу, необхідну для здійснення аварійного реагування.

5. Оператор розробляє і реалізує програми планових протиаварійних навчань і тренувань з відпрацювання дій персоналу та взаємодії із зовнішніми організаціями і відомствами в умовах аварії та інших надзвичайних ситуацій. Після проведення кожного протиаварійного тренування оператор проводить оцінку його результатів, на основі якої розробляє і впроваджує коригувальні заходи, спрямовані на виправлення виявлених недоліків і підтримання необхідного рівня аварійної готовності.

10. Виконання модифікацій в період експлуатації сховища

1. Оператор визначає необхідність модифікації за власною ініціативою на підставі аналізу експлуатаційного досвіду, результатів періодичної переоцінки безпеки, аналізів стану сховища або на виконання вимог Держатомрегулювання з метою приведення рівня безпеки сховища у відповідність до вимог безпеки.

2. Документація з оцінки безпеки впровадження модифікації, важливої для безпеки сховища, погоджується Держатомрегулюванням за результатами державної експертизи ЯРБ.

3. Випробування модифікованих систем та обладнання, важливих для безпеки, проводяться за програмами випробувань, погодженими Держатомрегулюванням, та відповідно до вимог документації системи управління діяльністю оператора.

4. За результатами виконання модифікацій, важливих для безпеки, оператор вносить зміни до ЗАБ на етапі експлуатації сховища, до технологічного регламенту експлуатації, іншіх документів, що засвідчують рівень безпеки сховища

Зміни до ЗАБ та технологічного регламенту експлуатації сховища підлягають погодженню з Держатомрегулюванням за результатами державної експертизи ЯРБ.

5. До поновлення роботи після модифікації оператор забезпечує коригування експлуатаційної документації, проведення додаткового навчання (тренування) і атестацію персоналу.

6. Усі модифікації бар’єрів, систем та обладнання, важливих для безпеки, ураховуються під час проведення періодичної переоцінки безпеки сховища.

11. Існуючі сховища

1. Для сховищ, які спроектовані, споруджені, експлуатуються або законсервовані на момент набрання чинності цими Загальними положеннями, оператор виконує комплексні інженерно-радіаційні обстеження стану сховища, об'єктів інфраструктури та майданчика та проводить переоцінку безпеки в терміни, узгоджені з Держатомрегулюванням.

2.  За результатами проведених обстежень та переоцінки безпеки оператор визначає відповідність/невідповідність сховища вимогам цих Загальних положень.

Якщо за результатами проведеної переоцінки безпеки виявлено, що сховище не повною мірою відповідає вимогам цих Загальних положень, оператор обгрунтовує:

строки, межі та умови подальшої експлуатації або безпечного закриття сховища;

необхідність та доцільність компенсуючих заходів для підвищення рівня безпеки сховища;

заходи з підвищення рівня безпеки сховища для приведення сховища у відповідність до вимог цих Загальних положень (наприклад, часткове вилучення РАВ із сховища);

обсяги, зміст, порядок і терміни виконання відповідних заходів.

3. Оператор після завершення програми досліджень стану сховища і визначення переліку заходів з підвищення його рівня безпеки надає до Держатомрегулювання відкориговані ЗАБ та інші документи, що засвідчують можливість/неможливість забезпечити експлуатаційну безпеку та довгострокову безпеку після закриття сховища.

За результатами державної експертизи ЯРБ цих документів Держатомрегулювання приймає рішення щодо можливості подальшої експлуатації сховища або його безпечного закриття та/або необхідності та доцільності підвищення рівня безпеки сховища .

4. У разі отримання незадовільних результатів щодо можливості підвищення рівня безпеки існуючого сховища або якщо доведена доцільність повної чи часткової ліквідації сховища, оператор планує, розробляє та обґрунтовує заходи з вилучення РАВ та подальшої реабілітації території. Такі заходи можуть включати повне чи часткове вилучення РАВ, демонтаж та дезактивацію конструкцій сховища, очищення та рекультивацію майданчика.

При розробці та обгрунтуваннні заходів з реабілітації здійснюють оптимізацію  радіаційного захисту виходячи із оціненого стану безпеки існуючого сховища та з урахуванням економічних, демографічних, соціальних, екологічних та інших факторів.

VIII. Закриття сховища та адміністративний контроль

1. Загальні вимоги до закриття сховища

1. Закриття сховища здійснюється відповідно до проекту (робочого проекту) закриття з метою приведення системи захоронення РАВ у стан, який має залишатися безпечним на весь строк потенційної небезпеки розміщених в сховищі РАВ.

2. Оператор на всіх етапах життєвого циклу сховища до його закриття виконує планування закриття сховища з тим, щоб після закінчення строку експлуатації сховища забезпечити безпечне закриття сховища у запланований термін та з дотриманням вимог безпеки.

3. Оператор в проекті (робочому проекті) сховища визначає та в ЗАБ обґрунтовує основні заходи та концептуальні рішення з закриття сховища (зокрема, варіанти рішень зі створення верхнього накриття поверхневого (приповерхневого) сховища). При цьому в ЗАБ оператор визначає план закриття сховища, а також доцільність, вид та тривалість адміністративного контролю (за необхідності), зміст, послідовність та обсяг необхідних робіт із закриття сховища (включаючи  перехід від етапу експлуатації сховища до етапу закриття сховища, від етапу закриття сховища до подальшого адміністративного контролю).

4. В плані закриття сховища та при плануванні заходів адміністративного контролю розглядають, зокрема:

цілі закриття сховища та адміністративного контролю;

тривалість етапів експлуатації та закриття сховища, критерії переходу від одного етапу до іншого та початку досвгострокового періоду після закриття;

вид та тривалість заходів адміністративного контролю (за необхідності);

характеристики та критерії досягнення кінцевого стану сховища після його закриття та після завершення адміністративного контролю;

вимоги щодо збору, систематизації та зберігання інформації, необхідної для закриття сховища та подальшого адміністративного контролю;

основні заходи з підготовки сховища до закриття на етапі його експлуатації;

основні заходи зі створення остаточної конфігурації інженерних бар'єрів сховища (з розглядом альтернативних варіантів);

основні заходи з активного та пасивного адміністративного контролю після закриття сховища (з розглядом альтернативних варіантів відповідно до варіантів остаточної конфігурації інженерних бар’єрів);

основні заходи з дезактивації, демонтажу та/або перепрофілювання об'єктів інфраструктури, що використовувалися під час експлуатації сховища;

основні заходи поводження з радіоактивними та іншими небезпечними відходами та матеріалами, що утворилися під час закриття сховища, їх контролю та обліку;

плани щодо поводження з демонтованими системами, обладнанням та матеріалами;

плани майбутнього використання майданчика, на якому розташоване сховище;

інфраструктуру, що забезпечуватиме закриття сховища та подальший адміністративний контроль;

основні заходи з контролю системи захоронення РАВ та моніторингу навколишнього природного середовища до початку, в період та після закриття сховища;

основні заходи радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища під час закриття сховища;

основні заходи щодо забезпечення фізичного захисту сховища в період його закриття;

основні заходи з пожежної безпеки сховища в період його закриття;

обґрунтування необхідних людських, фінансових і матеріальних ресурсів для закриття сховища та подальшого адміністративного контролю;

систему управління діяльністю із закриття сховища.

5. На етапах будівництва та експлуатації сховища план закриття сховища, заплановані вид та тривалість адміністративного контролю уточнюються та деталізуються за результатами оцінки та переоцінки рівня безпеки сховища з урахуванням оновлених вихідних даних та факторів, які впливають на закриття сховища та безпеку системи захоронення РАВ в довгостроковий період після його закриття.

6. У разі, коли на майданчику розміщено декілька сховищ, закриття конкретного сховища та адміністративний контроль після його закриття планують та здійснюють з урахуванням діяльності на всіх сховищах.

7. Оператор на етапі експлуатації сховища враховує його майбутнє закриття, проводить заходи з підготовки до закриття, здійснює документування та зберігає інформацію, необхідну для закриття сховища, включаючи проектно-конструкторську та експлуатаційну документацію, розроблену на етапах проектування, будівництва, експлуатації сховища, а також дані щодо:

проведених модифікацій, модернізацій, змін технологічного процесу, ремонту і технічного обслуговування;

аварій, аварійних ситуацій, відмов обладнання, порушень у роботі, що призвели до забруднень, аварійного викиду або скиду радіоактивних речовин;

рівнів забруднення поверхонь конструкцій, систем та обладнання, приміщень, майданчика сховища до початку робіт із закриття;

наявності і кількості на майданчику сховища хімічних, токсичних, вибухо- та пожежонебезпечних речовин;

результатів оцінки та переоцінки безпеки.

8. Оператор протягом експлуатації сховища забезпечує накопичення необхідних фінансових ресурсів, достатніх для реалізації заходів щодо закриття сховища і подальшого активного адміністративного контролю (у разі його виконання оператором).

9. Оператор з урахуванням плану закриття сховища не пізніше ніж за рік до початку етапу закриття розробляє і затверджує в установленому порядку проект (робочий проект) закриття сховища, ЗАБ на етапі закриття сховища, а також актуалізує та затверджує план закриття сховища, включаючи заплановані заходи адміністративного контролю.

Проект (робочий проект), ЗАБ та план закриття сховища, в тому числі запланоані вид та тривалість адміністративного контролю, підлягають погодженню Держатомрегулюванням у складі документації для отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі закриття сховища за результатами державної експертизи ЯРБ.

10. Оператор до розробки проекту закриття сховища та ЗАБ виконує комплексне інженерно-радіаційне обстеження стану сховища, об'єктів інфраструктури та майданчика, а також, за необхідності, додаткові дослідження майданчика. Результати обстежень та досліджень використовуються з метою розробки заходів та проектних рішень з закриття сховища, оцінок та обґрунтувань безпеки на етапі закриття та на довгостроковий період після закриття сховища, а також для визначення заходів адміністративного контролю.

В плані закриття сховища, проекті закриття сховища приводиться та в ЗАБ обґрунтовується остаточний варіант закриття сховища та комплекс заходів з адміністративного контролю.

11. Закриття сховища розпочинається після завершення операцій розміщення РАВ (упаковок РАВ) у сховищі.

Допускається в рамках ліцензії на провадження діяльності на етапі експлуатації сховища виконувати окремі заходи, що стосуються закриття сховища, в тому числі дезактивацію та демонтаж об'єктів інфраструктури,  підготовчі робіти із створення остаточної конфігурації інженерних бар’єрів сховища, консервацію заповнених упаковками РАВ модулів, відсіків сховища тощо, заходи контролю та моніторингу тощо. Доцільність та безпека виконання таких заходів обґрунтовується в доповненні до ЗАБ на етапі експлуатації сховища.

В період завершення експлуатації сховища виконують, наскільки це можливо, дезактивацію об’єктів інфраструктури та поводження з відповідними РАВ, якщо ці РАВ можуть бути захороненні в даному сховищі.

12. Оператор розпочинає закриття сховища після отримання ліцензії Держатомрегулювання на провадження діяльності на етапі закриття.

Оператор до початку реалізації етапу закриття сховища адаптує до умов закриття сховища:

організаційну структуру;

систему управління діяльністю;

систему інформаційного забезпечення;

програму радіаційно-дозиметричного контролю;

програму поводження з РАВ;

систему фізичного захисту;

програму контролю системи захоронення РАВ та моніторингу навколишнього природного середовища;

план аварійних заходів.

13. Створення верхнього накриття сховища може бути відкладено на певний час після завершення розміщення РАВ (упаковок РАВ) в сховище, зокрема, з метою контролю та моніторингу та отримання оновлених вихідних даних для оцінки поведінки системи захоронення РАВ після закриття сховища або у зв’язку із неприйняттям громадскістю існування сховища. Оператор аналізує та обґрунтовує можливі наслідки затримок закриття сховища для безпеки системи захоронення.

14. З метою підтвердження визначеного в проекті сховища і проекті закриття сховища та обгрунтованого у ЗАБ рівня безпеки системи захоронення РАВ, а також покращення оцінок та обґрунтувань безпеки системи захоронення РАВ, зокрема, прогнозних оцінок поведінки системи захоронення РАВ в довгостроковий період після закриття сховища, оператор під час закриття сховища та активного адміністративного контролю проводить контроль стану системи захоронення РАВ та моніторинг навколишнього природного середовища, в тому числі контроль:

стану інженерних та природних бар’єрів (наскільки це є можливим), що виконують функції безпеки;

радіаційних умов на майданчику та поблизу майданчика сховища;

фактичних характеристик особливостей сховища, подій та процесів.

У разі виявлення за результатами контролю та моніторингу неефективності виконання бар’єрами передбачених проектом функцій безпеки,  невідповідностей або відміностей фактичних характеристик ОПП  від тих, що були використані в оцінках та обґрунтуваннях безпеки, та/або реалізації на майданчику сховища непередбачених проектом екстремальних природних подій, оператор:

виконує додаткові дослідження системи захоронення РАВ, майданчика та ОПП;

здійснює переоцінку безпеки сховища;

за необхідності, розробляє та реалізує компенсуючі заходи.

15. На етапі закриття сховища та під час проведення оператором активного адміністративного контролю після його закриття відповідно до процедури, встановленої в системі управління діяльності, оператор забезпечує збір, систематизацію та зберігання інформації та документації щодо закриття сховища, необхідної для здійснення пасивного адміністративного контролю та виконання в майбутньому, за необхідності, додаткових оцінок безпеки системи захоронення РАВ.

16. Оператор після виконання всіх заходів з закриття сховища, надає до Держатомрегулювання:

звіт про виконання заходів із закриття сховища із демонстрацією досягнення визначених критеріїв кінцевого стану системи захоронення РАВ та майданчика, реалізації заходів контролю системи захоронення РАВ та моніторингу навколишнього природного середовища, систематизації та збереження всієї інформації та документації про систему захоронення РАВ та майданчик;

пропозиції щодо проведення адмністративного контролю на етапі після закриття сховища,  розроблені на основі попереднього плану закриття сховища, попередньо визначених виду і тривалості адміністративного контролю та з урахуванням виконаного закриття сховища;

програму контролю стану системи захоронення РАВ та моніторингу навколишнього природного середовища при проведенні адміністративного контролю в період після закриття сховища.

Програма моніторингу навколишнього природного середовища розробляється та моніторинг здійснюється таким чином, щоб не призвести до погіршання рівня безпеки системи захоронення РАВ після закриття сховища.

17. Оператор здійснює (за необхідності) активний адміністративний контроль сховища протягом встановленого у ЗАБ часу та відповідно до умов ліцензії на провадження діяльності на етапі закриття сховища. Після завершення цього часу оператор передає майданчик, інфраструктуру, що використовується для адміністративного контролю, а також всю інформацію та документацію про систему захоронення РАВ та майданчик на баланс регіональних або місцевих органів виконавчої влади разом з передачею відповідальності за проведення, за необхідності, подальших заходів адміністративного контролю.

Оператор подає до Держатомрегулювання:

звіт, в якому надає результати виконання активного адміністративного контролю та демонструє відповідність стану системи захоронення РАВ прогнозним оцінкам та обґрунтуванням безпеки і вимогам НПА;

документи про передачу відповідальності за подальший адміністративний контроль іншій юридичний особі;

заяву про анулювання ліцензії на провадження діяльності на етапі закриття сховища.

2. Загальні вимоги до адміністративного контролю

1.  Для забезпечення впевненості в належному захисті здоров’я людини і навколишнього природного середовища та довгостроковій безпеці системи захоронення  після закриття сховища може встановлюватися активний та/або пасивний адміністративний контроль.

Заходи адміністративного контролю розглядаються як такі, що або безпосередньо спрямовані на підтримку виконання функцій безпеки бар’єрами системи захоронення, або проводяться з метою демонстрації ефективності функціонування інженерних та природних бар’єрів відповідно до встановлених в проекті вимог та критерїв безпеки.

2.  Активний адміністративний контроль може включати, зокрема:

контроль стану системи захоронення РАВ з метою визначення змін характеристик системи захоронення РАВ (зокрема, пов’язаних з процесами деградації бар’єрів);

контроль радіаційних параметрів;

моніторинг навколишнього середовища в межах санітарно-захисної зони  та зони спостереження;

технічне обслуговування інженерних бар’єрів сховища для  поверхневих (приповерхневих) сховищ з метою підтримки їх в працездатному стані, а також, за потреби, компенсуючі заходи у випадку виявлення погіршення рівня безпеки системи захоронення РАВ.

3. Заходи пасивного контролю включають:

запобігання або обмеження доступу на майданчик сховищ;

запобігання проживання людини, а також запобігання або обмеження здійснення окремих видій промислової та сільськогосподарської діяльності на майданчику сховища;

інформування про існування та розташування системи захоронення РАВ, зокрема, встановлення маркерів (поверхневих та/або підземних);

зберігання інформації та документації про систему захоронення РАВ.

Пасивний адміністративний контроль роглядається як додатковий захід забезпечення безпеки, який запобігає ненавмисному вторгненню людини до системи захоронення після закінчення активного адміністративного контролю.

4. Забезпечення безпеки сховища на довгостроковий період після його закриття не повинно покладатися на заходи адміністративного контролю та/або надмірно залежати від активного адміністративного контролю.

5.  Поверхневі (приповерхневі) сховища проектуються в припущенні, що протягом певного проміжку часу після закриття сховища проводиметься  адміністративний контроль. Адміністративний контроль розглядається як додатковий елемент забезпечення безпеки системи захоронення РАВ, спрямований на захист та збереження пасивних засобів безпеки (бар’єрів) протягом обмеженого часу, визначеного в проекті (робочому проекті) сховища і обґрунтованого в ЗАБ.

6. Для поверхневих (приповерхневих) сховищ, що розміщені в ЧЗВ, як захід пасивного адміністративного контролю, розглядається бар’єрна функція ЧЗВ, яка забезпечує обмеження доступу людей на територію розташування сховища, а також обмеження видів діяльності на території ЧЗВ,  зменшення радіаційних вливів на людину, а також до зменшення ймовірності та радіаційних наслідків ненавмисного вторгнення.

7. Тривалість аквтивного адміністративного контролю не повинна перевищувати:

100 років при захороненні РАВ у поверхневих сховищах (при розміщенні сховищ в ЧЗВ – 300 років);

300 років при захороненні РАВ у приповерхневих сховищах (при розміщенні сховищ в ЧЗВ – 500 років).

8. Для сховищ на середніх глибинах та геологічних сховищ безпека в довгостроковий період після закриття забезпечується без урахування будь-яких заходів адміністративного контролю, у тому числі моніторингу, які можуть проводитися протягом певного часу після закриття сховища з метою підтвердження відповідності рівня безпеки сховища прогнозним оцінкам безпеки, а також з метою забезпечення додаткової впевненості в рівні безпеки сховища (за рахунок запобігання чи зменшення ймовірності ненавмисного вторгнення або пошкодження пасивних засобів безпеки).

9. Вид та тривалість заходів адміністративного контролю поступово уточнюються та деталізуються на послідовних етапах життєвого циклу сховища при наближенні сховища до етапу закриття та обгрунтовуються в ЗАБ, зокрема, з урахуванням:

нових даних про характеристики РАВ (упаковки РАВ), сховище, майданчик, подій та процесів;

оновлених та деталізованих оцінок та обґрунтувань безпеки системи захоронення РАВ;

планів щодо землекористування;

можливості забезпечити обмеження доступу на майданчик та його використання;

можливостей збереження інформації про систему захоронення РАВ.

IX. Оцінка і обґрунтування безпеки сховища

1. Цілі та послідовність виконання оцінок та обґрунтування безпеки

1. Відповідність системи захоронення вимогам безпеки демонструється шляхом розробки обґрунтувань безпеки на період експлуатації, закриття сховища і на довгостроковий період після його закриття.

Оператор документує результати обґрунтувань безпеки в ЗАБ та інших документах, що засвідчують рівень безпеки сховища, які надаються до Держатомрегулювання на етапах життєвого циклу сховища.

2. В обґрунтуваннях безпеки оператор має довести, що буде гарантовано рівень радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища не нижчий, ніж передбачено НПА, з врахуванням принципу оптимізації, як в період експлуатації, закриття сховища, так і на довгостроковий період після закриття сховища. При виконанні обґрунтувань безпеки демонструється досягнення цілей безпеки і дотримання критеріїв і принципів безпеки, визначених в розділі ІІ цих Загальних положень.

3. В обґрунтування безпеки включається аналіз всіх важливих для забезпечення безпеки сховища та системи захоронення аспектів, в тому числі характеристик РАВ, призначених для захоронення у сховищі,  майданчика розміщення сховища, проекту, експлуатації, закриття, заходів з управління діяльністю та адміністративного контролю після закриття сховища.

Матеріали, які містять обґрунтування безпеки, зміни вимог та лімітів безпеки при експлуатації і закритті сховища підлягають обов’язковій державній експертизі ЯРБ згідно з вимогами Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

4.  Як обов’язкову складову обґрунтувань безпеки, оператор включає в обґрунтування безпеки оцінку безпеки, а також оцінку технічних можливостей реалізації проекту сховища, його будівництва, експлуатації, закриття та заходів адміністративного контролю, які плануються після закриття сховища.

5. Оператор виконує обґрунтування безпеки та відповідні оцінки безпеки сховища з метою прийняття обґрунтованих рішень при:

виборі типу сховища і визначенні концепції забезпечення безпеки захоронення;

визначенні прийнятності умов майданчика та виборі конкретного майданчика для розміщення сховища певного типу;

розробці техніко-економічного обґрунтування будівництва сховища (з аналізом варіантів інженерних бар’єрів, заходів щодо закриття сховища, видів і тривалості адміністративного контролю);

розробці проекту (робочого проекту) сховища;

розробці критеріїв приймання РАВ;

підготовці до експлуатації побудованого сховища та експлуатації сховища;

модернізації або модифікації компонентів сховища, систем та обладнання, важливих для безпеки;

розробці проекту закриття сховища;

внесенні змін до проекту сховища/проекту закриття сховища або до процедур його експлуатації/закриття;

закритті сховища.

6. При виконанні оцінок та обґрунтувань безпеки оператор доводить, що система захоронення РАВ в цілому здатна забезпечувати утримання та ізоляцію РАВ відповідно встановленим вимогам та критеріям безпеки при можливих сценаріях змін стану системи захоронення РАВ, і не виникнуть ефекти передчасного неприйнятного погіршення утримуючої та ізолюючої здатності системи захоронення РАВ навіть при невиконанні функцій безпеки окремими бар'єрами сховища.

7. Оцінки безпеки включають системний аналіз і кількісні оцінки:

здатності інженерних та природних бар'єрів виконувати встановлені функції безпеки;

ефективності та надійності функціонування сховища, системи захоронення РАВ та її окремих компонентів;

потенційних радіаційних впливів на здоров'я людини і навколишнє природне середовище.

8. Оператор здійснює оцінку безпеки відповідно до диференційованого підходу залежно від рівня небезпеки сховища, зокрема, обсягів та характеристик РАВ (упаковок РАВ), що захоронюються в сховищі, технологій поводження з РАВ, видів робіт та операцій на майданчику сховища.

9. Оцінка безпеки сховища:

базується на науково-технічних дослідженнях;

виконується з використанням обґрунтованих вихідних даних;

виконується за обґрунтованими моделями і сценаріями;

проводиться в рамках системи управління діяльністю.

10. Рівень деталізації і якість оцінок та обґрунтувань безпеки повинні бути достатніми для:

забезпечення належного опису та аналізу всіх особливостей системи захоронення, подій та процесів, їх можливих впливів на безпеку;

обґрунтування рішень, що приймаються на етапах життєвого циклу сховища;

надійного прогнозування  поведінки системи захоронення РАВ на довгостроковий період після закриття сховища;

підтвердження рівня безпеки сховища та діяльності в період експлуатації, закриття сховища та довгостроковий період після закриття сховища;

визначення будь-яких дефіцитів безпеки на конкретному етапі життєвого циклу сховища та напрямків з їх усунення;

забезпечення можливості провести аналіз всіх припущень, що були зроблені в обґрунтуваннях та оцінці безпеки, а також аргументів на користь  вибору тих або інших конкретних рішень (наприклад, варіантів майданчика, проекта, адміністративного  контролю), які можуть впливати на безпеку.

11. При здійсненні оцінки безпеки на етапах життєвого циклу сховища послідовно уточнюються вихідні дані щодо характеристик РАВ, майданчика, бар’єрів сховища, а також враховується досвід експлуатації сховища. При цьому на кожному етапі життєвого циклу сховища при виконанні оцінок безпеки виявляють:

перелік питань безпеки, які потребують більш детального розгляду (на наступній ітерації оцінки;

потреби у додаткових даних та дослідженнях для належного прогнозування поведінки системи захоронення РАВ;

потреби проведення додаткових аналізів, які могли б зменшити невизначеність результатів оцінки;

значущість виявлених дефіцитів в оцінках безпеки для забезпечення належної якості оцінки та обгрунтуань безпеки;

підходи та шляхи усунення дефіцитів.

12. При розгляді альтернативних варіантів системи захоронення РАВ з метою оптимізації радіаційного захисту, при виконанні оцінок та обґрунтувань безпеки визначаються ключові процеси, які впливають або можуть вплинути на безпеку та дають внесок в ефективність системи захоронення РАВ;

13.  Оператор проводить:

при виборі майданчика та при розробці концепції сховища – оцінку здатності майданчика і бар’єрів сховища (згідно вибраної його концепції) забезпечувати виконання функцій утримання та ізоляції РАВ;

до початку будівництва сховища – системну детальну оцінку безпеки на період експлуатації сховища та консервативну оцінку безпеки на період закриття сховища і на довготривалий період після закриття сховища;

до початку експлуатації сховища – оновлену і деталізовану оцінку безпеки на період експлуатації сховища з урахуванням реального стану побудованого сховища і об'єктів інфраструктури, а також результатів досліджень фактичних характеристик бар’єрів та майданчика та інших вихідних даних;

до початку закриття сховища – детальну оцінку безпеки на етап закриття сховища та на довгостроковий період після його закриття з обґрунтуванням прийнятих проектних рішень щодо закриття сховища, виду і тривалості адміністративного контролю, уточненої програма контролю стану системи захоронення та моніторингу навколишнього природного середовища з урахуванням фактичних обсягів та характеристик РАВ (упаковок РАВ), нових даних про стан сховища та характеристик майданчика.

14. Якщо оператор сховища для захоронення РАВ здійснює або планує здійснювати діяльність на окремих етапах життєвого циклу сховища, що входить до складу комплексу з декількох сховищ для захоронення РАВ та/або інших об'єктів, призначених для поводження з РАВ, розташованих в межах одного майданчика, оператор проводить загальну оцінку сумарного радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє середовище

15. Для забезпечення надійності результатів оцінки та обгрунтувань безпеки:

застосовується ітераційний підхід, при якому на окремих ітераціях оцінки послідовно уточнюються та деталізуються вихідні дані щодо характеристик РАВ (упаковок РАВ), майданчика, інженерних бар'єрів;

використовуються обґрунтовані моделі, припущення і сценарії, а також достовірні та достатні для кожної ітерації оцінки вихідні дані, зокрема, отримані при проведенні відповідних досліджень;

виконується аналіз невизначеностей та чутливості результатів оцінки до значень вихідних параметрів, зроблених припущень тощо.

Оператор описує програму управління невизначеностями, як частину обґрунтування безпеки, для зменшення кількості невизначеностей та/або їх значущості, наприклад, шляхом внесення змін в проект компонентів системи .

16.  Методи розрахунку і комп’ютерні розрахункові коди, які використовувались при проведенні оцінки безпеки, верифікуються та валідуються. Порівняння одержаних результатів з критеріями безпеки проводяться з урахуванням невизначеностей результатів розрахунків.

17.  При обґрунтуванні рівня  безпеки сховища допускається використовувати аргументацію, що базується, наприклад, на дослідженнях природних аналогів і результатах палеогідрогеологічних досліджень, подібних характеристик майданчика, властивостей вміщувальної геологічної формації, інженерно-технічних міркуваннях, експлуатаційних процедурах і на адміністративному контролі.

18. Оператор оновлює обґрунтування та оцінку безпеки сховища з урахуванням набутого досвіду провадження ліцензованої діяльності на етапах життєвого циклу сховища, отриманих висновків державних експертиз ЯРБ або на вимогу Держатомрегулювання у разі:

набрання чинності нормативно-правовими актами;

відмінностей фактичних характеристик майданчика, ОПП, обсягів та/або характеристик РАВ (упаковок РАВ) від використаних в попередній оцінці;

якщо досвід здійснення діяльності на етапах життєвого циклу сховища свідчить про значні недоліки попередніх оцінок безпеки;

суттєвих змін технології при провадженні ліцензованої діяльності, які можуть вплинути на рівень безпеки;

модифікацій компонентів сховища, що впливають на безпеку;

виникнення аварійної ситуації та/або аварії, які призвели до змін стану сховища, суттєвих для безпеки;

виявлення суттєвих недоліків попередньої оцінки;

удосконалення в методах оцінки безпеки,

а також періодично, але не рідше ніж раз на десять років, на етапі експлуатації та закриття сховища.

2. Загальні вимоги до змісту оцінок та обґрунтування безпеки

1. До початку проведення оцінок безпеки визначають:

конкретні цілі проведення оцінки;

систематизовану сукупність вимог і критеріїв безпеки, дотримання яких перевіряється при проведенні оцінки;

обсяги та алгоритми оцінок;

методології оцінок;

часові інтервали, для яких проводитимуться оцінки;

параметри та їх значення, які будуть аналізуватися і розраховуватися при проведенні оцінок;

методологію аналізу невизначеностей;

процедури порівняння отриманих результатів з вимогами та критеріями безпеки;

систему управління діяльністю для проведення оцінок.

2. При проведенні оцінок безпеки розглядають і аналізують, у тому числі,:

обсяги і характеристики РАВ, що захоронені та заплановані для захоронення;

прийнятність характеристик майданчика для розміщення сховища;

способи та концепції захоронення РАВ;

критеріїв приймання РАВ;

функції і проектні рішення інженерних та природних бар'єрів, які забезпечують утримання та ізоляцію РАВ;

функції і проектні рішення компонентів, систем та обладнання, важливих для безпеки;

проектні рішення та заходи щодо забезпечення належного рівня радіаційного захисту персоналу, населення і навколишнього природного середовища відповідно до принципу оптимізації;

потенційні аварійні ситуації та аварії (можливі вихідні події, сценарії розвитку та наслідки);

проектні рішення і заходи щодо запобігання аварійним ситуаціям і аваріям та зменшення їх наслідків;

ефективність і надійність сховища для захоронення РАВ і системи в цілому та її окремих бар’єрів при сценаріях нормальної еволюції і менш ймовірних альтернативних сценаріях;

регламенти і процедури експлуатації;

забезпечення фізичного захисту;

забезпечення якості та культури безпеки.

3. При виконанні оцінок та обґрунтувань безпеки проводять аналіз властивостей та поведінки інженерних та природних бар'єрів сховища, виконання ними функцій безпеки у встановлені періоди часу з врахуванням ОПП, обґрунтування конструкції, систем та обладнання сховища, важливих для безпеки, аспектів забезпечення безпеки при експлуатації, закритті і після закриття сховища, а також систем управління діяльністю з метою забезпечення якості всіх аспектів, важливих для безпеки. Наводять докази стійкості і надійності інженерних та природних бар'єрів сховища, його конструкції, систем та обладнання сховища, важливих для безпеки.

4. При проведенні оцінок безпеки виконують аналіз функціональних показників інженерних бар’єрів сховища і упаковок РАВ шляхом розрахункового прогнозу з використанням методів математичного моделювання та з урахуванням фактичної якості інженерних бар'єрів сховища і упаковок РАВ.

5. При проведенні оцінок безпеки виконують аналіз ефективності системи захоронення РАВ для очікуваних і малоймовірних вихідних подій та сценаріїв, в тому числі таких, при яких може не забезпечуватися ефективність функціонування системи захоронення РАВ.

6. При проведенні оцінок безпеки виконують прогнозні оцінки опромінення персоналу та населення при нормальних умовах експлуатації, при відхиленнях від нормальних умов експлуатації та при аварійних ситуаціях і аваріях в період експлуатації та закриття сховища, а також опромінення населення після закриття сховища:

В оцінках безпеки на етапах експлуатації та закриття сховища визначають і оцінюють можливі радіаційні впливи, пов’язані зі сховищем та діяльністю з експлуатації сховища;

В оцінках безпеки на довгостроковий період після закриття сховища виконують аналіз сценаріїв нормальної еволюції та прискореної деградації системи захоронення РАВ, з урахуванням ОПП, які можуть вплинути на її функціонування, у тому числі події з низькою ймовірністю і можливість ненавмисного вторгнення.

7. При проведенні оцінок безпеки на довгостроковий період після закриття сховища розраховують радіаційні впливи на гіпотетичні критичні групи населення, які визначають виходячи з існуючої демографічної ситуації в районі впливу сховища і з урахуванням потенційної діяльності в майбутньому.

8. Для забезпечення надійності отриманих результатів оцінка безпеки виконується:

з використанням достовірних та достатніх для певної ітерації вихідних даних, зокрема, отриманих при проведенні відповідних досліджень;

із застосуванням обґрунтованих моделей, припущень і сценаріїв;

Застосовують ітераційний підхід, при якому на окремих ітераціях оцінки послідовно уточнюють та деталізують вихідні дані щодо характеристик РАВ (упаковок РАВ), майданчика, інженерних бар'єрів, досвіду експлуатації сховища тощо.

9. При проведенні оцінки безпеки використовують верифіковані і валідовані розрахункові моделі і комп'ютерні коди.

10. При проведенні оцінок безпеки виконують аналіз невизначеностей отриманих результатів оцінки та їх чутливості до значень вихідних параметрів, зроблених припущень тощо. Порівняння отриманих результатів з критеріями безпеки проводять з урахуванням невизначеності результатів розрахунків.

11. В обґрунтування безпеки допускається включати різні види аргументації, заснованої, наприклад, на дослідженнях природних аналогів і результатах палеогідрогеологічних досліджень, подібних характеристик майданчика, властивостей вміщувальної геологічної формації, інженерно-технічних міркуваннях, експлуатаційних процедурах і на адміністративному контролі.

3. Періодична переоцінка безпеки

1. На етапах експлуатації та закриття сховища, з метою демонстрації виконання умов ліцензій, оператор періодично, але не рідше ніж раз на десять років, виконує періодичну переоцінку безпеки сховища.

При проведенні періодичної переоцінки безпеки оператор проводить загальну оцінку стану забезпечення радіаційного захисту і безпеки, розглядає сукупний вплив:

внесення змін в процедури експлуатації;

модифікацій сховища та експлуатуючої організації;

технічних розробок, досвіду експлуатації та старіння окремих компонентів сховища.

2. Оператор визначає, обґрунтовує та надає на погодження до Держатомрегулювання пропозиції щодо обсягу переоцінки безпеки сховища, яка має включати, зокрема, аналіз:

досвіду експлуатації, в тому числі з точки зору забезпечення  радіаційного захисту;

критеріїв приймання відходів та контролю якості відходів;

аналіз знань та досвіду факторів, які впливають на забезпечення безпеки після закриття сховища;

можливості використання при переоцінці безпеки тих припущень, які були прийняті в обґрунтуваннях безпеки;

відповідності вимогам НПА.

3. За результатами переоцінки безпеки сховища оператор розробляє і надає до Держатомрегулювання звіт про переоцінку безпеки сховища, до якого включають інформацію щодо запропонованих заходів з підвищення безпеки та план реалізації цих заходів.

Звіт про переоцінку безпеки сховища підлягає державній експертизі ЯРБ.

4. Оператор за результатами переоцінки безпеки сховища та державної експертизи ЯРБ відповідної документації з оцінками та обґрунтуваннями безпеки вносить зміни до меж і умов безпечної експлуатації сховища, розробляє (за необхідності) та впроваджує узгодженні з Держатомрегулюванням заходи із підвищення рівня безпеки сховища, модифікації сховища та вдосконалення діяльності на етапах експлуатації та закриття.

Проекти і проектно-технологічні документи з обгрунтуваннями безпеки модифікації, модернізації, удосконалення діяльності, а також зміни вимог і меж безпечної експлуатації підлягають державній експертизі ЯРБ.

Начальник Управління безпеки

поводження з РАВ 							Н. Рибалка