Визначення і терміни згідно законодавства України (станом на 03.01.2018)

| № | Термін | Визначення | Джерело | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А1(А2) | - основний показник обмеження активності при перевезенні, який визначається нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки. | (НП 306.5.06/2.008-98) Порядок видачі сертифікатів безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджений наказом Мінекобезпеки від 07.04.98 № 46, глава 2, абз. 1 | Втратив чинність згідно наказу Мінекоресурсів від 17.03.2003 № 45/м |
|  | Абсолютна вологість Абсолютная влажность (рос) | Маса водяної пари, що знаходиться в одиничному обсязі повітря на місці експлуатації, збереження або транспортування виробу | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 1. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | Абсолютна похибка вимірювального приладу Абсолютная погрешность измерительного прибора (рос) | – різниця між показами приладу та істинним значенням вимірюваної величини | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Абсолютне вимірювання Абсолютное измерение (рос) | – визначення параметра величини, що ґрунтується на безпосередніх кількісних вимірюваннях однієї або декількох основних величин з/без використанням/використання фізичних констант | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | аварійна готовність аварийная готовность (рос) emergency preparedness (анг) | здатність вживати заходи, які ефективно пом’якшують наслідки аварійної ситуації для здоров'я людини та безпеки якості життя, власності або довкілля | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  |  | подія, що характеризується порушенням меж і/або умов безпечної експлуатації, яка не перейшла в аварію, але при якому відбувається нез'ясоване чи значне зниження рівня безпеки атомної електричної станції | (НП 306.2.02/3.077-03) Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.01.2004 № 2, абз.5 п.2 | Втратив чинність на підставі наказу ДІЯРУ від 09.12.2016 № 201 |
|  | Аварійна картка Аварийная карточка (рос) | – документ, що містить коротку інструкцію з зазначенням основних характеристик вантажу, що перевозиться, з точки зору небезпеки, яку він становить, порядку безпечного проведення робіт з ліквідації наслідків аварії транспортного засобу, що перевозить вантаж, і надання першої медичної допомоги потерпілим | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | аварійна ситуація аварийная ситуація (рос) emergency (анг) | Позаштатна ситуація або позаштатна подія, які вимагають прийняття оперативних заходів для пом'якшення небезпеки або несприятливих наслідків для здоров'я людини безпеки або якості життя, власності або навколишнього середовища. Цей термін охоплює ядерні та радіологічні аварійні ситуації та звичайні аварійні ситуації (надзвичайні ситуації, такі, як пожежі, вихід небезпечних хімічних речовин, бурі, урагани або землетруси. Сюди входять ситуації, в яких оперативні заходи необхідні для пом'якшення ефектів небезпеки, що сприймається. Внештатная ситуация или внештатное событие, которые требуют принятия оперативных мер для смягчения опасности или неблагоприятных последствий для здоровья человека и безопасности или качества жизни, собственности или окружающей среды. Этот термин охватывает ядерные и радиологические аварийные ситуации и обычные аварийные ситуации (чрезвычайные ситуации), такие, как пожары, выход опасных химических веществ, бури, ураганы или землетрясения. Сюда входят ситуации, в которых оперативные меры необходимы для смягчения эффектов воспринимаемой опасности. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  |  | стан атомної станції, що характеризується порушенням меж і/або умов безпечної експлуатації, що не перейшов в аварію | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.1. |  |
|  |  | - будь-яка незапланована подія, що характеризується порушенням умов нормальної експлуатації сховища, але не кваліфікована як аварія; | (НП 306.4.142-2008) Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки сховищ для зберігання радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 07.12.2007 № 168, п.1.3, абзац 2 |  |
|  |  | - будь-яка незапланована подія, що характеризується порушенням умов нормальної експлуатації сховища, але не кваліфікована як аварія; | (НП 306.4.143-2008) Вимоги та правила довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів до їх захоронення в глибоких геологічних формаціях, затверджені Наказом ДКЯРУ від 07.12.2007 № 169, п.1.4, абзац 2 |  |
|  |  | стан Об'єкта, що характеризується порушенням меж і/або умов безпечної експлуатації, що не перейшов в аварію | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010 р №112, абзац 2 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | стан ЯПУ, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, що не перейшов в аварію; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 2 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - стан об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, що не перейшов в аварію; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 2 п. 6 Розділу І. |  |
|  |  | досягнення на підкритичній збірці Кеф>1 , що не призвело до аварії достижение на подкритической сборке Кэф>1, не приведшее к аварии | (ПБЯ-01-75) «Правила ядерної безпеки підкритичних стендів» затверджені наказом Держатомнагляду СРСР від 05.08.1975 р. № 01. Пункт 2.13. |  |
|  |  | - стан ДР, що характеризується порушенням меж та / або умов безпечної експлуатації, що не перейшов в аварію - состояние ИР, характеризующееся нарушением пределов и/или условий безопасной эксплуатации, не перешедшее в аварию | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.35 |  |
|  | аварійна ситуація (для устаткування й трубопроводів) аварийная ситуация (для оборудования и трубопроводов) (рос) | будь-яке відхилення від нормальних умов експлуатації, наслідки якого можуть призвести до такого порушення охолодження активної зони реактора, що буде потрібно введення в дію системи аварійного охолодження активної зони реактора | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 13 |  |
|  | аварійна ситуація комплексу систем зберігання і обігу з ядерним паливом аварийная ситуация комплекса систем хранения и обращения с ядерным топливом | стан, що характеризується порушенням меж і/або умов безпечної експлуатації й не перейшов у аварію | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п.2.8. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  | аварійна ситуація на території майданчику аварийная ситуация на территории площадки (рос) site area emergency (анг) | подія, яка приводить до значного зниження рівня захисту населення або персоналу на майданчику. Сюди входять: 1) значне зниження рівня захисту активної зони реактора або великих обсягів відпрацьованого палива або 2) умови при яких будь-які додаткові відмови обладнання можуть призвести до пошкодження активної зони реактора або відпрацьованого палива або 3) високі дози на майданчику | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  | Аварійна ситуація (транснаціональна) транснациональная аварийная ситуация (рос) {transnational emergency}(анг). | Ядерна або радіологічна аварійна ситуація, яка має реальну, потенціальну або сприймаєму радіологічну значимість більш ніж для однієї держави. Вона включає: Значний трансграничний викід радіоактивного матеріалу (транснаціональна аварійна ситуація, яка не обов'язково має на увазі значний транграничний викід радіоактивного матеріалу); Загальну аварійну ситуацію на установці або іншу подію, яка може призвести до значного трансграничного викіду (атмосферному або або водному радіоактивного матеріалу; Виявлення втрати або незаконного переміщення небезпечного джерела, яке було перевезено або по відношенню до якого є підозра, що вон обуло перевезено через державний кордон; Аварійну ситуацію, що призводить до значного порушення міжнародної торгівлі або міжнародних поїздок; Аварійну ситуацію, що вимагає впровадження захистних заходів відносно іноземних громодян або посольств в державі, у якому вона виникає; Аварійну ситуацію, що призводить або потенціально може призвести до серйозних детермінистичних ефектів і пов'язаних з несправністю та/або проблемою (наприклад, в обладнанні або програмному забезпеченні) які можуть мати серйозні наслідки для безпеки в міжнародному масштабі; Аварійну ситуацію, що призводить або потенціально може призвести до значного занепокоєння населення більш ніж однієї держави в наслідок реальної або сприйманої небезпеки. Ядерная или радиологическая аварийная ситуация, имеющая реальную, потенциальную или воспринимаемую радиологическую значимость для более чем одного государства. Она включает: 1). значительный трансграничный выброс радиоактивного материала (транснациональная аварийная ситуация, однако, не обязательно подразумевает значительный трансграничный выброс радиоактивного материала); 2). общую аварийную ситуацию на установке или другое событие, которое может привести к значительному трансграничному выбросу (атмосферному или водному) радиоактивного материала; 3). обнаружение потери или незаконного перемещения опасного источника, который был перевезен или в отношении которого имеется подозрение, что он был перевезен через государственную границу; 4). аварийную ситуацию, приводящую к значительному нарушению международной торговли или международных поездок; 5). аварийную ситуацию, требующую осуществления защитных мер в отношении иностранных граждан или посольств в государстве, в котором она возникает; 6) аварийную ситуацию, приводящую или потенциально могущую привести к серьезным детерминированным эффектам и связанную с неисправностью и/или проблемой (например, в оборудовании или программном обеспечении), которые могут иметь серьезные последствия для безопасности в международном масштабе; 7). аварийную ситуацию, приводящую или потенциально могущую привести к значительной обеспокоенности населения более чем одного государства вследствие реальной или воспринимаемой радиологической опасности. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  | Аварійна ситуація у СВЯП сухого типу Аварийная ситуация в ХОЯТ сухого типа (рос) | - стан СВЯП сухого типу, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, що не перейшов в аварію. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 2 |  |
|  | Аварійна ситуація (ядерна або радіологічна) ядерная или радиологическая аварийная ситуация (рос) {nuclear or radiological emergency}. | Аварійна ситуація, в якій є реальна або сприймаєма небезпеки в наслідок: а) енергії, що виділяється в наслідок ядерної ланцюгової реакції або розпаду продуктів ланцюгової реакції; або б) радіаційного опромінення. Аварийная ситуация, в которой имеется реальная или воспринимаемая опасность вследствие: а) энергии, выделяющейся в результате ядерной цепной реакции или распада продуктов цепной реакции; или б) радиационного облучения. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  | Аварійна фаза аварийная фаза (рос) emergency phase (анг) | Період часу від виявлення умов, що потребують впровадження аварійного реагування, до завершення усіх дій, які впроваджуються під час очикування або у процесі реагування на радіаційну обстановку, яка очикується протягом перших декількох місяців аварійної ситуації. Ця фаза зазвичай закінчується, коли ситуація знаходиться під контролем, радіаційна обстановка за межами майданчику визначена достатньо добре для того, щоб виявити райони, в яких потребується введення обмежень по відношенню до харчових продуктів та тимчасового переселення , а також були впроваджені усі необхідні заходи стосовно виявлення обмежень по відношенню харчових продуктів та тимчасовому переселенню. Период времени от обнаружения условий, требующих осуществления аварийного реагирования, до завершения всех действий, предпринимаемых в ожидании или в процессе реагирования на радиационную обстановку, ожидаемую в течение первых нескольких месяцев аварийной ситуации. Эта фаза обычно заканчивается, когда ситуация находится под контролем, радиационная обстановка за пределами площадки определена достаточно хорошо для того, чтобы выявить районы, в которых требуется введение ограничений в отношении пищевых продуктов и временное переселение, и все необходимые меры по введению ограничений в отношении пищевых продуктов и временному переселению были осуществлены. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  | аварійне опромінення аварийное облучение (рос) emergency exposure | опромінення, отримане під час аварійної ситуації, яке може включати незаплановане опромінення осіб безпосередньо внаслідок аварійної ситуації і заплановане опромінення осіб, які здійснюють заходи для ліквідації (пом’якшення) наслідків аварійної ситуації | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  |  | непередбачуване підвищене опромінення персоналу та/або населення внаслідок радіаційної аварії; | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.129 п.1.13. |  |
|  |  | непередбачене підвищення опромінення персоналу та/або населення внаслідок радіаційної аварії | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.5 |  |
|  |  | незаплановане опромінення людей в результаті радіаційної аварії | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.2 Розділу 19 |  |
|  |  | непередбачене підвищене зовнішнє опромінення і (або) надходження радіонуклідів (радіоактивних речовин) усередину організму персоналу або населення внаслідок радіаційної аварії або інциденту | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 4 Термінів і визначень |  |
|  | аварійне охолодження аварийное охлаждение (рос) | процес, що вимагає роботи систем аварійного охолодження реактора і відводу тепла до кінцевого поглинача для запобігання ушкодження твелів вище встановлених проектних меж | (ПНАЕ Г-5-020-90) Правила устрою й експлуатації систем аварійного охолодження й відводу тепла від ядерного реактора до кінцевого поглинача, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90. №3, термін 8 Термінів і визначень | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Аварійне реагування аварийное реагирование (рос) emergency response (анг) | Впровадження заходів, спрямованих на помякшення наслідків аварійної ситуації для здоровя людини та безпеки якості життя, власності та навколишнього середовища. Воно може також забезпечувати основу для поновлення нормальної соціальної та господарської діяльності. Осуществление мер, направленных на смягчение последствий аварийной ситуации для здоровья человека и безопасности, качества жизни, собственности и окружающей среды. Оно может также обеспечивать основу для возобновления нормальной социальной и хозяйственной деятельности. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  | Аварійні виходи Аварийные выходы (рос) | – виходи з будинків або приміщень, що не використовуються при нормальних режимах роботи і призначені для виходу/входу при надзвичайних ситуаціях на установці Примітка. Двері аварійних виходів при нормальних умовах, як правило, повинні бути опечатані та мати позначку “Аварійний вихід” | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Аварійні втрати ядерного матеріалу Аварийные утери ядерного материала (рос) | – ненавмисні втрати ядерного матеріалу (ЯМ) внаслідок аварії на ядерній установці при транспортуванні ЯМ, при випробуванні пристроїв, що містять ЯМ тощо | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Аварійні зони аварийные зоны (рос) emergency zones (анг) | Зона попереджувальних заходів та/або зона планування термінових захистних заходів Зона предупредительных мер и/или зона планирования срочных защитных мер. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  | Аварійні процедури аварийные процедуры (рос) emergency procedures (анг) | Набір інструкцій, до складу яких входить детальний опис заходів, які повинен приймати персонал, що здійснює реагування у випадку аварійної ситуації. Набор инструкций, содержащих детальное описание мер, которые должен принимать персонал, осуществляющий реагирование в случае аварийной ситуации. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  | Аварійні служби аварийные службы (рос) emergency services (анг) | Місцеві організації, які здійснюють реагування за межами майданчику, які є загальнодоступними, і виконують функції аварійного реагування. До їх числа можуть входити поліція, пожежні частини і рятувальні команди, швидка допомога та команди по боротьбі з небезпечними матеріалами. Местные организации, осуществляющие реагирование за пределами площадки, которые являются общедоступными и выполняют функции аварийного реагирования. В их число могут входить полиция, пожарные части и спасательные команды, скорая помощь и команды по борьбе с опасными материалами. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  | Аварійні умови аварийные условия (рос) accident conditions (анг) | Відхилення від нормальної експлуатації, більш серйозні ніж події, що очікуються піід час експлуатації, уключаючи проектні аварії та важкі аварії. Отклонения от нормальной эксплуатации, более серьезные, чем ожидаемые при эксплуатации события, включая проектные аварии и тяжелые аварии. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  | аварійний захист аварийная защита (рос) | пристрої СУЗ , що використовується для швидкого автоматичного і дистанційного ручного гасіння ланцюгової реакції устройства СУЗ, используемое для быстрого автоматического и дистанционного ручного гашения цепной реакции | (ПБЯ-01-75) «Правила ядерної безпеки підкритичних стендів» затверджені наказом Держатомнагляду СРСР від 05.08.1975 р. № 01. Пункт 2.7. |  |
|  |  | функція безпеки, що полягає у швидкому переведенні активної зони реактора в підкритичний стан та підтримці її в підкритичному стані: комплекс систем безпеки, що виконує функцію аварійного захисту. | (НП 306.5.02/3.056-02) Вимоги до форми та змісту типового паспорта на реакторну установку, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.06.2002р. №73, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 2 |  |
|  |  | сукупність засобів контролю, управління і впливу на реактивність, призначена для швидкого переведення активної зони реактора в підкритичний стан і тривалого підтримування її в підкритичному стані | (НП 306.2.145-2008) Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджені Наказом ДКЯРУ від 15.04.2008 № 73, абз. 2.1. п.ІІ |  |
|  |  | захист, який ініціює швидку зупинку реактора та тривалу підтримку активної зони у підкритичному стані при порушенні умов безпечної експлуатації або ризику переростання аварійної ситуації в аварію; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 2, пункту 2, розділу І |  |
|  | Аварійний захист (A3) Аварийная защита (A3) (рос) | - пристрій СУЗ, призначений для автоматичного та дистанційного ручного гасіння ланцюгової реакції - устройство СУЗ, предназначенное для автоматического и дистанционного ручного гашения цепной реакции | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.5 |  |
|  |  | - пристрій СУЗ, призначений для автоматичного і дистанційного ручного гасіння ланцюгової реакції. – устройство СУЗ, предназначенное для автоматического и дистанционного ручного гашения цепной реакции. | (ПБЯ-03-75) Правила ядерної безпеки дослідницьких реакторів, затверджені держатомнаглядом СРСР 19.12.1975, п.2.4 |  |
|  | Аварійний клас аварийный класс (рос) emergency class (анг) | Набір умов, що потребують впровадження аналогічного негайного аварійного реагування. Набор условий, требующих осуществления аналогичного немедленного аварийного реагирования. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  | Аварійний (моніторинг) аварийный (мониторинг) (рос) | моніторинг, що здійснюється з метою забезпечення інформацією, необхідною для прийняття рішення про втручання та визначення форми, масштабу і тривалості втручання | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.111 п.1.13. |  |
|  | Аварійний останов аварийный останов (рос) scram (анг) | Швидкий аварійний останов ядерного реактора. Быстрый аварийный останов ядерного реактора. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  | аварійний план аварийный план (рос) emergency plan (анг) | план дій у разі аварії на об'єкті, де здійснюється практична діяльність, що пов'язана з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями | (НП 306.5.02/3.076-03) Вимоги до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію, затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.08.2003 № 108, абз.2 п.2.1 |  |
|  |  | план дій у випадку аварії на будь-якому об'єкті, де здійснюється практична діяльність, пов'язана з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями | (НП 306.2.02/3.077-03) Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.01.2004 № 2, абз.2 п.2 | Втратив чинність на підставі наказу ДІЯРУ від 09.12.2016 № 201 |
|  |  | - план дій у випадку аварії на будь-якому об'єкті, де здійснюється практична діяльність, пов'язана з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями; | (НП 306.5.01/3.083-04) План реагування на радіаційні аварії, затверджений Спільним наказом Держатомрегулювання та МНС від 17.05.04 р. № 87/211, розділ ІІ Терміни та визначення, абзац 2 |  |
|  |  | план дій у випадку аварії на будь-якому об'єкті, де здійснюється практична діяльність, пов'язана з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.6 |  |
|  |  | план дій у разі аварії на будь-якому об'єкті, де здійснюється практична діяльність, пов'язана з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.3 п.1.13. |  |
|  |  | 1. Описання цілей, політики та концепції операцій по реагуванню на аварійну ситуацію, а також структури, повноважень та обов’язків для систематичного, координованого та ефективного реагування. План аварійних заходів служить в якості основи для розробки інших планів, процедур та контрольних списків. Плани аварійних заходів готуються на декількох різних рівнях: національному, локальному і на рівні установки. Вони можуть включати всі види діяльності, які, згідно плану, повинні здійснюватись всіма відповідними організаціями і компетентними органами або можуть бути перш за все присвячені діям, які повинні виконувати конкретна організація. 2. Комплекс заходів (процедур), які повинні здійснюватись у випадку аварії. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  | Аварійний робітник аварийный работник (рос) emergency worker (анг) | Працівник, який може зазнати опромінення, що перевищує ліміт дози професійного опромінення під час виконання заходів, спрямованих на помякшення наслідків аварійної ситуації для здоровя людини та безпеки, якості життя, власності та навколишнього середовища. Работник, который может подвергнуться облучению, превышающему пределы дозы профессионального облучения при выполнении действий, направленных на смягчение последствий аварийной ситуации для здоровья человека и безопасности, качества жизни, собственности и окружающей среды. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  | Аварії при роботах Аварии во время работ (рос) | - потенційні аварії, що обумовлені виконанням на ОУ та/або на його проммайданчику робіт з будівництва (монтажу) та введення в експлуатацію споруд, систем або елементів. Вихідними подіями таких аварій є: - відмови обладнання, що використовується при виконанні вищезгаданих робіт; - відмови споруд, систем та елементів ОУ внаслідок виконання робіт; - помилки персоналу, який виконує роботи. Аварії при роботах по суті є проектними аваріями. Вони виділені в окрему групу, оскільки експлуатація ОУ та виконання на ньому робіт з будівництва (монтажу) відрізняються за багатьма аспектами, які суттєві для аналізу потенційних аварій (терміни діяльності, види робіт, використання технічних засобів та ін.). | (ГНД 306.7.02/2.032-99) Методика проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання України в рамках ліцензійного процесу при реалізації Плану здійснення Заходів на об’єкті “Укриття”, в частині аналізу потенційних аварій, затверджена наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 06.01.2000 р. № 3, п.1.8.4. |  |
|  | аварія авария (рос) accident (анг) | порушення експлуатації атомної станції, за якого стався вихід радіоактивних речовин і/або іонізуючих випромінювань у кількості, що перевищує визначені проектом межі безпечної експлуатації. Аварія характеризується початковою подією, шляхами протікання і наслідками | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.2. |  |
|  |  | порушення експлуатації атомних електричних станцій, через яке стався вихід радіоактивних речовин і/або іонізуючих випромінювань, за передбачені проектом для нормальної експлуатації межі, в кількості, що перевищує встановлені межі безпечної експлуатації. Аварія характеризується початковою подією, шляхами протікання і наслідками | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджене Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.2 п.2 |  |
|  |  | - подія під час перевезення, внаслідок якої втрачено контроль над радіоактивним матеріалом і яка призводить або може призвести до радіаційного впливу на людей та навколишнє природне середовище, що перевищує допустимі межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з безпеки. | (НП 306.6.108-2005) Положення щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів, затверджене Наказом ДКЯРУ від 07.04.05 р. № 38, абзац 2 пункту 1.1. |  |
|  |  | будь-яка ненавмисна подія, включаючи помилки під час експлуатації, відмови обладнання та інші неполадки, реальні або потенційні наслідки якої не можуть бути проігноровані з точки зору захисту або безпеки Любое непреднамеренное событие, включая ошибки во время эксплуатации, отказы оборудования и другие неполадки, реальные или потенциальные последствия которого не могут игнорироваться с точки зрения защиты или безопасности. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  |  | порушення експлуатації Об'єкта, внаслідок якого стався вихід ЯМ, радіоактивних речовин і/або іонізуючих випромінювань у кількості, що перевищує визначені проектом межі безпечної експлуатації. Аварія характеризується початковою подією, шляхами протікання і наслідками; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010 р №112, абзац 3 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - порушення експлуатації ЯПУ, за якого стався вихід радіоактивних речовин та/або іонізуючих випромінювань у кількості, що перевищує визначені проектом ЯПУ межі безпечної експлуатації, та характеризується початковою подією, шляхами протікання і наслідками; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 3 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - порушення експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, внаслідок якого стався вихід радіоактивних речовин та/або іонізуючого випромінювання у кількості, що перевищує визначені проектом (робочим проектом) межі безпечної експлуатації. Аварія характеризується початковою подією, шляхами протікання і наслідками; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 3 п. 6 Розділу І. |  |
|  |  | - порушення експлуатації комплексу систем зберігання та поводження з ЯП, при якому стався вихід радіоактивних продуктів і / або іонізуючих випромінювань за передбачені проектом для нормальної експлуатації межі в кількостях, що перевищують встановлені межі безпечної експлуатації - нарушение эксплуатации комплекса систем хранения и обращения с ЯТ, при котором произошел выход радиоактивных продуктов и/или ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасной эксплуатации | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п.2.3. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  |  | досягнення на підкритичній збірці Кеф >1, що призвело до потенційно небезпечного опромінення людей або до пошкодження елементів, що містять речовину, що ділиться достижение на подкритической сборке КЭФ>1, приведшее к потенциально опасному облучению людей или к повреждению элементов, содержащих делящееся вещество | (ПБЯ-01-75) «Правила ядерної безпеки підкритичних стендів» затверджені наказом Держатомнагляду СРСР від 05.08.1975 р. № 01. Пункт 2.12. |  |
|  |  | означає будь-яку ненавмисну подію, наслідки або потенційні наслідки якої є значними з точки зору радіаційного захисту або ядерної безпеки; | Директива Ради 2009/71/ЄВРАТОМ від 25 червня 2009 р, що встановлює рамки Співтовариства щодо безпеки ядерних установок зі змінами, внесеними Директивою № 2014/87/EURATOM Ради ЄС від 8 липня 2014 р., стаття 3 пункт 6 |  |
|  | аварія важка авария тяжелая (рос) severe accident (анг) | запроектна аварія, при якій відбувається важке пошкодження активної зони | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.11. |  |
|  |  | стан більш важкий, ніж проектна аварія, при якому виникають значні пошкодження активної зони | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  | аварія глобальна авария глобальная (рос) | це комунальна радіаційна аварія, під вплив якої підпадає значна частина (або вся) території країни та її населення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.2 |  |
|  |  | комунальна радіаційна аварія, під вплив якої потрапляє значна частина території чи вся територія країни та її населення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.6 п.1.13. |  |
|  | аварія з виникненням критичності авария с возникновением критичности (рос) criticality accident (анг) | аварія, пов’язана з досягненням критичності (як правило, на установці, в якій використовується подільний матеріал) | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  | Аварія з втратою теплоносія (АВТ) Авария с потерей теплоносителя | – наслідок розриву трубопроводу першого контуру ядерного реактора, що призводить до зниження рівня теплоносія у реакторі нижче допустимого | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | аварія запроектна запроектная авария (рос) beyond design basis accident (анг) | аварія, викликана початковими подіями, що не враховуються для проектних аварій, або така, що супроводжується додатковими в порівнянні з проектними аваріями відмовами систем безпеки або помилками персоналу | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.35 |  |
|  |  | - аварія, викликана початковими подіями, що не враховуються для проектних аварій, або така, що супроводжується додатковими, в порівнянні з проектними аваріями, відмовами систем або елементів понад одиничну відмову, або реалізацією помилкових рішень персоналу. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 10 |  |
|  |  | - аварія, викликана початковими подіями, які не враховуються для проектних аварій, або така, що супроводжується додатковими порівняно з проектними аваріями відмовами систем безпеки або помилками персоналу; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абз. 11 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - аварія, викликана початковими подіями, які не враховуються для проектних аварій, або така, що супроводжується додатковими порівняно з проектними аваріями відмовами систем безпеки та/або помилками персоналу; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 4 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | аварійні умови, більш важкі, ніж проектна аварія | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р. |  |
|  |  | - Аварія, викликана неврахованими для проектної аварії вихідними подіями або супроводжується додатковими у порівнянні з проектними аваріями відмовами систем безпеки понад одиничного відмови, помилковими рішеннями персоналу, які можуть привести до важких пошкоджень або до розплавлення активної зони. Зменшення наслідків такої аварії досягається управлінням аварією та / або реалізацією планів заходів щодо захисту персоналу та населення. - авария, вызнанная неучитываемыми для проектной аварии исходными событиями или сопровождающая дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности сверх единичного отказа, ошибочными решениями персонала, которые могут привести к тяжелым повреждениям или к расплавлению активной зоны. Уменьшение последствий такой аварии достигается управлением аварией и/или реализацией планов мероприятий по защите персонала и населения. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.39 |  |
|  | аварія комунальна авария коммунальная (рос) | це така радіаційна аварія, наслідки якої не обмежуються приміщеннями об'єкту і його проммайданчиком, а поширюються на оточуючі території, де проживає населення, яке може реально або потенційно зазнавати опромінення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.3 |  |
|  |  | радіаційна аварія, наслідки якої не обмежуються приміщеннями об'єкта та його проммайданчиком, а поширюються на навколишні території, де проживає населення, яке може реально або потенційно зазнавати опромінення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.7 п.1.13. |  |
|  | аварія локальна авария локальная (рос) | це комунальна радіаційна аварія, якщо в зоні аварії проживає населення загальною чисельністю до десяти тисяч чоловік | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.4 |  |
|  |  | комунальна радіаційна аварія, під час якої в зоні аварії проживає населення загальною чисельністю до десяти тисяч чоловік | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.8 п.1.13 |  |
|  |  | порушення в роботі атомної станції, при якому відбувся вихід радіоактивних продуктів або іонізуючого випромінювання за передбачені межі устаткування, технологічних систем, будинків і споруджень у межах території атомної станції і кількостях, що перевищують установлені для нормальної експлуатації значення | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 11 Термінів і визначень |  |
|  | Аварія максимально-проектна (МПА) Максимальная проектная авария (МПА) (рос) | - проектна аварія з найбільш важкою вихідною подією, що встановлена для кожного типу реакторів. – проектная авария с наиболее тяжелым исходным событием, устанавливаемым для каждого типа реакторов. | (ПиН АЭ-5.6) Норми будівельного проектування АС з реакторами різного типу. Правила й норми в енергетиці. Погоджені Держбудом СРСР листом від 28.03.85 г. № ДП-1293-1 та погоджені Міненерго СРСР Протоколом НТР від 27.12.82 г. №9. введені в дію з 11.01.87 Основні визначення, пункт 15 |  |
|  | аварія місцева авария местная | порушення в роботі АС, при якому відбувся вихід радіоактивних продуктів у межах санітарно-захисної зони АС в кількостях, що перевищують установлені для нормальної експлуатації значення | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 12 Термінів і визначень |  |
|  | аварія на майданчику авария на площадке (рос) | виникнення чи загроза виникнення радіаційної аварії, наслідки якої, фактичні чи ті, що очікуються, не поширюються за межі територій виробничих приміщень і проммайданчика атомної електричної станції, а аварійного опромінювання зазнає (може зазнавати) лише персонал атомної електричної станції | (НП 306.2.02/3.077-03) Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.01.2004 № 2, абз.6 п.2 | Втратив чинність на підставі наказу ДІЯРУ від 09.12.2016 № 201 |
|  | аварія проектна авария проектная (рос) design basis accident (анг) | аварія, для якої проектом визначені вихідні події, кінцеві стани та передбачені системи безпеки, що забезпечують обмеження її радіаційних наслідків у межах, встановлених правилами та нормами з ядерної та радіаційної безпеки; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | аварія, для якої проектом визначені вихідні події і кінцеві стани та передбачені системи безпеки, що забезпечують з урахуванням принципу одиничного відмовлення системи (каналу системи) безпеки або однієї додаткової помилки персоналу, обмеження її наслідків установленими межами | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.69. |  |
|  |  | - аварія, для якої проектом СВЯП сухого типу визначені початкові події і кінцеві стани та передбачені системи й елементи, що забезпечують, з урахуванням принципу одиничної відмови системи та елемента або однієї не залежної від початкової події помилки персоналу, обмеження її наслідків встановленими для таких аварій межами. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 28 |  |
|  |  | - аварія, для якої проектом визначені вихідні події і кінцеві стани та передбачені системи безпеки або інші технічні засоби, які забезпечують обмеження її наслідків установленими межами; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010 р № 112, абзац 28 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - аварія, для якої проектом визначені вихідні події, кінцеві стани та передбачені системи безпеки, що забезпечують з урахуванням принципу одиничної відмови системи (каналу системи) безпеки або однієї додаткової помилки персоналу, обмеження її наслідків установленими межами; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 5 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | аварія, подія якої встановлюється діючою нормативно-технічною документацією даної установки. Для такої аварії технічним проектом передбачається забезпечення радіаційної безпеки персоналу та населення; визначені вихідні події та кінцеві стани та передбачені системи безпеки, що забезпечують з урахуванням принципу одиничної відмови систем безпеки чи однієї помилки персоналу обмеження її радіаційних наслідків, установленими для таких аварій межами. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.148 п.1.13. |  |
|  |  | - аварія, вихідна подія якої встановлюється чинною нормативно-технічною документацією і для якої проектом передбачається забезпечення безпеки АС. – авария, исходное событие которой устанавливается действующей нормативно-технической документацией и для которой проектом предусматривается обеспечение безопасности АС. | (ПиН АЭ-5.6) Норми будівельного проектування АС з реакторами різного типу. Правила й норми в енергетиці. Погоджені Держбудом СРСР листом від 28.03.85 г. № ДП-1293-1 та погоджені Міненерго СРСР Протоколом НТР від 27.12.82 г. №9. введені в дію з 11.01.87 Основні визначення, пункт 14 |  |
|  |  | аварійні умови, з урахуванням яких проектується установка у відповідності до установлених проектними критеріями та при яких пошкодження палива і викиди радіоактивного матеріалу знаходяться в дозволених (санкціонованих) межах | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  |  | аварія, для якої чинною нормативно-технічною документацією передбачений комплекс заходів, що виключають опромінення людей і вихід радіоактивних продуктів у навколишнє середовище вище встановлених нормативів для даного класу | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.40 Розділу 19 |  |
|  |  | - аварія, для якої проектом визначені вихідні події і кінцеві стани, і передбачені системи безпеки, що забезпечують, з урахуванням принципу одиничної відмови систем безпеки або однієї, незалежної від вихідної події, помилки персоналу, обмеження її наслідків встановленими для таких аварій межами. - авария, для которой проектом определены исходные события и конечные состояния, и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие, с учетом принципа единичного отказа систем безопасности или одной, независимой от исходного события, ошибки персонала, ограничение ее последствий установленными для таких аварий пределами. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.38 |  |
|  |  | «проектна аварія» означає аварійні умови, з урахуванням яких проектується ядерна установка у відповідності із встановленими проектними критеріями і за яких пошкодження палива, у відповідних випадках, та викиди радіоактивних матеріалів знаходяться в дозволених межах; | Директива Ради 2009/71/ЄВРАТОМ від 25 червня 2009 р, що встановлює рамки Співтовариства щодо безпеки ядерних установок зі змінами, внесеними Директивою № 2014/87/EURATOM Ради ЄС від 8 липня 2014 р., стаття 3 пункт 10 |  |
|  | аварія промислова авария промышленная (рос) | це така радіаційна аварія, наслідки якої не поширюються за межі території виробничих приміщень і проммайданчика об'єкту, а аварійного опромінення зазнає лише персонал | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.7 |  |
|  |  | це така радіаційна аварія, наслідки якої не поширюються за межі території виробничих приміщень і проммайданчика об'єкта, а аварійного опромінення зазнає лише персонал | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.4 п.1.13. |  |
|  | аварія радіаційна авария радиационная (рос) | подія, внаслідок якої втрачено контроль над ядерною установкою, джерелом іонізуючого випромінювання, і яка призводить або може призвести до радіаційного впливу на людей та навколишнє природне середовище, що перевищує допустимі межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з безпеки; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | - будь-яка незапланована подія на будь-якому об'єкті з радіаційною чи радіаційно-ядерною технологією, якщо при виникненні цієї події виконуються дві необхідні та достатні умови: - втрата контролю над джерелом; - реальне (або потенційне) опромінення людей, пов'язане з втратою контролю над джерелом. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.5 п.1.13. |  |
|  |  | - будь-яка незапланована подія на будь-якому об'єкті з радіаційною чи радіаційно-ядерною технологією, якщо при виникненні цієї події виконуються дві необхідні і достатні умови: - втрата контролю над джерелом; - реальне (або потенційне) опромінення людей, пов'язане з втратою контролю над джерелом | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.8 |  |
|  |  | - будь-яка незапланована подія на будь-якому об'єкті з радіаційною або радіаційно-ядерною технологією, якщо при виникненні цієї події виконуються дві необхідні і достатні умови: - втрата контролю над джерелом; - реальне (або потенційне) опромінення людей, пов'язане з втратою контролю над джерелом | (НП 306.2.02/3.077-03) Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.01.2004 № 2, абз.3 п.2 | Втратив чинність на підставі наказу ДІЯРУ від 09.12.2016 № 201 |
|  |  | порушення меж безпечної експлуатації, при якому відбувається вихід радіоактивних продуктів або іонізуючого випромінювання за передбачені межі в кількостях, що перевищують установлені для нормальної експлуатації значення, які вимагають нормальної експлуатації установки устаткування або пристрою, що містять джерела іонізуючих випромінювань | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 18 Термінів і визначень |  |
|  |  | втрата управління джерелом випромінювання, викликане несправністю устаткування, неправильними діями персоналу, стихійним лихом або іншими причинами, що могла привести або привела до незапланованого опромінення людей | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.42 Розділу 19 |  |
|  |  | - порушення експлуатації ДР, при якому стався вихід радіоактивних продуктів і / або іонізуючих випромінювань за передбачені проектом для нормальної експлуатації межі в кількостях, що перевищують встановлені межі безпечної експлуатації. Аварія характеризується вихідною подією, шляхами протікання і наслідками. - нарушение эксплуатации ИР, при котором произошел выход радиоактивных продуктов и/или ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасной эксплуатации. Авария характеризуется исходным событием, путями протекания и последствиями. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.36 |  |
|  | аварія радіаційно-ядерна авария радиационно-ядерная (рос) | будь-яка незапланована подія на об'єкті з радіаційно-ядерною технологією, яка відбувається з одночасною втратою контролю над ланцюговою ядерною реакцією і виникненням реальної чи потенційної загрози самочинної ланцюгової реакції | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.9 |  |
|  | аварія регіональна авария региональная (рос) | це така комунальна радіаційна аварія, при якій в зоні аварії опиняються території декількох населених пунктів, один чи декілька адміністративних районів і навіть областей, з загальною чисельністю населення більше десяти тисяч чоловік | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.10 |  |
|  |  | комунальна радіаційна аварія, під час якої в зоні аварії опиняються території декількох населених пунктів, один чи декілька адміністративних районів і навіть областей з загальною кількістю населення більше десяти тисяч чоловік | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.11 п.1.13. |  |
|  | аварія транскордонна авария трансграничная (рос) | це така глобальна радіаційна аварія, коли зона аварії поширюється за межі державних кордонів країни, в якій вона відбулася | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.11 |  |
|  |  | глобальна радіаційна аварія, коли зона аварії поширюється за межі державних кордонів країни, в якій вона відбулася | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.12 п.1.13. |  |
|  | Аварія у СВЯП сухого типу Авария в ХОЯТ сухого типа (рос) | - порушення експлуатації СВЯП сухого типу, під час якого стався вихід радіоактивних матеріалів та/або іонізуючих випромінювань, за передбачені проектом захисні бар'єри в кількості, що перевищує встановлені межі безпечної експлуатації. Аварія характеризується початковою подією, шляхами протікання та наслідками. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 1 |  |
|  | аварія ядерна (ядерна аварія) авария ядерная (рос) nuclear accident (анг) | аварія, пов'язана з пошкодженням тепловиділяючих елементів, яке перевищує встановлені межі безпечної експлуатації, яка викликана ядерно-фізичними процесами внаслідок: порушення контролю і управління ланцюговою реакцією поділу в активній зоні; утворення критичної маси під час перевантаження, транспортування і зберігання твелів; порушення тепловідведення від твелів. | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.94. |  |
|  |  | – аварія на ядерній установці, що пов’язана: з утворенням критичної маси і виникненням самопідтримуючої ланцюгової реакції при переробці, перевезенні і зберіганні ядерно-небезпечного матеріалу, що здатний до розщеплення, з пошкодженням ядерної установки, її елементів, що містять ядерне паливо, та/або виходом радіоактивних речовин або іонізуючого випромінювання вище встановлених лімітів через порушення контролю і управління ланцюговою ядерною реакцією і тепловідводу від елементів, що містять ядерне паливо, а також у зв’язку з утворенням критичної маси при перевантаженні палива | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | аварія, пов'язана з пошкодженням тепловиділяючого елемента (далі - ТВЕЛ), яке перевищує встановлені межі безпечної експлуатації, яка викликана ядерно-фізичними процесами внаслідок: порушення контролю і управління ланцюговою реакцією поділу в активній зоні; утворення критичної маси під час перевантаження, транспортування і зберігання ТВЕЛів; порушення тепловідведення від ТВЕЛів; | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.3 п.2 |  |
|  |  | - аварія, пов'язана з виходом іонізуючого випромінювання за встановлені межі безпечної експлуатації внаслідок виникнення СЛР та викликана пошкодженням обладнання з ЯМ (готової продукції) і/або ядерно-фізичними процесами внаслідок утворення критичної маси під час виготовлення ядерного палива, транспортування і зберігання ЯМ та готової продукції; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 33 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - аварія, пов'язана з пошкодженням твелів ЯПУ, яке перевищує встановлені межі безпечної експлуатації та яка викликана: порушенням контролю і управління ланцюговою реакцією поділу в активній зоні ЯПУ; утворенням критичної маси під час перевантаження, транспортування і зберігання твелів ЯПУ; порушенням тепловідведення від твелів ЯПУ; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 6 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | будь-яка аварія, пов’язана з установками чи діяльністю, в наслідок якої відбувається або може відбутись викид радіоактивних речовин (радіоактивного матеріалу) та яка привела чи може привести до міжнародного трансграничного викиду, що могло б мати, з точки зору радіаційної безпеки, значення для іншої держави. ! Це формулювання в прямому значенні не є визначенням ядерної аварії, воно основана на тому, що стосується сфери застосування статті 1 Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію. Однак ця Конвенція має обмежену сферу застосування, і недоцільно вважати, що ядерна аварі – це тільки аварія, яка привела чи може привести до міжнародного трансграничного викиду. Має місце серйозне розходження між термінологією, що застосовується в нормах безпеки, та термінологією, що застосовується в ІНЕС. Зокрема події, які вважаються аваріями згідно визначенню в нормах безпеки, можуть бути аваріями чи інцидентами (тобто не аваріями) у відповідності до термінології, що застосовується в ІНЕС. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  |  | аварія, пов'язана з ушкодженням твелів, що перевищує встановлені для нормальної експлуатації проектні межі або з потенційно небезпечним опроміненням персоналу, викликана: порушенням контролю і управління ланцюговою ядерною реакцією розподілу в активній зоні реактора; утворенням критичної маси при перевантаженні, транспортуванні й зберіганні твелів; порушенням тепловідводу від твелів | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.55 Розділу 19 |  |
|  |  | аварія, пов'язана з ушкодженням твелів, що перевищує встановлені межі безпечної експлуатації, і/або опроміненням персоналу, що перевищує припустиме для нормальної експлуатації, викликана: порушенням контролю і управління ланцюговою ядерною реакцією розподілу в активній зоні реактора; утворенням критичної маси при перевантаженні, транспортуванні і зберіганні тепловиділяючих зборок твелів; порушенням тепловідводу від твелів (див. ОПБ-88) | (ПНАЕ Г-5-020-90) Правила устрою й експлуатації систем аварійного охолодження й відводу тепла від ядерного реактора до кінцевого поглинача, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90. №3, термін 2 Термінів і визначень | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  |  | - втрата управління ланцюговою реакцією в активній зоні критзбірки, а також утворення критичної маси при транспортуванні і зберіганні подільних речовин, що призвели до потенційно небезпечного опромінення людей, визначеного Нормами радіаційної безпеки, або до пошкодження елементів, що містять подільну речовину - потеря управления цепной реакцией в активной зоне критсборки, а также образование критической массы при транспортировке и хранении делящихся веществ, приведшие к потенциально опасному облучению людей, определяемому Нормами радиационной безопасности, или к повреждению элементов, содержащих делящееся вещество | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.13 |  |
|  |  | - втрата управління ланцюговою реакцією в реакторі, або утворення критичних мас в першому контурі реактора, а також при перевантаженнях, транспортуванні та зберігання ТВЗ, що призвели до потенційно небезпечного опромінення людей або до пошкодження твелів понад допустимих меж. – потеря управления цепной реакцией в реакторе, либо образование критических масс в первом контуре реактора, а также при перегрузках, транспортировке и хранения ТВС, приведшие к потенциально опасному облучению людей или к повреждению твэлов сверх допустимых пределов. | (ПБЯ-03-75) Правила ядерної безпеки дослідницьких реакторів, затверджені держатомнаглядом СРСР 19.12.1975, п.2.11 |  |
|  |  | - аварія, пов'язана з пошкодженням твелів, що перевищує встановлені для нормальної експлуатації проектні межі або з потенційно-небезпечним опроміненням персоналу, викликана: - порушенням контролю і управління ланцюгової ядерної реакції поділу в активній зоні реактора; - утворенням критичної маси при перевантаженні, транспортуванні і зберіганні твелів; - порушенням тепловідведення від твелів. - авария, связанная с повреждением твэлов, превышающем установленные для нормальной эксплуатации проектные пределы или с потенциально-опасным облучением персонала, вызванная: - нарушением контроля и управления цепной ядерной реакции деления в активной зоне реактора; - образованием критической массы при перегрузке, транспортировке и хранении твэлов; - нарушением теплоотвода от твэлов. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.37 |  |
|  | Автоматизована система Автоматизированная система (рос) | – система, що складається з комплексу інженерно-технічних засобів і засобів автоматизації її функціонування та обслуговується відповідним персоналом | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Автоматизована система контролю доступу Автоматизированная система контроля доступа (рос) | – електронна чи електронно-механічна система, що призначена для надання дозволу на прохід персоналу, проїзд транспортних засобів або переміщення матеріалів через вхід/вихід контрольно-пропускних пунктів зон обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Автоматизоване робоче місце Автоматизированное рабочее место (рос) | – частина програмно-технічного комплексу автоматизованої системи, що призначена для автоматизації певного виду діяльності | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | автоматизований інформаційно-управляючий комплекс технічних засобів | сукупність технічних засобів системи фізичного захисту, об'єднаних в одну інформаційно-управляючу систему для виконання завдань із забезпечення фізичного захисту об'єкта. | (НП 306.8.175-2011) Вимоги до комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.12.2011 № 176, п.1.3 |  |
|  | автоматичний контроль автоматический контроль | – вид контролю, що виконується без участі персоналу інформаційних та керуючих систем й передбачає оцінку технічного стану та/або характеристик конструкцій, систем, елементів, виявлення відхилень параметрів процесу від заданих або допустимих значень та/або ідентифікацію небезпечних подій; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 3, пункту 2, розділу І |  |
|  | Автоматичний регулятор (АР) Автоматический регулятор (АР) (рос) | - пристрій СУЗ, призначений для автоматичного керування інтенсивністю ланцюгової реакції - устройство СУЗ, предназначенное для автоматического управления интенсивностью цепной реакции | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.7 |  |
|  |  | - пристрій СУЗ, призначений для автоматичного управління потужністю реактора – устройство СУЗ, предназначенное для автоматического управления мощностью реактора | (ПБЯ-03-75) Правила ядерної безпеки дослідницьких реакторів, затверджені держатомнаглядом СРСР 19.12.1975, п.2.5 |  |
|  | Автономний моніторинг Автономный мониторинг (рос) | – спеціальний метод застосування неруйнуючого аналізу чи заходів зі збереження/спостереження або комбінація їх дій протягом тривалого періоду без втручання інспектора. Застосування автономного інструменту є складовою гарантій МАГАТЕ. Прикладом автономного моніторингу є оптичне спостереження протягом тривалого періоду, що використовується для моніторингу зони, діяльність в якій підпадає під гарантії. При автономному моніторингу повинен виконуватися критерій достовірності, включаючи заходи із забезпечення аутентифікації даних та шифрування | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Автономні випробування | Випробування окремих компонентів об'єкта (наприклад, окремих виробів, що входять до складу системи) | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 1 |  |
|  | Адаптивність системи Адаптированность системы (рос) | – здатність системи зберігати експлуатаційні показники в заданих межах при зміні умов функціонування | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | адвекція адвекция (рос) advection (анг) | Переміщення повітря або передача теплової енергії за рахунок переміщення газу (зазвичай повітря) або рідини (зазвичай води), у яких вони присутні. Перемещение вещества или передача тепловой энергии за счет движения газа (обычно воздуха) или жидкости (обычно воды), в которых оно присутствует. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Аддитивна модель прогнозу ризику аддитивная модель прогноза риска (рос) {additive risk projection model} (анг). | Модель прогнозу ризику, у якій передбачається, що опромінення призводить до атрибутивному ризику, який пропорційний дозі , але не залежить від природної ймовірності ефекту Модель прогноза риска, в которой предполагается, что облучение приводит к атрибутивному риску, который пропорционален дозе, но не зависит от естественной вероятности эффекта. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | адміністративний контроль | - дії, що здійснюються відповідальною організацією та спрямовані на запобігання виникненню небезпечного впливу на населення та навколишнє природне середовище майданчика уранового об’єкта, який обмежено звільнений від регулюючого контролю; | (НП 306.3.209-2017) Вимоги до адміністративного контролю майданчиків уранових об’єктів в рамках обмеженого звільнення їх від регулюючого контролю, затверджені Наказом ДІЯРУ від 21.02.2017 № 60, абз. 2 п.3 Розділу І |  |
|  | адміністрація атомної станції (адміністративне керівництво атомної станції) администрация атомной станции (рос) | керівники й інші посадові особи атомної станції, які наділені в установленому порядку правами та на яких покладені обов'язки та відповідальність за забезпечення безпеки під час будівництва, уведення в експлуатацію, експлуатації і зняття з експлуатації атомної станції | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.3. |  |
|  |  | керівники та інші посадові особи, які наділені правами, обов'язками і відповідальністю за експлуатацію атомної станції (див. Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій (ОПБ-88) | (ПНАЕ Г-5-020-90) Правила устрою й експлуатації систем аварійного охолодження й відводу тепла від ядерного реактора до кінцевого поглинача, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90. №3, термін 1 Термінів і визначень | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Адміністрація ядерної установки Администрация ядерной установки (рос) | – керівники (директор і його заступники) та інші посадові особи ядерної установки, які наділені правами, обов’язками і відповідальністю за її функціонування | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | адсорбція адсорбция (рос) adsorption (анг) | взаємодії , що відбуваються в основному в порах твердих тіл і взаємодії , що відбуваються на поверхні твердих тіл. взаимодействия, происходящие в основном в порах твердых тел и взаимодействия, происходящие на поверхности твердых тел. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | аеродинамічний діаметр (d ) аэродинамический диаметр (рос) aerodynamic diameter (анг) | діаметр сферичної частинки ae одиничної густини (1 г * см(-3), що має таку ж сталу швидкість гравітаційного осідання, як і аерозольна частинка, що розглядається | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.13 п.1.13 |  |
|  |  | Аеродинамічний діаметр (dае) - діаметр сферичної частки одиничної щільності (1 г.см в ст.-3), що має таку ж швидкість гравітаційного осідання, як і аерозольна частка, що розглядається | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.12 |  |
|  |  | це діаметр, який повинна мати сфера одиничної густини, щоб її кінцева швидкість осідання в повітрі була рівною швидкості зміщення частки, що представляє інтерес | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | аеродинамічне розсіювання аэродинамическое рассеивание (рос) aerodynamic dispersion (анг) | Див. розсіювання | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Акредитація Аккредитация (рос) | - реєстрація та дозвіл на здійснення журналістської діяльності під час взаємодії Держатомінспекцій на АЕС зі ЗМІ для кореспондентів ЗМІ. Акредитація може бути відкритою (для висвітлення подій запрошуються всі бажаючі) та закритою (коли журналісти запрошуються індивідуально, відповідно до списків складених завчасно). | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  | Акселерограма | - залежність прискорення коливань від часу; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 2 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Акселерограма аналогова | - акселерограма, зареєстрована при реальному землетрусі й прийнята для обґрунтування сейсмостійкості з урахуванням сейсмотектонічних і ґрунтових умов майданчика атомних станцій; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 3 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Акселерограма землетрусу Акселерограмма землетрясения (рос) | - акселерограма на вільній поверхні ґрунту при землетрусі для визначеного напрямку; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 4 пункту 14 розділу 1 |  |
|  |  | - запис процесу зміни в часі прискорення коливань грунту (основи) для певного напряму - запись процесса изменения во времени ускорения колебаний грунта (основания) для определенного направления. | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.13 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Акселерограма поверхова | - акселерограма реакції для висотних відміток споруди, на яких встановлено обладнання; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 5 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Акселерограма реакції | - акселерограма руху конструкції, що визначається з розрахунку вимушених коливань при сейсмічному впливі у вигляді акселерограми землетрусу; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 6 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Акселерограма синтезована | - акселерограма, отримана аналітичним шляхом на основі статистичної обробки та аналізу низки акселерограм і (або) спектрів відгуків (реакції) реальних землетрусів з урахуванням місцевих сейсмічних умов; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 7 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Акселерографа у відповідь Ответная акселерограмма (рос) | - акселерограма точки конструкції, що визначається з розрахунку вимушених коливань при сейсмічній дії - акселерограмма точки конструкции, определяемая из расчета вынужденных колебаний при сейсмическом воздействии. | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.16 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Акт міжвідомчої комісії Акт межведомственной комиссии (рос) | – документ, що визначає систему і способи охорони ядерних установок силами Міністерства внутрішніх справ України або стан фізичного захисту ядерної установки та об’єкту призначеного для поводження з радіоактивними відходами на основних етапах їх життєвого циклу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Акт ядерного тероризму Акт ядерного терроризма (рос) | навмисні дії окремої особи або групи осіб щодо ядерного об'єкта, ядерної установки, ядерного матеріалу, транспортних засобів, призначених для перевезення ядерного матеріалу, внаслідок яких може бути прямо або посередньо створена небезпека для здоров'я або життя людей та (або) для навколишнього середовища внаслідок впливу радіації | (НП 306.4.08/1.019-99) Правила фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок. Затверджені наказом ДА ядерного регулювання України від 27.09.1999 р. № 34. Глава 2, абз. 9 | Втратили чинність на підставі Наказу ДКЯРУ 04.08.2006р. № 116 |
|  |  | – будь-які навмисні дії особи або групи осіб щодо ядерної установки, ядерного матеріалу, інших джерел іонізуючого випромінювання при їх використанні, зберіганні або транспортуванні та радіоактивних відходів при поводженні з ними, які прямо чи опосередковано можуть створити загрозу для здоров’я та безпеки персоналу, населення та довкілля внаслідок негативного впливу іонізуючого випромінювання або викиду радіоактивних речовин | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Активація Активация (рос) Activation (анг) | Процес наведення радіоактивності. Найчастіше це відноситься до наведення радіоактивності в сповільнювачах , теплоносіях , а також конструкційних та екрануючих матеріалах внаслідок опромінення нейтронами. Утворення радіонуклідів під дією випромінювань Процесс наведения радиоактивности Чаще всего это относится к наведению радиоактивности в замедлителях, теплоносителях, а также конструкционных и экранирующих материалах вследствие облучения нейтронами. Образование радионуклидов под действием излучений. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | активна зона активная зона (рос) | частина реактора, у якій розміщені ядерне паливо, уповільнювич, поглинач, теплоносій, засоби впливу на реактивність і елементи конструкцій, призначені для здійснення керованої ланцюгової ядерної реакції та передачі енергії теплоносію. | (НП 306.5.02/3.056-02) Вимоги до форми та змісту типового паспорта на реакторну установку, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.06.2002р. №73, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 3 |  |
|  |  | частина реакторної установки, у якій розміщені ядерне паливо, уповільнювач, поглинач, теплоносій, засоби впливу на реактивність і елементи конструкцій, призначені для здійснення керованої ланцюгової реакції поділу і передачі енергії теплоносію | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.4. |  |
|  | активна зона ПКЗ | - частина ПКЗ з розміщеними в ній ядерним паливом та іншими елементами, необхідними для підтримки та управління ланцюговою реакцією поділу; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 7 пункту 6 розділу І. |  |
|  | активна система (елемент) активная система (элемент) | система (елемент), функціонування якої залежить від іншої системи (елементу) | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.5. |  |
|  | Активний бар’єр Активный барьер | – різні засоби або речовини, що застосовуються охороною для затримки правопорушника під час його просування до цілі нападу. Примітка. До активних бар’єрів відносять різні хімічні речовини (пінообразні, сльозоточиві, димові тощо), службових собак і безпосередньо персонал охорони | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Активний внутрішній правопорушник Активный внутренний правонарушитель | – співробітник установки, який може виконати задачу сам або в змові з зовнішніми правопорушниками | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Активний датчик Активный датчик | – засіб виявлення вторгнення, що працює за принципом реєстрації взаємодії об’єкту виявлення з спеціально створюваним енергетичним полем. Він складається з передавача, який випромінює сигнал і приймача, який виявляє зміни у випроміненому або відбитому сигналі Примітка. У разі розміщення передавача й приймача окремо – система називається бістатичною; у разі розміщення передавача й приймача разом – система називається моностатичною | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Активний елемент активный элемент active component | Елемент , функціонування якого залежить від надходження ззовні такого впливу, як команда на включення , від механічного переміщення або підведення енергії . Элемент, функционирование которого зависит от поступления извне такого воздействия, как команда на включение, от механического перемещения или подвода энергии. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Активний пристрій (елемент) Активное устройство (элемент) | - пристрій (елемент), функціонування якого залежить від нормальної роботи іншого пристрою, наприклад, керуючого пристрою, енергоджерела і т.п. - устройство (элемент), функционирование которого зависит от нормальной работы другого устройства, например, управляющего устройства, энергоисточника и т.п. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.17 |  |
|  | активний розлом | тектонічний розлом, по якому за останніх 1 млн років відбулося відносне переміщення блоків, що примикають до земної кори на 0,5 м і більше | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010 р №112, абзац 4 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - тектонічний розлом, по якому за останній 1 млн. років відбулося відносне переміщення блоків, що примикають до земної кори, на 0,5 м і більше; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 8 пункту 6 розділу І. |  |
|  | активність активность activity | величина, що визначається відношенням кількості спонтанних перетворень ядер dN за інтервал часу dt: A = dN / dt Одиниця вимірювання - бекерель (Бк) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.14 п.1.13. |  |
|  |  | величина, яка визначається відношенням кількості спонтанних перетворень ядер dN за інтервал часу dt A = dN / dt Одиниця вимірювання - беккерель (Бк) | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.13 |  |
|  |  | величина A будь-якої кількості радіонукліда, який знаходиться в данному енергетичному стані в даний момент і визначається як: A (t) = dN / dt де dN – очікуване число спонтанних ядерних перетворень з данного енергетичного стану, яке відбувається за проміжок часу dt. В системі СI одиницею вимірювання активності є беккерель (Бк) | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Алгоритм функціонування систем Алгоритм функционирования систем | – опис (за допомогою логічних схем або математичних рівнянь) умов і послідовності дій компонентів системи при виконанні нею своїх функцій | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Альтернативні засоби зв’язку Альтернативные средства связи | – засоби зв’язку, що застосовуються при надзвичайних ситуаціях у випадку повного глушіння правопорушниками радіозв’язку Примітка. До альтернативних засобів зв’язку відносяться: телефони; переговорні пристрої; системи оповіщення населення; мобільні телефони; сигнали, що подаються руками; сирени; пейджери; сигнальні ракети тощо | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Альфа-випромінювання Альфа-излучение | корпускулярне іонізуюче випромінювання, яке складається з альфа-частинок (ядер гелію), що випромінюються при радіоактивному розпаді чи при ядерних реакціях, перетвореннях | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.15 п.1.13. |  |
|  |  | корпускулярне іонізуюче випромінювання, яке складається з альфа-часток (ядер гелію), що випромінюються при радіоактивному розпаді чи при ядерних реакціях, перетвореннях | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.14 |  |
|  | Альфа-випромінювачі низької токсичності (Low toxicity alpha emitters) | - природний уран; збіднений уран; природний торій; уран-235 або уран-238; торій-232; торій-228 і торій-230, що містяться в рудах, або у формі фізичних і хімічних концентратів; або альфа-випромінювачі з періодом напіврозпаду менше 10 діб. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.1 |  |
|  |  | природний уран; збіднений уран; природний торій; уран-235 або уран-238; торій-232; торій-228 і торій-230, що містяться в рудах, або у формі фізичних і хімічних концентратів; або альфа-випромінювачі з періодом напіврозпаду менше 10 діб. Природный уран; обедненный уран; природный торий; уран-235 или уран-238; торий-232; торий-228 и торий-230, содержащиеся в рудах или в форме физических и химических концентратов; или альфа-излучатели с периодом полураспада менее 10 дней. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | амбиентный эквивалент дозы ambient dose equivalent | Еквівалент дози, який створюється відповідно добудованим та розповсюдженим полем в стандартній кулі МКРЕ на глибині d по радіусу , що має напрям, протилежний напрямку розповсюдження поля . Эквивалент дозы, который создается соответственно достроенным и распространенным полем в стандартном шаре МКРЕ на глубине d по радиусу, имеющему направление, противоположное направлению распространения поля. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | амортизатор амортизатор | механізм або гідромеханізм, що з'єднує устаткування із точкою його кріплення з метою підвищення міцності цього устаткування при сейсмічних навантаженнях. Конструкція амортизатора повинна забезпечувати малу жорсткість його при температурних переміщеннях устаткування і більшу жорсткість при сейсмічних навантаженнях | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, Додаток 9 (рекомендується), абз.3 п.2.1. |  |
|  | Амплітудно-частотна характеристика конструкції | - залежність від частоти коефіцієнта підсилення коливань контрольної точки конструкції виробу відносно коливань його основи в установленому режимі коливань; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 8 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | аналіз анализ analysis | Процес і результат дослідження, що має на меті вироблення розуміння предмету аналіза процесс и результат исследования, имеющего целью выработку понимания предмета анализа | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | аналіз безпеки анализ безопасности safety analysis | - дослідження безпеки АС детерміністичними та імовірнісними методами аналізу безпеки з використанням програмних засобів та розрахункових моделей; | (НП 306.2.162-2010) Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.09.2010 № 124, п.1.5, абзац 2 |  |
|  |  | термін практично є синонімом терміну оцінка безпеки. Проте термін аналіз безпеки слід застосовувати по відношенню до дослідження або експертизи безпеки, а термін оцінка безпеки – по відношенню до рівня безпеки, наприклад, у випадку оцінки величини безпеки, оцінки виконання заходів безпеки та аналізу їх адекватності, або по відношенню до кількісного визначення загального радіологічного впливу чи безпеки установки або діяльності | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Аналіз витрат і результатів анализ затрат и результатов (анализ затрат и выгод) {cost–benefit analysis}. | Системна економічна оцінка позитивних ефектів ( вигод ) і негативних ефектів (втрат , включаючи грошові витрати ), пов'язаних з вчиненням даної дії. Системная экономическая оценка положительных эффектов (выгод) и отрицательных эффектов (потерь, включая денежные затраты), связанных с совершением данного действия. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Аналіз вразливості | – процес визначення видів і ступенів небезпеки потенційних загроз і вразливих місць на ядерній установці і в транспортних засобах, що перевозять ядерний матеріал, а також ефективності їх систем фізичного захисту. | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Аналіз дерева відмов анализ дерева отказов {fault tree analysis}. | Дедуктивний метод , в якому на початку приймається гіпотеза виникнення і визначаються події відмови і системно простежуються події або поєднання подій , які призводять до появи подій відмови. Дедуктивный метод, в котором в начале принимается гипотеза возникновения и определяются события отказа и системно прослеживаются события или сочетания событий, которые приводят к появлению событий отказа. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Аналіз дерева подій анализ дерева событий {event tree analysis}. | Індуктивний метод , в якому на початку приймається гіпотеза виникнення головних вихідних подій, логічно розповсюджуваних на системні події відмови. Индуктивный метод, в котором в начале принимается гипотеза возникновения главных исходных событий,логически распространяемых на системные события отказа. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Аналіз загрози Анализ угрозы | – процес, у ході якого інформація про реальну чи потенційну загрози систематично і ретельно перевіряється і аналізується та корегується з метою виявлення значимих фактів і отримання висновків з них | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Аналіз затрат та результатів (аналіз затрат та вигод) анализ затрат и результатов (анализ затрат и выгод) cost–benefit analysis | системна економічна оцінка позитивних ефектів (вигод) і негативних ефектів (втрат, включаючи грошові витрати), пов'язаних з вчиненням даної дії. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Аналіз невизначеностей анализ неопределенностей {uncertainty analysis}. | Аналіз, проведений з метою оцінки невизначеностей і меж помилок величин, що використовуються при вирішенні проблеми та результатів її вирішення. Анализ, проводимый с целью оценки неопределенностей и границ ошибок величин, используемых при решении проблемы, и результатов ее решения. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | аналіз старіння, що визначає строк служби, | - аналіз безпеки, який враховує старіння у часі елементів і конструкцій і обґрунтовує їх безпеку у період призначеного та перепризначеного строку служби; | (НП 306.2.210-2017) Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 13.04.2017 № 136 абз. 2, п 3, розділу І |  |
|  | Аналіз чутливості Анализ чувствительности {sensitivity analysis}. | – перевірка реагування системи у випадку зміни одного або декількох її елементів | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | кількісне дослідження того, як поведінка системи змінюється при зміні параметрів – зазвичай значень основних параметрів . Количественное исследование того, как поведение системы меняется при изменении параметров – обычно значений основных параметров. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Аналіз ядерного матеріалу Анализ ядерного материала | – вимірювання, за допомогою яких визначається загальна кількість речовини, елементний та ізотопний склад ядерного матеріалу (ЯМ) Примітка. Існують два види аналізу ЯМ: руйнуючий аналіз; неруйнуючий аналіз | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Аналітична комп’ютерна модель Аналитическая компьютерная модель | – математична модель, що оперує нечисловими алгоритмами і реалізована на електронно-обчислювальній машині; інструмент, що використовується для оцінки працездатності системи фізичного захисту; розраховує ймовірність переривання послідовності дій правопорушника, виходячи з аналізу взаємодії факторів виявлення, затримки, реагування і встановлення зв’язку Примітка. Прикладами таких моделей є: EASI (оцінка ймовірності переривання послідовності дій правопорушника) – проводить аналіз одного маршруту і однієї послідовності дій з розрахунком імовірності перехоплення для даної послідовності дій; SAVI (системний аналіз вразливості до проникнення) – проводить аналіз для визначення послідовності дій зовнішніх правопорушників, що є найбільш вразливою для системи фізичного захисту; ET – проводить аналіз для визначення послідовності дій внутрішнього правопорушника, що є найбільш вразливою для системи фізичного захисту; ASSESS – проводить всебічний аналіз із визначенням найбільш вразливого маршруту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | аналогічні порушення аналогичные нарушения | порушення в роботі АЕС, які мають хоча б одну аномальну подію з такими ж самими безпосередніми та корінними причинами | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.4 п.2 |  |
|  | Аналогова акселерографа Аналоговая акселерограмма | - запис прискорення коливань грунту реального землетрусу, що використовується для розрахунку на сейсмостійкість. - запись ускорения колебаний грунта реального землетрясения, используемая для расчета на сейсмостойкость. | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.14 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Аномалія Аномалия | – незвичайні умови, що спостерігаються і можуть скластися у результаті переключення матеріалу чи використання не за призначенням поставлених під гарантії облікових одиниць або які позбавляють чи обмежують можливості МАГАТЕ зробити висновки про відсутність випадків переключення чи використання матеріалу не за призначенням. Прикладами можливих аномалій можуть бути: відмова або обмеження доступу інспекторів МАГАТЕ для інспекції; незаявлені, у відповідності з гарантіями, зміни в конструкції установки чи в умовах експлуатації; розбіжності, що рівні одній чи більше значущій кількості матеріалу; значні відхилення від погодженої системи записів та звітів; відмова експлуатуючої організації дотримуватися погоджених стандартів вимірювань та методів відбору проб; негативний висновок з оцінки кількості неврахованого матеріалу, розбіжності у даних вантажовідправника/вантажоотримувача чи інших статистик (для установок з матеріалом у балк-формі) ; печатки МАГАТЕ на обладнанні, що порушені особами, які не належать до персоналу МАГАТЕ, що втрачені чи мають сліди втручання; втручання, підтверджене за допомогою обладнання МАГАТЕ | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | – виявлені незвичайні обставини, які можуть бути результатом використання ядерного матеріалу не за призначенням або дозволяють припустити, що таке використання могло мати місце. Прикладами аномалій є: нестача або надлишок встановленої порогової кількості ядерного матеріалу; відхилення в облікових і звітних документах; пошкодження, відмови, втрата засобів контролю доступу до ядерного матеріалу або ознаки втручання в їх функціонування сторонніми особами; порушення порядку вимірювань ядерного матеріалу; порушення порядку виробництва, використання, передач ядерного матеріалу. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 1 |  |
|  |  | - це незвичайні обставини, які вказують прямо або викликають підозру, що: відбувся несанкціонований доступ до ЯМ або їх втрата; кількість ЯМ у зоні балансу ЯМ (далі - ЗБМ) не відповідає зареєстрованій кількості ЯМ; вказана у документах відправника кількість ЯМ не відповідає кількості ЯМ, отриманій одержувачем; | (НП 306.7.122-2006) Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 26.06.06 р. № 97, п. 1.6, абзац 2 |  |
|  | аномальна подія аномальное событие | відхилення від нормального режиму експлуатації. Вона може бути викликана відмовою обладнання, помилкою персоналу або недоліками процедури | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.5 п.2 |  |
|  | Антитерористична операція Антитеррористическая операция | – комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення злочинних діянь, здійснюваних з терористичною метою, звільнення заручників, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичного акту чи іншого злочину, здійснюваного з терористичною метою | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | аплікатори | - зазвичай голки, стержні, кульки, дроти, гнучкі пластини або катетери, в які розміщуються ДІВ, що використовують для тимчасової брахітерапії; | (НП 306.5.216-2017) Правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в брахітерапії, затверджені спільним наказом ДІЯРУ/МОЗ від 31.08.2017 № 316/998, абз.2 пункту 3 розділу І |  |
|  | атестаційна процедура аттестационная процедура | документ, що встановлює послідовність дій та описує, як комбінація обладнання, яку застосовують, та методик(и) неруйнівного контролю, а також дії персоналу мають бути атестовані із застосуванням технічного обґрунтування, необхідних тест-зразків, практичних випробувань з результатами їх оцінювання та інших чинників | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.6 п.1.4. |  |
|  | атестаційне досьє аттестационное досье | сукупність документів, які потрібні для проведення атестації Системи експлуатаційного неруйнівного контролю | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації Систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.3 п.1.4. |  |
|  | атестаційний орган аттестационный орган | незалежна компетентна й уповноважена організація, що керує процесом атестації | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації Систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.4 п.1.4. |  |
|  | атестаційний протокол аттестационный протокол | документ, що описує порядок адміністративних дій та рівень взаємодії, а також шляхи та терміни проходження відкритої та/чи конфіденційної інформації між учасниками атестаційного процесу | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації Систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.5 п.1.4. |  |
|  | атестаційний сертифікат аттестационный сертификат | документ, що розробляється відповідно до чинного законодавства, видається Атестаційним органом відповідно до діючої системи управління якістю та підтверджує можливість застосування відповідної Системи експлуатаційного неруйнівного контролю для проведення Експлуатаційного неруйнівного контролю конкретного обладнання чи трубопроводів АЕС | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації Систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.7 п.1.4. |  |
|  | атестація аттестация qualification | комплекс заходів, які треба застосовувати для надійного обґрунтування та підтвердження можливості застосування обладнання, коректності використання методик(и) неруйнівного контролю, а також підготовки й рівня професійних знань персоналу під час проведення Експлуатаційного неруйнівного контролю на атомній електричній станції для досягнення заданої ймовірності та достовірності виявлення дефектів за реальних умов | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації Систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.2 п.1.4. |  |
|  | Атестація на сейсмічну безпеку аттестация на сейсмическую безопасность {seismic qualification) | Форма атестації обладнання, яка повязана з умовами, що можуть виникати у випадку землетрусів. является формой аттестации оборудования, связанной с условиями, которые могут возникать в случае землетрясений. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | атестація обладнання аттестация оборудования equipment qualification | Отримання та збереження підтверджуючих даних з метою забезпечення того, що обладнання буде в працездатному стані, в регламентних робочих умовах, відповідаючи вимогам, які висуваються до роботи систем. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Атестація (установки та персоналу) Аттестация (установки или персонала) | – визначення та підтвердження відповідності параметрів і характеристик ядерної установки, систем забезпечення її безпечного функціонування (включаючи систему фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу) і персоналу вимогам нормативних, конструкторських, проектних та інших документів, а також оформлення та видача в установленому порядку отриманих результатів | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | атестоване обладнання аттестованное оборудование qualified equipment | обладнання, сертифіковане як таке, яке задовільняє вимогам, що висуваються до атестації обладнання по відношенню умов, пов’язаних з його функцією (функціями) безпеки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Атестований ресурс (строк служби/ресурс) аттестованный ресурс (срок службы/ресурс) qualified life (life/lifetime) | Період, протягом якого конструкція, система або елемент, як це було підтверджено за допомогою випробувань, аналізу або на основі досвіду, будуть здатні функціонувати в межах критеріїв прийнятності при виникненні особливих умов експлуатації , зберігаючи при цьому здатність виконувати свої функції безпеки у разі проектної аварії або землетрусу. Период, в течение которого конструкция, система или элемент, как это было подтверждено посредством испытаний, анализа или на основе опыта, будут способны функционировать в пределах критериев приемлемости при возникновении особых условий эксплуатации, сохраняя при этом способность выполнять свои функции безопасности в случае проектной аварии или землетрясения. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | атомна електрична станція (АЕС) атомная электрическая станция (АЭС) | атомна станція, призначена для виробництва електричної енергії | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.15 |  |
|  |  | атомна станція, призначена для виробництва електричної енергії | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.4 Розділу 19 |  |
|  |  | атомна станція, призначена для виробництва електричної енергії | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 2 Термінів і визначень |  |
|  |  | атомна станція, призначена для виробництва електричної енергії атомная станция, предназначенная для производства электрической энергии (рос) | (ПиН АЭ-5.6) Норми будівельного проектування АС з реакторами різного типу. Правила й норми в енергетиці. Погоджені Держбудом СРСР листом від 28.03.85 г. № ДП-1293-1 та погоджені Міненерго СРСР Протоколом НТР від 27.12.82 г. №9. введені в дію з 11.01.87 Основні визначення, пункт 2 |  |
|  | атомна електротехнічна станція (АЕТС) атомная электротехническая станция (АЭТС) | атомна станція, призначена для виробництва електричної енергії та енергії для технологічних цілей | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.7 Розділу 19 |  |
|  | атомна станція (АС) атомная станция (АС) | – єдиний виробничо-технологічний комплекс, що призначений для виробництва енергії в заданих режимах та умовах застосування, розташований в межах визначеної проектом території і укомплектований необхідним персоналом, на якому для здійснення цієї мети використовується ядерний реактор (реактори) з комплексом необхідних систем, пристроїв, обладнання і споруд | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | виробничо-технологічний комплекс, спроектований для виробництва енергії з використанням ядерної установки (установок), розташований в межах визначеної проектом території та вкомплектований необхідним персоналом | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.6. |  |
|  |  | - виробничо-технологічний комплекс, спроектований для виробництва енергії з використанням ядерної установки (установок), розташований в межах визначеної проектом території та вкомплектований необхідним персоналом; | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.6 п.2 |  |
|  |  | підприємство, що використовує ядерний реактор (реактори) для виробництва енергії | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.16 п.1.13. |  |
|  |  | підприємство, що використовує ядерний реактор (реактори) для виробництва енергії | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.16 |  |
|  |  | державне підприємство, що розташовується в межах конкретної території і складається з ядерного реактора (реакторів) з комплексом систем, пристроїв, устаткування, споруджень і персоналом, необхідним для комбінованого або роздільного виробництва енергії в заданих режимах і умовах застосування. До складу атомної станції можуть входити також технологічні установки різного призначення, що використовують іонізуюче випромінювання або теплову енергію атомної станції | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.3 Розділу 19 |  |
|  |  | промислове підприємство для виробництва енергії в заданих режимах і умовах застосування, що розташовується в межах конкретної території, на якому для здійснення цієї цілі використовується ядерний реактор (реактори) і комплекс необхідних систем, пристроїв, устаткування й споруджень із необхідним персоналом | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 1 Термінів і визначень |  |
|  |  | ядерний реактор або реактори з комплексом систем, пристроїв, устаткування та споруд, що призначені для безпечного виробництва теплової та/або електричної енергії ядерный реактор или реакторы с комплексом систем, устройств, оборудования и сооружений, предназначенные для безопасного производства тепловой и/или электрической энергии. | (ПиН АЭ-5.6) Норми будівельного проектування АС з реакторами різного типу. Правила й норми в енергетиці. Погоджені Держбудом СРСР листом від 28.03.85 г. № ДП-1293-1 та погоджені Міненерго СРСР Протоколом НТР від 27.12.82 г. №9. введені в дію з 11.01.87 Основні визначення, пункт 1 |  |
|  |  | - ядерний реактор або реактори з комплексом систем, пристроїв, устаткування та споруд, що призначені для безпечного виробництва теплової та/або електричної енергії - ядерный реактор или реакторы с комплексом систем, устройств, оборудования и сооружений, предназначенные для безопасного производства тепловой и/или электрической энергии. | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.1 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Атомна станція промислового теплопостачання (АСПТ) Атомная станция промышленного теплоснабжения (АСПТ) | Атомна станція, призначена для виробництва гарячої води та пари та технічних для побутових цілей. атомная станция, предназначенная для выработки горячей воды и пара для технических и бытовых целей | (ПиН АЭ-5.6) Норми будівельного проектування АС з реакторами різного типу. Правила й норми в енергетиці. Погоджені Держбудом СРСР листом від 28.03.85 г. № ДП-1293-1 та погоджені Міненерго СРСР Протоколом НТР від 27.12.82 г. №9. введені в дію з 11.01.87 Основні визначення, пункт 5 |  |
|  | атомна станція теплопостачання (АСТ) атомная станция теплопоснабжения (АСТ) | атомна станція, призначена для виробництва гарячої води | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.17 |  |
|  |  | атомна станція, призначена для виробництва гарячої води для побутових цілей | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.6 Розділу 19 |  |
|  |  | атомна станція, призначена для виробництва теплової енергії для цілей опалення й гарячого водопостачання | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 3 Термінів і визначень |  |
|  |  | атомна станція, призначена для виробництва гарячої води для побутових цілей атомная станция, предназначенная для выработки горячей воды для бытовых целей | (ПиН АЭ-5.6) Норми будівельного проектування АС з реакторами різного типу. Правила й норми в енергетиці. Погоджені Держбудом СРСР листом від 28.03.85 г. № ДП-1293-1 та погоджені Міненерго СРСР Протоколом НТР від 27.12.82 г. №9. введені в дію з 11.01.87 Основні визначення, пункт 4 |  |
|  | (АСТ) станція теплопостачання (АСТ) станция теплопостачания | атомна станція, призначена для виробництва гарячої води | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.18 п.1.13. |  |
|  | атомна теплоелектроцентраль (АТЕЦ) атомная теплоэлектроцентраль (АТЭЦ) | атомна станція, призначена для виробництва теплової і електричної енергії | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.18 |  |
|  |  | атомна станція, призначена для виробництва теплової та електричної енергії | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.5 Розділу 19 |  |
|  |  | атомна станція, призначена для виробництва теплової і електричної енергії атомная станция, предназначенная для производства тепловой и электрической энергии | (ПиН АЭ-5.6) Норми будівельного проектування АС з реакторами різного типу. Правила й норми в енергетиці. Погоджені Держбудом СРСР листом від 28.03.85 г. № ДП-1293-1 та погоджені Міненерго СРСР Протоколом НТР від 27.12.82 г. №9. введені в дію з 11.01.87 Основні визначення, пункт 3 |  |
|  | (АТЕЦ) теплоелектроцентраль (АТЕЦ) теплоэлектроцентраль | атомна станція, призначена для виробництва теплової та електричної енергії | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.19 п.1.13. |  |
|  | Атрибути | – характеристики об’єкту, які дозволяють перевірити наявність об’єкту за допомогою візуальних або інструментальних засобів, наприклад, ідентифікатори, розташування, стан пристроїв індикації втручання, розміри, маса брутто тощо. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 3 |  |
|  | Атрибутивні індикатори | – ознаки, що однозначно підтверджують наявність або відсутність будь-якого атрибута предмета. Приклади атрибутивних ознак: чи перебуває облікова одиниця з даним ідентифікатором в заданому місці; чи підтверджує пристрій індикації втручання відсутність несанкціонованого доступу до ядерного матеріалу; чи має облікова одиниця з даним ідентифікатором заявлений вміст ізотопу(ів) у межах похибки вимірювань; чи має облікова одиниця з даним ідентифікатором заявлену брутто-масу в межах похибки вимірювань. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 2 |  |
|  | Атрибутивні ознаки облікової одиниці | – ідентифікаційні ознаки облікової одиниці на основі притаманних їй фізичних та (або) хімічних характеристик, властивостей, якостей | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | афтершок | - повторний сейсмічний поштовх меншої інтенсивності порівняно з основним сейсмічним впливом; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 9 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Багатостороннє затвердження (Multilateral approval) | - затвердження відповідним компетентним органом країни походження конструкції або перевезення у відповідному випадку, а також у випадку, коли вантаж повинен транспортуватися через територію або на територію будь-якої іншої країни, затвердження компетентним органом цієї країни. У терміни "через територію або на територію" спеціально не включається поняття "над територією", тобто вимоги про затвердження й повідомлення не повинні поширюватися на країну, над територією якої перевозиться радіоактивний матеріал на борту повітряного судна, за умови, що в цій країні не передбачається запланована посадка. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.10 |  |
|  | Багатостороннє підтвердження | - підтвердження безпеки конструкції або перевезення відповідним компетентним органом як країни походження конструкції чи вантажу, так і країни, через територію або на територію якої має перевозитися вантаж. | (НП 306.5.06/2.008-98) Порядок видачі сертифікатів безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджений наказом Мінекобезпеки від 07.04.98 № 46, глава 2, абз. 2 | Втратив чинність згідно наказу Мінекоресурсів від 17.03.2003 № 45/м |
|  | База даних | – сукупність даних, що організовані за певними правилами, що передбачають загальні принципи їх опису, зберігання та використання в системі обліку та контролю ядерного матеріалу і/або в системі фізичного захисту ядерного матеріалу, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | База перевалки База перевалки | - комплекс споруд та обладнання, призначений для перевантаження транспортних контейнерів для відпрацьованого ядерного палива з транспорту одного виду на інший та їх проміжного зберігання - комплекс сооружений и оборудования, предназначенный для перегрузки транспортных контейнеров для отработавшего ядерного топлива с транспорта одного вида на другой и их промежуточного хранения | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 2.9 |  |
|  | базове навчання з питань радіаційної безпеки | - вивчення основ радіаційної безпеки у вищих навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах і під час професійного навчання згідно з типовими навчальними планами і програмами навчання з питань радіаційної безпеки (затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, за погодженням з Держатомрегулювання); | (НП 306.1.196-2014) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 02.10.2014 № 143, абз. 2 п.3.5. |  |
|  | байпас байпас bypass | Пристрій для навмисної, однак тимчасової відміни функціонування ланцюга або системи, наприклад, шляхом замикання накоротко контактів реле. Устройство для преднамеренной, однако временной отмены функционирования цепи или системы, например, путем замыкания накоротко контактов реле. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  |  | Маршрут, який дозволяє продуктам ділення, що виходять з активної зони реактора, надходити в навколишнє середовище , минаючи захисну оболонку (контейнмент) або інший огороджувальний пристрій, призначений для обмеження та скорочення викидів у разі аварійної ситуації Маршрут, который позволяет продуктам деления, выходящим из активной зоны реактора, поступать в окружающую среду, минуя защитную оболочку (контейнмент) или другое оградительное устройство, предназначенное для ограничения и сокращения выбросов в случае аварийной ситуации. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Байпас ремонтний ремонтный байпас {maintenance bypass}. | Байпас обладнання системи безпеки під час проведення робіт з технічного обслуговування, випробувань або ремонту. Байпас оборудования системы безопасности во время проведения работ по техническому обслуживанию, испытаний или ремонта. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Байпас технологічний технологический байпас {operational bypass}. | Байпас деяких захисних дій, коли вони не є необхідними в даному режимі експлуатації станції Технологічний байпас може використовуватися у випадках, коли захисна дія заважає або може заважати надійній експлуатації в режимі, що вимагається. Байпас некоторых защитных действий, когда они не являются необходимыми в данном режиме эксплуатации станции. Технологический байпас может использоваться в случаях, когда защитное действие мешает или может мешать надежной эксплуатации в требующемся режиме. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Баланс ядерного матеріалу | – порівняльний підсумок зареєстрованої та наявної кількості ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | – порівняльний підсумок зареєстрованої та наявної кількості ядерного матеріалу. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 4 |  |
|  | Балк-форма ядерного матеріалу | – ядерний матеріал у вигляді рідини, газу або порошку, а також у вигляді великої кількості предметів, що не мають ідентифікаторів | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - ядерний матеріал у вигляді рідини, газу або порошку, а також у вигляді великої кількості предметів, що не мають ідентифікаторів. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 5 |  |
|  | бальність | - інтенсивність сейсмічних впливів у балах макросейсмічної шкали; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 10 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | бар'єр барьер barrier | фізична перешкода, яка запобігає або не допускає переміщення людей, радіонуклідів або поширення деяких інших явищ (наприклад, пожежі) або забезпечує захист від опромінення (див. також оболонка (матеріал), захисна оболонка (контейнмент), глибокоешелований захист). Бар’єр для захисту від проникнення {intrusion barrier} - елементи пункту захоронення (сховища), призначені для запобігання випадкового потрапляння людей, тварин або рослин в місце знаходження відходів. Чисельні бар’єри {multiple barriers} - два або більше природних або інженерно-технічних бар’єрів, які використовуються для ізоляції радіоактивних відходів у пункті захоронення (сховищі) і запобіганні міграції радіонуклідів з нього. Термін „хімічний бар’єр” іноді використовується в контексті захоронення відходів для опису хімічної дії матеріалу, що підвищує ступінь, в якому радіонукліди хімічно взаємодіють з матеріалом або породою, що вміщує, таким чином стримуючи міграцію радіонуклідів. Згідно вищезазначеному визначенню це може бути не бар’єр у суровому розумінні (якщо тільки матеріал також не входить до складу фізичного бар’єра), але ефект, що досягається, може бути еквівалентним дії бар’єра, і тому його, як вбачається, зручно вважати таким. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  |  | елемент затримки в системі фізичного захисту, що призначений для збільшення часу, потрібного правопорушнику для досягнення цілі нападу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Бар'єр захисний | - штучна (інженерний бар'єр) або природна перешкода на шляху поширення іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище. Бар'єрами є гірські породи з відповідними утримувальними властивостями, елементи конструкції геологічного сховища, контейнери, форма відходів або матриця. | (НП 306.4.133-2007) Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.05.07 № 81, п.1.1 абзац 2 |  |
|  | бар'єр фізичний физический бартер barrier | Див. фізичний бар'єр |  |  |
|  | бар'єри реакторної установки барьеры реакторной установки | фізичні бар'єри, що забезпечують можливість послідовного утримання радіоактивних речовин у межах кордонів реакторної установки. Цими бар'єрами є паливо, оболонка твела і кордон контуру охолодження реактора | (ПНАЕ Г-5-020-90) Правила устрою й експлуатації систем аварійного охолодження й відводу тепла від ядерного реактора до кінцевого поглинача, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90. №3, термін 5 Термінів і визначень | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Безпека Безопасность (рос) Safety (анг) | Див. ядерна безпека і захист і безпека. В Основних принципах безпеки (Основи безпеки) узагальнене використання в такому конкретному тексті терміна безпека (що означає захист і безпеку) пояснюється наступним чином ([22], пункти 3.1 и 3.2): 3.1. "Для цілей цієї публікації "безпека" означає захист людей і охорону навколишнього середовища від радіаційних ризиків і забезпечення безпеки установок і діяльності, пов’язаних з радіаційними ризиками. Термін "безпека", що використовується в цьому документі і в нормах безпеки МАГАТЕ, охоплює безпеку ядерних установок, радіаційну безпеку, безпеку поводження з радіоактивними відходами і безпеку перевезення радіоактивного матеріалу, але не охоплює не пов’язані з радіацією аспекти безпеки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | безпека атомної станції безопасность атомной станции (рос) | властивість не перевищувати встановлені межі радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє природне середовище при нормальній експлуатації атомної станції, порушеннях нормальної експлуатації і проектних аваріях, а також обмежувати радіаційний вплив при запроектних аваріях | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.7. |  |
|  |  | Якість АС, що виключає технічними засобами та організаційними заходами перевищення встановлених доз внутрішнього та зовнішнього опромінення персоналу і населення, а також нормативів з щодо вмісту радіоактивних продуктів в навколишньому середовищі. качество АС, исключающее техническими средствами и организационными мероприятиями превышение установленных доз по внутреннему и внешнему облучению персонала и населения и нормативов по содержанию радиоактивных продуктов в окружающей среде. | (ПиН АЭ-5.6) Норми будівельного проектування АС з реакторами різного типу. Правила й норми в енергетиці. Погоджені Держбудом СРСР листом від 28.03.85 г. № ДП-1293-1 та погоджені Міненерго СРСР Протоколом НТР від 27.12.82 г. №9. введені в дію з 11.01.87 Основні визначення, пункт 6 |  |
|  | безпека атомної електричної станції безопасность атомной электрической станции | властивість атомної електричної станції за умов нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації, аварійних ситуацій і аварій обмежувати радіаційний вплив на персонал, населення і довкілля встановленими нормами. Безпека атомної електричної станції включає в себе поняття радіаційної та ядерної безпеки | (НП 306.5.02/3.076-03) Вимоги до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію, затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.08.2003 № 108, абз.3 п.2.1 |  |
|  | безпека діяльності з переробки уранових руд | - комплекс заходів, спрямованих на забезпечення рівня радіаційної безпеки уранового переробного об’єкта, визначеного законодавством у сфері використання ядерної енергії; | (НП 306.3.199-2015) Вимоги та умови безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені Наказом ДІЯРУ від 27.05.2015 № 101, абз.2, п.4, розділу І |  |
|  | Безпека ДР Безопасность ИР | - властивість ДР при нормальній експлуатації та в разі аварій обмежувати радіаційний вплив на персонал, населення і довкілля встановленими межами. - свойство ИР при нормальной эксплуатации и в случае аварий ограничивать радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду установленными пределами. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.2 |  |
|  | безпека комплексу систем зберігання й обігу з ядерним паливом безопасность комплекса систем хранения и обращения с ядерным топливом | властивість комплексу систем при нормальній експлуатації і у випадку аварії обмежувати радіаційний вплив на персонал, населення і навколишнє середовище встановленими межами - свойство комплекса систем при нормальной эксплуатации и в случае аварии ограничивать радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду установленными пределами. | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п. 2.2. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  | безпека об’єкта (заводу з виробництва ядерного палива) | властивість не перевищувати встановлені межі радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє природне середовище при нормальній експлуатації Об'єкта, порушеннях нормальної експлуатації і проектних аваріях, а також обмежувати радіаційний вплив при запроектних аваріях; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010 р №112, абзац 5 пункту 7 розділу І. |  |
|  | Безпека радіоактивних джерел безопасность радиоактивных источников safety of radioactive sources | Заходи, покликані звести до мінімуму ймовірність аварій, пов'язаних з радіоактивними джерелами, а в разі такої аварії - пом'якшити її наслідки Меры, призванные свести к минимуму вероятность аварий, связанных с радиоактивными источниками, а в случае такой аварии - смягчить ее последствия | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Безпека реакторної установки (РУ) безопасность РУ | Безпека реакторної установки визначається як спроможність РУ, яка за умови задоволення вимог з боку РУ до важливих для безпеки систем, обладнання та споруд АС, пов’язаних з РУ, забезпечує виконання вимог нормативних документів в частині РУ для безпеки АС в цілому безопасность РУ определяется как свойство РУ, которое при условии удовлетворения требований со стороны РУ к важным для безопасности системам, оборудованию и сооружениям АС, связанным с РУ, обеспечивает выполнение требований нормативных документов в части РУ для безопасности АС в целом. | (ПНАЕ Г-1-004-87) Типовий зміст технічного обґрунтування безпеки реакторної установки (ТЗ ТОБ РУ), абзац 2 розділу «Призначення ТЗ ТОБ РУ та загальні вимоги до інформації, що надається». (ПНАЭ Г-1-004-87) “Типовое содержание технического обоснования безопасности реакторной установки (ТС ТОБ РУ)” абзац 2 розділу «Назначение ТС ТОБ РУ и общие требования к представляемой информации» |  |
|  | Безпека ядерної діяльності | – умови функціонування ядерної установки, що запобігають неприпустимому ризику, пов’язаному з можливістю нанесення шкоди внаслідок виникнення ядерної і/або радіаційної аварії, диверсії, крадіжки ядерного матеріалу або інших несанкціонованих дій правопорушників | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | безпека ЯПУ | - властивість не перевищувати встановлені межі радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє природне середовище при нормальній експлуатації ЯПУ, порушеннях нормальної експлуатації і проектних аваріях, а також обмежувати радіаційний вплив при запроектних аваріях; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 9 пункту 6 розділу І. |  |
|  | безпечна геометрія безопасная геометрия | геометричні параметри устаткування (об’єм або діаметр, або товщина шару), що виключають можливість виникнення ланцюгової реакції поділу, що самопідтримується, при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації і проектних аваріях | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п. 2.17. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  | безпечне обладнання | обладнання, конструкція, конструкційні матеріали, геометричні особливості яких виключають можливість виникнення самопідтримувальної ланцюгової реакції поділу за будь-яких врахованих у проекті вихідних подій | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010 р №112, абзац 6 пункту 7 розділу І. |  |
|  | Безпечне обладнання (обладнання типу Б) Безопасное оборудование (оборудование типа Б) | - обладнання, конструкція та геометричні особливості якого виключають можливість виникнення СЛР за будь-яких передбачуваних умовах. - оборудование, конструкция и геометрические особенности которого исключают возможность возникновения СЦР при любых предвиденных условиях. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.29 |  |
|  | безпечний контрольований стан безопасное контролируемое состояние | – стан енергоблока, при якому досягнута стабілізація будь-яких перехідних процесів, реактор знаходиться в підкритичному стані, забезпечено необхідне відведення тепла і обмежений вихід радіоактивності; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 4, пункту 2, розділу І |  |
|  | безпечний параметр (безпечне значення параметра ядерної безпеки): безпечна маса Мб, безпечна концентрація Сб, безпечний об'єм Vб, безпечний діаметр Dб | значення параметра системи, що розглядається, яка містить ЯМ у кількості в "n" раз меншій, ніж значення відповідного мінімального критичного параметра. Безпечні параметри повинні забезпечувати значення Кеф системи не більше 0,95; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010 р №112, абзац 7 пункту 7 розділу І. |  |
|  | Безпечний параметр Безопасный параметр | - значення параметра, яке в К разів (див. п. 2.17) менше відповідного мінімального критичного параметра конкретної системи. В якості безпечних параметрів можуть використовуватися: ( безпечна маса - (Мб); ( безпечний обсяг - (Vб); ( безпечний діаметр - (Дб); ( безпечна товщина шару - (δб). - значение параметра, которое в К раз (см. п. 2.17) меньше соответствующего минимального критического параметра конкретной системы. В качестве безопасных параметров могут использоваться: - безопасная масса - (Мб); - безопасный объем - (Vб); - безопасный диаметр - (Дб); - безопасная толщина слоя - (δб). | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 2.15 |  |
|  |  | - значення параметра системи, що розглядається, отримане зменшенням в "n" раз мінімального критичного параметра. Безпечні параметри повинні забезпечувати значення Кеф системи не більше 0,95. До таких параметрів, наприклад, відносяться: - Безпечна маса (кількість) - Мб; - Безпечна концентрація - Сб; - Безпечний обсяг - Vб; - Безпечний діаметр - Dб; - Безпечна товщина шару - tб. - значение параметра рассматриваемой системы, полученное уменьшением в “n” раз минимального критического параметра. Безопасные параметры должны обеспечивать значения Кэф системы не более 0,95. К таким параметрам, например, относятся: - безопасная масса (количество) - Мб; - безопасная концентрация - Сб; - безопасный объем - Vб; - безопасный диаметр - Dб; - безопасная толщина слоя - tб. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.23 |  |
|  | Безпечний стан критзбірки Безопасное состояние критсборки | - стан критзбірки з підкритичністю більше 0,02 (Кеф <0,98) без введених робочих органів аварійного захисту - состояние критсборки с подкритичностью более 0,02 (Кэф<0,98) без введенных рабочих органов аварийной защиты | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.18 |  |
|  | безперервний (моніторинг) непрерывный (моніторинг) | вид моніторингу повітряного середовища, що виконується в режимі реального часу. Прилади, що використовуються для цілей безперервного моніторингу виробничого середовища, повинні мати сигналізацію про перевищення попередньо встановлених порогів спрацьовування | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.112 п.1.13. |  |
|  | Безповоротні втрати ядерного матеріалу | – втрати, що визначені розрахунковим або статистичним методами, затверджені у встановленому порядку і погоджені з контролюючим органом | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | безпосереднє управління реакторною установкою АЕС непосредственное управление реакторной установкой АЕС | здійснення комплексу функцій з управління реакторною установкою з пульта управління реакторною установкою атомної електростанції (робоче місце провідного інженера управління реактором атомної станції) | (НП 306.2.103-2004) Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.12.2004 № 185, абз.2 п.1.1 |  |
|  | безпосередньо іонізуюче випромінювання непосредственно ионизирующее излучение | іонізуюче випромінювання, що складається з заряджених частинок (електронів, протонів, альфа-частинок тощо), які мають кінетичну енергію, достатню для іонізації атомів і молекул речовини | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.20 п.1.13. |  |
|  |  | іонізуюче випромінювання, що складається з заряджених часток (електронів, протонів, альфа-часток та ін.), які мають кінетичну енергію, достатню для іонізації атомів і молекул речовини | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.19 |  |
|  | безпосередня причина аномальної події непосредственная причина аномального события | дефект, дія, бездіяльність або умова, що призвели до виникнення аномальної події | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.7 п.2 |  |
|  | Бекерель (Бк) беккерель (Бк) becquerel (Bq) | Одиниця СІ для активності, рівної одному перетворенню в секунду. Замінює позасистемну одиницю кюрі ( Кі ). 1 Бк = 27 пКи (2,7×10-11 Кі ) приблизно. 1 Ки = 3,7 × 1010Бк . Единица СИ для активности, равной одному преобразованию в секунду. Заменяет внесистемную единицу кюри (Ки). 1 Бк = 27 пКи (2,7×10-11 Ки) приблизительно. 1 Ки = 3,7 × 1010 Бк. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Бер [бэр] [rem] | Одиниця еквівалента дози і еквівалента ефективної дози, рівна 0,01 Зв Единица эквивалента дозы и эквивалента эффективной дозы, равная 0,01 Зв. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | бета-випромінювання бета-излучение | корпускулярне електронне або позитронне іонізуюче випромінювання з неперервним енергетичним спектром, що виникає при перетвореннях ядер чи нестабільних частинок (наприклад, нейтронів). Характеризується граничною енергією спектра Е (бета) чи середньою енергією спектра | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.21 п.1.13. |  |
|  |  | корпускулярне електронне або позитронне іонізуюче випромінювання з безперервним енергетичним спектром, що виникає при перетвореннях ядер чи нестабільних часток (наприклад, нейтронів). Характеризується граничною енергією спектру Еb, чи середньою енергією спектру | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.20 |  |
|  | біоаналіз биоанализ bioassay | Будь-яка процедура, що використовується для визначення характеру, активності, місця знаходження або утримування радіонуклідів у тілі людини прямим методом вимірювання (in vivo) або аналізом in vitro матеріалу, екскретованого або яким-небудь іншим чином вилученого з тіла. Любая процедура, используемая для определения характера, активности, места нахождения или удерживания радионуклидов в теле человека прямым методом измерения (in vivo) или анализом in vitro материала, экскретированного или каким-либо иным образом изъятого из тела. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Біометричний засіб | - автоматичний пристрій, що дозволяє посвідчити особу на підставі вимірювання однієї або декількох біологічних характеристик даної особи | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | біологічний захист биологическая защита | фізичний бар'єр, призначений для зниження впливу від іонізуючих випромінювань | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.8. |  |
|  | Біологічний період напіврозпаду (напіввиведення) биологический период полураспада (полувыведения) biological half-life | час, протягом якого кількість матеріалу в даній тканини, в даному органі або в даній частині тіла (або в будь-якій іншій конкретній біоті) зменшується в два рази в результаті біологічних процесів. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Біосфера биосфера biosphere | Частина навколишнього середовища, зазвичай населена живими організмами. Часть окружающей среды, обычно населенная живыми организмами. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | біофізичні вимірювання биофизические измерения | визначення кількості чи концентрації радіоактивних речовин в організмі (органах) людини чи біопробах (сеча, кал, мазки тощо) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.22 п.1.13. |  |
|  | Ближня зона ближняя зона near field | Зона пункту захоронення (сховища), в якій були здійснені екскаваційні роботи, що знаходиться поруч або в контакті з упаковками відходів, включаючи матеріали засипки або ізолюючі матеріали, і ті ділянки вміщає середовища / породи, характеристики яких були або могли бути змінені в результаті впливу, яке справили на них пункт захоронення (сховище) або його вміст. Зона пункта захоронения (хранилища), в которой были произведены экскавационные работы, находящаяся рядом или в контакте с упаковками отходов, включая материалы засыпки или изолирующие материалы, и те участки вмещающей среды/породы, характеристики которых были или могли быть изменены в результате воздействия, которое оказали на них пункт захоронения (хранилище) или его содержимое. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Блок атомної станції | – частина атомної станції (АС), що виконує функцію АС у визначеному проектом об’ємі | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | блоковий щит управління блоковый щит управления | частина енергоблока атомної станції, що розташовується у спеціально передбачених проектом приміщеннях і призначена для централізованого управління технологічними процессами | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.9. |  |
|  | Блокування | – результат спрацьовування технічних засобів охорони або систем забезпечення збереження матеріалу, призначення яких (технічних засобів охорони ) перешкодити або утруднити дії потенційного правопорушника | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Боротьба з тероризмом | – діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення, мінімізації наслідків терористичної діяльності | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | брахітерапія | - метод лікування злоякісних пухлин з використанням закритих ДІВ, що вводяться всередину пухлини або поруч з нею; | (НП 306.5.216-2017) Правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в брахітерапії, затверджені спільним наказом ДІЯРУ/МОЗ від 31.08.2017 № 316/998, абз.3 пункту 3 розділу І |  |
|  | бризки металу брызги металла | дефект у вигляді затверділих крапель металу на поверхні зварених або наплавлених деталей | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.9. Додатку 1 |  |
|  | Брифінг брифинг | – робоча нарада, яка проводиться перед проведенням інспекції МАГАТЕ з метою оцінити ступінь готовності оператора до проведення інспекції та визначення необхідності щодо здійснення додаткових заходів. | Положення про взаємодію державних інспекторів на АЕС з інспекторами МАГАТЕ, затверджене Наказом ДКЯРУ від 08.07.04 р. № 123, пункт 3.1 |  |
|  |  | коротка зустріч офіційних осіб з представниками ЗМІ для висвітлення офіційної позиції з визначеного питання про участь у переговорах, засіданнях, конференціях, семінарах, місіях, інформації про їх хід. Короткий виступ відповідальної особи перед журналістами з пояснювальною інформацією про будь-яку подію. Брифінг відрізняється від прес-конференції тривалістю - він коротший (за звичай, один виступаючий). Як правило, це особа, відповідальна за організацію брифінгу. | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  | будівництво (АС) строительство (АС) construction | повний комплекс діяльності щодо спорудження атомної станції | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.10. |  |
|  |  | процес виготовлення та складання елементів установки, виконання будівельних робіт, монтаж елементів та обладнання та проведення відповідних випробувань | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | будівництво АЕС строительство АЭС | процес зведення будівель і споруд атомної електричної станції, що включає комплекс власне будівельних робіт та робіт з монтажу систем і елементів, а також допоміжних, транспортних та інших робіт | (НП 306.5.02/3.076-03) Вимоги до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію, затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.08.2003 № 108, абз.4 п.2.1 |  |
|  | Булева алгебра | – формальна математична система для аналізу подій, що поєднані певними зв’язками, включаючи зв’язки “АБО”, зв’язки “І” та доповнення (дію “НІ”). Булева алгебра застосовується в ситуаціях, при наявності дихотомії: перемикачі є або увімкнутими, або вимкнутими; клапани є або відкритими, або закритими; подія або зустрічається, або ні | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Буфер Буфер buffer | Будь-який матеріал, розміщений навколо упаковки відходів у пункті захоронення (сховищі) для того, щоб він служив в якості бар'єру і обмежував доступ підземних вод до упаковки відходів, а також знижував за рахунок сорбції та осадження швидкість кінцевої міграції радіонуклідів з відходів. Любой материал, размещенный вокруг упаковки отходов в пункте захоронения (хранилище) для того, чтобы он служил в качестве барьера и ограничивал доступ подземных вод к упаковке отходов, а также снижал за счет сорбции и осаждения скорость конечной миграции радионуклидов из отходов. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Буферне зберігання | - зберігання радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів у спеціально призначеній споруді протягом визначеного часу, яке забезпечує зниження активності радіоактивних відходів за рахунок природного розпаду радіонуклідів | (НП 306.3.04/2.002-97) Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю, затверджений спільним наказом Мінекобезпеки та МОЗ від 17.11.97 № 183/331, глава 2, абз.1. | Втратив чинність на підставі спільного наказу Мінприроди та МОЗ 26.07.2010 № 296/621 |
|  | Бюро перепусток | – спеціальний підрозділ ядерної установки, що здійснює оформлення, облік, видачу, зберігання, перереєстрацію і, якщо це потрібно, заміну перепусток у зону обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Ваговий множник випромінювання, wR весовой множитель излучения, wR radiation weighting factor, wR | Значення, на яке множиться поглинена доза в тканині або в органі, для обліку відносної біологічної ефективності випромінювання з погляду індукування стохастичних ефектів при малих дозах, результатом чого є значення еквівалентної дози. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Важка аварія | Див. аварія важка |  |  |
|  | важке пошкодження активної зони тяжелое повреждение активной зоны | пошкодження, при якому перевищена максимальна проектна межа пошкодження тепловиділяючих елементів | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.12. |  |
|  | «важкі умови» | означає умови, які є більш важкими, ніж умови проектних аварій; причиною таких умов можуть бути численні відмови, такі як повна втрата усіх каналів системи безпеки, або вкрай малоймовірна подія». | Директива Ради 2009/71/ЄВРАТОМ від 25 червня 2009 р, що встановлює рамки Співтовариства щодо безпеки ядерних установок зі змінами, внесеними Директивою № 2014/87/EURATOM Ради ЄС від 8 липня 2014 р., стаття 3 пункт 11 |  |
|  | валідація валидация validation | Об'єктивний доказ того, що кінцева продукція відповідає всім вимогам, встановленим у документації | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 2 |  |
|  |  | процес, спрямований на підтвердження об'єктивними доказами того, що кінцевий продукт (виріб або послуга) відповідає встановленим вимогам | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.13. |  |
|  |  | - процес визначення придатності обладнання з джерелами іонізуючого випромінювання для використання за призначенням шляхом проведення випробувань цього обладнання і оцінки відповідності його функціональних та експлуатаційних параметрів параметрам, встановленим виробником, та їх відповідності нормам, правилам та стандартам з ядерної та радіаційної безпеки; | (НП 306.5.148-2008) Вимоги до систем управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджені Наказом ДКЯРУ від 03.10.2008 № 166, п. 1.2, абзац 2 |  |
|  |  | - процес, спрямований на підтвердження об’єктивними доказами того, що кінцевий продукт (виріб або послуга) відповідає встановленим вимогам; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 4 п. 6 Розділу І. |  |
|  |  | процес визначення здатності продукту або послуги для задовільного виконання певних функцій. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Валідація комп'ютерної системи валидация компьютерной системы computer system validation | Процес випробувань та оцінки інтегрованої комп'ютерної системи (апаратні засоби і програмне забезпечення) з метою забезпечення дотримання функціональних, експлуатаційних та інтерфейсних вимог. Процесс испытаний и оценки интегрированной компьютерной системы (аппаратные средства и программное обеспечение) с целью обеспечения соблюдения функциональных, эксплуатационных и интерфейсных требований. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Валідація моделі Валидация модели model validation | - процесс визначення адекватності моделі з точки зору її відповідності реальній системі, яка моделюється шляхом звірки основаних на даній моделі прогнозів з даними, отриманими шляхом спостереження | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | валідація програмного засобу | - підтвердження коректності застосування математичних рівнянь та даних, закладених у програмний засіб, шляхом порівняння результатів розрахунків основних фізичних процесів з експериментальними даними чи результатами розрахунків з використанням інших програмних засобів (у разі відсутності експериментальних даних); | (НП 306.2.162-2010) Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.09.2010 № 124, п.1.5, абзац 3 |  |
|  | валідація розрахункової моделі | - підтвердження коректності розрахункової моделі шляхом порівняння результатів розрахунків з експериментальними даними чи результатами розрахунків з використанням інших програмних засобів (у разі відсутності експериментальних даних); | (НП 306.2.162-2010) Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.09.2010 № 124, п.1.5, абзац 4 |  |
|  | Валідація системного коду валидация системного кода system code validation | Оцінка точності значень, прогнозованих системним кодом, у порівнянні з відповідними експериментальними даними для важливих передбачуваних явищ. Оценка точности значений, прогнозируемых системным кодом, в сравнении с соответствующими экспериментальными данными для важных предполагаемых явлений. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Вантаж Груз (Consignment) | - будь-яка упаковка або будь-які упаковки, або будь-яка партія радіоактивного матеріалу, надані вантажовідправником для перевезення. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.2 |  |
|  | Вантажне повітряне судно (Cargo aircraft) | - будь-яке повітряне судно, крім пасажирського повітряного судна, що перевозить вантажі або майно. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.21 |  |
|  | Вантажний контейнер (Freight container) | транспортне обладнання, що сконструйоване для полегшення перевезення упакованих або неупакованих вантажів одним або декількома видами транспорту без проміжного перевантаження розміщених у ньому вантажів, яке не повинно самочинно відкриватися, повинно бути достатньо жорстким і міцним для повторного використання й повинно бути обладнане пристроями, що полегшують роботу з ним, особливо при перевантаженні з одного засобу перевезення на інший або з одного виду транспорту на інший. Малий вантажний контейнер - це контейнер, будь-який із зовнішніх габаритів якого не перевищує 1,5 м або внутрішній об'єм якого становить не більше 3 куб.м. Будь-який інший вантажний контейнер уважається великим вантажним контейнером. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.3 |  |
|  | Вантажовідправник (Consignor) | юридична або фізична особа, що подає вантаж для перевезення і іменується у перевізних документах вантажовідправником, | Стаття 54 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | - будь-яка юридична або фізична особа, що підготовлює вантаж для перевезення. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.4 |  |
|  | Вантажоодержувач (Consignee) | - будь-яка юридична або фізична особа, що одержує вантаж. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.5 |  |
|  | Варта | – озброєний підрозділ, призначений для виконання завдання з охорони та оборони ядерної установки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Вартове приміщення | – приміщення, призначене для розташування варти у відповідності з існуючими до нього вимогами | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | введення в експлуатацію введение в эксплуатацию commissioning | процес, під час якого системи й елементи енергоблока атомної станції починають функціонувати і який включає передпускові налагоджувальні роботи, фізичний та енергетичний пуски, дослідно-промислову експлуатацію. Завершується процес прийманням атомної станції у промислову експлуатацію | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.14. |  |
|  |  | процес, під час якого системи й елементи блока АЕС або АЕС у цілому починають функціонувати і перевірятися на відповідність їх проекту. Процес включає передпускові налагоджувальні роботи, фізичний та енергетичний пуски, дослідно-промислову експлуатацію і завершується прийманням АЕС у промислову експлуатацію | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.8 п.2 |  |
|  |  | - подія, що фіксує готовність продукції до використання за призначенням і документально оформлена в установленому порядку; | Технічний регламент щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затверджений постановою КМУ від 18.07.2007р. №939, п.3 абзац 3 |  |
|  |  | процес, за допомогою якого системи та елементи побудованих установок та діяльності приводяться в робочий стан і перевіряються на їх відповідність проекту та необхідним робочим параметрам. Введення в експлуатацію може включати як неядерні і/або нерадіоактивні, так і ядерні і/або радіоактивні випробування | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Введення ДР в експлуатацію Ввод ИР в эксплуатацию | - процес, під час якого системи та обладнання ДР починають функціонувати і перевіряється їх відповідність проекту, включаючи пуско-налагоджувальні роботи, фізичний та енергетичний пуски, і завершується прийманням ДР в експлуатацію. – процесс, во время которого системы и оборудование ИР начинают функционировать и проверяется их соответствие проекту, включая в себя пуско-наладочные работы, физический и энергетический пуски, и завершается приёмкой ИР в эксплуатацию. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.42 |  |
|  | Введення в експлуатацію СВЯП сухого типу | - процес функціонування систем і елементів СВЯП, початком якого є надходження в СВЯП сухого типу ядерного палива. Під час введення СВЯП сухого типу в експлуатацію перевіряють відповідність проекту параметри усіх систем і елементів СВЯП сухого типу в цілому. Етап завершується прийняттям СВЯП сухого типу в експлуатацію. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 3 |  |
|  | Ведення обліку ядерного матеріалу | – практика здійснення процедур обліку та контролю ядерного матеріалу, що застосовується експлуатуючою організацією і Державною системою обліку та контролю ядерного матеріалу (ДСОК), зокрема, щоб задовольнити вимоги угоди про застосування гарантій між МАГАТЕ та державою; застосовується МАГАТЕ для незалежної перевірки точності інформації з обліку ядерного матеріалу в записах установки та в звітах ДСОК, що подаються МАГАТЕ. Ведення обліку ядерного матеріалу може включати: на рівні установки: а) розділення операцій з ядерним матеріалом між зонами балансу матеріалу (ЗБМ); б) ведення записів про кількості ядерного матеріалу в кожній ЗБМ; в) вимірювання та запис усіх передач ядерного матеріалу з однієї ЗБМ в іншу або змін у кількості ядерного матеріалу всередині ЗБМ у результаті ядерного виробництва чи ядерних втрат; г) періодичне визначення кількості матеріалу, що є в кожній ЗБМ, шляхом проведення фізичної інвентаризації; д) підведення балансу матеріалу за проміжок часу між двома послідовними фізичними інвентаризаціями, а також розрахунок неврахованої кількості матеріалу (НКМ); е) виконання програми контролю вимірювань з метою визначення точності вимірювань і калібрувань, правильності зареєстрованих вхідних даних та даних партії; є) порівняння розрахованої НКМ з величиною границі похибки для виявлення будь-яких незаписаних втрат або випадкових збільшень; ж) аналіз інформації з обліку з метою встановлення причин і величин похибок при реєстрації невиміряних втрат, аварійних втрат та невиміряної кількості матеріалу, що залишається в установці на рівні ДСОК: а) підготовка та подання МАГАТЕ в установленому порядку звітів з обліку ядерного матеріалу ; б) забезпечення правильного виконання звітів та процедур обліку; в) забезпечення доступу інспекторів МАГАТЕ та координація заходів, якщо це потрібно, щоб надати можливість МАГАТЕ виконувати діяльність з перевірки; г) перевірка виконання експлуатуючими організаціями вимог ДСОК з обліку ядерного матеріалу на рівні МАГАТЕ: а) незалежна перевірка інформації з обліку ядерного матеріалу в записах установок і звітах держави та постійне проведення інших видів діяльності, передбачених угодами про застосування гарантій; б) визначення ефективності ДСОК; в) складання заяв про діяльність МАГАТЕ з перевірки в державі | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | величина ризику | - величина, що визначається шляхом перемноження ймовірності нападу, ймовірності подолання системи фізичного захисту і нормувального коефіцієнта; | (НП 306.8.167-2010) Порядок проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.11.2010 № 169, п. 1.2, абзац 2 |  |
|  | верифікація верификация verification | процес, спрямований на підтвердження відповідності якості послуг або експлуатаційних параметрів виробу необхідним характеристикам | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.15. |  |
|  |  | – підтвердження шляхом аналізу та подання об’єктивних доказів того, що результати, отримані на кожній стадії розробки, відповідають цілям і вимогам, що були задані на попередніх стадіях; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 5, пункту 2, розділу І |  |
|  |  | - процес, спрямований на підтвердження відповідності якості послуг або експлуатаційних параметрів виробу необхідним характеристикам; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 5 п. 6 Розділу І. |  |
|  |  | процес визначення відповідності якості або характеристик продукту або послуги тому, що пропонується, надається або вимагається. Верификація тісно пов’язана з забезпеченням якості та контролем якості Верифікація може включати такі операції, як: здійснення альтернативних розрахунків; порівняння наукової і технічної документації за новим проектом з аналогічною документацією за апробованим проектом; проведення випробувань і демонстрацій; і аналіз документів до їх випуску. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Верифікація (перевірка) | – підтвердження наданням об’єктивних доказів, що встановлені вимоги виконано (ДСТУ ISO 9000 -2001). | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 2 |  |
|  | верифікація комп'ютерної системи верификация компьютерной системы {computer system verification}. | процес,що має на меті забезпечити, щоб даний етап в життєвому циклі системи задовольняв вимогам, введеним на попередньому етапі. Процесс, имеющий целью обеспечить, чтобы данный этап в жизненном цикле системы удовлетворял требованиям, введенным на предыдущем этапе. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | верифікація моделі верификация модели {model verification}. | Процес, що має на меті визначити, чи правильно відображає дана обчислювальна модель концептуальну модель або математичну модель, що вишукується. Процесс, имеющий целью определить, правильно ли отображает данная вычислительная модель искомую концептуальную модель или математическую модель. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Верифікація програмного забезпечення | Перевірка узгодженості результатів, отриманих на кожній стадії розробки програмного забезпечення, з вимогами, встановленими на попередніх стадіях | (НП306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 2. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  |  | Перевірка узгодженості результатів, отриманих на кожній стадії розробки програмного забезпечення, із вимогами, установленими на попередніх стадіях (НП 306.5.02/3.035-2000 "Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій", затверджені наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.2000 N 19) | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 3 |  |
|  | верифікація програмного засобу | - підтвердження коректності імпортування у програмний засіб математичних рівнянь та даних; | (НП 306.2.162-2010) Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.09.2010 № 124, п.1.5, абзац 5 |  |
|  | верифікація розрахункової моделі | - підтвердження коректності відображення у розрахунковій моделі даних об'єкта, що моделюється; | (НП 306.2.162-2010) Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.09.2010 № 124, п.1.5, абзац 6 |  |
|  | верифікація системного коду верификация системного кода system code verification | аналіз кодування джерела на предмет його відповідності опису в документації системного коду. Анализ кодирования источника на предмет его соответствия описанию в документации системного кода. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Вибір майданчика выбор площадки siting | Процес вибору відповідного майданчика для установки, що включає належну оцінку і визначення відповідних проектних основ. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Вибірка | – частина ядерного матеріалу, що отримана в процесі відбору проб за певним принципом, у певному порядку | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Вибух | – процес дуже швидкого перетворення вибухової речовини у велику кількість стиснутих і нагрітих газів, що розширюючись виконують механічну роботу (руйнування, переміщення, дроблення, викид) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Вибухові речовини | – хімічні сполуки або суміші таких речовин, що під дією певних зовнішніх впливів здатні до вибуху Примітка. Розрізняють три основні групи вибухових речовин (ВР): ініціюючі ВР – високочутливі до зовнішньої дії; їх вибух детонує бризантні та метальні речовини; до ініціюючих ВР відносять гримучу ртуть, азид свинцю, тенерес (ТНРС) бризантні ВР – що вибухають під впливом ініціюючих речовин та здатні дробити, руйнувати предмети, що стикаються з ними; до бризантних ВР відносять гексоген, тен, тетрил, тротил, мелініт, пластид; метальні ВР – різні види порохів: чорний димний, бездимний піроксиліновий та нітрогліцериновий | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | виведення з роботи вивод из работы | – навмисне тимчасове припинення використання системи (компонента) за призначенням при збереженні можливості виконання частини основних та/або додаткових функцій системи (компонента), у тому числі спеціально передбачених для цього режиму; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 8, пункту 2, розділу І |  |
|  | Виведення (із організму, кліренс) выведение (из организма, клиренс) clearance | Результуючий ефект біологічних процесів, при яких радіонукліди виводяться з тканини, органа або ділянки тіла. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Вивільнення | – звільнення деякої кількості ядерного матеріалу з-під контролю наглядового органу [відповідна кількість ядерного матеріалу віднімається від інвентарної кількості даної зони балансу матеріалу] | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Вигин Гиб (изгиб) | коліно, виготовлене з труби із застосуванням деформації вигину | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 6 |  |
|  | вигораючий поглинач выгорающий поглотитель burnable absorber | - матеріал, що поглинає нейтрони, із специфічною спроможністю до вигорання в процесі поглинання нейтронів. | (НП 306.5.02/3.056-02) Вимоги до форми та змісту типового паспорта на реакторну установку, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.06.2002р. №73, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 4 |  |
|  |  | Поглинач нейтронів, що використовується для регулювання реактивності, який характеризується здатністю виснажуватися за рахунок поглинання нейтронів. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Вигоряння ядерного матеріалу | – безповоротна втрата ядерного матеріалу внаслідок ядерних реакцій | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Виготовлювач | Організація, що створює продукцію в результаті виробничої діяльності | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 4 |  |
|  | Вид відмови вид отказа failure mode | Те, яким чином або в якому стані конструкція, система або елемент виходять з ладу. | Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | вид діяльності у сфері використання ядерної енергії | це діяльність, під час якої запроваджуються додаткові джерела опромінювання, або дія опромінювання поширюється на додаткові групи людей, або змінюється система напрямів опромінювання від існуючих джерел, у зв'язку з чим підвищується доза чи ймовірність опромінювання людей або кількість людей, які опромінюються. | Стаття 27 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  | Види нормативних актів, що видаються Держатомрегулюванням | Основні положення, положення, норми, правила, вимоги, технічні регламенти, інструкція, методика, тлумачний словник термінів, рекомендації, методичні рекомендації, коментарі, практика з безпеки. Вид нормативного акта визначається залежно від характеру його положень, а саме: ступеня узагальнення вимог, наявності кількісно-якісних показників, правил поведінки тощо. У разі доцільності видаються нормативні акти, які мають ознаки кількох видів. Основні положення - документ, що встановлює загальні технічні принципи провадження певного виду діяльності у сфері використання ядерної енергії, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, дає опис системного підходу до провадження цієї діяльності в частині забезпечення безпеки та класифікації систем та елементів, важливих для безпеки, та визначає систему понять, що використовуються; Положення - документ, що визначає завдання, структуру, функції, права, обов'язки певного суб'єкта або певної категорії суб'єктів правовідносин у галузі забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також мету і основні напрямки ведення певної діяльності у галузі забезпечення ядерної та радіаційної безпеки; Технічний регламент - документ, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їх зміст; технічний регламент, відповідно до Закону України "Про стандартизацію", є нормативно-правовим актом, що приймається органом державної влади; Норми - документ, що встановлює якісно-кількісні показники, дотримання яких гарантує забезпечення ядерної та радіаційної безпеки; Правила - документ, що встановлює вимоги, які регламентують діяльність людини з метою дотримання чинних законодавчих актів та діючих норм; Вимоги - документ, що регламентує окремі аспекти діяльності, а також форму, виклад, оформлення, склад чи зміст певного виду документації. До цього виду відносяться також документи, що встановлюють ліцензійні умови провадження діяльності в сфері використання ядерної енергії, ліцензійні вимоги до персоналу та ліцензуванню його підготовки у цій сфері; Інструкція - документ, який визначає зміст, послідовність та процедурне оформлення виконання певним суб'єктом правовідносин у галузі забезпечення ядерної та радіаційної безпеки вимог певних законодавчих чи нормативних актів; Методика - документ, в якому викладений установлений спосіб діяльності або здійснення процесу, що забезпечує одержання необхідних результатів вимірювань, розрахунків тощо; Тлумачний словник термінів - документ, у якому надаються терміни, що використовуються у сфері використання ядерної енергії, та їх визначення; Рекомендації, методичні рекомендації - документ, в якому описуються способи та методи досягнення показників та задовільнення критеріїв, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки; Коментар - документ, в якому надаються роз'яснення положень норм та правил, рекомендації щодо практики їх застосування та відповідні роз'яснюючі приклади щодо виконання окремих вимог; Практика безпеки - документ, що містить приклади конкретних рішень щодо виконання певних вимог безпеки. | Положення про систему нормативно-правового регулювання в сфері використання ядерної енергії, ядерної та радіаційної безпеки, затверджене наказом ДКЯРУ від 01.06.04 р. № 95, п.1.9. |  |
|  | Видимий (неприхований) датчик | – датчик системи виявлення, що знаходиться у полі зору правопорушника; наприклад, датчик змонтований на огорожі або на власній опорі | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | виділений особливо важливий технічний елемент II виду | - один із критичної сукупності особливо важливих технічних елементів ядерної установки II виду, рівень фізичного захисту якого відповідає рівню фізичного захисту особливо важливого технічного елемента ядерної установки I виду; | (НП 306.8.176-2011) Вимоги до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.12.2011 № 177, п.1.2, абзац 2 |  |
|  | вид порушення вид нарушения | – форма прояву порушення (наприклад, неспрацьовування, помилкове спрацьовування, обрив, коротке замикання, недостовірність вхідного сигналу); | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 9, пункту 2, розділу І |  |
|  | Визначення характеристик установки | – описування, перелічування або креслення основних складових елементів ядерної установки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Викид (розсіювання) | – процес розсіювання (викиду) радіоактивних матеріалів у довкілля | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Виконавче обладнання исполнительное оборудование actuated equipment | Вузол, що складається з первинних двигунів і керованого устаткування, який використовується для виконання одного або декількох завдань забезпечення безпеки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | виконавчий механізм исполнительный механизм | пристрій, призначений для зміни положення органа впливу на реактивність ядерного реактора і який складається із привода і сполучної ланки | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила пристрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 1 Додатку |  |
|  | Виконавчий орган СУЗ Исполнительный орган СУЗ | - дистанційно керований пристрій: поглинаючі стрижні, рухливі тепловиділяючі збірки, деталі відбивача і т.д., призначені для впливу на реактивність. – дистанционно управляемое устройство: поглощающие стержни, подвижные тепловыделяющие сборки, детали отражателя и т.д., предназначенные для воздействия на реактивность. | (ПБЯ-03-75) Правила ядерної безпеки дослідницьких реакторів, затверджені держатомнаглядом СРСР 19.12.1975, п.2.7 |  |
|  | Виконавчий пристрій исполнительное устройство actuation device | Елемент, який безпосередньо управляє рушійною силою виконавчого обладнання. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | виконавчі органи системи захисту (ВО САЗ) | - пристрій, що в сукупності з засобами впливу на реактивність виконує функцію аварійного захисту та забезпечення необхідної підкритичності під час зупинки ЯПУ; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 11 пункту 6 розділу І. |  |
|  | використання джерел іонізуючого випромінювання | один з окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що включає такі види робіт з джерелами іонізуючого випромінювання: експлуатація, технічне обслуговування, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонт, налагоджування, проведення випробовувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність; введення та виведення з експлуатації установок, що містять джерела іонізуючого випромінювання; монтаж та демонтаж, зберігання (крім транзитного зберігання під час перевезення), отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання; | Стаття 1 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», пункт 1). |  |
|  | використання ядерної енергії | це сукупність видів діяльності, пов'язаних з використанням ядерних технологій, ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання у науці, виробництві, медицині та інших галузях, а також видобуванням уранових руд та поводженням з радіоактивними відходами; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | – сукупність видів діяльності, пов’язаних з використанням ядерних технологій, ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання у науці, виробництві, медицині та інших галузях, а також видобуванням уранових руд та поводженням з радіоактивними відходами | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Вилучене із використання джерело изъятый из употребления источник disused source | Радіоактивне джерело, яке більше не використовується і не планується до використання для практичної діяльності, щодо якої було отримано офіційний дозвіл | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Вилучення изъятие exemption | Визначення регулюючим органом того, що стосовно джерела або практичної діяльності немає необхідності застосовувати деякі або всі аспекти регулюючого контролю на тій підставі, що опромінення (у тому числі потенційне опромінення) від джерела або практичної діяльності є незначним і не вимагає застосування цих аспектів, або що це - оптимальний варіант захисту незалежно від фактичного рівня доз або ризиків. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Вилучення ядерного матеріалу з інвентарної кількості | – виконання процедур внесення змін в облікові документи у зв’язку з виключенням ядерного матеріалу із облікової кількості в зоні балансу матеріалу в зв’язку з його відправкою, передачею, обґрунтованим переводом в категорію виміряних безповоротних втрат, втрат в довкілля, переводом виміряних і зареєстрованих відходів в систему обліку радіоактивних відходів тощо | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Вимагання | – застосування загроз або шантажу для отримання будь-чого або для досягнення певної мети | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Вимірювальний канал | Канал системи для виконання функцій вимірювання та одержання результатів з нормованою точністю | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 8. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | вимірювання ядерних матеріалів | - перевірка наявності, типу, кількості та складу ядерних матеріалів шляхом вимірювань за допомогою технічних засобів; | (ГНД 306.2.07.018-99) Положення про інспектування системи обліку та контролю ядерних матеріалів на установці, затверджене Наказом Мінекобезпеки від 27.05.99 № 118, Розділ 2. Терміни і визначення |  |
|  | Вимірювання (ядерного матеріалу) | – знаходження значень фізичних і/або хімічних параметрів та характеристик ядерного матеріалу дослідним шляхом за допомогою засобу вимірювання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Виміряна безповоротна втрата ядерного матеріалу | – виміряна та документально зафіксована в облікових та звітних документах кількість ядерного матеріалу, що використана так, що її подальше застосування стає недоцільним або неможливим | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Вимога требование | - сформульовані потреба або очікування, загальнозрозумілі або обов'язкові; | (ГНД 306.7.01/3.088-04) Методика з організації державного нагляду за системою управління якістю на етапі експлуатації ядерних установок, затверджена Наказом ДКЯРУ від 30.06.04 р. № 113, терміни та визначення, абзац 2 |  |
|  |  | - умова, якій обов'язково має відповідати майданчик в цілому або його окрема характеристика незалежно від стадії вибору майданчика; | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 2 |  |
|  | вимоги прийнятності відходів требования приемлемости отходов waste acceptance requirements | Кількісні або якісні критерії, які визначені регулюючим органом або певним оператором і схвалені регулюючим органом для застосування до радіоактивних відходів, що приймаються оператором пункту сховища для їх захоронення або зберігання. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | вимоги ядерної та радіаційної безпеки (далі - вимоги безпеки) | - вимоги законодавства, норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а також умови виданих Держатомрегулюванням України документів дозвільного характеру; | (НП 306.1.190-2012) Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 19.12.2011 № 190, п.1.4, абзац 2 |  |
|  | Виняткове використання (Exclusive use) | - використання тільки одним вантажовідправником засобу перевезення або великого вантажного контейнера, стосовно яких усі початкові, проміжні й остаточні операції навантаження та розвантаження здійснюються у відповідності до вказівок вантажовідправника або вантажоодержувача. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.6 |  |
|  | Випадкова складова похибки вимірювання | – складова похибки вимірювання, що змінюється випадковим чином при повторних вимірюваннях однієї і тієї ж величини | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Випадкове збільшення | – непередбачений ядерний матеріал, що є в зоні балансу матеріалу, за винятком того матеріалу, що був визначений в ході проведення фізичної інвентаризації експлуатуючою організацією | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | випадок случай | порушення в роботі АЕС, яке не призвело до наслідків, що характеризуються категорією "аварія" | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджене Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.9 п.2 |  |
|  | виправдане (втручання) оправданное (вмешательство) | втручання, за якого користь для здоров'я від дози, яку відвертають, є більшою від загального збитку, завданого введенням втручання | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.31 п.1.13. |  |
|  | Виправлення | Виправлення означає запис в обліковий документ або звіт для того, щоб виправити встановлену помилку або відобразити поліпшений результат вимірювання кількості ядерного матеріалу, який раніше було внесено до цього облікового документа або звіту. Кожне виправлення повинно зазначати запис, якого воно стосується. | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт. F. |  |
|  |  | – запис в обліковий документ або звіт для того, щоб виправити встановлену помилку або відобразити поліпшений результат вимірювання кількості ядерного матеріалу, який раніше було внесено до цього облікового документу або звіту. Кожне виправлення повинно зазначати запис, якого воно стосується | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | випробування испытание | експериментальне визначення однієї чи декількох характеристик за певною методикою | (НП 306.5.02/3.076-03) Вимоги до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію, затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.08.2003 № 108, абз.5 п.2.1 |  |
|  | випромінювання излучение | альфа (альфа-випромінювання) - корпускулярне іонізуюче випромінювання, яке складається з альфа-частинок (ядер гелію), що випромінюються при радіоактивному розпаді чи при ядерних реакціях, перетвореннях; бета (бета-випромінювання) - корпускулярне електронне або позитронне іонізуюче випромінювання з неперервним енергетичним спектром, що виникає при перетвореннях ядер чи нестабільних частинок (наприклад, нейтронів). Характеризується граничною енергією спектра Е(бета) чи середньою енергією спектра; гамма (гамма-випромінювання) – короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі < 0,1 нм, що виникає при розпаді радіоактивних ядер, переході ядер із збудженого стану в основний, взаємодії швидких заряджених частинок з речовиною (див. гальмівне випромінювання), анігіляції електронно-позитронних пар тощо; безпосередньо іонізуюче - іонізуюче випромінювання, що складається з заряджених частинок (електронів, протонів, альфа-частинок тощо), які мають кінетичну енергію, достатню для іонізації атомів і молекул речовини; гальмівне - електромагнітне випромінювання, що виникає при розсіюванні (гальмуванні) швидкої зарядженої частинки в кулонівському полі атомних ядер та електронів. Є істотним для легких частинок - електронів та позитронів. Спектр гальмівного випромінювання неперервний, максимальна енергія дорівнює початковій енергії зарядженої частинки. Приклади: гальмівне рентгенівське випромінювання в рентгенівській трубці, гальмівне гамма-випромінювання швидких електронів прискорювача при їх потраплянні в мішень тощо; іонізуюче (електромагнітне, корпускулярне) - випромінювання, що при взаємодії з речовиною безпосередньо або непрямо викликає іонізацію та збудження її атомів і молекул; моноенергетичне - іонізуюче випромінювання, що складається з частинок одного виду чи фотонів однакової енергії; непряме іонізуюче - іонізуюче випромінювання, що складається з фотонів та/або незаряджених частинок, які внаслідок взаємодії з речовиною створюють безпосередньо іонізуюче випромінювання; рентгенівське - електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі 10(-5)-10(-2) нм. Випромінюється під час гальмування швидких електронів у речовині (безперервний спектр) та під час переходу електронів із зовнішніх електронних оболонок атома на внутрішні (лінійний спектр). Джерела - рентгенівська трубка, деякі радіоактивні ізотопи, прискорювачі та накопичувачі електронів (синхротронне випромінювання); характеристичне - фотонне випромінювання з дискретним енергетичним спектром, що виникає при зміні енергетичного стану електронів атома | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.25 п.1.13. |  |
|  | Виріб Изделие | Одиниця продукції виробничо-технічного призначення, виготовлена, яка пройшла випробування установленого виду і поставляється споживачу | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 7. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  |  | Одиниця продукції виробничо-технічного призначення, що виготовлена, пройшла випробування встановленого виду і поставляється споживачу (НП 306.5.02/3.035-2000 "Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій", затверджені наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.2000 N 19) | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 5 |  |
|  |  | – одиниця продукції виробничо-технічного призначення, яка виготовлена, пройшла випробування та постачається або поставлена для автономного застосування або для використання в складі іншого виробу; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 10, пункту 2, розділу І |  |
|  | виробник відходів производитель отходов waste generator | експлуатуюча організація, в віданні якої знаходиться установка або діяльність, яка виробляє відходи. Для зручності термін виробник відходів використовується іноді в більш широкому смислі і охоплює будь-кого, хто в даний час несе відповідальність як виробник відходів (наприклад, у випадку якщо фактичний виробник відходів не відомий або більше не існує і організація-наступник приймає на себе відповідальність за відходи). | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | виробник упаковок високоактивних радіоактивних відходів | - юридична особа, яка здійснює розміщення високоактивних РАВ певної фізико-хімічної форми, отриманої після переробки відпрацьованого ядерного палива, у контейнери і підготовку упаковок високоактивних радіоактивних відходів до довгострокового зберігання та/або захоронення; | (НП 306.4.153-2009) Вимоги до упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.02.2009 № 34, п.1.3, абзац 2 |  |
|  | виробники радіоактивних відходів производители радиоактивных отходов | юридичні або фізичні особи, внаслідок діяльності яких утворюються радіоактивні відходи; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  | виробниче контрольне зварене з'єднання производственное контрольное сварное соединение | зварне з'єднання, що виконується з метою перевірки відповідності характеристик металу виробничих зварних з'єднань встановленим вимогам | (ПН АЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 3.4. Додатку 1 |  |
|  | виробничого середовища (контроль) производственной среды (контроль) | при якому об'єктом контролю є репрезентативні для даного приміщення (робочої зони) проби | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.113 п.1.13. |  |
|  | Висновок державної експертизи ЯРБ документу ПЗЗ | – затверджений Держатомрегулюванням документ, проект якого готується ДНТЦ ЯРБ та ЛК та містить найбільш важливі висновки державної експертизи ЯРБ документу ПЗЗ, викладені в стислому вигляді обґрунтування цих висновків, а також пропозиції щодо прийняття регулюючого рішення. Згідно з законодавством України Висновок державної експертизи ЯРБ документу ПЗЗ є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами, що приймають участь в реалізації ПЗЗ. Позитивний висновок є підставою для узгодження документу ПЗЗ, або надання дозволу на реалізацію проекту ПЗЗ. | (ГНД 306.6.02/2.020-99) Порядок проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання, затверджений Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 13.08.99 № 14, п. 2.1. |  |
|  | висновок Держатомрегулювання України | - документ, що підтверджує дотримання заявником вимог чинного законодавства у сфері використання ядерної енергії, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки під час міжнародних передач радіоактивних матеріалів; | (НП 306.6.097-2004) Інструкція про порядок надання висновків Державного комітету ядерного регулювання України під час міжнародних передач радіоактивних матеріалів, затверджена Наказом ДКЯРУ від 26.08.04 р. № 138, п.1.1 |  |
|  | Високоактивні відходи высокоактивные отходы high level waste | Радіоактивна рідина, що містить велику кількість продуктів поділу і актинидів, присутніх у відпрацьованому паливі, яка являє собою залишок від першого циклу екстракції розчинником в процесі переробки, і деякі пов'язані з цим потоки відходів; такий матеріал, що утворюється після затвердіння; відпрацьоване паливо (якщо воно заявляється в якості відходів); або будь-які інші відходи з аналогічними радіологічними характеристиками. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | високозбагачений уран | означає уран, збагачений за ізотопом 235 на 20% чи більше; | Стаття 1 Угоди про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії |  |
|  |  | – уран, що містить 20% або більше ізотопу 235U. Високозбагачений уран розглядається як спеціальний матеріал, що здатний до розщеплення, і як матеріал прямого використання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - уран, який містить 20% або більше ізотопу урану-235, або урану-233, або їхньої суміші; | (НП 306.7.122-2006) Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 26.06.06 р. № 97, п. 1.6, абзац 3 |  |
|  | вихід із зазору выход из зазора gap release | Вихід, зокрема в активній зоні реактора, продуктів поділу із зазору стрижневого тепловиділяючого елемента, який відбувається негайно після руйнування оболонки тепловиділяючих елементів і є першою радіаційною ознакою пошкодження палива або відмови тепловиділяючого елемента. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Вихідна (Початкова) подія Исходное событие | - одинична відмова в системах ДР, зовнішня подія або помилка персоналу, які призводять в порушення нормальної експлуатації і можуть призвести до порушення меж та / або умов безпечної експлуатації. Початкова подія включає всі залежні відмови, які є її наслідком. – единичный отказ в системах ИР, внешнее событие или ошибка персонала, которые приводят в нарушению нормальной эксплуатации и могут привести к нарушению пределов и/или условий безопасной эксплуатации. Исходное событие включает все зависимые отказы, являющиеся его следствием. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.34 |  |
|  | вихідна (початкова) подія исходное (начальное) событие initiating event, initiator | порушення роботи (відмова) системи (елемента) атомної станції або помилка персоналу, а також зовнішні чи внутрішні впливи, які призводять до порушення нормальної експлуатації, або меж і/або умов безпечної експлуатації. Початкова подія включає всі залежні відмови, які є її наслідком. | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.16. |  |
|  |  | визначена подія, яка приводить до очікуваних при експлуатації подіям або аварійним умовам. Цей термін вживається по відношенню до повідомлень про події та їх аналізу, тобто коли такі події зафіксовані як минулі. При розгляді гіпотетичних подій на стадії проектування вживається термін постульована вихідна подія. Першопричинами постульованих подій можуть бути ймовірнісні відмови обладнання та помилки оператора ( як на установці так і за її межами), викликані діяльністю людини або природними подіями | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  |  | одинична відмова в системах, зовнішня подія або помилка персоналу, які приводять до порушення нормальної експлуатації і можуть привести до порушення меж і/або умов безпечної експлуатації. Вихідна подія містить у собі всі залежні відмови, які є її наслідком | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п. 2.9. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  | Вихідний контроль ядерного матеріалу | – інструментальний контроль ядерного матеріалу при його відправленні в іншу зону балансу матеріалу, на іншу ядерну установку | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | вихідний матеріал | Термін "вихідний матеріал" тлумачиться, таким чином, що він містить руду або відходи руди. Будь-яке визначення Ради Керуючих, згідно із статтею XX Статуту, після набуття чинності цією Угодою, яке буде містити доповнення до списку матеріалів, що розглядаються як вихідні або спеціальні матеріали, що розщеплюються, набуває чинності відповідно до цієї Угоди тільки після його прийняття Україною | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт. О. |  |
|  |  | уран, який містить ізотопи у тому співвідношенні, в якому вони є у природному урані; уран, збіднений на ізотопи 235; торій; будь-яка із зазначених речовин у формі металу, сплаву, хімічної сполуки або концентрату; будь-який інший матеріал, що містить одну або декілька із зазначених речовин у концентрації, встановленій нормами, правилами та стандартами з безпеки; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | уран який містить ізотопи у тому співвідношенні, в якому вони є у природному урані; уран, збіднений на ізотопи 235; торій; будь-яка із зазначених речовин у формі металу, сплаву, хімічної сполуки або концентрату; будь-який інший матеріал, що містить одну або декілька із зазначених речовин у концентрації, яка час від часу буде встановлюватися Радою керуючих [МАГАТЕ]; і такий інший матеріал, який час від часу буде визначатися Радою керуючих [МАГАТЕ] | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  |  | – “уран з вмістом ізотопів, що зустрічається в природі; уран збіднений за ізотопом –235; торій; будь-які вищезгадані речовини в формі металу, сплаву, хімічної сполуки чи концентрати; будь-який інший матеріал, що вміщує вищезгадані одну чи декілька речовин в концентраціях, що, час від часу, визначаються Радою Керуючих; і такий інший матеріал, що, час від часу, визначається Радою Керуючих” (Стаття ХХ з Статуту МАГАТЕ). У відповідності з параграфом 112 INFCIRC/153 (corrected) “термін вихідний матеріал не може застосовуватися до руди або відходів руди. Згідно статті ХХ Статуту Агентства, будь-яке визначення Ради Керуючих, яке буде містити доповнення до переліку матеріалів, що розглядаються як вихідні або спеціальні матеріали, що здатні до розщеплення, набуває чинності відповідно до цієї Угоди, якщо вона набрала чинності в державі, тільки після його схвалення державою; дивись також статтю 18h INFCIRC/540 (corrected). Проте, концентрат руди вважається вихідним матеріалом | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Вихідні дані | Вихідні дані означають ті дані, які реєструються під час вимірювання або калібровки чи використовуються для виведення емпіричних співвідношень, які визначають ядерний матеріал і показують дані партії. Вихідні дані можуть включати, наприклад, масу сполучень, коефіцієнт конверсії для визначення маси елементу, питому вагу, концентрацію елементу, ізотопні співвідношення, взаємозв'язки між об'ємом і показаннями манометра, а також співвідношення між виробленим плутонієм та виробленою енергією. | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт. R. |  |
|  |  | – ті дані, що реєструються під час вимірювань або калібрувань, або використовуються для виведення емпіричних співвідношень, що визначають ядерний матеріал і показують дані партії. Вихідні дані можуть включати, наприклад, масу сполуки, коефіцієнт конверсії для визначення маси елементу, питому вагу, концентрацію елементу, ізотопні співвідношення, взаємозв’язки між об’ємом та показаннями манометру, а також співвідношення між напрацьованим плутонієм і виробленою електроенергію | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Вихідні події аварій исходные события аварий | - події, які можуть привести до порушення вимог ядерної безпеки - события, которые могут привести к нарушению требований ядерной безопасности | (ПБЯ-06-09-90) Правила ядерної безпеки при зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені Першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 04.02.1991, п. 2.8 |  |
|  | виявлення | – встановлення факту незаконних дій правопорушника | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - функція системи фізичного захисту, що полягає у встановленні факту несанкціонованого проникнення в зони обмеження доступу та виявленні інших протиправних дій щодо ядерних установок та ядерних матеріалів; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 2 |  |
|  | Виявлення та оцінка | – елемент фізичного захисту, що призначений для виявлення, розкриття і підтвердження спроб несанкціонованого проникнення | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Вібраційний датчик | – пристрій, в якому є п’єзоелектричний або механічний компонент, що перетворює механічні коливання в електричні, та аналізатор електричних сигналів. У разі збігу спектру отриманого сигналу зі спектром, характерним для спроби проникнення, генерується сигнал тривоги | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Вібрація | Механічний вплив, що призводить до періодичного зворотно-поступального і/або обертального руху виробу з визначеною амплітудою та частотою | (НП306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 3. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | Відбивач Отражатель | - частина системи, в якій ядернонебезпечні подільні матеріали відсутні і яка здатна повертати нейтрони в ядернонебезпечний подільний матеріал - часть системы, в которой ядерноопасные делящиеся материалы отсутствуют и которая способна возвращать нейтроны в ядерноопасный делящийся материал | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.12 |  |
|  | Відбір проб довкілля | – у контексті гарантій МАГАТЕ відбір проб довкілля з метою їх аналізу на сліди матеріалу, що може дати інформацію про поводження з матеріалом або проведену ядерну діяльність. Місцем відбору проб можуть бути різні поверхні (наприклад, обладнання чи структури будівель), повітря, вода, відкладення, рослини, ґрунт, флора і фауна. Відбір проб довкілля включає дві стадії: первинний відбір проб, що проводиться для встановлення еталонного “автографу довкілля”, і рутинний відбір проб, що проводиться для отримання даних, що можуть бути порівняні з даними “автографу довкілля” і, таким чином, виявити можливу ядерну діяльність. За угодою INFCIRC/540 (corrected) передбачається, що інспектори МАГАТЕ можуть відбирати проби довкілля поза тими місцями знаходження, до яких інспектори МАГАТЕ мають доступ для інспектування та візитів у відповідності з угодами про гарантії | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Відбір проб мазками | – збирання проб довкілля мазками з поверхні за допомогою шматків ультра-чистого засобу (наприклад, тканини), щоб виявити сліди присутності матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Відбір проб на випадковій основі | – процес відбору проб в такий спосіб, що всі облікові одиниці сукупності мають однакову ймовірність бути відібраними. Відбір повинен проводитися не суб’єктивними способами чи навмання, а з використанням випадкових чисел або генераторів випадкових чисел | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | відвернута доза предотвращенная доза averted dose | доза, яка відвертається внаслідок застосування конкретного контрзаходу і вираховується як різниця між дозою без застосування контрзаходу і дозою після припинення дії введеного контрзаходу | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.21 |  |
|  |  | Доза, яка може бути відвернута у випадку застосування контрзаходу або низки таких контрзаходів, тобто різниця між прогнозованою дозою без застосування контрзаходу або контрзаходів і реальною прогнозованою дозою. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Відвідування | – присутність інспекторів МАГАТЕ на установці для цілей інших, ніж проведення інспекцій чи додаткового доступу; прикладом таких цілей є вивчення інформації про конструкцію установки чи перевірка інформації про конструкцію, факт знаходження і технічна дискусія в зв’язку з розвитком підходів до застосування гарантій, переговори та дискусії з керівництвом установки та держави, що стосуються способів застосування гарантій. Відвідування не рахується як людино-день інспекції | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | відкладення отложение | первинні процеси проникнення аерозолю в морфологічні структури дихальної системи, що визначають кількість аерозолю, який залишається в дихальній системі. Після початкового відкладення відбувається перерозподіл домішки за рахунок домішки за рахунок муко-ціліарного механізму, фізико-хімічної трансформації, переносу в рідини тіла, тощо | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.22 |  |
|  | відкрите (джерело) открытый (источник) unsealed source | радіонуклідне джерело, під час проведення робіт з яким можливе надходження радіонуклідів, що містяться в ньому, в навколишнє середовище; будь-яке джерело, що не підпадає під визначення закритого джерела | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.37 п.1.13. |  |
|  |  | джерело, що не охоплюється визначенням закритого джерела | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | відкрите випробування открытое испытание | практична демонстрація, під час якої персонал, який виконує неруйнівний контроль, попередньо проінформований про характеристики тест-зразків і закладені в них дефекти | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації Систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.8 п.1.4. |  |
|  | Відмова Отказ failure | - подія, що полягає в порушенні працездатності об'єкта. – событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.26 |  |
|  |  | подія, що призводить до порушення працездатності системи (компонента), тобто до втрати здатності виконувати одну або декілька необхідних функцій; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 6, пункту 2, розділу І |  |
|  |  | Нездатність конструкції, системи або елемента функціонувати в межах критеріїв прийнятності | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Відмова загальна отказ общий common mode failure | Відмова двох або більше конструкцій, систем та елементів, що виникає однаковим чином або що відноситься до однакового виду, внаслідок одиничної події або одиничної причини. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Відмова з загальної причини Отказ по общей причине | - відмова декількох, важливих для безпеки, систем (елементів), що виникає внаслідок однієї відмови, помилки персоналу, внутрішнього або зовнішнього впливу. – отказ нескольких, важных для безопасности, систем (элементов), возникающий вследствии одного отказа, ошибки персонала, внутреннего или внешнего воздействия. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.33 |  |
|  | відмова обладнання отказ оборудования | подія, яка полягає в порушенні працездатного стану обладнання | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.10 п.2 |  |
|  | Відмова типу “неспрацьовування” | Подія, що полягає у відсутності команд керування виконавчими елементами при наявності умов, що потребують їхнього функціонування | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 5. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.201528.08.2015 |
|  | Відмова типу “помилкове спрацьовування” | Подія, що полягає у виробленні команд керування виконавчими елементами при відсутності умов, що потребують їхнього функціонування | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 4. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | відмова через загальні причини отказ по общей причине common cause failure | відмови конструкцій, систем і елементів, що виникають унаслідок однієї і тієї самої причини, яка включає помилки персоналу, внутрішні та зовнішні впливи | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.18. |  |
|  |  | - відмови КСЕ, що виникають унаслідок однієї і тієї самої причини, яка включає помилки персоналу, внутрішні та зовнішні впливи; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010 р №112, абзац 8 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | відмова двох або більше конструкцій, систем і елементів внаслідок одиничної конкретної події або одиничної конкретної причини. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | відмова, яка не виявляється скрытый отказ | відмова системи (елемента), яка не проявляється в момент свого виникнення за нормальної експлуатації і не виявляється передбаченими засобами контролю відповідно до регламенту техобслуговування, випробувань та іспитів | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.17. |  |
|  | відмови через загальні причини | - відмови КСЕ, що виникають унаслідок однієї і тієї самої причини, яка включає помилки персоналу, внутрішні та зовнішні впливи; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 10 пункту 6 розділу І. |  |
|  | Відмовобезпечний | – характеристика систем, запроектованих таким чином, що при порушеннях у роботі системи або відмові живлення зберігається її здатність захищати ядерний матеріал | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Віднесення інформації до державної таємниці | – процедура прийняття (державним експертом з питань таємниць) рішення про віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до державної таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей, включенням цієї інформації до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | відновлення восстановление restoration | процес переведення об'єкта в працездатний стан із непрацездатного | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.11 п.2 |  |
|  | відновлення працездатності восстановление работоспособности | – поновлення здатності системи (компонента) виконувати всі необхідні функції, яке здійснюється безпосередньо на місці експлуатації персоналом інформаційних та керуючих систем з використанням експлуатаційно-відновного резерву, призначених для цього інструментів і пристосувань та експлуатаційної документації; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 7, пункту 2, розділу І |  |
|  | Відновлювальне технічне обслуговування восстановительное техническое обслуживание corrective maintenance | Роботи, які відновлюють - за допомогою ремонту, капітального ремонту або заміни - здатність несправної конструкції, системи або елемента функціонувати в межах критеріїв прийнятності | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Відносна біологічна ефективність относительная биологическая эффективность relative biological effectiveness | Відносна міра дії різних видів випромінювання, що викликають певний вплив на здоров'я, виражається як зворотне відношення поглинених доз для двох різних видів випромінювання, які призводять до однакового ступеня вираженості даної біологічної кінцевої точки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Відносна вологість | Процентна частка маси водяної пари, що знаходиться в деякому об’ємі повітря, до маси водяної пари в такому ж обсязі вологого повітря, насиченого водяною парою при тій же температурі і тиску. | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 6. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | Відносна доза относительная доза relative dose | Відношення дозового коефіцієнта, розрахованого з використанням конкретної інформації для одного або декількох значень параметрів, відповідно до дозового коефіцієнту, який розрахований з використанням референтних (умовних) значень для всіх параметрів. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Відносна похибка вимірювання | – відношення абсолютної похибки вимірювання до значення вимірюваної величини | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Відносна похибка міри | – відношення абсолютної похибки міри до значення відтворюваної величини цієї міри | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Відносне вимірювання | – вимірювання відношення фізичної величини до однойменної величини, прийнятої за одиницю, або зміна величини у відношенні до однойменної величини, прийнятої за вихідну | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | відносне поглинання в шлунково-кишковому тракті относительное поглощение в желудочно-кишечном тракте fractional absorption in the gastrointestinal tract | Частка перорально елемента, що надійшов, який безпосередньо абсорбується рідинами організму | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 ррад |  |
|  | Відомча воєнізована охорона | – підрозділ охорони, персонал якого знаходиться в штаті підприємства | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Відомчий контроль | Див. Контроль відомчий |  |  |
|  | Відповідальна експертна організація | - державне підприємство “Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки”, що перебуває у сфері управління Держатомрегулювання України та призначене для здійснення науково-технічної та експертно-аналітичної підтримки регулювальної діяльності. | (НП 306.1.107-2005) Порядок проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, затверджений Наказом ДКЯР України від від 21.02.05 р. № 21, абзац 3 пункту 1.1. |  |
|  | Відповідальний за облік і контроль ядерного матеріалу | – спеціально підготовлений співробітник ядерної установки, на якого наказом керівника експлуатуючої організації (ліцензіата) покладена відповідальність за забезпечення обліку ядерного матеріалу в зоні балансу ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Відповідь Ліцензіату на документ ПЗЗ | – документ Держатомрегулювання, проект якого готується ДНТЦ ЯРБ разом з ЛК, та містить відповідь Держатомрегулювання на запит Ліцензіата у зв’язку з наданням для інформації документа ПЗЗ, а також, за необхідності, викладені в стислому вигляді основні умови, за якими може використовуватись оцінений документ ПЗЗ. До відповіді Ліцензіату додається Реферат про виконання технічної оцінки ЯРБ документу ПЗЗ. | (ГНД 306.6.02/2.020-99) Порядок проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання, затверджений Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 13.08.99 № 14, п. 2.1. |  |
|  | Відправлення ядерного матеріалу | – виконання процедур з переміщення ядерного матеріалу в іншу зону балансу ядерного матеріалу, на іншу ядерну установку | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Відпрацьована тепловиділяюча збірка (ВТВЗ) Отработавшая тепловыделяющая сборка (ОТВС) | тепловиділяюча збірка ТВЕЛів, що відпрацювала в ядерному реакторі і подальше використання якої в ньому не передбачається. | (РД 306.8.02/2.067-03) Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 20.02.03. №33, п.2.1, абзац 1 |  |
|  | Відпрацьована тепловиділяюча збірка з поглиначем Отработавшая тепловыделяющая сборка с поглотителем | - ВТВЗ з встановленим у збірці поглиначем у вигляді збірки регулюючих стержнів або пучка стержнів поглинача, що вигоряє. | (РД 306.8.02/2.067-03) Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 20.02.03. №33, п.2.1, абзац 2 |  |
|  | відпрацьоване паливо | означає ядерне паливо, опромінене в активній зоні реактора та остаточно з неї вилучене; | Пункт n) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | - ядерне паливо, вилучене з реактору після опромінення, яке не придатне для використання в існуючій формі внаслідок збіднення подільного матеріалу, накопичення поглинача або радіаційних пошкоджень; - ядерне паливо, опромінене в активній зоні реактора та остаточно з неї вилучене | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Відпрацьоване ядерне паливо(ВЯП) Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) | - окремі ТВЕЛи або збірки ТВЕЛів (з поглиначем або без нього), що відпрацювали в ядерному реакторі і подальше використання яких в ньому не передбачається. | (РД 306.8.02/2.067-03) Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 20.02.03. №33, п.2.1, абзац 3 |  |
|  |  | – опромінене ядерне паливо, подальше використання якого в установці не передбачається | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - ядерне паливо, опромінене в активній зоні реактора та остаточно з неї вилучене. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 4 |  |
|  |  | - окремі тепловиділяючі елементи (твели) або вироби з тепловидільними елементами (збірки твелів, активні зони в зборі), витягнуті з реактора після їх опромінення - отдельные тепловыделяющие элементы (твэлы) или изделия с тепловыделяющими элементами (сборки твэлов, активные зоны в сборе), извлеченные из реактора после их облучения | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 2.1 |  |
|  | Відсік для збереження | – будова або приміщення, в якому двері, стіни, підлога й дах побудовані таким чином, аби утруднити проникнення всередину | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Відтворюваність вимірювань | – повторюваність результатів вимірювань при виконанні вимірювань за однакових умов | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | відхилення отклонение deviation | аномальна подія на енергоблоці АЕС, яка не має наслідків, що наведені в таблиці "Категорії порушень в роботі АЕС" | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.12 п.2 |  |
|  |  | відхилення від встановлених вимог. Подія не значна для безпеки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | відходи переробки уранових руд | - матеріали виключно у твердому агрегатному стані (хвости, шлами, залишки від купного вилуговування, фільтраційні осади, залишки будівельних конструкцій та технологічного обладнання), які містять або забруднені радіоактивним матеріалом природного походження, за умови, що використання цих матеріалів у якості вторинних ресурсів не передбачається або немає остаточного рішення відносно того, яким чином ці матеріали можуть бути використані в рамках сучасних або створених у майбутньому технологічних процесів, та рівень звільнення яких від регулюючого контролю досягається через 300 і більше років після їх захоронення; | (НП 306.3.199-2015) Вимоги та умови безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені Наказом ДІЯРУ від 27.05.2015 № 101, абз.3, п.4, розділу І |  |
|  | Відходи, що підлягають збереженню | – ядерний матеріал, отриманий в результаті обробки чи технологічної аварії і що вважається на даний момент таким, що не регенерується, але підлягає збереженню (INFCIRC/153 (corrected), параграф 107). Це формулювання визначає ядерний матеріал, що розглядається як відходи, що підлягають збереженню; зміни інвентарної кількості матеріалу в інвентарних записах і звітах визначаються як “переведений у відходи, що підлягають збереженню”. Матеріал, переведений у відходи, що підлягають збереженню, зберігається в зоні балансу матеріалу і продовжує бути предметом гарантій МАГАТЕ, але не включається в інвентарний список ядерного матеріалу зони балансу матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Відходи ядерного матеріалу | – ядерний матеріал в концентраціях або хімічних формах, що не дозволяють економічно обґрунтовано здійснювати його відновлення, який призначений для захоронення. Методи захоронення залежать від рівня радіоактивності відходів і, зазвичай, включають кондиціювання відходів у відповідну форму, наприклад, перевід високоактивних рідких відходів у скляний компаунд або змішування залишків та середньо-активних відходів з цементом. Для ядерного матеріалу, до якого застосовувались гарантії і що знаходиться у відходах, порядок припинення застосування гарантій повинен бути погоджений між державою та МАГАТЕ до його захоронення | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Візуальний контроль | – контроль, що здійснюється за допомогою зору та оптичних приладів | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | відповідальна організація | - суб’єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, який здійснює розробку та реалізацію проекту припинення діяльності уранового об’єкта шляхом ліквідації або перепрофілювання; | (НП 306.3.209-2017) Вимоги до адміністративного контролю майданчиків уранових об’єктів в рамках обмеженого звільнення їх від регулюючого контролю, затверджені Наказом ДІЯРУ від 21.02.2017 № 60, абз. 3 п.3 Розділу І |  |
|  | відстань для скринінгової оцінки расстояние для скрининговой оценки screening distance value | Відстань від установки, за межами якої для цілей скринінгової оцінки можна знехтувати потенційними джерелами походження зовнішньої події конкретного типу. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | відходи уранового виробництва | - матеріали виключно у твердому агрегатному стані (хвости, шлами, залишки від купного вилуговування, фільтраційні осади, залишки будівельних конструкцій та технологічного обладнання), які містять або забруднені радіоактивним матеріалом природного походження, за умови, що використання цих матеріалів як вторинних ресурсів не передбачається або не прийняте остаточне рішення відносно того, яким чином ці матеріали можуть бути використані в рамках сучасних або створених у майбутньому технологічних процесів, та рівень звільнення яких від регулюючого контролю досягається через 300 і більше років після їх захоронення; | (НП 306.3.209-2017) Вимоги до адміністративного контролю майданчиків уранових об’єктів в рамках обмеженого звільнення їх від регулюючого контролю, затверджені Наказом ДІЯРУ від 21.02.2017 № 60, абз. 4 п.3 Розділу І |  |
|  | відшарування отслоение | дефект у вигляді порушення суцільності сплавки наплавленого металу з основним на деталях (виробах) з наплавленим антикорозійним покриттям або з попередньо наплавленими кромками, а також на інших наплавлених деталях | (ПН АЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.3. Додатку 1 |  |
|  | вільний рух ґрунту | - рух, який відбувається у конкретній точці ґрунту при землетрусі, якщо на вібраційні характеристики ґрунту не впливають будинки й споруди; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 11 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Вказівний рівень указательный уровень guidance level | Рівень певної величини, вище якої слід розглянути застосування належних заходів. В деяких обставинах необхідність розгляду питання про застосування заходів може виникнути, коли ця величина значно нижча вказівного рівня | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Вказівний рівень для медичного опромінення указательный уровень для медицинского облучения {guidance level for medical exposure | значення дози, потужності дози і активності, яке вибране професійними медичними організаціями в консультації з регулюючим органом для вказівки рівня, при перевищенні якого особам, які займаються медичною практикою, повинна бути проведена перевірка з урахуванням конкретних обставин і вагомих клінічних показань в цілях з'ясування, чи є це перевищення надмірним. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | вкладник | – будь-який елемент імовірнісної моделі (подія, стан тощо), який вносить вклад у значення ЧПАЗ/ЧГАВ; | (НП 306.2.217-2017) Вимоги до ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 01.12.2017 р. № 443, абз.2, пункту 5 розділу І |  |
|  | включення включение | порожнина в металі шва або в наплавленому металі, заповнена газом, шлаками або стороннім металом (пора, шлакове або вольфрамове включення) | (ПН АЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.21. Додатку 1 |  |
|  | включення одиночне включение одиночное | включення, мінімальна відстань l, від краю якого до краю будь-якого іншого сусіднього включення - не менше максимальної ширини кожного з розглянутих включень, але не менш трикратного максимального розміру включення з меншим значенням цього показання (із двох розглянутих) | (ПН АЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.6. Додатку 1 |  |
|  | включення одиночні дрібні (при радіографічному контролі) включения одиночные мелкие (при радиографическом контроле) | включення, припустимість яких встановлюється залежно від їх розмірів, а також від загального числа й сумарної наведеної площі одиночних дрібних включень і одиночних скупчень | (ПН АЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.19. Додатку 1 |  |
|  | включення одиночні великі (при радіографічному контролі) включения одиночные крупные (при радиографическом контроле) | включення, максимальний розмір яких перевищує припустимий розмір одиночних дрібних включень, а припустимість встановлюється тільки залежно від розмірів і числа без обліку їх площі при підрахунку сумарної наведеної площі й без включення їх у загальне число одиночних дрібних включень і одиночних скупчень | (ПН АЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.20. Додатку 1 |  |
|  | «власник ліцензії» | означає юридичну або фізичну особу, що несе загальну відповідальність за ядерну установку, як визначено в ліцензії. | Директива Ради 2009/71/ЄВРАТОМ від 25 червня 2009 р, що встановлює рамки Співтовариства щодо безпеки ядерних установок зі змінами, внесеними Директивою № 2014/87/EURATOM Ради ЄС від 8 липня 2014 р., стаття 3 пункт 5 |  |
|  | власні потреби | – величина споживаної потужності обладнанням і механізмами при технологічному процесі виробництва електричної енергії енергоблоком; | (НП 306.2.205-2016) Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача, затверджений наказом ДІЯРУ від 24.12.2015 р. №234, п.6 абзац 1 |  |
|  | вміщуюча матриця | - нерадіоактивний матеріал, що використовується для зв'язування радіоактивних відходів у стійку форму (наприклад, різні полімери, скло, кераміка та інші матеріали) | (НП 306.4.153-2009) Вимоги до упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.02.2009 № 34, п.1.3, абзац 3 |  |
|  | Вміщувальні породи (стабільна геологічна формація) | - породи, у яких розміщується геологічне сховище. | (НП 306.4.133-2007) Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.05.07 № 81, п.1.1 абзац 3 |  |
|  | Вмонтований виріб | Виріб, призначений для експлуатації тільки усередині інших виробів | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 9. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | внутрішнє опромінення опромінювання тіла людини та окремих її органів і тканин від джерел іонізуючих випромінювань, що знаходяться в самому тілі internal exposure | опромінювання тіла людини та окремих її органів і тканин від джерел іонізуючих випромінювань, що знаходяться в самому тілі | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.23 |  |
|  |  | опромінення організму людини (його окремих органів і тканин) джерелами іонізуючих випромінювань, які знаходяться в самому тілі | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.26 п.1.13. |  |
|  |  | опромінення тіла від джерел іонізуючого випромінювання, що перебувають усередині нього | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.9 Розділу 19 |  |
|  |  | опромінення тіла від джерел іонізуючого випромінювання, що перебувають всередині нього | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 6 Термінів і визначень |  |
|  | Опромінення внутрішнє Облучение внутреннее internal exposure | Опромінення від джерела, що знаходиться всередині тіла людини. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | внутрішні впливи внутренние воздействия | впливи, що виникають на об'єкті (енергоблоці) унаслідок пожеж, затоплень, високоенергетичних впливів (ударні хвилі, літаючі предмети, хлестання трубопроводів, впливів потоків тощо) і змін параметрів середовища (тиску, температури, хімічної активності тощо) | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.20. |  |
|  |  | - впливи, що виникають за початкових подій аварій з урахуванням ударних хвиль, струменів, падіння літаючих предметів, змін параметрів середовища (тиску, температури, хімічної активності та ін.), пожеж тощо. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 5 |  |
|  |  | - впливи, що виникають при початкових подіях аварій, включаючи ударні хвилі, реактивні струмені, летючі предмети, зміна параметрів середовища (тиск, температура, хімічна активність тощо), пожежі і т.п. – воздействия, возникающие при исходных событиях аварий, включая ударные волны, реактивные струи, летящие предметы, изменение параметров среды (давление, температура, химическая активность и т.п.), пожары и т.п. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, Примітка після п.33 |  |
|  | Внутрішній датчик | – датчик, що встановлюється всередині установок і будівель з метою виявлення вторгнення правопорушників | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Внутрішній контроль | – контроль функціонування системи обліку та контролю ядерного матеріалу в зоні балансу матеріалу експлуатуючою організацією (ліцензіатом) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | "внутрішній" напад | дія фізичної особи, яка перебуває в межах території і споруд ядерної установки, але не має права доступу до внутрішніх зон обмеження доступу та/або до життєво важливих місць ядерної установки, починає напад із спроби проникнути до внутрішніх зон обмеження доступу та/або до життєво важливих місць ядерної установки; дія фізичної особи, яка санкціоновано перебуває в межах життєво важливих місць, де намагається здійснити дії, не передбачені технологічними регламентами, інструкціями, наказами. | (НП 306.2.08/1.015-99) «Положення про визначення характеристик можливого нападу на ядерні установки і ядерні матеріали та використання цих відомостей у фізичному захисті», затверджені наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 30.09.99 № 38, п.2.2 | Втратив чинність (наказ ДІЯРУ №185 від 25.11.2014 р.) |
|  | Внутрішній правопорушник | – правопорушник із кола осіб, які мають право доступу без супроводу в зони обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - особа, яка здійснила або намагається здійснити протиправну дію (або бездіяльність) щодо ядерної установки та ядерного матеріалу, а також особа, яка сприяє цьому, які мають санкціонований доступ на ядерну установку; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 3 |  |
|  | Внутрішній температурний момент Внутренний температурный момент | Температурний момент, викликаний перепадом температур в перерізі, вважається внутрішнім Температурный момент, вызываемый перепадом температур в рассматриваемом сечении, считается внутренним | (ПНАЭ Г-10-007-89) Норми проектування залізобетонних конструкцій локалізувальних систем безпеки атомних станцій, затверджені постановою Держатомнагляду СРСР від 25.10.89 №14, Додаток 2 Спеціальні терміни та визначення, примітка |  |
|  | Внутрішньодержавне відправлення | – відправлення в інші зони балансу матеріалу або відправлення для діяльності, що не знаходиться під гарантіями (немирної діяльності), всередині держави | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Внутрішньодержавне надходження | – надходження з інших зон балансу матеріалу всередині держави, надходження із сфери діяльності, що не знаходиться під гарантіями (немирна сфера), або надходження в початковій точці застосування гарантій у відповідності з параграфом 107 INFCIRC/153 (corrected) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | внутрішньооб'єктовий режим | - виконання вимог фізичного захисту, ядерної, радіаційної та пожежної безпеки особами, що знаходяться в зонах обмеження доступу ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання; | (НП 306.8.176-2011) Вимоги до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.12.2011 № 177, п.1.2, абзац 3 |  |
|  | внутрішньоплитовий процес | - тектонічний процес в межах тектонічних плит Землі; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 12 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Внутрішня загроза | – загроза, що виходить від внутрішнього правопорушника | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Внутрішня зміна кількості ядерного матеріалу (всередині зони балансу матеріалу) | – зміна фізичної та хімічної форми, ізотопного вмісту в ядерному матеріалі кожного сортаменту в зв’язку з технологічними змінами | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | внутрішня зона | - зона всередині захищеної зони, в якій використовується та/або зберігається ядерний матеріал I категорії; | «Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії», затвердженого постановою КМУ від 26.04.2003 р. №625, п.4., абз. 2 |  |
|  |  | зона обмеження доступу, що розташована в межах захищеної зони та обладнана власними засобами фізичного захисту. Призначена для захисту ядерного матеріалу категорії I. | (НП 306.4.08/1.019-99) Правила фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок. Затверджені наказом ДА ядерного регулювання України від 27.09.1999 р. № 34. Глава 2, абз. 5 | Втратили чинність на підставі Наказу ДКЯРУ 04.08.2006р. № 116 |
|  |  | – зона всередині захищеної зони, де використовується і/або зберігається ядерний матеріал І категорії Примітка. Прикладами внутрішніх зон можуть бути: реакторний зал дослідницького реактора, що працює на високозбагаченому урані; сховище свіжого ядерного палива дослідницького реактора, що працює на високозбагаченому урані; сховище високозбагаченого урану та плутонію, що знаходяться в балк-формі склад та кількість яких дозволяють їх віднести до матеріалу І категорії | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - зона всередині захищеної зони, де використовується та/або зберігається ядерний матеріал I категорії; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 4 |  |
|  | Внутрішня передача | – передача ядерного матеріалу між зонами балансу матеріалу в межах однієї ядерної установки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Внутрішня самозахищеність ДР Внутренняя самозащищенность ИР | - властивість забезпечувати безпеку на основі природних зворотних зв'язків і процесів. - свойство обеспечивать безопасность на основе естественных обратных связей и процессов. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.45 |  |
|  | внутрішня самозахищеність реакторної установки внутренняя самозащищённость реакторной установки | властивість забезпечувати безпеку на основі природних зворотних зв'язків і процесів | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.19. |  |
|  |  | властивість забезпечувати безпеку на основі природних зворотних зв'язків і процесів (див. Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій (ЗПБ-88) | (ПНАЕ Г-5-020-90) Правила устрою й експлуатації систем аварійного охолодження й відводу тепла від ядерного реактора до кінцевого поглинача, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90. №3, термін 4 Термінів і визначень | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | внутрішньооб’єктовий транспортний пакувальний комплект для свіжого або відпрацьованого ядерного палива (ВТПК) внутриобъектовый транспортный упаковочный комплект для свежего или отработавшего ядерного топлива (ВТУК) | комплекс засобів, що забезпечує збереження свіжого або відпрацьованого ядерного палива, ядерну і радіаційну безпеку при внутрішньооб’єктовому транспортуванні ядерного палива | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п. 2.12. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  | вольфрамове включення вольфрамовое включение | нерозплавлена частка (осколок) вольфрамового електрода, що включилася до металу шва або до наплавленого металу | (ПН АЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.24. Додатку 1 |  |
|  | водний скид (скид) водный сброс (сброс) | надходження стічними водами в навколишнє середовище (за межі проммайданчика) радіоактивних речовин, що утворилися чи застосовуються на підприємстві | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.27 п.1.13. |  |
|  | Вологість масова речовини (матеріалу) Влажность массовая вещества (материала) | - відношення маси води, що міститься в одиниці об'єму речовини (матеріалу), до загальної маси вологої речовини (матеріалу) в цьому обсязі (%). Для речовин, матеріалів, у яких містяться різні сполуки водню, допускається використовувати поняття еквівалентної вологості, рівної масовій частці водню, помноженої на 9 - отношение массы воды, содержащейся в единице объема вещества (материала), к общей массе влажного вещества (материала) в этом объеме (%). Для веществ, материалов, в которых содержатся различные соединения водорода, допускается использовать понятие эквивалентной влажности, равной массовой доле водорода, умноженной на 9 | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.11 |  |
|  | Впевненість у відсутності незаявленого ядерного матеріалу та ядерної діяльності | – наявність достатніх і переконливих доказів, що держава, в якій угода про всеохоплюючі гарантії (УВГ) та додатковий протокол набрали чинності, не має незаявлених ядерних матеріалів та діяльності. Крім забезпечення впевненості в непереключенні ядерного матеріалу з заявленої діяльності, застосування гарантій у відповідності з УВГ та додаткового протоколу, що набрав чинності, передбачає забезпечення міжнародного співтовариства гідною довіри впевненістю про відсутність незаявленого ядерного матеріалу та діяльності в державі. МАГАТЕ проводить всеохоплюючу оцінку дотримання державою угод про застосування гарантій, включаючи оцінку всієї інформації, що відноситься до ядерної програми держави та пов’язаної з нею діяльності, та діяльності згідно з додатковим протоколом. Коли такі оцінка та перевірка діяльності дозволяють МАГАТЕ зробити висновки, що переключення ядерного матеріалу не відбулось, то у висновках про застосування гарантій (що робляться щорічно для держави, де УВГ та додатковий протокол набрали чинності) відображається, що весь ядерний матеріал в державі поставлений під гарантії та залишається в сфері мирної діяльності або був іншим адекватним способом поставлений на облік | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Впевненість у непереключенні ядерного матеріалу | – наявність достатніх і переконливих доказів, що поставлений під гарантії ядерний матеріал, залишається в мирній ядерній діяльності або існує адекватне пояснення. Гарантії згідно всіх типів угод розроблені для того, щоб забезпечити міжнародне співтовариство гідною довіри впевненістю в непереключенні ядерного матеріалу з заявленої діяльності. Для цього МАГАТЕ проводить і оцінює діяльність з перевірки непереключення ядерного матеріалу, що поставлений під гарантії, та повідомляє результати у висновках про непереключення, що готуються щорічно для кожної держави, в яких набрали чинності угоди про застосування гарантій | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Вразливі місця | Місця, вразливі для актів ядерного тероризму (вразливі місця) - приміщення та інші місця, де є ядерний матеріал або розташовані особливо важливі пристрої | (НП 306.4.08/1.019-99) Правила фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок. Затверджені наказом ДА ядерного регулювання України від 27.09.1999 р. № 34. Глава 2, абз. 10 | Втратили чинність на підставі Наказу ДКЯРУ 04.08.2006р. № 116 |
|  | Вразливі місця установки | – визначені в результаті проведеного аналізу вразливості життєво важливі місця, несанкціонований доступ до яких правопорушника може призвести до крадіжки ядерного чи радіоактивного матеріалу або диверсії з неприйнятними радіологічними наслідками | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | вразливі цілі правопорушників | - цілі правопорушників, рівень фізичного захисту яких не відповідає вимогам чинного законодавства; | (НП 306.8.167-2010) Порядок проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.11.2010 № 169, п. 1.2, абзац 3 |  |
|  | Вразливість | – характеристики системи, що відкривають можливість їх використання з злочинною метою; недолік або слаба ланка у системі фізичного захисту установки. Такі властивості або слабкі ланки, що можуть бути використані правопорушниками, зазвичай, являють собою недоліки проектування або планування установки чи її системи фізичного захисту, вони можуть бути й результатом недотримання вимог з фізичного захисту та безпеки, що розроблені у відповідності з певними категоріями загроз | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | вторгнення ненавмисне | - випадкове проникнення людини в тіло сховища після його закриття внаслідок здійснення видів діяльності на території майданчика, які можуть призвести до повного або часткового руйнування інженерних і природних бар'єрів системи захоронення, виносу радіоактивного матеріалу до доступного середовища та опромінення людини (наприклад, при геологорозвідувальних, будівельних роботах, бурінні свердловин тощо); | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 3 |  |
|  | Вторинний еталон | – еталон, значення якого встановлюється за допомогою первинного еталону | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | втрата електропостачання енергоблока | – втрата електропостачання змінного струму від усіх джерел електропостачання нормальної експлуатації (робочих і резервних трансформаторів власних потреб) енергоблока атомної станції; | (НП 306.2.204-2016) Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача, затверджений наказом ДІЯРУ від 24.12.2015 р. №233, п.4 абзац 1 |  |
|  | Втрата ядерного матеріалу | – втрата ядерного матеріалу внаслідок його перетворення в інші елементи або ізотопи в результаті ядерної реакції. Втрати ядерного матеріалу також відбуваються при вигорянні ядерного матеріалу в реакторі та при розпаді (наприклад 241Pu) під час зберігання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | втручання | будь-яка дія, спрямована на зменшення опромінення або запобігання йому чи можливості опромінення людини від джерел, що не належать до сфери контрольованої практичної діяльності або які вийшли з-під контролю; | Стаття 1 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» |  |
|  |  | вид діяльності у сфері радіаційного захисту, що завжди спрямований на зниження та відвернення неконтрольованого та непередбачуваного опромінення або ймовірності опромінення в ситуаціях: аварійного опромінення (гострого, короткочасного або хронічного); хронічного опромінення від техногенно-підсилених джерел природного походження; інших ситуаціях тимчасового опромінення, визначених регулюючим органом як таких, що вимагають втручання | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.28 п.1.13. |  |
|  |  | такий вид людської діяльності, що завжди спрямований на зниження та відвернення неконтрольованого та непередбачуваного опромінення або імовірності опромінення в ситуаціях: - аварійного опромінення (гострого, короткочасного або хронічного); - хронічного опромінення від техногенно-підсилених джерел природного походження; - інших ситуаціях тимчасового опромінення, визначених регулюючим органом, як таких, що вимагають втручання | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.24 |  |
|  |  | будь-яка дія, спрямована на зниження або попередження опромінення або можливості опромінення від джерел, які не є частиною контрольованої практичної діяльності, або які вийшли з - під контролю внаслідок аварії | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | втручання | – незаконне порушення фізичної цілісності засобів збереження та/або виводу із ладу засобів спостереження за ядерним матеріалом, і будь-яка навмисна, несанкціонована дія, спрямована на вивід з ладу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - будь-яка навмисна дія, спрямована на вивід з ладу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту та особливо важливих технічних елементів ядерної установки; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 5 |  |
|  | втручання безумовно виправдане вмешательство безусловно оправданное | таке втручання, якщо значення відвернутих ним доз настільки великі, що користь для здоров'я від даного втручання явно перевищує той сумарний збиток, яким ця акція супроводжується | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.25 |  |
|  | безумовно виправдане (втручання) | втручання, за якого значення відвернутих ним доз настільки великі, що користь для здоров'я від даного втручання явно перевищує той сумарний збиток, яким ця акція супроводжується | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.29 п.1.13. |  |
|  | втручання безумовно виправдане термінове вмешательство безусловно оправданное срочное | таке втручання, при реалізації якого відвернута доза пов'язана із загрозою виникнення гострих клінічних проявлень променевого ураження: променевої хвороби, променевих опіків шкіри, радіаційних тиреоідітів та ін. | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.26 |  |
|  | безумовно виправдане термінове (втручання) безусловно оправданное срочное (вмешательство) | втручання, за реалізації якого відвернута доза, пов'язана із загрозою виникнення гострих клінічних проявів променевого ураження: променевої хвороби, променевих опіків шкіри, радіаційних тиреоїдітів тощо | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.30 п.1.13. |  |
|  | втручання виправдане вмешательство оправданное | таке втручання, якщо користь для здоров'я від відвернутої ним дози більше загального збитку, завданого введенням цього втручання | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.27 |  |
|  | втручання невиправдане вмешательство неоправданное | таке втручання, при якому величина відвернутої ним дози менше деякого мінімального рівня, визначеного як межа виправданості. Межі виправданості відповідає така величина відвернутої дози, що користь (для здоров'я) від втручання виявиться менше величини завданого ним збитку | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.28 |  |
|  |  | втручання, за якого величина дози, яку ним відвертають, є меншою від деякого мінімального рівня, визначеного як межа виправданості. Межі виправданості відповідає така величина дози, яку відвертають, за якої користь (для здоров'я) від втручання виявиться меншою від величини завданого збитку | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.32 п.1.13. |  |
|  | Вхідний контроль ядерного матеріалу | – інструментальний контроль ядерного матеріалу при його надходженні в зону балансу матеріалу, на ядерну установку | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Вхідні дані | – інформація про місце знаходження, наявність та кількість ядерного матеріалу в зоні балансу матеріалу, що надходить у систему обліку та контролю ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | газо-аерозольний викид (викид) газо-аэрозольный выброс (выброс) | надходження в атмосферу радіоактивних речовин з технологічних контурів та систем вентиляції підприємства | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.33 п.1.13. |  |
|  |  | надходження в атмосферу радіоактивних речовин з технологічних контурів та систем вентиляції підприємства | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.29 |  |
|  |  | - надходження в атмосферу радіоактивних речовин з технологічних контурів та систем вентиляції АЕС; | (НП 306.2.173-2011) Вимоги щодо визначення розмірів і меж зони спостереження атомної електричної станції, затверджені Наказом ДІЯРУ та МОЗ від 07.11.2011 № 153/766, п. 1.5, абзац 2 |  |
|  | гальмівне випромінювання тормозное излучение | електромагнітне випромінювання, що виникає при розсіюванні (гальмуванні) швидкої зарядженої частки в кулонівському полі атомних ядер та електронів. Є суттєвим для легких часток - електронів та позитронів. Спектр гальмівного випромінювання безперервний, максимальна енергія дорівнює початковій енергії зарядженої частки. Приклади: гальмівне рентгенівське випромінювання в рентгенівській трубці, гальмівне гама-випромінювання швидких електронів прискорювача при їх попаданні в мішень, тощо | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.30 |  |
|  | гамма-випромінювання (у-випромінювання) гамма-излучение (у-излучение) | короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі <0,1 нм, що виникає при розпаді радіоактивних ядер, переході ядер із збудженого стану в основний, при взаємодії швидких заряджених часток з речовиною (див. гальмівне випромінювання), анігіляції електронно-позитронних пар, тощо | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.31 |  |
|  | Геосфера геосфера geosphere | Частини літосфери, які не входять до складу біосфери. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Геологічне сховище | – підземна установка для розміщення ядерного матеріалу, такого як відпрацьоване паливо, що звичайно розміщується більше ніж на декілька сотень метрів нижче рівня землі в стабільних геологічних формаціях, що гарантує довготермінову ізоляцію радіонуклідів від біосфери. В стадії експлуатації сховище буде включати зону надходження, що може бути вище чи нижче рівня землі, а також зони завантаження в контейнери та їх розміщення під землею. Після остаточного закриття завантаження всіх зон розміщення завершується та вся діяльність на поверхні землі припиняється | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - сховище твердих РАВ, призначене для їх захоронення у глибоких стабільних геологічних формаціях, здатних забезпечити надійну та тривалу ізоляцію РАВ від потрапляння їх у біосферу. | (НП 306.4.133-2007) Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.05.07 № 81, п.1.1 абзац 4 |  |
|  | герметичне огородження реакторної установки герметическое ограждение реакторной установки | сукупність елементів будівельних та інших конструкцій, які захищають простір навколо реакторної установки і систем, що працюють під тиском першого контуру і перешкоджають поширенню радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище в кількості, що перевищує встановлені межі | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.21. |  |
|  | герметична кабельна проходка герметичная кабельная проходка | проходка із вбудованими загерметизованими струмопровідними елементами, до складу якої входить пристрій для перевірки герметичності | (ПНАЕ Г-9-027-91) Правила проектування систем аварійного електропостачання атомних станцій, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 28.10.91 №11 п.1.5. Розділу I | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | герметичність герметичность | властивість конструкції або матеріалу перешкоджати проникненню рідини, газу або пари | (ПНАЕ Г-10-021-90) Правила устрою й експлуатації систем безпеки атомних станцій, що локалізують, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90 №4, абз.11 Основних термінів і визначень |  |
|  | гідравлічне або пневматичне випробування гидравлическое или пневматическое испытание | пробне навантаження устаткування або трубопроводів внутрішнім або зовнішнім тиском з метою перевірки їх суцільності після виготовлення, монтажу, певного періоду експлуатації або ремонту | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, п. 2.3. |  |
|  | гідродинамічне розсіювання гидродинамическое рассеивание {hydrodynamic dispersion} | Див. розсіювання | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | гіпотетична аварія гипотетическая авария | аварія АС, для якої проектом не передбачаються заходи, що забезпечують захист від незапланованого опромінення людей | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.9 Розділу 10 |  |
|  | Гіпотетична критична група гипотетическая критическая группа hypothetical critical group | Група гіпотетичних осіб, яка є досить однорідною по відношенню до ризику, якому її члени піддаються від даного джерела випромінювання, і представляє людей, що піддаються, по всій вірогідності, максимальному ризику від даного джерела. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Гіпотетична установка | – модель ядерної установки, що має характерні ознаки реальної ядерної установки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Гіпотетичні аварії | - потенційні аварії, що пов'язані з експлуатацією споруд, систем та елементів об'єкта "Укриття" (ОУ) без урахування діяльності з реалізації проектів Плану здійснення заходів (ПЗЗ). | (ГНД 306.7.02/2.032-99) Методика проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання України в рамках ліцензійного процесу при реалізації Плану здійснення Заходів на об’єкті “Укриття”, в частині аналізу потенційних аварій, затверджена наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 06.01.2000 р. № 3, п.1.8.1. |  |
|  | гіпоцентр | - точка всередині Землі, в якій починається руйнування суцільності геологічного середовища; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 13 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | глибинне сховище радіоактивних відходів глубинное хранилище радиоактивных отходов | сховище радіоактивних відходів, розташоване в глибоких стабільних геологічних формаціях, здатних забезпечити надійну і тривалу (у порівнянні з часом зміни сотень майбутніх людських поколінь) ізоляцію радіоактивних відходів від потрапляння їх у біосферу | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.203 п.1.13. |  |
|  | глибокоешелонований захист глубокоэшелонированная защита defence in depth | сукупність послідовних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання в сукупності з технічними засобами і організаційними заходами, що спрямовані на недопущення відхилення від нормальних умов експлуатації, запобігання аваріям і обмеження їх наслідків | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.22. |  |
|  |  | ієрархія різних рівнів неоднакових видів обладнання і процедур, призначена для запобігання ескалації очікуваних під час експлуатації подій і підтримки ефективності фізичних бар’єрів, передбачених між джерелом випромінювання або радіоактивними матеріалами та працівниками, особами з населення або довкіллям в експлуатаційних станах та – в випадку деяких бар’єрів – в аварійних умовах. Цілями глибокоешелонованого захисту є: a) компенсація потенціальних помилок людини та відмов елементів; b) підтримка ефективності бар’єрів шляхом запобігання пошкоджень установки та власне бар’єрів; c) захист робітників, осіб з населення та довкілля від шкоди в аварійних умовах, коли ці бар’єри не є повністю ефективними. ІНСАГ визначає п’ять рівнів глибокоешелонованого захисту: a) Рівень 1: запобігання порушень нормальної експлуатації та відмов; b) Рівень 2: контроль порушень нормальної експлуатації та виявлення відмов; c) Рівень 3: контроль аварій в межах проектних основ; d) Рівень 4: контроль важких виробничих умов, включаючи запобігання розвитку аварії та пом’якшення наслідків важких аварій; e) Рівень 5: пом’якшення радіологічних наслідків значних викидів радіоактивних матеріалів. Рівні захисту іноді групуються в три ешелони безпеки: технічні засоби, програмне забезпечення та адміністративний контроль; - застосування більш ніж одного запобіжного заходу для досягнення будь - якої конкретної цілі безпеки, таким чином, щоб ця ціль була досягнута і в тому випадку, коли один із застосованих заходів виявиться безрезультатним | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  |  | - принцип, згідно з яким правопорушнику для виконання своєї задачі необхідно послідовно подолати або обійти численні подібні або різні перешкоди та методи фізичного захисту (конструкційні, інженерно-технічні, кадрові та організаційні); | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 6 |  |
|  | Глибокоешелонований фізичний захист | – концепція, що використовується для проектування систем фізичного захисту, у відповідності з якою правопорушнику для досягнення своєї мети необхідно послідовно подолати чи обійти численні подібні або різні перешкоди | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Глушіння (радіопередачі) | – дії правопорушника, спрямовані на порушення радіозв’язку системи фізичного захисту або радіозв’язку сил допомоги ззовні, шляхом виведення з ладу обладнання радіозв’язку чи застосування радіоперешкод | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | головна матеріалознавча організація головная материаловедческая организация (рос) | організація, що здійснює керування щодо вибору матеріалів, зварюванню й забезпеченню якості виготовлення устаткування й трубопроводів | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 20 |  |
|  |  | головна галузева матеріалознавча організація | (ПНАЕ Г-7-009-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварювання й наплавлення. Основні положення. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, Примітка до п.1.4. |  |
|  |  | головна галузева матеріалознавча організація, якщо немає інших спеціальних вказівок у тексті | (ПН АЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, Примітка до п. 1.1. |  |
|  | головна схема електричних з’єднань АС | – сукупність трансформаторів, розподільчих і комутаційних пристроїв, високовольтних ліній електропередач, які необхідні для передачі виробленої генераторами енергоблоків АС електричної енергії в об’єднану енергосистему, а також забезпечення напругою схеми власних потреб енергоблоків від зовнішніх джерел електроенергії; | (НП 306.2.205-2016) Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача, затверджений наказом ДІЯРУ від 24.12.2015 р. №234, п.6 абзац 2 |  |
|  | головний критичний компонент | означає будь-яку частину або групу частин, необхідних для роботи чутливої ядерної установки; | Стаття 1 Угоди про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії |  |
|  | Гостре опромінення острое облучение (рос) acute exposure (анг) | Опромінення, яке отримане протягом короткого періоду часу | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Горючі відходи | – відходи, що здатні самозайматися, а також займатися при впливі джерела запалювання і самостійно горіти після його видалення (ГОСТ 12.1.044-89). | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 3 |  |
|  | Готова продукція з ядерного матеріалу | – ядерний матеріал, підготовлений для певного виду його використання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Готовність государство транзита State of transit | Відрізок часу, протягом якого система здатна виконувати поставлену задачу. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | готовність до роботи готовность к работе | стан атомної станції (системи), що характеризується можливістю атомної станції (системи) у довільний момент часу бути готовою до виконання своєї функції, крім планованих періодів, обумовлених у проекті, протягом яких застосування атомної станції (системи) для виконання своєї функції по призначенню не передбачається, і починаючи із цього моменту виконувати її протягом заданого часу | (ПНАЕ Г-5-020-90) Правила устрою й експлуатації систем аварійного охолодження й відводу тепла від ядерного реактора до кінцевого поглинача, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90. №3, термін 14 Термінів і визначень | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Границя допустимої похибки засобу вимірювання | – похибка засобу вимірювання, при досягненні якої цей засіб не може бути визнаним придатним до застосування | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Границя інвентаризаційної різниці ядерного матеріалу | – встановлена величина інвентаризаційної різниці, перевищення якої розглядається як аномалія та вимагає розслідування з метою виявлення причин і винних посадових осіб, а також вжиття заходів з усунення аномалії | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Гранична доза граничная доза dose constraint | 1. Плановане обмеження індивідуальної дози, що одержане від джерела, яке застосовується в якості верхнього граничного значення дози при оптимізації захисту та безпеки даного джерела. 2. Плановане і пов'язане з конкретним джерелом обмеження індивідуальної дози, одержуване від цього джерела, яке застосовується в якості граничного значення при оптимізації захисту та безпеки даного джерела. Для професійного опромінення гранична доза - це пов'язане з джерелом значення індивідуальної дози, що використовується для обмеження діапазону варіантів, що враховуються в процесі оптимізації. Для опромінення населення гранична доза – це верхня межа річних доз, які особи з населення повинні отримувати в результаті запланованої експлуатації контрольованого джерела. Опромінення, до якого застосовується дана гранична доза, - це підсумовувана за всіма шляхами опромінення річна доза, одержувана будь-якою критичною групою в результаті прогнозованої експлуатації контрольованого джерела. Гранична доза по кожному джерелу має за своєю метою забезпечувати впевненість у тому, що сукупність доз, одержуваних критичною групою від усіх контрольованих джерел, залишається в рамках межі дози. Для медичного опромінення рівні граничної дози повинні інтерпретуватися як вказівні рівні, за винятком тих випадків, коли вони використовуються при оптимізації захисту осіб, що опромінюються для медичних дослідницьких цілей, або осіб, крім працівників, які допомагають у догляді, наданні підтримки або створенні комфортних умов для опромінюваних пацієнтів. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Граничне значення | Граничне значення зовнішнього фактору впливу, яке може досягатись надзвичайно рідко і протягом обмеженого часу, наприклад, в аварійних умовах | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 10. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | граничний аварійний викид граничный аварийный выброс | аварійний викид радіоактивних речовин у випадку аварії, при якому на кордоні санітарно-захисної зони атомної станції створюються умови, що вимагають евакуації населення | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.23 |  |
|  | граничний цикл змін напруг предельный цикл изменений напряжений | цикл змін напруг, що відповідає початку прогресуючої формозміни, тобто є межею між прогресуючою формозміною й пристосовністю | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, Додаток 4 (рекомендується), абз.1 п.2.2. |  |
|  | граничні умови експлуатації граничные условия эксплуатации | – порушення робочих умов експлуатації, що враховуються проектом, імовірність виникнення та тривалість яких є незначними; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 11, пункту 2, розділу І |  |
|  | гранично припустима доза ГДД предельно допустимая доза ПДД | основна дозова межа для категорії А осіб, що опромінюються. Встановлюється за значенням індивідуальної максимальної дози в критичному органі (у всьому тілі) за календарний рік. Гранично припустима доза встановлюється диференційовано для критичних органів, що входять у різні групи з розрахунку рівномірного опромінення протягом 50 років професійної діяльності. Гранично припустима доза дорівнює 50, 150 і 300 мЗв у рік для 1, 2, 3 груп критичних органів відповідно. | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.38 Розділу 19 |  |
|  | Гранично припустимі умови експлуатації | Умови експлуатації, наведені в технічній документації, які повинен і може витримати виріб протягом установленого часу із збереженням працездатності і без необоротного погіршення його параметрів і характеристик | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 11. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | Гриф секретності | – реквізит матеріального носія секретної інформації, що засвідчує ступінь секретності даної інформації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | громадське обговорення | вживається у значенні процедури, спрямованої на врахування думки громадськості, її представників (представника), під час прийняття рішень; | Пункт 2 «Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля», затвердженого постановою КМУ №771 від 29.06.2011р. |  |
|  | Громадськість | - одна або більше фізичних чи юридичних осіб, їх об'єднання, організації або групи, які діють згідно з національним законодавством або практикою . До громадськості не належать власники ліцензій, ЗМІ та органи державної влади. | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  | Громадянин країни, що домовляється Гражданин Договаривающейся стороны (рос) | включает Договаривающуюся сторону или любое входящее в нее государственное образование, товарищество, или любой частный или государственный орган, учрежденный в пределах территории Договаривающейся стороны, независимо от того, является ли он юридическим лицом или нет. | Пункт b) Статьи 1 Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб |  |
|  | група безпеки группа безопасности safety group | група обладнання, призначена для виконання всіх заходів, які вимагаються у випадку конкретної вихідної події з метою забезпечення неможливості перевищення меж, встановлених проектними основами, для очікуваних під час експлуатації подій та проектних аварій | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | група включень группа включений | два або кілька включень, мінімальна відстань між краями яких менш максимальної ширини хоча б одного із двох розглянутих сусідніх включень; при цьому, зовнішній контур розглянутої групи включень обмежується зовнішніми краями включень, що входять у розглянуту групу, і дотичними лініями, що з'єднують зазначені краї | (ПН АЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.12. Додатку 1 |  |
|  | група робочих органів СУЗ группа рабочих органов СУЗ | - один або декілька робочих органів СУЗ, об'єднаних по керуванню з метою одночасного спільного переміщення. | (НП 306.5.02/3.056-02) Вимоги до форми та змісту типового паспорта на реакторну установку, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.06.2002р. №73, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 5 |  |
|  | група упаковок группа упаковок | сукупність упаковок, що дозволяється зберігати або транспортувати без обмеження, взаємного розміщення упаковок, крім обмежень, створюваних конструктивними елементами пакувального комплекту | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п. 2.14. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  |  | - сукупність упаковок, яку дозволяється зберігати або транспортувати без обмеження взаємного розміщення упаковок або з обмеженням взаємного розміщення упаковок, яке забезпечується технічними засобами, що входять до складу пакувального комплекту; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010 р №112, абзац 9 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | сукупність упаковок, яку дозволяється зберігати або транспортувати без обмеження взаємного розміщення упаковок, або з обмеженням взаємного розміщення, при цьому обмеження взаємного розміщення повинно забезпечуватися технічними засобами, що входять до складу пакувального комплекту. – совокупность упаковок, которую разрешается хранить или транспортировать без ограничения взаимного размещения упаковок, или с ограничением взаимного размещения, при этом ограничение взаимного размещения должно обеспечиваться техническими средствами, входящими в состав упаковочного комплекта. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.34 |  |
|  | групи джерел, які опромінюють потенційно группы источников, которые облучают потенциально | перша група - джерела, що опромінюють потенційно, можуть призвести до опромінення окремого індивіда або обмеженої групи людей; друга група - джерела, які опромінюють потенційно та пов'язані з радіаційною аварією, наслідками якої можуть стати опромінення значних контингентів населення та/або радіоактивне забруднення об'єктів довкілля; третя група - джерела, які опромінюють потенційно та реалізація яких пов'язана з подіями, що можуть відбутися у майбутньому (в тому числі віддаленому) на звільнених від санітарного нагляду об'єктах в результаті природних аномальних процесів і катастроф, а також ненавмисного втручання людини, через що під опромінення може потрапляти населення, що проживає в момент цієї події; четверта група - джерела, що опромінюють потенційно пацієнтів, яким проводять радіорентгентерапевтичні та радіорентгендіагностичні процедури | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.34 п.1.13. |  |
|  | група органів регулювання системи управління і захисту группа органов регулирования системы управления и защиты | один або декілька органів регулювання системи управління і захисту, об'єднаних за управлінням, з метою одночасного спільного переміщення | (НП 306.2.145-2008) Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджені Наказом ДКЯРУ від 15.04.2008 № 73, абз. 2.2. п.ІІ |  |
|  | Давальницький матеріал | – ядерний матеріал, що залишаючись на балансі в зоні балансу матеріалу, передається в іншу зону балансу для технологічних цілей і підлягає поверненню | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Дальня зона дальняя зона far field | Геосфера за межами пункту захоронення (сховища), що складається з оточуючих геологічних шарів і розташовується на віддалі від пункту захоронення (сховища) таким чином, що для цілей моделювання пункт захоронення (сховище) може розглядатися в якості єдиного цілого без вичленування індивідуального впливу упаковок відходів. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Дані | – інформація, що представлена у вигляді, придатному для сприймання, обробки, передачі і зберігання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Дані облікової одиниці | – дані про загальну кількість кожного елементу ядерного матеріалу і, якщо потрібно, про ізотопний склад ядерного матеріалу в обліковій одиниці | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | – загальна маса кожного елементу ядерного матеріалу та, за потреби, ізотопний склад плутонію та урану. Одиницями для цілей обліку є: грами для визначення маси наявного плутонію; грами для визначення загальної маси урану і грами наявного урану-235 та урану-233; кілограми для визначення маси наявного торію. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 6 |  |
|  | дані обмеженого розповсюдження | означає усі дані, що стосуються (1) конструкції (проекту), виробництва або використання ядерної зброї, (2) виробництва спеціальних ядерних матеріалів, або (3) використання спеціальних ядерних матеріалів у виробництві енергії, але не вміщує дані Сторони, які вона декласифікувала або вилучила з розряду "дані обмеженого розповсюдження"; | Стаття 1 Угоди про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії |  |
|  | Дані партії | Дані партії означають загальну масу кожного елементу ядерного матеріалу, а для плутонію і урану - ізотопний склад, коли це необхідно. Одиниці для цілей обліку будуть такі: (а) грами наявного плутонію; (b) грами загальної кількості урану і грами наявного урану-235 плюс урану-233 для урану, збагаченого по цим ізотопам; (c) кілограми наявного торію, природного урану або збідненого урану. Для цілей звітності маса окремих предметів в партії підсумовується до того, як проведено округлення до найближчої одиниці | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт D.. |  |
|  |  | – загальна маса кожного елементу ядерного матеріалу і, коли це необхідно, ізотопний склад плутонію та урану. Одиницями для цілей обліку є: а) грами наявного плутонію; б) грами загальної кількості урану і грами наявного урану-235 плюс уран-233 для урану, збагаченого цими ізотопами; і в) кілограми наявного торію, природного урану чи збідненого урану Для цілей звітності маси окремих предметів у партії підсумовуються разом до того, як буде проведено округлення до найближчої одиниці | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Датчик | – технічний засіб, який продукує інформаційний сигнал, що може передаватися, перетворюватися, оброблятися і/або зберігатися, але не може сприйматися безпосередньо Примітка. Датчики є основною складовою частиною засобів виявлення і за фізичними принципами роботи діляться на активні та пасивні і на типи: акустичні; вібраційні; індуктивні; ємнісні (місткісні); оптичні; радіотехнічні; радіаційні; сейсмічні; електромеханічні; ольфакторні; магнітоелектричні; трибоелектричні; комбіновані | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Датчик для пересіченої місцевості | – датчик виявлення вторгнення, що однаково добре працює і на рівній і на пересіченій місцевості | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Датчик контролю цілісності скла | – пристрій, що складається з мікрофону та процесора. Якщо отриманий процесором від мікрофону сигнал відповідає частоті звуку, що виникає при розбитті скла, датчик генерує сигнал тривоги Примітка. Розрізняють три типи таких датчиків: акустичний, ударний, ударно-акустичний | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | датчик положення датчик положения | пристрій для видачі сигналів про положення органа впливу на реактивність | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила устрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 17 Додатку |  |
|  | Дверний термінал | – технічний засіб управління доступом, що призначений для визначення права доступу/проходу осіб в приміщення, доступ в яке обмежується | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Двостороння угода про співробітництво | – угода, що передбачає співпрацю в сфері мирного використання ядерної енергії і яка, звичайно, укладається між державою-постачальником та державою-отримувачем, і яка містить умови постачання ядерних та спеціальних матеріалів, обладнання та технологій. Така угода може містити зобов’язання не використовувати в подальшому поставлені предмети в будь-яких військових цілях чи не використовувати їх для ядерної зброї, інших військових цілей чи для інших ядерних вибухових пристроїв. Така угода може також містити зобов’язання держави-постачальника подавати до МАГАТЕ номенклатуру установок, обладнання, ядерних та інших матеріалів, якщо це оговорено окремо | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Дебрифінг дебрифинг | – така ж нарада, що проводиться після завершення інспекції перед від'їздом інспектора з установки. Як правило, проводиться по одному загальному брифінгу і дебрифінгу для всіх зон балансу матеріалу на установці. У виняткових випадках, якщо інспекції проводяться в нічний час або у вихідні дні, брифінг і дебрифінг можуть бути проведені на одній нараді, або не проводитися зовсім. Якщо мають місце проблеми, пов’язані з питаннями гарантій, брифінг/дебрифінг проводиться обов’язково. | Положення про взаємодію державних інспекторів на АЕС з інспекторами МАГАТЕ, затверджене Наказом ДКЯРУ від 08.07.04 р. № 123, пункт 3.2 |  |
|  | деградація | - процес, при якому характеристики (фізичні, механічні, геометричні, електричні тощо) елемента, конструкції поступово погіршуються з часом і проявляються у вигляді ефектів старіння; | (НП 306.2.210-2017) Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 13.04.2017 № 136 абз. 3, п 3, розділу І |  |
|  | деградація внаслідок старіння деградация вследствие старения ageing degradation | ефекти старіння, які можуть погіршити спроможність системи або елемента виконувати проектні функції | (НП 306.2.099-2004) Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 26.11.2004 № 181, абз.6 |  |
|  |  | ефекти старіння, які можуть погіршувати властивості конструкції, системи або елемента функціонувати в межах критеріїв прийнятності. Наприклад, зменшення діаметра валу, який обертається внаслідок зношення, погіршення міцності матеріалів внаслідок радіаційного окрихчування або термічного старіння та утворення тріщин в матеріалі внаслідок утоми або корозійного розтріскування під напругою | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | дезактивація дезактивація decontamination | видалення радіоактивних речовин з якої-небудь поверхні чи з якого-небудь середовища або зниження рівня забруднення фізичними чи хімічними засобами | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.35 п.1.13. |  |
|  |  | повне або часткове видалення радіоактивного забруднення шляхом спеціально здійснювальних фізичних, хімічних або біологічних процесів | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  |  | у рамках даного документа видалення радіоактивного забруднення з поверхонь приміщень, устаткування та ін. з метою попередження поширення радіоактивного забруднення і його дії як джерела потенційного зовнішнього й внутрішнього опромінення | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.11 Розділу 19 |  |
|  | Дезінформація | – передача будь-яких відомостей, що не відповідають дійсності, з злочинною метою | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Дейтерій і важка вода | – ізотоп водню з масовим номером 2 називається дейтерієм (символ D); D у природі зустрічається у воді з концентрацією 150 частинок на мільйон. Високозбагачена форма води (важка вода, більше ніж 99,5 D2O) використовується як сповільнювач у реакторах, що працюють на природному урані. Дейтерій, важка вода, будь-які інші сполуки дейтерію, в яких відношення атомів дейтерію до атомів водню перевищує 1:5000, призначені для використання в ядерних реакторах в кількостях, що перевищують 200 кг атомів дейтерію для будь-якої однієї країни-реципієнта в будь-який 12 місячний період, занесені в додаток ІІ INFCIRC/540 | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | депутат місцевої ради | - представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та повноправний член місцевої ради; | Методичні рекомендації з питань взаємодії Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС з представниками місцевих органів влади та інших органів державного регулювання та управління, затверджені наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, розділ 1. Загальні положення |  |
|  | Дерево логіки | – діаграма, що графічно зображує послідовність подій, що можуть призвести до конкретного результату Примітка. Застосовується, як правило, при оцінці вразливості системи фізичного захисту установки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Дерево пошкоджень | – дерево логіки, що графічно зображує послідовність пошкоджень, які повинен вчинити правопорушник для того, щоб досягти конкретного результату [18] Примітка. Застосовується, як правило, при оцінці вразливості системи фізичного захисту установки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | держава походження | означає державу, звідки планується чи здійснюється транскордонне переміщення; | Пункт r) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | означає державу з якої планується чи здійснюється транскордонне переміщення | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | держава призначення | означає державу, в яку планується чи здійснюється транскордонне переміщення; | Пункт q) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | означає державу, в яку планується чи здійснюється транскордонне переміщення | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | держава транзиту | означає будь-яку державу, іншу, ніж держава походження чи держава призначення, територією якої планується чи здійснюється транскордонне переміщення; | Пункт s) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | означає будь-яку державу, іншу, ніж держава походження чи держава призначення, через територію якої планується чи здійснюється транскордонне переміщення | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки государственная экспертиза ядерной и радиационной безопасности | комплекс організаційної, науково-технічної та експертно-аналітичної діяльності, яка проводиться органом державного регулювання в сфері ядерної та радіаційної безпеки і спрямована на оцінку рівня технічної безпеки об'єктів, на яких використовується ядерна енергія, з урахуванням всіх факторів, що спричиняють небезпеку для здоров'я людини та довкілля | (НП 306.2.106-2005) Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 10.01.2005 № 4, абз.2 п.1.1. |  |
|  |  | - комплекс організаційної, науково-технічної та експертно-аналітичної діяльності, яка проводиться спеціально вповноваженим органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки - Держатомрегулюванням України з метою незалежної оцінки рівня технічної безпеки у сфері використання ядерної енергії, з урахуванням усіх факторів, що спричиняють ядерну та радіаційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля, включаючи забезпечення фізичного захисту. Ця експертиза проводиться зокрема при здійсненні: дозвільної діяльності; комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва. | (НП 306.1.107-2005) Порядок проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, затверджений Наказом ДКЯР України від від 21.02.05 р. № 21, абзац 2 пункту 1.1. |  |
|  | Державна експертиза ЯРБ документу ПЗЗ | – комплекс організаційної, науково-технічної та експертно-аналітичної діяльності щодо розгляду документу ПЗЗ, яка є компетенцією Держатомрегулювання, здійснюється із залученням ДНТЦ ЯРБ та ЛК та має за мету отримання всебічної оцінки ЯРБ реалізації ПЗЗ для прийняття регулюючого рішення. Державній експертизі ЯРБ підлягають документи ПЗЗ, що надані до Держатомрегулювання для узгодження або з метою отримання дозволу на реалізацію проекту ПЗЗ. | (ГНД 306.6.02/2.020-99) Порядок проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання, затверджений Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 13.08.99 № 14, п. 2.1. |  |
|  | державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання государственная регистрации источников ионизирющего излучения | внесення до Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання інформації про джерела іонізуючого випромінювання, вироблені на території України або ввезені чи вивезені через державний кордон України, а також про власників таких джерел, фізичних і юридичних осіб, за якими вони закріплені на правах господарського відання або оперативного управління чи перебувають у їх володінні або користуванні на інших підставах; | Стаття 1 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», пункт 2). |  |
|  | державна система обліку та контролю ядерних матеріалів (ДСОК) | – частина державної системи гарантій, яка задовольняє вимоги Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, включає в себе комплекс технічних та організаційних заходів і застосовується до всього ядерного матеріалу, який використовується в мирних цілях у межах території України, під її юрисдикцією або знаходиться під її контролем [9] – організаційні заходи на національному рівні, які можуть мати і національні завдання з обліку та контролю ядерного матеріалу в державі, і міжнародні завдання з забезпечення основи для застосування гарантій МАГАТЕ у відповідності з угодами між державою та МАГАТЕ. За відповідною угодою про застосування гарантій держава має встановити та підтримувати систему обліку та контролю матеріалу, що є предметом гарантій за цією угодою. Система “повинна базуватись на структурі зон балансу матеріалу та передбачати, у разі потреби, здійснення таких заходів як: а) введення системи вимірювань для визначення кількості отриманого, виробленого, відправленого, загубленого або будь-яким іншим способом вилученого із інвентарної кількості ядерного матеріалу, а також інвентарних кількостей ядерного матеріалу; б) оцінка прецизійності та точності вимірювань та визначення невизначеності у вимірюваннях; в) розробка процедур ідентифікації, розгляду та оцінки розходжень результатів вимірювань вантажовідправника/вантажоотримувача; г) розробка процедур з визначення фактично наявної інвентарної кількості; д) розробка процедур з оцінки накопичень невиміряних інвентарних кількостей та невиміряних втрат; е) створення системи облікової і звітної документації, яка показує для кожної зони балансу матеріалу інвентарні кількості ядерного матеріалу та зміни в них, включаючи отримання та відправлення ядерного матеріалу; є) розробка положень, що забезпечують правильність застосування процедур та заходів з обліку; і ж) розробка процедур подання звітів Агентству” Угоди про гарантії типу INFCIRC/66 безпосередньо не вимагають встановлення та підтримки систем обліку та контролю ядерного матеріалу, але сам факт, що INFCIRC/66 зобов’язує МАГАТЕ та державу застосовувати “систему записів” і “систему звітів” говорить про те, що така система повинна працювати на державному рівні | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - частина державної системи гарантій, що задовольняє вимогам Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, містить у собі комплекс технічних і організаційних заходів і застосовується до всього ядерного матеріалу, що використовується в мирних цілях у межах території України, під її юрисдикцією або знаходиться під її контролем; | (РД 306.7.111-2005) Рекомендації щодо обліку малих кількостей ядерних матеріалів, затверджені наказом ДКЯРУ від 26.09.2005 р. № 110, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 3 |  |
|  | Державна таємниця (секретна інформація) | – вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому Законом України “Про державну таємницю”, державною таємницею і підлягають охороні державою | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Державний еталон | – первинний або спеціальний еталон, що офіційно затверджений для держави | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів государственный кадастр хранилищ радиоактивных отходов | зведення систематизованих відомостей про об'єкти для зберігання чи захоронення радіоактивних відходів; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  | державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки (далі - державний нагляд) | діяльність Держатомрегулювання та її територіальних органів щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки (крім медичних вимог безпеки), умов, визначених у документах дозвільного характеру, вимог до фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання та застосування примусових заходів з метою запобігання, виявлення та усунення порушень у сфері використання ядерної енергії; | Підпункт 1) Пункту 2 Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки затвердженого постановою КМУ від 13.11.2013 №824 |  |
|  | Державний нагляд за радіаційною безпекою при використанні джерел іонізуючого випромінювання | - це діяльність Держатомрегулювання України і його територіальних органів в рамках державного регулювання радіаційної безпеки, яка включає перевірку додержання вимог законодавства, норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки, умов наданих ліцензій і дозволів, включаючи примусові заходи, оцінку поточного стану безпеки цієї діяльності. | (НП 306.5.101-2004) Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання, затверджена Наказом ДКЯРУ від 02.11.04 р. № 170, розділ 2 терміни та визначення, абзац 1 |  |
|  | державний нагляд за ядерною та радіаційною безпекою при використанні ядерної енергії государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью при использовании ядерной энергии | це діяльність органу державного регулювання в сфері ядерної та радіаційної безпеки і його територіальних органів в рамках державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, яка включає перевірку додержання законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, умов наданих ліцензій і дозволів при використанні ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об'єктів, включаючи корегуючі та примусові заходи, оцінку поточного стану безпеки цієї діяльності | (НП 306.2.01/1.081-03) Порядок здійснення державного нагляду за додержанням вимог ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії, затверджений Наказом ДКЯРУ від 19.11.2003 р. № 141, абз.1 п.2 |  |
|  | Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання | – єдина державна система обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання, що містять радіоактивну речовину (далі ДІВ), діяльність з якими згідно з законодавством провадиться за спеціальним дозволом (ліцензією) і які вироблені на території України або ввезені чи вивезені через державний кордон, а також власників цих ДІВ, юридичних і фізичних осіб, за якими ДІВ закріплені на праві повного господарського відання або оперативного управління чи знаходяться у їх володінні і користуванні на інших підставах (Положення про Державний регістр ДІВ і порядок оплати послуг з їх реєстрації) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Державний реєстр радіоактивних відходів государственный реестр радиоактивных отходов | послідовний поточний запис актів спеціальної форми про утворення, фізико-хімічний склад, обсяги, властивості, а також перевезення, зберігання та захоронення радіоактивних відходів; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  | Детектор вибухових речовин | – пристрій, здатний виявляти наявність певних типів вибухових речовин | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Детектор ядерних матеріалів | – пристрій, що застосовується для виявлення спеціальних ядерних матеріалів | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | детерміністичні (нестохастичні) ефекти | - ефекти радіаційного впливу, що проявляються тільки при перевищенні певного дозового порогу, тяжкість наслідків яких залежить від величини отриманої дози (променева хвороба, променевий опік тощо); | (НП 306.5.211-2017) Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині, затверджені наказом ДІЯРУ та МОЗ від 16.02.2017 № 51/151, абз. 2 п.2 Розділу І |  |
|  | детерміністичний аналіз безпеки детерминистический анализ безопасности deterministic analysis | аналіз безпеки енергоблока, при визначених експлуатаційних станах, вихідних подіях, аварійних умовах і шляхах перебігу аварії, і співставлення його результатів з проектними межами | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.24. |  |
|  |  | аналіз, при якому для найважливіших параметрів використовується єдине чисельне значення (з припустимою ймовірністю 1), що призводить до єдиного значення результату. В галузі ядерної безпеки це означає зосередження уваги на типах аварії, викидах та наслідках без урахування ймовірностей різних послідовних подій | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Детальний сейсмічне районування (ДСР) Детальное сейсмическое районирование (ДСР) | - комплекс геолого-геофізичних робіт з виявлення зон можливого виникнення осередків землетрусів (ВОЗ), визначення сейсмологічних характеристик цих зон і оцінка сейсмічного ефекту на території району та пункту будівництва для середніх грунтових умов - комплекс геолого-геофизических работ по выявлению зон возможного возникновения очагов землетрясений (ВОЗ), определение сейсмологических характеристик этих зон и оценка сейсмического эффекта на территории района и пункта строительства для средних грунтовых условий | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.24 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | дефект деффект | – різниця між заявленою кількістю ядерного матеріалу та дійсно наявним матеріалом. Для цілей перевірки МАГАТЕ розглядається три рівні дефектів: а) явний дефект характеризує предмет (облікову одиницю) або партію, що були максимально сфальсифіковані таким чином, що весь чи більшість заявленого матеріалу втрачені; б) частковий дефект характеризує предмет (облікову одиницю) чи партію, що були сфальсифіковані таким чином, що якась частина заявленої кількості матеріалу є в наявності; в) дефект відхилення характеризує предмет (облікову одиницю) чи партію, що були в незначній мірі сфальсифіковані таким чином, що тільки мала частина заявленої кількості матеріалу втрачена | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | кожна окрема невідповідність об'єкта встановленим вимогам | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.13 п.2 |  |
|  |  | неприпустиме відхилення від вимог, встановлених цим документом | (ПН АЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.1. Додатку 1 |  |
|  | джерело іонізуючого випромінювання | фізичний об'єкт, крім ядерних установок, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або за певних умов може створювати іонізуюче випромінювання; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | - фізичний об'єкт, крім ядерних установок, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або за певних умов може створювати іонізуюче випромінювання; | (НП 306.5.148-2008) Вимоги до систем управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджені Наказом ДКЯРУ від 03.10.2008 № 166, п. 1.2, абзац 3 |  |
|  |  | об'єкт, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або в певних умовах здатний створювати іонізуюче випромінювання. На стадії проектування будь-якої практичної діяльності джерело іонізуючого випромінювання розглядається як джерело, яке опромінює як поточно, так і потенційно | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.35 п.1.13. |  |
|  |  | об'єкт, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або в певних умовах здатний створювати іонізуюче випромінювання | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.32 |  |
|  |  | незвільнений від регулюючого контролю радіоактивний матеріал, який остаточно капсульований або щільно з’єднаний і знаходиться в твердому стані. Також, будь-який радіоактивний матеріал вивільнений з радіоактивного джерела в результаті утворення протікання або порушення його цільності, що не відноситься до матеріалу, який капсульовано для захоронення або ядерного матеріалу в рамках ядерних паливних циклів дослідницьких та енергетичних реакторів. Це визначення відповідає визначенню радіоактивних джерел , наведеному в Кодексі по забезпеченню безпеки та збереженості радіоактивних джерел | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  |  | у рамках даного документа - пристрій або радіоактивна речовина, що випускає або здатне випускати іонізуюче випромінювання, при обігу з яким необхідні міри захисту. Примітка: як скорочений термін використовують термін "джерело випромінювання" | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.24 Розділу 19 |  |
|  | (джерело іонізуючого випромінювання) відкрите (источник ионизирующего излучения) открытый | радіонуклідне джерело, під час проведення робіт з яким можливе надходження радіонуклідів, що містяться в ньому, в навколишнє середовище; будь-яке джерело, що не підпадає під визначення закритого джерела. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.37 п.1.13. |  |
|  | (джерело іонізуючого випромінювання) закрите (источник ионизирующего излучения) закрытый | радіоактивна речовина, повністю укладена в тверду захисну оболонку з нерадіоактивного матеріалу чи інкапсульована у тверду захисну оболонку, достатньо міцну, щоб запобігти будь-якому розосередженню речовини за нормальних умов експлуатації та зносу протягом установленого терміну служби, а також в умовах непередбачених неполадок. Поняття "закрите джерело" включає як радіоактивну речовину, так і оболонку чи капсулу, за винятком таких випадків | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.38 п.1.13. |  |
|  | (джерело іонізуючого випромінювання), звільнене від регулюючого контролю (источник ионизирующего излучения), освобожденный от регулирующего контроля | джерело в рамках практичної діяльності, радіаційний вплив якого є настільки низьким, що не вимагає застосування спеціальних обмежувальних заходів і не підлягає регулюючому контролю. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.39 п.1.13. |  |
|  | Диверсійна стійкість ядерної установки | – здатність ядерної установки протистояти диверсійним актам в результаті реалізації заходів з технологічної, ядерної та радіаційної безпеки, організаційних заходів та інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | диверсія | – будь-яка навмисна дія щодо ядерної установки, ядерного матеріалу при їх використанні, зберіганні або транспортуванні, які прямо чи опосередковано можуть створити загрозу для здоров’я та безпеки персоналу, населення та довкілля внаслідок впливу іонізуючого випромінювання або викиду радіоактивних речовин Примітка. Також дивіться акт ядерного тероризму | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | будь-які навмисні дії окремої особи або групи осіб щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення та радіоактивних відходів у процесі поводження з ними, які прямо чи опосередковано можуть створити загрозу для здоров'я та безпеки персоналу, населення та довкілля внаслідок впливу іонізуючого випромінювання або викиду радіоактивних речовин; | Пункт 1) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  | Дисперсія радіоактивних матеріалів | – розсіювання як функція часу у трьохмірному просторі радіоактивних матеріалів, що викинуті у довкілля | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | диспетчерський пункт контролю транспортування | - спеціально обладнане місце для забезпечення безперервного контролю за місцезнаходженням транспортного засобу з ядерними матеріалами під час транспортування, станом його безпеки, а також забезпечення взаємодії та зв'язку з особами, що супроводжують транспортний засіб з ядерними матеріалами, силами допомоги ззовні та суб'єктами перевезення ядерних матеріалів. | (НП 306.8.147-2008) Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних матеріалів при їх перевезенні, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.08.2008 № 156, п.1.1. абзац 2 |  |
|  | Диспетчерський пункт управління перевезенням ядерного матеріалу | – пункт збирання інформації щодо умов перевезення ядерного матеріалу, а також контролю та централізованого управління перевезенням ядерного матеріалу в штатному режимі і за умов виникнення надзвичайних ситуацій | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Дистанційний моніторинг | – методика, при якій дані гарантій, що зібрані автономною системою збереження/спостереження, моніторингом та системою вимірювань передаються за межі площадки (в Центральний офіс МАГАТЕ, регіональні офіси чи інші місця знаходження МАГАТЕ) для розгляду та оцінки. Дистанційний моніторинг може забезпечити краще використання обладнання, краще планування інспекцій та зменшення інспекційних зусиль при виконанні вимог перевірки. Ці системи передають дані в діапазоні від даних про технічний стан обладнання до даних перевірки. Для автономних систем збереження/спостереження та засобів моніторингу використовується дублювання. Для даних, що висилаються незахищеними лініями передач обов’язковими є аутентифікація і шифрування | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | диференційований підхід дифференцированный подход graded approach | - принцип, згідно з яким рівень фізичного захисту встановлюється виходячи з категорій ядерного матеріалу та ядерної установки, проектної загрози, потенційних наслідків вчинення актів ядерного тероризму чи крадіжки ядерного матеріалу; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 7 |  |
|  |  | 1. У випадку системи контролю, такої, як регулююча система, або системи безпеки, це - процес або метод, в якому строгість заходів контролю і застосовуваних умов відповідає, наскільки це практично можливо, ймовірності і можливим наслідкам втрати контролю, а також рівню ризику, пов'язаного з цим. 2. Застосування вимог безпеки, яке відповідає характеристикам практичної діяльності чи джерела і величиною та імовірності опромінення. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Дифузія диффузия diffusion | Переміщення радіонуклідів в середовищі, в якому вони розподілені, під впливом градієнта концентрації | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | діагностика диагностика | технічне спостереження за системами (елементами) з метою визначення і/або прогнозування можливості виконання передбачених функцій | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.25. |  |
|  | діагностична радіологія | - отримання зображення окремого органу чи тканини у двох чи трьох проекціях або вивчення функції окремих органів та систем, що включає загальну рентгенографію або радіографію (радіодіагностичні дослідження з використанням відкритих радіонуклідів), рентгеноскопію, комп’ютерну томографію, конусно-променеву комп’ютерну томографію, мамографію, томосинтез, дентальну рентгенографію та променеву денситометрію; | (НП 306.5.211-2017) Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині, затверджені наказом ДІЯРУ та МОЗ від 16.02.2017 № 51/151, абз. 3 п.2 Розділу І |  |
|  | діагностичні референтні рівні | - рівні доз опромінення пацієнтів у діагностичній радіології чи інтервенційній радіології або рівні активності радіофармпрепаратів у радіонуклідній діагностиці для типових досліджень пацієнтів стандартної статури (дорослий пацієнт, який має вагу 70±5 кг, зріст 170±10 см) або стандартних фантомів з використанням загальновизнаних типів обладнання; | (НП 306.5.211-2017) Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині, затверджені наказом ДІЯРУ та МОЗ від 16.02.2017 № 51/151, абз. 4 п.2 Розділу І |  |
|  | Діагностування диагностирование | Визначення технічного стану об'єкта з визначеною (заданою) точністю (ДСТУ 2389-94 “Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення”) | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 12. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  |  | – визначення технічного стану системи (компонента), виявлення та ідентифікація непрацездатних компонентів системи та/або їх складових частин на відповідному рівні розукрупнення; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 12, пункту 2, розділу І |  |
|  | Діаграма послідовності дій правопорушника | – графічне представлення можливих маршрутів правопорушника, що необхідні і достатні для досягнення ним цілі нападу на конкретній ядерній установці | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | дієздатність плану взаємодії | - здатність сил плану взаємодії успішно протистояти об'єктовій проектній загрозі; | (НП 306.8.165-2010) Вимоги до об’єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.11.2010 № 163, п. 1.2, абзац 2 |  |
|  | дієздатність процедури | - встановлена експериментальним шляхом характеристика процедури, що підтверджує спроможність персоналу виконувати в установленому процедурою порядку дії відповідно до вимог фізичного захисту впродовж прийнятного проміжку часу без порушень вимог безпеки та виробничої дисципліни; | (НП 306.8.146-2008) Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.08.2008 № 156, п. 1.1 абзац 2 |  |
|  | Дійсне значення фізичної величини | – значення фізичної величини, що знайдене експериментальним шляхом і настільки близьке до істинного значення, що його можна використати замість істинного | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | ділянка, що підлягає виправленню исправляемый участок | прямокутник найменшої площі, в контур якого вписується вибірка, що підлягає зварюванню, і поверхні, що примикають до нього, на відстані, рівній трикратній ширині зазначеного прямокутника | (ПНАЕ Г-7-009-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварювання й наплавлення. Основні положення. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 9.13. |  |
|  | Дія по забезпеченню безпеки действие по обеспечению безопасности safety action | Одноразова дія, вчинена системою обслуговування пристроїв безпеки (виконавчою системою безпеки) | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | діяльність з захоронення радіоактивних відходів деятельность по захоронению радиоактивных отходов | - діяльність експлуатуючої організації на всіх етапах життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів, включаючи різні види робіт на об'єктах технологічного комплексу в межах майданчика сховища; - послуги, що надаються суб'єктами діяльності - підрядними організаціями експлуатуючій організації на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів, включаючи послуги щодо різних видів робіт на об'єктах технологічного комплексу в межах майданчика сховища, на які поширюється дія ліцензії, виданої експлуатуючій організації. (Абзац другий пункту 1.4 в редакції Наказу Державного комітету ядерного регулювання № 91 від 26.08.2005) | (НП 306.5.04/2.060-2002) Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯР України від 22.10.2002 № 110, п.1.4. |  |
|  | діяльність зі зберігання радіоактивних відходів деятельность по хранению радиоактивных отходов | діяльність, пов'язана з будівництвом, експлуатацією, зняттям з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів та всіх об'єктів, що розміщені на майданчику сховища і технологічно з ним пов'язані (Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання № 91 від 26.08.2005) | (НП 306.5.04/2.060-2002) Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯР України від 22.10.2002 № 110, п.1.3. |  |
|  | діяльність з переробки радіоактивних відходів деятельность по переработке радиоактивных отходов | будь-яка діяльність, що стосується фізичного маніпулювання радіоактивними відходами, внаслідок якого змінюються характеристики радіоактивних відходів, зокрема діяльність, пов'язана з попередньою обробкою (дезактивація, збирання, сортування) та кондиціонуванням радіоактивних відходів, включаючи експлуатацію, зняття з експлуатації об'єктів, призначених для переробки радіоактивних відходів. (Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання № 91 від 26.08.2005) | (НП 306.5.04/2.060-2002) Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯР України від 22.10.2002 № 110, п.1.2. |  |
|  | діяльність з переробки уранових руд | Під діяльністю з переробки уранових руд розуміється діяльність, при здійсненні якої використовуються процеси обробки руди з метою виділення корисних компонентів і одержання концентратів, а саме - проектування, розміщення, будівництво, реконструкція, введення в експлуатацію, експлуатація, ліквідація, тимчасове зупинення (консервація) чи перепрофілювання об'єктів з переробки уранових руд. | (НП 306.4.03/2.045-01) «Умови та правила провадження діяльності з переробки уранових руд». Затверджені Наказом Мінекобезпеки від 20.03.2001 р. № 110, пункт 3 | Втратили чинність на підставі Наказу ДІЯРУ від 27.05.2015 №101 |
|  |  | - забезпечення технологічного процесу переробки уранових руд з метою одержання кінцевого продукту переробки уранових руд (концентрату природного урану) шляхом проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації, ліквідації, перепрофілювання, тимчасового зупинення (консервації) переробного уранового об’єкта, а також поводження з побічними продуктами переробки уранових руд та відходами переробки уранових руд; | (НП 306.3.199-2015) Вимоги та умови безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені Наказом ДІЯРУ від 27.05.2015 № 101, абз.4, п.4, розділу І |  |
|  | діяльність у сфері використання ядерної енергії деятельность activities | діяльність, у процесі якої використовуються додаткові джерела іонізуючого випромінювання, дія зазначеного випромінювання поширюється на додаткові групи людей або змінюється система напрямів випромінювання від існуючих джерел, у зв'язку з чим підвищується доза чи ймовірність опромінювання людей або кількість людей, які опромінюються; | Стаття 1 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», пункт 3). |  |
|  |  | діяльність включає виробництво, використання, імпорт та експорт джерел випромінювання для промислових, дослідницьких та медичних цілей; перевезення радіоактивних матеріалів; зняття з експлуатації установок; діяльність по поводженню з радіоактивними відходами, таку, як здійснення скидів; та деякі аспекти заходів з відновлення майданчиків, забруднених відходами від минулої діяльності | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | діяльність, пов'язана з радіоактивними матеріалами | - діяльність, пов'язана зі зберіганням, використанням та перевезенням радіоактивних матеріалів, включаючи поводження з радіоактивними відходами; | (НП 306.4.08/1.042-01) Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Мінекобезпеки від 26.01.01 № 11, п.1.8, абзац 2 |  |
|  | добровольці добровольцы | особи, які не відносяться до категорії персоналу, але свідомо та добровільно надають допомогу пацієнтам під час проведення рентгенологічних чи радіологічних процедур або беруть участь у проведенні медико-біологічних досліджень | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.46 п.1.13. |  |
|  |  | особи, які не відносяться до категорії персоналу, які свідомо та добровільно надають допомогу пацієнтам при проведенні рентгенологічних чи радіологічних процедур, або беруть участь у проведенні медико-біологічних досліджень | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.33 |  |
|  | довгоіснуючі радіоактивні відходи долгоживущие радиоактивные отходы long lived waste | радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається через 300 років і більше; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  |  | радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю з боку органу державного регулювання досягається через триста років і більше після їхнього захоронення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.156 п.1.13. |  |
|  |  | відходи, які містять значні рівні радіонуклідів з періодом напіврозпаду більш ніж 30 років | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Довгострокова безпека сховища | - безпека сховища, яка має бути забезпечена після його закриття на період, доки відходи становлять небезпеку. | (НП 306.4.133-2007) Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.05.07 № 81, п.1.1 абзац 5 |  |
|  | довгострокова експлуатація | - календарна тривалість експлуатації енергоблока атомної станції, яка визначається за результатами оцінки його технічного стану, технічного обслуговування і ремонту та підтверджується результатами періодичної оцінки безпеки на період, що перевищує строк, встановлений у проекті енергоблока; | (НП 306.2.210-2017) Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 13.04.2017 № 136 абз. 4, п 3, розділу І |  |
|  | довгострокове зберігання РАВ | - зберігання упаковок РАВ у сховищі для довгострокового зберігання РАВ терміном 30 і більше років із забезпеченням утримання та ізоляції РАВ, подальшим вилученням упаковок РАВ для їх передачі на захоронення; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 6 п. 6 Розділу І. |  |
|  | Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (Договір про нерозповсюдження, ДНЯЗ) | – наріжний камінь режиму ядерного нерозповсюдження. Договір був відкритим для підписання в 1968 році і набув чинності в 1970 р., в Україні – 5 грудня 1994 р. На 21 грудня 2001 року він набув чинності в 187 країнах. В 1995 році Договір був продовжений на необмежений час. Згідно статті І кожна з держав-учасниць цього Договору, що володіє ядерною зброєю, зобов'язується не передавати будь-кому ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої, а також контроль над такою зброєю чи вибуховими пристроями ні безпосередньо, ні опосередковано; рівно як і ніяким чином не допомагати, не заохочувати та не спонукати будь-яку державу, що не володіє ядерною зброєю, до виробництва або набуття у будь-якій інший спосіб ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв, а також контролю над такою зброєю чи вибуховими пристроями. Згідно статті ІІ кожна з держав-учасниць цього Договору, що не володіє ядерною зброєю, зобов'язується не приймати передачі від кого б то не було ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв, а також контролю над такою зброєю чи вибуховими пристроями ні безпосередньо, ні опосередковано; не виробляти та не здобувати у будь-якій інший спосіб ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої, рівно як і не домагатися та не приймати будь-якої допомоги у виробництві ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв. Згідно статті ІІІ.1 кожна держава, що не володіє ядерною зброєю і є учасником ДНЯЗ, зобов’язується поставити під гарантії весь вихідний та спеціальний матеріал, що здатний до розщеплення, який використовується в усій мирній ядерній діяльності в межах території держави, під її юрисдикцією чи такої, що здійснюється під її контролем де б то не було. Згідно статті ІІІ.2 кожна з держав-учасниць Договору зобов'язується не надавати: а) вихідного чи спеціального матеріалу, що здатний до розщеплення, чи в) устаткування чи матеріалу, спеціально призначеного чи підготовленого для обробки, використання чи виробництва спеціального матеріалу, що здатний до розщеплення, будь-якій державі, що не володіє ядерною зброєю, для мирних цілей, якщо на цей вихідний чи спеціальний матеріал, що здатний до розщеплення, не поширюються гарантії, які вимагаються цією статтею. Згідно статті ІІІ.3 гарантії, що вимагаються цією статтею, здійснюються таким чином, щоб відповідати статті IV цього Договору та уникати створення перешкод для економічного чи технологічного розвитку Учасників Договору чи міжнародного співробітництва у галузі мирної ядерної діяльності, включаючи міжнародний обмін ядерним матеріалом та обладнанням для обробки, використання чи виробництва ядерного матеріалу в мирних цілях у відповідності до положень цієї статті та принципу застосування гарантій, викладеного в преамбулі Договору. Стаття ІІІ.4 вимагає, щоб кожна держава-учасниця ДНЯЗ, що не володіє ядерною зброєю, уклала з МАГАТЕ угоду про застосування гарантій або окремо, або спільно з іншими державами. Стаття ІV підтверджує права всіх учасників ДНЯЗ розвивати дослідження, виробництво та використання ядерної енергії в мирних цілях та сприяти якомога найповнішому обміну устаткуванням, матеріалами та інформацією про використання ядерної енергії в мирних цілях. У відповідності зі статтею VІ кожний учасник ДНЯЗ зобов’язується вести в найближчому майбутньому переговори про ефективні заходи з припинення гонки ядерних озброєнь та з ядерного роззброєння, а також про загальне та повне роззброєння під суворим та ефективним міжнародним контролем. Стаття ІХ.3 визначає держави, що володіють ядерною зброєю, як такі, що її виробляли та здійснювали ядерні вибухи в період до 1 січня 1967 року. В світі є п’ять таких ядерних держав: Китай, Об’єднане Королівство Великої Британії, Російська Федерація (Радянський Союз на момент набуття Договором чинності), Сполучені Штати Америки та Франція. Текст Договору наводиться в документі INFCIRC/140 | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | додаткова функція системи (компонента) дополнительная функция системы (компонента) | – функція, що доповнює основні функції системи (компонента) та сприяє досягненню необхідних споживчих властивостей, якості та/або надійності їх виконання; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 13, пункту 2, розділу І |  |
|  | додатковий доступ | – доступ, що надається державою для інспекторів МАГАТЕ у відповідності з вимогами додаткового протоколу. За статтею 4 INFCIRC/540 (corrected) МАГАТЕ не ставить за мету механічно чи систематично перевіряти інформацію, що подається державою згідно статі 2 додаткового протоколу, проте МАГАТЕ повинно мати додатковий доступ для трьох цілей: щоб бути впевненим у відсутності незаявленого ядерного матеріалу або діяльності на площадках, рудниках, заводах з збагачення руди або інших місцях знаходження, де знаходиться заявлений ядерний матеріал; щоб вирішити питання, пов’язані з коректністю та повнотою інформації, що подається державою за вимогою статті 2, чи вирішити виявлені невідповідності в цій інформації; підтвердити, для цілей гарантій, заяву про статус зняття з експлуатації установки чи місця знаходження поза установкою, де ядерний матеріал звичайно використовувався У відповідності зі статтею 8 INFCIRC/540 (corrected) держава може забезпечити Агентству доступ до місць знаходження додатково до тих місць, про які говориться в статтях 5 та 9. За статтею 9 держава надає доступ до визначених МАГАТЕ місць знаходження для проведення відбору проб довкілля на широкій території. Але МАГАТЕ не повинно звертатися за наданням такого доступу до тих пір, поки відбір проб довкілля на широкій території і процедурні заходи його (відбору) проведення не будуть схвалені Радою Керуючих і не будуть проведені консультації між МАГАТЕ та державою. В тих випадках, коли держава не може надати додатковий доступ, вона повинна прикласти всі розумні зусилля для негайного задоволення вимог МАГАТЕ за допомогою інших засобів або на інших альтернативних місцях знаходження [INFCIRC/540 (corrected), статті 5р, 5с та 9] | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - доступ інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (далі - МАГАТЕ) до місць і у терміни згідно з Додатковим протоколом | (НП 306.7.154-2009) Порядок застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, затверджений Наказом ДКЯРУ від 02.07.2009 № 102, п.1.6, абзац 2 |  |
|  | Додатковий захист (ДЗ) Дополнительная защита (ДЗ) | - дистанційно-керований пристрій СУЗ для гасіння ланцюгової реакції, коли A3 не здатний це зробити - дистанционно-управляемое устройство СУЗ для гашения цепной реакции, когда A3 не способна это сделать | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.6 |  |
|  | додатковий модуль (навчальних планів та програми з питань радіаційної безпеки) | - навчання з урахуванням специфіки кожного окремого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії та видів робіт з джерелами іонізуючого випромінювання. | (НП 306.1.196-2014) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 02.10.2014 № 143, абз. 3 п.3.3. |  |
|  | додатковий недолік дополнительный недостаток | небажана подія (умова), яка була виявлена в ході розслідування порушення в роботі АЕС, але не вплинула на виникнення та розвиток порушення в роботі АЕС | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.14 п.2 |  |
|  | Додатковий протокол | – документ, який доповнює угоду (чи угоди) про гарантії та укладається між МАГАТЕ та державою чи групою держав у відповідності з положеннями Типового додаткового протоколу до угоди/угод між державою(ами) та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій [INFCIRC/540 (corrected)]. Всеохоплюючі угоди про гарантії спільно з додатковим протоколом охоплюють всі заходи з гарантій, приведені в INFCIRC/540 (corrected). У випадку угод про гарантії типу INFCIRC/66 чи угод про добровільну постановку під гарантії додатковий протокол включає тільки ті заходи з INFCIRC/540 (corrected), що були погоджені конкретною державою. Згідно статті І INFCIRC/540 (corrected) вимоги додаткового протоколу мають пріоритет у випадку виникнення протиріч з вимогами угод про гарантії [15] | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | додаткові засоби електропостачання | – додаткове обладнання, яке передбачене проектом АС для забезпечення споживачів систем безпеки змінним струмом необхідної потужності з метою запобігання аваріям (або зменшення їх наслідків) із пошкодженням ядерного палива під час знеструмлення енергоблока та відмовою системи аварійного електропостачання; | (НП 306.2.205-2016) Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача, затверджений наказом ДІЯРУ від 24.12.2015 р. №234, п.6 абзац 3 |  |
|  | Додаткові положення | - документ, в якому вказується, яким чином повинні застосовуватися процедури гарантій, викладені в Угоді між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу, який використовується в усій мирній ядерній діяльності України. Додаткові положення складаються з двох частин: загальної частини, яка стосується всієї мирної ядерної діяльності держави, і Додатків по установках, що регламентують конкретні процедури гарантій для кожної зони балансу матеріалу. Додаткові положення можуть бути розширені або змінені за згодою між Україною і МАГАТЕ без зміни Угоди. | (НП 306.2.07.003-97) Положення про реалізацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України, затверджене наказом Мінекобезпеки від 19.11.1997 року № 189, п.1 абз. 2-3. | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 02.07.2009 № 352 |
|  |  | – це документ, що містить технічні та адміністративні процедури визначення шляхів здійснення того, що закладено в угоди про застосування гарантій. Згідно угод про гарантії типу INFCIRC/153 всі держави-учасниці та МАГАТЕ мають погодити додаткові положення. За додатковим протоколом до угоди (чи угод) про гарантії, якщо держава чи МАГАТЕ вказують, що додаткові положення необхідні, обидві сторони мають погодити їх. Додаткові положення до угод про гарантії вміщують загальну частину, яка стосується всієї ядерної активності держави, та додаток про установки, який готується для кожної установки та описує характерні особливості цієї установки. У випадку, коли декілька установок розміщуються в одному будинку та/або мають спільні сховище чи сховища (наприклад, установки, що мають декілька реакторних блоків), один додаток про установки може стосуватися цілої групи установок. Додаткові положення можуть також вміщувати додаток про місце знаходження (чи групу місць знаходження) поза установкою, якщо в державі вони розглядаються як одна зона балансу матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | додаткові технічні засоби | – системи та елементи, призначені для запобігання важким аваріям та обмеження їх наслідків; | (НП 306.2.204-2016) Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача, затверджений наказом ДІЯРУ від 24.12.2015 р. №233, п.4 абзац 2 |  |
|  | доза доза dose | - узагальнена назва ефективної, еквівалентної або поглиненої дози (в рамках даного документа) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.48 п.1.13. |  |
|  |  | скорочена назва ефективної дози в рамках даного документа | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.34 |  |
|  |  | міра енергії, яка передана іонізуючим випромінюванням мішені. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  |  | - узагальнена назва ефективної або еквівалентної дози; | (НП 306.2.173-2011) Вимоги щодо визначення розмірів і меж зони спостереження атомної електричної станції, затверджені Наказом ДІЯРУ та МОЗ від 07.11.2011 № 153/766, п. 1.5, абзац 3 |  |
|  |  | у рамках даного документа скорочене найменування еквівалентної дози (див. 54. Еквівалентна доза Н) | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.12 Розділу 19 |  |
|  | Доза відвернена Доза предотвращенная averted dose | Доза, яку запобігли завдяки застосуванню контрзаходу або ряду контрзаходів, тобто різниця між прогнозованою дозою без застосування контрзаходу або контрзаходів і реальною прогнозованою дозою. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | доза в органі (Dт) доза в органе (Dт) organ dose | - середня в органі чи тканині поглинена доза, яка розраховується за формулою: Dт = (епсілон)т / mт , де (епсілон)т - сумарна енергія, що виділилася в органі чи тканині; mт - маса органа чи тканини | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.49 п.1.13. |  |
|  |  | середня в органі чи тканині поглинена доза, яка розраховується за формулою: Dт = eт/mт де eт - сумарна енергія, що виділилася в органі чи тканині Т, mт - маса органа чи тканини | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.35 |  |
|  |  | середня поглинена доза DT на тканину чи орган Т людини, яка розраховується за формулою: DT = εт/ mт где mт – масса тканини або органу, εт – переданий обсяг повної енергії | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | доза еквівалентна в органі або тканині Т (Hт) доза эквивалентная в органе или ткани Т (Hт) equivalent dose, HT | - величина, яка визначається як добуток поглиненої дози Dт в окремому органі або тканині T на радіаційний зважуючий фактор wт Hт = Dт * wR. Одиниця еквівалентної дози в системі СІ - зіверт (Зв). 1 Зв = 100 бер. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.50 п.1.13. |  |
|  |  | величина, яка визначається як добуток поглиненої дози Dт в окремому органі або тканині Т на радіаційний зважуючий фактор WR: Hт = Dт - WR Одиниця еквівалентної дози в системі Cl - зіверт (Зв). 1 Зв = 100 бер. | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.36 |  |
|  |  | еквівалентна доза – це величина дози на тканину або орган Т, яка використовується для відображення кількості нанесеної шкоди. Величина еквівалентної дози визначається за формулою: Hт,R = wR Dт,R де Dт,R – поглинена доза від випромінювання типа R, середня по тканині або органу Т, а wR ваговий множник випромінювання для випромінювання типу R. Одиницею еквівалентної дози є зіверт (Зв), який дорівнює 1 Дж/кг. Іноді, в якості одиниці еквізалентної дози та ефективної дози використовується бэр, який дорівнює 0,01 Зв. Зазвичай, його не використовують в публикаціях МАГАТЕ, за винятком випадків, коли наводятся цитати безпосередньо з інших публікацій, і в таких випадках в дужках слід добавляти значення в зівертах | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | доза еквівалентна в органі чи тканині річна Т/ річна еквівалентна доза в органі чи тканині T доза эквивалентная в органе или ткани годовая Т/годовая эквивалентная доза в органе или ткани Т | сума еквівалентної дози в органі T зовнішнього опромінення протягом року та очікуваної еквівалентної дози внутрішнього опромінення в органі T, яку сформовано надходженням радіонуклідів протягом одного року. Період, за який розраховується очікувана доза внутрішнього опромінення, складає: для референтного віку "Дорослий" - 50 років; для інших референтних віків - інтервал часу з моменту надходження (як правило, використовується значення референтного віку та віку 70 років) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.62 п.1.13. |  |
|  |  | - сума еквівалентної дози в органі Т зовнішнього опромінення на протязі року та очікуваної еквівалентної дози внутрішнього опромінення в органі Т, що сформована надходженням радіонуклідів на протязі одного року. Період, за який розраховується очікувана доза внутрішнього опромінення, складає: - для референтного віку "Дорослий" - 50 років; - для інших референтних віків - інтервал часу між моментом надходження (як правило використовується значення референтного віку - Таблиця Д.2.3) та віком років | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.152 |  |
|  | доза ефективна (E) доза эффективная (Э) effective dose, E | сума добутків еквівалентних доз Hт в окремих органах і тканинах на відповідні тканинні зважуючі фактори wт: E = Σ Hт * wт Використання поняття ефективної дози допускається при значеннях еквівалентних доз, нижчих за поріг виникнення детермінованих ефектів | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.51 п.1.13. |  |
|  |  | - сума добутків еквівалентних доз Hт в окремих органах і тканинах на відповідні тканинні зважуючі фактори WT: E = Σ Hт * wт Використання поняття ефективної дози допускається при значеннях еквівалентних доз, що знаходяться в області значень, нижчих за поріг виникнення детерміністичних ефектів | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.37 |  |
|  |  | - це величина дози, яка відображає ступінь радіаційної шкоди, яка може бути отримана від дози. Значення ефективної дози від випромінювання різних видів при різному опроміненні можуть бути порівняні безпосередньо; - величина E, яка визначається як сума тканинних еквівалентних доз, кожна з яких помножена на відповідний тканинний ваговий множник: E = Σ wт Hт де Hт – еквівалентна доза в тканині Т, а wт – тканинний ваговий множник для тканини Т. Із визначення еквівалентної дози випливає: E = Σ wт Σ wR Dт,R де wR – ваговий множник опромінення для опромінення виду R, а Dт,R – средняя поглинена доза в органі або тканині. Одиницею еквівалентної дози є зіверт (Зв), який дорівнює 1Дж/кг. Іноді, в якості одиниці еквівалентної дози та ефективної дози використовується бэр, який дорівнює 0,01 Зв. Зазвичай, його не використовують в публикаціях МАГАТЕ, за винятком випадків, коли наводятся цитати безпосередньо з інших публікацій, і в таких випадках в дужках слід добавляти значення в зівертах | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | доза опромінення ефективна доза облучения эффективная effective dose, E | розрахункова доза опромінення людини, яка враховує вклади ефектів опромінення різних органів і тканин людини на стан її здоров'я у цілому; | Стаття 1 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» |  |
|  | Доза колективна коллективная доза collective dose | Загальна доза випромінювання, що отримана населенням | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | доза колективна еквівалентна доза коллективная эквивалентная | сума індивідуальних еквівалентних доз опромінення певної групи населення за певний період часу dN ST = S~/o H T ---- dHT dHT або сума добутків середньогрупових еквівалентних доз на число осіб у відповідних групах, що утворюють колектив, для якого вона розраховується: ST = Сума і HT, і Ni Одиниця вимірювання - людино-зіверт (люд.-Зв). | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.38 |  |
|  |  | сума індивідуальних еквівалентних доз опромінення певної групи населення за певний період часу: де - кількість осіб, які отримують еквівалентну дозу в межах від HT до HT + dHT, або сума добутків середньогрупових еквівалентних доз на число осіб у відповідних групах, що утворюють колектив, для якого вона розраховується: де - середня ефективна доза на підгрупу населення i; Nі - кількість осіб в підгрупі. Одиниця вимірювання - людино-зіверт (люд.-Зв). | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.52 п.1.13. |  |
|  | доза колективна ефективна доза коллективная эффективная (рос) collective effective dose, S (анг) | сума індивідуальних ефективних доз опромінення в конкретній групі населення за певний період часу: або сума добутків середньогрупових ефективних доз на число осіб у відповідних групах, що утворюють колектив, для якого вона розраховується: де dN - кількість осіб, які отримують ефективну дозу в межах від Е до Е + dЕ; - середня ефективна доза на підгрупу населення i; Nі - кількість осіб в підгрупі. Одиниця вимірювання - людино-зіверт (люд.-Зв). | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.39 |  |
|  |  | сума індивідуальних ефективних доз опромінення в конкретній групі населення за певний період часу: або сума добутків середньогрупових ефективних доз на число осіб у відповідних групах, що утворюють колектив, для якого вона розраховується: де dN - кількість осіб, які отримують ефективну дозу в межах від Е до Е + dЕ; - середня ефективна доза на підгрупу населення i; Nі - кількість осіб в підгрупі. Одиниця вимірювання - людино-зіверт (люд.-Зв). | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.53 п.1.13. |  |
|  |  | повна ефективна доза S в будь-якій групі населення, обчислюється за допомогою формули: S= Σ Ei Ni где Ei – середня ефективна доза на підгрупу населения i, а Ni – число людей в підгрупі | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Доза очікувана еквівалентна HT(τ) Доза ожидаемая эквивалентная, HT(τ) {committed equivalent dose, Hт(τ)}. | Велична HT(τ) виражається формулою HT(τ)= де – момент надходження, – потужність еквівалентної дози в органі чи тканині Т на момент часу , а τ – час, який минув після надходження радіоактивних речовин. Коли τ не визначений, його слід приймати рівним 50 років для дорослих і 70 років – для надходження в організм дітей | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Доза очікувана Доза ожидаемая committed dose | Доза протягом життя, очікувана від даного надходження. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Доза очікувана ефективна, E(τ) Доза ожидаемая эффективная, E(τ) {committed effective dose, E(τ)}. | Велична E(τ) виражається формулою E(τ) =, де – очікувана еквівалентна доза в тканині Т протягом інтеграційного періоду τ, а - тканинний ваговий множник для тканини Т. Коли τ не визначений, його слід приймати рівним 50 років для дорослих і 70 років – для надходження в організм дітей | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | доза на одиницю концентрації (об'ємної) (gt) в повітрі чи питній воді доза на единицу концентрации (объемной) (gt) в воздухе или питьевой воде | річна ефективна доза внутрішнього опромінення для одного з шести референтних віків т, що розрахована за формулою: gt = et Vt Vt - референтний об'єм повітря, що вдихається на протязі одного року або референтний об'єм споживання питної води для індивідуумів з референтним віком t | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.40 |  |
|  | доза на одиницю перорального/інгаляційного надходження (et) доза на единицу перорального/ингаляционного поступления (et) | річна ефективна доза внутрішнього опромінення для одного з шести референтних віків t, що розрахована при одиничному (1 Бк) пероральному або інгаляційному надходженні | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.41 |  |
|  | Доза на орган доза на орган organ dose. | Середня поглинена доза Dт на тканину або орган Т людини, що виражається формулою: DT = 1 / MT ∫MT Ddm = ƐT / mT де MT - маса тканини або органу, D - поглинена доза в елементі маси dm, а ƐT - переданий обсяг повної енергії. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | доза питома максимальна еквівалентна доза удельная максимальная еквивалентная | відношення потужності максимальної еквівалентної дози Hm в органі (в усьому тілі) до щільності потоку часток або фотонів ф: Hm = Hm/ф | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.42 |  |
|  | Доза на вхідній поверхні доза на входной поверхности entrance surface dose | Поглинена доза в повітрі з урахуванням зворотного розсіювання в центрі поля на вході випромінювання в тіло пацієнта при радіодіагностичному обстеженні. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | доза поглинена (D) доза поглощенная (D) absorbed dose, D | відношення середньої енергії dE, що передана іонізуючим випромінюванням речовині в елементарному об'ємі до маси dm, речовини в цьому об'ємі: D = de/dm Одиниця вимірювання в системі CІ- грей, гр. | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.43 |  |
|  |  | - відношення середньої енергії dЕ, яку передано іонізуючим випромінюванням речовині в елементарному об'ємі, до маси dm речовини в цьому об'ємі: Одиниця вимірювання в системі СІ - грей, Гр. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.59 п.1.13. |  |
|  |  | фундаментальна дозиметрична величина D, яка обчислюється за формулою: D = dε/dm dε – середня енергія, яка передається іонізуючим випромінюванням речовині, що знаходиться в елементарному об’ємі, а d m – маса речовини в цьому елементарному об’ємі. Одиниця вимірювання грей (Гр), рівний 1 Дж/кг (раніше використовувався рад) | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  |  | основна дозиметрична величина. Дорівнює відношенню середньої енергії, переданої іонізуючим випромінюванням речовині в елементарному обсязі, до маси речовини в цьому обсязі: Д=dt/dm Одиниця поглиненої дози радий, 1 рад = 0,01 Дж/кг. У СВ одиниця поглиненої дози - грей, 1 Гр = 100 рад | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 16 Термінів і визначень |  |
|  | Доза прогнозована Доза прогнозируемая projected dose | Очікувана доза, яка може бути отримана, якщо буде проведений конкретний контрзахід або здійснений ряд контрзаходів, або якщо ж не будуть проведені ніякі контрзаходи | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Доза протягом життя доза в течение жизни lifetime dose | Сумарна доза, отримана окремою особою протягом життя | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | дозвіл разрешение | - документ, який надає право на фактичне здійснення окремого перевезення радіоактивних матеріалів територією України з дотриманням вимог законодавства та норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки | «Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України», затверджене постановою КМУ від 15.10.2004 р. №1373 |  |
|  |  | дозвільний документ (у рамках цього документа), що видається державною санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України у формі: - Санітарного паспорта на право проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України, який засвідчує виконання вимог санітарного законодавства щодо забезпечення протирадіаційного захисту персоналу в робочих приміщеннях і на робочих місцях, а також щодо протирадіаційного захисту населення від діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання; - радіаційно-гігієнічних регламентів "Допустимий скид підприємства", "Допустимий викид підприємства"; - дозволу на право участі у радіаційному моніторингу | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.65 п.1.13. |  |
|  |  | - разовий документ, який видається на вантаж уповноваженим на це органом виконавчої влади, для перевезення певної кількості радіоактивного матеріалу. Дозвіл запроваджується з метою додаткового контролю за безпекою перевезення і є свідченням того, що заявлені умови перевезення радіоактивних матеріалів (надалі - РМ) відповідають нормам, правилам та стандартам з ядерної та радіаційної безпеки. | (ГНД 306.6.06/2.039-00) «Інструкція про порядок видачі дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 20.06.2000 р. № 57. Пункт 1. | Втратили чинність на підставі Наказу Мінекоресурсів України від 17.03.2003р. № 46/м, |
|  | Дозвільна система | – встановлений законодавством порядок надання дозволів на здійснення певних видів діяльності | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | дозволене припинення відповідальності разрешенное прекращение ответственности authorized termination of responsibility | Звільнення регулюючим органом оператора (або колишнього оператора) від подальшої відповідальності, пов'язаної з регулюванням, у відношенні дозволеної (що має офіційний дозвіл) установки або дозволеної діяльності | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | дозиметричний контроль (персоналу) дозиметрический контроль (персонала) personnel monitoring | Виділяються такі види дозиметричного контролю: - аварійний уводиться в дію у випадку обставин, що вказують на виникнення позаштатної чи аварійної ситуації. Аварійний дозиметричний контроль може бути ініційований, наприклад, сигналом тривоги систем поточного чи операційного дозиметричного контролю; -операційний застосовується до окремих технологічних операцій чи робочих місць, на яких можливі підвищені рівні опромінення, і відрізняється від поточного більшою детальністю; - поточний виконується згідно із заздалегідь визначеним регулярним графіком вимірювань; - спеціальний носить дослідницький характер і вводиться для робочих місць та технологічних операцій, для яких наявна інформація не гарантує адекватність дозиметричного контролю. Цей вид контролю призначений для одержання більш докладної радіаційно-гігієнічної інформації та розроблення регламентів операційного та поточного дозиметричного контролю. Спеціальний дозиметричний контроль, як правило, вводиться для нових технологічних операцій у початковий період після реконструкції чи зміни технології на існуючих об'єктах з радіаційно-ядерними технологіями або після пуску нових об'єктів. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.66 п.1.13. |  |
|  |  | сукупне застосування індивідуального моніторингу (індивідуального дозиметричного контролю) та моніторингу (контролю) робочого місця. Вживання цього терміну може призвести до плутанини. Для того, щоб уникнути цього, рекомендується вживати у відповідних випадках термін індивідуальний моніторинг (індивідуальний дозиметричний контроль) або термін моніторинг ( контроль) | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | дозовий рівень виключення "де мінімус" (de minimus) дозовый уровень исключения "де минимус" (de minimus) | дозовий рівень, нижче якого облік (наприклад, включення до величини колективної дози) і реєстрація не здійснюються | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.44 |  |
|  |  | У публікаціях МАГАТЕ слід використовувати відповідні терміни – вилучення, звільнення від контролю тощо. Загальний термін, що раніше використовувався для понять, які тепер визначаються такими термінами, як вилучення або звільнення від контролю. Цей термін також інколи використовується для позначення спорідненої (і спорної) філософії, яка зводиться до того, з оцінок колективної дози слід виключати частину, отриману при дуже низьких значеннях потужності індивідуальної дози. Термін de minimis все ще використовується в деяких особливих випадках, наприклад, в контексті Лондонської конвенції 1972 року. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | дозові критерії звільнення майданчиків АЕС від регулюючого контролю (далі - дозові критерії) | - очікувані ефективні дози опромінення для критичної групи населення після завершення робіт із зняття з експлуатації та звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю, які перевищують фонові значення рівнів опромінення; | (НП 306.4.194-2013) Порядку звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.11.2013 № 136 п. 1.2, абзац 2 |  |
|  | Документ Плану Здійснення Заходів (ПЗЗ) | – документ Ліцензіата, що подається на розгляд Держатомрегулювання в рамках ліцензійного процесу при реалізації Плану Здійснення Заходів на об’єкті “Укриття”. | (ГНД 306.6.02/2.020-99) Порядок проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання, затверджений Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 13.08.99 № 14, п. 2.1. |  |
|  | документи дозвільного характеру | ліцензії, дозволи, у тому числі окремі дозволи, сертифікати про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів; | Стаття 1 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», пункт 4). |  |
|  | документування діяльності з фізичного захисту | - ведення документообігу, перегляд і зберігання документації, що стосується діяльності з управління фізичним захистом, виконання персоналом підрозділу фізичного захисту розпоряджень і наказів керівництва та своїх посадових обов'язків, виявлення порушень вимог фізичного захисту та вжитих заходів до правопорушників; | (НП 306.8.146-2008) Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.08.2008 № 156, п. 1.1 абзац 3 |  |
|  | домінантна аварійна послідовність | – послідовність станів систем та елементів АС в процесі розвитку аварії, яка має найбільший внесок в ЧПАЗ/ ЧГАВ; | (НП 306.2.217-2017) Вимоги до ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 01.12.2017 р. № 443, абз.3, пункту 5 розділу І |  |
|  | Доповідь про здійснення гарантій | – головний засіб, за допомогою якого Генеральний директор МАГАТЕ повідомляє Раду Керуючих МАГАТЕ про здійснення гарантій в попередньому календарному році. Доповідь включає, крім того, Заяву про здійснення гарантій в поточному році, в якій (Заяві) робляться висновки про застосування гарантій в усіх державах, в яких набрали чинності угоди про гарантії, а також в тих, де набрав чинності Додатковий протокол; у Доповіді також повідомляється про будь-які випадки недотримання державами угод про гарантії | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Допоміжні документи | – документи, що містять ідентифікаційні і вхідні дані, дані партії з кожної операції обліку; наприклад, вантажовідправні документи, записи про масу (об’єм), лабораторні звіти, записи про завантаження/вивантаження та виробництво | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Допоміжні засоби системи безпеки вспомогательные средства системы безопасности safety system support features | Комплект обладнання, який забезпечує такі види обслуговування, як охолодження, змащування і подача енергії, необхідні для системи захисту (системи управління захисними діями) і систем обслуговування пристроїв безпеки (виконавчих систем безпеки) | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Допуск | – оформлення в установленому порядку дозволу на прохід/проїзд в зони обмеження доступу, проведення певної роботи, отримання певних документів і відомостей | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Допуск до державної таємниці | – оформлення права громадянина на доступ до секретної інформації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Допустима кількість упаковок Допустимое количество упаковок | - найбільша кількість упаковок, яку дозволяється розміщувати в групі або штабелі. - наибольшее количество упаковок, которое разрешается размещать в группе или штабеле. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.37 |  |
|  | допустима концентрація в питній воді (Дкingest В) допустимая концентрация в питьевой воде (Дкingest В) | допустимий рівень, що забезпечує не перевищення ліміту дози для будь-якого з референтних віків населення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.46 |  |
|  | допустима концентрація в повітрі допустимая концентрация в воздухе | допустимий рівень, що забезпечує неперевищення ліміту дози за будь-яких поєднань віку, медіанного за активністю аеродинамічного діаметру і типу сполуки інгальованої домішки. Для населення розглядаються всі референтні віки, для персоналу - тільки референтний вік "Дорослий" | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.47 |  |
|  |  | концентрація в повітрі - допустимий рівень, що обмежує питому об'ємну активність радіонукліда у повітрі. PCinhal забезпечує неперевищення ліміту дози у всіх вікових групах (для осіб категорії А і Б розглядається тільки референтний вік "Дорослий") при безпосередньому інгаляційному надходженні окремого радіонукліда, для якого він установлений | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.67 п.1.13. |  |
|  |  | похідний поріг концентрації активності в повітрі данного радіонукліду, розрахований таким чином, що в умовної людини, яка вдихає повітря з постійним радіоактивним забрудненням на рівні допустимої концентрації в повітрі (ДКП) при виконання легких рухових дій протягом року роботи, надходження данного радіонукліду буде відповідати межі річного надходження. Значення параметрів, рекомендованих Міжнародною комісією з радіологічного захисту для розрахунку ДКП, – це швидкість дихання 1,2 м3/год та робочий рік, що дорівнює 2000 год | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | допустима потужність дози (ДПД) допустимая мощность дозы (ДМД) | допустимий рівень усередненої за рік потужності еквівалентної дози на все тіло при зовнішньому опроміненні. Чисельно дорівнює відношенню ліміту дози (ЛД) до часу опромінення (t) протягом календарного року: ДМД = ЛД/t. Для осіб категорії А та Б значення е = 1700 год, для осіб категорії В t = 8760 год. | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.52 |  |
|  | допустима щільність потоку часток (фотонів) (ДЩП) допустимая плотность потока частиц (фотонов) (ДПП) | допустимий рівень усередненої за рік щільності потоку часток. ДЩП чисельно дорівнює відношенню допустимої потужності дози (ДМД) до питомої максимальної дози hм (Зв.кв.см/част.) від зовнішнього опромінення: ДЩП = ДМД/hм. У разі бета-опромінення шкіри для розрахунку ДМД застосовується основний ЛД для шкіри - 500 мЗв. Питома максимальна доза hм розраховується для шару шкіри товщиною 5 мг/кв.см під поверхневим шаром товщиною 5 мг/кв.см. На долонях товщина поверхневого шару - 40 мг/кв.см | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.54 |  |
|  |  | допустимий рівень усередненої за рік щільності потоку частинок. PFP чисельно дорівнює відношенню допустимої потужності дози (PDR) до питомої максимальної дози hм (Зв/(см2·част)) від зовнішнього опромінення: У разі бета-опромінення шкіри для розрахунку PDR застосовується DL для шкіри - 500 мЗв. Питома максимальна доза hм розраховується для шару шкіри товщиною 5 мг/см2, під поверхневим шаром - товщиною 5 мг/см2. На долонях товщина поверхневого шару 40 мг/см2. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.67 п.1.13. |  |
|  | допустиме надходження через органи дихання допустимое поступление через органы дыхания | річне надходження радіонукліду через органи дихання (допустимий рівень), що забезпечує неперевищення ліміту дози за будь-яких поєднань віку, медіанного за активністю аеродинамічного діаметру та типу сполуки інгальованої домішки. Для персоналу розглядається тільки референтний вік "Дорослий" | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.49 |  |
|  |  | річне надходження радіонукліда через органи дихання (допустимий рівень). ALIinhal забезпечує неперевищення ліміту дози в усіх вікових групах (для осіб категорії А і Б розглядається тільки референтний вік "Дорослий") при безпосередньому інгаляційному надходженні окремого радіонукліда, для якого його встановлено. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.119 п.1.13. |  |
|  | допустиме надходження через органи травлення (ДНingest) допустимое поступление через органы пищеварения (ДНingest) | річне надходження радіонукліду через органи травлення (допустимий рівень), що забезпечує неперевищення ліміту дози для будь-якого з референтних віків населення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.48 |  |
|  |  | річне надходження радіонукліда через органи травлення (допустимий рівень), що забезпечує неперевищення ліміту дози в усіх вікових групах населення при безпосередньому надходженні окремого радіонукліда з питною водою | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.120 п.1.13. |  |
|  | допустиме радіоактивне забруднення поверхні (ДЗ) допустимое радиоактивное загрязнение поверхности (ДЗ) | допустимий рівень, встановлений на рівні, що не допускає перевищення ліміту дози за рахунок радіоактивного забруднення поверхні робочих приміщень, обладнання, індивідуальних засобів захисту і шкіряних покривів для осіб категорії А та робочих поверхонь | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.53 |  |
|  | допустиме забруднення поверхонь радіоактивними речовинами (ДЗ) (радіоактивне забруднення поверхні (ДЗ)/ допустиме радіоактивне забруднення (ДЗ) допустимое загрязнение поверхностей радиоактивными веществами (ДЗ)(радиоактивное загрязнение поверхности (ДЗ)/ допустимое радиоактивное загрязнение (ДЗ) | допустимий рівень, установлений з урахуванням неперевищення ліміту дози за рахунок радіоактивного забруднення поверхні робочих приміщень, обладнання, індивідуальних засобів захисту і шкіри осіб категорії А та робочих поверхонь | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.67 п.1.13. |  |
|  | Допустиме число упаковок у групі Допустимое число упаковок в группе | - максимальне число упаковок, які можуть бути згруповані в одному місці в процесі транспортування чи проміжного зберігання. - максимальное число упаковок, которые могут быть сгруппированы в одном месте в процессе транспортирования или промежуточного хранения. | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 2.10 |  |
|  |  | регламентоване НРБ максимальне радіоактивне забруднення поверхні | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.13 Розділу 19 |  |
|  | допустимий (а/е) допустимый (а/е) | викид (ДВ) - регламентований максимальний сукупний рівень газо-аерозольного викиду. ДВ - викид, при якому сумарна річна ефективна доза представника критичної групи населення (за межами СЗЗ) за рахунок усіх радіонуклідів, присутніх у викиді, дорівнює квоті ліміту дози; концентрація в питній воді (PCingest) - допустимий рівень, що обмежує питому об'ємну активність радіонукліда у питній воді. PCingest забезпечує неперевищення ліміту дози у всіх вікових групах населення при безпосередньому надходженні окремого радіонукліда з питною водою; концентрація в повітрі (PCАinhal, PCБinhal, PCВinhal або в загальному випадку PCinhal) - допустимий рівень, що обмежує питому об'ємну активність радіонукліда у повітрі. PCinhal забезпечує неперевищення ліміту дози у всіх вікових групах (для осіб категорії А і Б розглядається тільки референтний вік "Дорослий") при безпосередньому інгаляційному надходженні окремого радіонукліда, для якого він установлений. надходження через органи дихання (ALIАinhal, ALIБinhal, ALIВinhal чи в загальному випадку ALIinhal) - див. надходження; надходження через органи травлення (ALІingest) - див. надходження; потужність дози (PDR) - допустимий рівень усередненої за рік потужності еквівалентної дози на все тіло при зовнішньому опроміненні. Чисельно дорівнює відношенню ліміту дози (DL) до часу опромінення (t) протягом календарного року: Якщо спеціально не обумовлено для осіб категорії А та Б приймається t = 1700 год., для осіб категорії В - t = 8760 год.; радіоактивне забруднення поверхні (ДЗ) - допустимий рівень, установлений з урахуванням неперевищення ліміту дози за рахунок радіоактивного забруднення поверхні робочих приміщень, обладнання, індивідуальних засобів захисту і шкіри осіб категорії А та робочих поверхонь; рівень (ДР) - похідний норматив для надходження радіонуклідів у організм людини за календарний рік, усереднених за рік потужності еквівалентної дози, концентрації радіонуклідів у повітрі, питній воді та раціоні, щільності потоку частинок і ін., розрахований для референтних умов опромінення із значень лімітів доз; скид (ДС) - регламентований максимальний сукупний рівень рідинного скиду. ДС - скид, за якого сумарна річна ефективна доза представника критичної групи населення за рахунок усіх наявних присутніх у скиді радіонуклідів дорівнює квоті ліміту дози; щільність потоку частинок (фотонів) (PFP) - допустимий рівень усередненої за рік щільності потоку частинок. PFP чисельно дорівнює відношенню допустимої потужності дози (PDR) до питомої максимальної дози hм (Зв/(см2·част)) від зовнішнього опромінення: У разі бета-опромінення шкіри для розрахунку PDR застосовується DL для шкіри - 500 мЗв. Питома максимальна доза hм розраховується для шару шкіри товщиною 5 мг/см2, під поверхневим шаром - товщиною 5 мг/см2. На долонях товщина поверхневого шару 40 мг/см2. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.67 п.1.13. |  |
|  | допустимий викид (ДВ) допустимый выброс (ДВ) | - регламентований максимальний рівень газоаерозольного викиду. ДВ - викид, при якому сумарна річна ефективна доза представника критичної групи населення за рахунок всіх радіонуклідів, присутніх у викиді, не перевищує квоту ліміту дози. | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.45 |  |
|  |  | - регламентований максимальний сукупний рівень газо-аерозольного викиду. ДВ - викид, при якому сумарна річна ефективна доза представника критичної групи населення (за межами СЗЗ) за рахунок усіх радіонуклідів, присутніх у викиді, дорівнює квоті ліміту дози; | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.67 п.1.13. |  |
|  | допустимий викид радіоактивних речовин допустимый выброс радиоактивных веществ | регламентований даним документом максимальний рівень активності радіонуклідів, що видаляються з атомної станції за календарний рік в атмосферне повітря | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.14 Розділу 19 |  |
|  | Допустимий параметр Допустимый параметр | - значення параметра, яке в К разів (див. п. 2.17) менше відповідного критичного параметра конкретної системи. В якості допустимих параметрів можуть використовуватися: ( допустима маса - (Мд); ( допустимий об’єм - (V д); ( допустимий діаметр - (Дд); ( допустима товщина шару - (δд); ( допустиму кількість упаковок у групі - (Nд). - значение параметра, которое в К раз (см. п. 2.17) меньше соответствующего критического параметра конкретной системы. В качестве допустимых параметров могут использоваться: - допустимая масса - (Мд); - допустимый объем - (Vд); - допустимый диаметр - (Дд); - допустимая толщина слоя - (δд); - допустимое число упаковок в группе - (nд). | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 2.14 |  |
|  |  | - значення параметра системи, що аналізується, отримане зменшенням в "n" раз критичного параметра системи. Допустимі параметри повинні забезпечувати значення Кеф системи не більше 0,95. До таких параметрів, наприклад, відносяться: - допустима маса (кількість) - Мд; - допустимий обсяг - Vд; - допустимий діаметр - Dд; - допустима товщина шару - tд. Коефіцієнт "n" називається коефіцієнтом запасу для розглянутого параметра. - значение параметра рассматриваемой системы, полученное уменьшением в “n” раз критического параметра системы. Допустимые параметры должны обеспечивать значения Кэф системы не более 0,95. К таким параметрам, например, относятся: - допустимая масса (количество) - Мд; - допустимый объем - Vд; - допустимый диаметр - Dд; - допустимая толщина слоя - tд. Коэффициент “n” называется коэффициентом запаса для рассматриваемого параметра. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.22 |  |
|  | допустимий ризик | - встановлена державою прийнятна величина ризику для конкретної категорії ядерної установки та конкретних ядерних матеріалів, конкретних ядерних матеріалів при їх перевезенні; | (НП 306.8.167-2010) Порядок проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.11.2010 № 169, п. 1.2, абзац 4 |  |
|  | допустимий рівень (ДР) допустимый уровень (ДУ) | похідний норматив для надходження радіонуклідів в організм людини за календарний рік, усереднених за рік потужності еквівалентної дози, концентрації радіонуклідів в повітрі, питній воді та раціоні, щільності потоку часток і т.п., розрахований для референтних умов опромінення із значень лімітів доз | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.50 |  |
|  |  | похідний норматив для надходження радіонуклідів у організм людини за календарний рік, усереднених за рік потужності еквівалентної дози, концентрації радіонуклідів у повітрі, питній воді та раціоні, щільності потоку частинок і ін., розрахований для референтних умов опромінення із значень лімітів доз; | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.67 п.1.13. |  |
|  |  | похідний норматив, розрахований для стандартних умов опромінення зі значень основних дозових меж ГМД або МД для стандартних умов опромінення потужність еквівалентної дози, зміст радіонуклідів в організмі, їхя об'ємна активність у повітрі, питома активність у питній воді і раціоні, щільність потоку часток (фотонів), а також надходження радіонуклідів в організм людини за календарний рік | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.16 Розділу 19 |  |
|  | допустимий скид (ДС)/ / скид допустимый сброс (ДС) / сброс | регламентований максимальний рівень рідинного скиду, Допустимий скид - скид, при якому сумарна річна ефективна доза представника критичної групи населення, за рахунок присутніх у скиді радіонуклідів, не перевищує квоту ліміту дози | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.51 |  |
|  |  | регламентований максимальний сукупний рівень рідинного скиду. Допустимий скид - скид, за якого сумарна річна ефективна доза представника критичної групи населення за рахунок усіх наявних присутніх у скиді радіонуклідів дорівнює квоті ліміту дози | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.67 п.1.13. |  |
|  | допустимий скид радіоактивних речовин допустимый сброс радиоактивных веществ | регламентований даним документом максимальний рівень активності радіонуклідів, що видаляються з атомної станції за календарний рік у зовнішнє середовище зі стічними водами | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.15 Розділу 19 |  |
|  | Дослідна експлуатація | Випробування системи, проведені з метою визначення її фактичних характеристик, готовності персоналу до роботи в умовах функціонування системи, усунення виявлених недоліків та визначення можливості пред'явлення системи на приймальні випробування. У деяких нормативних документах у цьому ж значенні використовують термін "дослідно-промислова експлуатація" | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 6 |  |
|  |  | – одна з останніх стадій створення приладів, обладнання, пристроїв, систем, програм та методик, що полягає в використанні вище перерахованого за прямим призначенням в реальних робочих чи технологічних процесах та під час якої (стадії) остаточно визнається їх функціональна придатність | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Дослідницький реактор Исследовательский реактор research reactor | - ядерний реактор, який використовується як джерело випромінювань і оснащений обладнанням та пристроями для проведення науково-технічних досліджень – ядерный реактор, используемый в качестве источника излучений и оснащенный оборудованием и устройствами для проведения научно-технических исследований | (ПБЯ-03-75) Правила ядерної безпеки дослідницьких реакторів, затверджені держатомнаглядом СРСР 19.12.1975, п.2.1 |  |
|  |  | - ядерний реактор, який використовується як джерело випромінювань і оснащений обладнанням та системами, необхідними для його безпечної експлуатації та проведення науково-технічних досліджень - ядерный реактор, используемый в качестве источника излучений и оснащенный оборудованием и системами, необходимыми для его безопасной эксплуатации и проведения научно-технических исследований | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.1 |  |
|  |  | – реактор, що використовується для проведення фундаментальних і прикладних досліджень, та для навчання спеціалістів. Такі реактори також застосовуються для виробництва радіоізотопів. Тепло, що виділяється при реакції поділу, відводиться за допомогою теплоносія при низькій температурі та, зазвичай, не використовується. Існують різні типи дослідницьких реакторів, такі як реактори басейнового типу та високопоточні реактори. Для цілей гарантій більшість дослідницьких реакторів розглядаються як установки з матеріалом у вигляді предметів (облікових одиниць) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | Ядерний реактор, який застосовується головним чином з метою генерації та використання нейтронного потоку та іонізуючих випромінювань для досліджень й інших цілей, включаючи експериментальні установки, пов'язані з реактором, установки по зберіганню, обробці і переробці радіоактивних матеріалів, які знаходяться на тому ж майданчику і мають безпосереднє відношення до безпечної експлуатації дослідницького реактора. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Доступ | – реалізація можливості: знаходження в зоні обмеження доступу; отримання інформації і документів; виконання робіт з ядерним матеріалом; проходу/проїзду в зони обмеження доступу ядерної установки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Доступ до державної таємниці | – надання повноважною посадовою особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, цією посадовою особою відповідно до її службових повноважень | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Доступне середовище (acceptable environment) | – частина навколишнього середовища, що оточує інженерну конструкцію сховища, до якої людина має/може мати безпосередній доступ. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 4 |  |
|  |  | - частина навколишнього природного середовища (приповерхневий шар атмосфери, ґрунти, поверхневі води тощо), де людина потенційно може зазнати опромінення внаслідок існування сховища; | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 4 |  |
|  | досягнутий рівень науки й техніки достигнутый уровень науки и техники | комплекс знань, отриманий в результаті наукових досліджень, технологічних, проектних і конструкторських розробок | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.26. |  |
|  | дотичні напруження в болтах або шпильках (КS касательные напряжения в болтах или шпильках (КS | (кs - дотичні напруги в болтах або шпильках | (ПНАЕ Г-10-012-89) Атомні станції. Сталеві захисні оболонки. Норми розрахунку на міцність., затверджені Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 26.10.89 № 15, абз.15 Підрозділу 1.1. Розділу 1 |  |
|  | друга група (споживачів системи аварійного електропостачання) вторая группа (потребителей системы аварийного электроснабжения) | споживачі змінного струму, що допускають перерви живлення на час, обумовлений умовами безпеки, і вимагають обов'язкової наявності живлення після спрацьовування аварійного захисту реактора | (ПНАЕ Г-9-027-91) Правила проектування систем аварійного електропостачання атомних станцій, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 28.10.91 №11, абз.3 п. 2.2.1. | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | друга група (споживачів систем безпеки атомної станції) вторая группа (потребителей систем безопасности атомной станции) | споживачі змінного струму, що допускають перерву живлення на час, обумовлений умовами безпеки, не перевищення обов'язкової наявності живлення після спрацьовування аварійного захисту реактора | (ПНАЕ Г-9-026-90) Загальні положення щодо устрою й експлуатації систем аварійного електропостачання атомних станцій, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.04.91 №2, абз.3 п.1.4. | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | II категорія зварних з’єднань II категорія сварных соединений | - зварні з'єднання обладнання і трубопроводів групи В, що працюють постійно або періодично в контакті з радіоактивним теплоносієм; - сварные соединения оборудования и трубопроводов группы В, работающие постоянно или периодически в контакте с радиоактивным теплоносителем; | (ПНАЕ Г-7-023-90) Обладнання та трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварні з'єднання алюмінієвих сплавів. Правила контролю. Затверджені постановою ДержпроматомнаглядуСРСР 12. 06. 90 №8, (застосовуються як рекомендаційні) п.2.1, абзац 3 |  |
|  | дублювання дублирование | – використання в будь-яких пристроях чи системах двох елементів, що виконують одну й ту ж функцію | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | виконання посадових обов'язків на робочому місці під контролем і керівництвом досвідченого спеціаліста | (НП 306.2.103-2004) Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.12.2004 № 185, абз.3 п.1.1 |  |
|  | Евакуація эвакуация evacuation | Невідкладне, тимчасове переміщення людей з території з метою запобігти або зменшити короткострокове радіаційне опромінення у разі аварійної ситуації. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | еквівалентна площа несуцільності (при ультразвуковому контролі) эквивалентная площадь несплошности (при ультразвуковом контроле) | площа моделі несуцільності, розташованої на тієї ж відстані від поверхні вводу, що і реальна несуцільність, при якій даний інформативний параметр несуцільності і моделі ідентичний | (ПНАЕ Г-7-010-89 ) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю., затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.24. Додатку 1 |  |
|  | еквівалентна рівноважна об'ємна активність радону (ЕРОА) эквивалентная равновесная объемная активность радона (ЭРОА) | значення об'ємної питомої активності радону в рівновазі з його дочірніми продуктами розпаду, які мали б таку саму потенційну альфа-енергію на одиницю об'єму, як їх існуюча суміш | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.68 п.1.13. |  |
|  | Еквівалентна рівноважна концентрація (еквівалентна рівноважна об'ємна активність) эквивалентная равновесная концентрация (эквивалентная равновесная объемная активность) equilibrium equivalent concentration | Концентрація активності радону чи торону, що знаходиться в радіоактивній рівновазі з короткоживучими дочірніми продуктами його розпаду, які мають ту ж концентрацію прихованої енергії альфа-випромінювання, що і фактична (нерівноважна) суміш. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | еквівалентна доза Н эквивалентная доза Н | основна дозиметрична величина у сфері радіаційної безпеки, введена для оцінки можливого збитку здоров'ю людини від хронічного впливу іонізуючого випромінювання довільного складу при значеннях Н за календарний рік не більше 5 ГМД. Еквівалентна доза дорівнює добутку поглиненої дози D на середній коефіцієнт якості k іонізуючого випромінювання в даному елементі обсягу біологічної тканини: Н = Dk. Замість терміна еквівалентна доза можна використовувати скорочену форму терміна доза, якщо це буде неправильно зрозуміло. Одиниця еквівалентної дози – зиверт, Зв. 1 Зв = 1 Дж/кг. Одиниця, що рекомендується - міллізиверт, мзв. 1 мЗв=1x10-2 Зв. Використовувана раніше позасистемна одиниця еквівалентної дози бер дорівнює 10 мЗв. Коефіцієнт якості К дозволяє враховувати вплив на вихід несприятливих біологічних наслідків опромінення людини в малих дозах фізичної якості випромінювання, що характеризується лінійною передачею енергії (ЛПЕ) заряджених часток | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.54 Розділу 19 |  |
|  |  | еквівалентна доза випромінювання Н - основна дозиметрична величина у сфері радіаційної безпеки, введена для оцінки можливого збитку здоров'ю людини від хронічного іонізуючого випромінювання довільного складу при значенні Н за календарний рік не більше 5 ГМД. Еквівалентна доза дорівнює добутку поглинутої дози Д на середній коефіцієнт якості К у даному обсязі біологічної тканини: Н=Д·К Замість терміна еквівалентна доза можна використовувати скорочену форму терміна доза, якщо це не буде неправильно зрозуміло. Одиниця еквівалентної дози - бер 1 бер = 0,01 Дж/кг. У СВ одиниця еквівалентної дози - зиверт, Зв, 1 3в = 100 бер | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 27 Термінів і визначень |  |
|  | еквівалентний елемент эквивалентный элемент | елемент, який вироблений за таким же технічним завданням або такими ж технічними умовами, що й елемент, який застосований в проекті ядерних установок, або такий, для застосування якого раніше було отримано узгодження Держатомрегулювання України | (НП 306.2.106-2005) Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 10.01.2005 № 4, абз.3 п.1.1. |  |
|  | екзаменаційна комісія | - створена суб’єктом діяльності або іншим суб’єктом постійно діюча екзаменаційна комісія з перевірки знань з питань радіаційної безпеки; | (НП 306.1.196-2014) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 02.10.2014 № 143, абз. 2 п.1.3. |  |
|  | екзаменаційні комісії | - створені суб’єктом діяльності постійно діюча екзаменаційна комісія з перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки (далі - ПДЕК) та додаткові екзаменаційні комісії; | (НП 306.1.187-2012) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники, затверджені Наказом ДКЯРУ від 18.10.2012 № 188, п.1.3, абзац 2 |  |
|  | Експериментальні пристрої Экспериментальные устройства | - обладнання та пристрої для проведення досліджень на реакторі (канали для виведення пучків нейтронів і гамма-випромінювання, "пастки" нейтронів, "петлі" для реакторних випробувань твелів, канали для розміщення досліджуваних зразків, ампульні пристрої і т. д.). – оборудование и устройства для проведения исследований на реакторе (каналы для вывода пучков нейтронов и гамма-излучения, "ловушки" нейтронов, "петли" для реакторных испытаний твэлов, каналы для размещения исследуемых образцов, ампульные устройства и т. д.). | (ПБЯ-03-75) Правила ядерної безпеки дослідницьких реакторів, затверджені держатомнаглядом СРСР 19.12.1975, п.2.14 |  |
|  | Експериментальні пристрої Экспериментальные устройства | - обладнання та пристрої для проведення досліджень на реакторі різних виробів (канали для виведення пучків нейтронів, "пастки" нейтронів, "петлі" для реакторних випробувань виробів, канали для розміщення зразків і т.п.). - оборудование и устройства для проведения исследований на реакторе различных изделий (каналы для вывода пучков нейтронов, "ловушки" нейтронов, "петли" для реакторных испытаний изделий, каналы для размещения образцов и т.п.). | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.18 |  |
|  | Експерт | - юридична або фізична особа, що залучається до виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулюванням України, має необхідні ресурси, кваліфікацію та досвід науково-технічної діяльності у відповідній спеціалізації з оцінки факторів, які впливають на безпеку у сфері використання ядерної енергії, відповідальна за якість та результати експертизи. | (НП 306.1.107-2005) Порядок проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, затверджений Наказом ДКЯР України від від 21.02.05 р. № 21, абзац 4 пункту 1.1. |  |
|  | експерт (кваліфікований експерт) эксперт (квалифицированный эксперт) qualified expert | Фізична особа, яка на підставі атестації належними органами або товариствами, ліцензії на професійну діяльність або академічній кваліфікації та досвіду належним чином визнана як та, яка володіє експертними знаннями у відповідній сфері спеціалізації, наприклад, в галузі медичної фізики, радіаційного захисту, гігієни праці, пожежної безпеки, забезпечення якості або в будь-якій відповідній інженерно-технічній або пов'язаній з забезпеченням безпеки області | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Експертиза проекту | – формальна оцінка проекту, метою якої є визначення завершеності проекту й забезпечення його технічної адекватності, відповідності технічним вимогам, вимогам із забезпечення якості, вартості та працездатності | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | експертна організація / експерт экспертная организация / эксперт | юридична або фізична особа, яка залучається Держатомрегулювання України до виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, має необхідні ресурси, кваліфікацію та досвід науково-технічної діяльності у відповідній спеціалізації з оцінки факторів, що впливають на безпеку у сфері використання ядерної енергії, відповідає за якість та результати експертизи | (НП 306.2.106-2005) Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 10.01.2005 № 4, абз.4 п.1.1. |  |
|  | експлуатаційна безпека | - відповідність експлуатації АС вимогам норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, технологічному регламенту безпечної експлуатації, робочим програмам, інструкціям, керівництвам та іншій експлуатаційній документації; | (НП 306.2.162-2010) Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.09.2010 № 124, п.1.5, абзац 7 |  |
|  | Експлуатаційний звіт | – звіт держави МАГАТЕ про експлуатацію установки, що пов’язана з використанням ядерного матеріалу або поводження з ним. Експлуатаційні звіти подаються про установки, що знаходяться під гарантіями на основі угод, що укладені у відповідності з угодами типу INFCIRC/66. Вимоги до експлуатаційних звітів вказані в параграфі 39 (р) INFCIRC/66 | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | експлуатаційний неруйнівний контроль эксплуатационный неразрушительный контроль | процес виявлення несуцільностей у металі, що ґрунтується на одному з фізичних принципів (ультразвук, вихрові струми тощо) та виключає руйнування контрольованої зони об'єкта контролю | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації Систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.10 п.1.4. |  |
|  | експлуатаційний персонал атомної станції эксплуатационный персонал атомной станции operating personnel | персонал, що здійснює експлуатацію атомної станції | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.28. |  |
|  |  | робітники, які здійснюють експлуатацію дозволеної (на яку отримано офіційний дозвіл) установки. Замість цього терміну можна використовувати термін «оператор (оператори)», але лише в тому випадку, якщо виключається плутанина з терміном «оператор» в сенсі експлуатуючої організації. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Експлуатаційний персонал СВЯП сухого типу | - персонал, що здійснює експлуатацію СВЯП сухого типу. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 6 |  |
|  | Експлуатаційні випробування | – процес, що застосовується для підтвердження того, що запроектовані засоби охорони системи фізичного захисту реалізовані відповідно до проекту і що вони відповідають умовам експлуатації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | експлуатаційні випробування дослідних зразків виконавчих механізмів у складі систем управління і захисту на діючому ядерному реакторі эксплуатационные испытания опытных образцов исполнительных механизмов в составе систем управления и защиты на действующем ядерном реакторе | для підтвердження характеристик у робочих умовах (при наявності вимоги технічного завдання) | (ПНАЕ Г- 7-013-89) Правила устрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, абз.4 п.5.1. |  |
|  | експлуатаційні випробування у складі СУЗ на діючому ядерному реакторі эксплуатационные испытания в составе СУЗ на действующем ядерном реакторе | експлуатаційні випробування у складі СУЗ на діючому ядерному реакторі (за наявності вимоги технічного завдання) - для підтвердження характеристик в робочих умовах. эксплуатационные испытания в составе СУЗ на действующем ядерном реакторе (при наличии требования технического задания) - для подтверждения характеристик в рабочих условиях. | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила пристрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, абз.4 п.5.1. |  |
|  | експлуатаційні межі эксплуатационные пределы operational limits and conditions (эксплуатационные пределы и условия) | значення параметрів і характеристик стану систем (елементів) і атомної станції у цілому, установлені проектом для нормальної експлуатації | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.27. |  |
|  |  | - значення параметрів, що характеризують стан об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, а також стан його систем та обладнання, установлені в проекті (робочому проекті) для нормальної експлуатації об’єкта; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 7 п. 6 Розділу І. |  |
|  |  | експлуатаційні межі та умови - сукупність правил, які визначають межі параметрів, функціональні можливості та рівні робочих характеристик для обладнання та персоналу, які затверджені регулюючим органом з метою забезпечення безпечної експлуатації дозволеної (на яку отримано офіційний дозвіл) установки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  |  | - значення параметрів і характеристик стану систем (елементів) і ДР в цілому, заданих проектом для нормальної експлуатації. - значения параметров и характеристик состояния систем (элементов) и ИР в целом, заданных проектом для нормальной эксплуатации. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.23 |  |
|  | Експлуатаційні облікові документи | – набір даних, що є на кожній установці, про експлуатацію установки в зв’язку з використанням ядерного матеріалу чи поводженням з ним. Експлуатаційна документація реактора показує, наприклад, повне виробництво теплової енергії за певний період і, пов’язані з цим, дані експлуатації реактора для того періоду, для якого необхідно визначити ядерне виробництво та ядерні втрати, та місцезнаходження кожного паливного елементу в будь-який час. Експлуатаційна документація містить “у відношенні до кожної зони балансу матеріалу: а) ті експлуатаційні дані, що використовуються для визначення змін кількостей та складу ядерного матеріалу; б) дані, що отримані в результаті калібрування баків та контрольно-вимірних приладів, взяття проб та аналізів, проведення процедур контролю якості вимірювань і проведених оцінок випадкової та систематичної похибок; в) опис послідовності дій, що застосовуються при підготовці і визначенні фактично наявної кількості матеріалу з метою забезпечення правильності та повноти такого визначення; г) опис дій, що застосовуються для встановлення причини та величини будь-якої аварійної або невиміряної втрати, що могла бути” [INFCIRC/153 (corrected), параграф 58] | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Експлуатаційні режими (тривалі і короткочасні) Эксплуатационные режимы (длительные и кратковременные) | - розрахункові сполучення навантажень, до складу яких включаються внутрішні впливи, передбачені технічним завданням для умов нормальної експлуатації, а також зовнішні впливи від характерних для майданчика АС природних явищ - расчетные сочетания нагрузок, в состав которых включаются внутренние воздействия, предусмотренные техническим заданием для условий нормальной эксплуатации, а также внешние воздействия от характерных для площадки АС природных явлений | (ПНАЭ Г-10-007-89) Норми проектування залізобетонних конструкцій локалізувальних систем безпеки атомних станцій, затверджені постановою Держатомнагляду СРСР від 25.10.89 №14, Додаток 2 Спеціальні терміни та визначення, абзац 4 |  |
|  | Експлуатаційно-автономний виріб | Виріб, властивості якого дозволяють експлуатувати його незалежно від інших виробів | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 13. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | експлуатаційно-автономний пристрій эксплуатационно-автономное устройство | – пристрій, властивості якого дозволяють експлуатувати його в заданих робочих та граничних умовах без розміщення усередині іншого (експлуатаційно-автономного) пристрою; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 14, пункту 2, розділу І |  |
|  | Експлуатація | - стадія життєвого циклу продукції, на якій реалізується, підтримується і відновлюється її якість; | Технічний регламент щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затверджений постановою КМУ від 18.07.2007р. №939, п.3 абзац 2 |  |
|  | експлуатація об’єкта, призначеного для поводження з РАВ до їх захоронення | - діяльність, що спрямована на досягнення мети, для якої був побудований об’єкт, призначений для поводження з РАВ, включаючи безпечне поводження з РАВ на об’єкті від їх приймання до передачі на інший об’єкт, а також технічне обслуговування та ремонт; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 8 п. 6 Розділу І. |  |
|  | Експлуатація СВЯП сухого типу | - комплекс робіт і операцій, спрямованих на досягнення проектної мети СВЯП, за умови підтвердження його відповідності або готовності на підставі результатів випробувань систем та елементів на етапі введення СВЯП сухого типу в експлуатацію. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 7 |  |
|  | експлуатація установки эксплуатация operation | діяльність, що спрямована на досягнення безпечним способом мети, для якої була побудована атомна станція, уключаючи роботу на потужності, пуски, зупинки, випробування, технічне обслуговування, ремонти, перевантаження ядерного палива, інспектування під час експлуатації та іншу пов'язану з цим діяльність | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.29. |  |
|  |  | уся діяльність, що спрямована на досягнення безпечним способом мети, для якої була побудована АЕС, включаючи роботу на потужності, пуск, зупинки, випробування, технічне обслуговування, ремонт, перевантаження ядерного палива, інспектування під час експлуатації та іншу пов'язану з цим діяльність | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.15 п.2 |  |
|  |  | всі види діяльності, яка здійснюється для досягнення цілі, для якої була побудована дозволена (на яку отримано офіційний дозвіл) установка. Ці види діяльності включають технічне обслуговування, перевантаження палива, інспекції в процесі експлуатації та іншу пов’язану з цим діяльність. Нормальна експлуатація (normal operation) – це експлуатація в установлених експлуатаційних межах та умовах. В випадку атомної електростанції це включає пуск, експлуатацію (роботу) на потужності, процесс зупинки, зупинку, технічне обслуговування, випробування та заміну палива. Очікувана під час експлуатації подія (anticipated operational occurrence)/порушення нормальної експлуатації (abnormal operation). Відхилення експлуатаційного процесу від нормальної експлуатації, яке, як очікується, відбувається, як мінімум, один раз протягом терміну експлуатації (експлуатаційного ресурсу) установки, але яке завдяки відповідним передбаченим в проекті заходам не завдасть значного пошкодження елементам, важливим для безпеки та не призведе до аварійних умов. Прикладами очікуваних під час експлуатації подій подій є порушення нормального електроживлення, а також такі несправності, як відключення турбіни, неправильне спрацьовування окремих вузлів обладнання систем управління та знеструмлення головного циркуляційного насосу | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | експлуатація ЯПУ | - діяльність, що спрямована на досягнення безпечним способом мети, для якої була побудована ЯПУ, включаючи проведення експериментальних досліджень розмножувального нейтронного середовища або використання як джерела нейтронів з експериментальною метою, пуски, зупинки, випробування, технічне обслуговування, ремонти, перевантаження ядерного палива, інспектування під час експлуатації та іншу пов'язану з цим діяльність; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 12 пункту 6 розділу І. |  |
|  | Експлуатуюча організація (оператор) эксплуатирующая организация operating organization | це призначена державою юридична особа, яка здійснює діяльність, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення радіоактивних відходів, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку і несе відповідальність за ядерну шкоду. | Стаття 33 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | призначена державою юридична особа, яка провадить діяльність, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення радіоактивних відходів; забезпечує ядерну та радіаційну безпеку, фізичний захист ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів на всіх етапах їх життєвого циклу і несе відповідальність за ядерну шкоду; | Стаття 1 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», пункт 5) |  |
|  |  | це юридична особа, створена або призначена за встановленим порядком для здійснення власними силами або із залученням інших підприємств (організацій) діяльності, пов'язаної з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією та зняттям з експлуатації АС, на яку покладена відповідальність за забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і яка зобов'язана у встановленому порядку отримати дозвіл (ліцензію) на ведення діяльності відповідно до законодавства. | (НП 306.5.02/3.056-02) Вимоги до форми та змісту типового паспорта на реакторну установку, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.06.2002р. №73, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 13 |  |
|  |  | – це призначена державою юридична особа, яка здійснює діяльність, пов’язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення радіоактивних відходів; забезпечує ядерну та радіаційну безпеку і несе відповідальність за ядерну шкоду | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | юридична особа, яка здійснює діяльність, пов'язану з вибором площадки, проектуванням, будівництвом, уведенням в експлуатацію, експлуатацією і зняттям з експлуатації атомної станції. Експлуатуюча організація несе відповідальність за безпеку атомної станції і здійснює свою діяльність на підставі відповідної ліцензії. | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.30. |  |
|  |  | організація, яка подає заявку на отримання офіційного дозволу або отримала офіційний дозвіл на експлуатацію на дозволену (на яку отримано офіційний дозвіл) установку і несе відповідальність за забезпечення безпеки. Слід мати на увазі, що такою організацією експлуатуюча організація може стати ще до початку експлуатації На практиці в випадку дозволеної (на яку отримано офіційний дозвіл) установки експлуатуюча організація – це, як правило, також ліцензіат або офіційно зареєстрована особа; - організація (та її підрядники), яка здійснює діяльність з вибору майданчика (розміщення), проектування, будівництва (спорудження), введення в експлуатацію та/або експлуатації ядерної установки. Таке визначення терміну характерно для документації з безпеки відходів при відповідному розумінні процессу вибору майданчика (розміщення) як багатогранного процессу. Ця відмінність частково відображає особливо важливу роль процессу вибору майданчика (розміщення) при забезпеченні безпеки пунктів захоронення ( сховищ); - оператор – будь-яка організація або будь-яка особа, що подають заяви на отримання офіційного дозволу або отримали офіційний дозвіл та/або несуть відповідальність за забезпечення ядерної безпеки, радіаційної безпеки, безпеки радіоактивних відходів або безпеки перевезення при здійсненні діяльності або по відношенню до будь-яких ядерних установок або джерел іонізуючого випромінювання. Ними можуть бути як приватні особи, так і державні (урядові) органи, вантажовідправники або перевізники, ліцензіати, лікувальні установи, особи, які обслуговують свої власні підприємства тощо | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ | - призначена державою юридична особа, яка провадить діяльність, пов’язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення РАВ, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку, фізичний захист сховища для захоронення РАВ на всіх етапах його життєвого циклу і несе відповідальність за ядерну шкоду; | (НП 306.5.04/2.060-02) Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами, затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.10.2002 р. № 110 (в редакції наказу ДІЯРУ 20.08.2014 № 118) п.1.2. абз. 1 |  |
|  | Експлуатуюча організація сховища, або оператор сховища | – призначена державою юридична особа, яка здійснює діяльність, пов‘язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям приповерхневого сховища для захоронення РАВ; забезпечує ядерну та радіаційну безпеку і несе відповідальність за ядерну шкоду. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 5 |  |
|  | експозиційна доза экспозиционная доза exposure | Відношення сумарного електричного заряду всіх іонів одного знака, який утворюється в повітрі під впливом рентгенівського випромінювання або гамма-випромінювання, при повному гальмуванні в повітрі всіх електронів, вивільнених фотонами у відповідному малому одиничному об'ємі повітря, до маси повітря в цьому одиничному об’єму. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Екстреміст | – особа, яка схильна до крайніх поглядів і дій | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | електрична станція электрическая станция | атомна станція, призначена для виробництва електричної енергії | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.17 п.1.13. |  |
|  | електроввід (электровивід) герметичний электроввод (электровывод) герметичный | пристрій для вводу (виводу) струмоведучих жил до електроспоживачів, розташованим в герметичній порожнині виконавчого механізму | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила устрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 15 Додатку |  |
|  | Елемент | – поняття, що використовується в облікових формах і відповідає певному хімічному елементу періодичної системи елементів Менделєєва | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | – категорія виділених складових частин системи (компонента), які відповідають найбільш низькому рівню розукрупнення, тобто подальше розділення яких неможливе або непотрібне; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 15, пункту 2, розділу І |  |
|  | Елемент, важливий для безпеки, | - інженерна структура, система або компонент, порушення цілісності та/або відмова яких може призвести до виходу радіоактивності за межі захисних бар'єрів сховища та опромінення населення в межах або поза межами контрольованої зони. | (НП 306.4.133-2007) Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.05.07 № 81, п.1.1 абзац 6 |  |
|  | елементи элементы | обладнання, прилади, трубопроводи, кабелі, будівельні конструкції та інші вироби, що забезпечують виконання заданих функцій самостійно або в складі систем, які розглядаються в проекті як структурні одиниці при проведенні аналізів надійності і безпеки | (НП 306.2.099-2004) Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 26.11.2004 № 181, абз.7 |  |
|  |  | - обладнання, прилади, трубопроводи, кабелі, будівельні конструкції та інші вироби, що забезпечують виконання заданих функцій самостійно або в складі систем, які розглядаються в проекті як структурні одиниці при проведенні аналізів надійності і безпеки. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 8 |  |
|  | елементи і конструкції элементы и конструкции structures, systems and components (SSCs) конструкции, системы и элементы (КСЭ) | обладнання, прилади, трубопроводи, кабелі, будівельні конструкції та інші вироби, що забезпечують виконання заданих функцій самостійно або в складі систем. | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.31. |  |
|  |  | загальний термін, який охоплює всі компоненти (вузли) установки або діяльності, які вносять вклад в захист та безпеку. В цей термін не включається людський фактор. Конструкції є пасивними елементами. До конструкцій відносяться будівлі, будівельні конструкції, корпуси, захисні екрани тощо. Система складається з декількох елементів, змонтованих таким чином, щоб виконати конкретну (активну) функцію. Елемент є окремим компонентом системи | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | ендостат | - наконечник гамма-апарата, що вводиться в порожнину організму, після чого всередину ендостата подається ДІВ; | (НП 306.5.216-2017) Правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в брахітерапії, затверджені спільним наказом ДІЯРУ/МОЗ від 31.08.2017 № 316/998, абз.4 пункту 3 розділу І |  |
|  | енергетичний пуск (АС) энергетический пуск (АС) | етап уведення енергоблока атомної станції в експлуатацію, під час якого починається виробництво енергії та здійснюється перевірка роботи енергоблока на визначених у проекті рівнях потужності | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.32. |  |
|  |  | етап уведення атомної електричної станції в експлуатацію, під час якого атомною електричною станцією виробляється енергія відповідно до проекту та здійснюється перевірка роботи атомної електричної станції на потужностях, що сягають рівня, установленого для промислової експлуатації | (НП 306.5.02/3.076-03) Вимоги до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію, затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.08.2003 № 108, абз.6 п.2.1 |  |
|  | Енергетичний пуск реактора Энергетический пуск реактора | - виведення реактора з рівня потужності фізичного пуску до рівня потужності, достатньої для проведення необхідних експериментальних досліджень з визначення експлуатаційних характеристик реактора. – вывод реактора с уровня мощности физического пуска до уровня мощности, достаточного для проведения необходимых экспериментальных исследований по определению эксплуатационных характеристик реактора. | (ПБЯ-03-75) Правила ядерної безпеки дослідницьких реакторів, затверджені держатомнаглядом СРСР 19.12.1975, п.2.10 |  |
|  |  | - етап введення ДР в експлуатацію, при якому здійснюється підйом потужності до номінального значення, встановленого проектом. - этап ввода ИР в эксплуатацию, при котором осуществляется подъем мощности до номинального значения, установленного проектом. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.41 |  |
|  | Енергетичні реактори | – реактори, що призначені для виробництва електричної енергії, механічної енергії чи енергії для теплопостачання, опріснення води чи технологічних цілей. Підходи застосування гарантій МАГАТЕ до енергетичних реакторів в значній мірі залежать від того, коли відбувається перевантаження палива – під час роботи чи при зупиненому реакторі Примітка. Найбільш поширеними типами енергетичних реакторів є: легководяні (ВВЭР, PWR, BWR); важководяні (CАNDU); реактори з графітовим сповільнювачем (РБМК, MAGNOX); | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | енергоблок атомної станції энергоблок атомной станции | частина атомної станції, що виконує функцію атомної станції у визначеному проектом об'ємі | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.33. |  |
|  | епістемічна невизначеність | - невизначеність, обумовлена неповним знанням про явище, яке впливає на здатність моделювати його; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 14 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | епіцентр | - точка на поверхні Землі безпосередньо над гіпоцентром землетрусу; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 15 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Еталон | – засіб вимірювань або комплекс засобів вимірювання, що виконані згідно особливої сертифікації і офіційно затверджені в установленому порядку як еталон і що забезпечують відтворення і/або зберігання одиниці з метою передачі її розміру нижчим за перевірочною схемою засобам вимірювань | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Еталон ядерного матеріалу | – сертифікований ядерний матеріал із виразними і виміряними з високою точністю властивостями та характеристиками, що служить для перевірки інших засобів вимірювань ядерних матеріалів, що підлягають обліку та контролю | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | етапи життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів | вибір майданчика, проектування, будівництво, експлуатація, закриття; | Стаття 1 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», пункт 6) |  |
|  | етапи життєвого циклу ядерної установки | вибір майданчика, проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації; | Стаття 1 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», пункт 7) |  |
|  | ефект детермінований детерминированный эффект {deterministic effect} | Вплив на здоров'я випромінюванням, для якого зазвичай існує пороговий рівень дози, вище якого тяжкість проявлення цього ефекту зростає зі збільшенням дози. Такий ефект характеризується як серйозний детермінований ефект, якщо він є смертельним або загрозливим життю, або ж призводить до постійного збитку, знижує якість життя. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | ефект детермінізований серйозний детерминированный эффект серьезный {severe deterministic effect} | Детермінований ефект, який є смертельним або загрозливим для життя, або ж призводить до постійного збитку, знижує якість життя.. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | ефект ранній эффект ранний {early effect} | Радіаційно індукований (викликаний випромінюванням) вплив на здоров'я, який проявляється протягом декількох місяців після опромінення, що викликав цей ефект. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | ефект соматичний Эффект соматический {somatic effect} | радіаційно індукований (викликаний випромінюванням) вплив на здоров'я, який проявляється в опроміненої особи. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | ефект спадковий наследственный эффект {hereditary effect} | радіаційно індукований (викликаний випромінюванням) вплив на здоров'я, який проявляється у нащадка опроміненої особи. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | ефект старіння | - результат деградації, який може вплинути на виконання елементом, конструкцією своїх проектних функцій; | (НП 306.2.210-2017) Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 13.04.2017 № 136 абз. 5, п 3, розділу І |  |
|  | ефекти детерміновані (нестохастичні) эффекты детерминированные (нестохастические) | ефекти радіаційного впливу, що виявляються тільки при перевищенні певного дозового порога. Тяжкість наслідків ефектів детермінованих залежить від величини отриманої дози (гостра променева хвороба, променеві опіки та ін.) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.70 п.1.13. |  |
|  | ефекти стохастичні эффекты стохастические {stochastic effect} | безпорогові ефекти радіаційного впливу, імовірність виникнення яких існує при будь-яких дозах іонізуючого випромінювання і зростає із збільшенням дози, тоді як відносна тяжкість їх проявів від дози не залежить. До стохастичних ефектів належать злоякісні новоутворення (соматичні стохастичні ефекти) та генетичні наслідки, які передаються нащадкам (спадкові ефекти) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.71 п.1.13. |  |
|  |  | радіаційно індукований (викликаний випромінюванням) вплив на здоров'я, ймовірність виникнення якого підвищується при більш високих дозах випромінювання, а тяжкість прояву (якщо воно має місце) - не залежить від дози. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | ефективна система | - система фізичного захисту, що здатна протистояти правопорушникам, характеристики яких визначені у проектній загрозі; | (НП 306.8.146-2008) Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.08.2008 № 156, п. 1.1 абзац 4 |  |
|  | ефективна питома активність природних радіонуклідів эффективная удельная активность природных радионуклидов | зважена сума питомих активностей природних радіонуклідів у відношенні до радію-226 | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.72 п.1.13. |  |
|  | Ефективний кілограм | Ефективний кілограм означає спеціальну одиницю, яка використовується при застосуванні гарантій до ядерного матеріалу. Кількість ядерного матеріалу в ефективних кілограмах визначається: (а) для плутонію - його масою в кілограмах; (b) для урану із збагаченням 0,01 (1%) і вище - його масою в кілограмах, помноженою на квадрат його збагачення; (c) для урану із збагаченням нижче 0,01 (1%) і вище 0,005 (0,5 %) - його масою в кілограмах, помноженою на 0,0001; і (d) для збідненого урану із збагаченням 0,005 (0,5%) або нижче і для торію - їх масами в кілограмах, помноженими на 0,00005. | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт. G |  |
|  |  | спеціальна одиниця вимірювання ядерних матеріалів, яка використовується при застосуванні гарантій до ядерного матеріалу і враховує його стратегічну цінність. Кількість ядерного матеріалу в ефективних кілограмах визначається: - для плутонію - його масою в кілограмах; - для урану із збагаченням 0,01 (1%) і вище - його масою в кілограмах, помноженою на квадрат його збагачення; - для урану із збагаченням нижче 0,01 (1%) і вище 0,005 (0,5%) - його масою в кілограмах, помноженою на 0,0001; - для збідненого урану із збагаченням 0,005 (0,5%) або нижче і для торію - їх масами в кілограмах, помноженими на 0,00005. | (НП 306.2.07.003-97) Положення про реалізацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України, затверджене наказом Мінекобезпеки від 19.11.1997 року № 189, п.1 абз. 4 | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 02.07.2009 № 352 |
|  |  | ефективний кілограм - спеціальна одиниця вимірювання ядерних матеріалів, що використовується при застосуванні гарантій до ядерного матеріалу і враховує його стратегічну цінність. Кількість ядерного матеріалу в ефективних кілограмах визначається: - для плутонію - його масою в кілограмах; - для урану зі збагаченням 0,01 (1%) і вище - його масою в кілограмах, помноженою на квадрат його збагачення; - для урану зі збагаченням нижче за 0,01 (1%) і вище за 0,005 (0,5%) - його масою в кілограмах, помноженою на 0,0001; - для збідненого урану із збагаченням 0,005 (0,5%) або нижче і для торію - їх масами в кілограмах, помноженими на 0,00005; | (НП 306.4.07.016-98) Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів на установці, затверджені наказом Мінекобезпеки від 24.12.1997 №193, розділ 2 абзац 2 | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 10.07.2006 № 324 |
|  | Ефективний кілограм (еф.кг) | – спеціальна умовна одиниця вираження значущості ядерного матеріалу, що використовується в ядерній енергетиці Примітка. Кількість ядерного матеріалу в ефективних кілограмах розраховується наступним чином: а) для плутонію – його масою в кілограмах; б) для урану зі збагаченням 0,01 (1%) і вище – його масою в кілограмах, помноженою на квадрат його збагачення; в) для урану зі збагаченням нижчим 0,01 (1%), але вищим 0,005 (0,5%) – його масою в кілограмах, помноженою на 0,0001; г) для збідненого урану, зі збагаченням 0,005 (0,5%) і нижче, та торію – їх масою в кілограмах, помноженою на 0,00005 | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | ефективний коефіцієнт розмноження (Кеф) | - відношення числа нейтронів наступного покоління в результаті поділу ядер до числа нейтронів попереднього покоління в усьому об'ємі розмножувального середовища; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 13 пункту 6 розділу І. |  |
|  | ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів (Кеф) | - відношення числа нейтронів наступного покоління в результаті поділу ядер до числа нейтронів попереднього покоління в усьому об’ємі розмежувального середовища; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 9 п. 6 Розділу І. |  |
|  | ефективність системи фізичного захисту | – здатність системи фізичного захисту (СФЗ) протистояти діям правопорушників стосовно ядерного матеріалу та (або) ядерних установок з врахуванням при проектуванні СФЗ прийнятої Проектної загрози | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - кількісна оцінка здатності (ймовірності) системи фізичного захисту успішно протистояти діям правопорушників, характеристики яких визначені в об'єктовій проектній загрозі або проектній загрозі; | (НП 306.8.167-2010) Порядок проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.11.2010 № 169, п. 1.2, абзац 5 |  |
|  | ехо-сигнал (при ультразвуковому контролі) эхо-сигнал (при ультразвуковом контроле) | сигнал, обумовлений відбиттям імпульсу пружних хвиль від границі розділу двох середовищ | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю., затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.25. Додатку 1 |  |
|  | Ешалони безпеки эшелоны безопасности safety layers | Пасивні системи, які автоматично або вручну включаються системи безпеки, і засоби адміністративного контролю, які передбачаються для забезпечення того, щоб досягалися необхідні функції безпеки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | єдина державна система цивільного захисту населення і територій | - сукупність органів управління, сил та засобів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на які покладається реалізація державної політики у сфері цивільного захисту; | (НП 306.5.01/3.083-04) План реагування на радіаційні аварії, затверджений Спільним наказом Держатомрегулювання та МНС від 17.05.04 р. № 87/211, розділ ІІ Терміни та визначення, абзац 3 |  |
|  | життєвий цикл жизненный цикл | – сукупність стадій створення, впровадження й використання системи (компонента) в інтервалі часу, що починається з моменту розробки концепції й визначення технічних вимог і закінчується при виведенні системи (компонента) з експлуатації у зв’язку з неможливістю або недоцільністю подальшого використання за призначенням; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 16, пункту 2, розділу І |  |
|  | життєвий цикл ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів | сукупність взаємопов'язаних процесів поступових змін стану ядерної установки або сховища починаючи з вибору майданчика для їх розміщення і закінчуючи поверненням майданчика до загальногосподарського використання; | Стаття 1 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», пункт 8) |  |
|  | життєво важливі місця | визначені у проектній документації місця, де безпосередньо розташовані особливо важливі технічні елементи та основне обладнання ядерних установок, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання, диверсія щодо яких може призвести до опромінення людей або викиду радіоактивних матеріалів в обсязі, що перевищує встановлені законодавством допустимі рівні; | Пункт 2) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  |  | – визначені у проектній документації місця, де безпосередньо знаходяться особливо важливі технічні елементи та основне обладнання ядерної установки, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Журнальний облік ядерного матеріалу | – облік ядерного матеріалу матеріально-відповідальною особою (особами) в зоні балансу матеріалу з використанням журналу встановленої форми | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Забезпечення гарантій для СВЯП Обеспечение гарантий для ХОЯТ | - комплекс організаційно-технічних заходів, направлених на забезпечення виконання всіх зобов’язань України і здійснення всіх обов’язків МАГАТЕ відповідно до положень «Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв’язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї», яка ратифікована від 17.12.97 р. № 737/97-ВР | (РД 306.8.02/2.067-03) Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 20.02.03. №33, п.2.1, абзац 4 |  |
|  | Забезпечення дотримання Правил (Compliance assurance) | - програма систематичних заходів, що здійснюються компетентним органом з метою забезпечення виконання положень цих Правил на практиці. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.7 |  |
|  | Забезпечення фізичного захисту | – практичне виконання комплексу заходів на рівні держави, відомства та експлуатуючої організації, спрямованих на реалізацію цілей та вимог фізичного захисту, передбачених законодавством України, міжнародно-правовими нормами та рекомендаціями | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Забезпечення ядерної безпеки Обеспечение ядерной безопасности | - створення і підтримка умов, спрямованих на запобігання виникнення СЛР і обмеження її наслідків - создание и поддержание условий, направленных на предотвращение возникновения СЦР и ограничение ее последствий | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.2 |  |
|  | забезпечення якості обеспечение качества (ОК) quality assurance (QA) | комплекс заходів, що плануються та систематично реалізуються з метою досягнення впевненості в тому, що здійснювані види діяльності відповідають нормам, правилам та стандартам з безпеки; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | комплекс заходів, що плануються та систематично реалізуються з метою досягнення впевненості в тому, що здійснювані види діяльності відповідають нормам, правилам та стандартам з безпеки | (НП 306.5.02/3.076-03) Вимоги до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію, затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.08.2003 № 108, абз.7 п.2.1 |  |
|  |  | – комплекс заходів, що плануються та систематично реалізуються з метою досягнення впевненості в тому, що здійснювані види діяльності відповідають нормам, правилам та стандартам з безпеки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - комплекс заходів, що плануються і систематично реалізуються з метою досягнення впевненості в тому, що здійснювані види діяльності відповідають вимогам нормативних документів. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 9 |  |
|  |  | - програма систематичних заходів контролю та інспекцій, що здійснюється будь-якою організацією або органом, які беруть участь у перевезенні радіоактивних матеріалів, і направлена на забезпечення достатньої впевненості в тому, що норми безпеки, які приписуються цими Правилами, дотримуються на практиці. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.8 |  |
|  |  | - комплекс заходів, що плануються і систематично реалізовуються з метою досягнення впевненості в тому, що види діяльності, які здійснюються, відповідають нормам, правилам та стандартам з безпеки. | (НП 306.4.133-2007) Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.05.07 № 81, п.1.1 абзац 7 |  |
|  |  | - усі заплановані ліцензіатом систематичні дії, які забезпечують відповідність процедур променевої терапії вимогам норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки; | (НП 306.5.140-2008) Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.12.2007 № 193, п.1.1 абзац 2 |  |
|  |  | - комплекс заходів, що плануються та систематично реалізуються медичним закладом з метою досягнення впевненості у відповідності діагностичних та терапевтичних процедур з використанням ДІВ вимогам норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки; | (НП 306.5.148-2008) Вимоги до систем управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджені Наказом ДКЯРУ від 03.10.2008 № 166, п. 1.2, абзац 4 |  |
|  |  | - функція системи управління, яка забезпечує впевненість в тому, що встановлені вимоги будуть виконані; - програма систематичного контролю та інспекцій, яка здійснюється будь-якою організацією або органом, що бере участь в перевезенні радіоактивних матеріалів і направлена на забезпечення достатньої впевненості в тому, що всі норми безпеки, які визначені Правилами перевезення досягаються на практиці; - всі заплановані заходи, які систематично здійснюються та необхідні для забезпечення впевненості в тому, що конструкція, система або елемент будуть працювати задовільно в процесі експлуатації | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | забезпечувальні системи безпеки обеспечивающие системы безопасности | - системи, призначені для живлення систем безпеки енергією, робочим середовищем та створення умов для їх функціонування - системы, предназначенные для снабжения систем безопасности энергией, рабочей средой и создания условий их функционирования. | (ПиН АЭ-5.6) Норми будівельного проектування АС з реакторами різного типу. Правила й норми в енергетиці. Погоджені Держбудом СРСР листом від 28.03.85 г. № ДП-1293-1 та погоджені Міненерго СРСР Протоколом НТР від 27.12.82 г. №9. введені в дію з 11.01.87 Основні визначення, пункт 12 |  |
|  | забезпечувальні системи (елементи) безпеки обеспечивающие системы (элементы) безопасности | технологічні системи (елементи), призначені для постачання систем безпеки енергією, робочим середовищем та створення умов для їх функціонування | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.34. |  |
|  |  | - технологічні С(Е), призначені для постачання систем безпеки енергією, робочим середовищем та створення умов для їх функціонування; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010 р №112, абзац 10 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - технологічні С(Е), призначені для постачання систем безпеки енергією, робочим середовищем та створення умов для їх функціонування; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 14 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - Технологічні системи (елементи), призначені для постачання систем безпеки енергією, робочим середовищем та створення умов їх функціонування. - технологические системы (элементы), предназначенные для снабжения систем безопасности энергией, рабочей средой и создание условий их функционирования. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.13 |  |
|  | Забезпечуючі функції | - забезпечення споруд (систем, елементів), важливих для безпеки, енергією, робочим середовищем, створення інших умов, необхідних для їх функціонування. | (ГНД 306.7.02/2.024-1999) Методика проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання України в рамках ліцензійного процесу при реалізації Плану здійснення Заходів на об’єкті “Укриття”, затверджена наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.09.1999 р. N 36 , п. 1.2 |  |
|  | заборонена зона | - ділянка, розташована між зовнішньою і внутрішньою огорожею периметра захищеної зони; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 2 |  |
|  | Заборонена (Ізольована) зона | – ділянка, що розташована між зовнішньою і внутрішньою огорожею периметру і призначена для розміщення в ній інженерно-технічних засобів фізичного захисту; вхід в цю зону стороннім особам заборонений | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | заборонений період | - мінімальний час між закінченням опромінення і дозволом на вхід у робочу кімнату (процедурну), необхідний для зменшення в ній концентрації токсичних речовин за рахунок її вентилювання та зниження рівня випромінювання від наведеної активності конструкційних та інших матеріалів прискорювача; | (НП 306.5.192-2013) Правила з радіаційної безпеки прискорювачів електронів, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.08.2013 № 83, п. 1.3, абзац 2 |  |
|  | Заборонений предмет | – предмет, який правопорушник може спробувати несанкціоновано пронести/провезти на територію зони обмеження доступу або з неї | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | заборонені предмети та речовини | - визначені законодавством предмети, матеріали та речовини, вільне пересування з якими в межах зон обмеження доступу обмежується; | (НП 306.8.176-2011) Вимоги до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.12.2011 № 177, п.1.2, абзац 4 |  |
|  | Забруднення поверхневе | – наявність радіоактивних речовин на поверхні у кількостях, що перевищують встановлені санітарними нормами значення. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 6 |  |
|  | забруднення радіоактивне | См. радіоактивне забруднення |  |  |
|  | забруднення поверхні, що знімається (нефіксоване) загрязнение снимаемое с поверхности (нефиксированное) | - забруднення поверхні радіонуклідами (радіоактивними речовинами), яке самочинно або при експлуатації переходить із забрудненої поверхні в навколишнє середовище або знімається засобами дезактивації | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.74 п.1.13. |  |
|  | забруднення поверхні, що не знімається (фіксоване) загрязнение неснимаемое с поверхности (фиксированное) | - забруднення поверхні радіонуклідами (радіоактивними речовинами), яке самочинно або при експлуатації не переходить у навколишнє середовище та не видаляється методами дезактивації (без порушення цілісності поверхні) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.75 п.1.13. |  |
|  | завершення робіт із зняття з експлуатації АЕС, енергоблока (енергоблоків) АЕС | - завершення робіт, передбачених проектом зняття з експлуатації АЕС або проектом зняття з експлуатації окремого енергоблока (енергоблоків) АЕС; | (НП 306.4.194-2013) Порядку звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.11.2013 № 136 п. 1.2, абзац 3 |  |
|  | загальна аварія общая авария general emergency | - виникнення чи загроза виникнення ядерної аварії з можливістю втрати цілісності герметичного огородження, або аварії, що супроводжується радіоактивними викидами, що потребують упровадження невідкладних контрзаходів за межами проммайданчика атомної електричної станції | (НП 306.2.02/3.077-03) Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.01.2004 № 2, абз.7 п.2 | Втратив чинність на підставі наказу ДІЯРУ від 09.12.2016 № 201 |
|  |  | подія, яка призводить до фактичного викиду або значної ймовірності викиду, які потребують здійснення термінових захисних заходів за межами майданчика | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  |  | - порушення в роботі АС, при якому відбувся вихід радіоактивних продуктів за кордон санітарно-захисної зони АС у кількостях, що перевищують встановлені для нормальної експлуатації значення | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 13 Термінів і визначень |  |
|  | загальні мембранні напруження (m общие мембранные напряжения (m | (m - загальні мембранні напруження, викликані дією механічних навантажень, нормальні до розглянутого перетину, рівні середньому значенню напружень у даному перетині | (ПНАЕ Г-10-012-89) Атомні станції. Сталеві захисні оболонки. Норми розрахунку на міцність., затверджені Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 26.10.89 № 15, абз.2 Підрозділу 1.1. Розділу 1 |  |
|  | загальні напруження вигину (b общие изгибные напряжения (b | (b - загальні напруження вигину, викликані дією механічних навантажень, що міняються від позитивного значення до негативного по всьому перетину оболонки, несамоврівноважені по перетину | (ПНАЕ Г-10-012-89) Атомні станції. Сталеві захисні оболонки. Норми розрахунку на міцність., затверджені Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 26.10.89 № 15, абз.4 Підрозділу 1.1. Розділу 1 |  |
|  | загальні температурні напруження (Т общие температурные напряжения (Т | (Т - загальні температурні напруження, що виникають від нерівномірного розподілу температур по об’єму елемента, що розраховується, або через розходження коефіцієнтів лінійного розширення матеріалів, що приводять у граничному випадку до неприпустимих залишкових змін форми й розмірів конструкції | (ПНАЕ Г-10-012-89) Атомні станції. Сталеві захисні оболонки. Норми розрахунку на міцність., затверджені Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 26.10.89 № 15, абз.6 Підрозділу 1.1. Розділу 1 |  |
|  | Загроза | – потенційна можливість здійснення диверсії або крадіжки ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | задана функція заданная функция | – будь-яка функція системи (компонента), виконання якої передбачене в документації та гарантується проектувальником системи (розробником компонента); | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 17, пункту 2, розділу І |  |
|  | Задача забезпечення безпеки задача обеспечения безопасности safety task | Контроль одного або декількох параметрів, що вказують на виникнення конкретного постулируючої вихідної події, обробка сигналів, ініціювання і виконання дій щодо забезпечення безпеки, потрібних для запобігання перевищення меж, встановлених в проектних основах, а також ініціювання та виконання певних обслуговуючих дій, здійснюваних допоміжними засобами системи безпеки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Задача забезпечення захисту задача обеспечения защиты protective task | Формування як мінімум тих захисних дій, які необхідні для виконання завдання забезпечення безпеки, обумовленої виникненням даного постулируючої вихідної події. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Задача правопорушника | – конкретна дія або сукупність дій правопорушника, що необхідні для досягнення кінцевої мети правопорушення | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Закон компетентного суду Закон компетентного суда | Означає закон суду, що має юрисдикцію згідно цієї Конвенції, уключаючі будь-які положення такого закону, що торкаються колізії законів. означает закон суда, имеющего юрисдикцию согласно настоящей Конвенции, включая любые положения такого закона, касающиеся коллизии законов. | Пункт e) Статьи 1 Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб |  |
|  | закрите ("сліпе") випробування закрытое (“слепое”) испытание | - практична демонстрація, під час проведення якої персонал, який виконує неруйнівний контроль, не має: достовірних даних про кількість, розташування та розміри кожної з несуцільностей; даних про наявність несуцільностей (якщо такі є) у зразку, який випробовують; безпосереднього доступу до несуцільностей, що виходять на поверхню контрольованого зразка; інформації про маркування зразків, що підлягають випробуванню | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації Систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.9 п.1.4. |  |
|  | закрите джерело закрытый источник sealed source | означає радіоактивний матеріал, що остаточно запечатаний в капсулі чи герметично закупорений та перебуває в твердому стані, за винятком паливних елементів реактора; | Пункт m) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | - радіоактивна речовина, повністю укладена в тверду захисну оболонку з нерадіоактивного матеріалу чи інкапсульована у тверду захисну оболонку, достатньо міцну, щоб запобігти будь-якому розосередженню речовини за нормальних умов експлуатації та зносу протягом установленого терміну служби, а також в умовах непередбачених неполадок. Поняття "закрите джерело" включає як радіоактивну речовину, так і оболонку чи капсулу, за винятком таких випадків: капсула та оболонка призначені тільки для цілей зберігання, транспортування і захоронення; радіоактивна речовина в ядерному реакторі чи тепловиділяючий елемент (далі - ТВЕЛ) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.38 п.1.13. |  |
|  |  | радіоактивна речовина, що а) постійно знаходиться в герметичній капсулі або b) жорстко пов’язано і знаходиться в твердому стані | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  |  | - у рамках даного документа - радіонуклідне джерело випромінювання, устрій якого виключає надходження радіонуклідів, що утримуються в ньому, у навколишнє середовище в умовах застосування і зношування, на які він розрахований | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.18 Розділу 19 |  |
|  | Закриття Закрытие closure | завершення всіх операцій у визначений час після розміщення радіоактивних відходів у сховищі для захоронення, яке включає остаточні інженерно-технічні або інші роботи, необхідні для приведення сховища до стану, безпечного протягом тривалого часу; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | завершення всіх операцій в певний момент після розміщення відпрацьованого палива або радіоактивних відходів в установку для захоронення. Воно включає остаточні інженерно-технічні чи інші роботи, необхідні для приведення установки до безпечного протягом тривалого часу стану; | Пункт а) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | - етап життєвого циклу сховища, який розпочинається після припинення приймання відходів на захоронення та передбачає проведення організаційних заходів і технологічних операцій з формування остаточної конфігурації системи захоронення відповідно до проекту закриття (завершення створення інженерних бар'єрів, демонтаж та дезактивація об'єктів інфраструктури, установлення процедур адміністративного контролю); | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 5 |  |
|  |  | - адміністративні та технічні заходи, які здійснюються наприкінці терміну експлуатації пункту захоронення (сховища), – наприклад, укриття заборонених відходів (у випадку при поверхневого сховища) або засипка та/або герметизація (у випадку геологічного сховища та проходів, які ведуть до нього) – та припинення і завершення діяльності по відношенню до будь-яких пов’язаних конструкцій; - завершення всіх операцій в визначений момент після розміщення відпрацьованого палива або радіоактивних відходів в установку для захоронення. Воно включає кінцеві інженерно-технічні або інші роботи, які необхідні для приведения установки в стан, який буде залишатися безпечним протягом довгого часу | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Залишкове тепло остаточное тепло residual heat | Сума тепла, яке виникає в результаті радіоактивного розпаду і поділу ядерного пального при зупинці, і тепло, яке акумульоване конструкціями реактора і теплопередаючим середовищем. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Заміна армоканату Замена армоканата | Установка з подальшим переднапруженням до необхідного значення нового АК взамін непридатного до подальшої експлуатації з наступних причин: обрив АК, падіння зусилля в АК нижче мінімально допустимого значення, обриви дротів АК, виразкова корозія дротів і ін Установка с последующим преднапряжением до требуемого значения нового АК взамен непригодного к дальнейшей эксплуатации по следующим причинам: обрыв АК, падение усилия в АК ниже минимально допустимого значения, обрывы проволок АК, язвенная коррозия проволок и пр. | (НП 306.7.02/3.006-98) Методика прогнозу зусиль в армоканатах СПЗО енергоблоків ВВЕР-1000АЕС, затверджена наказом Наказ Мінекобезпеки від 03.03.1998 р. № 32 |  |
|  | Замкнена телевізійна система (ЗТВС) | – телевізійна система, сигнали якої передаються в обмеженій зоні, як правило, замкненою кабельною системою | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Замовник заказчик | – суб’єкт господарювання, за договором (угодою) з яким здійснюється проектування системи або розробка, виготовлення та/або поставка її компонентів. Замовник може виступати як користувач системи (компонента); | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 18, пункту 2, розділу І |  |
|  | Замовник проекту Заказчик проекта | - суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, який згідно з установленими вимогами подає для проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки або комплексної державної експертизи відповідну документацію. | (НП 306.1.107-2005) Порядок проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, затверджений Наказом ДКЯР України від від 21.02.05 р. № 21, абзац 5 пункту 1.1. |  |
|  | Запас реактивності Запас реактивности | - найбільша реактивність критзбірки, яка може бути реалізована при витяганні робочих органів АР, РР і КО - наибольшая реактивность критсборки, которая может быть реализована при извлечении рабочих органов АР, РР и КО | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.17 |  |
|  | запірний пристрій запорное устройство | - запірна арматура (вентиль, засувка, кран тощо) або сполучення декількох видів такої арматури (включаючи дренажі і наземники між ними), призначені для відключення систем, устаткування й ділянок трубопроводів одне від одного, в тому числі й швидкодіючі пристрої, що редукують. | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 3 |  |
|  | запобіжний пристрій предохранительное устройство | - запобіжна арматура всіх типів, мембрани, гідрозатвори або їх сполучення (включаючи трубопровідне зв'язку між ними), призначена для захисту систем устаткування й трубопроводів від перевищення тиску шляхом масовідводу (відводу) середовища | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 4 |  |
|  | запроектна аварія запроектная авария | Див. аварія запроектна. | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.35. |  |
|  |  | Див. аварія запроектна. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 10 |  |
|  |  | Див. аварія запроектна. | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010 р №112, абзац 11 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | Див. аварія запроектна. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Запроектна аварія (ядерна, радіаційна) | – ядерна і/або радіаційна аварія, яка викликається неврахованими для проектної аварії вихідними станами і супроводжується додатковими, в порівнянні з проектними аваріями, відмовами систем безпеки та помилковими діями персоналу та призводить (аварія) до важких наслідків | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | запроектні аварії | потенційні аварії, що пов'язані з експлуатацією споруд, систем та елементів, які були створені на ОУ при реалізації проектів ПЗЗ. Такі аварії викликані вихідними подіями, що не враховуються для проектних аварій або супроводжуються додатковими порівняно з проектними аваріями відмовами понад одиничної відмови, реалізацією помилкових рішень персоналу, які можуть призвести до тяжких пошкоджень локалізуючої оболонки ОУ. | (ГНД 306.7.02/2.032-99) Методика проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання України в рамках ліцензійного процесу при реалізації Плану здійснення Заходів на об’єкті “Укриття”, в частині аналізу потенційних аварій, затверджена наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 06.01.2000 р. № 3, п.1.8.3. |  |
|  | Зареєстрована інвентарна кількість | – алгебраїчна сума фактично наявної кількості матеріалу в зоні балансу матеріалу та всіх змін інвентарних кількостей, що відбулися з часу визначення фактично наявної кількості. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 7 |  |
|  | Зареєстрована інвентарна кількість зони балансу матеріалу | означає алгебраїчну суму фактично наявної кількості матеріалу в цій зоні балансу матеріалу по найостанньому визначенню і всіх змін інвентарних кількостей матеріалу, які відбулися з моменту такого визначення фактично наявної кількості матеріалу. | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт Е.. |  |
|  | Зареєстрована інвентарна кількість (у зоні балансу матеріалу) | – алгебраїчна сума фактично наявної кількості матеріалу в зоні балансу матеріалу та всіх змін інвентарних кількостей, що відбулися від тоді, як була визначена фактично наявна кількість [INFCIRC/153 (corrected), параграф 102] | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Заручник | – фізична особа, яка захоплена і/або утримується з метою спонукання державного органу, підприємства, установи чи організації або окремих осіб здійснити якусь дію або утриматися від здійснення якоїсь дії як умови звільнення особи, що захоплена і/або утримується | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Засади безпеки | – групи питань з безпеки, вирішення яких визначає повноту застосування фундаментальних принципів безпеки, брак адекватного вирішення будь-якого з цих питань може призвести до надмірного опромінення персоналу, населення та/або забруднення навколишнього середовища. | (НП 306.1.102-2004) «Фундаментальні принципи безпеки діяльності в рамках плану здійснення заходів на об’єкті "Укриття"» Затверджені Наказом Держатомрегулювання від 30.12.2004 р. № 199. Примітка 2 до Преамбули |  |
|  | Засекречування матеріальних носіїв інформації | – введення у встановленому законодавством порядку обмежень на поширення та доступ до конкретної інформації шляхом надання відповідного грифу секретності документам, виробам або іншим матеріальним носіям цієї інформації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | засипка (засипочний матеріал) засыпка (засыпочный материал) backfill | Матеріал, що використовується для зворотної засипки утворених в результаті екскавації відкритих ділянок пункту захоронення (сховища) після розміщення в них відходів. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Засіб вимірювання | – технічний засіб, що використовується для вимірювань та відповідає нормативним метрологічним вимогам | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Засіб випробувань | Технічний пристрій, речовина і/або матеріал для проведення випробувань (ГОСТ 16504-81 "Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения") | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 23 |  |
|  | засіб виявлення | - технічний пристрій, призначений для автоматичного формування сигналу тривоги у випадку протиправних дій; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 9 |  |
|  | Засіб виявлення несанкціонованих дій | – технічний пристрій, що призначений для автоматичного подання сигналу тривоги у випадку незаконних дій в зоні, на яку він (пристрій) розрахований | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | засіб впливу на реактивність | - технічні засоби, тверді або рідкі поглиначі, сповільнювачі, відбивачі, зміна положення або концентрації яких в активній зоні чи у відбивачі забезпечує зміну реактивності активної зони; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 15 пункту 6 розділу І. |  |
|  | Засіб затримки | – технічні, інженерні, спеціальні споруди та пристрої, що призначені для збільшення часу за рахунок утруднення просування правопорушника до цілі нападу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Засіб затримки, що активується | – будь-який засіб, що уповільнює дії правопорушника, виконавчий механізм якого спрацьовує від датчика | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | засіб індивідуального захисту средство индивидуальной защиты | технічний засіб, призначений для захисту одного працюючого від надходження радіоактивних речовин усередину організму, радіоактивного забруднення шкіри і зовнішнього опромінення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.38 п.1.13. |  |
|  |  | - технічні засоби захисту, що одягаються людиною, від надходження радіоактивних речовин усередину організму, радіоактивного забруднення шкірних покривів і зовнішнього опромінення. До засобів індивідуального захисту відносять респіратори, протигази, захисні костюми, фартухи, постоли, взуття, рукавички, окуляри, щитки тощо. | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.51 Розділу 19 |  |
|  | засіб індикації втручання | - технічний засіб або пристрій, призначений для виявлення несанкціонованого доступу до ЯМ та який має унікальний номер; | (НП 306.7.122-2006) Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 26.06.06 р. № 97, п. 1.6, абзац 5 |  |
|  | засіб контролю доступу | - засіб, призначений для управління доступом у зону обмеження доступу; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 10 |  |
|  | Засіб оповіщення | – електронний пульт сигналізації або електрична індикаторна панель, основним призначенням яких є повідомлення сил охорони про сигнал тривоги | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Засіб перевезення (Conveyance) | Засіб перевезення означає: a) для транспортування автошляхами або залізницею - будь-який транспортний засіб; b) для транспортування водними шляхами - будь-яке судно або будь-який трюм, відсік або позначена частина палуби судна; c) для транспортування повітрям - будь-яке повітряне судно. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.9 |  |
|  | Засіб спостереження | – технічний засіб охорони, що призначений для отримання і відображення інформації про обстановку в заданому просторі | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Засіб управління доступом | – технічний засіб, що призначений для управління доступом у зону обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | засоби впливу на реактивність средства воздействия на реактивность | технічні засоби, тверді або рідкі поглиначі (сповільнювач, відбивач), зміна положення або концентрації яких в активній зоні чи у відбивачі забезпечує зміну реактивності активної зони | (НП 306.2.145-2008) Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджені Наказом ДКЯРУ від 15.04.2008 № 73, абз. 2.3. п.ІІ |  |
|  | засоби збереження та спостереження | - засоби, які забезпечують збереження та спостереження за ЯМ (засіб індикації втручання, відеокамера, пристрій радіаційного контролю тощо) і доповнюють заходи з обліку ЯМ, а також забезпечують їх збереженість; | (НП 306.7.122-2006) Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 26.06.06 р. № 97, п. 1.6, абзац 4 |  |
|  |  | - засоби, які забезпечують збереження та спостереження за ядерним матеріалом (печатки, відеокамери тощо) і доповнюють заходи з обліку ядерних матеріалів а також забезпечують безперервність інформації щодо ядерного матеріалу в період відсутності інспекторів між інспекційними перевірками МАГАТЕ та зменшення витрат на їх проведення; | (НП 306.7.154-2009) Порядок застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, затверджений Наказом ДКЯРУ від 02.07.2009 № 102, п.1.6, абзац 3 |  |
|  | Засоби збереження ядерного матеріалу | – інженерні, будівельні, технічні споруди, пристрої, обладнання, що використовуються з метою забезпечення збереження ядерного матеріалу Примітка. До засобів збереження можуть відноситися, наприклад, стіни виробничої будівлі, захисне обладнання ядерної установки, захисний контейнер тощо. Неперервна фізична цілісність засобів збереження звичайно контролюється за допомогою пристроїв індикації втручання та спостереження за ними (засобами збереження) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Засоби контролю доступу | – технічні засоби, призначені для виявлення несанкціонованого вилучення, використання, переміщення ядерного матеріалу, проникнення в зону обмеженого доступу. Підрозділяються на системи спостереження та пристрої індикації втручання. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 8 |  |
|  | Засоби масової інформації (ЗМІ) | - інформаційні агенції, редакції друкованих видань, теле- та радіокомпанії. | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  | засоби плану взаємодії | - визначені в об'єктовому плані взаємодії у разі вчинення диверсії озброєння, спеціальні засоби, оснащення, транспортні засоби, засоби зв'язку; | (НП 306.8.165-2010) Вимоги до об’єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.11.2010 № 163, п. 1.2, абзац 3 |  |
|  | Застосування сили | – відкрита спроба подолати систему фізичного захисту установки з використанням сили, примусу або захвату | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Затвердження (Approval) | Багатостороннє затвердження (Multilateral approval) - затвердження відповідним компетентним органом країни походження конструкції або перевезення у відповідному випадку, а також у випадку, коли вантаж повинен транспортуватися через територію або на територію будь-якої іншої країни, затвердження компетентним органом цієї країни. У терміни "через територію або на територію" спеціально не включається поняття "над територією", тобто вимоги про затвердження й повідомлення не повинні поширюватися на країну, над територією якої перевозиться радіоактивний матеріал на борту повітряного судна, за умови, що в цій країні не передбачається запланована посадка. Одностороннє затвердження (Unilateral approval) - затвердження конструкції, що вимагається від компетентного органу тільки країни походження даної конструкції. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.10÷2.11 |  |
|  | Затримання правопорушника | – позбавлення дієздатності виявленого правопорушника силами персоналу охорони установки чи силами допомоги ззовні | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | затримка | - функція системи фізичного захисту, що полягає у сповільненні дій правопорушника при виконанні ним своєї задачі; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 11 |  |
|  | Затримка правопорушника | – вжиття заходів, спрямованих на сповільнення просування правопорушника територією зони обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | затяг шпильок затяг шпилек | - навантаження елементів устаткування або трубопроводів, викликане затягом шпильок або болтів | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, п.2.4. |  |
|  | Захисний контейнер | – контейнер спеціальної конструкції для транспортування ядерного матеріалу, що виконує функції фізичного бар’єру для правопорушника, захисту від вогнепальної зброї, пожежі та механічних впливів при транспортній аварії | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | захисні заходи защитные меры protective action | Втручання, направлене на усунення або зниження доз для осіб з населення в аварійних ситуаціях або ситуаціях хронічного опромінення. Довготермінові захисні заходи {longer term protective action}: захисні заходи, які не є терміновими захисними заходами. Тривалість впровадження таких захисних заходів може складати тижні, місяці або роки. Вони включають такі заходи як переселення, сільськогосподарські контрзаходи та відновлювальні заходи. Пом’якшуючі заходи {mitigatory action}. – заходи, які приймаються негайно оператором або іншою стороною з метою: а) зменшення потенційної можливості розвитку умов, які призведуть до опромінення або викиду радіоактивного матеріалу, що вимагатиме прийняття протиаварійних заходів на майданчику або за його межами; б) пом’якшення режиму джерела, яке може призвести до опромінення або викиду радіоактивного матеріалу, що вимагатиме прийняття протиаварійних заходів на майданчику або за його межами. Термінові захисні заходи {urgent protective action}. Захисні заходи у випадку аварійної ситуації, які з метою забезпечення їх ефективності повинні виконуватись оперативно (зазвичай протягом декількох годин) та ефективність яких буде помітно зменшена у випадку затримки їх впровадження. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | захисні системи безпеки защитная системы безопасности | - системи, призначені для запобігання пошкодження ядерного палива, оболонок твел, першого контура та запобігання ядерних аварій. – системы, предназначенные для предотвращения или ограничения повреждений ядерного топлива, оболочек тепловыделяющих элементов, первого контура и предотвращение ядерных аварий. | (ПиН АЭ-5.6) Норми будівельного проектування АС з реакторами різного типу. Правила й норми в енергетиці. Погоджені Держбудом СРСР листом від 28.03.85 г. № ДП-1293-1 та погоджені Міненерго СРСР Протоколом НТР від 27.12.82 г. №9. введені в дію з 11.01.87 Основні визначення, пункт 10 |  |
|  | захисні системи (елементи) безпеки защитная системы (элементы) безопасности | - системи (елементи) атомної станції, призначені для запобігання або обмеження пошкоджень ядерного палива, обладнання і трубопроводів, які містять радіоактивні речовини | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.36. |  |
|  |  | - системи (елементи), призначені для запобігання або обмеження пошкоджень фізичних бар'єрів, обладнання і трубопроводів, які містять ЯМ або ядерне паливо, ДІВ; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 12 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - С(Е), призначені для запобігання або обмеження пошкоджень фізичних бар'єрів, обладнання і трубопроводів, які містять РМ; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 16 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - технологічні системи (елементи), призначені для запобігання або обмеження пошкоджень ядерного палива, оболонок тепловиділяючих елементів, обладнання і трубопроводів, які містять радіоактивні продукти. - технологические системы (элементы), предназначенные для предотвращения или ограничения повреждений ядерного топлива, оболочек тепловыделяющих элементов, оборудования и трубопроводов, содержащих радиоактивные продукты. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.10 |  |
|  | Захисні функції | - забезпечення стану РАВ, при якому споруди (системи, елементи), що виконують локалізуючі функції, спроможні виконувати свої функції, а також запобігання та обмеження пошкоджень цих споруд (систем, елементів). | (ГНД 306.7.02/2.024-1999) Методика проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання України в рамках ліцензійного процесу при реалізації Плану здійснення Заходів на об’єкті “Укриття”, затверджена наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.09.1999 р. N 36 , п. 1.2 |  |
|  | Захист защита | – функція управління, яка ініціює дії, спрямовані на усунення небезпеки, пов’язаної з виникненням визначеної події, умови або обставин, та/або заходи, спрямовані на запобігання виникненню можливої небезпеки; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 19, пункту 2, розділу І |  |
|  | Захист інформації | – сукупність організаційних та технічних заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованого доступу до інформації з обмеженим доступом | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | захищена зона | - оточена фізичним бар'єром територія, що перебуває під захистом, в якій розміщуються внутрішні та особливо важливі зони, ядерні установки і ядерні матеріали II категорії; | «Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії», затвердженого постановою КМУ від 26.04.2003 р. №625 п.4., абз.3 |  |
|  |  | ділянка місцевості, яка перебуває під постійним наглядом охорони (безпосередньо постів або з використанням засобів телебачення), оточена фізичним бар'єром, який має обмежену кількість пропускних пунктів і в результаті відповідної перевірки визнаний таким, що відповідає вимогам захисту. Якщо стіни будови використані як частина периметра захищеної зони (або цілком складають такий периметр), то всі аварійні виходи по периметру зони повинні бути обладнані сигналізацією, а вікна в цих стінах повинні бути постійно зачинені, обладнані сигналізацією та захищені міцними гратами. Призначена для захисту ядерного матеріалу категорії II. | (НП 306.4.08/1.019-99) Правила фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок. Затверджені наказом ДА ядерного регулювання України від 27.09.1999 р. № 34. Глава 2, абз. 4 | Втратили чинність на підставі Наказу ДКЯРУ 04.08.2006р. № 116 |
|  |  | – ділянка, що знаходиться під наглядом і на якій міститься ядерний матеріал І категорії (внутрішня зона) або ІІ категорії і/або особливо важливі зони, оточені фізичним бар’єром | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - оточена фізичним бар'єром територія, що знаходиться під захистом, в якій розміщуються внутрішні та особливо важливі зони, ядерні установки та ядерні матеріали II категорії; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 12 |  |
|  | захищеність ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання | відповідність рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання законодавству; | Пункт 3) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  | Захід безпеки мера безопасности safety measure | Будь-яка дія, яка може бути порушена, умова, яка може бути застосована, або процедура, яка може бути здійснена з метою виконання основних вимог, викладених у вимогах безпеки | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Заходи відновлювальні Мероприятия восстановительные remediation | Будь-які заходи, які можуть проводитися з метою зниження радіаційного опромінення, що викликається наявним радіоактивним забрудненням, за допомогою заходів, які застосовуються у відношенні до власне радіоактивного забруднення (джерела) або шляхів надходження опромінення до людей. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Заходи з аварійного реагування мероприятия по аварийному реагированию emergency response arrangements | Комплекс інфраструктурних елементів, необхідних для забезпечення здатності виконувати певні функції або завдання, що вимагаються при реагувавнні у разі ядерної або радіологічної аварійної ситуації. Ці елементи можуть включати повноваження і обов'язки, організацію, координацію, персонал, плани, процедури, установки (приміщення), обладнання або підготовку | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Заходи зі збереження/спостереження (заходи зі З/С) | – застосування заходів зі збереження та/або спостереження для доповнення заходів з обліку ядерного матеріалу. Мета застосування заходів зі З/С – це перевірка інформації про переміщення ядерного або іншого матеріалів, обладнання чи проби, чи про збереження цілісності даних, що відносяться до гарантій. У багатьох випадках заходи зі З/С застосовуються в період відсутності інспекторів, щоб забезпечити неперервність інформації для МАГАТЕ та внести внесок в ефективність затрат. Заходи зі З/С застосовуються, наприклад, для того, щоб: а) гарантувати, що кожний предмет внесений в інвентарний список без дублювання і що цілісність проб збережена; б) підтвердити, що не було змін раніше перевіреної інвентарної кількості і, таким чином, зменшити необхідність в перемірюванні; в) гарантувати, що не було втручання в обладнання, робочі документи та іншу власність МАГАТЕ; г) ізолювати, якщо необхідно, ядерний матеріал, що не буде перевірений, поки не буде виміряний Ознаки аномалії, виявлені за допомогою заходів зі З/С не обов’язково є доказом того, що матеріал було вилучено. Кінцеве рішення про аномалію, виявлену засобами З/С, приймається після перевірки ядерного матеріалу. Якщо будь-який захід зі З/С був скомпрометований або припускається, що міг бути скомпрометований, МАГАТЕ повинно бути повідомлене якнайшвидше за умови, що не було іншої домовленості. Прикладами можуть бути печатки, цілісність яких порушена ненавмисно або при аварійній ситуації, або зняття яких стало можливим після попереднього повідомлення МАГАТЕ та погодження між МАГАТЕ та державою | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Заходи зі збереження та спостереження | – заходи, які забезпечують застосування збереження та/або спостереження, які доповнюють заходи з обліку ядерних матеріалів. Мета застосування заходів зі збереження та спостереження – це перевірка інформації про переміщення ядерного або іншого матеріалу, обладнання, проби, або інформації про збереження цілісності даних, що відносяться до гарантій. Заходи зі збереження та спостереження застосовуються для забезпечення безперервності інформації в період відсутності інспекторів МАГАТЕ та для внеску в ефективність затрат на проведення інспекцій МАГАТЕ. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 9 |  |
|  | Заходи з контролю доступу | – комплекс організаційно-правових заходів та інженерно-технічних засобів, призначених для забезпечення процесу контролю за зонами обмеження доступу та захисту інформації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Заходи по збереженню та спостереженню | важливі засоби гарантій, які доповнюють заходи з обліку ядерних матеріалів. Мета вжиття цих заходів - перевірка інформації про переміщення ядерного або іншого матеріалу, роботи приладів і відбору проб або збереження цілісності даних, що належать до гарантій. Цих заходів вживають, наприклад, для того, щоб: - гарантувати під час перевірки потоку і інвентарної кількості, що кожний предмет внесено до інвентарного списку без дублювання і що збережена цілісність проб; - гарантувати, що не було втручання у прилади, пристрої, робочі документи і іншу власність МАГАТЕ; - продовжити час дії результатів попередніх вимірювань і, таким чином, зменшити потребу у повторних вимірюваннях перевірених предметів. | (НП 306.2.07.003-97) Положення про реалізацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України, затверджене наказом Мінекобезпеки від 19.11.1997 року № 189, п.1 абз. 5 | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 02.07.2009 № 352 |
|  | Заходи попередження | – сукупність організаційно-технічних та інформаційно-профілактичних заходів, що спрямовані на зменшення кількості і рівня загроз Примітка. До заходів попередження відносяться: формування позитивної суспільної думки про рівень системи фізичного захисту установок та ядерного матеріалу; тестування персоналу; захист інформації про фізичний захист; обмеження кола осіб, що допускаються в зони обмеження доступу; вдосконалення нормативної бази системи фізичного захисту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Захоронення Захоронение disposal | поміщення відпрацьованого палива або радіоактивних відходів у відповідну установку без наміру їх вилучення; | Пункт d) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | - розміщення відходів у відповідку установку без наміру їх подальшого вилучення. Захоронення буває: а) геологічним (geological disposal), тобто захоронення в геологічному сховищі;. б) під морським дном (sub-seabed disposal), тобто захоронення в геологічному сховищі в гірській породі морського дна; в) глибоководним (deep sea disposal), тобто захоронення відходів запакованих в контейнерах, на глибокому дні океану; г) на морському дні (seabed disposal), тобто розміщення відходів, запакованих у відповідних контейнерах на деякій глибині в осадкових шарах глибокого дна океану; д) приповерхневим (near surface disposal), тобто захоронення з інженерно-технічними бар’єрами або без них в приповерхневому сховищі; е) прямим (direct disposal), тобто захоронення відпрацьованого палива у вигляді відходів. - розміщення відпрацьованого палива або радіоактивних відходів у відповідну установку без наміру їх подальшого вилучення | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Захоронення відходів ядерного матеріалу | – розміщення відходів ядерного матеріалу в санкціонованому, спеціально підготовленому місці без наміру їх подальшого вилучення | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Захоронення глибинне (у стабільних геологічних формаціях) | - вид захоронення РАВ, який використовує систему інженерних і природних бар'єрів, що розміщується на глибині сотень метрів від поверхні землі (та глибше), з метою тривалої (на період часу, порівнюваний з часом життя сотень майбутніх людських генерацій) ізоляції РАВ від потрапляння їх у біосферу; | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.78 п.1.13. |  |
|  | Захоронення поверхневе (приповерхневе) | - вид захоронення РАВ у спорудах, які розташовані на поверхні або у поверхневих шарах землі, коли товща захисного покриття становить декілька метрів, або захоронення у печерах на глибині декількох десятків метрів від поверхні землі; | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.78 п.1.13. |  |
|  | захоронення радіоактивних відходів захоронение радиоактивных отходов waste disposal | розміщення радіоактивних відходів в об'єкті, призначеному для поводження з радіоактивними відходами, без наміру їх подальшого використання; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | розміщення радіоактивних відходів в об'єкті, призначеному для поводження з радіоактивними відходами без наміру їх використання; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  |  | вид збереження РАВ у сховищах, що виключає використання цих РАВ у будь-яких сучасних чи майбутніх технологічних процесах. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.78 п.1.13. |  |
|  | заява щодо політики з фізичного захисту, визнання пріоритету культури захищеності | - письмовий документ, у якому ліцензіат висловлює своє розуміння ролі фізичного захисту об’єктів у забезпеченні їх захищеності з урахуванням значущості такої захищеності для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки; | (НП 306.8.191-2013) Порядок формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затверджений Наказом ДІЯРУ від 25.07.2013 № 76, п.1.2, абзац 2 |  |
|  | Заявник заявитель applicant | юридична або фізична особа, яка подає документи до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на право здійснення певного виду діяльності. | Стаття 31 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | виробник (уповноважений представник) або особа, що відповідає за введення пакувальних комплектів в обіг, або розробник, що подали заявку на проведення оцінки відповідності пакувальних комплектів вимогам цього Технічного регламенту; | Технічний регламент щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затверджений постановою КМУ від 18.07.2007р. №939, п.3 абзац 4 |  |
|  |  | Юридична особа, яка подає заявку в регулюючий орган для отримання офіційного дозволу на виконання конкретних видів робіт. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Збагачений уран Uranium enriched | – уран, що має відносний вміст ізотопу, що здатний до розщеплення, вищий, ніж в природному урані. Збагачений уран розглядається як спеціальний матеріал, що здатний до розщеплення | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - уран, що містить кількість урану-235 у процентному вираженні за масою більше 0,72%. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.36 |  |
|  | Збагачення | Збагачення означає відношення об'єднаної маси ізотопів уран-233 та уран-235 до маси всього урану, про який йдеться. | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт. Н |  |
|  | Збагачення ядерного матеріалу | – характеристика ядерного матеріалу, що відображає масовий вміст ізотопу, що враховується, в елементі. (Використовується в звітних формах) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | збалансований захист | - принцип, згідно з яким правопорушник зустрінеться з ефективними елементами системи фізичного захисту незалежно від вибраних ним способів виконання своєї задачі; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 13 |  |
|  | збереження радіоактивних матеріалів | - це заходи, спрямовані на забезпечення фізичної цілісності об'єкта або предмета з радіоактивним матеріалом від протиправних дій фізичних осіб. | (НП 306.4.08/1.042-01) Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Мінекобезпеки від 26.01.01 № 11, п.1.8, абзац 3 |  |
|  | Збереження радіоактивних джерел сохранность радиоактивных источников security of radioactive sources | Заходи, які мають на меті запобігти несанкціонованому доступу до радіоактивних джерел або заподіяння їм шкоди, а також їх втрату, крадіжку або несанкціоновану передачу | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Збереження ядерних матеріалів | – особливості конструкції установки, контейнерів чи обладнання, які використовуються для встановлення фізичної цілісності зон чи облікових одиниць та для підтримки безперервності інформації шляхом попередження невиявленого доступу до ядерного матеріалу або його переміщення чи впливу на облікові одиниці. Прикладами збереження можуть бути стіни сховища чи басейн зберігання, транспортні контейнери чи контейнери для захоронення радіоактивних відходів. Безперервна цілісність збереження звичайно забезпечується печатками чи заходами спостереження (особливо засобами збереження від проникнення, такими як двері, кришки посудин чи поверхні води) і періодичної перевірки “збереження” протягом інспекції. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 10 |  |
|  | Збереження ядерного матеріалу | – особливості конструкції установки, контейнерів чи обладнання, які використовуються для встановлення фізичної цілісності зон чи предметів (облікових одиниць) та для підтримки неперервності інформації про зону чи предмети шляхом попередження невиявленого доступу до ядерного чи іншого матеріалу або його (матеріалу) переміщення чи впливу на предмети (облікові одиниці). Прикладами можуть бути стіни кімнати – сховища чи басейн зберігання внутрішньокорпусних пристроїв, транспортні контейнери чи контейнери для захоронення радіоактивних відходів. Неперервна цілісність збереження звичайно забезпечується печатками чи заходами спостереження (особливо засобами збереження від проникнення, такими як двері, кришки посудин чи поверхні води) і періодичної перевірки “збереження” протягом інспекції | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Зберігання Хранение storage | означає утримування відпрацьованого палива чи радіоактивних відходів в установці, яка забезпечує їхню ізоляцію з наміром їхнього наступного вилучення; | Пункт t) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | - вид збереження радіоактивних відходів, який характеризується тим, що до тих пір, поки ще остаточно не ясно, чи можуть ці відходи бути перероблені в рамках сучасних або створених у майбутньому технологічних процесів, проектом передбачається попереднє їхнє зберігання протягом визначеного терміну, причому це зберігання розглядається як один з елементів проектної технології | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.80 п.1.13. |  |
|  |  | - зберігання радіоактивних джерел, відпроцьованого палива або радіоактивних відходів в установці, яка забезпечує їх ізоляцію, з наміром їх подальшого вилучення. Зберігання радіоактивних відходів буває: а) мокре (wet storage). Зберігання в воді або іншій рідині. Універсальний спосіб мокрого зберігання –це зберігання збірок з відпрацьованим паливом або елементів відпрацьованого палива в бассейнах з водою або інших рідинах; б) сухе (dry storage). Зберігання в газоподібному середовищі такому як повітря або інертний газ | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | зберігання радіоактивних відходів хранение радиоактивных отходов storage | розміщення радіоактивних відходів в об'єкт, в якому забезпечується їх ізоляція від навколишнього природного середовища, фізичний захист і радіаційний моніторинг, а також можливість наступного вилучення, переробки, перевезення та захоронення; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  |  | - частина проектного технологічного процесу поводження з радіоактивними відходами, що передбачає розміщення радіоактивних відходів у межах інженерної споруди, яка забезпечує ізоляцію радіоактивності від її проникнення в навколишнє середовище в кількостях, що перевищують установлені для даного об'єкта величини допустимих газо-аерозольних викидів і водних скидів, за рахунок природних і штучних конструкційних бар'єрів, з можливістю наступного виймання радіоактивних відходів для транспортування, переробки та захоронення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.79 п.1.13. |  |
|  | Зберігання ядерного матеріалу | – розміщення ядерного матеріалу в пункті зберігання з метою забезпечення його збереженості | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Збиток Ущерб | поняття, що використовується для позначення сукупних втрат. Збиток включає як компоненту, що позначається поняттям "шкода для здоров'я", так і економічні, соціально-психологічні та інші втрати | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.81 п.1.13. |  |
|  |  | - загальна міра всіх несприятливих ефектів опромінюваної групи людей (шкоди здоров'ю від стохастичних та детерміністичних ефектів, занепокоєності і збентеження індивідуумів за своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і усі наслідки, що негативно позначаються на комфорті цих індивідуумів і які пов'язані з обмеженнями внаслідок самого опромінення та застосування відповідних контрзаходів) з врахуванням імовірності, скрутності та часу проявлення цих ефектів | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.57 |  |
|  |  | – негативні наслідки для ядерної установки, що виникли в результаті її діяльності, стихійного лиха, аварії, інциденту, несанкціонованих дій та які (наслідки) можна виразити кількісно | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Збіднений уран Uranium depleted | – уран, в якому відносний вміст 235U менший, ніж в природному урані, наприклад, уран у відпрацьованому паливі реакторів, що працюють на природному урані, а також уран “хвостів” процесу збагачення урану | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - уран, що містить меншу в процентному вираженні кількість урану-235 за масою в порівнянні з природним ураном. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.36 |  |
|  | Збій | Відмова, що самоусувається, або одноразова відмова, яка усувається незначним втручанням оператора (ДСТУ 2860-94 “Надійність техніки. Терміни та визначення”) | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 14. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | збірник-контейнер | - ємність, яка розміщується в місцях утворення радіоактивних відходів, призначена для збирання радіоактивних відходів з метою їх подальшої переробки та/або кондиціонування; | Технічний регламент щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затверджений постановою КМУ від 18.07.2007р. №939, п.3 абзац 5 |  |
|  | зварний перетин сварной переход | - перехід трубопроводу з конічною частиною, що має поздовжні зварені шви | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 10 |  |
|  | Зведений опис ядерних матеріалів | – звітний документ (форма) підприємства в Державній системі обліку та контролю ядерного матеріалу, що містить узагальнені дані про наявність на підприємстві ядерних матеріалів (облікових одиниць) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Зведений список наявної кількості ядерного матеріалу | – звітний документ, що складається підприємством із зазначенням загальної кількості ядерних матеріалів, об’єднаних в страти та кількості облікових одиниць в одній страті | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Звичайна інспекція | – згідно параграфу 72 INFCIRC/153 (corrected) МАГАТЕ може проводити звичайні інспекції на установках чи в місцях знаходження поза установками для того щоб: а) перевірити відповідність звітів обліковим документам; б) перевірити місцезнаходження, ідентичність, кількість і склад всього ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до угоди; в) перевірити інформацію про можливі причини наявності необлікованого матеріалу, розбіжностей в даних відправника і отримувача та невизначеностей в зареєстрованій інвентарній кількості матеріалу У відповідності з параграфом 49 INFCIRC/66 звичайна інспекція може включати: а) перевірку звітів та записів; б) перевірку кількості ядерного матеріалу, що знаходиться під гарантіями, шляхом фізичної інспекції, вимірювань та відбору проб; в) огляд основних ядерних установок, включаючи перевірку контрольно-вимірних приладів та їх експлуатаційних характеристик; г) перевірку діяльності основних ядерних установок, науково-дослідних установок, які містять ядерний матеріал, що знаходиться під гарантіями | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Звід відомостей, що становлять державну таємницю | – акт, в якому зведено переліки відомостей, що згідно з рішенням державних експертів з питань таємниць становлять державну таємницю у визначених Законом України “Про державну таємницю” сферах | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | звільнене від регулюючого контролю (джерело) освобожденный от регулирующего контроля (источник) | - джерело в рамках практичної діяльності, радіаційний вплив якого є настільки низьким, що не вимагає застосування спеціальних обмежувальних заходів і не підлягає регулюючому контролю (в рамках даного документа) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.39 п.1.13. |  |
|  | Звільнення від гарантій (ядерного матеріалу) | – звільнення ядерного матеріалу від застосування гарантій у зв’язку з його використанням або кількістю [INFCIRC/153 (corrected), параграф 107] | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Звільнення від гарантій МАГАТЕ | – за параграфом 37 (INFCIRC/153 (corrected) та параграфом 22 INFCIRC/66 держава може вимагати звільнення ядерного матеріалу до встановлених відповідних меж. Згідно параграфу 36 (INFCIRC/153 (corrected) держава може також вимагати звільнення ядерного матеріалу, що передбачається для використання (наприклад, грамові кількості для чутливої компоненти приладів; в неядерній діяльності; якщо матеріал є матеріалом багаторазового застосування; чи плутонію з концентрацією ізотопу 238Pu більшою ніж 80%). Параграфи 22 та 23 INFCIRC/66 передбачають звільнення, що пов’язані з реакторами. Згідно параграфу 38 INFCIRC/153 (corrected), якщо звільнений ядерний матеріал обробляється чи зберігається разом з матеріалом, що знаходиться під гарантіями, вимагається відновлення гарантій до матеріалу, що був звільнений. За статтею 2.а INFCIRC/540 держава подає МАГАТЕ інформацію про ядерний матеріал, що був звільнений від гарантій за параграфами 36 (b) чи 37 INFCIRC/153 (corrected) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | звільнення (від контролю) освобождение (от контроля) clearance | звільнення радіоактивних матеріалів або радіоактивних джерел в рамках дозволеної практичної діяльності від будь-якого подальшого регулюючого котролю, яке здійснюється регулюючим органом | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | звільнення від регулюючого контролю шляхом вилучення з-під регулюючого контролю (звільнення від регулюючого контролю шляхом вилучення) | - рішення про відсутність необхідності здійснення регулюючого контролю щодо радіоактивних матеріалів, яке приймається на етапі планування практичної діяльності з ними; | (НП 306.4.159-2010) Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності, затверджені Наказом ДКЯРУ від 01.07.2010 № 84, п.1.2, абзац 2 |  |
|  | звільнення від регулюючого контролю шляхом припинення регулюючого контролю (звільнення від регулюючого контролю шляхом припинення) | - рішення про відсутність необхідності продовження здійснення регулюючого контролю щодо радіоактивних матеріалів, яке приймається на етапі практичної діяльності з ними або при втручанні у разі радіаційної аварії; | (НП 306.4.159-2010) Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності, затверджені Наказом ДКЯРУ від 01.07.2010 № 84, п.1.2, абзац 3 |  |
|  |  | - рішення про відсутність необхідності продовження здійснення регулюючого контролю на майданчику АЕС, яке приймається на етапі практичної діяльності, пов’язаної із завершенням зняття з експлуатації АЕС; | (НП 306.4.194-2013) Порядку звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.11.2013 № 136 п. 1.2, абзац 4 |  |
|  | Звірка ядерного матеріалу | – періодична перевірка відповідності фактично наявної кількості ядерного матеріалу в зоні балансу матеріалу даним облікових документів, яка виконується в міжінвентаризаційний період без фізичних вимірювань | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Звіт з аналізу безпеки СВЯП Отчёт по анализу безопасности ХОЯТ | - документ, що містить обгрунтування та аналіз безпеки, а також переконливі докази того, що СВЯП може бути побудоване, буде експлуатуватись та буде знято з експлуатації безпечним чином, тобто відповідно до принципів і критеріїв безпеки, які встановлено у чинних нормативно-правових актах з ядерної та радіаційної безпеки. | (РД 306.8.02/2.067-03) Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 20.02.03. №33, п.2.1, абзац 5 |  |
|  | Звіт про виконання державної експертизи ЯРБ документу ПЗЗ | – підготовлений та затверджений ДНТЦ ЯРБ документ, що містить експертні оцінки ЯРБ документу ПЗЗ та висновки за цими оцінками, викладені в детальному вигляді обґрунтування цих експертних оцінок та висновків, а також рекомендації щодо прийняття регулюючого рішення. Звіт про виконання державної експертизи ЯРБ документу ПЗЗ є основою для розробки Висновку державної експертизи ЯРБ цього документу. | (ГНД 306.6.02/2.020-99) Порядок проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання, затверджений Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 13.08.99 № 14, п. 2.1. |  |
|  | Звіт про виконання експертизи (технічної оцінки) ЯРБ документу ПЗЗ за сферою оцінки | – підготовлений експертами спеціалізованої групи ДНТЦ ЯРБ та узгоджений Керівником Задачі “Виконання технічної оцінки” документ, що містить експертні оцінки ЯРБ документу ПЗЗ за сферою технічної оцінки даної спеціалізованої групи експертів та викладені в детальному вигляді обґрунтування цих експертних оцінок, а також, за необхідності, рекомендації щодо доопрацювання питань безпеки в даній сфері оцінки. Звіт про виконання експертизи (технічної оцінки) ЯРБ за сферою оцінки є основою для розробки Звіту про виконання державної експертизи (документу з результатами технічної оцінки) ЯРБ документу ПЗЗ. | (ГНД 306.6.02/2.020-99) Порядок проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання, затверджений Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 13.08.99 № 14, п. 2.1. |  |
|  | Звіт про зміну інвентарної кількості | – обліковий звіт, що подається державою МАГАТЕ і що “показує зміни в інвентарній кількості ядерного матеріалу. Ці звіти надсилаються якнайскоріше, і в будь-якому випадку, в 30-денний після закінчення місяця, в якому відбулися або були виявленні зміни інвентарної кількості матеріалу” [параграф 63 (а) INFCIRC/153 (corrected)]. Крім того, “у звітах про зміни інвентарних кількостей зазначається ідентифікація матеріалу і дані партії для кожної партії ядерного матеріалу, дата зміни інвентарної кількості матеріалу та, у разі потреби, відправляюча зона балансу матеріалу та отримуюча зона балансу матеріалу чи отримувач. Ці звіти супроводжуються короткими примітками” [INFCIRC/153 (corrected), параграф 64 ] | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Звітні документи | – документи, що подаються у вищі, контрольні та/або наглядові органи і містять дані про наявність, кількість і тип ядерного матеріалу в зоні балансу матеріалу або на ядерній установці | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Звуковий датчик | – пристрій, що складається зі звукознімача (мікрофон) та процесора. При перевищенні фонового рівня шуму датчик генерує сигнал тривоги; як правило, використовуються в комплексі з іншими датчиками | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Здійснення загрози | – успішне завершення правопорушником несанкціонованих дій, що призвело до досягнення правопорушником його мети | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | землетрус віддалений | - землетрус, епіцентр якого розташований на відстані понад 300 км від майданчика атомних станцій; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 18 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | землетрус локальний | - землетрус, епіцентр якого розташований поблизу майданчика атомних станцій (в радіусі до 30 км); | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 16 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | землетрус місцевий | - землетрус, епіцентр якого розташований в радіусі від 30 до 300 км від майданчика атомних станцій; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 17 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Зіверт (ЗВ) зиверт (Зв) sievert (Sv) | Одиния СІ для еквівалентної дози чи ефективної дози, рівна 1 Дж/кг. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Зміна інвентарної кількості матеріалу | Зміна інвентарної кількості матеріалу означає виражене в партіях збільшення або зменшення кількості ядерного матеріалу в зоні балансу матеріалу; така зміна включає один із наступних елементів: (а) збільшення: (і) імпорт; (іі) внутрішньодержавні надходження: надходження з інших зон балансу матеріалу, надходження із сфери (немирної) діяльності, яка не знаходиться під гарантіями, або надходження в початковій точці застосування гарантій; (ііі) ядерне виробництво: виробництво в реакторі спеціального матеріалу, що розщеплюється; і (iv) поновлення: поновлення застосування гарантій щодо ядерного матеріалу, який раніше було звільнено від дій гарантій у зв'язку з його використанням або кількістю. (b) зменшення: (і) експорт; (іі) внутрішньодержавні відправлення: відправлення в інші зони балансу матеріалу або відправлення для (немирної) діяльності, яка не знаходиться під гарантіями; (ііі) ядерна втрата: зменшення кількості ядерного матеріалу внаслідок його перетворення на інший(і) елемент(и) або ізотоп(и) як результат ядерних реакцій; (iv) виміряні безповоротні втрати: ядерний матеріал, який був виміряний або визначений на основі вимірів і використаний таким чином, що його подальше ядерне застосування стає неможливим; (v) відходи, що зберігаються: ядерний матеріал, отриманий внаслідок обробки або аварії під час експлуатації, який на даний момент вважається таким, що не регенерується, але зберігається; (vi) звільнення від гарантій: звільнення ядерного матеріалу від застосування гарантій у зв'язку з його використанням або кількістю; і (vii) інші втрати: наприклад, аварійні втрати (тобто втрати ядерного матеріалу, що не відшкодовуються і не є навмисними, внаслідок аварії під час експлуатації) або крадіжка. | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт. J. |  |
|  |  | – “виражене в партіях збільшення або зменшення кількості ядерного матеріалу в зоні балансу матеріалу”. Така зміна повинна включати одне з наступного: а) збільшення: імпорт, внутрішньодержавні надходження, ядерне виробництво, випадкові збільшення, повернення з відходів, що підлягають збереженню, та поновлене застосування гарантій щодо ядерного матеріалу; б) зменшення: експорт, внутрішньодержавні відправлення, ядерні втрати, інші втрати, виміряні безповоротні втрати, перевід у відходи, що підлягають збереженню, звільнення ядерного матеріалу від гарантій МАГАТЕ і припинення гарантій в зв’язку з використанням ядерного матеріалу в неядерній діяльності. У відповідності з параграфом 39 (а) INFCIRC/66, зміною інвентарної кількості є будь-яке надходження, передача або використання ядерних матеріалів, що знаходяться під гарантіями | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | зміна потужності реактора изменение мощности реактора | експлуатаційний режим, при якому відбувається перехід з одного стаціонарного режиму роботи реактора на іншій (за винятком режимів пуску й зупинки) | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, Додаток 9 (рекомендується), п.2.8. |  |
|  | Змішане оксидне паливо (МОХ) | – суміш оксидів урану та плутонію, що використовується як реакторне паливо для рециклювання плутонію в теплових ядерних реакторах (“теплове рециклювання”) або реакторах на швидких нейтронах. МОХ розглядається як спеціальний матеріал, що здатний до розщеплення. МОХ є матеріалом прямого використання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Змова | – тайна угода між двома або більше особами щодо здійснення незаконних дій | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Значення аргументу, що відповідає періоду прогнозу Значение аргумента, соответствующего периоду прогноза. | Різниця між датою, на яку виконувався прогноз, та датою останньої підтяжки АК, визначена в одиницях часової шкали. Разность между датой, на которую выполняется прогноз, и датой последней подтяжки АК, выраженная в единицах временной шкалы. | (НП 306.7.02/3.006-98) Методика прогнозу зусиль в армоканатах СПЗО енергоблоків ВВЕР-1000АЕС, затверджена наказом Наказ Мінекобезпеки від 03.03.1998 р. № 32 |  |
|  | значення витоку значение утечки | кількість середовища, що вийшла з контрольованого обсягу в одиницю часу при певних параметрах | (ПНАЕ Г-10-021-90) Правила устрою й експлуатації систем безпеки атомних станцій, що локалізують, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90 №4, абз.12 Основних термінів і визначень |  |
|  | Значення проектної імовірності (ЗПІ) значение проектной вероятности (ЗПВ) design basis probability value (DBPV) | Значення річної ймовірності того, що даний тип події призведе до неприйнятних радіологічних наслідків. Це - відношення рівня ймовірності для скринінгової оцінки до значення умовної ймовірності. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Значення умовної імовірності (ЗУІ) значение условной вероятности (ЗУВ) conditional probability value (CPV) | Верхня межа умовної ймовірності того, що даний тип події призведе до неприйнятних радіологічних наслідків. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | значимість за Фусселем-Веселі (FV) | – оцінка відносного внеску в загальну частоту важкого пошкодження активної зони всіх аварійних послідовностей, які містять подію, що розглядається; | (НП 306.2.217-2017) Вимоги до ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 01.12.2017 р. № 443, абз.4, пункту 5 розділу І |  |
|  | Значний трансграничний викид значительный трансграничный выброс significant transboundary release | Викид радіоактивного матеріалу в навколишнє середовище, який може призводити дози або рівні радіоактивного забруднення за межі національних кордонів від даного викиду, які перевищують міжнародні рівні втручання або рівні дій для захисних заходів, включаючи обмеження щодо харчових продуктів і обмеження щодо торгівлі. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Значуща кількість | - приблизна кількість ядерного матеріалу, відносно якого, беручи до уваги будь-які процеси конверсії, не можна виключити можливість виробництва ядерного вибухового пристрою. Вони використовуються також для вибору цілей перевірки обліку. Значущі кількості не є критичною масою; значущі кількості враховують неминучі втрати в процесі обробки і конверсії. | (НП 306.4.07.016-98) Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів на установці, затверджені наказом Мінекобезпеки від 24.12.1997 №193, розділ 2 абзац 8 | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 10.07.2006 № 324 |
|  |  | – приблизна кількість ядерного матеріалу, з якої, беручи до уваги будь-які процеси конверсії, не виключна можливість виробництва ядерного вибухового пристрою. Величини значущих кількостей, що дійсні на сьогодення, представленні в таблиці: Таблиця. Значущі кількості Матеріал Значуща кількість Матеріал прямого використання: Puа 8 кг Pu 233U 8 кг 233U Високозбагачений уран (235U ≥ 20%) 25 кг 235U Матеріал непрямого використання : U (235U≤20%)б 75 кг 235U (або 10 тонн природного урану або 20 тонн збідненого урану) Th 20 тонн Th а) Для Pu, що містить 238Pu менше ніж 80% б) Включаючи низькозбагачений, природний та збіднений уран | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Значущість ядерного матеріалу | – ступінь можливості використання ядерного матеріалу для виготовлення ядерного вибухового пристрою | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | знеструмлення обесточивание | зникнення напруги на розглянутій ділянці електричної схеми (об'єкта) від всіх джерел нормальної експлуатації (робочих і резервних трансформаторів власних потреб) | (ПНАЕ Г-9-027-91) Правила проектування систем аварійного електропостачання атомних станцій, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 28.10.91 №11, п.1.2. Розділу I | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | знеструмлення енергоблока | – втрата електропостачання змінного струму від усіх джерел електропостачання нормальної експлуатації (робочих і резервних трансформаторів власних потреб) енергоблока АС; | (НП 306.2.205-2016) Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача, затверджений наказом ДІЯРУ від 24.12.2015 р. №234, п.6 абзац 4 |  |
|  | зняття з експлуатації снятие с експлуатации decommissioning | всі заходи, що ведуть до звільнення ядерної установки, іншої, ніж установка для захоронення, з-під регулюючого контролю. Такі заходи включають процеси дезактивації та демонтажу; | Пункт b) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | означає вживання наприкінці терміну придатності установки заходів задля виведення її з експлуатації у спосіб, що забезпечує достатній захист здоров'я та безпеку працівників, зайнятих у знятті з експлуатації, населення, а також довкілля. Ці заходи можуть сягати від закриття установки і мінімального вилучення ядерних матеріалів у поєднанні з продовженням технічного обслуговування і нагляду, до повного вилучення залишкової радіоактивності, що перевищує рівні, які припустимі для необмеженого використання об'єкта і його майданчика; | Пункт (D) статті 1 Угоди про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії |  |
|  |  | такий комплекс заходів після вилучення ядерного палива та припинення експлуатації установки, який робить неможливим її використання в цілях, для яких вона була споруджена, та забезпечує безпеку персоналу, населення та довкілля | (НП 306.2.02/1.004-98) Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів, затверджені Наказом Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 09.01.98 р. № 2, абз.3 п.2 |  |
|  |  | такий комплекс заходів після вилучення ядерного палива та припинення експлуатації установки, який робить неможливим її використання в цілях, для яких вона була споруджена, та забезпечує безпеку персоналу, населення та довкілля | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.16 п.2 |  |
|  |  | – припинення використання за призначенням з подальшим демонтажем інформаційних та керуючих систем (програмно-технічного комплексу, технічних засобів автоматизації); | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 20, пункту 2, розділу І |  |
|  |  | адміністративні та технічні заходи, які здійснюються з метою забезпечення можливості відміни деяких або всіх заходів регулюючого котролю щодо установки (за виключенням пункту захоронення (сховища) або деяких ядерних установок, які використовуються для захоронення залишків від добування та обробки радіоактивного матеріалу, які підлягають закриттю, але не зняттю з експлуатації) | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Зняття з експлуатації ДР Снятие ИР с эксплуатации | - процес здійснення комплексу заходів після видалення ядерного палива, що виключає його використання як джерело енергії і забезпечує безпеку персоналу і навколишнього середовища. - процесс осуществления комплекса мероприятий после удаления ядерного топлива, исключающий его использование в качестве источника энергии и обеспечивающий безопасность персонала и окружающей среды. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.43 |  |
|  | зняття з експлуатації енергоблока атомної станції снятие с эксплуатации энергоблока атомной станции | етап життєвого циклу ядерної установки, який починається після завершення вироблення енергії та обумовлений закінченням призначеного строку експлуатації або рішенням про дострокове припинення експлуатації енергоблока | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.39. |  |
|  | зняття з експлуатації Об'єкта (заводу з виробництва ядерного палива) | - етап життєвого циклу Об'єкта, який реалізується після припинення виробництва ядерного палива та обумовлений закінченням проектного строку експлуатації або рішенням про дострокове припинення експлуатації; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 13 пункту 7 розділу І. |  |
|  | зняття з експлуатації ЯПУ | - етап життєвого циклу ЯПУ, який реалізується після звільнення ЯПУ від усіх ядерних матеріалів, закінчення проектного строку експлуатації ЯПУ або прийняття у встановленому порядку рішення щодо припинення її експлуатації; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 17 пункту 6 розділу І. |  |
|  | зняття з експлуатації енергоблока Чорнобильської АЕС | комплекс заходів після вилучення ядерного палива з установки, виконання яких робить неможливим її використання у цілях, для яких вона була споруджена, та забезпечує безпеку населення та довкілля; | Стаття 1 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему |  |
|  | Зняття з обліку | – виконання процедур введення в облікові документи даних про списання ядерного матеріалу даної зони балансу матеріалу Примітка. Ядерний матеріал знімається з обліку при: відправленні ядерного матеріалу в інші зони балансу матеріалу; регенерації ядерного матеріалу; переведенні у відходи або безповоротні втрати | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | зовнішнє джерело | - пристрій, що генерує нейтрони, який використовується в ЯПУ для її фізичного пуску або в процесі експлуатації ЯПУ для збільшення щільності потоку нейтронів в активній зоні ПКЗ. Зовнішнє джерело нейтронів, реалізоване на нейтроноутворюючій мішені та прискорювачі частинок, не може бути використане під час фізичного пуску; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 18 пункту 6 розділу І. |  |
|  | зовнішнє опромінення внешнее облучение external exposure | опромінення організму людини джерелами іонізуючих випромінювань, що знаходяться поза тілом | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.82 п.1.13. |  |
|  |  | опромінення об'єкту (наприклад, тіла людини) від джерел іонізуючих випромінювань, які знаходяться поза цим об'єктом | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.58 |  |
|  |  | опромінення від джерела, що знаходиться поза тілом людини. Цей термін має значення, протилежне значенню терміна внутрішнє опромінення | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  |  | опромінення тіла від джерела іонізуючого випромінювання, що перебуває поза ним | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.8 Розділу 19 |  |
|  |  | опромінення тіла від джерел іонізуючого випромінювання, що перебувають поза ним | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 5 Термінів і визначень |  |
|  | зовнішні впливи внешние воздействия | характерні для майданчика атомної станції впливи природного або технічного походження | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.37. |  |
|  |  | - характерні для майданчика СВЯП сухого типу впливи природних явищ і техногенної діяльності людини, у тому числі землетрусів, високого та низького рівнів наземних та підземних вод, ураганів, аварій на будь-якому виді транспорту тощо. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 11 |  |
|  |  | - впливи характерних для майданчика ДР природних явищ і діяльності людини, включаючи землетруси, високий і низький рівень наземних і підземних вод, урагани, аварії на повітряному, водному і наземному транспорті і т.п. – воздействия характерных для площадки ИР природных явлений и деятельности человека, включая землетрясения, высокий и низкий уровень наземных и подземных вод, ураганы, аварии на воздушном, водном и наземном транспорте и т.п. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, Примітка після п.33 |  |
|  | Зовнішній датчик | – датчик, що встановлюється у зовнішньому середовищі з метою виявлення правопорушників, які перетинають певні межі зон обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | зовнішній контур скупчення внешний контур скопления | контур, обмежений зовнішніми краями включень, що входять у скупчення, і дотичними лініями, що з'єднують зазначені краї | (ПН АЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.8. Додатку 1 |  |
|  | "зовнішній" напад | дії осіб, що починаються із спроби несанкціонованого подолання зовнішніх меж (кордонів) території ядерної установки чи транспортного засобу з ядерними матеріалами; | (НП 306.2.08/1.015-99) «Положення про визначення характеристик можливого нападу на ядерні установки і ядерні матеріали та використання цих відомостей у фізичному захисті», затверджені наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 30.09.99 № 38, п.2.2 | Втратив чинність (наказ ДІЯРУ №185 від 25.11.2014 р.) |
|  | Зовнішній правопорушник | – правопорушник із кола осіб, які не мають права доступу в зону обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - особа, яка здійснила або намагається здійснити протиправну дію (або бездіяльність) щодо ядерної установки та ядерного матеріалу, а також особа, яка сприяє цьому, які не мають санкціонованого доступу на ядерну установку; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 14 |  |
|  | зовнішній фактор | – фізична величина або комбінація взаємозалежних фізичних величин, що характеризує вплив на пристрій з боку його оточення під час транспортування, зберігання, експлуатації і за певних умов може викликати погіршення його властивостей, обмеження або втрату працездатності; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 21, пункту 2, розділу І |  |
|  | Зовнішній фактор впливу | Зовнішній вплив, що викликає або може викликати втрату чи обмеження працездатності виробу, погіршення його властивостей або перехід у граничний стан під час транспортування, збереження, експлуатації. При встановленні вимог до ТЗА враховують такі групи зовнішніх факторів впливу (ЗФВ), характерних для умов експлуатації ІКС та їх компоненттів: - ЗФВ навколишнього середовища; - механічні ЗФВ; - електричні ЗФВ; - ЗФВ спеціальних середовищ; - електромагнітні ЗФВ. Інтенсивність кожного з ЗФВ (крім електромагнітних), що характеризує ступінь його впливу на ТЗА, встановлюють у вигляді сукупності значень: - верхнього (нижнього) робочого, що відповідає максимальному (мінімальному) можливому значенню цього ЗФВ в робочих умовах експлуатації; - верхніх (нижніх) граничних, що відповідають максимальним (мінімальним) можливим значенням цього ЗФВ в граничних умовах експлуатації. Інтенсивність впливу температури характеризують: - нижнім робочим значенням температури; - верхнім робочим значенням температури; - верхніми граничними значеннями температури; - граничними значеннями швидкості змінення температури. Інтенсивність впливу вологості характеризують: - нижнім робочим значенням відносної вологості (в усьому діапазоні робочих значень температури); - верхнім робочим значенням відносної вологості (у діапазоні від нижнього робочого до заданого значення температури) або абсолютної вологості (у діапазоні від заданого до верхнього робочого значення температури); - верхніми граничними значеннями відносної вологості (при верхніх граничних значеннях температури). Інтенсивність впливу барометричного тиску характеризують:- нижнім робочим значенням барометричного тиску; - верхнім робочим значенням барометричного тиску; - верхніми граничними значеннями барометричного тиску; - нижніми граничними значеннями барометричного тиску. Інтенсивність впливу іонізуючих випромінювань характеризують: - верхнім робочим значенням потужності поглинутої дози; - верхніми граничними значеннями потужності поглиненої дози. Інтенсивність впливу пилу характеризують верхніми робочими значеннями масової концентрації пилу (масою пилових частинок, зважених в одиниці об'єму повітря) і масовою долею частинок визначеного розміру в пиловій суміші. Інтенсивність впливу синусоїдальної вібрації в умовах нормальної експлуатації характеризують: - верхніми робочими значеннями амплітуд переміщення (на частотах, нижче частоти переходу) і амплітуд прискорення (на частотах, вище частоти переходу); - верхнім робочим значенням частоти вібрації; - напрямком впливу вібрації; - верхнім робочим значенням тривалості вібрації. Інтенсивність впливу механічних ударів в умовах нормальної експлуатації характеризується: - верхнім робочим значенням пікового ударного прискорення; - тривалістю ударного впливу; - верхнім робочим значенням частоти повторення ударів. Інтенсивність впливу вібрації і механічних ударів за умов порушення нормальної експлуатації (під час землетрусу) характеризують: - граничними значеннями амплітуд прискорення в діапазоні частот (спектром прискорень при сейсмічному впливі); - граничним значенням тривалості сейсмічного впливу (тривалості фази інтенсивних коливань при сейсмічному впливі); - напрямком впливу. Інтенсивність впливу електричного поля характеризують: - верхнім робочим значенням напруженості електричного поля; - частотою електричного поля; - напрямком вектора напруженості. Інтенсивність впливу води для зрошення та розчинів характеризують: - верхнім граничним значенням температури води; - хімічним складом домішок у воді; - масовою долею домішок у воді; - верхнім граничним значенням температури розчина; - хімічним складом розчинів; - масовими частками кожного із компонентів розчина; - тривалістю впливу. Інтенсивність впливу дезактивуючих розчинів характеризують: - хімічним складом розчинів; - масовими частками кожного із компонентів розчинів; - засобом дезактивації. Інтенсивність кожного з електромагнітних ЗФВ встановлюють у вигляді стандартної сукупності ознак і параметрів електричного і/або магнітного впливу, що імітує при випробуваннях на перешкодостійкість вплив реальних перешкод даного виду, характерних для електромагнітних умов у місцях розміщення ТЗА (у робочих або граничних умовах експлуатації) | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 15. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | Зовнішня загроза | – загроза, що виходить від зовнішнього правопорушника | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Зовнішня подія внешнее событие external event | Події, що не пов'язані з експлуатацією установки або здійсненням певної діяльності, які можуть впливати на безпеку установки або діяльність. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Зона | – ділянки простору, що тимчасово чи постійно встановлюються на території ядерної установки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | зона аварії зона аварии emergency zones | територія, яка в залежності від масштабів аварії вимагає планування та проведення певних заходів, пов'язаних з цією подією. Межі зони аварії у кожному конкретному випадку визначаються Державним регулюючими органами (органами Державної влади України) | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.59 |  |
|  |  | територія, яка в залежності від масштабів аварії вимагає планування та проведення певних заходів, пов'язаних з цією подією. Межі зони аварії у кожному конкретному випадку визначаються державними регулюючими органами (органами державної влади України) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.83 п.1.13. |  |
|  | Зона балансу матеріалу (ЗБМ) | Зона балансу матеріалу означає зону в установці або поза нею, де: (а) кількість ядерного матеріалу при кожному переміщенні в кожну зону балансу матеріалу або з неї може бути визначена; (b) фактично наявна кількість матеріалу в кожній зоні балансу матеріалу може бути, у разі необхідності, визначена згідно з встановленими процедурами, для того, щоб можна було встановити матеріальний баланс для цілей гарантій Агентства. | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт. М. |  |
|  |  | зона всередині або поза установкою, де може бути визначено: - кількість ядерних матеріалів при кожній передачі в зону (із зони) балансу матеріалів; - фактично наявну кількість матеріалу згідно з установленими процедурами зведення матеріального балансу ядерних матеріалів; | (НП 306.4.07.016-98) Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів на установці, затверджені наказом Мінекобезпеки від 24.12.1997 №193, розділ 2 абзац 6 | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 10.07.2006 № 324 |
|  |  | – як визначено параграфом 110 INFCIRC/153 (corrected), це “така зона в установці або поза нею, де: а) кількість ядерного матеріалу при кожному переміщенні в, або із ЗБМ може бути визначена; і б) фактично наявна кількість матеріалу в кожній ЗБМ може бути, у разі необхідності, визначена згідно з встановленими процедурами для того, щоб міг бути визначений матеріальний баланс для цілей гарантій Агентства ”. У параграфі 46 (b) INFCIRC/153 (corrected) говориться, що інформація щодо конструкції установки повинна бути доступною МАГАТЕ для: “визначення ЗБМ, які використовуються для цілей обліку Агентства та для вибору таких ключових місць, які є ключовими точками вимірювань (КТВ) і які використовуватимуться для визначення потоку та інвентарної кількості ядерного матеріалу; при визначенні таких ЗБМ Агентство, зокрема, застосовує такі критерії: (І) розмір ЗБМ залежить від точності, з якою може бути визначений баланс матеріалу; (ІІ) при визначенні ЗБМ використовується будь-яка можливість для вжиття заходів збереження/спостереження для того, щоб допомогти забезпечити повноту вимірювання потоку матеріалу і, таким чином, спростити застосування гарантій, і зосередити зусилля на вимірюваннях в КТВ; (ІІІ) декілька ЗБМ, що використовуються на установці або на окремих площадках, можуть об’єднуватися в одну ЗБМ, що використовується для цілей обліку здійснюваного Агентством за умови, що Агентство визначить, що це відповідає вимогам з перевірки; (IV) на прохання держави може бути створена спеціальна ЗБМ в межах якої-небудь стадії процесу, що пов’язана з важливою комерційною інформацією | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | зона балансу ядерних матеріалів | - ділянка території, на якій ведеться державний облік ядерних матеріалів і згідно з установленою процедурою визначається фактично наявна кількість ядерних матеріалів та їх кількість при кожній передачі в зону (із зони) балансу ядерних матеріалів; | Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджена постановою КМУ від 18.12.1996р. №1525, п.2, абзац 2. |  |
|  | зона безумовного (обов'язкового) відселення | - це територія, що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами, з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 15,0 Кі/км2 та вище, або стронцію від 3,0 Кі/км2 та вище, або плутонію від 0,1 Кі/км2 та вище, де розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів може перевищити 5,0 мЗв (0,5 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період; | Пункт 2) частини другої статті 2 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» | Стаття 2 втратила чинність на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 |
|  | Зона виявлення | – простір, що обладнаний засобами виявлення вторгнення з використанням одного чи більше датчиків, що спрацьовують при виникненні в цьому просторі умов тривоги | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | зона відчуження | - це територія, з якої проведено евакуацію населення в 1986 році; | Пункт 1) частини другої статті 2 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» | Стаття 2 втратила чинність на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 |
|  | зона вільного режиму зона свободного режима | у рамках даного документа - приміщення або група приміщень, де відсутні відкриті джерела | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.22 Розділу 19 |  |
|  |  | зона вільного режиму атомної станції - приміщення, будинки, де практично виключається вплив на персонал іонізуючого випромінювання | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 10 Термінів і визначень |  |
|  | зона гарантованого добровільного відселення | - це територія з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 5,0 до 15,0 Кі/км2, або стронцію від 0,15 до 3,0 Кі/км2, або плутонію від 0,01 до 0,1 Кі/км2, де розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів може перевищити 1,0 мЗв (0,1 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період; | Пункт 3) частини другої статті 2 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» | Стаття 2 втратила чинність на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 |
|  | Зона дії засобу виявлення | – простір, проникнення правопорушника в який викликає сигнал тривоги, якщо спосіб проникнення правопорушника входить в технічну документацію на засіб виявлення | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Зона зовнішня Зона внешняя external zone | Зона, яка безпосередньо оточує територію передбачуваного майданчика, в якій розподіл і щільність населення, а також використання землі і води розглядаються з точки зору їх впливу на можливе здійснення аварійних заходів. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | зона контрольована зона контролируемая controlled area | територія, в якій передбачено посилений дозиметричний контроль | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.60 |  |
|  |  | територія, на якій передбачений посилений дозиметричний контроль | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.83 п.1.13. |  |
|  |  | обмежена зона, в якій потрібні або можуть знадобитися спеціальні заходи захисту та безпеки з метою контролю за нормальним опроміненням або запобіганням розповсюдження радіоактивного забруднення в нормальних робочих умовах і запобіганням або обмеженням рівня потенційного опромінення | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | зона контрольованого доступу | - споруди, будівлі, їх частини, земельні ділянки, що не знаходяться в межах захищеної зони, в яких розташовуються ядерні матеріали III категорії, радіоактивні відходи II категорії, об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами II категорії, джерела іонізуючого випромінювання I категорії, системи, елементи систем, комунікації, що пов'язані з ядерною установкою, здійснення незаконних дій щодо яких може призвести до неприйнятних радіаційних наслідків; | (НП 306.8.176-2011) Вимоги до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.12.2011 № 177, п.1.2, абзац 5 |  |
|  | зона локалізації аварій зона локализации аварий | простір, в якому проектом передбачається утримання радіоактивних речовин під час і після аварії | (ПНАЕ Г-10-021-90) Правила устрою й експлуатації систем безпеки атомних станцій, що локалізують, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90 №4, абз.9 Основних термінів і визначень |  |
|  | зони обмеження доступу | визначені у проектній документації на ядерні установки, об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, земельні ділянки і смуги, будівлі, споруди, їх частини, вільне пересування якими обмежується і контролюється відповідними підрозділами охорони; | Пункт 4) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  |  | – визначені у проектній документації на об’єкт земельні ділянки і смуги, будинки, будівлі, споруди, їх частини, вільне пересування якими обмежується і контролюється відповідними підрозділами охорони Примітка. Прикладами зон обмеження доступу можуть бути: захищена зона; внутрішня зона; особливо важлива зона тощо | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | зона планування термінових захисних заходів зона планирования срочных защитных мер urgent protective action planning zone | це зона навколо установки, стосовно якої вживаються заходи, направлені на здійснення термінових захисних мір на випадок ядерної або радіологічної аварійної ситуації з метою попередження отримання доз за межами майданчика у відповідності до міжнародних норм безпеки. Захисні заходи в межах цієї зони повинні виконуватися на підставі моніторингу довкілля або – в окремих випадках - з урахуванням обстановки, яка склалася на установці | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | зона попереджувальних заходів зона предупредительных мер precautionary action zone | це зона навколо установки, стосовно якої проводяться заходи для здійснення термінових захисних заходів на випадок ядерної або радіологічної аварійної ситуації з метою зниження ризику появи серйозних детермінованих ефектів за межами майданчика. Захисні заходи в межах цієї зони повинні вживатися до, або відразу ж після викиду радіоактивних речовин або опромінення з урахуванням обстановки, яка склалася на установці. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | зона посиленого радіоекологічного контролю | - це територія з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 1,0 до 5,0 Кі/км2, або стронцію від 0,02 до 0,15 Кі/км2, або плутонію від 0,005 до 0,01 Кі/км2 за умови, що розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів перевищує 0,5 мЗв (0,05 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період. | Пункт 4) частини другої статті 2 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» | Стаття 2 втратила чинність на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 |
|  | зона радіаційної аварії зона радиационной аварии | територія, на якій в результаті радіаційної аварії на АС відбулося радіоактивне забруднення місцевості до рівнів, що призвели або здатних призвести до опромінення людей у дозах, що перевищують регламентовані НРБ (Нормами радіаційної безпеки НРБ-76/87) | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.20 Розділу 19 |  |
|  | зона радіаційного забруднення зона радиоактивного загрязнения contamination zone | зона, в якій потрібні спеціальні захисні заходи, пов’язані з реальним або потенційним радіоактивним забрудненням повітря або поверхневим забрудненням, яке перевищує встановлені рівні | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | зона санітарно-захисна (СЗЗ)/ санітарно-захисна зона зона санитарно-защитная (СЗЗ)/ санитарно-защитная зона | територія навколо ядерної установки та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на якій рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може перевищувати квоту ліміту дози для населення. У санітарно-захисній зоні забороняється проживання населення, встановлюються обмеження на виробничу діяльність, що не стосується ядерної установки або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та здійснюється контроль за радіаційним станом. Особливості режиму, розміри та межі зазначеної зони визначені статтею 45 цього Закону. | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | територія навколо атомної станції, де рівень опромінення людей може перевищувати квоту ліміту дози для категорії В. У санітарно-захисній зоні забороняється проживання населення, установлюються обмеження на виробничу діяльність, яка не стосується до атомної станції, а також здійснюється радіаційний контроль | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.76. |  |
|  |  | територія навколо радіаційно-ядерного об'єкта, де рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може перевищити ліміт дози. В СЗЗ забороняється проживання осіб категорії В, встановлюються обмеження на виробничу діяльність, що не має відношення. до радіаційно-ядерного об'єкту та де проводиться радіаційний контроль | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.61 |  |
|  |  | територія навколо радіаційно-ядерного об'єкта, де рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може перевищити квоту ліміту дози для категорії В. У санітарно-захисній зоні забороняється проживання населення, встановлюються обмеження на виробничу діяльність, що не має відношення до радіаційно-ядерного об'єкта та де проводиться радіаційний контроль | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.199 п.1.13. |  |
|  |  | у рамках даного документа - територія навколо атомної станції, на якій рівень опромінення на якій рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації установи може перевищити межу дози (МД). У санітарно-захисній зоні встановлюється режим обмежень і проводиться радіаційний контроль | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.46 Розділу 19 |  |
|  |  | у рамках даного документа - територія навколо установи або джерела радіоактивного викиду або скиду, на якій рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації установи може перевищити межу дози МД. У санітарно-захисній зоні встановлюється режим обмежень і проводиться радіаційний контроль | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 22 Термінів і визначень |  |
|  | зона спостереження зона наблюдения supervised area | територія, на якій можливий радіаційний вплив ядерної установки та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на населення, що проживає в цій зоні. Розміри та межі зазначеної зони визначаються відповідно до частини четвертої статті 45 цього Закону; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | - територія, на якій можливий радіаційний вплив ядерної установки та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на населення, що проживає в цій зоні; | (НП 306.5.01/3.083-04) План реагування на радіаційні аварії, затверджений Спільним наказом Держатомрегулювання та МНС від 17.05.04 р. № 87/211, розділ ІІ Терміни та визначення, абзац 4 |  |
|  |  | - будь-яка зона, у якій проводиться контроль за умовами професійного опромінення; | (НП 306.5.140-2008) Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.12.2007 № 193, п.1.1 абзац 9 |  |
|  |  | територія, на якій можливий вплив радіоактивних скидів і викидів атомної станції і на якій здійснюється радіаційний моніторинг вимірювання потужності поглинутої дози, визначення вмісту радіонуклідів у об'єктах навколишнього природного середовища, продуктах харчування тощо | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.38. |  |
|  |  | - будь-яка зона, у якій проводиться контроль за умовами професійного опромінення, що встановлюється з урахуванням конкретних умов роботи з радіоізотопними дефектоскопами; | (НП 306.5.161-2010) Вимоги та умови безпеки (ліцензійні вимоги) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.09.2010 № 121, п. 1.3, абзац 2 |  |
|  |  | територія, на якій можливий вплив радіоактивних скидів та викидів радіаційно-ядерного об'єкта та де здійснюється моніторинг технологічних процесів з метою забезпечення радіаційної безпеки радіаційно-ядерното об'єкта | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.62 |  |
|  |  | територія, на якій можливий вплив радіоактивних скидів і викидів радіаційно-ядерного об'єкта і де здійснюється моніторинг | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.83 п.1.13. |  |
|  |  | обмежена зона, яка не вважається котрольованою зоною, але в якій здійснюється контроль за умовами професійного опромінення, хоча запровадження спеціальних заходів захисту та безпеки в ній не потребується | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  |  | зона спостереження атомної станції - територія, де можливий вплив радіоактивних скидів і викидів атомної станції і де опромінення проживаючого населення може досягати встановленої межі дози МД. У зоні спостереження проводиться радіаційний контроль | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.19 Розділу 19 |  |
|  |  | територія, де можливий вплив радіоактивних скидів і викидів атомної станції і де опромінення проживаючого населення може досягати встановленої межі дози МД. У зоні спостереження проводиться радіаційний контроль | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 8 Термінів і визначень |  |
|  |  | - обмежена територія, що не відноситься до контрольованої зони та не потребує запровадження спеціальних заходів радіаційного захисту й радіаційної безпеки, але в якій проводиться індивідуальний дозиметричний контроль опромінення персоналу; | (НП 306.5.211-2017) Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині, затверджені наказом ДІЯРУ та МОЗ від 16.02.2017 № 51/151, абз. 5 п.2 Розділу І |  |
|  | зона строгого режиму зона строгого режима | територія, де можливий вплив на персонал радіаційних чинників: зовнішнього гамма-бета-нейтронного випромінювання, забруднення повітря виробничих приміщень радіоактивними газами та аерозолями, забруднення поверхні будівельних конструкцій та обладнання радіоактивними речовинами | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.83 п.1.13. |  |
|  |  | у рамках даного документа - приміщення або група приміщень, де є відкриті джерела випромінювання і можливе поширення радіоактивних речовин контактним або аерогенним шляхом за межі цих приміщень. На кордоні зони строгого режиму встановлюється санітарно-пропускний режим | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.21 Розділу 19 |  |
|  |  | приміщення, будинки або спорудження, де можливий вплив на персонал зовнішнього випромінювання, забруднення повітряного середовища радіоактивними газами й аерозолями, забруднення поверхонь будівельних конструкцій і устаткування радіонуклідами або радіоактивними речовинами | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 9 Термінів і визначень |  |
|  | зональне планування зональная планировка | у рамках даного документа - виділення груп приміщень на АС, що відрізняються одне від одного можливими рівнями зовнішнього випромінювання, радіоактивного забруднення поверхонь і вмістом радіоактивних речовин у повітрі | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.23 Розділу 19 |  |
|  | Зональний принцип побудови фізичного захисту | – один з підходів до фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок, що ґрунтується на організації зон обмеження доступу: захищеної зони, внутрішньої зони, особливо важливої зони. В залежності від категорії ядерного матеріалу або ядерної установки встановлюють відповідні зони | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | зони дихання (моніторинг) зоны дыхания (моніторинг) | вид моніторингу повітряного середовища, при якому відбір проб повітря здійснюється з області, повітря з якої надходить у дихальні шляхи (як правило шар повітря на висоті від 1 до 2 метрів) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.155 п.1.13. |  |
|  | Зразковий засіб вимірювань | – міра, вимірювальний прилад або вимірювальний перетворювач, призначені для перевірки з їх допомогою інших засобів вимірювання і які затверджені як зразкові | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Зразковий ядерний матеріал | – зразкова міра у вигляді ядерного матеріалу з характеристиками, виміряними при дотриманні умов, що вказані в затвердженій у встановленому порядку документації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | зсув кромок смещение кромок | розбіжність рівнів розташування деталей, що зварюються (зварних), у стикових зварних з'єднаннях | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.20. Додатку 1 |  |
|  | Зупинена установка (або закрите місце знаходження поза установкою) | – установка чи інше місце знаходження, на яких експлуатація зупинена і ядерний матеріал з яких видалено, але які не зняті з експлуатації [INFCIRC/540 (corrected), стаття 18 d] | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | зупинення остановка | експлуатаційний режим, при якому температура і зовнішні навантаження змінюються від значень параметрів кожного з експлуатаційних режимів до початкових значень параметрів при режимі пуску | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, Додаток 9 (рекомендується), п.2.9. |  |
|  | Зусилля натягу АК Усилие натяжения АК | Фактичний рівень натягу АК, який може встановлюватись при початковому натягу або заміні АК, вимірюватись під час контролю та змінюватись підчас підтягуванні АК, а також прогнозуватись згідно існуючої історії експлуатації АК. Фактический уровень натяжения АК, который может устанавливаться при начальном натяжении или замене АК, измеряться при контроле и изменяться при подтяжке АК, а также прогнозироваться по известной истории эксплуатации АК. | НП 306.7.02/3.006-98) Методика прогнозу зусиль в армоканатах СПЗО енергоблоків ВВЕР-1000АЕС, затверджена наказом Наказ Мінекобезпеки від 03.03.1998 р. № 32 |  |
|  | з'єднувач соединитель | пристрій для з'єднання або роз'єднання електричного кабелю | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила пристрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 16 Додатку |  |
|  | Ідентифікаційні дані | – такі дані, що необхідні для того, щоб однаково охарактеризувати окремий предмет, партію або страту. Прикладом є: зона балансу матеріалу, тип ядерного матеріалу, ідентифікація партії, опис матеріалу, а також вид і дата зміни інвентарної кількості | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Ідентифікаційні ознаки | – унікальні ознаки, притаманні предмету чи людині або штучно привнесені в них. Примітка. Ідентифікаційними ознаками людини можуть бути: риси обличчя; біометричні характеристики людини, наприклад, вага, геометрія руки, рисунок сітчатки ока тощо; особисті коди, шифри, печаті тощо | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Ідентифікація | – встановлення відповідності ідентифікаційних ознак людей, тварин або певних предметів з їх фактичними ознаками | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Ідентифікація облікової одиниці | – встановлення для цілей обліку та контролю ядерного матеріалу відповідності ідентифікаційних ознак облікової одиниці або її невід’ємної частини відповідним даним облікових документів | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | ідентифікація особи | - встановлення відповідності ідентифікаційних ознак людини, занесених у документи або базу даних, фактичним ознакам самої людини; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 15 |  |
|  | Ідентифікація цілі нападу | – процес аналізу установки з метою визначення вразливих місць, які можуть бути ціллю нападу правопорушника | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | ізолюючі пристрої изолирующие устройства | - сукупність клапанів, арматури тощо, які ізолюють устаткування всередині зони локалізації аварій і її обсяг від навколишнього середовища | (ПНАЕ Г-10-021-90) Правила устрою й експлуатації систем безпеки атомних станцій, що локалізують, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90 №4, абз.7 Основних термінів і визначень |  |
|  | ізоляція РАВ | - захист РАВ від зовнішніх впливів шляхом фізичного відділення РАВ від оточуючого середовища; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 10 п. 6 Розділу І. |  |
|  | Ізотоп (нуклід) | – один з двох чи з декількох атомів того самого елементу, що мають однакове число протонів в своїх ядрах, але відрізняються числом нейтронів. Ізотопи мають однаковий атомний номер, але різні масові числа. Ізотопи елементів позначаються написанням їх масових чисел зверху перед символом, наприклад: 233U чи 239Pu, чи масове число слідує за назвою чи символом елементу, наприклад: уран-233 чи Pu-239. Нестабільні ізотопи можуть мати настільки малі періоди напіврозпаду, що це потрібно враховувати для цілей обліку ядерного матеріалу (наприклад, 241Pu має період напіврозпаду 14,35 років) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | ізотоп радіоактивний изотоп радиоактивный | - радіоактивні атоми з однаковим числом протонів у ядрі, наприклад, радіоактивний ізотоп йоду - йод-125, -127, -129, -131, -132, -133 і т.д. | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.63 |  |
|  | Ізотопний склад ядерного матеріалу | – вміст (наприклад, процентний або за масою) різних ізотопів в ядерному матеріалі | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Іммобілізація | – переведення РАВ в іншу форму шляхом ствердження, включення в будь-яку матрицю або заключення у герметичну оболонку. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 7 |  |
|  | іммобілізація радіоактивних відходів иммобилизация радиоактивных отходов | переведення радіоактивних відходів в іншу форму шляхом ствердіння, включення в будь-яку матрицю або заключення в герметичну оболонку; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  | імовірнісний аналіз безпеки вероятностный анализ безопасности probabilistic safety assessment (PSA) | - метод кількісної і якісної оцінки, що використовується для аналізу імовірності виникнення та шляхів розвитку аварій, а також для визначення частоти пошкодження активної зони реактора, граничного аварійного викиду та оцінки радіаційного впливу на населення | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.40. |  |
|  |  | - всебічний, структурований підхід до визначення сценаріїв відмов, який являє собою концептуальний та математичний засіб для отримання чисельних оцінок ризиків. Імовірнісний аналіз безпеки складається з трьох рівнів. Рівень 1 передбачає оцінку відмов АЕС, яка визначає частоту пошкоджень активної зони. Рівень 2 включає оцінку захисної оболонки (контейнмента), яка визначає поряд з результатами рівня 1, частоту пошкоджень захисної оболонки та частоту викидів в довкілля певного відсотку загальної кількості радіонуклідів активної зони реактора. Рівень 3 включає оцінку наслідків за межами майданчика, яка визначає поряд з результатами рівня 2, оцінку ризиків для населення. Поточний ймовірнісний аналіз безпеки (living probabilistic safety assessment) оновлюється при необхідності, з метою відображення поточних проектних рішень та експлуатаційних особливостей та документується таким чином, щоб кожний аспект моделі ІАБ можна було прямо співвіднести з документацією АЕС, або аналітичними висновками (за відсутності такої документації) | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | імплантат | - закрите ДІВ (у вигляді капсули, «мікрокапсули», «зерна»), що вводиться в тіло пацієнта; | (НП 306.5.216-2017) Правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в брахітерапії, затверджені спільним наказом ДІЯРУ/МОЗ від 31.08.2017 № 316/998, абз.5 пункту 3 розділу І |  |
|  | Імпорт і експорт | – міжнародна передача ядерного матеріалу, що підлягає гарантіям МАГАТЕ, із держави в державу. Відповідальність за матеріал, що знаходиться в процесі передачі, визначається параграфом 91 INFCIRC/153 (corrected); вимоги про повідомлення МАГАТЕ відповідальними державами містяться в параграфах 92-96 INFCIRC/153 (corrected) Примітка: Також дивіться статті 91-96 документу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | інтегрований процес поводження з РАВ | - сукупність взаємопов’язаних, послідовних дій, які здійснюються на всіх стадіях поводження з РАВ від утворення РАВ до передачі на захоронення з урахуванням джерел утворення, обсягів та характеристик РАВ; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 11 п. 6 Розділу І. |  |
|  | інтервенційна радіологія | - метод рентгенівської візуалізації, що використовується для контролю втручання в організм пацієнта під час діагностичних, терапевтичних чи хірургічних процедур; | (НП 306.5.211-2017) Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині, затверджені наказом ДІЯРУ та МОЗ від 16.02.2017 № 51/151, абз. 6 п.2 Розділу І |  |
|  | Інвентаризаційна різниця | – різниця між зареєстрованою кількістю ядерного матеріалу і наявною кількістю матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | – різниця між фактично наявною і документально зареєстрованою кількістю ядерного матеріалу. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 11 |  |
|  | Інвентаризація | – визначення фактично наявної кількості ядерного матеріалу, що знаходиться в зоні балансу матеріалу, і наступне звірення з даними облікових документів, що проводиться в терміни, встановлені нормами та правилами Примітка. Інвентаризація здійснюється на основі: перевірки бирок, пломб та печаток; підрахунку наявної кількості облікових одиниць (облікових партій) ядерного матеріалу; ідентифікації та зважування облікових одиниць (облікових партій); відбору проб та їх аналізу; проведення неруйнуючого аналізу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Інвентарна кількість | – кількість ядерного матеріалу, що є на установці чи місцях знаходження поза установкою. В контексті гарантій МАГАТЕ термін “інвентарна кількість” визначається, в залежності від того, що більше, або з максимальної інвентарної кількості, розрахованої зі звітів держави, або продуктивності установки, яка оцінюється кількістю матеріалу, що був перероблений протягом періоду балансу матеріалу. Інвентарна кількість використовується для встановлення частоти та інтенсивності інспекцій на установці чи в місці знаходження поза установкою, як сказано про це в параграфах 79 та 80 INFCIRC/153 (corrected) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | інгаляційне надходження ингаляционное поступление | - див. надходження | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.84 п.1.13. |  |
|  | Інгаляційне (проникнення) ингаляционное (проникновение) | проникнення радіоактивних речовин в організм через органи дихання | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.121 п.1.13. |  |
|  | Індекс безпеки по критичності (ІБК) индекс безопасности по критичности (ИБК) criticality safety index (CSI) | Установлене для упаковки, транспортного пакета або вантажного контейнера, що містять подільний матеріал, число, яке використовується для контролю за загальною кількістю упаковок, транспортних пакетів або вантажних контейнерів, містять подільний матеріал | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | індивідуальний моніторинг (індивідуальний дозиметричний контроль) индивидуальный мониторинг (индивидуальный дозиметрический контроль) individual monitoring | Мониторинг (контроль) з використанням вимірювань, що здійснюються індивідуальними приладами (пристроями), які носять робітники, або вимірювань кількості радіоактивних речовин, що знаходяться радіоактивний у них в організмі або на тілі. Мониторинг (контроль) с использованием измерений, осуществляемых индивидуальными приборами (устройствами), которые носят работники, или измерений количеств радиоактивных веществ, находящихся у них в организме или на их теле. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Індикатор безпеки индикатор безопасности safety indicator | Кількісна характеристика, яка використовується в оцінках якості запобіжного радіологічного впливу джерела або практичної діяльності, або заходи виконання положень, що стосуються захисту та безпеки, крім прогнозів дози або ризику | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Індиктор стану индикатор состояния condition indicator | Характеристика конструкції, системи або елемента, яка може бути візуально проконтрольована, виміряна або розрахована за аналізом тенденції з метою визначення або безпосередньої індикації наявної та майбутньої здатності конструкції, системи або елемента функціонувати в межах критеріїв прийнятності | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Індикатор функціонування индикатор функционирования performance indicator | Характеристика процесу, яка може бути візуально проконтрольована, виміряна або розрахована з аналізу тенденції з метою визначення або безпосередньої індикації поточного і майбутнього здійснення процесу з приділенням особливої уваги задовільному функціонуванню для забезпечення безпеки | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | індикаторний слід (при капілярному контролі) индикаторный след (при капиллярном контроле) | пофарбована пенетрантом ділянка (пляма) поверхні зварного з'єднання або наплавленого металу в зоні розташувань несуцільності (несплошности). | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.14. Додатку 1 |  |
|  | індикаторний слід округлий (при капілярному контролі) индикаторный след округлый (при капиллярном контроле) | індикаторний слід з відношенням його максимального розміру до максимальної ширини не більше 3. | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.15. Додатку 1 |  |
|  | індикаторний слід подовжений (при капілярному контролі) индикаторный след удлиненный (при капиллярном контроле) | індикаторний слід з відношенням його максимального розміру до максимальної ширини більше 3. | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.16. Додатку 1 |  |
|  | індикаторний слід одиночний (при капілярному контролі) индикаторный след одиночный (при капиллярном контроле) | - індикаторний слід, мінімальна відстань від краю якого до краю будь-якого іншого сусіднього індикаторного сліду не менш максимальної ширини кожного із двох розглянутих індикаторних слідів, але не менш максимального розміру індикаторного сліду з меншим значенням цього показника (з двох розглянутих). | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.17. Додатку 1 |  |
|  | індустріальне (джерело) индустриальный (источник) | - джерело іонізуючого випромінювання штучного або природного походження, яке цілеспрямовано використовується у виробничій, науковій, медичній та інших сферах з метою отримання матеріальної чи іншої користі | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.40 п.1.13. |  |
|  |  | - джерело іонізуючого випромінювання штучного або природного походження, яке цільово використовується у виробничій, науковій, медичній та інших сферах з метою отримання матеріальної чи іншої користі на всіх етапах від видобутку (створення) до захоронення (утилізації) | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.64 |  |
|  | инженерия человеческих факторов инженерия человеческих факторов human factors engineering | Інженерна дисципліна, в якій враховуються чинники, що можуть впливати на ефективність дій людини. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Інженерні засоби фізичного захисту | – інженерні, інженерно-будівельні споруди, що призначені для підвищення ефективності застосування технічних засобів і дій персоналу охорони при вирішенні задач фізичного захисту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | інженерно-технічні засоби системи фізичного захисту | - фізичні бар'єри, технічні засоби і пристрої, що застосовуються в системі фізичного захисту ядерної установки та ядерних матеріалів, включаючи їх перевезення; | (НП 306.8.146-2008) Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.08.2008 № 156, п. 1.1 абзац 5 |  |
|  | Інкорпорований (радіонуклід) инкорпорированный (радионуклид) | - радіонуклід, що надійшов у організм | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.160 п.1.13. |  |
|  | Інспектор | – посадова особа, що у відповідності з законом та за дорученням наглядового органу здійснює функції контролю на установці | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Інспекції реагування Инспекции реагирования | - це перевірки, які проводяться внаслідок події, що виникла на ОУ та обумовлює потребу негайного реагування. Як правило, такі інспекції проводяться без спеціально розроблених інспекційних планів. Порядок проведення таких інспекцій повинен визначати і направляти досвідчений інспектор в залежності від суті події, яка виникла та від обставин, які її супроводжували. | (НП 306.1.04.059-02) Порядок здійснення державного нагляду за забезпеченням безпеки при реалізації проектів плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”, затверджені наказом ДКЯРУ від 28.11.2002р. №112, п.2.1. Терміни та визначення, абзац 5 |  |
|  | інспекційна діяльність инспекционная деятельность | - це комплекс дій і заходів по організації і проведенню інспекцій, а також контролю виконання наданих приписів і яка спрямована на забезпечення захисту персоналу населення та навколишнього природного середовища від негативного впливу іонізуючого випромінювання і радіоактивного забруднення, спричинених практичною діяльністю установок, об'єктів | (НП 306.2.01/1.081-03) Порядок здійснення державного нагляду за додержанням вимог ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії, затверджений Наказом ДКЯРУ від 19.11.2003 р. №141, абз.3 п.2 |  |
|  |  | - це комплекс дій і заходів по організації і проведенню інспекцій, а також контролю виконання наданих приписів і, яка спрямована на забезпечення захисту персоналу населення та навколишнього природного середовища від негативного впливу іонізуючого випромінювання та радіоактивного забруднення, спричинених практичною діяльністю установок, об'єктів з ДІВ. | (НП 306.5.101-2004) Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання, затверджена Наказом ДКЯРУ від 02.11.04 р. № 170, розділ 2 терміни та визначення, абзац 3 |  |
|  | інспекційна перевірка | форма періодичного контролю суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії з метою проведення оцінки відповідності об’єктів державного нагляду вимогам ядерної та радіаційної безпеки; | Підпункт 3) Пункту 2 Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки затвердженого постановою КМУ від 13.11.2013 №824 |  |
|  |  | - це будь-яка перевірка, яка здійснюється в рамках державного нагляду за забезпеченням безпеки при реалізації проектів ПЗЗ, переслідує встановлені в даному Порядку цілі, та яка проводиться уповноваженими на це представниками Держатомрегулювання. Інспекційні перевірки складаються з таких видів: інспекції (планові та непланові) та інспекційні обстеження. | (НП 306.1.04.059-02) Порядок здійснення державного нагляду за забезпеченням безпеки при реалізації проектів плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”, затверджені наказом ДКЯРУ від 28.11.2002р. №112, п.2.1. Терміни та визначення, абзац 1 |  |
|  |  | - комплекс дій, які здійснюють інспектори МАГАТЕ в місцях розміщення ядерного матеріалу згідно з Угодою про гарантії для перевірки використання цього матеріалу в мирних цілях. | (НП 306.7.154-2009) Порядок застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, затверджений Наказом ДКЯРУ від 02.07.2009 № 102, п.1.6, абзац 4 |  |
|  | інспекційне обстеження | проведення в рамках дозвільного процесу процедури, спрямованої на перевірку повноти і достовірності відомостей, що містяться в документах, доданих до заяви про отримання ліцензії (внесення змін, продовження дії) чи окремих дозволів, встановлення наявності умов для безпечного провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, робіт або операцій та проведення оцінки спроможності заявника провадити заявлену діяльність з дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки; | Підпункт 2) Пункту 2 Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки затвердженого постановою КМУ від 13.11.2013 №824 |  |
|  | Інспекційний план (програма обстеження) Инспекционный план (программа обследования) | - документ, що регламентує проведення конкретної інспекції (інспекційного обстеження). В інспекційному плані (програмі обстеження) також визначаються склад інспекційної групи, терміни інспектування (обстеження), дії інспекційної групи при підготовці та проведенні інспекції (інспекційного обстеження), вимоги щодо оформлення результатів інспекційної перевірки. | (НП 306.1.04.059-02) Порядок здійснення державного нагляду за забезпеченням безпеки при реалізації проектів плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”, затверджені наказом ДКЯРУ від 28.11.2002р. №112, п.2.1. Терміни та визначення, абзац 8 |  |
|  | інспекційні обстеження инспекционные обследования | - це перевірка Ліцензіата і його підрядних організацій, які проводяться перед видачею дозволу на виконання робіт чи операцій при реалізації проектів ПЗЗ. Метою інспекційних обстежень є встановлення відповідності інформації, представленої заявником для отримання в в органі державного регулювання ЯРБ дозволу на виконання конкретних робіт чи операцій, фактичному стану справ, а також перевірка наявності умов для виконання заявленої діяльності (робіт чи операцій). Програма інспекційного обстеження складається з питань, відповіді на які дозволять прийняти рішення щодо видачі органом державного регулювання з ЯРБ ліцензії або дозволу. | (НП 306.1.04.059-02) Порядок здійснення державного нагляду за забезпеченням безпеки при реалізації проектів плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”, затверджені наказом ДКЯРУ від 28.11.2002р. №112, п.2.1. Терміни та визначення, абзац 7 |  |
|  |  | - це перевірки заявника, які проводяться перед видачею ліцензій чи дозволів на виконання діяльності в сфері використання ядерної енергії, робіт чи операцій. Метою інспекційних обстежень є встановлення відповідності інформації, представленої заявником для отримання в Держатомрегулювання України ліцензії чи дозволу фактичному стану справ, а також перевірка наявності умов для виконання заявленої діяльності (робіт чи операцій). Інспекційні обстеження проводяться на основі спеціально розроблених програм | (НП 306.2.01/1.081-03) Порядок здійснення державного нагляду за додержанням вимог ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії, затверджений Наказом ДКЯРУ від 19.11.2003 р. №141, абз.6 п.2 |  |
|  |  | - це перевірки заявника, які проводяться перед видачею ліцензій на провадження діяльності в сфері використання ДІВ. Метою інспекційних обстежень є встановлення відповідності інформації, представленої заявником для отримання в Держатомрегулюванні України та його територіальних органах ліцензії, фактичному стану справ, а також перевірка наявності умов для провадження заявленого виду діяльності. | (НП 306.5.101-2004) Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання, затверджена Наказом ДКЯРУ від 02.11.04 р. № 170, розділ 2 терміни та визначення, абзац 4 |  |
|  | Інспекція Инспекция inspection | - це форма державного нагляду, яка включає перевірку діяльності Ліцензіата, а також спостереження, випробування, виміри, які проводяться уповноваженими представниками Держатомрегулювання для оцінки і визначення відповідності об’єктів, систем, обладнання, важливого для безпеки, робіт, документації і кваліфікації персоналу встановленим вимогам по забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки | (НП 306.1.04.059-02) Порядок здійснення державного нагляду за забезпеченням безпеки при реалізації проектів плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”, затверджені наказом ДКЯРУ від 28.11.2002р. №112, п.2.1. Терміни та визначення, абзац 2 |  |
|  |  | - це одна із форм державного нагляду, яка включає перевірку діяльності Ліцензіата, стану систем (елементів), важливих для безпеки, спостереження, випробування, вимірювання, бесіди з персоналом, які проводяться уповноваженими представниками Держатомрегулювання України для оцінки і визначення відповідності установок, об'єктів, систем (елементів), важливих для безпеки, робіт, документації і кваліфікації персоналу встановленим вимогам | (НП 306.2.01/1.081-03) Порядок здійснення державного нагляду за додержанням вимог ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії, затверджений Наказом ДКЯРУ від 19.11.2003 р. №141, абз.2 п.2 |  |
|  |  | - це одна із форм державного нагляду, яка включає перевірку діяльності суб’єкта, спостереження, випробування, вимірювання, бесіди з персоналом, які проводяться вповноваженими представниками Держатомрегулювання України для оцінки і визначення відповідності установок і об'єктів з ДІВ, робіт, документації і кваліфікації персоналу встановленим вимогам. | (НП 306.5.101-2004) Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання, затверджена Наказом ДКЯРУ від 02.11.04 р. № 170, розділ 2 терміни та визначення, абзац 2 |  |
|  |  | - дослідження, спостереження, вимірювання або випробування, які проводяться з метою оцінки конструкцій, систем, елементів та матеріалів, а також експлуатаційної діяльності, технічних процесів, організаційних процесів, процедур та компетентності персоналу | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | інспекція в процесі експлуатації инспекция в процессе эксплуатации in-service inspection | - інспекція конструкцій, систем та елементів, яка проводиться експлуатуючою організацією обо від її імені протягом всього терміну експлуатації з метою виявлення деградації, пов’язаної зі старінням або умов, які, якщо вони будуть залишені без уваги, призведуть до відмов конструкцій, систем або елементів. Інспекція для цілей регулювання проводиться регулюючим органом або від його імені | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Інспекція для спеціальних цілей | – інспекція, що проводиться інспекторами МАГАТЕ на установці чи в місцях знаходження поза установками перед тим як Додаткові положення набудуть чинності. У параграфі 71 INFCIRC/153 (corrected) говориться, що МАГАТЕ може проводити інспекції для спеціальних цілей для: а) перевірки інформації, що міститься в первісному звіті, про ядерний матеріал, який підлягає гарантіям за угодою; б) ідентифікації та перевірки змін, які відбулися після дати подання первісного звіту; в) ідентифікації і, якщо можливо, перевірки кількості та складу ядерного матеріалу до його передачі з держави або його передачі в державу [15] Примітка. Більш детально дивіться статті 71 та 73 документу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Інспекція МАГАТЕ | діяльність, яка здійснюється інспекторами МАГАТЕ по перевірці на предмет того, чи ядерний матеріал, який підлягає гарантіям, використовується у відповідності з положеннями Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України. | (НП 306.2.07.003-97) Положення про реалізацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України, затверджене наказом Мінекобезпеки від 19.11.1997 року № 189, п.1 абз. 6 | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 02.07.2009 № 352 |
|  |  | – за угодами про гарантії типу INFCIRC/153 напрям діяльності здійснюваної інспекторами МАГАТЕ на установці чи в місці знаходження поза установкою, щоб перевірити, що заявлений і поставлений під гарантії ядерний матеріал залишається в мирній діяльності та адекватно обліковується. Три типи інспекцій можуть проводитися у відповідності з цими угодами: інспекції для спеціальних цілей, звичайні та спеціальні. За угодою про застосування гарантій типу INFCIRC/66 інспекції можуть проводитись для перевірки того, що заявлений та поставлений під гарантії матеріал залишається в сфері мирної ядерної діяльності і адекватно обліковується та що неядерні матеріали, установки, обладнання, послуги та інформація, визначені та поставлені під гарантії, не використовуються для заборонених цілей. За цими угодами проводяться первинні інспекції, звичайні інспекції та спеціальні інспекції | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | інспекція на АЕС | - Державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України на АЕС, яка здійснює державний нагляд за дотриманням ліцензійних вимог, умов, процедур і є учасником ліцензійного процесу; | (НП 306.2.103-2004) Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.12.2004 № 185, абз.4 п.1.1 |  |
|  | Інспекція на випадковій основі | – інспекція на установці або на місці знаходження поза установкою, що здійснюється у випадково вибраний час (дату) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Інспекція наглядових органів | – діяльність наглядових органів різних рівнів з метою контролю забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, включаючи забезпечення обліку, контролю і фізичного захисту ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Інструментальний контроль ядерного матеріалу | – контроль наявності та характеристик ядерного матеріалу за допомогою комплексу апаратури та за встановленими методиками | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Інтегрована система | – дві або більше взаємопов’язані системи, функціонування кожної з яких залежить від результатів функціонування іншої(их) так, що їх сукупність можна розглядати як єдину систему | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Интенсивность землетрясения | - інтегральна міра величини струсу грунту, що визначається параметрами руху грунту, ступенем руйнування будівель і споруд, характером змін земної поверхні і даними про випробувані людьми відчуттях. - интегральная мера величины сотрясения грунта, определяемая параметрами движения грунта, степенью разрушения зданий и сооружений, характером изменений земной поверхности и данными об испытанных людьми ощущениях. | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.10 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | інтерфейс | – спільна межа двох або більше об’єктів разом із сукупністю правил і вимог до цих об’єктів, що забезпечують можливість та ефективність їх взаємодії через цю межу; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 22, пункту 2, розділу І |  |
|  | інтерфейс «людина-машина» | – інтерфейс, одним з об’єктів якого є оперативний персонал та/або персонал інформаційних та керуючих систем («людина»), другим – інформаційні та керуючі системи (програмно-технічні комплекси, технічні засоби автоматизації) («машина»); | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 23, пункту 2, розділу І |  |
|  | «інцидент» | означає будь-яку ненавмисну подію, наслідки або потенційні наслідки якої не можуть не братися до уваги з точки зору радіаційного захисту або ядерної безпеки; | Директива Ради 2009/71/ЄВРАТОМ від 25 червня 2009 р, що встановлює рамки Співтовариства щодо безпеки ядерних установок зі змінами, внесеними Директивою № 2014/87/EURATOM Ради ЄС від 8 липня 2014 р., стаття 3 пункт 7 |  |
|  | Інформаційна діяльність | - сукупність дій, спрямованих на задовільненнм інформаційних потреб громадськості та ЗМІ. | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  | інформаційна система информационная система | Система, що призначена для контролю технологічних і/або керуючих систем. Інформаційні системи (ІС) виконують інформаційні функції: - здійснюють одержання, обробку і збереження даних про параметри, що характеризують перебіг технологічного процесу і стан технологічного устаткування; - визначають фактичні і/або очікувані (прогнозовані) відхилення технологічних параметрів від заданих або припустимих значень; - відображають дані у формі, зручній для сприйняття й аналізу оперативним персоналом; - здійснюють візуальну і звукову сигналізацію для операторів при виявленні відхилень параметрів та в інших передбачених випадках; - контролюють стан інших інформаційних і/або керуючих систем; - приймають і виконують директиви персоналу, пов'язані з викликом відеокадрів, виведенням даних на реєстрацію, введенням і/або зміненням бази даних (заданих значень, припустимих відхилень параметрів, форм документів і інше); - архівують і/або реєструють дані і дії персоналу; - підготовляють і видають дані іншим інформаційним і/або керуючим системам і/або приймають дані від цих систем | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 16. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  |  | Система, призначена для контролю технологічних і/або керуючих систем (НП 306.5.02/3.035-2000 "Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій", затверджені наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.2000 N 19) | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 7 |  |
|  |  | - система, що призначена для контролю технологічних і/або керуючих систем | (НП 306.5.02/2.068-2003) Вимоги до порядку та змісту робіт для продовження терміну експлуатації інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних електростанцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 18.03.2003 № 42, абз.3 п.1 |  |
|  |  | – організаційно упорядкована сукупність документів та інформаційних технологій (включаючи і ті, що використовують обчислювальну техніку і зв’язок), що забезпечує функціонування системи обліку та контролю ядерного матеріалу та/або системи фізичного захисту ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | – система, призначена для одержання, обробки, зберігання, відображення та/або реєстрації даних про технічний стан конструкцій, систем, елементів, їх властивості та/або функціонування; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 24, пункту 2, розділу І |  |
|  | інформаційна система нормальної експлуатації | – інформаційна система, яка виконує всі необхідні функції при роботі у визначених проектом експлуатаційних межах і умовах; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 25, пункту 2, розділу І |  |
|  | Інформаційне повідомлення | - змістовне висвітлення подій, що відбулися впродовж визначеного періоду часу за участю Держатомінспекції на АЕС або належать до її компетенції | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  |  | - змістовне висвітлення подій, що відбулися протягом визначеного періоду часу в Держатомрегулюванні та за його участю або належать до його компетенції; | Методичні рекомендації з питань взаємодії Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС з представниками місцевих органів влади та інших органів державного регулювання та управління, затверджені наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, розділ 1. Загальні положення |  |
|  | Інформаційний запит | - звернення громадськості та ЗМІ до Держатомінспекцій на АЕС з вимогою про надання інформації. | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  |  | - звернення громадськості та ЗМІ до Держатомрегулювання з вимогою про надання інформації; | Методичні рекомендації з питань взаємодії Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС з представниками місцевих органів влади та інших органів державного регулювання та управління, затверджені наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, розділ 1. Загальні положення |  |
|  | Інформація | - документовані або публічно оголошені відомості, не пов'язані з держтаємницею, про результати діяльності, яку здійснюють Держатомінспекції на АЕС відповідно до покладених на них функцій. | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  | Інформація з відкритих джерел | – інформація, призначена для громадськості; інформація із зовнішніх джерел, наприклад, таких як наукова література; офіційна інформація; інформація, що видається громадськими організаціями, комерційними компаніями і засобами масової інформації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Інформація щодо конструкції | – “інформація, що стосується ядерного матеріалу, що підлягає гарантіям у відповідності з угодою, а також характеристики установок, що мають відношення до постановки під гарантії такого матеріалу” [параграф 8 INFCIRC/153 (corrected)], подібне в параграфі 32 INFCIRC/66. Інформація щодо конструкції включає опис установки; форму, кількість, розміщення і потік ядерного матеріалу, що використовується; розташування установки та характеристики заходів зі зберігання; процедури обліку та контролю ядерного матеріалу. Ця інформація використовується МАГАТЕ для: розробки підходу до застосування гарантій на конкретній установці, вибору ключових місць вимірювання та інших ключових місць, розробки плану перевірки інформації щодо конструкції та встановлення списку ключового обладнання. Інформація щодо конструкції для існуючої установки повинна бути подана державою на час дискусій про додаткові положення; у випадку нової установки така інформація подається державою як можна раніше до моменту завантаження ядерного матеріалу в нову установку. Більш того, держава надає попередню інформацію про будь-яку нову ядерну установку, як тільки приймається рішення про будівництво чи схвалення будівництва установки, та забезпечує інформацію про характеристики, пов’язані з застосуванням гарантій, ще раніше, на стадіях завдання на проектування, ескізного проекту, будівництва та введення в експлуатацію. Інформація щодо конструкції установки подається при будь-яких змінах експлуатаційних умов, що стосуються гарантій, протягом усього життєвого циклу установки. За угодою про гарантії типу INFCIRC/66 держава подає інформацію щодо конструкції основних ядерних установок, щоб дати змогу МАГАТЕ провести аналіз конструкції на самій ранній стадії. Інформація щодо конструкції подається державою до МАГАТЕ на основі опитувальника МАГАТЕ з інформації щодо конструкції | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Інфрачервоний датчик | – пристрій, що складається з передавача та приймача інфрачервоного випромінювання (активний датчик) і у випадку переривання променю генерується сигнал тривоги; або складається тільки з приймача (пасивний датчик) і у випадку появи у просторі, що ним контролюється, додаткового джерела інфрачервоного випромінювання генерується сигнал тривоги | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Інші втрати | – наприклад, аварійні втрати (тобто незамінні та ненавмисні втрати ядерного матеріалу в результаті технологічної аварії) або крадіжка | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Інші місцезнаходження | - об'єкти, де знаходиться, але звичайно не використовується ядерний матеріал, наприклад, проміжне сховище або будь-яке інше місце, яке не є ядерною установкою та в якому максимальна інвентарна кількість матеріалу складає один ефективний кілограм чи менше. | (НП 306.2.07.003-97) Положення про реалізацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України, затверджене наказом Мінекобезпеки від 19.11.1997 року № 189, п.1 абз. 7 | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 02.07.2009 № 352 |
|  |  | - об'єкти, де знаходиться, але звичайно не використовується ядерний матеріал, наприклад, проміжне сховище або будь-яке інше місце, що не є ядерною установкою і в якому максимальна інвентарна кількість матеріалу становить один ефективний кілограм або менше; | (НП 306.4.07.016-98) Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів на установці, затверджені наказом Мінекобезпеки від 24.12.1997 №193, розділ 2 абзац 3 | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 10.07.2006 № 324 |
|  | Інші місця знаходження | – об’єкти, де знаходиться, але, звичайно, не використовується ядерний матеріал; - проміжне сховище або будь-яке інше місце, яке не є ядерною установкою | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | іонізуюче випромінювання ионизирующее излучение ionizing radiation | - випромінювання (електромагнітне, корпускулярне), яке при взаємодії з речовиною безпосередньо або непрямо викликає іонізацію та збудження її атомів і молекул | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.66 |  |
|  |  | - для цілей радіаційного захисту іонізуюче випромінювання - це випромінювання, яке здатне утворювати пари іонів в біологічній тканині. Іонізуюче випромінювання може бути поділене на випромінювання з низькою лінійною передачею енергії та випромінювання з високою лінійною передачею енергії (як показник його відносної біологічної ефективності, або здатності проникати через екран або тіло людини). Випромінювання з високою лінійною передачею енергії (high linear energy transfer radiation), як правило, складається з протонів, нейтронів та альфа-частинок (або інших частинок з аналогічною або більшою масою). В їх число входять види випромінювання, для яких Міжнародна комісія з радіологічного захисту рекомендує ваговий множник випромінювання більше 1. Випромінювання з низькою лінійною передачею енергії (low linear energy transfer radiation), як правило, якладається з фотонів (включаючи рентгенівське випромінювання та гамма- випромінювання), електронів, позитронів та мюонів. В їх число входять види випромінювання, для яких Міжнародна комісія з радіологічного захисту рекомендує ваговий множник випромінювання рівний 1. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | ІППАС | – Міжнародна консультативна служба з питань фізичного захисту. Організована в 1996р. з метою консультативної допомоги країнам-учасницям Договору про нерозповсюдження у вдосконаленні фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Історія експлуатації История эксплуатации | Сукупність даних про АК, зібраних за весь час його експлуатації за результатами КПР і які характеризують зміни напруженого стану АК. Історія експлуатації включає: значення зусиль початкового натягу, підтягування і контролю АК, зафіксовані у часі. Совокупность данных об АК, собранных за всё время его эксплуатации по результатам КПР и характеризующих изменение напряжённого состояния АК. История эксплуатации включает в себя: значения усилий начального натяжения, подтяжек и контролей АК, зафиксированные во времени | (НП 306.7.02/3.006-98) Методика прогнозу зусиль в армоканатах СПЗО енергоблоків ВВЕР-1000АЕС, затверджена наказом Наказ Мінекобезпеки від 03.03.1998 р. № 32 |  |
|  | Інцидент инцидент incident | Будь-яка ненавмисна подія, яка включає помилки під час експлуатації, відмови устаткування, вихідні події, події - попередники аварії, події, близькі до аварійної ситуації або інші неполадки, або несанкціоновані дії, у тому числі зловмисні і незловмисні дії, реальні або потенційні наслідки якого не можуть ігноруватися з точки зору захисту або безпеки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Ймовірність виявлення | – ймовірність того, що у випадку переключення ядерного матеріалу діяльність МАГАТЕ з гарантій виявить це переключення. Ймовірність виявлення, зазвичай, виражається як 1 – βа, де βа – ймовірність невиявлення. Ймовірність виявлення при діяльності з застосування гарантій, включаючи практику обліку ядерного матеріалу, може бути визначена кількісно і ймовірність виявлення за допомогою обліку 1 – βа вибирається як вхідний параметр для розробки планів відбору проб. Величина, зазвичай, 1 – βа складає 90% для “високих” та 20% для “низьких” рівнів ймовірності | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Ймовірність виявлення правопорушника (Pd) | – кількісна характеристика системи фізичного захисту, що виражається в ймовірності виявлення правопорушника безпосередньо персоналом охорони, технічними засобами виявлення та/або персоналом ядерної установки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Ймовірність перехоплення, мінімальна сумарна (PI) | – сумарна ймовірність виявлення від початку маршруту правопорушника до точки, що визначається тривалістю часу, який є в наявності у сил реагування для розгортання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Ймовірність спрацьовування датчика (Ps) | – ймовірність спрацьовування датчика виявлення вторгнення при наявності факту несанкціонованих дій | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | йодна профілактика иодная профилактика iodine prophylaxis | - блокування щитоподібної залози людини або йодна блокада, що полягає у терміновому (невідкладному) введенні в організм людини препарату йодиду калію з метою запобігання або зменшення поглинання радіоактивних ізотопів йоду щитоподібною залозою у разі виникнення радіаційної аварії. | (НП 306.1.174-2011) Порядок здійснення невідкладних заходів йодної профілактики серед населення України у разі виникнення радіаційної аварії, затверджений Наказом ДІЯРУ від 08.11.2011 № 154, п.2, абзац 2 |  |
|  |  | Введення препарату стабільного йоду (зазвичай йодистого калію) в цілях запобігання або зменшення поглинання радіоактивних ізотопів йоду щитовидною залозою у разі аварії, пов'язаної з впливом радіоактивного йоду. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | кабельна проходка кабельная проходка | - виріб або складальна одиниця, призначена для проходу електричних ланцюгів через стіни і перекриття, до складу якого входять ущільнюючі пристрої (сальники та ін.) і пристрій для перевірки герметичності ущільнення після прокладки електричних кабелів | (ПНАЕ Г-9-027-91) Правила проектування систем аварійного електропостачання атомних станцій, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 28.10.91 №11 п.1.4. Розділу I | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Калібрування | – комплекс дій, що проводяться під час регулювання та періодичного підтвердження робочих характеристик контрольно-вимірювального приладу чи системи вимірювання спеціально для того, щоб встановити кореляцію між показаннями приладу та кінцевим (що має бути повідомленим) результатом. Під час калібрування повинна бути мінімізована систематична похибка та встановлена точність контрольно-вимірювального приладу чи системи вимірювання. Зазвичай, калібрування контрольно-вимірювального приладу проводиться на еталонному матеріалі з використанням добре охарактеризованого матеріалу. Результат калібрування може записуватися в документ, що називається сертифікатом калібрування, і, деколи, відображається як фактор калібрування чи набір факторів калібрування, наприклад, у формі кривої калібрування. Процес калібрування повинен включати оцінку похибки калібрування | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - встановлення відповідності дозових величин, отриманих за допомогою засобів вимірювальної техніки, величинам вимірювання від еталонного ДІВ; | (НП 306.5.140-2008) Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.12.2007 № 193, п.1.1 абзац 5 |  |
|  |  | - процес проведення метрологічних вимірювань та/або налаштувань приладів та обладнання з ДІВ або їх окремих елементів з метою забезпечення відповідності дозових величин, отриманих за допомогою засобів вимірювальної техніки, величинам вимірювання від еталонного ДІВ; | (НП 306.5.148-2008) Вимоги до систем управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджені Наказом ДКЯРУ від 03.10.2008 № 166, п. 1.2, абзац 5 |  |
|  |  | Вимір і регулювання, що проводяться на приладі, елементі або системі, з метою забезпечення того, щоб їх точність або спрацьовування були прийнятними. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | канал канал channel | – виділена за певною ознакою сукупність взаємозв’язаних елементів, яка ініціює єдиний вихід; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 26, пункту 2, розділу І |  |
|  |  | - сукупність взаємопов’язаних елементів в системі, яка видає один вихідний сигнал. Канал втрачає свою ідентичність, коли сигнали одного виходу об’єднуються з сигналами, які надходять від інших каналів (наприклад, від контрольно-вимірювального каналу або каналу обслуговування пристроїв безпеки) | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | канал вимірювання | – канал, призначений для знаходження значення вимірюваної фізичної величини з нормованою точністю; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 27, пункту 2, розділу І |  |
|  | канал індикації | – канал, призначений для спостереження за змінами в часі або просторовому розподілі фізичних величин без оцінки їх значень із нормованою точністю; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 28, пункту 2, розділу І |  |
|  | канал контролю канал контроля | - сукупність датчиків, ліній зв'язку, засобів оброблення сигналів і/або представлення параметрів, яка призначена для забезпечення контролю в заданому проектом об'ємі | (НП 306.2.145-2008) Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджені Наказом ДКЯРУ від 15.04.2008 № 73, абз. 2.4. п.ІІ |  |
|  | канал сигналізації | – канал, призначений для оповіщення оперативного персоналу та/або персоналу інформаційних та керуючих систем про виникнення визначеної проектом події, загрози, умови ініціювання функції, важливої для безпеки, або про змінення стану контрольованого об’єкта; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 29, пункту 2, розділу І |  |
|  | канал системи канал системы | Частина системи, що виконує в заданому проектом обсязі функції системи | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 17. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  |  | - частина системи, що виконує в заданому проектом обсязі функцію системи. | (НП 306.5.02/3.056-02) Вимоги до форми та змісту типового паспорта на реакторну установку, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.06.2002р. №73, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 6 |  |
|  |  | - частина системи, що виконує в заданому проектом обсязі функції системи | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.41. |  |
|  |  | - частина системи, що виконує в заданому проектом обсязі функції системи; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 19 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - частина системи, що виконує в заданому проектом обсязі функції системи; - часть системы, выполняющая в заданном проектом объеме функцию системы | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.5 |  |
|  | канал управління | – канал, призначений для ініціювання роботи іншого каналу однієї з керуючих або технологічних (захисних, локалізуючих, забезпечуючих) систем або для безпосереднього управління технологічною системою (устаткуванням); | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 30, пункту 2, розділу І |  |
|  | Карта переміщень матеріалу | – технологічний документ, що регламентує переміщення облікової одиниці від одного виконавця до іншого, із однієї зони балансу матеріалу в іншу при виконанні операцій на одній ядерній установці | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | категорія А категория А | - особи з числа персоналу, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.87 п.1.13. |  |
|  |  | - особи з числа персоналу, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.67 |  |
|  | категорія Б категория Б | - особи з числа персоналу, які безпосередньо не зайняті роботою з джерелами іонізуючих випромінювань, але у зв'язку з розташуванням робочих місць у приміщеннях та на промислових майданчиках об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями можуть отримувати додаткове опромінення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.88 п.1.13. |  |
|  |  | - особи з числа персоналу, які безпосередньо не зайняті роботою з джерелами іонізуючих випромінювань, але у зв'язку з розташуванням робочих місць в приміщеннях та на промислових майданчиках об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями можуть отримувати додаткове опромінення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.68 |  |
|  | категорія В категория В | усе населення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.89 п.1.13. |  |
|  |  | усе населення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.69 |  |
|  | Категорія матеріалу | – віднесення ядерного матеріалу до певної категорії у відповідності зі станом його опромінення і його придатності для конверсії в компоненти ядерних вибухових пристроїв. Категорії матеріалу (у сфері обліку і контролю ядерного матеріалу): неопромінений матеріал прямого використання; опромінений матеріал прямого використання та матеріал непрямого використання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Категорія нормативного акта Категория нормативного акта | Характеристика нормативного акта, яка вказує на ступінь обов’язковості виконання його положень. Документи, що видаються Держатомрегулюванням, мають ознаки двох категорій: до першої категорії відносяться документи, зазначені в пункті 1.6. цього положення. Ці документи можуть мати ознаки таких видів нормативних актів: основні положення, положення, норми, правила, вимоги, технічні регламенти, інструкції, методика, тлумачний словник термінів. Ця категорія має умовне позначення – НП; до другої категорії відносяться документи, зазначені в пункті 1.7. цього Положення. Ці документи можуть мати ознаки таких видів нормативних документів: рекомендації, методичні рекомендації, коментарі, практика з безпеки. Ця категорія має умовне позначення – РД. | Положення про систему нормативно-правового регулювання в сфері використання ядерної енергії, ядерної та радіаційної безпеки, затверджене наказом ДКЯРУ від 01.06.04 р. № 95, п.1.9. |  |
|  | Категорія режиму секретності | – категорія, яка характеризує важливість та обсяги відомостей, що становлять державну таємницю, які зосереджені в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | категорія установи категория учреждения | - характеристика підприємства за ступенем потенційної небезпеки для населення при виникненні на ньому радіаційної аварії | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.90 п.1.13. |  |
|  | категорія функції | – градація, яка характеризує ступінь важливості функції для безпеки на підставі оцінки її призначення та/або наслідків, спричинених невиконанням або помилковим виконанням функції; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 31, пункту 2, розділу І |  |
|  | категорія ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання | показник рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання залежно від їх потенційної небезпеки; | Пункт 5) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  | Категорія ядерного матеріалу | – Встановлені наступні категорії матеріалу у відповідності зі станом його опромінення і його придатності для конверсії в компоненти ядерних вибухових пристроїв: неопромінений матеріал прямого використання; опромінений матеріал прямого використання; матеріал непрямого використання. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 12 |  |
|  | катетер | - медичний інструмент у вигляді трубки, призначений для з’єднання природних каналів, порожнин тіла, судин із зовнішнім середовищем з метою доставки до мішені ДІВ; | (НП 306.5.216-2017) Правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в брахітерапії, затверджені спільним наказом ДІЯРУ/МОЗ від 31.08.2017 № 316/998, абз.6 пункту 3 розділу І |  |
|  | Кваліфікаційна атестація | - оцінка рівня професійних та спеціальних знань, практичної підготовки та ділових якостей посадової особи, яка виконує чи має намір виконувати функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. | (НП 306.1.115-2006) «Положення про проведення кваліфікаційної атестації посадових осіб Державного комітету ядерного регулювання України, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки». Затверджене Наказом ДКЯРУ від 23.01.2006 р. № 9. Пункт 1.3. |  |
|  | кваліфікаційний термін | - період часу працездатності обладнання в умовах нормальної експлуатації, визначений в процесі кваліфікації цього обладнання з урахуванням його старіння, протягом якого у випадку виникнення проектної аварії обладнання виконуватиме свої функції; | (НП 306.2.214-2017) Вимоги до періодичної переоцінки безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені Наказом ДІЯРУ від 30.08.2017 р. № 313, абз. 2 п. 6, Розділу «Загальні вимоги». |  |
|  | кваліфікація обладнання квалификация оборудования | - підтвердження того, що конструкція, система (елемент) у межах усього терміну експлуатації будуть виконувати покладені функції як при нормальній експлуатації, так і проектних аваріях з урахуванням характеристик середовища, у якому функціонують конструкція, система (елемент) | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.43. |  |
|  | кваліфікація обладнання на сейсмічні впливи (сейсмічна кваліфікація) | - підтвердження та підтримання параметрів технічних характеристик обладнання з метою забезпечення його працездатності відповідно до встановлених вимог під час та після сейсмічних впливів у межах усього терміну експлуатації; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 19 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | кваліфікація персоналу квалификация персонала | - рівень професійної підготовки персоналу атомної станції | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.42. |  |
|  |  | - рівень підготовленості особи з числа персоналу атомної електричної станції, включаючи базову спеціальну освіту, професійні знання, навички й уміння, а також досвід роботи, що забезпечує якість і безпеку експлуатації атомної електричної станції під час виконання посадових обов'язків | (НП 306.5.02/3.076-03) Вимоги до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію, затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.08.2003 № 108, абз.8 п.2.1 |  |
|  | кваліфікований експерт квалифицированный эксперт qualified expert | - фізична особа, яка на підставі атестації належними органами або товариствами, ліцензії на професійну діяльність або академічної кваліфікації та досвіду, належним чином визнана як така, яка володіє експертними знаннями у відповідній сфері спеціалізації, наприклад, в галузі медичної фізики, радіаційного захисту, гігієни праці, пожарної безпеки, забезпечення якості або в будь-якій відповідній інженерно-технічній або пов’язаній з забезпеченням безпеки галузі | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | квота квота | - частина ліміту ефективної дози (далі - DLE) для категорії В, що виділена для режиму нормальної експлуатації окремого індустріального джерела | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.90 п.1.13. |  |
|  | квота ліміту дози квота лимита дозы | - частина ліміту ефективної дози (далі - DLE) для категорії В, що виділена для режиму нормальної експлуатації окремого індустріального джерела. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.108 п.1.13. |  |
|  |  | - доля ліміту дози (ЛД) для категорії В, що виділена для режиму нормальної експлуатації окремого індустріального джерела | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.70 |  |
|  | керівник процесу | - особа, яка керує процесом і відповідальна за результат його виконання; | (НП 306.1.190-2012) Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 19.12.2011 № 190, п.1.4, абзац 3 |  |
|  | Керівні принципи Групи ядерних постачальників | – викладені в повідомленнях, що отримані МАГАТЕ, починаючи з 1978 року, від держав, що входять до Групи ядерних постачальників (ГЯП). Керівні принципи стосуються експортної політики та практики держав ГЯП у відношенні до переміщення в держави, які не володіють ядерною зброєю, ядерного матеріалу, обладнання, технологій та пов’язаних з ядерною діяльністю обладнання, матеріалів, програмного забезпечення та відповідних технологій подвійного використання. Діючі керівні принципи складаються з двох частин: а) частина 1 вміщує керівні принципи ядерного експорту разом з контрольним переліком, що включає вихідний матеріал та спеціальний матеріал, що здатний до розщеплення, ядерні реактори та визначені типи заводів (наприклад, заводи з переробки, обладнання спеціально сконструйоване чи підготовлене для таких заводів чи пов’язаних з ними технологій). Керівні принципи також вимагають, як умова поставки, щоб у державі–отримувачі були чинними всеохоплюючі гарантії МАГАТЕ, а також фізичний захист та контроль за переданими предметами; б) частина 2 вміщує керівні принципи експорту матеріалів програмного забезпечення та технологій подвійного використання та включає контрольний перелік предметів подвійного використання, що можуть зробити основний вклад в ядерний вибуховий пристрій чи в діяльність ядерного паливного циклу до якого не застосовуються гарантії. Базовим принципом, погодженим державами, є недопущення передачі предметів подвійного використання “для використання державами, що не володіють ядерною зброєю, в діяльностях, що пов’язані з ядерними вибухами чи ядерним циклом, що не поставлений під гарантії, чи ... в загальному випадку, коли є небажаний ризик переключення на таку діяльність”. Керівні принципи також обумовлюють, що постачальники предметів подвійного використання повинні, зокрема, враховувати чи має держава-реципієнт “ угоду з МАГАТЕ про гарантії, що відноситься до всієї її ядерної діяльності”. Керівні принципи ГЯП опубліковані в INFCIRC/254/Rev.4 (частина 1 та частина 2). Крім того, повідомлення від Європейського співтовариства про спільну політику, що стосується керівних принципів, отримане МАГАТЕ в 1985 році і викладене в INFCIRC/322 | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Керівні принципи Комітету Цангера з експорту | - принципи, про які домовилася група держав-учасниць Договору про нерозповсюдження, для того, щоб роз’яснити зобов’язання держав згідно статті ІІІ.2 Договору у відношенні експорту в мирних цілях до держав, що не володіють ядерною зброєю, ядерного матеріалу та обладнання чи матеріалів підготовлених для обробки, використання або виробництва спеціального матеріалу, що здатний до розщеплення. Керівні принципи були вперше розроблені в 1971 році під головуванням доктора Клауда Цангера з Швейцарії та розміщені в повідомленнях, що отримуються МАГАТЕ з 1974 року від держав-учасниць. Керівні принципи вміщують “тригерний список”, що включає вихідний та спеціальний матеріал, що здатний до розщеплення, та визначені обладнання та матеріали спеціально розроблені чи підготовлені для переробки, використання чи виробництва спеціального матеріалу, що здатний до розщеплення, експорт яких вимагає гарантій МАГАТЕ, що стосуються вихідного чи спеціального матеріалу, що здатний до розщеплення. Комітет Цангера не є комітетом МАГАТЕ. Керівні принципи опубліковані в INFCIRC/209/Rev.2 | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | керівні системи (елементи) безпеки управляющие системы (элементы) безопасности | - системи (елементи), призначені для ініціювання спрацьовування систем безпеки, здійснення контролю та управління ними в процесі виконання заданих функцій | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.44. |  |
|  |  | - системи (елементи), призначені для ініціювання спрацьовування систем безпеки, здійснення контролю та управління ними в процесі виконання заданих функцій; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 14 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - системи (елементи), призначені для ініціювання спрацьовування систем безпеки, здійснення контролю та управління ними в процесі виконання заданих функцій; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 20 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - системи (елементи), призначені для ініціювання дій систем безпеки, здійснення контролю та управління ними в процесі виконання заданих функцій. - системы (элементы), предназначенные для инициирования действий систем безопасности, осуществления контроля и управления ими в процессе выполнения заданных функций. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.12 |  |
|  | керма керма kerma (kinetic energy released into material) | - відношення суми первинних кінетичних енергій dWK усіх заряджених частинок, утворених під впливом непрямо іонізуючого випромінювання в елементарному об'ємі речовини, до маси dm речовини в цьому об'ємі: Одиниця вимірювання керми - грей (Гр). | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.92 п.1.13. |  |
|  |  | - відношення суми первинних кінетичних енергій dWK всіх заряджених частинок, утворених під впливом непрямо іонізуючого випромінювання в елементарному об'ємі речовини, до маси dm речовини в цьому об'ємі K = dWK /dm Одиниця вимірювання керми - грей (Гр). | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.71 |  |
|  |  | від англ. "kerma" - кінетична енергія вивільнена в матеріал (kinetic energy released into material) величина K, яка розраховується за формулою: К = dЕtr /dm, Де - dЕtr сума початкових кінетичних енергій всіх заряджених іонізуючих частинок, вивільнених незарядженими іонізуючими частинками в масі речовини dm. Одиниця вимірювання керми – грей (Гр). | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Керування запроектними аваріями | - дії на майданчику СВЯП сухого типу та навколишній території, що спрямовані на послаблення наслідків запроектних аварій шляхом здійснення планів заходів щодо захисту персоналу та населення. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 12 |  |
|  | керуюча система управляющая система | Система, призначена для ініціювання дії технологічних систем. здійснення контролю і керування в процесі виконання заданих функцій. Керуючі системи виконують керуючі функції: - отримання даних про стан і функціонування об'єкта керування (технологічної системи); - вибір (розрахунок на основі заданого алгоритму) керуючих дій впливів, необхідних для досягнення цілі керування; - формування команд керування і реалізація їх шляхом безпосереднього впливу на виконавчі пристрої об'єкта керування або отримання даних про необхідні керуючі впливи іншій керуючій системі; - приймання від персоналу і виконання команд дистанційного керування. Крім керуючих функцій керуючі системи можуть виконувати також окремі інформаційні функції | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 18. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | Керуюча система | Система, призначена для ініціювання дії технологічних систем, здійснення контролю і керування ними в процесі виконання заданих функцій (НП 306.5.02 /3.035-2000 "Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій", затверджені наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.2000 N 19) | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 9 |  |
|  |  | - система, призначена для ініціювання дії технологічних систем, здійснення контролю і керування ними в процесі виконання заданих функцій | (НП 306.5.02/2.068-2003) Вимоги до порядку та змісту робіт для продовження терміну експлуатації інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних електростанцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 18.03.2003 № 42, абз.4 п.1 |  |
|  |  | – система, призначена для ініціювання роботи однієї чи декількох інших систем або технологічного устаткування та/або для безпосереднього управління ними; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 32, пункту 2, розділу І |  |
|  | Керуюча система безпеки | Керуюча система призначена для контролю і керування технологічними системами безпеки | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 19. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  |  | – керуюча система, призначена для участі у виконанні принаймні однієї з функцій безпеки; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 33, пункту 2, розділу І |  |
|  | керуюча система нормальної експлуатації | – керуюча система, призначена для участі у виконанні лише функцій нормальної експлуатації; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 34, пункту 2, розділу І |  |
|  | Кількість необлікованого матеріалу | Кількість необлікованого матеріалу означає різницю між зареєстрованою інвентарною кількістю матеріалу і фактично наявною кількістю матеріалу | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт. N. |  |
|  | Кількість необлікованого ядерного матеріалу (КНМ) | – ця кількість вираховується для зони балансу матеріалу протягом періоду балансу матеріалу з використанням рівняння балансу матеріалу, що звичайно записується так: КНМ = (ПК + Х – У) – КК, де ПК – початкова наявна кількість матеріалу; Х – сума збільшень наявної кількості матеріалу; У – сума зменшень наявної кількості матеріалу; КК – кінцева фактично наявна кількість матеріалу Так як зареєстрована інвентарна кількість є алгебраїчною сумою ПК, Х та У, КНМ може бути описана як різниця між зареєстрованою інвентарною кількістю та фактично наявною кількістю. Для зони балансу матеріалу з обліковими одиницями КНМ повинна дорівнювати нулю, і якщо КНМ не дорівнює нулю, то це вказує на проблему (наприклад, помилку обліку), яка повинна бути досліджена. Для зони балансу, де є поводження з матеріалом у балк-формі, КНМ є очікуваною через неточності вимірювань та природу процесу. Неточності вимірювань експлуатуючої організації, що пов’язані з кожним з чотирьох компонентів балансу матеріалу, комбінуються з кількостями матеріалу, щоб визначити неточності балансу матеріалу (σMUF = σКНМ) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | кімната управління установкою, прискорювачем (пультова) | - приміщення, у якому розташовані дистанційні системи для управління установкою, прискорювачем та спостереження за станом пацієнта під час проведення сеансу променевої терапії (для медичних прискорювачів); | (НП 306.5.192-2013) Правила з радіаційної безпеки прискорювачів електронів, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.08.2013 № 83, п. 1.3, абзац 3 |  |
|  | Кінцева інвентарна кількість ядерного матеріалу | – кількість ядерного матеріалу в зоні балансу матеріалу, що встановлена на основі облікових документів попередньої інвентаризації, а також документів з усіх збільшень і зменшень кількості ядерного матеріалу в даній зоні балансу матеріалу за звітний період | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | кінцева система теплообміну конечная система теплообмена ultimate heat transport system | Системи і елементи, необхідні для передачі залишкового тепла кінцевому поглиначу тепла після зупинки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Кінцева точка конечная точка end point | 1. Заключний етап процесу, особлива точка, в якій проявляється ефект. 2. Радіологічна або інша міра забезпечення захисту або безпеки, яка є розрахунковим результатом аналізу або оцінки. 3. Заздалегідь певний критерій, що визначає точку, в якій дана задача або даний процес вважаються завершеними. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | кінцевий вимикач конечный выключатель | - пристрій для видачі сигналів про крайні робочі положення органа впливу на реактивність | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила пристрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 8 Додатку |  |
|  | кінцевий поглинач тепла/ кінцевий поглинач конечный поглотитель тепла/ конечный поглотитель ultimate heat sink | зовнішнє середовище, якому передається тепло залишкових енерговиділень | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.45. |  |
|  |  | – зовнішнє середовище, якому передається тепло залишкових енерговиділень; | (НП 306.2.204-2016) Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача, затверджений наказом ДІЯРУ від 24.12.2015 р. №233, п.4 абзац 3 |  |
|  |  | - водне середовище або атмосферне повітря. Системи, що виконують функції поглинача тепла усередині самої атомної станції (льодовий конденсатор, барботажний пристрій і ін.), не є кінцевими поглиначами тепла | (ПНАЕ Г-5-020-90) Правила устрою й експлуатації систем аварійного охолодження й відводу тепла від ядерного реактора до кінцевого поглинача, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90. №3, термін 10 Термінів і визначень | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  |  | Середовище, в яке залишкове тепло завжди може бути відведене, навіть якщо всі інші засоби видалення тепла були втрачені або є недостатніми | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | кінцевий стан конечное состояние end state | - водне середовище або атмосферне повітря. Системи, що виконують функції поглинача тепла усередині самої атомної станції (льодовий конденсатор, барботажний пристрій і ін.), не є кінцевими поглиначами тепла | (ПНАЕ Г-5-020-90) Правила устрою й експлуатації систем аварійного охолодження й відводу тепла від ядерного реактора до кінцевого поглинача, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90. №3, термін 3 Термінів і визначень | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  |  | 1. Стан радіоактивних відходів на заключному етапі поводження з радіоактивними відходами, на якому відходи є пасивно безпечними і не підпадають під відомчий контроль. 2. Заздалегідь певний критерій, що визначає точку, в якій дана задача або даний процес повинні вважатися завершеними. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Клас аварійної ситуації | Набір умов, що вимагають здійснення аналогічного негайного аварійного реагування. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | клас робіт з відкритими джерелами класс работ с открытыми источниками | - характеристика робіт з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання, зумовлена величиною наявної на робочому місці активності | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.93 п.1.13. |  |
|  | класи аварійних подій, що застосовуються експлуатуючою організацією для установок І категорії радіаційної небезпеки за класифікацією МАГАТЕ: | попередження про небезпеку (аварійна готовність); аварійна ситуація на установці (промислова аварія); аварійна ситуація на території майданчику (аварія на майданчику) загальна аварійна ситуація (комунальна аварія); інші події, у тому числі на ядерних установках за межами країни, які не потребують оголошення класу події, однак викликають підвищену увагу населення та ЗМІ або свідчать про зниження рівня безпеки АЕС; | (НП 306.2.02/3.077-03) Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.01.2004 № 2, (у редакції наказу Державної інспекції ядерного регулювання України 09.12.2016 № 201) частина.2 п.7, Розділу І |  |
|  | класифікація аварій классификация аварий emergency classification | - прийнята система розподілу аварій, що сталися або можуть статися, за класами, кожний з яких одночасно визначає: стан атомної електричної станції, ступінь серйозності події (аварії) та рівень протиаварійних дій, що необхідно здійснити. Призначена для швидкого та скоординованого реагування на виникнення або загрозу виникнення аварій та надзвичайних ситуацій. Класифікація аварій, що застосовується в експлуатуючій організації, включає такі класи: - аварійна готовність; - аварія на майданчику; - загальна аварія | (НП 306.2.02/3.077-03) Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.01.2004 № 2, абз.4 п.2 | Втратив чинність на підставі наказу ДІЯРУ від 09.12.2016 № 201 |
|  |  | - процес, під час якого уповноважена посадова особа здійснює класифікацію аварійної ситуації з метою встановлення відповідного класу аварійної ситуації. Після встановлення та об’явлення класу аварійної ситуації організації, які здійснюють реагування, розпочинають відповідні визначені заходи реагування, що відповідають класу аварійної ситуації | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | класифікація надзвичайних ситуацій | - система розподілу подій, що сталися або можуть статися, за типами та класами, кожний з яких одночасно визначає: стан АЕС, ступінь серйозності НС (події) та рівень протиаварійних дій, які необхідно здійснити для швидкого та скоординованого реагування на загрозу виникнення або виникнення НС будь-якої природи; | (НП 306.2.02/3.077-03) Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.01.2004 № 2, (у редакції наказу Державної інспекції ядерного регулювання України 09.12.2016 № 201) частина.3 п.7, Розділу І |  |
|  | Класифікація підприємств ядерного паливного циклу (ПЯПЦ) | – розподіл за категоріями ядерних і неядерних ПЯПЦ, що використовується МАГАТЕ для планування роботи і звітів про застосування гарантій. Існують такі категорії: А: Енергетичні реактори; В: Дослідницькі реактор та критичні збірки; С: Конверсійні заводи; D: Заводи з виробництва палива; E: Регенераційні заводи (заводи з переробки опроміненого палива); F: Заводи з збагачування (ізотопного розділення); G: Окремі сховища; H: Інші установки; I: Місця знаходження поза установками; J: Неядерні установки чи місця знаходження ( стосується тільки угод про гарантії типу INFCIRC/66) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Класифікація ядерного матеріалу | – розподіл ядерного матеріалу, в залежності від його ізотопного складу, за ваговими категоріями з метою визначення рівня фізичного захисту ядерного матеріалу (дивись нижченаведену таблицю) Таблиця. Класифікація ядерного матеріалу за ваговими категоріями Матеріал Стан матеріалу І вагова категорія ІІ вагова категорія ІІІ вагова категорія 1. Плутоній Неопромінений 2 кг або більше Менше 2 кг, але більше 500 г | 500 г і менше, але більше 15 г 2. Уран-235 Неопроміненийb - уран збагачений до 20% або вище за ураном-235 5 кг або більше менше 5 кг, але більше 1 кг 1 кг або менше, але більше 15 г - уран збагачений від 10%, але менше 20% за ураном-235 10 кг або більше менше 10 кг, але більше 1 кг - уран збагачений вище природного, але менше 10% за ураном-235 10 кг або більше 3. Уран-233 Неопроміненийб 2 кг або більше менше 2 кг, але більше 500 г 500 г або менше, але більше 15 г 4. Опромінене паливо (Приведений в таблиці розподіл опроміненого палива за категоріями базується на врахуванні вимог міжнародних перевезень. Держава з врахуванням усіх відповідних факторів може встановити іншу категорію для використання, зберігання та перевезення всередині країни) Збіднений або природний уран, торій або низькозбагачене паливо (з вмістом ізотопів, що розщеплюються, менше 10%)г/д а Весь плутоній, за виключенням плутонію, в якому концентрація ізотопу Pu-238 перевищує 80% б Матеріал, що неопромінений в реакторі, або матеріал, опромінений в реакторі, але з рівнем випромінювання, що дорівнює або менше 1Гр/год (100 рад/год) на відстані 1 м без біологічного захисту в Кількості, що не підпадають під ІІІ категорію, а також природний уран, збіднений уран та торій повинні бути захищені щонайменше у відповідності з раціональною практикою поводження з такими матеріалами г Держава, не дивлячись на те, що їй рекомендується застосувати цей рівень захисту, на свій розсуд може після оцінки конкретних умов встановити іншу категорію фізичного захисту д Інше паливо, яке до опромінення за вмістом ізотопів, що розщеплюються, відноситься до І чи ІІ категорії, може бути понижене на одну категорію, якщо рівень випромінювання палива перевищує 1 Гр/год (100 рад/год) на відстані одного метра без біологічного захисту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Кліматичні екстремальні навантаження Климатические экстремальные нагрузки | - вітрові (урагани), викликані затопленням майданчики АС, температурні - приймаються за ПиН АЭ-5.6. - ветровые (ураганы), вызванные затоплением площадки АС, температурные - принимаются по ПиН АЭ-5.6. | (ПНАЭ Г-10-007-89) Норми проектування залізобетонних конструкцій локалізувальних систем безпеки атомних станцій, затверджені постановою Держатомнагляду СРСР від 25.10.89 №14, Додаток 2 Спеціальні терміни та визначення, абзац 2 |  |
|  | Кліматичні навантаження, характерні для майданчику АС Климатические нагрузки, характерные для площадки АС, | - снігові, вітрові, температурні – приймаються по СНіП 2.01.07-85 - снеговые, ветровые, температурные - принимаются по СНиП 2.01.07-85 | (ПНАЭ Г-10-007-89) Норми проектування залізобетонних конструкцій локалізувальних систем безпеки атомних станцій, затверджені постановою Держатомнагляду СРСР від 25.10.89 №14, Додаток 2 Спеціальні терміни та визначення, абзац 1 |  |
|  | клінічна дозиметрія | - визначення розрахунковим методом або прямим вимірюванням значення індивідуальної поглиненої дози для кожного пацієнта в тих точках, які є репрезентативними для об'єму мішені і відповідних органів пацієнта; | (НП 306.5.140-2008) Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.12.2007 № 193, п.1.1 абзац 6 |  |
|  |  | - це визначення репрезентативної (обґрунтованої) величини поглинутої дози для пацієнтів середньої статури при здійсненні діагностичних процедур та визначення індивідуальної поглинутої дози для кожного пацієнта у відповідній кількості точок, які є репрезентативними (обґрунтованими) для об'єму мішені у відповідних органах (тканинах) пацієнта, шляхом розрахунку або прямого вимірювання при здійсненні терапевтичних процедур; | (НП 306.5.148-2008) Вимоги до систем управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджені Наказом ДКЯРУ від 03.10.2008 № 166, п. 1.2, абзац 6 |  |
|  | клінічний аудит | - систематична перевірка процедур променевої терапії, яка проводиться з метою покращення якості та результатів медичного опромінення пацієнтів під час якої перевіряється діяльність, пов'язана з медичним опроміненням, а результати порівнюються з відповідними методиками, затвердженими МОЗ України; | (НП 306.5.140-2008) Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.12.2007 № 193, п.1.1 абзац 8 |  |
|  | клінічний (лікарняний) аудит | - систематична перевірка та контроль радіаційних процедур, які мають на меті підвищення якості та результату догляду за пацієнтами за допомогою детальної перевірки дотримання в процесі виконання цих процедур встановлених стандартів, зміни процедури у визначених випадках та застосування нових стандартів в разі необхідності; | (НП 306.5.148-2008) Вимоги до систем управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджені Наказом ДКЯРУ від 03.10.2008 № 166, п. 1.2, абзац 7 |  |
|  | ключова точка вимірювання (КТВ) | Ключова точка вимірювання означає місце, де ядерний матеріал знаходиться в такій формі, що він може бути виміряний з метою визначення потоку матеріалу або інвентарної кількості матеріалу. Ключові точки вимірювання, таким чином, включають (але не обмежуються ними) введення та виведення матеріалу (включаючи виміряні безповоротні втрати) і сховища в зонах балансу матеріалу. | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт. К. |  |
|  |  | - місце, де ядерний матеріал знаходиться в такій формі, що може бути виміряний для визначення потоку матеріалів або інвентарної кількості матеріалу. Таким чином, КТВ включають (але не обмежуються ними) введення та виведення матеріалу (включаючи виміряні безповоротні втрати) і сховища в ЗБМ; | (НП 306.4.07.016-98) Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів на установці, затверджені наказом Мінекобезпеки від 24.12.1997 №193, розділ 2 абзац 7 | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 10.07.2006 № 324 |
|  |  | – місце, де ядерний матеріал знаходиться в такій формі, що може бути виміряний для визначення потоку матеріалів або інвентарної кількості матеріалу. Таким чином, ключові точки вимірювання включають (але не обмежуються ними) введення та виведення матеріалу (включаючи виміряні безповоротні втрати) і сховища в зонах балансу матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - місце, де ядерний матеріал може бути обміряний для визначення потоку матеріалу або інвентарної кількості. З метою ведення державного обліку ЯМ Держатомрегулювання встановлює код для кожної КТВ. Як правило, код КТВ складається з 2 символів (латинськими літерами). Якщо підприємство має декілька робочих площадок, код КТВ відноситься до всіх місць, де може знаходитися ядерний матеріал, тобто до території, на якій здійснює свою діяльність підприємство. Переміщення між окремими робочими площадками фіксується в обліковій документації і необхідно для проведення фізичної інвентаризації; | (РД 306.7.111-2005) Рекомендації щодо обліку малих кількостей ядерних матеріалів, затверджені наказом ДКЯРУ від 26.09.2005 р. № 110, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 4 |  |
|  | Ключове місце | Ключове місце означає місце, яке було вибране в процесі вивчення інформації щодо конструкції, де за нормальних умов і в поєднанні з інформацією, яка отримана з усіх разом взятих ключових місць, отримують і перевіряють цю інформацію, необхідну і достатню для здійснення заходів по гарантіям; ключове місце може включати будь-яке місце, де проводяться ключові вимірювання, пов'язані з матеріально-балансовим обліком і де здійснюються заходи по збереженню та спостереженню. | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт. S. |  |
|  |  | – місце, що вибране у результаті вивчення інформації про конструкцію, де за нормальних умов і в поєднанні з інформацією, отриманою із всіх ключових місць, взятих разом, отримують і перевіряють ту інформацію, що необхідна та достатня для здійснення заходів з гарантій; ключове місце може включати будь-яке місце, де проводяться ключові вимірювання, пов’язані з матеріально-балансовим обліком, і де здійснюються заходи зі збереження та спостереження | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Код аутентифікаціі (розпізнавальний пароль) | – код, відомий тільки персоналу охорони і силам допомоги ззовні. Такий код може бути використаний для підтвердження того, що критично важлива інформація або інформація, що викликає сумніви, дійсно була передана представником охорони або силами допомоги ззовні | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Код елементу | – однобуквений код, що використовується в фіксованому форматі (наприклад, визначена колонка) для облікових звітів за угодою про гарантії типу INFCIRC/153, щоб характеризувати релевантний ядерний матеріал (наприклад, природний уран, збіднений уран, збагачений уран та уніфікований уран) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Кодифікація | – перетворення інформації за допомогою кодів у такий вигляд, що вона може бути доступна тільки обмеженому колу осіб, з метою запобігання несанкціонованому доступу до неї (інформації) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Кодовий замок | – пристрій, що використовується для контролю доступу в будинок, приміщення та який спрацьовує тільки після введення певного цифрового, літерного або комбінованого коду | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Коефіцієнт гармонійної складової напруги | Відношення квадратного кореня із суми квадратів напруг вищих гармонік до напруги першої гармоніки перемінного струму | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 21. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | коефіцієнт готовності коэффициент готовности | - імовірність того, що системи та обладнання кризового центру опиняться у працездатному стані в довільний момент часу, окрім планованих періодів, протягом яких застосування їх за призначенням не передбачується (одночасно характеризує властивості працездатності й ремонтопридатності) | (НП 306.2.02/3.077-03) Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.01.2004 № 2, абз.8 п.2 | Втратив чинність на підставі наказу ДІЯРУ від 09.12.2016 № 201 |
|  |  | - показник того, що системи та обладнання кризових центрів АЕС будуть у працездатному стані в довільний момент часу, крім планованих періодів, протягом яких застосування їх за призначенням не передбачається (одночасно характеризує властивості працездатності й придатності до ремонту); | (НП 306.2.02/3.077-03) Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.01.2004 № 2, (у редакції наказу Державної інспекції ядерного регулювання України 09.12.2016 № 201) частина.4 п.7, Розділу І |  |
|  | Коефіцієнт дезактивація коэффициент дезактивации decontamination factor | Відношення активності на одиницю площі (або на одиницю маси або об'єму) до застосування даного методу дезактивації до активності на одиницю площі (або на одиницю маси або об'єму) після застосування цього методу. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Коефіцієнт ефективності дози і потужності дози коэффициент эффективности дозы и мощности дозы dose and dose rate effectiveness factor | Відношення між ризиком і радіаційним збитком на одиницю ефективної дози в разі високих доз і / або потужностей дози і у випадку низьких доз і потужностей дози | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | коефіцієнт оперативної неготовності коэффициент оперативной неготовности | - імовірність того, що система не виконає покладені на неї функції при надходженні вимоги на її спрацьовування | (ПНАЕ Г-10-021-90) Правила устрою й експлуатації систем безпеки атомних станцій, що локалізують, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90 №4, абз.2 Основних термінів і визначень |  |
|  | коефіцієнт підвищення ризику (RAW) | – відносне зростання ЧПАЗ/ЧГАВ за припущення відмови конкретного обладнання (системи) (імовірність відмови дорівнює одиниці); | (НП 306.2.217-2017) Вимоги до ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 01.12.2017 р. № 443, абз.5, пункту 5 розділу І |  |
|  | Коефіцієнт рівноваги коэффициент равновесия equilibrium factor | Відношення еквівалентної рівноважної концентрації (еквівалентної рівноважної об'ємної активності) радону до фактичної концентрації радону. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Коефіцієнт ризику коэффициент риска risk coefficient | Довічний ризик або радіаційний збиток, який, як передбачається, є результатом опромінення, вираженого в одиницях еквівалентної дози або ефективної дози . | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | коефіцієнт розмноження (К) | - відношення числа нейтронів наступного покоління в результаті поділу ядер до числа нейтронів попереднього покоління у всьому об'ємі розмножувального середовища. Коефіцієнт розмноження для середовища кінцевих розмірів з урахуванням витоку нейтронів з нього називається ефективним коефіцієнтом розмноження (Кеф ) | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 15 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - відношення повного числа нейтронів, що утворюються в системі протягом деякого інтервалу часу за рахунок поділу ядер, до числа нейтронів, що вибувають із системи в результаті поглинання і витоку за цей же інтервал часу. Якщо ця величина визначається для нескінченого середовища або для нескінчено повторюваної решітки, вона називається коефіцієнтом розмноження в нескінченому середовищі (К (), а якщо для середовища кінцевих розмірів, то ефективним коефіцієнтом розмноження (Kеф) - отношение полного числа нейтронов, образующихся в системе в течение некоторого интервала времени за счет деления ядер, к числу нейтронов, выбывающих из системы в результате поглощения и утечки за этот же интервал времени Если эта величина определяется для бесконечной среды или для безконечно повторяющейся решетки, она называется коэффициентом размножения в бесконечной среде (К), а если для среды конечных размеров, то эффективным коэффициентом размножения (Kэф) | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.3 |  |
|  | Коефіцієнт якості коэффициент качества quality factor | Значення, на яке множиться поглинена доза в тканині або органі, для обліку відносної біологічної ефективності випромінювання, результатом чого є значення еквівалента дози. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Кеф | - ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 13 |  |
|  | коліно колено | - деталь або складальна одиниця трубопроводу, в якій змінюється напрямок потоку внутрішнього середовища | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 5 |  |
|  | Комбінований засіб виявлення | – сукупність декількох засобів виявлення, що працюють на різних фізичних принципах і сигнали яких обробляються спільно з метою прийняття рішення про формування сигналу тривоги | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Коментарі до документу ПЗЗ | – підготовлений ЛК документ, що містить експертні оцінки ЯРБ документу ПЗЗ з найбільш важливих питань безпеки, роз’яснення цих експертних оцінок, а також рекомендації, за необхідності, щодо доопрацювання розглянутих питань безпеки, надання відповідей Ліцензіату, прийняття регулюючого рішення. Коментарі до документу ПЗЗ, як і Звіт про виконання державної експертизи ЯРБ документу ПЗЗ (документ з результатами технічної оцінки ЯРБ документу ПЗЗ) є основою для розробки Висновку державної експертизи (Реферату про виконання технічної оцінки) ЯРБ документу ПЗЗ. | (ГНД 306.6.02/2.020-99) Порядок проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання, затверджений Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 13.08.99 № 14, п. 2.1. |  |
|  | Комітет з безпеки | Група експертів від експлуатуючої організації, скликана для консультування з питань безпеки експлуатації дозволеної (яка має офіційний дозвіл) установки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Компанія-постачальник | Організація, що здійснює проектування, підрядні роботи або займається виробництвом, яка є постачальником послуг, елементів або установок. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Компенсуючий орган (КО) Компенсирующий орган (КО) | - дистанційно керований пристрій СУЗ для компенсації реактивності у випадках, коли регулятори з цим завданням не справляються. - дистанционно управляемое устройство СУЗ для компенсации реактивности в случаях, когда регуляторы с этой задачей не справляются. | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.9 |  |
|  | Компенсуючий орган (КО) або ручний регулятор (РР) Компенсирующий орган (КО) или ручной регулятор (РР) | - автоматичний або дистанційно керований з пульта управління пристрій СУЗ, призначене для компенсації надмірної реактивності та регулювання розподілу потужності по активній зоні реактора – автоматическое или дистанционно управляемое с пульта управления устройство СУЗ, предназначенное для компенсации избыточной реактивности и регулирования распределения мощности по активной зоне реактора | (ПБЯ-03-75) Правила ядерної безпеки дослідницьких реакторів, затверджені держатомнаглядом СРСР 19.12.1975, п.2.6 |  |
|  | Компетентний орган (Competent authority) | - орган, призначений урядом країни, до якої ввозяться, з території якої вивозяться чи через територію якої перевозяться радіоактивні матеріали, для здійснення державного регулювання безпеки перевезення радіоактивних матеріалів, включаючи видачу дозволів на перевезення. | «Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів», затверджений постановою КМУ від 03.10.2007 р. №1196 |  |
|  |  | - будь-який наділений повноваженнями або визнаний національний чи міжнародний орган, діяльність якого пов'язана з контролем дотримання норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів. | (НП 306.5.06/2.008-98) Порядок видачі сертифікатів безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджений наказом Мінекобезпеки від 07.04.98 № 46, глава 2, абз. 3 | Втратив чинність згідно наказу Мінекоресурсів від 17.03.2003 № 45/м |
|  |  | – центральний орган виконавчої влади України, що у відповідності з її законодавством визнається Кабінетом міністрів України для забезпечення виконання положень Міжнародних угод та законодавства України у сфері ядерної енергії. Наприклад, компетентний орган з питання співробітництва МАГАТЕ або компетентний орган з створення та забезпечення реалізації Державної системи фізичного захисту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - будь-який національний або міжнародний регулюючий орган чи організація, наділені повноваженнями для будь-якої мети у зв'язку з цими Правилами або іншим чином визнані як такі. Відповідно до Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 6 березня 2001 року N 155 (155/2001), функції компетентного органу виконує Державний комітет ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання України). | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.12 |  |
|  | «компетентний регулятивний орган» | означає орган або систему органів, призначених у державі-члені у галузі регулювання безпеки ядерних установок, як зазначено у статті 5; | Директива Ради 2009/71/ЄВРАТОМ від 25 червня 2009 р, що встановлює рамки Співтовариства щодо безпеки ядерних установок зі змінами, внесеними Директивою № 2014/87/EURATOM Ради ЄС від 8 липня 2014 р., стаття 3 пункт 3 |  |
|  | Комплекс систем зберігання та поводження з ВЯП | - сукупність систем, пристроїв та елементів, призначених для зберігання, завантаження, вивантаження, транспортування і контролю ВЯП. Контейнер для зберігання ВЯП - контейнер, призначений для зберігання ВЯП з забезпеченням вимог ядерної і радіаційної безпеки. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 14 |  |
|  | комплекс систем зберігання й поводження з ядерним паливом комплекс систем хранения и обращения с ядерным топливом | - сукупність систем, пристроїв, елементів, призначених для зберігання, завантаження, вивантаження, транспортування і контролю ядерного палива | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п.2.1. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  | Комплекс технічних засобів фізичного захисту | – сукупність технічних засобів управління доступом, оцінки сигналу тривоги, зв’язку, телевізійного спостереження, технічних систем забезпечення тощо. Складова частина системи фізичного захисту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | комплексна система управління (для установок та діяльності) комплексная система управления (для установок и деятельности) integrated management system (for facilities and activities) | - єдина цілісна система управління, в якій всі складові частини організації інтегруються таким чином, щоб забезпечити досягнення цілей. Складові частини включають в себе організаційну структуру, ресурси та організаційні процеси. Персонал, обладнання та організаційна культура, а також документально оформлені політика і процеси створюють елементи системи управління. Організаційні процеси повинні враховувати всю сукупність вимог, які встановлюються зацікавленими сторонами, нормами безпеки МАГАТЕ та іншими міжнародними кодексами і нормами. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | комплексне випробування комплексное испытание | - випробування, проведене для визначення значень показників призначення декількох систем при їх спільному функціонуванні | (ПНАЕ Г-5-020-90) Правила устрою й експлуатації систем аварійного охолодження й відводу тепла від ядерного реактора до кінцевого поглинача, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90. №3, термін 13 Термінів і визначень | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | комплексне випробування виконавчого механізму комплексное опробование исполнительного механизма | - випробування виконавчого механізму в складі реакторної установки | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила пристрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 19 Додатку |  |
|  | комплексне інженерне і радіаційне обстеження комплексное инженерное и радиационное обследование | - комплекс організаційно-технічних заходів з обстеження конструкцій, систем і елементів з метою отримання інформації про технічний і радіаційний стан енергоблока атомної станції | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.46. |  |
|  | Комплексні гарантії | – оптимальна комбінація всіх заходів з гарантій, що доступні МАГАТЕ, у відповідності з всеохоплюючими угодами про застосування гарантій та додатковими протоколами, що дозволяє досягти максимальної ефективності та продуктивності у відношенні до зобов’язань МАГАТЕ з гарантій у межах наявних ресурсів. Комплексні гарантії застосовуються в державі тільки тоді, коли МАГАТЕ зробить висновок про відсутність у державі незаявленого ядерного матеріалу чи ядерної діяльності. У відповідності з комплексними гарантіями до основних установок можуть застосовуватися заходи нижчі за рівнями, що застосовувалися до отримання таких висновків | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Комплексні перевірки | Під час комплексних перевірок розглядаються всі питання щодо дотримання вимог норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки суб’єктів діяльності з використання ДІВ. До участі у комплексних перевірках можуть залучатися фахівці установ і організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за їх згодою). | (НП 306.5.101-2004) Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання, затверджена Наказом ДКЯРУ від 02.11.04 р. № 170, п.3.1, абзац 3 |  |
|  | компонент | означає складову частину обладнання або інше, визначене як таке за згодою Сторін; | Пункт (В) статті 1 Угоди про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії |  |
|  |  | – виділена складова частина системи, яка може за потреби підрозділятися на складові частини більш низького рівня розукрупнення; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 35, пункту 2, розділу І |  |
|  | Компонент системи | – частина системи, що виділена за певною ознакою або сукупністю ознак і розглядається як одне ціле | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Компоненти активної зони компоненты активной зоны core components | Елементи активної зони реактора, виключаючи паливні збірки, які використовуються для забезпечення опори для конструкції активної зони, або інструменти, пристрої або інші пристосування, які вводяться в активну зону реактора для моніторингу активної зони, контролю витрат або інших технологічних цілей і розглядаються в якості елементів активної зони. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | комунікація | - обмін інформацією за допомогою різних засобів. | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  | конверсія | означає будь-які нормальні операції у ядерно-паливному циклі, які передують виготовленню палива, за винятком збагачення, у результаті яких уран перетворюється з однієї хімічної форми у другу - наприклад, з форми UF6 y UO2 або з окису урану у метал. | Пункт (С) статті 1 Угоди про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії |  |
|  | Кондиціонування | – операції щодо підготовки радіоактивних відходів для перевезення, зберігання та захоронення. Кондиціонування може здійснюватись шляхом розміщення радіоактивних відходів у контейнер або їх іммобілізації. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 8 |  |
|  | кондиціонування радіоактивних відходів кондиционирование радиоактивных отходов waste conditioning | операції щодо підготовки радіоактивних відходів для перевезення, зберігання та захоронення. Кондиціонування може здійснюватися шляхом розміщення радіоактивних відходів у контейнер або їх іммобілізації; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  |  | - операції з виготовлення упаковки відходів, прийнятної для маніпулювання, перевозки, зберігання та/або захоронення. Кондиціювання може включати переведення відходів в тверду форму, розміщення відходів в контейнери та, при необходності, забезпечення додатковою зовнішньою упаковкою (транспортним пакетом) | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Конкретна система Конкретная система | - система, що характеризується певним складом і просторовим розташуванням подільних та неподільних матеріалів. - система, характеризующаяся определенным составом и пространственным расположением делящихся и неделящихся материалов. | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 2.16 |  |
|  | консервативний підхід консервативный подход | - підхід, відповідно до якого для параметрів і характеристик конструкцій, систем і елементів атомної станції приймаються значення і межі, які явно призводять до більш несприятливих результатів | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.47. |  |
|  | конструкторська організація конструкторская организация | - організація, що виконує проект устаткування або окремих складальних одиниць і деталей трубопроводів | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 17 |  |
|  | Конструкція (Design) | - опис радіоактивного матеріалу особливої форми, радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання, упаковки або пакувального комплекту, що дає змогу повністю ідентифікувати їх. Цей опис може включати специфікації, інженерно-технічну документацію (креслення), звіти, що підтверджують дотримання регламентуючих вимог, а також іншу відповідну документацію. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.13 |  |
|  | Конструкції, системи і елементи конструкции, системы и элементы structures, systems and components | Загальний термін, що охоплює всі компоненти (вузли) установки або діяльності, які вносять вклад у захист і безпеку, крім людських факторів. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Контейнер | – вмістище (тара, ємність) для ядерного матеріалу, що використовується для зручності і безпеки його (матеріалу) транспортування, зберігання та захоронення | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | – ємність, в яку вміщується форма відходів для безпечного маніпулювання, перевезення, зберігання та/або остаточного захоронення; контейнер є компонентом упаковки РАВ, який виконує функцію зовнішнього бар‘єру для локалізації РАВ та їх захисту від зовнішніх впливів. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 9 |  |
|  |  | - ємність, в яку вміщуються високоактивні радіоактивні відходи певної фізико-хімічної форми, отриманої після переробки відпрацьованого ядерного палива, для безпечного поводження з ними, у тому числі для довгострокового зберігання та/або захоронення. Контейнер є компонентом упаковки високоактивних радіоактивних відходів, який виконує функцію зовнішнього бар'єра для локалізації радіоактивних відходів та їх захисту від зовнішніх впливів на весь період зберігання до захоронення у стабільних геологічних формаціях; | (НП 306.4.153-2009) Вимоги до упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.02.2009 № 34, п.1.3, абзац 4 |  |
|  | Контейнер відходів контейнер отходов container, waste | Ємність, в яку поміщається форма відходів для маніпулювання, перевезення, зберігання та / або остаточного захоронення; крім того, зовнішній бар'єр, який захищає відходи від проникнення зовні. Контейнер для відходів являє собою елемент упаковки відходів. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Контейнер для відпрацьованого ядерного палива Контейнер для ОЯТ | - контейнер, призначений для зберігання або/та транспортування ВЯП. | (РД 306.8.02/2.067-03) Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 20.02.03. №33, п.2.1, абзац 6 |  |
|  | Контейнер для зберігання відпрацьованого ядерного палива Контейнер для хранения ОЯТ | - контейнер, призначений для зберігання ВЯП і забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. | (РД 306.8.02/2.067-03) Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 20.02.03. №33, п.2.1, абзац 7 |  |
|  |  | - контейнер, призначений для зберігання ВЯП з забезпеченням вимог ядерної і радіаційної безпеки. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 15 |  |
|  | контейнер захисний Контейнер защищающий | - пакувальний комплект, конструкція якого забезпечує значення Кеф <= 0,95 за будь-якої кількості таких упаковок при нормальній експлуатації; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 16 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - пакувальний комплект, за рахунок конструкції і обмеження завантаження якого знижується нейтронна взаємодія між ядернонебезпечними подільними матеріалами (виробами), що містяться в контейнерах в такій мірі, що Кеф системи подібних упаковок не перевищує 0,95. - упаковочный комплект, за счет конструкции и ограничения загрузки которого снижается нейтронное взаимодействие между ядерноопасными делящимися материалами (изделиями), содержащимися в контейнерах в такой степени, что Кэф системы подобных упаковок не превышает 0,95. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.33 |  |
|  |  | Див. Захисний контейнер | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Контейнер середньої вантажопідйомності для масових вантажів (Intermediate bulk container) | Контейнер середньої вантажопідйомності для масових вантажів (IBC) - пересувний пакувальний комплект, який: a) має об'єм не більше 3 куб.м; b) має конструкцію, що дає змогу здійснювати вантажні операції із застосуванням вантажопідйомних механізмів; c) стійкий до навантажень, що виникають під час вантажних операцій і перевезення вантажів, як визначено випробуваннями для підтвердження робочих характеристик; d) сконструйований відповідно до норм, викладених у розділі, присвяченому рекомендаціям для контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів (IBC), документа "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Ninth Revised Edition (ST/SG/AC.10/1/Rev.9), UN, New York and Geneva (1995)". | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.14 |  |
|  | контейнер, спеціальний контейнер контейнер, специальный контейнер | - пристрій для демонтажу і транспортування виконавчих механізмів, що мають радіоактивні забруднення | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила пристрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 5 Додатку |  |
|  | Контейнер транспортно-перевантажувальний Контейнер транспортно-перегрузочный | - контейнер, призначений для розміщення в ньому чохла (кошика) з ВЯП з метою його переміщення в межах об’єкту до КЗ, складської будівлі або споруди для зберігання (в залежності від типу СВЯП). | (РД 306.8.02/2.067-03) Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 20.02.03. №33, п.2.1, абзац 8 |  |
|  | Контрабанда | – переміщення через межі зон обмеження доступу, обминаючи або приховуючи від контролю заборонені до внесення речовини та предмети Примітка. Наприклад: наркотичні засоби, психотропні, сильнодіючі, отруйні, радіоактивні і вибухові речовини або вибухові пристрої, вогнепальна зброя, патрони й боєприпаси | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | контрзахід | - будь-яка дія, яка призводить до зменшення існуючих індивідуальних та (або) колективних доз опромінення або імовірності опромінення внаслідок аварії чи ситуації хронічного опромінення та (або) зменшення збитку для здоров'я, завданого самим фактом наявності аварії чи хронічного опромінення; | (НП 306.5.01/3.083-04) План реагування на радіаційні аварії, затверджений Спільним наказом Держатомрегулювання та МНС від 17.05.04 р. № 87/211, розділ ІІ Терміни та визначення, абзац 5 |  |
|  | контрзаходи контрмеры countermeasure | - будь-які дії, які призводять до зменшення існуючих індивідуальних та/або колективних доз опромінення чи імовірності опромінення внаслідок аварії або ситуації хронічного опромінення та/або зменшення збитку для здоров'я, завданого самим фактом наявності аварії чи хронічного опромінення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.94 п.1.13. |  |
|  |  | - будь-яка дія, яка призводить до зменшення існуючих індивідуальних та/або колективних доз опромінення або імовірності опромінення внаслідок аварії чи ситуації хронічного опромінення та/або зменшення збитку здоров'ю, завданого самим фактом наявності аварії чи хронічного опромінення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.72 |  |
|  |  | - дія, направлена на пом’ягшення радіологічниїх наслідків аварії. Контрзаходи – це форма втручання. Вони можуть являти собою захисні заходи або заходи по відновленню. Бажано вживати ці конкретні терміни | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | контрзаходи невідкладні контрмеры неотложные | - контрзаходи, реалізація яких спрямована на відвернення порогових детерміністичних ефектів | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.74 |  |
|  | контрзаходи непрямі контрмеры непрямые | - контрзаходи, які не призводять до запобігання індивідуальних і колективних доз опромінення населення, але зменшують (компенсують) величину збитку для здоров'я, пов'язаного з аварійним опроміненням | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.75 |  |
|  | контрзаходи прямі контрмеры прямые | - контрзаходи, реалізація яких призводить до запобігання індивідуальних та/або колективних доз аварійного опромінення населення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.76 |  |
|  | контрзаходи термінові контрмеры срочные | - контрзаходи, проведення яких має за мету відвернення таких рівнів доз гострого та/або хронічного опромінення осіб з населення, які створюють загрозу виникнення гострих клінічних радіаційних проявів | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.73 |  |
|  |  | - контрзаходи, проведення яких має на меті відвернення таких рівнів доз гострого та/або хронічного опромінення осіб серед населення, що створюють загрозу виникнення гострих клінічних радіаційних проявів | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.98 п.1.13. |  |
|  | Контроль контроль control | – систематична перевірка виконання встановлених нормативними документами вимог з забезпечення безпеки ядерної діяльності, в тому числі, з обліку, контролю та фізичного захисту ядерного матеріалу на ядерній установці шляхом перевірок, спостережень, вимірювань або випробувань | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | – діяльність, що складається з проведення вимірів, аналізу, випробувань та/або оцінки однієї або декількох властивостей об’єкта для визначення того, чи досягнута відповідність вимогам, установленим для кожної із цих характеристик у нормах, правилах, стандартах з ядерної та радіаційної безпеки, конструкторській, технологічній та/або іншій документації. Об’єктами контролю є: інформаційні та керуючі системи та їх компоненти; процеси створення, впровадження, використання за призначенням та модернізації інформаційних та керуючих систем (компонента); документи, що обґрунтовують безпеку; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 36, пункту 2, розділу І |  |
|  |  | Функції, повноваження або засоби (зазвичай як заходи контролю), призначені для управління, регулювання чи обмеження. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Контроль адміністративний (institutional control) | – нагляд за сховищем РАВ після його закриття з боку уповноваженого державою органу або призначеної установи з метою додержання радіаційно-гігієнічних регламентів попередження виносу радіонуклідів і несанкціонованого втручання. Контроль може бути активним (моніторинг, контроль цілісності бар‘єрів, проведення в разі необхідності відновлювальних робіт) або пасивним (обмеження на ведення господарської діяльності в межах майданчика, збереження інформації про існування сховища). | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 10 |  |
|  |  | - нагляд з боку вповноваженого державою органу за геологічним сховищем після його закриття з метою додержання радіаційно-гігієнічних регламентів, попередження виносу радіонуклідів і недопущення несанкціонованого доступу до РАВ. Контроль може бути активним (моніторинг, контроль цілісності бар'єрів, проведення в разі необхідності відновлювальних робіт) або пасивним (обмеження на ведення господарської діяльності в межах майданчика, збереження інформації про існування сховища). | (НП 306.4.133-2007) Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.05.07 № 81, п.1.1 абзац 8 |  |
|  | Контроль армоканату | Сукупність операцій, направлених на вимірювання зусиль натягу АК. За допомогою спеціального обладнання (гідродомкратів, масло станції, манометрів). Зусилля контролю (тс) визначається шляхом відповідного переведення показань манометру, зафіксованих в момент відриву гайки від упору. Совокупность операций, направленных на измерение усилий натяжения АК с помощью специального оборудования (гидродомкратов, маслостанции, манометров). Усилие контроля (тс) определяется путём соответствующего перевода показаний манометра, зафиксированных в момент отрыва гайки от упора. | (НП 306.7.02/3.006-98) Методика прогнозу зусиль в армоканатах СПЗО енергоблоків ВВЕР-1000АЕС, затверджена наказом Наказ Мінекобезпеки від 03.03.1998 р. № 32 |  |
|  | Контроль відомчий ведомственный контроль institutional control | Контроль будь-якого об'єкта, де знаходяться радіоактивні відходи, компетентним органом або установою, призначеним відповідно до законами держави. Цей контроль може бути активним (моніторинг, нагляд, проведення відновлювальних робіт) або пасивним (контроль за землекористуванням) і може являти собою фактор, що враховується при проектуванні ядерної установки (наприклад, приповерхневого сховища). Зазвичай застосовується для опису заходів контролю щодо пункту захоронення (сховища) після закриття або щодо установки в процесі зняття з експлуатації. Означає також заходи контролю, введені на майданчику, який був звільнений від регулюючого контролю за умови дотримання зазначених обмежень щодо його майбутнього використання, з метою забезпечення дотримання цих обмежень. Контроль какого-либо объекта, где находятся радиоактивные отходы, компетентным органом или учреждением, назначенным в соответствии с законами государства. Этот контроль может быть активным (мониторинг, надзор, проведение восстановительных работ) или пассивным (контроль за землепользованием) и может представлять собой фактор, учитываемый при проектировании ядерной установки (например, приповерхностного хранилища). Обычно применяется для описания мер контроля в отношении пункта захоронения (хранилища) после закрытия или в отношении установки в процессе снятия с эксплуатации. Обозначает также меры контроля, введенные на площадке, которая была освобождена от регулирующего контроля при условии соблюдения указанных ограничений относительно его будущего использования, с целью обеспечения соблюдения этих ограничений. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | контроль дозиметричний (радіаційно-дозиметричний) контроль дозиметрический (радиационно-дозиметрический) | - система вимірювань та розрахунків, які спрямовані на оцінку доз опромінення окремих осіб або груп людей, а також радіаційного стану виробничого та навколишнього середовищ | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.99 п.1.13. |  |
|  |  | - система вимірювань та розрахунків, які спрямовані на оцінку доз опромінення окремих осіб або груп людей, а також радіаційного стану виробничого та навколишнього середовищ | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.77 |  |
|  | Контроль доступу | – процес дозволу на санкціонований доступ або відмови у несанкціонованому доступі до інформації, ресурсів, на установки або певні режимні ділянки шляхом вживання фізичних, адміністративних або технічних заходів | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | контроль індивідуальний дозиметричний контроль индивидуальный дозиметрический | - система контролю індивідуальних доз зовнішнього та внутрішнього опромінення осіб категорій А і Б | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.100 п.1.13. |  |
|  |  | - система контролю індивідуальних доз зовнішнього та внутрішнього опромінення осіб категорій А і Б | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.78 |  |
|  | контроль радіаційно-гігієнічний контроль радиационно-гигиенический | - контроль за дотриманням Норм радіаційної безпеки та усіх пов'язаних з ними регламентів, інструкцій і правил, рекомендацій і т.п., включаючи контроль рівнів опромінення. Здійснюється органами Державного санітарного-епідеміологічного нагляду (позавідомчий), а також відповідними службами радіаційної безпеки (відомчий) | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.79 |  |
|  | контроль регулюючий контроль регулирующий | - контроль у рамках практичної діяльності за виконанням Норм радіаційної безпеки України, Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України та інших регламентуючих документів, а також отримання інформації про рівні опромінення людей, радіаційний стан на об'єктах та у навколишньому середовищі | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.101 п.1.13. |  |
|  |  | - контроль в рамках практичної діяльності за виконанням "Норм радіаційної безпеки України", "Основних санітарних правил роботи з джерелами джерелами іонізуючого випромінювання" та інших регламентуючих практичну діяльність документів, а також отримання інформації про рівні опромінення людей, радіаційну обстановку на об'єктах та у навколишньому середовищі | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.80 |  |
|  |  | - будь-яка форма контролю або регулювання, які застосовуються регулюючим органом по відношенню до установок або діяльності пов’язаних з забезпеченням радіаційного захисту або безпеки, або збереженості радіоактивних джерел | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | контроль ядерних матеріалів | - контроль за наявністю та переміщенням ядерних матеріалів з метою своєчасного виявлення і запобігання їх втраті або несанкціонованому використанню, який здійснюється суб'єктами державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів в межах їх повноважень; | Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджена постановою КМУ від 18.12.1996р. №1525, п.2, абзац 3 |  |
|  | Контроль ядерного матеріалу | – адміністративний контроль за наявністю і переміщенням ядерного матеріалу з метою запобігання його несанкціонованого використання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | контроль якості контроль качества quality control | - складова частина забезпечення якості, направлена на перевірку того, що конструкції, системи і компоненти обладнання з джерелами іонізуючого випромінювання відповідають встановленим до них вимогам; | (НП 306.5.148-2008) Вимоги до систем управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджені Наказом ДКЯРУ від 03.10.2008 № 166, п. 1.2, абзац 8 |  |
|  |  | Частина заходів щодо забезпечення якості, що включає перевірку того, що конструкції, системи і елементи відповідають запропонованим вимогам | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | контрольне зварне з'єднання контрольное сварное соединение | - зварне з'єднання, що виконується при виробничій атестації з метою перевірки забезпечення технологією, що атестується, зварювання необхідних характеристик металу зварного з'єднання | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 3.3. Додатку 1 |  |
|  | контрольне наплавлення контрольная наплавка | - наплавлення, що виконується контрольними зварювальними (наплавочними) матеріалами з метою перевірки характеристик наплавленого металу при контролі зварювальних (наплавочних матеріалів) | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 3.2. Додатку 1 |  |
|  | контрольний зварний шов контрольный сварной шов | - шов зварного з'єднання, виконуваного контрольованими зварювальними матеріалами з метою перевірки характеристик металу цього шва при контролі зварювальних матеріалів | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 3.1. Додатку 1 |  |
|  | Контрольний об’єкт контрольный объект control | Еталонний об'єкт, який використовується для перевірки висновків, отриманих на основі експерименту. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | контрольний рівень/ контрольні рівні контрольный уровень/ контрольные уровни reference level | - радіаційно-гігієнічні регламенти першої групи, числові значення яких установлюються виходячи з фактично досягнутого на даному радіаційно-ядерному об'єкті або території рівня радіаційного благополуччя. Величина контрольних рівнів установлюється адміністрацією та узгоджується територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України з метою обмеження опромінення персоналу та/або населення нижче значень лімітів доз, а також для проведення дозиметричного контролю (радіаційно-дозиметричного). Контрольні рівні ділять на: експлуатаційні - контрольні рівні, що встановлюються на стадії експлуатації об'єкта; проектні - контрольні рівні, які вводяться для наново проектованих або модернізованих радіаційно-ядерних об'єктів. Проектні контрольні рівні розраховуються на основі проектних параметрів дозиметричної обстановки на робочих місцях, у приміщеннях, на проммайданчику, у санітарно-захистній зоні тощо | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.102 п.1.13. |  |
|  |  | - радіаційно-гігієнічні регламенти першої групи, чисельні значення яких встановлюються виходячи з фактично досягнутого на даному радіаційно-ядерному об'єкті або території рівня радіаційного благополуччя. Величина КР встановлюється керівництвом установи за узгодженням з органами Державного санітарно-епідеміологічного нагляду з метою обмеження опромінення персоналу та/чи населення нижче значень лімітів доз, а також для проведення радіаційно-дозиметричного контролю | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.81 |  |
|  |  | - рівень дій (action level), рівень втручання (intervention level), рівень розслідування (investigation level) або рівень реєстрації (recording level). Рівень дій – це рівень потужності дози або концентрації активності (питомої активності), при перевищенні якої в умовах хронічного опромінення або аварійного опромінення повинні вживатися відновлювальні заходи або здійснюватися захисні дії. Рівень втручання - це рівень запобіжної дози, при якій здійснюються конкретні захисні дії в випадку аварійної ситуації або ситуації хронічного опромінення. Рівень розслідування. Значення таких величин, як ефективна доза, радіоактивне забруднення на одиницю площі або об’єму при перевищенні яких необхідно проводити розслідування. Рівень реєстрації - це рівень дози або опромінення, визначений регулюючим органом, вище якого значення доз опромінення, які отримані робітниками, вносятся в індивідуальні регістраційні картки обліку доз опромінення | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  |  | - значення індивідуальної еквівалентної дози, потужності еквівалентної дози, щільності потоку часток, надходження реальної для даної атомної станції суміші радіонуклідів в організм, їх зміст в організмі, об'ємній активності в повітрі, питомій активності у воді і раціоні, радіоактивного скиду і викиду, радіоактивного забруднення поверхні й тощо, встановлювані керівництвом установи і органами Держнагляду для оперативного раціонального контролю з урахуванням комплексу радіаційних факторів, що впливають на персонал, закріплення досягнутого рівня зазначених величин нижче основних дозових меж і припустимих рівнів, забезпечення подальшого обмеження опромінення персоналу (категорія А) і обмеженої частини населення (категорія Б) і зменшення радіоактивного забруднення навколишнього середовища. Контрольні рівні встановлюються для середньорічних, середньомісячних і разових значень припустимих рівнів. | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.25 Розділу 19 |  |
|  | контрольні випробування контрольные испытания surveillance testing | Періодичні випробування для перевірки того, що конструкції, системи і елементи продовжують функціонувати або здатні до виконання відповідних функцій, коли це буде потрібно. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Контрольно-вимірювальні прилади (КВП) Контрольно-измерительные приборы (КИП) | система датчиків і приладів контролю технологічних параметрів: температури, тиску, рівня сповільнювача і так далі система датчиков и приборов контроля технологических параметров: температуры, давления, уровня замедлителя и так далее. | (ПБЯ-01-75) «Правила ядерної безпеки підкритичних стендів» затверджені наказом Держатомнагляду СРСР від 05.08.1975 р. № 01. Пункт 2.6. |  |
|  |  | - пристрої для контролю технологічних параметрів при проведенні експериментальних робіт (температури, тиску, рівня сповільнювач і т.д.) - устройства для контроля технологических параметров при проведении экспериментальных работ (температуры, давления, уровня замедлителя и т.д.) | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.11 |  |
|  |  | - детектори та прилади для контролю технологічних параметрів при експлуатації реактора і параметрів експериментальних пристроїв (нейтронного потоку, температури, тиску, витрати теплоносія і т. д.). – детекторы и приборы для контроля технологических параметров при эксплуатации реактора и параметров экспериментальных устройств (нейтронного потока, температуры, давления, расхода теплоносителя и т. д.). | (ПБЯ-03-75) Правила ядерної безпеки дослідницьких реакторів, затверджені держатомнаглядом СРСР 19.12.1975, п.2.3 |  |
|  | Контрольно-пропускний пункт (КПП) | – місце на периметрі зон обмеження доступу, обладнане інженерно-технічними засобами і системами, для здійснення санкціонованого доступу на територію цих зон | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Контрольно-слідова смуга | – спеціально оброблена смуга землі вздовж периметра, яка призначена для виявлення слідів проникнення правопорушника | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - місце на межі захищеної зони, зони контрольованого доступу для контролю та управління проходом людей або проїздом транспортних засобів у порядку, встановленому пропускним режимом; | (НП 306.8.176-2011) Вимоги до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.12.2011 № 177, п.1.2, абзац 6 |  |
|  | Контрольована зона | Зона, доступ до якої контролюється (контрольована зона) - ділянка місцевості, що обладнана засобами фізичного захисту як захищена зона, але під постійним наглядом перебуває лише її периметр. Призначена для захисту ядерного матеріалу категорії III. | (НП 306.4.08/1.019-99) Правила фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок. Затверджені наказом ДА ядерного регулювання України від 27.09.1999 р. № 34. Глава 2, абз. 6 | Втратили чинність на підставі Наказу ДКЯРУ 04.08.2006р. № 116 |
|  |  | – територія, доступ до якої обмежується під час виконання заходів з реагування на виявлення підозрюваного матеріалу/об’єкта або радіонуклідного джерела іонізуючого випромінювання у незаконному обігу і за межами якої рівень потужності дози гамма-випромінювання не перевищує трикратної величини потужності дози природного радіаційного гамма-фону | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - будь-яка зона, у якій вимагаються чи можуть вимагатися спеціальні заходи захисту від іонізуючого випромінювання та забезпечення безпеки з метою контролю за робочим випромінюванням чи запобігання поширенню забруднення в робочих умовах, попередження чи обмеження рівня потенційного опромінення; | (НП 306.5.140-2008) Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.12.2007 № 193, п.1.1 абзац 7 |  |
|  |  | - будь-яка зона, в якій запроваджуються заходи: радіаційного захисту персоналу, обмеження доступу до цієї зони сторонніх осіб, радіаційного моніторингу з метою контролю за іонізуючим випромінюванням та запобігання поширенню радіоактивного забруднення, попередження чи обмеження рівня потенційного опромінення персоналу; | (НП 306.5.161-2010) Вимоги та умови безпеки (ліцензійні вимоги) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.09.2010 № 121, п. 1.3, абзац 3 |  |
|  |  | - територія, в межах якої встановлюються спеціальні заходи радіаційного захисту та радіаційної безпеки з метою попередження розповсюдження радіоактивного забруднення або обмеження рівня потенційного опромінення; | (НП 306.5.211-2017) Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині, затверджені наказом ДІЯРУ та МОЗ від 16.02.2017 № 51/151, абз. 7 п.2 Розділу І |  |
|  | Контур герметизації контур герметизации | - нерозривна конструкція, що обмежує герметичний об’єм і забезпечує його щільність в межах заданих параметрів – непрерывная конструкция ограничивающая герметичный объем и обеспечивающая его плотность в пределах заданных параметров. | (ПиН АЭ-5.6) Норми будівельного проектування АС з реакторами різного типу. Правила й норми в енергетиці. Погоджені Держбудом СРСР листом від 28.03.85 г. № ДП-1293-1 та погоджені Міненерго СРСР Протоколом НТР від 27.12.82 г. №9. введені в дію з 11.01.87 Основні визначення, пункт 16 |  |
|  | контур теплоносія реакторної установки (перший контур) контур теплоносителя реакторной установки (первый контур) | - контур разом із системою компенсації тиску, призначений для забезпечення циркуляції теплоносія через активну зону в установлених проектом режимах і умовах експлуатації | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.48. |  |
|  | конфайнмент | захисна споруда, що включає в себе комплекс технологічного обладнання для вилучення із зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС матеріалів, які містять ядерне паливо, поводження з радіоактивними відходами та інші системи, призначена для здійснення діяльності з перетворення цього енергоблока на екологічно безпечну систему та забезпечення безпеки персоналу, населення і довкілля. | Стаття 1 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему |  |
|  | Конференція | - форма колективного обговорення і вивчення будь-яких актуальних проблем; збори, нарада організацій, груп, держав, а також окремих осіб для обговорення і рішення визначених питань. Одна з спеціальних подій PR. За видами конференції підрозділяються на наукові, практичні, політичні, або синтез цих напрямків (науково-практичні, суспільно-політичні та ін.). Тематикою, назвою і цілями конференції звичайно визначаються її зміст і спрямованість. | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  | конфігурація | – розпізнавальна ознака системи (компонента), що у кожний момент життєвого циклу повністю визначається сукупністю розпізнавальних ознак та з’єднань усіх елементів апаратного та програмного забезпечення цієї системи (компонента); | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 37, пункту 2, розділу І |  |
|  | конфігурація системи фізичного захисту | - сукупність підсистем системи фізичного захисту, функціонально пов'язаних між собою, обумовлена основними технічними характеристиками цих підсистем і вимогами фізичного захисту, що виконуються системою; | (НП 306.8.146-2008) Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.08.2008 № 156, п. 1.1 абзац 6 |  |
|  | конфігурація ядерних установок конфигурация ядерных установок | - стан ядерних установок, який визначений в проекті ядерних установок та експлуатаційних документах, розроблених на основі проекту | (НП 306.2.106-2005) Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 10.01.2005 № 4, абз.5 п.1.1. |  |
|  | Концентрація ядерного матеріалу | – характеристика ядерного матеріалу, що відображає масовий вміст елемента в лігатурній вазі (масі) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Концептуалтна модель концептуальная модель conceptual model | Ряд припущень якісного характеру, які використовуються для опису системи (або її частини) | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Концептуальний проект | – документ, що містить опис та обґрунтування вибраного варіанту системи фізичного захисту. На підставі затвердженого концептуального проекту розробляється технічне завдання на проектування системи фізичного захисту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | коренева частина шва корневая часть шва | - зона зварного з'єднання, що примикає до притуплення кромок, товщиною до 30% загальної товщини виконаного шва, але не більше 20 мм | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989р. № 6, Примітка до п. 8.3.3. |  |
|  | корінна причина аномальної події коренная причина аномального события root cause | - це обставина, що спричинила умови для наявності виявлення безпосередньої причини | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.18 п.2 |  |
|  |  | - корінна причина – це основна причина вихідної події, при усуненні якої, не відбувається повторення вихідної події (тобто корінна причина – це відмова, повязана з виявленням та усуненням відповідних прихованих слабких місць та причин появлення цієї відмови) | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | коригувальний захід корректирующая мера remedy | - дія, яка виконується у відповідь на виникнення порушення в роботі АЕС та спрямована на усунення наслідків порушення, запобігання повторенню аналогічного порушення у майбутньому та/або на підвищення безпечної експлуатації енергоблока | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.17 п.2 |  |
|  |  | - коригувальні заходи – це заходи які вживаються для усунення корінних причин | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | користувач | – суб’єкт господарювання, що використовує систему (компонент) за призначенням. Користувач може виступати замовником системи (компонента); | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 38, пункту 2, розділу І |  |
|  | користь польза | - в загальному розумінні - певні позитивні наслідки, блага, вигоди. Користь в галузі протирадіаційного захисту - це міра позитивних для здоров'я людини наслідків втручання за рахунок відвернутої внаслідок цього втручання дози опромінення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.82 |  |
|  | Корозійний-активний агент | Речовина, що входить до складу навколишнього повітря або іншого середовища, зовнішнього стосовно виробу або яке заповнює його внутрішній об’єм, що може ініціювати або прискорювати хімічні реакції в матеріалах, що з ними стикуються | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 20. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | Короткі довідки | – у відповідності з параграфом 64 INFCIRC/153 (corrected), інформація, що надається МАГАТЕ державою і яка супроводжує звіт про зміни інвентарної кількості матеріалу з метою пояснення змін інвентарної кількості (на базі експлуатаційних даних, що містяться в експлуатаційній документації) та описує передбачувану експлуатаційну програму, зокрема, визначення фактично наявної кількості матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | короткоіснуючі радіоактивні відходи короткоживущие радиоактивные отходы short lived waste | радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається раніше ніж через 300 років; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  |  | - радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю з боку органу державного регулювання досягається раніше, ніж через триста років після їхнього захоронення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.103 та 157 п.1.13. |  |
|  |  | - радіоактивні відходи, які не містять значних рівнів радіонуклідів, які мають період напіврозпаду більш ніж 30 років | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | корпорований радіонуклід корпорированнный радионуклид | - радіонуклід, що надійшов до організму | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.65 |  |
|  | корпуса насосів корпуса насосов | - сукупність складальних одиниць і деталей насосів (крім вбудованих), що утворюють ємність, обмежену патрубками й кінцевими затвердіннями | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 2 |  |
|  | Крадіжка ядерного матеріалу | – несанкціоноване вилучення і переміщення ядерного матеріалу за межі зони обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Крайова зона Краевая зона | - зона циліндричної або сферичної частини оболонки, при розрахунку перерізів якої необхідно враховувати крайовий ефект, тобто дію (крім поздовжніх зусиль) зовнішніх згинальних моментів - зона цилиндрической или сферической части оболочки, при расчете сечений которой необходимо учитывать краевой эффект, т.е. действие (помимо продольных усилий) внешних изгибающих моментов | (ПНАЭ Г-10-007-89) Норми проектування залізобетонних конструкцій локалізувальних систем безпеки атомних станцій, затверджені постановою Держатомнагляду СРСР від 25.10.89 №14, Додаток 2 Спеціальні терміни та визначення, абзац 6 |  |
|  | країна призначення | - країна, до якої ввозяться радіоактивні матеріали; | «Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів», затверджений постановою КМУ від 03.10.2007 р. №1196 |  |
|  | кризова ситуація | - ситуація, що склалася або може скластися внаслідок вчинення або загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення ядерних матеріалів; | (НП 306.8.146-2008) Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.08.2008 № 156, п. 1.1 абзац 7 |  |
|  | кризовий центр АЕС | - об’єкт інфраструктури в системі аварійної готовності та реагування експлуатуючої організації, що включає комплекс спеціально обладнаних приміщень, устаткування, інформаційних та комутаційних систем і призначений для управління реагуванням на ядерні та радіаційні аварії, інші НС на майданчику АЕС та у межах її санітарно-захисної зони, координації взаємодії із зовнішніми організаціями і забезпечення радіаційного захисту персоналу; | (НП 306.2.02/3.077-03) Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.01.2004 № 2, (у редакції наказу Державної інспекції ядерного регулювання України 09.12.2016 № 201) частина 5 п.7, Розділу І |  |
|  | Криптографічний захист секретної інформації | – вид захисту (інформації), що реалізується шляхом перетворення інформації з використанням спеціальних даних (ключових даних) з метою приховування (або відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | критерій вибору | - якісна характеристика (геологічна, гідрогеологічна, соціально-економічна, демографічна тощо) або чисельне значення показника придатності або показника геологічної придатності, за яким на стадії вибору майданчика приймається рішення про відповідність території, що розглядається, певним вимогам або перевагам; | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 6 |  |
|  | критерій одиничної відмови критерий единичного отказа single failure criterion | критерій (або вимога), який застосовується до системи таким чином, щоб вона обов’язково зберегла здатність виконувати свою функцію у випадку будь-якої одиничної відмови. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | критерії безпеки критерии безопасности | - установлені нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки критерії, відповідно до яких обґрунтовується безпека атомної станції | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.49. |  |
|  |  | - установлені нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки і/або органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки значення параметрів і/або характеристик наслідків аварій, відповідно до яких обґрунтовується безпека АЕС | (НП 306.2.099-2004) Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 26.11.2004 № 181, абз.8 |  |
|  |  | – встановлені законодавством радіаційно-гігієнічні регламенти (дози, ризики, ймовірність критичних подій), які мають не перевищуватися при захороненні РАВ у приповерхневому сховищі для гарантування адекватного рівня захисту здоров‘я людини протягом часу, поки сховище не перетвориться в екологічно безпечну систему. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 11 |  |
|  |  | - установлені законодавством радіаційно-гігієнічні регламенти (дози, ризики, ймовірність критичних подій), які не мають бути перевищені при захороненні РАВ для гарантування необхідного рівня захисту здоров'я людини протягом часу, поки сховище не перетвориться на екологічно безпечну систему. | (НП 306.4.133-2007) Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.05.07 № 81, п.1.1 абзац 10 |  |
|  | Критерії безпеки Критерии безопасности | - установлені нормативно-технічними документами та / або прийняті в проекті кількісні значення параметрів і / або характеристики наслідків аварій та / або якісні ознаки аварій, на основі яких обгрунтовується безпека ДР – установленные нормативно-техническими документами и/или принятые в проекте количественные значения параметров и/или характеристики последствий аварий и/или качественные признаки аварий, на основе которых обосновывается безопасность ИР | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.25 |  |
|  | Критерії гарантій | – набір видів діяльностей з перевірки ядерного матеріалу, що розглядається МАГАТЕ як необхідний для виконання ним своїх зобов’язань за угодами про гарантії. Критерії встановлюються для кожного типу установок чи місць знаходження поза установкою; вони визначають нормальну частоту та обсяг діяльності з перевірки, компоненти кількості та своєчасності цілей інспекції на установках чи в місцях знаходження поза установками. Критерії використовуються для планування діяльності з перевірок та оцінки їх результатів (перевірок) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | критерії ефективності системи фізичного захисту | - задані експлуатаційні характеристики системи фізичного захисту, на відповідність яким перевіряються експлуатаційні характеристики конкретної системи фізичного захисту; | (НП 306.8.146-2008) Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.08.2008 № 156, п. 1.1 абзац 8 |  |
|  | критерії культури захищеності | - ознаки, на відповідність яким проводиться оцінка стану культури захищеності конкретного об’єкта; | (НП 306.8.191-2013) Порядок формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затверджений Наказом ДІЯРУ від 25.07.2013 № 76, п.1.2, абзац 3 |  |
|  | Критерії приймання РАВ (waste acceptance requirements) | – кількісні параметри (характеристики) РАВ або якісні вимоги, визначені Оператором приповерхневого сховища і узгоджені Державним комітетом ядерного регулювання України, згідно з якими радіоактивні відходи будуть прийматися на захоронення. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 12 |  |
|  |  | - кількісні параметри (характеристики) РАВ або якісні вимоги, визначені експлуатуючою організацією (оператором) сховища й погоджені Держатомрегулюванням, згідно з якими РАВ прийматимуться на захоронення. | (НП 306.4.133-2007) Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.05.07 № 81, п.1.1 абзац 9 |  |
|  |  | - кількісні параметри (характеристики) та якісні вимоги РАВ, розроблені суб'єктом діяльності у сфері використання ядерної енергії, у господарському віданні якого перебуває сховище, і узгоджені Держатомрегулюванням, згідно з якими радіоактивні відходи прийматимуться на зберігання та подальше захоронення; | (НП 306.4.142-2008) Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки сховищ для зберігання радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 07.12.2007 № 168, п.1.3, абзац 3 |  |
|  |  | - кількісні параметри (характеристики) та/або якісні вимоги до РАВ, згідно з якими РАВ прийматимуться на довгострокове зберігання; | (НП 306.4.143-2008) Вимоги та правила довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів до їх захоронення в глибоких геологічних формаціях, затверджені Наказом ДКЯРУ від 07.12.2007 № 169, п.1.4, абзац 3 |  |
|  |  | - якісні та кількісні параметри та характеристики, яким мають відповідати РАВ (упаковки РАВ) після їх попередньої обробки, переробки та/або зберігання РАВ з метою їх прийнятності для поводження на наступній стадії; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 12 п. 6 Розділу І. |  |
|  | критерії прийнятності критерии приемлемости acceptance criteria | Запропоновані границі значення функціонального індикатора або індикатора стану, що використовуються для оцінки здатності конструкції, системи або елемента виконувати свою проектну функцію. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  |  | - якісний або кількісний показник або міра, за допомогою яких може бути визначена здатність елемента, конструкції виконувати свої проектні функції; | (НП 306.2.210-2017) Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 13.04.2017 № 136 абз. 6, п 3, розділу І |  |
|  | Критерії прийнятності РАВ, загальні (generic waste acceptance criteria) | – незалежні від характеристик майданчика розміщення і проекту сховища кількісні або якісні вимоги та умови, яким мають задовольняти радіоактивні відходи, що плануються для захоронення у приповерхневих сховищах. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 13 |  |
|  | критична група/критична група людей критическая группа/критическая группа людей critical group | однорідна за умовами життя, віком і статтю група, яка може отримати максимальні ефективні дози опромінення за певним шляхом опромінення внаслідок практичної діяльності; | Стаття 1 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» |  |
|  |  | - це частина населення, яка за своїми статево-віковими, соціально-професійними умовами, місцем проживання та іншими ознаками отримує чи може отримувати найбільші рівні опромінення від даного джерела випромінювання | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.104 п.1.13. |  |
|  |  | - це частина населення, яка за своїми статево-віковими, соціально-професійними умовами, місцем проживання та іншими ознаками отримує чи може отримувати найбільші рівні опромінення від даного джерела Термін "критична група" не використовується в системі рівнів втручання і рівнів дії | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.83, п. 7.31. |  |
|  |  | - група осіб з населення, яка є достатньо однорідною з точки зору опромінення, отриманого від даного джерела випромінювання відповідним шляхом опромінення. Для членів такої групи типовим є отримання найбільш ефективних доз, або еквівалентних доз (в залежності від того, що має місце) при такому опроміненні, отриманому від даного джерела. | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.26 Розділу 19 |  |
|  | критична група населення | - частина населення, яка за своїми статево-віковими, соціально-професійними умовами, місцем проживання та іншими ознаками отримує або може отримувати найбільші рівні опромінення від майданчика АЕС, звільненого від регулюючого контролю; | (НП 306.4.194-2013) Порядку звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.11.2013 № 136 п. 1.2, абзац 5 |  |
|  | Критична збірка критическая сборка critical assembly | Збірка, що складається з ділюючого матеріалу, яка призначена для підтримки керованої ланцюгової реакції на низькому рівні енерговиділення і використовується для вивчення геометрії і складу активної зони реактора. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Критична збірка (критзбірка) Критическая сборка (критсборка) | - збірка ядерного реактора, в якій здійснюється керована самопідтримується ланцюгова реакція поділу ядер у заданих умовах - сборка ядерного реактора, в которой осуществляется управляемая самоподдерживающаяся цепная реакция деления ядер в заданных условиях | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.1 |  |
|  |  | – установка, що використовується для досліджень та має таку конфігурацію ядерного матеріалу, в якій, при відповідних умовах, може підтримуватися ланцюгова реакція. Критична збірка відрізняється від дослідницьких або енергетичних реакторів тим, що, зазвичай, вона не має спеціальних пристроїв для охолодження, не забезпечується захистом для роботи на великій потужності. Активна зона критичної збірки здатна до істотних змін конфігурації, а паливо використовується в довільній формі, місцезнаходження якого в активній зоні часто змінюють для дослідження різноманітних реакторних концепцій. В цілях гарантій критичні збірки в залежності від конструкції палива можуть класифікуватись як установки з матеріалом у вигляді предметів (облікових одиниць) або в балк-формі | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | критична подія критическое событие | - подія, що безпосередньо спричинює реалізацію потенційного опромінення. Критична подія може бути поєднанням множин окремих критичних подій: Окрема подія, виникнення якої безпосередньо спричиняє реалізацію потенційного опромінення. Сукупність таких подій визначається як критична подія | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.105 п.1.13. |  |
|  | критична сукупність особливо важливих технічних елементів II виду | - мінімальний набір особливо важливих технічних елементів ядерної установки II виду, вчинення протиправних дій щодо кожного елемента з набору одночасно чи в певній послідовності може призвести до неприйнятних радіаційних наслідків; | (НП 306.8.176-2011) Вимоги до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.12.2011 № 177, п.1.2, абзац 7 |  |
|  | критична температура критическая температура | - температура, що приймається за температурну межу зміни характеру руйнування матеріалу від крихкого до в’язкого | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, Додаток 2 (обов'язкове), п. 5.1.1. |  |
|  | критична точка виявлення | - остання точка на маршруті просування правопорушників до їх цілі, виявлення правопорушників в якій ще забезпечує можливість силами реагування переривати дії правопорушників до виконання ними свого завдання; | (НП 306.8.167-2010) Порядок проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.11.2010 № 169, п. 1.2, абзац 6 |  |
|  | Критичне місце виявлення правопорушника | – місце на маршруті просування правопорушника, після проходження якого, навіть у випадку виявлення, сили реагування не встигнуть перехопити і нейтралізувати правопорушника раніше, ніж він досягне цілі нападу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Критичний маршрут правопорушника | – маршрут просування правопорушника, на якому йому потрібний мінімальний час для досягнення цілі нападу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Критичний параметр Критический параметр | - найменше значення параметра конкретної системи, що містить речовини, при досягненні якого виникає СЛР. В якості критичних параметрів при аналізі ядерної безпеки конкретної системи можуть використовуватися: ( критична маса системи - (Мкр); ( критичний об’єм системи - (Vкр); ( критичний діаметр (для систем, що мають форму циліндра) - (Dкр); ( критична товщина шару (для систем, що мають форму пластини) - (δкр); ( критичне число упаковок у групі - (Nкр). - наименьшее значение параметра конкретной системы, содержащей вещества, при достижении которого возникает СЦР. В качестве критических параметров при анализе ядерной безопасности конкретной системы могут использоваться: критическая масса системы - (Мкр); критический объем системы - (Vкр); критический диаметр (для систем, имеющих форму цилиндра) - (Дкр); критическая толщина слоя (для систем, имеющих форму пластины) - (δкр); критическое число упаковок в группе - (nкр). | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 2.12 |  |
|  | Критичний стенд (критстенд) Критический стенд (критстенд) | - комплекс, що включає критичну збірку та обладнання, необхідне для проведення експериментів, управління критзбіркою і для забезпечення ядерної, радіаційної та загальнопромислової безпеки - комплекс, включающий критическую сборку и оборудование, необходимое для проведения экспериментов, управления критсборкой и для обеспечения ядерной, радиационной и общепромышленной безопасности | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.2 |  |
|  |  | - комплекс, що включає критичну збірку та обладнання, необхідне для проведення експериментів, управління критзбіркою і для забезпечення ядерної, радіаційної та загальнопромислової безпеки. - комплекс, включающий критическую сборку и оборудование, необходимое для проведения экспериментов, управления критсборкой и для обеспечения ядерной, радиационной и общепромышленной безопасности. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.47 |  |
|  | критичні елементи критические элементы | - елементи енергоблока АЕС, строк служби яких обмежує строк служби енергоблока, заміна та відновлення яких не є можливими за технічними або іншими обставинами | (НП 306.2.099-2004) Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 26.11.2004 № 181, абз.9 |  |
|  | критичні значення параметрів | - значення параметрів системи, що містить ЯМ, при яких ефективний коефіцієнт розмноження дорівнює одиниці; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 17 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - значення параметрів системи, що містить ЯМ, при яких Кеф дорівнює одиниці; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 21 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - значення параметрів системи, що містить ядернонебезпечні подільні нукліди, при яких коефіцієнт розмноження дорівнює 1. До таких параметрів, наприклад, відносяться: - Критична маса (кількість) - Мкр; - Критична концентрація - Скр; - Критичний обсяг - Vкр; - Критичний діаметр - dкр; - Критична товщина шару - tкр. - значения параметров системы, содержащей ядерноопасные делящиеся нуклиды, при которых коэффициент размножения равен 1. К таким параметрам, например, относятся: - критическая масса (количество) - Мкр; - критическая концентрация - Скр; - критический объем - Vкр; - критический диаметр - Dкр; - критическая толщина слоя - tкр. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.20 |  |
|  | Критичність Критичность criticality | - стан середовища, в якому відбувається ядерна ланцюгова реакція, яка стає самопідтримуючою (або критичною), тобто коли реактивність дорівнює нулю. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | крок решітки шаг решетки | - відстань між осями сусідніх ТВС або упаковок, розташованих у вузлах регулярних решіток | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п.2.16. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  |  | - відстань між осями сусідніх упаковок, твелів, ТВЗ, розташованих у вузлах плоскої регулярної решітки, між центрами компонент, розташованих у вузлах об'ємних регулярних решіток. - відстань між осями сусідніх упаковок, твелів, ТВС, розташованих у вузлах плоскої регулярної решітки, між центрами компонент, розташованих у вузлах об'ємних регулярних решіток. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.36 |  |
|  | кромка зварного шва кромка сварного шва | - торцева поверхня деталі після механічної обробки до заданих кресленням розмірів оброблення зварного шва | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.19. Додатку 1 |  |
|  | Круглий cтіл | - форма публічного обговорення чи висвітлення будь-яких питань, під час якого учасники висловлюються у визначеному порядку. Один з видів спеціальних подій PR | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  | культура безпеки культура безопасности safety culture | - набір правил і особливостей діяльності організацій та окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки атомної станції як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх значущістю | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.50. |  |
|  |  | - набір характеристик, особливостей діяльності організацій та поведінки окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки СВЯП сухого типу як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх значущістю. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 16 |  |
|  |  | - набір правил і особливостей діяльності організацій та окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки ядерної установки як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх значущістю; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 18 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - набір характеристик і особливостей діяльності організації і поведінки окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки використання ядерної енергії як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх значущістю; | (НП 306.1.190-2012) Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 19.12.2011 № 190, п.1.4, абзац 4 |  |
|  |  | - набір правил і особливостей діяльності організацій та окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки ЯПУ як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх значущістю; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 22 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - кваліфікаційна і психологічна підготовленість осіб, при якій забезпечення безпеки ІР є пріоритетною метою і внутрішньою потребою, що приводить до самоусвідомлення відповідальності і до самоконтролю при виконанні всіх робіт, що впливають на безпеку. – квалификационная и психологическая подготовленность лиц, при которой обеспечение безопасности ИР является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.46 |  |
|  |  | - набір характеристик та особливостей діяльності організацій та поведінки окремих осіб, яким встановлюється, що проблемам захисту та безпеки, як таким, які мають найвищий пріоритет приділяється увага, яка визначається їх значущістю | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | культура захищеності | характеристика діяльності організацій та поведінки окремих осіб, яка свідчить, що захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання приділяється увага з урахуванням значущості такої захищеності для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки; | Пункт 6) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  |  | - набір характеристик і особливостей діяльності організацій та окремих осіб, через який встановлюється, що проблемам фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх значущістю; | (НП 306.8.146-2008) Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.08.2008 № 156, п. 1.1 абзац 9 |  |
|  | культура збереженості (культура фізичної безпеки) культура сохранности (культура физической безопасности) security culture | - характеристики та відношення, що застосовуються до організацій та фізичних осіб, які дають змогу встановити, що питанням збереженості приділяється увага, яка визначається їх значущістю | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Лігатурна вага (маса) ядерного матеріалу | – вага (маса) ядерного матеріалу разом з домішками, добавками або присадками (але без маси контейнера, чохла, тари) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | ліміт дози (DL) предел дозы (DL) dose limit | - основний радіаційно-гігієнічний норматив, метою якого є обмеження опромінення осіб категорії А, Б і В від усіх індустріальних джерел іонізуючого випромінювання в ситуаціях практичної діяльності. У Нормах радіаційної безпеки України 1997 р. встановлений ліміт ефективної дози та ліміти еквівалентних доз зовнішнього опромінення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.107 п.1.13. |  |
|  |  | - основний радіаційно-гігієнічний норматив, метою якого є обмеження опромінення осіб категорії А, Б І В від усіх індустріальних джерел іонізуючого випромінювання в ситуаціях практичної діяльності. В НРБУ-97 встановлені ліміт ефективної дози та ліміти еквівалентної дози зовнішнього опромінення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.84 |  |
|  |  | - ефективна доза або еквівалентна доза, отримана окремими особами внаслідок здійснення контрольованої практичної діяльності, яка не повинна перевищуватися | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  |  | - основна дозова межа для категорії Б осіб, що опромінюються. Встановлюється за значенням індивідуальної максимальної еквівалентної дози в критичному органі (у всьому тілі) за календарний рік, усередненому по критичній групі даного контингенту людей. МД установлюється диференційовано для критичних органів, що входять у різні групи з розрахунку рівномірного опромінення протягом 50 років роботи в межах санітарно-захисної зони або 70 років проживання в зоні спостереження. МД дорівнює 5,0; 1,5; 3,0 мЗв за календарний рік для 1, 2, 3 груп критичних органів відповідно. | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.37 Розділу 19 |  |
|  | Лінійна безпорогова гіпотеза линейная беспороговая гипотеза linear–no threshold hypothesis | Гіпотеза про те, що ризик стохастичних ефектів прямо пропорційний дозі для всіх рівнів дози і потужності дози (нижче рівнів, при яких з'являються детерміновані ефекти). | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Лінійна передача енергії линейная передача энергии, LΔ linear energy transfer, LΔ | Визначається співвідношенням: де - енергія, що втрачається при проходженні елементарного шляху , і Δ – верхній поріг енергії, що передається при одиничному зіткненні. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Лінійний анкер Линейный анкер | - смуговий анкер з прокатного профілю - полосовой анкер из прокатного профиля | (ПНАЭ Г-10-007-89) Норми проектування залізобетонних конструкцій локалізувальних систем безпеки атомних станцій, затверджені постановою Держатомнагляду СРСР від 25.10.89 №14, Додаток 2 Спеціальні терміни та визначення, абзац 8 |  |
|  | Лінійний датчик | – датчик виявлення вторгнення, що забезпечує виявлення вздовж прямої лінії | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Лінійно-спектральний метод розрахунку на сейсмостійкість Линейно-спектральный метод расчета на сейсмостойкость | - метод, в якому значення сейсмічних навантажень визначаються за спектрами відгуку в залежності від частот і форм власних коливань конструкції - метод, в котором значения сейсмических нагрузок определяются по спектрам ответа в зависимости от частот и форм собственных колебаний конструкции | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.21 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Ліцензіат лицензиат | юридична або фізична особа, що має виданий у встановленому порядку дозвіл органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на здійснення певного виду діяльності. | Стаття 32 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, якому в установленому законодавством порядку видано ліцензію на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії; | Стаття 1 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», пункт 9) |  |
|  | ліцензійна комісія персоналу | - комісія Держатомрегулювання України, яка здійснює процедури ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС відповідно до встановлених повноважень; | (НП 306.2.103-2004) Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.12.2004 № 185, абз.8 п.1.1 |  |
|  | ліцензійний процес (персоналу АЕС) лицензионный процесс (персонала АЭС) | - процес здійснення ліцензування персоналу атомної електростанції; | (НП 306.2.103-2004) Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.12.2004 № 185, абз.6 п.1.1 |  |
|  | ліцензійні вимоги (до персоналу АЕС) лицензионные требования (к персоналу АЭС) | - сукупність критеріїв, що забезпечують оцінку відповідності можливостей і здібностей персоналу атомної електростанції до безпечного виконання діяльності з безпосереднього управління реакторною установкою атомної електростанції згідно з вимогами чинних норм, правил і стандартів з безпеки в атомній енергетиці | (НП 306.2.103-2004) Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.12.2004 № 185, абз.7 п.1.1 |  |
|  |  | - сукупність встановлених нормативно-правовими актами організаційних, кваліфікаційних та особливих вимог та умов провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації зі здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки; | (НП 306.1.180-2012) Умови та порядок видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, затверджені Наказом ДІЯРУ від 28.12.2011 № 195, п.1.3, абзац 2 |  |
|  | Ліцензована посадова особа | - особа, що обіймає посаду, визначену організаційною структурою та штатним розкладом експлуатуючої організації, та до службових обов’язків якої належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, а також діяльність якої може здійснюватись лише на підставі ліцензії. | (НП 306.1.180-2012) Умови та порядок видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, затверджені Наказом ДІЯРУ від 28.12.2011 № 195, п.1.3, абзац 3 |  |
|  | Ліцензія Лицензия licence | будь-який дозвіл, виданий регулюючим органом заявнику, відповідно до якого останній несе відповідальність за вибір майданчика, проектування, спорудження, введення в експлуатацію, експлуатацію або зняття з експлуатації ядерної установки. | Стаття 2 Конвенції про ядерну безпеку |  |
|  |  | будь-який дозвіл, допуск чи сертифікаційне свідоцтво, видані регулюючим органом для здійснення будь-якої діяльності, що стосується поводження з відпрацьованим паливом або радіоактивними відходами; | Пункт e) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | - виданий Держатомрегулювання відповідно оформлений документ, який підтверджує право заявника на провадження діяльності, пов'язаної з перевезенням радіоактивних матеріалів, за умови забезпечення ядерної та радіаційної безпеки; | «Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України», затверджене постановою КМУ від 15.10.2004 р. №1373 |  |
|  |  | - юридичний документ, який видається регулюючим органом і дає офіційний дозвіл на виконання конкретних видів робіт, пов’язаних з установкою або діяльністю. Власник відповідної ліцензії називається ліцензіатом; - будь-який офіційний дозвіл, який виданий регулюючим органом заявнику, відповідно до якого останній несе відповідальність за вибір майданчика, проектування, будівництво (спорудження), введення в експлуатацію, експлуатацію, або зняття з експлуатації ядерної установки; - будь-який офіційний дозвіл, допуск або сертифікаційне свідоцтво, видані регулюючим органом з метою здійснення будь-якої діяльності, що має відношення до поводження з відпрацьованим ядерним паливом або радіоактивними відходами. Друге та третє визначення є більш загальними, ніж перше визначення. В контексті МАГАТЕ, ліцензія – це конкретний вид офіційного дозволу і, як правило, являє собою первинний офіційний дозвіл по відношенню до експлуатації всієї установки, або здійснення всієї діяльності. Умови, які вказані в ліцензії, можуть вимагати отримання ліцензіатом іншого, більш конкрентного, офіційного дозволу перед здійсненням даної діяльності. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  |  | означає будь-який юридичний документ, що надається під юрисдикцією держави-члена для підтвердження відповідальності щодо розміщення, проектування, спорудження, введення в експлуатацію та експлуатації або зняття з експлуатації ядерної установки; | Директива Ради 2009/71/ЄВРАТОМ від 25 червня 2009 р, що встановлює рамки Співтовариства щодо безпеки ядерних установок зі змінами, внесеними Директивою № 2014/87/EURATOM Ради ЄС від 8 липня 2014 р., стаття 3 пункт 4 |  |
|  | ліцензія на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії лицензия на осуществление деятельности в сфере использования ядерной энергии | документ дозвільного характеру, виданий уповноваженим органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що засвідчує право ліцензіата на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії за умови забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; | Стаття 1 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», пункт 10) |  |
|  |  | – відповідно оформлений документ, виданий уповноваженим органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що підтверджує право заявника на здійснення певних видів діяльності за умови забезпечення ядерної та радіаційної безпеки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Ліцензія експлуатуючої організації | – відповідно оформлений документ, виданий уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що підтверджує право експлуатуючої організації самостійно чи із залученням підрядних організацій здійснювати весь комплекс робіт та операцій, пов’язаних з визначеним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | ліцензований персонал (спеціаліст) лицензированный персонал (специалист) | - персонал (спеціаліст) атомної електростанції, який повинен здійснювати безпосереднє управління реакторною установкою атомної електростанції на основі ліцензії, виданої Держатомрегулювання України | (НП 306.2.103-2004) Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.12.2004 № 185, абз.5 п.1.1 |  |
|  | Ліцензування лицензирование | видача, внесення змін, переоформлення, зупинення дії та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій; ведення ліцензійних справ, контроль за додержанням ліцензіатами умов провадження ліцензованої діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки і фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; видача розпоряджень про усунення порушень умов провадження ліцензованої діяльності; | Стаття 1 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», пункт 11) |  |
|  | Лічильник нейтронів | – засіб вимірювання нейтронного випромінювання ядерного матеріалу, спонтанного або ініційованого нейтронними джерелами, для того, щоб визначити та виміряти ядерний матеріал. Детектування нейтронів, зазвичай, досягається реєстрацією іонізуючого випромінювання заряджених частинок, що виникають у результаті нейтронних реакцій (наприклад, з 10В або 3Не). Для визначення ступеню опромінення палива в басейнах витримки застосовується “виделкова детекторна система”, що використовує комбінацію нейтронного лічильника з датчиком детектування гама-променів | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Логіка (логічна схема) логика (логическая схема) logic | Процес формування необхідного двійкового вихідного сигналу з безлічі двійкових вхідних сигналів за наперед визначеними правилами, або пристрій, що використовується для отримання цього сигналу. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | локалізація локализация confinement | - запобігання або контроль викидів радіоактивного матеріалу в довкілля в процесі експлуатації або аваріях. Локалізація тісно повязана за своїм значенням з захисною оболонкою (контейнментом), але термін локалізація, зазвичай, використовується для позначення функції безпеки, пов’язаної з запобіганням витоку радіоактивних матеріалів, в той час, як захисна оболонка (контейнмент) – для позначення засобів досягнення цієї функції | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | локалізуючі системи безпеки локализирующие системы безопасности | - системи, призначені для попередження або обмеження розповсюдження всередині АС і виходу у навколишнє середовище - системы, предназначенные для предотвращения или ограничения распространения внутри АС и выхода в окружающую среду выделяющихся при авариях радиоактивных веществ. | (ПиН АЭ-5.6) Норми будівельного проектування АС з реакторами різного типу. Правила й норми в енергетиці. Погоджені Держбудом СРСР листом від 28.03.85 г. № ДП-1293-1 та погоджені Міненерго СРСР Протоколом НТР від 27.12.82 г. №9. введені в дію з 11.01.87 Основні визначення, пункт 11 |  |
|  | локалізуючі системи (елементи) безпеки локализирующие системы (элементы) безопасности | - системи (елементи), призначені для запобігання або обмеження і розповсюдження іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин, за передбачені проектом кордони | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.51. |  |
|  |  | - системи (елементи), призначені для запобігання або обмеження розповсюдження іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин за передбачені проектом кордони; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 19 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - системи (елементи), призначені для запобігання або обмеження розповсюдження іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин за передбачені проектом кордони; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 23 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - технологічні системи (елементи), призначені для запобігання або обмеження розповсюдження радіоактивних речовин, що виділяються при аваріях, за встановлені проектом межі, і виходу їх у навколишнє середовище - технологические системы (элементы), предназначенные для предотвращения или ограничения распространения выделяющихся при авариях радиоактивных веществ за установленные проектом границы и выхода их в окружающую среду | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.11 |  |
|  | Локалізуючі системи сховища (disposal facility confining system) | – сукупність засобів та устаткування, які локалізують радіоактивність протягом запроектованого періоду часу, тобто запобігають або обмежують до достатньо низьких рівнів перенесення радіоактивного матеріалу у навколишнє середовище. Перша локалізуюча система (бар‘єр) – фізико-хімічна форма відходів, наприклад, іммобілізовані або вміщені у матрицю РАВ. До першої локалізуючої системи може також включатися контейнер, в який вміщена форма РАВ. Друга локалізуюча система (бар‘єр) – система інженерних структур сховища, в які розміщують РАВ, включаючи додаткове обладнання та всі додаткові матеріали, що використовуються в період експлуатації та після закриття сховища. Третя локалізуюча система (бар‘єр) – природні матеріали майданчика (породи). | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 14÷17 |  |
|  | Локалізуючі функції | - запобігання та обмеження розповсюдження радіоактивних відходів (РАВ), що знаходяться на ОУ, і іонізуючих випромінювань за встановлені межі. | (ГНД 306.7.02/2.024-1999) Методика проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання України в рамках ліцензійного процесу при реалізації Плану здійснення Заходів на об’єкті “Укриття”, затверджена наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.09.1999 р. N 36 , п. 1.2 |  |
|  | локальна критичність локальная критичность | - критичність, що досягається в частині активної зони, сховища ядерного палива або будь-якого об'єму, який містить ядерні матеріали, що діляться | (НП 306.2.145-2008) Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджені Наказом ДКЯРУ від 15.04.2008 № 73, абз. 2.5. п.ІІ |  |
|  | Локальна критмаса Локальная критмасса | - кількість ядерного палива в частині активної зони критзбірки, в межах якої може виникнути некерована СЛР - количество ядерного топлива в части активной зоны критсборки, в пределах которой может возникнуть неуправляемая самоподдерживающаяся цепная реакция | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.12 |  |
|  |  | - кількість ядерного палива в області активної зони, в межах якої може виникнути некерована самопідтримується ланцюгова реакція. – количество ядерного топлива в области активной зоны, в пределах которой может возникнуть неуправляемая самоподдерживающаяся цепная реакция. | (ПБЯ-03-75) Правила ядерної безпеки дослідницьких реакторів, затверджені держатомнаглядом СРСР 19.12.1975, п.2.8 |  |
|  | Локальний пульт фізичного захисту | – пульт, на який виводиться обмежена інформація про стан системи фізичного захисту (наприклад: з окремих зон, з окремих функцій системи фізичного захисту) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Лускуватість чешуйчатость | - поперечні або округлі (при автоматичному зварюванні під флюсом - подовжено-округлі) поглиблення на поверхні валика, що утворилися внаслідок нерівномірності затвердіння металу зварювальної ванни (оцінюється по максимальній глибині). | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.12. Додатку 1 |  |
|  | Людино-рік інспекцій | Людино-рік інспекцій означає, для цілей статті 80, 300 людино-днів інспекцій, при цьому людино-день інспекції означає день, впродовж якого один інспектор має доступ до установки у будь-який час з загальною тривалістю перебування не більше восьми годин. | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт. L. |  |
|  | люк, двері люк, дверь | - елементи системи герметичного відмежування, призначені для можливості транспортування устаткування й (або) проходу персоналу й обладнані пристроями для періодичних розгерметизацій і герметизацій. | (ПНАЕ Г-10-021-90) Правила устрою й експлуатації систем безпеки атомних станцій, що локалізують, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90 №4, абз.4 Основних термінів і визначень |  |
|  | МАГАТЕ | – Міжнародне агентство з атомної енергії | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Магнітне реле | – пристрій, що складається з двопозиційних магнітних перемикача та реле, що монтуються на дверях, вікнах, контейнерах. Датчик генерує сигнал тривоги при прямій фізичній дії на нього | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | магнітуда (землетрусу) | - результат вимірювання величини землетрусу за енергією, яка виділяється у вигляді сейсмічних хвиль; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 20 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | майданчик АЕС, що звільняється від регулюючого контролю | - майданчик АЕС (або його частина), на якому проведено роботи, що передбачені проектом зняття з експлуатації, і до складу якого входять споруди, будівлі та земля, на якій вони розташовані; | (НП 306.4.194-2013) Порядку звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.11.2013 № 136 п. 1.2, абзац 6 |  |
|  | майданчик для розміщення атомної станції площадка для размещения атомной станции | - територія, на якій розміщуються основні та допоміжні будівлі і споруди атомної станції | (НП 306.2.144-2008) Вимоги з безпеки до вибору майданчика для розміщення атомної станції, затверджені Наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 07.04.2008 № 68, абз.2 п.1.5. |  |
|  | Майданчик огляду | – спеціально обладнане місце для проведення огляду транспортних засобів і упаковок | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | майданчик переробного уранового об’єкта | - територія з особливим режимом, де розташовані основні промислові виробництва та допоміжні об’єкти переробного уранового об’єкта; | (НП 306.3.199-2015) Вимоги та умови безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені Наказом ДІЯРУ від 27.05.2015 № 101, абз.5, п.4, розділу І |  |
|  | майданчик потенційний | - майданчик, вибраний для подальшого характеризування за результатами стадії регіонального обстеження; | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 7 |  |
|  | майданчик пріоритетний | - майданчик, вибраний серед декількох потенційних майданчиків за результатами стадії характеризування; | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 8 |  |
|  | майданчик сховища | - територія, у межах якої розміщено сховище або яка досліджується з метою розміщення сховища для захоронення запланованих РАВ; | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 9 |  |
|  | Майнова перепустка | – документ, що дає право виносу/вивозу за межі установки майна, що вказане в документі | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | максимальна гіпотетична аварія на АС максимальная гипотетическая авария на АС | - гіпотетична аварія, що призводить до максимально можливого викиду радіоактивних продуктів у навколишнє середовище при розплавлюванні твелів і руйнуванні систем, що локалізують. | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.27 Розділу 19 |  |
|  | максимальна (мінімальна) напруга циклу максимальное (минимальное) напряжение цикла | - максимальне (мінімальне) алгебраїчне значення напруг для одного циклу їх зміни | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, п.2.16. |  |
|  | максимальна потенційна магнітуда | - референтне значення магнітуди землетрусу, яке визначається в результаті аналізу сейсмічної небезпеки майданчика, характеризує сейсмічний потенціал зон виникнення землетрусів і залежить від типу сейсмічного джерела та підходу, який використовується при аналізі сейсмічної небезпеки; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 21 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | максимальна проектна аварія АС максимальная проектная авария АС | - проектна аварія з найбільш тяжкими радіаційними наслідками, встановлюваними для кожного типу реакторів | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.28 Розділу 19 |  |
|  | максимальна ширина включення (b) максимальная ширина включения (b) | - найбільша відстань між двома точками зовнішнього контуру включення, обмірювана в напрямку, перпендикулярному найбільшому розміру включення. | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.5. Додатку 1 |  |
|  | максимальна ширина скупчення (В) максимальная ширина скопления (В) | - найбільша відстань між двома крапками зовнішнього контуру скупчення, обмірювана в напрямку, перпендикулярному максимальному розміру скупчення. | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.10. Додатку 1 |  |
|  | максимальний запас реактивності максимальный запас реактивности | - реактивність, яка може вивільнитися в реакторі за умови, що з активної зони витягнені всі засоби впливу на реактивність і інші поглиначі, які можуть бути вилучені для моменту і стану реактора з максимальним значенням ефективного коефіцієнта розмноження нейтронів | (НП 306.2.145-2008) Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджені Наказом ДКЯРУ від 15.04.2008 № 73, абз. 2.6. п.ІІ |  |
|  |  | - реактивність, яка може бути реалізована в реакторі при видаленні всіх виконавчих органів СУЗ та інших поміщених в активну зону і відбивач поглиначів і введенні всіх рухомих частин реактора, що призводять до збільшення реактивності, для моменту кампанії та стану реактора з максимальним ефективним коефіцієнтом розмноження – реактивность, которая может быть реализована в реакторе при удалении всех исполнительных органов СУЗ и других помещенных в активную зону и отражатель поглотителей и введении всех подвижных частей реактора, приводящих к увеличению реактивности, для момента кампании и состояния реактора с максимальным эффективным коэффициентом размножения | (ПБЯ-03-75) Правила ядерної безпеки дослідницьких реакторів, затверджені держатомнаглядом СРСР 19.12.1975, п.2.13 |  |
|  | Максимальний нормальний робочий тиск (Maximum normal operating pressure) | - максимальний тиск, що перевищує атмосферний тиск на рівні моря, який може виникнути в системі захисної оболонки протягом одного року в умовах температурного режиму й сонячної радіації, що відповідають навколишнім умовам, без вентилювання або скидання надлишкового тиску, зовнішнього охолодження за допомогою додаткової системи або без заходів експлуатаційного контролю під час перевезення. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.15 |  |
|  | максимальний розмір одиночного включення (а) максимальный размер одиночного включения (а) | – найбільша відстань між двома крапками зовнішнього контуру включення. | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.4. Додатку 1 |  |
|  | максимальний розмір скупчення (А) максимальный размер скопления (А) | - найбільша відстань між двома сусідніми точками зовнішнього контуру скупчення. | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.9. Додатку 1 |  |
|  | Максимальний розрахунковий землетрус | - землетрус максимально прогнозованої інтенсивності на майданчику атомної станції з повторюваністю один раз на 10000 років, що відповідає середньому значенню річної імовірності перевищення 10-4; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 22 пункту 14 розділу 1 |  |
|  |  | Землетрус, що викликає на будівельному майданчику струс максимальної інтенсивності за період в 10000 років (“Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций” ПНАЭ Г-5-006-87, затверджені ГАЕН СРСР, 1987) | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 22. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | Максимально можлива реактивність Максимальная возможная реактивность | - максимальна реактивність , яка може бути реалізована в критзбірці при витяганні робочих органів СУЗ та інших поміщених в активну зону і відбивач поглиначів, що вилучаються, добудові сповільнювача активної зони, добудові відбивача і можливому оптимальному розташуванні тепловиділяючих елементів при даному завантаженні, при зміні температури критзбірки Примітка: Тут і далі в тексті під витягненням робочих органів СУЗ та інших поглиначів з активної зони або відбивача мається на увазі таке їх переміщення або зміна стану , яке веде до збільшення реактивності, а під введенням - до зменшення реактивності . - максимальная реактивность, которая может быть реализована в критсборке при извлечении рабочих органов СУЗ и других помещенных в активную зону и отражатель извлекаемых поглотителей, достройке замедлителя активной зоны, достройке отражателя и возможном оптимальном расположении тепловыделяющих элементов при данной загрузке, при изменении температуры критсборки Примечание: Здесь и далее в тексте под извлечением рабочих органов СУЗ и других поглотителей из активной зоны или отражателя подразумевается такое их перемещение или изменение состояния, которое ведет к увеличению реактивности, а под введением - к уменьшению реактивности. | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.16 |  |
|  | Максимально можливе енерговиділення Максимальное возможное энерговыделение | - виділення найбільшої кількості енергії, яке може відбутися в гіпотетичному випадку втрати керування ланцюговою реакцією поділу. Оцінка максимального можливого енерговиділення повинна грунтуватися на можливості накладення двох відмов обладнання, або двох помилок персоналу, або однієї відмови і однієї помилки. - выделение наибольшего количества энергии, которое может произойти в гипотетическом случае потери управления цепной реакцией деления. Оценка максимального возможного энерговыделения должна основываться на возможности наложения двух отказов оборудования, либо двух ошибок персонала, либо одного отказа и одной ошибки. | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.15 |  |
|  | Максимально - можливий коефіцієнт розмноження (Кмакс) Максимально-возможный коэффициент размножения (Кмакс) | - максимальна величина ефективного коефіцієнта розмноження (Кеф), яка може бути реалізована при вилученні зі збірки всіх виймальних поглиначів (виконавчих органів СУЗ та ін.); можливого переналаштування активної зони, добудові сповільнювача і відбивача; можливому оптимальному розташуванні елементів, що містять речовину, що ділиться, і зміні стану збірки ( температури , тиску і т.і.) – максимальная величина эффективного коэффициента размножения (КЭФ), которая может быть реализована при извлечении из сборки всех выемных поглотителей (исполнительных органов СУЗ и др.); возможной перенастройки активной зоны, достройке замедлителя и отражателя; возможном оптимальном расположении элементов, содержащих делящееся вещество, и изменении состояния сборки(температуры, давления и т.д.) | (ПБЯ-01-75) «Правила ядерної безпеки підкритичних стендів» затверджені наказом Держатомнагляду СРСР від 05.08.1975 р. № 01. Пункт 2.9. |  |
|  | Максимально-розрахунковий землетрус (МРЗ) Максимальное расчетное землетрясение (МРЗ) | - землетрус, що викликає на будівельному майданчику струс максимальної інтенсивності за період в 10000 років - землетрясение, вызывающее на площадке строительства сотрясение максимальной интенсивности за период 10 000 лет. | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.4 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | максимально можливий ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів (Кеф.макс) | - максимальне значення Кеф, яке може бути реалізоване в цій конструкції ЯПУ за рахунок зміни стану активної зони, хибних рішень персоналу, відмов С(Е) ЯПУ та внаслідок зовнішніх впливів; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 24 пункту 6 розділу І. |  |
|  | Малий вантажний контейнер | Див. вантажний контейнер |  |  |
|  | Малопомітна перешкода | – замаскований на місцевості фізичний бар’єр, що встановлюється на ймовірному маршруті пересування правопорушника | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | маніпуляційна | - приміщення, в якому здійснюється стерилізація ДІВ, зарядка голок закритими ДІВ; | (НП 306.5.216-2017) Правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в брахітерапії, затверджені спільним наказом ДІЯРУ/МОЗ від 31.08.2017 № 316/998, абз.7 пункту 3 розділу І |  |
|  | Маршрут правопорушника | – набір упорядкованих дій правопорушника щодо цілі нападу, здійснення яких призведе до успішної крадіжки або диверсії | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | маршрутизація | - встановлення маршруту проходу особи в зонах обмеження доступу; | (НП 306.8.146-2008) Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.08.2008 № 156, п. 1.1 абзац 10 |  |
|  | Маса нетто | – сумарна маса хімічних елементів, домішок, добавок, присадок і т.п., що визначають хімічний склад ядерного матеріалу. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 13 |  |
|  | Масова концентрація (концентрація) нуклида (речовини) Массовая концентрация (концентрация) нуклида (вещества) | - маса нукліда (речовини) в одиниці об'єму розчину або суміші (г/л, мг/л). – маса нуклида (вещества) в единице объема раствора или смеси (г/л, мг/л). | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.8 |  |
|  | Масова частка нуклида в речовині (матеріалі) Массовая доля нуклида в веществе (материале) | - величина, що визначається відношенням маси нукліда до маси речовини (матеріалу) - величина, определяемая отношением массы нуклида к массе вещества (материала) | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.9 |  |
|  | Масова частка уповільнювача нейтронів в речовині (матеріалі) Массовая доля замедлителя нейтронов в веществе (материале) | - величина, що визначається відношенням маси нуклідів, що уповільнюють нейтрони, до маси речовини (матеріалу). - величина, определяемая отношением массы нуклидов, замедляющих нейтроны, к массе вещества (материала). | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.10 |  |
|  | матеріал | означає початковий матеріал, спеціальний ядерний матеріал, побічний матеріал, інші від побічного матеріалу радіоізотопи, уповільнюючі матеріали, або будь-які інші речовини, так визначені за згодою Сторін; | Стаття 1 Угоди про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії |  |
|  | Матеріал для відтворення | – ядерний матеріал, що може бути перетворений в спеціальний матеріал, що здатний до розщеплення, шляхом захоплення одного нейтрона ядром його атома. В природі зустрічаються два матеріали для відтворення: 238U та 232Th. Після захоплення ядром 238U чи 232Th нейтрона послідовно відбувається два бета-розпади і ядра атомів матеріалу для відтворення перетворюються в ядра атомів матеріалів, що здатні до розщеплення, відповідно 239Pu та 233U | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Матеріал з низькою питомою активністю материал с низкой удельной активностью low specific activity material | Радіоактивний матеріал, який за своєю природою має обмежену питому активність, або радіоактивний матеріал, до якого застосовуються межі встановленої середньої питомої активності. Матеріали зовнішнього захисту, які оточують матеріал з низькою питомою активністю, при визначенні встановленої середньої питомої активності не повинні враховуватися. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Матеріал непрямого використання | – весь ядерний матеріал, за виключенням матеріалу прямого використання. Сюди відносяться: збіднений, природний та низькозбагачений уран і торій. Всі вони повинні зазнати подальшої переробки, щоб отримати матеріал прямого використання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | – весь ядерний матеріал, за виключенням матеріалу прямого використання. До нього відносяться збіднений, природний та низькозбагачений уран і торій, які потребують подальшої переробки для отримання матеріалу прямого використання. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 17 |  |
|  | Матеріал прямого використання | – ядерний матеріал, що може бути використаний для виробництва ядерних вибухових пристроїв без трансмутації або подальшого збагачення. Він включає плутоній, що містить менше ніж 80% 238Pu, високозбагачений уран та233U. В цю категорію входять хімічні сполуки, суміші матеріалів прямого використання (наприклад, змішані оксиди урану та плутонію (МОХ), плутоній у відпрацьованому паливі реакторів). Неопромінений матеріал прямого використання є матеріалом прямого використання, що не містить істотних кількостей продуктів поділу; він вимагатиме менше часу і зусиль, щоб його перетворити в компоненти ядерних вибухових пристроїв, ніж опромінений матеріал прямого використання (наприклад, плутоній у відпрацьованому паливі), що містить значні кількості продуктів поділу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | – ядерний матеріал, що може бути використаний для виробництва ядерних вибухових пристроїв без трансмутації або подальшого збагачення. Він включає: плутоній, що містить менше ніж 80% Pu-238, високозбагачений уран та U-233. До цієї категорії відносяться хімічні сполуки, суміші матеріалів прямого використання, наприклад, змішані оксиди урану та плутонію, плутоній у відпрацьованому паливі реакторів. Неопромінений матеріал прямого використання є матеріалом прямого використання, що не містить істотних кількостей продуктів поділу; він вимагатиме менше часу і зусиль, щоб його перетворити в компоненти ядерних вибухових пристроїв, ніж опромінений матеріал прямого використання, що містить значні кількості продуктів поділу, наприклад, плутоній у відпрацьованому паливі. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 16 |  |
|  | Матеріал, що залишається в установці | – відкладення ядерного матеріалу, що залишаються після зупинки заводу всередині і в різних місцях технологічного обладнання, з’єднувальних труб, фільтрів та в прилеглих робочих зонах. Для працюючих заводів матеріал, що залишається в установці, це загальна кількість ядерного матеріалу, що задіяний в процесі | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Матеріал, що здатний до розщеплення | – взагалі ізотоп чи суміш ізотопів, що здатні до ядерного поділу. Деякі матеріали, що здатні до розщеплення можуть ділитися тільки швидкими нейтронами (наприклад, нейтронами з кінетичною енергією більше 1 МеВ). Ізотопи, що діляться нейтронами всіх енергій, включаючи повільні (теплові) нейтрони, зазвичай, розглядаються як матеріал чи ізотопи, що розщеплюються. Наприклад, ізотопи 233U, 235U, 239Pu та 241Pu можна розглядати як такі, що здатні до розщеплення, і як такі, що розщеплюються, а 238u та 240Pu як такі, що здатні до розщеплення, але ті, що не розщеплюються | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Матеріальна відповідальність | – персональна відповідальність за збереження ядерного матеріалу, що покладена на службову особу спеціальним наказом або у відповідності з договором | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Матеріальні носії секретної інформації | – матеріальні об’єкти, в тому числі фізичні поля, в яких відомості, що становлять державну таємницю, відображені у вигляді текстів, знаків, символів, образів, сигналів, технічних рішень, процесів тощо | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Матеріально-балансовий звіт | – обліковий звіт, що подається МАГАТЕ та “показує баланс матеріалу, що базується на фактично наявній кількості ядерного матеріалу, дійсно наявного в зоні балансу матеріалу. Ці звіти надсилаються якнайскоріше і в будь-якому випадку в 30-денний термін після закінчення визначення фактично наявної кількості матеріалу” [параграф 63 (b) INFCIRC/153 (corrected)]. У відповідності з параграфом 67 INFCIRC/153 (corrected) “якщо між Агентством та державою не було іншої домовленості , то матеріально-балансові звіти повинні включати дані про: а) початкову фактично наявну кількість матеріалу; б) зміну інвентарної кількості (спочатку збільшення, потім зменшення); в) кінцеву зареєстровану інвентарну кількість; г) розбіжності в даних вантажовідправника та вантажоотримувача; д) скореговану кінцеву зареєстровану інвентарну кількість; е) кінцеву фактично наявну інвентарну кількість; і є) кількість необлікованого матеріалу Матеріально-балансовий звіт повинен подаватися і у випадках, коли на час проведення фізичної інвентаризації в зоні балансу матеріалу не було ядерного матеріалу чи за відповідний період балансу матеріалу в зоні балансу матеріалу не було змін інвентарної кількості. Матеріально-балансовий звіт подається до тих пір, поки зона балансу матеріалу є предметом гарантій МАГАТЕ | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | – звіт про баланс ядерного матеріалу, який складено за міжбалансовий період на основі фактично наявної кількості ядерного матеріалу. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 14 |  |
|  | Матриця вміщуюча | – нерадіоактивний матеріал, що використовується для зв‘язування відходів (наприклад, бітум, цемент, різні полімери, скло). | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 18 |  |
|  | медіанний за активністю аеродинамічний діаметр (AMAD) медианный по активности аэродинамический диаметр (AMAD) | - характеристика статистичного розподілу активності полідисперсного аерозолю за аеродинамічним діаметром dae. Половина активності аерозолю, що розглядається, асоційована з частками, які мають dae, більший, ніж медіанний за активністю аеродинамічний діаметр. Використовується, коли домінуючими механізмами, що визначають відкладення в органах дихання, є інерційне та гравітаційне осадження, як правило, при медіанному за активністю аеродинамічного діаметрі, більше 0,5 мкм. При відсутності фактичних даних припускається логнормальний розподіл часток | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.85 |  |
|  |  | - значення аеродинамічного діаметру, при якому 50% зваженої в повітрі активності данного аерозолю пов’язані з частинками, меншими ніж медіанний за активністю аеродинамічний діаметр, і 50% активності обумовлені частинками свого розміру перевищуючими медіанний за активністю аеродинамічний діаметр | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | медіанний за активністю термодинамічний діаметр (AMTD) медианный по активности термодинамический диаметр (AMTD) activity median thermodynamic diameter (AMTD) | - характеристика статистичного розподілу активності полідисперсного аерозолю за термодинамічним діаметром dth. Половина активності, що розглядається, асоційована з частками, які мають dth, більший, ніж медіанний за активністю аеродинамічний діаметр. Використовується, коли дифузія є домінуючим механізмом, що визначає відкладення в дихальній системі, як правило, при медіанному за активністю аеродинамічному діаметрі, меншому 0,5 мкм | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.86 |  |
|  |  | медіанний за активністю аеродинамічний діаметр використовується щодо розмірів часток, при яких відкладення залежить переважно від інерційного ущільнення і усідання (тобто у звичайному випадку приблизно більше 0,5 мкм). У випадку менших за розміром часток відкладення обычно залежить від диффузії, і застосовується медіанний за активністю термодинамічний діаметр, що має визначення, аналогичне медіанному за активністю аеродинамічному діаметру, але стосовно до термодинамічного діаметру часток | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | медичне опромінення медицинское облучение medical exposure | - це опромінення пацієнтів унаслідок медичних обстежень чи лікування, а також добровольців | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.129 п.1.13. |  |
|  |  | - це опромінення людини (пацієнтів) внаслідок медичних обстежень чи лікування та добровольців (абз.87) - опромінення людини: пацієнтів, внаслідок медичних обстежень чи лікування та добровольців (п.6.1) | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.87 та п.6.1 |  |
|  |  | опромінення, якого зазнають: пацієнти при проходженні ними медичної (в тому числі стоматологічної) діагностики (діагностичне опромінення) або лікування (терапевтичне опромінення); особи, за винятком тих, що піддаються професійному опроміненню, які добровільно допомагають у наданні медичної допомоги і створенні комфортних умов для пацієнтів; добровольці в рамках програми медико-біологічних досліджень, що передбачає їх опромінення; | (НП 306.5.148-2008) Вимоги до систем управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджені Наказом ДКЯРУ від 03.10.2008 № 166, п. 1.2, абзац 11 |  |
|  |  | - опромінення пацієнтів під час діагностичних чи лікувальних процедур та опромінення добровольців; | (НП 306.5.211-2017) Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині, затверджені наказом ДІЯРУ та МОЗ від 16.02.2017 № 51/151, абз. 8 п.2 Розділу І |  |
|  |  | опромінення пацієнтів при проходженні ними медичної або стоматологічної діагностики (діагностичне опромінення {diagnostic exposure}) або лікуванні (терапевтичне опромінення {therapeutic exposure}); особи – крім тих, які подвергающихся професійному опроміненню, – які свідомо і добровільно допомагають у наданні підтримки і створенні комфортних умов для пацієнтів; і добровольці в межах будь-якої програми медико-біологічних досліджень, що передбачають їх опромінення. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | медичне радіологічне обладнання | - медичне обладнання, яке містить радіонуклідні ДІВ або генерує іонізуюче випромінювання та використовується для медичного опромінення під час діагностичних, терапевтичних та хірургічних процедур; | (НП 306.5.211-2017) Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині, затверджені наказом ДІЯРУ та МОЗ від 16.02.2017 № 51/151, абз. 9 п.2 Розділу І |  |
|  | Медичний працівник | Фізична особа, яка була відповідно до належних процедур, прийнятих в країні, допущена до професійної роботи в областях, пов'язаних зі здоров'ям людини | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | межа предел limit | Значення величини, що використовується при здійсненні зазначеної певної діяльності або певних вказаних обставин, яке не повинно бути перевищене | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | межа вторинна предел вторичный secondary limit | Межа вимірюваної величини, яка відповідає первинній межі. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | межа первинна предел первичный primary limit | Межа для дози або ризику щодо окремої особи | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | межа річного надходження предел годового поступления annual limit on intake | Надходження певного радіонукліда інгаляційним, пероральним шляхом або через шкіру протягом року в організм умовної людини, яке повинно призвести до отримання очікуваної дози, яка відповідає межі дози | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Межа річної дози опромінення предел годовой дозы облучения annual limit on exposure | Опромінення від прихованої енергії альфа-випромінювання протягом року, яке буде приводити до інгаляційного надходження межі річного надходження | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | межа (межі) безпечної експлуатації атомної станції/ предел (пределы) безопасной експлуатации атомной станции/ safety limits | - установлені в проекті значення параметрів, що характеризують стан систем (елементів) і енергоблока в цілому, порушення яких призводять до аварійних ситуацій та можуть призвести до аварії | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.52. |  |
|  |  | - встановлені нормативно-технічними документами значення параметрів і характеристик для вузлів і систем атомної станції, відхилення від яких може привести до незапланованого опромінення персоналу й обмеженої частини населення або забрудненню об'єктів навколишнього середовища радіоактивними речовинами вище встановлених значень для нормальної експлуатації | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.39 Розділу 19 |  |
|  | межі безпеки | – це межі експлуатаційних параметрів, в яких дозволена (на яку видано офіційний дозвіл) установка є безпечною; - межі безпеки – це експлуатаційні межі та умови, які виходять за рамки меж та умов нормальної експлуатації | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | межі безпечної експлуатації | - установлені в проекті значення параметрів, що характеризують стан систем (елементів), порушення яких призводять до аварійних ситуацій та можуть призвести до аварії; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 20 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - установлені в проекті значення параметрів, що характеризують стан С(Е), порушення яких призводять до аварійних ситуацій та можуть призвести до аварії; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 25 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - установлені в проекті (робочому проекті) та обґрунтовані в ЗАБ значення параметрів, що характеризують стан об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, а також стан його систем та обладнання, важливих для безпеки, порушення яких призводять до аварійних ситуацій та можуть призвести до аварій; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 13 п. 6 Розділу І. |  |
|  | Межа своєчасності виявлення МАГАТЕ | – часові межі своєчасності виявлення, що застосовуються до певних категорій ядерного матеріалу. Вони використовуються для встановлення частоти інспекцій та діяльності з гарантій на установці чи в місці знаходження поза установкою протягом календарного року для того, щоб перевірити чи не було несподіваного переключення матеріалу. Там, де додатковий протокол не набув чинності або де МАГАТЕ не зробило і не підтримує висновків про відсутність незаявленого ядерного матеріалу чи ядерної діяльності в державі, межами своєчасності виявлення є: один місяць для неопроміненого матеріалу прямого використання, три місяці для опроміненого матеріалу прямого використання, один рік для матеріалу непрямого використання. Більші межи своєчасності виявлення можуть застосовуватися в державі, де МАГАТЕ зробило і підтримує висновки про відсутність незаявленого ядерного матеріалу та ядерної діяльності | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Межі безпечної експлуатації Пределы безопасной эксплуатации | - установлені нормативно-технічним документом та проектом значення параметрів і характеристик систем (елементів), відхилення від яких можуть призвести до аварії. - установленные нормативно-техническим документом и проектом значения параметров и характеристик систем (элементов), отклонения от которых могут привести к аварии. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.21 |  |
|  | Межі безпечної експлуатації СВЯП сухого типу | - значення параметрів технологічного процесу, встановлені проектом СВЯП сухого типу, відхилення від яких можуть призвести до аварії. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 17 |  |
|  | межа текучості предел текучести | - визначають як середнє значення результатів випробувань трьох і більше зразків або як максимальне значення, якщо при випробуваннях використовували два зразки | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, Додаток 2 (обов'язковий), абз.2 п.5.5.5.1. |  |
|  | межі ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, | фізичні бар'єри та зовнішня поверхня будівель, споруд, що розташовані по периметру ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання; | Пункт 7) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  | Мертва зона засобу виявлення | – частина зони, що контролюється засобом виявлення і при попаданні в яку правопорушника засіб виявлення не генерує сигнал тривоги | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | метал шва металл шва | - метал, отриманий при плавленні присадних матеріалів в процесі виконання зварного з'єднання і розведений основним металом за рахунок його розплавлювання в зоні кромок, що зварюються | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 3.6. Додатку 1 |  |
|  | Металодетектор | – технічний засіб виявлення спроб пронесення предметів із металу через межі зон обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Метод вимірювання | – принципи і засоби вимірювання, що використовуються для вимірювання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Метод динамічного аналізу сейсмостійкості Метод динамического анализа сейсмостойкости | - метод чисельного інтегрування рівнянь руху, який використовується для аналізу вимушених коливань конструкції при сейсмічній дії, заданій акселерограмами землетрусів - метод численного интегрирования уравнений движения, применяемый для анализа вынужденных колебаний конструкции при сейсмическом воздействии, заданном акселерограммами землетрясений | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.22 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | методика неруйнівного контролю методика неразрушительного контроля | - описаний порядок дій, що вказує, де, як та в якій послідовності потрібно застосовувати метод неруйнівного контролю. | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.11 п.1.4. |  |
|  | метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки | - дослідження засобів вимірювальної техніки з метою визначення їх метрологічних характеристик та встановлення придатності цих засобів до застосування; | (НП 306.5.148-2008) Вимоги до систем управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджені Наказом ДКЯРУ від 03.10.2008 № 166, п. 1.2, абзац 12 |  |
|  | Механічне реле | – пружинний чи поршневий пристрій, що генерує сигнал тривоги при прямій фізичній дії на нього, наприклад, при відкриванні дверей або вікон. Як правило, застосовується у комбінації з датчиком руху | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Механічний удар | Вплив, викликаний механічним зіткненням виробу з деяким твердим тілом, що призводить до раптового короткочасного неперіодичному руху з визначеним прискоренням і тривалістю | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 23. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | мирні цілі | включає в себе використання інформації, матеріалів, обладнання і компонентів у таких галузях як: дослідження, виробництво енергії, медицина, сільське господарство і промисловість, але не охоплює використання, дослідження або розробка будь-яких ядерних вибухових пристроїв чи будь-які військові цілі; | Стаття 1 Угоди про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії |  |
|  | Міграція миграция migration | Переміщення радіонуклідів у навколишньому середовищі в результаті природних процесів. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Міжбалансовий період | - період часу між двома послідовними фізичними інвентаризаціями. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 15 |  |
|  | Міжінвентаризаційний період ядерного матеріалу | – проміжок часу між двома послідовними інвентаризаціями в даній зоні балансу матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Міжнародна передача ядерних матеріалів | це імпорт та експорт ядерних матеріалів, обладнання і технологій, які підпадають під гарантії Міжнародного агентства по атомній енергії. | Стаття 70 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  | міжнародне перевезення ядерного матеріалу | означає перевезення партії ядерного матеріалу будь-якими транспортними засобами, які направляються за межі території держави, звідки походить вантаж, починаючи з його відправлення з установки відправника в цій державі і закінчуючи прибуттям на установку отримувача у державі кінцевого призначення. | Стаття 1 Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок |  |
|  | Міжнародний тероризм | – здійснювані у світовому чи регіональному масштабі терористичними організаціями, угрупуваннями, у тому числі за підтримки державних органів окремих держав, з метою досягнення певних цілей суспільно небезпечні насильницькі діяння, пов’язані з викраденням, захопленням, вбивством ні в чому не винних людей чи загрозою їх життю і здоров’ю, зруйнуванням чи загрозою зруйнування важливих народногосподарських об’єктів, систем життєзабезпечення, комунікацій, застосуванням чи загрозою застосування ядерної, хімічної, біологічної та іншої зброї масового враження | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | міжнародні передачі радіоактивних матеріалів | - експорт, тимчасове вивезення, імпорт, тимчасове ввезення, реекспорт та транзит радіоактивних матеріалів територією України; | (НП 306.6.097-2004) Інструкція про порядок надання висновків Державного комітету ядерного регулювання України під час міжнародних передач радіоактивних матеріалів, затверджена Наказом ДКЯРУ від 26.08.04 р. № 138, п.1.1 |  |
|  | Мікросейсми Микросейсмы | - коливання грунту в інженерно-сейсмометричному діапазоні частот від 10 до 1 Гц з малою амплітудою (порядку 0,1-1,0 мкм). Ці коливання створюються як природними, так і штучними джерелами (вітер, прибій, транспорт та ін.) - колебания грунта в инженерно-сейсмометрическом диапазоне частот от 10 до 1 Гц с малой амплитудой (порядка 0,1-1,0 мкм). Эти колебания создаются как естественными, так и искусственными источниками (ветер, прибой, транспорт и др.). | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.28 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Мікрохвильовий датчик | – пристрій, що складається з генератора випромінювання хвиль рентгенівської частоти та приймача; служить для виявлення руху. Заповнює ділянки, що контролюються, електромагнітним полем, збурення якого викликає сигнал тривоги. Датчик придатний для зовнішнього і внутрішнього застосування | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Мінімальна значуща активність минимальная значимая активность minimum significant activity | Радіоактивність, яка, якщо вона присутня у зразку, дає швидкість рахунку, яку з певним рівнем достовірності можна надійним чином відокремити від фону. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Мінімальна виявлена активність минимальная обнаруживаемая активность minimum detectable activity | Радіоактивність, яка, якщо вона присутня у зразку, дає швидкість рахунку, яка може бути виміряна (тобто врахована в якості перевищення фонового значення) з певним рівнем достовірності. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Мінімальний критичний параметр Минимальный критический параметр | - значення відповідного параметра конкретної системи, нижче якого СЛР неможлива при всіх змінах, які можуть відбутися в даній конкретній системі за будь-яких передбачуваних умовах. У якості мінімальних критичних параметрів можуть використовуватися: ( мінімальна критична маса системи - (Мкр, хв); ( мінімальний критичний об’єм системи - (Vкр, хв); ( мінімальний критичний діаметр - (Окр, хв); ( мінімальна критична товщина шару - (δкр, хв). - значение соответствующего параметра конкретной системы, ниже которого СЦР невозможна при всех изменениях, которые могут произойти в данной конкретной системе при любых предвидимых условиях. В качестве минимальных критических параметров могут использоваться: - минимальная критическая масса системы - (Мкр, мин); - минимальный критический объем системы - (Vкр, мин); - минимальный критический диаметр - (Дкр, мин); - минимальная критическая толщина слоя - (δкр, мин). | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 2.13 |  |
|  |  | - найменше з значень критичного параметра системи, що аналізується, у всьому діапазоні його (тобто даного критичного параметра) зміни. До таких параметрів, наприклад, відносяться: - Мінімальна критична маса (кількість) - Мкр, хв; - Мінімальна критична концентрація - Скр, хв; - Мінімальний критичний обсяг - Vкр, хв; - Мінімальний критичний діаметр - dкр, хв; - Мінімальна критична товщина шару - tкр, хв. - наименьшее из значений критического параметра рассматриваемой системы во всем диапазоне его (т. е. данного критического параметра) изменения. К таким параметрам, например, относятся: - минимальная критическая масса (количество) - Мкр, мин; - минимальная критическая концентрация - Скр, мин; - минимальный критический объем - Vкр, мин; - минимальный критический диаметр - Dкр, мин; - минимальная критическая толщина слоя - tкр, мин. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.21 |  |
|  | Мінімізація відходів минимизация отходов waste minimization | Процес скорочення обсягу та активності радіоактивних відходів до розумно досяжного низького рівня - на всіх стадіях від розробки проекту установки або діяльності до зняття з експлуатації - шляхом зменшення утворення відходів та за допомогою, наприклад, повторної переробки і повторного використання, а також обробки, з належним урахуванням питань, що стосуються як вторинних, так і первинних відходів. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Міра | – засіб вимірювання, що призначений для відтворення фізичної величини заданого розміру | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Місце знаходження | – у контексті INFCIRC/540 (corrected) термін “місце знаходження”, зазвичай, означає будь-яку географічну точку чи зону, описану в інформації, що подається державою або визначену МАГАТЕ (“місце знаходження поза установкою” та “інші місця знаходження” мають обмежені значення) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Місце знаходження поза установками (МПУ) | – будь-яке підприємство ядерного паливного циклу (ПЯПЦ) чи місце знаходження, що не є установкою, де ядерний матеріал, звичайно, використовується в кількостях одного ефективного кілограму або менше (стаття 18 INFCIRC/540 (corrected). Цей термін також використовується згідно параграфу 49 INFCIRC/153 (corrected), де МПУ описується як місце знаходження, що містить “ядерний матеріал, що звичайно використовується поза установками”. Відповідний термін згідно параграфу 66 INFCIRC/66 – це “інші місця знаходження”; використовується в угодах про гарантії типу INFCIRC/66 для того, щоб довідатися, де ядерний матеріал міститься поза основною ядерною установкою, наприклад, вихідний матеріал зберігається десь в іншому місці, ніж в опечатаному (в розумінні МАГАТЕ) сховищі | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | місцева державна адміністрація | - місцевий орган виконавчої влади, який здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою; | Методичні рекомендації з питань взаємодії Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС з представниками місцевих органів влади та інших органів державного регулювання та управління, затверджені наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, розділ 1. Загальні положення |  |
|  | Місцева преса | - періодичні друковані видання: газети, журнали | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  | місцеві мембранні напруги ((mL) местные мембранные напряжения ((mL) | (m - місцеві мембранні напруги - окремий випадок мембранних напруг, що діють у межах зони, де напруги перевершують 1,1 [(]; при цьому розміри цієї зони не перевищують 0,7 , і ця зона розташована на відстані не менш 1,7 стосовно іншої зони, де напруги перевищують [(] | (ПНАЕ Г- 10-012-89) Атомні станції. Сталеві захисні оболонки. Норми розрахунку на міцність., затверджені Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 26.10.89 № 15, абз.3 Підрозділи 1.1. Розділу 1 |  |
|  | місцеві напруги вигину ((bL) местные изгибные напряжения ((bL) | (bL - місцеві напруги вигину, що викликаються дією механічних навантажень, самоврівноважені по перетину оболонки (виникають від дії внутрішніх і зовнішніх крайових сил і моментів) | (ПНАЕ Г- 10-012-89) Атомні станції. Сталеві захисні оболонки. Норми розрахунку на міцність., затверджені Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 26.10.89 № 15, абз.5 Підрозділи 1.1. Розділу 1 |  |
|  | місцеві температурні напруги ((TL) местные температурные напряжения ((TL) | (TL - місцеві температурні напруги, що виникають через нерівномірний розподіл температур по обсягу елемента, що розраховується, або через розходження коефіцієнтів лінійного розширення матеріалів, які не викликають неприпустимих залишкових змін форми й розмірів конструкції | (ПНАЕ Г- 10-012-89) Атомні станції. Сталеві захисні оболонки. Норми розрахунку на міцність., затверджені Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 26.10.89 № 15, абз.7 Підрозділи 1.1. Розділу 1 |  |
|  | Міцність | Властивість виробу, що полягає в спроможності виконувати свої функції і зберігати параметри і характеристики в межах установлених значень після впливу на нього зовнішнього фактора впливу визначеного виду | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 24. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | мішень | - орган/тканина або частина органа організму людини, в якому є пухлина, для якого розраховується поглинута доза опромінення при плануванні процедур брахітерапії; | (НП 306.5.216-2017) Правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в брахітерапії, затверджені спільним наказом ДІЯРУ/МОЗ від 31.08.2017 № 316/998, абз.8 пункту 3 розділу І |  |
|  | Модель модель model | Аналітичне подання або квантифікація реальної системи і того, як в цій системі відбуваються різні явища, які використовуються для прогнозування чи оцінки поведінки реальної системи в заданих (часто гіпотетичних) умовах. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Модель математична Модель математическая mathematical model | Ряд математичних рівнянь, які призначені для представлення концептуальної моделі. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Моделювання послідовності дій правопорушника (моделювання послідовності) | – використання аналітичної моделі для оцінки ймовірності досягнення правопорушником поставленої мети при використанні ним конкретного маршруту або декількох маршрутів у поєднанні | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | модернізація модернизация | Удосконалення діючої системи, викликане необхідністю зміни її функцій і/або приведення характеристик у відповідність до сучасних вимог, здійснюване шляхом додавання або зміни окремих технічних і/або програмних компонентів системи на нові (інші типи) | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 10 |  |
|  |  | – удосконалення існуючих систем, методів, пристроїв, процедур для підвищення їх ефективності та надійності | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - комплекс робіт з поліпшення експлуатаційних характеристик діючого устаткування заміною окремих складових частин більш досконалими згідно з сучасними вимогами і нормами | (НП 306.2.099-2004) Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 26.11.2004 № 181, абз.10 |  |
|  |  | - удосконалення характеристик діючого устаткування, спрямованого на підвищення безпеки, надійності, техніко-економічних показників, експлуатації атомної станції | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.53. |  |
|  |  | – модифікація, що проводиться з метою підвищення безпеки, поліпшення функціональних можливостей, надійності та/або техніко-економічних показників діючої системи (компонента), якщо виконання цих робіт потребує зміни затвердженої проектної, конструкторської та/або експлуатаційної документації; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 39, пункту 2, розділу І |  |
|  | модифікація модификация | - будь-яка зміна затверджених в установленому порядку проекту ядерних установок та/або системи управління ядерних установок, що проводиться на етапах життєвого циклу ядерних установок "будівництво", "введення в експлуатацію", "експлуатація" з метою модернізації/ реконструкції або іншою метою. Модифікацією не вважаються: зміни конфігурації ядерних установок, які пов'язані з остаточною зупинкою та виведенням з експлуатації ядерних установок, заміна елемента, важливого для безпеки ядерних установок, на еквівалентний елемент, яка здійснюється під час запланованих ремонтних робіт. | (НП 306.2.106-2005) Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 10.01.2005 № 4, абз.6÷7 п.1.1. |  |
|  | Монітор | – пристрій, що використовується для отримання інформації про потоки ядерного чи іншого матеріалу або про стан ядерної установки чи обладнання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | моніторинг мониторинг | - збір первинної інформації (вимірювання потужності поглинутої в повітрі дози, визначення вмісту радіонуклідів у об'єктах навколишнього середовища, продуктах харчування, воді тощо) з метою подальшого використання цієї інформації для контролю радіаційно-гігієнічного та контролю дозиметричного | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.110 п.1.13. |  |
|  |  | - вимірювання рівня дози або забруднення (радіоактивного забруднення) для оцінки або контролю за опроміненням в результаті впливу опромінення або радіоактивних речовин, а також інтерпретація результатів | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | (моніторинг) джерела (моніторинг) источника source monitoring | - вид моніторингу повітряного середовища, спрямований на раннє виявлення (і сигналізацію) аномального, не передбаченого проектом чи планом проведення робіт, утворення радіоактивних аерозолів. Пробовідбір при цьому виконується в місці найбільш імовірного утворення аерозолів. Вимога репрезентативності проби при моніторингу джерела не висувається | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.114 |  |
|  |  | Вимірювання активності скидів радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище або потужностей зовнішньої дози від джерел, що мають відношення до установки або діяльності. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | моніторинг (радіаційний) аварійний мониторинг (радиационный) аварийный | - визначення вмісту радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища, продуктах харчування, воді, доз опромінення населення та їх прогнозування з метою забезпечення інформацією, яка потрібна для прийняття рішень щодо необхідності втручання та визначення його форми, масштабу та тривалості | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.88 |  |
|  | моніторинг навколишнього середовища мониторинг окружающей среды environmental monitoring | Вимірювання потужностей зовнішньої дози від джерел у навколишньому середовищі або концентрацій радіонуклідів в екологічних середовищах | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Моніторинг (контроль) робочого місця мониторинг (контроль) рабочего места workplace monitoring | Моніторинг (контроль) за проведенням вимірів в конкретних умовах робочого місця. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Моніторинг (контроль) поточний мониторинг (контроль)текущий routine monitoring | Моніторинг (контроль), що пов'язаний із здійсненням безперервних операцій і призначений: 1) для підтвердження того, що умови роботи, включаючи рівні індивідуальної дози, залишаються задовільними; і 2) для забезпечення виконання регулюючих вимог. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Моніторинг (контроль стану) мониторинг (контроль) состояния condition monitoring | постійні або періодичні випробування, інспекції, вимірювання та аналіз тенденції зміни показників функціонування або фізичних характеристик конструкцій, систем та елементів, що проводяться з метою визначення поточних або майбутніх показників функціонування і потенційної можливості відмови. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Моніторинг території мониторинг территории area monitoring | Вид моніторингу (контролю) робочого місця, в якому територія контролюється шляхом проведення вимірювань в різних точках на даній території. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | моноенергетичне іонізуюче випромінювання моноэнергетическое ионизирующее излучение | - іонізуюче випромінювання, що складається з часток (одного виду) або фотонів однакової енергії | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.89 |  |
|  | монофункціональні міста | супутники ядерних установок та підприємств з видобування і переробки уранових руд - адміністративно-територіальні одиниці, спеціалізація праці населення в яких визначається підприємствами, що експлуатують ядерні установки та уранові об'єкти; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  | монтажна організація монтажная организация | - організація, що здійснює монтаж устаткування й трубопроводів на АЕУ й (або) розробляє технологію монтажу | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 19 |  |
|  | Мотив | – спонукальна причина поводження і дій людини, що виникає під впливом її потреб та інтересів; безпосередня внутрішня спонукальна причина злочинних діянь | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Мультиплексування мультиплексирование multiplexing | Передача і прийом двох або більше сигналів і повідомлень по одному каналу передачі даних, наприклад, за допомогою тимчасового розділення, частотного поділу або імпульсно-кодових методів. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Мультиплікативна модель прогнозу ризику мультипликативная модель прогноза риска multiplicative risk projection model | Модель прогнозу ризику, в якій передбачається, що опромінення призводить до атрибутивного ризику, який пропорційний дозі і природній ймовірності ефекту. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | наведена радіоактивність | - радіоактивність матеріалів, що виникає під дією опромінення їх нейтронами, які утворюються внаслідок реакції в ядерних реакторах; | (НП 306.4.194-2013) Порядку звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.11.2013 № 136 п. 1.2, абзац 7 |  |
|  | навчання і перевірка знань з питань радіаційної безпеки | - вивчення і перевірка знань вимог законодавства, норм, правил, стандартів з радіаційної безпеки, освоєння практичних аспектів дотримання вимог радіаційної безпеки та забезпечення радіаційного захисту; | (НП 306.1.196-2014) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 02.10.2014 № 143, абз. 3 п.1.3. |  |
|  | Нагляд | – діяльність державних органів за дотриманням законів, норм і правил із забезпечення безпеки ядерної діяльності, включаючи облік, контроль і фізичний захист ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру чрезвычайная ситуация техногенного и природного характера | - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, яке призвело (може призвести) до неможливості проживання населення на території чи об'єкті, ведення там господарської діяльності, до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат | (НП 306.2.02/3.077-03) Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.01.2004 № 2, абз.9 п.2 | Втратив чинність на підставі наказу ДІЯРУ від 09.12.2016 № 201 |
|  |  | - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, яке призвело (може призвести) до неможливості проживання населення на території чи об'єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та/або значних матеріальних втрат; | (НП 306.5.01/3.083-04) План реагування на радіаційні аварії, затверджений Спільним наказом Держатомрегулювання та МНС від 17.05.04 р. № 87/211, розділ ІІ Терміни та визначення, абзац 6 |  |
|  |  | – стан установки, прилеглої до неї території чи території регіону, що склався в результаті радіаційної або ядерної аварії та характеризується загрозою здоров’ю чи життю людей | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | надійність надежность reliability | - властивість конструкції, системи (елемента) зберігати в часі та в установлених межах значення усіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах та умовах застосування | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.54. |  |
|  |  | - надійність – це імовірність того, що система або елемент буде задовільняти мінімальним вимогам по відношенню до робочих характеристик, тоді, коли це вимагається, або - це відрізок часу, протягом якого, система здатна виконувати поставлену задачу | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Надійність систем | – комплексна властивість системи зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність системи виконувати свої функції в заданих умовах експлуатації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | надходження (в організм) поступление (в организм) intake | - проникнення радіоактивних речовин в організм через дихальну систему, систему травлення або шкіру | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.118 п.1.13. |  |
|  |  | - проникнення радіоактивних речовин через дихальну систему, систему травлення або шкіру | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.90 |  |
|  |  | - процес проникнення радионуклідів в організм інгаляційним або пероральним шляхом або через шкіру; - активність радіонукліда, поглиненого тілом за даний проміжок часу або в результаті даної події | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | надходження гостре (однократне) поступление острое (однократное) acute intake | Надходження протягом досить короткого інтервалу часу, який можна вважати миттєвим для цілей оцінки, що виникає в результаті очікуваної дози. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | надходження хронічне поступление хроническое chronic intake | Надходження, яке відбувається протягом тривалого інтервалу часу таким чином, що воно не може розглядатися в якості разового миттєвого надходження для цілей оцінки, що виникає в результаті очікуваної дози. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | надходження інгаляційне поступление ингаляционное | - проникнення радіоактивних речовин через органи дихання | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.91 |  |
|  | надходження пероральне поступление пероральное | - проникнення радіоактивних речовин в систему травлення через ротову порожнину | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.92 |  |
|  | надходження системне поступление системное | - проникнення радіоактивних речовин в рідини тіла з дихальної системи, системи травлення або через шкіру | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.93 |  |
|  | Наймач наниматель employer | Юридична особа, що володіє визнаною відповідальністю, зобов'язаннями і обов'язками перед працівником в тому, що стосується його роботи по найму, в силу взаємоузгоджених відносин | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | найнижча межа виправданості (межа виправданості) самая низкая граница оправданности | - така величина відвернутої дози, при якій користь (для здоров'я) від введеного контрзаходу виявиться практично рівною величині завданого цим втручанням збитку | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.94 |  |
|  | Накладна | – супроводжуючий документ, що використовується в бухгалтерському обліку та містить основні облікові дані про ядерний матеріал, що передається, відправляється, транспортується | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | на одиницю концентрації (об'ємної) (g (ТАУ) )в повітрі чи питній воді (доза) на единицу концентрации (объемной) (g (ТАУ) ) в воздухе или питьевой воде (доза) | річна ефективна доза внутрішнього опромінення для одного з шести референтних віків , що розраховується за формулою: де V - референтний об'єм повітря, що вдихається протягом одного року, або референтний об'єм споживання питної води для індивідуумів з референтним віком . | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.54 п.1.13. |  |
|  | на одиницю перорального/інгаляційного надходження (е (ТАУ) ) (доза) на единицу перорального /ингаляционного поступления (g (ТАУ) ) (доза) | - річна ефективна доза внутрішнього опромінення для одного з шести референтних віків , що розрахована при одиничному (1 Бк) пероральному або інгаляційному надходженні. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.55 п.1.13. |  |
|  | напад | – спроба правопорушника подолати систему фізичного захисту і виконати своє завдання. Тактика нападу включає застосування сили, обманних та скритих дій як поодинці, так і в їх поєднанні | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - дії правопорушників, що свідчать про їх намір вчинити протиправні дії щодо ядерної установки та ядерних матеріалів, ядерних матеріалів при їх перевезенні; | (НП 306.8.167-2010) Порядок проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.11.2010 № 169, п. 1.2, абзац 7 |  |
|  | Напад з віддалених позицій | – напад на установку ззовні, наприклад, запуск ракети з ділянки, що розташована за територією установки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | напад на ядерні установки або на ядерні матеріали | це навмисні несанкціоновані дії, метою яких є: використання ядерної установки, санітарно-захисна зона якої виходить за межі виробничої території, визначеної зовнішньою огорожею, для здійснення викиду радіоактивних речовин з неї або для створення реальної загрози такого викиду, щоб примусити фізичну або юридичну особу, міжнародну організацію або державу здійснити якісь дії або утриматись від здійснення якихось дій; протизаконне оволодіння ядерними матеріалами, які мають категорію згідно з міжнародною класифікацією, визначеною в Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу | (НП 306.2.08/1.015-99) «Положення про визначення характеристик можливого нападу на ядерні установки і ядерні матеріали та використання цих відомостей у фізичному захисті», затверджені наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 30.09.99 № 38, п.2.1 | Втратив чинність (наказ ДІЯРУ №185 від 25.11.2014 р.) |
|  | Напівпровідниковий детектор | – пристрій, що регіструє гамма-промені шляхом реєстрації зарядів, викликаних опроміненням в напівпровідниковому матеріалі, наприклад, в германії (Ge), кадмій-теллурі (Сd Те) чи кадмій-цинк-теллурі (Cd Zn Te). Напівпровідникові детектори характеризуються високим енергетичним розрізненням, але деякі з них (наприклад Ge-детектори) вимагають охолодження рідким азотом | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Напівфабрикат ядерного матеріалу | – ядерний матеріал на проміжному етапі технологічної обробки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | напівцикл зміни напруг полуцикл изменения напряжений | - зміна напруг від максимального (мінімального) значення до мінімального (максимального) значення в розглянутому циклі | (ПНАЕ Г- 7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, п. 2.14. |  |
|  | наплавлений метал наплавленный металл | - метал, отриманий при плавленні присадних матеріалів у процесі наплавлення (зварювання) у шарах (валиках), практично нерозведених основним металом. Наплавленим металом вважається також метал контрольного зварного шва, виконаного з попереднім наплавленням кромок не менш, ніж в три шари присадними матеріалами контрольованої марки | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 3.5. Додатку 1 |  |
|  | наплив наплыв | - дефект у вигляді металу, що натік в процесі зварювання (наплавлення) на поверхню зварених (наплавлених) деталей або раніше виконаних валиків, і несплавився з ним | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.6. Додатку 1 |  |
|  | напруги вигину в болтах або шпильках (bw напряжения изгиба в болтах или шпильках (bw | (bw - напруги вигину в болтах або шпильках, викликані механічними навантаженнями | (ПНАЕ Г- 10-012-89) Атомні станції. Сталеві захисні оболонки. Норми розрахунку на міцність., затверджені Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 26.10.89 № 15, абз.14 Підрозділи 1.1. Розділу 1 |  |
|  | напруги компенсації (к напряжения компенсации (к | (к - напруги компенсації, що виникають від стиснення температурних розширень і переміщень місць закріплення трубопроводів | (ПНАЕ Г- 10-012-89) Атомні станції. Сталеві захисні оболонки. Норми розрахунку на міцність., затверджені Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 26.10.89 № 15, абз.8 Підрозділи 1.1. Розділу 1 |  |
|  | напруги компенсації вигину (кb напряжения компенсации изгиба (кb | (кb - напруги компенсації вигину | (ПНАЕ Г- 10-012-89) Атомні станції. Сталеві захисні оболонки. Норми розрахунку на міцність., затверджені Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 26.10.89 № 15, абз.10 Підрозділи 1.1. Розділу 1 |  |
|  | напруги компенсації крутіння (кs напряжения компенсации кручения (кs | (кs - напруги компенсації крутіння | (ПНАЕ Г- 10-012-89) Атомні станції. Сталеві захисні оболонки. Норми розрахунку на міцність., затверджені Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 26.10.89 № 15, абз.11 Підрозділи 1.1. Розділу 1 |  |
|  | напруги компенсації розтягання або стиску (кm напряжения компенсации растяжения или сжатия (кm | (кm - напруги компенсації розтягання або стиску | (ПНАЕ Г- 10-012-89) Атомні станції. Сталеві захисні оболонки. Норми розрахунку на міцність., затверджені Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 26.10.89 № 15, абз.9 Підрозділи 1.1. Розділу 1 |  |
|  | напруги розтягання в болтах або шпильках (mw напряжения растяжения в болтах или шпильках (mw | (mw - напруги розтягання в болтах або шпильках, викликані механічними навантаженнями | (ПНАЕ Г- 10-012-89) Атомні станції. Сталеві захисні оболонки. Норми розрахунку на міцність., затверджені Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 26.10.89 № 15, абз.13 Підрозділи 1.1. Розділу 1 |  |
|  | наряд наряд | - це письмове розпорядження на безпечне проведення робіт на тепломеханічному устаткуванні або в електроустановках, що визначає зміст, місце, час і умови її виробництва, необхідні заходи загальної техніки безпеки і радіаційної безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., абзац 1 п.7.2 |  |
|  | Наряд | – група із персоналу охорони або варти, що виконує певну конкретну задачу з охорони ядерної установки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | наряд-допуск наряд-допуск | - внутрішній документ установи, що видається посадовою особою керівникові або виконавцеві робіт у випадку, коли радіаційна обстановка в місці проведення робіт змушує обмежувати їх тривалість. В наряді-допуску вказуються конкретний характер і місце проведення роботи, міри радіаційної безпеки, засоби індивідуального захисту і дозиметричне забезпечення, строки проведення роботи і (або) доза, яку дозволяється одержати за цей час, а також інші необхідні відомості, що забезпечують безпеку персоналу | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.31 Розділу 19 |  |
|  | Насильницька тактика | – тактика дій правопорушника з застосуванням насильства у відношенні до персоналу ядерної установки і персоналу охорони і/або з пошкодженням технічних та інженерних засобів системи фізичного захисту при проникненні на територію зони обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | наслідки аварії последствия аварии | - радіаційна обстановка, яка виникла внаслідок аварії і завдає шкоди внаслідок перевищення встановлених меж радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє природне середовище | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.55. |  |
|  |  | - радіаційна обстановка, яка виникла внаслідок аварії і завдає збитків унаслідок перевищення встановлених меж радіаційного впливу на персонал, населення і довкілля | (НП 306.2.02/3.077-03) Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.01.2004 № 2, абз.10 п.2 | Втратив чинність на підставі наказу ДІЯРУ від 09.12.2016 № 201 |
|  |  | - радіаційна обстановка, яка виникла внаслідок аварії і завдає збитків та шкоди персоналу, населенню і навколишньому середовищу. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 18 |  |
|  | Наслідок пізній Последствие позднее {late effect} | Радіаційно індукований (викликаний випромінюванням) вплив на здоров'я, який проявляється протягом декількох років після опромінення, що викликав цей ефект. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | настанова з якості | - документ, що регламентує систему забезпечення якості лікувально-профілактичного закладу чи установи; | (НП 306.5.140-2008) Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.12.2007 № 193, п.1.1 абзац 3 |  |
|  |  | - документ, який регламентує систему управління якістю медичного закладу; | (НП 306.5.148-2008) Вимоги до систем управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджені Наказом ДКЯРУ від 03.10.2008 № 166, п. 1.2, абзац 9 |  |
|  | настанова щодо системи управління (настанова з якості) | - основний документ системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, що містить опис та регламентує цю систему управління; | (НП 306.1.190-2012) Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 19.12.2011 № 190, п.1.4, абзац 5 |  |
|  | Натурні випробування | Випробування об'єкта в умовах, які відповідають умовам експлуатації, із безпосереднім визначенням характеристик властивостей об'єкта в процесі його використання за прямим призначенням | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 11 |  |
|  | науковий керівник научный руководитель | - організація, що здійснює наукове керівництво проектуванням реакторної установки | (ПНАЕ Г- 7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 23 |  |
|  | Небезпечне обладнання (обладнання типу О) Опасное оборудование (оборудование типа О) | - обладнання, що не задовольняє вимог стосовно безпечного обладнання. Обладнання з підвищеним коефіцієнтом запасу (обладнання типу ПКЗ ) - небезпечне устаткування , особливості конструкції якого при роботі з даними ядерноопаснимі делящимися матеріалами забезпечують величину мінімальної критичної маси , що перевищує не менш ніж у 5 разів мінімальну критичну масу ядерноопасних нуклідів для того ж ядерноопасного ділиться матеріалу , але в системі, що має форму сфери з повним відбивачем. - оборудование, которое не удовлетворяет требованию касательно безопарного оборудования. Оборудование с повышенным коэффициентом запаса (оборудование типа ПКЗ) - опасное оборудование, особенности конструкции которого при работе с данными ядерноопасными делящимися материалами обеспечивают величину минимальной критической массы, превышающую не менее чем в 5 раз минимальную критическую массу ядерноопасных делящихся нуклидов для того же ядерноопасного делящегося материала, но в системе, имеющей форму сферы с полным отражателем. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.30 |  |
|  | Небезпечний режим Опасный режим | - відхилення від умов і меж безпечної експлуатації підкритичної збірки, що не призвело до аварійної ситуації або аварії – отклонение от условий и пределов безопасной эксплуатации подкритической сборки, не приведшее к аварийной ситуации или аварии | (ПБЯ-01-75) «Правила ядерної безпеки підкритичних стендів» затверджені наказом Держатомнагляду СРСР від 05.08.1975 р. № 01. Пункт 2.14. |  |
|  | Небезпечні речовини та матеріали (крім радіоактивних) | – речовини та матеріали, що мають (або можуть проявляти) небезпечні властивості, перелічені у Переліку небезпечних властивостей, затверджених наказом Мінекобезпеки від 16.10.2000 № 165, прояв яких може призвести до вибуху, пожежі, загибелі, травмування, отруєння, захворювання людей та/або тварин, пошкодження споруд та транспортних засобів. Небезпечні властивості можуть проявлятися як при нормальних умовах, так і при аварійних, як у речовин в чистому вигляді, так і при взаємодії їх з іншими речовинами та матеріалами. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 19 |  |
|  | Невизначений сигнал тривоги | – сигнали тривоги, причини якої не встановлені | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | невикористовуване рентгенівське випромінювання | - рентгенівське випромінювання, що виникає всередині електровакуумних, електронно-променевих приладів у результаті гальмування прискорених електронів на матеріалах, що опромінюються чи досліджуються, і є побічним, не пов’язаним з призначенням цих приладів; | (НП 306.5.192-2013) Правила з радіаційної безпеки прискорювачів електронів, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.08.2013 № 83, п. 1.3, абзац 4 |  |
|  | Невиявлена відмова Необнаруженный отказ | - відмова системи (елемента), яка не проявляється в момент свого виникнення за нормальної експлуатації і не реєструється (виявляється) передбаченими засобами контролю відповідно до регламенту техобслуговування і перевірок. – отказ системы (элемента), который не проявляется в момент своего возникновения при нормальной эксплуатации и не регистрируется (выявляется) предусмотренными средствами контроля в соответствии с регламентом техобслуживания и проверок. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.29 |  |
|  | Невідкладна стабілізація будівельних конструкцій (НСБК) | означає невідкладне укріплення будівельних конструкцій об'єкта "Укриття" (надалі - ОУ), стан яких не відповідає вимогам проектної документації, що розроблялась для спорудження локалізуючої оболонки ОУ, та які можуть суттєво вплинути на конструкційну цілісність цієї оболонки. | (ГНД 306.7.02/2.022-99) «Методика проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд ДАЯР України в рамках ліцензійного процесу при реалізації ПЗЗ на об’єкті “Укриття”, в частині оцінки проектів невідкладної стабілізації будівельних конструкцій». Затверджена Наказом ДА ядерного регулювання від 14.09.1999 р. № 29. Пункт 1.1, абз.2 |  |
|  | невідкладні заходи неотложные меры | - контрзаходи, реалізація яких спрямована на відвернення порогових детермінованих ефектів | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.95 п.1.13. |  |
|  | невідкладні контрзаходи | - контрзаходи, реалізація яких спрямована на відвернення порогових детермінованих ефектів; | (НП 306.5.01/3.083-04) План реагування на радіаційні аварії, затверджений Спільним наказом Держатомрегулювання та МНС від 17.05.04 р. № 87/211, розділ ІІ Терміни та визначення, абзац 7 |  |
|  | невідповідність несоответствие | - невиконання встановлених вимог | (НП 306.5.02/3.076-03) Вимоги до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію, затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.08.2003 № 108, абз.9 п.2.1 |  |
|  |  | - невиконання встановлених вимог; | (ГНД 306.7.01/3.088-04) Методика з організації державного нагляду за системою управління якістю на етапі експлуатації ядерних установок, затверджена Наказом ДКЯРУ від 30.06.04 р. № 113, терміни та визначення, абзац 3 |  |
|  | Недотримання | – порушення державою своїх угод з МАГАТЕ про застосування гарантій. Прикладами можуть бути: а) переключення ядерного матеріалу з заявленої ядерної діяльності чи незаявлення ядерного матеріалу, що повинен бути поставлений під гарантії (за угодою про гарантії типу INFCIRC/153 (corrected)); б) переключення ядерного матеріалу чи неузгоджене використання неядерного матеріалу, послуг, обладнання, установки чи інформації, що поставлені під гарантії (за угодою про гарантії типу INFCIRC/66); в) незаявлення ядерного матеріалу, ядерної діяльності чи пов’язаної з ядерною діяльністю діяльності, що відповідно статті 2 повинна бути поставлена під гарантії (за додатковим протоколом INFCIRC/540 (corrected)); г) порушення погодженої системи записів та звітів, ускладнення діяльності інспекторів МАГАТЕ, втручання в роботу обладнання з гарантій, відмова МАГАТЕ в проведенні його інспекційної діяльності (за всіма типами угод). Про випадок недотримання, згідно статті ХІІ.С Статуту МАГАТЕ, Генеральний директор МАГАТЕ повідомляє Раду Керуючих МАГАТЕ, яка вимагає від держави чи держав негайно усунути будь-які виявлені недотримання, що мали місце, та повідомляє всіх членів МАГАТЕ, Раду Безпеки та Генеральну Асамблею Об’єднаних Націй | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Незаконне вилучення | – крадіжка або інше незаконне захоплення ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Незаконний обіг радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання | – перебування ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання поза державними системами обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання та ядерних матеріалів та/або системами їх фізичного захисту, а також придбання, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, перевезення і захоронення зазначених джерел без дотримання вимог, що встановлені законодавством | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | незалежна оцінка | - перевірка дотримання вимог щодо здійснення певної діяльності особою (групою осіб), яка не залучена безпосередньо до її здійснення; | (НП 306.1.190-2012) Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 19.12.2011 № 190, п.1.4, абзац 6 |  |
|  |  | Такі оцінки, як контрольні перевірки або нагляд, що проводяться з метою визначення ступеня, в якій виконуються вимоги, пропоновані до системи управління, для оцінки ефективності системи управління і визначення можливостей внесення удосконалень. Вони можуть проводитися самою організацією або від її імені для внутрішніх цілей зацікавленими сторонами, такими, як клієнти і регулюючі органи (або іншими особами від їхнього імені), або ж зовнішніми незалежними організаціями. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | незалежна перевірка діяльності з оцінки безпеки АС | - перевірка діяльності з оцінки безпеки АС, яка проводиться за ініціативи експлуатуючої організації кваліфікованими та незалежними експертами; | (НП 306.2.162-2010) Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.09.2010 № 124, п.1.5, абзац 8 |  |
|  | незалежне обладнання независимое оборудование independent equipment | - обладнання, якому властиві такі характеристики: а) здатність виконувати визначену функцію не залежить від роботи або відмови іншого обладнання; б) здатність виконувати визначену функцію не залежить від ефектів, які виникають в результаті постульованої вихідної події, при настанні якої, воно повинно функціонувати | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | незалежні системи (елементи) независимые системы (элементы) | - системи (елементи) атомної станції, для яких відмова однієї системи (елемента) не призводить до відмови іншої системи (елемента) | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.56. |  |
|  |  | - системи (елементи), для яких відмова однієї системи (елемента) не призводить до відмови іншої системи (елементу) - системы (элементы), для которых отказ одной системы (элемента) не приводит к отказу другой системы (элемента) | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.4 |  |
|  | Незалежний авторитетний розгляд независимое авторитетное рассмотрение peer review | Дослідження або розгляд комерційної, професійної та наукової ефективності, компетентності і т.д. іншими експертами, що спеціалізуються в цій же області діяльності. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | незаплановане підвищення опромінення незапланированное повышение облучения | - опромінення людини в дозах, що перевищують встановлені дозові межі в результаті радіаційної аварії | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.33 Розділу 19 |  |
|  | Незаявлена установка чи місце знаходження поза установкою | – ядерна установка чи місце знаходження поза установкою, включаючи зупинену установку чи закрите місце знаходження поза установкою, та установки, що будуються, про які держава зобов’язана повідомляти МАГАТЕ у відповідності з угодами про застосування гарантій і у відношенні до яких таке повідомлення не було зроблене | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | нейтралізація | - дії персоналу підрозділу з охорони та/або сил допомоги ззовні, кінцевим результатам яких є унеможливлення реалізації правопорушниками своїх намірів; | (НП 306.8.166-2010) Вимоги щодо застосування охорони в системі фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, радіоактивних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.11.2010 № 164, п.1.3, абзац 2 |  |
|  |  | - дії сил реагування, кінцевим результатом яких є унеможливлення виконання правопорушниками їх завдання; | (НП 306.8.167-2010) Порядок проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.11.2010 № 169, п. 1.2, абзац 8 |  |
|  | Нейтралізація правопорушника | – реалізація сукупності дій системи фізичного захисту щодо правопорушника, в результаті яких він втрачає можливість досягти своєї мети | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | ненавмисне або випадкове медичне опромінення | проведення терапевтичної процедури не для того пацієнта, не для того органу (тканини) або з використанням не того радіофармпрепарату чи відхилення дози (або фракційної дози) опромінення (більше чи менше) від призначеної лікарем, що може призвести до важких наслідків; проведення діагностичних чи інтервенційних процедур з опроміненням не того пацієнта чи не того органу (тканини); будь-яке діагностичне опромінення значно вище від заданого; отримання пацієнтом дози при проведенні будь-якої інтервенційної процедури, що може призвести до виникнення в майбутньому детерміністичних ефектів; помилкове опромінення плоду при проведенні радіологічних процедур для вагітних жінок; будь-які відмови роботи обладнання, аварії, нещасні випадки і інші інциденти, що потенційно можуть призвести до опромінення пацієнта відмінного від призначеного лікарем; | (НП 306.5.148-2008) Вимоги до систем управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджені Наказом ДКЯРУ від 03.10.2008 № 166, п. 1.2, абзац 10 |  |
|  | необхідна функція | – будь-яка із заданих функцій системи (компонента), якщо її виконання передбачено проектом як обов’язкове для цієї системи (компонента); | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 40, пункту 2, розділу І |  |
|  | Необмежене використання неограниченное использование unrestricted use | Використання території або матеріалів без будь-яких радіологічно обгрунтованих обмежень | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Неоднаковість неодинаковость diversity | Наявність двох чи більше резервних систем та елементів для виконання однієї певної функції, при якому різні системи або елементи наділяються різними ознаками таким чином, щоб зменшувалася можливість відмови по загальної причини, включаючи загальний відмова | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | неопорний зв'язок неопорная связь | – конструкція, що з'єднує агрегати устаткування між собою (патрубок, сильфон, трубопроводи тощо) | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, Додаток 9 (рекомендований), абз.2 п.2.1. |  |
|  | Неопромінений уран (Unirradiated uranium) | уран, що містить не більше 2x103 Бк плутонію на грам урану-235, не більше 9x106 Бк продуктів ділення на грам урану-235 і не більше 5x10-3 г урану-236 на грам урану-235. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.16 |  |
|  | Неопромінений торій (Unirradiated thorium) | - торій, що містить не більше 10-7 г урану-233 на грам торію-232. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.17 |  |
|  | Непланові інспекції Внеплановые инспекции | – це перевірки, які проводяться в тому випадку, якщо в результаті планових інспекцій виявляються конкретні напрямки діяльності Ліцензіата або роботи, які впливають на безпеку і потребують більш детальних перевірок або більш частого їх проведення. На відміну від планових інспекцій, які проводяться виключно на плановій основі, непланові інспекції можна планувати лише частково. Непланові інспекції складаються із інспекцій реагування та спеціальних інспекцій. | (НП 306.1.04.059-02) Порядок здійснення державного нагляду за забезпеченням безпеки при реалізації проектів плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”, затверджені наказом ДКЯРУ від 28.11.2002р. №112, п.2.1. Терміни та визначення, абзац 4 |  |
|  |  | – це перевірки, які проводяться в тому випадку, якщо в результаті планових інспекцій виявляються конкретні напрямки діяльності Ліцензіата або роботи, в яких встановлені дефіцити безпеки і які потребують детальніших перевірок або частішого їх проведення. На відміну від планових інспекцій, які проводяться виключно на плановій основі, непланові інспекції можна планувати лише частково. Непланові інспекції складаються із інспекцій реагування та спеціальних інспекцій. | (НП 306.2.01/1.081-03) Порядок здійснення державного нагляду за додержанням вимог ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії, затверджений Наказом ДКЯРУ від 19.11.2003 р. №141, абз.5 п.2 |  |
|  |  | це перевірки, які проводяться в тому випадку, якщо в результаті планових інспекцій виявляються конкретні напрямки діяльності суб’єктів або роботи, в яких встановлені недоліки в забезпеченні безпеки і які потребують детальних або періодичних перевірок. На відміну від планових інспекцій, які проводяться виключно на плановій основі, непланові інспекції можна планувати лише частково. Непланові інспекції складаються з інспекцій реагування (скарги, запити, радіаційні інциденти) та спеціальних інспекцій (за окремими дорученнями керівництва Держатомрегулювання України та його територіальних органів) | (НП 306.5.101-2004) Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання, затверджена Наказом ДКЯРУ від 02.11.04 р. № 170, п.3.1, абзац 6 |  |
|  | Непошкоджена (неушкоджена) упаковка Неповрежденная упаковка | - упаковка в такому стані, в якому вона повинна представлятися для перевезення - упаковка в таком состоянии, в котором она должна представляться для перевозки | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 2.8 |  |
|  | непрацездатність неработоспособность | - стан об'єкта, за яким він нездатний виконувати хоч б одну з потрібних функцій | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.19 п.2 |  |
|  |  | – несправність, яка характеризується нездатністю системи (компонента) виконувати хоча б одну з необхідних функцій; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 41, пункту 2, розділу І |  |
|  | неприйнятні радіаційні наслідки | - радіаційні наслідки вчинення акту ядерного тероризму, які призвели або можуть призвести до опромінення персоналу та населення, радіоактивного забруднення навколишнього середовища вище встановлених у державі норм; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 16 |  |
|  | неприєднана частка неприсоединенная доля unattached fraction | Частка прихованої енергії альфа-випромінювання дочірніх продуктів радону, яка виходить від атомів, що не приєднані до оточуючих аерозольних часток | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | неприпустимі індикаторні сліди (при капілярному контролі) недопустимые индикаторные следы (при капиллярном контроле) | - одиночні округлі індикаторні сліди, що перевищують встановлені норми по розмірах і числу всі одиночні подовжені індикаторні сліди, а також всі неодиночні індикаторні сліди, тобто індикаторні сліди, мінімальні відстані між якими менш зазначених у п. 2.17. | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.18. Додатку 1 |  |
|  | неприпустимі включення й скупчення недопустимые включения и скопления | - одиночні включення (скупчення), що перевищують установлені норми по розмірах, кількості або сумарній наведеній площі, а також всі неодиночні включення (скупчення), тобто включення (скупчення) мінімальні відстані між якими менше зазначених у п.п. 2.6 і 2.11. | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.13. Додатку 1 |  |
|  | непровар непровар | - несплавка у зварному з'єднанні або наплавленій деталі між основним металом і металом шва (наплавленим металом) або між окремими валиками | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.10. Додатку 1 |  |
|  | непрямі (контрзаходи) непрямые (контрмеры) | - контрзаходи, які не призводять до попередження індивідуальних і колективних доз опромінення населення, але зменшують (компенсують) величину збитку для здоров'я, пов'язаного з аварійним опроміненням | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.96 п.1.13. |  |
|  | непрямі (вимірювання in vitro) непряме (измерения in vitro) | - вимірювання вмісту радіонуклідів у продуктах екскреції чи інших біопробах | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.23 п.1.13. |  |
|  | непрямо іонізуюче випромінювання непрямо ионизирующее излучение | - іонізуюче випромінювання, що складається з фотонів та/або незаряджених часток, які внаслідок взаємодії з речовиною створюють безпосередньо іонізуюче випромінювання | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.95 |  |
|  | Неруйнуючий аналіз | – вимірювання вмісту ядерного матеріалу, елементу або концентрації ізотопів в обліковій одиниці без зміни її фізичної та хімічної форми. Вимірювання проводиться шляхом реєстрації іонізуючого випромінювання або реакції відгуку, викликаної в обліковій одиниці, і порівнянні цього випромінювання або реакції з калібруванням, що базується, по суті, на подібних облікових одиницях, чий вміст визначено за допомогою руйнуючого аналізу. Існують два основних типи неруйнуючого аналізу: а) пасивний, при якому вимірюється спонтанне випромінювання нейтронів, γ-випромінювання або повна енергія розпаду; б) активний, при якому вимірюється стимульоване випромінювання (наприклад, нейтрони або фотони, що викликані стимульованою реакцією поділу) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | неруйнівний контроль неразрушающий контроль | - оцінювання властивостей і характеристик металу об'єкта контролю, яке ґрунтується на використанні фізичних методів, що зберігають цілісність об'єкта | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.12 п.1.4. |  |
|  | Несанкціонована (незаконна) дія | – здійснення або спроба здійснення втручання, диверсії, крадіжки ядерного матеріалу, несанкціонованого доступу, пронесення (провезення) заборонених предметів, виводу з ладу засобів фізичного захисту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Несанкціонований доступ | – доступ без документально оформленого права на нього | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Несмертельний засіб впливу | – технічний засіб, що призначений для фізичного впливу на правопорушника з метою тимчасового позбавлення правопорушника можливості виконувати свою задачу Примітка. До несмертельних засобів впливу відносяться, наприклад: засоби світового, звукового та електрошокового впливу; сльозоточиві, задушливі, паралізуючі гази; густі речовини, що зв’язують, тощо | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | несправний стан неисправное состояние | - стан об'єкта, при якому він не відповідає хоча б одній з вимог нормативно-технічної та/або конструкторської (проектної) документації | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.20 п.2 |  |
|  | несправність | – стан системи (компонента), який характеризується нездатністю виконувати хоча б одну із заданих функцій; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 42, пункту 2, розділу І |  |
|  | неспрацьовування | – вид відмови, що характеризується відсутністю команди на виході керуючої системи (компонента), незважаючи на наявність заданих умов, при яких вона повинна бути сформована й видана; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 43, пункту 2, розділу І |  |
|  | несуцільність несплошность | - узагальнене найменування тріщин, відшарувань, пропалів, свищів, пор, непроварів і включень | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.25. Додатку 1 |  |
|  | Нефіксоване радіоактивне забруднення (Non-fixed contamination) | - радіоактивне забруднення, що може бути усунене з поверхні за звичайних умов перевезення. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.18 |  |
|  | нижня межа виправданості (межа виправданості) нижняя граница оправданности (граница оправданности) | - величина дози, яку відвертають, при цьому користь (для здоров'я) від уведеного контрзаходу виявиться практично рівною величині завданого цим втручанням збитку | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.126 п.1.13. |  |
|  | Низько – та середньоактивні відходи низко- и среднеактивные отходы ow and intermediate level waste | Радіоактивні відходи з біологічними характеристиками, якими володіють відходи в діапазоні від відходів, на які поширюється вилучення, до високоактивних відходів. Вони можуть бути довгоживучими відходами або короткоживущими відходами | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | низькозбагачений уран | означає уран, збагачений за ізотопом 235 менше, ніж на 20%; | Стаття 1 Угоди про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії |  |
|  |  | – збагачений уран, що містить менше ніж 20 % ізотопу 235U. Низькозбагачений уран розглядається як спеціальний матеріал, що здатний до розщеплення, та матеріал непрямого використання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - уран, який містить менше 20% ізотопу урану-235, або урану-233, або їхньої суміші; | (НП 306.7.122-2006) Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 26.06.06 р. № 97, п. 1.6, абзац 6 |  |
|  | Номенклатура ядерного матеріалу | – перелік ядерних матеріалів, що підлягають спеціальному оперативному та бухгалтерському обліку на ядерній установці | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Номінальна напруга живлення | Значення сталої напруги живлення, регламентоване в технічній документації, що є вихідним для відліку відхилень від цього значення при експлуатації і іспитах виробу | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 26. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | номінальна товщина зварних деталей номинальная толщина сваренных деталей | - зазначена в кресленні (без обліку допусків) товщина основного металу деталей у зоні, що примикає до зварного шву | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.1. Додатку 1 |  |
|  | номінальна товщина основного металу наплавленої деталі (виробу) номинальная толщина основного металла наплавленной детали (изделия) | - зазначена в кресленні (без обліку допусків) товщина основного металу деталі (виробу) | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.2. Додатку 1 |  |
|  | Номінальна частота струму живлення | Значення частоти струму живлення, регламентоване в технічній документації, яке є вихідним для відліку відхилень від цього значення при експлуатації і випробуваннях виробу | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 25. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | Номінальне значення міри | – значення величини, що вказане на мірі або приписане їй (величині) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Норма | – обґрунтовані величина або дія, що визнані обов’язковими, узаконені та документально оформлені | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Норма втрат ядерного матеріалу | – технічно обґрунтована та санкціонована кількість ядерного матеріалу, втрата якої допустима при здійсненні конкретного технологічного процесу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Норма завантаження (комплектації) (Мз) Норма загрузки (комплектации) (Мз) | - маса (кількість) ядернонебезпечних нуклідів, речовини, матеріалу, яку дозволяється завантажувати в апарат, окрему ємність, пакувальний комплект і т. п. - масса (количество) ядерноопасных делящихся нуклидов, вещества, материала, которую разрешается загружать в аппарат, отдельную емкость, упаковочный комплект и т. п. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.24 |  |
|  | Норма закладки (Нз) Норма закладки (Нз) | - маса (кількість) ядернонебезпечних подільних нуклідів, речовини, матеріалу, яку дозволяється накопичувати в технологічному апараті понад встановлені обмеження (норми завантаження, норми концентрації) за рахунок невидаваемих обсягів, утворення опадів, відкладень на поверхні апарату. - масса (количество) ядерноопасных делящихся нуклидов, вещества, материала, которую разрешается накапливать в технологическом аппарате сверх установленных ограничений (нормы загрузки, нормы концентрации) за счет невыдаваемых объемов, образования осадков, отложений на поверхности аппарата. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.26 |  |
|  | Норма зберігання (транспортування) ЯПМ Норма хранения (транспортировки) ЯДМ | - кількість ЯПМ, яку дозволяється зберігати (транспортувати) з урахуванням обмежень на її розташування - количество ЯДМ, которое разрешается хранить (транспортировать) с учетом ограничений на его расположение | (ПБЯ-06-09-90) Правила ядерної безпеки при зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені Першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 04.02.1991, п. 2.4 |  |
|  | норма зберігання (транспортування) ядерного палива норма хранения (транспортировки) ядерного топлива | - кількість ядерного палива, що дозволяється зберігати (транспортувати) з урахуванням обмежень на його розташування | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п.2.10. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  | Норма концентрації (Ск) Норма концентрации (Ск) | - масова концентрація ядернонебезпечних нуклідів, при якій ядернонебезпечний подільний матеріал дозволяється переробляти в апараті або ємності, а також зберігати або транспортувати в упаковках. - массовая концентрация ядерноопасных делящихся нуклидов, при которой ядерноопасный делящийся материал разрешается перерабатывать в аппарате или емкости, а также хранить или транспортировать в упаковках. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.25 |  |
|  | Норма накопичення (Мн) Норма накопления (Мн) | - маса (кількість) ядернонебезпечних подільних нуклідів, речовини, матеріалу, яку дозволяється накопичувати в допоміжному обладнанні (у фільтрах, комунікаціях, пастках і т. п.), тобто в обладнанні, куди ядернонебезпечний подільний матеріал не завантажується в організованому порядку, а потрапляє в процесі експлуатації цього обладнання. - масса (количество) ядерноопасных делящихся нуклидов, вещества, материала, которую разрешается накапливать во вспомогательном оборудовании (в фильтрах, коммуникациях, ловушках и т. п.), то есть в оборудовании, куда ядерноопасный делящийся материал не загружается в организованном порядке, а попадает в процессе эксплуатации этого оборудования. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.27 |  |
|  | нормальна експлуатація нормальная эксплуатация normal operation | - експлуатація атомної станції у визначених проектом експлуатаційних межах і умовах | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.57 |  |
|  |  | - експлуатація сховища у визначених проектом експлуатаційних умовах. | (НП 306.4.133-2007) Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.05.07 № 81, п.1.1 абзац 11 |  |
|  |  | - експлуатація сховища у визначених проектом експлуатаційних умовах. | (НП 306.4.142-2008) Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки сховищ для зберігання радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 07.12.2007 № 168, п.1.3, абзац 4 |  |
|  |  | - експлуатація сховища у визначених проектом експлуатаційних умовах. | (НП 306.4.143-2008) Вимоги та правила довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів до їх захоронення в глибоких геологічних формаціях, затверджені Наказом ДКЯРУ від 07.12.2007 № 169, п.1.4, абзац 4 |  |
|  |  | - експлуатація об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, у визначених проектом (робочим проектом) експлуатаційних межах; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 14 п. 6 Розділу І. |  |
|  |  | - усі стани АС згідно прийнятої в проекті технології виробництва енергії, уключаючи роботу на заданих рівнях потужності, процеси пуску та зупинки, технічне обслуговування, ремонти, перевантаження ядерного палива. – все состояния АС в соответствии с принятой в проекте технологией производства энергии, включая работу на заданных уровнях мощности, процессы пуска и останова, техническое обслуживание, ремонты, перегрузку ядерного топлива. | (ПиН АЭ-5.6) Норми будівельного проектування АС з реакторами різного типу. Правила й норми в енергетиці. Погоджені Держбудом СРСР листом від 28.03.85 г. № ДП-1293-1 та погоджені Міненерго СРСР Протоколом НТР від 27.12.82 г. №9. введені в дію з 11.01.87 Основні визначення, пункт 13 |  |
|  |  | - експлуатація у визначених межах та умовах. Для атомної електростанції це - пуск, експлуатація (робота) на потужності, процес зупинення (зупинки), зупинення, технічне обслуговування, випробування та заміна палива | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | нормальна експлуатація атомної станції нормальная эксплуатация атомної станції | - експлуатація атомної станції у визначених проектом експлуатаційних межах і умовах | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.32 Розділу 19 |  |
|  | Нормальна експлуатація ДР Нормальная эксплуатация ИР | - експлуатація ДР в визначених проектом експлуатаційних межах і умовах. - эксплуатация ИР в определенных проектом эксплуатационных пределах и условиях. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.20 |  |
|  | нормальна експлуатація комплексу систем зберігання і обігу з ядерним паливом нормальная эксплуатация комплекса систем хранения и обращения с ядерным топливом | - експлуатація у визначених проектом експлуатаційних межах і умовах | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п.2.7. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  | Нормальна експлуатація СВЯП сухого типу | - експлуатація СВЯП сухого типу у визначених проектом експлуатаційних межах і умовах. Остаточний звіт з аналізу безпеки - доопрацьований за результатами введення в експлуатацію проміжний звіт з аналізу безпеки, що надається разом з іншими документами до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки з метою одержання ліцензії на експлуатацію. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 19 |  |
|  |  | - експлуатація ЯПУ у визначених проектом експлуатаційних межах і умовах; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 26 пункту 6 розділу І. |  |
|  | Нормальне опромінення нормальне опромінення normal exposure | Опромінення, яке, як очікується, буде отримане при нормальних умовах експлуатації установки або здійсненні діяльності, включаючи можливі дрібні неполадки, які можуть утримуватися під контролем, тобто під час нормальної експлуатації і очікуваних при експлуатації подій. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Нормальні умови випробувань | Значення зовнішніх іакторів впливу, наведені в технічній документації, при яких можна знехтувати їхнім впливом на характеристики виробу | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 27. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  |  | – умови, зазначені як вихідні при перевірці впливу певного зовнішнього фактора на точність та/або інші характеристики виробу; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 44, пункту 2, розділу І |  |
|  | нормальні умови експлуатації (для устаткування й трубопроводів) нормальные условия эксплуатации (для оборудования и трубопроводов) | - умови роботи в експлуатаційних режимах, передбачених плановим регламентом роботи атомних енергетичних установок (стаціонарний режим, пуск, робота систем управління і захисту, зміна потужності реактора, зупинка) | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 11 |  |
|  | норми безпеки (стандарти) нормы безопасности safety standards | - норми безпеки МАГАТЕ – це вимоги, регулюючі положення, норми, правила або рекомендації які призначені для захисту людей, довкілля від впливу іонізуючого випромінювання та зведення до мінімуму небезпеки для життя та майна. Норми безпеки розробляються відповідно до статті III(A)(6) Статуту МАГАТЕ. Норми безпеки випускаються починаючи з 1997 року в Серії норм МАГАТЕ з безпеки в якості основ безпеки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Норми, правила і стандарти з ядерної та радіаційної безпеки | це критерії, вимоги і умови забезпечення безпеки під час використання ядерної енергії. | Стаття 8 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  | нормувальний коефіцієнт | - відносна величина радіаційних наслідків вчинення протиправних дій щодо ядерної установки та ядерних матеріалів, ядерних матеріалів при їх перевезенні; | (НП 306.8.167-2010) Порядок проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.11.2010 № 169, п. 1.2, абзац 9 |  |
|  | Нуклід | – різновид атому, що характеризується числом протонів (порядковий атомний номер) та числом протонів і нейтронів разом (масове число) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | об'єкт | - ядерна установка, об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання; | (НП 306.8.165-2010) Вимоги до об’єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.11.2010 № 163, п. 1.2, абзац 4 |  |
|  |  | – системи, їх компоненти, складові частини компонентів, канали; виконувані ними функції та властивості; процеси створення, впровадження, використання за призначенням і модернізації систем (компонентів); проектна (конструкторська) документація систем (компонентів), а також документи, які обґрунтовують безпеку на стадіях їх життєвого циклу; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 45, пункту 2, розділу І |  |
|  | Об’єкт виявлення | – правопорушник або інший об’єкт, який підлягає виявленню засобом виявлення незаконних дій у відповідності з нормативно-технічною документацією на цей засіб | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | об'єкт державної санітарно-епідеміологічної експертизи объект государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы | - будь-яка діяльність, технологія, продукція та сировина, проекти будівництва, проекти нормативних документів, реалізація (функціонування, використання) яких може шкідливо вплинути на здоров'я людини, а також діючі об'єкти та чинні нормативні документи у випадках, коли їх шкідливий вплив установлено в процесі функціонування (використання), а також у разі закінчення встановленого терміну дії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.127 п.1.13. |  |
|  | об’єкт з переробки РАВ | - споруда, оснащена технологічним обладнанням, або установка (мобільна, стаціонарна, збірно-розбірна), призначена для переробки РАВ шляхом здійснення послідовних технологічних операцій з переведення РАВ у стан, прийнятний для їх безпечного зберігання та/чи захоронення у сховищах РАВ, подальшої переробки, звільнення від регулюючого контролю шляхом припинення; | (НП 306.5.04/2.060-02) Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами, затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.10.2002 р. № 110 (в редакції наказу ДІЯРУ 20.08.2014 № 118) п.1.2. абз. 2 |  |
|  | Об'єкт з переробки уранових руд | - сукупність основних промислових виробництв та допоміжних об'єктів, які забезпечують технологічний цикл переробки уранових руд: комплекси підземного та купчастого вилуговування; гідрометалургійні заводи; збагачувальні фабрики; хвостові господарства; транспортні підприємства | (НП 306.4.03/2.045-01) «Умови та правила провадження діяльності з переробки уранових руд». Затверджені Наказом Мінекобезпеки від 20.03.2001 р. № 110, пункт 3 | Втратили чинність на підставі Наказу ДІЯРУ від 27.05.2015 №101 |
|  | Об’єкт з поверхневим радіоактивним забрудненням объект с поверхностным радиоактивным загрязнением surface contaminated object | Твердий об'єкт, який, не будучи сам по собі радіоактивним, містить радіоактивний матеріал, який розподілений на його поверхні | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | об'єкт модифікації объект модификации | - об'єкт, який передбачається модифікувати, або такий, що знаходиться в стані модифікації, до введення його в промислову експлуатацію | (НП 306.2.106-2005) Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 10.01.2005 № 4, абз.8 п.1.1. |  |
|  | Об'єкт обов'язкового страхування | - майнові інтереси, що не суперечать законодавству та пов'язані з відшкодуванням страхувальником ядерної шкоди | Постанова КМУ від 23.06.2003 р. №953 «Про Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» п.6 |  |
|  | об'єкт по виробництву ядерного палива | - ядерна установка, призначена для виробництва з гексафториду і/або діоксиду урану ядерного палива (паливних таблеток, тепловиділяючих стрижнів і тепловиділяючих збірок) для атомних станцій; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 21 пункту 7 розділу І. |  |
|  | об’єкт, призначений для захоронення відходів переробки уранових руд | - спеціально спроектована стаціонарна споруда, або спеціально відведена замкнута (напівзамкнута) природна ємність, утворена специфікою рельєфу (схили, ущелини, балки тощо), або порожнина техногенного походження (вироблені кар’єри тощо), призначені для приймання, складування та довгострокового зберігання (захоронення) відходів переробки уранових руд, облаштовані інженерними та/або природними бар’єрами, придатними забезпечити ізоляцію цих відходів від контакту з наземними та підземними компонентами навколишнього природного середовища (атмосфера, літосфера, гідросфера та біосфера) протягом максимально досяжного (на певному етапі розвитку технологій) проміжку часу періоду потенційної небезпеки відходів переробки уранових руд; | (НП 306.3.199-2015) Вимоги та умови безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені Наказом ДІЯРУ від 27.05.2015 № 101, абз.6, п.4, розділу І |  |
|  | об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами, объект, предназначенный для обращения с радиоактивными отходами | споруда, приміщення або обладнання, призначені для оперування, обробки, в тому числі попередньої, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів, а також ядерна установка в процесі зняття з експлуатації після визнання її установкою для поводження з радіоактивними відходами; сооружение, помещение или оборудование, предназначенные для оперирования, обработки, в том числе предварительной, кондиционирования, перевозки, хранения или захоронения радиоактивных отходов, а также ядерная установка в процессе снятия с эксплуатации после признания её установкой для обращения с радиоактивными отходами. | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | споруда, приміщення або обладнання, призначене для збирання, перевезення, переробки, зберігання або захоронення радіоактивних відходів, а також ядерна установка в процесі зняття з експлуатації після визнання її установкою для поводження з радіоактивними відходами; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  | об’єкти державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки (далі - об’єкти державного нагляду) | ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, об’єкти з переробки уранових руд, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання та діяльність у сфері використання ядерної енергії підприємств, установ, організацій, посадових осіб та персоналу, фізичних осіб - підприємців, які провадять чи заявили про намір провадити таку діяльність; | Підпункт 4) Пункту 2 Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки затвердженого постановою КМУ від 13.11.2013 №824 |  |
|  | Об'єктивний доказ | Підтвердження, засноване на фактах, спостереженнях, вимірах, випробуваннях, розрахунках | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 12 |  |
|  | об'єктова проектна загроза | - визначені експлуатуючою організацією на основі проектної загрози, затвердженої відповідно до чинного законодавства, з урахуванням особливостей конструкції ядерної установки, регіону її розташування, категорій та характеристик ядерних матеріалів, поводження з якими здійснюється на ядерній установці, характеристики потенційних правопорушників, які могли б здійснити спробу несанкціонованого вилучення ядерних матеріалів або вчинення диверсії, для протидії яким визначається, створюється та оцінюється конкретна система фізичного захисту; | (НП 306.8.146-2008) Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.08.2008 № 156, п. 1.1 абзац 11 |  |
|  | Об'ємна щільність речовини (матеріалу) Объемная плотность вещества (материала) | - величина, яка визначається відношенням маси речовини (матеріалу) до займаного ним об'єму, тобто дорівнює масі речовини (матеріалу), що міститься в одиниці об'єму (г/см3) - величина, определяемая отношением массы вещества (материала) к занимаемому им объему, т. е. равная массе вещества (материала), содержащегося в единице объема (г/см3) | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.7 |  |
|  | Об’ємний датчик | – датчик, що здатний виявляти вторгнення в просторовому об’ємі | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Обґрунтування обоснование justification | 1. Процес визначення корисності практичної діяльності в цілому, як цього вимагає Система радіологічного захисту Міжнародної комісії з радіологічного захисту, тобто чи переважують вигоди, які отримують окремі особи і суспільство від введення або продовження даної практичної діяльності, збиток (у тому числі і радіаційний збиток), що виникає в результаті здійснення даної практичної діяльності. 2. Процес визначення можливої корисності пропонованого втручання в цілому, як цього вимагає Система радіологічного захисту Міжнародної комісії з радіологічного захисту, тобто чи переважують вигоди, які отримують окремі особи і суспільство (включаючи зниження радіаційного збитку) від введення або продовження даного втручання, витрати на дане втручання і будь-яку шкоду або збиток, що заподіюється даним втручанням. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Обґрунтування безпеки обоснование безопасности safety case | Набір аргументів та свідоцтв на підтвердження безпеки установки або діяльності. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Обізнаний правопорушник | – правопорушник, який володіє даними про ядерну установку або її систему фізичного захисту в обсязі, достатньому для розробки плану здійснення диверсії, крадіжки ядерного матеріалу та інших злочинних дій | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | обкатка обкатка | - перевірка працездатності систем і обладнання протягом часу, установленого нормами, правилами і стандартами в галузі використання ядерної енергії | (НП 306.5.02/3.076-03) Вимоги до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію, затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.08.2003 № 108, абз.10 п.2.1 |  |
|  | обладнання | означає будь-який реактор, крім того, що був призначений або використовувався головним чином для утворення плутонію або урану 233, або будь-які інші засоби, так визначеного за згодою Сторін; | Пункт (E) статті 1 Угоди про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії |  |
|  | обладнання для променевої терапії за допомогою випромінювань високої енергії оборудование для лучевой терапии с помощью излучений высокой энергии high energy radiotherapy equipment | Рентгенівське обладнання та інші типи генераторів випромінювання з прискорюючою напругою понад 300 кВ, а також обладнання для радіонуклідної телетерапія | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | обладнання з підвищеним коефіцієнтом запасу | - обладнання, особливості конструкції якого при роботі з ЯМ забезпечують величину мінімальної критичної маси, що перевищує не менше ніж у 5 разів мінімальну критичну масу для того самого ЯМ, але в системі, що має форму сфери з повним відбивачем, для якого встановлені підвищені коефіцієнти запасу; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 22 пункту 7 розділу І. |  |
|  | Обладнання з підвищеним коефіцієнтом запасу (обладнання типу ПКЗ) Оборудование с повышенным коэффициентом запаса (оборудование типа ПКЗ) | - небезпечне устаткування , особливості конструкції якого при роботі з даними ядерноопаснимі делящимися матеріалами забезпечують величину мінімальної критичної маси , що перевищує не менш ніж у 5 разів мінімальну критичну масу ядерноопасних нуклідів для того ж ядерноопасного ділиться матеріалу , але в системі, що має форму сфери з повним відбивачем. - опасное оборудование, особенности конструкции которого при работе с данными ядерноопасными делящимися материалами обеспечивают величину минимальной критической массы, превышающую не менее чем в 5 раз минимальную критическую массу ядерноопасных делящихся нуклидов для того же ядерноопасного делящегося материала, но в системе, имеющей форму сферы с полным отражателем. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.30.1 |  |
|  | Облік в майже реальному масштабі часу | – форма обліку ядерного матеріалу для зон балансу матеріалу в балк-формі, в яких уточнення інвентарної кількості та дані про зміни в інвентарній кількості підтримуються експлуатуючою організацією і стають доступними для МАГАТЕ в майже реальному масштабі часу на основі того, що може бути проведена перевірка інвентарної кількості і може бути проведений баланс матеріалу більш часто, ніж, наприклад, під час щорічного проведення експлуатуючою організацією фізичної інвентаризації. Коли залишковий матеріал не може бути визначений, облік в майже реальному масштабі часу вимагає, щоб оцінка, включаючи її неточності, була зроблена для інвентарної кількості в кожній одиниці обладнання на основі достатньо обґрунтованих методик | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | облік ядерних матеріалів | - визначення фактично наявної кількості ядерних матеріалів, складення, реєстрація та ведення облікових і звітних документів; | Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджена постановою КМУ від 18.12.1996р. №1525, п.2, абзац 4 |  |
|  | Облік ядерного матеріалу | – діяльність, що зв’язана з встановленням кількості ядерного матеріалу, що є в наявності в певних зонах, а також змін цих кількостей, що відбулись в певний період часу. Елементи обліку ядерного матеріалу включають: встановлення зон обліку, ведення записів (документування), вимірювання ядерного матеріалу, підготовку та подання облікових звітів, перевірку точності інформації з обліку ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Облікова документація | – набір даних, що є на кожній установці чи місці знаходження поза установкою і що показують наявність кожного типу матеріалу, його знаходження всередині установки (чи місць знаходження) та будь-які зміни, що його стосуються. Облікова документація щодо кожної зони балансу матеріалу містить: а) всі зміни інвентарних кількостей, що дозволяє в будь-який час визначити зареєстровану інвентарну кількість (в зоні балансу матеріалу); б) всі результати вимірювань, що використовуються для визначення фактично наявної кількості ядерного матеріалу; в) всі уточнення і виправлення, що були зроблені щодо змін інвентарних кількостей, зареєстрованих кількостей матеріалу [параграф 56 INFCIRC/153 (corrected)]. | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | – документація на кожній установці чи місці знаходження поза установкою, яка містіть набір даних щодо наявності кожного типу матеріалу, його знаходження всередині установки чи місць знаходження поза установкою, та будь-які зміни, що його стосуються. Облікова документація складається для кожної зони балансу матеріалу та містить: всі зміни інвентарних кількостей, що дозволяє в будь-який час визначити зареєстровану інвентарну кількість в зоні балансу матеріалу; всі результати вимірювань, що використовуються для визначення фактично наявної кількості ядерного матеріалу; всі уточнення і виправлення, які було зроблено стосовно змін інвентарних кількостей, зареєстрованих кількостей матеріалу. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 20 |  |
|  | Облікова картка | – обліковий документ, в який вноситься скорочений обсяг облікових даних (наприклад, позначка ядерного матеріалу і заводський номер) для зручності ведення обліку ядерного матеріалу матеріально-відповідальною особою | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | облікова одиниця | – предмет, що піддається ідентифікації та містить ядерний матеріал, з індивідуальним номером або іншим ідентифікатором і цілість якого (предмету) залишається незмінною впродовж встановленого проміжку часу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - це один виріб, що містить ядерний матеріал. Облікова одиниця повинна мати унікальне ідентифікаційне маркування (ідентифікатор). Можливе об'єднання декількох облікових одиниць в одну партію ядерного матеріалу; | (РД 306.7.111-2005) Рекомендації щодо обліку малих кількостей ядерних матеріалів, затверджені наказом ДКЯРУ від 26.09.2005 р. № 110, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 5 |  |
|  |  | – предмет, що містить ядерний матеріал та піддається ідентифікації, тобто має індивідуальний номер або інший ідентифікатор. Цілісність облікової одиниці залишається незмінною протягом установленого періоду часу. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 18 |  |
|  |  | - предмет, який містить ЯМ, піддається ідентифікації та має унікальний номер (ідентифікатор). | (НП 306.7.122-2006) Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 26.06.06 р. № 97, в редакції відповідно до наказу ДКЯРУ від 08.02.2010 № 14 п. 1.6, абзац 7 |  |
|  | Обліковий баланс матеріалу | – визначена для даного типу або страти ядерного матеріалу, наприклад, контейнери з UF6 або лотки з таблетками, та встановлена інвентарна кількість ядерного матеріалу в зоні балансу матеріалу в будь-який час, або алгебраїчна сума інвентарних кількостей на початку даного періоду та інвентарних змін протягом даного періоду, що дорівнює інвентарній кількості даного матеріалу в кінці цього періоду | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Обліковий запис | – реєстрація дебету і кредиту, що хронологічно записується в реєстраційному журналі для того, щоб охопити переміщення матеріалу певного типу або певної страти всередині зони балансу матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Обліковий звіт | – звіт держави, що подається МАГАТЕ, про стан ядерного матеріалу, що є предметом гарантій, в певному місці і про зміни стану, що відбулися після попереднього звіту. Облікові звіти подаються державою в термін, визначений в угоді про гарантії чи в Додаткових положеннях. За угодою про гарантії типу INFCIRC/153 (corrected) формат звітності узгоджується між державою та МАГАТЕ у відповідності з Кодом 10 Додаткових положень. Ця угода про гарантії передбачає три типи облікових звітів: звіт про зміни інвентарної кількості, матеріально-балансовий звіт та список фактично наявної кількості. Положення про облікові звіти відповідно угоді про гарантії типу INFCIRC/66 приведені в параграфі 39 цього документу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Облікові вимірювання | – вимірювання кількісних характеристик ядерного матеріалу, результати яких вносяться в облікові документи. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 19 |  |
|  |  | - вимірювання кількісних характеристик ядерного матеріалу, результати яких заносяться в облікові документи; | (НП 306.7.120-2006) Положення про систему вимірювань ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 09.02.06 р. № 24, п.1.5 абзац 2 |  |
|  | Обманна тактика | – тактика дій правопорушника зі спробою створити видимість законності своїх дій шляхом використання підроблених документів, ключів, ідентифікаторів особи тощо при проникненні на територію зони обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Обмежене використання ограниченное использование restricted use | Використання території або матеріалів за умови дотримання обмежень, введених в цілях забезпечення радіаційного захисту та безпеки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | обмежене звільнення ограниченное освобождение | - звільнення регулюючим органом практичної діяльності чи джерела іонізуючого випромінювання в рамках практичної діяльності від певних видів регулюючого контролю | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.96 |  |
|  | Обмежене звільнення від регуляційного контролю | - зняття регуляційного контролю, при якому органи державного регулювання визначають спеціальні умови стосовно передачі радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів іншим особам, методів захоронення або переробки радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів, обмежень щодо активності тощо, і здійснюють нагляд за їх виконанням. | (НП 306.3.04/2.002-97) Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю, затверджений спільним наказом Мінекобезпеки та МОЗ від 17.11.97 № 183/331, глава 2, абз.2. | Втратив чинність на підставі спільного наказу Мінприроди та МОЗ 26.07.2010 № 296/621 |
|  |  | - звільнення радіоактивних матеріалів від певних видів регулюючого контролю; | (НП 306.4.159-2010) Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності, затверджені Наказом ДКЯРУ від 01.07.2010 № 84, п.1.2, абзац 4 |  |
|  |  | - звільнення майданчиків АЕС від певних видів регулюючого контролю; | (НП 306.4.194-2013) Порядку звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.11.2013 № 136 п. 1.2, абзац 8 |  |
|  | обмежене звільнення майданчика переробного уранового об’єкта від регулюючого контролю | - рішення Держатомрегулювання про необхідність продовження здійснення окремих видів регулюючого контролю діяльності з переробки уранових руд після виконання ліцензіатом вимог безпеки припинення діяльності з переробки уранових руд; | (НП 306.3.199-2015) Вимоги та умови безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені Наказом ДІЯРУ від 27.05.2015 № 101, абз.7, п.4, розділу І |  |
|  | обмежене звільнення майданчика уранового об’єкта від регулюючого контролю | - рішення Держатомрегулювання про звільнення майданчика уранового об’єкта від певних видів регулюючого контролю діяльності з видобування та переробки уранових руд; | (НП 306.3.209-2017) Вимоги до адміністративного контролю майданчиків уранових об’єктів в рамках обмеженого звільнення їх від регулюючого контролю, затверджені Наказом ДІЯРУ від 21.02.2017 № 60, абз. 5 п.3 Розділу І |  |
|  | Оболонка (матеріал) оболочка (материал) cladding (material) | матеріал, для забезпечення захисту в хімічно активному середовищі (наприклад, оболонка поверхні феритного матеріалу для запобігання корозії). 2. Зазвичай - це труба, яка вміщує таблетки ядерного палива та забезпечує захисну оболонку для радіоактивних ізотопів, що утворюються під час ядерного поділу. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | обробка радіоактивних відходів обработка радиоактивных отходов treatment, processing (waste) | операції, призначені для забезпечення безпеки або економії коштів шляхом зміни характеристик радіоактивних відходів; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  |  | - будь-яка операція, яка змінює характеристики відходів, включаючи попередню обробку (pretreatment), обробку (treatment) та кондиціювання (conditioning). Попередня обробка – це будь-яка операція або всі операції, які передують обробці відходів, такі як збір, сортування, регулювання хімічного складу та дезактивація. Обробка - це операції, які здійснюються з метою підвищення безпеки та/або економічних показників шляхом зміни характеристик відходів. Трьома основними цілями обробки є: - скорочення (зменшення) об’єму; - вилучення радіонуклідів з відходів; - зміна складу відходів. Кондиціювання (див. кондиціювання) | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | обслуговувані приміщення | - приміщення, радіаційний стан у яких допускає можливість постійного перебування персоналу протягом усього робочого дня. | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 3 підпункту б) пункту 15, глави 8 розділу V. |  |
|  | Обстеження радіологічне обследование радиологическое radiological survey | оцінка радіаційної обстановки і потенційних небезпек, пов'язаних з виробництвом, використанням, передачею, скидами, захороненням або присутністю радіоактивного матеріалу або інших джерел випромінювання. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Обстеження способу життя обследование образа жизни habit survey | Оцінка поведінкових аспектів осіб з населення, які можуть впливати на їх опромінення, таких, як особливості споживання харчових продуктів або перебування (проживання) в певних місцях, зазвичай проводиться з метою характеризації критичних груп. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Обстеження території обследование территории area survey | Рання стадія процесу вибору майданчика пункту захоронення (сховища), в ході якого досліджується великий район з метою виключення з розгляду непридатних територій та визначення інших територій, на яких можуть розташовуватися підходящі місця для розміщення майданчика. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | обчислювальна модель вычислительная модель computational model | Інструментальний засіб для розрахунків, який реалізує математичну модель. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Огляд | – перевірка осіб, транспортних засобів і упаковок для впевненості, що в них відсутні заборонені предмети | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | одинична відмова единичный отказ single failure | - незалежна відмова, що призводить до втрати конструкцією, системою або елементом здатності виконувати встановлені функції безпеки, а також усі залежні відмови, що виникають унаслідок неї | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.58 |  |
|  |  | - відмова, яка призводить до втрати здатності системи, або елемента виконувати задані їм функції безпеки, а також будь- які інші відмови, що є наслідком цього. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Одностороннє затвердження (Unilateral approval) | - затвердження конструкції, що вимагається від компетентного органу тільки країни походження даної конструкції. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.11 |  |
|  | однотипне обладнання однотипное оборудование | - випущене за одним і тим самим технічним завданням або одними й тими самими технічними умовами, або аналогічне за принципом дії, схемою, конструкцією та технічними характеристиками обладнання | (НП 306.5.02/2.068-2003) Вимоги до порядку та змісту робіт для продовження терміну експлуатації інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних електростанцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 18.03.2003 № 42, абз.6 п.1 |  |
|  | окрема критична подія | - подія, виникнення якої безпосередньо спричиняє реалізацію потенційного опромінення. Сукупність таких подій визначається як критична подія | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.128 п.1.13. |  |
|  | Оновлення “Проектної загрози” | – внесення та затвердження змін у “Проектну загрозу” за результатами аналізу загроз у відповідності з встановленим порядком | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | оперативний імовірнісний аналіз безпеки | - імовірнісний аналіз безпеки, що оновлюється при необхідності для відображення поточних конструкційних та експлуатаційних характеристик енергоблока атомної станції та задокументований таким чином, щоб кожен елемент імовірнісної моделі можна було співвіднести із поточною інформацією про енергоблок атомної станції експлуатаційною документацією, інструкціями та настановами, що визначають дії оператора у випадку порушень нормальної експлуатації та аварій, а також припущеннями, зробленими при розробці імовірнісної моделі; | (НП 306.2.214-2017) Вимоги до періодичної переоцінки безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені Наказом ДІЯРУ від 30.08.2017 р. № 313, абз. 3 п. 6, Розділу «Загальні вимоги». |  |
|  | Оперативний контроль ядерного матеріалу | – здійснення контролю стану обладнання, ходу технологічного процесу, функціонування системи обліку та контролю ядерного матеріалу за допомогою способів та методів, що дозволяють отримати результати в реальному або близькому до реального часу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Оперативний облік ядерного матеріалу | – неперервний облік ядерного матеріалу на всіх стадіях технологічного процесу за обліковими документами, форми яких встановлені відповідними нормативними актами | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | оперативний персонал/оператори | – фахівці, які здійснюють управління технологічними процесами енергоблока в передбачених проектом режимах експлуатації; виконують дії, спрямовані на запобігання та/або усунення порушень нормальної експлуатації; забезпечують досягнення безпечного контрольованого стану енергоблока після вихідної (початкової) події; здійснюють управління аваріями та обмеження їх наслідків; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 46, пункту 2, розділу І |  |
|  | Оперативні інспекції | - це інспекції, які передбачають детальну перевірку окремих питань забезпечення безпеки безпосередньо на робочих місцях, у підрозділах суб’єктів діяльності з метою оперативного вживання заходів по попередженню порушень вимог безпеки і усуненню виявлених недоліків. Ці інспекції організовуються і проводяться державним інспектором (групою інспекторів) за дорученням керівництва Держатомрегулювання або керівників територіальних органів Держатомрегулювання України. | (НП 306.5.101-2004) Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання, затверджена Наказом ДКЯРУ від 02.11.04 р. № 170, п.3.1, абзац 5 |  |
|  | Оперативно-розшукова діяльність | – система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Оперативно-технічний облік ядерного матеріалу | – неперервний або з малою періодичністю облік ядерного матеріалу, при якому облікові дані доповнюються перевіркою фактично наявної кількості ядерного матеріалу за допомогою приладів і обладнання, що використовуються в технологічному процесі | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Оператор | По відношенню до ядерної установки означає особа, яка призначена або визначена державою відповідальною за установку у якості оператора цієї установки. в отношении ядерной установки означает лицо, назначенное или признанное отвечающим за установку государством в качестве оператора этой установки. | Пункт с) Статьи 1 Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб |  |
|  |  | - особа, яка є офіційним представником організації, що експлуатує (ліцензіата), згідно з наказом по установці, або беспосередньо організація, що експлуатує (ліцензіат), а також особа, яка є офіційним представником іншого місцезнаходження. | (НП 306.2.07.003-97) Положення про реалізацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України, затверджене наказом Мінекобезпеки від 19.11.1997 року № 189, п.1 абз. 8 | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 02.07.2009 № 352 |
|  |  | - особа, що є офіційним представником експлуатуючої організації (ліцензіата) згідно з наказом по установці, або безпосередньо експлуатуюча організація (ліцензіат), а також особа, що є офіційним представником іншого місця знаходження; | (НП 306.4.07.016-98) Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів на установці, затверджені наказом Мінекобезпеки від 24.12.1997 №193, розділ 2 абзац 4 | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 10.07.2006 № 324 |
|  |  | Будь-яка організація або будь-яка особа, які подають заяву на отримання офіційного дозволу або отримали офіційний дозвіл та / або несуть відповідальність за забезпечення ядерної безпеки, радіаційної безпеки, безпеки радіоактивних відходів або безпеки перевезення при здійсненні діяльності або стосовно будь-яких ядерних установок або джерел іонізуючих випромінювань. До їх числа входять, зокрема, приватні особи, державні (урядові) органи, вантажовідправники або перевізники, ліцензіати, лікувальні установи, особи, обслуговуючі своє власне підприємство, і т.д. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | оператор сховища | - призначена державою юридична особа, яка здійснює діяльність, пов'язану зі стадіями існування сховища для зберігання та/або етапами життєвого циклу сховища для захоронення високоактивних радіоактивних відходів; | (НП 306.4.153-2009) Вимоги до упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.02.2009 № 34, п.1.3, абзац 5 |  |
|  | Операції перед захороненням операции перед захоронением predisposal | Будь-які стадії поводження з відходами, що виконуються перед захороненням відходів, такі, як діяльність з попередньої обробки, обробки, кондиціонування, зберігання і перевезення | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | операція, в якій надається допомога ( зі сторони МАГАТЕ) операция, в которой оказывается помощь (со стороны МАГАТЭ) assisted (by the IAEA) operation | Операція, яка виконується державою або групою держав, яким допомога надається МАГАТЕ у вигляді матеріалів, послуг, обладнання, установок або інформації відповідно до угоди між МАГАТЕ і цією державою або групою держав. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Опечатаний ядерний матеріал | – ядерний матеріал, що знаходиться в опечатаній тарі, при обліку якого (матеріалу) виходять з того, що внаслідок відсутності ознак втручання існує впевненість в його збереженості | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Опис матеріалу | – опис партії матеріалу в обліковому звіті у відповідності з угодою про гарантії типу INFCIRC/153. Партія ядерного матеріалу описується чотирма параметрами: фізичною формою, хімічним складом; оболонкою або типом контейнера; станом опромінення; якістю | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Опитувальник МАГАТЕ з інформації про конструкцію | – документ, що заповнюється державою при поданні інформації про конструкцію установки МАГАТЕ | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Опитування | - метод збору первинної інформації про об'єктивні і (чи) суб'єктивні факти зі слів опитуваного; безпосередній чи опосередкований збір відповідей на підготовлені заздалегідь питання з метою з'ясування думки громадськості. | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  | оповіщення оповещение notification | 1. Повідомлення, яке оперативно направляється національному і міжнародному органу з докладним описом аварійної ситуації або потенційної аварійної ситуації 2. Комплекс заходів, що вживаються після виявлення умов аварійної ситуації з метою попередження всіх організацій, на які покладено відповідальність за аварійне реагування у разі таких умов. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | опорний зв'язок (опора) опорная связь (опора) | - конструкція, що з'єднує устаткування або трубопровід із точкою кріплення (анкерний болт, кріпильна лапа, опорний фланець, амортизатор тощо) | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, Додаток 9 (рекомендований), абз.1 п.2.1. |  |
|  | Оприбуткування ядерного матеріалу | – процедури занесення в облікові документи даних про ядерний матеріал, що надійшов у зону балансу матеріалу або був виявлений як неврахований при проведенні фізичної інвентаризації або оперативної перевірки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Опромінене паливо | – ядерне паливо, що знаходилося в активній зоні реактора та було вивантажене з неї до відпрацювання його ресурсу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Опромінений ядерний матеріал | – ядерний матеріал, що має внаслідок опромінення нейтронами в ядерному реакторі або в іншій ядерній установці потужність еквівалентної дози випромінювання більше 1 Зв/год на відстані 1 метр без біологічного захисту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Опромінення облучение exposure | вплив на людину іонізуючого випромінювання, яке може бути зовнішнім опроміненням внаслідок практичної діяльності від джерел іонізуючого випромінювання поза тілом людини або внутрішнім опроміненням від джерел іонізуючого випромінювання, які знаходяться всередині тіла людини; | Стаття 1 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» |  |
|  |  | - вплив на людину іонізуючого випромінювання від джерел, що знаходяться поза організмом (зовнішнє опромінення), або від джерел, що знаходяться всередині організму (внутрішнє опромінення) | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.97 |  |
|  |  | - вплив на людину іонізуючого випромінювання від джерел, що знаходяться поза організмом людини (зовнішнє опромінення), або від джерел, що знаходяться всередині організму людини (внутрішнє опромінення). Розрізняють: аварійне - непередбачуване підвищене опромінення персоналу та/або населення внаслідок радіаційної аварії; виробниче - опромінення працівників у рамках практичної діяльності від будь-яких індустріальних та природних джерел іонізуючих випромінювань; внутрішнє - опромінення організму людини (його окремих органів і тканин) джерелами іонізуючих випромінювань, які знаходяться в самому тілі; зовнішнє - опромінення організму людини джерелами іонізуючих випромінювань, що знаходяться поза тілом; медичне - це опромінення пацієнтів унаслідок медичних обстежень чи лікування, а також добровольців; потенційне - опромінення персоналу та населення, яке розглядається при проектуванні практичної діяльності і яке реалізується безпосередньо після деякої незапланованої нормальним технологічним процесом критичної події, ймовірність виникнення якої не перевищує 1 * 10(-2) рік(-1); поточне - опромінення персоналу та населення, яке у межах передбаченого проектом технологічного процесу завжди супроводжує (або з високою ймовірністю може супроводжувати) практичну діяльність; професійне (пролонговане) - особлива форма виробничого опромінення персоналу у випадку його контакту з індустріальними та природними техногенно-підсиленими джерелами іонізуючих випромінювань у рамках передбачених проектом радіаційно-ядерних технологій; рекомендований рівень медичного - величина дози, потужності дози чи радіоактивності, що встановлюються Міністерством охорони здоров'я України для типових рентгенологічних і радіологічних діагностичних і терапевтичних процедур з урахуванням кращого світового і вітчизняного технічного і методичного рівнів; референтна тривалість - сумарна тривалість зовнішнього опромінення і надходження радіонуклідів протягом одного року; хронічне - опромінення протягом тривалого часу, як правило, більше одного року | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.129 п.1.13. |  |
|  |  | - дія або умови, в яких людина піддається впливу опромінення. Термін опромінення не слід використовувати в якості синоніма дози. Доза – це міра впливу опромінення. Опромінення може бути поділено на категорії, відповідно до його характеру та тривалості, або відповідно до джерела опромінення | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  |  | - вплив іонізуючих випромінювань на об'єкт (організм людини, тварини, рослини й тощо) | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 14 Термінів і визначень |  |
|  | Опромінення від прихованої енергії альфа-випромінювача облучение от скрытой энергии альфа-излучения potential alpha energy exposure | Інтеграл по часу концентрації прихованої енергії альфа-випромінювання в повітрі в інтервалі часу, протягом якого на окрему особу впливають дочірні продукти радону або дочірні продукти торону. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | опромінення населення облучение населения public exposure | опромінення, якого зазнає (зазнала) людина від ядерних установок і джерел іонізуючого випромінювання, за винятком професійного і медичного опромінення та опромінення, зумовленого місцевим природним радіаційним фоном; | Стаття 1 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» |  |
|  |  | - опромінення осіб з числа населення в результаті дії джерела випромінювання, крім будь-якого професійного або медичного опромінення і опромінення, обумовленого нормальним місцевим природним фоновим випромінюванням (природним фоновим випромінюванням). Воно включає опромінення, отримане при використанні дозволених джерел та здійсненні дозволеної практичної діяльності та в ситуаціях втручання | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | опромінення професійне облучение профессиональное occupational exposure | опромінення персоналу в процесі його роботи; | Стаття 1 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» |  |
|  |  | - професійне (пролонговане) - особлива форма виробничого опромінення персоналу у випадку його контакту з індустріальними та природними техногенно-підсиленими джерелами іонізуючих випромінювань у рамках передбачених проектом радіаційно-ядерних технологій | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.129 п.1.13. |  |
|  |  | - будь-яке опромінення працівників в процесі виконання ними роботи, окрім виключеного опромінення та опромінення, яке обумовлене практичною діяльністю або джерелами, звільненими з під контролю | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Опромінювальна установка облучательная установка irradiation installation | Спорудження або установка, в яких розміщується прискорювач частинок, рентгенівський апарат або потужне радіоактивне джерело і які можуть створювати поля інтенсивного випромінювання | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Оптоволоконний датчик | – пристрій, що складається з світловипромінюючого діоду, світло якого проходить вздовж оптоволоконного кабелю і реєструється на його іншому кінці детектором з процесором. При зміні структури сигналу датчик генерує сигнал тривоги. Оптоволоконні датчики відносяться до лінійного типу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | оптимізація захисту (і безпеки) оптимизация защиты (и безопасности) optimization of protection (and safety) | процес визначення рівня захисту та безпеки, який утримує опромінювання, а також вірогідність і величину потенційних опрмінювань “на розумно низькому рівні з урахуванням економічних і соціальних факторів, що може бути досягнутий” (принцип ALARA), як того вимагає Система радіологічного захисту Міжнародної комісії з радіологічного захисту. ! це не те ж саме, що оптимізація відповідного процесу або відповідної практичної діяльності. Слід використовувати визначений термін, такий, як ‘оптимізація захисту (і безпеки)’. ! Термін принцип ALARA не слід використовувати в значенні оптимізація захисту (і безпеку). | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | опуклість (перевищення проплавления) кореня шва выпуклость (превышение проплавления) корня шва | - частина однобічного зварного шва з боку його кореня, що виступає над рівнем розташування поверхонь зварених деталей (оцінюється по максимальній висоті розташування поверхні кореня шва над зазначеним рівнем) | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.17. Додатку 1 |  |
|  | опуклість кутового шва выпуклость углового шва | - частина кутового звареного шва, що виступає над лінією, що з'єднує краю його поверхні в одному поперечному перерізі (оцінюється по максимальній висоті розташування поверхні над зазначеною лінією). | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.14. Додатку 1 |  |
|  | опуклість стикового шва выпуклость стыкового шва | - частина стикового зварного шва, що виступає над рівнем розташування поверхонь зварених деталей (оцінюється по максимальній висоті розташування поверхні шва над зазначеною лінією). | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.13. Додатку 1 |  |
|  | орган впливу на реактивність орган воздействия на реактивность | - пристрій у вигляді елементів із твердим наповнювачем, зміною положення якого забезпечується зміна реактивності ядерного реактора | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила пристрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 2 Додатку |  |
|  | Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки | – центральний орган виконавчої влади, спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України здійснювати державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | орган регулювання системи управління і захисту орган регулирования системы управления и защиты | - пристрій, призначений для зміни реактивності активної зони реактора, що складається з привода та поглинальних стрижнів системи управління і захисту | (НП 306.2.145-2008) Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджені Наказом ДКЯРУ від 15.04.2008 № 73, абз. 2.7. п.ІІ |  |
|  | орган управління єдиної системи цивільного захисту | - орган виконавчої влади або його структурний підрозділ, призначений для безпосереднього керівництва діяльністю щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в межах його компетенції; | (НП 306.5.01/3.083-04) План реагування на радіаційні аварії, затверджений Спільним наказом Держатомрегулювання та МНС від 17.05.04 р. № 87/211, розділ ІІ Терміни та визначення, абзац 8 |  |
|  | органи Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання | - Головний реєстровий центр Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання (далі - Головний реєстровий центр) та реєстрові центри, кількість та місце розташування яких встановлюються Держатомрегулювання (далі - реєстрові центри); | «Порядок державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання», затверджений постановою КМУ від 16.11.2000 р. №1718 |  |
|  | Організаційні заходи фізичного захисту | – заходи, що виконуються органами державної влади, експлуатуючими організаціями, персоналом, підрозділами охорони, правоохоронними органами та іншими організаціями з забезпечення фізичного захисту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | організаційні зміни | - зміни в системі управління, що вносяться в документацію системи управління та стосуються підпорядкованості, повноважень чи відповідальності персоналу суб'єкта діяльності; | (НП 306.1.190-2012) Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 19.12.2011 № 190, п.1.4, абзац 7 |  |
|  | Організація, яка здійснює реагування | Організація, яка призначена або іншим чином затверджена державою як несуча відповідальність за управління чи здійснення будь-якого аспекту аварійного реагування. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | осередок землетрусу | - просторово локалізована зона зі стійким в часі сейсмічним режимом і періодичними сильними землетрусами; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 23 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Осколок ділення осколок деления fission fragment | Ядро, що утворюється в результаті ядерного поділу і має кінетичну енергію, яка отримана при цьому ядерному поділу. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Ослаблення ослабление attenuation | Зниження інтенсивності випромінювання, що проходить через речовину, внаслідок таких процесів, як поглинання і розсіяння | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Особлива установка особая установка special facility | Установка, на якій повинні прийматися заздалегідь визначені, специфічні для даної установки за ходи, якщо в даному районі здійснюються термінові захисні заходи у разі ядерної або радіологічної аварійної ситуації. Приклади включають хімічні заводи, які не можуть бути евакуйовані, поки не будуть вжиті певні заходи з метою запобігання пожежі або вибухів, і телекомунікаційні центри, які повинні зберігати працюючий персонал для підтримки телефонного зв'язку. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Особливі групи населення особые группы населения special population groups | Особи з населення, щодо яких потрібне ухвалення спеціальних заходів з метою здійснення ефективних захисних заходів у разі ядерної або радіологічної аварійної ситуації. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | основна дозова межа опромінення основной дозовый предел облучения | максимально допустимий рівень індивідуальної ефективної дози опромінення людини, встановлений цим Законом, перевищення якого вимагає застосування заходів щодо захисту людини; | Стаття 1 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» |  |
|  | основна змінна основная переменная | - параметр обладнання для проведення неруйнівного контролю, що може значною мірою вплинути на результати випробувань | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.14 п.1.4. |  |
|  | Основна похибка засобу вимірювання | – похибка засобу вимірювання, що визначається за нормальних кліматичних умов | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Основна функція | Інформаційна або керуюча функція системи, що відповідає її основному призначенню | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 28. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | основна функція системи (компонента) | – функція, необхідна для використання системи (компонента) за призначенням; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 47, пункту 2, розділу І |  |
|  | основне обладнання ядерних установок | передбачене у проектній документації на ядерні установки обладнання, що використовується в їх основному технологічному циклі; | Пункт 8) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  | основний модуль (навчальних планів та програми з питань радіаційної безпеки) | - загальні питання щодо дії іонізуючого випромінювання на організм людини, взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною; основи дозиметрії; забезпечення контролю якості при здійсненні окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії; дотримання основних принципів радіаційного захисту і безпеки; вивчення вимог законодавства, норм, правил, стандартів з радіаційної безпеки, основ державного регулювання радіаційної безпеки; попередження радіаційних аварій та реагування на них; інші питання, що пов’язані із забезпеченням радіаційної безпеки; | (НП 306.1.196-2014) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 02.10.2014 № 143, абз. 2 п.3.3. |  |
|  | основний параметр основной параметр | - параметр компонента обладнання АЕС чи несуцільностей (тип, морфологія, геометрія, розташування, орієнтація тощо), для виявлення чи визначення розмірів яких проводять контроль, а також реальні обмеження за часом, доступом та умовами навколишнього середовища, які значною мірою впливають на достовірність результатів контролю | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.13 п.1.4. |  |
|  | особа лицо | означає будь-яку фізичну або юридичну особу, віднесену до юрисдикції будь-якої Сторони, але не залучену до учасників цієї Угоди; | Стаття 1 Угоди про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії |  |
|  |  | означает любое физическое лицо, товарищество, любой частный или государственный орган, независимо от того, является ли он юридическим лицом или нет, любую международную организацию, являющуюся юридическим лицом согласно законодательству отвечающего за ядерную установку государства, и любое государство или любое из входящих в него государственных образований. | Пункт a) Статьи 1 Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб |  |
|  | Особа, яка відповідає за радіаційний захист лицо из населения member of the public | Особа, яка має технічну компетенцію в питаннях радіаційного захисту, що відносяться до певного виду практичної діяльності, і призначена зареєстрованою особою або ліцензіатом для нагляду за застосуванням відповідних вимог, встановлених у міжнародних нормах безпеки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | особа, що займається медичною практикою лицо, занимающееся медицинской практикой medical practitioner | Особа, яка: a) відповідно до належних процедур, прийнятих в країні, допущена до виконання функцій професійного медичного працівника; b) відповідає національним вимогам навчання і досвіду роботи для призначення процедур, які передбачають медичне опромінення; і c) є зареєстрованою особою або ліцензіатом або працівником, який призначений зареєстрованим чи ліцензію наймачем, який має ліцензію, для призначення процедур, які передбачають медичне опромінення | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Особа з населення лицо из населения member of the public | будь-яка особа з населення за винятком, для цілей захисту та безпеки, тих випадків, коли воно піддається професійному або медичному опроміненню. Для цілей перевірки дотримання річної межі дози щодо опромінення населення такою особою є типовий представник (репрезентативний індивід) відповідної критичної групи. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Особливі режими Особые режимы | - розрахункові сполучення навантажень, до складу яких включається одне з особливих впливів (навантажень), решта навантаження приймаються: зовнішні - кліматичні характерні; внутрішні - відповідні порушенням умов нормальної експлуатації - расчетные сочетания нагрузок, в состав которых включается одно из особых воздействий (нагрузок), остальные нагрузки принимаются: внешние - климатические характерные; внутренние - соответствующие нарушениям условий нормальной эксплуатации | (ПНАЭ Г-10-007-89) Норми проектування залізобетонних конструкцій локалізувальних систем безпеки атомних станцій, затверджені постановою Держатомнагляду СРСР від 25.10.89 №14, Додаток 2 Спеціальні терміни та визначення, абзац 5 |  |
|  | особливі роботи | всі роботи у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, допуск до виконання яких надається за умови проведення спеціальної перевірки відомостей щодо фізичних осіб - виконавців таких робіт; | Пункт 10) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  |  | – всі роботи у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, допуск до виконання яких надається за умови проведення спеціальної перевірки відомостей щодо фізичних осіб-виконавців цих робіт | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Особливо важлива зона | - зона всередині захищеної зони, в якій розміщуються особливо важливі технічні елементи ядерної установки або ядерні матеріали, акт ядерного тероризму щодо яких може безпосередньо або опосередковано призвести до опромінення персоналу та населення, радіоактивного забруднення навколишнього середовища. | «Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії», затвердженого постановою КМУ від 26.04.2003 р. №625 п.4., абз.3 |  |
|  |  | декілька суміжних приміщень або ділянка місцевості, де розташовано особливо важливі пристрої. Підлягає захисту як захищена зона. | (НП 306.4.08/1.019-99) Правила фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок. Затверджені наказом ДА ядерного регулювання України від 27.09.1999 р. № 34. Глава 2, абз. 7 | Втратили чинність на підставі Наказу ДКЯРУ 04.08.2006р. № 116 |
|  |  | – зона, що знаходиться всередині захищеної зони, що містить обладнання системи або пристрої, або ядерний матеріал, диверсія у відношенні до яких може прямо чи опосередковано призвести до неприйнятих радіологічних наслідків Примітка. В особливо важливих зонах знаходяться життєво важливі місця | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - зона всередині захищеної зони, де розміщуються особливо важливі технічні елементи ядерної установки або ядерні матеріали, акт ядерного тероризму щодо яких може безпосередньо або опосередковано призвести до неприйнятних радіаційних наслідків; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 17 |  |
|  | особливо важливий технічний елемент II виду | - особливо важливий технічний елемент ядерної установки, вчинення протиправних дій щодо якого не призводить до неприйнятних радіаційних наслідків без вчинення протиправних дій щодо одного або декількох інших особливо важливих технічних елементів ядерної установки одночасно або в певній послідовності; | (НП 306.8.176-2011) Вимоги до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.12.2011 № 177, п.1.2, абзац 8 |  |
|  | особливо важливий технічний елемент I виду | - особливо важливий технічний елемент ядерної установки, вчинення протиправних дій щодо якого може призвести до неприйнятних радіаційних наслідків; | (НП 306.8.176-2011) Вимоги до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.12.2011 № 177, п.1.2, абзац 9 |  |
|  | Особливо важливі пристрої | - пристрої, обладнання, технічні системи, у разі відмови в роботі або пошкодженні яких може бути прямо або посередньо створена небезпека для здоров'я або життя людей та (або) для навколишнього середовища внаслідок впливу радіації | (НП 306.4.08/1.019-99) Правила фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок. Затверджені наказом ДА ядерного регулювання України від 27.09.1999 р. № 34. Глава 2, абз. 8 | Втратили чинність на підставі Наказу ДКЯРУ 04.08.2006р. № 116 |
|  | особливо важливі технічні елементи ядерних установок | передбачені у проектній документації на ядерні установки важливі для безпеки прилади, пристрої, обладнання, технічні системи, пошкодження яких (кількох з них одночасно) може призвести прямо або опосередковано до опромінення людей або викиду радіоактивних матеріалів в обсязі, що перевищує встановлені законодавством допустимі рівні; | Пункт 9) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  |  | – визначені у проектній документації на ядерну установку важливі для безпеки прилади, пристрої, обладнання, технічні системи, пошкодження яких (декількох з них одночасно) може призвести прямо або опосередковано до створення радіаційної небезпеки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Остаточне звільнення від регуляційного контролю | - повне зняття регуляційного контролю без визначення спеціальних умов. | (НП 306.3.04/2.002-97) Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю, затверджений спільним наказом Мінекобезпеки та МОЗ від 17.11.97 № 183/331, глава 2, абз.3. | Втратив чинність на підставі спільного наказу Мінприроди та МОЗ 26.07.2010 № 296/621 |
|  | Остаточний звіт з аналізу безпеки Окончательный ОАБ | - дороблений за результатами введення в експлуатацію проміжний ЗАБ, що є необхідним для одержання ліцензії на експлуатацію. Має демонструвати повну готовність СВЯП до експлуатації. | (РД 306.8.02/2.067-03) Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 20.02.03. №33, п.2.1, абзац 9 |  |
|  |  | - доопрацьований за результатами введення в експлуатацію проміжний звіт з аналізу безпеки, що надається разом з іншими документами до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки з метою одержання ліцензії на експлуатацію. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 20 |  |
|  | осцилятор лінійний | - лінійна коливальна система з одним ступенем свободи, яка характеризується періодом (частотою) власних коливань і загасанням; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 24 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Отвечающее за установку государство (рос) | в отношении ядерной установки означает Договаривающуюся сторону, в пределах территории которой находится эта установка, или, если она не находится в пределах территории любого государства, Договаривающуюся сторону, которая эксплуатирует или по разрешению которой эксплуатируется эта ядерная установка. | Пункт d) Статьи 1 Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб |  |
|  | Отримання ядерного матеріалу | – процедура оформлення облікових документів при надходженні ядерного матеріалу в зону балансу ядерного матеріалу із іншої зони балансу ядерного матеріалу, іншої ядерної установки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Офіційний дозвіл официальное разрешение authorization | Видача регулюючим органом або іншим державним (урядовим) органом письмового дозволу оператору на здійснення конкретної діяльності. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Охорона державної таємниці | – комплекс організаційно-правових, інженерно-технічних, криптографічних та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та втрат її матеріальних носіїв | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Оцінка оценка assessment | 1.Процес і результат систематичного аналізу та оцінки небезпек, пов'язаних з джерелами і практичною діяльністю, і відповідних заходів захисту та безпеки. 2. Аналіз для прогнозування показників роботи системи в цілому і відповідних наслідків, в якому мірою оцінки показників є радіологічні наслідки або деяка інша загальна міра оцінки наслідків для безпеки. 3. Систематичний процес, який здійснюється протягом всього процесу проектування з метою забезпечення дотримання всіх відповідних вимог безпеки у пропонованій (або фактичній) конструкції. Оцінка безпеки включає формальний аналіз безпеки, однак не обмежується ним. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | оцінка безпеки оценка безопасности safety assessment | - оцінка всіх аспектів практичної діяльності, які пов’язані з захистом та безпекою; у випадку дозволеної (на яку надано офіційний дозвіл) установки, вона включає вибір майданчика, проектування та експлуатацію установки | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | оцінка безпеки АС | - перевірка відповідності безпеки АС вимогам норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки; | (НП 306.2.162-2010) Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.09.2010 № 124, п.1.5, абзац 9 |  |
|  | оцінка безпеки модифікації ядерних установок оценка безопасности модификации ядерных установок | - визначення рівня технічної безпеки проведення модифікації ядерних установок з урахуванням всіх факторів, що спричиняють небезпеку для здоров'я людини та довкілля | (НП 306.2.106-2005) Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 10.01.2005 № 4, абз.9 п.1.1. |  |
|  | Оцінка вразливості | – визначення ступеню можливості здійснення на ядерній установці акту ядерного тероризму або крадіжки ядерного матеріалу на основі проведеного аналізу вразливості | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - визначення ймовірності здійснення актів ядерного тероризму щодо ядерної установки, ядерних матеріалів або ймовірності крадіжки ядерних матеріалів; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 18 |  |
|  | Оцінка гарантій в державі | – постійний процес оцінки всієї наявної в МАГАТЕ інформації про ядерні програми держави і пов’язану з ними діяльність з метою планування діяльності з гарантій в державі та отримання висновків про непереключення ядерного матеріалу, поставленого під гарантії, і про відсутність незаявленого ядерного матеріалу або незаявленої ядерної діяльності в державі. Оцінка проводиться в три стадії. Перша стадія включає первинну оцінку ядерних програм держави, в якій угоди про гарантії набрали чинності, з використанням всієї наявної інформації з метою отримання висновків про непереключення ядерного матеріалу, що знаходиться під гарантіями. Ця оцінка забезпечує основу для наступних оцінок. Друга стадія наступає після впровадження державою додаткового протоколу та отримання МАГАТЕ заяви згідно статті 2 INFCIRC/540 (corrected); ця оцінка найважливіша для отримання, в початковий період, висновку про відсутність в державі незаявленого ядерного матеріалу або незаявленої діяльності. Третя стадія включає наступну оцінку (з періодичними звітами) ядерної програми держави; впродовж неї (стадії) результати попередніх оцінок переглядаються на основі будь-якої нової інформації або отриманої із заяв МАГАТЕ про діяльність всередині держави та з інших джерел. Ця неперервна оцінка є критичною для здатності МАГАТЕ регулярно підтверджувати висновки про непереключення ядерного матеріалу, що поставлений під гарантії, та відсутність незаявленого ядерного матеріалу і незаявленої діяльності в державі. На всіх стадіях процес оцінки включає ідентифікацію та супроводжуючу додаткову діяльність, що пов’язана з будь-якими потребами вияснення чи вирішення питань та непослідовностей | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Оцінка дози оценка дозы dose assessment | Оцінка дози (доз), одержуваної (отримуваних) окремою особою або групою людей. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Оцінка ефективності системи фізичного захисту | – процес визначення здатності системи протидіяти внутрішнім та зовнішнім загрозам | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Оцінка загрози | – рішення, що базується на результатах аналізу загрози | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | Процес систематичного аналізу небезпек, пов'язаних з установками, діяльністю або джерелами в межах або за межами кордонів держави, з метою визначення: a) подій і пов'язаних з ними територій, для яких в межах держави можуть знадобитися захисні заходи; b) дій, які будуть ефективними у пом'якшенні наслідків таких подій. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Оцінка показників роботи оценка показателей работы performance assessment | Оцінка роботи системи або підсистеми та її наслідків для захисту та безпеки на дозволеній (що має офіційний дозвіл) установці | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Оцінка майданчика оценка площадки site evaluation | Аналіз таких чинників на майданчику, які можуть впливати на безпеку установки або діяльність на цьому майданчику. Сюди входять характеризація майданчика, розгляд факторів, які можуть впливати на засоби забезпечення безпеки установки або діяльності, приводячи до викиду радіоактивного матеріалу, та / або можуть впливати на розсіювання такого матеріалу в навколишньому середовищу, а також на пов'язані з населенням і доступом питання, які мають відношення до забезпечення безпеки, (наприклад, можливість проведення евакуації, місця знаходження людей і наявність ресурсів). | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | оцінка ризику | - процес встановлення величини ризику; | (НП 306.8.167-2010) Порядок проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.11.2010 № 169, п. 1.2, абзац 10 |  |
|  |  | Оцінка радіологічних ризиків, пов'язаних з нормальною експлуатацією та можливими аваріями, що включають джерело або практичну діяльність. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Оцінка сигналу тривоги | – визначення персоналом фізичного захисту (охороною) або електронною системою (СТС) причини сигналу тривоги та ступеню загрози | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | оцінка стану культури захищеності | - процес встановлення відповідності стану культури захищеності вимогам законодавства. | (НП 306.8.191-2013) Порядок формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затверджений Наказом ДІЯРУ від 25.07.2013 № 76, п.1.2, абзац 4 |  |
|  | оцінка стану системи фізичного захисту | - перевірка стану системи фізичного захисту на відповідність вимогам чинного законодавства, яка здійснюється експлуатуючою організацією власними силами або із залученням фахівців інших організацій. | (НП 306.8.146-2008) Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.08.2008 № 156, п. 1.1 абзац 12 |  |
|  | оцінка технічного стану | - оцінка значень поточних параметрів (фізичних і/або функціональних) технічного стану елемента, конструкції та їх порівняння із значеннями, встановленими технічною та нормативною документацією; | (НП 306.2.210-2017) Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 13.04.2017 № 136 абз. 7, п 3, розділу І |  |
|  | Очікувана еквівалентна в органі чи тканині T (HT(,)) (доза) ожидаемая эквивалентная в органе или ткани Т(HT(,)) (доза) | накопичена до віку при надходженні радіонукліда у віці θ, розраховується за формулою: де значення θ вибирається таким чином: для референтного віку "Дорослий" інтервал інтегрування складає 50 років ( -=50 років); для решти референтних віків = 70 років; - потужність очікуваної еквівалентної дози в органі чи тканині в момент часу t. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.56 п.1.13. |  |
|  | очікувана ефективна (E(,)) (доза) ожидаемая эффективная (E(,)) (доза) | накопичена до віку при надходженні радіонукліда у віці , розраховується за формулою: де значення вибираються таким чином: для референтного віку "Дорослий" інтервал інтегрування потужності дози складає 50 років ( - [ ] = 50 років); для решти референтних віків = 70 років; підсумовування здійснюється за дванадцятьма органами і тканинами, для яких вказаний зважуючий фактор wT; HT(,[ ]) - очікувана еквівалентна доза до віку в органі чи тканині T; wrem - тканинний зважуючий фактор для решти органів; Hrem(,[ ]) - очікувана еквівалентна доза в решті органів, накопичена до віку [ ] при надходженні у віці [ ], розраховується за формулою: де - потужність очікуваної еквівалентної дози в решті органів у момент часу t, яка розраховується таким чином: де Hmax - максимум за очікуваними еквівалентними дозами у дванадцятьох органах і тканинах, для яких указано зважуючий фактор wT; - максимум за очікуваними еквівалентними дозами в органах і тканинах, що входять до списку "Решта органів": наднирки, головний мозок, дихальні шляхи позагрудної області, тонка кишка, нирки, м'язи, підшлункова залоза, селезінка, вилочкова залоза та матка (T' - орган, на який припадає максимум); mT - референтна маса органа T. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.57 п.1.13. |  |
|  | очікувана при експлуатації подія ожидаемое при эксплуатации событие anticipated operational occurrence | - відхилення експлуатаційного процесу від нормальної експлуатації, яке, як очікується, відбудеться як мінімум один раз протягом терміну експлуатації (експлуатаційного ресурсу) установки, але яке завдяки відповідним передбаченим в проекті заходам не нанесе значного пошкодження вузлам, важливим для безпеки, і не приведе до аварійних умов. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | очікуваний перехідний режим без спрацьовування аварійного захисту (очікуваний перехідний режим без аварійної зупинки) ожидаемый переходной режим без срабатывания аварийной защиты (ожидаемый переходной режим без аварийного останова) anticipated transient without scram | У разі ядерного реактора аварія, в якій вихідною подією є очікувана при експлуатації подія і при якій не відбувається спрацьовування системи швидкої зупинки реактора. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | паблик рілейшнз (PR) | - система некомерційних зв'язків з громадськими організаціями, яка створена з метою налагодження дійових контактів та взаєморозуміння між Держатомінспекцією на АЕС та громадськістю, а також формування позитивного ставлення громадськості до діяльності, яку здійснюють Держатомінспекції на АЕС. Робота з пресою є одна з найбільш важливих функцій PR. | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  | пакувальний комплект упаковочный комплект packaging | - сукупність елементів, необхідних для повного розміщення й утримання радіоактивного вмісту. Зокрема, він може включати одну або декілька приймальних ємностей, матеріали-поглиначі, конструкції, що забезпечують дистанцію, засоби захисту від випромінювання й сервісне обладнання для заповнення, спорожнення, вентилювання та скиду тиску, пристрої для охолодження, амортизації механічних ударів, обробки вантажу і кріплення, теплової ізоляції, а також сервісні пристрої, що становлять одне ціле з пакувальним комплектом. Пакувальний комплект може бути у формі ящика, коробки, бочки чи аналогічної приймальної ємності, але може бути й вантажним контейнером, резервуаром або контейнером середньої вантажопідйомності для масових вантажів | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 30.08.2006 № 132, абз.5.1. |  |
|  |  | - сукупність компонентів упаковки, необхідних для забезпечення відповідності упаковки вимогам безпеки. Пакувальний комплект може, зокрема, включати одну або кілька ємностей, що сорбує речовини, дистанціонуючі конструкції, пристрої для захимту від випромінювань, для охолодження і теплової ізоляції, амортизатори. ПРИМІТКА: в робочій документації допускається для пакувальних комплектів та їх складових частин використовувати їх технічні назви. - совокупность компонентов упаковки, необходимых для обеспечения соответствия упаковки требованиям безопасности. Упаковочный комплект может, в частности, включать одну или несколько емкостей, сорбирующие вещества, дистанционирующие конструкции, устройства для зашиты от излучений, для охлаждения и тепловой изоляции, амортизаторы. ПРИМЕЧАНИЕ: в рабочей документации допускается для упаковочных комплектов и их составных частей использовать их технические названия. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.32 |  |
|  |  | - сукупність елементів, необхідних для повного розміщення і утримання радіоактивного вмісту. Зокрема, може включати одну або декілька ємностей, що поглинають матеріали, дистанціонують конструкції, засоби захисту від опромінення і сервісне устаткування для наповнення, звільнення, вентиляції і скидання тиску; пристрої для охолодження, амортизації механічних ударів, обробки вантажу і кріплень, теплової ізоляції, а також сервісні пристрої, які складають одне ціле з упаковкою. Пакувальний комплект може бути у формі ящика, коробки, бочки або аналогічної ємності або вантажного контейнеру, резервуара або контейнеру середньої підємності вантажів для масових вантажів | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | пакувальний комплект для зберігання та/або захоронення твердих і рідких радіоактивних відходів | - сукупність елементів для розміщення та утримання радіоактивного вмісту, які виконують функцію зовнішнього бар'єра для його локалізації та захисту. Він може включати одну або кілька приймальних ємностей, матеріали-поглиначі, конструкції, що забезпечують дистанцію, засоби захисту від випромінювання і сервісне обладнання для заповнення, спостереження, вентилювання та скиду тиску, пристрої для охолодження, амортизації механічних ударів, обробки вантажу і кріплення, теплової ізоляції, а також сервісні пристрої, що становлять одне ціле з пакувальним комплектом. Пакувальний комплект може бути контейнером, ящиком, коробкою, бочкою чи аналогічною приймальною ємністю, але може бути і вантажним контейнером, резервуаром або контейнером середньої вантажопідйомності для масових вантажів. | Технічний регламент щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затверджений постановою КМУ від 18.07.2007р. №939, п.3 абзац 6 |  |
|  | пакувальний комплект, призначений для транспортування та/або зберігання ЯМ, | - сукупність компонентів упаковки (одна або декілька ємностей, сорбувальні речовини, дистанціювальні конструкції, пристрої для захисту від випромінювань, амортизатори), необхідних для забезпечення відповідності упаковки вимогам ядерної та радіаційної безпеки; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 23 пункту 7 розділу І. |  |
|  | палеосейсмічність | - доведене існування доісторичних чи історичних землетрусів, що проявилися у вигляді зміщення по розломах або вторинних ефектів, таких як деформація ґрунту, розрідження, цунамі, зсуви тощо; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 25 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Паливна компонента | – будь-які компоненти паливних елементів, що містять ядерний матеріал загерметизований в металевій оболонці (наприклад, підзбірка і паливні стрижні, стрижні або пластини), як визначено в додаткових положеннях для визначення партій і цілей звітності | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Паливна матриця | - тверда керамічна або металокерамічна композиція на основі двоокису урану, що розміщується під оболонкою тепловиділяючого елемента (ТВЕЛ). | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 21 |  |
|  | Паливний елемент (паливна збірка, паливний пакет) | – комплект паливних стрижнів, прутків, пластин та інших паливних компонентів, що утримуються разом просторовими ґратками або іншими структурними компонентами, щоб утворити складну паливну одиницю, яка знаходиться в нероз’ємному стані під час транспортування та опромінення в реакторі | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | параметр технічного стану | - фізичний і/або функціональний параметр (найменування, фізична величина, характеристика), значення якого визначає можливість елемента, конструкції виконувати свої проектні функції впродовж життєвого циклу енергоблока атомної станції; | (НП 306.2.210-2017) Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 13.04.2017 № 136 абз. 8, п 3, розділу І |  |
|  | параметри робочого циклу параметры рабочего цикла | - механічні, теплові й інші навантаження | (ПНАЕ Г- 7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, Додаток 4 (рекомендується), абз.1 п.2.1. |  |
|  | параметри ядерної безпеки Параметры ядерной безопасности | - фізичні величини, для яких установлені обмеження з метою забезпечення ядерної безпеки; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 24 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - фізичні величини, для яких установлені обмеження з метою забезпечення ядерної безпеки; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 27 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - фізичні величини, для яких встановлені обмеження з метою забезпечення ядерної безпеки. - физические величины, для которых установлены ограничения с целью обеспечения ядерной безопасности. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.38 |  |
|  | Партія | Партія означає частину ядерного матеріалу, яка використовується як одиниця вимірювання для цілей в ключовій точці вимірювання, склад і кількість якої визначаються за допомогою єдиного комплексу специфікацій або вимірювань. Ядерний матеріал може бути в балк-формі або може міститися у вигляді окремих предметів | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт С. |  |
|  |  | – частина ядерного матеріалу, що використовується як одиниця вимірювання для цілей обліку в ключовій точці вимірювань, склад і кількість якої визначаються єдиним набором специфікацій чи вимірювань. Ядерний матеріал може бути в балк-формі або утримуватися у вигляді окремих предметів (параграф 100 INFCIRC/153 (corrected). Наприклад, одна паливна збірка, контейнер з UF6, декілька контейнерів з порошком UO2 з одного виробничого циклу; декілька паливних стрижнів з однаковими специфікаціями. Предмети, що включені в одну партію – це предмети, що містять ядерний матеріал з однаковими концентрацією елементів і збагаченням. Визначення предметів чи партій на установці включені в Додаткові положення | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - це декілька облікових одиниць, що мають єдиний комплекс характеристик, що формально об'єднані для полегшення обліку. У цьому випадку облік кожного виробу окремо не здійснюється, а в звітній документації відображаються сумарні дані по усіх виробах, що відносяться до даної партії. Як правило, вироби зі збідненого урану (гамма-дефектоскопи тощо) враховуються окремо, кожен виріб як облікова одиниця. Об'єднання в партію здійснюється при наявності великої кількості однакових виробів з незначним змістом ядерного матеріалу. | (РД 306.7.111-2005) Рекомендації щодо обліку малих кількостей ядерних матеріалів, затверджені наказом ДКЯРУ від 26.09.2005 р. № 110, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 6 |  |
|  | Пасажирське повітряне судно (Passenger aircraft) | - повітряне судно, що перевозить будь-яку особу, крім членів екіпажу, співробітників, які працюють у перевізника і які перебувають при виконанні службових обов'язків, уповноваженого представника відповідного національного органу або особи, що супроводжує вантаж. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.22 |  |
|  | пасивна система (елемент) пассивная система (элемент) passive component | - система (елемент), функціонування якої пов'язане тільки з подією, що спричинила її роботу, і не залежить від роботи іншої активної системи (елемента). За конструктивними ознаками пасивні системи (елементи) поділяються на пасивні системи (елементи) з механічними рухомими частинами (наприклад, зворотні клапани) і пасивні системи (елементи) без механічних рухомих частин (наприклад, трубопроводи, ємності) | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.59 |  |
|  |  | - елемент, функціонування якого не залежить від надходження зовні таких впливів, як команда на включення, від механічного переміщення чи підводу енергії. Пасивний елемент не має рухомих частин та при виконанні своїх функцій, наприклад, відчуває лише зміни тиску, температури чи розходу рідини. Крім того, до цієї категорії можуть бути віднесені деякі елементи, які функціонують з досить високою надійністю на основі необоротних дій чи змін стану. Будь-який елемент, який не є пасивним елементом, – це активний елемент. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Пасивний бар’єр | – бар’єр, розташований в певному постійному місці Примітка. До пасивних бар’єрів відносять лінійні бар’єри (огорожі вздовж периметру об’єкту), стіни, ворота, двері, замки, вікна тощо | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Пасивний внутрішній правопорушник | – співробітник установки, який тільки надає інформацію групі зовнішніх правопорушників, сприяючи здійсненню їх мети | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Пасивний датчик | – засіб виявлення вторгнення, в якому передбачений тільки приймач без передавача, що дозволяє виявляти об’єкти за рахунок впливу об’єкта або створеного ним фізичного поля на датчик | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | пасивний конденсатор пари пассивный конденсатор пара | - конденсатор пари, що працює на пасивному принципі (наприклад, льодовий, барботажний, басейн-барботер, сухий конденсатор і тощо) | (ПНАЕ Г- 10-021-90) Правила устрою й експлуатації систем безпеки атомних станцій, що локалізують, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90 №4, абз.6 Основних термінів і визначень |  |
|  | Пасивний пристрій (елемент) Пассивное устройство (элемент) | - пристрій (елемент), функціонування якого пов'язано тільки з подією, що викликала його роботу, і не залежить від роботи іншого активного пристрою, наприклад, управляючого пристрою, енергоджерела і т.п. Примітка: За конструктивними ознаками пасивні пристрої діляться на пасивні пристрої з механічно рухомими частинами (наприклад, зворотні клапани) і пасивні пристрої без механічно рухомих частин (наприклад, трубопроводи, судини). устройство (элемент), функционирование которого связано только с вызвавшем его работу событием и не зависит от работы другого активного устройства, например, управлявшего устройства, энергоисточника и т.п. Примечание: По конструктивным признакам пассивные устройства делятся на пассивные устройства с механически движущимися частями (например, обратные клапаны) и пассивные устройства без механически движущихся частей (например, трубопроводы, сосуды). | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.19 |  |
|  | Паспорт облікової одиниці | – конструкторський документ, що супроводжує облікову одиницю і містить дані з основних її параметрів та характеристик, що необхідні для обліку ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Паспорт партії ядерного матеріалу | – конструкторський документ, що супроводжує партію ядерного матеріалу та містить дані з основних її параметрів і характеристик, необхідних для обліку | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | патрулювання | – функція, що виконується персоналом охорони через регулярні або нерегулярні проміжки часу з метою огляду зони обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - функція охорони, що здійснюється нарядом підрозділу охорони з метою попередження та виявлення протиправних дій в зонах обмеження доступу; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 19 |  |
|  | пацієнт пациент | - особа, якій лікарем з діагностичною або терапевтичною метою призначена радіологічна чи рентгенологічна процедура | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.130 п.1.13. |  |
|  |  | - особа, якій лікарем з діагностичною або терапевтичною метою призначена радіологічна чи рентгенологічна процедура | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.98 |  |
|  | Первинна кваліфікаційна атестація | - оцінка рівня професійних та спеціальних знань, досвіду та ділових якостей, достатніх для виконання функцій з державного нагляду за ядерною та радіаційною безпекою | (НП 306.1.115-2006) «Положення про проведення кваліфікаційної атестації посадових осіб Державного комітету ядерного регулювання України, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки». Затверджене Наказом ДКЯРУ від 23.01.2006 р. № 9. Пункт 1.4. |  |
|  | Первинна (перевірка знань з питань радіаційної безпеки у персоналу та посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку,) | - при призначенні на посаду, переведенні на іншу посаду, якщо нова посада вимагає додаткових знань з питань радіаційної безпеки; | (НП 306.1.196-2014) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 02.10.2014 № 143, абз. 2 п.4.2. |  |
|  | первинне навчання | - навчання з питань радіаційної безпеки під час призначення на посаду до початку виконання своїх обов’язків посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку, або під час прийняття на роботу до початку виконання своїх обов’язків персоналу суб’єктів діяльності з виробництва і використання джерел іонізуючого випромінювання, переробки уранових руд та перевезення радіоактивних матеріалів; | (НП 306.1.196-2014) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 02.10.2014 № 143, абз. 3 п.3.5. |  |
|  | первинний двигун первичный двигатель prime mover | Елемент, який перетворює енергію в дію при отриманні команди з виконавчого пристрою. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Первинний еталон | – еталон, що забезпечує відтворення одиниці з найвищою в країні (у порівняні з другими еталонами тієї ж одиниці) точністю | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Первинний звіт | – згідно з угодою про гарантії типу INFCIRC/153 офіційна заява держави про весь ядерний матеріал, який підлягає гарантіям, що надсилається в МАГАТЕ у 30-денний термін, який обчислюється з останнього дня календарного місяця, в якому угода набирає чинності [параграф 62 INFCIRC/153 (corrected)]. Після первинного звіту МАГАТЕ встановлює загальний інвентарний список всього ядерного матеріалу (незалежно від його походження) держави і веде цей інвентарний список на основі наступних звітів і результатів своєї діяльності з перевірки. За угодою про гарантії типу INFCIRC/66/Rev.2 перший звичайний звіт розглядається як первинний звіт | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | перевага | - умова, якій має відповідати майданчик у цілому або його окрема характеристика та яку бажано виконати при виборі майданчика незалежно від стадії його вибору з метою підвищення рівня безпеки системи захоронення, зниження вартості проекту сховища тощо; | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 10 |  |
|  | Перевантаження активної зони (перевантаження) перезагрузка активной зоны (перезагрузка) | - ядернонебезпечні роботи на РУ, пов'язані із завантаженням, витягненням і переміщенням ТВЗ, засобів впливу на реактивність і інших елементів активної зони, що впливають на реактивність | (НП 306.2.145-2008) Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджені Наказом ДКЯРУ від 15.04.2008 № 73, абз. 2.8. п.ІІ |  |
|  | Перевезення Перевозка transport | діяльність, пов'язана з підготовкою, завантаженням, відправленням, транспортуванням, включаючи транзитне зберігання, розвантаження і приймання в кінцевому пункті призначення вантажів радіоактивних матеріалів і упаковок; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | діяльність, пов'язана з переміщенням радіоактивних матеріалів за межами підприємства (де вони виготовляються, зберігаються, використовуються або захороняються), зокрема з обслуговуванням пакувальних комплектів, підготовкою, відправленням, транспортуванням, транзитним зберіганням, прийманням упаковок у пункті призначення тощо. | (НП 306.5.06/2.008-98) Порядок видачі сертифікатів безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджений наказом Мінекобезпеки від 07.04.98 № 46, глава 2, абз. 4 | Втратив чинність згідно наказу Мінекоресурсів від 17.03.2003 № 45/м |
|  |  | - навмисне фізичне переміщення радіоактивних матеріалів (крім матеріалів, що входять до складу рухомої установки) із одного пункту в інший пункт | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Перевізник (Carrier) | особа, що здійснює перевезення радіоактивних матеріалів будь-яким видом транспорту. | Стаття 54 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | - будь-яка юридична або фізична особа, що здійснює перевезення радіоактивного матеріалу будь-яким видом транспорту. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.19 |  |
|  | перевірка | – кожна окрема процедура контролю; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 48, пункту 2, розділу І |  |
|  | Перевірка зміни інвентарної кількості ядерного матеріалу | – будь-яка перевірка, що проводиться з метою підтвердження зареєстрованого збільшення або зменшення інвентарної кількості ядерного матеріалу в зоні балансу ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | перевірка знань | - діяльність, спрямована на отримання впевненості у тому, що особа, яка перевіряється, знає та розуміє вимоги законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки в обсязі, передбаченому її посадовою інструкцією та кваліфікаційними вимогами до посади, яку вона займає чи претендує зайняти; | (НП 306.1.187-2012) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники, затверджені Наказом ДКЯРУ від 18.10.2012 № 188, п.1.3, абзац 3 |  |
|  | Перевірка інформації про конструкцію (DIV) | – діяльність, що виконується МАГАТЕ на установці, для перевірки точності і повноти інформації про конструкцію, що подана державою. Первинна DIV здійснюється на новозбудованій установці для підтвердження, що збудована установка заявлена DIV здійснюється періодично на існуючих установках для підтвердження неперервної надійності інформації про установку та підходів до застосування гарантії. Повноваження МАГАТЕ щодо здійснення DIV продовжуються протягом фаз життєвого циклу установки до тих пір, коли установка не буде виведена з експлуатації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | перевірки проверки верификация (проверка) verification | - контрольні процедури, призначені для підтвердження відповідності системи (елементів) проектним характеристикам при введенні її (його) в експлуатацію, після ремонту та періодично на протязі строку служби | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.61 |  |
|  |  | Див. верифікація. Верифікація - процес визначення відповідності якості або характеристик продукту або послуги тому, що пропонується, надається або вимагається. Верификація тісно пов’язана з забезпеченням якості та контролем якості | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | перевірки проверки | підтвердження наданням об'єктивних доказів, що встановлені вимоги виконано; | (ГНД 306.7.01/3.088-04) Методика з організації державного нагляду за системою управління якістю на етапі експлуатації ядерних установок, затверджена Наказом ДКЯРУ від 30.06.04 р. № 113, терміни та визначення, абзац 4 |  |
|  | перевірні вимірювання | - вимірювання кількісних характеристик ядерного матеріалу, які проводяться у випадку виявлення розбіжностей в процесі проведення фізичної інвентаризації та при передачах ядерних матеріалів; | (НП 306.7.120-2006) Положення про систему вимірювань ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 09.02.06 р. № 24, п.1.5 абзац 3 |  |
|  | Перегруз Перегруз | - перевищення безпечних допустимих параметрів. Перевищення безпечної, допустимої маси більш ніж в 1,4 рази. Перевищення безпечної концентрації більш ніж на 10%. - перевищення безпечних допустимих параметрів. Перевищення безпечної, допустимої маси більш ніж в 1,4 рази. Перевищення безпечної концентрації більш ніж на 10%. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.28 |  |
|  | Передача ядерного матеріалу | – процедура оформлення облікових документів матеріально-відповідальною особою при переміщенні ядерного матеріалу всередині зони балансу матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Передача ядерного матеріалу у відходи, що підлягають збереженню | – переведення певної виміряної кількості ядерного матеріалу в категорію “Відходи, що підлягають збереженню” в зв’язку з тим, що його використання при сучасному рівні технології економічно недоцільне. Ця кількість матеріалу може залишатися в зоні балансу матеріалу на тимчасовому збереженні | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | передпускові налагоджувальні роботи предпусковые настраивающие работы | - етап уведення енергоблока атомної станції в експлуатацію, під час якого закінчені будівництвом і монтажем конструкції, системи і елементи приводяться до стану експлуатаційної готовності з перевіркою їх на відповідність параметрам і характеристикам, установленим у проекті | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.60 |  |
|  | Передпускові режими навантаження Предпусковые режимы нагружения | - розрахункові сполучення навантажень, яким піддаються захисні споруди на заключному етапі будівництва при підготовці до здачі або при поновленні експлуатації (попереднє обтискання без урахування других втрат преднапряжения, випробування внутрішнім тиском і т.д.), включаючи зовнішні впливи, характерні для майданчика АС - расчетные сочетания нагрузок, которым подвергаются защитные сооружения на заключительном этапе строительства при подготовке к сдаче или при возобновлении эксплуатации (предварительное обжатие без учета вторых потерь преднапряжения, испытание внутренним давлением и т.д.), включая внешние воздействия, характерные для площадки АС | (ПНАЭ Г-10-007-89) Норми проектування залізобетонних конструкцій локалізувальних систем безпеки атомних станцій, затверджені постановою Держатомнагляду СРСР від 25.10.89 №14, Додаток 2 Спеціальні терміни та визначення, абзац 3 |  |
|  |  | - етап уведення атомної електричної станції в експлуатацію, під час якого системи і елементи атомної електричної станції після закінчення монтажу приводяться до стану експлуатаційної готовності з перевіркою їх на відповідність встановленим у проекті критеріям та характеристикам, і який завершується готовністю атомної електричної станції до фізичного пуску реактора | (НП 306.5.02/3.076-03) Вимоги до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію, затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.08.2003 № 108, абз.11 п.2.1 |  |
|  | Переключення ядерного матеріалу | специфічний випадок недотримання, що може включати: за угодами про гарантії типу INFCIRC/153 (corrected) незаявлене вилучення матеріалу з установки, що знаходиться під гарантіями; чи використання установки під гарантіями для ввозу, виробництва чи переробки незаявленого ядерного матеріалу, тобто незаявленого виробництва високозбагаченого урану на збагачувальних заводах, чи незаявленого виробництва плутонію в реакторах шляхом опромінення і наступного вилучення незаявлених уранових мішеней; за угодами про гарантії типу INFCIRC/66 використання ядерного матеріалу, що поставлений під гарантії, в такий спосіб, що сприяє в подальшому будь-яким військовим цілям | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Перенос перенос transport | Переміщення чого-небудь в результаті перенесення яким-небудь середовищем. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Переносний радіаційний монітор | – радіаційний монітор, що призначений для догляду осіб, транспортних засобів, багажу, ручної поклажі, приміщень і території з метою виявлення ядерного матеріалу, що може за своїми габаритами і вагою вільно переноситися людиною | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | переносні радіоізотопні дефектоскопи | - дефектоскопи, вага яких не перевищує 17 кг та конструкційні особливості яких дозволяють здійснювати їх переміщення фізичними зусиллями людини; | (НП 306.5.161-2010) Вимоги та умови безпеки (ліцензійні вимоги) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.09.2010 № 121, п. 1.3, абзац 4 |  |
|  | переоформлення ліцензії переоформление лицензии | видача органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки ліцензії на новому бланку на заміну чинної з урахуванням умов, на підставі яких була видана чинна ліцензія, та змін, що стали підставою для її переоформлення; | Стаття 1 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», пункт 13) |  |
|  | Перепустка | – документ встановленого зразка, який містить ідентифікаційні ознаки або інші дані про особу та дає його власнику право доступу в конкретні місця зони обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Переривання | – зупинка (силами охорони або силами допомоги ззовні) ходу виконання правопорушником свого завдання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - призупинення дій правопорушників персоналом підрозділу з охорони та/або силами допомоги ззовні; | (НП 306.8.166-2010) Вимоги щодо застосування охорони в системі фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, радіоактивних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.11.2010 № 164, п.1.3, абзац 3 |  |
|  |  | - зайняття силами реагування відповідних ділянок зони обмеження доступу та наступна успішна затримка ними просування правопорушників до їх цілі; | (НП 306.8.167-2010) Порядок проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.11.2010 № 169, п. 1.2, абзац 11 |  |
|  | Переробка Переработка reprocessing | означає процес чи операцію, метою якої є вилучення радіоактивних ізотопів з відпрацьованого палива для подальшого використання; | Пункт l) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | - процес чи операція, мета яких є вилучення радіоактивних ізотопів з відпрацьованого палива для подальшого використання | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | переробка радіоактивних відходів переработка радиоактивных отходов processing | будь-яка операція, яка змінює характеристики радіоактивних відходів, зокрема попередня обробка та кондиціонування; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  |  | - будь-яка операція, яка змінює характеристики відходів, включаючи попередню обробку, обробку та кондиціонування | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | переробний урановий об’єкт | - сукупність основних промислових виробництв (гідрометалургійні заводи, комплекси підземного свердловинного, купного та блокового вилуговування) та допоміжних об’єктів (хвостові, транспортні господарства тощо), які забезпечують технологічний процес переробки уранових руд, поводження з побічними продуктами переробки уранових руд та відходами переробки уранових руд; | (НП 306.3.199-2015) Вимоги та умови безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені Наказом ДІЯРУ від 27.05.2015 № 101, абз.8, п.4, розділу І |  |
|  | Переселення (на постійне місце проживання) переселение (на постоянное место жительства) permanent relocation | - переселення на невизначено довгий термін населення з радіаційно-забруднених територій до регіонів з низькими (нульовими) величинами індивідуальних доз аварійного опромінення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.131 п.1.13. |  |
|  |  | - переселення на невизначено довгий термін населення з радіаційного забруднених внаслідок комунальної аварії територій до регіонів з низькими (нульовими) величинами індивідуальних доз аварійного опромінення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.101 |  |
|  |  | - вивіз чи масове переміщення людей, яке не має екстренного характеру із забрудненої території (зони) з метою запобігання хронічному опроміненню. Переселення є одним із довготермінових захисних заходів. Воно може бути продовженням термінових захисних заходів евакуації. Переселення вважається переселенням на постійне проживання, якщо його тривалість перевищує один чи два роки та повернення не передбачається; в іншому випадку воно кваліфікується як тимчасове переселення {temporary relocation}. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | пересувні радіоізотопні дефектоскопи | - дефектоскопи, що не змонтовані як стаціонарні і щодо яких можна здійснити переміщення з одного місця проведення робіт до іншого за допомогою додаткових механізмів; | (НП 306.5.161-2010) Вимоги та умови безпеки (ліцензійні вимоги) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.09.2010 № 121, п. 1.3, абзац 5 |  |
|  | Периметр зони обмеження доступу | – фізична межа зони, яка обладнана фізичними бар’єрами, в певних випадках з технічними засобами виявлення, та контрольно-пропускними пунктами | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | період аварії период аварии | - час, протягом якого атомна станція з використанням систем безпеки і систем нормальної експлуатації приводиться в кінцевий стан | (ПНАЕ Г-5-020-90) Правила устрою й експлуатації систем аварійного охолодження й відводу тепла від ядерного реактора до кінцевого поглинача, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90. №3, термін 7 Термінів і визначень | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | період аварії йодний период аварии йодный | - період ранньої фази аварії при наявності значних викидів радіоізотопів йоду, протягом якого існує загроза надходження в організм людини цих радіонуклідів інгаляційно та з продуктами харчування і, як наслідок, загроза значного опромінення щитовидної залози осіб з населення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.132 п.1.13. |  |
|  |  | - період ранньої фази аварії - при наявності значних викидів радіоізотопів йоду - на протязі якого існує серйозна загроза надходження в організм людини цих радіонуклідів інгаляційно та з продуктами харчування і, як наслідок, опромінення щитовидної залози осіб з населення, особливо дітей | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.100 |  |
|  | Період балансу матеріалу | – за угодами про застосування гарантій типу INFCIRC/153 (corrected) термін використовується для визначення проміжку часу між двома послідовними визначеннями фактично наявної кількості матеріалу, що зареєстрований у матеріально-балансовому звіті держави. За угодами про застосування гарантій типу INFCIRC/66 термін використовується для відображення того, що повинно більш точно називатися “періодом балансу зареєстрованої інвентарної кількості матеріалу”, так як початкові та кінцеві дати періоду не обов’язково зв’язані з проведенням фізичної інвентаризації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | період напіврозпаду период полураспада half-life, T½ | - інтервал часу протягом якого число ядер даного радіонукліда зменшується в два рази | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.133 п.1.13. |  |
|  |  | - характеристика радіонукліду - час, протягом якого число ядер даного радіонукліду внаслідок спонтанних ядерних перетворень зменшується удвічі | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.99 |  |
|  |  | 1. Стосовно радіонуклідів – це час, необхідний для того, щоб активність зменшилась в два рази в результаті процесу радіоактивного розпаду. 2. Час, протягом якого кількість даного матеріалу (наприклад, радіонукліда) в даному місці зменшується в два рази в результаті будь-якого конкретного процесу чи процесів, які відбуваються подібним експоненціальним шляхом радіоактивного розпаду. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | період потенційної небезпеки відходів переробки уранових руд | - строк, протягом якого зберігається радіаційна небезпека відходів переробки уранових руд внаслідок радіоактивного розпаду радіонуклідів уранового та торієвого рядів (300 і більше років); | (НП 306.3.199-2015) Вимоги та умови безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені Наказом ДІЯРУ від 27.05.2015 № 101, абз.9, п.4, розділу І |  |
|  | Період прогнозу Период прогноза | Період часу між датою, на яку виконується прогноз, і датою останнього контролю (підтяжки) АК. Период времени между датой, на которую выполняется прогноз, и датой последнего контроля (подтяжки) АК. | НП 306.7.02/3.006-98) Методика прогнозу зусиль в армоканатах СПЗО енергоблоків ВВЕР-1000АЕС, затверджена наказом Наказ Мінекобезпеки від 03.03.1998 р. № 32 |  |
|  | періодична (чергова) (перевірка знань з питань радіаційної безпеки у персоналу та посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку,) | періодичну (чергову) - не менше ніж один раз на рік під час роботи на одній посаді, для членів екзаменаційної комісії - не менше одного разу на три роки; | (НП 306.1.196-2014) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 02.10.2014 № 143, абз. 3 п.4.2. |  |
|  | періодична переоцінка безпеки периодическая переоценка безопасности periodic safety review | - оцінка безпеки енергоблока атомної станції, що виконується через установлені інтервали часу для врахування впливу старіння, проведених модернізацій, досвіду експлуатації, зміни вимог нормативно-правових актів і характеристик розташування майданчика атомної станції, з метою підтвердження можливості продовження безпечної експлуатації енергоблока | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.62 |  |
|  |  | періодичний розгляд безпеки - систематична оцінка безпеки існуючої установки (або діяльності),що повторюється, яка проводиться регулярно з метою розгляду сукупних ефектів старіння, модифікацій, досвіду експлуатації, технічних вдосконалень та питань вибору майданчика та яка має на меті забезпечення високого рівня безпеки протягом всього терміну служби установки (чи часу діяльності). | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | періодичне навчання | - проводиться з урахуванням ступенів ризику від провадження діяльності в сфері використання ядерної енергії, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 824 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки», а саме: з високим ступенем ризику - не менше ніж один раз на три роки; із середнім ступенем ризику - не менше ніж один раз на п’ять років; з незначним ступенем ризику - не менше ніж один раз на сім років; | (НП 306.1.196-2014) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 02.10.2014 № 143, абз. 4 п.3.5. |  |
|  | Періодичне технічне обслуговування периодическое техническое обслуживание periodic maintenance | Вид профілактичного технічного обслуговування, що включає проведення робіт по обслуговуванню, заміни частин, контролю або випробуванням із заздалегідь певними календарними термінами, після певного періоду експлуатації або після певного числа циклів. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Періодичні випробування | Контрольні випробування продукції, яку випускають, проведені в обсягах і в строки, установлені нормативною документацією, з метою контролю стабільності якості продукції і визначення можливості продовження її випуску (ГОСТ 16504-81 "Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения") | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 13 |  |
|  | періодично обслуговувані приміщення | - приміщення, у яких умови експлуатації і радіаційний стан під час експлуатації ЯПУ допускають можливість обмеженого в часі перебування персоналу; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 2 підпункту б) пункту 15, глави 8 розділу V. |  |
|  | пероральне (проникнення) пероральное (проникновние) | - проникнення радіоактивних речовин в організм через ротову порожнину | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.122 п.1.13. |  |
|  | Персонал персонал | працівники підприємства, установи, організації, які виконують роботи, пов'язані з експлуатацією ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання. | Стаття 35 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | - особи, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом діяльності і безпосередньо залучені до здійснення діяльності, що підлягає державному регулюванню згідно із статтею 27 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»; | (НП 306.1.187-2012) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники, затверджені Наказом ДКЯРУ від 18.10.2012 № 188, п.1.3, абзац 4 |  |
|  |  | аварійний - особи, які беруть участь у роботах на аварійному об'єкті. Складається з основного та залученого персоналу; залучений - залучені до аварійних робіт особи, які мають бути в першу чергу навчені та проінформовані про радіаційний стан у місцях виконання робіт; основний - персонал аварійного об'єкта, а також члени спеціальних, заздалегідь підготовлених аварійних бригад (медичні бригади швидкого реагування, дозиметричні аварійні групи, спеціально підготовлені для робіт в умовах радіаційної аварії пожежні команди, бригади для ремонтно-відновлювальних робіт та інші подібні формування) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.134 п.1.13. |  |
|  |  | – працівники ядерної установки Примітка. Як правило, в посадові обов’язки персоналу не входить виконання керівних функцій | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | персонал аварійний персонал аварийный | - особи, що беруть участь в роботах на аварійному об'єкті. Складається з основного та залученого персоналу | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.102 |  |
|  |  |  | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.134 п.1.13. |  |
|  | персонал майданчика персонал площадки site personnel | Всі особи, які постійно або тимчасово працюють на території майданчика, на якій знаходиться дозволена (яка має офіційний дозвіл) установка. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | персонал залучений персонал привлеченный | - залучені до аварійних робіт особи, які мають бути наперед навчені та інформовані про радіаційну обстановку в місцях виконання робіт | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.104 |  |
|  |  | - залучені до аварійних робіт особи, які мають бути в першу чергу навчені та проінформовані про радіаційний стан у місцях виконання робіт | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.134 п.1.13. |  |
|  | персонал і посадові особи, які забезпечують радіаційну безпеку, | - особи, призначені в установленому порядку відповідальними за радіаційну безпеку, радіаційний контроль; персонал, що працює з джерелами іонізуючого випромінювання; особи, які виконують завдання, що потребують спеціальних знань та навичок у сфері радіаційного захисту; персонал, робота якого пов’язана з медичним опроміненням; персонал аварійного реагування тощо; | (НП 306.1.196-2014) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 02.10.2014 № 143, абз. 4 п.1.3. |  |
|  | персонал інформаційних та керуючих систем | – фахівці, які контролюють стан і здійснюють технічне обслуговування, випробування й відновлення інформаційних та керуючих систем та їх компонентів; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 49, пункту 2, розділу І |  |
|  | персонал основний персонал основной | - персонал аварійного об'єкта, а також члени спеціальних, заздалегідь підготовлених аварійних бригад (медичні бригади швидкого реагування, дозиметричні аварійні групи, спеціально підготовлені для робіт в умовах радіаційної аварії пожежні команди, бригади для ремонтно-відновлювальних робіт та інші подібні формування) | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.103 |  |
|  |  | - персонал аварійного об'єкта, а також члени спеціальних, заздалегідь підготовлених аварійних бригад (медичні бригади швидкого реагування, дозиметричні аварійні групи, спеціально підготовлені для робіт в умовах радіаційної аварії пожежні команди, бригади для ремонтно-відновлювальних робіт та інші подібні формування) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.134 п.1.13. |  |
|  | персональний (моніторинг) персональный (моніторинг) | - вид моніторингу повітряного середовища зони дихання, за якого пробовідбір здійснюється в безпосередній близькості від носових повітряних шляхів і рота (як правило, на відстані декількох десятків сантиметрів). Для цих цілей використовуються, як правило, портативні прилади, що закріплюються на працівнику | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.134 п.1.13. |  |
|  | Персональний ідентифікаційний номер (ПІН) | – номер, що запам’ятовується системою контролю доступу і використовується для посвідчення особи і підтвердження права на санкціонований вхід у зону обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | перша група споживачів системи аварійного електропостачання/ перша група споживачів систем безпеки атомної станції первая группа потребителей системы аварийного электроснабжения/ первая группа потребителей систем безопасности атомной станции | - споживачі постійного і змінного струму, що не допускають за умовами безпеки перерви живлення більш ніж на частки секунди у всіх режимах, включаючи режим знеструмлення, і потребують обов'язкової наявності живлення після спрацьовування аварійного захисту реактора | (ПНАЕ Г-9-027-91) Правила проектування систем аварійного електропостачання атомних станцій, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 28.10.91 №11, абз.2 п. 2.2.1. | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | I категорія зварних з’єднань I категорія сварных соединений | - зварні з'єднання обладнання і трубопроводів групи А; - сварные соединения оборудования и трубопроводов группы А; | (ПНАЕ Г-7-023-90) Обладнання та трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварні з'єднання алюмінієвих сплавів. Правила контролю. Затверджені постановою ДержпроматомнаглядуСРСР 12. 06. 90 №8, (застосовуються як рекомендаційні) п.2.1, абзац 2 |  |
|  |  | - споживачі змінного і постійного струму, що не допускають за умовами безпеки перерви живлення більш ніж на частки секунди у всіх режимах, включаючи режим повного зникнення напруги змінного струму від робочих і резервних трансформаторів власних потреб (режим знеструмлення) і потребують обов'язкової наявності живлення після спрацьовування аварійного захисту реактора | (ПНАЕ Г-9-026-90) Загальні положення щодо устрою й експлуатації систем аварійного електропостачання атомних станцій, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.04.91 №2, абз.2 п.1.4. | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Печатка | – пристрій, що вказує на втручання і застосовується для з’єднання рухомих частин засобів збереження для того, щоб ускладнити доступ до вмісту без порушення печатки чи без порушення засобів збереження. Система опечатування включає засіб збереження, що вміщує матеріал, який знаходиться під гарантіями; спосіб застосування печатки (наприклад, металевий провід) і, власне, печатку. Всі три компоненти повинні перевірятися для того, щоб підтвердити, що опечатана система повністю виконує свою функцію забезпечення постійної інформації про ідентичність та цілісність вміщеного в неї (систему) матеріалу. МАГАТЕ використовує печатки у вигляді металевих ковпачків з характеристиками, що визначають втручання, а також ультразвукові й електронні печатки з волоконно-оптичними петлями, а для короткочасного застосування служать паперові печатки, що здатні визначати втручання. Система опечатування може застосовуватися до: матеріалу чи обладнання, що знаходиться під гарантіями, щоб забезпечити неперервність інформації про опечатаний вміст між перевірками інвентарної кількості матеріалу та під час відправлення матеріалу з однієї установки на іншу; обладнання експлуатуючої організації (наприклад, кран) з метою виявлення будь-якого його використання, що може привести до незаявленого вилучення ядерного матеріалу; власності МАГАТЕ (обладнання, проби, еталони, дані тощо) для попередження скритого втручання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | питома активність удельная активность specific activity | - активність, що припадає на одиницю маси (масова питома активність, Аm), об'єму (об'ємна питома активність, Аv) або поверхні (поверхнева питома активність, Аs): де A - активність; m - маса; V - об'єм; S - поверхня. Одиниця вимірювання - бекерель на кілограм (Бк/кг), бекерель на кубічний метр (Бк/м3) або бекерель на квадратний метр (Бк/м2). | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.134 п.1.13. |  |
|  |  | - активність на одиницю маси даного радіонукліда. Питома активність матеріалу - активність на одиницю маси матеріалу, у якому радіонукліди в основному розподілені рівномірно. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.20 |  |
|  |  | - стосовно матеріалу для цілей Правил перевезення – активність на однину маси матеріалу, в якому радіонукліди в основному розподіляються рівномірно; - стосовно радіонукліду – активність на одиницю маси даного нукліда. - стосовно матеріалу – активність на одиницю маси чи об’єму матеріалу, в якому радіонукліди в основному розподілені рівномірно. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | питома максимальна еквівалентна (доза) удельная максимальная эквивалентная (доза) | - відношення потужності максимальної еквівалентної дози Нm в органі (усьому тілі) до щільності потоку частинок або фотонів (фі): | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.58 п.1.13. |  |
|  | питома порогова енергія руйнування твела удельная пороговая энергия разрушения твэла | - енергія, що виділяється за короткий проміжок часу в одиниці маси ядерного палива при швидкому введенні позитивної реактивності, якої достатньо для руйнування твела | (НП 306.2.145-2008) Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджені Наказом ДКЯРУ від 15.04.2008 № 73, абз. 2.9. п.ІІ |  |
|  | Під ключ | – збудоване, поставлене і/або повністю встановлене і готове до експлуатації обладнання або підприємство | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | підвищене опромінювання персоналу, що планується планируемое повышенное облучение персонала | - це опромінення персоналу (категорія А) вище встановлених лімітів доз в непередбачуваних ситуаціях при практичній діяльності. | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, п. 5.3.1. |  |
|  |  | - опромінення персоналу в дозах, що перевищують установлені основні дозові межі не більш ніж в 5 разів з метою попередження розвитку радіаційної аварії або ліквідації її наслідків. Дозволяється тільки за нарядом-допуском і за згодою працівника | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.36 Розділу 19 |  |
|  | підготовка робочого місця подготовка рабочего места | - здійснення необхідних операцій з оцінки радіаційної обстановки, визначенню допустимого часу роботи, проведенню дезактивації, застосуванню захисних засобів і спеціального інструмента, організації саншлюзів, вивішуванню плакатів і знаків безпеки для захисту персоналу на даному робочому місці від впливу джерел іонізуючих випромінювань | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 15 Термінів і визначень |  |
|  | Підготовлений правопорушник | – обізнаний правопорушник, який володіє методами подолання рубежів фізичного захисту конкретної ядерної установки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Підкритична збірка (ПКЗ) | - пристрій для експерементального вивчення характеристик і параметрів розмножуючого середовища, склад та геометрія якої забезпечують затухання ланцюгової реакції за відсутності сторонніх джерел нейтронів. – устройство для экспериментального изучения характеристик и параметров размножающей среды, состав и геометрия которой обеспечивают затухание цепной реакции в отсутствии посторонних источников нейтронов. | (ПБЯ-01-75) «Правила ядерної безпеки підкритичних стендів» затверджені наказом Держатомнагляду СРСР від 05.08.1975 р. № 01. Пункт 2.1. |  |
|  |  | – ядерна установка, що схоже на критичну збірку, але на ній не можна здійснити ланцюгову реакцію через обмеження, що стосуються маси ядерного матеріалу, а також його розподілення чи конфігурації. Підкритичні збірки використовуються для досліджень з фізики реакторів та для навчання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - пристрій для експериментального дослідження характеристик і параметрів розмножувального середовища, склад і геометрія якого забезпечують затухання ланцюгової реакції при відсутності сторонніх джерел нейтронів; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 28 пункту 6 розділу І. |  |
|  | Підкритичний розмножувач Подкритический размножитель | підкритична збірка, призначена для розмноження нейтронів, в якій вплив на реактивність здійснюється виключно переміщенням органів регулювання аварійного захисту , а активна зона в процесі експлуатації залишається незмінною – подкритическая сборка, предназначена для размножения нейтронов, в которой воздействие на реактивность осуществляется исключительно перемещением органов регулирования аварийной защиты, а активная зона в процессе эксплуатации остается неизменной. | (ПБЯ-01-75) «Правила ядерної безпеки підкритичних стендів» затверджені наказом Держатомнагляду СРСР від 05.08.1975 р. № 01. Пункт 2.2. |  |
|  | підкритичний стан подкритическое состояние | стан активної зони, що характеризується значенням ефективного коефіцієнта розмноження, меншим за одиницю та відсутністю локальної критичності | (НП 306.5.02/3.056-02) Вимоги до форми та змісту типового паспорта на реакторну установку, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.06.2002р. №73, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 7 |  |
|  |  | - стан активної зони, що характеризується: значенням ефективного коефіцієнта розмноження нейтронів, меншим одиниці; відсутністю локальної критичності | (НП 306.2.145-2008) Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджені Наказом ДКЯРУ від 15.04.2008 № 73, абз. 2.10. п.ІІ |  |
|  | Підкритичний стан активної зони реактора Подкритическое состояние активной зоны реактора | - стан активної зони реактора, коли в ньому відбувається самопідтримуюча ядерна реакція - состояние активной зоны реактора, когда в нем происходит самоподдерживающая ядерная реакция | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.33 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Підкритичний стенд | Див. стенд підкритичної збірки |  |  |
|  | Підкритичність системи | - це властивість системи, що характеризує її стан, при якому Кеф < 1. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 22 |  |
|  | Підозрюваний матеріал/об’єкт | – фізичний об’єкт, який має зовнішні ознаки (попереджувальні написи про радіаційну небезпеку, маркування, спеціальні знаки тощо) та/або фізичні характеристики радіонуклідного джерела іонізуючого випромінювання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | підприємство-виготовлювач предприятие-изготовитель | - підприємство, що виготовляє устаткування й трубопроводи, їх складальні одиниці й деталі | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 21 |  |
|  | підприємство-власник устаткування й трубопроводів предприятие-владелец оборудования и трубопроводов | - підприємство, що здійснює експлуатацію устаткування й трубопроводів АЕУ | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 22 |  |
|  | Підприємство ядерного паливного циклу (ПЯПЦ) | – установка чи місце знаходження поза установкою (LOF) згідно документів INFCIRC/153 (corrected) та INFCIRC/540 (corrected) чи “інше місце знаходження” згідно документу INFCIRC/66. Для планування МАГАТЕ і звітів про застосування гарантій кожне ПЯПЦ однозначно ідентифікується відповідним кодом ПЯПЦ | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | підріз подрез | - гостре поглиблення на межі поверхні зварного шва з основним металом або на межі поверхонь двох сусідніх валиків | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю., затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.8. Додатку 1 |  |
|  | підрозділ з охорони | військовий підрозділ Міністерства внутрішніх справ України або суб'єкт охоронної діяльності, який згідно із законодавством виконує завдання з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; | Пункт 11) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  |  | – військовий підрозділ Міністерства внутрішніх справ України або суб’єкт охоронної діяльності, який виконує завдання з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | підприємства, що не є установками | під підприємствами, що не є установками, розуміються підприємства, які використовують, перевозять, зберігають або здійснюють іншу діяльність з ядерним матеріалом в кількості від одного грама до одного ефективного кілограма | (ГНД 306.6.07.084-03) «Порядок ведення державного обліку ядерних матеріалів на підприємствах, що не є установками». Затверджений Наказом ДКЯРУ від 05.02.2004 р. №24. Пункт 1.2. |  |
|  | Підсистема | – частина системи, що виконує одну або декілька її функцій | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | підсистеми (функціональні та територіальні) єдиної системи цивільного захисту | - сукупність підпорядкованих спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади функціональних та територіальних органів управління, на які покладаються визначені законом завдання у конкретних сферах цивільного захисту; | (НП 306.5.01/3.083-04) План реагування на радіаційні аварії, затверджений Спільним наказом Держатомрегулювання та МНС від 17.05.04 р. № 87/211, розділ ІІ Терміни та визначення, абзац 9 |  |
|  | Підслуховування | – несанкціоноване радіоперехоплення розмов і повідомлень каналами радіозв’язку | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | підтвердження придатності майданчика подтверждение пригодности площадки site confirmation | Заключний етап процесу вибору майданчика для пункту захоронення (сховища), заснованого на детальних дослідженнях, що проводяться на переважному майданчику (майданчику-кандидату), які забезпечують отримання для даного майданчика інформації, необхідної для оцінки безпеки. Ця стадія включає завершення проектування пункту захоронення (сховища) та підготовку і подачу заявки в регулюючий орган на отримання ліцензії. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | підтверджене надходження подтвержденное поступление | - надходження радіонуклідів у організм людини, підтверджене або подальшими біофізичними вимірюваннями, або розслідуванням, або асоційоване з відомим інцидентом (наприклад, з відмовою засобів індивідуального захисту органів дихання) при виконанні робіт | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.123 п.1.13. |  |
|  | Підтверджувальні вимірювання | – вимірювання, результати яких використовуються для підтвердження всіх або деяких кількісних характеристик і/або атрибутивних індикаторів ядерного матеріалу та/або облікових одиниць. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 21 |  |
|  | Підтверджуючі вимірювання ядерного матеріалу | – якісні або кількісні вимірювання певних характеристик ядерного матеріалу, що проводяться для перевірки цих характеристик | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | підтвердні вимірювання | - вимірювання, результати яких використовуються для підтвердження всіх або деяких кількісних характеристик та (або) атрибутивних ознак ядерних матеріалів; | (НП 306.7.120-2006) Положення про систему вимірювань ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 09.02.06 р. № 24, п.1.5 абзац 4 |  |
|  | Підтяжка АК Подтяжка АК | Сукупність операцій, направлених на підвищення зусиль натягу АК за допомогою спеціального обладнання (гідродомкратів, маслостанції, манометрів), яка виконується з метою забезпечення достатнього рівня натягу АК на визначений період часу. АК вважається підтянутим, якщо він був частково або повністю розвантаженим, а потім повторно перенапружений Совокупность операций, направленных на повышение усилия натяжения АК с помощью специального оборудования (гидродомкратов, маслостанции, манометров), выполняемая с целью обеспечения достаточного уровня натяжения АК на определённый период времени. АК также считается подтянутым, если он был частично или полностью разгружен, а потом повторно перенапряжен. | НП 306.7.02/3.006-98) Методика прогнозу зусиль в армоканатах СПЗО енергоблоків ВВЕР-1000АЕС, затверджена наказом Наказ Мінекобезпеки від 03.03.1998 р. № 32 |  |
|  | пікове прискорення ґрунту | - максимальне абсолютне значення прискорення ґрунту на акселерограмі; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 26 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | "пілотна" модифікація «пилотная» модификация | - модифікація, яка проводиться експлуатуючою організацією на конкретній ядерній установці вперше | (НП 306.2.106-2005) Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 10.01.2005 № 4, абз.10 п.1.1. |  |
|  | «пілотний» енергоблок | - енергоблок, періодична переоцінка безпеки якого вперше виконується відповідно до цих Вимог. | (НП 306.2.214-2017) Вимоги до періодичної переоцінки безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені Наказом ДІЯРУ від 30.08.2017 р. № 313, абз. 4 п. 6, Розділу «Загальні вимоги». |  |
|  | Пільговий період льготный период grace period | Період, протягом якого у разі виникнення події виконання функції безпеки забезпечується без необхідності здійснення дій з боку персоналу. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | післяаварійний період послеаварийный период | - період часу, що наступає після аварії, протягом якого продовжують функціонувати системи безпеки, спрямовані на обмеження наслідків аварії | (ПНАЕ Г-5-020-90) Правила устрою й експлуатації систем аварійного охолодження й відводу тепла від ядерного реактора до кінцевого поглинача, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90. №3, термін 9 Термінів і визначень | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Пішохідний радіаційний монітор | – радіаційний монітор, що призначений для контролю наявності ядерного матеріалу в пішоходів при перетині ними межі зони обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | план зняття з експлуатації план снятия с эксплуатации decommissioning plan | Документ, що містить детальну інформацію щодо пропонованого зняття з експлуатації установки | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | План забезпечення фізичного захисту | – документ (або комплект документів), що розробляється для кожної установки окремо, включає повний опис заходів, що реалізовані на установці для забезпечення фізичного захисту ядерного матеріалу, майна, інформації, обладнання, інших цінностей | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - опис заходів, що здійснені, здійснюються та заплановані до здійснення з метою приведення стану фізичного захисту ядерної установки, ядерного матеріалу до регулюючих вимог; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 20 |  |
|  | План забезпечення фізичного захисту ядерної установки та ядерних матеріалів (далі - план забезпечення фізичного захисту) і план забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів (далі - план забезпечення обліку та контролю) | є документами, що підтверджують здатність експлуатуючої організації виконувати передбачені законодавством вимоги щодо забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (далі - фізичний захист), обліку та контролю ядерних матеріалів. | (НП 306.8.150-2008) Вимоги до змісту та структури плану забезпечення фізичного захисту ядерної установки та ядерних матеріалів і плану забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.12.2008 р. № 196, п. 1.3. |  |
|  | План заходів щодо захисту персоналу та населення | - план організаційних та технічних заходів щодо захисту персоналу, населення та навколишнього середовища в умовах аварії у СВЯП сухого типу. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від |  |
|  | Планове технічне обслуговування плановое техническое обслуживание planned maintenance | Вид профілактичного технічного обслуговування, що включає проведення робіт по відновленню або заміні, які плануються і виконуються до того, як може відбутися неприйнятне погіршення функціонування конструкції, системи або елемента. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Планові інспекції Плановые инспекции | – це перевірки, які плануються на заданий період часу і регулярно проводяться для того, щоб визначити і оцінити відповідність діяльності при реалізації проектів ПЗЗ встановленим вимогам по забезпеченню ЯРБ. Планові інспекції проводяться відповідно до інспекційних планів, розроблених для проведення інспекцій. | (НП 306.1.04.059-02) Порядок здійснення державного нагляду за забезпеченням безпеки при реалізації проектів плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”, затверджені наказом ДКЯРУ від 28.11.2002р. №112, п.2.1. Терміни та визначення, абзац 3 |  |
|  |  | – це перевірки, які плануються на заданий період часу і регулярно проводяться для того, щоб визначити і оцінити відповідність діяльності Ліцензіатів в сфері використання ядерної енергії встановленим вимогам безпеки. Планові інспекції проводяться відповідно до інспекційних планів, розроблених для проведення інспекцій. Планові інспекції складаються з комплексних, цільових і оперативних інспекцій. | (НП 306.2.01/1.081-03) Порядок здійснення державного нагляду за додержанням вимог ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії, затверджений Наказом ДКЯРУ від 19.11.2003 р. №141, абз.4 п.2 |  |
|  |  | це перевірки, які плануються на заданий період часу і регулярно проводяться для того, щоб визначити і оцінити відповідність діяльності суб’єктів в сфері використання ядерної енергії встановленим вимогам безпеки. Планові інспекції проводяться відповідно до інспекційних планів, розроблених для проведення інспекцій. | (НП 306.5.101-2004) Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання, затверджена Наказом ДКЯРУ від 02.11.04 р. № 170, п.3.1, абзац 2 |  |
|  | планування якості | - встановлення цілей у сфері якості, визначення процесів системи управління якістю, необхідних для досягнення цілей у сфері якості; | (НП 306.5.148-2008) Вимоги до систем управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджені Наказом ДКЯРУ від 03.10.2008 № 166, п. 1.2, абзац 15 |  |
|  | Площадка | – як визначено в статті 18b INFCIRC/540 (corrected), це територія з межами, визначеними державою в інформації про конструкцію установки, включаючи закриту установку, та в інформації про місце знаходження поза установкою, де, зазвичай, використовується ядерний матеріал, включаючи закрите місце знаходження поза установками, де ядерний матеріал раніше використовувався (це обмежується тими місцями знаходження, де були гарячі камери або здійснювалася діяльність, пов’язана з конверсією, збагаченням, виробництвом палива чи його переробкою). Площадка також включає всі підприємства ядерного паливного циклу, що розташовані поряд з вище згаданою установкою або місцем знаходження з метою постачання або використання суттєвих послуг, включаючи: гарячі камери для обробки опромінених матеріалів, що не містять ядерний матеріал; підприємства ядерного паливного циклу для обробки, зберігання та захоронення відходів; а також споруди, що пов’язані з погодженою діяльністю, визначеною державою у відповідності зі статтею 2.а (IV) її (держави) додаткового протоколу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Плутоній | – радіоактивний елемент, що має атомний порядковий номер 94 та символ Pu. Зустрічається в природі в мізерній кількості. Якщо плутоній отримують у результаті опромінення уранового палива, то процентний склад ізотопів 238, 239, 240, 241 та 242 буде різним. Плутоній, до складу якого входить ізотоп 239Pu, розглядається як спеціальний матеріал, що здатний до розщеплення, і є матеріалом прямого використання, якщо тільки такий плутоній не вміщує 80% або більше ізотопу 238Pu | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | побічний матеріал | означає будь-який радіоактивний матеріал (за винятком спеціального ядерного матеріалу), який виготовлено або який став радіоактивним під впливом радіаційної події у процесі виробництва чи використання спеціального ядерного матеріалу; | Пункт (А) статті 1 Угоди про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії |  |
|  | побічні продукти переробки уранових руд | - матеріали у різному агрегатному стані, які містять або забруднені радіоактивним матеріалом природного походження та можуть використовуватися в якості вторинних ресурсів, у разі досягнення рівнів звільнення від регулюючого контролю внаслідок здійснення технологічних операцій з дезактивації, повторної переробки тощо; | (НП 306.3.199-2015) Вимоги та умови безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені Наказом ДІЯРУ від 27.05.2015 № 101, абз.10, п.4, розділу І |  |
|  | Побічні радіоактивні матеріали | - радіоактивні матеріали, які утворюються внаслідок роботи ядерних установок, а також при використанні радіаційних технологій у промисловості, сільському господарстві, медицині та наукових дослідженнях, і які можуть бути використані повторно. | (НП 306.3.04/2.002-97) Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю, затверджений спільним наказом Мінекобезпеки та МОЗ від 17.11.97 № 183/331, глава 2, абз.4. | Втратив чинність на підставі спільного наказу Мінприроди та МОЗ 26.07.2010 № 296/621 |
|  | Повернення з відходів, що підлягають збереженню | – повернення певної кількості матеріалу із категорії “Відходи, що підлягають збереженню” в категорію “Інвентарна кількість” зони балансу матеріалу для переробки в зоні балансу матеріалу або для відправки за межі зони балансу матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | поверхневе (приповерхневе) (захоронення радіоактивних відходів) поверхностное (приповерхностное) (захоронение радиоактивных отходов) | - сховище радіоактивних відходів, що представляє собою споруду, розташовану на поверхні чи в приповерхневому шарі землі, спеціально обладнане та конструкційно оформлене таким чином, щоб гарантувалася тривала ізоляція радіоактивних відходів від потрапляння їх у біосферу, а також забезпечувалося дотримання вимог і регламентів, установлених санітарним законодавством для подібного типу сховищ | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.204 п.1.13. |  |
|  | повідомлення сообщение | - заява у довільній формі, яка направляється юридичною або фізичною особою (заявником) про намір здійснити будь-яку з дій (включаючи планування і проектування), пов'язаних з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.136 п.1.13. |  |
|  | Повідомлення уведомление notification | Документ, який надається регулюючому органу юридичною особою з метою повідомлення про намір здійснювати практичну діяльність або інше використання джерела. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Повідомлення про передачі | – за угодою про застосування гарантій типу INFCIRC/153 (corrected) вимоги до держави інформувати МАГАТЕ про міжнародні передачі ядерного матеріалу, обладнання та установок. У параграфі 92 INFCIRC/153 (corrected) говориться, що держава повідомляє про будь-яку передбачену передачу, за межі держави, ядерного матеріалу, що знаходиться під гарантіями, якщо кількість матеріалу, що відправляється, перевищує один ефективний кілограм або якщо впродовж трьох місяців в одну і ту ж державу повинні здійснюватися декілька відправок ядерного матеріалу, кожна з яких складає менше одного ефективного кілограму, але загальна кількість матеріалу в яких перевищує один ефективний кілограм. Таке повідомлення надсилається Агентству після укладення контракту щодо передачі не пізніше ніж за два тижні до того, як ядерний матеріал буде готовим до відправлення. Попереднє повідомлення дає змогу МАГАТЕ, якщо це необхідно, ідентифікувати і, якщо це можливо, перевірити ядерний матеріал перед передачею. Для ввозу в державу подібні заходи з повідомлення включені в параграфи 95 та 96 INFCIRC/153 (corrected). П’ять ядерних держав, що мають спеціальні домовленості з МАГАТЕ, погодились повідомляти МАГАТЕ про передачі ядерного матеріалу в неядерні держави, як це визначено параграфом 1 INFCIRC/207. У відповідності з угодами про застосування гарантії типу INFCIRC/66 держава повинна інформувати МАГАТЕ про передачу ядерного матеріалу, що знаходиться під гарантіями, в державу, чия установка не є предметом гарантій МАГАТЕ | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Повітряне судно (Aircraft) | 2.21. Вантажне повітряне судно (Cargo aircraft) - будь-яке повітряне судно, крім пасажирського повітряного судна, що перевозить вантажі або майно. 2.22. Пасажирське повітряне судно (Passenger aircraft) - повітряне судно, що перевозить будь-яку особу, крім членів екіпажу, співробітників, які працюють у перевізника і які перебувають при виконанні службових обов'язків, уповноваженого представника відповідного національного органу або особи, що супроводжує вантаж. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.21÷2.22 |  |
|  | повітряного середовища (моніторинг) воздушной среды (мониторинг) | - визначення радіологічних і фізико-хімічних характеристик аерозольного забруднення повітряного середовища, що виконується шляхом відбору проб повітря та їх наступного аналізу. Аналіз може здійснюватися в режимі реального часу або в режимі відкладеного (лабораторного) аналізу | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.117 п.1.13. |  |
|  | повне звільнення полное освобождение | - повне звільнення (без подальшого розгляду) регулюючим органом практичної діяльності чи джерела іонізуючого випромінювання в рамках практичної діяльності від вимог НРБУ-97 | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.105 |  |
|  | повне звільнення від регулюючого контролю | - звільнення радіоактивних матеріалів від усіх видів регулюючого контролю; | (НП 306.4.159-2010) Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності, затверджені Наказом ДКЯРУ від 01.07.2010 № 84, п.1.2, абзац 5 |  |
|  |  | - звільнення майданчиків АЕС від усіх видів регулюючого контролю; | (НП 306.4.194-2013) Порядку звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.11.2013 № 136 п. 1.2, абзац 9 |  |
|  | повне звільнення майданчика переробного уранового об’єкта від регулюючого контролю | - рішення Держатомрегулювання про відсутність необхідності здійснення регулюючого контролю діяльності з переробки уранових руд після виконання ліцензіатом вимог безпеки припинення діяльності з переробки уранових руд; | (НП 306.3.199-2015) Вимоги та умови безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені Наказом ДІЯРУ від 27.05.2015 № 101, абз.11, п.4, розділу І |  |
|  | повне звільнення майданчика уранового об’єкта від регулюючого контролю | - рішення Держатомрегулювання про звільнення майданчика уранового об’єкта від усіх видів регулюючого контролю діяльності з видобування та переробки уранових руд; | (НП 306.3.209-2017) Вимоги до адміністративного контролю майданчиків уранових об’єктів в рамках обмеженого звільнення їх від регулюючого контролю, затверджені Наказом ДІЯРУ від 21.02.2017 № 60, абз. 6 п.3 Розділу І |  |
|  | повне знеструмлення енергоблока | – втрата електропостачання енергоблока атомної станції, яка супроводжується додатковою відмовою систем аварійного електропостачання змінного струму, що призводить до неможливості виконання однієї або декількох функцій безпеки; | (НП 306.2.204-2016) Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача, затверджений наказом ДІЯРУ від 24.12.2015 р. №233, п.4 абзац 4 |  |
|  | Повний дуплексний режим | – функція прийомопередавача, що дозволяє одночасно приймати і передавати сигнали на двох різних частотах | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | повний радіаційний захист від наслідків ланцюгової реакції поділу, що само підтримується полная радиационная защита от последствий самоподдерживающейся цепной реакции деления | - умовно прийнята повної при забезпеченні ядерної безпеки; гарантує ослаблення поглиненої дози при виникненні ланцюгової реакції поділу, що самопідтримується, із числом розподілів 1018 до значення менш 10 рад, а також запобігає надходженню радіоактивних газоаерозолей в обслуговувані персоналом приміщення до рівнів, що відповідають одержанню дози не більше 1 рад протягом 1 години після виникнення ланцюгової реакції поділу, що само підтримується | (ПБЯ-06-10-91) Правила проектування й експлуатації систем аварійної сигналізації про виникнення ланцюгової реакції, що самопідтримується, і організації заходів щодо обмеження її наслідків, затверджені Першим заступником Міністра атомної енергетики й промисловості СРСР В.В.Нікіпєловим 21.02.91 термін 4 Додатку 1 |  |
|  | Поводження (із закритими радіоактивними джерелами) обращение (с закрытыми радиоактивными источниками) management (of sealed radioactive sources) | Адміністративна та експлуатаційна діяльність, пов'язана з виготовленням, поставкою, отриманням, володінням, зберіганням, використанням, передачею, імпортом, експортом, перевезенням, технічним обслуговуванням, переробкою або захороненням радіоактивних джерел. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | поводження з відпрацьованим паливом обращение с отработавшим топливом spent fuel management | означає всі види діяльності, що стосуються оперування чи зберігання відпрацьованого палива, за винятком перевезення за межами майданчика. Воно може також бути пов'язане зі скидами; | Пункт o) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | - всі види діяльності, пов'язані з будь-якими діями чи зберіганням відпрацьованого палива, за виключенням транспортування за межами майданчика. Це може також бути пов’язано зі скидами | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Поводження з відпрацьованим паливом у СВЯП сухого типу | - усі види робіт і операцій у СВЯП сухого типу пов'язані з будь-якими діями або зберіганням відпрацьованого палива, за винятком перевезення за межі майданчика. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 24 |  |
|  | поводження з радіоактивними відходами | всі види діяльності (включаючи діяльність, пов'язану із зняттям з експлуатації), що стосуються оперування, обробки, в тому числі попередньої, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | всі види діяльності (включаючи діяльність, пов'язану із зняттям з експлуатації), що стосуються оперування, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  |  | означає всі види діяльності, включаючи діяльність, пов'язану зі зняттям з експлуатації, що стосуються оперування, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів, за винятком перевезення за межами майданчика. Воно може також бути пов'язане зі скидами; | Пункт i) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | (в рамках даного документа) - всі види діяльності, пов'язані з збором, перевезенням, переробкою, зберіганням та/або захороненням радіоактивних відходів | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.137 п.1.13. |  |
|  |  | 1. Всі види адміністративної та експлуатаційної діяльності, що мають відношення до фізичного маніпулювання, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, перевезення, збереження та захоронення радіоактивних відходів. 2. Всі види діяльності, включаючи діяльність, пов’язану із зняттям з експлуатації, що мають відношення до фізичного маніпулювання, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, збереження чи захоронення радіоактивних відходів, за виключенням транспортування за межами майданчика. Це може бути також пов’язано зі скидами | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Поводження з ядерним матеріалом | – визначені процедури безпосередньої роботи з ядерним матеріалом | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | повторна (перевірка знань з питань радіаційної безпеки у персоналу та посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку,) | - у випадку негативного результату проходження періодичної (чергової) перевірки знань; | (НП 306.1.196-2014) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 02.10.2014 № 143, абз. 4 п.4.2. |  |
|  | Повторні перевірки | проводяться з метою контролю усунення порушень, виявлених під час попередньої перевірки і задокументованих в приписах або актах інспекційного обстеження. | (НП 306.5.101-2004) Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання, затверджена Наказом ДКЯРУ від 02.11.04 р. № 170, п.3.1, абзац 7 |  |
|  | поглиблення між валками углубление между валиками | - поздовжня западина між двома сусідніми валками (оцінюється по максимальній глибині) | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю., затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.11. Додатку 1 |  |
|  | поглинання поглощение uptake | 1.Загальний термін для процесів, де радіонукліди переходять з однієї частини біологічної системи в іншу. 2. Процеси, за допомогою яких радіонукліди надходять в рідини організму з дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту або через шкіру, або частина надходження, яка проникає в рідини організму за допомогою цих процесів. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Поглинач (нейтронів) | Речовина, що використовується для зниження реактивності активної зони реактора завдяки високому значенню перетину поглинання нейтронів, яким вона володіє. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | поглинена фракція поглощенная фракция absorbed fraction | Фракція енергії, що випускається в якості випромінювання певного типу в певній області розташування джерела, яка поглинається певною тканиною-мішенню. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Погоджене обладнання | – згідно статті 2.а (іх) INFCIRC/540 (corrected) держави подають МАГАТЕ інформацію про експорт і, коли вимагається, підтверджують імпорт погоджених обладнання та неядерних матеріалів, що знаходяться в Переліку погодженого обладнання та неядерного матеріалу, для звітності про експорт та імпорт у відповідності зі статтею 2.а (іх) [INFCIRC/540 (corrected), додаток 2]. Перелік ідентифікує такі предмети (вироби), що спеціально сконструйовані або підготовлені для використання на підприємствах ядерного паливного циклу або для виробництва важкої води. Подібна інформація може подаватись державами-учасниками до МАГАТЕ за схемою добровільної звітності. Погоджене обладнання може бути предметом гарантій МАГАТЕ у відповідності з угодами про гарантії типу INFCIRC/66 | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Подільний матеріал Делящийся материал | - матеріал, що містить нукліди, що діляться - материал, содержащий делящиеся нуклиды | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 2.2 |  |
|  | Подільний нуклід | – нуклід, що здатний до ядерного поділу, в якому-небудь процесі | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Подільні нукліди Делящиеся нуклиды | - нукліди, при роботі з якими може виникнути СЛР - нуклиды, при работе с которыми может возникнуть СЦР | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 2.3 |  |
|  | Подія событие event | У контексті представлення інформації про події та їх аналізу подія – це будь-яка подія, яка не викликана навмисними діями оператора, включаючи помилки під час експлуатації, відмови устаткування або інші неполадки, а також навмисна дія з боку інших осіб, реальні або потенційні наслідки яких не можуть ігноруватися з точки зору захисту або безпеки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | подія, яка близька до аварійної ситуації (можлива, але яка реально не трапилася подія) событие, близкое к аварийной ситуации (возможное, но реально не случившееся событие) near miss | Потенційно значна подія, яке могла б статися в результаті фактичної послідовності пригод, але не відбулася завдяки умовам, які існували в даннийчас на станції. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Подолання | – нейтралізація датчика будь-яким методом, що дозволяє правопорушнику пройти через зону виявлення, не викликаючи спрацьовування засобів виявлення вторгнення | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Позачергова (перевірка знань з питань радіаційної безпеки у персоналу та посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку,) | - у випадках, передбачених суб’єктом діяльності або іншим суб’єктом, а також у разі набрання чинності новим законодавством, нормами, правилами, стандартами з радіаційної безпеки; у разі перерви у виконанні службових обов’язків більше шести місяців; перед поверненням персоналу та посадових осіб до виконання своїх посадових обов’язків після відсторонення від роботи; на вимогу Держатомрегулювання та його територіальних органів у разі порушення персоналом чи посадовими особами вимог законодавства, норм, правил, стандартів з радіаційної безпеки, умов документів дозвільного характеру, що впливають або можуть вплинути на стан радіаційної безпеки. | (НП 306.1.196-2014) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 02.10.2014 № 143, абз. 5 п.4.2. |  |
|  | позачергове навчання | - проводиться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань радіаційної безпеки; у разі зміни вимог законодавства у сфері використання ядерної енергії (у формі семінару); впровадження нових радіаційних технологій; порушень персоналом чи посадовими особами вимог законодавства, норм, правил, стандартів з радіаційної безпеки, умов документів дозвільного характеру, що впливають або можуть вплинути на стан радіаційної безпеки. | (НП 306.1.196-2014) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 02.10.2014 № 143, абз. 5 п.3.5. |  |
|  | Позаштатна ситуація | – відхилення від режиму нормального функціонування системи, обладнання, технологічного процесу тощо | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Позначена частина палуби (Defined deck area) | - частина верхньої палуби судна або палуби для транспортних засобів ролерного судна або порома, на якій відведене місце для розміщення радіоактивних матеріалів. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.23 |  |
|  | показник геологічної придатності | - характеристика геологічного середовища (властивість, процес тощо), яка може бути якісно оцінена, виміряна або обчислена, впливає на функції безпеки системи захоронення і на стадії вибору майданчика використовується для оцінки того, чи виконується вимога або перевага; | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 12 |  |
|  | показник придатності | - характеристика майданчика (природна, соціально-економічна, техногенна), яка може бути якісно оцінена, виміряна або обчислена, впливає на функції безпеки системи захоронення і на стадії вибору майданчика використовується для оцінки того, чи виконуються вимоги або переваги; | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 11 |  |
|  | поліпшення якості | - складова частина системи управління якістю, направлена на покращення виконання вимог до якості; | (НП 306.5.148-2008) Вимоги до систем управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджені Наказом ДКЯРУ від 03.10.2008 № 166, п. 1.2, абзац 14 |  |
|  | політика суб'єкта діяльності | - загальні наміри, зобов'язання та спрямованість дій суб'єкта діяльності, затверджені найвищим керівництвом та пов'язані зі здійснюваною діяльністю, забезпеченням безпеки тощо. На основі політики визначаються цілі суб'єкта діяльності; | (НП 306.1.190-2012) Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 19.12.2011 № 190, п.1.4, абзац 8 |  |
|  | поляризаційно-оптичний метод поляризационно-оптический метод | - застосовується для визначення полів деформацій і напруг в деталях і конструкціях при дії статичних силових навантажень і температурних полів. Він використовується переважно в умовах лабораторних і стендових випробувань для дослідження зон з високими градієнтами напруг | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, Додаток 3 (рекомендований), п.5.6.1. |  |
|  | помилка II роду | - надання засобами контролю та управління доступом дозволу на прохід через контрольно-пропускний пункт чи пункт контролю доступу особі, яка не має на це право; | (НП 306.8.176-2011) Вимоги до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.12.2011 № 177, п.1.2, абзац 10 |  |
|  | помилка персоналу ошибка персонала | - одинична неправильна дія під час управління обладнанням, одиничний пропуск правильної дії або одинична неправильна дія під час технічного обслуговування й ремонту конструкцій, систем або елементів | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.63 |  |
|  |  | - одинична ненавмисна неправильна дія під час керування обладнанням, одиничний пропуск правильної дії або одинична ненавмисна неправильна дія під час технічного обслуговування й ремонту обладнання й систем, важливих для безпеки | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.21 п.2 |  |
|  |  | - одинична неправильна дія під час управління обладнанням, одиничний пропуск правильної дії або одинична неправильна дія під час технічного обслуговування й ремонту конструкцій, систем та елементів; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 25 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - одинична неправильна дія або одиничний пропуск правильної дії під час управління обладнанням, технічного обслуговування чи ремонту КСЕ; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 29 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - одинична ненавмисна неправильна дія персоналу в процесі виконання їм своїх обов'язків | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.35 Розділу 19 |  |
|  |  | - одинична ненавмисна неправильна дія на керуючі органи або одиничний пропуск правильної дії або одинична ненавмисна неправильна дія під час технічного обслуговування устаткування і систем, важливих для безпеки. – единичное непреднамеренное неправильное действие на управляющие органы или единичный пропуск правильного действия или единичное непреднамеренное неправильное действие при техническом обслуживании оборудования и систем, важных для безопасности. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.30 |  |
|  | помилка I роду | - заборона засобами контролю та управління доступом проходу через контрольно-пропускний пункт чи пункт контролю доступу особі, яка має на це право; | (НП 306.8.176-2011) Вимоги до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.12.2011 № 177, п.1.2, абзац 11 |  |
|  | Помилка системи управління доступом І-го роду | – заборона системою управління доступом доступу особі, яка має на це право, внаслідок помилки в роботі цієї системи | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Помилка системи управління доступом ІІ-го роду | – дозвіл системою управління доступом доступу особі, яка не має на це право, внаслідок помилки в роботі цієї системи | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | помилкове рішення ошибочное решение | - неправильне ненавмисне виконання або невиконання ряду послідовних дій через неправильну оцінку поточних процесів | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.22 п.2 |  |
|  |  | - неправильне ненавмисне виконання або невиконання ряду послідовних дій через неправильну оцінку поточних процесів | (НП 306.2.02/3.077-03) Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.01.2004 № 2, абз.11 п.2 | Втратив чинність на підставі наказу ДІЯРУ від 09.12.2016 № 201 |
|  |  | - неправильне ненавмисне виконання або невиконання ряду послідовних дій через неправильну оцінку технологічних процесів, що відбуваються. – неправильное непреднамеренное выполнение или невыполнение ряда последовательных действий из-за неверной оценки протекающих технологических процессов. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.31 |  |
|  | Помилкове спрацьовування | – сигнал, викликаний, власне, неполадками в технічних засобах системи фізичного захисту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | помилкове спрацювання | – вид відмови, що характеризується наявністю команди на виході керуючої системи (компонента), незважаючи на відсутність заданих умов, за якими вона повинна видаватися; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 50, пункту 2, розділу І |  |
|  | понадпроектний строк експлуатації енергоблока АЕС сверхпроектный срок эксплуатации энергоблока АЭС | - обґрунтована в звіті з переоцінки безпеки календарна тривалість експлуатації енергоблока АЕС після закінчення призначеного проектом строку експлуатації | (НП 306.2.099-2004) Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 26.11.2004 № 181, абз.11 |  |
|  | Поновлення гарантій | – поновлення застосування гарантій щодо ядерного матеріалу, який раніше було звільнено від застосування гарантій на підставі його використання чи його кількості [INFCIRC/153 (corrected), параграф 107] | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | попереджувальний захист предупредительная защита | функція безпеки, яка забезпечується системою контролю та управління РУ для запобігання спрацьовування A3 і/або порушень меж та умов безпечної експлуатації | (НП 306.5.02/3.056-02) Вимоги до форми та змісту типового паспорта на реакторну установку, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.06.2002р. №73, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 8 |  |
|  |  | - (система) сукупність засобів контролю, управління і впливу на реактивність, призначена для обмеження або зниження потужності реактора до безпечного рівня при порушеннях меж і умов безпечної експлуатації | (НП 306.2.145-2008) Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджені Наказом ДКЯРУ від 15.04.2008 № 73, абз. 2.11. п.ІІ |  |
|  | Попереджуюча огорожа | – не обладнана засобами виявлення огорожа поблизу периметру зони обмеження доступу, що служить для попередження випадкового наближення сторонніх осіб або тварин до периметру зони обмеження доступу Примітка. Попереджуюча огорожа може бути обладнана попереджуючими і забороняючими знаками та написами | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Попередні випробування дослідних зразків | Контрольні випробування дослідних зразків і/або дослідних партій продукції з метою визначення можливості пред'явлення їх на приймальні випробування (ГОСТ 16504-81 "Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения") | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 17 |  |
|  | попередні випробування дослідних зразків виконавчих механізмів предварительные испытания опытных образцов исполнительных механизмов | - для визначення відповідності виконавчих механізмів технічному завданню, вимогам стандартів і технічної документації і вирішення питання про можливість подання їх на приймальні випробування | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила пристрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, абз.2 п.5.1. |  |
|  | Попередні випробування системи | Випробування системи, які проводять з метою підтвердження її працездатності і визначення можливості приймання в дослідну експлуатацію | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 18 |  |
|  | Попередній звіт з аналізу безпеки Предварительный ОАБ | - ЗАБ, наданий для одержання ліцензії на будівництво СВЯП. Має містити вичерпне обгрунтування безпеки СВЯП відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки. Окремі розділи або підрозділи ЗАБ, що мають відношення до забезпечення подальших стадій життєвого циклу СВЯП, можуть бути відсутніми або бути розробленими з тим ступенем деталізації, що є необхідним та достатнім для вичерпного обгрунтування безпеки СВЯП. | (РД 306.8.02/2.067-03) Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 20.02.03. №33, п.2.1, абзац 10 |  |
|  |  | - звіт з аналізу безпеки, що надається разом з іншими документами до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки для одержання ліцензії на будівництво СВЯП сухого типу. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 25 |  |
|  | попередня обробка радіоактивних відходів | дезактивація, збирання, сортування радіоактивних відходів; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  |  | - будь-яка операція чи всі операції, що передують обробці відходів, такі, як збір, розділення (сортування), регулювання хімічного складу та дезактивація | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | поперечне розширення (b ударного зразка поперечное расширение (b ударного образца | - є залишковою (пластичною) деформацію на грані, протилежної надрізу, і обмірювану в напрямку надрізу, визначається за формулою Поперечне розширення визначають на половинках зразків, що зруйнувалися після випробувань на ударний вигин. Вимір поперечного розширення варто робити з погрішністю ±0,01 мм | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, Додаток 2 (обов'язковий), п.5.4.3.5. |  |
|  | Поповерхова акселерографа Поэтажная акселерограмма | - відповідна акселерограма окремих висотних відміток споруди, на яких встановлено обладнання - ответная акселерограмма отдельных высотных отметок сооружения, на которых установлено оборудование | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.17 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | пора пора | - заповнена газом порожнина округлої форми в металі шва або в наплавленому металі | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю., затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.22. Додатку 1 |  |
|  | Поріг виявлення радіаційного монітору | – параметр чутливості монітору, що характеризується мінімальною масою ядерного матеріалу в мінімально випромінюючій конфігурації, яку він (монітор) здатний виявити | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Порогова кількість | – встановлена кількість ЯМ, що використовується як критерій для виявлення недостачі або надлишку. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 22 |  |
|  | пороговий ефект пороговый эффект cliff edge effect | Стосовно до АС - це сильно відмінний від нормального режим поведінки станції, до якого приводить різкий перехід від одного стану станції до іншого після невеликого відхилення одного з параметрів станції; і, таким чином, різка значна зміна умов на станції у відповідь на невеликі зміни вхідного сигналу | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | порушення в роботі АС нарушения в работе АС | - випадок або аварія, які характеризуються категоріями А01-А04, П01-П10, наведеними в додатку 1 до цього Положення; | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.23 п.2 |  |
|  | Порушення нормальних умов експлуатації (ННУЕ) Нарушение нормальных условий эксплуатации (ННУЭ) | - у якості порушення нормальних умов експлуатації відповідно до ОПБ-82 приймаються: - Несправності системи управління та контролю реактора. - Втрата енергоживлення головних циркуляційних насосів. - Відключення турбогенератора і споживачів тепла. - Повна втрата зовнішніх джерел енергоживлення. - Течія першого контуру, що поповнюється штатними системами підживлення. - в качестве нарушения нормальных условий эксплуатации в соответствии с ОПБ принимаются: - Неисправности системы управления и контроля реактора. - Потеря энергопитания главных циркуляционных насосов. - Отключение турбогенератора и потребителей тепла. - Полная потеря внешних источников энергопитания. - Течь первого контура, восполняемая штатными системами подпитки. | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.34 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | порушення нормальних умов експлуатації (для устаткування й трубопроводів) нарушение нормальных условий эксплуатации (для оборудования и трубопроводов) | - будь-яке відхилення від нормальних умов експлуатації (по тиску, температурі, навантаженням тощо), що вимагає зупинки реактора для ліквідації цих відхилень без введення в дію систем аварійного охолодження активної зони реактора | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 12 |  |
|  | порушення нормальної експлуатації атомної станції нарушения нормальной эксплуатации атомной станции anticipated operational occurrence | - порушення в роботі атомної станції, за якого сталося відхилення від установлених експлуатаційних меж і умов, яке не призвело до аварійної ситуації | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.64 |  |
|  |  | - порушення в роботі ЯПУ, унаслідок якого сталося відхилення від установлених експлуатаційних меж і умов, яке не призвело до аварійної ситуації; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 30 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - відхилення експлуатаційного процесу від нормальної експлуатації, яке, як очікується, відбудеться як мінімум один раз протягом терміну експлуатації (експлуатаційного ресурсу) установки, але яке завдяки відповідним передбаченим в проекті заходам не нанесе значного пошкодження вузлам, важливим для безпеки, і не приведе до аварійних умов. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  |  | означає відхилення від нормальної експлуатації, яке очікується щонайменше один раз протягом терміну експлуатації установки, але яке, з огляду на відповідні проектні запобіжні заходи, не може спричинити жодного значного пошкодження компонентів, важливих для безпеки, або призвести до аварійних умов; | Директива Ради 2009/71/ЄВРАТОМ від 25 червня 2009 р, що встановлює рамки Співтовариства щодо безпеки ядерних установок зі змінами, внесеними Директивою № 2014/87/EURATOM Ради ЄС від 8 липня 2014 р., стаття 3 пункт 8 |  |
|  | порушення нормальної експлуатації (заводу по виробництву ядерного палива) | - порушення в роботі Об'єкта, внаслідок якого сталося відхилення від установлених експлуатаційних меж і умов, яке не призвело до аварійної ситуації; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 26 пункту 7 розділу І. |  |
|  | порушення нормальної експлуатації (об’єкта, призначеного для поводження з РАВ,) | - порушення в роботі об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, унаслідок якого сталося відхилення від установлених експлуатаційних меж, яке не призвело до аварійної ситуації; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 15 п. 6 Розділу І. |  |
|  | Порушення нормальної експлуатації СВЯП сухого типу | - порушення в роботі СВЯП сухого типу, під час якого сталося відхилення від установлених експлуатаційних меж і умов, але яке не призвело до аварійної ситуації. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 26 |  |
|  | порушення технологічне | - аномальна подія на АС, яка викликана відмовою обладнання АС 4-го класу безпеки (турбоустановки та обладнання головної електричної схеми АС з їх допоміжними системами) і яка не має ознак і наслідків, встановлених цим Положенням, для порушень і відхилень в роботі АС, класифікується категоріями "відмова I категорії" або "відмова II категорії"; | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.24 п.2 |  |
|  | посада ліцензованого спеціаліста должность лицензированного специалиста | - посада персоналу відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 за № 1683 (із змінами та доповненнями) | (НП 306.2.103-2004) Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.12.2004 № 185, абз.9 п.1.1 |  |
|  | Послідовність дій правопорушника (послідовність дій) | – низка послідовних у часі дій, що здійснює правопорушник для виконання поставленого перед ним завдання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Постачальник | юридична особа, яка виконує функції, пов'язані з проектуванням, виробництвом, постачанням, будівництвом або наданням інших послуг у сфері використання ядерної енергії. | Стаття 34 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | – суб’єкт господарювання, який постачає продукцію за договором із замовником. Постачальником може бути розробник та/або виготовлювач продукції; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 51, пункту 2, розділу І |  |
|  | постійна брахітерапія | - метод брахітерапії, коли всередину пухлини або поруч з нею імплантується ДІВ, рівень випромінювання від якого зменшується поступово та зводиться до нуля через декілька місяців; | (НП 306.5.216-2017) Правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в брахітерапії, затверджені спільним наказом ДІЯРУ/МОЗ від 31.08.2017 № 316/998, абз.9 пункту 3 розділу І |  |
|  | постійна розпаду, λ постоянная распада, λ decay constant, λ | Для радіонукліда, що знаходиться в певному енергетичному стані, - це відношення dP до dt, де dP- ймовірність скоєння даними ядром спонтанного ядерного переходу з цього енергетичного стану за час dt. λ = де N - число ядер в момент часу t, і A - активність. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | постійне (місце роботи) постоянное (место работы) | - місце, на якому працівник знаходиться протягом більшої частини свого робочого часу (більше 50 % чи більше 2 годин безперервно). Якщо при цьому робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, постійним робочим місцем уважається вся робоча зона | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.194 п.1.13. |  |
|  | Постійне сховище Постоянное хранилище | - місце зберігання ЯПМ в спеціальній будівлі: склади сировини, готової продукції, відходів - место хранения ЯДМ в специальном здании: склады сырья, готовой продукции, отходов | (ПБЯ-06-09-90) Правила ядерної безпеки при зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені Першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 04.02.1991, п. 2.2 |  |
|  | Постійно діюча інвентаризаційна комісія | – комісія, що призначається наказом і діє на постійній основі, для проведення обліку ядерного матеріалу в зоні балансу матеріалу, на ядерній установці | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Потайна тактика правопорушника | – тактика дій правопорушника зі спробою проникнути на територію зони обмеження доступу в обхід зон дії засобів виявлення або подолати їх без спрацьовування засобів виявлення | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | потенційна альфа-енергія | - сумарна енергія альфа-частинок, що виділяється під час повного розпаду суміші короткоіснуючих дочірніх продуктів розпаду радону (полонію-218, свинцю-214, вісмуту-214 і полонію-214) до свинцю-210 | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.138 п.1.13. |  |
|  |  | - сумарна енергія альфа-часток, яка виділиться при повному розпаді суміші короткоживучих дочірніх продуктів розпаду радону (полонію-218, свинцю-214, вісмуту-214 та полонію-214) до свинцю-210 | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.106 |  |
|  | потенційне опромінення потенциальное излучение potential exposure | - опромінення персоналу та населення, яке розглядається при проектуванні практичної діяльності і яке реалізується безпосередньо після деякої незапланованої нормальним технологічним процесом критичної події, ймовірність виникнення якої не перевищує 1 * 10(-2) рік(-1) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.139 п.1.13. |  |
|  |  | - опромінення, якого неможливо чекати з абсолютною впевненістю, але яке може мати місце в результаті аварії з джерелом або події чи послідовності подій гіпотетичного характеру, включаючи відмови устаткування та помилки під час експлуатації. Такі події можуть також включати аварії або майбутні події, що впливають на цілісність пункту захоронення (сховища) | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | потенційно активний розлом | - тектонічний розлом, який має значний потенціал для взаємного переміщення і проявляє сучасну тектонічну активність; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 27 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | потенційного опромінення (доза) потенциального излучения (доза) | - доза опромінення персоналу або населення, яка є результатом реалізації критичної події | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.60 п.1.13. |  |
|  | поточний (санітарний нагляд) текущий (санитарный надзор) | - форма санітарного нагляду за будь-якими діями з джерелами й установками, що містять джерела іонізуючого випромінювання, а також за відповідністю технологій проектним характеристикам та контрзаходами, що здійснюються в умовах втручання, які були погоджені Держсанепідслужбою на стадії запобіжного санітарного нагляду | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.197 п.1.13. |  |
|  | потужність поглиненої в повітрі дози/ потужність у повітрі дози мощность поглощенной в воздухе дозы/ мощность в воздухе дозы | - потужність дози, що поглинена в одиниці об'єму повітря | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.107 |  |
|  |  | - доза, що поглинена в одиниці об'єму повітря за одиницю часу | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.61 п.1.13. |  |
|  | потужність викиду, скиду (швидкість викиду, скиду) мощность выброса, сброса (скорость выброса, сброса) | - у рамках даного документа - величина радіоактивного викиду, скиду в одиницю часу | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.29 Розділу 19 |  |
|  | Похибка вимірювання | – відхилення результату вимірювання від істинного значення величини, що вимірюється | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | – відхилення результату вимірювання від істинного значення величини, що вимірюється. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 23 |  |
|  | похідний рівень звільнення | - величина, що використовується як критерій при проведенні безпосередніх вимірів радіаційних характеристик радіоактивних відходів, котра визначається з урахуванням застосованого методичного і апаратного забезпечення, маючи на увазі встановлений рівень звільнення. | (НП 306.3.04/2.002-97) Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю, затверджений спільним наказом Мінекобезпеки та МОЗ від 17.11.97 № 183/331, глава 2, абз.5. | Втратив чинність на підставі спільного наказу Мінприроди та МОЗ 26.07.2010 № 296/621 |
|  |  | - величина, що використовується як критерій при проведенні безпосередніх вимірів радіаційних характеристик радіоактивних матеріалів і визначається з урахуванням застосованого методичного і апаратного забезпечення, а також встановленого рівня звільнення; | (НП 306.4.159-2010) Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності, затверджені Наказом ДКЯРУ від 01.07.2010 № 84, п.1.2, абзац 6 |  |
|  |  | - величина, що використовується як критерій при проведенні безпосередніх вимірів радіаційних характеристик майданчика АЕС після завершення робіт із зняття з експлуатації і визначається з урахуванням застосованого методичного й апаратного забезпечення, а також встановленого дозового критерію звільнення; | (НП 306.4.194-2013) Порядку звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.11.2013 № 136 п. 1.2, абзац 10 |  |
|  | Початкова інвентарна кількість ядерного матеріалу | – фактична наявна кількість ядерного матеріалу, що знаходиться в зоні балансу матеріалу та встановлена попередньою інвентаризацією і що входить у розрахунок балансу ядерного матеріалу на початку звітного періоду | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Початкова подія | Порушення роботи (відмова) системи (елементу) АС, зовнішня подія або помилка персоналу, які призводять до порушення нормальної експлуатації і можуть привести до порушення меж і/або умов безпечної експлуатації (Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій (НП 306.1.02/1.034-2000), затверджені наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 09.12.1999р. № 63 та зареєстровані Мін'юстом України 06.03.2000р. за № 132/4353) | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 29. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  |  | - відмова системи, зовнішня подія або помилка персоналу, які приводять до порушення нормальної експлуатації СВЯП сухого типу і можуть спричинити порушення меж та/або умов безпечної експлуатації СВЯП сухого типу. Початкова подія включає всі залежні відмови, які є її наслідком. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 27 |  |
|  | Початкова точка застосування гарантій | - стадія в ядерному паливному циклі, з якої, відповідно до Угоди, застосування процедур гарантій починається у повному обсязі. | (НП 306.2.07.003-97) Положення про реалізацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України, затверджене наказом Мінекобезпеки від 19.11.1997 року № 189, п.1 абз. 9 | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 02.07.2009 № 352 |
|  | Початкова точка застосування гарантій МАГАТЕ | – термін часто використовується, щоб вказати на точку в паливному циклі, починаючи з якої застосування процедур гарантій до ядерного матеріалу проводиться в повному обсязі. Параграф 34 INFCIRC/153 (corrected) передбачає, що застосування гарантій в повному обсязі починається, коли будь-який ядерний матеріал, склад та чистота якого достатні для виготовлення палива або ізотопного збагачення, залишає завод або стадію обробки, на якій він був виготовлений, або коли такий матеріал чи будь-який інший ядерний матеріал, що виготовлений на більш пізніх стадіях ядерного паливного циклу, імпортується в державу. Проте, за параграфами 34(а) та 34(b) INFCIRC/153 (corrected), коли держава експортує в державу, що не володіє ядерною зброєю, чи імпортує будь-який матеріал, що містить уран або торій та що не досяг тієї стадії паливного циклу, що описана в параграфі 34(с) INFCIRC/153 (corrected), від держави вимагається повідомляти про такий експорт/імпорт МАГАТЕ, якщо тільки матеріал, що переміщується, не призначено виключно для неядерної діяльності. Більш того, згідно статті 2.а.(VІ) INFCIRC/540 (corrected) держава повинна інформувати МАГАТЕ про вихідний матеріал, що досяг складу та чистоти, описаної в параграфі 34(с) INFCIRC/153 (corrected). Інформація подається також про наявний в державі матеріал, що використовується в ядерній чи неядерній діяльності й експортується чи імпортується виключно для неядерної діяльності | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | початкова фаза (аварії) начальная фаза (аварии) initial phase | Період часу від виявлення змін в умовах, які вимагають здійснення заходів реагування і повинні вживатися оперативно з метою забезпечення їх ефективності, до завершення цих заходів. Такі заходи охоплюють заходи операторів, що пом’якшують, і термінові захисні заходи на майданчику і за її межами. Период времени от обнаружения изменений в условиях, требующих осуществления мер реагирования, которые должны приниматься оперативно с целью обеспечения их эффективности, до завершения этих мер. Указанные меры включают смягчающие меры, принимаемые оператором, и срочные защитные меры на площадке и за пределами площадки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | початковий матеріал | означає: (1) природний уран, збіднений уран, торій або будь-який інший матеріал, визначений як такий за згодою Сторін, або (2) руди, які містять у собі один або більше із згаданих матеріалів у концентрації, що визначається Сторонами час від часу; | Стаття 1 Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки» |  |
|  | Початковий натяг АК Начальное натяжение АК | Первинне переднапруження АК, яке здійснюється при введенні СПЗО в експлуатацію. На інтенсивність падіння зусиль в АК після початкового натягу впливають процеси, пов'язані з усадкою і повзучістю бетону Первичное преднапряжение АК, осуществляемое при вводе СПЗО в эксплуатацию. На интенсивность падения усилия в АК после начального натяжения влияют процессы, связанные с усадкой и ползучестью бетона | НП 306.7.02/3.006-98) Методика прогнозу зусиль в армоканатах СПЗО енергоблоків ВВЕР-1000АЕС, затверджена наказом Наказ Мінекобезпеки від 03.03.1998 р. № 32 |  |
|  | початкові документи | - документи, на даних яких базується первинна інформація про кожну партію ЯМ (супровідна та технічна документація, технічні паспорти, протоколи вимірювань, транспортні накладні). | (НП 306.7.122-2006) Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 26.06.06 р. № 97, п. 1.6, абзац 7 |  |
|  | початок аварії (ядерної) начало аварии (ядерной) | - момент часу, коли починаються необоротні зміни кожного з бар'єрів реакторної установки, що приводять до аварії | (ПНАЕ Г-5-020-90) Правила устрою й експлуатації систем аварійного охолодження й відводу тепла від ядерного реактора до кінцевого поглинача, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90. №3, термін 6 Термінів і визначень | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Пошкоджена тепловиділяюча збірка | Див. Ушкоджена ТВЗ |  |  |
|  | Пошкоджена упаковка Поврежденная упаковка | - упаковка, стан якої встановлюється за результатами моделювання ушкоджень відповідно до пункту 4.1.5. - упаковка, состояние которой устанавливается по результатам моделирования повреждений в соответствии с пунктом 4.1.5. 4.1.5. Моделювання пошкоджень упаковки може бути здійснено одним з таких методів: 4.1.5.1. Розрахунками, якщо є надійні методи розрахунку ушкоджень конкретної упаковки (математичне моделювання). 4.1.5.2. Проведенням випробувань в обсязі і послідовності, рекомендованої правилами МАГАТЕ, на моделях або натурних зразках упаковок. 4.1.5. Моделирование повреждений упаковки может быть произведено одним из следующих методов: 4.1.5.1. Расчетами, если имеются надежные методы расчета повреждений конкретной упаковки (математическое моделирование). 4.1.5.2. Проведением испытаний в объеме и последовательности, рекомендуемой правилами МАГАТЭ, на моделях или натурных образцах упаковок. | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 2.7 |  |
|  | пошкодження повреждение | - подія, що полягає у порушенні справного стану об'єкта, коли зберігається його працездатність | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.27 п.2 |  |
|  |  | - подія, що полягає в порушенні справності об'єкта або його складових частин внаслідок впливу зовнішніх впливів, що перевищують рівні, встановлені в нормативно-технічної документації на об'єкт. Примітка: Пошкодження може бути істотним і бути причиною порушення працездатності і не істотним, при якому працездатність об'єкту зберігається – событие, заключающееся в нарушении исправности объекта или его составных частей вследствии влияния внешних воздействий, превышающих уровни, установленные в нормативно-технической документации на объект Примечание: Повреждение может быть существенным и являться причиной нарушения работоспособности и не существенным, при котором работоспособность объекта сохраняется | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.28 |  |
|  | правило двох осіб | - принцип, що ґрунтується на спостереженні однієї особи за діями іншої з метою недопущення несанкціонованих дій; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 21 |  |
|  | Правило двох (трьох) осіб | – принцип групової відповідальності, що ґрунтується на спостереженні одних осіб за діями інших з метою зменшення можливості здійснення несанкціонованих дій | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Право доступу | – оформлений згідно з вимогами законодавства України дозвіл на доступ у зону обмеження доступу; виконання особливих робіт, наприклад, робіт з ядерними матеріалами та на ядерних установках; отримання інформації з обмеженим доступом | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Правове забезпечення системи | – сукупність норм, що регламентують правові відносини та юридичний статус при функціонуванні системи | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Правопорушник | – особа, яка здійснила або намагається здійснити незаконну дію, а також особа, яка сприяє цьому | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | практична діяльність практическая деятельность practice | діяльність людини, під час здійснення якої запроваджуються додаткові джерела випромінювання або додаткові шляхи опромінення, чи збільшується кількість людей, які підпадають під вплив опромінення, внаслідок якої збільшуються величини опромінення, його ймовірність або кількість опромінених людей; | Стаття 1 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» | вбчч |
|  |  | - діяльність людини, що призводить чи може призвести до контрольованого та передбачуваного наперед: деякого збільшення дози опромінення; та/або створення додаткових шляхів опромінення; та/або збільшення кількості людей, які зазнають опромінення; та/або зміни структури шляхів опромінення від усіх, пов'язаних з цією діяльністю, джерел. При цьому може збільшуватися доза, ймовірність опромінення або кількість людей, які зазнають опромінення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.14 п.1.13. |  |
|  |  | - діяльність людини, спрямована на досягнення матеріальної чи іншої користі, що призводить чи може призвести до контрольованого та передбачуваного наперед: - деякого збільшення дози опромінення, - та/або створення додаткових шляхів опромінення; - та/або збільшення кількості людей, які зазнають опромінення; - та/або зміни структури шляхів опромінення від усіх, пов'язаних з цією діяльністю джерел. При цьому може збільшуватися доза, імовірність опромінення, або кількість опромінюваних людей | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.108 |  |
|  |  | - будь-яка діяльність людини, при здійсненні якої вводяться додаткові джерела опромінення або створюються додаткові шляхи опромінення, чи збільшується кількість людей, що зазнають опромінення, чи змінюється структура шляхів опромінення від існуючих джерел так, що збільшується чи саме опромінення, чи ймовірність опромінення людей, або число людей, що опромінені. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | практичні аспекти медичних радіологічних процедур | - практичне виконання медичного опромінення та будь-яких інших робіт, що належать до діяльності з використанням ДІВ; | (НП 306.5.211-2017) Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині, затверджені наказом ДІЯРУ та МОЗ від 16.02.2017 № 51/151, абз. 10 п.2 Розділу І |  |
|  | працездатний стан | – стан системи (компонента), що характеризується здатністю виконувати всі необхідні функції; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 52, пункту 2, розділу І |  |
|  | працездатність (об'єкта) работоспособность (объекта) | - стан об'єкта, при якому значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати функції, відповідають вимогам нормативно-технічної та/або конструкторської (проектної) документації | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.25 п.2 |  |
|  |  | - стан об'єкта, при якому він здатний виконувати задані функції, зберігаючи значення заданих параметрів в межах, встановлених нормативно-технічною документацією на даних об'єкт. – состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных нормативно-технической документацией на данных объект. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.27 |  |
|  | превентивний (санітарний нагляд) превентивный (санитарный надзор) | - форма санітарного нагляду, що здійснюється на стадії планування практичної діяльності (включаючи відведення майданчика і проектування робіт з виготовлення, ремонту, модернізації і зняття з експлуатації об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями та установок, що містять джерела), а також планування контрзаходів в умовах втручань. Див. санітарний нагляд | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.196 п.1.13. |  |
|  | Предмет подвійного використання, що відноситься до ядерної діяльності | – предмет, що може технологічно використовуватися як в ядерній, так і в неядерній діяльності, і що є предметом спеціальних умов поставки, оскільки такий предмет може внести значний вклад в діяльність, що пов’язана з ядерною вибухівкою. Предмети подвійного використання розглядаються як індикатори можливих процесів в оцінці змісту інформації про ядерну діяльність держави. Перелік пов’язаних з ядерною діяльністю предметів, включаючи обладнання, матеріали та технології, включений в Керівні принципи Групи ядерних постачальників та опублікований в [INFCIRC/254/Rev.4/Part2] | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | прес-конференція | - організована зустріч журналістів з представниками державних установ, суспільно-політичних організацій, що має на меті надання ЗМІ відповідей на поставлені запитання. | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  | прес-реліз | - повідомлення, підготовлене для журналістів і редакторів ЗМІ, про подію або захід, який відбувся. Його головна мета - повідомити новину таким чином, щоб зацікавити журналіста і спонукати його звернутися за коментарями і додатковою інформацією. Особливо це актуально для видань, що працюють у щоденному форматі - щоденних газет, телевізійних новин і Інтернет-видань: прес-реліз, за звичай, є єдиним доступним джерелом інформації для них. | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  |  | - повідомлення, що містить важливу новину або корисну інформацію для широкої аудиторії. | Методичні рекомендації з питань взаємодії Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС з представниками місцевих органів влади та інших органів державного регулювання та управління, затверджені наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, розділ 1. Загальні положення |  |
|  | Прибутково-видаткові документи | – облікові документи, що оформляються при передачі ядерного матеріалу і в яких підписами матеріально-відповідальних осіб підтверджується факт передачі ядерного матеріалу в іншу зону балансу ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | приведена площа включення або скупчення (при радіографічному контролі) приведенная площадь включения или скопления (при радиографическом контроле) | - добуток максимального розміру включення (скупчення) на його максимальну ширину (враховується для одиночних малих включень і одиночних скупчень) | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.21. Додатку 1 |  |
|  | привід ручний привод ручной | - пристрій для ручного керування виконавчого механізму | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила пристрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 12 Додатку. |  |
|  | привід системи управління і захисту привод системы управления и защиты | пристій, який призначено для зміни положення механічного робочого органа СУЗ | (НП 306.5.02/3.056-02) Вимоги до форми та змісту типового паспорта на реакторну установку, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.06.2002р. №73, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 9 |  |
|  |  | - пристрій, призначений для зміни положення органу регулювання системи управління і захисту | (НП 306.2.145-2008) Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджені Наказом ДКЯРУ від 15.04.2008 № 73, абз. 2.12. п.ІІ |  |
|  | Придатність | – відповідність процедур, методів, обладнання та засобів цілям застосування | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | призначений проектом строк експлуатації енергоблока АЕС назначенный проектом срок эксплуатации энергоблока АЭС | - календарна тривалість експлуатації енергоблока АЕС, яка обґрунтована в проекті, до закінчення якої належить прийняти рішення про зняття з експлуатації або продовження експлуатації енергоблока АЕС протягом обґрунтованого понадпроектного строку | (НП 306.2.099-2004) Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 26.11.2004 № 181, абз.12 |  |
|  | Приймальні випробування дослідних зразків | Контрольні випробування дослідних зразків, дослідних партій продукції або виробів одиничного виробництва, що проведені відповідно до мети вирішення питання про доцільність постановки цієї продукції на виробництво і/або використання за призначенням (ГОСТ 16504-81 "Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения") | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 14 |  |
|  | Приймальні випробування системи | Випробування системи, які проводять з метою визначення її відповідності технічному завданню, оцінки результатів і прийняття рішення про можливість прийняття системи в постійну експлуатацію | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 15 |  |
|  | приймальні (міжвідомчі) випробування дослідних зразків виконавчих механізмів приемочные (межведомственные) испытания опытных образцов исполнительных механизмов | - для визначення відповідності виконавчих механізмів технічному завданню, вимогам стандартів і технічної документації, оцінки технічного рівня і визначення можливості постановки їх на виробництво, у тому числі ресурсні випробування - для підтвердження працездатності виконавчих механізмів у межах заданого ресурсу | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила пристрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, абз.3 п.5.1. |  |
|  | Приймально-здавальні випробування | Випробування продукції, яку випускають серійно, проводять з метою визначення можливості поставки виробів споживачу і їх використання за призначенням | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 16 |  |
|  | Приймально-передавальні документи | – облікові документи, що оформляються при переміщенні ядерного матеріалу і в яких фіксується і підтверджується підписами матеріально-відповідальних осіб факт передачі ядерного матеріалу від однієї матеріально-відповідальної особи іншій | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | прийнятна (допустима) межа приемлемая (допустимая) граница acceptable limit | - межа, прийнятна для регулюючого органу. Термін прийнятна межа, як правило, використовується для позначення межі, що встановлюється відносно прогнозованих радіологічних наслідків аварії (або потенційного опромінювання, якщо воно відбувається), який є прийнятним для відповідного регулюючого органу в тих випадках, коли вірогідність виникнення аварії або потенційного опромінювання була врахована (тобто в розумінні, що це навряд чи відбудеться). | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | прийнятний (ризик) допустимый (риск) | - величина (значення) ризику, що не суперечить установленим лімітам доз для персоналу, а також лімітам і квотам доз (в умовах практики) та дозовим рівням припинення втручання для населення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.179 п.1.13. |  |
|  | Приміщення критзбірки Помещение критсборки | - призначена для розміщення критзбірки частина будівлі, ізольована від інших приміщень біологічним захистом - предназначенная для размещения критсборки часть здания, изолированная от других помещений биологической защитой | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.3 |  |
|  | Приміщення підкритичній збірки Помещение подкритической сборки | - призначена для розміщення підкритичній збірки частина будівлі, ізольована від інших приміщень біологічним захистом – предназначенная для размещения подкритической сборки часть здания, изолированная от других помещений биологической защитой | (ПБЯ-01-75) «Правила ядерної безпеки підкритичних стендів» затверджені наказом Держатомнагляду СРСР від 05.08.1975 р. № 01. Пункт 2.4. |  |
|  | приміщення, що не обслуговується необслуживаемое помещение | - приміщення, що під час нормальної експлуатації атомної станції не відвідується персоналом | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.30 Розділу 19 |  |
|  | Примус | – примушування до виконання дій під загрозою, що може полягати в позбавлені волі, застосуванні сили тощо | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Принцип вимірювань | – сукупність фізичних явищ, на яких ґрунтуються вимірювання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | принцип виправданості принцип оправданности | - принцип протирадіаційного захисту, який вимагає, щоб користь від обраної людської діяльності перевищувала пов'язаний з цією діяльністю сумарний збиток для суспільства чи людини | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.143 п.1.13. |  |
|  |  | - принцип радіологічного захисту, який вимагає, щоб користь від вибраної людської діяльності перевищувала пов'язаний з цією діяльністю сумарний збиток для суспільства чи людини | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.109 |  |
|  | принцип неперевищення принцип непревышения | - принцип протирадіаційного захисту, який вимагає обмеження рівнів опромінення, пов'язаних з обраною людською діяльністю | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.144 п.1.13. |  |
|  |  | - принцип радіологічного захисту, який вимагає обмеження (неперевищення) величин опромінення, пов'язаних з вибраною людською діяльністю, встановлених рівнів | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.110 |  |
|  | принцип одиничної відмови принцип единичного отказа | - принцип, відповідно до якого система повинна виконувати задані функції за будь-якої початкової події, яка вимагає роботи цієї системи, а також за відмови одного з активних або пасивних елементів, що мають механічні рухомі частини | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.65 |  |
|  |  | - принцип, відповідно до якого система повинна виконувати задані функції за будь-якої початкової події, яка вимагає роботи цієї системи, а також за відмови одного з активних або пасивних елементів, що мають механічні рухомі частини; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 27 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - принцип, відповідно до якого система повинна виконувати задані функції за будь-якої початкової події, яка вимагає роботи цієї системи, а також відмови одного з активних або пасивних елементів, що мають механічні рухомі частини; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 31 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - принцип, згідно з яким система повинна виконувати задані функції за будь-якої початкової події, яка вимагає виконувати задані функції, і при незалежному від вихідної події відмові одного з її активних елементів або пасивних елементів, що мають механічні рухомі частини – принцип, в соответствии с которым система должна выполнять заданные функции при любом требующем ее работы исходном событии и при независимом от исходного события отказе одного из ее активных элементов или пассивных элементов, имеющих механические движущиеся части | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.32 |  |
|  | принцип оптимізації принцип оптимизации | - принцип протирадіаційного захисту, який вимагає, щоб користь від обраної людської діяльності не тільки перевищувала пов'язаний з нею збиток, але і була максимальною | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.145 п.1.13. |  |
|  |  | - принцип радіологічного захисту, який вимагає, щоб користь від вибраної людської діяльності не тільки перевищувала пов'язаний з нею збиток, але й була максимальною | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.111 |  |
|  | принцип резервування принцип резервирования redundancy | - застосування додаткових конструкцій, систем (елементів) для того, щоб будь-які з них могли виконати задану функцію незалежно від стану іншої аналогічної конструкції, системи і елемента | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.66 |  |
|  |  | резервування - застосування альтернативних (однакових чи не однакових) конструкцій, систем і елементів таким чином, щоб всі вони могли виконувати необхідну функцію незалежно від експлуатаційного стану чи відмови (виходу із ладу)будь-якого з них | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | принцип різноманітності принцип разнообразия | - застосування двох або більше систем (елементів), що виконують одну функцію і мають різні принципи дії, з метою зниження імовірності відмови з загальної причини | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.67 |  |
|  | принцип фізичного розділення принцип физического разделения physical separation | - застосування для систем (елементів) просторового розділення, уключаючи розділення за допомогою фізичних бар'єрів | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.68 |  |
|  |  | - розділення з використанням геометричних факторів (відстань, орієнтація і т.п.) за допомогою відповідних бар’єрів чи сукупності зазначених заходів | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | припинення експлуатації прекращение эксплуатации | - заключний етап експлуатації установки, який реалізується після прийняття рішення про зняття її з експлуатації та протягом якого вона приводиться до стану, коли ядерне паливо відсутнє на її території або, перебуваючи в межах цієї території, розміщено тільки у сховищах відпрацьованого ядерного палива, призначених для довгострокового безпечного зберігання | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.26 п.2 |  |
|  |  | - заключний етап експлуатації установки, який реалізується після прийняття рішення про зняття її з експлуатації та протягом якого вона приводиться до стану, коли ядерне паливо відсутнє на її території або, перебуваючи в межах цієї території, розміщено тільки у сховищах відпрацьованого ядерного палива, призначених для довгострокового безпечного зберігання | (НП 306.2.02/1.004-98) Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів, затверджені Наказом Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 09.01.98 р. № 2, абз.2 п.2 |  |
|  | припинення експлуатації енергоблока Чорнобильської АЕС | заключний етап експлуатації енергоблока, який реалізується після прийняття рішення про зняття його з експлуатації та протягом якого він приводиться до стану, коли ядерне паливо відсутнє на його території або, перебуваючи в межах цієї території, розміщене тільки у сховищах відпрацьованого ядерного палива, призначених для його тривалого безпечного зберігання; | Стаття 1 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему |  |
|  | Припинення застосування гарантій МАГАТЕ | – гарантії, зазвичай, застосовуються до ядерного матеріалу (і до наступних поколінь ядерного матеріалу, що вироблені з його використанням) до тих пір, поки матеріал не передається іншій державі, яка перед цим прийняла на себе необхідні зобов’язання з гарантій, або поки матеріал не витрачено чи не розбавлено в такий спосіб, що він стає непридатним для будь-якої ядерної діяльності, що представляє інтерес з точки зору застосування гарантій, чи стає практично нездатним до регенерації. За параграфами 13 та 35 INFCIRC/153 (corrected) та параграфом 27 INFCIRC/66 гарантії можуть бути припинені для матеріалу переданого для неядерного використання, такого як виробництво сплавів чи кераміки. Параграф 26 INFCIRC/66 говорить, що припинення гарантій також можливе у випадку заміни матеріалу, що не був під гарантіями, матеріалом, що знаходиться під гарантіями. За статтею 2.а (VІІІ) держава подає МАГАТЕ інформацію щодо розміщення чи подальшої обробки середньо- і високоактивних відходів, що містять плутоній, високозбагачений уран чи 233U, до яких гарантії були припинені | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | припис | обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога державних інспекторів з ядерної та радіаційної безпеки, яка видається юридичним особам, їх посадовим особам і фізичним особам-підприємцям з метою припинення виявленого порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки, усунення його наслідків або вжиття компенсуючих заходів з метою пом’якшення таких наслідків; | Підпункт 5) Пункту 2 Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки затвердженого постановою КМУ від 13.11.2013 №824 |  |
|  | приповерхнева частина розрізу приповерхностная часть разреза | Під приповерхностной частиною розрізу розуміється верхня товща порід, до перших сотень метрів, яка впливає на сейсмічний ефект Под приповерхностной частью разреза понимается верхняя толща пород, до первых сотен метров, существенно влияющая на сейсмический эффект | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, примітка до п.26 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | приповерхневе захоронення приповерхностное захоронение near surface disposal | – захоронення з інженерно-технічними бар’єрами або без них у при поверхневому сховищі. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Приповерхневе сховище | – сховище радіоактивних відходів, призначене для їх захоронення, яке являє собою споруду, розташовану на поверхні або в приповерхневому шарі землі, спеціально обладнане і конструктивно виконане таким чином, щоб гарантувати довготривалу ізоляцію РАВ від потрапляння їх у біосферу, а також щоб забезпечувалося додержання вимог і регламентів, встановлених законодавством для такого типу сховищ. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 20 |  |
|  | природний радіаційний фон естественный радиационный фон natural background | опромінення, зумовлене космічним випромінюванням та випромінюванням природних радіонуклідів, природно розподілених у землі, воді, повітрі та інших елементах біосфери; | Стаття 1 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» |  |
|  |  | - опромінення, що створюється космічними джерелами та теригенними (властивими Землі) радіонуклідами за виключенням техногенно-підсилених джерелприродного походження | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.146 п.1.13. |  |
|  |  | - опромінення, що створюється космічними джерелами та теригенними (властивими Землі) радіонуклідами за виключенням техногенно-підсилених джерел природного походження. Зменшення опромінення цими джерелами завжди є недоцільним | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.112 |  |
|  |  | природний фон - доза, потужності дози чи концентрації активності, пов’язані з природними (натуральними) джерелами або будь-якими іншими джерелами в навколишньому природному середовищі, які не піддаються контролю. Це, зазвичай вважається, що включає дози, потужності дози чи концентрації активності, пов’язані з природними (натуральними) джерелами, глобальними випадіннями (але не локальними випадіннями) від атмосферних випробувань ядерної зброї та аварії на Чорнобильскій АЕС | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Природний уран Uranium natural | – уран, що зустрічається в природі. Він має атомну вагу біля 238 і містить незначні кількості 234U, біля 0,7% 235U та 99,3% 238U. Природний уран, звичайно, добувають в уранових рудниках у формі руди і на заводах збагачення руди отримують її (руди) концентрат, найчастіше це U3О8, який часто називають жовтим кеком | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - уран (який може бути хімічно виділений), що містить природну суміш ізотопів урану (приблизно 99,28% урану-238 і 0,72% урану-235 за масою). | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.36 |  |
|  | природний фон випромінювання естественный фон излучения | у рамках даного документа - потужність еквівалентної дози, створюваної космічним випромінюванням і випромінюванням природних радіонуклідів, природно розподілених у поверхневих шарах Землі, приземній атмосфері, продуктах харчування, воді, і організмі людини. На території СРСР природне тло зовнішнього випромінювання перебуває в межах 0, 04-0,2-0,3 мкЗв/ч. | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р, п.30 Розділу 17 |  |
|  |  | Дози, потужності дози і концентрації активності, пов'язані з природними джерелами або будь-якими іншими джерелами в природного навколишнього середовища, які не піддаються контролю. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  |  | - еквівалентна доза іонізуючого випромінювання, створювана космічним випромінюванням і випромінюванням природно розподілених природних радіонуклідів у поверхневих шарах Землі, приземній атмосфері, продуктах харчування, воді і організмі людини | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 15 Термінів і визначень |  |
|  | прискорювач електронів (прискорювач) | - електрофізичний пристрій, що генерує електрони або гальмівне випромінювання з енергією понад 0,1 МеВ; | (НП 306.5.192-2013) Правила з радіаційної безпеки прискорювачів електронів, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.08.2013 № 83, п. 1.3, абзац 5 |  |
|  | пристосовуваність конструкції приспособляемость конструкции | - припинення циклічної пластичної деформації після деякого числа перших циклів, головним чином внаслідок утворення сприятливого поля залишкових напруг | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, Додаток 4 (рекомендується), абз.3 п.2.2. |  |
|  | пристрій для генерування іонізуючого випромінювання (нерадіонуклідне джерело) устройство для генерирования ионизирующего излучения (нерадионуклидный источник) | - технічний пристрій (рентгенівська трубка, прискорювач, генератор тощо), в якому іонізуюче випромінювання виникає за рахунок зміни швидкості заряджених частинок, їх анігіляції або ядерних реакцій. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.147 п.1.13. |  |
|  |  | - технічний пристрій (рентгенівська трубка, прискорювач, генератор і т.д.), в якому іонізуюче випромінювання виникає за рахунок зміни швидкості заряджених часток, їх анігіляції або ядерних реакцій | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.113 |  |
|  | Пристрій для збереження/спостереження (пристрій для З/С) | – різновидність обладнання, що використовується для виконання функцій З/С і здатне забезпечити функцію З/С | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | пристрій запобіжний устройство предохранительное | - пристрій для запобігання від перевантаження деталей виконавчого механізму | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила устрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 13 Додатку |  |
|  | Пристрій індикації втручання | – технічний засіб або пристрій, що призначений для індикації втручання шляхом ідентифікації їх (засобу або пристрою) цілісності | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | – технічний пристрій, призначений для виявлення несанкціонованого доступу до ядерного матеріалу та має індивідуальний номер або інший ідентифікатор. Пристрій захищається від можливості зняття і повторного використання без порушення його цілісності або зміни одного чи кількох параметрів, які піддаються реєстрації. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 24 |  |
|  | Прихована відмова | Відмова, що не виявляється візуально або штатними методами і засобами контролю і діагностування, але виявляється при проведенні технічного обслуговування або спеціальними методами діагностики (ДСТУ 2860-94 “Надійність техніки. Терміни та визначення») | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 30. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | Прихована енергія альфа- випромінювання скрытая энергия альфа-излучения potential alpha energy | Сумарна енергія альфа-випромінювання, що випускається при розпаді дочірніх продуктів радону або дочірніх продуктів торону протягом ланцюга розпаду. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | прихована непрацездатність | – непрацездатність системи (компонента), яка не може бути виявлена під час роботи вбудованими засобами діагностування (автоматичного контролю технічного стану), але виявляється при проведенні технічного обслуговування; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 53, пункту 2, розділу І |  |
|  | Прихований (потайний) датчик | – датчик виявлення вторгнення, що є недоступним для огляду, наприклад, занурений у грунт, схований у стелі або під підлогою тощо | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Проба | – частина великої групи облікових одиниць чи певна кількість великої кількості матеріалу, що відібрані для цілей інспекції чи аналізу. Термін має два значення: а) при статистичному відборі – проба є підгрупою облікових одиниць вибраних установленим способом з певної групи облікових одиниць і яка досліджується для того, щоб отримати інформацію про всю групу; б) при відборі матеріалу для аналізу – проба є невеликою кількістю матеріалу, що береться з однієї облікової одиниці чи контейнера для вимірювань. Складна проба отримується взяттям невеликих кількостей матеріалу з одного чи декількох контейнерів, їх змішуванням і потім вибором однієї чи декількох аліквотних проб для вимірювання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Проблеми забезпечення безпеки проблемы обеспечения безопасности safety issues | Відхилення від діючих норм безпеки і практичної діяльності, або слабкі місця в конструкції установки або практичної діяльності, виявлені в результаті подій, що виникли на станції, з потенційними наслідками для безпеки через їх вплив на глибокоешелонований захист, запаси безпеки або культуру безпеки | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | проведення інспекції (інспектування) проведение инспекции (инспектирование) | - виконання комплексу заходів, які включають: контроль (перевірку) документації системи управління якістю, спостереження за станом та функціонуванням устаткування та систем, спостереження за проведенням вимірювань та випробувань, бесіди державного інспектора з персоналом з метою перевірки того, що устаткування та системи, а також експлуатація, технологічні процеси, порядок проведення робіт, рівень знань персоналу та виконання ним своїх функцій відповідають вимогам норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також умовам наданих ліцензій; | (ГНД 306.7.01/3.088-04) Методика з організації державного нагляду за системою управління якістю на етапі експлуатації ядерних установок, затверджена Наказом ДКЯРУ від 30.06.04 р. № 113, терміни та визначення, абзац 5 |  |
|  | Прогнозне технічне обслуговування прогнозное техническое обслуживание predictive maintenance | Вид профілактичного технічного обслуговування, виконуваного безперервно або через певні інтервали часу, які визначаються залежно від спостережуваного стану, з метою контролю, діагностики або аналізу тенденцій зміни індикаторів стану конструкції, системи або елемента; отримані результати дозволяють визначати поточний і майбутній функціональний стан або характер та графік планового технічного обслуговування | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | програма випробувань программа испытаний | - організаційно-методичний документ, який встановлює об'єкт, мету, види, послідовність і обсяг випробувань, що проводяться, а також порядок, умови, місце і терміни проведення випробувань та звітність за результатами випробувань | (НП 306.5.02/3.076-03) Вимоги до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію, затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.08.2003 № 108, абз.12 п.2.1 |  |
|  | програма зняття з експлуатації программа снятия с эксплуатации | - документ, що містить обгрунтування та опис стратегії зняття установки з експлуатації, комплексу адміністративних, організаційних та технічних заходів під час зняття установки з експлуатації, а також інформацію, потрібну для використання даного документа як керівництва під час проведення діяльності щодо зняття установки з експлуатації | (НП 306.2.02/1.004-98) Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів, затверджені Наказом Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 09.01.98 р. № 2, абз.4 п.2 |  |
|  | Програма радіаційного захисту (Radiation Protection Programme) | - систематичні заходи, метою яких є забезпечення належного планування та обліку заходів радіаційного захисту. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.24 |  |
|  | програма скринінгу здоров’я | - періодичне дослідження здоров’я людей із застосуванням медичного радіологічного обладнання з профілактичною метою для виявлення безсимптомних захворювань; | (НП 306.5.211-2017) Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині, затверджені наказом ДІЯРУ та МОЗ від 16.02.2017 № 51/151, абз. 11 п.2 Розділу І |  |
|  | Програмне забезпечення | Сукупність програм на зовнішніх носіях даних, у постійній і оперативній пам'яті, а також програмних документів, призначених для налагодження, функціонування і перевірки працездатності інформаційної або керуючої системи програмно-технічного комплексу, або апаратно-програмного технічного засобу автоматизації. ПЗ ПТК створюється в процесі розробки ПТК, постачається в складі ПТК (інтегрованим з апаратними засобами). ПЗ може вичерпним чином забезпечувати виконання усіх функцій ІКС (у цьому випадку відсутнє розходження між ПЗ ПТК і ПЗ ІКС), або передбачати для користувача можливість доповнення складу, зміни конфігурації і/або настроювання програмних модулів. ПЗ ТЗА створюється в процесі розробки програмно-апаратного ТЗА і постачається інтегрованим з апаратними засобами ТЗА. Необхідність і/або можливість зміни (настроювання) ПЗ ТЗА на місці експлуатації визначається розроблювачем ТЗА | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 31. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  |  | Сукупність програм на зовнішніх носіях даних, в постійній і оперативній пам'яті, а також програмних документів, призначених для відладки, функціонування і перевірки працездатності інформаційної або керуючої системи програмно-технічного комплексу або апаратно-програмного технічного засобу автоматизації (НП 306.5.02/3.035-2000 "Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій", затверджені наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.2000 N 19) | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 19 |  |
|  |  | – сукупність програм, необхідних для виконання всіх основних і додаткових функцій системи (компонента), які зберігаються в пам’яті та/або в програмувальних електронних пристроях, що входять до складу цієї системи (компонента), а також програм на зовнішніх носіях і програмній документації; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 54, пункту 2, розділу І |  |
|  | програмний засіб | - розрахункова програма (комп'ютерний код), що містить систему математичних рівнянь та даних, які описують обладнання та процеси АС за заданою точністю, що в комплексі з розрахунковою моделлю дозволяє виконувати аналіз безпеки АС; | (НП 306.2.162-2010) Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.09.2010 № 124, п.1.5, абзац 11 |  |
|  | Програмно-технічний комплекс | Сукупність технічних засобів автоматизації, що поставляються в комплекті з програмним забезпеченням, необхідним сервісним устаткуванням і експлуатаційною документацією, що з'єднуються на місці експлуатації з периферійним устаткуванням і/або з іншими програмно-технічними комплексами для виконання усіх або частини функцій контролю і керування в складі конкретної інформаційної або керуючої системи В одну систему може входити один або декілька ПТК. ПТК розробляють і/або постачають для конкретних ІКС, як продукцію виробничо-технічного призначення. У ПТК інтегровані апаратні і програмні засоби, що можуть розроблятися незалежно один від одного, тому вимоги до ПТК мають охоплювати обидва компоненти, а також процес їхньої інтеграції | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 32. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  |  | Сукупність технічних засобів автоматизації, що постачають в комплекті з програмним забезпеченням, необхідним сервісним обладнанням і експлуатаційною документацією, які з'єднують на місці експлуатації з периферійним устаткуванням і/або з іншими програмно-технічними комплексами для виконання усіх або частини функцій у складі конкретної інформаційної або керуючої системи (НП 306.5.02/3.035-2000 "Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій", затверджені наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.2000 N 19) | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 20 |  |
|  |  | – виріб з вбудованим програмним забезпеченням, виконаний у вигляді однієї або декількох експлуатаційно-автономних складових частин, який разом з периферійним устаткуванням і (за необхідності) з іншими програмно-технічними комплексами виконує всі основні функції інформаційної або керуючої системи, компонентом якої він є; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 55, пункту 2, розділу І |  |
|  | прогресуюча формозміна прогрессирующее формоизменение | - процес нагромадження однобічних пластичних необоротних деформацій (переміщень), неодночасних по обсягу елемента конструкції, малих у кожному циклі зміни напруг і температур | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, Додаток 4 (рекомендується), абз.2 п.2.2. |  |
|  | Продукт активації продукт активации activation product | Радіонуклід, який утворений внаслідок активації | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Продукт поділу продукт деления fission product | Радіонуклід, який утворений внаслідок ядерного поділу | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Продукція продукция | - будь-який виріб, процес чи послуга, що виготовляється, здійснюється чи надається для задоволення суспільних потреб; | (ГНД 306.7.01/3.088-04) Методика з організації державного нагляду за системою управління якістю на етапі експлуатації ядерних установок, затверджена Наказом ДКЯРУ від 30.06.04 р. № 113, терміни та визначення, абзац 6 |  |
|  | Проектна аварія | Див. аварія проектна |  |  |
|  | проектна безпека | - відповідність проекту АС та поточного стану споруд, систем та елементів енергоблока АС нормам, правилам та стандартам з ядерної та радіаційної безпеки; | (НП 306.2.162-2010) Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.09.2010 № 124, п.1.5, абзац 10 |  |
|  | проектна загроза | властивості та характеристики потенційних правопорушників, дії яких можуть бути спрямовані на вчинення диверсії, крадіжки або будь-яке інше неправомірне вилучення радіоактивних матеріалів, для протидії яким створюється система фізичного захисту; | Пункт 12) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  |  | – прийнятий державою документ, в якому відображені характеристики потенційних внутрішніх та/або зовнішніх правопорушників, які могли би розпочати спробу несанкціонованого вилучення ядерного матеріалу або диверсії, для протидії яким проектується і оцінюється система фізичного захисту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - визначені в установленому порядку характеристики потенційних правопорушників, які могли б здійснити спробу несанкціонованого вилучення ядерних матеріалів або вчинення акту ядерного тероризму, для протидії яким визначається, створюється та оцінюється система фізичного захисту; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 22 |  |
|  | проектна організація проектная организация | - організація, що виконує проект компонування устаткування й трубопроводів у межах АЕУ | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 18 |  |
|  | Проектна ядерна аварія | – ядерна аварія, для якої проектом визначені вихідні та кінцеві стани і передбачені системи безпеки, що забезпечують обмеження наслідків аварії встановленими межами | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Проектний землетрус | Землетрус, що викликає на будівельному майданчику струс максимальної інтенсивності за період 100 років (“Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций” ПНАЭ Г-5-006-87, затвердженими ГАЕН СРСР, 1987) | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 33. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  |  | - землетрус, що викликає на майданчику будівництва струс максимальної інтенсивності за період 100 років Проектное землетрясение (ПЗ) - землетрясение, вызывающее на площадке строительства сотрясение максимальной интенсивности за период 100 лет. | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.3 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  |  | землетрус прогнозованої інтенсивності на майданчику атомної станції з повторюваністю один раз на 100 років для діючих енергоблоків атомних станцій та один раз на 1000 років для нових енергоблоків атомних станцій, що відповідає середньому значенню річної імовірності перевищення 10-2 та 10-3 відповідно; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 28 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | проектний режим (підприємства, установи, об'єкта) проектный режим (предприятия, учреждения, объекта) | - режим нормальної експлуатації, що відповідає проектній документації | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.149 п.1.13. |  |
|  | проектний (що розраховується) строк служби проектный (расчетный) срок службы design life | - період, протягом якого установка або елемент, як очікується, функціонуватиме відповідно до технічних умов, згідно яких вони були виготовлені | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | проектні аварії | потенційні аварії, що пов'язані з експлуатацією споруд, систем та елементів, створених на ОУ в результаті реалізації проектів ПЗЗ. Для таких аварій проектами ПЗЗ визначені вихідні події, які пов'язані з експлуатацією даних споруд, систем та елементів, та кінцеві стани ОУ, а також передбачені заходи, що забезпечують (з урахуванням принципу одиничної відмови або однієї, незалежної від вихідної події, помилки персоналу) обмеження наслідків таких аварій визначеними для них межами. | (ГНД 306.7.02/2.032-99) Методика проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання України в рамках ліцензійного процесу при реалізації Плану здійснення Заходів на об’єкті “Укриття”, в частині аналізу потенційних аварій, затверджена наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 06.01.2000 р. № 3, п.1.8.2. |  |
|  | проектні зовнішні події (зовнішні події, які включені в проектні основи / основу проекту) проектные внешние события (внешние события, включаемые в проектные основы/основу проекта) design basis external events | Зовнішні події або поєднання зовнішніх подій, що враховуються в проектних основах всіх частин або будь-якої окремої частини установки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | проектні межі проектные границы | - значення параметрів і характеристик стану систем (елементів) і атомної станції у цілому, що встановлені в проекті для нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та проектних аварій | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.70 |  |
|  | Проектні межі Проектные пределы | - значення параметрів і характеристик стану обладнання, систем (елементів) і ДР в цілому, встановлені проектом для аварій. – значения параметров и характеристик состояния оборудования, систем (элементов) и ИР в целом, установленные проектом для аварий. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.24 |  |
|  | проектні основи (основа проекту, основи проекту) проектные основы (основа проекта, основы проекта) design basis | Діапазон умов і подій, які враховуються безпосередньо в проекті установки, згідно із встановленими критеріями, таким чином, щоб установка могла витримувати їх без перевищення дозволених (санкціонованих) меж при запланованій роботі систем безпеки. 􀁌 Англомовний термін ‘design basis’ використовується як іменник у випадку визначення, наведеного вище. Крім того, часто використовується атрибутивно у зв’язку з конкретними категоріями умов або подій у значенні ‘проектний’, „такий, що включається до проектних засад”; наприклад, проектная авария {design basis accident}, проектні зовнішні події {design basis external events} і проектний землетрус {design basis earthquake}. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  |  | означає діапазон умов та подій, які точно враховуються в проекті ядерної установки, включаючи заходи з удосконалення, відповідно до встановлених критеріїв таким чином, щоб установка змогла витримати їх без перевищення дозволених меж при запланованій роботі систем безпеки; | Директива Ради 2009/71/ЄВРАТОМ від 25 червня 2009 р, що встановлює рамки Співтовариства щодо безпеки ядерних установок зі змінами, внесеними Директивою № 2014/87/EURATOM Ради ЄС від 8 липня 2014 р., стаття 3 пункт 9 |  |
|  | променева терапія | - галузь медицини, у якій для лікування та діагностики використовуються ДІВ (закриті ДІВ та генеруючі пристрої); | (НП 306.5.140-2008) Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.12.2007 № 193, п.1.1 абзац 4 |  |
|  |  | - медичне опромінення з терапевтичною метою | (НП 306.5.211-2017) Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині, затверджені наказом ДІЯРУ та МОЗ від 16.02.2017 № 51/151, абз. 12 п.2 Розділу І |  |
|  | Проміжне зберігання ВЯП | - контрольоване зберігання ТВЗ після їх вивантаження з приреакторного басейну витримки і до перероблення або захоронення. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 29 |  |
|  | Проміжне СВЯП сухого типу | - ядерна установка, що складається з комплексу споруд, систем, елементів та засобів, призначених для підготовки до зберігання, транспортування та проміжного зберігання ВЯП. Підготовка ВЯП до зберігання може виконуватись за межами проміжного СВЯП сухого типу з використанням систем, елементів та засобів АЕС. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 30 |  |
|  | Проміжний звіт з аналізу безпеки Промежуточный ОАБ | - дороблений після завершення будівництва та за результатами передпускових перевірок і випробувань попередній ЗАБ, що надається з метою одержання ліцензії на введення в експлуатацію. Він має демонструвати повну готовність СВЯП до введення в експлуатацію. | (РД 306.8.02/2.067-03) Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 20.02.03. №33, п.2.1, абзац 11 |  |
|  |  | - доопрацьований з урахуванням результатів будівництва попередній звіт з аналізу безпеки, що надається разом з іншими документами до органу державного регулювання з ядерної та радіаційної безпеки для одержання ліцензії на введення в експлуатацію СВЯП сухого типу. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 31 |  |
|  | проміжний контур промежуточный контур | - контур, який є додатковим бар'єром проти проникнення радіоактивних речовин у навколишнє середовище при передачі тепла від реакторної установки до кінцевого поглинача | (ПНАЕ Г-5-020-90) Правила устрою й експлуатації систем аварійного охолодження й відводу тепла від ядерного реактора до кінцевого поглинача, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90. №3, термін 11 Термінів і визначень | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  |  | – контур відведення тепла від радіоактивного теплоносія до кінцевого поглинача, який не має безпосереднього контакту з ними та є додатковим бар’єром на шляху поширення радіоактивних речовин від радіоактивного теплоносія у навколишнє природне середовище. | (НП 306.2.204-2016) Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача, затверджений наказом ДІЯРУ від 24.12.2015 р. №233, п.4 абзац 5 |  |
|  | Проммайданчик Промплощадка | - територія з розмірами порядку 3х3 км, на якій розташовуються основні об'єкти АС. - территория с размерами порядка 3х3 км, на которой располагаются основные объекты АС. | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.9 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | пропал пропал | - дефект у вигляді наскрізного отвору у зварному шві, що утворився внаслідок витікання частини рідкого металу зварювальної ванни в процесі виконання зварювання | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.4. Додатку 1 |  |
|  | Пропускна здатність | – кількість людей або транспортних засобів, що можуть бути пропущені через контрольно-пропускний пункт в одиницю часу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Пропускний контроль | – технічні засоби і процедури, що використовуються для перевірки дозволу на доступ і для виявлення контрабандних і ядерних матеріалів | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | пропускний режим | – процедури, що встановлюють порядок пропуску персоналу, відвідувачів, осіб, які прибули у відрядження, транспортних засобів, предметів, матеріалів і документів через межу зони обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - сукупність організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованого проходу людей та проїзду транспортних засобів, пронесення та провезення заборонених предметів і речовин у зони/із зон обмеження доступу; | (НП 306.8.176-2011) Вимоги до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.12.2011 № 177, п.1.2, абзац 12 |  |
|  | протирадіаційний (радіологічний) захист противорадиационая (радиологическая) защита radiological protection | - сукупність нормативно-правових, проектно-конструкторських, медичних, технічних та організаційних заходів, що забезпечують радіаційну безпеку | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.150 п.1.13. |  |
|  |  | - сукупність нормативно-правових, проектно-конструкторських, медичних, технічних та організаційних заходів, що забезпечують радіаційну безпеку | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.114 |  |
|  |  | - захист людей від опромінювань в результаті дії іонізуючих випромінювань і засоби її забезпечення. Міжнародна комісія по радіологічному захисту та інші організації застосовують термін радіологічний захист, який є синонімом. Загальноприйняте розуміння терміну радіаційний захист обмежується захистом людей. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Протитаранний пристрій | – фізичний бар’єр, що призначений для примусової зупинки транспортного засобу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Протокол узгодження | – документ, який видається Оператором сховища Постачальнику відходів після узгодження Технічних специфікацій відходів. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 21 |  |
|  | профіль ризику | - виражене в графічному або числовому вигляді співвідношення між значеннями ризику від окремих складових; | (НП 306.2.162-2010) Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.09.2010 № 124, п.1.5, абзац 12 |  |
|  | проходка герметична проходка герметичная | - елемент системи герметичного огородження, призначений для перетину герметичного огородження трубопроводами, повітроводами, електричними кабелями, каналами іонізаційних камер і деталями дистанційних механічних приводів арматури, що обертаються (рухаються) тощо | (ПНАЕ Г-10-021-90) Правила устрою й експлуатації систем безпеки атомних станцій, що локалізують, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90 №4, абз.5 Основних термінів і визначень |  |
|  | Процедура процедура procedure | Серія регламентованих дій, які виконувані в певному порядку або певним способом | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Процес | 1. Послідовність дій та операцій, особливо ряд послідовних стадій виготовлення продукту або деяких інших операцій. 2. Ряд взаємопов'язаних або взаємодіючих операцій, які перетворять вкладені ресурси в кінцеві результати | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Процедури спостереження за ядерним матеріалом | – заходи, що гарантують, що ділянка розташування спеціальних ядерних матеріалів знаходиться під спостереженням щонайменше двох кваліфікованих санкціонованих осіб з відповідним допуском; ці особи можуть одночасно виконувати інші службові обов’язки, але здатні подати своєчасний сигнал тривоги, аби попередити несанкціоноване вилучення ядерного матеріалу, його несанкціоноване використання або диверсійний акт | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Профілактичне технічне обслуговування профилактическое техническое обслуживание preventive maintenance | Дії, які спрямовані на виявлення, виключення або пом'якшення наслідків погіршення функціонування конструкції, системи або елемента з метою підтримки або продовження їх корисного терміну служби за допомогою контролю цього погіршення і відмов та утримання їх на прийнятному рівні | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Пряме вимірювання | – вимірювання, при якому шукане значення величини визначається безпосередньо з результатів досліду | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | прямі (вимірювання in vivo) прямые (измерения in vivo) | - визначення вмісту радіонуклідів у організмі людини з використанням систем детектування | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.24 п.1.13. |  |
|  | прямі (контрзаходи) прямые (контрмеры) | - контрзаходи, реалізація яких призводить до попередження індивідуальних та/або колективних доз аварійного опромінення населення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.97 п.1.13. |  |
|  | Пункт будівництва Пункт строительства | – територія з лінійними розмірами ~ 10-15 км, що є прилеглою до проммайданчику - территория с линейными размерами ~ 10-15 км, прилегающая к промплощадке. | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.8 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | пульт охорони | - обладнання, на яке надходить і відображається інформація від технічних засобів системи фізичного захисту об'єкта, які експлуатуються персоналом підрозділу з охорони, яка дозволяє однозначно та своєчасно оцінювати сигнали тривоги та приймати відповідні рішення; | (НП 306.8.166-2010) Вимоги щодо застосування охорони в системі фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, радіоактивних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.11.2010 № 164, п.1.3, абзац 4 |  |
|  | пункт оповіщення пункт оповещения notification point | Призначена організація, з якою є домовленість про те, що вона буде отримувати сповіщення і оперативно починати приймати заздалегідь визначені заходи з метою початку здійснення частини аварійного реагування. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Пункт опромінення путь облучения exposure pathway | Шлях, по якому випромінювання або радіонукліди можуть потрапити до людини і призвести до її опромінення. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Пункт попередження пункт предупреждения warning point | Пункт зв'язку, на якому постійно знаходиться персонал або на який завжди можна направити попередження для оперативного реагування або початку здійснення в належних випадках реагування на сповіщення, попереджувальне повідомлення, прохання про надання допомоги або прохання про верифікацію повідомлення, що надходять від МАГАТЕ. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | пункт контролю доступу | - місце на межі особливо важливої зони, внутрішньої зони, життєво важливого місця для здійснення контролю та управління проходом людей чи проїздом технологічного транспорту; | (НП 306.8.176-2011) Вимоги до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.12.2011 № 177, п.1.2, абзац 13 |  |
|  |  | - частина ЯПУ, що розташовується у спеціально передбачених проектом приміщеннях і призначена для централізованого управління технологічними процесами; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 32 пункту 6 розділу І. |  |
|  | пуск пуск | - експлуатаційний режим, у процесі якого зовнішні навантаження й температури змінюються від початкових значень до значень, що відповідають стаціонарному режиму. При пуску температура й зовнішні навантаження можуть перевищувати значення, що відповідають стаціонарному режиму | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, п.2.5. |  |
|  | пусконалагоджувальні роботи пусконаладочные работы | - роботи з настроювання, випробуванню і пуску виконавчих механізмів | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила устрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 3 Додатку |  |
|  | Рад | Одиниця поглиненої дози, яка рівна 0,01 Гр | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | радіаційна аварія | - подія, внаслідок якої втрачено контроль над ядерною установкою, джерелом іонізуючого випромінювання і яка призводить або може призвести до радіаційного впливу на людей та навколишнє природне середовище, що перевищує допустимі межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з безпеки; | (НП 306.5.01/3.083-04) План реагування на радіаційні аварії, затверджений Спільним наказом Держатомрегулювання та МНС від 17.05.04 р. № 87/211, розділ ІІ Терміни та визначення, абзац 10 |  |
|  |  | – подія, внаслідок якої втрачено контроль над ядерною установкою, джерелом іонізуючого випромінювання, і яка призводить або може призвести до радіаційного впливу на людей та навколишнє природне середовище, що перевищує допустимі межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з безпеки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | радіаційна безпека радиационная безопасность | дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами та стандартами з безпеки; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | – дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами та стандартами з безпеки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, установлених нормами, правилами та стандартами з безпеки | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.71 |  |
|  |  | - стан радіаційно-ядерних об'єктів та навколишнього середовища, що забезпечує неперевищення лімітів доз, виключення будь-якого невиправданого опромінення та зменшення доз опромінення персоналу і населення нижче встановлених лімітів доз настільки, наскільки це може бути досягнуте і економічно обґрунтоване | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.151 п.1.13. |  |
|  |  | - стан радіаційно-ядерних об'єктів та навколишнього середовища, що забезпечує неперевищення основних дозових лімітів, виключення будь-якого невиправданого опромінення та зменшення доз опромінення персоналу і населення нижче за встановлені дозові ліміти настільки, наскільки це може бути досягнуто і економічно обгрунтовано | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.115 |  |
|  |  | - стан АС, при якому за рахунок комплексу технічних, організаційних і гігієнічних заходів забезпечуються неперевищення встановлених меж дози зовнішнього й внутрішнього опромінення персоналу і населення і неперевищення встановлених гранично-припустимих радіоактивних викидів і скидів при нормальній експлуатації АС і при проектних аваріях | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 19 Термінів і визначень |  |
|  | радіаційна безпека під час поводження з радіоактивними відходами радиационная безопасность во время обращения с радиационными отходами | неперевищення допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами, стандартами з безпеки, а також обмеження міграції радіонуклідів у навколишнє природне середовище; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  | Радіаційна калориметрія | – визначення сумарного тепловиділення ядерного матеріалу (ЯМ), що викликане радіоактивним розпадом, наприклад, для оцінки маси ЯМ | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | радіаційна установка з прискорювачем (установка) | - електрофізична радіаційна установка, призначена для опромінення об'єктів, джерелом іонізуючого випромінювання в якій є прискорювач електронів. Ці установки поділяються на: стаціонарні - установки, для розміщення яких необхідні спеціально обладнані приміщення; пересувні - установки, що монтуються і використовуються на самохідних або інших транспортних засобах (автомашина, вагон тощо); | (НП 306.5.192-2013) Правила з радіаційної безпеки прискорювачів електронів, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.08.2013 № 83, п. 1.3, абзац 6 |  |
|  | радіаційний захист радиационная защита radiation protection | сукупність радіаційно-гігієнічних, проектно-конструкторських, технічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  | радіаційний (біологічний) захист | - конструкції, пристрої та матеріали, що оточують джерело іонізуючого випромінювання, призначені для ослаблення цього випромінювання до безпечних рівнів, регламентованих чинним законодавством. | (НП 306.5.192-2013) Правила з радіаційної безпеки прискорювачів електронів, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.08.2013 № 83, п. 1.3, абзац 11 |  |
|  | Радіаційний збиток радиационный ущерб radiation detriment | Сукупна шкода, яка в підсумку буде заподіяна опроміненій групі та її нащадкам в результаті впливу випромінювання, що випускається джерелом | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | радіаційний зважуючий фактор радиационный взвешивающий фактор | - коефіцієнт, що враховує відносну біологічну ефективність різних видів іонізуючого випромінювання. Використовується виключно при розрахунку ефективної та еквівалентної доз | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.152 п.1.13. |  |
|  |  | - коефіцієнт, що враховує відносну біологічну ефективність різних видів іонізуючого випромінювання. Використовується винятково при розрахунку ефективної та еквівалентної доз. | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.116 |  |
|  | радіаційний інцидент радиационный инцидент | - подія, при якій відбувається опромінення людей у дозах, що перевищують установлені межі для відповідних категорій осіб | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 21 Термінів і визначень |  |
|  | радіаційний контроль радиационный контроль | - у рамках даного документа - одержання інформації про рівні опромінення людей і про радіаційну обстановку в установі й у навколишньому середовищі з метою контролю за дотриманням норм санітарних правил радіаційної безпеки. Здійснюється службою радіаційної безпеки атомної станції, а також відповідними відомчими службами із застосуванням приладів і методик радіаційного контролю й розрахункових методів | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.43 Розділу 19 |  |
|  | Радіаційний моніторинг | – неперервний у часі або з малим періодом контроль радіаційних характеристик установки, що контролюється | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Радіаційний паспорт облікової одиниці | – сукупність радіаційних параметрів облікової одиниці, що реєструються і використовуються для її (одиниці) ідентифікації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Радіаційний паспортизатор | – обладнання, що призначене для зняття радіаційного паспорта та ідентифікації облікової одиниці за її радіаційним паспортом та для контролю збереження ядерного матеріалу в контейнері | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | радіаційний ризик радиационный риск radiation risks | - імовірність того, що у особи внаслідок опромінення виникне певний стохастичний ефект | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.117 |  |
|  |  | - Шкідливий вплив на здоров’я радіаційного опромінення (включно із вірогідністю такого впливу). - будь-які інші повязані із безпекою ризики (включно із ризиками для екосистем навколишнього середовища), які можуть виникати як безпосередній наслідок: • радиаційного опромінення; • наявності радіоактивного матеріалу (в т.ч. радіоактивних відходів) або його вибросу в навколишнє середовище; • втрати контролю за активною зоною ядерного реактора, ядерною ланцюговою реакцією, радіоактивними джерелом або будь-яким іншим джерелом опромінення (З [22].) Для цілей норм безпеки МАГАТЕ передбачено відсутність порогового рівня дози опромінення, нижче якого відсутні відповідні радиаційні ризики. У вимогах безпеки і керівних настановах з безпенки вказуються рівні радіаційного опромінення та інші ризики, яких вони стосуються | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | радіаційний фактор (вплив) радиационный фактор (воздействие) | - будь-який тип радіаційного впливу, який призводить чи може призвести до опромінення людини або до радіоактивного забруднення навколишнього середовища | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.153 п.1.13. |  |
|  |  | - будь-який тип радіаційного впливу, який приводить чи може призвести до опромінення людини або радіоактивному забрудненню навколишнього середовища | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.118 |  |
|  | радіаційно-небезпечна зона | - зона, в межах якої потужність дози іонізуючого випромінювання може перевищувати 1 мкЗв/год; | (НП 306.5.192-2013) Правила з радіаційної безпеки прискорювачів електронів, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.08.2013 № 83, п. 1.3, абзац 7 |  |
|  | радіаційно-ядерна (подія) радиационно-ядерное (событие) | - будь-яка незапланована подія на об'єкті з радіаційно-ядерною технологією, яка відбувається з одночасною втратою контролю над ланцюговою ядерною реакцією і виникненням реальної чи потенційної загрози спонтанної ланцюгової реакції | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.10 п.1.13. |  |
|  | радіаційно-ядерний об'єкт радиационно-ядерный объект | - будь-які речовини, пристрої та споруди, що містять чи можуть уміщувати ядерні матеріали або джерела іонізуючого випромінювання (енергетичні, промислові, дослідні, експериментальні реактори, пристрої, установки, стенди, обладнання, прилади, склади, сховища, транспортні засоби, електростанції, виробництва, технологічні комплекси, в тому числі пов'язані з розробкою, виробництвом, дослідженням, випробуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням ядерних вибухових пристроїв) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.154 п.1.13. |  |
|  |  | - будь-які речовини, пристрої та споруди, що містять чи можуть вміщувати ядерні матеріали або джерела іонізуючого випромінювання (енергетичні, промислові, дослідні, експериментальні реактори, пристрої, установки, стенди, обладнання, прилади, склади, сховища, транспортні засоби, а також електростанції, виробництва, технологічні комплекси, які використовують такі технічні засоби, у тому числі пов'язані з розробкою, виробництвом, дослідженням, випробуванням, переробкою, транспортуванням, збереженням ядерних вибухових пристроїв) | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.119 |  |
|  | Радіоактивна речовина | – речовина, що не відноситься до ядерного матеріалу та випромінює іонізуюче випромінювання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Радіоактивна рівновага | Стан ланцюжка радіоактивних розпадів (або її частини), при якому активність кожного радіонукліда в ланцюзі (або її частина) є однаковою. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | радіоактивне забруднення радиоактивное загрязнение contamination | - наявність або розповсюдження радіоактивних речовин понад їх природного вмісту в навколишньому середовищі та/чи у тілі людини | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.121 |  |
|  |  | - наявність або поширення радіоактивних речовин понад їх природний вміст на поверхнях і в обсягах, у тілі людини, у її побутовій і виробничій обстановці і в навколишньому середовищі | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 20 Термінів і визначень |  |
|  |  | - наявність або розповсюдження радіоактивних речовин понад їх природний вміст у навколишньому середовищі та/або у тілі людини | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.73 п.1.13. |  |
|  |  | - наявність радіоактивності на поверхні в кількостях, що перевищують 0,4 Бк/кв.см для бета- і гамма-випромінювачів і для альфа-випромінювачів низької токсичності або 0,04 Бк/кв.см для всіх інших альфа-випромінювачів. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.25 |  |
|  |  | - радіоактивні речовини, які знаходяться на поверхні або всередині твердих матеріалів, рідин або газів (включи тіло людини), де їх наявність або виключена або не є бажаною, а також процес, який приводить до їх присутності в таких місцях; - наявність радіоактивних речовин на поверхні в кількостях, більш ніж 0,4 Бк/см2 для бета- і гамма-випромінювачів низкої активності або 0,04 Бк/см2 для всіх інших альфа-випромінювачів | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | радіоактивне забруднення поверхні радиоактивное загрязнение поверхности | - радіоактивні речовини, розподілені на шкірі, одязі, відкритих поверхнях приміщень і встановленого устаткування, засобах для транспортування радіоактивних речовин і на території в кількості, що підвищує їх природний рівень | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.44 Розділу 19 |  |
|  | радіоактивне забруднення поверхні, що знімається (нефіксоване) снимающееся радиоактивное загрязнение поверхности (нефиксированное) non-fixed contamination | - частина забруднення поверхонь радіонуклідами (радіоактивними речовинами), що спонтанно або при експлуатації переходять із забрудненої поверхні в навколишнє середовище або знімаються засобами дезактивації | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.123 |  |
|  |  | - радіоактивні речовини, які спонтанно або при експлуатації переходять із забрудненої поверхні в навколишнє середовище і видаляються застосовуваними способами дезактивації | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 26 Термінів і визначень |  |
|  |  | - радіоактивне забруднення, що може бути видалено з поверхні при звичайних умовах перевезення (З [2].) | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  |  | - радіоактивні речовини, які спонтанно або при експлуатації переходять із забрудненої поверхні в навколишнє середовище й видаляються застосовуваними способами дезактивації без порушення поверхневого шару | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.50 Розділу 19 |  |
|  | радіоактивне забруднення поверхні, що не знімається (фіксоване) неснимаемое (фиксированное) радиоактивное загрязнение поверхности fixed contamination | - частина забруднення поверхонь радіонуклідами (радіоактивними речовинами), які спонтанно або при експлуатації не переходять в навколишнє середовище і не можуть бути видалені методами дезактивації (без порушення їх цілісності) | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.164 |  |
|  |  | - радіоактивне забруднення, що не є нефіксованим радіоактивним забрудненням нефіксоване радіоактивне забруднення (non-fixed contamination): - радіоактивне забруднення, яке може бути видалене з поверхні при звичайних умовах перевезення.) | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  |  | - радіоактивні речовини, які спонтанно або при експлуатації не переходять із забрудненої поверхні в навколишнє середовище і не видаляються застосовуваними способами дезактивації без порушення поверхневого шару | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.34 Розділу 19 |  |
|  | Радіоактивний вміст (Radioactive contents) | - радіоактивний матеріал разом з будь-якими радіоактивно забрудненими або активованими твердими речовинами, рідиною й газами, що містяться в пакувальному комплекті. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.26 |  |
|  | Радіоактивний матеріал | -Матеріал, який в силу своєї радіоактивності визначений у національному законодавстві або національним регулюючим органом як той, який підлягає регулюючому контролю. -Будь-який матеріал, що містить радіонукліди, в якому концентрація активності, а також повна активність вантажу перевищують встановлені значення | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  |  | - об'єкти і речовини, активність радіонуклідів яких перевищує межі, встановлені нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки. До радіоактивних матеріалів належать спеціальні матеріали, що розщеплюються, радіоактивні відходи, радіоізотопні джерела іонізуючого випромінювання. | (НП 306.5.06/2.008-98) Порядок видачі сертифікатів безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджений наказом Мінекобезпеки від 07.04.98 № 46, глава 2, абз. 6 | Втратив чинність згідно наказу Мінекоресурсів від 17.03.2003 № 45/м |
|  | радіоактивний матеріал з низькою здатністю до розсіювання радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию low dispersible radioactive material | Твердий радіоактивний матеріал або твердий радіоактивний матеріал в герметичній капсулі, що має обмежену здатність до розсіювання і не знаходиться в порошкоподібній формі | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Радіоактивний матеріал особливого виду | Не розсієний твердий радіоактивний матеріал або закрита капсула, яка містить радіоактивний матеріал | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | радіоактивний матеріал природного походження | - матеріал, у складі якого присутні радіонукліди природного походження, концентрація яких перевищує рівні, встановлені Державними гігієнічними нормативами ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», уведеними у дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року № 62 (далі - НРБУ-97), та рівні звільнення від регулюючого контролю, встановлені нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки; | (НП 306.3.199-2015) Вимоги та умови безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені Наказом ДІЯРУ від 27.05.2015 № 101, абз.12, п.4, розділу І |  |
|  | радіоактивні відходи радиоактивные отходы radioactive waste | матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  |  | означають радіоактивний матеріал у газоподібному, рідкому чи твердому стані, подальше використання якого не передбачається Стороною, що домовляється, чи фізичною або юридичною особою, чиє рішення визнає Сторона, що домовляється, і який контролюється в якості радіоактивних відходів в рамках положень законодавчого та регулюючого поля Сторони, що домовляється; | Пункт h) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | - матеріальні об'єкти і субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує рівні, встановлені діючими нормативами, за умови, що використання цих об'єктів і субстанцій не передбачається. Радіоактивні відходи - особливий вид радіоактивних матеріалів (у будь-якому агрегатному стані), відносно яких: установлено, що ні зараз, ні потім у майбутньом вони не можуть бути використані, або ще нема остаточного рішення відносно того, яким чином ці матеріали можуть бути використані в рамках сучасних або створених у майбутньому технологічних процесів | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.155 п.1.13. |  |
|  |  | 1. Для правових цілей і цілей регулювання – це відходи, що містять радіонукліди чи забруднені радіонуклідами з концентрацією або активністю вище рівня звільнення від контролю, встановленого регулюючим органом. 2. Радіоактивний матеріал в стані газу, рідкому чи твердому стані, подальше використання якого не передбачається Стороною, що домовляється, або фізичною чи юридичною особо, чиє рішення визнається Стороною, що домовляється, і який контролюються як радіоактивні відходи регулюючим органом в рамках законодавчої та регулюючої основи Сторони, що домовляється. 3. Матеріал в будь-якій фізичній формі, який залишається в результаті здійснення практичної діяльності або втручання і для якого не передбачається жодного подальшого використання: i) що містить радіоактивні речовини чи забруднені радіоактивними речовинами та мають активність чи питому активність (концентрацію активності) вище рівня звільнення від (вимог) регулюючого контролю і ii) опромінення, від якого не виключено із сфери дії [Основних] норм [безпеки] | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  |  | - невикористовувані рідкі й тверді речовини або предмети, що утворяться в результаті діяльності установи, загальна активність, питома активність і радіоактивне забруднення поверхонь яких перевищує рівні, установлені в даному документі | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.45 Розділу 19 |  |
|  |  | - матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умов, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається. | (НП 306.3.04/2.002-97) Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю, затверджений спільним наказом Мінекобезпеки та МОЗ від 17.11.97 № 183/331, глава 2, абз.6. | Втратив чинність на підставі спільного наказу Мінприроди та МОЗ 26.07.2010 № 296/621 |
|  | радіоактивні матеріали радиоактивные материалы radioactive material | джерела іонізуючого випромінювання, ядерні матеріали та радіоактивні відходи; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | будь-які матеріали, що містять радіонукліди, в яких питома активність, а також сумарна активність у разі їх перевезення перевищують межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки; | Стаття 1 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», пункт 14) |  |
|  |  | 1. Матеріал, який в зв’язку із своєю радіоактивністю визначений в національному законодавстві чи національним регулюючим органом як такий, що підлягає регулюючому контролю. ! Термін радіоактивний матеріал слід використовувати в однині, за виключенням випадків, коли однозначно маються на увазі радіоактивні матеріали різного типу. 2. Будь-який матеріал, що містить радіонукліди, в якому концентрація активності, а також повна активність вантажу перевищує значення, зазначені в пунктах 401–406 [Правил перевезення]. ! Цей термін з цим визначенням застосовується в контексті Правил перевезення, і в інших випадках таке застосування не рекомендується | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  |  | будь-які матеріали, які містять радіонукліди і для яких питома активність та сумарна активність вантажу перевищують межі, установлені нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки; | (НП 306.4.08/1.042-01) Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Мінекобезпеки від 26.01.01 № 11, п.1.8, абзац 1 |  |
|  |  | - джерела іонізуючого випромінювання та ядерні матеріали, перелік яких надається в додатку 1 до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», затвердженого постановою КМУ від 28.01.2004 №8 (позиція 1.С.13.с) та в додатку 3 до Порядку (розділ А), які, крім цивільного призначення, можуть бути використані у створенні ядерної зброї, звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки. | (НП 306.6.097-2004) Інструкція про порядок надання висновків Державного комітету ядерного регулювання України під час міжнародних передач радіоактивних матеріалів, затверджена Наказом ДКЯРУ від 26.08.04 р. № 138, п.1.1 |  |
|  |  | - будь-які матеріали, включаючи радіоактивні відходи, питома або сумарна активність радіонуклідів у яких перевищує межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки; | (НП 306.4.159-2010) Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності, затверджені Наказом ДКЯРУ від 01.07.2010 № 84, п.1.2, абзац 7 |  |
|  | Радіоактивні продукти чи відходи Радиоактивные продукты или отходы (рос) | Означає будь-який радіоактивний матеріал, вироблений в процесі виробництва або використання ядерного палива, або будь-який матеріал, який став радіоактивним під дією опромінення в результаті виробництва або використання ядерного палива, но не включають радіоізотопи, які досягли кінцевої стадії виготовлення, ставши таким чином придатними для використання у будь-яких наукових, медицинських, сільськогосподарських, комерційних чи промислових цілях. означают любой радиоактивный материал, произведенный в процессе производства или использования ядерного топлива, или любой материал, ставший радиоактивным под действием облучения в результате производства или использования ядерного топлива, но не включают радиоизотопы, которые достигли окончательной стадии изготовления, став таким образом пригодными для использования в любых научных, медицинских, сельскохозяйственных, коммерческих или промышленных целях. | Пункт g) Статьи 1 Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб |  |
|  | радіоактивність радиоактивность radioactivity | - спонтанне перетворення атомних ядер одних елементів у ядра інших елементів. Супроводжується іонізуючим випромінюванням. Відомо чотири типи радіоактивності: альфа-розпад, бета-розпад, спонтанний поділ атомних ядер, протонна радіоактивність | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.158 п.1.13. |  |
|  |  | - властивість радіонуклідів спонтанно перетворюватися в атоми інших елементів (нукліди чи радіонукліди) внаслідок переходу ядра з одного енергетичного стану в інший, що супроводжується іонізуючим випромінюванням | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.120 |  |
|  |  | - явище спонтанного випадкового розпаду атомів, що, як правило, супроводжується випромінюванням. ! В публікаціях МАГАТЕ термін радіоактивність слід використовувати лише стосовно явищ. Стосовно фізичної величини чи кількості радіоактивної речовини слід застосовувати термін активність. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | радіоізотопна дефектоскопія | - використання установок, апаратів, приладів або пристроїв для проведення неруйнівного контролю зварних з'єднань, що укомплектовані закритими джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ); | (НП 306.5.161-2010) Вимоги та умови безпеки (ліцензійні вимоги) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.09.2010 № 121, п. 1.3, абзац 6 |  |
|  | Радіологічний тероризм радиологический терроризм radiological terrorism | Тероризм, який пов'язаний з радіоактивним матеріалом | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Радіологічний розсіюючий пристрій (РРП) | – механізм для розсіювання радіоактивних речовин в довкілля за допомогою вибуху (“брудна” бомба) або іншим способом. РРП – потенційна зброя терористів, застосування якої може мати значні наслідки при використання високоактивних радіоактивних речовин, як наприклад, вмісту радіоактивних джерел, які використовуються в техніці, медицині чи науці (америцій –241, каліфорній-252, цезій-137, кобальт-60, ірідій-192, стронцій-90, ізотопи плутонію тощо). РРП – не є ядерною зброєю | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | радіонуклід радионуклид | - радіоактивні атоми з даним масовим числом і атомним номером. Радіонукліди одного й того ж хімічного елемента, які відрізняються тільки масовим числом, атомний номер той же, називаються його радіоактивними ізотопами. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.159 п.1.13. |  |
|  |  | - радіоактивні атоми з даним масовим числом і атомним номером. Радіонукліди одного й того ж хімічного елемента називаються його радіоактивними ізотопами. | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.122 |  |
|  | радіонукліди природнього походження (природні радіонукліди)/ природні радіонукліди радионуклиды природного происхождения природные радионуклиды) /природные радионуклиды radionuclides of natural origin | Глосарій МАГАТЕ виділяє визначення «радіонукліди природного походження (природні радіонукліди) (radionuclides of natural origin) та радіонукліди штучного походження. Природні радіонукліди це - радіонукліди, які зустрічаються в природних умовах на Землі в значних кількостях. Цей термін зазвичай використовується для позначення первинних радіонуклідів калій-40, уран-235, уран-238, торій-232 та продуктів їх радіоактивного розпаду. Даний термін має значення, протилежне значенню терміна «радіонукліди штучного походження», а також термінів «штучні радіонукліди», «радіонукліди антропогенного походження і «антропогенні радіонукліди’ | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Радіонуклідне джерело іонізуючого випромінювання | – фізичний об’єкт, крім ядерних установок, що містить радіоактивну речовину, та/або ядерний матеріал | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | район розміщення сховища | - прилегла до майданчика територія, на якій можуть реалізовуватись події та процеси природного або техногенного походження, здатні впливати на безпеку системи захоронення; | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 13 |  |
|  | Район будівництва Район строительства | – територія навколо пункту будівництва радіусом 100-200 км. - территория, окружающая пункт строительства в радиусе 100-200 км. | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.7 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Рахування нейтронних збігів | – методика, що реєструє миттєві нейтрони спонтанного чи наведеного поділу матеріалу в пробі і відділяє їх від нейтронів з інших джерел (таких як α, n реакція) шляхом розділення зареєстрованих подій, що відбуваються в близьких часових інтервалах (скореговані події), від подій, що довільно розподілені в часі. Скореговані події рахуються і, таким чином, в пробі визначається кількість ізотопів, що здатні до розщеплення. Швидкісний лічильник нейтронних збігів (HLNCC) сконструйовано для рахування великих потоків нейтронів і, отже, для великих зразків Pu. Активний колодязний лічильник збігів (AWCC) містить ізотопне джерело (наприклад AmLi), що хаотично випромінює нейтрони, які використовуються для бомбардування проб матеріалу, що здатний до розщеплення. Для того, щоб перевірити великі проби урану проводять реєстрацію миттєвих нейтронів наведеного поділу. Чутливість даного активного засобу неруйнуючого аналізу вища ніж пасивного HLNCC. На сьогодні створені різноманітні інструменти, що вміщують вищеописані методики і пристосовані для перевірки специфічних ядерних предметів, таких як паливні збірки легководяних реакторів чи паливні елементи швидких реакторів | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | реагування | – елемент системи фізичного захисту, що призначений для протидії діям правопорушника(ків) і нейтралізації загроз | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - функція системи фізичного захисту, що полягає в недопущенні силами реагування виконання правопорушником своєї задачі; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 23 |  |
|  | реагування на радіаційну аварію (РА) | - скоординовані дії органів та підпорядкованих їм сил цивільного захисту, які входять до складу функціональних та територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту, щодо ліквідації РА та мінімізації її наслідків; | (НП 306.5.01/3.083-04) План реагування на радіаційні аварії, затверджений Спільним наказом Держатомрегулювання та МНС від 17.05.04 р. № 87/211, розділ ІІ Терміни та визначення, абзац 11 |  |
|  | Реактивність, ρ реактивность, ρ reactivity, ρ | У випадку середовища, в якому протікає ядерна ланцюгова реакція: ρ = 1-1/ Keff, де Keff - співвідношення між числом поділок в двох наступних поколіннях ланцюгової реакції. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Реактивність зупиненого реактора реактивность остановленного реактора shutdown reactivity | реактивність в умовах, коли всі керуючі (регулюючі) пристрої вносять максимальну негативну реактивність. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | реактор | означає будь-яке устаткування, інше ніж ядерна зброя чи інший ядерний вибуховий пристрій, у якому самопідтримувана ланцюгова реакція розщеплення забезпечується з використанням урану, плутонію чи торію або будь-яких сполучень цих речовин; | Стаття 1 Угоди про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії |  |
|  |  | – “будь-який пристрій, в якому можна здійснити керовану, самопідтримуючу ланцюгову реакцію поділу” (параграф 80 INFCIRC/66). Реактори є найбільш поширеним типом ядерних установок, до яких застосовуються гарантії. В залежності від потужності і цілей реактори розділяються на енергетичні реактори , дослідницькі реактори та критичні збірки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | реакторна установка реакторная установка | установка та пов'язані з нею системи, важливі для безпеки, під час експлуатації яких відбувається керована ланцюгова ядерна реакція поділу для отримання кінцевого продукту (потоку нейтронів, електроенергії, радіоактивних ізотопів); | Стаття 1 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», пункт 15) |  |
|  |  | комплекс систем і елементів АЕС, призначений для перетворення ядерної енергії в теплову, що включає реактор і безпосередньо пов'язані з ним системи, необхідні для його нормальної експлуатації, аварійного охолодження, аварійного захисту і підтримки в безпечному стані, за умови виконання необхідних допоміжних і забезпечувальних функцій іншими системами станції. Кордони реакторної установки встановлюються для кожної АЕС у проекті | (НП 306.5.02/3.056-02) Вимоги до форми та змісту типового паспорта на реакторну установку, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.06.2002р. №73, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 10 |  |
|  |  | - комплекс конструкцій, систем (елементів), призначений для перетворення ядерної енергії в теплову, що включає, як правило, реактор з усіма елементами першого контуру, аварійного захисту і відповідні керівні системи, а також системи перевантаження ядерного палива. Границі реакторної установки, а також систем аварійного охолодження встановлюються в проекті для кожного енергоблока | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.72 |  |
|  |  | Під реакторною установкою розуміється комплекс систем та обладнання, які входять в межі розробки головного конструктора на підставі їх функціональної належності до реактору. Под реакторной установкой (РУ) понимается комплекс систем и оборудования, входящих в границы разработки главного конструктора на основе их функциональной принадлежности к реактору. | (ПНАЕ Г-1-004-87) Типовий зміст технічного обґрунтування безпеки реакторної установки (ТЗ ТОБ РУ), абзац 2 розділу «Призначення ТЗ ТОБ РУ та загальні вимоги до інформації, що надається». (ПНАЭ Г-1-004-87) “Типовое содержание технического обоснования безопасности реакторной установки (ТС ТОБ РУ)” абзац 2 розділу «Назначение ТС ТОБ РУ и общие требования к представляемой информации» |  |
|  | ревізія ревизия | - комплекс передпускових налагоджувальних робіт, на якому проводяться перевірки і контроль стану основного і допоміжного обладнання ЯПВУ (ядерної паровиробляючої установки). | (НП 306.5.02/3.076-03) Вимоги до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію, затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.08.2003 № 108, абз.13 п.2.1 |  |
|  | Регіон, де розглядається можливість розміщення ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, | територія адміністративно-територіальних одиниць (районів, міст, селищ, сіл), на якій можливе встановлення особливого режиму території у місцях розташування ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами. | Стаття 3 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» |  |
|  | Регіональне обстеження | - одна із стадій процесу вибору майданчика для сховища, у ході якої вивчається певна територія з метою виключення непридатних ділянок і визначення тих, де можуть бути майданчики, придатні для спорудження геологічного сховища. | (НП 306.4.133-2007) Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.05.07 № 81, п.1.1 абзац 12 |  |
|  | регламент радіаційно-гігієнічний регламент радиационно-гигиенический | - затверджені правила, умови, критерії для прийняття рішення (в т.ч. у формі числових значень нормативів, контрольних рівнів тощо), а також методи і способи вимірювань та розрахунку доз опромінення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.161 п.1.13. |  |
|  |  | - будь-які затверджені правила, умови, критерії для прийняття рішення (в т.ч. у формі числових значень нормативів, контрольних рівнів та ін.), а також методи і засоби вимірювань, що забезпечують однозначність і єдність вимог радіаційної безпеки і засобів радіаційного контролю | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.124 |  |
|  | регламентований термін експлуатації (обладнання інформаційних та керуючих систем) регламентированный срок эксплуатации (оборудования информационных и управляющиих систем) | - календарна тривалість експлуатації обладнання інформаційних і керуючих систем, яка визначається нормативно-технічною документацією або рішенням експлуатуючої організації про продовження терміну експлуатації | (НП 306.5.02/2.068-2003) Вимоги до порядку та змісту робіт для продовження терміну експлуатації інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних електростанцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 18.03.2003 № 42, абз.2 п.1 |  |
|  | Регламентовані втрати | – встановлена на основі статистичного аналізу норма невиміряних втрат для конкретного технологічного процесу або операції | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Регульований доступ | – за проханням держави, МАГАТЕ та держава домовляються у відношенні регульованого доступу, влаштовуючи його в такий спосіб, щоб “попередити розкриття чутливої, з точки зору ядерного нерозповсюдження, інформації, виконання вимог безпеки та фізичного захисту або з метою забезпечення захисту інформації, що знаходиться у приватній власності, або є комерційно чутливою”. Такі домовленості не перешкоджають Агентству здійснювати діяльність, яка необхідна для забезпечення достатньої впевненості у відсутності незаявлених ядерного матеріалу та діяльності у відповідному місці знаходження, включаючи вирішення будь-якого питання, що відноситься до правдивості та повноти інформації, про яку говориться в статті 2, або усунення невідповідностей, що відносяться до цієї інформації [стаття 7а INFCIRC/540 (corrected)] Держава може, коли надає інформацію у відповідності зі статтею 2, “інформувати Агентство про місця на площадці або про місця знаходження, до яких може застосовуватися регульований доступ [стаття 7b INFCIRC/540 (corrected)]” | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Регулювання фізичного захисту | - розроблення норм і правил фізичного захисту, вимог щодо надання відповідних дозволів (ліцензій), посвідчень якості (сертифікатів) на технічні засоби охорони, їх надання і контроль за їх додержанням, визначення рівня та перевірка стану фізичного захисту | (НП 306.4.08/1.019-99) Правила фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок. Затверджені наказом ДА ядерного регулювання України від 27.09.1999 р. № 34. Глава 2, абз. 11 | Втратили чинність на підставі Наказу ДКЯРУ 04.08.2006р. № 116 |
|  | регулюючий контроль регулирующий контроль regulatory control | - див. санітарний нагляд Санітарний нагляд за забезпеченням радіаційної безпеки включає: нагляд за дотриманням умов дозволів на використання джерел іонізуючого випромінювання, радіоізотопних приладів, речовин та поводження з РАВ; контроль за виконанням відповідних вимог норм радіаційної безпеки та санітарно-гігієнічних правил підприємствами, що використовують джерела іонізуючого випромінювання, радіоізотопні прилади та речовини, здійснюють поводження з РАВ; перевірка систем обліку, зберігання та користування джерелами іонізуючого випромінювання та радіоізотопними приладами і речовинами; контроль за аварійною готовністю організацій, підприємств та установ, що використовують джерела іонізуючого випромінювання, радіоізотопні прилади та речовини, здійснюють поводження з РАВ; вибірковий контроль об'єктів довкілля; застосування відповідних санкцій у разі виявлення порушень санітарних норм та правил, умов санітарного паспорта. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.162 п.1.13. |  |
|  |  | - діяльність органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що включає нормування, дозвільну діяльність та нагляд за дотриманням норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки під час практичної діяльності з радіоактивними матеріалами. | (НП 306.4.159-2010) Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності, затверджені Наказом ДКЯРУ від 01.07.2010 № 84, п.1.2, абзац 8 |  |
|  |  | - діяльність органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що включає нормування, дозвільну діяльність та нагляд за дотриманням норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки під час практичної діяльності на етапі зняття з експлуатації АЕС; | (НП 306.4.194-2013) Порядку звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.11.2013 № 136 п. 1.2, абзац 11 |  |
|  |  | - будь-яка форма контролю або регулювання, що застосовується регулюючим органом у відношенні до установок чи діяльності з причин, пов’язаних із забезпеченням радіаційного захисту або безпеки, або збереженості радіоактивних джерел. Слід відмітити, що загальновживане значення англомовного слова «контроль» (control) в пов’язаних з безпекою контекстах є в деякій мірі «більш сильнішим». Наприклад, слово «контроль» зазвичай припускає не тільки перевірку чи моніторинг будь-чого, але також і забезпечення того, що будуть прийняті коригуючі заходи або заходи по застосуванню санкцій, якщо результати перевірки чи моніторингу покажуть таку необхідність. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  |  | - діяльність органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що включає нормування, дозвільну діяльність та нагляд за дотриманням норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки під час припинення діяльності уранових об’єктів. | (НП 306.3.209-2017) Вимоги до адміністративного контролю майданчиків уранових об’єктів в рамках обмеженого звільнення їх від регулюючого контролю, затверджені Наказом ДІЯРУ від 21.02.2017 № 60, абз. 7 п.3 Розділу І |  |
|  | регулюючий орган регулирующий орган regulatory body | будь-який орган або органи, що наділені юридичними повноваженнями цією Договірною Стороною видавати ліцензії і регулювати діяльність щодо вибору майданчика, проектування, спорудження, введення в експлуатацію, експлуатації або зняття з експлуатації ядерних установок; | Стаття 2 Конвенції про ядерну безпеку |  |
|  |  | означає будь-який орган чи органи, наділені Стороною, що домовляється, юридичними повноваженнями регулювати будь-які аспекти безпеки поводження з відпрацьованим паливом чи з радіоактивними відходами, включаючи видачу ліцензій; | Пункт k) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | орган державного регулювання з ядерної та радіаційної безпеки (в данному НП зазначається, як «Регулювальний орган») | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.15 п.1.4. |  |
|  |  | - орган чи органи, призначені або іншим шляхом визнані урядом для забезпечення регулювання в зв’язку з захистом та безпекою Англомовний термін ‘Regulatory Authority’ замінено терміном ‘regulatory body’ (регулюючий орган), що слід, як правило, застосовувати. - компетентний орган чи система компетентних органів, призначених урядом держави з юридичними повноваженнями для здійснення процесів регулювання, включаючи видачу офіційних дозволів, і для регулювання таким чином ядерної безпеки, радіаційної безпеки, безпеки радіоактивних відходів і безпеки перевезень | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Регулятор | - пристрій СУЗ, призначений для дистанційного керування інтенсивністі ланцюгової реакції. Регулятор може бути як ручним (РР), так і автоматичним (АР) – устройство СУЗ, предназначенное для дистанционного управления интенсивностью цепной реакции. Регулятор может быть как ручным (РР), так и автоматическим (АР) | (ПБЯ-01-75) «Правила ядерної безпеки підкритичних стендів» затверджені наказом Держатомнагляду СРСР від 05.08.1975 р. № 01. Пункт 2.8. |  |
|  | Регуляційний контроль | - контроль органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, основою якого є система оповіщення, реєстрації та ліцензування, яка дає можливість компетентному органу встановлювати належні вимоги щодо безпеки. | (НП 306.3.04/2.002-97) Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю, затверджений спільним наказом Мінекобезпеки та МОЗ від 17.11.97 № 183/331, глава 2, абз.7. | Втратив чинність на підставі спільного наказу Мінприроди та МОЗ 26.07.2010 № 296/621 |
|  | Реєстр | - це інформаційна база даних, яка містить відомості про видані ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії | (НП 306.1.190-2013) Порядок формування, ведення Єдиного реєстру виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджений Наказом ДІЯРУ від 14.06.2013р. № 64-од, п.1.2 |  |
|  | Реєстрант | - юридична або фізична особа, яка звертається до Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання (далі - Регістр) для здійснення державної реєстрації ДІВ. | «Порядок державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання», затверджений постановою КМУ від 16.11.2000 р. №1718 |  |
|  | Реєстрація регистрация registration | Форма дозволу (офіційного дозволу) на здійснення практичної діяльності, пов'язаної з низькими або середніми ризиками, що видається в тих випадках, коли юридична особа, відповідальна за дану практичну діяльність належним чином готує та подає регулюючому органу оцінку безпеки установок та обладнання. Дана практична діяльність або використання дозволяються з урахуванням належних умов або обмежень. Вимоги щодо оцінки безпеки та умов або обмежень, які застосовуються до такої практичної діяльності, повинні бути менш суворими, ніж ті, які застосовуються щодо ліцензування | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | Реєстрація черенковського випромінювання | – метод якісної перевірки опроміненого палива в басейнах-сховищах. Опромінене паливо випромінює швидкі електрони, що викликають характерне блакитне свічення у воді. Для спостереження цього свічення з верху басейну сховища використовуються електрооптичні підсилювачі зображення. Вони оптимізовані для ультрафіолетового випромінювання і здатні працювати при ввімкненому світлі. Детектор Черенкова також може розрізняти предмети з опроміненим паливом від предметів, що не містять паливо, якщо його (детектор) розмістити над головкою паливної збірки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Режим | – система принципів, норм, правил та процедур, що обов’язкові для виконання в сфері певної діяльності | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Режим конфіденційності в МАГАТЕ | – режим захисту проти несанкціонованого розкриття конфіденційної інформації, якою МАГАТЕ володіє, включаючи також інформацію, що входить у відомості МАГАТЕ з застосування угод про гарантії і додаткових протоколів. Режим відображає вимоги до захисту конфіденційної інформації, як це передбачено статтею 15 INFCIRC/540 (corrected) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Режим переналаштування Режим перестройки | -робота на підкритичному стенді, за якої проводиться перебудова активної зони підкритичної збірки при Кеф> 0,9, або робота на підкритичній збірці з невідомим Кеф – работа на подкритическом стенде, при которой производится перестройка активной зоны подкритической сборки при КЭФ>0,9, либо работа на подкритической сборке с неизвестным КЭФ | (ПБЯ-01-75) «Правила ядерної безпеки підкритичних стендів» затверджені наказом Держатомнагляду СРСР від 05.08.1975 р. № 01. Пункт 2.11. |  |
|  | Режим секретності | – встановлений згідно з вимогами Закону України “Про державну таємницю” та інших виданих відповідно до нього нормативно-правових актів єдиний порядок забезпечення охорони державної таємниці | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | режим тимчасової зупинки | - режим експлуатації ЯПУ, що включає проведення на ЯПУ робіт з технічного обслуговування ЯПУ та/або підготовку експериментальних досліджень; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 34 пункту 6 розділу І. |  |
|  | режим тривалої зупинки | - режим експлуатації ЯПУ, що включає проведення робіт з метою консервації окремих систем і обладнання та підтримки працездатності ЯПУ протягом часу, коли проведення експериментальних досліджень на ЯПУ не планується; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 35 пункту 6 розділу І. |  |
|  | режим фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання | встановлений законодавством порядок забезпечення фізичного захисту; | Пункт 13) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  |  | – розроблені у відповідності з діючими в Україні законами, нормами та правилами з фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок, затверджені в установленому порядку процедури, що набрали чинності і є обов’язковими для виконання адміністрацією ядерної установки, її персоналом, включаючи персонал охорони, та особами, що знаходяться на ядерній установці у відрядженні або розглядаються як відвідувачі Примітка. Будь-яка особа, перед тим як потрапити на установку, повинна пройти відповідний інструктаж з питань режиму фізичного захисту, про що у відповідному документі робиться запис з підтвердженням підписами інструктуючого та особи, що інструктується. Порушення режиму фізичного захисту спричиняє адміністративну або кримінальну відповідальність в залежності від тяжкості злочину | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Резервна група | – група осіб зі складу варти, що знаходиться в режимі постійної готовності оперативно направитися до місця виявлення правопорушника | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | резервний щит управління резервный щит управления | - передбачене проектом спеціально обладнане приміщення, призначене на випадок відмови блокового щита управління для надійного переведення реакторної установки в підкритичний розхолоджений стан, підтримки його в цьому стані, приведення в дію систем безпеки та отримання надійної інформації про стан реакторної установки | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.73 |  |
|  | резервований канал | – один з групи незалежних каналів (не обов’язково ідентичних), що виконують ту саму функцію, виходи яких об’єднуються так, що відмова одного або визначеної кількості каналів не призводить до відмови цієї функції; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 56, пункту 2, розділу І |  |
|  | Резервуар резервуар tank | Контейнер у вигляді бака, переносний бак, цистерна, залізнична цистерна або приймальня ємність місткістю не менше 450 л для рідин, порошків, гранул, сумішей або твердих речовин, які при заповненні перебувають в газоподібному або рідкому вигляді і не менш 1000 л для газів. Контейнер-бак повинен бути придатним для транспортування сухопутними і водними шляхами, для заповнення і спорожнення без видалення його конструкційного обладнання, повинен володіти стабілізуючими елементами і зовнішніми кріпильними пристосуваннями і бути придатним для підйому в заповненому стані. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | резервування | – спосіб забезпечення надійності за рахунок використання додаткових засобів та/або можливостей, надлишкових у порівнянні з мінімально необхідними для виконання функції; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 57, пункту 2, розділу І |  |
|  |  | Використання альтернативних (однакових або неоднакових) конструкцій, систем та елементів таким чином, щоб всі вони могли виконувати потрібну функцію незалежно від експлуатаційного стану або відмови (виходу з ладу) будь-якого з них. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | резонанс | - явище збільшення амплітуди вимушених коливань споруди, системи чи елемента при постійному зовнішньому впливі, що виникає на частотах вібраційних навантажень, близьких до частот їх власних коливань; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 29 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Результати випробувань | Оцінка характеристик властивостей об'єкта, встановлення відповідності заданим вимогам за даними випробувань, результати аналізу якості функціонування об'єкта в процесі випробувань (ГОСТ 16504-81 "Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения") | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 21 |  |
|  | резюме | - короткий виклад суті написаного, сказаного чи прочитаного; короткий висновок, заключний підсумок будь-якої інформації. | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  | Рекомендації Держатомрегулюванню щодо повернення документу ПЗЗ | – підготовлений та затверджений ДНТЦ ЯРБ разом з ЛК документ, що містить негативні результати оцінки документу ПЗЗ на його відповідність принципам та підходам, що мають використовуватись при реалізації ПЗЗ, та обґрунтовані рекомендації Держатомрегулюванню про повернення документу ПЗЗ Ліцензіату без подальшого розгляду. | (ГНД 306.6.02/2.020-99) Порядок проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання, затверджений Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 13.08.99 № 14, п. 2.1. |  |
|  | рекомендований рівень медичного опромінення рекомендованный уровень медицинского облучения | - величина дози, потужності дози чи радіоактивності, що встановлюються Міністерством охорони здоров'я України для типових рентгенологічних і радіологічних діагностичних і терапевтичних процедур з урахуванням кращого світового і вітчизняного технічного і методичного рівнів | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.163 п.1.13. |  |
|  |  | - величина дози, потужності дози чи радіоактивності, що встановлюється Міністерством охорони здоров'я для типових рентгенологічних та радіологічних діагностичних і терапевтичних процедур з урахуванням кращого світового та вітчизняного технічного та методичного рівня | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.125 |  |
|  | реконструкція реконструкция | Вдосконалення діючої системи, викликане необхідністю розширення її функцій і/або доведення характеристик до відповідності з сучасними вимогами, здійснюване шляхом корінної зміни структури технічних засобів і/або програмного забезпечення | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 22 |  |
|  |  | - комплекс будівельних робіт, пов'язаних із зміною техніко-економічних показників чи використанням об'єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів. Складовою частиною реконструкції об'єкта може бути його капітальний ремонт | (НП 306.2.099-2004) Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 26.11.2004 № 181, абз.13 |  |
|  | ремонт ремонт repair | - комплекс операцій з підтримання працездатного стану об'єкта та/або відновлення його ресурсу | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.74 |  |
|  |  | - комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об'єкта та відновлення ресурсів об'єктів чи їх складових частин | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.28 п.2 |  |
|  |  | - комплекс операцій з відновлення працездатного або справного стану об'єкта і/або відновлення його ресурсу | (НП 306.5.02/3.076-03) Вимоги до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію, затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.08.2003 № 108, абз.14 п.2.1 |  |
|  |  | - комплекс операцій з підтримання працездатного стану об'єкта та/або відновлення його ресурсу; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 33 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | – поновлення здатності виробу виконувати всі задані функції, що проводиться виготовлювачем виробу та/або ремонтною організацією або ремонтним підрозділом атомної станції із використанням призначеного для цього устаткування, технології та документації й супроводжується визначенням нового регламентованого терміну експлуатації; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 58, пункту 2, розділу І |  |
|  |  | 1. Дія, здійснена щодо невідповідної продукції, з тим, щоб зробити її прийнятною для передбачуваного використання (ISO 9000). 2. Коригуючі дії, призначені для усунення прямих причин (пряма причина {direct cause} це приховане слабке місце, яке може привести або приводить до появи причини вихідної події, що спостерігається, включаючи причини прихованого слабкого місця. Вихідна подія - певна подія, яка приводить до очікуваних при експлуатації подіям або аварійним умовам. Приховане слабке місце {latent weakness} - невиявлена деградація елементу в ешелоні безпеки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | рентгенівське випромінювання рентгеновское излучение | - електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі 10(-5)-10(-2) нм. Випромінюється під час гальмування швидких електронів у речовині (безперервний спектр) та під час переходу електронів із зовнішніх електронних оболонок атома на внутрішні (лінійний спектр). Джерела - рентгенівська трубка, деякі радіоактивні ізотопи, прискорювачі та накопичувачі електронів (синхротронне випромінювання); | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.163 п.1.13. |  |
|  | рентгенівське проміння рентгеновские лучи | - електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі 10-5 -10-2 нм. Випромінюється при гальмуванні швидких електронів в речовині (безперервний спектр), та при переходах електронів з зовнішніх електронних оболонок атому на внутрішні (лінійчастий спектр). Джерела - рентгенівська трубка, деякі радіоактивні ізотопи, прискорювачі та накопичувачі електронів (синхротронне випромінювання) | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.126 |  |
|  | Репрезентативна проба | – вибірка із загальної кількості ядерного матеріалу, що аналізується, достатня (з регламентованою точністю) для визначення його параметрів/характеристик Примітка. Прикладом репрезентативної проби є взяття проб тільки з великих предметів, що містять ядерний матеріал, із змішаної групи великих і малих предметів. Проба, що взята таким чином, буде представницькою тільки для великих предметів, що містять ядерний матеріал | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Репрезентативна проба/проби | – певна кількість речовини, взята з об‘єму РАВ у кількості, яка дозволяє з необхідною/визначеною точністю охарактеризувати РАВ в цілому (визначити всі необхідні властивості та параметри РАВ). | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 22 |  |
|  | Ресурс (енергоблоків АЕС) Ресурс (энергоблоков АЭС) | - сумарний наробіток об'єкта від початку експлуатації чи поновлення після ремонту до переходу в граничний стан | (НП 306.2.099-2004) Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 26.11.2004 № 181, абз.14 |  |
|  | Реферат про виконання технічної оцінки ЯРБ документу ПЗЗ | – підготовлений та затверджений ДНТЦ ЯРБ разом з ЛК документ, що містить висновки та рекомендації Ліцензіату за результатами технічної оцінки ЯРБ документу ПЗЗ, експертні оцінки, що є обґрунтуванням цих висновків та рекомендацій, а також пропозиції щодо надання відповіді Ліцензіату (за необхідності, прийняття регулюючого рішення). Реферат про виконання технічної оцінки ЯРБ документу ПЗЗ призначений для використання в роботі суб’єктами, що приймають участь в реалізації ПЗЗ. | (ГНД 306.6.02/2.020-99) Порядок проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання, затверджений Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 13.08.99 № 14, п. 2.1. |  |
|  | референтна ймовірність (критичних подій) референтная вероятностность (критических событий) | - значення ймовірності критичної події, яка забезпечує неперевищення референтних ризиків при різних рівнях доз потенційного опромінення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.106 п.1.13. |  |
|  | референтна людина референтный человек reference individual | - серія вік-залежних математичних моделей організму людини (математичних фантомів), що застосовується з метою радіаційно-гігієнічного нормування опромінення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.166 п.1.13. |  |
|  |  | - серія вік-залежних математичних моделей організму людини (математичних фантомів), що застосовується з метою радіаційно-гігієнічного нормування опромінення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.127 |  |
|  |  | референтний (умовний) індивид - модель людини, що ідеалізується, з характеристиками, визначеними Міжнародною комісією з радіологічного захисту для цілей радіаційного захисту. Вcтановлено вісім референтних (умовних) індивідів – новонарождені; однорічні немовлята; п'ятирічні діти; десятирічні діти; п'ятнадцятирічні підлітки чоловічої і жіночої статі; і дорослі індивіди чоловічої і жіночої статі | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | референтна тривалість опромінення референтная длительность облучения | - сумарна тривалість зовнішнього опромінення і надходження радіонуклідів протягом одного року | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.167 п.1.13. |  |
|  |  | - сумарна тривалість зовнішнього опромінення і надходження радіонуклідів протягом одного року. | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.141 |  |
|  | референтна щільність часток аерозолю і фактор форми референтная плотность частиц аэрозоля и фактор формы | - прийняті значення: щільність - 3 г.см в ст.-3, фактор форми - 1,5 | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.143 |  |
|  | референтне значення (величини, параметри тощо) референтное значение (величины, параметры и т.д.) | - числовий параметр, який використовується для узагальнення різноманітності, пов'язаної як з людиною, так і з навколишнім середовищем і умовами опромінення (індивідуальні особливості, професійна, вікова та статева структура популяції, умови проживання і діяльності) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.168 п.1.13. |  |
|  |  | - це таке значення, яке використовується для узагальнення різноманітностей, пов'язаних як з людиною (професійною, віковою та статевою структурою популяції, умовами проживання діяльності), так і з навколишнім середовищем і умовами опромінення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.128 |  |
|  | референтне індустріальне джерело референтный индустриальный источник | - неспецифіковане явним чином стандартне джерело опромінення населення, що застосовується з метою радіаційно-гігієнічного нормування. Референтному індустріальному джерелу відповідає референтна дозова квота | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.129 |  |
|  | референтні дозові рівні потенційного опромінення референтные дозовые уровни потенциального излучения | - два рівні (А та Б) середньорічних ефективних доз потенційного опромінення населення, які використовуються під час прийняття рішення відносно типу сховища, а також форми і часу звільнення (у майбутньому) даних радіоактивних відходів від регулюючого контролю у сховищі, яке розглядається | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.174 п.1.13. |  |
|  | референтні маси органів і тканин, що опромінюються референтные массы органов и тканей, которые облучаются | - маси органів і тканин референтної людини | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.175 п.1.13. |  |
|  |  | - маси органів і тканин референтної людини | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.132 |  |
|  | референтні параметри дихальної системи і шлунково-кишкового тракту референтные параметры дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта | - параметри моделей бар'єрних органів, що використовуються для розрахунку допустимого рівня. Приведені в Публікаціях 30 і 66 Міжнародної комісії з радіаційного захисту | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.135 |  |
|  | референтні параметри системного метаболізму референтные параметры системного метаболизма | - параметри моделей метаболізму, що використовуються для розрахунку допустимого рівня. Приведені в Публікаціях 30, 56, 67, 69, 71 Міжнародної комісії з радіаційного захисту | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.136 |  |
|  | референтні параметри статистичного розподілу активності аерозолю за розмірами часток референтные параметры статистического распределения активности аэрозоля по размерам частиц | - в даному документі для розрахунку допустимого рівня прийнято логарифмічно-нормальний розподіл, його характеристиками є медіанний за активністю аеродинамічний діаметр і стандартне геометричне відхилення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.137 |  |
|  | референтні процедури розрахунку доз опромінення референтные процедуры расчета доз облучения | - сукупність моделей, алгоритмів та правил розрахунку доз опромінення, що використовуються для цілей протирадіаційного захисту. Референтні процедури розрахунку доз опромінення затверджуються Міністерством охорони здоров'я України | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.176 п.1.13. |  |
|  | референтні умови опромінення референтные условия облучения | - сукупність узагальнених параметрів, величин, умов тощо, що характеризують опромінення людини | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.177 п.1.13. |  |
|  |  | - сукупність узагальнених параметрів, величин, умов і т.і., що найбільш точно характеризує опромінення людини в конкретній ситуації для цілей її протирадіаційного захисту | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.142 |  |
|  | референтний референтный | - числові значення ризиків потенційного опромінення персоналу і населення, які відповідають умовам, що прийняті при визначенні поняття прийнятного ризику | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.180 п.1.13. |  |
|  | референтний вік (РВ) референтный возраст (РВ) reference individual | - один з шести фіксованих віків, що використовуються в системі нормування опромінення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.169 п.1.13. |  |
|  |  | - один з шести фіксованих віків, що використовуються в системі нормування опромінення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.130 |  |
|  |  | - один із шести фіксованих віків, що використовуються в системі нормування опромінення. | (НП 306.2.173-2011) Вимоги щодо визначення розмірів і меж зони спостереження атомної електричної станції, затверджені Наказом ДІЯРУ та МОЗ від 07.11.2011 № 153/766, п. 1.5, абзац 4 |  |
|  |  | Термін є уточненням концепції умовної людини. Вcтановлено вісім референтних (умовних) індивідів – новонарождені; однорічні немовлята; п'ятирічні діти; десятирічні діти; п'ятнадцятирічні підлітки чоловічої і жіночої статі; і дорослі індивіди чоловічої і жіночої статі | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | референтний клас відкладення газів та пари референтный класс отложения газов и пара | - один з трьох стандартних класів пари чи газу, класифікованих у відповідності до їх розчинності і реактивності: Клас SR-0 - нерозчинні і нереактивні. Відкладення в дихальній системі зневажливо мале. Клас SR-1 - розчинні або реактивні. Повне або часткове відкладення в дихальній системі з наступним пролонгованим переносом в рідини тіла. Клас SR-2 - високого ступеню розчинні або реактивні. Повне відкладення в дихальній системі з практично миттєвим переносом в рідини тіла | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.131 |  |
|  | референтний об'єм питної води, що споживається протягом одного року референтный объем питьевой воды, который употребляется в течение одного года | - об'єм питної води, що відповідає референтному віку | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.170 п.1.13. |  |
|  |  | - об'єм питної води, що відповідає референтному віку категорії В | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.133 |  |
|  | референтний об'єм повітря, що вдихається протягом одного року референтный объем воздуха, который вдыхается в течение одного года | - об'єм повітря, що відповідає референтному віку і категорії А і Б | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.171 п.1.13. |  |
|  |  | - об'єм повітря, що відповідає референтному віку і категорії | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.134 |  |
|  | референтний радіаційно-ядерний об'єкт референтный радиационно-ядерный объект | - неспецифіковане явним чином стандартне джерело опромінення населення. Поняття використовується для цілей радіаційно-гігієнічного нормування. Референтному індустріальному джерелу відповідає референтна квота ліміту дози | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.172 п.1.13. |  |
|  | референтний розподіл фізичного навантаження референтное распределение физического напряжения | - стандартизована таблиця тривалості референтних рівнів фізичного навантаження | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.173 п.1.13. |  |
|  |  | - стандартизована таблиця тривалості референтних рівнів фізичного навантаження | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.138 |  |
|  | референтний тип аерозолю референтный тип аэрозоля | - один з стандартних типів фізико-хімічних станів речовин, класифікованих у відповідності до їх швидкості проникнення з дихальної системи в рідини тіла: Тип V (Veri Fast) - речовини, що відклалися в дихальній системі, практично миттєво переходять в рідини тіла. Тип F (Fast) - речовини, що відклалися, швидко переходять в рідини тіла. Тип M (Moderate) - речовини, що відклалися, мають проміжну швидкість переходу в рідини тіла. Тип S (Slow) - речовини, що відклалися, погано розчинні і повільно переходять в рідини тіла | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.139 |  |
|  | референтний тип хімічної сполуки елементу референтный тип химического соединения элемента | - типи хімічних елементів, що і розглядаються в даному документі. Як правило, береться до уваги весь спектр хімічних сполук елементу. Для окремих елементів, таких, як водень, вуглець, сірка - спеціально виділені органічні і неорганічні форми | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.140 |  |
|  | ризик риск risk | – потенційна можливість реалізації загрози; числове значення ризику отримують перемноженням ймовірності виникнення події на ймовірність її конкретного наслідку | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | Ризик (узагальнений ризик) - міра шкоди для здоров'я людини, що опинилася у сфері дії опромінення, яка чисельно дорівнює добутку двох величин: ймовірності опромінення в одиницю часу (рік); ймовірності реалізації радіологічних стохастичних та нестохастичних (детермінованих, гострих клінічних) наслідків для здоров'я осіб, що можуть стати об'єктами цього опромінення. Числове значення ймовірності нестохастичних наслідків опромінення дорівнює одиниці, якщо величина цього опромінення перевищує відповідні дозові пороги, в протилежному випадку - ця ймовірність приймається рівною нулю | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.178 п.1.13. |  |
|  |  | - кількісна міра (імовірність) завдати шкоду внаслідок певних подій, в тому числі внаслідок опромінення. Визначається кількістю випадків на певну кількість населення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.144 |  |
|  |  | - залежно від контексту термін ризик може застосовуватись для визначення кількісної міри (як, наприклад, у випадку визначень (1) та (2)) чи як якісна концепція (як це часто буває у випадку визначення (3)). 1. Багатозначна величина, що виражає загрозу, небезпеку чи можливість виникнення шкідливих чи вражаючих наслідків в результаті дійсного або потенційного опромінювання. Вона пов'язана з такими величинами, як вірогідність виникнення конкретних згубних наслідків, а також масштаб і характер таких наслідків. 2. Середнє значення (математичне очікування) відповідної міри даного (зазвичай небажаного) наслідку. 3. Вірогідність появи конкретного впливу на здоров'я окремої особи або групи осіб в результаті опромінювання. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  |  | - математично виражене очікування негативних наслідків від діяльності, що проваджується; | (НП 306.2.162-2010) Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.09.2010 № 124, п.1.5, абзац 13 |  |
|  |  | - ймовірність успішного вчинення протиправних дій правопорушниками щодо ядерної установки та ядерних матеріалів, ядерних матеріалів при їх перевезенні; | (НП 306.8.167-2010) Порядок проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.11.2010 № 169, п. 1.2, абзац 12 |  |
|  | Ризик атрибутивний атрибутивный риск {attributable risk}. | Ризик конкретного впливу на здоров'я , яке, як передбачається, буде результатом конкретного опромінення Риск конкретного воздействия на здоровье, которое, как предполагается, явится результатом конкретного облучения. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Ризик відносний относительный риск {relative risk}. | Відношення частоти появи конкретного стохастичного ефекту, що спостерігається в групі яка піддається опроміненню, до частоти появи цього ефекту у неопроміненої контрольної групи. Отношение частоты появления конкретного стохастического эффекта, наблюдаемого в группе, подвергающейся облучению, к частоте появления этого эффекта у необлученной контрольной группы.. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Ризик надлишковий избыточный риск {excess risk}. | Різниця між частотою появи конкретного стохастичного ефекту, що спостерігається в групі яка піддається опроміненню, і частотою появи цього ефекту у неопроміненої контрольної групи. Разница между частотой появления конкретного стохастического эффекта, наблюдаемого в группе, подвергающейся облучению, и частотой появления этого эффекта у необлученной контрольной группы. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Ризик надлишковий відносний избыточный относительный риск {excess relative risk}. | Відношення надлишкового ризику конкретного стохастичного ефекту до ймовірності появи того ж самого ефекту у неопроміненого населення, тобто відносний ризик мінус одиниця. У теорії він повинен бути рівний атрибутивному ризику від опромінення, отриманого групою, яка піддається опроміненню, проте термін надлишковий відносний ризик зазвичай застосовується в контексті чисел ефектів, що спостерігаються, у той час як атрибутивний ризик зазвичай відноситься до числа, розрахованому на основі відомого або оціненого опромінення. Отношение избыточного риска конкретного стохастического эффекта к вероятности появления того же самого эффекта у необлученного населения, т.е. относительный риск минус единица. В теории он должен быть равен атрибутивному риску от облучения, полученного группой, подвергающейся облучению, однако термин избыточный относительный риск обычно применяется в контексте наблюдаемых чисел эффектов, в то время как атрибутивный риск обычно относится к числу, рассчитанному на основе известного или оцененного облучения. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Ризик пожиттєвий пожизненный риск {lifetime risk}. | Імовірність того, що конкретний вплив на здоров'я з'явиться в деякий момент в майбутньому у окремої особи в результаті радіаційного опромінення. Вероятность того, что конкретное воздействие на здоровье появится в некоторый момент в будущем у отдельного лица в результате радиационного облучения. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Ризик річний годовой риск {annual risk}. | Імовірність того, що конкретний вплив на здоров'я з'явиться в деякий момент в майбутньому у окремої особи в результаті радіаційного опромінення , отриманого або очікуваного в даному році, з урахуванням імовірності опромінення в цьому році. Вероятность того, что конкретное воздействие на здоровье появится в некоторый момент в будущем у отдельного лица в результате радиационного облучения, полученного или ожидаемого в данном году, с учетом вероятности облучения в этом году. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | ризик-інформоване прийняття рішень | - прийняття рішень з безпеки АС з урахуванням оцінок ризику в доповнення до детерміністичних оцінок безпеки та досвіду експлуатації; | (НП 306.2.162-2010) Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.09.2010 № 124, п.1.5, абзац 14 |  |
|  | рівень аварійної готовності уровень аварийной готовности | - визначений у встановленому порядку ступінь готовності персоналу, адміністрації атомної станції і посадових осіб експлуатуючої організації, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів, що залучаються, а також необхідних технічних засобів для забезпечення дій щодо захисту персоналу і населення у разі аварії на атомній станції | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.75 |  |
|  |  | - визначена за встановленим порядком міра готовності персоналу, адміністрації атомної електричної станції і посадових осіб експлуатуючої організації, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших сил, що залучаються, а також технічних засобів, що використовуються для дій щодо захисту персоналу і населення у разі аварії на атомній електричній станції | (НП 306.2.02/3.077-03) Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.01.2004 № 2, абз.12 п.2 | Втратив чинність на підставі наказу ДІЯРУ від 09.12.2016 № 201 |
|  |  | - визначений у встановленому порядку ступінь готовності персоналу, керівництва ЯПУ і посадових осіб ЕО, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів, які залучаються, а також необхідних технічних засобів для забезпечення дій, направлених на захист персоналу і населення у разі аварії на ЯПУ; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 36 пункту 6 розділу І. |  |
|  | Рівень вилучення уровень изъятия exemption level | Значення, яке встановлене регулюючим органом і виражене в одиницях концентрації активності, сумарної активності, потужності дози або енергії випромінювання, при якому або нижче якого щодо джерела випромінювання може бути застосоване звільнення від регулюючого контролю без подальшого розгляду. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | рівень вилучення радіоактивних відходів уровень изъятия радиоактивных отходов | - граничне значення питомої активності радіоактивних відходів, неперевищення якого на етапі запобіжного санітарного нагляду дозволяє кваліфікувати ці відходи як нерадіоактивні | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.182 п.1.13. |  |
|  |  | 1. Відходи, на які розповсюджується вилучення – відходи які звільнені від регулюючого контролю відповідно до принципів вилучення. 2. Вилучення - визначення регулюючим органом того, що відносно джерела або практичної діяльності немає необхідності застосовувати деякі або всі аспекти регулюючого контролю на тій підставі, що опромінювання (зокрема потенційне опромінювання) від джерела або практичної діяльності є незначним і не вимагає застосування цих аспектів, або що це – оптимальний варіант захисту незалежно від фактичного рівня доз або ризиків. 3. Рівень вилучення - значення, встановлене регулюючим органом і виражене в одиницях концентрації активності, сумарної активності, потужності дози або енергії випромінювання, при якому або нижче якого відносно джерела випромінювання може бути застосоване вилучення із під регулюючого контролю без подальшого розгляду. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | рівень виправданості уровень оправданности exemption level уровень изъятия | - величина дози, яку відвертають, при цьому користь від уведеного контрзаходу стає більшою від величини завданого контрзаходом збитку | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.183 п.1.13. |  |
|  |  | - величина відвернутої дози така, що користь (для здоров'я) від введеного контрзаходу виявиться менше величини завданого цим втручанням збитку | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.145 |  |
|  |  | - значення, встановлене регулюючим органом і сформульоване в одиницях концентрації активності, суммарної активності, потужності дози або енергії випромінювання, за якого або нижче якого щодо джерела випромінювання може бути застосовано вилучення з-під регулюючого контролю без подальшого рогляду | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Рівень випромінювання (Radiation level) | - відповідна потужність дози, виражена в мілізівертах на годину. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.28 |  |
|  | рівень втручання уровень вмешательства intervention level | очікувана розрахункова величина дози опромінення людини, яка зумовлює необхідність обов'язкового вжиття заходів щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання. | Стаття 1 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» |  |
|  |  | - очікувана розрахункова величина дози опромінення людини, яка зумовлює необхідність обов'язкового вжиття заходів щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання; | (НП 306.5.01/3.083-04) План реагування на радіаційні аварії, затверджений Спільним наказом Держатомрегулювання та МНС від 17.05.04 р. № 87/211, розділ ІІ Терміни та визначення, абзац 12 |  |
|  |  | - рівень дози опромінення, яку відвертають, за перевищення якої необхідним є застосування контрзаходів | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.184 п.1.13. |  |
|  |  | - рівень відвернутої дози опромінення, при перевищенні якої потрібно застосовувати конкретний контрзахід у випадку аварійного чи хронічного опромінення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.146 |  |
|  |  | - рівень відвернутої дози, при якому здійснюються конкретні захисні заходи (дії) у разі аварійної ситуації або ситуації хронічного опромінювання. Глосарій ще дає визначення терміну «рівень втручання, що діє» {operational intervention level} -зміряний приладами або визначений в результаті лабораторного аналізу розрахунковий рівень, що відповідає рівню втручання або рівню дій | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | рівень дії уровень действия action level | величина, похідна від рівнів втручання, яка виражається у термінах таких показників радіаційної обстановки, які можуть бути виміряні: потужність поглинутої дози в повітрі на відкритій місцевості, об'ємна активність радіонуклідів в повітрі, питома активність радіонуклідів в продуктах харчування, щільність випадінь радіонуклідів на грунт та інші; | (НП 306.5.01/3.083-04) План реагування на радіаційні аварії, затверджений Спільним наказом Держатомрегулювання та МНС від 17.05.04 р. № 87/211, розділ ІІ Терміни та визначення, абзац 13 |  |
|  |  | - величина, похідна від рівнів утручання, яка виражається у термінах таких показників радіаційної обстановки, які можуть бути виміряні: потужність поглинутої дози в повітрі на відкритій місцевості, об'ємна активність радіонуклідів у повітрі, концентрації їх у продуктах харчування, щільність випадінь радіонуклідів на ґрунт та ін. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.185 п.1.13. |  |
|  |  | - величина, похідна від рівнів втручання, яка виражається у термінах таких показників радіаційної обстановки, які можуть бути виміряні: потужність поглинутої дози в повітрі на відкритій місцевості, об'ємна активність радіонуклідів в повітрі, концентрації їх в продуктах харчування, щільність випадінь радіонуклідів на грунт та інші | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.147 |  |
|  |  | - рівень потужності дози або концентрації активності (питомої активності), при перевищенні якого в умовах хронічного опромінення або аварійного опромінення повинні прийматися відновні заходи або здійснюватися захисні заходи (дії). Рівень дій може бути також виражений – за допомогою будь-якої іншої вимірюваної величини – як рівень, при перевищенні якого повинно здійснюватися втручання. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Рівень дії в аварійній ситуації уровень действия в аварийной ситуации emergency action level | Конкретний, заздалегідь визначений і спостережуваний критерій, який використовується для визначення, прийняття та встановлення класу аварійної ситуації | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | рівень дози залишковий (невідвернутий) уровень дозы остаточный (непредотвращенный) residual dose | - частина дози опромінення від даного аварійного джерела, яка зберігається після реалізації контрзаходу | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.186 п.1.13. |  |
|  |  | - частина дози опромінення від даного аварійного джерела, яка завжди зберігається після реалізації контрзаходу | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.148 |  |
|  |  | залишкова доза – в ситуації хронічного опромінення доза, отримання якої очікується в майбутньому після припинення втручання (або ухвалення рішення про припинення втручання). | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Рівень імовірності для скринінгової оцінки уровень вероятности для скрининговой оценки screening probability level | Значення річної ймовірності події конкретного типу, нижче якого для цілей скринінгової оцінки можна знехтувати такою подією. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | рівень звільнення уровень освобождения | встановлена органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки межа активності або радіоактивного забруднення, за якої або нижче якої радіоактивні відходи можуть бути звільнені від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  |  | - встановлена органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки межа активності або радіоактивного забруднення, за якої або нижче якої радіоактивні відходи і побічні радіоактивні матеріали можуть бути звільнені від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. | (НП 306.3.04/2.002-97) Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю, затверджений спільним наказом Мінекобезпеки та МОЗ від 17.11.97 № 183/331, глава 2, абз.8. | Втратив чинність на підставі спільного наказу Мінприроди та МОЗ 26.07.2010 № 296/621 |
|  | Рівень звільнення від контролю уровень освобождения от контроля clearance level | Значення, яке встановлене регулюючим органом і виражене в одиницях концентрації активності (питомої активності) та / або сумарної активності, при якому або нижче якого джерело випромінювання може бути звільнене від регулюючого контролю. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | рівень обов'язкових дій уровень обязательных действий | - радіаційно-гігієнічний регламент четвертої групи, величина, яка відноситься до тих же показників радіаційної обстановки, що і рівень дій, але при перевищенні якої втручання практично завжди є доцільним і носить запобіжний характер | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.187 п.1.13. |  |
|  | рівень прийнятного опромінення уровень допустимого облучения acceptable limit | - залишковий рівень дози, що вважається прийнятним з погляду впливу опромінення на здоров'я людини | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.188 п.1.13. |  |
|  |  | - залишковий рівень дози, який вважається прийнятним з точки зору впливу опромінення на здоров'я людини | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.149 |  |
|  |  | Межа, прийнятна для регулюючого органу . Термін прийнятна межа, як правило, використовується для позначення межі, яка встановлюється щодо прогнозованих радіологічних наслідків аварії (або потенційного опромінення, якщо воно відбувається), яка є прийнятною для відповідного регулюючого органу в тих випадках, коли вірогідність виникнення аварії або потенційного опромінення було враховано (тобто при розумінні, що це навряд відбудеться). Термін дозволена (санкціонована) межа слід виккористовувати для позначення меж доз або ризиків, або викидів радіонуклідів, які є прийнятними для регулюючого органу за умови, що вони, вірогідно, можуть відбутися | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Рівень розслідування уровень расследования investigation level | Значення таких величин, як ефективна доза, надходження або радіоактивне забруднення на одиницю площі або об'єму, при якому або при перевищенні якого слід провести розслідування. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | рівень розукрупнення | – виділена категорія складових частин в ієрархічній структурі об’єкта. З точки зору конструктивної складності такими категоріями можуть бути: система; компоненти системи; експлуатаційно-автономні складові частини компонентів; вбудовані в них блоки; конструктивно завершені модулі у складі цих блоків; радіоелектронні вироби, застосовані в модулях; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 59, пункту 2, розділу І |  |
|  | Рівень фізичного захисту | - це сукупність регламентованих мінімально необхідних умов для визначення, створення та технічного переоснащення системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які забезпечують здатність системи протистояти ймовірній загрозі злочинного посягання | «Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії», затвердженого постановою КМУ від 26.04.2003 р. №625, п.3 |  |
|  |  | – це сукупність регламентованих мінімально необхідних умов щодо проектування, створення чи модернізації системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та об’єктів поводження з радіоактивними відходами, яка гарантує відповідність цієї системи нормативним вимогам, унеможливлює (зводить до мінімуму можливість) акти ядерного тероризму, викрадення або будь-яке інше незаконне вилучення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | різноманітність | – спосіб зниження імовірності відмови із загальної причини двох або більшої кількості резервованих систем (компонентів, каналів), що незалежно виконують ту саму функцію, за рахунок спеціально передбачених проектом відмінностей між цими системами (компонентами, каналами), реалізованих на стадії їх проектування, розробки та/або виготовлення; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 60, пункту 2, розділу І |  |
|  | Річна доза годовая доза annual dose | Сума дози, яка отримана від зовнішнього опромінення протягом року, і очікуваної дози від надходження радіонуклідів в цьому році. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | річна ефективна доза (РЕД) годовая эффективная доза (ГЭД) | - сума ефективної дози зовнішнього опромінення протягом року та очікуваної ефективної дози внутрішнього опромінення, яка сформована надходженням радіонуклідів протягом одного року. Період, за який розраховується очікувана доза внутрішнього опромінення, складає: для референтного віку "Дорослий" - 50 років; для інших референтних віків - інтервал часу з моменту надходження (як правило, використовується значення референтного віку та віку 70 років) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.63 п.1.13. |  |
|  |  | - сума ефективної дози зовнішнього опромінення з протязі року та очікуваної ефективної дози внутрішнього опромінення, що сформована надходженням радіонуклідів на протязі одного року. Період, за який розраховується очікувана доза внутрішнього опромінення, складає: - для референтного віку "Дорослий" - 50 років; - для інших референтних віків - інтервал часу між моментом надходження (як правило використовується значення референтного віку - Таблиця Д.2.3) та віком 70 років | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.151 |  |
|  | Річна продуктивність | Річна продуктивність означає, для цілей статей 79 і 80, кількість ядерного матеріалу, який щорічно передається з установки, що працює з номінальною потужністю | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт В. |  |
|  | річне надходження радіонукліда годовое поступление радионуклида | - активність радіонуклідів, що надійшла в організм протягом року | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.124 п.1.13. |  |
|  |  | - активність радіонукліду, що надійшла до організму на протязі одного року | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.153 |  |
|  | Рішення регулююче по документу ПЗЗ | – документ Держатомрегулювання, проект якого готується ДНТЦ ЯРБ разом з ЛК, та містить рішення про узгодження документу ПЗЗ, або про надання дозволу на реалізацію проекту ПЗЗ, або про зміни умов узгодження/дозволу, а також, за необхідності, містить викладені в стислому вигляді умови для Ліцензіата, за якими прийнято рішення про узгодження або дозвіл. До регулюючого рішення додається Висновок державної експертизи ЯРБ документу ПЗЗ. | (ГНД 306.6.02/2.020-99) Порядок проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання, затверджений Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 13.08.99 № 14, п. 2.1. |  |
|  | робота зі ЗМІ | - підтримка контактів з ведучими журналістами та іншими представниками ЗМІ, підготовка і розміщення в ЗМІ інформаційних повідомлень та статей, організація заходів із залученням ЗМІ: інтерв'ю, брифінгів, прес-конференцій, семінарів. | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  | робота системи аварійного захисту работа системы аварийной защиты | - експлуатаційний режим, при якому внаслідок спрацьовування системи аварійного захисту із причин, не пов'язаних з режимами порушення нормальних умов експлуатації і виникненням режиму аварійної ситуації, відбувається зміна температур і зовнішніх навантажень (в бік як підвищення, так і зниження) від їх значень при стаціонарному режимі, пуску або зупинці до відповідних проміжних значень (в окремому випадку до атмосферних тиски і температури) | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, п. 2.7. |  |
|  | робоча зона рабочая зона | - простір, обмежений по висоті 2 м над рівнем підлоги або майданчика, на якому знаходяться місця постійного чи непостійного (тимчасового) перебування працівників | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.192 п.1.13. |  |
|  | робоча кімната установки, прискорювача (процедурна) | - спеціально обладнане приміщення для прискорювача, у якому здійснюється безпосередній вплив іонізуючого випромінювання на об'єкти опромінення; | (НП 306.5.192-2013) Правила з радіаційної безпеки прискорювачів електронів, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.08.2013 № 83, п. 1.3, абзац 8 |  |
|  | Робоче значення | Значення зовнішнього фактора впливу, що може зберігатися необмежено довго | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 34. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | робоче місце рабочее место | - місце постійного чи тимчасового перебування персоналу в процесі трудової діяльності, пов'язаної з джерелами іонізуючих випромінювань. Якщо робота з джерелами іонізуючих випромінювань здійснюється в різних ділянках приміщення, то робочим місцем вважається все приміщення | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.193 п.1.13. |  |
|  |  | - місце (приміщення) постійного чи тимчасового перебування персоналу у процесі трудової діяльності, пов'язаної з джерелами іонізуючих випромінювань. Якщо робота з джерелами іонізуючих випромінювань здійснюється в різних ділянках приміщення, то робочим місцем вважається все приміщення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.154 |  |
|  |  | - місце (приміщення) перебування персоналу для виконання виробничих функцій протягом не менш половини робочого часу або двох годин безупинно. Якщо обслуговування процесів виробництва здійснюється в різних ділянках приміщення, то робочим місцем уважається все приміщення | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 17 Термінів і визначень |  |
|  |  | - місце перебування персоналу для виконання виробничих функцій протягом не менш половини робочого часу або двох годин безупинно. Якщо обслуговування процесів виробництва здійснюється в різних ділянках приміщення, то робочим місцем уважається все приміщення | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.41 Розділу 19 |  |
|  | Робоче місце Рабочее место | - простір, у межах якого ядернонебезпечний подільний матеріал може переміщатися в процесі виконання технологічних операцій без обмежень, в кількостях, що не перевищують встановлених норм. - пространство, в пределах которого ядерноопасный делящийся материал может перемещаться в процессе выполнения технологических операций без ограничений, в количествах, не превышающих установленных норм. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.17 |  |
|  | Робочий еталон | – еталонний зразок, що атестований за допомогою високоточного вимірювального засобу і що застосовується для періодичного калібрування засобів вимірювань при їх використанні | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Робочий орган СУЗ Рабочий орган СУЗ | - пристрій, рухом або зміною стану якого в активній зоні або у відбивачі критзбірки забезпечується зміна реактивності - устройство, движением или изменением состояния которого в активной зоне или отражателе критсборки обеспечивается изменение реактивности | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.10 |  |
|  |  | - елемент, рухом або зміною стану якого в активній зоні або відбивачі забезпечується зміна реактивності реактора. - элемент, движением или изменением состояния которого в активной зоне или отражателе обеспечивается изменение реактивности реактора. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.16 |  |
|  | робочий ресурс (устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок) рабочий ресурс (оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок) | - сумарний час стаціонарних і перехідних експлуатаційних режимів, включаючи режими порушення нормальних умов експлуатації і аварійної ситуації | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, п. 2.17. |  |
|  | робочий тиск рабочее давление | - максимальний надлишковий тиск в устаткуванні й трубопроводах при нормальних умовах експлуатації, що визначається з урахуванням гідравлічного опору й гідростатичного тиску | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 14 |  |
|  | Робочий рівень рабочий уровень working level | Одиниця концентрації прихованої енергії альфа-випромінювання (тобто прихованої енергії альфа-випромінювання на одиницю об'єму повітря), яка обумовлена наявністю дочірніх продуктів радону або дочірніх продуктів торону, яка дорівнює 1,3 × 108 МеВ / м3 | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Робочий рівень за місяць рабочий уровень за месяц working level month | Випромінювання, що викликане дочірніми продуктами радону або дочірніми продуктами торону, яке буде отримане протягом робочого місяця при постійній концентрації прихованої енергії альфа-випромінювання, яке відповідає одному робочому рівню. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | робочий цикл рабочий цикл | - цикл зміни напруг у всіх режимах при нормальних умовах і при порушенні нормальних умов експлуатації | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, Додаток 4 (рекомендується), абз.1 п.2.1. |  |
|  | Робочі умови рабочие условия service conditions | Фактичні фізичні стани або впливи під час терміну служби конструкції, системи або елемента, включаючи умови експлуатації (нормальні і ті, які виникли в результаті помилки), умови під час проектної події та умови після проектної події. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | робочі умови експлуатації | – умови експлуатації, які при відсутності порушень, врахованих проектом, зберігаються протягом необмеженого часу; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 61, пункту 2, розділу І |  |
|  | розбіжність | - невідповідність, виявлена в облікових документах і звітах, або в документах і звітах у порівнянні з вимірюваннями, або виявлено внаслідок застосування заходів по збереженню і спостереженню, що прийняти для перевірки інформації про переміщення ядерного матеріалу або про цілісність обладнання, що стосуються питань гарантій. | (ГНД 306.2.07.018-99) Положення про інспектування системи обліку та контролю ядерних матеріалів на установці, затверджене Наказом Мінекобезпеки від 27.05.99 № 118, Розділ 2. Терміни і визначення |  |
|  |  | – невідповідність, що знайдена в облікових записах установки або між записами установки і звітами держави, або між цими документами та результатами інспекторських спостережень або визначень, що отримані в результаті виконання заходів збереження та спостереження. Якщо не можна вирішити питання про розбіжність (тобто визначити причину їх появлення або пояснити розбіжність яким-небудь іншим задовільним способом), то можна зробити висновок, що заявлений ядерний матеріал зник без пояснень. Розбіжність, що дорівнює 1 значимій кількості або більше, класифікується як можлива аномалія [15] | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Розбіжність у даних відправника і одержувача | Розбіжність у даних відправника і одержувача означає розбіжності між кількістю ядерного матеріалу в партії, яка була визначена відправляючою зоною балансу матеріалу і виміряною в отримуючій зоні балансу матеріалу. | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт. Q. |  |
|  | Розбіжність у даних відправника і отримувача | – означає розбіжності між кількістю ядерного матеріалу в партії, яка була визначена відправляючою зоною балансу матеріалу і виміряною в отримуючій зоні балансу матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | розгерметизація системи герметичного огородження разгерметизация системы герметичного ограждения | - стан системи герметичного огородження, коли в результаті ушкодження або дії персоналу атомної станції порушується герметичність хоча б одного елемента герметичного огородження і при цьому зона локалізації аварії безпосередньо з'єднується із середовищем поза нею | (ПНАЕ Г-10-021-90) Правила устрою й експлуатації систем безпеки атомних станцій, що локалізують, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90 №4, абз.17 Основних термінів і визначень |  |
|  | розгляд системи управління рассмотрение системы управления management system review | Проведена старшим адміністративним керівництвом організації регулярна і систематична оцінка придатності, адекватності, дієвості і ефективності своєї системи управління з точки зору здійснення політики і досягнення цілей і завдань організації. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | розгортання | – дії або заходи, що вживаються силами охорони чи силами допомоги ззовні, починаючи з моменту отримання інформації через системи зв’язку до моменту готовності цих сил розпочати нейтралізацію правопорушника | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - дії персоналу підрозділу з охорони та/або сил допомоги ззовні з моменту отримання ними оповіщення про тривогу до початку здійснення дій з переривання. | (НП 306.8.166-2010) Вимоги щодо застосування охорони в системі фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, радіоактивних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.11.2010 № 164, п.1.3, абзац 5 |  |
|  |  | - дії сил реагування з моменту отримання ними оповіщення про тривогу до початку здійснення дій з переривання; | (НП 306.8.167-2010) Порядок проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.11.2010 № 169, п. 1.2, абзац 13 |  |
|  | Розділення (сортування) разделение (сортировка) segregation | Операції, за допомогою яких відходи або матеріали (радіоактивні або на які поширюється вилучення) різного типу розподіляються (сортуються) або містяться окремо з урахуванням їх радіологічних, хімічних та / або фізичних властивостей з метою полегшення поводження з відходами та / або їх переробки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | розлом активний | - тектонічний розлом, в зоні якого за четвертинний період геологічного розвитку відбулося відносне переміщення прилеглих блоків земної кори на 0,5 м і більше або спостерігаються їх відносні зміщення зі швидкостями сучасних рухів 5 мм/рік і більше; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 31 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | розлом (геологічний) | - плоскі або злегка зігнуті поверхні розриву або зони Землі, по яких відбулося відносне зміщення тектонічних блоків; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 30 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | розмах напруг размах напряжений | - різниця максимальної і мінімальної напруг у процесі одного циклу зміни напруг | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, п. 2.15. |  |
|  | Розмір вибірки | – число предметів, частина маси або об’єму ядерного матеріалу, що повинні бути включені у вибірку | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Розміщення (відходів) размещение (отходов) disposition | Відправлення або заходи, що передбачають поміщення радіоактивних відходів у певний (проміжний або кінцевий) пункт, наприклад, для цілей переробки, захоронення або зберігання. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | розпорядження | обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога державних інспекторів з ядерної та радіаційної безпеки, яка видається юридичним особам, їх посадовим особам і фізичним особам - підприємцям з метою обмеження, припинення чи зупинення експлуатації об’єктів державного нагляду в разі неможливості усунення в інший спосіб виявлених порушень або неспроможності дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки. | Підпункт 6) Пункту 2 Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки затвердженого постановою КМУ від 13.11.2013 №824 |  |
|  |  | - це усне завдання на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, час, заходи радіаційної безпеки (якщо вони потрібні) і осіб, яким доручене її виконання | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, абз.2 п.7.2. |  |
|  | розрахункова висота кутового шва расчетная высота углового шва | - зазначений у кресленні розмір перпендикуляра, опущеного із точки сполуки зварних деталей (точки О) на пряму лінію, що з'єднує краї його поверхні в одному поперечному перерізі (при опуклому кутовому шві) або на паралельну зазначеної лінії дотичну до поверхні зварного шва (при ввігнутому кутовому шві) Для двостороннього кутового шва його розрахункова висота визначається як сума розрахункових висот (h1 + h2) його частин, виконаних з різних сторін. | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989р. № 6, п. 2.3. Додатку 1 |  |
|  | розрахункова модель | - аналітичне представлення системи, елемента чи АС у цілому у форматі програмного засобу. | (НП 306.2.162-2010) Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.09.2010 № 124, п.1.5, абзац 15 |  |
|  | розрахункова температура (устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок) расчетная температура (оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок) | - температура стінки устаткування або трубопроводу, рівна максимальному середньоарифметичному значенню температур на його зовнішній і внутрішній поверхнях в одному перерізі при нормальних умовах експлуатації (для частин корпусів ядерних реакторів розрахункова температура визначається з обліком внутрішніх тепловиділень середньоінтегральне значення розподілу температур по товщині стінки корпуса) | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 16 |  |
|  |  | - температура стінки устаткування або трубопроводу, рівна максимальному середньоарифметичному значенню температур на його зовнішній і внутрішній поверхнях в одному перетині при режимі нормальних умов експлуатації (для частин корпусів ядерних реакторів розрахункова температура визначається з урахуванням внутрішніх тепловиділень як середньоарифметичне значення розподілу температур по товщині стінки корпуса) | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, п. 2.2. |  |
|  |  | найбільша температура сталевої захисної оболонки в процесі проходження проектних аварій | (ПНАЕ Г-10-012-89) Атомні станції. Сталеві захисні оболонки. Норми розрахунку на міцність., затверджені Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 26.10.89 № 15, абз.3 п.2.8. |  |
|  |  | - максимальна температура, що може виникнути усередині зони локалізації при аваріях. Примітка. Для зони локалізації аварій розрахункові тиск, розрідження й температура збігаються з робочими. | (ПНАЕ Г-10-021-90) Правила устрою й експлуатації систем безпеки атомних станцій, що локалізують, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90 №4, абз.16 Основних термінів і визначень |  |
|  | розрахункове розрідження расчетное разрежение | - максимальне розрідження, що може виникнути усередині зони локалізації при аваріях | (ПНАЕ Г-10-021-90) Правила устрою й експлуатації систем безпеки атомних станцій, що локалізують, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90 №4, абз.15 Основних термінів і визначень |  |
|  | розрахунковий тиск расчетное давление | - максимальний надлишковий тиск в устаткуванні або трубопроводах, використовуваний при розрахунку на міцність при виборі основних розмірів, при якому підприємством-виготовлювачем допускається робота даного устаткування або трубопроводу при розрахунковій температурі при нормальних умовах експлуатації. Для страховочных корпусів - максимальний надлишковий тиск, що виникає при розгерметизації устаткування, що захищається, або трубопроводів (включаючи аварійну ситуацію) | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 15 |  |
|  |  | - максимальний надлишковий тиск в устаткуванні або трубопроводі, використовуване при розрахунку на вибір основних розмірів, при якому допускається робота даного устаткування або трубопроводу при режимах нормальних умов експлуатації. Для страховочных корпусів устаткування і трубопроводів і захисних оболонок під розрахунковим тиском розуміється максимальний надлишковий тиск, що виникає в цих корпусах або оболонках при розгерметизації устаткування, що захищається, або трубопроводів. У випадку, якщо елемент конструкції одночасно навантажений внутрішнім і зовнішнім тисками, за розрахунковий тиск приймають різницю цих тисків, при якій розрахункова товщина стінки виходить максимальною | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, п. 2.1. |  |
|  |  | - максимальний надлишковий тиск, що може виникнути усередині зони локалізації при аваріях | (ПНАЕ Г-10-021-90) Правила устрою й експлуатації систем безпеки атомних станцій, що локалізують, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90 №4, абз.14 Основних термінів і визначень |  |
|  | розрідження разрежение | - різниця між атмосферним і абсолютним тисками всередині зони локалізації аварій, коли значення останнього нижче атмосферного тиску | (ПНАЕ Г-10-021-90) Правила устрою й експлуатації систем безпеки атомних станцій, що локалізують, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90 №4, абз.13 Основних термінів і визначень |  |
|  | розрізнювальна здатність за часом | – мінімальний часовий інтервал між двома подіями, при якому вони будуть зафіксовані як такі, що належать до різних моментів часу; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 62, пункту 2, розділу І |  |
|  | Розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації | – зняття в установленому законодавством порядку обмежень на поширення та доступ до конкретної секретної інформації шляхом скасування раніше наданого грифу секретності документам, виробам або іншим матеріальним носіям цієї інформації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | розсіювання рассеивание dispersion | Поширення радіонуклідів у повітрі (аеродинамічне розсіювання {aerodynamic dispersion}) або у воді (гідродинамічне розсіювання {hydrodynamic dispersion}) в результаті головним чином фізичних процесів , що впливають на швидкість різних молекул в середовищі. Распространение радионуклидов в воздухе (аэродинамическое рассеивание {aerodynamic dispersion}) или в воде (гидродинамическое рассеивание {hydrodynamic dispersion}) в результате главным образом физических процессов, воздействующих на скорость различных молекул в среде. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | рудник або підприємство з переробки радіоактивних руд рудник или предприятие по переработке радиоактивных руд mine or mill processing radioactive ores | Установка з видобутку, збагачення та переробки руд, що містять радіонукліди сімейств урану або торію (уранового ряду або торієвого ряду). Рудник з видобутку радіоактивних руд - це будь-який рудник, на якому видобувається руда, яка містить радіонукліди сімейства урану або торію (уранового ряду або торієвого ряду) в кількостях чи концентраціях, достатніх для того, щоб його експлуатація була доцільною, або, якщо вони супроводжуютьсяз іншими речовинами, які видобуваються, в кількостях чи концентраціях, які вимагають вжиття заходів радіаційного захисту, як це визначено регулюючим органом. Підприємство з переробки радіоактивних руд - це будь-яка установка для переробки радіоактивних руд, видобутих у руднику з видобутку радіоактивних руд, з метою виробництва фізичного або хімічного концентрату | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Руйнуючий аналіз | – визначення вмісту ядерного матеріалу і, якщо потрібно, ізотопного складу хімічного елементу, що присутній в обліковій одиниці. Руйнуючий аналіз, зазвичай, включає руйнування фізичної форми проби. У контексті гарантій МАГАТЕ визначення вмісту ядерного матеріалу в пробі облікової одиниці, як правило, включає: а) вимірювання маси проби; б) взяття представницької проби; в) доведення проби до технічних вимог, якщо необхідно, раніше ніж вона буде надіслана в аналітичну лабораторію гарантій (Зейберсдорф, Австрія) для аналізу; г) обробку проби до хімічного стану, що вимагається для аналізу (наприклад, розчинення в азотній кислоті); д) визначення концентрації ядерного матеріалу (урану, плутонію, торію), що є в пробі, використовуючи різноманітні методики; е) визначення відносного вмісту ізотопів урану або плутонію, використовуючи різноманітні методики | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | рухливі частини виконавчого механізму подвижные части исполнительного механизма | - деталі виконавчого механізму, що переміщаються разом з органом впливу на реактивність | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила устрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 9 Додатку |  |
|  | Ручний регулятор (РР) Ручной регулятор (РР) | - дистанційно-керований пристрій СУЗ для впливу на реактивність критзбірки в межах, що перекриваються аварійної захистом - дистанционно-управляемое устройство СУЗ для воздействия на реактивность критсборки в пределах, перекрываемых аварийной защитой | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.8 |  |
|  | самовідгвинчування самоотвинчивание | - спонтанне відгвинчування кріпильних елементів у процесі експлуатації виконавчих механізмів | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила устрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 4 Додатку |  |
|  | самозапуск | – спроможність електродвигунів АС при відновленні електропостачання (мінімальної величини напруги, регламентованої заводом-виробником) автоматично досягати початкову або близьку до неї частоту обертання; | (НП 306.2.205-2016) Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача, затверджений наказом ДІЯРУ від 24.12.2015 р. №234, п.6 абзац 5 |  |
|  | самозварюваність самосвариваемость | - схильність матеріалів деталей виконавчого механізму, що труться, до дифузійного зчеплення при їх взаємному контакті | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила устрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 14 Додатку |  |
|  | Самоперевірка | – здатність системи та її окремих елементів (датчиків, контролерів, джерел живлення, кабельних комунікацій тощо), яка дозволяє на програмному рівні періодично (автоматично чи за командою оператора) перевіряти їх працездатність | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | самопідтримувальна ланцюгова ядерна реакція (ЛРС) самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция (СЦР) | - ланцюгова ядерна реакція, що характеризується значенням ефективного коефіцієнта розмноження нейтронів, що перевищує одиницю або дорівнює їй. | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п.2.6. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  |  | - процес поділу нуклідів і випущенням іонізуючих випромінювань із виділенням енергії, при якому число нейтронів, що утворяться в процесі розподілу ядер, за будь-який інтервал часу, дорівнює або більше числа нейтронів, що убувають із системи внаслідок витоку й поглинання за цей же інтервал часу | (ПБЯ-06-10-91) Правила проектування й експлуатації систем аварійної сигналізації про виникнення ланцюгової реакції, що самопідтримується, і організації заходів щодо обмеження її наслідків, затверджені Першим заступником Міністра атомної енергетики й промисловості СРСР В.В.Нікіпєловим 21.02.91, термін 1 Додатку 1 |  |
|  | самопідтримувальна ланцюгова реакція поділу (СЛР) | - процес поділу нуклідів, при якому число нейтронів, що утворюються в процесі поділу ядер за будь-який проміжок часу, дорівнює або більше числа нейтронів, що вибувають із системи внаслідок витоку та/або поглинання за цей самий проміжок часу; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 29 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - процес поділу нуклідів, при якому число нейтронів, що утворюються в процесі поділу ядер за будь-який проміжок часу, дорівнює або більше числа нейтронів, що вибувають із системи внаслідок витоку та/або поглинання за цей самий проміжок часу; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 37 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - Процес розподілу атомних ядер важких елементів, при якому число нейтронів, що народжуються в процесі ділення за одиницю часу, дорівнює або більше числа нейтронів, які відбувають за рахунок поглинання ядрами атомів і витоку із системи, тобто ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів в системі (Кеф), рівний відношенню цих чисел нейтронів, більше або дорівнює одиниці. СЛР не виникає, якщо хоча б один з параметрів, що визначають критичний стан системи, не досягає критичного значення - процесс деления атомных ядер тяжелых элементов, при котором число нейтронов, рождающихся в процессе деления в единицу времени, равно или больше числа нейтронов, убывающих за счет поглощения ядрами атомов и утечки из системы, т.е. эффективный коэффициент размножения нейтронов в системе (Кэф), равный отношению этих чисел нейтронов, больше или равен единице. СЦР не возникает, если хотя бы один из параметров, определяющих критическое состояние системы, не достигает критического значения | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 2.4 |  |
|  |  | - процес розподілу нуклідів, при якому число нейтронів, що утворюються в процесі поділу ядер за будь-якої інтервал часу, дорівнює або більше числа нейтронів, що вибувають з системи внаслідок витоку і поглинання за цей же інтервал часу - процесс деления нуклидов, при котором число нейтронов, образующихся в процессе деления ядер за какой-либо интервал времени, равно или больше числа нейтронов, убывающих из системы вследствие утечки и поглощения за этот же интервал времени | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.1 |  |
|  | санітарний нагляд за забезпеченням радіаційної безпеки санитарный надзор за соблюдением радиационной безопасности | включає: нагляд за дотриманням умов дозволів на використання джерел іонізуючого випромінювання, радіоізотопних приладів, речовин та поводження з радіоактивними відходами; контроль за виконанням відповідних вимог норм радіаційної безпеки та санітарно-гігієнічних правил підприємствами, що використовують джерела іонізуючого випромінювання, радіоізотопні прилади та речовини, здійснюють поводження з радіоактивними відходами; перевірка систем обліку, зберігання та користування джерелами іонізуючого випромінювання та радіоізотопними приладами і речовинами; контроль за аварійною готовністю організацій, підприємств та установ, що використовують джерела іонізуючого випромінювання, радіоізотопні прилади та речовини, здійснюють поводження з радіоактивними відходами; вибірковий контроль об'єктів довкілля; застосування відповідних санкцій у разі виявлення порушень санітарних норм та правил, умов санітарного паспорта | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.195 п.1.13. |  |
|  | санітарний паспорт санитарный паспорт | - див. дозвіл Дозвіл - дозвільний документ (у рамках цього документа), що видається державною санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України у формі: Санітарного паспорта на право проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України, який засвідчує виконання вимог санітарного законодавства щодо забезпечення протирадіаційного захисту персоналу в робочих приміщеннях і на робочих місцях, а також щодо протирадіаційного захисту населення від діяльності з ДІВ; радіаційно-гігієнічних регламентів "Допустимий скид підприємства", "Допустимий викид підприємства"; дозволу на право участі у радіаційному моніторингу | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.198 п.1.13. |  |
|  | санітарний шлюз (саншлюз) санитарный шлюз (саншлюз) | - приміщення між зонами установи, призначене для попередньої дезактивації і зміни додаткових засобів індивідуального захисту | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.201 п.1.13. |  |
|  |  | - у рамках даного документа - приміщення (відсік) на границі між другою й третьою зонами установи, призначене для переходу між цими зонами, попередньої дезактивації, зняття додаткових засобів індивідуального захисту й для запобігання поширення радіоактивних речовин з однієї зони в іншу | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.47 Розділу 19 |  |
|  | санітарно-захисна зона | територія навколо ядерної установки та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на якій рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може перевищувати квоту ліміту дози для населення. У санітарно-захисній зоні забороняється проживання населення, встановлюються обмеження на виробничу діяльність, що не стосується ядерної установки або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та здійснюється контроль за радіаційним станом. Особливості режиму, розміри та межі зазначеної зони визначені статтею 45 цього Закону. | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | - територія навколо радіаційно-ядерного об'єкта, де рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може перевищити квоту ліміту дози для категорії В. У санітарно-захисній зоні забороняється проживання населення, встановлюються обмеження на виробничу діяльність, що не має відношення до радіаційно-ядерного об'єкта, та проводиться радіаційний контроль; | (НП 306.5.01/3.083-04) План реагування на радіаційні аварії, затверджений Спільним наказом Держатомрегулювання та МНС від 17.05.04 р. № 87/211, розділ ІІ Терміни та визначення, абзац 14 |  |
|  | санпропускник санпропускник | - приміщення, призначене для зміни одягу, взуття, санітарної обробки персоналу, контролю радіоактивного забруднення шкіри, засобів індивідуального захисту, спеціального й особистого одягу персоналу | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.200 п.1.13. |  |
|  |  | - у рамках даного документа - приміщення, призначені для зміни одягу, санітарної обробки персоналу і контролю радіоактивного забруднення шкірних покривів і спецодягу. | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.48 Розділу 19 |  |
|  | свищ свищ | - дефект у вигляді воронкоподібного або трубчастого поглиблення у зварному шві | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989р. № 6, п. 1.5. Додатку 1 |  |
|  | Свіже паливо Свежее топливо fresh fuel | Нове паливо або неопромінене паливо, уключаючи паливо, що виготовлено з подільних матеріалів, отриманих шляхом переробки раніше опроміненого палива. Новое топливо или необлученное топливо, включая топливо, изготовленное из способных к делению (делящихся) материалов, полученных посредством переработки ранее облученного топлива. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Своєчасне виявлення | – мінімальна сумарна ймовірність виявлення правопорушника, коли у сил охорони та/або сил допомоги ззовні є ще досить часу для його перехвату | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | сейсмічна небезпека | - максимальні сейсмічні впливи, які виникають на даній площі в заданий інтервал часу із заданою імовірністю перевищення. Сейсмічні впливи виражаються в балах шкали сейсмічної інтенсивності, в пікових прискореннях (швидкостях, зміщеннях), спектральних прискореннях та інших параметрах коливань ґрунту; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 32 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Сейсмічне мікрорайонування (СМР) Сейсмическое микрорайонирование (СМР) | - комплекс спеціальних робіт щодо прогнозування впливу особливостей будови приповерхневої частини розрізу (будова та властивості, стан порід, характер їх обводнення, рельєф тощо) на сейсмічний ефект і параметри коливань грунту на проммайданчику - комплекс специальных работ по прогнозированию влияния особенностей строения приповерхностной части разреза (строение и свойства, состояние пород, характер их обводненности, рельеф и т.п.) на сейсмический эффект и параметры колебаний грунта на промплощадке | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.26 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  |  | - комплекс спеціальних робіт з прогнозування впливу особливостей приповерхневої будови, властивостей і стану порід, характеру їх обводнення та рельєфу на параметри коливань ґрунту майданчика атомних станцій; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 38 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | сейсмічне районування | - картування сейсмічної небезпеки; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 33 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Сейсмічний вплив | Непередбачені сполучення вібрацій і ударів, переданих через земну кору, викликаних природними причинами (наприклад, землетрусом) або штучними причинами (наприклад, вибухом) | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 35. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | сейсмічність майданчика атомних станцій | - інтенсивність можливих сейсмічних впливів проектного землетрусу і максимального розрахункового землетрусу на майданчику атомних станцій; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 34 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Сейсмічність майданчику будівництва АС Сейсмичность площадки строительства АС | - інтенсивність можливих сейсмічних впливів на майданчику будівництва з відповідними категоріями повторюваності за нормативний строк. Сейсмічність встановлюється у відповідності до до карт сейсмічного сейсмічного районування та мікросейсморайонування майданчику будівництва. Вона вимірюється в балах по шкалі MSK-64. - интенсивность возможных сейсмических воздействий на площадке строительства с соответствующими категориями повторяемости за нормативный срок. Сейсмичность устанавливается в соответствии с картами сейсмического районирования и микросейсморайонирования площадки строительства. Она измеряется в баллах по шкале MSK-64. | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.11 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Сейсмічно активний розлом Сейсмически активный разлом | - розривне порушення, до якого приурочені минулі чи сучасні сейсмогенні прояви (осередки (епіцентри) землетрусів, палеосейсмодіслокаціі, сейсмодіслокаціі). - разрывное нарушение, к которому приурочены прошлые или современные сейсмогенные проявления (очаги землетрясений, палеосейсмодислокации, сейсмодислокации). | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.5 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | сейсмогенна структура | - тектонічна структура, яка проявляє сейсмічну активність або проявляється в історичних розривах поверхні ґрунту, в ефектах палеосейсмічності, та яку можна вважати здатною генерувати землетруси протягом часу існування об’єкта; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 35 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | сейсмологічні дослідження для атомних станцій | - комплекс робіт з уточнення сейсмічної небезпеки майданчиків (визначення кількісних параметрів проектного землетрусу і максимального розрахункового землетрусу); | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 39 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | сейсмостійкість | - властивість споруд, систем та елементів атомних станцій зберігати під час і після землетрусу здатність виконувати свої функції відповідно до проекту; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 36 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Сейсмостійкість устаткування і трубопроводів АС Сейсмостойкость оборудования и трубопроводов АС | - здатність конструкції зберігати міцність, стійкість, герметичність і працездатність при землетрусі в залежності від її ролі в забезпеченні радіаційної безпеки - способность конструкции сохранять прочность, устойчивость, герметичность и работоспособность при землетрясении в зависимости от ее роли в обеспечении радиационной безопасности. | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.12 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Сейсмологічні дослідження для АС Сейсмологические исследования для АС | - детальне сейсмічне районування (ДСР) району будівництва і сейсмічне мікрорайонування (СМР) території конкурентних майданчиків АС - детальное сейсмическое районирование (ДСР) района строительства и сейсмическое микрорайонирование (СМР) территории конкурентных площадок АС | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.23 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | сейсмотектонічна модель | - модель, яка визначає характеристики сейсмічних джерел у регіоні навколо досліджуваного майданчика з врахуванням випадкової та епістемічної невизначеності в характеристиках сейсмічних джерел; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 37 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | секторне коліно або відвід секторное колено или отвод | коліно або відвід, виготовлені з відрізків труб, що зварені під кутом одне до одного | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 9 |  |
|  | семінар | -вид групових занять з будь-якої наукової, навчальної проблеми, обговорення учасниками заздалегідь підготовлених повідомлень, доповідей тощо | Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 23.06.04 р. № 110, Додаток 1 Терміни та визначення |  |
|  | Сервісне устаткування | Узагальнене поняття для технічних засобів автоматизації і програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизації програмування, налагодження, контроля технічного стану і/або технічного обслуговування інформаційних і керуючих систем і їхніх компонентів на місці експлуатації | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 36. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | середній час відновлення среднее время восстановления | - визначає середній час відновлення функціонування обладнання і систем кризових центрів після їх відмови | (НП 306.2.02/3.077-03) Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.01.2004 № 2, абз.13 п.2 | Втратив чинність на підставі наказу ДІЯРУ від 09.12.2016 № 201 |
|  |  | - середній час, за який відбувається відновлення функціонування обладнання і систем після їх відмови. | (НП 306.2.02/3.077-03) Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.01.2004 № 2, (у редакції наказу Державної інспекції ядерного регулювання України 09.12.2016 № 201) частина 6 п.7, Розділу І |  |
|  | середньорічна еквівалентна рівноважна активність радону среднегодовая эквивалентная равновесная активность радона | - усереднене за рік значення об'ємної активності радону в рівновазі з його дочірніми продуктами розпаду, які мали б таку саму потенційну альфа-енергію на одиницю об'єму, як їх існуюча суміш | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.69 п.1.13. |  |
|  |  | - усереднене за рік значення об'ємної активності радону в рівновазі з його дочірніми продуктами розпаду, які мали б таку саму потенційну альфа-енергію на одиницю об'єму, як їх існуюча суміш | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.155 |  |
|  | сертифікат про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів сертификат об утверждении в случае перевозки раиоактивных материалов | документ, що підтверджує відповідність організаційних заходів та технічних засобів, важливих для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів, вимогам норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки; | Стаття 1 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», пункт 16) |  |
|  | Сертифікація | – процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | сигнал аварійного захисту сигнал аварийной защиты | - сигнал, що формується в системі аварійного захисту з метою викликати спрацьовування робочих органів A3, який надходить у пристрої реєстрації, а також на БЩУ та РЩУ для сповіщення персоналу. | (НП 306.5.02/3.056-02) Вимоги до форми та змісту типового паспорта на реакторну установку, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.06.2002р. №73, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 11 |  |
|  | сигнал попереджувального захисту сигнал предупредительной защиты | - сигнал, що формується і реєструється системами контролю та управління, для ініціювання функцій попереджувального захисту та сповіщення персоналу про можливість порушення нормальної експлуатації. | (НП 306.5.02/3.056-02) Вимоги до форми та змісту типового паспорта на реакторну установку, затверджені Наказом ДКЯРУ від 13.06.2002р. №73, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 12 |  |
|  | Сигнал про спробу втручання | – сигнал, що подається (генерується) під час відкривання корпусу, в якому знаходяться електронні компоненти датчика або з’єднання дротів, або коли датчик виявляє спробу нейтралізувати його дію | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Сигнал про знаходження під примусом | – попередньо погоджений пароль, декілька слів, фраза чи інший сигнал (зазвичай, усний), що в завуальованому вигляді оповіщає знаючу особу (наприклад, оператора центрального пункту охорони) про те, що людина, яка подає цей сигнал, піддається будь-якому примусу або діє не з власної волі | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Сигнал тривоги | – сигнал установленої форми (звуковий, світовий тощо), що генерується технічним засобом і подається особою, яка уповноважена приймати рішення з ініціювання дій сил охорони та сил допомоги ззовні для виконання задач системи фізичного захисту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Сигналізація | - технічні засоби охорони, призначені для виявлення спроб таємного подолання фізичних бар'єрів, несанкціонованого переміщення ядерного матеріалу або пристосувань для вчинення актів ядерного тероризму через периметри зон обмеження доступу (захищених, контрольованих, внутрішніх та особливо важливих) або через периметри уразливих місць. Такий пристрій повинен бути не залежним від будь-яких відмов систем живлення та сигналізувати про будь-яке втручання у його функції. | (НП 306.4.08/1.019-99) Правила фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок. Затверджені наказом ДА ядерного регулювання України від 27.09.1999 р. № 34. Глава 2, абз. 3 | Втратили чинність на підставі Наказу ДКЯРУ 04.08.2006р. № 116 |
|  | сили плану взаємодії | - визначений в об'єктовому плані взаємодії у разі вчинення диверсії персонал учасників плану взаємодії; | (НП 306.8.165-2010) Вимоги до об’єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.11.2010 № 163, п. 1.2, абзац 5 |  |
|  | Сили реагування | – спеціально навчені, озброєні та оснащені військові підрозділи МВС України та підрозділи спеціального призначення інших правоохоронних відомств. Сили реагування складаються з персоналу сил охорони та сил допомоги ззовні | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - спеціально навчені, озброєні та оснащені військові підрозділи правоохоронних органів. Сили реагування складаються з спеціальних груп підрозділів охорони ядерної установки та сил допомоги ззовні; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 24 |  |
|  | сили та засоби цивільного захисту | - особовий склад і працівники органів та підрозділів цивільного захисту, добровільні рятувальні формування, пожежна та аварійно-рятувальна техніка, пожежно-технічне та аварійно-рятувальне обладнання, засоби пожежогасіння та індивідуального захисту, інше майно, призначене для гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій, повеней, землетрусів та інших катастроф техногенного, біологічного, радіаційного, хімічного або екологічного та військового характеру, мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи; | (НП 306.5.01/3.083-04) План реагування на радіаційні аварії, затверджений Спільним наказом Держатомрегулювання та МНС від 17.05.04 р. № 87/211, розділ ІІ Терміни та визначення, абзац 15 |  |
|  | Силові впливи Силовые воздействия | - безпосередні впливи як від навантаження, так і впливи від зміщення опор, зміни температури, усадки та інших подібних явищ, що викликають реактивні сили. – воздействия как непосредственно от нагрузок, так и воздействия от смещения опор, изменения температуры, усадки и других подобных явлений, вызывающих реактивные силы. | (ПиН АЭ-5.6) Норми будівельного проектування АС з реакторами різного типу. Правила й норми в енергетиці. Погоджені Держбудом СРСР листом від 28.03.85 г. № ДП-1293-1 та погоджені Міненерго СРСР Протоколом НТР від 27.12.82 г. №9. введені в дію з 11.01.87 Основні визначення, пункт 17 |  |
|  | Синергізм синергизм synergy | Об'єднана, узгоджена або сизигічна дія групи елементів і коштів, що забезпечує ефект, який перевищує суму окремих результатів; підвищена ступінь ефективності, успіху і т.д., що досягається завдяки об'єднанню дій або кооперації. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Синтезована акселерографа Синтезированная акселерограмма | - акселерограма, отримана аналітичним шляхом на основі статистичної обробки та аналізу ряду аналогових акселерограм. - акселерограмма, полученная аналитическим путем на основе статистической обработки и анализа ряда аналоговых акселерограмм. | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.15 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Сировина ядерного матеріалу | – ядерний матеріал, що підготовлений для переробки в готову продукцію Примітка. Наприклад, ядерний матеріал збагачений за ураноном-235 у вигляді UO2, що використовується для виготовлення паливних таблеток | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | система система | – сукупність організаційних, адміністративних і правових заходів, інженерних, технічних засобів та програмного забезпечення, а також методів обробки інформації і дій персоналу, спрямованих на досягнення певної мети | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - сукупність взаємопов'язаних елементів, призначених для виконання заданих функцій | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.77 |  |
|  |  | - сукупність елементів, призначених для виконання заданих функцій | (НП 306.2.099-2004) Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 26.11.2004 № 181, абз.15 |  |
|  |  | - сукупність елементів, призначених для виконання заданих функцій. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 32 |  |
|  |  | - сукупність взаємопов'язаних елементів, призначених для виконання заданих функцій; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 42 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - сукупність елементів (пристроїв, обладнання тощо), призначена для виконання заданих функцій - совокупность элементов (устройств, оборудования и т.п.), предназначенная для выполнения заданных функций | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.3 |  |
|  | система аварійного електропостачання (САЕ) система аварийного электроснабжения | - система електропостачання споживачів систем безпеки атомної станції у всіх режимах роботи, у тому числі при втраті робочих і резервних джерел від енергосистеми, що має в своєму складі автономні джерела електроживлення, розподільні і комутаційні пристрої. Необхідність системи аварійного електропостачання в системі власних потреб визначається тільки безпекою атомної станції. Система аварійного електропостачання по впливу на безпеку і по характеру виконуваної функції є системою безпеки, що забезпечує | (ПНАЕ Г-9-026-90) Загальні положення щодо устрою й експлуатації систем аварійного електропостачання атомних станцій, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.04.91 №2, п.1.3. | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  |  | - система електропостачання споживачів систем безпеки атомної станції у всіх режимах роботи станції, у тому числі при втраті робочих і резервних джерел від енергосистеми, що має у своєму составі автономні джерела електроживлення, перетворювальні, розподільні і комутаційні пристрої. Необхідність системи аварійного електропостачання в системі власних потреб визначається тільки безпекою атомної станції. Система аварійного електропостачання по впливу на безпеку і характеру виконуваної функції є системою безпеки, що забезпечує | (ПНАЕ Г-9-027-91) Правила проектування систем аварійного електропостачання атомних станцій, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 28.10.91 №11, п.2.1.1. | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  |  | – забезпечувальна система безпеки, яка являє собою сукупність автономних джерел електроживлення, перетворювачів, розподільчих і комутаційних пристроїв для забезпечення електропостачання споживачів систем безпеки при всіх режимах експлуатації та аваріях, пов’язаних із знеструмленням енергоблока АС; | (НП 306.2.205-2016) Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача, затверджений наказом ДІЯРУ від 24.12.2015 р. №234, п.6 абзац 6 |  |
|  | система аварійного електропостачання системи безпеки система аварийного электроснабжения системы безопасности | - сукупність джерел і перетворювачів електроенергії і її розподілу між споживачами в нормальних режимах і режимі знеструмлення розподільного пристрою | (ПНАЕ Г-9-027-91) Правила проектування систем аварійного електропостачання атомних станцій, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 28.10.91 №11, п.1.3. Розділу 1 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Система автоматизованої обробки інформації | – сукупність технічних засобів і програмного забезпечення, а також методів обробки інформації і дій персоналу, що забезпечує автоматизовану обробку інформації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Система безпеки система безопасности safety system | Система, яка важлива для безпеки, забезпечує безпечну зупинку реактора або відведення залишкового тепла з активної зони, або обмежує наслідки очікуваних при експлуатації подій і проектних аварій | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | система безпеки атомної станції система безопасности атомной станции | - комплекс технічних і організаційних заходів, що забезпечують нормальну експлуатацію атомної станції, попередження аварій і обмеження їх наслідків | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.49 Розділу 19 |  |
|  | Система без відбивача Система без отражателя | - система, в якій вплив відбивачів на величину критичних параметрів (див. пп. 2.20 - 2.23) еквівалентно за своєю відбивної здатності щільно прилеглому сталевому або водяному відбивачу товщиною не більше 3 мм. - система, в которой влияние отражателей на величину критических параметров (см. пп. 2.20 - 2.23) эквивалентно по своей отражательной способности плотно прилегающему стальному или водяному отражателю толщиной не более 3 мм. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.13 |  |
|  | система блокування установки, прискорювача | - функціональна частина установки, прискорювача, що забезпечує вимкнення або заборону ввімкнення пучка прискорювача з метою забезпечення радіаційного захисту персоналу та населення (пацієнтів); | (НП 306.5.192-2013) Правила з радіаційної безпеки прискорювачів електронів, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.08.2013 № 83, п. 1.3, абзац 9 |  |
|  | Система вимірювань | – процедури, персонал і обладнання, що використовуються для визначення кількостей отриманого, виробленого, відвантаженого, втраченого або іншим чином вилученого з інвентарної кількості ядерного матеріалу, а також для визначення інвентарних кількостей матеріалу, як це вказано в параграфах 32(а) та 32(b) INFCIRC/153 (corrected). Така система повинна забезпечувати: а) визначення ключової точки вимірювань та характеристики матеріалу, що вимірюється; б) специфікацію параметрів вимірювань, що вимагаються; в) специфікацію методів вимірювань, що застосовуються; г) специфікацію вимірювального обладнання; д) процедури експлуатації та обслуговування обладнання; е) кваліфікацію операторів та забезпечення їх навчання; є) стандарти та процедури калібрування; ж) процедури звичайних вимірювань та аналізу даних; з) процедури контролю якості вимірювань та підтримки характеристик приладів на відповідному рівні; и) процедури планування відбору проб та отримання представницьких проб; і) процедури поєднання вимірювань та неточностей вимірювань для розрахунку кількості неврахованого матеріалу (КНМ) та неточності КНМ (σКНМ ) Параграф 55 INFCIRC/153 (corrected) вимагає, щоб система вимірювань, на якій базуються облікові документи установки “відповідала найновішим міжнародним нормам або була еквівалентна за якістю таким нормам” | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Система виявлення вторгнення | – комплекс датчиків, мікропроцесорів, електронних пристроїв та ліній зв’язку, що забезпечують передачу зареєстрованого датчиком сигналу на відповідні пристрої локального або центрального пульту охорони, а також заходи оцінки оператором чи системою сигналу вторгнення | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Система герметизації КЗ | - сукупність систем і елементів КЗ, призначених для запобігання витоку радіоактивних речовин в недопустимих кількостях. | (РД 306.8.02/2.067-03) Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 20.02.03. №33, п.2.1, абзац 12 |  |
|  | система герметичного огородження (СГО) система герметичного ограждения (СГО) | - елементи, конструкції і пристрої, що обмежують зону локалізації аварій | (ПНАЕ Г-10-021-90) Правила устрою й експлуатації систем безпеки атомних станцій, що локалізують, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90 №4, абз.8 Основних термінів і визначень |  |
|  | система експлуатаційного неруйнівного контролю система эксплуатационного неразрушительного контроля | - сукупність обладнання, у тому числі для автоматизованого дистанційного неруйнівного контролю, методик(и) контролю, а також персоналу, який виконує експлуатаційний неруйнівний контроль обладнання та трубопроводів АЕС | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.16 п.1.4. |  |
|  | система електропостачання власних потреб енергоблока | – система нормальної експлуатації, важлива для безпеки, яка являє собою сукупність джерел електроенергії, перетворювачів, розподільчих і комутаційних пристроїв для здійснення електропостачання споживачів власних потреб енергоблока при всіх режимах експлуатації та аваріях. | (НП 306.2.205-2016) Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача, затверджений наказом ДІЯРУ від 24.12.2015 р. №234, п.6 абзац 7 |  |
|  | Система захисної оболонки (герметизації) (Containment system) | - система елементів пакувального комплекту, визначена проектувальником як система, призначена для утримання радіоактивного матеріалу під час перевезення. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.29 |  |
|  | Система захисту (система управління захисними діями) система защиты (система управления защитными действиями) protection system | Система, яка контролює експлуатацію реактора і яка при виявленні ненормальних умов (стану) автоматично включає дії, що спрямовані на запобігання небезпечного або потенційно небезпечного режиму. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Система захоронення (disposal system) | – сукупність елементів сховища (відходи та інженерні бар‘єри) і доступне середовище. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 23 |  |
|  |  | - сукупність природних та інженерних бар'єрів сховища (уключаючи форму та упаковки РАВ), яка забезпечує утримування радіонуклідів та їх ізоляцію від біосфери; | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 14 |  |
|  | Система збору й обробки інформації | – підсистема комплексу технічних засобів фізичного захисту, що забезпечує збір, обробку, передачу і відображення інформації про стан засобів виявлення та інших технічних засобів системи фізичного захисту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Система з віддаленим відбивачем Система с отстоящим отражателем | - система, для якої конструктивно, за допомогою технічних засобів або її розміщення виключена можливість наближення відбивача на відстань, меншу встановленого значення. - система, для которой конструктивно, с помощью технических средств или ее размещения исключена возможность приближения отражателя на расстояние, меньшее установленного значения. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.16 |  |
|  | Система з номінальним відбивачем Система с номинальным отражателем | - система з щільноприлеглим відбивачем з води товщиною 25 мм. Система, в якій вплив відбивачів на величину критичних параметрів еквівалентно за своєю відбиваючою здатністю щільно прилягаючому відбивачу з води товщиною в інтервалі від 3 до 25 мм, вважається системою з номінальним відбивачем. - система с плотноприлегающим отражателем из воды толщиной 25 мм. Система, в которой влияние отражателей на величину критических параметров эквивалентно по своей отражающей способности плотно прилегающему отражателю из воды толщиной в интервале от 3 до 25 мм, считается системой с номинальным отражателем. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.14 |  |
|  | Система з "повним" відбивачем Система с “полным” отражателем | - система з щільно прилеглим відбивачем з води завтовшки більше 25 мм. Система, в якій вплив відбивача на величину критичних параметрів еквівалентно за своєю відбивної здатності щільно прилеглому відбивачу з води товщиною 25 мм і більше, вважається системою з "повним" відбивачем. Системи з відбивачами, відбиваючі здібності яких перевершують повний відбивач, повинні бути обумовлені окремо при складанні документації з ядерної безпеки. - система с плотно прилегающим отражателем из воды толщиной более 25 мм. Система, в которой влияние отражателя на величину критических параметров эквивалентно по своей отражающей способности плотно прилегающему отражателю из воды толщиной 25 мм и более, считается системой с “полным” отражателем. Системы с отражателями, отражающие способности которых превосходят полный отражатель, должны быть оговорены особо при составлении документации по ядерной безопасности. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.15 |  |
|  | Система контролю доступу | – підсистема системи фізичного захисту, що забезпечує вирішення задач управління доступом у зони обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Система локалізації (Confinement system) | - система розміщення подільного матеріалу та елементів пакувального комплекту, визначена проектувальником і схвалена компетентним органом як система, що призначена забезпечувати безпеку з критичності. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.30 |  |
|  | Система обслуговування пристроїв безпеки (виконавча система безпеки) система обслуживания устройств безопасности (исполнительная система безопасности) safety actuation system | Комплект обладнання, необхідний для виконання дій по забезпеченню безпеки, ініційованих системою захисту. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Система передачі сигналу тривоги та оповіщення | – комплексна система, що включає персонал, технічні засоби й порядок дій та призначена для збору інформації, яка видається системою виявлення вторгнення і представлення цієї інформації у вигляді, що полегшує оперативний аналіз ситуації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | система, пов’язана з безпекою система, связанная с безопасностью safety related system | - система, важлива для безпеки, яка не є частиною системи безпеки. Система пов'язаних з безпекою контрольно-вимірювальних приладів і систем управління та захисту, як, наприклад, система контрольно-вимірювальних приладів і систем управління і захисту, яка є важливою для безпеки, але яка не є частиною системи безпеки. Вузол, важливий для безпеки {item important to safety}: - вузол, який є частиною групи безпеки і/або несправність або відмова якого може призвести до радіаційного опромінювання персоналу на майданчику або осіб з населення. Вузли, важливі для безпеки, включають: - конструкції, системи і елементи, несправність або відмова яких можуть приводити до надмірного радіаційного опромінювання персоналу на майданчику або осіб з населення; - конструкції, системи і елементи, які перешкоджають тому, щоб очікувані при експлуатації події призводили до аварійних умов; — засоби, які передбачаються для пом'якшення наслідків несправності або відмови конструкцій, систем і елементів. Вузол, пов'язаний з безпекою {safety related item}: - вузол, важливий для безпеки, який не є частиною системи безпеки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | система радіаційного контролю (СРК) система радиационного контроля (СРК) | - комплекс технічних засобів і апаратури для здійснення контролю за радіаційною обстановкою і опроміненням персоналу АС, населення і радіоактивного забруднення об'єктів навколишнього середовища | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 23 Термінів і визначень |  |
|  |  | система сигналізації установки, прискорювача - функціональна частина установки, прискорювача, що інформує про перевищення заданих рівнів потужності дози під час проведення опромінення та стан окремих функціональних частин установки, прискорювача; | (НП 306.5.192-2013) Правила з радіаційної безпеки прискорювачів електронів, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.08.2013 № 83, п. 1.3, абзац 10 |  |
|  | Система радіологічного захисту Система радиологической защиты System of Radiological Protection | Системи захисту для практичної діяльності і для втручання, рекомендовані Міжнародною комісією з радіологічного захисту. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Система телевізійного спостереження (СТС) | – підсистема комплексу технічних засобів фізичного захисту, що забезпечує спостереження в заданому просторі за допомогою телевізійної апаратури Примітка. СТС може виконувати функції виявлення та/або оцінки ситуації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Система управління система управления management system | Ряд взаємопов'язаних або взаємодіючих елементів (система) для встановлення політики та цілей і забезпечення ефективного і результативного виконання поставлених завдань. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | система управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії (система управління) | - документація суб'єкта діяльності та практика керування ресурсами (людськими, матеріально-речовими, фінансовими, інформаційними, природними). Система управління складається з елементів керування - процесів, функцій, проектів та робіт; | (НП 306.1.190-2012) Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 19.12.2011 № 190, п.1.4, абзац 9 |  |
|  | система управління діяльністю | - документація ЕО та практика керування ресурсами (людськими, матеріально-речовими, фінансовими, інформаційними, природними); | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 43 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - документація та практика керування людськими, матеріально-технічними, фінансовими та інформаційними ресурсами суб’єкта РАВ; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 17 п. 6 Розділу І. |  |
|  | Система управління і захисту (СУЗ) Система управления и защиты (СУЗ) | технологічна система підкритичного стенду, що представляє собою сукупність пристроїв , призначених для здійснення : ( контролю інтенсивності ланцюгової реакції ; ( управління ланцюговою реакцією ; ( швидкого аварійного гасіння ланцюгової реакції. технологическая система подкритического стенда, представляющая собой совокупность устройств, предназначенных для осуществления: - контроль интенсивности цепной реакцией; - управление цепной реакцией; - быстрого аварийного гашения цепной реакции. | (ПБЯ-01-75) «Правила ядерної безпеки підкритичних стендів» затверджені наказом Держатомнагляду СРСР від 05.08.1975 р. № 01. Пункт 2.5. |  |
|  |  | - сукупність пристроїв, призначених для контролю потужності (інтенсивності ланцюгової реакції), управління та аварійного гасіння ланцюгової реакції - совокупность устройств, предназначенных для контроля мощности (интенсивности цепной реакции), управления и аварийного гашения цепной реакции | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.4 |  |
|  |  | - технологічна система реактора, що представляє собою сукупність пристроїв, предназначених для: - Контролю потужності (інтенсивності ланцюгової реакції); - Управління ланцюговою реакцією; - Аварійного гасіння ланцюгової реакції. – технологическая система реактора, представляющая собой совокупность устройств, предназначенных для: - контроля мощности (интенсивности цепной реакции); - управления цепной реакцией; - аварийного гашения цепной реакции. | (ПБЯ-03-75) Правила ядерної безпеки дослідницьких реакторів, затверджені держатомнаглядом СРСР 19.12.1975, п.2.2 |  |
|  | система управління якістю система управления качеством | - система управління, яка спрямовує та контролює діяльність організації щодо якості; | (ГНД 306.7.01/3.088-04) Методика з організації державного нагляду за системою управління якістю на етапі експлуатації ядерних установок, затверджена Наказом ДКЯРУ від 30.06.04 р. № 113, терміни та визначення, абзац 7 |  |
|  |  | - сукупність організаційних структур, обов'язків, процедур і ресурсів, необхідних для забезпечення якості | (НП 306.5.148-2008) Вимоги до систем управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджені Наказом ДКЯРУ від 03.10.2008 № 166, п. 1.2, абзац 13 |  |
|  | система управління якістю фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання | комплекс заходів, що плануються і систематично здійснюються з метою підтвердження того, що діяльність у сфері використання ядерної енергії провадиться відповідно до законодавства; | Пункт 14) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  | система фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання | сукупність організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї; | Пункт 16) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  |  | – сукупність організаційно-правових, оперативно-розшукових та інженерно-технічних заходів, призначених для створення умов, які унеможливлювали б акти ядерного тероризму, крадіжку або будь-яке інше незаконне вилучення ядерного матеріалу, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а також зміцнювали б режим нерозповсюдження ядерної зброї | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | система якості | - сукупність організаційних структур, обов'язків, процедур і ресурсів, необхідних для забезпечення якості. | (НП 306.5.140-2008) Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.12.2007 № 193, п.1.1 абзац 10 |  |
|  | Систематична похибка вимірювання | – складова похибки вимірювання, що залишається постійною або монотонно змінюється в часі при повторних вимірюваннях однієї і тієї ж величини при тих самих параметрах зовнішнього середовища | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Систематична похибка засобу вимірювання | – систематична похибка вимірювання конкретного засобу вимірювання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Системи безпеки Системы безопасности | - системи, призначені для попередження аварій та обмеження їх наслідків. Примітка: СБ по функціям розподіляються на захисні, локалізувальні, забезпечувальні та управляючі. – системы, предназначенные для предупреждения аварий и ограничения их последствий. Системы безопасности по функциям разделяются на защитные, локализующие, обеспечивающие и управляющие. | (ПиН АЭ-5.6) Норми будівельного проектування АС з реакторами різного типу. Правила й норми в енергетиці. Погоджені Держбудом СРСР листом від 28.03.85 г. № ДП-1293-1 та погоджені Міненерго СРСР Протоколом НТР від 27.12.82 г. №9. введені в дію з 11.01.87 Основні визначення, пункт 8 |  |
|  | системи (елементи) безпеки система (элементы) безопасности safety system | - системи (елементи), призначені для виконання функцій безпеки. Системи (елементи) безпеки за характером виконуваних ними функцій поділяються на захисні, локалізуючі, забезпечуючі та керівні | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.78 |  |
|  |  | - С(Е), призначені для виконання функцій безпеки та за характером виконуваних ними функцій поділяються на захисні, локалізуючі, забезпечуючі та керівні; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 38 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - системи (елементи), призначені для виконання функцій безпеки. Примітка. Системи (елементи) безпеки за характером виконуваних ними функцій поділяються на захисні, локалізуючі, забезпечуючі та керівні. - системы (элементы), предназначенные для выполнения функций безопасности Примечание. Системы (элементы) безопасности по характеру выполняемых ими функций разделяются на защитные, локализующее, управляющие и обеспечивающие. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.7 |  |
|  |  | - Система, важлива для безпеки, що забезпечує безпечну зупинку реактора чи відвід остаточного тепла із активної зони, або обмежує наслідки очікуваних під час експлуатації подій та проектних аварій. Системи безпеки включають системи захисту, системи обслуговування обладнання безпеки (виконавчих систем безпеки) і допоміжних засобів системи безпеки. Елементи систем безпеки можуть передбачатися виключно для виконання функцій безпеки або можуть виконувати функції безпеки в деяких експлуатаційних станах установки і не пов’язаних з безпекою функцій в інших експлуатаційних станах. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | системи, важливі для безпеки система, важные для безопасности | - системи нормальної експлуатації, пошкодження або відмови яких є вихідними подіями аварій, і системи безпеки. – системы нормальной эксплуатации, повреждения или отказы которых являются исходными событиями аварий, и системы безопасности. | (ПиН АЭ-5.6) Норми будівельного проектування АС з реакторами різного типу. Правила й норми в енергетиці. Погоджені Держбудом СРСР листом від 28.03.85 г. № ДП-1293-1 та погоджені Міненерго СРСР Протоколом НТР від 27.12.82 г. №9. введені в дію з 11.01.87 Основні визначення, пункт 9 |  |
|  | системи (елементи), важливі для безпеки система (элементы), важные для безопасности | - системи (елементи) безпеки, а також системи (елементи) нормальної експлуатації, відмови яких з урахуванням відмови активного або пасивного елемента системи безпеки, що має механічні рухомі частини, чи однієї, незалежної від цієї відмови помилки персоналу, можуть призвести до аварії | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.79 |  |
|  |  | - С(Е) безпеки, а також С(Е) нормальної експлуатації, відмови яких з урахуванням відмови активного або пасивного елемента системи безпеки, що має механічні рухомі частини, чи однієї, незалежної від цієї відмови помилки персоналу, можуть призвести до аварії; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 39 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - системи елементи безпеки, а також системи (елементи) нормальної експлуатації, відмови яких порушують нормальну експлуатацію ДР і можуть призводити до проектних або запроектних аварій. - системы элементы безопасности, а также системы (элементы) нормальной эксплуатации, отказы которых нарушают нормальную эксплуатацию ИР и могут приводить к проектным или запроектным авариям. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.8 |  |
|  | системи (елементи) безпеки, що локалізують (СБЛ) локализующие системы (элементы) безопасности (ЛСБ) | - технологічні системи (елементи), призначені для запобігання або обмеження поширення радіоактивних речовин і випромінювань, що виділяються при аваріях, за встановлені проектом межі і виходу їх у навколишнє середовище. Примітка. Системами безпеки, що локалізують, також є будівельні конструкції, що беруть участь в локалізації аварії. Під терміном "запобігання або обмеження" розуміється здатність систем безпеки, що локалізують, запобігати при проектних аваріях викид радіоактивних речовин понад проектні межі або обмежувати цей викид при запроектних аваріях | (ПНАЕ Г-10-021-90) Правила устрою й експлуатації систем безпеки атомних станцій, що локалізують, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90 №4, абз.1 Основних термінів і визначень |  |
|  | системи (елементи) контролю і управління система (элементы) контроля и управления | - системи (елементи), призначені для контролю і управління системами нормальної експлуатації | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.80 |  |
|  |  | - С(Е), призначені для контролю і управління системами нормальної експлуатації; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 40 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - системи (елементи), призначені для контролю і управління системами нормальної експлуатації - системы (элементы), предназначенные для контроля и управления системами нормальной эксплуатации | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.14 |  |
|  | системи (елементи) нормальної експлуатації система (элементы) нормальной эксплуатации | - системи (елементи), призначені для здійснення нормальної експлуатації | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.81 |  |
|  |  | - системи (елементи), призначені для здійснення нормальної експлуатації; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 41 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - системи (елементи), призначені для здійснення нормальної експлуатації; - системы (элементы), предназначенные для осуществления нормальной эксплуатации | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.6 |  |
|  | системи зупинки реактора системы остановки реактора | - системи, призначені для переведення активної зони реактора в підкритичний стан і підтримання її в підкритичному стані за допомогою засобів впливу на реактивність | (НП 306.2.145-2008) Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджені Наказом ДКЯРУ від 15.04.2008 № 73, абз. 2.13. п.ІІ |  |
|  | системи нейтронно-ізольовані | - системи, обладнання яких розділено перегородками, які виключають нейтронну взаємодію, або відстань між цим обладнанням така, що нейтронною взаємодією можна знехтувати; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 30 пункту 7 розділу І. |  |
|  | Системи нормальної експлуатації Системы нормальной эксплуатации | - системи, призначені для здійснення нормальної експлуатації – системы, предназначенные для осуществления нормальной эксплуатации. | (ПиН АЭ-5.6) Норми будівельного проектування АС з реакторами різного типу. Правила й норми в енергетиці. Погоджені Держбудом СРСР листом від 28.03.85 г. № ДП-1293-1 та погоджені Міненерго СРСР Протоколом НТР від 27.12.82 г. №9. введені в дію з 11.01.87 Основні визначення, пункт 7 |  |
|  | Системи та елементи, важливі для безпеки | - системи та елементи, відмови яких, з урахуванням однієї помилки персоналу, можуть призвести до аварії. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 33 |  |
|  | системи та обладнання, важливі для безпеки, | - системи та обладнання, що виконують функції безпеки, а також системи та обладнання, відмови яких можуть призвести до аварії; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 16 п. 6 Розділу І. |  |
|  | системи управління і захисту | - сукупність засобів технічного, програмного та інформаційного забезпечення, яка призначена для забезпечення безпечного управління ланцюговою реакцією поділу, що складається з керівних систем безпеки і нормальної експлуатації, які здійснюють вимірювання густини нейтронного потоку і швидкості (періоду) його зміни, контроль технологічних параметрів і стану технологічного обладнання реакторної установки, управління потужністю реактора в ручному й автоматичному режимі, попереджувальний захист і аварійну зупинку реактора | (НП 306.2.145-2008) Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджені Наказом ДКЯРУ від 15.04.2008 № 73, абз. 2.14. п.ІІ |  |
|  | Система управління і захисту (СУЗ) Система управления и защиты (СУЗ) | - система, важлива для безпеки, що складається з елементів системи контролю та управління, що є системою нормальної експлуатації та аварійного захисту, що є захисною системою безпеки, призначена для: - контролю потужності (інтенсивності ланцюгової реакції); - управління ланцюговою реакцією; - аварійного гасіння ланцюгової реакції. - система, важная для безопасности, состоящая из элементов системы контроля и управления, являющейся системой нормальной эксплуатации и аварийной защиты, являющейся защитной системой безопасности, предназначенная для: - контроля мощности (интенсивности цепной реакции); - управления цепной реакцией; - аварийного гашения цепной реакции. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.15 |  |
|  | системне (проникнення радіоактивних речовин) системное (проникновение радиоактивных веществ) | - проникнення радіоактивних речовин у рідини тіла з дихальної системи, системи травлення або через шкіру | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.125 п.1.13. |  |
|  | Системний код системный код system code | Комп'ютерна модель, яка здатна моделювати роботу в перехідному режимі складної системи, такої, як атомна електростанція | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Скиди Сбросы discharge | плановані та контрольовані викиди у навколишнє природне середовище у якості законної практики рідких чи газоподібних радіоактивних матеріалів, що утворились на регульованих ядерних установках в ході нормальної експлуатації в межах, санкціонованих регулюючим органом; | Пункт c) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | 1. Запланований і контрольований скид (зазвичай газоподібного чи рідкого) радіоактивного матеріалу в оточуюче середовище. Тобто це – акт чи процес скиду матеріалу, однак даний термін застосовується також для позначення матеріалу самого скиду. Крім того, Глосарій дає визначення: радіоактивні скиди (викиди) {radioactive discharges} - радіоактивні речовини, що утворюються у використовуваному в рамках будь- якої практичної діяльності джерелі, які викидаються в навколишнє середовище у вигляді газів, аерозолів, рідин або твердих речовин, зазвичай з метою розбавлення і розсіювання; санкціонований (дозволений) скид {authorized discharge}– скид, який здійснюється відповідно до офіційного дозволу. 2. Плановані і контрольовані викиди в навколишнє середовище в якості законної практики в межах, санкціонованих регулюючим органом, рідких або газоподібних радіоактивних матеріалів, які утворилися на ядерних установках, діяльність яких регулюється, під час нормальної експлуатації. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | скид рідини сброс жидкости | - надходження зі стічними водами в навколишнє середовище радіоактивних речовин, що утворилися чи застосовуються на підприємстві | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря №62 від 01.12.97, абз.150 |  |
|  | Скрап | – відбракований ядерний матеріал, видалений з основного технологічного потоку. Чистий скрап включає будь-які відбраковані матеріали, що беруть участь у процесі і що можуть бути повернуті в технологічний процес без очистки; забруднений скрап вимагає відділення ядерного матеріалу від забруднюючих домішок або хімічної обробки, щоб отримати матеріал придатний для подальшого використання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Скремблювання (розбивка за частотами) | – обробка і шифрування радіосигналу таким чином, що він може бути прийнятим тільки приймачем, що оснащений відповідним дешифратором | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Скринінг | - тип аналізу, спрямованого на виключення з подальшого розгляду факторів, що є менш істотними для захисту або безпеки. Звичайно проводиться на ранній стадії для звуження діапазону факторів, для яких необхідно проведення більш детального розгляду, аналізу або оцінки. | (НП 306.4.133-2007) Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.05.07 № 81, п.1.1 абзац 13 |  |
|  | скупчення скопление | - два або кілька включень (пор, шлакових і вольфрамових включень) з найбільшим розміром більше 0,2 мм, мінімальна відстань між краями яких менше встановленого п. 2.6 для одиночних включень, але не менш максимальної ширини кожного із двох розглянутих будь-яких сусідніх включень. При оцінці відстаней між скупченнями й включеннями скупчення розглядається як одиночне включення. | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.7. Додатку 1 |  |
|  | скупчення одиночне скопление одиночное | - скупчення, мінімальна відстань L від зовнішнього контуру якого до зовнішнього контуру будь-якого іншого сусіднього скупчення або включення не менш трикратної максимальної ширини кожного із двох розглянутих скупчень (або скупчення й включення), але не менш трикратного максимального розміру скупчення (включення) з меншим значенням цього показника (із двох розглянутих). | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.11. Додатку 1 |  |
|  | Слабоопромінений ядерний матеріал | – ядерний матеріал, що має внаслідок опромінення в ядерному реакторі або в іншій ядерній установці потужність еквівалентної дози випромінювання рівну 1 Зв/год або менше на відстані 1 м без біологічного захисту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | слова «повинні», «необхідно», «треба» слова «должны», «необходимо», «следует» | - позначають обов'язковість виконання вимоги цих Правил | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 24 Термінів і визначень |  |
|  | слово «допускається» слово «допускается» | - позначає, що дана вказівка може застосовуватися як виключення з урахуванням місцевих умов | (ПРБ АС-89) Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 09.01.1989, Наказом Міністерства атомної енергетики СРСР від 15.11.1989 №299, термін 25 Термінів і визначень |  |
|  | Сорбція сорбция sorption | Взаємодія атома, молекули або частинки з поверхнею твердого тіла на межі розділу тверде тіло - розчин або тверде тіло - газ. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | соціально-економічна компенсація ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження, социально-экономическая компенсация риска для населения, которое проживает в зонах наблюдения | створення та підтримання у справному стані спеціальної соціальної інфраструктури, забезпечення засобами індивідуального захисту населення, його регулярне навчання правил користування спеціальною соціальною інфраструктурою, уміння користування засобами індивідуального захисту; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  | спектр відгуку (реакції) | - сукупність абсолютних значень максимальних прискорень лінійних осциляторів при заданому акселерограмою впливі, визначених залежно від власної частоти й параметрів демпфування лінійного осцилятора; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 40 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | спектр відгуку поверховий | - сукупність абсолютних значень максимальних прискорень лінійних осциляторів при їх реакції на вплив, заданий поверховою акселерограмою; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 41 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Спектр відповіді Спектр ответа | - сукупність абсолютних значень максимальних прискорень у відповідь лінійно-пружної системи з одним ступенем свободи (осцилятора) при впливі, заданому акселерограмою, визначених у залежності від власної частоти і параметра демпфування осцилятора. - совокупность абсолютных значений максимальных ответных ускорений линейно-упругой системы с одной степенью свободы (осциллятора) при воздействии, заданном акселерограммой, определенных в зависимости от собственной частоты и параметра демпфирования осциллятора. | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.2 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | спектр впливу | - сукупність абсолютних значень максимальних амплітуд при відповідних частотах синусоїдальної вібрації; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 42 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | спектр впливу землетрусу | - спектр впливу, для якого спектр відгуку є спектром відгуку на акселерограму землетрусу; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 43 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Спектр коефіцієнтів динамічності Спектр коэффициентов динамичности | - безрозмірний спектр, отриманий діленням значень спектра відгуку на максимальне абсолютне значення прискорення відповідної акселерограми - безразмерный спектр, полученный делением значений спектра ответа на максимальное абсолютное значение ускорения соответствующей акселерограммы | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.19 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Спеціаліст із захисту від випромінювання специалист по защите от излучений radiation specialist | Особа, яка має підготовку з радіаційного захисту та з інших спеціальних дисциплін, необхідних для виконання оцінки радіаційної обстановки, для пом'якшення радіологічних наслідків або для контролю доз, одержуваних особами, які здійснюють реагування. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Спеціаліст з оцінки радіаційної обстановки | Особа, яка у разі ядерної та радіологічної аварійної ситуації надає допомогу оператору небезпечного джерела шляхом виконання дозиметричних обстежень, проведення оцінок доз, контролю за радіоактивним забрудненням, забезпечення радіаційного захисту аварійних працівників і вироблення рекомендацій щодо захисних заходів. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Спеціальна експертиза щодо наявності умов для провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею | – експертиза, що проводиться з метою визначення в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях наявності умов, передбачених Законом України “Про державну таємницю”, для провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | спеціальна перевірка | перевірка достовірності всіх відомостей, що подають про себе фізичні особи, які бажають виконувати особливі роботи, та з'ясування обставин, на підставі яких згідно із законодавством приймається рішення про надання допуску до таких робіт; | Пункт 15) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  |  | – перевірка достовірності всіх відомостей, що подають про себе фізичні особи, які бажають виконувати особливі роботи, та з’ясування обставин, на підставі яких згідно із законодавством приймається рішення про надання допуску до цих робіт | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | спеціальна соціальна інфраструктура специальная социальная инфраструктура | об’єкти, розташовані в межах адміністративно-територіальних одиниць (обласних, районних, міських рад монофункціональних міст-супутників), на територію яких поширюються відповідні зони спостереження, та призначені для забезпечення життєдіяльності населення, яке проживає в зоні спостереження, зокрема навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, комунікаційні об’єкти житлово-комунального господарства, мережі постачання електроенергії, газу, тепла, води та водовідведення, будівлі та споруди, призначені для їх обслуговування, автомобільні дороги, системи зв’язку тощо; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  | Спеціальний вантаж | – вантаж, при транспортуванні якого вимагаються особливі заходи забезпечення безпеки і фізичного захисту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Спеціальний еталон | – еталон, що відтворює одиниці за особливих умов і замінює для цих умов первинний еталон | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Спеціальний звіт | – у відповідності з параграфом 68 INFCIRC/153 (corrected) звіт, що подається державою МАГАТЕ, про втрату ядерного матеріалу в кількості, що перевищує встановлені межі, або у випадку раптової зміни умов збереження/спостереження в порівнянні з умовами, визначеними в Додаткових положеннях. Угода про гарантії типу INFCIRC/66 також вимагає, щоб спеціальний звіт був надісланий і у випадку, якщо передача ядерного матеріалу призводить до значних змін його інвентарної кількості на установці; вимоги викладені в параграфах 42 та 43 INFCIRC/66 | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Спеціальний матеріал, що здатний до розщеплення | – плутоній-239; уран збагачений за ізотопом-235 чи уран-233; будь-який матеріал, що вміщує одну чи декілька вищезгаданих речовин; такий інший матеріал, що здатний до розщеплення, що буде визначатися час від часу Радою керуючих; але термін “спеціальний матеріал, що здатний до розщеплення” не включає вихідний матеріал (стаття ХХ статуту МАГАТЕ). Дивись також параграф 112 INFCIRC/153 (corrected) та статтю 18.h INFCIRC/540 (corrected) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Спеціальний матеріал, що розщеплюється (СМР) | - плутоній-239, уран-233; уран, збагачений ізотопами 235 і 233; будь-який матеріал, що містить одну або декілька із зазначених речовин. | (НП 306.5.06/2.008-98) Порядок видачі сертифікатів безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджений наказом Мінекобезпеки від 07.04.98 № 46, глава 2, абз. 5 | Втратив чинність згідно наказу Мінекоресурсів від 17.03.2003 № 45/м |
|  | Спеціальний моніторинг (контроль) специальный мониторинг (контроль) special monitoring | Моніторинг (контроль), що має на меті обстеження конкретної обстановки на робочому місці, щодо якого відсутня достатня інформація для підтвердження адекватності здійснюваного контролю, і передбачає отримання детальної інформації для з'ясування будь-яких проблем і визначення майбутніх процедур. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | спеціальний рахунок | рахунок, який відкривається у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, з метою формування фінансового резерву та здійснення розрахунково-касових операцій для фінансування заходів, передбачених цим Законом. | Стаття 1 Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки» |  |
|  | спеціальний розщеплювальний матеріал специальный расщепляющий материал | плутоній-239; уран-233; уран, збагачений ізотопами 235 і 233; будь-який матеріал, що містить одну або кілька із зазначених речовин; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  | спеціальний ядерний матеріал | означає: (1) плутоній, уран 233 чи уран, збагачений ізотопом 235, або (2) будь-який інший матеріал, визначений як такий за згодою Сторін. | Стаття 1 Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки» |  |
|  | Спеціальні інспекції Специальные инспекции | - це поглиблені перевірки, які проводяться у випадку порушень безпеки, що виникають під час реалізації проектів ПЗЗ. Такі інспекції повинні бути направлені на встановлення корінних причин виникнення порушення безпеки. Проведенню таких інспекцій повинна передувати ретельна підготовка з розробкою детального інспекційного плану. | (НП 306.1.04.059-02) Порядок здійснення державного нагляду за забезпеченням безпеки при реалізації проектів плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”, затверджені наказом ДКЯРУ від 28.11.2002р. №112, п.2.1. Терміни та визначення, абзац 6 |  |
|  |  | – інспекції вважаються спеціальними, коли вони є додатком до звичайних інспекційних зусиль, що проводяться у відповідності з параграфом 78-82 INFCIRC/153 (corrected) або включають доступ до інформації чи місць знаходження додатково до доступу, що визначений параграфом 76 INFCIRC/153 (corrected). У параграфі 73 INFCIRC/153 (corrected) говориться, що МАГАТЕ може провести спеціальну інспекцію перед процедурами консультацій між державою та МАГАТЕ: для того, щоб перевірити інформацію, що міститься в спеціальних звітах; або, якщо МАГАТЕ вважає, що подана державою інформація, включаючи пояснення держави та інформацію, отриману в результаті звичайних інспекцій, є недостатньою для виконання Агентством своїх зобов’язань у відповідності з угодою. У відповідності з параграфом 53 та 54 INFCIRC/66 МАГАТЕ може проводити спеціальні інспекції, якщо вивчення звіту показує, що така інспекція бажана, чи будь-які непередбачені обставини вимагають негайних дій. Агентство може також провести інспекції значної кількості ядерного матеріалу, що знаходиться під гарантіями, якщо матеріал призначено до передачі із сфери юрисдикції держави, в якій до нього застосовуються гарантії. Держава повинна заздалегідь повідомити Агентство про кожну передачу, що передбачається | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Спеціальні неядерні матеріали | – матеріали, що не містять або не здатні відтворити ядерний матеріал, але призначені для використання в пристроях вибухового виділення внутрішньоядерної енергії (ядерного вибуху) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Спеціальні перевезення | – перевезення вантажів, до яких застосовуються спеціальні заходи з забезпечення безпеки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Спеціальні умови (Special arrangement) | - умови, затверджені компетентним органом, відповідно до яких можуть перевозитися вантажі, що не задовольняють усі застосовні вимоги цих Правил. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.31 |  |
|  |  | - такі умови, з дотриманням яких здійснюється перевезення, яке не відповідає вимогам норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. Ці умови мають забезпечити рівень безпеки не нижчий, ніж передбачено нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки. | (НП 306.5.06/2.008-98) Порядок видачі сертифікатів безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджений наказом Мінекобезпеки від 07.04.98 № 46, глава 2, абз. 7 | Втратив чинність згідно наказу Мінекоресурсів від 17.03.2003 № 45/м |
|  | спеціально виділена частина палуби специально выделенная часть палубы defined deck area | Частина верхньої палуби судна або палуби для транспортних засобів судна або порома з горизонтальним способом навантаження, на якій відведене місце для розміщення та укладання радіоактивних матеріалів | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами специализированное предприятие по обращению с радиоактивными отходами | підприємство (об'єднання), яке здійснює на основі ліцензії збирання радіоактивних відходів, їх переробку, перевезення, зберігання та (або) захоронення; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | підприємство (об'єднання), яке здійснює на основі ліцензії збирання радіоактивних відходів, їх переробку, перевезення, зберігання та (або) захоронення; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  | Списання з відходів, що підлягають збереженню | – переведення певної кількості матеріалу із категорії “Відходи, що підлягають збереженню” в категорію “Безповоротні втрати”. Інвентарна кількість ядерного матеріалу в зоні балансу матеріалу при цьому не змінюється | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Списання ядерного матеріалу | – виконання процедур документального оформлення зняття з обліку ядерного матеріалу в зоні балансу матеріалу на підставі рішення уповноваженої комісії | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Список зареєстрованої кількості ядерного матеріалу | – перелік наявного ядерного матеріалу із зазначенням його кількості, складений на підставі облікових даних. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 25 |  |
|  | Список фактично наявної кількості ядерного матеріалу | – звітний документ, що подається державою МАГАТЕ в зв’язку з визначенням експлуатуючою організацією фактично наявної кількості матеріалу з “переліком усіх партій окремо і зазначенням ідентифікації матеріалу та даних партій для кожної партії”. Такий список додається до кожного матеріально-балансового звіту навіть у випадку, коли в зоні балансу матеріалу при проведенні останньої фізичної інвентаризації не було ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - перелік фактично наявного ядерного матеріалу із зазначенням його кількості, складений в результаті фізичної інвентаризації. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 26 |  |
|  | Спільні вимірювання | – вимірювання двох або декількох неоднойменних величин, що проводяться одночасно, для знаходження залежності між ними (величинами) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Співпадіння совпадение coincidence | Особливість конструкції системи захисту, яка полягає в тому, що для вироблення логічної схеми сигналу захисної дії потрібні два або більше накладених один на одного або одночасно надходжені вихідні сигнали з декількох каналів | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | сполучний пристрій, ланка виконавчого механізму соединительное устройство, звено исполнительного механизма | - деталі виконавчого механізму, що з'єднують рухливі частини з органом впливу на реактивність | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила устрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 11 Додатку |  |
|  | споруди (системи, елементи), важливі для безпеки, | спорудами (системами, елементами), важливими для безпеки, є: - конструкції, системи та вузли, несправність або вихід з ладу яких може привести до надмірного опромінення персоналу або населення; - конструкції, системи та вузли, що запобігають переростанню очікуваних подій в аварійні стани; - устрої, передбачені для зменшення наслідків неправильного спрацьовування або відмови конструкцій, систем чи вузлів. | (ГНД 306.7.02/2.024-99) «Методика проведення експертизи (технічної оцінки) технічних умов на обладнання, що подаються на розгляд ДАЯР України в рамках ліцензійного процесу при реалізації ПЗЗ на об’єкті “Укриття”». Затверджена Наказом ДА ядерного регулювання від 28.09.1999 р. № 36. Пункт 1.2, частина друга |  |
|  | Спостереження | – збір інформації за допомогою приладів чи візуальних спостережень інспекторів для контролю за переміщенням ядерного матеріалу, чи інших предметів і виявлення втручання в засоби збереження, роботу обладнання, проб і даних МАГАТЕ. Спостереження може також використовуватися для стеження за різноманітними операціями чи отримання потрібних експлуатаційних даних. В стратегічних точках інспектори МАГАТЕ можуть виконувати завдання з спостереження постійно чи періодично | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - збір інформації за допомогою приладів чи візуальних спостережень інспекторів для контролю за переміщенням ядерного матеріалу або інших предметів і виявлення втручання в засоби збереження, роботу обладнання, проб і даних МАГАТЕ. Спостереження може також використовуватися для стеження за різноманітними операціями чи отримання потрібних експлуатаційних даних. В стратегічних точках інспектори МАГАТЕ можуть виконувати завдання з спостереження постійно чи періодично. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 27 |  |
|  | Спостереження за станом здоров’я наблюдение за состоянием здоровья health surveillance | Медичний нагляд, який проводиться для забезпечення гарантії первісної та подальшої фізичної придатності працівників для виконання поставлених перед ними професійних завдань | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | справний стан исправное состояние | - стан об'єкта, який характеризується його здатністю виконувати всі потрібні функції | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.29 п.2 |  |
|  |  | – стан системи (компонента), що характеризується спроможністю виконувати всі задані функції; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 63, пункту 2, розділу І |  |
|  | стабільна геологічна формація | - геологічне утворення як частина геологічного середовища, властивості якого, важливі для забезпечення безпеки сховища, є сталими протягом геологічного часу, існує відносна постійність тенденцій їхніх змін і відсутні ознаки (протягом не менше ніж 105 років) прояву геодинамічних процесів, які можуть призвести до порушення структури цього геологічного утворення; | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 15 |  |
|  | сталева захисна оболонка (СЗО) стальная защитная оболочка (СЗО) | - є елементом системи безпеки устаткування і трубопроводів що локалізує, і призначається для утримання в заздалегідь визначених межах радіоактивних речовин з метою забезпечення вимог чинних норм і правил по запобіганню небезпечного впливу на населення, персонал і навколишнє середовище як при нормальних умовах експлуатації (НУЕ), так і при проектних аваріях (ПА), що розглядаються в проекті, а також при проектних (ПЗ) і максимальних розрахункових (МРЗ) землетрусах і різних динамічних впливах | (ПНАЕ Г-10-012-89) Атомні станції. Сталеві захисні оболонки. Норми розрахунку на міцність., затверджені Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 26.10.89 № 15, п.2.2. |  |
|  | Стандартна куля МКРЕ стандартный шар МКРЕ ICRU sphere | Сфера діаметром 30 см, виготовлена з тканини еквівалентного матеріалу з густиною 1 г/см3 і масовим складом 76,2% кисню, 11,1% карбону, 10,1% водню і 2,6% азоту. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Стандартний еталонний ядерний матеріал | – еталонний ядерний матеріал, параметри якого підтверджені документом (сертифікатом), що виданий відповідним державним органом [16] | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Стандартний зразок | – міра для відтворення одиниць величин, що характеризують властивості або склад речовин і матеріалів | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | стандартні умови опромінення стандартные условия облучения | - у рамках даного документа – умови, прийняті для розрахунку припустимих рівнів. Ними є дія одного радіаційного фактора, тривалість зовнішнього опромінення t за календарний рік, річний обсяг V вдихуваного повітря, річне споживання M питної води, тривалість ( професійній діяльності і життя, вік початку професійної діяльності (18 років). Вони дорівнюють: tА = 1700 год; tБ = 2000 год для осіб, що працюють у межах санітарно-захисної зони; tБ = 8800 год для осіб, що проживають у зоні спостереження; VА = 2,5x106 л; VБ = 7,3x106 л; МБ = 800 кг; (А = 50 років; (Б = 70 років. | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.52 Розділу 19 |  |
|  | старіння старение ageing | - процес погіршення з часом характеристик конструкцій, систем (елементів) | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.82 |  |
|  |  | - загальний процес, у якому характеристики систем або елементів поступово змінюються в часі або внаслідок використання | (НП 306.2.099-2004) Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 26.11.2004 № 181, абз.16 |  |
|  |  | - процес погіршення з часом технічних характеристик КСЕ; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 44 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - процес погіршення з часом технічних характеристик конструкцій, систем та обладнання об’єкта, призначеного для поводження з РАВ; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 18 п. 6 Розділу І. |  |
|  |  | - загальний процес, в наслідок якого характеристики конструкції, системи або елемента поступово змінюються з часом або в результаті використання. Хоча визначення терміну старіння дається в нейтральному значенні – зміни, пов’язані із старінням, можуть не справляти впливу на захист чи безпеку або можуть, навіть, приводити до позитивного ефекту, цей термін найбільш частіше застосовується з коннотацією змін, які справляють (або можуть справляти) негативний вплив на захист та безпеку (тобто в якості синоніма терміна деградація в наслідок старіння). Глосарій розрізняє: нефізичне старіння {non-physical ageing}, тобто процес застарівання (тобто перехід до застарілого стану) внаслідок еволюції знань та технологій та пов’язаних з цим змін в положеннях та нормах. Також застосовується термін технологічне застарівання {technological obsolescence}; фізичне старіння {physical ageing}, тобто старіння конструкцій, систем і елементів в наслідок фізичних, хімічних та/або біологічних процесів (механізми старіння). Також застосовується термін старіння матеріалу {material ageing} | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Статистичний метод розрахунку на сейсмостійкість Статистический метод расчета на сейсмостойкость | - спрощений метод, згідно з яким розподіл сейсмічних навантажень, що діють на конструкцію, приймається подібним розподілу маси, а значення цих навантажень визначаються за допомогою набору коефіцієнтів - упрощенный метод, согласно которому распределение сейсмических нагрузок, действующих на конструкцию, принимается подобным распределению массы, а значения этих нагрузок определяются при помощи набора коэффициентов | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.20 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Статут Міжнародного агентства з атомної енергії | – Статут МАГАТЕ було схвалено спеціальною конференцією Організації об’єднаних націй. Набув чинності в липні 1957 року. У відповідності зі статтею ІІ Статуту, Агентство повинно “прагнути досягти більш швидкого та широкого використання атомної енергії для підтримки миру, здоров’я та благополуччя в усьому світі. В міру можливостей, Агентство забезпечує, аби допомога, що подається ним або за його вимогою чи під його наглядом і контролем, не була використана таким чином, щоб сприяти будь-якій військовій цілі”. Згідно статті ІІІ. А.5 Статуту Агентство уповноважене “встановлювати та впроваджувати в життя гарантії, що мають на меті забезпечити, аби спеціальний матеріал, що здатний до розщеплення та інші матеріали, послуги, обладнання, технічні засоби і відомості, що надаються Агентством або за його вимогою, чи під його наглядом або контролем, не були використані таким чином, щоб сприяти будь-якій військовій цілі та розширювати, за вимогою сторін, застосування цих гарантій до будь-яких двосторонніх чи багатосторонніх угод або, за вимогою тієї чи іншої держави, на будь-які види діяльності цієї держави в сфері атомної енергії”. Згідно цієї статті МАГАТЕ укладає угоди з державою чи державами, що відносяться до застосування гарантій. Статті ХІІ.А та ХІІ.В стосуються прав та обов’язків МАГАТЕ щодо застосування гарантій та передбачають, зокрема, інспекції МАГАТЕ в державі чи державах. Стаття ХІІ стосується дій, що повинні вживатися МАГАТЕ в можливих випадках недотримання угод про застосування гарантій | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | стаціонарний режим стационарный режим | -робота на підкритичному стенді, при якій склад і геометрія активної зони підкритичній збірки не змінюються – работа на подкритическом стенде, при которой состав и геометрия активной зоны подкритической сборки не меняются | (ПБЯ-01-75) «Правила ядерної безпеки підкритичних стендів» затверджені наказом Держатомнагляду СРСР від 05.08.1975 р. № 01. Пункт 2.10. |  |
|  |  | - експлуатаційний режим, при якому зовнішні навантаження і температура постійно залишаються відповідними до номінальних значень або з відхиленнями у встановлених межах | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, п. 2.6. |  |
|  | стаціонарні радіоізотопні дефектоскопи | - радіоізотопні дефектоскопи, змонтовані у місцях їх постійного розташування, переміщення яких без відповідного демонтажу неможливе. | (НП 306.5.161-2010) Вимоги та умови безпеки (ліцензійні вимоги) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.09.2010 № 121, п. 1.3, абзац 7 |  |
|  | стенд передмонтажних перевірок стенд предмонтажных проверок | - пристрій для проведення налагодження, регулювання й випробування виконавчого механізму | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила устрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 18 Додатку |  |
|  | Стенд підкритичної збірки (підкритичний стенд) Стенд подкритической сборки (подкритический стенд) | - комплекс, що включає підкритичну збірку та обладнання, необхідне для експлуатації збірки, проведення експериментів і забезпечення ядерної, радіаційної та загальнопромислової безпеки – комплекс, включающий подкритическую сборку и оборудование, необходимое для эксплуатации сборки, проведения экспериментов и обеспечения ядерной, радиационной и общепромышленной безопасности | (ПБЯ-01-75) «Правила ядерної безпеки підкритичних стендів» затверджені наказом Держатомнагляду СРСР від 05.08.1975 р. № 01. Пункт 2.3. |  |
|  | Стійкість | Збірне поняття, що характеризує властивості усталеності і/або міцності виробів | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 37. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  |  | – властивість пристрою, що полягає в його спроможності виконувати всі необхідні функції та зберігати характеристики у межах значень, що допускаються, під час та/або після впливу на нього певного зовнішнього фактора за умови, що його якісні ознаки й кількісні параметри перебувають у заздалегідь встановлених межах. Функції, виконання яких необхідне під час цього впливу, і межі значень характеристик пристрою, що допускаються при цьому, не завжди збігаються з тими, які потрібні до початку й після закінчення впливу; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 64, пункту 2, розділу І |  |
|  | Стороння особа | – будь-яка особа, включаючи особу із персоналу, яка не має документально оформленого допуску | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Страта | – групування облікових одиниць та/або партій з однаковими фізичними та хімічними характеристиками (наприклад, ізотопним складом) з метою полегшення статистичного відбору проб. Бажаним кінцевим результатом стратифікації є досягнення результату, при якому облікові одиниці певної партії більш подібні одна до одної з точки зору визначення характеристик верифікаційних вимірювань та цілей гарантій з аналізу даних, ніж облікові одиниці в іншій страті. На практиці, страта може містити різнорідні матеріали до тих пір, поки оператор установки використовує один метод вимірювань, а інспектор – один метод верифікації (не обов’язково той же). Стратифікація спрощує верифікацію, роблячи можливим складання плану відбору проб, необхідних для перевірки балансу матеріалу та розрахунку його поточності ((МИГ). Оператор та МАГАТЕ повинні співробітничати в визначенні страти так, щоб це відповідало завданням стратифікації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | – група окремих облікових одиниць, отримана в процесі стратифікації. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 28 |  |
|  | Стратегія правопорушника | – загальна методика, що розроблена правопорушником для досягнення мети | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Стратифікація | – групування окремих облікових одиниць або партій з однаковими або близькими в межах технологічного допуску фізичними і хімічними параметрами з метою полегшення статистичного взяття проб при проведенні аналізу для визначення або перевірки балансу ядерного матеріалу в зоні балансу матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | – групування облікових одиниць та/або партій з однаковими фізичними та хімічними характеристиками (наприклад, ізотопним складом) з метою полегшення статистичного відбору проб. Бажаним кінцевим результатом стратифікації є досягнення умов, за яких облікові одиниці певної партії більш подібні одна до одної з точки зору визначення характеристик вимірювань та цілей гарантій з аналізу даних, ніж облікові одиниці в іншій страті. На практиці страта може містити різнорідні матеріали до тих пір, поки оператор установки використовує один метод вимірювань, а інспектор – один метод верифікації (не обов’язково той же). Стратифікація спрощує верифікацію, роблячи можливим складання плану відбору проб, необхідних для перевірки балансу матеріалу та розрахунку його поточності. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 29 |  |
|  | Страхова сума | - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов договору обов'язкового страхування зобов'язаний здійснити виплату страхового відшкодування страхувальнику або за його дорученням потерпілій особі у разі настання страхового випадку в період дії договору | Постанова КМУ від 23.06.2003 р. №953 «Про Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» п.11. |  |
|  | Страховий випадок | - набрання законної сили судовим рішенням щодо відшкодування ядерної шкоди або укладення договору про відшкодування ядерної шкоди, стороною якого є страховик. | Постанова КМУ від 23.06.2003 р. №953 «Про Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» п.8. |  |
|  | Страховий ризик | - подія, у разі настання якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання цивільної відповідальності страхувальника за ядерну шкоду | Постанова КМУ від 23.06.2003 р. №953 «Про Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» п.7. |  |
|  | Страховик | - юридична особа - резидент України, яка отримала в установленому порядку ліцензію на проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду та є членом Ядерного страхового пулу | Постанова КМУ від 23.06.2003 р. №953 «Про Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» п.4. |  |
|  | Страхувальник | - оператор ядерної установки, ризначений державою в установленому порядку | Постанова КМУ від 23.06.2003 р. №953 «Про Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» п.5. |  |
|  | Стримування переключення | – предмет застосування гарантій МАГАТЕ. Якщо держава розглядає можливість володіння ядерними вибуховими пристроями, то можна очікувати, що гарантії МАГАТЕ будуть мати суттєвій стримуючий вплив через значний ризик своєчасного виявлення. Таким чином, хоча рівень стримування за своєю суттю не піддається кількісному вираженню, рівень стримування тим вищий, чим більші можливості МАГАТЕ в сфері виявлення та чим більше бажання держави залишитись невиявленою Примітка. Стримування через ризик раннього виявлення, в результаті застосувань гарантій МАГАТЕ, не потрібно плутати з попередженням крадіжок чи диверсій, що є предметом фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок на національному рівні | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | строк експлуатації срок эксплуатации | означає проміжок часу, протягом якого установка для поводження з відпрацьованим паливом або радіоактивними відходами використовується за своїм призначенням. Щодо установки для захоронення цей проміжок часу починається з моменту першого завантаження відпрацьованого палива або радіоактивних відходів в установку і закінчується при закритті цієї установки; | Пункт g) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | - час, установлений в проекті, протягом якого енергоблок атомної станції використовується для потреб, передбачених проектом | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.83 |  |
|  |  | - час, установлений в проекті ЯПУ, протягом якого вона використовується для потреб, передбачених цим проектом; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 45 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | строк служби (експлуатації)/ експлуатації ресурс – 1. Період на протязі якого, дозволена (та, на яку є офіційний дозвіл) установка використовується в цілях, для яких вона призначалась, до її зняття з експлуатації або закриття. Застосовуються також синоніми «строк служби (експлуатації)/експлуатаційний ресурс» та «експлуатаційний період». 2. Період часу, протягом якого установка для поводження з відпрацьованим паливом або радіоактивними відходами використовується в цілях, для яких вона призначена У випадку установки для захоронення цей період починається з моменту першого розміщення відпрацьованого палива чи радіоактивних відходів в установку та закінчується при закритті цієї установки | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Строк служби/ресурс (атестований ресурс) срок службы/ресурс (аттестованный ресурс) life/lifetime (qualified life) | Період, протягом якого конструкція, система або елемент, як це було підтверджено за допомогою випробувань, аналізу або на основі досвіду, будуть здатні функціонувати в межах критеріїв прийнятності при виникненні особливих умов експлуатації , зберігаючи при цьому здатність виконувати свої функції безпеки у разі проектної аварії або землетрусу. Период, в течение которого конструкция, система или элемент, как это было подтверждено посредством испытаний, анализа или на основе опыта, будут способны функционировать в пределах критериев приемлемости при возникновении особых условий эксплуатации, сохраняя при этом способность выполнять свои функции безопасности в случае проектной аварии или землетрясения. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007 р |  |
|  | ступінь герметичності степень герметичности | - кількісна характеристика герметичності | (ПНАЕ Г-10-021-90) Правила устрою й експлуатації систем безпеки атомних станцій, що локалізують, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90 №4, абз.10 Основних термінів і визначень |  |
|  | Ступінь секретності | – (“особливої важливості”, “цілком таємно”, “таємно”) – категорія, яка характеризує важливість секретної інформації, ступінь обмеження доступу до неї та рівень її охорони державою | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | суб’єкт діяльності | - експлуатуюча організація (оператор) або юридична особа, яка залучається експлуатуючою організацією (оператором) як підрядник безпосередньо до здійснення діяльності, що підлягає державному регулюванню згідно із статтею 27 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». | (НП 306.1.187-2012) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники, затверджені Наказом ДКЯРУ від 18.10.2012 № 188, п.1.3, абзац 5 |  |
|  |  | - експлуатуюча організація, що здійснює діяльність згідно з проектом зняття з експлуатації АЕС в рамках ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, виданої Держатомрегулюванням України в установленому законодавством порядку на етапі зняття з експлуатації АЕС. | (НП 306.4.194-2013) Порядку звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.11.2013 № 136 п. 1.2, абзац 13 |  |
|  |  | - зареєстрована в установленому законом порядку юридична особа (підприємство, установа чи організація будь-якої форми господарювання) або фізична особа - підприємець, яка провадить чи заявила про намір провадити діяльність у сфері використання ядерної енергії, щодо якої Законом України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії» установлені вимоги обов’язкового ліцензування, сертифікації або реєстрації. | (НП 306.1.196-2014) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 02.10.2014 № 143, абз. 5 п.1.3. |  |
|  | суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії субъект деятельности в сфере использования ядерной энергии (субъект деятельности) | зареєстрована в установленому законом порядку юридична особа (підприємство, установа чи організація будь-якої форми господарювання) або фізична особа - підприємець, яка провадить чи заявила про намір провадити діяльність у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом установлені вимоги обов'язкового ліцензування, сертифікації або реєстрації. | Стаття 1 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», пункт 17) |  |
|  |  | – юридична особа (підприємство, установа або організація будь-якої форми господарювання) або фізична особа, яка здійснює чи заявила про намір здійснювати діяльність в сфері використання ядерної енергії, щодо якого ЗУ “Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії” встановлені вимоги обов’язкового ліцензування, сертифікації або реєстрації. | (НП 306.5.101-2004) Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання, затверджена Наказом ДКЯРУ від 02.11.04 р. № 170, розділ 2 терміни та визначення, абзац 5 |  |
|  | суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ | - суб’єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, у тому числі експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ, спеціалізоване підприємство з поводження з РАВ, який провадить або заявив про намір провадити діяльність у сфері поводження з РАВ, які передані від виробників РАВ у власність держави, та/або з РАВ, які утворились унаслідок Чорнобильської катастрофи (крім РАВ, розміщених на майданчику Чорнобильської АЕС). | (НП 306.5.04/2.060-02) Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами, затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.10.2002 р. № 110 (в редакції наказу ДІЯРУ 20.08.2014 № 118) п.1.2. абз. 3 |  |
|  | Судно (Vessel) | - будь-яке морське судно або засіб для плавання внутрішніми водними шляхами, що використовується для перевезення вантажу (самохідна чи несамохідна плавуча споруда, яка використовується або може бути використана як засіб для перевезення вантажів). | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.32 |  |
|  | Сукупні вимірювання | – вимірювання декількох однойменних величин, що проводяться одночасно, при яких (вимірюваннях) шукані значення величин знаходять шляхом розв’язання системи рівнянь, що отримані при прямих вимірах різних комбінацій цих величин | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | сумарна наведена площа включень і скупчень (при радіографічному контролі) суммарная приведенная площадь включений и скоплений (при радиографическом контроле) | - сума наведених площ окремих одиночних дрібних включень і одиночних скупчень | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.22. Додатку 1 |  |
|  | Сумісність систем | – комплексна властивість двох і більше систем, що характеризується їх здатністю взаємодіяти при функціонуванні Примітка. Сумісність систем визначається технічною, програмною, інформаційною сумісністю | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Супровід | – процедура фізичного захисту, що регламентує доступ в зони обмеження доступу осіб, що не пройшли спеціальної перевірки, наприклад, тимчасовий персонал бригади ремонтників, та полягає (процедура) в обов’язковій постійній присутності при вищезгаданих особах в зоні обмеження доступу осіб з числа персоналу чи охорони, що мають право на здійснення цієї функції | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Супроводження або охорона | - озброєні особи, надійність яких була попередньо перевірена, уповноважені реалізувати вимоги обмеження доступу фізичних осіб до ядерного матеріалу та ядерних установок. | (НП 306.4.08/1.019-99) Правила фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок. Затверджені наказом ДА ядерного регулювання України від 27.09.1999 р. № 34. Глава 2, абз. 1 | Втратили чинність на підставі Наказу ДКЯРУ 04.08.2006р. № 116 |
|  | Супровідні документи | – приймально-передавальні документи, що супроводжують ядерний матеріал при відправленні і перевезенні | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | супутній фактор сопутствующий фактор | - причина, усунення якої не дозволить уникнути повторення аномальної події, проте, яка, у силу своєї значимості (тобто впливу на виникнення або посилення аномальної події), потребує розробки коригувальних заходів | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.30 п.2 |  |
|  | сучасна тектонічна активність | - активність тектонічних структур в четвертинний період геологічного розвитку; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 44 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Схема детального сейсмічного районування (масштабу 1:20 0000 - 1:1 000 000) Схема детального сейсмического районирования (масштаба 1:20 0000 - 1:1 000 000) | - схема, що включає основні сейсмогенеруючих і потенційно небезпечні зони та їх основні кількісні характеристики (максимальна магнітуда, глибина осередків, параметри сейсмічного режиму); зони можливого виникнення первинних і вторинних залишкових деформацій грунту, характеристик спадання балльности землетрусів з віддаленням від осередкованих зон, ізосейсти проектного та максимального розрахункового землетрусу для середніх грунтових умов - схема, включающая основные сейсмогенерирующие и потенциально опасные зоны и их основные количественные характеристики (максимальная магнитуда, глубина очагов, параметры сейсмического режима); зоны возможного возникновения первичных и вторичных остаточных деформаций грунта, характеристик спадания балльности землетрясений с удалением от очаговых зон, изосейсты проектного и максимального расчетного землетрясения для средних грунтовых условий | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.25 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Схема добровільної звітності з ядерного матеріалу і погодженого обладнання та неядерного матеріалу | – схема встановлена в 1993 році для добровільної звітності держави про ядерний матеріал, що не вимагає спеціальної звітності перед МАГАТЕ згідно з укладеними угодами про гарантії, а також про погоджене обладнання та неядерний матеріал. Держави, що прийняли цю схему, добровільно звітуються шляхом обміну листами з МАГАТЕ. Список погодженого обладнання та неядерних матеріалів наведено в додатку ІІ INFCIRC/540 | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Схема сейсмічного мікрорайонування масштабу 1:2 000 - 1:10 000 Схема сейсмического микрорайонирования масштаба 1:2 000 - 1:10 000 | - схема, що включає зони прирощення бальности, із зазначенням інтенсивності ПЗ і МРЗ, резонансні періоди коливань для грунтів майданчика, швидкісні розрізи, результати розрахунків характеристик коливань багатошарового середовища на майданчику, ділянки можливих вторинних залишкових деформацій грунтів - схема, включающая зоны приращения балльности, с указанием интенсивности ПЗ и МРЗ, резонансные периоды колебаний для грунтов площадки, скоростные разрезы, результаты расчетов характеристик колебаний многослойной среды на площадке, участки возможных вторичных остаточных деформаций грунтов | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.27 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Сховище | – підприємство ядерного паливного циклу, що призначене для зберігання ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Сховище відпрацьованого ядерного палива Хранилище отработавшего ядерного топлива | - ядерна установка, що являє собою комплекс споруд, систем і обладнання, призначених для безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива поза реакторною будівлею. | (РД 306.8.02/2.067-03) Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 20.02.03. №33, п.2.1, абзац 13 |  |
|  | СВЯП сухого типу | - сховище, в якому ВЯП зберігають в газовому середовищі. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 34 |  |
|  | сховище для довгострокового зберігання РАВ | - споруда або комплекс споруд, систем та обладнання, призначених для безпечного довгострокового зберігання упаковок РАВ; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 19 п. 6 Розділу І. |  |
|  | сховище класу 1 (свіжого ядерного палива) хранилище класса 1 (свежего ядерного топлива) | - сховище свіжого палива, щодо якого виключена можливість потрапляння води, що забезпечується в тому числі сукупністю наступних заходів: розташуванням сховища вище нульової відмітки; відсутністю сусідніх приміщень, з яких вода може потрапити в сховище; відсутністю трубопроводів з водою, маслом, воднем у сховищі; розташуванням сховища в незатоплюваній зоні на випадок повені; наявністю дренажу | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п.2.18. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  |  | - сховище ЯПМ, для якого виключена можливість попадання води в нього, що забезпечується сукупністю наступних заходів: - розташуванням сховища в незатоплюваній зоні на випадок повені; - відсутністю сусідніх приміщень, з яких вода може потрапити в сховище; - розташуванням сховища на такій позначці, щоб була виключена можливість затоплення сховища грунтовими водами; - відсутністю трубопроводів з водою в сховищі; - наявністю дренажу. - хранилище ЯДМ, для которого исключена возможность попадания воды в него, что обеспечивается совокупностью следующих мер: – расположением хранилища в непотопляемой зоне на случай наводнения; – отсутствием соседних помещений, из которых вода может попасть в хранилище; – расположением хранилища на такой отметке, чтобы была исключена возможность затопления хранилища грунтовыми водами; – отсутствием трубопроводов с водой в хранилище; – наличием дренажа. | (ПБЯ-06-09-90) Правила ядерної безпеки при зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені Першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 04.02.1991, п. 2.5 |  |
|  | сховище класу 2 (свіжого ядерного палива) хранилище класса 2 (свежего ядерного топлива) | - сховище свіжого палива, щодо якого виключена можливість затоплення водою, що досягається в тому числі сукупністю наступних мір: розташуванням сховища вище нульової відмітки; відсутністю трубопроводів з водою, маслом, воднем у сховищі; наявністю сигналізаторів виявлення води і дренажних систем або насосів аварійної відкачки води, пов'язаних із сигналізаторами виявлення води | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п.2.19. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  |  | - сховище ЯПМ, в якому можливість затоплення сховища водою виключена за допомогою сукупності таких заходів: - розташуванням сховища на такій позначці, щоб була виключена можливість затоплення сховища грунтовими водами; - відсутністю трубопроводів з водою в сховищі; - наявністю дренажу і сигналізаторів виявлення води або насосів аварійної відкачування води, пов'язаних з сигналізаторами виявлення води. - хранилище ЯДМ, в котором возможность затопления хранилища водой предотвращена с помощью совокупности следующих мер: – расположением хранилища на такой отметке, чтобы была исключена возможность затопления хранилища грунтовыми водами; – отсутствием трубопроводов с водой в хранилище; – наличием дренажа и сигнализаторов обнаружения воды или насосов аварийной откачки воды, связанных с сигнализаторами обнаружения воды. | (ПБЯ-06-09-90) Правила ядерної безпеки при зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені Першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 04.02.1991, п. 2.6 |  |
|  | сховище класу 3 (свіжого ядерного палива) хранилище класса 3 (свежего ядерного топлива) | - сховище свіжого палива, щодо якого не застосовуються вимоги до сховищ класів 1 і 2. Плавучі сховища відносяться до класу 3 | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п.2.20. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  |  | - сховище ЯПМ, для якого не виконуються вимоги, що встановлюються до сховищ класів 1 і 2 - хранилище ЯДМ, для которого не выполняются требования, предъявляемые к хранилищам классов 1 и 2 | (ПБЯ-06-09-90) Правила ядерної безпеки при зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені Першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 04.02.1991, п. 2.7 |  |
|  | сховище радіоактивних відходів хранилище радиоактивных отходов repository | споруда для зберігання або захоронення радіоактивних відходів з обов'язковим забезпеченням інженерних, геологічних, фізичних та інших бар'єрів, що перешкоджають міграції радіонуклідів; | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  |  | - споруда для зберігання або захоронення радіоактивних відходів з обов'язковим забезпеченням інженерних, геологічних, фізичних та інших бар'єрів, які перешкоджають міграції радіонуклідів у навколишнє середовище в кількостях, що перевищують установлені для даного сховища допустимі скиди і викиди радіоактивності | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.202 п.1.13. |  |
|  |  | пункт захоронення (сховище) - ядерна установка, в яку поміщаються відходи для захоронення. Геологічне сховище {geological repository} - установка для захоронення радіоактивних відходів на підземному майданчику (яке знаходиться, як правило, на глибині декількох сотень метрів і нижче від поверхні Землі) в стабільній геологічній формації таким чином, щоб забезпечити довготермінову ізоляцію радіонуклідів від біосфери. Приповерхневе сховище {near surface repository} - установка для захоронення радіоактивних відходів на поверхні Землі або на глибині декількох десятків метрів | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Сценарій сценарий scenario | Постулюючий або прийнятий набір умов та / або подій. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | сценарій дій правопорушників | - опис дій, які правопорушники мають здійснити для виконання свого завдання щодо конкретної цілі правопорушників. | (НП 306.8.167-2010) Порядок проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.11.2010 № 169, п. 1.2, абзац 14 |  |
|  | Сцинтиляційний детектор | – пристрій, що виявляє гамма-випромінювання або нейтрони шляхом реєстрації сцинтиляцій, викликаних цими випромінюваннями. Зазвичай, сцинтилятором для гама-променів є йодистий натрій (NaI); для нейтронів – ряд органічних та неорганічних рідин, можуть також застосовуватися тверді сцинтилятори | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Табличні значення Табличне значения | В основу методу прогнозу покладено побудову апроксіміруючої функції, яка моделює процеси падіння зусилля в АК. Табличні значення - сукупність даних, що використовуються в якості вихідних для побудови апроксіміруючої функції. Точки в двомірної системі координат, за допомогою яких виконується прогноз (обчислюються параметри апроксіміруючої функції). В основу метода прогноза положено построение аппроксимируещей функции, которая моделирует процессы падения усилия в АК. Табличные значения – совокупность данных, используемых в качестве исходных для построения аппроксимируещей функции. Точки в двухмерной системе координат, с помощью которых выполняется прогноз (вычисляются параметры аппроксимируещей функции). | НП 306.7.02/3.006-98) Методика прогнозу зусиль в армоканатах СПЗО енергоблоків ВВЕР-1000АЕС, затверджена наказом Наказ Мінекобезпеки від 03.03.1998 р. № 32 |  |
|  | Тактика дій правопорушника | – спосіб дій правопорушника з метою вирішення своїх задач Примітка. При оцінці ефективності системи фізичного захисту, звичайно, враховуються такі тактики дій правопорушника, як: насильницька; обманна; прихована; комбінована | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Тектонічно активний розлом Тектонически активный разлом | - розривне порушення, встановлене за геологічними чи географічним даними, за яким здійснювалося зміщення у четвертинному періоді (~ 1 млн. років) або встановлені сучасні зміщення. - разрывное нарушение, установленное по геологическим или географическим данным, по которому осуществлялось смещение в четвертичном периоде (~ 1 млн. лет) или установлены современные смещения. | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.6 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Температура навколишнього середовища | Температура повітря в деякій представницькій точці, що вибирається поблизу місця розміщення виробу, з врахуванням можливого виділення тепла від близько розташованого технологічного устаткування | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 38. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | Теоретична щільність речовини (матеріалу) Теоретическая плотность вещества (материала) | - максимальна маса даної речовини (матеріалу) в одиниці об'єму - максимальная маса данного вещества (материала) в единице объема | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.6 |  |
|  | Тепловиділяюча збірка тепловыделяющая сборка (топливная сборка) fuel assembly | Комплект тепловиділяючих елементів (твелів) і пов’язаних з ними компонентів, які завантажуються в активну зону реактора в якості єдиного блоку та у подальшому вивантажуються з неї Комплект тепловыделяющих элементов (твэлов) и связанных с ними компонентов, которые загружаются в активную зону реактора в качестве единого блока и впоследствии удаляются из нее. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Тепловиділяючий елемент (твел) тепловыделяющий элемент (твэл) fuel element | - окрема складова частина ТВЗ, що містить паливну матрицю. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 35 |  |
|  |  | Стрижневий сердечник ядерного палива, його оболонка та будь-які пов’язані з ними компоненти, необхідні для формування конструктивної одиниці Стержневой сердечник ядерного топлива, его оболочка и любые связанные с ними компоненты, необходимые для формирования конструкционной единицы. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | термін експлуатації | – календарна тривалість експлуатації; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 65, пункту 2, розділу І |  |
|  | термін потенційної небезпеки РАВ | - час, протягом якого початкова активність РАВ зменшується до рівнів звільнення від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки; | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 16 |  |
|  | термінові контрзаходи | - контрзаходи, проведення яких має за мету відвернення таких рівнів доз гострого та (або) хронічного опромінення населення, які створюють загрозу виникнення гострих клінічних радіаційних проявів. | (НП 306.5.01/3.083-04) План реагування на радіаційні аварії, затверджений Спільним наказом Держатомрегулювання та МНС від 17.05.04 р. № 87/211, розділ ІІ Терміни та визначення, абзац 16 |  |
|  | термодинамічний діаметр (dth) термодинамический диаметр (dth) | - діаметр сферичної частки, що має такий же коефіцієнт дифузії в повітрі, що і аерозольна частка, яка розглядається | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря №62 від 01.12.97, абз.156 |  |
|  |  | Термодинамічний діаметр зваженої в повітрі частки – це діаметр, який повинна мати сфера одиничної густини, щоб її коефіцієнт діффузії у повітрі був таким же, як і у частки, що представляє інтерес | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Тероризм | – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей, або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей [3] | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Терорист | – особа, яка бере участь у терористичній діяльності [3] | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Терористична група | – група з двох і більше осіб, які об’єдналися з метою здійснення терористичних актів | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Терористична діяльність | діяльність, яка охоплює: планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів; підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об’єктів у терористичних цілях; організацію незаконних збройних формувань, злочинних угрупувань (злочинних організацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, так само як і участь у таких актах; вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; пропаганду і поширення ідеології тероризму; фінансування завідомо терористичних груп (організацій) або інше сприяння їм | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Терористична організація | – стійке об’єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов’язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. Організація визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Терористичний акт | – злочинне діяння у формі застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, відповідальність за які передбачена статтею 258 Кримінального кодексу України. У разі, коли терористична діяльність супроводжується вчиненням злочинів, передбачених статтями 112, 147, 258-260, 443, а також іншими статтями Кримінального кодексу України, відповідальність за їх вчинення настає відповідно до Кримінального кодексу України | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | тест-зразок тест - образец | - стандартний зразок підприємства з реальними або штучними дефектами, на якому проводять відкриті та/або "сліпі" випробування | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.17 п.1.4. |  |
|  | Тестування персоналу | – виконання спеціальних заходів перевірки з визначення психофізіологічних характеристик персоналу, який допускається до роботи з ядерним матеріалом, з закритою інформацією | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Техніко-економічне обґрунтування | – передпроектна документація, в якій на підставі аналізу загроз за критерієм ефективність-вартість вибираються структура і склад СФЗ, визначаються її основні техніко-економічні характеристики | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Технічна оцінка документу ПЗЗ | – комплекс організаційної, науково-технічної та експертно-аналітичної діяльності щодо розгляду документу ПЗЗ, яка є компетенцією Держатомрегулювання, здійснюється із залученням ДНТЦ ЯРБ та ЛК та має за мету отримання оцінки з окремих груп питань безпеки реалізації ПЗЗ для використання суб’єктами, що приймають участь в реалізації ПЗЗ. Технічній оцінці ЯРБ підлягають документи ПЗЗ, що надані до Держатомрегулювання для інформації. | (ГНД 306.6.02/2.020-99) Порядок проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання, затверджений Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 13.08.99 № 14, п. 2.1. |  |
|  | Технічна система забезпечення | – підсистема комплексу технічних засобів фізичного захисту, що забезпечує його функціонування | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | технічна якість імовірнісного аналізу безпеки | – технічна коректність даних та методів, використаних при розробці ІАБ. | (НП 306.2.217-2017) Вимоги до ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 01.12.2017 р. № 443, абз.6, пункту 5 розділу І |  |
|  | технічне відхилення/виправлення техническое отклонение/исправление deviation | відхилення - відступ від встановлених вимог | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | технічне обґрунтування техническое обоснование | - документ, що підтверджує можливості Системи експлуатаційного неруйнівного контролю, атестація якої проводиться, та обґрунтовує вибір основних параметрів системи контролю, їх ефективних діапазонів, обсягів необхідних практичних випробувань, кількість реальних чи штучних дефектів, що використовують у тест-зразках | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.18 п.1.4. |  |
|  | технічне обслуговування техническое обслуживание maintenance | - комплекс операцій з контролю і підтримки працездатного стану конструкцій, систем (елементів) | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.84 |  |
|  |  | - комплекс операцій чи операція для підтримки справного стану чи працездатності об'єкта при використанні його за призначенням, під час простою, зберігання та транспортування | (НП 306.2.100-2004) Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затверджено Наказом ДКЯРУ від 01.12.2004 № 184, абз.31 п.2 |  |
|  |  | - комплекс операцій з контролю і підтримки працездатного стану КСЕ; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 46 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - комплекс операцій з контролю і підтримки працездатного стану споруд, систем та обладнання об’єкта, призначеного для поводження з РАВ; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 20 п. 6 Розділу І. |  |
|  |  | - організаційні роботи адміністративного та технічного характеру з підтримання конструкцій, систем та елементів в задовільному експлуатаційному стані, що включають як профілактичні роботи, так і роботи з усунення несправностей (або ремонт) | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Технічний візит | - присутність інспекторів МАГАТЕ на ядерній установці для цілей інших ніж проведення інспекцій. | (НП 306.2.07.003-97) Положення про реалізацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України, затверджене наказом Мінекобезпеки від 19.11.1997 року № 189, п.1 абз. 10 | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 02.07.2009 № 352 |
|  | Технічний засіб автоматизації | Виріб, призначений для використання в інформаційних і/або керуючих системах чи в програмно-технічних комплексах. ТЗА охоплюють периферійні вироби, які застосовують в ІКС, а також вироби, на базі яких компонують ПТК для конкретних інформаційних і керуючих систем. До ТЗА відносять також вироби допоміжного призначення (джерела живлення, несучі конструкції, комутаційні пристрої і інше) і сервісні вироби, що постачаються для комплектації ІКС системи, а також ті, що входять до складу або в комплект постачання ПТК | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 39. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  |  | Виріб, призначений для використання в інформаційних і/або керуючих системах чи в програмно-технічних комплексах (НП 306.5.02/3.035-2000 "Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій", затверджених наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.2000 N 19) | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 24 |  |
|  |  | – виріб, виконаний здебільшого у вигляді одного експлуатаційно-автономного пристрою, який разом з програмно-технічним комплексом і (за необхідності) з іншими технічними засобами автоматизації бере участь у виконанні однієї або декількох функцій інформаційних та керуючих систем, компонентом яких він є; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 66, пункту 2, розділу І |  |
|  | Технічний засіб охорони | – технічний засіб, що призначений для використання персоналом охорони з метою підвищення ефективності виявлення несанкціонованих дій правопорушника та вирішення інших задач охорони | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Технічний захист секретної інформації | – вид захисту, спрямований на забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та унеможливлення блокування інформації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | технічний стан техническое состояние | - загальна характеристика елемента (системи), яка визначається поточними значеннями сукупності параметрів, встановлених технічною документацією на елемент (систему) | (НП 306.2.099-2004) Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 26.11.2004 № 181, абз.17 |  |
|  | Технічні специфікації упаковок відходів (waste package specification) | – документ, що складається Постачальником відходів (Оператором установки по переробці/кондиціонуванню) на кожний тип кондиційованих твердих та стверджених РАВ, який містить перелік технічних умов на виготовлення упаковок, а саме опис процедур переробки/кондиціонування РАВ, інформацію щодо характеристик кінцевого продукту кондиціонування (механічних, хімічних, радіологічних та інших параметрів кондиційованих упаковок з відходами), а також процедур тестування та досліджень, призначених для контролю якості виготовлених упаковок РАВ. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 24 |  |
|  | технічний стан | - загальна характеристика елемента, конструкції, яка визначається поточними значеннями сукупності параметрів технічного стану, встановлених технічною документацією. | (НП 306.2.210-2017) Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 13.04.2017 № 136 абз. 9, п 3, розділу І |  |
|  | Технічні умови на ядерний матеріал | – конструкторський документ для виготовлення і приймання ядерних матеріалів (та виробів на їх основі), що регламентує їх властивості | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | техногенно змінений фон випромінювання техногенно измененный фон излучения | - природний фон випромінювання, збільшений або зменшений в результаті діяльності людей, пов'язаної з перемішуванням і переробкою природних матеріалів, глобально розподілених штучних радіонуклідів, перебуванням у спорудженнях і транспортних засобах, у тому числі на воді, під водою, над землею тощо | (СП АС-88) Правила й норми в енергетиці. Санітарні правила проектування й експлуатації атомних станцій ПНАЕ Г. напрямок 2, затверджені Першим заступником МОЗ СРСР Г.В. Сергєєвим 23 листопада 1987 р., п.53 Розділу 19 |  |
|  | техногенно-підсилене джерело природного походження (ТПДПП) техногенно-усиленный источник естественного происхождения (ТУИЕП) | - джерело іонізуючого випромінювання природного походження, що в результаті господарської та виробничої діяльності людини було піддане концентруванню або збільшилася його доступність, унаслідок чого виникло додаткове (до природного радіаційного фону) випромінювання | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.41 п.1.13. |  |
|  |  | - джерела іонізуючого випромінювання природного походження, які в результаті господарської та виробничої діяльності людини були піддані концентруванню або збільшилася їхня доступність, внаслідок чого утворилося додаткове до природного радіаційного фону опромінення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.157 |  |
|  | Технологічна картка | – документ, що регламентує послідовність технологічних операцій з обліковою одиницею, що містить ядерний матеріал Примітка. Технологічна картка може використовуватися як документ оперативного контролю при виконанні технологічних операцій з обліковою одиницею в межах однієї зони балансу матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | технологічний захист | – захист, який ініціює заздалегідь визначену зміну режиму роботи технологічного устаткування або його відключення в умовах, коли збереження попереднього режиму роботи може спричинити ушкодження цього устаткування або його руйнування; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 67, пункту 2, розділу І |  |
|  | Технологічний регламент експлуатації СВЯП сухого типу | - основний документ, що визначає вимоги щодо безпечної експлуатації СВЯП сухого типу, містить загальний порядок виконання та основні процедури з безпечного поводження з ВЯП. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 36 |  |
|  | технологічний транспорт | - транспортні засоби переривчастої та безперервної дії, які є елементом технологічної системи і використовуються для переміщення ядерних матеріалів, в тому числі ядерного палива, обладнання та радіоактивних відходів; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 25 |  |
|  | Технологічні втрати | – втрати ядерного матеріалу, що пов’язані з його технологічною обробкою. Технологічні втрати можуть бути вимірюваними і невимірюваними | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | теча перед руйнуванням (концепція) течь перед разрушением (концепція) | - метод, що дозволяє за допомогою технічних засобів і організаційних заходів забезпечити своєчасне виявлення в трубопроводі критичної тріщини і перевести реакторну установку в безпечний стан до його руйнування | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.85 |  |
|  | тимчасова брахітерапія | - метод брахітерапії, коли ДІВ вводиться в пухлину на певний час і вилучається по закінченні процедури брахітерапії. | (НП 306.5.216-2017) Правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в брахітерапії, затверджені спільним наказом ДІЯРУ/МОЗ від 31.08.2017 № 316/998, абз.10 пункту 3 розділу І |  |
|  | тимчасове зберігання РАВ | - зберігання РАВ (упаковок РАВ) протягом обмеженого терміну з подальшим їх вилученням для захоронення; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 21 п. 6 Розділу І. |  |
|  | Тимчасове сховище Временное хранилище | - місце зберігання ЯПМ в цехах на виробничих ділянках - место хранения ЯДМ в цехах на производственных участках | (ПБЯ-06-09-90) Правила ядерної безпеки при зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені Першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 04.02.1991, п. 2.3 |  |
|  | Тимчасові групи населення временные группы населения transient population groups | Особи з населення, які проживають протягом короткого періоду часу (порядку декількох днів або тижнів) в даному місці (такому, як майданчик для кемпінгу), яке може бути визначене заздалегідь. Сюди не включаються особи з населення, які можуть перебувати проїздом на даній території. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Тип легеневого поглинання тип легочного поглощения lung absorption type | Класифікація, яка використовується для поділу швидкостей переходу радіонуклідів, які надійшли інгаляційним шляхом з дихальних шляхів в кров. Речовини класифікуються за трьома типами легеневого поглинання: a) тип F (швидке) - речовини, які легко абсорбуються в кров; b) тип М (помірне) - речовини, які характеризуються середніми швидкостями абсорбції в кров; c) тип S (повільне) - речовини, які є відносно нерозчинними і повільно абсорбуються в кров. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Тип матеріалу | – класифікація ядерного матеріалу в залежності від вмісту елементу і, для урану, від ступеню збагачення. Типи матеріалу: плутоній; високозбагачений уран; 233U; збіднений, природний та низькозбагачений уран; торій | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Тип установки | – поняття, що використовується МАГАТЕ для планування роботи і звітів про застосування гарантій. Тип установки може складатися з одного чи більше підприємств ядерного паливного циклу і визначається категорією основного підприємства ядерного паливного циклу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Тип ядерного матеріалу | – класифікація ядерного матеріалу в залежності від вмісту елементу, а для урану також від ступеня збагачення. Типи матеріалу: плутоній; високозбагачений уран; U-233; збіднений, природний та низькозбагачений уран; торій. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 30 |  |
|  | Типові випробування | Випробування продукції, яку випускають, проведені з метою оцінки можливості, доцільності та ефективності змін, внесених у схему, конструкцію або програмне забезпечення | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 25 |  |
|  | Тканина-мішень/орган-мішень | Тканина або орган, на які спрямовується випромінювання | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Тканинний ваговий множник (зважуючий коефіцієнт), wT тканевый весовой множитель (взвешивающий коэффициент), wT tissue weighting factor, wT | Використовувані для цілей радіаційного захисту множники еквівалентної дози на орган або тканину, що дозволяють врахувати різну чутливість різних органів і тканин до індукування стохастичних ефектів випромінювання | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | тканинний зважуючий фактор весовой фактор ткани | - коефіцієнт, який відображає відносну імовірність стохастичних ефектів у тканині (органі). Використовується виключно при розрахунку ефективної дози | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.206 п.1.13. |  |
|  |  | - коефіцієнт, який відбиває відносний стохастичний ризик опромінення окремої тканини. Використовується вннятково при розрахунку ефективної дози | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.158 |  |
|  | тканиноеквівалентна речовина тканеэквивалентное вещество | - матеріал, у якого електронна щільність, ефективний атомний номер та елементний склад близькі до відповідних характеристик тканин людини | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.207 п.1.13. |  |
|  |  | - матеріал, у якого електронна щільність, ефективний атомний номер і елементний склад близькі до цих характеристик тканин людини | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.159 |  |
|  | Тканиноеквівалетний матеріал тканеэквивалентный материал tissue equivalent material | Матеріал, який розроблений і виготовлений таким чином, щоб при опроміненні він мав характеристики взаємодії, близькі до аналогічних характеристик м'якої тканини. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | той же режим термічної обробки тот же режим термической обработки | - термічна обробка одного виду (відпуск, нормалізація або загартування з відпуском, аустенізация тощо) з однаковою температурою й тривалістю витримки з урахуванням допусків, установлених виробничо-технологічною документацією | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Примітка до п.4.4.12. |  |
|  | Торій | – радіоактивний елемент з атомним номером 90 та символом Th. Торій, що зустрічається в природі, містить тільки відтворюючий ізотоп 232Th, який шляхом трансмутації перетворюється в 233U, що здатний до розщеплення | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Точковий анкер Точечный анкер | - анкер з арматури або гладкого прутка - анкер из арматуры или гладкого прутка | (ПНАЭ Г-10-007-89) Норми проектування залізобетонних конструкцій локалізувальних систем безпеки атомних станцій, затверджені постановою Держатомнагляду СРСР від 25.10.89 №14, Додаток 2 Спеціальні терміни та визначення, абзац 7 |  |
|  | Точність вимірювань | – параметр, що відображає близькість результатів вимірювання істинному значенню величини, що вимірюється | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Точність засобу вимірювання | – параметр засобу вимірювання, що відображає його (засобу) точність | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | транскордонна аварійна ситуація трансграничная аварийная ситуація transnational emergency | транснаціональна аварійна ситуація - ядерна або радіологічна аварійна ситуація, що має реальну, потенційну значущість або аварійна ситуація, що сприймається як радіологічно значуща для більш ніж однієї держави. Вона включає: 1) значний трансграничний викид радіоактивного матеріалу (транснаціональна аварійна ситуація, проте, не обов'язково мається на увазі значний трансграничний викид радіоактивного матеріалу); 2) загальну аварійну ситуацію на установці або іншу подію, яка може привести до значного трансграничного викиду (атмосферного або водного) радіоактивного матеріалу; 3) виявлення втрати або незаконного переміщення небезпечного джерела, яке було перевезене, або відносно якого є підозра, що воно було перевезено через державний кордон; 4) аварійну ситуацію, що приводить до значного порушення міжнародної торгівлі або міжнародних поїздок; 5) аварійну ситуацію, що вимагає здійснення захисних заходів щодо іноземних громадян або посольств в державі, в якій вона виникає; 6) аварійну ситуацію, що призводить або потенційно може призвести до серйозних детермінованих ефектів і пов'язану з несправністю і/або проблемою (наприклад, в устаткуванні або програмному забезпеченні), які можуть мати серйозні наслідки для безпеки в міжнародному масштабі; 7) аварійну ситуацію, що призводить або потенційно може привести до значної стурбованості населення більш ніж однієї держави внаслідок реальної радіологічної небезпеки або що сприймається такою | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | транскордонна (аварія) трансграничная (авария) | - глобальна радіаційна аварія, коли зона аварії поширюється за межі державних кордонів країни, в якій вона відбулася | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.207 п.1.13. |  |
|  | Транскордонне опромінення трансграничное облучение transboundary exposure | Опромінення осіб з населення, що виникає в державі внаслідок впливу радіоактивних матеріалів, витік яких стався в іншій державі в результаті аварії, скидів або захоронення відходів. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | транскордонне переміщення трансграничное перемещение transboundary movement | означає будь-яке перевезення відпрацьованого палива чи радіоактивних відходів з держави походження до держави призначення. | Пункт u) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | 1. Будь-яке переміщення радіоактивного матеріалу із однієї держави в будь-яку іншу державу або через неї. 2. Будь-яке перевезення відпрацьованого палива чи радіоактивних відходів із держави походження в державу призначення | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Трансмутація | – перетворення одного ядра в інше шляхом однієї чи більше ядерних реакцій або, більш точно, перетворення ізотопу одного елемента в ізотоп іншого елемента шляхом однієї чи більше ядерних реакцій. Наприклад, 238U перетворюється в 239Pu шляхом нейтронного захвату, що супроводжується емісією двох бета-частинок | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Транспортний бар’єр | – засіб затримки, що забезпечує зупинку визначеного у Проектній загрозі транспортного засобу на встановленій відстані від зони обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Транспортний засіб (Vehicle) | - автошляховий транспортний засіб (складений транспортний засіб, тобто тягач із напівпричепом, включно) або залізнична платформа чи залізничний вагон. Кожний причеп повинен розглядатися як окремий транспортний засіб. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.33 |  |
|  | Транспортний індекс Транспортный индекс | - узагальнена характеристика ядерної та радіаційної небезпеки упаковки. Він визначає можливість транспортування упаковок групами. Транспортний індекс упаковки чисельно дорівнює (з округленням до 0,1). 2.11.1 Максимальному рівню випромінювання в мбер / год на відстані 1 м від зовнішньої поверхні упаковки. 2.11.2. Найбільшому з наступних чисел: максимальному рівню випромінювання, зазначеному в п. 2.11.1, або частці від ділення 50 на допустиму кількість упаковок у групі - для упаковок класу II. 2.11.3. Числу 50 - для упаковок класу III. - обобщенная характеристика ядерной и радиационной опасности упаковки. Он определяет возможность транспортирования упаковок группами. Транспортный индекс упаковки численно равен (с округлением до 0,1). 2.11.1 Максимальному уровню излучения в мбэр/ч на расстоянии 1 м от внешней поверхности упаковки. 2.11.2. Наибольшему из следующих чисел: максимальному уровню излучения, указанному в п. 2.11.1, или частному от деления 50 на допустимое число упаковок в группе - для упаковок класса II. 2.11.3. Числу 50 - для упаковок класса III. | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 2.11 |  |
|  | Транспортний пакет (Overpack) | - засіб (оболонка), наприклад ящик, коробка або мішок, призначений для розміщення та укладання однієї або декількох упаковок з метою формування окремої одиниці вантажу, що застосовується одним вантажовідправником для зручності при вантажних операціях і перевезенні. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.34 |  |
|  |  | 1.Другий (або додатковий) зовнішній контейнер для однієї або декількох упаковок відходів, які використовуються для маніпулювання, перевезення, зберігання та / або захоронення 2. Контейнер, такий, як ящик, коробка або мішок, який застосовується одним вантажовідправником для об'єднання однієї або декількох упаковок в одну оброблювану одиницю вантажу з метою зручності обробки, укладання і перевезення вантажу. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Транспортний пакувальний комплект Транспортный упаковочный комплект | - сукупність компонентів і пристроїв , необхідних для забезпечення безпечного транспортування. До складу транспортного пакувального комплекту можуть входити наступні елементи: - пенал для розміщення відпрацьованої збірки твелів, що перешкоджає поширенню радіоактивних речовин; ( чохол для розміщення відпрацьованих збірок герметичних твелів або пеналів , що забезпечує задане розташування збірок твелів в транспортному пакувальному комплекті; - контейнер для розміщення пеналів , чохлів , відпрацьованих збірок або відпрацьованих зон в зборі, що забезпечує біологічний захист і запобігає попаданню відпрацьованого ядерного палива з упаковки в зовнішнє середовище як при нормальних умовах перевезення, так і у випадку аварії; - пристрій для охолодження , теплова ізоляція , захист від механічних пошкоджень і т.д. - совокупность компонентов и устройств, необходимых для обеспечения безопасного транспортирования. В состав транспортного упаковочного комплекта могут входить следующие элементы: - пенал для размещения отработавшей сборки твэлов, препятствующий распространению радиоактивных веществ; - чехол для размещения отработавших сборок герметичных твэлов или пеналов, обеспечивающий заданное расположение сборок твэлов в транспортном упаковочном комплекте; - контейнер для размещения пеналов, чехлов, отработавших сборок или отработавших зон в сборе, обеспечивающий биологическую защиту и предотвращающий попадание отработавшего ядерного топлива из упаковки во внешнюю среду как при нормальных условиях перевозки, так и в случае аварии; - устройство для охлаждения, тепловая изоляция, защита от механических повреждений и т.д. | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 2.5 |  |
|  | Транспортний радіаційний монітор | – радіаційний монітор, призначений для контролю наявності ядерного матеріалу в транспортних засобах, що перетинають межі зон обмеження доступу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | транспортні пакувальні комплекти для свіжого або відпрацьованого ядерного палива транспортные упаковочные комплекты для свежего или отработавшего ядерного топлива | - комплекс засобів, використовуваних при транспортуванні і зберіганні свіжого або відпрацьованого ядерного палива, що забезпечує його схоронність, запобігання потрапляння радіоактивних речовин у навколишнє середовище, а також ядерну і радіаційну безпеку | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п.2.11. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  | транспортний пакет транспортный пакет overpack | - засіб (оболонка), наприклад ящик, коробка або мішок, призначений для розміщення та укладання однієї або декількох упаковок з метою формування окремої одиниці вантажу, що застосовується одним вантажовідправником для зручності при вантажних операціях і перевезенні. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 30.08.2006 № 132, абз.2.34. |  |
|  |  | - другий (або додатковий) зовнішній контейнер для однієї або декількох упаковок відходів, які використовуються для маніпулювання, перевезення, збереження і/або захоронення | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Транспортування (Shipment) | – міжнародне або внутрішньодержавне перевезення ядерного матеріалу будь-яким транспортним засобом, починаючи з моменту відбуття з установки вантажовідправника і закінчуючи моментом прибуття на установку вантажоотримувача | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - спеціальне переміщення вантажу від місця його походження до місця призначення. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.35 |  |
|  | III категорія зварних з’єднань III категорія сварных соединений | - зварні з'єднання обладнання і трубопроводів групи В, які не працюють в контакті з радіоактивним теплоносієм, а також зварні з'єднання обладнання і трубопроводів групи С - сварные соединения оборудования и трубопроводов группы В, не работающие в контакте с радиоактивным теплоносителем, а также сварные соединения оборудования и трубопроводов группы С | (ПНАЕ Г-7-023-90) Обладнання та трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварні з'єднання алюмінієвих сплавів. Правила контролю. Затверджені постановою ДержпроматомнаглядуСРСР 12. 06. 90 №8, (застосовуються як рекомендаційні) п.2.1, абзац 4 |  |
|  | тривалість витримки продолжительность выдержки | - номінальна (середня) тривалість витримки, встановлена виробничо-технологічною документацією для окремого відпуску. Сумарна тривалість витримки визначається як сума номінальних (середніх) тривалостей витримки, встановлених для окремих відпусків. | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Примітка до п.4.4.13. |  |
|  | Тривожний сигнал | - сигнал, що подає охоронець, зазвичай, за допомогою тривожної кнопки з метою оповіщення про напад на нього або про іншу позаштатну ситуацію | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | тріщини трещины | - дефект у вигляді розриву металу зварного з'єднання або наплавленої деталі (виробу) | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.2. Додатку 1 |  |
|  | трубопроводи трубопроводы | - сукупність деталей і складальних одиниць із труб з елементами, які до них відносяться (колекторами, трійниками, переходами, відводами, арматурою тощо), призначена для транспортування робочого середовища від одного устаткування до іншого | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 1 |  |
|  | увігнутість кореня шва вогнутость корня шва | - поглиблення на поверхні зварного з'єднання з однобічним швом у місці розташування його кореня (оцінюється по максимальній глибині розташування поверхні кореня шва від рівня розташування поверхонь зварених деталей) | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.18. Додатку 1 |  |
|  | увігнутість кутового шва вогнутость углового шва | - максимальна відстань від поверхні шва до лінії, що з'єднує кромки його поверхні в одному поперечному перерізі (оцінюється по максимальній глибині розташування поверхні шва під зазначеною лінією) | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.15. Додатку 1 |  |
|  | Угода про всеохоплюючі гарантії | – угода про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій ядерній діяльності в державі. Угоди про застосування гарантій можуть бути згруповані наступним чином: а) угода про гарантії згідно з Договором про нерозповсюдження, що укладена між МАГАТЕ та державою, що не володіє ядерною зброєю, як цього вимагає стаття ІІІ.1 Договору. Така угода про гарантії укладається на основі INFCIRC/153 (corrected). Угода є всеохоплюючою оскільки забезпечує права та зобов’язання МАГАТЕ бути впевненим, що гарантії застосовуються “до всього вихідного чи спеціального матеріалу, що є на території держави, під її (держави) юрисдикцією чи під її контролем де завгодно” [(параграф 2 INFCIRC/153 (corrected)]. Сфера дії угоди про всеохоплюючі гарантії не обмежується тільки тим матеріалом, що був заявлений державою, але і включає будь-який ядерний матеріал, що повинен бути заявленим в МАГАТЕ. Таким матеріалом може бути матеріал, що використовувався в немирній діяльності та не був під Договором про нерозповсюдження і до якого не застосовувались гарантії протягом періоду немирного використання (наприклад, ядерна силова установка підводного човна чи військового корабля); б) угода про гарантії, що стосується Договору про заборону ядерної зброї у Латинській Америці та Карибському басейні чи інші угоди про подібні без’ядерні зони; в) угода про гарантії, подібна до таких унікальних як угода між Албанією та МАГАТЕ і чотирьохстороння угода про гарантії між Аргентиною, Бразилією, Бразильсько-Аргентинським Агентством з обліку та контролю ядерного матеріалу та МАГАТЕ [15] Примітка. Угода між Україною і МАГАТЕ про застосування гарантій [6] підписана згідно з Договором про нерозповсюдження 21 вересня 1995 р., ратифікована 17 грудня 1997 р. та набула чинності 22 січня 1998 р. (INFCIRC/550, 18 березня 1998 р.) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Угода про гарантії | – угода про застосування гарантій, що укладена між МАГАТЕ та державою чи групою держав і, в деяких випадках, з регіональним чи двостороннім інспекторатом, таким як Євроатом чи Бразильсько-Аргентинське агентство з обліку та контролю ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Угода про гарантії соглашение о гарантиях safeguards agreement | Угода між МАГАТЕ та однією чи кількома державами-членами, яка містить зобов'язання однієї або декількох цих держав не використовувати певні предмети таким чином, щоб сприяти якій-небуть військовій меті, і яке дає право МАГАТЕ контролювати дотримання такого зобов'язання. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Угода про гарантії на основі документу INFCIRC/66 | – угода про гарантії, що базується на керівних вказівках, що приведені в INFCIRC/66. Угода визначає ядерний матеріал, неядерній матеріал (наприклад, важку воду, цирконієві труби), установки і/або обладнання, що повинні бути під гарантіями, та забороняє використовувати визначені предмети для будь-яких військових цілей. З 1975 року такі угоди також однозначно забороняють використання вищевизначеного для виробництва будь-яких вибухових пристроїв. Угоди про гарантії на основі документу INFCIRC/66 можуть бути згруповані наступним чином: а) угода, що стосується проектування та постачання, укладена між МАГАТЕ та державою, що не має всеохоплюючих угод про гарантії (ВУГ), для забезпечення постачання через МАГАТЕ ядерного матеріалу, обладнання, установок та інформації в державу і, в зв’язку з цим, застосування гарантій б) угода про гарантії між МАГАТЕ і однією чи декількома державами, укладена для застосування гарантій до ядерного матеріалу, послуг, обладнання чи установок, що постачаються за угодою про кооперацію між державами, або коли держава має угоди про гарантії, але повторно переміщує вищевизначені предмети в державу, що не має ВУГ. Такі двосторонні кооперативні угоди, що були укладені перед застосуванням гарантій МАГАТЕ, передбачали гарантії, що застосовувалися державою-постачальником; частина цих угод пізніше вимагала, щоб МАГАТЕ замість цього застосовувала свої гарантії. Угоди про гарантії, згідно яких відповідальність за гарантії покладається на МАГАТЕ, відомі як угоди про передачу гарантій; в) односторонні угоди між МАГАТЕ та державою, укладені за вимогою держави, про застосування гарантій до діяльності держави в сфері використання ядерної енергії | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Угода про гарантії на основі документу INFCIRC/153 | – угода, укладена на основі документу INFCIRC/153 (corrected). Такі угоди включають всі типи угод про всебічні гарантії та угоди про добровільну постановку під гарантії | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | ударна в'язкість ударная вязкость | - визначають як відношення роботи руйнування зразка до площі нетто - перетину зразка в зоні надрізу | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці Додаток 2 (обов'язковий), п.5.4.3.2. |  |
|  | Узагальнений спектр відповіді Обобщенный спектр ответа | - спектр, отриманий за результатами обробки спектрів відгуку для набору аналогових і (або) синтезованих акселерограф - спектр, полученный по результатам обработки спектров ответа для набора аналоговых и (или) синтезированных акселерограмм | (ПНАЕ Г-5-006-87) Норми проектування сейсмостійких АС, затверджені постановою Держатоменергонагляду №16 від 30.12.1987р., Додаток 3, основні поняття, визначення, п.18 | Згідно з наказом ДІЯРУ від 14.12.2016 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | Укриття укрытие sheltering | Використання певної конструкції для захисту від аерозольного шлейфу та / або осадження радіонуклідів | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | умови безпечної експлуатації условия безопасной эксплуатации | - установлені в проектній і експлуатаційній документації умови щодо кількості, характеристик, стану працездатності, правил технічного обслуговування та ремонту систем (елементів), важливих для безпеки, за яких забезпечується дотримання меж безпечної експлуатації енергоблока атомної станції | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.86 |  |
|  |  | - установлені проектом мінімальні умови кількості, характеристик, стану працездатності та умови технічного обслуговування систем і елементів, важливих для безпеки, за допомогою яких забезпечується дотримання меж безпечної експлуатації та/або критеріїв безпеки. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 37 |  |
|  |  | - установлені в проектній і експлуатаційній документації умови щодо кількості, характеристик, стану працездатності, правил технічного обслуговування та ремонту систем (елементів), важливих для безпеки, за яких забезпечується дотримання меж безпечної експлуатації Об'єкта; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 31 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - установлені в проектній і експлуатаційній документації умови щодо кількості, характеристик, стану працездатності, правил технічного обслуговування та ремонту С(Е), важливих для безпеки, за яких забезпечується дотримання меж безпечної експлуатації ЯПУ; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 47 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - установлені в проекті (робочому проекті) та обґрунтовані в ЗАБ умови щодо кількості, характеристик працездатності, правил технічного обслуговування, ремонту систем та обладнання, важливих для безпеки, при яких забезпечується дотримання меж безпечної експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 22 п. 6 Розділу І. |  |
|  |  | - умови щодо кількості, станом працездатності та умовам технічного обслуговування систем (елементів), важливих для безпеки, встановлені проектом. - условия по количеству, состоянию работоспособности и условиям технического обслуживания систем (элементов), важных для безопасности, установленные проектом. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.22 |  |
|  | Умови випробувань | Сукупність впливаючих факторів і/або режимів функціонування об'єкта при випробуваннях (ГОСТ 16504-81 "Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения") | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 26 |  |
|  | Умови експлуатації условия эксплуатации | Сукупність зовнішніх впливів і їх змінення у часі, за винятком вхідних впливів, яких зазнає виріб у процесі експлуатації | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 40. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  |  | Сукупність зовнішніх впливів і їх змін в часі, за винятком вхідних впливів, яких зазнає виріб у процесі експлуатації | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 27 |  |
|  |  | - сукупність зовнішніх впливів і їх змінення у часі, за винятком вхідних впливів, яких зазнає виріб у процесі експлуатації | (НП 306.5.02/2.068-2003) Вимоги до порядку та змісту робіт для продовження терміну експлуатації інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних електростанцій, затверджені Наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 18.03.2003 № 42, абз.5 п.1 |  |
|  |  | – сукупність наявних та/або можливих зовнішніх факторів впливу в місцях фактичного або передбачуваного розміщення пристрою при експлуатації; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 68, пункту 2, розділу І |  |
|  | умовна довжина несуцільності або еталонного відбивача (при ультразвуковому контролі) условная протяженность несплошностей или эталонного отражателя (при ультразвуковом контроле) | - максимальний розмір зони індикації несуцільності або еталонного відбивача в певному напрямку (наприклад, уздовж шва) | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 2.23. Додатку 1 |  |
|  | Умовна людина условный человек Reference Man | Ідеалізована модель дорослої людини європеоїдної раси, характеристики якого вироблені Міжнародною комісією з радіологічного захисту для цілей оцінки радіаційного захисту | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Уніфікований уран | – категорія урану, що використовується з метою обліку та звітності за угодами про застосування гарантій типу INFCIRC/153, коли весь уран (природний, збіднений та збагачений) включається в один (уніфікований) облік. Зона балансу матеріалу і державна система обліку та контролю повинні враховувати при обліку та звітності грами сумарного урану і грами вмісту 235U плюс 233U, незважаючи на збагачення в партії ядерного матеріалу. Використання обліку уніфікованого урану є предметом переговорів про додаткові положення | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Упаковка | – контейнер, з розміщеним в ньому ядерним матеріалом або відходами ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - пакувальний комплект з розміщеними в ньому ЯМ; | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 32 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - пакувальний комплект з ЯП - упаковочный комплект с ЯТ | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п.2.13. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  |  | - транспортний пакувальний комплект з перебуваючим в ньому відпрацьованим ядерним паливом, підготовлений для транспортування - транспортный упаковочный комплект с находящимся в нем отработавшим ядерным топливом, подготовленный для транспортирования | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 2.6 |  |
|  | Упаковка Упаковка | - пакувальний комплект з поміщеним в нього ядернонебезпечним подільним матеріалом. - упаковочный комплект с помещенным в него ядерноопасным делящимся материалом. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.31 |  |
|  | Упаковки класу II Упаковки класса II | - упаковки, які є ядерно-безпечними при обмеженому числі упаковок і довільному розміщенні в передбачуваних умовах транспортування - упаковки, которые являются ядерно-безопасными при ограниченном числе упаковок и произвольном размещении в предвидимых условиях транспортирования | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 3.2, |  |
|  | Упаковки класу I Упаковки класса I | - упаковки, які є ядерно-безпечними в будь-якій кількості і при будь-якому розміщенні в передбачуваних умовах транспортування - упаковки, которые являются ядерно-безопасными в любом количестве и при любом размещении в предвидимых условиях транспортирования | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 3.1, |  |
|  | Упаковки класу III Упаковки класса III | - упаковки, які є ядерно-безпечними при всіх передбачуваних умов транспортування внаслідок особливих запобіжних заходів або в результаті спеціальних адміністративних заходів контролю, встановлених при транспортуванні. - упаковки, которые являются ядерно-безопасными при всех предвидимых условиях транспортирования в результате особых мер предосторожности или в результате специальных административных мер контроля, установленных при транспортировании. | (ПБЯ-06-08-77) Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива, затверджені Головним державним інспектором СРСР з ядерної безпеки Козловим 14.09.1977, п. 3.3, |  |
|  | упаковка високоактивних радіоактивних відходів | - комплект, підготовлений з урахуванням вимог безпеки під час перевезення, зберігання та захоронення, який включає контейнер, розміщені в ньому високоактивні радіоактивні відходи певної фізико-хімічної форми, отриманої після переробки відпрацьованого ядерного палива, і у разі необхідності сорбуючий матеріал; | (НП 306.4.153-2009) Вимоги до упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.02.2009 № 34, п.1.3, абзац 6 |  |
|  | Упаковка РАВ (waste package) | – продукт кондиціонування, який включає форму відходів, будь-яку герметичну оболонку (наприклад, контейнери) і, в разі необхідності, внутрішні бар‘єри (наприклад, сорбуючий матеріал чи облямування), підготовлений у придатному для захоронення вигляді з урахуванням вимог безпеки щодо маніпулювання, перевезення та зберігання. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 25 |  |
|  |  | - пакувальний комплект із вміщеними у нього РАВ (формою РАВ); | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 23 п. 6 Розділу І. |  |
|  |  | Кінцевий продукт кондиціонування, який включає форму відходів і будь-які контейнери і внутрішні бар'єри (наприклад, поглинаючі матеріали і облицювання), підготовлений відповідно до вимог до маніпулювання, перевезення, зберігання та / або захоронення. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | уповільнюючий матеріал | означає важку воду або графіт, або берилій чистоти, що дозволяє використовувати його в реакторах для уповільнення високошвидкісних нейтронів і збільшення ймовірності подальшого розщеплення, або будь-які інші аналогічні матеріали, що визначені як такі за згодою Сторін; | Стаття 1 Угоди про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії |  |
|  | упор, механічний упор виконавчого механізму упор, механический упор исполнительного механизма | - обмежник ходу рухливих частин виконавчого механізму | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила устрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 10 Додатку |  |
|  | управління | – функція керуючої системи, мета якої є наближення стану, положення, властивостей об’єкта управління та/або характеристик їх змінювання у часі до таких, що в даних умовах вважаються необхідними або найкращими; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 69, пункту 2, розділу І |  |
|  | управління аварією управление аварией accident management | - дії, спрямовані на запобігання розвитку проектних аварій в запроектні та на обмеження наслідків запроектних аварій. З цією метою використовуються будь-які наявні в робочому стані технічні засоби, призначені для нормальної експлуатації і забезпечення безпеки в разі проектних аварій, а також засоби, спеціально призначені для обмеження наслідків запроектних аварій | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.87 |  |
|  |  | - дії, спрямовані на запобігання розвитку проектних аварій в запроектні та на обмеження наслідків запроектних аварій; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 48 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - прийняття комплексу заходів під час розвитку послідовності подій запроектної аварії: a) з метою запобігання ескалації даної події в тяжку аварію; b) з метою пом’якшення наслідків тяжкої аварії; c) з метою досягнення довгострокового безпечного стабільного стану. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Управління життєвим циклом управление жизненным циклом life cycle management | Управління життєвим циклом (або управління терміном служби), в якому належним чином визнається те, що на всіх стадіях життєвого циклу можуть мати місце наслідки, які необхідно враховувати. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Управління запроектною аварією Управление запроектной аварией | - дії, спрямовані на запобігання розвитку проектних аварій в запроектні і на ослаблення наслідків запроектних аварій. Для цих дій використовуються в працездатному стані технічні засоби, призначені для нормальної експлуатації, для забезпечення безпеки при проектних аваріях або спеціально призначені для зменшення наслідків запроектних аварій. - действия, направленные на предотвращение развития проектных аварий в запроектные и на ослабление последствий запроектных аварий. Для этих действий используются в работоспособном состоянии технические средства, предназначенные для нормальной эксплуатации, для обеспечения безопасности при проектных авариях или специально предназначенные для уменьшения последствий запроектных аварий. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.44 |  |
|  | Управління знаннями управление знаниями knowledge management | Комплексний, системний підхід до визначення знань організації, управління та обміну ними, а також до забезпечення можливості для групи людей накопичувати нові знання колективно з метою надання допомоги в досягненні цілей організації. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | управління конфігурацією | – процес ідентифікації та документування розпізнавальних ознак, що обумовлюють конфігурацію системи (компонента) у кожний момент життєвого циклу; | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 70, пункту 2, розділу І |  |
|  |  | Процес визначення та документування характеристик конструкцій, систем і елементів установки (у тому числі комп'ютерних систем і програмного забезпечення), а також забезпечення того, щоб зміни цих характеристик належним чином пророблялися, оцінювалися, затверджувалися, поширювалися, вводилися, перевірялися, реєструвалися і включалися в документацію установки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | управління ресурсом управление ресурсом | - сукупність заходів щодо управління старінням і економічного планування з метою: оптимізації експлуатації, технічного обслуговування та строку служби систем та елементів; підтримки придатного рівня працездатності та безпеки; забезпечення максимального повернення капітальних вкладень протягом терміну експлуатації установки | (НП 306.2.099-2004) Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 26.11.2004 № 181, абз.18 |  |
|  | управління старінням управление старением ageing management | - система технічних і організаційних заходів, що здійснюються з метою запобігання деградації конструкцій, систем (елементів), унаслідок їхнього старіння і зносу, нижче припустимих меж | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.88 |  |
|  |  | - технічні та експлуатаційні заходи, які здійснюються з метою утримання в придатних межах деградації внаслідок старіння та зносу | (НП 306.2.099-2004) Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 26.11.2004 № 181, абз.19 |  |
|  |  | - система технічних і організаційних заходів, що здійснюються з метою запобігання деградації конструкцій, систем (елементів), унаслідок їхнього старіння і зносу, нижче припустимих меж; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 49 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - система технічних і організаційних заходів, що здійснюються з метою запобігання деградації споруд, систем та обладнання об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, внаслідок їхнього старіння і зносу нижче допустимих меж; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 24 п. 6 Розділу І. |  |
|  |  | - інженерно-технічні, експлуатаційні заходи і заходи з технічного обслуговування, призначені для утримування в прийнятних (допустимих) межах деградації внаслідок старіння конструкцій, систем і елементів. Приклади інженерно-технічних заходів включають проектування, атестацію і аналіз відмов. Приклади експлуатаційних заходів включають нагляд, здійснення експлуатаційних процедур (регламентів) у встановлених межах і виконання екологічних вимірювань. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | управління якістю управление качеством quality assurance/ management system | - комплекс заходів, що плануються і реалізуються з метою досягнення впевненості в тому, що дії, які здійснюються, відповідають вимогам нормативних документів | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.89 |  |
|  |  | - скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості; | (ГНД 306.7.01/3.088-04) Методика з організації державного нагляду за системою управління якістю на етапі експлуатації ядерних установок, затверджена Наказом ДКЯРУ від 30.06.04 р. № 113, терміни та визначення, абзац 8 |  |
|  |  | забезпечення якості (quality assurance) - функція системи управління, яка забезпечує упевненість в тому, що встановлені вимоги будуть виконані. МАГАТЕ переглядає вимоги і керівні матеріали, що стосуються забезпечення якості, для нових норм безпеки по системах управління для забезпечення безпеки ядерних установок і діяльності, що включає використання іонізуючих випромінювань. Термін система управління (менеджменту) був прийнятий в переглянутих нормах замість термінів забезпечення якості і «програма забезпечення якості». Система управління (management system) - ряд взаємозв'язаних або взаємодіючих елементів (система) для встановлення політики і цілей та забезпечення ефективного і результативного виконання поставлених задач. Складовими частинами системи управління є організаційна структура, ресурси і організаційні процеси. Управління (менеджмент) визначається (в ІСО 9000) як скоординована діяльність по керівництву і управлінню організацією | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | управляюча організація | - юридична особа, якій суб'єкт діяльності повністю або частково підпорядковується при здійсненні господарської діяльності та/або яка є власником ядерної установки, радіоактивних матеріалів чи джерел іонізуючого випромінювання, що перебувають у розпорядженні суб'єкта діяльності. | (НП 306.1.190-2012) Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджені Наказом ДІЯРУ від 19.12.2011 № 190, п.1.4, абзац 10 |  |
|  | Уран | – радіоактивний елемент, що зустрічається в природі, з атомним номером 92 та символом U. Природний уран містить ізотопи 234, 235 та 238; ізотопи урану 232, 233 та 236 отримуються шляхом трансмутації | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Уран-233 | – ізотоп урану, що отримується в результаті трансмутації 232Th шляхом опромінення торієвого палива в реакторі. Уран-233 розглядається як спеціальний матеріал, що здатний до розщеплення, і є матеріалом прямого використання | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | уран, збагачений ізотопами уран-235 або уран-233 | означає уран, який містить ізотопи уран-235 чи уран-233 або обидва ізотопи в такій кількості, що надлишковий відсоток суми цих ізотопів порівняно з ізотопом уран-238 вище, ніж відсоток ізотопу уран-235 порівняно з ізотопом уран-238, що зустрічається в природі; | Стаття 1 Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок |  |
|  | Уран природний, збіднений, збагачений (Uranium - natural, depleted, enriched) | Природний уран - уран (який може бути хімічно виділений), що містить природну суміш ізотопів урану (приблизно 99,28% урану-238 і 0,72% урану-235 за масою). Збіднений уран - уран, що містить меншу в процентному вираженні кількість урану-235 за масою в порівнянні з природним ураном. Збагачений уран - уран, що містить кількість урану-235 у процентному вираженні за масою більше 0,72%. У всіх випадках присутня дуже невелика в процентному вираженні за масою кількість урану-234. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.36 |  |
|  | Урановий рудник та завод зі збагачення (обробки) руди – | підприємства ядерного паливного циклу, відповідно для добування уранової руди та для очищення її, щоб отримати концентрат руди урану U3О8 (жовтий кек). У відповідності з параграфом 34 (а) та 34 (b) INFCIRC/153 (corrected) добування руди та її обробка відносяться до діяльності, яку не потрібно заявляти, проте про імпорт та експорт рудного концентрату необхідно повідомляти МАГАТЕ. У відповідності зі статтею 2.а (V) INFCIRC/540 (corrected) держава подає МАГАТЕ інформацію, що стосується місць знаходження, стану експлуатації та оціночної річної продуктивності виробництва уранових рудників та заводів зі збагачення руди, заводів зі збагачення торію, та продуктивності в поточному році таких рудників та заводів зі збагачення руди в цілому по державі. Крім того держава, якщо цього вимагає МАГАТЕ, подає дані про продуктивність в поточному році окремих рудників чи заводів зі збагачення. Подання цієї інформації не вимагає детального обліку ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | усадна раковина усадочная раковина | - дефект у вигляді порожнини або западини, що утворилася при усадці розплавленого металу при затвердінні (розташовується, як правило, у місцях преривання або закінчення зварювання) | (ПНАЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.7. Додатку 1 |  |
|  | Усталеність | Властивість виробу, що полягає в спроможності виконувати свої функції і зберігати параметри і характеристики в межах установлених значень під час і після впливу на нього зовнішнього фактору впливу визначеного виду | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 41. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | Установка | Установка означає: (а) реактор, критичну установку, завод по конверсії, завод по виготовленню, завод по переробці, завод по розділенню ізотопів або окрему установку для зберігання; або (b) будь-яке інше місце, де звичайно використовується ядерний матеріал у кількості, що перевищує один ефективний кілограм. | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт. І |  |
|  |  | - реактор, критична установка (збірка), завод з переробки, виготовлення, обробки, розділення ізотопів, та окреме сховище; - інше місцезнаходження, де використовується ядерний матеріал у кількості, яка перевищує один ефективний кілограм. | (НП 306.2.07.003-97) Положення про реалізацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України, затверджене наказом Мінекобезпеки від 19.11.1997 року № 189, п.1 абз. 11 | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 02.07.2009 № 352 |
|  |  | - реактор, критична установка (збірка), завод з переробки, виготовлення, обробки, розділення ізотопів і окреме сховище; - інше місце перебування, де використовується ядерний матеріал в кількості, що перевищує один ефективний кілограм; | (НП 306.4.07.016-98) Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів на установці, затверджені наказом Мінекобезпеки від 24.12.1997 №193, розділ 2 абзац 5 | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 10.07.2006 № 324 |
|  |  | – реактор, критична збірка, конверсійний завод, завод з виготовлення, завод з розділення ізотопів або окреме сховище; або будь-яке місце, де використовується ядерний матеріал в кількості, що перевищує один ефективний кілограм | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | – реактор, критична збірка, конверсійний завод, завод з виготовлення, завод з розділення ізотопів або окреме сховище; або будь-яке місце, де використовується ядерний матеріал в кількості, що перевищує 1 ефективний кілограм. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 31 |  |
|  | установка для поводження з відпрацьованим паливом установка для обращения с отработавшим топливом spent fuel management facility | означає будь-яку установку чи об'єкт, основним призначенням яких є поводження з відпрацьованим паливом; | Пункт p) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | - будь-яка установка або об'єкт, основним призначенням яких є поводження з відпрацьованим паливом. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | установка для поводження з радіоактивними відходами установка для обращения с радиоактивными отходами waste management facility, radioactive | означає будь-яку установку чи об'єкт, основним призначенням яких є поводження з радіоактивними відходами, включаючи ядерну установку, яка перебуває в процесі зняття з експлуатації, лише в тому випадку, якщо її визначила Сторона, що домовляється, в якості установки для поводження з радіоактивними відходами; | Пункт j) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | 1. Установка, сконструйована спеціально для поводження з радіоактивними відходами, їх обробки, кондиціонування, тимчасового зберігання або постійного захоронення. 2. Будь-яка установка або об'єкт, основним призначенням яких є поводження з радіоактивними відходами, включаючи ядерну установку в процесі зняття з експлуатації лише в тому випадку, якщо вона визначена Договірною стороною як установка для поводження з радіоактивними відходами | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Установка з матеріалом у балк-формі | – установка, де ядерний матеріал зберігається, обробляється або використовується в балк-формі. Коли необхідно, установки з матеріалом у балк-формі можуть розділятись на декілька зон балансу матеріалу для спрощення застосування гарантій; наприклад, відділити діяльність, що пов’язана тільки зі зберіганням та комплектуванням дискретних паливних елементів, від діяльності, що пов’язана зі зберіганням та обробкою матеріалу в балк-формі. Потік та інвентарна кількість матеріалу в зоні балансу матеріалу в балк-формі, що заявлені експлуатуючою організацією (оператором), перевіряються МАГАТЕ за допомогою незалежних вимірювань та спостережень. Прикладами установок з матеріалом у балк-формі є заводи з конверсії, збагачення (розділення ізотопів), виробництва палива та переробки відпрацьованого палива, а також сховища для матеріалу в балк-формі | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Установка з матеріалом у вигляді предметів (облікових одиниць) | – установки, на яких весь ядерний матеріал утримується у формі предметів і цілість яких залишається незмінною протягом часу їх знаходження на установці. В таких випадках гарантії МАГАТЕ базуються на процедурах обліку кожного предмета (наприклад, рахування та ідентифікація предметів, неруйнуючі вимірювання ядерного матеріалу та перевірки неперервної цілості предметів). Прикладом установок у вигляді предметів є більшість реакторів та критичних збірок та сховища реакторного палива | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Установка з переробки радіоактивних речовин установка по переработке радиоактивных веществ installation processing radioactive substances | Будь-яка установка для переробки радіоактивних речовин, річна продуктивність якої перевищує більш ніж в 10 000 разів рівні вилучення по активності | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Устаткування для випробування | Засіб випробувань, що являє собою технічний пристрій для відтворення умов випробувань (ГОСТ 16504-81 "Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения") | (ГНД 306.7.02/2.041-00) «Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки». Затверджена Наказом Мінекобезпеки від 27.11.2000 р. № 214. Додаток 1, абз. 8 |  |
|  | Уточнення | Уточнення означає запис в обліковий документ або звіт, який показує розбіжності в даних відправника і одержувача або кількість необлікованого матеріалу | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт А |  |
|  |  | – запис в обліковий документ або звіт, який показує розбіжності в даних вантажовідправника/вантажоотримувача або кількість необлікованого матеріалу (параграф 98 INFCIRC/153 (corrected). Визначення цього терміну було розширено з метою включення округлення уточнень | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | утримання РАВ | - обмеження поширення радіонуклідів, які містяться у РАВ, за установлені фізичні бар’єри протягом визначеного часу; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 25 п. 6 Розділу І. |  |
|  | учасники перевезення | - вантажовідправник, вантажоодержувач, перевізник | «Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України», затверджене постановою КМУ від 15.10.2004 р. №1373 |  |
|  | учасники плану взаємодії | - визначені в об'єктовому плані взаємодії у разі вчинення диверсії структурні підрозділи об'єкта, підрозділ з охорони; відповідні структурні одиниці місцевих органів виконавчої влади; відповідні регіональні органи Служби безпеки України; районні та міські управління та відділи МВС; підрозділи та формування територіальних органів МНС; у разі необхідності військові частини внутрішніх військ МВС, підрозділи Державної прикордонної служби України. | (НП 306.8.165-2010) Вимоги до об’єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії затверджені Наказом ДКЯРУ від 22.11.2010 № 163, п. 1.2, абзац 6 |  |
|  | Ушкоджена відпрацьована тепловиділяюча збірка Повреждённая ТВС | - ВТВЗ, поводження з якою вимагає наявності додаткових та/або інших проектних рішень порівняно з поводженням з ВТВЗ без ушкоджень. | (РД 306.8.02/2.067-03) Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 20.02.03. №33, п.2.1, абзац 14 |  |
|  | фаза аварії фаза аварии emergency phase | рання (гостра) - фаза комунальної аварії тривалістю від декількох годин до одного-двох місяців після початку аварії, яка включає такі події: газо-аерозольні викиди і рідинні скиди радіоактивного матеріалу з аварійного джерела; повітряний перенос і інтенсивну наземну міграцію радіонуклідів; радіоактивні опади та формування радіоактивного сліду; йодна - період ранньої фази аварії при наявності значних викидів радіоізотопів йоду, протягом якого існує загроза надходження в організм людини цих радіонуклідів інгаляційно та з продуктами харчування і, як наслідок, загроза значного опромінення щитовидної залози осіб з населення; середня (фаза стабілізації) - фаза комунальної аварії, яка починається через один - два місяці та закінчується через 1 - 2 роки після початку радіаційної аварії, на якій відсутні (через радіоактивний розпад) короткоіснуючі осколочні радіоізотопи телуру і йоду, 140Ba + 140La, але у формуванні гамма-поля зростає роль 95Zr + 95Nb, ізотопів рутенію і церію, 134Cs, 136Cs і 137Cs. Основними джерелами внутрішнього опромінення на середній фазі аварії як правило є радіоізотопи цезію (134Cs, 136Cs, 137Cs) і стронцію (89Sr, 90Sr), які надходять з продуктами харчування, виробленими на радіоактивно забруднених територіях; пізня (фаза відновлення) - фаза комунальної аварії, що починається через 1 - 2 роки після початку аварії, коли основним джерелом зовнішнього опромінення є 137Cs у випадіннях на ґрунт, а внутрішнього - 137Cs і 90Sr у продуктах харчування, які виробляються на забруднених цими радіонуклідами територіях. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.208 п.1.13. |  |
|  |  | аварійна фаза - період часу від виявлення умов, що вимагають здійснення аварійного реагування, до завершення всіх дій, що здійснюються в очікуванні або в процесі реагування на радіаційну обстановку, очікувану протягом перших декількох місяців аварійної ситуації. Ця фаза зазвичай закінчується, коли ситуація знаходиться під контролем, радіаційна обстановка за межами майданчика визначена досить добре для того, щоб виявити райони, в яких потребується введення обмежень відносно харчових продуктів і тимчасове переселення, та всі необхідні заходи по введенню обмежень щодо харчових продуктів і тимчасовому переселенню були здійснені | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | фаза аварії рання (гостра) фаза аварии ранняя (острая) | - фаза комунальної аварії тривалістю від декількох годин до одного-двох місяців після початку аварії, яка включає такі події: газо-аерозольні викиди і рідинні скиди радіоактивного матеріалу з аварійного джерела; повітряний перенос і інтенсивну наземну міграцію радіонуклідів; радіоактивні опади та формування радіоактивного сліду | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.209 п.1.13. |  |
|  |  | - фаза комунальної аварії тривалістю від декількох годин до одного-двох місяців після початку аварії, яка включає наступні події: (а) газо-аерозольні викиди і рідинні скиди радіоактивного матеріалу із аварійного джерела; (б) процеси повітряного переносу і інтенсивної наземної міграції радіонуклідів; (в) радіоактивні опади і формування радіоактивного сліду | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.160 |  |
|  | фаза аварії середня (фаза стабілізації) фаза аварии средняя (фаза стабилизации) | середня (фаза стабілізації) - фаза комунальної аварії, яка починається через один - два місяці та закінчується через 1 - 2 роки після початку радіаційної аварії, на якій відсутні (через радіоактивний розпад) короткоіснуючі осколочні радіоізотопи телуру і йоду, 140Ba + 140La, але у формуванні гамма-поля зростає роль 95Zr + 95Nb, ізотопів рутенію і церію, 134Cs, 136Cs і 137Cs. Основними джерелами внутрішнього опромінення на середній фазі аварії як правило є радіоізотопи цезію (134Cs, 136Cs, 137Cs) і стронцію (89Sr, 90Sr), які надходять з продуктами харчування, виробленими на радіоактивно забруднених територіях; | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.209 п.1.13. |  |
|  |  | - фаза комунальної аварії, яка починається через один-два місяці і завершується через 1-2 роки після початку радіаційної аварії, на якій відсутні (із-за радіоактивного розпаду) короткоживучі осколочні радіоізотопи телуру і йоду, 140Ba + 140La, але у формуванні гамма-поля зростає роль 95Zr + 95Nb, ізотопів рутенію і церію, 134Cs, 136Cs і 137Cs. Основними джерелами внутрішнього опромінення на середній фазі аварії є радіоізотопи цезію 134Cs, 136Cs, 137Cs) і стронцію (89Srг, 90Sr), які надходять з продуктами харчування, виробленими на радіоактивно забруднених територіях | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.161 |  |
|  | фаза аварії пізня (фаза відновлення) фаза аварии поздняя (фаза восстановления) | пізня (фаза відновлення) - фаза комунальної аварії, що починається через 1 - 2 роки після початку аварії, коли основним джерелом зовнішнього опромінення є 137Cs у випадіннях на ґрунт, а внутрішнього - 137Cs і 90Sr у продуктах харчування, які виробляються на забруднених цими радіонуклідами територіях. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.209 п.1.13. |  |
|  |  | - фаза комунальної аварії, що починається через 1-2 роки після початку аварії, коли основним джерелом зовнішнього опромінення є 137Cs у випадах на грунт, а внутрішнього - 137Cs і 90Sr в продуктах харчування, які виробляються на забруднених цими радіонуклідами територіях | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.162 |  |
|  | Фактично наявна кількість (матеріалу) | Фактично наявна кількість матеріалу означає суму всіх виміряних або оцінених кількостей ядерного матеріалу по партіях, фактично наявних у даний час у зоні балансу матеріалу, які отримані згідно з обумовленими процедурами | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт. Р. |  |
|  |  | – сума всіх виміряних або виведених оцінок кількостей ядерного матеріалу в партії, що фактично є в наявності в даний час в зоні балансу матеріалу, що отримані (кількості) у відповідності з вставленими процедурами (INFCIRC/153 (corrected), параграф 113). Фактично наявна кількість (матеріалу) визначається експлуатуючою організацією в результаті проведення фізичної інвентаризації і подається МАГАТЕ в списку фактично наявної кількості матеріалу. Фізично наявна кількість матеріалу перевіряється МАГАТЕ протягом інспекції з перевірки фактично наявної кількості матеріалу. Фактично наявна кількість матеріалу в кінці періоду балансу матеріалу є також початковою кількістю фактично наявного матеріалу для наступного періоду балансу матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | фактори безпеки факторы безопасности | - аспекти експлуатації енергоблока або АЕС в цілому, вплив яких на безпеку енергоблока необхідно розглянути при здійсненні періодичної оцінки безпеки | (НП 306.2.099-2004) Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки, затверджені Наказом ДКЯР України від 26.11.2004 № 181, абз.20 |  |
|  | Фізична (ядерна) безпека физическая (ядерная) безопасность (nuclear) security | Запобігання та виявлення розкрадання, саботажу (диверсії), несанкціонованого доступу, незаконної передачі або інших злочинних дій відносно ядерних матеріалів, інших радіоактивних речовин або пов'язаних з ними установок і реагування на такі дії | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | фізична інвентаризація | - визначення фактично наявної кількості на даний момент ядерних матеріалів у відповідній зоні балансу ядерних матеріалів. | Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджена постановою КМУ від 18.12.1996р. №1525, п.2, абзац 5 |  |
|  |  | – визначення кількості наявних у даний момент часу ядерних матеріалів у даній зоні балансу матеріалу. Способи проведення фізичної інвентаризації та, пов’язані з ними, вимірювання залежать від матеріалу і типу ядерної установки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - визначення кількості ЯМ, який знаходиться у даний момент часу у даній зоні балансу матеріалу; | (РД 306.7.111-2005) Рекомендації щодо обліку малих кількостей ядерних матеріалів, затверджені наказом ДКЯРУ від 26.09.2005 р. № 110, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 7 |  |
|  |  | – визначення кількості наявних у даний час ядерних матеріалів у даній зоні балансу матеріалу. | (РД 306.7.112-2005) Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.10.2005 р. № 113, розділ 1. Терміни та визначення, абзац 32 |  |
|  | Фізичне розділення физическое разделение physical separation | Поділ з використанням геометричних факторів (відстань, орієнтація тощо) за допомогою відповідних бар'єрів або поєднанням зазначених заходів | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | фізичний бар'єр | інженерні споруди, призначені для перешкоджання переміщенню правопорушника; | Пункт 17) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  |  | інженерні засоби охорони: огорожа, ворота, двері, стіни, підлога, стелі, грати або аналогічні перешкоди на шляху до ядерного матеріалу та особливо важливих пристроїв, якість яких визначена в результаті відповідної перевірки і визнана такою, що відповідає вимогам фізичного захисту. | (НП 306.4.08/1.019-99) Правила фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок. Затверджені наказом ДА ядерного регулювання України від 27.09.1999 р. № 34. Глава 2, абз. 2 | Втратили чинність на підставі Наказу ДКЯРУ 04.08.2006р. № 116 |
|  |  | – інженерні споруди, призначені для перешкоди переміщенню правопорушника | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - інженерна споруда, призначена для сповільнення просування правопорушника; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 26 |  |
|  |  | фізична перешкода, яка запобігає поширенню радіоактивних речовин та/або забезпечує захист від іонізуючого випромінювання | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.90. |  |
|  |  | - фізична перешкода, яка запобігає поширенню радіоактивних речовин та/або забезпечує захист від іонізуючого випромінювання; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 51 пункту 6 розділу І. |  |
|  |  | - споруди, системи та обладнання, призначені для запобігання поширення радіоактивних речовин та/або забезпечення захисту від впливу іонізуючого випромінювання; | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 26 п. 6 Розділу І. |  |
|  | Фізичний бар'єр СВЯП сухого типу | - інженерна споруда, технічний засіб або пристрій, що обмежує вихід радіоактивних матеріалів та іонізуючих випромінювань у виробничі приміщення СВЯП сухого типу та навколишнє середовище. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 38 |  |
|  | фізичний захист физическая защита physical protection | діяльність у сфері використання ядерної енергії, спрямована на забезпечення захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та на зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї. | Пункт 18) Статті 1 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». |  |
|  |  | – діяльність, спрямована на захист інтересів національної безпеки, попередження та припинення актів ядерного тероризму, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - заходи з захисту ядерного матеріалу або дозволених установок (установок, відносно яких є дозвіл), покликані запобігти несанкціонованому доступу до матеріалу, що розщеплюється, або його вилученню, або саботажу (диверсії) щодо гарантій, як, наприклад, передбачено в Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | фізичний захист атомної станції физическая защита атомной станции | - сукупність технічних і організаційних заходів, спрямованих на виявлення і припинення спроб несанкціонованого проникнення на територію атомної станції, у її життєво важливі зони, а також несанкціонованого вилучення, переміщення, передачі, використання ядерних матеріалів й інших радіоактивних речовин, що є на атомній станції | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.91 |  |
|  | фізичний захист під час поводження з радіоактивними відходами физическая защита во время обращения с радиоактивными отходами | комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованого доступу до радіоактивних відходів та їх використання, на своєчасне виявлення та припинення дій, спрямованих на порушення недоторканності радіоактивних відходів. | Стаття 1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» |  |
|  | Фізичний принцип | – фізичне явище, що лежить в основі виявлення несанкціонованих дій правопорушника засобами виявлення | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | фізичний пуск физический пуск | - етап уведення атомної станції в експлуатацію, що включає завантаження реактора ядерним паливом, досягнення критичного стану і виконання необхідних фізичних експериментів на рівні потужності, відповідно до якої тепловідведення від активної зони здійснюється за рахунок природних процесів | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.92 |  |
|  |  | - етап уведення атомної електричної станції в експлуатацію, що включає завантаження реактора ядерним паливом, досягнення критичного стану реактора і виконання необхідних фізичних експериментів | (НП 306.5.02/3.076-03) Вимоги до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію, затверджені Наказом ДКЯРУ від 21.08.2003 № 108, абз.15 п.2.1 |  |
|  |  | - етап введення ІР в експлуатацію, що включає завантаження активної зони ядерним паливом, досягнення критичного стану реактора і виконання необхідних фізичних експериментів на рівнях потужності, при яких розігрів палива та теплоносія енергією ділення незначний. - этап ввода ИР в эксплуатацию, включающий загрузку активной зоны ядерным топливом, достижение критического состояния реактора и выполнение необходимых физических экспериментов на уровнях мощности, при которых разогрев топлива и теплоносителя энергией деления незначителен. | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.40 |  |
|  | Фізичний пуск реактора Физический пуск реактора | - перше завантаження активної зони штатними паливними елементами (твел), тепловиділяючими збірками (ТВЗ), досягнення критичного стану реактора і виконання необхідних експериментів на рівнях потужності, при яких розігрів тепловиділяючих елементів і теплоносія енергією ділення незначний. – первая загрузка активной зоны штатными тепловыделяющими элементами (твэл), тепловыделяющими сборками (ТВС), достижение критического состояния реактора и выполнение необходимых экспериментов на уровнях мощности, при которых разогрев тепловыделяющих элементов и теплоносителя энергией деления незначителен. | (ПБЯ-03-75) Правила ядерної безпеки дослідницьких реакторів, затверджені держатомнаглядом СРСР 19.12.1975, п.2.9 |  |
|  | фізичний пуск ЯПУ | - стадія введення ЯПУ в експлуатацію, що включає завантаження ядерного палива, досягнення встановленого в проекті значення Кеф ПКЗ та виконання досліджень з експериментального визначення нейтронно-фізичних характеристик ЯПУ для підтвердження безпеки ЯПУ; | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 52 пункту 6 розділу І. |  |
|  | Фіксоване радіоактивне забруднення (Fixed contamination) | - радіоактивне забруднення, що не є нефіксованим радіоактивним забрудненням. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.37 |  |
|  | фінансовий резерв | це кошти цільового фінансування і цільових надходжень, які формуються експлуатуючою організацією (оператором) за час здійснення нею експлуатації ядерної установки на спеціальному рахунку у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та використовуються з метою фінансування розробки проекту зняття з експлуатації відповідної ядерної установки та заходів, передбачених цим проектом; | Стаття 1 Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки» |  |
|  | Флюенс енергії флюенс энергии energy fluence | Міра щільності енергії радіаційного поля, яка виражається формулою: Ψ = dR/ da де dR - енергія випромінювання, що падає на сферу з площею поперечного перерізу da | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | флюенс частинок флюенс частиц particle fluence | Міра щільності частинок в полі випромінювання, яка виражається формулою: Φ = dN/ da де dN - число частинок, які потрапляють на сферу з площею поперечного перерізу da. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | фон background | Доза чи потужність дози (або спостережена величина, яка пов'язана з дозою або потужністю дози), обумовлена впливом всіх інших джерел, крім одного або декількох певних джерел. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | фонове опромінювання фоновое облучение natural background | - опромінення від джерел, що створюють природний радіаційний фон | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.163 |  |
|  |  | - дози, потужності дози або концентрації активності, пов'язані з природними джерелами або будь-якими іншими джерелами в навколишньому природному середовищі, які не піддаються контролю. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | фонові рівні випромінювання майданчика АЕС | - радіаційні характеристики майданчика за результатами базового обстеження до початку будівництва АЕС; | (НП 306.4.194-2013) Порядку звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації, затверджені Наказом ДКЯРУ від 28.11.2013 № 136 п. 1.2, абзац 12 |  |
|  | форма високоактивних радіоактивних відходів | - високоактивні радіоактивні відходи певної фізико-хімічної форми, отриманої після переробки відпрацьованого ядерного палива, до їх розміщення у контейнер. Форма високоактивних радіоактивних відходів є компонентом упаковки високоактивних радіоактивних відходів. | (НП 306.4.153-2009) Вимоги до упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 16.02.2009 № 34, п.1.3, абзац 7 |  |
|  | Форма матеріалу | – класифікація ядерного матеріалу у відповідності з його фізичною формою: матеріал може бути або в формі облікових одиниць, або в балк-формі. Матеріал є в формі облікових одиниць стільки часу, скільки існує одиниця, що здатна до індивідуальної ідентифікації (наприклад, паливна збірка, пучок твелів, твел, пластина чи штаба, що зберігаються непошкодженими протягом їх перебування в зоні балансу матеріалу). Матеріал у балк-формі є матеріал у вільній (незакріпленій) формі, такій як рідина, газ чи порошок або у вигляді великої кількості малих предметів (наприклад, таблеток чи кульок), що індивідуально не ідентифікуються для цілей обліку ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Форми облікових та звітних документів | – встановлені зразки оформлення і графічного запису даних з обліку та контролю ядерного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Форма РАВ (waste form) | – відходи в формі, отриманій після переробки та/або кондиціонування перед їх розміщенням у контейнер (упакуванням). Форма відходів є компонентом упаковки РАВ. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 26 |  |
|  |  | - РАВ певної фізико-хімічної форми, отриманої в результаті переробки РАВ, до їх розміщення в пакувальний комплект. | (НП 306.4.213-2017) Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені Наказом ДІЯРУ від 01.08.2017 р. № 279, абз. 27 п. 6 Розділу І. |  |
|  |  | Відходи у своїй фізичній та хімічній формі після обробки та / або кондиціонування (в результаті чого утворюється твердий продукт) перед їх упаковкою. Форма відходів є елементом упаковки відходів. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Формуляр | – конструкторський документ, що містить значення основних параметрів та характеристик/властивостей продукції, відомості, що відображають її технічний стан, а також відомості, що вносяться при проведенні з нею (продукцією) технологічних операцій | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | форшок | - землетрус, який відбувається до основного сейсмічного впливу та пов’язаний з ним приблизним спільним місцем та часом; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 45 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Фотоелектричний датчик | – пристрій, що складається з світловипромінюючого діоду, який випромінює інфрачервоне світло, та приймача – фотоелементу. Застосовується для контролю проходів; при перетинанні інфрачервоного променю генерується сигнал тревоги | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Фундаментальні принципи безпеки | – основні підходи, застосування яких в рамках ПЗЗ вважається необхідним для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки | (НП 306.1.102-2004) «Фундаментальні принципи безпеки діяльності в рамках плану здійснення заходів на об’єкті "Укриття"» Затверджені Наказом Держатомрегулювання від 30.12.2004 р. № 199. Примітка 1 до Преамбули |  |
|  | Функції безпеки (safety functions) | – функції, які виконують бар‘єри сховища (локалізація радіонуклідів, захист від іонізуючого випромінювання тощо), спрямовані на досягнення цілей безпеки. Функції безпеки характеризуються параметрами та/або характеристиками бар‘єрів сховища, які забезпечують необхідну ефективність бар‘єрів для досягнення цілей безпеки. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 27 |  |
|  |  | - специфічна конкретна мета і дії, що забезпечують її досягнення та спрямовані на запобігання аваріям або обмеження їх наслідків. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 39 |  |
|  |  | - конкретна мета, з якою створюється система бар'єрів для забезпечення цілей безпеки при захороненні РАВ. Бар'єр може виконувати кілька функцій (утримування радіонуклідів, захист від іонізуючого випромінювання, перешкоджання ненавмисному вторгненню тощо), які визначаються певними характеристиками бар'єра та/або фізико-хімічними процесами; | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 17 |  |
|  |  | Конкретна мета, яка повинна бути досягнута для забезпечення безпеки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | функціональна безпека | – властивість системи (компонента) атомної станції, яка полягає у здатності виконувати всі необхідні функції, важливі для безпеки, зберігати потрібні властивості та відповідати заданим характеристикам в усіх передбачених проектом режимах і умовах експлуатації. | (НП 306.2.202-2015) «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», затверджений наказом ДІЯРУ від 22.07.2015 р. № 140, абз. 71, пункту 2, розділу І |  |
|  | функціонально-частотна характеристика виробу | - залежність значення параметра виробу, що перевіряється, від частоти збудження синусоїдальної вібрації з постійною амплітудою прискорення; | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 46 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | функція безпеки ізолювальна | - захист РАВ від зовнішніх впливів за рахунок фізичного відділення РАВ від біосфери; | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 18 |  |
|  | функція безпеки утримувальна | - обмеження виходу радіонуклідів за межі інженерних бар'єрів сховища протягом визначеного проектом часу. | (НП 306.4.149-2008) Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 14.11.2008 № 188, п. 1.4, абзац 19 |  |
|  | Функції вилучення | - звільнення ОУ від РАВ, включаючи всі операції по поводженню з ними, від видалення РАВ з ОУ до розміщення їх на спеціальному накопичувальному майданчику. | (ГНД 306.7.02/2.024-1999) Методика проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання України в рамках ліцензійного процесу при реалізації Плану здійснення Заходів на об’єкті “Укриття”, затверджена наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.09.1999 р. N 36 , п. 1.2 |  |
|  | Функції контролю | - контроль стану ОУ, а також його радіаційного впливу на персонал, населення, навколишнє природне середовище. | (ГНД 306.7.02/2.024-1999) Методика проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання України в рамках ліцензійного процесу при реалізації Плану здійснення Заходів на об’єкті “Укриття”, затверджена наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.09.1999 р. N 36 , п. 1.2 |  |
|  | Функції управління | - ініціювання дій систем (елементів), важливих для безпеки, та управління цими діями. | (ГНД 306.7.02/2.024-1999) Методика проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання України в рамках ліцензійного процесу при реалізації Плану здійснення Заходів на об’єкті “Укриття”, затверджена наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.09.1999 р. N 36 , п. 1.2 |  |
|  | функціональні випробування функциональные испытания | - випробування, проведені з метою визначення значень показників призначення об'єкта (системи або елемента) (див. ДЕРЖСТАНДАРТ 16504-81. Випробування і контроль якості продукції) | (ПНАЕ Г-5-020-90) Правила устрою й експлуатації систем аварійного охолодження й відводу тепла від ядерного реактора до кінцевого поглинача, затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90. №3, термін 12 Термінів і визначень | Згідно з наказом ДІЯРУ від 03.03.2016 №33 визнаний таким, що не застосовується на території України |
|  | функція безпеки функция безопасности safety function | - конкретна мета, яка повинна бути досягнута для забезпечення безпеки | (НП 306.2.141-2008) Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені Наказом ДКЯРУ від 19.11.2007 № 162, пп. 2.93 |  |
|  |  | - специфічна конкретна мета, яка повинна бути досягнута, щоб запобігти аварії або обмежити її наслідки - специфическая конкретная цель, которая должна быть достигнута, чтобы предотвратить аварию или ограничить ее последствия | (ОПБ ИР) Загальні положення забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, спорудженні та експлуатації, інв.№ 32/73188, Основні визначення, п.9 |  |
|  |  | - конкретна мета, яка повинна бути досягнута для забезпечення безпеки | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Характеристика правопорушника | – сукупність кількісних і якісних рис правопорушника, що використовується при оцінці вразливості, розробці вимог до системи фізичного захисту і оцінки її ефективності | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Характеристики підозрюваного матеріалу/об’єкту | – зовнішній вигляд (наявність попереджувальних написів, знаків радіаційної небезпеки), фізичні та хімічні характеристики, на підставі яких можна зробити висновки про його природу, властивості, радіонуклідний та хімічний склад, а також про можливе призначення, походження тощо | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Характеризація майданчика характеризация площадки site characterization | Детальні поверхневі і підповерхневі дослідження та роботи, що проводяться на майданчику для визначення радіаційної обстановки на майданчику або оцінки перспективних майданчиків для захоронення, з метою отримання інформації, необхідної для визначення придатності майданчика для пункту захоронення (сховища) і оцінки довгострокового функціонування пункту захоронення (сховища) на даному майданчику. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Характеризація РАВ (waste characterization) | – визначення фізичних, хімічних, радіологічних характеристик РАВ та аналіз одержаних результатів з метою встановлення значень параметрів відходів, необхідних для вибору/обгрунтування необхідних методів поводження з відходами. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 28 |  |
|  |  | Визначення фізичних, хімічних і біологічних властивостей відходів з метою визначення необхідності їх подальшої корекції, обробки або кондиціонування, або ж придатності до подальшого маніпулювання, переробки, зберігання або захоронення. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | характеристичне випромінювання характеристичекое излучение | - фотонне випромінювання з дискретним енергетичним спектром, що виникає при зміні енергетичного стану електронів атома | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.210 п.1.13. |  |
|  |  | - фотонне випромінювання з дискретним енергетичним спектром, яке виникає при зміні енергетичного стану електронів атому | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.166 |  |
|  | хвостосховище | - спеціально спроектована гідротехнічна стаціонарна споруда або спеціально відведена замкнута (напівзамкнута) природна ємність, утворена специфікою рельєфу (схили, ущелини, балки тощо), або порожнина техногенного походження (вироблені кар’єри тощо), призначені для приймання, складування, тимчасового зберігання та поводження з відходами переробки уранових руд, облаштовані інженерними та/або природними бар’єрами, які забезпечують ізоляцію цих відходів від контакту з наземними та підземними компонентами навколишнього природного середовища протягом експлуатації та тимчасового зупинення (консервації) переробного уранового об’єкта. | (НП 306.3.199-2015) Вимоги та умови безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені Наказом ДІЯРУ від 27.05.2015 № 101, абз.13, п.4, розділу І |  |
|  | хибний сигнал ложный сигнал | - реєстрація несуцільностей у зоні контролю, що не має дефекту | (НП 306.2.113-2005) Вимоги до проведення атестації систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС, затверджені Наказом ДКЯРУ від 10.10.2005 р. № 115, абз.19 п.1.4. |  |
|  | Хибний сигнал тривоги | – сигнал, причиною якого не є несанкціонована дія, наприклад, вітер, сніг, тварини, рослини, сміття і також неполадки в технічних засобах системи фізичного захисту | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | хід робочий ход рабочий | - величина переміщення органа впливу на реактивність у межах крайніх робочих положень | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила устрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 7 Додатку |  |
|  | Хімічна сумісність | – відсутність або низька швидкість протікання хімічних реакцій з виділенням тепла або підвищенням тиску, загорянням, вибухом, виділенням токсичного пилу, газів або пари; або горючих газів чи пари між окремими складовими (компонентами) форми РАВ, між формою РАВ та матеріалом контейнера, іншими інженерними та природними бар‘єрами сховища. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 29 |  |
|  | хронічне опромінення хроническое облучение chronic exposure | - опромінення протягом тривалого часу, як правило, більше одного року | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.129 п.1.13. |  |
|  |  | опромінювання на протязі тривалого часу, як правило більше одного року | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.165 |  |
|  |  | - опромінення, яке продовжується протягом тривалого часу. Прикметник «хронічне» характеризує лише тривалість опромінення і жодним чином не відображає величину доз. Зазвичай цей термін вживається у випадку опромінення, що триває протягом багатьох років опромінення від довгоживучих радіонуклідів в навколишньому середовищі. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | центральний пульт фізичного захисту | – пульт, на який виводиться вся інформація про стан системи фізичного захисту ядерної установки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - обладнання, на яке надходить та відображається вся інформація про стан системи фізичного захисту ядерної установки в обсязі, що дозволяє оператору здійснювати оперативне управління технічними засобами системи фізичного захисту, однозначно та своєчасно оцінювати сигнали тривоги та приймати відповідні рішення; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 27 |  |
|  | Центральний пульт управління системою обліку та контролю | – автоматизований пульт, на який виводиться вся інформація про стан системи обліку та контролю ядерного матеріалу в зоні балансу ядерного матеріалу на ядерній установці | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | цикл зміни напруг цикл изменения напряжений | - зміна напруг від вихідного значення з переходом через максимальні й мінімальне алгебраїчні значення до вихідного | (ПНАЕ Г-7-002-86) Норми розрахунку на міцність устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, затверджені Державним комітетом СРСР по використанню атомної енергії, Державним комітетом СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці, п.2.13. |  |
|  | Цистерна (Tank) | - контейнер-цистерна, пересувна цистерна, автоцистерна, залізнична цистерна або приймальна ємність місткістю не менше 450 літрів для рідин, порошків, гранул, сумішей або твердих речовин, що при заповненні перебувають у газоподібному або рідкому вигляді і згодом твердіють, і не менше 1000 літрів для газів. Контейнер-цистерна повинна бути придатна для транспортування сухопутними й водними шляхами, для заповнення і спорожнення без вилучення її конструкційного обладнання, повинна мати стабілізувальні елементи та зовнішні кріпильні пристрої й бути придатною для підйому в заповненому стані. | (НП 306.6.124-2006) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені Наказом ДКЯРУ від 30.08.06 №132, п.2.27 |  |
|  | Цілі безпеки (safety objectives) | – захист людини та навколишнього середовища в період експлуатації сховища та після закриття сховища, обмеження тривалості активного контролю за майданчиком приповерхневого сховища для захоронення РАВ. | (РД 306.4.098-2004) Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах, затверджені Наказом ДКЯРУ від 25.10.04 р. № 160, Терміни та визначення, абзац 30 |  |
|  | Цілі гарантій МАГАТЕ | – у відповідності з угодою про всеохоплюючі гарантії (УВГ) гарантії застосовуються з метою перевірки дотримання державою угоди про застосування гарантій до всього її ядерного матеріалу в усій її мирній ядерній діяльності та перевірки, що такий матеріал не переключений на ядерну зброю чи інші ядерні вибухові пристрої. Стосовно цього, спеціальними цілями гарантій є: “вчасне виявлення переключення значущих кількостей ядерного матеріалу з мирної ядерної діяльності на виробництво ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв або на невідомі цілі, а також стримування такого переключення ризиком раннього виявлення” [параграф 28 INFCIRC/153 (corrected)]. Поряд з повною перевіркою дотримання державою зобов’язань за УВГ, іншою спеціальною ціллю є продовження виявлення незаявленого ядерного матеріалу та ядерної діяльності в державі. Застосування заходів згідно додаткового протоколу за документом INFCIRC/540 (corrected) значно підсилює можливості МАГАТЕ в досягненні цілей гарантій. За угодами про гарантії типу INFCIRC/66 цілями гарантій є отримання впевненості, що ядерний матеріал, неядерний матеріал, послуги, обладнання, установки та інформація, що визначені та поставлені під гарантії, не використовувалися для виробництва ядерної зброї чи будь-яких інших ядерних вибухових пристроїв чи з метою досягнення будь-яких військових цілей. Для досягнення цього МАГАТЕ застосовує по суті ті ж самі спеціальні цілі у відношенні виявлення переключення ядерного матеріалу, що визначений та поставлений під гарантії, а також виявлення будь-якого неадекватного використання неядерного матеріалу, послуг, обладнання, установок чи інформації, що визначені та поставлені під гарантії. Це також стосується ядерного матеріалу і/чи установки, до яких застосовані гарантії за угодою про добровільну постановку під гарантії між державою, що володіє ядерною зброєю, та МАГАТЕ | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Ціль інспекцій МАГАТЕ | – здійснення точно визначеної МАГАТЕ діяльності з перевірки на даній установці, як це вимагається підходами застосування гарантій на конкретній установці. Ціль інспекції включає компоненти кількості та компоненти своєчасності. Ці компоненти розглядаються як повністю достатні, якщо всі критерії гарантій, що стосуються наявних на установці типів та категорій матеріалу, дотримані і всі аномалії, що включають одну чи більше значущу кількість ядерного матеріалу, вирішені своєчасно | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Ціль нападу | – предмет нападу правопорушника. Ціллю нападу, як правило, є ядерний матеріал або особливо важливі технічні елементи ядерної установки | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | ціль правопорушника | - ядерний матеріал або особливо важливі технічні елементи ядерної установки; | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 28 |  |
|  | Цільові інспекції | - це інспекції, які регулярно проводяться з установленою періодичністю і передбачають детальну перевірку одного чи декількох питань (областей) забезпечення безпеки чи/або діяльності суб’єкта. Ці інспекції можуть проводитися комісіями в складі державних інспекторів інспекційних підрозділів Держатомрегулювання України, комісіями в складі державних інспекторів територіальних органів або окремими державними інспекторами інспекційних підрозділів Держатомрегулювання України чи його територіальних органів. | (НП 306.5.101-2004) Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання, затверджена Наказом ДКЯРУ від 02.11.04 р. № 170, п.3.1, абзац 4 |  |
|  | Час виявлення | – максимальний відрізок часу, що може пройти з моменту переключення даної кількості ядерного матеріалу до моменту виявлення в результаті діяльності МАГАТЕ з гарантій. Там, де ще додатковий протокол не набув чинності, або де ще МАГАТЕ не зробило висновків про відсутність незаявленого ядерного матеріалу та ядерної діяльності в державі, передбачається, що: а) в державі існують всі необхідні установки для таємної конверсії переключеного матеріалу в компоненти ядерних вибухових пристроїв; б) випробовуються технологічні процеси (наприклад, шляхом вироблення модельних компонентів із замінюючих матеріалів); в) виробляються, збираються та перевіряються (тестуються) неядерні компоненти ядерних вибухових пристроїв. За цих умов, час виявлення повинен приблизно відповідати оціненому часу конверсії. Більш тривалий час виявлення можна застосовувати до держав, де МАГАТЕ зробило і вдосконалює висновки про відсутність незаявленого ядерного матеріалу та ядерної активності. Час визначення є одним із факторів, що використовується для встановлення компоненту своєчасності цілей інспекцій МАГАТЕ | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Час конверсії | – час, необхідний для конверсії різних форм ядерного матеріалу в металічні компоненти ядерного вибухового пристрою. Час конверсії не включає час, необхідний для перевезення переключеного матеріалу на конверсійну установку або на складання пристрою, або будь-який наступний відрізок часу. Діяльність з переключення вважається частиною запланованих послідовних дій, вибраних для забезпечення високої ймовірності успіху виробництва одного або декількох ядерних вибухових пристроїв при мінімальному ризику виявлення до того, як буде вироблений хоча б один вибуховий пристрій. Час конверсії, оцінений відповідно до існуючого стану та виказаних вище припущень, наведений у таблиці Таблиця. Оцінений час конверсії матеріалу в готові компоненти із металічного U чи Pu Початкова форма матеріалу Час конверсії Pu, високозбагачений уран чи металічний 233U Порядку 7-10 діб PuO2, Pu(NO3)4 чи інші чисті сполуки Pu; високозбагачений уран чи уран 233U в формі оксиду чи других чистих сполук U; МОХ чи інші неопромінені суміші , що вміщують Pu, U (233U+235U ≥ 20%); Pu, високозбагачений уран у скрапі або інших неочищених сполуках Порядку 1-3 тижнів Pu, високозбагачений уран чи 233U в опроміненому паливі Порядку 1-3 місяців U, що містить менше 20% 235U і 233U; Th Порядку 3-12 місяців | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Час реагування | – час між прибуттям резервної групи охорони або сил допомоги ззовні в певне місце ядерної установки та отриманням сигналу тривоги | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Час реакції (час спрацьовування) время реакции (время срабатывания) response time | Час, який необхідний для досягнення елементом певного стану на виході після отримання сигналу, що обумовлює перехід до цього стану на виході. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | частота (імовірність) перевищення | - частота (імовірність), на якій зазначений рівень сейсмічної небезпеки буде перевищено на майданчику або в регіоні протягом певного інтервалу часу. | (НП 306.2.208-2016) Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджені наказом ДІЯРУ від 17.10.2016 р. № 175, абз. 47 пункту 14 розділу 1 |  |
|  | Частота струму живлення | Частота першої гармоніки перемінного струму, що живить виріб | (НП 306.5.02/3.035-00) Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, затверджені Наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 28.03.00 № 19, Додаток 2, термін 42. | Втратив чинність згідно наказу ДКЯРУ від 05.02.2002 №19. Не застосовується з 28.08.2015 |
|  | Чергова кваліфікаційна атестація | – це підтвердження посадовою особою своєї кваліфікації щодо виконання функцій з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки | (НП 306.1.115-2006) «Положення про проведення кваліфікаційної атестації посадових осіб Державного комітету ядерного регулювання України, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки». Затверджене Наказом ДКЯРУ від 23.01.2006 р. № 9. Пункт 1.5. |  |
|  | Чохол | - засіб для транспортування, який використовується в СВЯП сухого типу і призначається для розміщення в ньому ВЯП та забезпечення його транспортування. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 40 |  |
|  | Чохол (або кошик) КЗ Чехол (или корзина) контейнера для хранения | - складова частина КЗ, призначена для розміщення ВЯП і забезпечення його заданого розташування з урахуванням ядерної безпеки | (РД 306.8.02/2.067-03) Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 20.02.03. №33, п.2.1, абзац 15 |  |
|  | чутлива ядерна технологія обмеженого розповсюдження | означає будь-яку інформацію (включаючи інформацію, закладену в обладнанні чи його важливій складовій частині), яка не є суспільним надбанням і є важливою для проектування, будівництва, виробництва, експлуатації чи технічного обслуговування будь-якого чутливого ядерного об'єкта, або означає іншу подібну інформацію, котра може бути визначена як така за згодою Сторін; | Стаття 1 Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки» |  |
|  | чутлива ядерна установка | означає будь-які об'єкти, що призначені або використовуються головним чином для збагачення урану, переробки ядерного палива, виробництва важкої води, або виробництва ядерного палива з вмістом плутонію; | Стаття 1 Угоди про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії |  |
|  | чутливі цілі правопорушників | - особливо важливі технічні елементи ядерної установки I виду, виділені особливо важливі технічні елементи ядерної установки II виду, а також ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання, вчинення протиправних дій щодо яких може призвести до неприйнятних радіаційних наслідків. | (НП 306.8.176-2011) Вимоги до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу, затверджені Наказом ДІЯРУ від 05.12.2011 № 177, п.1.2, абзац 14 |  |
|  | Шантаж | – дія, що полягає в загрозі викриття, розголосу, часто сфабрикованих дискредитуючих відомостей з метою змусити особу, яка шантажується, вчинити певні дії | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Швидка інвентаризація ядерного матеріалу | – інвентаризація ядерного матеріалу, що проводиться з метою отримання швидкої і достовірної інформації про наявність ядерного матеріалу після аварії або втручання в зону балансу матеріалу, в тому числі, передбачуваного | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | швидкість переміщення робоча скорость перемещения рабочая | - швидкість переміщення органа впливу на реактивність при зміні реактивності ядерного реактора з метою підтримки потужності ядерного реактора на рівні, що задається программою | (ПНАЕ Г-7-013-89) Правила устрою і безпечної експлуатації виконавчих механізмів органів впливу на реактивність, розроблені Міністерством атомної енергетики й промисловості СРСР УДК 621.039, термін 6 Додатку |  |
|  | ширина шва ширина шва | - відстань між кромками поверхні зварного шва в одному поперечному перерізі | (ПН АЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.16. Додатку 1 |  |
|  | Шифр | – вид коду, значення складових якого і правила його кодифікації відомі обмеженій кількості осіб | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | шкода (радіаційна) ущерб (радиационный) radiation detriment | - поняття, що застосовується для характеристики прямих радіаційних утрат (детерміністичні та стохастичні ефекти), які безпосередньо стосуються здоров'я людини | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.212 п.1.13. |  |
|  |  | - термін, що застосовується для означення несприятливих ефектів для здоров'я людини, що клінічно спостерігаються - стохастичні та детерміністичні ефекти опромінення | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.167 |  |
|  |  | радіаційна шкода - сукупна шкода, яка в підсумку буде заподіяна опроміненій групі і її нащадкам в результаті дії випромінювання від джерела. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Шкода (ядерна) Ущерб (ядерный) | Див. ядерна шкода |  |  |
|  | шлакове включення шлаковое включение | - заповнена шлаками порожнина в металі шва або в наплавленому металі | (ПН АЕ Г-7-010-89) Устаткування й трубопроводи атомних енергетичних установок. Зварені з'єднання й наплавлення. Правила контролю. затверджено Постановою Держатоменергонагляду СРСР від 11.05.1989 р. № 6, п. 1.23. Додатку 1 |  |
|  | шлюз шлюз | - спорудження (приміщення) або пристрій для проходу персоналу атомних станцій (АС) і (або) транспортування устаткування й матеріалів через герметичне огородження зон локалізації аварій, що складається з камери (приміщення) і двох або більше герметичних дверей і (або) люків, які не повинні одночасно перебувати у відкритому стані. | (ПНАЕ Г-10-021-90) Правила устрою й експлуатації систем безпеки атомних станцій, що локалізують, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 04.05.90 №4, абз.3 Основних термінів і визначень |  |
|  | Шляхи протікання аварії | - послідовність станів систем і елементів СВЯП сухого типу у процесі розвитку аварії. | (НП 306.2.105-2004) Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджені Наказом ДКЯРУ від 29.12.04 р. № 198, розділ 3, абзац 41 |  |
|  | Штабель упаковок Штабель упаковок | - сукупність упаковок, яку дозволяється зберігати за умови дотримання встановлених обмежень на взаємне розміщення упаковок за допомогою засобів, що не входять до складу пакувального комплекту (стелажі, фіксатори, розмітка тощо). - совокупность упаковок, которую разрешается хранить при условии соблюдения установленных ограничений на взаимное размещение упаковок с помощью средств, не входящих в состав упаковочного комплекта (стеллажи, фиксаторы, разметка и т.п.). | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.35 |  |
|  | штабель упакувань або тепловиділяючих збірок (ТВЗ) штабель упаковок или тепловыделяющих сборок (ТВС) | - сукупність упакувань або тепловиділяючих збірок (ТВЗ), що дозволяється зберігати за умови дотримання встановлених обмежень на взаємне розміщення упакувань або тепловиділяючих збірок (ТВЗ). | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п.2.15. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  | штамповане коліно штампованное колено | - коліно, виготовлене із труби або підківки із застосуванням штампування без зварювання | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 8 |  |
|  | штампо-зварне коліно штампо-сварное колено | - коліно, виготовлене з листа, труби або підківки із застосуванням штампування й зварювання | (ПНАЕ Г-7-008-89) Правила устрою й безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, 2-е видання, виправлене й доповнене, Додаток 1 (довідковий), термін 7 |  |
|  | Штриховий код | – код, що являє собою набір паралельних штрихів різної товщини зі змінним кроком, що зчитуються оптично шляхом поперечного сканування | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | щільність забруднення плотность загрязнения | (питома поверхнева активність, A) - активність даного радіонукліда на даній поверхні площею S: Одиниця вимірювання - бекерель на квадратний метр (Бк/м2). | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.213 п.1.13. |  |
|  | Щорічна доповідь МАГАТЕ | – доповідь, що подається Радою Керуючих на розгляд Генеральної конференції МАГАТЕ; вона також доступна громадськості. Доповідь містить Заяву про здійснення гарантій за поточний рік, яка затверджується Радою керуючих МАГАТЕ; доповідь також розглядає застосування гарантій, пов’язаних з еталонним матеріалом | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Юридична особа юридическое лицо legal person | Будь-яка організація, корпорація, товариство, фірма, об'єднання, трест, розпорядчий орган, державна чи приватна установа, група, або інші визначені у відповідності до національного законодавства особи, які несуть відповідальність за будь-які дії, що мають наслідки для захисту та безпеки, і мають повноваження на здійснення таких дій. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Ядерна аварія | Див. – аварія ядерна | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.13 |  |
|  |  | Див. – аварія ядерна | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | ядерна аварія комплексу систем зберігання і поводження з ядерним паливом ядерная авария комплекса систем хранения и обращения с ядерным топливом | - аварія, пов'язана з ушкодженням твелів, що перевищує встановлені межі безпечної експлуатації, і/або з опроміненням персоналу, що перевищує припустиме для нормальної експлуатації, викликана утворенням критичної маси при зберіганні, транспортуванні, вивантаженні, завантаженні ядерного палива і порушенням тепловідводу від твелів | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п.2.5. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  | ядерна безпека ядерная безопасность | дотримання норм, правил, стандартів та умов використання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | – дотримання норм, правил, стандартів та умов використання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | (ядерна) безпека - досягнення належних умов експлуатації, запобігання аварій чи пом’якшення наслідків аварії, завдяки чому забезпечується захист працівників, населення та оточуючого середовища від надмірної радіаційної безпеки. В публікаціях МАГАТЕ з питань ядерної безпеки часто застосовується скорочена форма цього терміна – безпека {safety}. Під безпекою розуміється ядерна безпека, якщо не обумовлено інше, особливо коли також розглядаються інш види безпеки (наприклад, пожарна безпека, промислова безпека). | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  |  | «ядерна безпека» означає досягнення належних умов управління, попередження аварійної ситуації та пом’якшення наслідків аварійної ситуації, що має на меті захист здоров’я працівників та населення від небезпеки, що виникає від іонізуючої радіації з ядерних установок; | Директива Ради 2009/71/ЄВРАТОМ від 25 червня 2009 р, що встановлює рамки Співтовариства щодо безпеки ядерних установок зі змінами, внесеними Директивою № 2014/87/EURATOM Ради ЄС від 8 липня 2014 р., стаття 3 пункт 2 |  |
|  | ядерна безпека комплексу систем зберігання й обігу з ядерним паливом ядерная безопасность комплекса систем хранения и обращения с ядерным допливом | - властивість комплексу систем, що виключає можливість виникнення ядерної аварії технічними засобами і організаційними заходами | (ПНАЕ Г-14-029-91) Правила безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об'єктах атомної енергетики, Затверджені Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 31.10.91 №12, п.2.4. Розділу 2. Терміни і визначення |  |
|  | Ядерна діяльність | – діяльність з виробництва, використання, зберігання, утилізації і перевезення ядерного матеріалу, а також з проектування, будівництва, експлуатації і зняття з експлуатації ядерних установок | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Ядерна зброя | – ядерні заряди, ядерні боєприпаси, а також оснащені ними носії ядерних боєприпасів, комплекси ядерної зброї і носії ядерної зброї | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | ядерна підкритична установка | об'єкт, призначений для поводження з ядерними матеріалами та розташований в межах визначеної проектом території, конструкція та технічні характеристики якого унеможливлюють виникнення самопідтримувальної ланцюгової реакції поділу за будь-яких умов експлуатації. До ядерних підкритичних установок належать: підкритичні збірки, джерела нейтронів, засновані на підкритичній збірці, керованій лінійним прискорювачем електронів або протонів, та інші установки, конструкція та технічні характеристики яких унеможливлюють виникнення самопідтримувальної ланцюгової реакції поділу за будь-яких умов експлуатації; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | - об'єкт, призначений для поводження з ЯМ та розташований в межах визначеної проектом території, конструкція та технічні характеристики якого унеможливлюють виникнення СЛР за будь-яких умов експлуатації. До ЯПУ належать: ПКЗ, джерела нейтронів, засновані на ПКЗ, керованій лінійним прискорювачем електронів або протонів, та інші установки, конструкція та технічні характеристики яких унеможливлюють виникнення СЛР за будь-яких умов експлуатації. | (НП 306.2.183-2012) Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені Наказом ДІЯРУ від 12.03.2012 № 56, абзац 53 пункту 6 розділу І. |  |
|  | Ядерная установка | означает: i) любой ядерный реактор, за исключением реактора, которым оборудовано средство морского или воздушного транспорта в целях использования его в качестве источника энергии для приведения в движение этого средства транспорта или для любой другой цели; ii) любой завод, использующий ядерное топливо для производства ядерного материала, или любой завод по обработке ядерного материала, включая любой завод по переработке облученного ядерного топлива; и iii) любое место, где хранится (складирован) ядерный материал, за исключением складирования, связанного с перевозкой такого материала, при условии, что отвечающее за установку государство может установить, что несколько ядерных установок одного оператора, которые расположены в одном и том же месте, рассматриваются как единая ядерная установка. | Пункт j) Статьи 1 Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб |  |
|  |  | будь-яку наземну цивільну атомну станцію, що знаходиться під її юрисдикцією, включаючи такі сховища та установки для обробки і переробки радіоактивних матеріалів, які знаходяться на тому ж майданчику і безпосередньо пов'язані з експлуатацією даної атомної станції. Така станція перестає бути ядерною установкою, коли всі ядерні тепловипромінюючі елементи остаточно видаляються з активної зони реактора і безпечно складуються відповідно до затверджених регламентів, а з регулюючим органом узгоджена програма зняття з експлуатації; | Стаття 2 Конвенції про ядерну безпеку |  |
|  |  | означає цивільну установку разом з належними до неї земельною ділянкою, будовами та устаткуванням, де утворюються, обробляються, використовуються, зазнають фізичного маніпулювання, зберігаються або захоронюються радіоактивні матеріали в таких масштабах, за яких потрібно брати до уваги фактор безпеки; | Пункт f) Статті 2 Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами |  |
|  |  | будь-який ядерний реактор, за винятком реактора, яким обладнаний засіб морського або повітряного транспорту з метою використання його як джерела енергії для приведення в рух цього засобу транспорту або з будь-якою іншою метою, будь-який завод, що використовує ядерне паливо для виробництва ядерного матеріалу, або будь-який завод, на якому обробляється ядерний матеріал, включаючи будь-який завод, на якому переробляється опромінене ядерне паливо, та будь-яке місце, де зберігається (складований) ядерний матеріал, за винятком місця складування, пов'язаного з перевезенням такого матеріалу, за умови, що декілька ядерних установок одного оператора, розташовані в одному місці, розглядаються як єдина ядерна установка. | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» | Вживаються для Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року |
|  |  | – установка, що використовується в мирних цілях, на якій здійснюється виробництво, переробка, використання, обробка, зберігання або захоронення ядерного матеріалу (включаючи пов’язані з нею будинки та обладнання), якщо пошкодження або втручання в експлуатацію такої установки може призвести до значних викидів випромінювань або радіоактивного матеріалу | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - установка, включаючи пов'язані з нею будинки та обладнання, на якій здійснюється виробництво, переробка, використання, обробка, зберігання або захоронення ядерних матеріалів, якщо пошкодження або втручання в експлуатацію такої установки може призвести до неприйнятних радіаційних наслідків. | (НП 306.8.126-2006) Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджені Наказом ДКЯРУ від 04.08.2006 № 116, п.1.2, абзац 29 |  |
|  |  | ядерна установка (nuclear facility) - установка (включаючи пов’язані з нею будови та устаткування), на якій здійснюється виробництво, переробка, використання, обробка, зберігання чи захоронення ядерного матеріалу. Для цілей фізичного захисту: - установка (включаючи пов’язані з нею будови та устаткування), на якій здійснюється виробництво, переробка, використання, обробка, зберігання чи захоронення ядерного матеріалу, якщо пошкодження чи втручання в експлуатацію такої установки може призвести до значних викидів випромінювання чи радіоактивного матеріалу. Для цілей поводження з відпрацьованим паливом та безпеки поводження з радіоактивними відходами: - цивільна установка і пов’язані з нею земля, будови і устаткування, де утворюються, обробляються, використовуються, зазнають фізичного маніпулювання, зберігаються чи захоронюються радіоактивні матеріали в таких масштабах, при яких вимагається враховувати фактор безпеки. ядерна установка (nuclear installation) 1. Завод по виготовленню ядерного палива, дослідницький реактор (включаючи підкритичні і критичні збірки), атомна електростанція, сховище відпрацьованого палива, підприємство по збагаченню або установка по переробці (переробний завод). Це по суті будь-які установки, відносно яких є дозвіл (дозволені установки), які є частиною ядерного паливного циклу, окрім установок для добування або переробки уранових або торієвих руд і установок для поводження з радіоактивними відходами. 2. Для кожної Договірної сторони будь-яка наземна цивільна атомна електростанція, що знаходиться під її юрисдикцією, включаючи такі сховища і установки для обробки і переробки радіоактивних матеріалів, які знаходяться на цьому ж майданчику і безпосередньо пов'язані з експлуатацією даної атомній електростанції. Така станція перестає бути ядерною установкою, коли всі ядерні тепловиділяючі елементи (твели) остаточно видаляються з активної зони реактора і безпечно складуються відповідно до затверджених регламентів, а з регулюючим органом узгоджена програма зняття з експлуатації. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  |  | «ядерна установка» означає: (а) атомна електростанція, установка для збагачення, завод з виробництва ядерного палива, установка для переробки, дослідницький реактор, сховище відпрацьованого ядерного палива; а також; (b) устаткування для зберігання радіоактивних відходів, яке розташоване на тому ж місці та прямо пов’язане з ядерними установками, зазначеними у пункті (а); | Директива Ради 2009/71/ЄВРАТОМ від 25 червня 2009 р, що встановлює рамки Співтовариства щодо безпеки ядерних установок зі змінами, внесеними Директивою № 2014/87/EURATOM Ради ЄС від 8 липня 2014 р., стаття 3 пункт 1 |  |
|  | ядерна шкода ядерный ущерб (рос) | втрата життя, будь-які ушкодження, завдані здоров'ю людини, або будь-яка втрата майна, або шкода, заподіяна майну, або будь-яка інша втрата чи шкода, що є результатом небезпечних властивостей ядерного матеріалу на ядерній установці або ядерного матеріалу, який надходить з ядерної установки чи надсилається до неї, крім шкоди, заподіяної самій установці або транспортному засобу, яким здійснювалося перевезення | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | означает: i) смерть, любое телесное повреждение или любую потерю имущества, или любой ущерб имуществу, которые возникают или являются результатом радиоактивных свойств или комбинации радиоактивных свойств с токсическими, взрывными или другими опасными свойствами ядерного топлива, или радиоактивных продуктов или отходов на ядерной установке, или ядерного материала, поступающего с ядерной установки, произведенного в ней или направленного на ядерную установку; ii) любую другую потерю или ущерб, возникающие таким образом или являющиеся результатом этого, если это предусмотрено законом компетентного суда, и в пределах, установленных таким законом; и iii) если это предусмотрено законодательством отвечающего за установку государства, смерть, любое телесное повреждение или любую потерю имущества, или любой ущерб имуществу, которые возникают или являются результатом другого ионизирующего излучения, испускаемого любым другим источником излучения внутри ядерной установки. | Пункт k) Статьи 1 Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб |  |
|  |  | – втрата життя, будь-які ушкодження, завдані здоров’ю людини, або будь-яка втрата майна, або шкода, заподіяна майну, або будь-яка інша втрата чи шкода, що є результатом небезпечних властивостей ядерного матеріалу на ядерній установці або ядерного матеріалу, який надходить з ядерної установки чи надсилається до неї, крім шкоди, заподіяної самій установці або транспортному засобу, яким здійснювалося перевезення | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - [i) смерть або тілесне ушкодження; - ii) втрата майна або шкода, заподіяна майну; і наступне по кожному підпункту в межах, встановлених законом компетентного суду: - iii) економічні втрати, що виникли в результаті втрат чи шкоди, зазначених в підпункті i) чи ii), так як вони не охоплюються цими підпунктами, якщо їх несе особа, що має право на пред’явлення позову відносно таких втрат чи шкоди; - iv) затрати на заходи по відновленню навколишнього середовища, стан якого погіршився, за виключенням незначного погіршення, якщо такі заходи фактично були прийняті або повинні були бути прийняті і так, як це не охоплюється підпунктом ii); - v) втрата доходів, отримуваних від економічного інтересу в будь-якому застосуванні чи використанні оточуючого середовища, в результаті значного погіршення стану цього оточуючого середовища и так як це не охоплено підпунктом ii); - vi) затрати на превентивні заходи і вартість подальших втрат чи збитків, спричинених такими заходами; - vii) будь-які інші економічні втрати за виключенням будь-яких втрат, викликаних погіршенням стану оточуючого середовища, якщо це допускається загальним законом про цивільну відповідальність компетентного суду, у випадку підпунктів i)-v) і vii) вище, в тій мірі, в якій втрати або збитки виникають в зв’язку або є результатом іонізуючого випромінювання, що випромінюється будь-яким джерелом випромінювання в середині ядерної установки чи випромінюється ядерним поливом або радіоактивними продуктами, чи відходами на ядерній установці чи ядерного матеріалу, що надходить з ядерної установки, виробленого в ній чи відправленого на неї, незалежно від того, чи виникають вони в силу радіоактивних якостей такої речовини чи комбінації радіоактивних якостей з токсичними, вибуховими чи іншими небезпечними якостями такої речовини | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Ядерне виробництво | – у відповідності з параграфом 107 INFCIRC/153 (corrected), виробництво спеціального матеріалу, що здатний до розщеплення, шляхом опромінення у реакторі матеріалу для відтворення | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Ядерне паливо Ядерное топливо nuclear fuel | Означає будь-який матеріал, здатний виробляти енергію шляхом самопідтримувального ланцюгового процесу ядерного ділення. означает любой материал, способный производить энергию путем самоподдерживающегося цепного процесса ядерного деления. | Пункт f) Статьи 1 Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб |  |
|  |  | – ядерний матеріал, що призначений для завантаження в ядерний реактор з метою здійснення керованої ядерної реакції | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | Способный к делению ядерный материал в виде специально изготовленных элементов, предназначенных для загрузки в активную зону реактора гражданской атомной электростанции или исследовательского реактора. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | ядерний інцидент ядерный инцидент | будь-яка подія або ряд подій одного й того ж походження, що завдають ядерної шкоди; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | Означає будь-яка подія або серію подій одного й тогож походження, які спричиняють ядерну шкоду Означает любое происшествие или серию происшествий одного и того же происхождения, которые причиняют ядерный ущерб. | Пункт l) Статьи 1 Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб |  |
|  |  | – будь-яка подія або низка подій одного й того ж походження, що завдають ядерної шкоди | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - будь-які надзвичайні події чи серія надзвичайних подій одного і того ж походження, які завдають ядерної шкоди, або – не тільки щодо превентивних заходів – створюють серйозну та безпосередню загрозу завдати таку шкоду ! Даний термін з даним визначенням застосовується в контексті Конвенції про додаткове відшкодування за ядерну шкоду для цілей Конвенції, і в інших випадках таке застосовувати не рекомендується. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | ядерний матеріал ядерный материал (рос) | Ядерний матеріал означає будь-який вихідний або будь-який спеціальний матеріал, що розщеплюється, як це визначено в статті XX Статуту. Термін "вихідний матеріал" тлумачиться, таким чином, що він містить руду або відходи руди. Будь-яке визначення Ради Керуючих, згідно із статтею XX Статуту, після набуття чинності цією Угодою, яке буде містити доповнення до списку матеріалів, що розглядаються як вихідні або спеціальні матеріали, що розщеплюються, набуває чинності відповідно до цієї Угоди тільки після його прийняття Україною | Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 21.09.1995, ратифікована Законом України від 17.12.1997 року № 737/97-ВР. Стаття 98 пункт. О. |  |
|  |  | будь-який вихідний або спеціальний розщеплювальний матеріал; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | ядерне паливо, за винятком природного урану і збідненого урану, яке може виділяти енергію шляхом самопідтримуваного ланцюгового процесу ядерного поділу поза ядерним реактором самостійно або у комбінації з яким-небудь іншим матеріалом, та радіоактивні продукти і відходи, за винятком невеликої кількості радіоактивних продуктів, радіоактивних відходів та ядерного палива, що встановлюються нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, за умови, що ця кількість не перевищує максимальні межі, встановлені Радою керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії; | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» | Вживаються для Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року |
|  |  | означає плутоній, за винятком плутонію з концентрацією ізотопів, що перевищує 80% по плутонію-238, уран-233, уран, збагачений ізотопами уран-235 чи уран-233, уран, що містить суміш ізотопів, які зустрічаються в природі у формі, відмінній від руди або рудних залишків, і будь-який матеріал, що містить один або понад вищеназваних елементів; | Стаття 1 Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок |  |
|  |  | означает: i) ядерное топливо, за исключением природного урана и обедненного урана, способное производить энергию путем самоподдерживающегося цепного процесса ядерного деления вне ядерного реактора самостоятельно или в комбинации с каким-либо другим материалом; и ii) радиоактивные продукты или отходы. | Пункт h) Статьи 1 Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб |  |
|  |  | - матеріал, який здатний розщеплюватися за схемою ланцюгової реакції за спеціальних технологічних умов (наприклад, плутоній-239, уран, збагачений ізотопами урану-235, -233 тощо) | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.214 п.1.13. |  |
|  |  | - вихідний або спеціально створений матеріал, який спроможний розщеплюватися за схемою ланцюгової реакції в спеціальних технологічних умовах (наприклад, плутоній-239, уран, збагачений ізотопами урану-235,-233 і т.п.) | (НРБУ-97) Додаток Д.11. до Державних гігієнічних нормативів “Норми радіаційної безпеки України”, введені в дію Постановою Головного державного санітарного лікаря № 62 від 01.12.97, абз.168 |  |
|  |  | – будь-який вихідний матеріал чи спеціальний матеріал, що здатний до розщеплення, як це визначено в статті ХХ Статуту МАГАТЕ. Дивись також параграф 112 INFCIRC/153 (corrected), параграф 77, INFCIRC/66 та статтю 18 h INFCIRC/540 | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | - будь-який вихідний або спеціальний матеріал, що розщеплюється. | (РД 306.7.111-2005) Рекомендації щодо обліку малих кількостей ядерних матеріалів, затверджені наказом ДКЯРУ від 26.09.2005 р. № 110, розділ 2 Терміни та визначення, абзац 2 |  |
|  |  | 1. для цілей фізичного захисту: - плутоній, за виключенням плутонію з концентрацією ізотопів, що перевищує 80% по плутонію-238; уран-233; уран, збагачений ізотопом уран-235 або уран-233; уран, що містить суміш ізотопів, що зустрічаються в природі у формі, відмінній від руди чи рудних залишків; будь-який матеріал, що містить один чи декілька вищезазначених елементів 2. В Статуті МАГАТЕ використовується термін спеціальний матеріал, який розщеплюється {special fissionable material} по суті в значені ядерний матеріал, як визначено тут, але однозначно виключається вихідного матеріалу. 3. Для цілей угод про гарантії МАГАТЕ ядерний матеріал визначається “будь-який вихідний матеріал або спеціальний розщеплювальний матеріал, що здатний до розщеплення як це визначено в статті XX Статуту МАГАТЕ”. Це визначення по своїй суті відповідає суті визначенню ядерного матеріалу, наведеному тут. 4. В Паризькій конвенції про відповідальність перед третьою стороною в області ядерної енергії застосовується термін «ядерні речовини» для визначення ядерного палива (крім природного урану та збідненого урану) та радіоактивних речовин чи радіоактивних відходів). | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Ядерний матеріал непрямого використання: | уран (для урану, що містить менше за 20% 235U, включаючи природний і збіднений уран) - 75 кг; торій - 20 т. | (НП 306.4.07.016-98) Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів на установці, затверджені наказом Мінекобезпеки від 24.12.1997 №193, розділ 2 абзац 10 | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 10.07.2006 № 324 |
|  | Ядерний матеріал прямого використання: | плутоній (для плутонію, що містить менш як 80% 38Pu) - 8 кг; 233U - 8 кг; уран (для урану, що містить більше ніж 20% 235U) - 25 кг. | (НП 306.4.07.016-98) Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів на установці, затверджені наказом Мінекобезпеки від 24.12.1997 №193, розділ 2 абзац 9 | Втратив чинність на підставі наказу Мінприроди 10.07.2006 № 324 |
|  | Ядерний об'єкт | - розміщений у контрольованій або захищеній зоні комплекс споруд, у яких розміщена ядерна установка, а також пристрої, обладнання, технічні системи, що не входять до складу ядерної установки, але безпосередньо забезпечують її функціонування, у тому числі в умовах аварії | (НП 306.4.08/1.019-99) Правила фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок. Затверджені наказом ДА ядерного регулювання України від 27.09.1999 р. № 34. Глава 2, абз. 8 | Втратили чинність на підставі Наказу ДКЯРУ 04.08.2006р. № 116 |
|  | Ядерний паливний цикл | – система ядерних установок, пов’язаних між собою потоком ядерного матеріалу. Характеристики ядерного паливного циклу значно відрізняються для різних держав. Така система може складатися з уранових рудників, заводів зі збагачення (обробки) руди, заводів зі збагачення торію, конверсійних заводів, заводів зі збагачення (ізотопного розділення), заводів з виробництва палива, реакторів, заводів з переробки палива і зв’язаних з ними сховищ. Паливний цикл може бути “закритим” різними способами, наприклад, повторним використанням збагаченого урану або плутонію в реакторах на теплових нейтронах (тепловий повторний цикл) або повторним збагаченням урану, одержаного в результаті переробки відпрацьованого палива чи використання плутонію в реакторах – розмножувачах на швидких нейтронах | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | Всі операції, які пов'язані з виробництвом атомної енергії, які включають: a) видобуток і переробку уранової або торієвої руд; b) збагачення урану; c) виробництво ядерного палива; d) експлуатація ядерних реакторів (у тому числі дослідницьких реакторів); e) переробку відпрацьованого палива; f) будь-яку діяльність щодо поводження з відходами (у тому числі зняття з експлуатації), що має відношення до операцій, пов'язаних з виробництвом ядерної енергії; і g) будь-яку відповідну діяльність з досліджень і розробки. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | Ядерний реактор Ядерный реактор | Означає будь-яку споруду, яка містить ядерне паливо, розташоване таким чином, що в ньому може виникнути процес ядерного ділення без додаткового джерела нейтронів. означает любое сооружение, содержащее ядерное топливо, расположенное таким образом, что в нем может произойти самоподдерживающийся цепной процесс ядерного деления без дополнительного источника нейтронов. | Пункт i) Статьи 1 Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб |  |
|  | Ядерний тероризм | – тероризм, спрямований проти ядерної установки, ядерного матеріалу або з використанням ядерного вибухового пристрою | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  |  | Тероризм, який пов'язаний з ядерним матеріалом. | Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Термінологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Видання 2007р |  |
|  | ядерні установки | об'єкти по виробництву ядерного палива, ядерні підкритичні установки, ядерні реактори, які включають критичні та підкритичні збірки; дослідницькі реактори; атомні електростанції; підприємства і установки по збагаченню та переробці палива, а також сховища відпрацьованого палива | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | - об'єкти з виробництва ядерного палива, ядерні реактори, включаючи критичні та підкритичні складання; дослідницькі реактори; атомні електростанції; підприємства і установки із збагачення ядерних матеріалів, а також установки з переробки відпрацьованого ядерного палива і сховища відпрацьованого палива | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.215 п.1.13. |  |
|  |  | – заводи з виробництва ядерного палива, ядерні реактори, які включають критичні та підкритичні збірки; дослідницькі реактори; атомні електростанції; підприємства і установки по збагаченню та переробці палива, а також сховища відпрацьованого палива | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | Ядерні установки і об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення: | атомні електричні станції; атомні станції теплопостачання; дослідницькі ядерні реактори; об'єкти з переробки радіоактивних відходів (крім установок, включених до технологічного циклу ядерної установки, або сховища для захоронення радіоактивних відходів); сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним терміном зберігання понад 30 років (крім установок, включених до технологічного циклу ядерної установки); сховища, призначені для захоронення відпрацьованого ядерного палива або радіоактивних відходів. | Стаття 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |  |
|  |  | атомні електричні станції; атомні станції теплопостачання; дослідницькі ядерні реактори; об'єкти з переробки радіоактивних відходів (крім установок, що включені до технологічного циклу ядерної установки, або сховища для захоронення радіоактивних відходів); сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним терміном зберігання понад 30 років (крім установок, що включені до технологічного циклу ядерної установки); сховища, призначені для захоронення відпрацьованого ядерного палива або радіоактивних відходів. | Стаття 1 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» |  |
|  | Ядернонебезпечна ділянка Ядерноопасный участок | - виробничий підрозділ (цех, ділянка, сховище), в межах території якого знаходиться одна або декілька ядерно-небезпечних зон (ЯНЗ); | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 34 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | виробничий підрозділ (цех, ділянка, відділення, відділ, лабораторія, сховище і т. п.), в якому проводяться роботи з плутонієм, ураном, збагачення якого нуклідом уран-235 вище 1% (мас.), якщо сумарна маса ізотопів плутонію і нуклида уран-235, що знаходяться в будь-який момент часу в даному підрозділі, перевищує 300 г. Відповідні кількості для інших ядерноопасних нуклідів регламентуються Держнаглядом. - производственное подразделение (цех, участок, отделение, отдел, лаборатория, хранилище и т. п.), в котором проводятся работы с плутонием, ураном, обогащение которого нуклидом уран-235 выше 1 % (мас.), если суммарная масса изотопов плутония и нуклида уран-235, находящихся в любой момент времени в данном подразделении, превышает 300 г. Соответствующие количества для других ядерноопасных делящихся нуклидов регламентируются Госнадзором. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.18 |  |
|  | ядернонебезпечна зона (ЯНЗ) ядерноопасная зона (ЯОЗ) | - частина виробничої території, в межах якої при виникненні першого піка ланцюгової реакції поділу, що самопідтримується, з числом поділів 1018 поглинена доза від миттєвого нейтронного й фотонного випромінювання становить не менш 0,1 Гр (10 рад). Радіус ядернонебезпечної зони - не менш 50 м навколо місця виникнення ланцюгової реакції поділу, що самопідтримується, у відсутності поглинання випромінювань | (ПБЯ-06-10-91) Правила проектування й експлуатації систем аварійної сигналізації про виникнення ланцюгової реакції, що самопідтримується, і організації заходів щодо обмеження її наслідків, затверджені Першим заступником Міністра атомної енергетики й промисловості СРСР В.В.Нікіпєловим 21.02.91 термін 3 Додатку 1 |  |
|  |  | - виробнича площа з ЯМ, у межах якої поглинена доза миттєвого змішаного нейтронного і гаммавипромінювання від СЛР з числом поділу 1018 може бути більше 0,1 Гр. | (НП 306.2.163-2010) Загальні положення безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива, затверджені Наказом ДКЯРУ від 06.09.2010р №112, абзац 35 пункту 7 розділу І. |  |
|  |  | - частина території, в межах якої існує ризик підвищеного опромінення персоналу в результаті СЛР. - часть территории, в пределах которой существует риск повышенного облучения персонала в результате СЦР. | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.19 |  |
|  | Ядернонебезпечна подільна речовина (матеріал) Ядерноопасное делящееся вещество (материал) | - речовина (матеріал), що містить ядернонебезпечні подільні нукліди (речовини), при роботі з якою не виключена можливість виникнення СЛР - вещество (материал), содержащее ядерноопасные делящиеся нуклиды (вещество), при работе с которым не исключена возможность возникновения СЦР | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.5 |  |
|  | Ядерно-небезпечна ситуація Ядерно-опасная ситуация | - втрата управління ланцюговою реакцією поділу, а також утворення критичної маси при транспортуванні і зберіганні подільних речовин, що не привели до ядерної аварії - потеря управления цепной реакцией деления, а также образование критической массы при транспортировке и хранении делящихся веществ, не приведшие к ядерной аварии | (ПБЯ-02-78) Правила ядерної безпеки критичних стендів, затверджені Головним державним інспектором з ядерної безпеки СРСР 10.08.1977, п. 2.14 |  |
|  | ядернонебезпечний подільний матеріал (ЯНПМ) ядерноопасный делящийся материал (ЯОДМ) | - матеріал, при роботі з яким не виключена можливість виникнення ланцюгової реакції поділу, що самопідтримується | (ПБЯ-06-10-91) Правила проектування й експлуатації систем аварійної сигналізації про виникнення ланцюгової реакції, що самопідтримується, і організації заходів щодо обмеження її наслідків, затверджені Першим заступником Міністра атомної енергетики й промисловості СРСР В.В.Нікіпєловим 21.02.91 термін 2 Додатку 1 |  |
|  | Ядернонебезпечний подільний нуклід Ядерноопасный делящийся нуклид | - нуклід, при роботі з яким не виключена можливість виникнення СЛР – нуклид, при работе с которым не исключена возможность возникновения СЦР | (ПБЯ-06-00-88) Основні правила ядерної безпеки при переробці, зберіганні і транспортуванні ядернонебезпечних подільних матеріалів, затверджені першим заступником міністра атомної енергетики та промисловості Нікіпєловим Б.В. 26.05.1988, п. 2.4 |  |
|  | Ядерно-небезпечний режим Ядерно-опасный режим | - відхилення від меж та умов безпечної експлуатації реактора, що не призвело до аварії – отклонение от пределов и условий безопасной эксплуатации реактора, не приведшее к аварии | (ПБЯ-03-75) Правила ядерної безпеки дослідницьких реакторів, затверджені держатомнаглядом СРСР 19.12.1975, п.2.12 |  |
|  | ядернонебезпечні роботи ядерноопасные работы | - роботи, які можуть призвести до ядерної аварії | (НП 306.2.145-2008) Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджені Наказом ДКЯРУ від 15.04.2008 № 73, абз. 2.15. п.ІІ |  |
|  | Ядерно-чистий графіт | – графіт, що має рівень чистоти вищий за 5 частин на мільйон борного еквіваленту з густиною більшою ніж 1,50 г/см3, призначений для використання в ядерних реакторах в кількостях, що перевищують 3 . 104 кг (30 метричних тонн) для будь-якої держави-отримувача впродовж будь-якого дванадцятимісячного періоду (INFCIRC/540) Примітка. Борний еквівалент для графіту виражає якість графіту як сповільнювача нейтронів у термінах концентрації бору, що зустрічається в природі, що відповідає тому самому рівню захвату теплових нейтронів складними домішками в графіті | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |
|  | який ігнорується (ризик) который игнорируется (риск) | - мінімальне значення ризику опромінення, яке береться до уваги | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.181 п.1.13. |  |
|  | Якість качество | - ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги. | (ГНД 306.7.01/3.088-04) Методика з організації державного нагляду за системою управління якістю на етапі експлуатації ядерних установок, затверджена Наказом ДКЯРУ від 30.06.04 р. № 113, терміни та визначення, абзац 9 |  |
|  |  | - стан безпеки ДІВ та рівень радіаційного захисту персоналу і пацієнтів, що відповідає вимогам законодавства, нормам та правилам з ядерної та радіаційної безпеки. | (НП 306.5.148-2008) Вимоги до систем управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджені Наказом ДКЯРУ від 03.10.2008 № 166, п. 1.2, абзац 16 |  |
|  | яку відвертають (доза) которую предотвращают (доза) | - доза, яку відвертають внаслідок застосування контрзаходу. Розраховується як різниця між дозою без застосування контрзаходу і дозою після припинення дії введеного контрзаходу. | (ОСПУ-2005) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54, абз.64 п.1.13. |  |
|  | Ярлик, Бірка | – носій інформації про ядерний матеріал (облікову одиницю), що постійно знаходиться при ньому (матеріалі) | (НП 306.07.086-2004) Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник, затверджений наказом ДКЯРУ від 08.06.04 р. № 101 |  |

Бібліографія:

- Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”. № 39/95-ВР від 8 лютого 1995 р.;

- Закон України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”. № 1370-XIV  вiд 11 січня 2000 р.;

- Закон України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення»;

- Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»;

- Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами»;

- Закон України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему»;

- Закон України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки»;

- Закон України “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання”. № 2064-III вiд 19 жовтня 2000 р.

- Угода про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії;

- Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб;

- Конвенція про ядерну безпеку;

- Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами;

- Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок;

- Директива Ради 2009/71/ЄВРАТОМ від 25 червня 2009 р, що встановлює рамки Співтовариства щодо безпеки ядерних установок зі змінами, внесеними Директивою № 2014/87/EURATOM Ради ЄС від 8 липня 2014 р

- Постанова КМУ від 13.11.2014р. №824 «Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки»;

- Постанова КМУ від 29.06.2011р. №771 «Порядок залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля»;

- «Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів», затверджений постановою КМУ від 03.10.2007 р. №1196;

- «Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України», затверджене постановою КМУ від 15.10.2004 р. №1373;

- Постанова КМУ від 23.06.2003 р. №953 «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду»;

- «Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії», затвердженого постановою КМУ від 26.04.2003 р. №625;

- «Порядок державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання», затверджений постановою КМУ від 16.11.2000 р. №1718

- Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджена постановою КМУ від 18.12.1996р. №1525;

- НПА, що затверджені органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки згідно переліку, що наведені в Додатку 1.

- Нормативні документи колишнього СРСР, що застовуюються в сфері використання ядерної енергії згідно Додатку 2.

# Footnotes

Визначення наведено згідно зі статтею 2 Конвенції "Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля", до якої Україна приєдналась у 1999 році.