Отчет

о выполнении условий Отдельного разрешения серия ОД № 000196/71/15 на пуск энергоблока №2  Запорожской АЭС

со сроком действия с 29 мая 2015 года до 19 февраля 2016 (проектный срок эксплуатации энергоблока №2)

(по состоянию на 10.08.2016)

| № п.п. | № пункта усл. | Наименование условий и этапов выполнения | Срок выполнения | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | УСЛОВИЯ Всего условий - 14 Выполнено - 6 (п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 10) В стадии выполнения – 8 |
| 1 | 1 | Эксплуатировать энергоблок в соответствии с требованиями «Технологического регламента безопасной эксплуатации энергоблока №2 Запорожской АЭС» №02.ГТ.00.РГ.01-14. «Регламента проверок, испытаний и опробований систем, важных для безопасности энергоблока №2 ЗАЭС» 02.ГТ.00.РГ.07-14. «Инструкции по эксплуатации реакторной установки энергоблока 2 Запорожской АЭС» №02.РО.YC.ИЭ.25-12. «Инструкции по ликвидации аварий и аварийных ситуаций на реакторной установке энергоблока №2 Запорожской АЭС» №02.ГТ.00.ИН.05А. «Инструкции по ликвидации нарушений нормальной эксплуатации на реакторной установке энергоблока №2 Запорожской АЭС» №02.ГТ.00.ИН.03-12. «Регламента радиационного ко нтроля при эксплуатации энергоблоков ОП «Запорожская АЭС» 00.РБ.XQ.Pr.01-15. Обеспечить своевременное сопровождение технологического регламента, указанных и других соответствующих эксплуатационных документов (внесение изменений в них установленным порядком). Запрещается работа энергоблока в режиме диспетчерского регулирования. | Постоянно до 19.02.2016 | ВЫПОЛНЕНО. Эксплуатация энергоблока №2 выполняется в базовом режиме, в соответствии с требованиями: - «Технологического регламента безопасной эксплуатации энергоблока №2 Запорожской АЭС» №02.ГТ.00.РГ.01-14; - «Регламента проверок, испытаний и опробований систем, важных для безопасности энергоблока №2 ЗАЭС» 02.ГТ.00.РГ.07-14; - «Инструкции по эксплуатации реакторной установки энергоблока 2 Запорожская АЭС» 02.PO.YC.ИЭ.25-12; - «Инструкция по ликвидации аварий и аварийных ситуаций на реакторной установке энергоблока №2 Запорожской АЭС» 02.ГТ.00.ИН.05.А; - «Инструкции по ликвидации нарушений нормальной эксплуатации на реакторной установке энергоблока №2 Запорожской АЭС» 02.ГТ.00.ИН.03-15 (введено в действие с 02.10.15 указанием №ДС-1102 от 18.09.2015); - «Регламента радиационного контроля при эксплуатации объектов ОП «Запорожская АЭС» 00.РБ.XQ.Рг.01-15. В режиме суточного диспетчерского регулирования мощности в энергосистеме для обеспечения диспетчерского графика нагрузки энергоблок №2 не эксплуатируется. В «Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока №2 Запорожской АЭС» №02.ГТ.00.РГ.01-14 внесены изменения: ГТ.РГ.1779/15.ИИ от 07.09.2015; ГТ.РГ.2798/15.ИИ от 16.01.2016; ГТ.РГ.241/15.ИИ от 25.02.2016; ГТ.РГ.728/16.ИИ от 08.04.2016; ГТ.РГ.855/16.ИИ от 04.05.2016; ГТ.РГ.1571/16.ИИ от 13.07.2016 В «Инструкцию по ликвидации аварий и аварийных ситуаций на реакторной установке энергоблока №2 Запорожской АЭС» 02.ГТ.00.ИН.05.А внесено изменение: ГТ. ИН.1652/15.ИИ от 18.08.2015. В «Инструкцию по ликвидации нарушений нормальной эксплуатации на реакторной установке энергоблока №2 Запорожская АЭС» №02.ГТ.00.ИН.03-15 внесены изменения: ГТ.ИН.2465/15.ИИ от 01.12.2015; ГТ.ИН.445/16.ИИ от 25.03.2016; ГТ.ИН.1113/16.ИИ от 15.06.2016. |
| 2 | 2 | Эксплуатировать активную зону реактора энергоблока №2 ЗАЭС в соответствии с требованиями Технического решения №02.ОБ.YM.ТР.2360 «О составе и эксплуатации 28-й топливной загрузки активной зоны энергоблока №2 Запорожской АЭС». | Постоянно до 19.02.2016 | ВЫПОЛНЕНО. Эксплуатация активной зоны реактора энергоблока №2 ОП ЗАЭС выполнена в соответствии с требованиями технического решения №02.ОБ.YM.ТР.2360 «О составе и эксплуатации 28-й топливной загрузки активной зоны энергоблока №2 Запорожской АЭС». |
| 3 | 3 | Допускать к непосредственному управлению реакторной установкой только тот персонал, который имеет соответствующую лицензию согласно перечню должностей, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 08.11.2000 №1683. | Постоянно | ВЫПОЛНЕНО. К непосредственному управлению реакторной установки допускается только тот персонал, который имеет соответствующую лицензию согласно перечню должностей, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 08.11.2000 №1683. Нарушений в работе энергоблока по вине персонала, влекущих за собой приостановление действия лицензий не было. Лицензия на подготовку персонала – Серия ОВ №000900 срок действия до 19.08.2019. |
| 4 | 4 | Допускать к эксплуатации ядерной установкой только тот персонал, который прошел соответствующую подготовку, сдачу экзаменов в установленном порядке, а также имеет допуск к работе на ядерной установке и с ядерными материалами. . | Постоянно | ВЫПОЛНЕНО. Профессиональная подготовка и допуск к самостоятельной работе персонала по непосредственному управлению реакторной установкой АЭС (НСБ, ВИУБ, ВИУР) осуществляется в соответствии с требованиями «Правил лицензирования деятельности персонала по непосредственному управлению реакторной установкой АЭС» НП 306.2.103–2004; «Правил лицензирования подготовки персонала для эксплуатации ЯУ» НП 306.2.104-2004, согласно лицензии Госатомрегулирования Украины на подготовку персонала – Серия ОВ №000900 сроком действия до 19.08.2019. Основанием для допуска к самостоятельной работе на должность ВИУР, ВИУБ, НСБ является лицензия Госатомрегулирования Украины на право управления реакторной установкой. Нарушения в работе ядерной установки, связанные с недостатками подготовки персонала в ОП ЗАЭС и зафиксированные в отчетах о расследовании нарушений – отсутствуют. Подготовка на должность В период с 31.05.2015 по 11.08.2016 завершили подготовку 6 специалистов по непосредственному управлению РУ: НСБ – 1 чел., ВИУР – 3 чел. (получены лицензии Госатомрегулирования); ВИУБ – 2 чел. (готовится пакет документов на получение (продление) лицензий Госатомрегулирования). Проходят лицензируемую подготовку по ИПП 5 специалистов на должности: НСБ - 1 чел., ВИУБ – 2 чел., ВИУР – 2 чел. Тренажерная подготовка В период с 31.05.2015 по 11.08.2016 на ПМТ для лицензированных специалистов энергоблока № 2 проведены: противоаварийные тренировки – 107 чел./час, УТЗ – 1984 чел./час. Поддержание квалификации Согласно приказу № 3779-к от 17.12.15 в УТЦ с 11.01.2016 по 19.02.16 прошли 9 НСБ, 7 ВИУБ, 9 ВИУР теоретический курс поддержания квалификации по программе 00.УЦ.ПО.31-15. Курсы целевого назначения Согласно приказа № 1072-к от 30.03.2016 в период с 15.04.2016 по 28.04.2016 проведено обучение персонала ЭП ЭБ №2 по темам: «Эксплуатация оборудования АКИП ПАМС», прошли обучение: 9 НСБ, 7 ВИУБ, 10 ВИУР; «Внедрение системы снижения концентрации водорода в ГО при запроектных авариях (САУВ) и системы принудительного сброса давления из ГО», прошли обучение: 9 НСБ, 7 ВИУБ, 10 ВИУР; «Эксплуатация оборудования ВУ АХК ВХР», прошли обучение: 9 НСБ, 7 ВИУБ, 10 ВИУР; «Замена регулирующих клапанов систем второго контура RL71-74S02 на эрозионно-стойкие клапаны типа «Диск», прошли обучение: 9 НСБ, 7 ВИУБ; «Особенности эксплуатации ПТК СНЭ ТО», прошли обучение: 9 НСБ, 7 ВИУБ; «Эксплуатация оборудования НУ УВС», прошли обучение: 9 НСБ, 7 ВИУБ, 10 ВИУР. Согласно приказу № 1323-к от 14.04.2016 в период с 04.05.2016 по 16.05.2016 проведено обучение персонала ЭП ЭБ №2 по теме: «Эксплуатация ПТК АСР ТО», прошли обучение: 9 НСБ, 7 ВИУБ. Согласно приказу № 2359-к от 04.07.2016 в период с 18.07.2016 по 27.07.2016 проведено обучение оперативного персонала ЭП ЭБ №2 по теме: «Эксплуатация комплектных трансформаторов подстанций типа КТПСН (КТПСНВ)». Прошли обучение 6 ВИУБ и 1 ВИУР (стажер на ВИУБ). Согласно приказу №2743-к от 29.07.16 в период с 03.08.2016 по 10.08.2016 г. проведено обучение для оперативного персонала ЭП ЭБ № 2 по теме «Эксплуатация мобильной дизельной генераторной станции (МДГС) TLE1100 0,4 кВ». Прошли обучение 7 ВИУБ и 2 ВИУР (стажеры на ВИУБ). Психофизиологическое обследование В целях определения психофизиологического состояния персонала, отвечающего за безопасную эксплуатацию ЯУ в отчетный период проведены: плановые ПФО: 9 НСБ, 6 ВИУБ, 9 ВИУР; ПФО при переводе на должность: НСБ – 3 чел.. ВИУБ – 7 чел., ВИУР – 7 чел.; индивидуальные консультации: НСБ – 4 чел., ВИУБ – 7 чел., ВИУР – 7 чел.; тренинги: НСБ- 1 чел., ВИУБ – 5 чел., ВИУР – 3 чел. |
| 5 | 5 | Не позднее 10 суток после вывода реакторной установки энергоблока на минимально- контролируемый уровень мощности предоставить информацию с результатами проведенных испытаний, подтверждающих проектными характеристиками энергоблока. |  | ВЫПОЛНЕНО. В Госатомрегулирования , Госинспекцию на ЗАЭС письмом ОП ЗАЭС от 08.06.2015 исх.№40/14113 «Про надання звітів, щодо підтвердження випробуваннями проектних характеристик енергоблока №2 ВП ЗАЕС після ППР-2015» направлены: «Отчет по результатам испытаний оборудования СВБ, предусмотренных «Регламентом проверок, испытаний и опробований систем, важных для безопасности энергоблока №2 ЗАЭС» 02.ГТ.00.РГ.07-14 и эксплуатационными инструкциями, проведённых в ППР-2015 на энергоблоке №2»; «Акт проведения испытаний по определению нейтронно-физических характеристик активной зоны энергоблока №2 в начале работы двадцать восьмой топливной загрузки» 02.ОБ.YC.Ак.540/15 від 02.06.2015. |
| 6 | 6 | Проводить ремонт, техническое обслуживание на системах (элементах), важных для безопасности, только при наличии соответствующего письменного разрешения согласно требованиям «Положение о порядке выдачи частных разрешений на выполнение работ на системах, важных для безопасности» 00.ВН.ПЛ.23-12. | Постоянно | В СТАДИИ ВЫПОЛНЕНИЯ. Техническое обслуживание и ремонт на системах (оборудовании) важных для безопасности выполняется в соответствии с «Положением о порядке выдачи частных разрешений на выполнение работ на системах, важных для безопасности» №00.ВН.ПЛ.23-15. «Отчет за межремонтный период и за период ППР-2016 энергоблока №2 по количеству выданных частных разрешений на производство работ на оборудовании и трубопроводах СВБ» будет предоставлен в Госатомрегулирования за 7 дней до завершения ППР. |
| 7 Выполнить соответствующие мероприятия по реализации: |
| 7 | 7.1 | «Комплексної програми поводження з радіоактивними відходами у ДП НАЕК «Енергоатом» на період 2012-2016р.р.» ПМ-Д.0.18.174-12. | Постоянно | В СТАДИИ ВЫПОЛНЕНИЯ. Выполняется постоянно – 3; В стадии выполнения – 5. В соответствии с п.3.5.1 «Комплексної програми поводження з РАВ у ДП НАЕК «Енергоатом» на період 2012-2016 рр.» ПМ-Д.0.18.174-12 Отчет по обращению с РАО и выполнении мероприятий Комплексной программы в ОП ЗАЭС за 2015 год направлен письмами: - в ГП «НАЭК «Энергоатом» от 20.01.2016 №30-26/1638; - в Госатомрегулирования от 20.01.2016 №30-26/1645. За 1 полугодие 2016 года направлен письмами: - в ГП «НАЭК «Энергоатом» от 12.07.2016 №30-26/16411; - в Госатомрегулирования от 12.07.2016 №30-26/16450. Сроки выполнения мероприятий «Комплексної програми поводження з РАВ у ДП НАЕК «Енергоатом» на період 2012-2016 рр.» ПМ-Д.0.18.174-12 откорректированы в соответствии с извещением №2, согласованное Госатомрегулирования письмом исх. №19-11/5-85 от 25.12.2014. «Комплексна програма поводження з РАВ у ДП «НАЕК «Енергоатом» с новыми сроками реализации согласована в ОП ЗАЭС, утверждена ГП «НАЭК «Энергоатом» 01.07.2016 и направлена для согласования в: - МОЗ Украины письмом исх.№9638/41 от 01.07.2016; - ГИЯРУ письмом исх.№9639/41 от 01.07.2016; - МЭУ Украины письмом исх.№9640/41 от 01.07.2016. |
| 8 | 7.2 | Согласованного в установленном порядке План-графика реализации Комплексной (сводной) программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций на 2015 год. При полном выполнении мероприятий предоставлять в Госатомрегулирования отчеты по установленной форме. | Постоянно | В СТАДИИ ВЫПОЛНЕНИЯ. В соответствии с «План-графиком реализации мероприятий Комплексной (сводной) программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций на 2016 год», согласованным ГИЯРУ письмом исх.№15-05/44 от 05.01.2016, на энергоблоке №2 запланирована реализация 88 мероприятий КсППБ. По состоянию на 10.08.2016: Выполнено в полном объеме – 52 мероприятия. В стадии выполнения – 36 мероприятий из них: – выполнено в физическом объеме, отчет на согласовании – 2 мероприятия (17104,17109); – 1 мероприятие выполняется досрочно (14101); – 10 мероприятий находятся в стадии выполнения и будут завершены до выхода энергоблока из ремонта (10101, 11305, 13307,13504, 13511, 14103, 14106, 14406,15203,16203); – 10 мероприятий выполняемых в согласованных объемах, будут выполнены частично до выхода энергоблока из ремонта в 2016 году с полным завершением после ПСЭ энергоблока (12401, 13304, 13402, 15103, 15206, 16205, 17102, 17105, 17107, 18101); – 13 мероприятий выполнение которых согласовано после ПСЭ (13302, 13501, 13502, 14102, 14401, 14404, 15202, 15208, 16101, 16201, 17106, 17201, 19106). |
| 9 | 7.3 | «Программы подготовки энергоблока №2 ОП ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок» 02.МР.00.ПМ.13-14. | Постоянно | В СТАДИИ ВЫПОЛНЕНИЯ. Отчет по «Программе подготовки энергоблока №2 ОП ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок» 02.МР.00.ПМ.13-14., по состоянию на 12.08.2016 прилагается (Приложение 1). |
| 10 | 7.4 | «Плана лицензирования энергоблока №2 ОП Запорожская АЭС для продления эксплуатации в сверхпроектный срок» 02.ОК.ПН.04-14. | Постоянно | В СТАДИИ ВЫПОЛНЕНИЯ. Отчет по «Плану лицензирования энергоблока №2 ОП ЗАЭС для продления эксплуатации в сверхпроектный срок» 02.ОК.ПН.04-14, по состоянию на 12.08.2016 прилагается (Приложение 2). |
| 11 | 8 | Ежеквартально (до 20 числа следующего за отчетным периодом месяца) предоставлять в Госатомрегулирования отчеты по выполнению пунктов 7.2 и 7.4 ОР. | Постоянно | В СТАДИИ ВЫПОЛНЕНИЯ. В Госатомрегулирования направлен отчет за 2-й квартал 2016 по п.7.2: письмом исх. ЗАЭС №39-18/17110 от 20.07.2016. В ГП «НАЭК «Энергоатом» направлен отчет за 2-й квартал 2016 по п.7.4: письмом исх. ЗАЭС №3918/16099 от 01.07.2016. |
| 12 | 9 | Обеспечить минимальный запас расходных материалов, наличие которых обеспечивает необходимый уровень ядерной безопасности на площадке ЗАЭС. | Постоянно | В СТАДИИ ВЫПОЛНЕНИЯ. Справка о запасах расходных материалов по состоянию на 04.08.2016 направлена в ГП «НАЭК «Энергоатом» письмом исх.№63-12/18419 от 04.08.2016. По информации УПТК на 04.08.2016: Фактический запас дизельного топлива - 2371,60 Неснижаемый запас – 2914,3 |
| 13 | 10 | До 19.02.2016 перевести РУ в «холодный останов» и выгрузить ядерное топливо из активной зоны реактора в бассейн выдержки. | До 19.02.2016 | ВЫПОЛНЕНО. 17 февраля 2016 года в 02 часа 07 минут энергоблок №2 Запорожской АЭС переведен из состояния «полугорячего состояния» в состояние «холодный останов» для проведения планового среднего ремонта продолжительностью 104 дня, согласно заявке №7 от 02.02.2016 согласованной дежурным диспетчером энергосистемы. «Прогнозний графік ППР енергоблоків АЕС на 2016 рік та 1-й квартал 2017 року, станом на 20.11.2015» утвежден Первым вице-президентом-техническим директором ГП «НАЭК «Энергоатом» А.В.Шавлаковым. Выполнена выгрузка ядерного топлива из активной зоны реактора в бассейн выдержки, согласно графика ремонта, 09.03.2016. |
| 14 | 11 | Деятельность эксплуатирующей организации (оператора) ГП «НАЭК «Энергоатом» по эксплуатации энергоблока №2 ЗАЕС после 19 февраля 2016 года осуществлять согласно действующего законодательства, соответствующих лицензий (отдельных письменных разрешений) в сфере использования ядерной энергии, норм, правил и стандартов по ядерной и радиационной безопасности, физической защиты. | После 19 февраля 2016 года | В СТАДИИ ВЫПОЛНЕНИЯ. Деятельность по эксплуатации энергоблока №2 ЗАЕС после 19 февраля 2016 года осуществляется в соответствии с Техническим решением «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №2 ОП ЗАЭС после 28 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации» №02.МР.00.РШ.3546 от 30.01.2015 (согласованно ГИЯРУ письмом исх.№18-29/4-3811 от 17.06.2015). Письмо ГИЯРУ исх.№15-12/5-1078 от 19.02.2016 «Про окремий дозвіл енергоблока №2 ЗАЕС», на основании: Наказу ДІЯРУ від 17.02.2016 за №20 «Про прийняття рішень щодо ліцензування»; Постанови Колегії ДІЯРУ №1 від 09.02.201 «Про стан виконання робіт з продовження строку експлуатації енергоблоку №2 ЗАЕС»; Изменение №09 к лицензии серия ЕО №000196, Госатомрегулирования продлевает срок действия «Окремого дозвола ОД №000196/71/15 на пуск енергоблоку №2 ВП «Запорізька АЕС» після проведення ППР з перевантаженням активної зони»-до завершения выполнения эксплуатирующей организацией запланированных организационно-технических мероприятий и возможности принятия решения о продлении эксплуатации энергоблока в сверхпроектный срок на энергетических уровнях мощности, но не позднее 20.02.2018. |

Начальник СВНиПБ                                                                                             А.С. Колпак

Исп. СВНиПБ Супрун 5 72 42

Приложение 2 к Отчету (п.7.4)

Отчёт по «Планам лицензирования» блоков № 2

на 12.08.2016

|  | Всього | Виконано | Термін не підійшов | В стадії виконання | Виконується з відставанням | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконання заходу КзПБ №10101 "Розробка матеріалів і виконання кваліфікації елементів енергоблока" |
|  | звіти | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | методики | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | тех. рішення | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Виконання заходу КсППБ №18101 "Забезпечення сейсмостійкості систем і будівельних конструкцій" |
|  | концепт. рішення | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | звіти | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
|  | переліки | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Виконання інжинірингових робіт з ОТС та ПСЕ |
|  | робочі програми | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | програми випробувань | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | розрахунки | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | тех. звіти | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Рішення з ПСЕ | 38 | 37 | 0 | 0 | 1 |  |
| Направлення звітів з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку |
|  | звіти | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |  |
| Направлення заяви про внесення змін до ліцензії ЕО № 000196 на здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» з метою забезпечення експлуатації енергоблоку в зупиненому стані для виконання заходів ПСЕ |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Направлення заяви про внесення змін до ліцензії ЕО № 000196 на здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» у зв'язку з продовженням терміну експлуатації енергоблоку |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всього | 133 | 129 | 0 | 0 | 4 |  |

* Виконується з відставанням 4 заходів:

1. «Решение о продлении срока эксплуатации оборудования АСД-5600 энергоблока №2 ОП ЗАЭС» в сверхпроектный срок по результатам выполненной оценки технического состояния.

Решение о ПСЭ 2РДЭС2 – согласовано

Решение о ПСЭ 2РДЭС1 – будет разработано после проведения кап. ремонта.

Решение о ПСЭ 2РДЭС3 - будет разработано после проведения кап. ремонта.

2. Комплексный анализ безопасности – Доработанный отчет направлен на проверку в ГИЯРУ исх.НАЭК 11172/18 от 01.08.2016

3. Отчеты о выполнении оценки сейсмостойкости оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений.

Перечень оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений энергоблоков № 2 ОП ЗАЭС для оценки сейсмостойкости был согласован с Госатоминспекцией на ЗАЭС 30.09.13.
Отчет об оценке сейсмостойкости вентиляционного оборудования энергоблоков № 2 - согласован.
Отчет об оценке сейсмостойкости ТМО РО и РДЭС в ГИЯРУ на рассматрении .
Отчет об оценке сейсмостойкости ЭТО Блок № 2 – согласован.

4. Итоговый отчет по результатам оценки сейсмостойкости оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений.

Итоговый отчет будет разработан по результатам выполнения оценки сейсмостойкости оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений.

ГС - начальника ОУРЭ СУРМ					Е.Е. Гефсиманский

Исп. СУРМ Редозубов

Тел 5-69-47