ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання  України

______________ 2016 року № _____

Загальні положення з
безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення

# Загальні положення

1. Загальні положення з безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення (далі – Загальні положення) встановлюють:

мету, критерії і принципи безпеки поводження з радіоактивними відходами до їх захоронення;

основні вимоги забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на всіх стадіях поводження з радіоактивними відходами до їх захоронення.

2. Загальні положення поширюються на діяльність щодо поводження з радіоактивними відходами до їх захоронення, що накопичені, утворюються та можуть утворитися при здійсненні діяльності в сфері використання ядерної енергії.

На діяльність щодо поводження з радіоактивними відходами в місцях їх утворення (включаючи попередню обробку РАВ, транспортування та тимчасове зберігання РАВ в місцях їх утворення) не поширюються положення глави 4, 8 та 11÷13 розділу ІІІ, глави 6 та 7 розділу ІV, розділів V - IX цих Загальних положень.

3. Загальні положення є обов’язковими для всіх юридичних і фізичних осіб, що здійснюють або планують здійснювати діяльність, пов’язану з поводженням з радіоактивними відходами до їх захоронення – а саме, для суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, в результаті діяльності яких можуть утворюватися радіоактивні відходи та суб’єктів діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами, а також для конструкторських та проектних організацій, організацій науково-технічної підтримки, будівельних, монтажних, ремонтних, налагоджувальних організацій, підприємств з виготовлення обладнання, організацій, які надають інші послуги щодо поводження з радіоактивними відходами до їх захоронення.

4. Набрання чинності Загальними положеннями не тягне за собою припинення дії або зміни термінів дії ліцензій і дозволів, раніше виданих Держатомрегулюванням.

5. Обсяги та терміни реалізації вимог Загальних положень стосовно підприємств та об’єктів, на яких здійснюють або планують діяльність з поводження з радіоактивними відходами, та які вже експлуатують, будують та вводять в експлуатацію, обґрунтовує та погоджує з Держатомрегулюванням суб’єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, в результаті діяльності якого можуть утворюватися радіоактивні відходи та суб’єкт діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами. Для підприємств та об’єктів, проекти яких (або інша проектна документація, при відсутності проекту) на момент введення в дію Загальних положень не затверджені у встановленому порядку, вимоги Загальних положень впроваджують в повному обсязі.

# ІІ. Умовні позначення та скорочення, визначення термінів

1. У цих Загальних положеннях вживаються скорочення, що мають такі значення:

ВАВ – високоактивні радіоактивні відходи;

ВДІВ – відпрацьоване джерело іонізуючого випромінювання;

ДІВ – джерело іонізуючого випромінювання;

ЗАБ – звіт з аналізу безпеки;

ЗС – зона спостереження;

НАВ – низькоактивні радіоактивні відходи;

НПА – нормативно-правовий акт;

ПД – проект (робочий проект), або інша проектна документація, при відсутності проекту (робочого проекту);

ПКВ – проектні критерії та вимоги;

ПУС – програма управління старінням;

РАВ – радіоактивні відходи;

РРВ – рідкі радіоактивні відходи;

САВ – середньоактивні радіоактивні відходи;

СЗЗ – санітарно-захисна зона;

СКУ – система контролю та управління;

СЛРП – самопідтримувальна ланцюгова реакція поділу;

спецпідприємство – державне спеціалізоване підприємство з поводження з РАВ;

Суб’єкт РАВ – суб’єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, в результаті діяльності якого можуть утворюватись РАВ, та суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ;

ТРВ – тверді радіоактивні відходи;

ЯРБ – ядерна та радіаційна безпека;

Кеф – ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів.

2. У цих Загальних положеннях терміни вживаються у таких значеннях:

аварійна ситуація – стан об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, що не перейшов в аварію;

аварія – порушення експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, за якого стався вихід радіоактивних речовин та/або іонізуючого випромінювання за передбачені ПД захисні бар’єри, межі та у кількості, що перевищує встановлені межі безпечної експлуатації. Аварія характеризується початковою подією, шляхами протікання і наслідками;

експлуатаційні межі – значення параметрів і характеристик стану систем (елементів) і обєкта, призначеного для поводження з РАВ, в цілому встановлені для нормальної експлуатації;

експлуатація об’єкта, призначеного для поводження з РАВ до їх захоронення – діяльність, що спрямована на досягнення мети, для якої був побудований об’єкт, призначений для поводження з РАВ, включаючи безпечне поводження з РАВ на об’єкті від їх приймання до передачі на інший об’єкт, а також технічне обслуговування, ремонти, інспектування під час експлуатації та іншу пов’язану з цим діяльність;

зберігання тимчасове – безпечне зберігання РАВ (упаковок РАВ) в спеціальній споруді чи приміщенні (або його частині), передбачене технологічним процесом поводження з РАВ при поводженні з РАВ в місцях їх утворення та при переробці РАВ, із забезпеченням утримання та ізоляції РАВ протягом встановленого обмеженого терміну та наступного вилучення РАВ для подальшого поводження з ними;

зберігання довгострокове – безпечне зберігання упаковок РАВ в спеціальному сховищі для зберігання РАВ (терміном 30 і більше років) із забезпеченням утримання та ізоляції РАВ і можливості наступного вилучення упаковок РАВ для їх передачі на захоронення;

ізоляція РАВ – захист РАВ від зовнішніх впливів за рахунок фізичного відділення РАВ від оточуючого середовища;

критерії приймання РАВ – якісні та кількісні критерії, яким мають відповідати РАВ (упаковки РАВ) після їх збирання, попередньої обробки, переробки або зберігання РАВ з метою їх прийнятності для поводження на наступній стадії;

межі безпечної експлуатації – установлені та обгрунтовані в ЗАБ значення параметрів, що характеризують стан об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, а також стан важливих для безпеки систем та обладнання, порушення яких призводять до аварійних ситуацій та можуть призвести до аварій;

нормальна експлуатація – експлуатація об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, у визначених експлуатаційних межах і умовах;

оцінка безпеки – всебічна оцінка та аналіз рівня безпеки діяльності щодо поводження з РАВ на певному підприємстві/об’єкті, на якому планують або здійснюють поводження з РАВ, з метою обґрунтування того, що під час провадження діяльності забезпечується безпека, при цьому рівень радіаційної безпеки персоналу, населення та навколишнього природного середовища не нижчий, ніж передбачено нормами та правилами з ЯРБ. Результати оцінки безпеки документують в ЗАБ та інших документах, що засвідчують рівень безпеки поводження з РАВ на підприємстві/об’єкті;

поводження з РАВ до їх захоронення – види діяльності, а також види робіт та операцій з поводження з РАВ, що передують захороненню, починаючи від утворення РАВ, включаючи планування діяльності, проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатацію та зняття з експлуатації підприємств/об’єктів. Поводження з РАВ до їх захоронення може здійснюватися, як на окремих об’єктах, спеціально призначених для поводження з РАВ, так і в межах підприємств/об’єктів, призначених для інших цілей (зокрема, в межах ядерних установок);

помилка персоналу – одинична неправильна дія або одиничний пропуск правильної дії під час управління обладнанням, технічного обслуговування чи ремонту конструкції, систем та обладнання об’єкта, призначеного для поводження з РАВ;

порушення нормальної експлуатації – порушення під час експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, унаслідок якого сталося відхилення від установлених експлуатаційних меж і умов, яке не призвело до аварійної ситуації;

системи та обладнання, важливі для безпеки – системи та обладнання, що виконують функції безпеки, а також системи та обладнання, відмови яких можуть призвести до аварії;

система управління діяльністю – документація та практика керування ресурсами (людськими, матеріально-технічними, фінансовими, інформаційними) Суб’єкта РАВ;

старіння – процес погіршення з часом технічних характеристик конструкцій, систем та обладнання, об’єкта, призначеного для поводження з РАВ;

сховище для довгострокового зберігання РАВ – споруда або комплекс споруд, систем, обладнання та засобів, призначених для безпечного довгострокового зберігання РАВ;

технічне обслуговування – комплекс операцій з контролю і підтримки працездатного стану конструкцій, систем та обладнання об’єкта, призначеного для поводження з РАВ;

умови безпечної експлуатації – установлені та обгрунтовані в ЗАБ умови щодо кількості, характеристик, стану працездатності, правил технічного обслуговування та ремонту систем та обладнання, важливих для безпеки, за яких забезпечується дотримання меж безпечної експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ;

упаковка РАВ – пакувальний комплект (контейнер) із вміщеними у нього РАВ (формою РАВ);

управління старінням – система технічних і організаційних заходів, що здійснюються з метою запобігання деградації конструкцій, систем та елементів  об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, внаслідок їхнього старіння і зносу, нижче допустимих меж;

утримання РАВ – обмеження поширення радіонуклідів за встановлені межі протягом визначеного часу;

фізичний бар’єр – фізична перешкода, яка запобігає поширенню радіоактивних речовин та/або забезпечує захист від іонізуючого випромінювання;

форма РАВ – РАВ певної фізико-хімічної форми, отриманої в результаті переробки РАВ, перед їх розміщенням в пакувальний комплект (контейнер). Форма РАВ є компонентом упаковки РАВ;

функції безпеки – функції, що виконуються системами та обладнанням, включаючи: утримання та ізоляцію РАВ у встановлених межах, а також захист бар’єрів, що виконують ці функції; обмеження розповсюдження радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання у встановлених межах, а також захист бар’єрів, що виконують ці функції; радіаційного контролю.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», Умовах і вимогах безпеки (ліцензійних умовах) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами, затверджених наказом Держатомрегулювання від 22 жовтня 2002 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 листопада 2002 року за № 874/7162 (у редакції наказу Держатомрегулювання від 20 серпня 2014 року № 118), Технічному регламенті щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 939 (у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 1099), Державних гігієнічних нормативах «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 липня 1997 року № 208, введених у дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року № 62, «Нормах радіаційної безпеки України; доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000)», затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 12 липня 2000 року № 116, Державних санітарних правилах «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», затверджених наказом Міністерства Охорони Здоров’я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832.

На діяльність щодо поводження з РАВ в місцях їх утворення (включаючи попереднью обробку РАВ, транспортування та тимчасове зберігання РАВ в місцях їх утворення) не поширюється визначення таких термінів: аварійна ситуація, аварія, експлуатація обєкта, призначеного для поводження з РАВ до їх захоронення, зберігання довгострокове, межі безпечної експлуатації, нормальна експлуатація, порушення нормальної експлуатації, системи та обладнання, важливі для безпеки, сховище для довгострокового зберігання РАВ, умови безпечної експлуатації, функції безпеки.

# ІII. Цілі, критерії та принципи безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення

1. Загальна мета і принципи безпеки

1. Поводження з радіоактивними матеріалами, що утворюються при здійсненні видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, подальше використання яких не передбачається і характеристики яких не відповідають критеріям щодо їх повторного використання, звільнення від регулюючого контролю або скиду, провадиться як з РАВ.

2. Загальною метою безпеки при поводженні з РАВ до їх захоронення є захист персоналу, населення, включаючи захист теперішніх та майбутніх поколінь людей, та навколишнього природного середовища від негативного радіаційного впливу.

3. Поводження з РАВ до їх захоронення планують та провадять згідно з національною політикою та стратегією поводження з РАВ, визначеними чинним законодавством України.

Суб’єкт РАВ планує і провадить діяльність щодо поводження з РАВ з метою реалізації завдань та заходів, передбачених Законом України «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами», Стратегією поводження з радіоактивними відходами в 
Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
19 серпня 2009 року № 990-р, іншими НПА у сфері використання ядерної енергії.

4. При поводженні з РАВ до їх захоронення Суб’єкт РАВ забезпечує неперевищення допустимих рівнів опромінення персоналу і населення, а також допустимих викидів і скидів.

5. Суб’єкт РАВ забезпечує інформування населення, громадськості, органів місцевого самоврядування про рівень безпеки об’єктів, на яких планується та/або здійснюється діяльність з поводження з РАВ до їх захоронення, про можливий негативний вплив провадженої діяльності на населення та навколишнє середовище, засоби і заходи його попередження.

6. При поводженні з РАВ до їх захоронення Суб’єкт РАВ забезпечує звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів та РАВ згідно із Порядком звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності, затвердженим наказом Держатомрегулювання від 01 липня 2010 року № 84, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2010 року за № 718/18013.

7. Для досягнення цілей безпеки при поводженні з РАВ до їх захоронення застосовують такі принципи безпеки:

мінімізація РАВ;

взаємозалежність стадій поводження з РАВ;

обмеження тягаря на майбутні покоління;

культура безпеки;

відповідальність за забезпечення безпеки;

ліцензування діяльності з поводження з РАВ до їх захоронення;

реалізація стратегії глибокоешелонованого захисту;

застосування апробованої інженерно-технічної практики;

впровадження системи управління діяльністю;

урахування людського фактора;

урахування досвіду поводження з РАВ;

відомчий нагляд;

забезпечення ядерної безпеки;

забезпечення захищеності;

оцінка безпеки об’єктів та діяльності.

2. Мінімізація РАВ

1. Суб’єкт РАВ обмежує утворення РАВ на мінімальному практично досяжному рівні шляхом розроблення та впровадження технологій, проектних рішень, процедур, інших заходів (технічних, організаційних, економічних тощо), які спрямовані на запобігання утворенню РАВ або їх мінімізацію на практично досяжному рівні як за об’ємом, так і за активністю.

2. Врахування принципу мінімізації РАВ забезпечується при розробленні технологій, які можуть призводити до утворення РАВ, та технологій поводження з РАВ, а також при проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації та знятті з експлуатації підприємств та об’єктів, на яких використовуються такі технології, для того, щоб активність та обсяги РАВ зберігалися на мінімальному практично досяжному рівні за рахунок:

використання мінімальної кількості радіоактивного матеріалу, необхідного для провадження практичної діяльності;

максимально можливого повторного використання та попередньої обробки радіоактивних матеріалів;

контролю збирання, сортування, обробки та переробки РАВ;

здійснення сортування та звільнення матеріалів від регулюючого контролю після відповідної обробки та/або достатнього періоду тимчасового зберігання (витримки) з метою зменшення обсягів утворюваних РАВ, які потребуватимуть подальшої переробки та/або зберігання;

запобігання та мінімізації радіаційного забруднення матеріалів, обладнання, поверхонь приміщень та конструкцій для зниження потреб дезактивації;

вжиття заходів щодо уникнення розповсюдження радіаційного забруднення в ході робіт з обслуговування, контролю та моніторингу на об’єкті;

впровадження системи обліку та періодичного аналізу ефективності заходів з мінімізації утворення РАВ;

повернення виробнику джерел іонізуючого випромінювання по завершенню терміну їх експлуатації або/та використання;

імплементації системи управління діяльністю, інтегрованої для всіх видів діяльності, які призводять до утворення РАВ;

мінімізації на практично досяжному рівні накопичення РАВ у виробників РАВ.

3. Взаємозалежність стадій поводження з РАВ

1. Поводження з РАВ до їх захоронення охоплює такі стадії: попередня обробка РАВ, переробка РАВ, довгострокове зберігання РАВ.

На кожній із стадій, в рамках технологічного процесу поводження з РАВ, за необхідності, здійснюється тимчасове зберігання та перевезення РАВ.

Допускається об’єднувати окремі стадії поводження з РАВ до їх захоронення, забезпечуючи інтегрований процес поводження з РАВ.

2. Суб’єкт РАВ при поводженні з РАВ до їх захоронення належним чином враховує взаємозалежність і зв’язки між усіма стадіями поводження з РАВ до їх захоронення, а також вплив прогнозованого варіанта захоронення РАВ.

Суб’єкт діяльності здійснює заходи для забезпечення безперевності процесу поводження з РАВ з метою недопущення накопичення РАВ та радіоактивних матералів в місцях їх утворення.

3. При розробленні та впровадженні технологій, проектних рішень, процедур, інших заходів щодо поводження з РАВ до їх захоронення на будь-якій стадії ураховують потреби безпечного поводження з РАВ на наступних стадіях, включаючи захоронення.

4. На кожній конкретній стадії поводження з РАВ до їх захоронення належним чином розглядається безпека та ефективність поводження з РАВ до їх захоронення як інтегральний процес, який базується на визначенні потоків РАВ і їх характеризації.

При цьому поводження з РАВ до їх захоронення на окремій стадії проводиться таким чином, щоб не накладати суттєвих обмежень щодо використання альтернативних варіантів поводження з РАВ на наступних стадіях.

5. На всіх стадіях поводження з РАВ впроваджують систему ведення та збереження документації з обліку та контролю РАВ, що дозволяє відстежувати переміщення РАВ від місць їх утворення до об’єктів з переробки РАВ, місць тимчсавого зберігання РАВ, сховищ для зберігання РАВ та/або передачі РАВ (упаковок РАВ) спецпідприємству для довгострокового зберігання та/або захоронення, а також від одного Суб’єкта РАВ до іншого.

Інформацію зберігають у такий спосіб, який забезпечить її доступність у майбутньому.

4. Обмеження тягаря на майбутні покоління

1. Поводження з РАВ здійснюють таким чином, щоб не перекладати надмірний тягар  на майбутні покоління щодо необхідності поводження з РАВ, які утворилися в період життєдіяльності нинішніх поколінь.

2. Додержання цього принципу досягають, зокрема, шляхами:

мінімізації утворення РАВ за рахунок дезактивації, переробки та повторного використання радіоактивних матеріалів;

використання надійних технологій переробки та довгострокового зберігання РАВ, які забезпечуватимуть подальше безпечне захоронення РАВ;

збереження всієї необхідної для майбутніх поколінь інформації (зокрема, ведення реєстру РАВ і кадастру сховищ РАВ).

5. Культура безпеки

1. Суб’єкт РАВ при здійсненні своєї діяльності  у сфері використання ядерної енергії забезпечує та підтримує культуру безпеки. Суб’єкт РАВ визначає цілі формування та підтримки культури безпеки, розробляє програму заходів для досягнення таких цілей, планує та виділяє ресурси, необхідні для виконання заходів щодо формування та підтримки культури безпеки відповідно до Загальних вимог до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджених наказом Держатомрегулювання від 19 грудня 2011 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 17/20330, та Вимог до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора), затверджених наказом Держатомрегулювання від 2 березня 2012 року № 51, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 березня 2012 року за № 431/20744 (зі змінами).

2. Суб’єкт РАВ та інші юридичні та фізичні особи, які здійснюють діяльність з поводження з РАВ до їх захоронення, зокрема, проектування, будівництво та введення в експлуатацію, експлуатацію і зняття з експлуатації підприємств та об’єктів,  виготовлення та постачання продукції і послуг, а також оцінку і регулювання безпеки у своїй діяльності дотримуються основних елементів культури безпеки:

пріоритету безпеки над економічними та виробничими цілями;

визнання загальних цілей безпеки на рівні керівництва та персоналу, що провадять діяльність з поводження з РАВ;

відповідальності, яка реалізується через установлення чітких повноважень та обов’язків керівництва та персоналу;

мотивації, яка формується шляхом створення системи заохочень і покарань для стимулювання високих показників безпеки;

критичної позиції, яка включає критичне і осмислене ставлення до поставлених завдань, якісне ведення документації та своєчасне інформування про свої дії;

контролю і нагляду, які включають внутрішній контроль та нагляд за виконанням робіт, забезпечення чітко регламентованого та зваженого підходу до виконання робіт, удосконалення діяльності і процедур, спрямованих на підвищення рівня культури безпеки;

компетентності, яка забезпечується шляхом професійної підготовки персоналу та оцінки його кваліфікації.

6. Відповідальність за забезпечення безпеки

1. Суб’єкт РАВ несе повну відповідальність за  безпеку та фізичний захист, під час поводження з РАВ, незалежно від діяльності та відповідальності постачальників послуг, від моменту утворення РАВ або приймання від іншого Суб’єкта РАВ до передачі РАВ наступному Суб’єкту РАВ для подальшого поводження та/або під час вибору майданчика, проектування, будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації,  зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ до їх захоронення, до досягнення мети зняття з експлуатації  об’єкта.

2. Суб’єкт РАВ забезпечує необхідні фінансові, матеріальні та людські ресурси для безпечного поводження з РАВ відповідно до національної політики та стратегії поводження з РАВ та з урахуванням взаємозалежності між всіма стадіями поводження з РАВ до захоронення включно.

3. Суб’єкт РАВ при формуванні організаційної структури забезпечує своєчасність та безперервність передачі обов’язків персоналу, що задіяний до провадження діяльності з поводження з РАВ, з урахуванням її тривалості, зокрема, діяльності з довгострокового зберігання РАВ, визначає відповідальних осіб та контролює їх діяльність.

4. В разі залучення Суб’єктом РАВ постачальника послуг при поводженні з РАВ до їх захоронення, дотримання вимог ЯРБ забезпечує Суб’єкт РАВ, який користується послугами постачальника послуг під час провадження своєї ліцензованої діяльності у сфері використання ядерної енергії.

5. Суб’єкт РАВ періодично подає до Держатомрегулювання звіти за результатами провадження діяльності з поводження з РАВ до їх захоронення відповідно до умов виданих йому ліцензій (дозволів), норм та правил з ЯРБ.

7. Ліцензування діяльності з поводження з РАВ до їх захоронення

1. Діяльність з поводження з РАВ до їх захоронення, яка підлягає ліцензуванню, включає:

діяльність з переробки РАВ, включаючи роботи з будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації (застосування), зняття з експлуатації об’єкта з переробки РАВ;

діяльність із зберігання РАВ, включаючи роботи з будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації сховища для довгострокового зберігання РАВ;

діяльність з поводження з РАВ у місцях їх утворення.

2. Діяльність з переробки та/або зберігання РАВ, яка включає проведення робіт з будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації об‘єкта з переробки РАВ та/або сховища для довгострокового зберігання РАВ здійснюється при наявності:

ліцензії Держатомрегулювання на провадження окремих видів діяльності з переробки, зберігання РАВ, виданої суб’єкту діяльності у сфері поводження з РАВ;

окремих дозволів Держатомрегулювання на виконання зазначених видів робіт з переробки та/або зберігання РАВ, виданих експлуатуючій організації на етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення РАВ.

3. Роботи та операції з поводження з РАВ у місцях їх утворення, при провадженні діяльності, яка підлягає ліцензуванню у сфері використання ядерної енергії, здійснюються відповідно до норм і правил ЯРБ та умов ліцензії на право провадження діяльності, в результаті якої утворюються РАВ (введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації ядерної установки, виробництво та використання джерел іонізуючого випромінювання, діяльність у сфері поводження з РАВ).

8. Реалізація стратегії глибокоешелонованого захисту

1. Безпека об’єктів, призначених для поводження з РАВ до їх захоронення, забезпечується за рахунок послідовної реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, що базується на застосуванні системи фізичних бар’єрів на шляху розповсюдження іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин, а також системи технічних і організаційних заходів щодо захисту фізичних бар’єрів і збереження їх ефективності.

2. Основною метою реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту є своєчасне виявлення і усунення факторів, які призводять до порушень нормальної експлуатації, виникнення аварійних ситуацій, а також запобігання їх переростанню в аварії, обмеження і ліквідація наслідків аварій.

3. Стратегію глибокоешелонованого захисту загалом реалізують на чотирьох рівнях. Кількість необхідних рівнів та обсяги реалізації на кожному рівні визначають залежно від ступеня небезпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, зокрема, від обсягів і характеристик РАВ, що можуть знаходитися на об’єкті відповідно до його призначення, а також технологій поводження з РАВ на об’єкті та видів робіт і операцій, що виконуються.

Суб’єкт РАВ гарантує, що в разі відмови одного рівня захисту, безпека забезпечується за рахунок наступного незалежного рівня захисту:

1) рівень 1. Запобігання порушенням нормальної експлуатації, що включає:

оцінку і вибір майданчиків для розміщення об’єктів, призначених для поводження з РАВ;

проектування об’єктів, призначених для поводження з РАВ, на основі консервативного підходу;

забезпечення необхідної якості при будівництві будівель і споруд, монтажі систем і обладнання об’єктів, призначених для поводження з РАВ;

наявність технічних засобів, які запобігають порушенню умов нормальної експлуатації;

забезпечення експлуатації об’єктів, систем і обладнання згідно з проектом (робочим проектом) та відповідно до вимог НПА, регламентів та інструкцій з експлуатації;

підтримку в справному стані систем та обладнання, важливих для безпеки, шляхом своєчасного виявлення дефектів, вживання профілактичних заходів, заміни обладнання, що виробило свій ресурс, і організації ефективно діючої системи документування результатів робіт і контролю;

підбір, підготовку персоналу і забезпечення необхідного рівня його кваліфікації для дій в умовах нормальної експлуатації та порушень нормальної експлуатації, аварійних ситуацій і аварій;

формування та підвищення рівня культури безпеки.

2) рівень 2. Запобігання аварійним ситуаціям, що включає:

своєчасне виявлення та усунення відхилень від встановлених меж та умов нормальної експлуатації об’єктів, систем та обладнання а також засобів їх контролю, і усунення причин цих відхилень;

наявність захистів і блокувань, що запобігають переростанню порушень нормальної експлуатації в аварійні ситуації;

наявність та своєчасну регулярну актуалізацію процедур управління при порушеннях нормальної експлуатації;

дії персоналу відповідно до вимог інструкцій і технологічних регламентів безпечної експлуатації, їх регулярне удосконалення з урахуванням досвіду, що накопичується і нових науково-технічних даних;

тренування персоналу щодо дій у випадку порушень нормальної експлуатації та аварійних ситуацій.

3) рівень 3. Управління аваріями, що включає:

наявність систем та обладнання, призначених для подолання аварійних ситуацій та аварій, ліквідації їх наслідків із забезпеченням функціонування систем та обладнання відповідно до проекту (робочого проекту);

наявність та своєчасну регулярну актуалізацію інструкцій з ліквідації аварій та процедур управління при аваріях;

дії персоналу відповідно до вимог інструкцій та регламентів;

періодичні тренування персоналу щодо дій у випадку аварій.

повернення об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, в контрольований стан, при якому забезпечуються вимоги безпеки щодо утримання РАВ фізичними бар’єрами у встановлених межах.

4) рівень 4. Аварійна готовність і реагування, що включає:

установлення навколо об’єктів, призначених для поводження з РАВ, СЗЗ та ЗС;

наявність аварійних планів (планів аварійних заходів) об’єктів, призначених для поводження з РАВ, їх ефективність і готовність до реалізації, що періодично перевіряється під час протиаварійних тренувань персоналу.

.

4. Перелік організаційних і технічних заходів та реалізація технічних рішень концепції глибокоешелонованого захисту, в тому числі кількість, призначення, ефективність і надійність фізичних бар’єрів для утримання та ізоляції РАВ установлюються в проекті (робочому проекті) та обґрунтовуються в задокументованій оцінці безпеки, зокрема, в залежності від обсягів та характеристик РАВ, технологій поводження з РАВ.

9. Застосування апробованої інженерно-технічної практики

1. Технологічні процеси, конструкції, системи та обладнання, матеріали, технічні та організаційні рішення, які застосовують при поводженні з РАВ до їх захоронення, мають бути апробовані існуючим досвідом застосування або можливість застосування доводиться результатами досліджень та випробувань, а також удосконалюється з урахуванням нових науково-технічних досліджень.

2. Технічні і організаційні рішення, що застосовують при проектуванні, розробці і виготовленні конструкцій, систем та обладнання, будівництві, введені в експлуатацію, експлуатації, знятті з експлуатації об’єктів, призначених для поводження з РАВ, ремонті та модернізації, повинні відповідати вимогам НПА з ЯРБ.

3. Розробку технологій поводження з РАВ та проектування об’єктів, призначених для поводження з РАВ, здійснюють на основі консервативних підходів.

10. Впровадження системи управління діяльністю при поводженні з радіоактивними відходами

1. Суб’єкт РАВ відповідно до затверджених політики, стратегії та цілей безпеки поводження з РАВ розробляє, впроваджує, оцінює та постійно поліпшує систему управління діяльністю, розробляє та підтримує в актуальному стані настанову щодо системи управління (настанову з якості), здійснює періодичне проведення незалежної оцінки системи управління діяльністю та її складових відповідно до «Загальних вимог до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії», затверджених наказом Держатомрегулювання від 19 грудня 2011 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 17/20330 та Вимог до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора), затверджених наказом Держатомрегулювання від 2 березня 2012 року № 51, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 березня 2012 року за 
№ 431/20744 (зі змінами).

2. Системи управління діяльністю застосовують на всіх стадіях поводження з РАВ до їх захоронення та при всіх видах діяльності з поводження з РАВ.

3. Конструкторські та проектні організації, організації науково-технічної підтримки, будівельні, монтажні, ремонтні, налагоджувальні організації, підприємства з виготовлення обладнання, організації, які надають інші послуги щодо поводження з РАВ до їх захоронення, розробляють і впроваджують системи управління своєю діяльністю.

4. Система управління діяльністю з поводження з РАВ до захоронення визначається відповідно до рівня небезпеки РАВ та з метою гарантування того, що при поводженні з РАВ будуть дотриманні вимоги з ЯРБ та охорони навколишнього середовища, а якість окремих складових системи поводження з РАВ буде достатньою для виконання покладених на них завдань та функцій. Система управління діяльністю визначає, зокрема:

політику та процедури, за якими питанням безпеки надається найвищий пріоритет;

чітке розмежування повноважень і відповідальності при прийнятті рішень з безпеки;

організаційні заходи та напрями організації передачі інформації з безпеки в межах окремого підрозділу та між окремими підрозділами Суб’єкта РАВ;

чітке встановлення обов’язків кожної особи щодо безпеки;

вимоги щодо необхідності своєчасного виявлення проблем, які впливають на безпеку, та їх вирішення у спосіб, який відповідає їх важливості для безпеки;

положення стосовно належної підготовки та кваліфікації персоналу;

програму якості при провадженні діяльності з поводження з РАВ;

положення щодо ведення баз даних, підтримання у актуальному стані та зберігання необхідної документації у такий спосіб, який забезпечить доступність інформації в майбутньому, за необхідності.

5. Суб’єкт РАВ оцінює функціонування систем управління діяльністю постачальників та підрядних організацій, які постачають та надають йому послуги при здійсненні діяльності з поводження з РАВ до їх захоронення.

11. Урахування людського фактора

1. При розробці технологій поводження з РАВ та проектуванні об’єктів, призначених для поводження з РАВ, особливу увагу приділяють заходам, спрямованим на запобігання помилкам персоналу.

2. З метою унеможливлення та/або пом’якшення наслідків помилок персоналу застосовують такі технічні та організаційні заходи:

проектування робочих місць персоналу відповідно до правил ергономіки;

підбір, якісну підготовку персоналу та постійне підвищення та підтримання його кваліфікації;

організацію взаємодії «людина-машина» таким чином, щоб інформація, яку отримує персонал, легко сприймалася, забезпечувала точне визначення поточного стану об’єкта, призначеного для поводження з РАВдля прийняття рішення та відповідних дій при всіх режимах експлуатації об’єктів;

використання технічних і програмних засобів, що блокують помилкові дії персоналу;

запобігання несанкціонованому доступу до систем та обладнання, важливих для безпеки, засобів вимірювання, контролю та блокувань;

своєчасне регулярне вдосконалення технологічних процесів, методів і технічних засобів контролю за станом конструкцій, систем та обладнання об’єктів, призначених  для поводження з РАВ;

підтримання в актуальному стані експлуатаційної документації, виробничих і посадових інструкцій, аварійних інструкцій,

дотримання та постійне підвищення культури безпеки;

здійснення відомчого нагляду.

12. Урахування досвіду поводження з РАВ до їх захоронення

1. Суб’єкт РАВ створює систему накопичення, аналізу та використання досвіду поводження з РАВ до їх захоронення з метою систематичної оцінки ефективності діяльності.

2. Суб’єкт РАВ аналізує та розслідує події, що стосуються безпеки, з метою ідентифікації корінних причин їх виникнення, розробки та реалізації заходів щодо їх запобігання. Інформація, отримана в результаті проведення таких аналізів та розслідувань, доводиться до відома персоналу та передається постачальникам послуг, які мають відношення до цього порушення.

3. Суб’єкт РАВ оцінює інформацію про досвід поводження з РАВ до їх захоронення інших подібних підприємств та об’єктів з метою врахування корисних висновків.

4. Суб’єкт РАВ підтримує зв’язок з організаціями та науково-дослідними інститутами, які брали участь у розробленні технологій, проектуванні, виготовленні обладнання, для отримання, за необхідності, рекомендацій, зокрема, щодо відхилень від проектних показників технологічних процесів поводження з РАВ, характеризації РАВ та показників якості форми РАВ і упаковок РАВ, у разі відмов обладнання або виникнення аномальних подій.

5. Суб’єкт РАВ зберігає інформацію про досвід роботи з метою її використання для управління старінням обладнання, оцінки його залишкового ресурсу та, за необхідності, можливості продовження терміну експлуатації.

13. Відомчий нагляд

1. Суб’єкт РАВ створює систему відомчого нагляду щодо відповідності діяльності з поводження з РАВ вимогам безпеки та фізичного захисту.

2. В організаційній структурі Суб’єкта РАВ передбачається структурний підрозділ відомчого нагляду, який здійснює контроль, у тому числі за поводженням з РАВ в місцях їх утворення та тимчасового зберігання,  експлуатацією об’єктів, призначених для поводження з РАВ, розробляє та реалізує програми відповідних перевірок, виявляє недоліки, негативні тенденції, порушення та контролює виконання заходів з їх усунення.

3. Структурний підрозділ відомчого нагляду, здійснює контроль за:

показниками технологічних процесів щодо мінімізації РАВ, характеризації та сортування РАВ,  переробки, зберігання РАВ;

показниками якості форми РАВ та упаковок РАВ;

станом конструкцій, систем та обладнання, дотриманням меж і умов безпечної експлуатації;

виконанням вимог інструкцій і регламентів (зокрема, належного та вчасного обслуговування, випробувань, повірок, калібрувань систем та обладнання, важливих для безпеки);

забезпеченням безпечних умов праці персоналу;

розробкою та реалізацією програм і методів для перевірки відповідності вимогам безпеки;

веденням бази даних з результатами контролю та перевірки відповідності.

4. Структурний підрозділ відомчого нагляду інформує керівництво Суб’єкта РАВ про виявлені негативні тенденції та порушення при поводженні з РАВ до їх захоронення, з метою впровадження невідкладних заходів з їх усунення.

5. Суб’єкт РАВ інформує Держатомрегулювання про результати відомчого нагляду.

14. Забезпечення радіаційної безпеки

1. Поводження з РАВ до їх захоронення здійснюють з дотриманням основних принципів протирадіаційного захисту (виправданості, неперевищення і оптимізації).

2. Поводження з РАВ розглядають як частину практичної діяльності в цілому, яка призводить до утворення РАВ і його виправданість обґрунтовують як частину обґрунтування виправданості практичної діяльності.

3. При поводженні з РАВ забезпечують прийнятний рівень захисту здоров’я людей з урахуванням як радіологічної, так і нерадіологічної небезпеки РАВ, який забезпечує неперевищення допустимих рівнів опромінення/ризиків для персоналу і населення. При цьому для майбутніх поколінь людей гарантується щонайменше такий самий рівень протирадіаційного захисту, який забезпечується для нинішніх поколінь.

4. Радіаційний захист будь-яких осіб, що піддаються опроміненню в результаті діяльності з поводження з РАВ, оптимізують. Для цього вживають всі необхідні заходи для зниження опромінення людини настільки, наскільки це є можливим і досяжним з урахуванням економічної і соціальної доцільності.

5. При поводженні з РАВ до їх захоронення враховують можливий вплив РАВ на здоров’я людей та навколишнє середовище за межами кордонів України.

6. При поводженні з РАВ забезпечують прийнятний рівень захисту навколишнього середовища (включаючи і прогнозований рівень захисту при довгостроковому зберіганні РАВ) як від радіаційного впливу РАВ, так і від додаткових нерадіаційних впливів, пов’язаних з поводженням з РАВ.

Додержання цього принципу забезпечується здійсненням комплексу технічних та організаційних заходів, спрямованих на запобігання розповсюдження радіоактивних речовин в навколишнє середовище, встановленням належного контролю за рівнем викидів і скидів на всіх стадіях поводження з РАВ, а також шляхом вибору таких способів поводження з РАВ, при яких мінімально обмежується можливість використання природних ресурсів.

15. Забезпечення захищеності

1. Захищеність підприємств та об’єктів, на яких можуть знаходитися РАВ, забезпечується виконанням вимог фізичного захисту згідно з законодавством та дотриманням норм і правил  з фізичного захисту.

Рівень фізичного захисту визначається в установленому законодавством порядку та має відповідати рівню радіаційної небезпеки РАВ з врахуванням характеристик РАВ.

2. Проектування системи фізичного захисту об’єкта, призначеного для поводження з РАВ здійснюється з урахуванням проектної загрози, принципів диференційованого підходу та глибокоешелонованого захисту та визначених законодавством організаційно-правових та інженерно-технічних заходів щодо фізичного захисту.

3. Заходи з фізичного захисту для запобігання несанкціонованому доступу і несанкціонованому видаленню радіоактивних матеріалів та РАВ визначають узгоджено з відповідними заходами забезпечення безпеки.

16. Оцінка безпеки об’єктів та діяльності

1. Суб’єкт РАВ до початку та під час провадження діяльності, що може призводити до утворення РАВ, та діяльності з поводження з РАВ до їх захоронення, проводить систематичні оцінки та обгрунтування безпеки діяльності та об’єктів, призначених для поводження з РАВ, у відповідності до норм та правил з ЯРБ.

2. Матеріали, які містять оцінки та обгрунтування безпеки, зміни вимог та лімітів безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, підлягають обов’язковій державній експертизі ЯРБ згідно із вимогами Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

3. Оцінку та обгрунтування безпеки виконують, поновлюють та використовують з метою прийняття обґрунтованих рішень при:

виборі та визначенні прийнятності умов майданчика для розміщення об’єкта, призначеного для поводження з РАВ;

розробці техніко-економічних обґрунтувань діяльності щодо поводження з РАВ до їх захоронення та об’єктів, призначених для поводження з РАВ;

розробці проекту (робочого проекту);

ліцензуванні діяльності з поводження з РАВ,

розробці критеріїв приймання РАВ;

модифікації об’єктів, призначених для поводження з РАВ;

переоцінці рівня безпеки об’єктів, призначених для поводження з РАВ;

подовженні проектного терміну експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

4. Оцінку та обгрунтування безпеки виконують у відповідності до диференційного підходу в залежності від рівнів небезпеки діяльності та об’єктів, зокрема, обсягів та характеристик РАВ, технологій поводження з РАВ, видів робіт та операцій. Рівень деталізації та якість виконання оцінки безпеки має бути достатнім для:

підтвердження безпеки та обґрунтування рішень, які, зокрема, приймаються на кожному етапі ліцензійного процесу;

проведення державної експертизи ЯРБ і узгодження задокументованих результатів оцінки безпеки з боку Держатомрегулювання.

5. Для проведення оцінки та обгрунтування безпеки визначають:

конкретні цілі проведення оцінки;

зміст оцінки та обгрунтування безпеки;

перелік регулюючих вимог та критеріїв безпеки, забезпечення дотримання яких перевіряється при проведенні оцінки та обгрунтування безпеки;

параметри та їх значення, які будуть аналізуватися та розраховуватися при проведенні оцінки та обгрунтування безпеки з метою перевірки дотримання регулюючих вимог та критеріїв безпеки;

підходи до виконання оцінки та обгрунтування (зокрема, консервативний та/або реалістичний);

підходи до аналізу невизначеностей та порівняння одержаних результатів з критеріями безпеки;

систему управління діяльністю при проведенні оцінки та обгрунтування безпеки.

6. При проведенні оцінки та обгрунтування безпеки розглядають і аналізують, в тому числі:

цілі, завдання та функції запланованої Суб’єктом РАВ діяльності щодо поводження з РАВ, враховуючи інтегрований процес поводження з РАВ;

прогнозовані обсяги та характеристики РАВ, з якими планується поводження;

прийнятність характеристик майданчика для розміщення запланованого об’єкта, призначеного для поводження з РАВ;

критерії приймання РАВ, вимоги до передачі РАВ іншому Суб’єкту РАВ;

взаємоузгодженість стадій поводження з РАВ від їх утворення або приймання до їх передачі іншому Суб’єкту РАВ;

оптимізацію з метою мінімізації РАВ;

технології та проектні рішення з поводження з РАВ на кожній стадії поводження їх відповідність проектним критеріям та вимогам;

достатність/недостатність передбачених заходів глибокоешелонованого захисту на кожному з рівнів глибокоешелонованого захисту;

функції та проектні рішення бар’єрів, які забезпечують утримання та ізоляцію РАВ, функціонування системи багатобар’єрного захисту;

функціональну достатність та надійність систем та обладнання для поводження з РАВ;

класифікацію споруд, систем та обладнання за впливом на безпеку;

функції та проектні рішення будівель, споруд, систем та обладнання, важливих для безпеки;

інженерно-технічні аспекти, зокрема щодо застосовності надійних та апробованих конструкцій, систем та обладнання;

поточне та потенційне опромінення персоналу і населення за нормальних умов експлуатації, при відхиленнях від нормальних умов експлуатації та при аварійних ситуаціях і аваріях;

проектні рішення та організаційно-технічні заходи для забезпечення належного рівня радіаційного захисту персоналу, населення і навколишнього середовища відповідно до принципу оптимізації;

зовнішні та внутрішні події, відмови обладнання та помилок персоналу;

аварії;

проектні рішення та організаційно-технічні заходи запобігання аварійним ситуаціям і аваріям та зменшення їх наслідків;

забезпечення фізичного захисту;

регламенти та процедури експлуатації;

систему управління діяльністю з поводження з РАВ.

7. Для забезпечення надійності результатів протягом життєвого циклу об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, або проведення діяльності, оцінки та обгрунтування безпеки:

базують на супроводжувальних науково-технічних дослідженнях (наскільки необхідно);

виконують з використанням обґрунтованих вихідних даних, одержаних при проведенні відповідних конкретних досліджень;

виконують з застосуванням ітераційного підходу при виконанні та оновленні оцінок та обгрунтувань безпеки, на окремих етапах, з вказаних в пункті 3, глави 16, розділу ІІІ цих Загальних положень, послідовно уточнюючи вихідні дані за рахунок підвищення якості визначення характеристик РАВ, майданчика, інженерних бар’єрів, досвіду поводження з РАВ тощо;

виконують за обґрунтованими моделями і сценаріями;

проводять аналіз невизначеностей одержаних результатів оцінки та їх чутливості до значень вихідних параметрів, зроблених припущень тощо, що відображають в висновках, зроблених на основі проведеної оцінки безпеки;

проводять в рамках системи управління діяльністю.

8. Методи розрахунку і комп’ютерні коди, які використовувались при проведенні оцінки безпеки верифікують та валідують, а порівняння одержаних результатів з критеріями безпеки проводять з урахуванням невизначеності результатів розрахунків.

9. Результати оцінок та аналізу безпеки діяльності з поводження з РАВ у місцях їх утворення документуються у ЗАБ ядерної установки чи діяльності з ДІВ, який надається до Держатомрегулювання у складі документації для отримання ліцензії Держатомрегулювання на здійснення діяльності, при якій передбачається утворення та утворюються РАВ, а також враховуються при розробці експлуатаційної документації та інструкцій щодо здійснення відповідних робіт.

10. Результати оцінок та аналізу безпеки об’єкта з переробки РАВ та сховища для довгострокового зберігання РАВ документуються у ЗАБ відповідного об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, який надається до Держатомрегулювання у складі документації для отримання ліцензії Держатомрегулювання на провадження окремих видів діяльності з переробки, зберігання РАВ або окремих дозволів на виконання видів робіт з поводження з РАВ на етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення РАВ, а також враховуються при розробці експлуатаційної документації та інструкцій щодо здійснення відповідної діяльності.

11. Суб’єкт РАВ періодично, але не рідше ніж раз на 10 років, проводить переоцінку рівня безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та діяльності з урахуванням досвіду провадження ліцензованої діяльності, отриманих висновків державних експертиз ЯРБ, а також:

у разі суттєвих змін технології при провадженні ліцензованої діяльності, які можуть вплинути на рівень безпеки;

якщо досвід провадження ліцензованої діяльності свідчить про суттєві недоліки попередньої оцінки, суттєві відмінності фактичних обсягів та/або характеристик РАВ від використаних в попередній оцінці;

для обгрунтування подовження терміну експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ;

в разі набрання чинності новими нормами, правилами та стандартами з ЯРБ, що суттєво впливають на оцінку безпеки;

якщо внаслідок аварійної ситуації та/або аварії виникла нова проблема щодо безпеки.

12. За результатами проведення періодичної переоцінки безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, або переоцінки безпеки, що проводиться на вимогу Держатомрегулювання, Суб’єкт РАВ розробляє та надає до Держатомрегулювання звіт про переоцінку безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ. Звіт про переоцінку безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, підлягає державній експертизі ЯРБ.

13. Суб’єкт РАВ за результатами переоцінки безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та державної експертизи ЯРБ планує, узгоджує з Держатомрегулюванням та впроваджує заходи із модифікації, обгрунтовує продовження терміну експлуатації об’єкта.

Документація з обгрунтуванням безпеки модифікації продовження терміну експлуатації, а також зміни вимог та лімітів безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, підлягає державній експертизі ЯРБ.

# ІV. Загальна система діяльності щодо поводження з радіоактивними відходами до їх захоронення

### 1. Інтегрований процес поводження з радіоактивними відходами

1. Поводження з РАВ до їх захоронення здійснюється згідно із національною стратегією поводження з РАВ з метою забезпечення заходів, спрямованих на реалізацію національної політики поводження з РАВ.

Поводження з РАВ до їх захоронення здійснюють в рамках інтегрованого процесу для отримання упаковок РАВ, прийнятних для захоронення, як кінцевої мети поводження з РАВ.

2. Для забезпечення послідовної узгодженості всіх стадій інтегрованого процесу поводження з РАВ, при плануванні і розробці технологій, що призводять до утворення РАВ, та при проектуванні відповідних підприємств, об’єктів та діяльності Суб’єкт РАВ визначає загальну інтегровану систему поводження з РАВ на підприємстві/об’єкті. При цьому враховують взаємозв’язки між процесами, в результаті яких утворюються РАВ, та стадіями поводження з РАВ, а також взаємозалежність між стадіями поводження з РАВ до їх захоронення. Виходячи з цього визначають цілі і основний зміст діяльності на кожній стадії, вимоги до кінцевого стану РАВ на кожній стадії і критерії прийнятності РАВ для наступних стадій.

Суб’єкт РАВ до початку діяльності, при якій очікується утворення РАВ, що вимагають подальшого поводження, забезпечує наявність заходів та засобів поводження з РАВ у місцях їх утворення, сховищ для тимчасового зберігання РАВ, об’єктів з переробки РАВ для переведення утворених РАВ у стан, прийнятний для їх передачі на довгострокове зберігання та/або захоронення у відповідності до встановлених вимог та/або критеріїв.

3. При визначенні загальної інтегрованої системи поводження з РАВ до їх захоронення враховують обсяги РАВ, їх радіологічні, фізико-хімічні характеристики, прийняту класифікацію РАВ та стратегію поводження з РАВ, технології, які можливо використовувати, очікувані радіологічні впливи на персонал, населення та навколишнє середовище, токсичність речовин, що містяться у РАВ, а також наявний або запланований спосіб захоронення РАВ.

4. Суб’єкт РАВ, що виконує діяльність щодо поводження з РАВ на певних стадіях, визначає критерії приймання РАВ для кожної конкретної стадії поводження з РАВ до їх захоронення та/або для об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, з урахуванням критеріїв приймання, встановлених для інших стадій та/або об’єктів у рамках інтегрованого процесу поводження з РАВ. В критеріях приймання РАВ, встановлених для конкретної стадії поводження з РАВ, визначаються допустимі характеристики РАВ (упаковок РАВ), поводження з якими буде виконуватися на цій стадії.

5. На кожній із стадій поводження з РАВ до їх захоронення забезпечується відповідність характеристик РАВ критеріям приймання РАВ для наступної стадії, встановлюється система контролю для забезпечення впевненості, що РАВ відповідають встановленим критеріям приймання для кожної конкретної стадії поводження з РАВ. Для РАВ, які не відповідають критеріям приймання встановлюються процедури безпечного поводження та вживаються коригуючі заходи.

6. Урахування критеріїв приймання РАВ на всіх послідовних стадіях поводження з РАВ забезпечує отримання РАВ (упаковок РАВ), прийнятних для безпечного захоронення.

7. Відповідно до Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» виробники РАВ, у встановленому порядку передають РАВ на спецпідприємства для переробки, довгострокового зберігання та/або захоронення.

8. В окремих обґрунтованих випадках за погодженням з Держатомрегулюванням, в рамках інтегрованої системи поводження з РАВ, допускається передача РАВ від одного виробника РАВ іншому виробнику РАВ для переробки або зберігання (крім захоронення). При цьому РАВ передають безпосередньо на об’єкти, призначені для поводження з РАВ, які експлуатуються, потужності яких достатні для приймання зазначених обсягів РАВ, без будь-яких негативних наслідків щодо поводження з РАВ у виробника РАВ, якому передаються РАВ.

9. Суб’єкт РАВ забезпечує передачу РАВ (упаковок РАВ) іншому Суб’єкту РАВ відповідно до критеріїв приймання РАВ на відповідний об’єкт, призначений для поводження з РАВ, та згідно з процедурою передачі-приймання РАВ, узгодженою з Суб’єктом РАВ, якому передають РАВ (упаковки РАВ).

10. Суб’єкт РАВ описує та обґрунтовує комплекс технічних і організаційних заходів щодо поводження з РАВ у складі оцінки безпеки та документує відповідну загальну інтегровану систему поводження з РАВ на підприємстві/об’єкті у програмі поводження з РАВ.

### 2. Визначення характеристик і класифікація РАВ

1. Суб’єкт РАВ впроваджує систему визначення характеристик РАВ на усіх стадіях поводження з ними, яка забезпечуватиме отримання інформації, необхідної для провадження інтегрованого процесу поводження з РАВ і гарантування того, що РАВ або упаковки РАВ будуть відповідати критеріям приймання для переробки, зберігання та захоронення. Відповідні характеристики РАВ документують з метою спрощення подальшого поводження з РАВ.

2. На стадіях поводження з РАВ до їх захоронення визначають характеристики РАВ з цілями:

отримання необхідних даних для здійснення безпечного поводження з РАВ на цій стадії;

сортування РАВ з урахуванням класифікації РАВ в цілях захоронення;

забезпечення відповідності РАВ критеріям приймання для наступних стадій поводження з РАВ;

отримання даних для наступних стадій поводження з РАВ та для приймання узгоджених рішень на послідовних стадіях інтегрованого процесу поводження з РАВ до їх захоронення.

3. Суб’єкт РАВ визначає та обґрунтовує в задокументованих оцінках та обґрунтуваннях безпеки перелік необхідних характеристик РАВ (форми РАВ, упаковок РАВ) та конкретні критерії, які використовуються при характеризації та відповідному сортуванні РАВ на певних стадіях поводження з РАВ, точність їх вимірювання/визначення, методики вимірювань та розрахунків.

4. Дані щодо фізичних, хімічних, радіаційних та інших характеристик РАВ (форми РАВ, упаковок РАВ) документують в рамках системи обліку РАВ з метою забезпечення подальшого поводження з РАВ на послідовних стадіях інтегрованого процесу поводження з РАВ.

База даних з характеристиками РАВ, зокрема, використовується для обгрунтувань виконання критеріїв та/або вимог приймання РАВ на довгострокове зберігання та/або захоронення у разі наявності відповідних критеріїв примання РАВ та/або вимог до приймання РАВ в сховище відповідного типу.

5. Дані щодо характеристик РАВ (форми РАВ, упаковок РАВ) включають, у тому числі інформацію щодо:

місця та джерела утворення РАВ;

фізичної та хімічної форми;

кількості (об’єму та/або маси);

радіологічних характенистик (вміст, склад, питома та загальна  активність радіонуклідів);

віднесення до певного класу відповідно до встановлених критеріїв класифікаціцї РАВ;

наявності хімічних, токсичних або інших небезпечних складових та їхньої концентрації;

критичності та тепловиділення (в необхідних випадках).

6. На всіх стадіях поводження з РАВ до їх захоронення враховують класифікацію РАВ в цілях їх захоронення. При цьому РАВ сортують таким чином, щоб певні групи відсортованих РАВ, з врахуванням планування поводження з ними на наступних стадіях, наскільки можливо, узгоджувалися з певними класами РАВ в цілях їх захоронення.

Окремо виділяють РАВ, які можуть бути звільненні від регулюючого контролю після їх попередньої обробки та/або тимчасового зберігання (витримки) протягом певного терміну.

7. На конкретних стадіях поводження з РАВ до їх захоронення також виконують характеризацію та відповідне сортування РАВ в залежності від наявних/запланованих технологій та об’єктів з переробки РАВ.

8. Для віднесення РАВ до певної класифікаційної групи в ході характеризиції та сортування РАВ враховують:

склад та питомі активності радіонуклідів в РАВ;

потужність дози гамма-випромінювання;

фізико-хімічні властивості (габарити та вагу, агрегатний стан, механічні характеристики, хімічну активність, пожежо- та вибухонебезпеку).

9. За агрегатним станом РАВ підрозділяються на РРВ і ТРВ:

до РРВ відносять органічні і неорганічні рідини, пульпи, шлами, емульсії, суспензії, що не підлягають подальшому використанню, в яких питома активність окремих радіонуклідів перевищує встановлені нормами радіаційної безпеки значення допустимих концентрацій для питної води, а в разі суміші радіонуклідів – сума співвідношень питомої активності кожного окремого радіонукліда до відповідного значення допустимої концентрації перевищує одиницю;

до ТРВ відносять не призначені для подальшого використання радіоактивні матеріали у твердому агрегатному стані (вироби, обладнання, об’єкти біологічного походження, забруднені об’єкти зовнішнього середовища, ґрунт, стверджені РРВ, а також ВДІВ), в яких питома активність радіонуклідів перевищує значення рівнів звільнення, що встановлені Гігієнічними нормативами «Рівні звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю», затвердженими постановою Головного санітарного лікаря України від 30 червня 2010 р. № 22, а у разі суміші радіонуклідів – якщо сума співвідношень питомої активності кожного окремого радіонукліда до відповідного рівня звільнення за рівнем питомої активності цього радіонукліда перевищує одиницю, а також ВДІВ і ДІВ, віднесені до РАВ відповідно до вимог цих Загальних положень.

10. Максимальні питомі активності радіонуклідів у РАВ для віднесення РАВ до одного чи іншого класу визначають відповідно до прийнятності РАВ для захоронення у відповідних типах сховищ.

11. РАВ у вигляді ВДІВ виділяють в окремий клас РАВ, розподіляючи їх на категорії залежно від періоду напіврозпаду радіонуклідів, типу випромінювання і активності.

12. РАВ, що містять виключно природні радіонукліди, та радіоактивні матеріали природного походження, із підвищеним вмістом природних радіонуклідів, у випадку прийняття рішення щодо поводження з ними як з РАВ,  виділяють в окремий клас РАВ.

### 3. Поводження з РАВ у місцях їх утворення

1. Поводження з РАВ у місцях їх утворення включає попередню обробку РАВ та тимчасове зберігання РАВ. Метою поводження з РАВ у місцях їх утворення є мінімізація обсягів РАВ, вмісту токсичних компонентів та активностей радіонуклідів в них, забезпечення утримання РАВ у встановлених межах протягом періоду тимчасового зберігання, характеризація та сортування РАВ.

2. Суб’єкт РАВ безпосередньо після утворення РАВ провадить попередню обробку РАВ. Попередня обробка є початковою стадією в системі поводження з РАВ до їх захоронення і виконується, зокрема, з метою зменшення обсягів РАВ, які вимагатимуть тимчасового зберігання, спрощення наступної переробки РАВ та підвищення її ефективності. Попередня обробка РАВ в залежності від їх агрегатного стану може включати збирання, фрагментацію, характеризацію та сортування РАВ у місцях їх утворення. Попередня обробка також може включати операції з хімічного регулювання складу РАВ, дезактивації.

3. Суб’єкт РАВ визначає та своєчасно реалізує в достатньому обсязі конкретні технічні та організаційні заходи щодо забезпечення безпечного поводження з РАВ у місцях їх утворення, і забезпечує:

мінімізацію утворення РАВ;

збирання РАВ у місцях їх утворення, проведення характеризації РАВ;

сортування РАВ відповідно до визначених критеріїв з урахуванням послідовних стадій інтегрованого процесу поводження з РАВ;

облік та контроль утворення та переміщення РАВ;

тимчасове зберігання РАВ після їх попередньої обробки з дотриманням неперевищення терміну зберігання РАВ до їх передачі спецпідприємству для подальшого поводження;

безпечне транспортування РАВ на майданчику Суб’єкта РАВ, та/або перевезення РАВ (упаковок РАВ) за межі майданчика.

4. За результатами характеризації та сортування при попередній обробці РАВ розподіляють на потоки для цілей:

звільнення від регулюючого контролю;

тимчасового зберігання;

переробки в залежності від наявних технологій та об’єктів з переробки РАВ;

безпосередньої передачі до спецпідприємств (зокрема, для РАВ у вигляді ВДІВ).

5. При сортуванні РАВ:

запобігають змішуванню різних класів РАВ відповідно до встановленої класифікації;

виділяють та окремо тимчасово зберігають РАВ, що можуть становити небезпеку при спільному їх тимчасовому зберіганні з іншими РАВ або на інших стадіях поводження з ними.

6. Під час збирання РАВ у місцях їх утворення забезпечується:

збирання ТРВ і РРВ в збірники-контейнери для зберігання РАВ відповідно до їх хімічних і радіологічних характеристик, обсягів РАВ, вимог щодо переміщення, транспортування та тимчасового зберігання;

контроль радіоактивного забруднення збірників-контейнерів та їх дезактивація перед повторним використанням;

маркування збірників-контейнерів для зберігання РАВ для їх обліку та ідентифікації, з тим щоб необхідна інформація була доступна на наступних стадіях поводження з РАВ.

7. Характеризацію та сортування РАВ, які були накопичені при експлуатації об’єктів в сфері використання ядерної енергії у існуючих сховищах для тимчасового зберігання РАВ, проводять при їх вилученні і далі на початку технологічного процесу їх переробки.

8. Для ТРВ та РРВ, у складі яких містяться радіонукліди з малим періодом напіврозпаду (не більше 100 днів) та низькими рівнями питомої активності, які можуть досягти рівнів звільнення від регулюючого контролю за обмежений термін тимчасового зберігання, застосовується тимчасове зберігання (витримка) з дотриманням вимог безпеки з метою досягнення рівнів звільнення за рахунок природного розпаду радіонуклідів.

9. Допускаються скиди рідких радіоактивних середовищ в каналізаційну систему підприємства, де вони утворилися, при обов’язковому радіаційному контролі, за умов, що концентрації сумішей радіонуклідів в рідких радіоактивних середовищах не перевищують допустимі концентрації суміші радіонуклідів у питній воді і сумарний скид радіоактивних речовин за рік не перевищить встановленого рівня допустимого скиду для цього підприємства. Не допускається скидання РРВ у водні об’єкти, на поверхню землі, в системи господарсько-фекальної і виробничо-зливової каналізації, а також розбавлення РРВ нерадіоактивними стічними водами. Суб’єкт РАВ у складі оцінки безпеки проводить аналіз та оптимізацію скидів.

10. При діяльності з поводження з РАВ у місцях їх утворення Суб’єкт РАВ веде облік обсягів та характеристик:

РАВ, що утворюються;

РАВ, що тимчасово зберігаються;

РАВ, що направлені на переробку;

радіоактивних матеріалів та РАВ, які були звільненні від регулюючого контролю, дані щодо скидів;

ВДІВ, що повернуті постачальникам ДІВ;

ВДІВ, що переведені до РАВ.

### 4. Тимчасове зберігання РАВ

1. Тимчасове зберігання РАВ здійснюють з метою:

витримки РАВ протягом терміну, необхідного для розпаду радіонуклідів до рівнів звільнення від регулюючого контролю або критеріїв скиду;

технологічного зберігання відсортованих РАВ протягом обмеженого терміну, передбаченого технологічним процесом поводження з РАВ на певній стадії, до їх передачі для подальшого поводження на наступні стадії.

2. В залежності від обсягів та характеристик РАВ, для тимчасового зберігання РАВ Суб’єкт РАВ забезпечує спеціально відведені та відповідним чином обладнанні сховища та/або окремі приміщення (або частини приміщень) з достатніми об’ємами розміщення прогнозованих обсягів РАВ протягом усього терміну утворення та тимчасового зберігання РАВ (враховуючи резервні об’єми для аварійних РАВ).

3. Субєкт РАВ обґрунтовує у задокументованих оцінці безпеки та обґрунтуваннях безпеки комплекс технічних та організаційних заходів із безпечного тимчасового зберігання РАВ, у тому числі, гранично допустимий об’єм РАВ, питомі і загальні активності радіонуклідів з урахуванням характеристик відсортованих РАВ (упаковок РАВ) і встановленого терміну зберігання.

### 5. Транспортування та перевезення РАВ

1. Транспортування РАВ на майданчику Суб’єкта РАВ здійснюють за встановленими маршрутами і технологічною схемою, уникаючи транспортування РАВ через приміщення постійного перебування персоналу і перетину з маршрутами руху персоналу.

2. Перевезення РАВ за межами майданчика Суб’єкта РАВ здійснюють відповідно до вимог Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджених наказом Держатомрегулювання від 30 серпня 2006 року № 132 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2006 року за № 1056/12930.

### 6. Переробка РАВ

1. Переробка РАВ здійснюється у такий спосіб, при якому гарантовано безпеку всіх операцій при нормальній експлуатації відповідного об’єкта з переробки РАВ; вжито заходи для запобігання виникненню аварійних ситуацій та аварій; передбачено заходи, спрямовані на пом’якшення наслідків аварій в разі їх виникнення.

2. Переробку РАВ здійснюють з цілями зміни характеристик РАВ для зменшення радіологічних впливів РАВ, зменшення витрат на довготривале зберігання і захоронення РАВ та переведення РАВ у форму, яка характеризується хімічною, термічною, радіаційною стійкістю при транспортуванні, перевезенні, зберіганні та захороненні РАВ.

Суб’єкт РАВ забезпечує, щоб РАВ переводилися у безпечну форму, прийнятну для довгострокового зберігання та/або захоронення.

3. Технологічні операції на стадії переробки РАВ включають в залежності від технології переробки:

вилучення РАВ із місць їх тимчасового зберігання;

характеризацію РАВ, що приймаються на переробку, з врахуванням даних про характеристики РАВ, які були отримані на попередній стадії;

сортування РАВ, з урахуванням критеріїв приймання РАВ для переробки та сортування, виконаного на попередній стадії;

зменшення об’єму РАВ та/або видалення (часткове) радіонуклідів;

приведення РАВ до певної фізико-хімічної форми;

розміщення РАВ (форми РАВ) у пакувальний комплект;

характеризацію форми РАВ та упаковок РАВ;

тимчасове зберігання упаковок РАВ до їх передачі спецпідприємству на довгострокове зберігання та/або захоронення;

контроль та облік РАВ (упаковок РАВ).

4. Суб’єкт РАВ забезпечує виготовлення упаковок РАВ таким чином, щоб забезпечувалась відповідність вимогам щодо їх подальшого довгострокового зберігання та/або захоронення, включаючи:

забезпечення безпечного довгострокового зберігання, а також вилучення упаковок РАВ зі сховища після завершення терміну довгострокового зберігання для передачі на захоронення;

утримання радіонуклідів всередині упаковки у встановлених межах як при нормальних умовах, так і в аварійних ситуаціях, які можуть статися під час маніпулювання, транспортування, довгострокового зберігання та захоронення.

5. Суб’єкт РАВ, який в результаті провадження діяльності з експлуатації об’єкта з переробки РАВ отримує РАВ (упаковки РАВ), які підлягають передачі спецпідприємству для довгострокового зберігання, захоронення або подальшої переробки РАВ, забезпечує передачу РАВ (упаковок РАВ) відповідно до критеріїв приймання РАВ на відповідний об’єкт, призначений для поводження з РАВ, та згідно із процедурами передачі-приймання РАВ, узгодженими зі спецпідприємством, якому передають РАВ (упаковки РАВ).

6. Суб’єкт РАВ розроблює технічні специфікації на упаковки РАВ та погоджує їх із спецпідприємством, якому передають ці упаковки РАВ для захоронення або довгострокового зберігання. Зміст технічних специфікацій упаковок РАВ включає інформацію щодо процедур переробки РАВ, характеристик отримуваних упаковок РАВ, методів та методик вимірювань та досліджень, які підтверджують відповідність упаковок РАВ при їх виготовленні критеріям приймання РАВ на захоронення та/або довгострокове зберігання. Технічні специфікації розробляються для кожного типу упаковок РАВ.

7. Суб’єкт РАВ забезпечує належний контроль якості процесу переробки РАВ та отриманих упаковок РАВ для гарантування відповідності характеристик упаковок РАВ технічним специфікаціям, у тому числі, розробляє та реалізує (сам, або за допомогою підрядних організацій) програму тестування форми РАВ та упаковки РАВ (тести на вилуговування, термічну, механічну та радіаційну стійкість тощо).

8. Суб’єкт РАВ при переробці РАВ здійснює облік РАВ (упаковок РАВ) та забезпечує збереження інформації щодо кількості та характеристик РАВ (упаковок РАВ), веде відповідну базу даних. Ведеться облік прийнятих на переробку та перероблених РАВ, продукту переробки РАВ (упаковок РАВ), вторинних РАВ.

Інформація зберігається відповідно до системи управління діяльністю Суб’єкта РАВ.

9. На упаковку РАВ, яку Суб’єкт РАВ передає до спецпідприємства для довготривалого зберігання та/або захоронення, складається паспорт, в який включаються дані щодо характеристик форми РАВ та упаковки РАВ, а також дані, що засвідчують відповідність упаковки РАВ критеріям приймання на відповідний об’єкт, призначений для поводження з РАВ, та технічним специфікаціям упаковок РАВ.

10. На кожну упаковку РАВ наносять надійне маркування, на якому вказують ідентифікаційний номер упаковки та наводять інформацію про основні характеристики упаковки РАВ та її складових (форми РАВ, пакувального комплекта).

11. Суб’єкт РАВ передбачає заходи для виявлення, оцінки та поводження з формами РАВ та/або упаковками РАВ, які не відповідають вимогам технічних специфікацій упаковок РАВ, критеріїв приймання на наступну стадію поводження з РАВ та/або вимогам щодо безпечного виконання транспортно-технологічних операцій.

12. Суб’єкт РАВ розробляє заходи з мінімізації утворення та поводження зі вторинними відходами (як радіоактивними, так і нерадіоактивними), які утворюються під час переробки РАВ.

### 7. Довгострокове зберігання упаковок РАВ

1. Утримання та ізоляція РАВ при довгостроковому зберіганні забезпечується за рахунок надійності конструкцій та обладнання сховища, а також цілісності форм РАВ та упаковок РАВ протягом встановленого терміну зберігання до їх передачі упаковок РАВ на захоронення.

2. Суб’єкт РАВ обгрунтовує та документально підтверджує, що спроектоване і побудоване сховище протягом встановленого періоду зберігання упаковок РАВ забезпечить безпеку персоналу і населення переважно пасивними засобами, враховуючи потенційну деградацію бар’єрів і природні особливості майданчика (у тому числі, геологічні, гідрологічні та кліматичні умови, які можуть вплинути на стан сховища).

3. Впроваджуються заходи для гарантування, що РАВ зберігаються в упаковках і спорудах, які відповідають вимогам, встановленим в оцінках безпеки, в тому числі здійснюється контроль за забезпеченням виконання захисними бар’єрами сховища передбачених функцій безпеки, а також за відповідністю стану упаковок РАВ, що зберігаються у сховищі, встановленим критеріям.

При цьому, необхідно розглядати взаємодії між формами РАВ, пакувальними комплектами і середовищем їх розміщення (наприклад, процеси корозії в результаті хімічних або гальванічних реакцій).

4. Суб’єкт РАВ забезпечує достатність потужностей сховища для довгострокового зберігання прогнозованих обсягів упаковок РАВ протягом терміну, необхідного для забезпечення передачі упаковок РАВ на захоронення (враховуючи резервні потужності на випадок аварії) .

Суб’єкт РАВ в рамках переоцінки безпеки періодично проводить оцінку достатності потужностей для довгострокового зберігання упаковок РАВ, з урахуванням прогнозування надходження упаковок РАВ, встановленого терміну експлуатації сховища, відомостей щодо наявності або стану створення сховища для захоронення РАВ відповідного типу.

5. Технологічні операції з упаковками РАВ на стадії довгострокового зберігання РАВ включають:

приймання упаковок РАВ, вхідний контроль та перевірку відповідності характеристик упаковок РАВ критеріям приймання на довгострокове зберігання;

завантаження (розміщення) упаковок РАВ на довгострокове зберігання;

зберігання упаковок РАВ протягом визначеного проектом терміну до їх передачі на захоронення;

періодичний та систематичний контроль стану упаковок РАВ під час їх довгострокового зберігання за визначеними критеріями та процедурами;

вилучення упаковок РАВ для їх передачі на захоронення або для контролю стану упаковок;

переупакування упаковок РАВ у разі необхідності;

облік упаковок РАВ.

6.  Суб’єкт РАВ узгоджує розроблені виробником упаковок РАВ, технічні специфікації на кожний тип упаковок РАВ, призначених для довгострокового зберігання у сховищі, визначає та впроваджує необхідні процедури вхідного контролю та тести для підтвердження характеристик упаковок РАВ критеріям приймання. При визначенні критеріїв приймання упаковок РАВ до сховища для довгострокового зберігання враховуються плани подальшого захоронення упаковок РАВ в сховищах відповідного типу.

У випадку, якщо упаковки РАВ, які надходять до сховища, не відповідають критеріям приймання, Суб’єкт РАВ встановлює та реалізує заходи, які компенсують невідповідності, або відмовляє у прийманні таких РАВ.

7. Зберігання упаковок РАВ виконують з забезпеченням можливості безпечного:

вилучення упаковок РАВ в кінці періоду довгострокового зберігання;

застосування додаткового зовнішнього пакування, якщо це необхідно;

транспортування упаковок РАВ на майданчик сховища для захоронення та виконання транспортно-технологічних операцій з ними при захороненні.

8. Під час усього терміну довгострокового зберігання РАВ забезпечується  відстеження упаковок РАВ шляхом належного маркування, обліку та контролю за їх місцезнаходженням і переміщенням.

При довгостроковому зберіганні РАВ ведеться облік та збереження інформації щодо кількості, характеристик, місця розміщення, стану:

прийнятих та розміщених на довгострокове зберігання упаковок РАВ;

вилучених із сховища на перепакування та пепепакованих упаковок РАВ;

вилучених із сховища та переданих на захоронення упаковок РАВ;

вторинних РАВ, що утворюються при здійсненні діяльності з довгострокового зберігання.

Ведеться відповідна база даних. Інформація зберігається відповідно до системи управління діяльністю Суб’єкта РАВ.

8. Особливості поводження з РАВ у вигляді ВДІВ

1. Суб’єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, який здійснює діяльність з використання ДІВ, щорічно проводить інвентаризацію ДІВ, виділяючи ВДІВ, термін експлуатації яких закінчився, з метою прийняття рішення щодо продовження терміну служби, повернення їх постачальнику ДІВ або переведення ВДІВ до РАВ.

ВДІВ, які віднесені до РАВ, підлягають передачі до спецпідприємств. Строк зберігання у власника ВДІВ, термін експлуатації яких закінчився та не був продовжений, до віднесення ВДІВ до РАВ та передачі до спецпідприємств, встановлюється умовами ліцензії на здійснення діяльності з використання та/або виробництва ДІВ.

2. РАВ у вигляді ВДІВ не підлягають звільненню від регулюючого контролю шляхом припинення.

ДІВ, використання яких звільняється від ліцензування, після завершення терміну їх експлуатації підлягають віднесенню до РАВ та передачі до спецпідприємств.

3. Суб’єкт РАВ при тимчасовому зберіганні РАВ у вигляді ВДІВ встановлює процедури, які забезпечують, що РАВ у вигляді ВДІВ:

сортують для зберігання по виду випромінювання та активності;

розміщують для зберігання у спеціально призначених для цього пакувальних комплектах, відповідність яких підтверджена у встановленому порядку;

не піддають пресуванню, фрагментації або спалюванню;

не змішують для  зберігання з іншими ТРВ;

4. Діяльність, повязану із переробкою РАВ у вигляді ВДІВ здійснює спецпідприємство. Технологічні операції з переробки РАВ у вигляді ВДІВ включають ідентифікацію ВДІВ, розбирання ВДІВ (за необхідності), характеризацію та сортування ВДІВ, підготовку ВДІВ до кондиціювання (за необхідності), кондиціювання (розміщення у спеціальні пакувальні комплекти, що забезпечать довгострокове зберігання та/або захоронення упаковок РАВ у вигляді ВДІВ).

При виконанні кожної з зазначених технологічних операцій забезпечується належне відстеження місцезнаходження і переміщення ВДІВ, розміщення ВДІВ в пакувальні комплекти. При цьому при ідентифікації, характеризації, сортуванні та розміщенні ВДІВ в пакувальні комплекти забезпечують запобігання потряпляння в певний пакувальний комплект ВДІВ, що не відповідають встановленим критеріям для цього пакувального комплекту.

Забезпечується облік та контроль ВДІВ, зокрема, кожного ВДІВ, що:

прийнятий на переробку;

переробляється;

розміщений в певний пакувальний комплект.

5. Упаковки РАВ у вигляді ВДІВ розміщуються у сховищах для довгострокового зберігання та/або захоронення, в залежності від характеристик ВДІВ та результатів оцінки безпеки конкретного сховища.

При довготривалому зберіганні забезпечується облік та контроль упаковок РАВ у вигляді ВДІВ згідно із пунктом 8 глави 7 розділу ІV цих Загальних положень.

9. Особливсоті поводження з РАВ, що можуть містити подільні матеріали

1. Для об’єктів, призначених для поводження з РАВ, які можуть містити подільні матеріали, забезпечують:

запобігання виникненню СЛРП з дотриманням умов, за яких унеможливлюється виникнення СЛРП;

запобігання виникненню умов, за яких для систем та обладнання, що містять подільні матеріали, Кеф може перевищити 0,95 для умов нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації, аварійних ситуацій і аварій;

запобігання ушкоджень упаковок РАВ, які можуть містити подільні матеріали;

запобігання несанкціонованому доступу до РАВ (упаковок РАВ), які можуть містити подільні матеріали.

2. Ядерну безпеку об’єктів, призначених для поводження з РАВ, які можуть містити подільні матеріали, в тому числі, сховищ для довгострокового зберігання РАВ, обґрунтовують у ЗАБ цих об’єктів.

3. Під час зберігання РАВ (упаковок РАВ), які можуть містити подільні матеріали, підкритичність забезпечують, головним чином, геометрією розташування РАВ (упаковок РАВ).

Елементи упаковок РАВ, які можуть містити подільні матеріали, проектують таким чином, щоб забезпечити підкритичний стан РАВ при теплових, механічних, хімічних та радіаційних впливах за умов нормальної експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, порушень нормальної експлуатації та аварій.

10. Основні вимоги до пакувальних комплектів (контейнерів) для зберігання та захоронення РАВ

1. Суб’єкт РАВ забезпечує своєчасне придбання в необхідній кількості та використання пакувальних комплектів (контейнерів) для зберігання та захоронення РАВ та збірників-контейнерів РАВ (далі – пакувальних комплектів), для яких підтверджена відповідність вимогам Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 939 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 1099). Оцінка відповідності пакувальних комплектів здійснюється у порядку, встановленому цим Технічним регламентом.

2. Вимоги до технічних характеристик, номенклатури та кількості пакувальних комплектів, необхідних для забезпечення експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, або для поводження з РАВ у місцях їх утворення, визначаються в проекті (робочому проекті) та обгрунтовуються у ЗАБ об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, або діяльності, при якій очікується утворення РАВ.

3. Суб’єкт РАВ при придбанні та застосуванні пакувальних комплектів забезпечує контроль відповідності їх технічних характеристик встановленим у проекті вимогам. В ході застосування  пакувальних комплектів Суб’єкт  РАВ проводить інспектування та контроль їх технічного стану та, за необхідності, технічне обслуговування та/чи ремонт пакувальних комплектів.

4. Суб’єкт РАВ встановлює вимоги до технічних характеристик пакувальних комплектів на об’єкті, призначеному для поводження з РАВ, або при поводженні з РАВ у місцях їх утворення  із урахуванням:

характеристик РАВ (форм РАВ), які планується розміщувати в пакувальні комплекти (радіологічних, хімічних, фізичних, температурних), у тому числі, активності РАВ, тепловиділення, матеріалу форми РАВ, газоутворення, вмісту горючих, корозійних, органічних, токсичних речовин тощо;

технологічних операцій з пакувальними комплектами та упаковками РАВ, у тому числі, технології вміщення РАВ (форми РАВ) у пакувальні комплекти; маніпулювання, транспортування, переміщення, розташування, штабелювання пакувальних комплектів та упаковок РАВ; вилучення упаковок РАВ для обробки, перепакування або подальшої передачі упаковок на довгострокове зберігання та/або захоронення;

умов зберігання пакувальних комплектів та упаковок РАВ, у тому числі, наявності вентиляції, опалення, контролю температури, відведення тепла;

можливих аварійних ситуацій та аварій, включаючи, зовнішні небезпеки (наприклад, пожежа або вибух), які можуть сприяти виникненню радіологічно значимих наслідків; можливість неправильних дій персоналу через необережність чи помилки.

5. Технічні характеристики пакувальних комплектів забезпечують:

безпечні маніпулювання, транспортування, переміщення, розташування, штабелювання, зберігання пакувальних комплектів та упаковок РАВ протягом визначеного строку;

утримання радіонуклідів всередині упаковки РАВ у встановлених межах та протягом встановленого строку;

біологічний захисту та екранування, при необхідності;

необхідну радіаційну стійкість;

можливість дезактивації;

сумісність з технологічними лініями, вантажопідйомним обладнанням, системами транспортування, зберігання;

безпечне вилучення упаковок РАВ після завершення терміну зберігання та їх передачу довгострокове зберігання та/або захоронення.

6. Пакувальні комплекти, призначені для РАВ, які містять подільні матеріали забезпечують підкритичний стан РАВ при теплових, механічних, хімічних та радіаційних впливах за умов нормальної експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з ВАВ, порушень нормальної експлуатації та проектних аваріях.

7. Документування технічних вимог для пакувальних комплектів виконують в технічній документації.

До складу технічної документації для пакувальних комплектів входять технічні умови, експлуатаційна документація, план якості виготовлення, інші документи, необхідні для оцінки відповідності та обґрунтування безпеки їх використання на відповідному об’єкті, призначеному для поводження з РАВ, або при поводженні з РАВ у місцях їх утворення.

8. Технічні умови на пакувальні комплекти визначають технічні характеристики та конкретні вимоги до параметрів пакувальних комплектів, відповідно до їх призначення та умов використання, конструкцію пакувальних комплектів, термін експлуатації пакувальних комплектів.

Технічні умови на пакувальні комплекти підлягають узгодженню з Держатомрегулюванням з урахуванням результатів оцінки відповідності та обґрунтувань безпеки щодо їх призначення та застосування.

9. Експлуатаційна документація для пакувальних комплектів визначає, експлуатаційні обмеження, режими експлуатації, конкретні вказівки щодо виконання операцій з пакувальними комплектами та упаковками РАВ під час нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації і аварійних ситуацій.

10. План якості виготовлення пакувальних комплектів визначає процедури і ресурси, які застосовуються при виготовленні пакувальних комплектів, для забезпечення відповідності їх характеристик встановленим при розробці вимогам.

# V. Розміщення об’єктів, призначених для поводження з РАВ до їх захоронення

1. Об’єкти, призначені для поводження з РАВ до їх захоронення, розміщують та проектують таким чином, щоб забезпечити безпеку протягом встановленого терміну експлуатації та при знятті їх з експлуатації.

2. Суб’єкт РАВ провадить діяльність з поводження з РАВ до їх захоронення лише у межах майданчика, в місці та на території, які визначені в установленому законодавством порядку, в проекті (робочому проекті) та обґрунтовані у ЗАБ об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та зазначені у ліцензії (дозволі).

3. Майданчик є придатним для розміщення об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, якщо доведено здатність об’єкта забезпечити безпечну експлуатацію та зняття з експлуатації відповідно до принципів і критеріїв радіаційного захисту та основних вимог безпеки з урахуванням:

запланованих обсягів та характеристик РАВ;

природних та техногенних зовнішніх впливів на території розташування майданчика, які мають чи можуть мати вплив на безпеку об’єкта;

існуючого та перспективного екологічного та демографічного стану;

можливості реалізації захисних заходів у разі виникнення аварій;

потреб безпечного перевезення РАВ, що приймаються на об’єкт та передаються з нього.

4. Для оцінки умов розміщення об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, на передбачуваному майданчику проводять проектно-пошукові роботи, які включають:

збір даних щодо метеорологічних, гідрологічних, геологічних і гідрогеологічних характеристик майданчиків;

збір даних щодо екологічних та демографічних характеристик регіону розташування майданчика об’єкта (з урахуванням його демографічного зростання);

оцінку характеристик навколишнього природного середовища, що визначають перенесення і накопичення радіоактивних речовин;

виявлення та оцінку в регіоні розміщення об’єкта процесів, явищ і факторів природного та техногенного походження, що можуть вплинути на безпеку об’єкта;

оцінку шляхів та умов перевезення РАВ.

Обсяги необхідних даних та оцінок для прийняття рішення щодо придатності майданчика залежать від ступеня небезпеки РАВ (обсягів, радіонуклідного складу, активності та інших характеристик РАВ), що будуть знаходитися на об’єкті, планованого застосування технологій поводження з РАВ на об’єкті, а також терміну експлуатації об’єкта.

Природні характеристики оточуючого середовища визначаються з урахуванням прогнозних даних, визначених на основі наявних джерел інформації (літературних даних та/або матеріалів спеціалізованих організацій).

При оцінці умов розміщення сховища для довгострокового зберігання РАВ виявляють та враховують природні та техногенні небезпечні події в районі розміщення та на майданчику об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, частота реалізації яких дорівнює або перевищує 10-6 на рік, також враховують комбінації виявлених джерел природної та техногеної небезпеки.

Майданчик, на якому розміщується ядерна установка або сховище для захоронення РАВ, є придатним для розміщення об’єкта, призначеного для поводження з РАВ до захоронення. Для таких об’єктівможуть враховуватися результати раніше виконаних досліджень майданчика при створенні ядерної установки або сховища для захоронення РАВ.

5. Методи для визначення частоти та оцінки інтенсивності природних та техногенних подій у районі розміщення та на майданчику об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, а також методики розрахунків переносу радіоактивних речовин обираються у відповідності до сучасного рівня науки та техніки.

6. Моделі переносу, що використовують для оцінки поширення радіоактивних речовин у навколишньому природному середовищі при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та аваріях, визначають та обґрунтовують в задокументованій оцінці безпеки.

7. Загалом виключається розміщення об’єкта, призначеного для поводження з РАВ:

на майданчиках, пікове прискорення яких при землетрусі перевищує 0,2g;

на територіях, які підтоплюються або можуть бути підтоплені катастрофічними паводками та повенями;

безпосередньо на активних тектонічних розломах, а також у зонах потенційно небезпечних обвалів, зсувів і селевих потоків;

на територіях з активним розвитком процесів деформації русел рік і берегів водойм;

поблизу джерел господарсько-питного водопостачання із затвердженими запасами підземних вод, а також на території розвіданих природних підземних вод, включаючи зону санітарного захисту централізованих водозабірних споруджень;

у районах розвитку карстових процесів або на території, де можлива активізація суфозійно-карстових процесів, якщо інженерними рішеннями не може бути підтверджене виконання вимог з безпеки;

на територіях розвіданих природних копалин, над підземними гірськими розробками;

на територіях, які можуть бути затоплені хвилею прориву напірного фронту водоймищ;

на територіях природно-заповідного фонду, культурних та історичних місць, а також на інших територіях, де це заборонено законодавством України.

Конкретні критерії виключення окремих територій для розміщення конкретного об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, визначається в залежності від ступеня небезпеки РАВ (обсягів та характеристик РАВ), що можуть знаходитися на об’єкті, запланованого застосування на об’єкті технологій поводження з РАВ, а також терміну експлуатації об’єкта.

### VI. Проектування об’єктів, призначених для поводження з РАВ

1. Загальні вимоги до проектування об’єктів, призначених для поводження з РАВ

1. Проектування об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, здійснюють відповідно до принципів, критеріїв та вимог, встановлених в цих Загальних положеннях та інших НПА з ЯРБ.

При проектуванні та виконанні оцінки безпеки можуть бути використані будь-які документи, якщо виконано аналіз відповідності та підтверджено, що ці документи не суперечать чинним в Україні НПА з ЯРБ та враховують визначені в цих Загальних положеннях критерії та принципи безпеки.

2. В проекті (робочому проекті) об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, визначають та в ЗАБ обгрунтовують проектні рішення та основні технічні і організаційні заходи, спрямовані на забезпечення дотримання критеріїв та принципів безпеки і вимог ЯРБ.

3. Для об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, забезпечується проектування на основі проектних критеріїв приймання РАВ на об’єкт з урахуванням усього технологічного процесу поводження з РАВ на об’єкті та з забезпеченням відповідності РАВ (упаковок РАВ), що передаються з об’єкта, встановленим критеріям приймання щодо подальшого поводження з ними.

4. При проектуванні та розробці ЗАБ об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, в ЗАБ визначають проектні основи – систематизовану сукупність проектних критеріїв та вимог, достатню для розробки проекту (робочого проекту) та виконання обґрунтувань безпеки , яка включає проектні критерії та вимоги щодо:

призначення та функцій об’єкта,

проектних критеріїв приймання РАВ на об’єкт;

характеристик майданчика, на якому розміщується об’єкт;

переліку норм, правил та стандартів, застосовних до об’єкта;

переліку аварій,

спеціальні для конкретного об’єкта проектні критерії та вимоги, за необхідності.

5. При проектуванні об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, враховують очікувані обсяги та характеристики РАВ, поводження з якими передбачається на об’єкті, запланований термін експлуатації об’єкта. Забезпечується проектування на основі проектних критеріїв приймання РАВ на об’єкт з урахуванням усього технологічного процесу поводження з РАВ на об’єкті.

Потужність та термін експлуатації об’єкта визначають з урахуванням, у тому числі, невизначеностей обсягів РАВ, що планують постачати на об’єкт, а також невизначеностей щодо термінів передачі упаковок РАВ з об’єкта на інший об’єкт, призначений для поводження з РАВ, або іншому Суб’єкту РАВ. Зокрема, в проекті сховища для довгострокового зберігання РАВ потужності для зберігання упаковок РАВ визначають в залежності та з урахуванням вищезазначених невизначеностей та планів створення сховища для захоронення РАВ відповідного типу.

6. При проектуванні об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, враховують характеристики майданчика. При проектуванні сховища для довготривалого зберігання РАВ враховують також можливі прогнозовані зміни метеорологічних характеристик майданчика, які можуть вплинути на стан безпеки довгострокового зберігання упаковок РАВ. Характеристики майданчика оцінюють відповідно до їх потенційного впливу на об’єкт.

7. При проектуванні об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, визначають послідовні взаємоузгоджені операції технологічного процесу експлуатації об’єкта:

1) при проектуванні об’єкта з переробки РАВ:

приймання РАВ на об’єкт;

характеризацію та сортування РАВ на різних стадіях технологічного процесу;

приведення РАВ до певної фізико-хімічної форми та їх розміщення в пакувальний комплект;

технологічне тимчасове зберігання РАВ (упаковок РАВ) на різних етапах технологічного процесу;

контроль та облік РАВ та упаковок РАВ;

передачу РАВ (упаковок РАВ) на інший об’єкт, призначений для поводження з РАВ;

2) при проектуванні сховища для довгострокового зберігання РАВ:

приймання упаковок РАВ;

розміщення упаковок РАВ на довгострокове зберігання;

контроль і облік упаковок РАВ;

контроль стану упаковок РАВ, розмішених на зберігання;

вилучення упаковок РАВ, за необхідності, в період зберігання та перепакування РАВ;

вилучення упаковок РАВ по завершенні проектного строку зберігання та їх передача на інший об’єкт, призначений для поводження з РАВ.

8. В проекті (робочому проекті) об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, визначають та в ЗАБ обгрунтовують системи та обладнання, які є важливими для безпеки, з урахуванням функціонального призначення та технологічних процесів, які забезпечуються відповідними системами та обладнанням. Відповідність цих систем та обладнання вимогам ЯРБ обґрунтовують у ЗАБ. Деталізацію проектних рішень для систем та обладнання, які є важливими для безпеки, в обгрунтованих випадках виконують в робочій документації та технічних умовах (технічних специфікаціях – для імпортних поставок) (далі – технічні умови).

9. При проектуванні об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, віддають перевагу системам та обладнанню, функціонування яких ґрунтується на пасивному принципі дії.

10. В проекті (робочому проекті) об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, для всіх зазначених вище операцій технологічного процесу експлуатації об’єкта, в достатньому обсязі передбачають та у ЗАБ обґрунтовують технічні і організаційні заходи із:

виконання операцій технологічного процесу;

забезпечення радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього середовища при нормальних умовах експлуатації;

запобігання порушенням меж та умов безпечної експлуатації;

запобігання аваріям та обмеження їх наслідків встановленими межами.

Обсяги технічних та організаційних заходів визначають залежно від ступеня небезпеки РАВ, які можуть знаходитися на об’єкті та від технологічного процесу поводження з РАВ на об’єкті.

11. В проекті (робочому проекті) об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, в достатньому обсязі передбачають та у ЗАБ обґрунтовують технічні та організаційні заходи щодо характеризації, обліку та контролю РАВ (упаковок РАВ). При цьому забезпечують ідентифікацію та відстеження РАВ (упаковок РАВ) в ході технологічного процесу на об’єкті від приймання РАВ (упаковок РАВ) на об’єкт до передачі на інший.

12. За результатами оцінки безпеки на етапі проектування об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, Суб’єкт РАВ розробляє та надає до Держатомрегулювання для проведення державної експертизи ЯРБ у складі експертизи проекту (робочого проекту) об’єкта ЗАБ на етапі проектування.

Цей ЗАБ є одним з документів, що засвідчують рівень безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та подаються Суб’єктом РАВ для отримання ліцензії на провадження діяльності з переробки (довгострокового зберігання) РАВ (або окремого дозволу на виконання видів робіт з поводження з РАВ в рамках ліцензії на провадження діяльності на етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення РАВ, а саме робіт з будівництва та введення в експлуатацію об’єкта з переробки РАВ (сховища для довгострокового зберігання РАВ).

Якщо об’єкти, призначені для поводження з РАВ, входять до складу проекту ядерної установки або сховища для захоронення РАВ, аналіз безпеки цих об’єктів, призначених для поводження з РАВ, може включатися в склад ЗАБ ядерної установки або сховища для захоронення РАВ.

13. Суб’єкт РАВ забезпечує наявність та врахування в повному обсязі висновків передбачених законодавством експертиз проекту (робочого проекту) об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, включаючи державну експертизу ЯРБ проекту (робочого проекту), інших документів, які засвідчують рівень безпеки об’єкта.

14. Суб’єкт РАВ провадить діяльність на підставі затвердженого в установленому порядку проекту (робочого проекту) будівництва, виготовлення, модифікації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

2. Класифікація будівель, споруд, систем та обладнання об’єкта, призначеного для поводження з РАВ

1. Будівлі та споруди об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, за умовами їх відповідальності за ЯРБ та забезпечення функціонування систем та обладнання, що розміщуються в цих будівлях та спорудах, поділяються на такі категорії:

категорія І, до якої відносяться будівлі та споруди, в яких безпосередньо виконується поводження з ВАВ, до завершення їх переробки та довгострокового зберігання;

категорія ІІ, до якої відносяться будівлі та споруди, що не ввійшли в категорію І, та відмови яких (або їх конструкцій) можуть призвести до погіршення радіаційного стану з перевищенням встановлених допустимих рівнів радіаційного стану;

категорія ІІІ, до якої відносяться всі інші будівлі та споруди, які не ввійшли до категорії І та ІІ.

2. При проектуванні будівель та споруд враховуються впливи і навантаження та їх сполучення відповідно до державних будівельних норм, з врахуванням таких особливих впливів:

для будівель та споруд категорії І впливи екстремальних природних та техногенних подій з імовірністю 10-4/рік та вище;

для будівель та споруд категорії ІІ впливи екстремальних природних та техногенних подій з імовірністю 10-2/рік та вище.

При проектуванні будівель та споруд категорії І також потрібно розглянути екстремальні природні та техногенні події з імовірністю в діапазоні 
10-4 ÷ 10-6/рік (смерч, землетрус, падіння літака тощо) та врахувати їх в певному обґрунтованому обсязі або обґрунтувати можливості відмов від їх врахування, виходячи з встановлених в цих Загальних положеннях принципів та критеріїв.

3. Системи та обладнання об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, за впливом на безпеку поділяються на:

системи та обладнання, важливі для безпеки;

системи та обладнання, що не впливають на безпеку.

4. До систем та обладнання, важливих для безпеки, відносяться:

1) системи та обладнання, що виконують функції безпеки:

утримання та ізоляції РАВ у встановлених межах, а також захисту бар’єрів, що виконують цю функцію;

обмеження розповсюдження радіоактивних речовин та/або іонізуючого випромінювання у встановлених межах, а також захисту бар’єрів, що виконують цю функцію;

радіаційного контролю.

2) системи та обладнання, відмови яких можуть призвести до аварії.

5. Поділ систем та обладнання за впливом на безпеку визначають у проекті (робочому проекті) об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та обґрунтовують у ЗАБ.

Поділ систем та обладнання за впливом на безпеку є визначальним при встановленні вимог до їх:

надійності та стійкості до зовнішніх впливів;

якості виготовлення та постачання;

технічного обслуговування.

6. При встановленні вимог до надійності і стійкості систем та обладнання до зовнішніх впливів, якості їх виготовлення та технічного обслуговування  враховують рівень наслідків відмов цих систем та обладнання.

Системи та обладнання, важливі для безпеки, відмови яких можуть призвести до індивідуальної ефективної дози потенційного опромінення персоналу більше 100 мЗв/подію проектуються з забезпеченням стійкості до зовнішніх по відношенню до систем та обладнання впливів з імовірністю 
10-4/рік та вище.

Інші системи та обладнання, важливі для безпеки, проектуються з забезпеченням стійкості до зовнішніх впливів з імовірністю виникнення 10-2/рік та вище, а також стійкості до зовнішніх впливів, при яких системи та обладнання мають виконувати встановлені функції.

В проекті (робочому проекті) об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, визначають та у ЗАБ обґрунтовують обсяги функцій, які мають виконувати системи та обладнання, важливі для безпеки, при аваріях.

Системи та обладнання, важливі для безпеки, проектують з урахуванням можливих впливів на них при аваріях, відповідно виконують класифікацію систем та обладнання.

7. При проектуванні для всіх систем та обладнання, важливих для безпеки, забезпечують відповідні запаси надійності, що враховують потенційне погіршення характеристик у результаті старіння обладнання з врахуванням прийнятих початкових подій, при яких обладнання виконує встановлені функції.

3. Основні вимоги до проектування об’єктів з переробки РАВ

1. В проекті (робочому проекті) об’єкта з переробки РАВ передбачають та у ЗАБ обґрунтовують проектні критерії приймання, а також технічні та організаційні заходи щодо приймання РАВ (упаковок РАВ) на об’єкт. При цьому враховуються дані щодо обсягів та характеристик РАВ, які планується приймати на об’єкт.

2. В проекті (робочому проекті) об’єкта з переробки РАВ встановлюють та у ЗАБ обґрунтовують критерії відповідності РАВ, форма РАВ та упаковка РАВ після кожної операції технологічного процесу переробки РАВ.

Відповідно, в проекті (робочому проекті) об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, передбачають в обгрунтованому обсязі та у ЗАБ обґрунтовують технічні та організаційні заходи щодо характеризації РАВ (форми РАВ, упаковки РАВ), відповідно до встановлених критеріїв та контролю дотримання критеріїв після кожної операції технологічного процесу переробки РАВ.

3. Конструкції, системи та обладнання об’єкта з переробки РАВ проектують таким чином, щоб забезпечити у встановлених межах утримання та ізоляцію РАВ, а також обмеження розповсюдження радіоактивних речовин та/або іонізуючого випромінювання при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації і аваріях.

4. Організація транспортування в межах об’єкта з переробки РАВ здійснюється з дотриманням таких вимог:

шляхи транспортування не прокладають через місця зберігання і тимчасового розміщення РАВ (упаковок РАВ);

уникають переміщення будь-яких вантажів над РАВ (упаковками РАВ), за виключенням переміщення піднімальних та перевантажувальних пристроїв, а також складування упаковок РАВ в яруси;

транспортування РАВ (упаковок РАВ) здійснюють заздалегідь обраними маршрутами, які мають бути короткими та простими;

висоту підйому та переміщення РАВ (упаковок РАВ) обмежують, критерій допустимої висоти підйому визначають в проекті (робочому проекті) та обґрунтовують у ЗАБ.

5. В проекті (робочому проекті) об’єкта з переробки РАВ передбачають в обгрунтованому обсязі та обґрунтовують у ЗАБ заходи щодо поводження із вторинними РАВ, в тому числі, які можуть утворитися при аваріях, а також заходи щодо мінімізації утворення вторинних РАВ.

4. Основні вимоги до проектування сховищ для довгострокового зберігання РАВ

1. Протягом проектного терміну довгострокового зберігання упаковок РАВ, що розміщені у сховищі, забезпечується виконання таких основних функцій:

утримування та ізоляція РАВ;

обмеження погіршення характеристик упаковок РАВ встановленими межами;

вилучення упаковок РАВ та їх передача на захоронення або на подальше зберігання у іншому об’єкті.

Ці функції виконуються з урахуванням можливих впливів на упаковки РАВ при нормальних умовах експлуатації, порушеннях меж та умов безпечної експлуатації та при аваріях. Упаковка РАВ зберігається у захисній будівлі та/або споруді (модулі зберігання тощо).

2. Цілісність фізичних бар’єрів упаковки РАВ, що виконують функцію утримування РАВ, забезпечується при всіх впливах на систему довгострокового зберігання РАВ (упаковку РАВ та споруду, у якій вона знаходиться), імовірність яких є:

10-4/рік та вище для зберігання упаковок НАВ;

10-5/рік та вище для упаковок САВ;

10-6/рік та вище для упаковок ВАВ.

3. При проектуванні зовнішнього пакувального комплекта (контейнера) в упаковці РАВ враховують можливі процеси у формі РАВ в період їх зберігання, які можуть супроводжуватись виходом газів всередині упаковки РАВ.

В проектних основах встановлюють та обґрунтовують критерій виходу газів із форми РАВ, що відповідає нормальним умовам довгострокового зберігання РАВ.

4. При проектуванні сховища для довгострокового зберігання РАВ, з метою забезпечення можливості прогнозування стану та умов зберігання упаковок РАВ, а також своєчасного виявлення порушень меж та умов безпечної експлуатації, передбачають та в ЗАБ обгрунтовують технічні та організаційні заходи з забезпечення контролю параметрів, що пов’язані із:

радіаційним станом в зоні довгострокового зберігання упаковок РАВ;

станом фізичних бар’єрів упаковок РАВ;

забезпеченням утримування та ізоляції РАВ;

тепловим станом упаковок ВАВ.

5. При проектуванні упаковок РАВ демонструють довговічність форми РАВ та конструкцій пакувального комплекта (контейнера). При цьому виконують аналізи та дослідження матеріалів, включаючи аналізи та дослідження процесів корозії, повзучості, втомленості, старіння, радіаційних ефектів, а також інших процесів та ефектів, що впливають на довговічність форми РАВ та упаковки РАВ.

При проектуванні використовують такі матеріали, характеристики яких задовольняють проектні вимоги з врахуванням можливого погіршення характеристик цих матеріалів протягом проектного терміну зберігання упаковок РАВ.

6. Матеріали елементів упаковки РАВ мають бути сумісними між собою за фізичними та хімічними характеристиками. Матеріали пакувального комплекта (контейнера), що контактують з формою РАВ, мають бути сумісними з матеріалами форми РАВ.

7. При проектуванні сховища для довгострокового зберігання РАВ забезпечується сумісність матеріалів, розмірів та конструкцій упаковок РАВ із конструкціями та системами сховища, призначеними для розвантаження, транспортування, розміщення, перепакування упаковок РАВ.

5. Основні вимоги до проектування системи контролю та управління

1. Проектом (робочим проектом) об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, передбачають СКУ, яка призначена для забезпечення контролю та управління на обєкті, призначеному для поводження з РАВ, зокрема, контролю за дотриманням меж та умов безпечної експлуатації об’єкта.

У проекті об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, мають бути наведені та обґрунтовані у ЗАБ переліки:

контрольованих технологічних та радіаційних параметрів щодо стану конструкцій, систем та обладнання об’єкта, технологічного процесу, РАВ (упаковок РАВ)

параметрів, що регулюються, та керуючих сигналів;

блокувань та захистів обладнання з вказівкою умов їх спрацьовування;

значень контрольованих параметрів (уставок) та умов спрацьовування сигналізації.

2. СКУ в частині виконання функцій контролю здійснює вимірювання параметрів, що контролюються, збирання, обробку, накопичення, відображення, аналіз, архівування та документування інформації про технологічні та радіаційні параметри об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та стан важливих для безпеки конструкцій, систем та обладнання об’єкта, забезпечує сигналізацію про перевищення встановлених рівнів, а також виконує інші необхідні функції контролю.

3. Система сигналізації та оповіщення об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, забезпечує формування, як мінімум, таких сигналів:

вказівні – інформують про основні поточні значення технологічних та радіаційних параметрів об’єкта та наявності напруги в ланцюгах електропостачання;

попереджувальні (світлові та звукові) – інформують про відхилення технологічних та радіаційних параметрів об’єкта від проектних вимог та наближення значень параметрів до встановлених меж безпечної експлуатації об’єкта;

аварійні (світлові та звукові) – інформують про досягнення та/або порушення меж та умов безпечної експлуатації об’єкта.

Попереджувальна та звукова сигналізація також забезпечується на робочих місцях в необхідному обсязі, що визначають в проекті (робочому проекті) та обгрунтовують в ЗАБ.

В СКУ передбачають можливість перевірки працездатності світлової та звукової сигналізації.

4. Програмні засоби, що використовуються в СКУ об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, верифікуються.

5. Обсяги автоматизації контролю та управління в проектах (робочих проектах) різних об’єктів, призначених для поводження з РАВ, визначають залежно від ступеня небезпеки РАВ, що можуть знаходитися на цих об’єктах, та технологічних процесів поводження з РАВ на них.

6. Основні вимоги до проектування електропостачання об’єкта, призначеного для поводження з РАВ

1. В проекті (робочому проекті) об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, передбачають систему надійного електропостачання систем та обладнання, важливих для безпеки, до складу якої входять системи:

електропостачання від зовнішніх джерел;

аварійного електропостачання, яка призначена для електропостачання споживачів систем та обладнання, важливих для безпеки, електроенергією змінного та постійного струмів при нормальній експлуатації об’єкта, порушеннях нормальної експлуатації, аваріях, включаючи повне знеструмлення.

2. Потужність системи аварійного електропостачання визначається в проекті (робочому проекті) з точки зору її достатності для подолання аварій об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

3. В проекті (робочому проекті) об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, передбачають необхідну тривалість роботи системи аварійного електропостачання в умовах повного знеструмлення. Час функціонування джерела безперебійного живлення в аварійному режимі визначають в проекті (робочому проекті) та обґрунтовують у ЗАБ.

4. Система аварійного електропостачання підтримується у працездатному  стані при можливих впливах на неї та при аваріях. Для забезпечення роботи системи у випадку пожежі застосовують принципи резервування та/або фізичного розділення.

5. Вимоги до аварійного електропостачання та його обсяги визначають в проекті (робочому проекті) обєкту, призначеному для поводження з РАВ, і обгрунтовуються в ЗАБ. Обсяги аварійного електропостачання в проектах (робочих проектах) різних об’єктів, призначених для поводження з РАВ, визначають залежно від ступеня небезпеки РАВ, що можуть знаходитися на цих об’єктах, та технологічних процесів поводження з РАВ на них.

7. Основні вимоги до технічного обслуговування та ремонту

1. При проектуванні об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, визначаються заходи з технічного обслуговування та ремонту конструкцій, систем та обладнання.

2. Конструкції, системи та обладнання проектують таким чином, щоб існувала можливість їх періодичної перевірки, обслуговування, ремонту та спостереження за ними з метою визначення цілісності і функціональної придатності протягом усього строку експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, без заподіяння необґрунтованої шкоди персоналу та зниженню надійності конструкцій, систем та обладнання.

3. В проекті (робочому проекті) об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, передбачають умови, методи та технічні засоби для проведення для систем і обладнання, важливих для безпеки:

перевірок працездатності систем та обладнання;

оцінок стану обладнання, що відпрацювало свій ресурс;

випробування систем та обладнання на відповідність проектним показникам;

перевірок метрологічних характеристик вимірювальних каналів на відповідність проектним вимогам;

перевірок проходження і послідовності сигналів на вмикання (вимикання) обладнання, у тому числі перехід на аварійні джерела енергопостачання;

перевірок функціонування кінцевих вимикачів та блокувань та умов їх спрацьовування;

контролю стану матеріалів упаковок РАВ (або зразків-свідків).

4. В проекті (робочому проекті) об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, передбачають в достатньому обсязі та у ЗАБ обґрунтовують технічні та організаційні заходи для виконання технічного обслуговування та ремонту обладнання, яке при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та аваріях може бути забруднене радіонуклідами.

5. В проекті (робочому проекті) об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, на випадок непередбачуваної зупинки технологічного процесу поводження з РАВ (зокрема, внаслідок повної втрати електропостачання, відмов обладнання з зупиненням його функціонування) передбачають в достатньому обсязі та у ЗАБ обґрунтовують технічні та організаційні заходи щодо:

переведення (переміщення) РАВ в безпечний стан;

ремонту і відновлення функціонування систем та обладнання в зонах (приміщеннях), де знаходяться РАВ.

### VII. Будівництво та введення в експлуатацію об’єкта, призначеного для поводження з РАВ

1. Об’єкти, призначені для поводження з РАВ, споруджуються відповідно до затвердженого в установленому порядку проекту (робочого проекту) та вимог НПА.

2. Суб’єкт РАВ розпочинає роботи з будівництва об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, після отримання від Держатомрегулювання ліцензії (дозволу), згідно із пунктом 1 глави 7 розділу ІІІ цих Загальних положень .

3. Зміни в процесі будівництва складу, конструкції та/або характеристик систем та обладнання, важливих для безпеки, об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, установлених проектом (робочим проектом), погоджуються з Держатомрегулюванням, до їх впровадження, за результатами державної експертизи ЯРБ.

4. Суб’єкт РАВ здійснює вхідний контроль якості та відповідності  продукції, яка постачається в ході будівництва, включаючи вхідний контроль безпосередньо на майданчику об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

Суб’єкт РАВ здійснює постійний контроль якості будівельно-монтажних робіт.

5. Суб’єкт РАВ на етапі будівництва об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, надає на погодження до Держатомрегулювання відповідно до умов ліцензії (дозволу) технічні умови на системи та обладнання, важливі для безпеки об’єкта, у тому числі конструкторську (робочу) документацію.

6. Суб’єкт РАВ на етапі будівництва об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, проводить приймальні випробування систем та обладнання об’єкта. З цією метою Суб’єкт РАВ розробляє та надає до Держатомрегулювання програми проведення приймальних випробувань систем та обладнання важливих для безпеки об’єкта.

Розгляд Держатомрегулюванням програм проведення приймальних випробувань систем та обладнання важливих для безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, здійснюється окремо або під час узгодження технічних умов на ці системи та обладнання за результатами експеризи ЯРБ.

7. Суб’єкт РАВ після завершення будівельно-монтажних робіт на об’єкті, призначеному для поводження з РАВ, приймальних випробувань систем та обладнання об’єкта проводить комплексні випробування об’єкта під час введення його в експлуатацію.

Комплексні випробування об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, включають комплексні випробування без застосування РАВ (з імітаторами РАВ) та комплексні випробування із застосуванням РАВ.

8. Комплексні випробування із застосуванням РАВ розпочинаються після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та за наявності акту готовності об’єкта до експлуатації.

9. В ході комплексних випробувань (введення в експлуатацію) об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, здійснюється перевірка того, що конструкції, системи та обладнання, а також об’єкт в цілому, функціонують відповідно до проекту (робочого проекту) та як це визначено в обґрунтуваннях безпеки, уточнюються характеристики систем та обладнання, важливих для безпеки, межі і умови безпечної експлуатації та параметри технологічних процесів.

10. Суб’єкт РАВ розробляє та надає на погодження до Держатомрегулювання програму комплексних випробувань (введення в експлуатацію) об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

Програма комплексних випробувань (введення в експлуатацію) містить:

етапи комплексних випробувань;

вимоги до організації та управління проведенням випробувань;

перелік, порядок та графік проведення усіх необхідних випробувань на кожній стадії та їх цілі;

вимоги до готовності та вихідного стану об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, на кожному етапі комплексних випробувань;

методики, процедури та критерії прийнятності кожного етапу комплексних випробувань;

склад та вимоги до технічної документації для початку кожного етапу комплексних випробувань.

Допускається виконання деталізованих та конкретизованих випробувань на окремих етапах комплексних випробувань відповідно до програм для окремих етапів. В цьому випадку Суб’єкт РАВ розробляє та надає на погодження до Держатомрегулювання програми комплексних випробувань для відповідних окремих етапів.

11. До початку комплексних випробувань, із застосуванням РАВ Суб’єкт РАВ забезпечує розроблення, затвердження та узгодження з Держатомрегулюванням технологічного регламенту безпечної експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, включаючи етап введення в експлуатацію (комплексних випробувань) із застосуванням РАВ.

12. До початку комплексних випробувань об’єкт, призначений для поводження з РАВ, в повному обсязі комплектується експлуатаційним персоналом, який пройшов підготовку, перевірку знань і отримав допуск до самостійної роботи.

13. Під час комплексних випробувань визначають та документують характеристики та параметри стану об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, технологічного процесу, а також систем та обладнання, важливих для безпеки.

14. У разі виникнення недоліків під час проведення комплексних випробувань Суб’єкт РАВ здійснює аналіз їх причин, розробляє та впроваджує коригувальні заходи.

15. Результати комплексних випробувань Суб’єкт РАВ документує у звіті про введення в експлуатацію об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, відповідно до вимог системи управління діяльністю. Звіт про введення в експлуатацію об’єкта подається до Держатомрегулювання.

16. Суб’єкт РАВ з урахуванням виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті та комплексних випробувань об’єкта, призначеного для поводження з РАВ:

розробляє ЗАБ на етапі експлуатації з урахуванням реального стану збудованого об’єкта і результатів введення в експлуатацію;

коригує технологічний регламент експлуатації об’єкта, а також іншу експлуатаційну документацію.

ЗАБ на етапі експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та технологічний регламент експлуатації об’єкта подає до Держатомрегулювання в складі документів для отримання ліцензії (дозволу) на провадження робіт з експлуатації об’єкта з переробки РАВ (сховища для довгострокового зберігання РАВ).

### VIII. Експлуатація об’єкта, призначеного для поводження з РАВ

### до їх захоронення

1. Загальні вимоги до експлуатації

1. Експлуатація об’єкта, призначеного для поводження з РАВ до їх захоронення, здійснюється відповідно до вимог НПА та умов ліцензії (дозволу), виданої Держатомрегулюванням, як зазначено у пункті 2 глави 7 розділу ІІІ цих Загальних положень.

2. Управління об’єктом, призначеним для поводження з РАВ, здійснюють відповідно до документації системи управління діяльністю Суб’єкта РАВ, у якій визначають права, обов’язки, відповідальність і компетенцію керівництва та кожного працівника щодо безпечної експлуатації об’єкта, у тому числі, при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації, у випадках виникнення аварій.

3. Суб’єкт РАВ постійно приділяє увагу формуванню та підтримці культури безпеки, а також удосконаленню професійного рівня персоналу об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

4. Суб’єкт РАВ забезпечує функціонування систем безпечного поводження з РАВ, характеризації, радіаційного контролю, контролю та обліку РАВ, аварійної готовності і реагування, фізичного захисту, протипожежного захисту, інженерно-технічної підтримки. Для систем та обладнання, важливих для безпеки, встановлюють межі, умови безпечної експлуатації та відповідні види контролю. Належна увага приділяється обслуговуванню систем та обладнання об’єкта з метою підтримки їх експлуатаційних характеристик, меж та умов безпечної експлуатації.

2. Кваліфікація та підготовка персоналу

1. Під час експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, забезпечується необхідна кількість персоналу відповідної кваліфікації. Суб’єкт РАВ розробляє графіки комплектування персоналом та програми його підготовки.

2. Суб’єкт РАВ встановлює вимоги до кваліфікації персоналу відповідно до його посадових обов’язків, розробляє і реалізує систему професійної підготовки, підтримки кваліфікації, перепідготовки та атестації персоналу.

3. Під час підготовки персоналу особливу увагу приділяють отриманню практичних навичок з управління системами та обладнанням, важливим для безпеки, відпрацюванню дій під час порушень нормальної експлуатації та аварій.

4. Персонал об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, у тому числі зайнятий при обслуговуванні і ремонті систем та обладнання, проходить необхідну підготовку, стажування на робочому місці, перевірку знань перед допуском до самостійної роботи, а також періодичну підтримку кваліфікації відповідно до вимог НПА.

3. Експлуатаційна документація

1. Суб’єкт РАВ провадить діяльність відповідно до проектного призначення об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та із дотриманням розроблених на підставі проекту (робочого проекту) та ЗАБ критеріїв приймання РАВ на об’єкт, технологічного регламенту безпечної експлуатації об’єкта та інших документів, що подаються для отримання ліцензії (дозволу) на провадження робіт з експлуатації об’єкта з переробки (сховища довгострокового зберігання) РАВ.

2. Основним документом, що визначає безпечну експлуатацію об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, є технологічний регламент безпечної експлуатації об’єкта.

Технологічний регламент безпечної експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, розробляється на основі проекту (робочого проекту) об’єкта, ЗАБ, технічної документації систем та обладнання. Технологічний регламент містить вимоги до загального порядку виконання операцій, межі та умови безпечної експлуатації, основні правила та прийоми безпечної експлуатації, порядок дій при порушенні меж та умов безпечної експлуатації.

Технологічний регламент безпечної експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, і зміни до нього, погоджуються з Держатомрегулюванням.

3. Суб’єкт РАВ розробляє інструкції, що регламентують дії персоналу за умов нормальної експлуатації та в разі виникнення аварійних ситуацій або аварій.

Інструкції з експлуатації систем та обладнання містять технічні характеристики, експлуатаційні обмеження, режими експлуатації, конкретні вказівки з виконання операцій персоналом під час нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації і аварійних ситуацій.

4. Технологічний регламент безпечної експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та експлуатаційна документація періодично переглядаються та коригуються з урахуванням досвіду експлуатації та у разі заміни, модифікації і модернізації систем та обладнання. Суб’єкт РАВ встановлює та дотримується порядку розробки, ведення, перегляду, обліку та зберігання експлуатаційної документації.

5. Керівництво об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, визначає перелік нормативної та експлуатаційно-технічної документації, яка знаходиться на робочих місцях персоналу.

6. Дії персоналу при аваріях регламентуються аварійними планами та інструкціями, які розробляють з урахуванням аналізу аварій.

7. Проектна документація об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, документація на будівництво, модифікацію, технічне обслуговування та ремонт систем та обладнання, важливих для безпеки, акти випробувань зберігаються протягом періоду експлуатації та зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

4. Ведення радіаційно-дозиметричного контролю

1. Суб’єкт РАВ забезпечує ведення радіаційно-дозиметричного контролю, моніторингу навколишнього природного середовища та індивідуального дозиметричного контролю персоналу під час провадження діяльності з поводження з РАВ до захоронення.

2. Суб’єкт РАВ:

призначає з числа керівництва особу, відповідальну за ведення радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу, збереження та аналіз отриманих результатів;

затверджує положення про службу радіаційної безпеки (особу або підрозділ, відповідальну(ий) за радіаційний контроль);

встановлює контрольні рівні радіаційно-гігієнічних показників (квоти лімітів дози, гранично допустимі скиди та викиди тощо) для об’єктів, призначених для поводження з РАВ.

При здійсненні радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища застосовуються вимірювальні лабораторії, засоби вимірювальної техніки, методики виконання вимірювань, атестовані у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

3. Суб’єкт РАВ з урахуванням проекту (робочого проекту) та ЗАБ об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, розробляє та надає до Держатомрегулювання у складі документів, що подаються для отримання ліцензії (дозволу) на провадження робіт з експлуатації об’єкта з переробки РАВ (сховища для довгострокового зберігання РАВ), узгоджену в установленому законодавством порядку програму (регламент) радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища.

4. Суб’єкт РАВ забезпечує ведення бази даних результатів радіаційно-дозиметричного контролю, моніторингу навколишнього природного середовища та індивідуального дозиметричного контролю персоналу, збереження відповідних даних, а також аналіз отриманих результатів. Аналіз отриманих результатів враховують при переоцінках безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, розробці і впровадженні заходів з підвищення безпеки діяльності та оптимізації радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище.

5. Ведення контролю та обліку РАВ

1. Суб’єкт РАВ під час експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, забезпечує облік РАВ (упаковок РАВ) та контроль за їх місцезнаходженням і переміщенням, включаючи облік та збереження інформації щодо кількості та характеристик РАВ (упаковок РАВ):

для об’єктів з переробки РАВ – прийнятих на переробку РАВ та перероблених РАВ, продукту переробки РАВ (упаковок РАВ);

для сховищ довготривалого зберігання РАВ – прийнятих, розміщених на зберігання, переупакованих (у разі необхідності) упаковок РАВ, упаковок РАВ вилучених та переданих на інший об’єкт, призначений для поводження з РАВ;

вторинних РАВ, що утворюються при експлуатації об’єктів.

2. До документації з обліку РАВ також включають:

дані, необхідні для ведення державного реєстру відходів;

дані з характеризації РАВ (упаковок РАВ);

дані з контролю процесів переробки РАВ;

технічні специфікації на упаковки РАВ та результати аудиторських перевірок окремих упаковок РАВ;

перелік невідповідностей технічним специфікаціям на упаковки РАВ та заходи з їх усунення.

3. Суб’єкт РАВ під час експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, проводить щорічну інвентаризацію РАВ.

4. Суб’єкт РАВ призначає особу, відповідальну за облік, контроль РАВ, збереження інформації щодо кількості та характеристик РАВ та упаковок РАВ, проведення щорічної інвентаризації РАВ.

6. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту, випробувань

1. Під час експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, Суб’єкт РАВ виконує технічне обслуговування, планово-попереджувальні ремонти, випробування, перевірки, повірки, калібрування, контроль стану металу і зварних з’єднань систем та обладнання, важливих для безпеки, з метою підтримки їх працездатності відповідно до проектних вимог. Періодичність та обсяги зазначених робіт обґрунтовуються в проекті (робочому проекті), технічних умовах.

2. Суб’єкт РАВ на основі проектних даних, вимог НПА, типових програм, інструкцій з експлуатації систем та обладнання і технологічного регламенту безпечної експлуатації розробляє робочі програми, інструкції на проведення робіт з технічного обслуговування, ремонту, випробувань. Результати перевірок, випробувань систем та обладнання, важливих для безпеки, а також результати контролю металу документують і зберігають на об’єкті, призначеному для поводження з РАВ.

3. Умови, періодичність і допустимий час виведення з роботи систем та обладнання, важливих для безпеки, для технічного обслуговування, ремонту, перевірок і випробувань визначають в технологічному регламенті безпечної експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

4. Системи та обладнання, важливі для безпеки, проходять пряму повну перевірку на працездатність та відповідність проектним характеристикам під час введення в експлуатацію, після ремонту та періодично протягом всього строку експлуатації з документуванням результатів перевірки. У разі неможливості проведення прямої повної перевірки проводяться непрямі та/або часткові перевірки.

5. Технічне обслуговування, випробування і перевірки працюючих систем та обладнання, важливих для безпеки, проводяться при дотриманні меж та умов безпечної експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

6. У разі отримання незадовільних результатів випробувань і перевірок, а також на вимогу Держатомрегулювання, під час проведення інспекційних перевірок чи обстежень проводяться позачергові випробування і перевірки систем та обладнання, важливих для безпеки.

7. Випробування систем та обладнання, важливих для безпеки, не передбачені інструкціями з експлуатації, проводяться за спеціальними програмами та методиками, до яких включаються заходи щодо забезпечення ЯРБ. Зазначені програми і методики їх виконання розробляє і затверджує Суб’єкт РАВ та надає на погодження до Держатомрегулювання.

7. Розслідування та облік порушень у роботі

1. Суб’єкт РАВ проводить розслідування та облік порушень нормальної експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ. За результатами розслідування розробляють та реалізують заходи для запобігання порушенням у майбутньому. Суб’єкт РАВ відповідає за реалізацію цих заходів.

2. Суб’єкт РАВ відповідає за повноту та якість розслідування, своєчасність доведення результатів розслідування до відома Держатомрегулювання. Особлива увага приділяється порушенням, які призвели або могли призвести до порушень меж та/або умов безпечної експлуатації та аварій.

3. Суб’єкт РАВ забезпечує збір, обробку, аналіз, систематизацію та зберігання інформації про відмови систем та обладнання, важливих для безпеки, та помилкові дії персоналу, що призвели до порушень нормальної експлуатації обєкта.

4. Матеріали розслідування та обліку порушень у роботі об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, зберігаються протягом усього терміну експлуатації.

5. Суб’єкт РАВ здійснює діяльність, спрямовану на запобігання виникненню подій, які впливають на безпеку, включаючи відмови обладнання і помилки персоналу, на удосконалення технологічних процесів, методів і засобів діагностики стану систем, елементів та обладнання, важливих для безпеки.

8. Забезпечення аварійної готовності і реагування

1. Суб’єкт РАВ під час експлуатації об’єктів, призначених для поводження з РАВ, забезпечує організаційні заходи і технічні засоби з метою попередження радіаційних аварій, обмеження їх впливу і ліквідації їх наслідків.

2. Суб’єкт РАВ підтримує рівень аварійної готовності, необхідний для ефективного реагування на аварії та інші небезпечні події, з метою:

відновлення контролю над ситуацією;

попередження та/або мінімізації наслідків;

взаємодії з організаціями, які беруть участь у аварійному реагуванні, з метою захисту персоналу, населення і навколишнього природного середовища.

3. До початку здійснення діяльності, в результаті якої очікується утворення РАВ або завезення РАВ на об’єкт, призначений для поводження з РАВ, Суб’єкт РАВ розробляє, затверджує та погоджує у встановленому порядку аварійний план (план аварійних заходів) та інструкції з дій персоналу у випадку радіаційних аварій. Аварійні плани розробляють на основі вихідних даних, наведених в проекті (робочому проекті) та ЗАБ об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, з урахуванням аналізу аварій та аварійних ситуацій і їх наслідків, проведеного при оцінці безпеки об’єкта.

Аварійний план (план аварійних заходів) та інструкції щодо дій персоналу у випадку радіаційних аварій Суб’єкт РАВ надає до Держатомрегулювання у складі документів, що подаються для отримання ліцензії (дозволу) на проведення робіт з введення в експлуатацію та експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

4. Персонал Суб’єкта РАВ проходить підготовку, необхідну для здійснення аварійного реагування.

5. Суб’єкт РАВ розробляє і реалізує програми планових протиаварійних навчань та тренувань для відпрацювання дій персоналу та взаємодії з зовнішніми організаціями та відомствами в умовах аварії та інших надзвичайних ситуацій. Після проведення кожного протиаварійного тренування проводять оцінку його результатів, на основі якої розробляють та впроваджують коригувальні заходи, спрямовані на виправлення виявлених недоліків і підтримку необхідного рівня аварійної готовності.

9. Виконання модифікацій

1. Суб’єкт РАВ визначає необхідність модифікації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, за власною ініціативою на підставі аналізу експлуатаційного досвіду, результатів періодичної переоцінки безпеки, аналізів експлуатаційної надійності систем та обладнання, важливих для безпеки, або на виконання вимог Держатомрегулювання з метою приведення рівня безпеки об’єкта у відповідність до вимог чинних НПА.

2. Будь-яка модифікація, важлива для безпека об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, яка вимагає перегляду обґрунтувань безпеки, зміни та доповнення до документів, що засвідчують рівень безпеки об’єкта, підлягає узгодженню з Держатомрегулювання за результатами державної експертизи ЯРБ.

3. Випробування модифікованих систем та обладнання, важливих для безпеки, проводяться за узгодженими Держатомрегулюванням програмами випробувань відповідно до вимог документації системи управління діяльністю Суб’єкта РАВ.

4. До поновлення роботи після модифікації Суб’єкт РАВ забезпечує коригування експлуатаційної документації, проведення додаткового навчання (тренування) і атестацію персоналу на право управління або ведення технологічного процесу відповідно до проведеної модифікації.

5. Усі модифікації конструкцій, систем та обладнання, важливих для безпеки, об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, ураховують під час проведення періодичної переоцінки безпеки об’єкта.

10. Управління старінням та продовження терміну експлуатації

1. Суб’єкт РАВ на етапі експлуатації об’кта, призначеного для поводження з РАВ, розробляє та погоджує з Держатомрегулюванням ПУС з метою визначення механізмів старіння, зношування, можливої деградації конструкцій, систем та обладнання, важливих для безпеки, об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, а також вчасно здійснює превентивні заходи і необхідні компенсуючі дії для підтримки їх працездатності та надійності в процесі експлуатації об’єкта.

В ПУС визначають перелік конструкцій, систем та обладнання, важливих для безпеки, які підлягають аналізу в рамках ПУС.

2. Суб’єкт РАВ систематично здійснює аналіз залишкового ресурсу та показників надійності конструкцій, систем та обладнання, важливих для безпеки, які підлягають аналізу в рамках ПУС. За результатами аналізу приймається рішення щодо продовження експлуатації конструкцій, систем та обладнання, реконструкції та/або модернізації для відновлення їх ресурсу або заміни.

3. Суб’єкт РАВ періодично (як мінімум, разом з переоцінкою безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ,) переглядає ПУС з метою використання більш сучасних методів оцінки старіння конструкцій, систем та обладнання.

4. Суб’єкт РАВ для обгрунтування можливості продовження терміну експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, понад встановлений проектом (робочим проектом) термін, виконує переоцінку безпеки об’єкта.

За результатами переоцінки безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, визначають:

заходи з підготовки об’єкта до експлуатації у понадпроектний термін;

термін, режим і умови подальшої експлуатації об’єкта.

5. Суб’єкт РАВ не менше ніж за три роки до закінчення проектного терміну експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, з метою продовження терміну експлуатації об’єкта надає до Держатомрегулювання:

Звіт з переоцінки безпеки об’єкта;

Програму підготовки об’єкта до експлуатації у понадпроектний термін, в якій визначає обсяги, зміст, порядок і терміни виконання відповідних заходів.

Програма підготовки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, до експлуатації у понадпроектний термін підлягає погодженню з Держатомрегулюванням.

6. Суб’єкт РАВ по завершенні виконання визначених Програмою заходів з підготовки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, до експлуатації у понадпроектний термін, надає до Держатомрегулювання заяву про внесення змін до ліцензії (дозволу) на здійснення експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ,  щодо продовження терміну дії цієї ліцензії (дозволу), звіт про виконання зазначених заходів, відкоригований ЗАБ на етап експлуатації об’єкта, а також інші ліцензійні документи (у разі їх коригування).

За результатами державної експертизи ЯРБ цих документів Держатомрегулювання узгоджує продовження експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

### ІХ. Зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ

1. Зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ до їх захоронення, здійснюється з метою досягнення умов, які дозволять забезпечити повторне використання території, на якій розміщується об’єкт. При знятті з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, досягається повне або обмежене звільнення цієї території від регулюючого контролю.

У разі, коли об’єкт, призначений для поводження з РАВ до їх захоронення,  розміщений на майданчику ядерної установки або комплексу об’єктів, призначених для поводження з РАВ, зняття його з експлуатації розглядається із урахуванням діяльності на цих об’єктах.

2. На етапі проектування об’єкта, призначеного для поводження з РАВ до їх захоронення, виконують і в ЗАБ обгрунтовують вибір проектних рішень з урахуванням безпечного зняття з експлуатації об’єкта (вибір матеріалів з урахуванням мінімізації їх забруднення, накопичення, поширення радіоактивних речовин, ефективності дезактивації, мінімізації використання потенційно небезпечних речовин тощо).

3. Суб’єкт РАВ протягом експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, забезпечує накопичення необхідних фінансових ресурсів, достатніх для реалізації заходів щодо зняття з експлуатації об’єкта.

4. Суб’єкт РАВ протягом експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, враховує його майбутнє зняття з експлуатації, проводить заходи з підготовки до зняття з експлуатації, здійснює документування та зберігання інформації, необхідної для використання при знятті з експлуатації, включаючи проектно-конструкторську та експлуатаційну документацію, розроблену в період проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації об’єкта, а також дані щодо:

проведених на об’єкті, призначеному для поводження з РАВ, модифікацій,  модернізацій, змін технологічного процесу, ремонту і технічного обслуговування;

аварій, аварійних ситуацій, відмов обладнання, порушень у роботі, що призвели до забруднень, аварійного викиду або скиду радіоактивних речовин;

рівнів забруднення поверхонь конструкцій, систем та обладнання, приміщень, майданчика об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, до початку робіт зі зняття з експлуатації;

наявності і кількості на території об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, хімічних, токсичних, вибухонебезпечних та пожежонебезпечних речовин;

результатів аналізу, оцінки та переоцінки безпеки об’єкта;

висновків експертиз.

5. При проектуванні об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, в складі ЗАБ, розробляється План зняття з експлуатації об’єкта. На етапах будівництва, введення в експлуатацію та експлуатації об’єкта цей План переглядається та деталізується в рамках оцінки та переоцінки безпеки. Перегляд виконується з урахуванням нових факторів, які впливають на зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

6. Якщо для об’єкта, призначеного для поводження з РАВ до їх захоронення, відсутній узгоджений План зняття з експлуатації, Суб’єкт РАВ забезпечує його розробку у термін, погоджений з Держатомрегулювання.

7. План зняття з експлуатації, зокрема, включає такі питання:

причини зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ;

основні показники стану об’єкта, призначеного для поводження з РАВ;

основні характеристики радіоактивних та інших небезпечних матеріалів, що знаходяться на об’єкті, включаючи відомості щодо їх типу, обсягів, місць розміщення, радіоактивного забруднення;

мета зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ;

цілі, послідовність та тривалість стадій зняття з експлуатації;

основні заходи, що реалізуються на кожній стадії;

характеристика та критерії досягнення кінцевого стану майданчика, на якому розташований об’єкт, та стану об’єкта після завершення кожної стадії зняття з експлуатації;

плани щодо поводження та майбутнього використання компонентів об’єкта та матеріалів,  що будуть утворюватися під час зняття з експлуатації;

плани майбутнього використання майданчика, на якому розташований об’єкт;

інфраструктуру, що забезпечуватиме зняття з експлуатації об’єкта;

основні заходи для радіаційного захисту персоналу, населення, навколишнього середовища;

основні заходи поводження з радіоактивними та іншими небезпечними відходами та матеріалами, їх контролю та обліку;

заходи щодо забезпечення фізичного захисту об’єкта;

заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;

обґрунтування необхідних людських, фінансових і матеріальних ресурсів, системи управління зняттям з експлуатації.

8. Суб’єкт не пізніше ніж за 1,5 року до початку робіт із зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, розробляє і затверджує проект зняття з експлуатації об’єкта, відповідний ЗАБ зняття з експлуатації, а також окремим документом План зняття з експлуатації.

Проект, ЗАБ та План зняття з експлуатації подаються до Держатомрегулювання у складі документів для отримання ліцензії (дозволу) на провадження робіт із зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

У проекті зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, аналізуються можливі варіанти реалізації зняття з експлуатації та обгрунтовується вибір пріоритетного варіанту з урахуванням оптимізації радіаційних та економічних факторів.

9. Суб’єкт РАВ до розробки проекту та ЗАБ зняття з експлуатації виконує комплексне інженерно-радіаційне обстеження стану об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та майданчика, на якому розміщений об’єкт, з метою оцінки радіоактивного забруднення, обсягів та характеристик, накопичених під час експлуатації радіоактивних та інших небезпечних матеріалів і відходів, а також прогнозу змін основних характеристик об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, в часі.

10. Зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ розпочинається після завершення переробки та/або довгострокового зберігання всіх РАВ (упаковок РАВ), що були прийняті на об’єкт, та видалення всіх упаковок РАВ з даного об’єкта і передачі упаковок РАВ на інший об’єкт, призначений для поводження з РАВ.

В період завершення переробки та/або довгострокового зберігання РАВ і видалення упаковок РАВ з об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, в рамках ліцензії (дозволу) на виконання робіт з експлуатації даного об’єкта допускається виконання окремих заходів, що відносяться до зняття з експлуатації, включаючи проведення дезактивації та демонтажу конструкцій, систем та обладнання і інших робіт, якщо це не впливає на безпеку і не призводить до погіршення радіаційної обстановки в приміщеннях та на території об’єкта, призначеного для поводження з РАВ. Доцільність та безпека виконання таких заходів обгрунтовується в доповненні до ЗАБ на етап експлуатації даного об’єкта.

11. До початку робіт та операцій зі зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, Суб’єкт РАВ адаптує до умов зняття з експлуатації:

систему управління діяльністю;

систему інформаційного забезпечення зняття з експлуатації;

програму радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу;

програму поводження з радіоактивними відходами;

систему фізичного захисту;

аварійний план.

Суб’єкт РАВ починає роботи та операції із зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження РАВ за наявності відповідної ліцензії або дозволу Держатомрегулювання. Суб’єкт РАВ до початку робіт та операцій із зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження РАВ, забезпечує безпеку об’єкта.

12. Суб’єкт РАВ після виконання всіх заходів, що передбачені проектом та планом зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ:

подає до Держатомрегулювання звіт про виконання всіх заходів та досягнення визначених у проекті зняття з експлуатації критеріїв кінцевого стану майданчика та об’єкта;

здійснюює заходи щодо повного або обмеженого звільнення від регулюючого контролю майданчика об’єкта, призначеного для поводження з РАВ;

подає до Держатомрегулювання заяву про анулювання ліцензії (дозволу) на провадження робіт із зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

13. Якщо після виконання всіх заходів, що передбачені проектом та планом зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, для майданчика об’єкта, не може бути надане повне звільнення від регулюючого контролю, Суб’єкт РАВ має визначити та погодити з Держатомрегулюванням обсяги необхідного контролю з метою забезпечення захисту персоналу, населення та навколишнього середовища.