Інформаційна довідка

Про реагування національної гідрометеорологічної служби на  радіаційні загрози, обумовлені поширенням в атмосфері радіоактивних речовин внаслідок лісових пожеж  на території зони відчуження Чорнобильської АЕС та зони безумовного (обов’язкового) відселення  в період з 9 по 13 квітня 2020 року

За інформацією Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж щодо пожеж біля Чорнобильської зони відчуження  від 13-04-2020 (Зібцев С.В., Миронюк В.В., Опубліковану на сайті центру: https://nubip.edu.ua/node/9083)  розвиток пожежі  поблизу с.Чистогалівка розпочався 8-го квітня 2020 р. на території Корогодського лісництва. Загальна площа осередків пожежі на 12 годину ранку 10 квітня збільшилась від 5 до 20 га.  Ця частина ЗВ має значно вищий рівень забруднення За картами забруднення, що інтегровані у БД СППР JRODOS, щільність забруднення 137Cs цієї частини території від 730 до 1830 кБк/м2, що значно перевищує забруднення на тій частині території Котовського та Денисовецького лісництв, що була охоплена пожежами 5-8 квітня, де щільність забруднення 137Cs від 5 до 730 кБк/ м2. За даними метеопрогнозу 9-10 квітня радіоактивна хмара, яка прогнозовано виникла внаслідок пожежі 9-10 квітня поблизу с.Чистогалівка досягне території Києва 10-11квітня. За результатами моделювання радіоактивна хмара, яка виникне  внаслідок цієї пожежі може містити достатню для фіксації 137Cs в приземному шарі атмосфери над територією Києва 10-11 квітня об’ємну активність в межах  від одиниць мБк/м3  до сотень мкБк/м3 (Рис.1)

Рис.1  Імовірна концентрація 137Cs в атмосферному повітрі 10-11 квітня 2020 р.

За результатами спостережень Центральної геофізичної обсерваторії на метеомайданчику ОГМС Київ за період з 8 по 13 квітня (станом на 06 годин 13 квітня на території Києва у вихідні дні об’ємна активність 137Cs в приземному шарі атмосфери була найвищою за час пожеж у зоні відчуження з 3 квітня 2020 року (таб.1) , залишаючись у сотні-тисячі раз меншою за середньорічний норматив допустимого рівня 137Cs в повітрі, визначеного НРБУ-97 (800 мБк/м3 ). У спектрі радіонуклідів, який було зафіксовано гамма-спектрометричним методом аналізу аатмосферних аерозолів переважали продукти природного походження, об’ємна активність яких коливалась у звичних межах їх природного фону.

Таблиця 1. Результати аналітичних досліджень проб атмосферних аерозолів

| ФВУ | Дата відбору | Об’єм повітря | Об’ємна aктивність радіонуклідів (мБк/м3 ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ве-7 | Bi-214 | Ві-212 | Cs-137 | K-40 |
| Київ | 2-5.04.20 | 39570 | 5.3 | <0.075 | 12.0 | <0.03 | <0.3 |
| Київ | 5-6.04.20 | 21690 | 3.6 | <0.1 | 23.8 | <0.095 | <0.6 |
| Київ | 6-7.04.20 | 28000 | 2.7 | 1.5 | 45.4 | <0.11 | <1.2 |
| Київ | 7-8.04.20 | 27160 | 6.2 | 1.9 | 85.6 | <0.14 | <1.7 |
| Київ | 8-9.04.20 | 25040 | 5.8 | 1.5 | 41.4 | 0.29 | <1.2 |
| Київ | 9-10.04.20 | 27240 | 7.4 | 2.6 | <11 | <0.14 | <1.5 |
| Київ | 10-11.04.20 | 27280 | 4.1 | <0.05 | <0.4 | 0.70 | <0.27 |
| Київ | 11-12.04.20 | 27640 | 2.7 | <0.055 | 38.6 | 0.17 | <0.38 |
| Київ | 12-13.04.20 | 28280 | 6.4 | <0.3 | 161 | <0.18 | <2.0 |

ФВУ – фільтровентиляційна установка

Рис.2. Динаміка коливань концентрації  137Cs в приземному шарі атмосферного повітря у  Києві в районі Деміївки (за результатами моделювання)

Згідно результатів моделювання за період проходження радіоактивно забрудненого повітря над територією Києва  (у районі Деміївки) об’ємна активність 137Cs коливалась від 0.020 до 2.620 мБк/м3  ,  а у середньому  за добу склала 0.690 мБк/м3  . На ОГМС Київ  за 12 годин роботи аспіраційної установки (по 6 годин вдень та вночі) зафіксована об’ємна  активність радіонукліда склала 0.700 мБк/м3  , що дає підстави вважати розраховані оцінки концентрації радіонуклідів в атмосферному повітрі, що переносяться територією України, адекватними  реально виміряним. Отримані дані підтверджують  правомочність висновків, зроблених за матеріалами моделювання для всієї території  України, щодо існування низького  рівня радіаційних загроз внаслідок пожее у зоні відчуження для здоров’я населення України.

Рис .3.  Прогноз поширення радіоактивно забруднених 137Cs атмосферних мас  з 9 по 13 квітня 2020 року

Згідно розрахунків   з високою  імовірністю у другій половині 10 квітня радіоактивно забруднене повітря перетинало Кіровоградську та Миколаївську область  до узбережжя Чорного моря.  Очікувана реєстрація 137Cs  системою радіаційного моніторингу ЮУ АЕС  (рис.4), над якою період переміщення забруднених  атмосферних мас  мало відбуватися з майже добу з 10 до другої половини 11 квітня. Очікуваний діапазон коливання рівнів  забруднення  повітря  137Cs від 0.002 до 0.450 мБк/м3, а середньої об’ємної активності за добу - близько 0,150 мБк/м3 .

Рис.4  Результат розрахунку імовірної динаміки переміщення забруднених  137Cs атмосферних мас в районі розміщення ЮУ АЕС.

Радіометрична мережа Національної гідрометеорологічної служби України продовжує здійснення радіаційного моніторингу на всій території України. Згідно даних щоденних вимірювань потужності експозиційної дози  у жодному із пунктів спостереження перевищення показників ПЕД вище рівнів коливань природного фону не спостерігається. Інформація про ПЕД щодня оновлюється в автоматичному режимі на сайтах Європейської комісії : EURDEP (https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx), а також - .УкрГМЦ в розділі «Радіологія. Поточна ситуація», (https://meteo.gov.ua/ua/33345/racpc/racpc_current_situation/),

Довідку склали  І.І.Кокот, Л.Я.Табачний

Начальник Центру								Л.Табачний

Прогнозування наслідків

Радіаційних аварій УкрГМЦ