12 березня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 17:14 за Київським часом

За повідомленням Кризового центру МАГАТЕ, в результаті потужного землетрусу, що стався 11 березня 2011 року в Японії, на 4 японських АЕС відбулося автоматичне відключення 11 енергоблоків (загалом в Японії експлуатується 55 атомних блоків).

Наразі, найбільш критична ситуація склалася на АЕС Фукусіма (Fukushima-Daiіchi). Вечорі 11 березня Урядом через підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на майданчику АЕС Фукусіма, було прийнято рішення про евакуацію населення із 10-км зони цієї АЕС.

Станом на 14:40 12 березня 2011 року (за київським часом), за черговою інформацією МАГАТЕ, ситуація на енергоблоці №1 АЕС Фукусіма продовжує погіршуватися. На енергоблоці №1 АЕС Фукусіма відбувся вибух газу, після чого місцевими органами влади та Урядом Японії було прийнято рішення про розширення зони евакуації населення з 10 до 20 км та проведення йодної профілактики.

Досі не вдається налагодити електропостачання каналів безпеки реакторної установки, які забезпечують довгостроковий відвід тепла від активної зони реактора. Разом з тим, захисна оболонка реакторної установки енергоблоку №1 АЕС Фукусіма досі залишається цілісною та утримує більшу частину радіоактивних речовин в герметичному об‘ємі.

Необхідно зазначити, що в Україні не експлуатуються та не плануються до будівництва реакторні установки типу BWR (киплячі одноконтурні корпусні реактори із водою під тиском), на якій сталася аварія в Японії.

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі он-лайн - підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.

12 березня 2011 року

Станом на 11:41 за Київським часом

За повідомленням Кризового центру МАГАТЕ, в результаті потужного землетрусу, що стався 11 березня 2011 року в Японії, на 4 японських АЕС відбулося автоматичне відключення 11 енергоблоків (загалом в Японії експлуатується 55 атомних блоків).

Наразі, найбільш критична ситуація склалася на АЕС Fukushima-Daiіchi, яка має 6 блоків BWR (киплячі одноконтурні корпусні реактори із водою під тиском). До землетрусу в роботі знаходились енергоблоки № 1 (460 МВт),  № 2 (784 МВт), № 3 (784 МВт). Блоки  №4 (784 МВт), № 5 (784 МВт) та № 6 (100 Мвт) знаходились у планово-попереджувальних ремонтах.

Після останову реакторних установок блоків № 1, 2, 3 та надійного глушіння ланцюгової реакції ділення, охолодження активних зон проводилось штатними системами. Але поступово внаслідок землетрусу було втрачено зовнішнє живлення енергоблоків від відкритого розподільного пристрою, та у подальшому відбулось аварійне відключення дизель-генераторів систем безпеки внаслідок заливу морською водою.

Блоки перейшли на охолодження активних зон пасивними системами безпеки за допомогою акумуляторних батарей.

За офіційним повідомленням МАГАТЕ, на ранок 12 березня 2011 року паливо в активних зонах енергоблоків №1-3 АЕС Fukushima-Daiіchi надійно охолоджується теплоносієм. На даний час здійснюється аварійне розхолодження цих енергоблоків та здійснюється скид надлишків пару у конденсатори захисних оболонок.  На енергоблоці № 1 було здійснено аварійний превентивний скид надлишків радіоактивної парогазової суміші з-під захисної оболонки (з метою збереження цілісності захисної оболонки реакторної установки).

Внаслідок цього, через підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на майданчику АЕС Fukushima-Daiіchi, прийнято рішення про евакуацію населення із 10-км зони цієї АЕС. За попередніми оцінками дана подія класифікується рівнем 4 за міжнародною шкалою INES – «аварія без значного ризику за межами майданчика АЕС».

Наразі на майданчик АЕС Fukushima-Daiіchi прибули пересувні дизель-електростанції, завершується їх підключення до систем енергоблоків.

АЕС України працюють у штатному режимі, підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.