21 березня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 13:00 за Київським часом

Станом на ранок 21 березня ц.р., за офіційним повідомленням МАГАТЕ, на майданчику аварійної АЕС Фукусіма-1 (Fukushima-Daiіchi) спостерігається незначне покращення ситуації.

Більш докладно щодо стану АЕС Фукусіма-1:

Енергоблок №1, №2, №3, №4 АЕС Фукусіма-1. За повідомленнями МАГАТЕ ситуація наступна:

- підтверджено факт заживлення електрообладнання штатних систем блоку №2, але спроби запуску насосів систем охолодження активної зони реакторної установки поки не вдалі;

- тривають спроби підведення електропостачання штатних систем від блоку №2 до блоку №1;

- підтверджено факт значного зменшення  рівня парогазового скиду з будівлі блоку №3; в приреакторний басейн  витримки відпрацьованого ядерного палива блоку №3 залито більше 2000 м3  морської води, залив води триває;

- тривають спроби охолодження пошкодженого приреакторного басейну витримки відпрацьованого ядерного палива блоку №4;  через високі дози опромінення залито лише 80 м3  морської води, залив води триває.

Експлуатуючою організацією ТЕРСО зоглядається питання спорудження бетонних саркофагів на будівлями блоків №1 - №4.

- Енергоблок №5, №6 АЕС Фукусіма-1. Підтверджено факт заживлення електрообладнання штатних систем блоків №5 і №6, але спроби запуску насосів систем дозаповнення активних зон реакторних установок поки не вдалі.

За офіційними повідомленнями МАГАТЕ, в префектурі Фукусіма (м. Точіга) виявлено радіоактивне забруднення питної води радіоактивними ізотопами йоду-131 та цезію-137 на рівні 77 Бк/кг (допустимий рівень - 100 Бк/кг) та 1,6 Бк/кг (допустимий рівень - 300 Бк/кг) відповідно.

Узагальнена інформація щодо характеристик та стану блоків АЕС Фукусіма -1:

| № | Характеристика та параметри блока | Характеристики та стан блоків АЕС – «Фукусіма-1: Даїчі», Японія |
| --- | --- | --- |
|  |  | Блок №1 | Блок №2 | Блок №3 | Блок №4 | Блок №5 | Блок №6 |
| 1 | Тип РУ, серія проекта | BWR/3 киплячий | BWR/4 киплячий | BWR/4 киплячий | BWR/4 киплячий | BWR/4 киплячий | BWR/5 киплячий |
| 2 | Рік будівництва та введення в експлуатацію | 1967 1971 | 1969 1974 | 1970 1976 | 1973 1978 | 1972 1978 | 1973 1979 |
| 3 | Застосування САОЗ | Слабке | Недостатнє, нерозгалужене | Повне |
| 4 | Теплова та електрична потужність блока, МВт | 1380 МВт 460 МВт | 2380 МВт 784 МВт | 2380 МВт 784 МВт | 2380 МВт 784 МВт | 2380 МВт 784 МВт | 3290 МВт 1100 МВт |
| 5 | Стан до аварії | В роботі | В роботі | В роботі | В роботі | В роботі | В роботі |
| 6 | Поточний стан активних зон та приреакторних басейнів витримки ОЯТ на 07:30 ранку 21.03.11г. |
| 7 | Активна зона РУ | Частково розплавлена | Частково пошкоджена | Значно розплавлена | Була порожньою | Надійно охолоджується | Надійно охолоджується |
| 8 | Приреакторний басейн витримки | Залитий водою, пошкоджений | Залитий водою | Частково пошкоджений | Значне пошкодження | Надійно охолоджується | Надійно охолоджується |
| 9 | 1-ий контур РУ | Пошкоджений | Нещільний | Пошкоджений | Не потрібен | Щільний | Щільний |
| 10 | Захисна оболонка | Пошкоджена | Нещільна | Зруйнована | Не потрібна | Щільна | Щільна |
| 11 | Будівля блока | Пошкоджено | Пошкоджена | Зруйнована | Зруйнована | Ціла | Ціла |
| 12 | Потужність дози біля блоків | Наближається до 1..3 Р/год | Наближається до 3..5 Р/год | Наближається до 5..10 Р/год | Наближається до 10..40 Р/год | Наближається до 0,1.. 0,3 Р/ год |

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі он-лайн - підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.