24 березня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 15:00 за Київським часом

Станом на ранок 24 березня ц.р., за офіційним повідомленням МАГАТЕ, на майданчику аварійної АЕС Фукусіма-1 (Fukushima-Daiіchi) рівень загрози залишається стабільно тяжким.

Більш докладно щодо стану АЕС Фукусіма-1:

Енергоблок №1, №2, №3, №4 АЕС Фукусіма-1. За повідомленнями МАГАТЕ, оновлена інформація по блоках відсутня, за виключенням:

- в контайнменти блоків №1, №2 з 23 березня постійно подається морська вода у кількості 10 м3/год та 11 м3/год;

- подано електропостачання до штатних систем контролю блочного щита управління блоків №2 і №3, але постійне перебування персоналу на БЩУ цих блоків не можливе через надвисокі рівні опромінення (потужність експозиційної дози опромінення в будівлях блоків складає від 1,49 до 49,3 Зв/год);

- через наявність над будівлями блоків №2 і №3 сірого диму персонал ліквідаторів тимчасово виведений з блоків;

- загалом до приреакторного басейну  витримки відпрацьованого ядерного палива блоку №3 залито вже 3927 м3  морської води;

- до будівлі приреакторного басейну витримки відпрацьованого ядерного палива блоку №4 залито 535 м3 морської води;

Енергоблок №5, №6 АЕС Фукусіма-1. Активні зони реакторних установок та приреакторні басейни витримки відпрацьованого ядерного палива охолоджуються штатними системами. Енергоблоки заживлені від зовнішніх джерел.

Радіаційний стан, за офіційними повідомленнями МАГАТЕ, 23 березня ц.р. на майданчику АЕС Фукусіма-1 наведено нижче.

Станом на ранок 24 березня на відстані 3,3 км від АЕС Фукусіма-1 в морі концентрація радіоактивних ізотопів йоду-131, цезію-134 та цезію-137 в 2-3 рази перевищує припустимі рівні.

За повідомленнями МАГАТЕ, на границі 75-км зони навколо АЕС Фукусіма-1 здійснюється моніторинг вмісту радіоактивних ізотопів цезію та йоду. За останніми даними вже в деяких містах 10 з 48 префектур, що контролюються в Японії, виявлені факти перевищення вмісту радіоактивного цезію-137 та йоду-131 в питній воді, молоці та овочах. Вживання зазначених продуктів в цих містах тимчасово заборонено.

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційного стану здійснюється в режимі он-лайн - підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.