26 березня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 13:55 за Київським часом

Станом на ранок 26 березня ц.р., за офіційним повідомленням МАГАТЕ, ситуація на майданчику аварійної АЕС Фукусіма-1 (Fukushima-Daiіchi) поліпшилась.

Більш докладно щодо стану АЕС Фукусіма-1:

Енергоблок №1, №2, №3, №4 АЕС Фукусіма-1. За повідомленнями МАГАТЕ поліпшилась ситуація із зовнішнім живленням для блоків №1 - №4. Повністю відновлено живлення БЩУ блоків №2, №4. Відновлено освітлення та відновлена штатна робота частини приладів контролю БЩУ блоків №1, №3. Триває заживлення штатних систем блоків №1, №2 і №4. Більш докладно:

- В контаймент блоку №1 постійно подається знесолена вода у кількості 7,2 м3/год, через що за останню добу вдалося знизити температуру металу корпусу реактору до 144 0С. Стан ядерного палива та конструкції басейну блоку №1 досі не визначено, потужність експозиційної дози опромінення в навколишніх приміщеннях становить 23,8 Зв/год.

- В контаймент блоку №2 постійно подається морська вода у кількості 20,4 м3/год, температура металу корпусу реактора становить 100 0С. Температура теплоносія басейну витримки становить 52 0С, потужність експозиційної дози опромінення в навколишніх приміщеннях становить 1,5 Зв/год.

- В контаймент блоку №3 постійно подається знесолена вода у кількості 14,4 м3/год, температура металу корпусу реактора становить 102,5 0С. Стан ядерного палива та конструкції басейну блоку №3 досі не визначено, потужність експозиційної дози опромінення в навколишніх приміщеннях становить 1,3 Зв/год. Починаючи з 01:00 за київським часом 26 березня ц.р. періодично спостерігається виділення білого диму над будівлею блоку.

Додатково японська експлуатуюча організація «ТЕРСО» повідомила, що на місці переопромінення 3 робітників 24-го березня ц.р., потужність дози опромінення на полу від водяної плями складає 400 мЗв/год, активність цієї води становить 3,9х106 Бк/см3.

- Стан ядерного палива та конструкції басейну блоку №4 досі не визначено та не контролюється, триває залив морської води. Починаючи з 01:00 за київським часом 26 березня ц.р. періодично спостерігається виділення білого диму над будівлею блоку.

Загальна інформація про заповнення приреакторних басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива енергоблок АЕС Фукусіма-1 на момент аварії 11 березня 2011 року приведена нижче:

|  | Загалом вміщує ТВЗ, шт. | Фактично знаходилось ТВЗ, шт. |
| --- | --- | --- |
| Енергоблок №1 | 900 | 292 |
| Енергоблок №2 | 1240 | 587 |
| Енергоблок №3 | 1220 | 514 |
| Енергоблок №4 | 1590 | 1331 |
| Енергоблок №5 | 1590 | 946 |
| Енергоблок №6 | 1770 | 876 |

Енергоблок №5, №6 АЕС Фукусіма-1. Активні зоні реакторних установок та приреакторні басейні витримки відпрацьованого ядерного палива охолоджуються штатними системами. Енергоблоки заживлені від зовнішніх джерел.

Нагадаємо, що Урядом Японії прийнято рішення про розширення зони тимчасового відселення мешканців до 30 км.

Станом на 26 березня ц.р. Урядами деяких країн (зокрема Бельгії, Ірландії, Іспанії, Франції та Швейцарії) рекомендовано своїм громадянам утримуватися від поїздок до Японії.

За інформацією Органу ядерного регулювання Канади з 18 по 22 березня 2011 року в м. Ванкувер (провінція Велика Колумбія, західне узбережжя Канади) було зафіксовано вміст радіоактивного ізотопу йоду-131 в повітрі на рівні 0,00055-0,00363 Бк/м3 (згідно з НРБУ-97 допустимий рівень для населення складає 4 Бк/м3) та радіоактивного ізотопу цезію-137 в повітрі на рівні 0,00095-0,00115 Бк/м3 (згідно з НРБУ-97 допустимий рівень для населення складає 0,8 Бк/м3).

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі он-лайн - підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.