27 березня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 16:15 за Київським часом

Станом на ранок 27 березня ц.р., за офіційним повідомленням МАГАТЕ, ситуація на майданчику аварійної АЕС Фукусіма-1 (Fukushima-Daiіchi) незначно поліпшилась, але залишається стабільно тяжкою.

Більш докладно щодо стану АЕС Фукусіма-1:

Енергоблок №1, №2, №3, №4 АЕС Фукусіма-1. За повідомленнями МАГАТЕ ситуація наступна:

- В контаймент блоку №1 постійно подається знесолена вода у кількості 7,2 м3/год, через що за останню добу вдалося знизити температуру металу корпусу реактору до 142 0С. Басейн витримки блоку №1 залитий водою до рівня 4,5 м від полу, потужність експозиційної дози опромінення в навколишніх приміщеннях становить 22,5 Зв/год.

- В контаймент блоку №2 постійно подається знесолена вода у кількості 16,6 м3/год, температура металу корпусу реактора становить 97 0С. Басейн витримки блоку №2 залитий водою до рівня 5,75 м від полу, потужність експозиційної дози опромінення в навколишніх приміщеннях становить 1,43 Зв/год.

- В контаймент блоку №3 постійно подається знесолена вода у кількості 13,2 м3/год, температура металу корпусу реактора становить 42,5 0С. Триває залив морською водою приреакторного басейнів витримки блоку №3, потужність експозиційної дози опромінення в навколишніх приміщеннях становить 1,34 Зв/год.

Додатково японська експлуатуюча організація «ТЕРСО» повідомила, що два з трьох пере опромінених 24-го березня ц.р. робітників, отримали від 2 Зв до 6 Зв на нижні кінцівки. Триває лікування постраждалих в Токійському радіологічному центрі.

- Стан ядерного палива та конструкції басейну блоку №4 досі не визначено та не контролюється, триває залив морської води. Басейн витримки блоку №4 залитий водою до рівня 5,85 м від полу. Починаючи з 01:00 за київським часом 26 березня ц.р. періодично спостерігається виділення білого диму над будівлею блоку.

Максимальна потужність дози опромінення на відстані 1 км від майданчика АЕС Фукусіма-1 становить 146 мкЗв/год.

За офіційним повідомлення японської експлуатуючої організації «ТЕРСО», станом на 00:17 за київським часом 27 березня ц.р., вже 17 осіб, що брали участь у ліквідації аварії на АЕС Фукусіма-1 отримали дози опромінення від 0,1 Зв до 0,25 Зв (без урахування трьох постраждалих 24.03.11).

Нагадаємо, що Урядом Японії прийнято рішення про розширення зони тимчасового відселення мешканців до 30 км. Станом на ранок 27 березня ц.р. максимальна доза опромінення за межами 30-км зони відселення спостерігається в м. Огавара та складає 0,42 мкЗв/год (42 мкР/год). Максимальна концентрація ізотопів йоду-131 та цезію-137 в повітрі за межами зони відселення складає 9,7 Бк/м3 і 0,07 Бк/м3 відповідно (згідно з НРБУ-97 допустимий рівень для населення йоду-131 складає 4 Бк/м3, цезію-137 - 0,8 Бк/м3).

За інформацією Органу ядерного регулювання Канади з 18 по 26 березня 2011 року в ряді міст Канади у повітрі був виявлений ізотоп йоду-131 концентрацією від 0,00055 Бк/м3 до 0,00363 Бк/м3; максимальне значення було зафіксовані 20 березня ц.р. в м. Ванкувер.

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі он-лайн - підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.

При цьому необхідно відзначити, що з 25 березня ц.р. в 30-км зонах спостереження навколо АЕС України в Рівненській обл., Хмельницькій обл. та Миколаївській обл. штатними постами АСКРО (автоматизована система контролю радіаційної обстановки) почали фіксуватися мікроскопічні мінімально-вимірювані концентрації ізотопу йоду-131 в повітрі, на рівні від 0,00005 Бк/м3 до 0,000008 Бк/м3. В 30-км зоні спостереження навколо АЕС в Запорізькій обл. концентрація ізотопу йоду-131 знаходиться нижче порогу чутливості приладів постів АСКРО. Ріст вмісту ізотопу цезію-137 у повітрі в 30-км зонах спостереження навколо діючих АЕС України встановити неможливо через наявність на території України ізотопу цезію-137 Чорнобильського походження.

Потрібно нагадати, що згідно з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97) допустима концентрація ізотопу йода-131 для населення становить 4 Бк/м3.