28 березня 2011 року

Інформацію оновлено станом на за Київським часом

Станом на ранок 28 березня ц.р., за офіційним повідомленням МАГАТЕ, ситуація на майданчику аварійної АЕС Фукусіма-1 (Fukushima-Daiіchi) залишається стабільно тяжкою.

Більш докладно щодо стану АЕС Фукусіма-1:

Енергоблок №1, №2, №3, №4 АЕС Фукусіма-1. За повідомленнями МАГАТЕ, оновлена інформація по блоках відсутня, за виключенням:

- Триває закачування знесоленої води у перші контури реакторних установок блоків №1, №2 та №3. Починаючи з 00:30 за київським часом 28 березня ц.р. над будівлями блоків №1, №2 і №3 з‘явився білий «дим».

- На блоці №1 налагоджено відкачування радіоактивної води з турбінного відділення до конденсаторів машзалу.

- На блоці №2 відкачування радіоактивної води з турбінного відділення до конденсаторів машзалу тимчасово припинено у зв‘язку із переповненням конденсаторів машзалу.

- На блоці №3 закінчується підготовка до видалення високоактивної радіоактивної води з турбінного відділення.

- На блоці №4 заплановано з 29 березня ц.р. залив приреакторного басейну витримки знесоленою водою замість морської, залив якої наразі триває.

За офіційним повідомленням першої групи експертів МАГАТЕ, які з 24 березня знаходяться в м. Токіо за офіційним запрошенням Уряду Японії, потужність дози опромінення в м. Токіо становить 0,08-0,15 мкЗв/год (природний фон). За інформацією другої групи експертів МАГАТЕ, в зоні від 30 км до 41 км від аварійної АЕС Фукусіма-1 потужність дози опромінення складає від 0,9 до 17 мкЗв/год (від 90 до 1700 мкР/год).

Станом на 07:00 за київським часом 28 березня ц.р. у 8 з 47 префектур Японії зафіксовано поверхневе забруднення території ізотопами йоду-131 та цезію-137. При цьому, в 6 префектурах (Чіба, Ібаракі, Саітама, Точігі, Токіо та Ямагата) було зафіксовано поверхневе забруднення ізотопом йоду-131 на рівні більше 20000 Бк/м2.

Додатково, 26 березня ц.р. до Японії прибула третя група експертів МАГАТЕ, яка зустрінеться з місцевими посадовими особами органу ядерного регулювання Японії в префектурах, що зазнали радіоактивного забруднення. Ця група буде надавати кваліфіковану підтримку і рекомендації щодо процедур вимірювання та можливості споживання харчових продуктів із забруднених територій.

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі он-лайн - підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.

При цьому необхідно відзначити, що з 25 березня ц.р. в 30-км зонах спостереження навколо АЕС України в Рівненській обл., Хмельницькій обл. та Миколаївській обл. штатними постами АСКРО (автоматизована система контролю радіаційної обстановки) почали фіксуватися мікроскопічні мінімально-вимірювані концентрації ізотопу йоду-131 в повітрі. Аналогічні дані зафіксовані по Київській обл.

Станом на ранок 28 березня ц.р. концентрації ізотопу йоду-131 в повітрі складає від 0,00002 Бк/м3 до 0,000008 Бк/м3. Сьогодні, вперше, в 30-км зоні спостереження навколо АЕС в Запорізькій обл. зафіксовані сліди ізотопу йоду-131 на рівні порогу чутливості приладів постів АСКРО.

Додатковий вміст ізотопу цезію-137 у повітрі від аварії на АЕС Фукусіма-1 в 30-км зонах спостереження навколо діючих АЕС України встановити неможливо через наявність на території України ізотопу цезію-137 Чорнобильського походження.

Потрібно нагадати, що згідно з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97) допустима концентрація ізотопу йода-131 для населення становить 4 Бк/м3.