29 березня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 12:25 за Київським часом

Станом на ранок 29 березня ц.р., за офіційним повідомленням МАГАТЕ, ситуація на майданчику аварійної АЕС Фукусіма-1 (Fukushima-Daiіchi) залишається стабільно тяжкою.

Більш докладно щодо стану АЕС Фукусіма-1:

Енергоблок №1, №2, №3, №4 АЕС Фукусіма-1. За повідомленнями МАГАТЕ, оновлена інформація по блоках відсутня, за виключенням:

1.      Станом на 07:00 за київським часом 29 березня ц.р. над будівлями блоків №1, №2 і №3 триває виділення білого «диму».

2.      Японська експлуатуюча організація «ТЕРСО» повідомила, що потужність дози опромінення від поверхні радіоактивної води, що накопичилась в турбінних відділеннях блоків №1-№4 складає:

-         №1 – 60 мЗв/год;

-         №2 – більше 1000 мЗв/год;

-         №3 – 750 мЗв/год;

-         №4 – 0,5 мЗв/год.

За офіційним тлумаченням «ТЕРСО» така висока потужність дози опромінення на блоці №2 пов‘язана із безпосереднім контактом цієї води з розплавленим паливом реакторної установки.

3.      Триває розгляд можливих шляхів вирішення проблеми видалення та дезактивації високоактивної води з турбінних відділень блоків №1, №2, №3.

Державна інспекція ядерного регулювання України вимушена зауважити, що подальший безконтрольний залив водою будівель та реакторних установок блоків №1, №2, №3 та №4 без організації відповідного її збору, очистки (дезактивації) та налагодження систем рециркуляції є не лише малоефективним, а й загрожуючим з точки зору подальшого необґрунтованого переопромінення персоналу та забруднення навколишнього середовища.

За офіційним повідомленням МАГАТЕ о 01:00 за київським часом 29 березня ц.р. на майданчику аварійної АЕС Фукусіма-1 в двох із п‘яти пробах зафіксована наявність ізотопів плутонію - 239, 240, 241. Цей факт ще раз підтверджує попередню експертну оцінку Держатомрегулювання України про тяжке пошкодження (плавлення) ядерного палива блоків №1 - №4 АЕС Фукусіма-1.

За повідомленнями другої групи експертів МАГАТЕ, потужність дози опромінення в м. Токіо становить 0,08-0,13 мкЗв/год (природний фон), в зоні від 30 км до 46 км від аварійної АЕС Фукусіма-1 - від 0,5 до 3,0 мкЗв/год (від 50 до 300 мкР/год).

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі он-лайн - підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.

| Місце вимірювання | Контрольований параметр |
| --- | --- |
|  | Ізотоп йоду-131 | Потужність γ-дози |
| Рівненська обл.* | 2,82 х 10-4 Бк/м3 | 10,4 мкР/год |
| Хмельницька обл. * | 4,46 х 10-4 Бк/м3 | 9,0 мкР/год |
| Миколаївська обл. * | 5,94 х 10-4 Бк/м3 | 10,4 мкР/год |
| Запорізька обл. * | 2,20 х 10-4 Бк/м3 | 11,0 мкР/год |
| Київська обл. ** | 2,30 х 10-4 Бк/м3 | 15,0 мкР/год |

*      за даними вимірювань в 30-км зонах спостереження навколо АЕС України штатними постами АСКРО (автоматизована система контролю радіаційної обстановки), станом на 07:00 29 березня 2011 року;

** за даними вимірювань УкрНДМГІ (Український науково-дослідницький гідрометеорологічний інститут), станом на 28 березня 2011 року.

Додатковий вміст ізотопу цезію-137 у повітрі від аварії на АЕС Фукусіма-1 в 30-км зонах спостереження навколо діючих АЕС України встановити неможливо через наявність на території України ізотопу цезію-137 Чорнобильського походження. За даними УкрНДМІ - в Київській обл. вміст ізотопу цезію-137 становить 4,4 х 10-5 Бк/м3.

Потрібно нагадати, що відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) концентрація згаданих радіонуклідів на 3-4 порядки нижче рівня втручання; допустима концентрація ізотопу йода-131 для населення становить 4 Бк/м3, ізотопу цезію-137 – 0,8 Бк/м3.