30 березня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 15:20 за Київським часом

Станом на ранок 30 березня ц.р., за офіційним повідомленням МАГАТЕ, ситуація на майданчику аварійної АЕС Фукусіма-1 (Fukushima-Daiіchi) залишається стабільно тяжкою.

Більш докладно щодо стану АЕС Фукусіма-1:

Енергоблок №1, №2, №3, №4 АЕС Фукусіма-1. За повідомленнями МАГАТЕ, оновлена інформація по блоках відсутня, за виключенням:

- Станом на 07:00 за київським часом 30 березня ц.р. над будівлями блоків №2, №3 і №4 триває виділення білого «диму».

- З 29 березня ц.р. розпочата відкачка високоактивної води з турбінних відділень блоків №1, №2, №3 в пересувні цистерни.

Виходячи з публікації МАГАТЕ «Руководство по радиационной защите при авариях ядерных реакторов» IAEA-TECDOC-955/R наявно-фіксовані потужності дози опромінення в приреакторних будівлях блоків №1, №2, №3, №4 можуть бути свідченням того, що ядерне паливо цих блоків не лише розгерметизовано та не має надійного охолодження, а й більшою частиною розплавлене.

За повідомленнями компетентних органів низки країн Європи (Великій Британії, Греції, Ірландії, Німеччині, Франції та Швейцарії) дані моніторингу радіаційної обстановки в Європі відповідають ситуації в Україні,  та становлять від 2 до 500 мкБк/м3 по ізотопу йоду-131 в повітрі (станом на 26-28 березня ц.р.).

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі он-лайн - підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.

| Місце вимірювання | Контрольований параметр |
| --- | --- |
|  | Ізотоп йоду-131 | Потужність γ-дози |
| Рівненська обл.* | 4,37 х 10-3 Бк/м3 | 8,0 мкР/год |
| Хмельницька обл. * | 1,03 х 10-3 Бк/м3 | 9,0 мкР/год |
| Миколаївська обл. * | 3,74 х 10-4 Бк/м3 | 10,0 мкР/год |
| Запорізька обл. * | 6,80 х 10-5 Бк/м3 | 11,0 мкР/год |
| Київська обл. ** | 6,40 х 10-4 Бк/м3 | 15,0 мкР/год |

*      за даними вимірювань в 30-км зонах спостереження навколо АЕС України штатними постами АСКРО (автоматизована система контролю радіаційної обстановки), станом на 07:00 30 березня 2011 року;

** за даними вимірювань УкрНДГМІ (Український науково-дослідницький гідрометеорологічний інститут), станом на 30 березня 2011 року.

Потрібно нагадати, що відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) концентрація згаданого радіонукліду в 1000 разів нижче рівня втручання, та допустима концентрація ізотопу йода-131 становить 4 Бк/м3.