01 квітня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 15:30 за Київським часом

Станом на 01 квітня ц.р., за офіційним повідомленням МАГАТЕ, ситуація на майданчику аварійної АЕС Фукусіма-1 (Fukushima-Daiіchi) залишається незмінною.

Енергоблок №1, №2, №3, №4 АЕС Фукусіма-1. За повідомленнями МАГАТЕ, істотна оновлена інформація по блоках відсутня.

За повідомленнями групи експертів МАГАТЕ, які заходяться в Японії на запрошення Уряду цієї країни, потужність дози опромінення в м. Токіо становить 0,03-0,28 мкЗв/год (природний фон), в зоні від 23 км до 39 км від аварійної АЕС Фукусіма-1 - від 0,5 до 4,9 мкЗв/год (від 50 до 490 мкР/год).

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі он-лайн - підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.

Дані моніторингу по території України:

| Місце вимірювання | Контрольований параметр |
| --- | --- |
|  | Концентрація ізотопу йоду-131 (допустима концентрація – 4 Бк/м3) у повітрі | Потужність дози γ-випромінювання (природний фон 10-25 мкР/год) |
| Рівненська обл.* | 6,88 х 10-3 Бк/м3 (0,00688 Бк/м3) | 8,5 мкР/год |
| Хмельницька обл. * | 6,72 х 10-3 Бк/м3 (0,00672 Бк/м3) | 10,2 мкР/год |
| Миколаївська обл. * | 3,16 х 10-3 Бк/м3 (0,00316 Бк/м3) | 12,8 мкР/год |
| Запорізька обл. * | 2,40 х 10-4 Бк/м3 (0,00024 Бк/м3) | 11,0 мкР/год |
| Київська обл. ** | 2,70 х 10-3 Бк/м3 (0,0027 Бк/м3) | 13,0 мкР/год |

*      за даними вимірювань в 30-км зонах спостереження навколо АЕС України штатними постами АСКРО (автоматизована система контролю радіаційної обстановки), станом на 07:00 01 квітня 2011 року;

** за даними вимірювань УкрНДГМІ (Український науково-дослідницький гідрометеорологічний інститут), станом на 01 квітня 2011 року.

Концентрація ізотопу цезію-137 у повітрі в Київській обл. - 5,3 х 10-5 Бк/м3 (за даними УкрНДМІ).

Потрібно нагадати, що відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) допустима концентрація ізотопу йода-131 становить 4 Бк/м3, ізотопу цезію-137 – 0,8 Бк/м3, тобто на сьогодні концентрація згаданих радіонуклідів в Україні в 1000 разів нижче допустимих рівнів.