02 квітня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 13:45 за Київським часом

Станом на ранок 02 квітня ц.р., за офіційним повідомленням МАГАТЕ, значних змін на майданчику аварійної АЕС Фукусіма-1 (Fukushima-Daiіchi) не відбулось.

На майданчик АЕС Фукусіма-1 прибула вже друга баржа із знесоленою водою з США для подальшого заливу та охолодження пошкоджених блоків.

За офіційною інформацією японської експлуатуючої організації «ТЕРСО», за вчорашню добу з метою локалізації радіоактивних речовин було розпилено 2 тис. літрів спеціального реагенту на площі 500 м2 навколо загально-станційного сховища відпрацьованого ядерного палива на АЕС.

Станом на 31 березня ц.р., за офіційною інформацією Кабінету Міністрів Японії в ґрунтових водах біля блоку №1 АЕС Фукусіма-1 зафіксована активність 430 000 Бк/л (1,2 х 10-5 Ки/л).

За повідомлення органу ядерного регулювання Японії вже 21 особа отримали дози від 10 до 25 рентген (що не перевищує максимально припустиму дозу для професіоналів, які працюють на ліквідації аварійної ситуації на Фукусіма-1).

За останніми даними в морській воді навколо АЕС Фукусіма-1 зафіксоавно вміст ізотопу йоду-131 на рівні 1,8х105 Бк/л, що в 4385 разів перевищує допустиму концентрацію.

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі он-лайн - підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.

Дані моніторингу по території України:

| Місце вимірювання | Контрольований параметр |
| --- | --- |
|  | Ізотоп йоду-131 (допустима концентрація – 4 Бк/м3) | Потужність γ-дози (природний фон 10-25 мкР/год) |
| Рівненська обл.* | 6,90 х 10-3 Бк/м3 (0,0069 Бк/м3) | 9,4 мкР/год |
| Хмельницька обл. * | 6,70 х 10-3 Бк/м3 (0,0067 Бк/м3) | 12,5 мкР/год |
| Миколаївська обл. * | 5,40 х 10-3 Бк/м3 (0,0054 Бк/м3) | 12,0 мкР/год |
| Запорізька обл. * | 2,20 х 10-3 Бк/м3 (0,0022 Бк/м3) | 11,0 мкР/год |
| Київська обл. ** | 2,20 х 10-3 Бк/м3 (0,0022 Бк/м3) | 13,0 мкР/год |

*      за даними вимірювань в 30-км зонах спостереження навколо АЕС України штатними постами АСКРО (автоматизована система контролю радіаційної обстановки), станом на 07:00 02 квітня 2011 року;

** за даними вимірювань УкрНДГМІ (Український науково-дослідницький гідрометеорологічний інститут), станом на 02 квітня 2011 року.

Потрібно нагадати, що відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) допустима концентрація ізотопу йода-131 становить 4 Бк/м3, тобто на сьогодні концентрація згаданих радіонуклідів в Україні в 1000 разів нижче допустимих рівнів.