03 квітня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 14:05 за Київським часом

Станом на ранок 03 квітня ц.р., за офіційним повідомленням МАГАТЕ, значних змін на майданчику аварійної АЕС Фукусіма-1 (Fukushima-Daiіchi) не відбулось.

Тривають спроби відкачки високоактивної води з турбінних відділень блоків №1, №2 і №3 АЕС Фукусіма-1 до пересувних цистерн.

Найбільш критична ситуація залишається на блоці №2, з якого високоактивна вода (потужність дози над поверхнею води досягає 1000 мЗв/год) через кабельні тунелі під реакторним відділенням потрапляє в море. Наразі всі спроби припинити неконтрольований виток забрудненої води невдалі.

Вже в п‘яти пробах морської води, взятих 2 квітня ц.р. на відстані до 15 км від АЕС Фукусіма-1, концентрація ізотопу йоду-131 більше ніж в 4000 разів перевищує допустиму.

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі он-лайн - підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.

Дані моніторингу по території України за даними вимірювань в 30-км зонах спостереження навколо АЕС України штатними постами АСКРО (автоматизована система контролю радіаційної обстановки), станом на 07:00 03 квітня 2011 року:

| Місце вимірювання | Контрольований параметр |
| --- | --- |
|  | Концентрація ізотоп йоду-131 у повітрі (допустима концентрація – 4 Бк/м3) | Потужність дози γ-випромінювання (природний фон 10-25 мкР/год) |
| Рівненська обл. | 1,05 х 10-3 Бк/м3 (0,00105 Бк/м3) | 9,7 мкР/год |
| Хмельницька обл. | 1,26 х 10-3 Бк/м3 (0,00126 Бк/м3) | 9,9 мкР/год |
| Миколаївська обл. | 3,01 х 10-3 Бк/м3 (0,00301 Бк/м3) | 11,0 мкР/год |
| Запорізька обл. | 1,40 х 10-3 Бк/м3 (0,0014 Бк/м3) | 12,0 мкР/год |

Потрібно нагадати, що відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) допустима концентрація ізотопу йода-131 становить 4 Бк/м3, тобто на сьогодні концентрація згаданих радіонуклідів в Україні в 1000 разів нижче допустимих рівнів.