06 квітня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 16:00 за Київським часом

Станом на ранок 6 квітня ц.р., за офіційними повідомленнями МАГАТЕ, значних змін на майданчику аварійної АЕС Фукусіма-1 (Fukushima-Daiіchi) не відбулось.

Повідомляється про завершення комплексу робіт щодо визначення шляхів неконтрольованого скиду забрудненої води з блоку № 2 та початок закачування коагулянтів на основі рідкого скла у місця можливого витоку. Вчора близько півночі за Київським часом неконтрольований скид високоактивної води у море припинився. Роботи із попередження подальших скидів води з аварійних блоків  продовжуються.

Вперше інформується про вміст цезію-137 у рибі, що виловлена японськими промисловцями. Органом державного регулювання та охорони навколишнього середовища до 8 квітня буде видано рекомендації щодо допустимого вмісту радіоактивних ізотопів йоду та цезію у морепродуктах.

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі он-лайн - підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.

Дані радіаційного моніторингу території України за результатами вимірювань штатними постами

автоматизованих систем контролю радіаційної обстановки в 30-км зонах спостереження навколо АЕС,

станом на 6 квітня 2011 року

| Місце вимірювання | Контрольований параметр |
| --- | --- |
|  | Концентрація йоду-131 у повітрі (допустима концентрація – 4 Бк/м3) | Потужність дози гамма-випромінювання (природний фон 10-25 мкР/год) |
| Рівненська обл. | 2,44 х 10-3 Бк/м3 | 9,10 мкР/год |
| Хмельницька обл. | 2,11 х 10-3 Бк/м3 | 12,20 мкР/год |
| Миколаївська обл. | 3,14 х 10-3 Бк/м3 | 14,00 мкР/год |
| Запорізька обл. | 2,30 х 10-3 Бк/м3 | 12,00 мкР/год |

Концентрація йоду-131 (Бк/м3) у повітрі м. Києва

за результатами вимірювань Українського науково-дослідницького гідрометеорологічного інституту,

станом на 22 березня – 5 квітня 2011 року

Подібні мікроскопічні концентрації радіонуклідів у повітрі реєструються також в інших європейських країнах.