08 квітня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 15:00 за Київським часом

МАГАТЕ повідомляє про новий землетрус поблизу східних берегів Японії, що стався 7 квітня о 16:32 за Київським часом. Міжнародним центром сейсмічної безпеки МАГАТЕ потужність поштовхів оцінюється у 7.1 балів. Епіцентр землетрусу розташований в 20 км від АЕС Онагава та в 120 км від АЕС Фукусіма-1 та АЕС Фукусіма-2.

Стан японських АЕС після землетрусу 7 квітня:

Фукусіма-1. Змін радіаційного стану на майданчику АЕС не зафіксовано, подача води до  реакторних установок блоків № 1, 2, 3 не припинялася;

Фукусіма-2. Змін радіаційного стану на майданчику АЕС не зафіксовано;

Онагава. Всі ректори знаходились у стані “холодний останов” після землетрусу 11 березня. Дві із трьох зовнішніх ліній електропередачі були відключені в результаті поштовхів 7 квітня, енергопостачання забезпечується третьою лінією. Охолодження басейна відпрацьованого ядерного палива було тимчасово втрачено, але швидко поновлено. Змін радіаційного стану на майданчику АЕС не зафіксовано;

Токай-1. Реактор знаходився у стані “холодний останов” після землетрусу 11 березня, відхилень не зафіксовано;

Хагашідорі. На час землетрусу 7 квітня АЕС перебувала в плановому ремонті. Зовнішнє електропостачання було втрачено, підтримується аварійне енергопостачання. Паливо із активної зони реактора вивантажено та зберігається у басейні відпрацьованого ядерного палива, охолодження басейну підтримується.

Томарі. Блоки № 1, 2 знаходились в експлуатації, після землетрусу потужність було знижено до 90%.

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі он-лайн - підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.

Дані радіаційного моніторингу території України

за результатами вимірювань штатними постами автоматизованих систем контролю радіаційної обстановки в 30-км зонах спостереження навколо АЕС,

станом на 8 квітня 2011 року

| Місце вимірювання | Контрольований параметр |
| --- | --- |
|  | Концентрація йоду-131 у повітрі (допустима концентрація – 4 Бк/м3) | Потужність дози гамма-випромінювання (природний фон 10-25 мкР/год) |
| Рівненська обл. | 6,36 х 10-4 Бк/м3 | 9,20 мкР/год |
| Хмельницька обл. | 8,92 х 10-4 Бк/м3 | 12,70 мкР/год |
| Миколаївська обл. | 3,14 х 10-3 Бк/м3 | 14,00 мкР/год |
| Запорізька обл. | 1,61 х 10-3 Бк/м3 | 12,00 мкР/год |

З 4 квітня 2011 року на території України спостерігається поступове зниження концентрації йоду-131 в атмосферному повітрі.