09 квітня 2011 року

Інформацію оновлено станом 12:15 за Київським часом

Станом на ранок 9 квітня, за офіційними повідомленнями МАГАТЕ, значних змін у стані японських АЕС протягом доби після землетрусу 7 квітня не відбулося.

Інформується про відновлення номінального навантаження на АЕС Томарі, яке одразу після землетрусу було знижено до 90%, та відновлення енергопостачання по зовнішніх лініях електропередачі для АЕС Хагашідорі та Онагава. Змін радіаційного стану на майданчиках АЕС не зафіксовано.

На аварійній АЕС Фукусіма-1 плануються роботи по видаленню радіоактивної води з блоків № 1, 2, 3. Загальний об’єм води, що підлягає відкачці, оцінюється у 60 тисяч тон. Вода буде подаватися до акумулюючої ємності, на установку з переробки радіоактивних відходів та у додаткові баки тимчасового зберігання. Нижче наведено схему послідовних дій для блоку № 3:

Зміни потужності дози гама-випромінювання у період з 18 березня по 7 квітня для 4 постів моніторингу, розташованих на відстані від 30 до 60 км від майданчику АЕС  Фукусима-1, наведено у графіку:

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі он-лайн - підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.

Дані радіаційного моніторингу території України

за результатами вимірювань штатними постами автоматизованих систем контролю радіаційної обстановки в 30-км зонах спостереження навколо АЕС,

станом на 9 квітня 2011 року

| Місце вимірювання | Контрольований параметр |
| --- | --- |
|  | Концентрація йоду-131 у повітрі (допустима концентрація – 4 Бк/м3) | Потужність дози гамма-випромінювання (природний фон 10-25 мкР/год) |
| Рівненська обл. | 2,44 х 10-4 Бк/м3 | 9,70 мкР/год |
| Хмельницька обл. | 2,53 х 10-4 Бк/м3 | 10,10 мкР/год |
| Миколаївська обл. | 8,63 х 10-4 Бк/м3 | 13,00 мкР/год |
| Запорізька обл. | 1,13 х 10-4 Бк/м3 | 12,00 мкР/год |

З 4 квітня 2011 року на території України спостерігається поступове зниження концентрації йоду-131 в атмосферному повітрі.

# Text boxes

Дренажний водозбірник блоків №5 і №6

Низько забруднена вода

05.04.2011

1 500 тон

Вода в блоці №3

близько 20 000 тон

Тимчасовий бак зберігання

Приміщення з переробки РАВ

05.04.2011

10 000 тон

Море

Тимчасовий баз зберігання

Низько

забруднена вода

Море

Приміщення переробки РАВ

05.04.2011

10 000 тон

05.04.2011

1 500 тон