12 квітня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 16:00 за Київським часом

За офіційним повідомленням МАГАТЕ, Агентство по ядерній та промисловій безпеці Японії перекласифікувало подію на АЕС Фукусіма-1, надавши їй найвищий рівень за Міжнародною шкалою ядерних і радіологічних подій (шкала ІНЕС) – рівень 7 “велика аварія”. За новою оцінкою, аварії на блоках № 1, 2, 3 розглядаються як єдина подія. Нагадаємо, що до перекласифікації, події на блоках № 1, 2, 3 оцінювалися за шкалою ІНЕС окремо – рівнем 5 “аварія з широкими наслідками”. Оцінка подій на блоці № 4 залишається незмінною – рівень 3 за шкалою ІНЕС.

Перекласифікацію подій на блоках № 1, 2, 3  було здійснено за результатами оцінювання загальної активності викиду радіоактивних речовин в атмосферу. Агентство по ядерній та промисловій безпеці Японії вважає, що викид радіоактивних матеріалів в атмосферу в результаті аварії на АЕС Фукусіма-1 складає приблизно 10% від викиду в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, єдиній події до цього часу, якій присвоювався рівень 7 за шкалою ІНЕС.

|  | Викид з АЕС Фукусіма-1 | Викид з Чорнобильської АЕС |
| --- | --- | --- |
|  | За оцінкою Агентства по ядерній та промисловій безпеці Японії | За оцінкою Комісії по ядерній безпеці Японії |  |
| Загальна радіологічна еквівалентність по I-131 | 3.7 x 1017 Бк | 6.3 x 1017 Бк | 5.2 x 1018 Бк |

На ранок 12 квітня, за офіційними повідомленнями МАГАТЕ, зовнішнє енергопостачання всіх японських АЕС після землетрусів 7 та 11 квітня відновлено.

Стан аварійної АЕС Фукусіма-1:

продовжуються роботи щодо контрольованого скиду у відкрите море низькоактивної води. 10 квітня із головної будівлі підприємства по переробці радіоактивних відходів було відкачано близько 9000 тон радіоактивної води, проводиться оцінка об’єму води, що залишається у будівлі;

6 квітня розпочато роботи щодо збору уламків на території проммайданчиків блоків № 1-4 за допомогою важких механізмів з дистанційним управлінням. На схемі, що наведена нижче, зеленим кольором позначена зона дії механізмів, червоним пунктиром – зона, де проводяться роботи в поточний час, блакитним пунктиром – лінії передачі даних системи управління. Синім трикутником позначена радіорелейна станція, синім прямокутником – приміщення операторів, синіми кружками – камери спостереження з дистанційним управлінням.

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі реального часу. Підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається, реєструється подальше зниження концентрації йоду-131 в атмосферному повітрі.

Дані радіаційного моніторингу території України  за результатами вимірювань штатними постами автоматизованих систем контролю радіаційної обстановки в 30-км зонах спостереження навколо АЕС, станом на 12 квітня 2011 року:

| Місце вимірювання | Контрольований параметр |
| --- | --- |
|  | Концентрація йоду-131 у повітрі (допустима концентрація – 4 Бк/м3) | Потужність дози гамма-випромінювання (природний фон 10-25 мкР/год) |
| Рівненська обл. | 1,16 х 10-4 Бк/м3 | 9,60 мкР/год |
| Хмельницька обл. | 1,39 х 10-4 Бк/м3 | 9,91 мкР/год |
| Миколаївська обл. | <1,46 х 10-4 Бк/м3 | 11,00 мкР/год |
| Запорізька обл. | <1,46 х 10-4 Бк/м3 | 11,00 мкР/год |