16 квітня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 14:35 за Київським часом

За офіційними повідомленнями МАГАТЕ, за останні три доби значних змін на АЕС Фукусіма-1 не відбулось. На аварійній АЕС тривають роботи по трьом основним напрямкам:

- утилізація 60 000 тон забрудненої радіоактивної води, що зібралася у підвальних приміщеннях блоків №1-№4;

- локалізація від моря радіоактивно забруднених ґрунтових вод в межах підвідного каналу (див. мал. нижче) за допомогою тимчасових огороджень;

- локалізація поверхневого забруднення ґрунту навколо централізованого СВЯП за допомогою розпилення спеціального реагенту (15 квітня ц.р. було розпилено ще 3,8 м3 на площі 1900 м2).

Істотних змін у радіаційному фоні на майданчику АЕС Фукусіма-1 не відбулось.

Станом на ранок 16 квітня ц.р. в 45 з 47 префектур Японії потужність дози опромінення знаходиться на рівні природного фону та складає від 5 до 10 мкР/год.

В той же час, в префектурі Ібаракі максимальна потужність дози складає 139 мкР/год, а префектурі Фукусіма – до 2000 мкР/год.

Нагадаємо, що Агентство по ядерній та промисловій безпеці Японії перекласифікувало подію на АЕС Фукусіма-1 найвищим 7 рівнем за Міжнародною шкалою ядерних і радіологічних подій (шкала ІNES), а Уряд Японії прийняв рішення щодо встановлення “зон запланованої евакуації” та “зони підготовленої евакуації” на територіях за межами 20-км зони навколо АЕС Фукусіма-1.

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі реального часу. Підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.

Починаючи з 15 квітня ц.р. концентрація ізотопу йоду-131 в атмосферному повітрі понизилась до межи чутливості приладів контролю. В зв‘язку з цим Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України М.Х.Гашев дав дозвіл на повернення до штатної регламентної періодичності (1 раз за тиждень) контролю ізотопу йоду-131 системами АСКРО в 30-км зонах спостереження навколо АЕС України.

Дані радіаційного моніторингу території України  за результатами вимірювань штатними постами автоматизованих систем контролю радіаційної обстановки в

30-км зонах спостереження навколо АЕС,

станом на 16 квітня 2011 року:

| Місце вимірювання | Контрольований параметр |
| --- | --- |
|  | Концентрація йоду-131 у повітрі (допустима концентрація – 4 Бк/м3) | Потужність дози гамма-випромінювання (природний фон 10-25 мкР/год) |
| Рівненська обл. | < 10-5 Бк/м3 , нижче порогу чутливості приладів АСКРО | 10,0 мкР/год |
| Хмельницька обл. |  | 9,90 мкР/год |
| Миколаївська обл. |  | 11,00 мкР/год |
| Запорізька обл. |  | 12,00 мкР/год |