22 квітня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 12:30 за Київським часом

За офіційними повідомленнями МАГАТЕ, за останній тиждень значних змін на АЕС Фукусіма-1 не відбулось. На аварійній АЕС ситуація залишається тяжкою, тривають роботи по наступним напрямкам:

- на прибережних насосних станціях блоків №1-№4 проведена локалізація технічної радіоактивно забрудненої води від моря за допомоги металевих огорож (шандор);

- проводиться захист блочних щитів управління блоків №1-№4 від зовнішнього іонізуючого випромінювання шляхом обкладення із зовнішнього боку мішками з піском;

- локалізована забруднена морська вода очищується за допомоги засипки спеціалізованого абсорбенту – цеоліту;

- утилізація 60 000 тон забрудненої радіоактивної води, що зібралася у підвальних приміщеннях блоків №1-№4;

Істотних змін у радіаційному фоні на майданчику АЕС Фукусіма-1 не відбулось.

Станом на ранок 22 квітня ц.р. в 45 з 47 префектур Японії потужність дози опромінення знаходиться на рівні природного фону та складає від 5 до 10 мкР/год. В префектурі Ібаракі максимальна потужність дози складає 12,5 мкР/год, а префектурі Фукусіма – до 190 мкР/год (в столиці префектури м. Фукусіма – 38 мкР/год).

На прес-конференції, яка відбулась 21 квітня ц.р. Голова Кабінету Міністрів Японії пан Едано заявив наступне:

- 20-км зона навколо Фукусіма-1 оголошена закритою, границя цієї зони патрулюється поліцією з метою недопущення повернення тимчасово евакуйованого населення.

- Розглядається питання додаткового відселення населення ще 5 міст в 30-км зоні навколо АЕС Фукусіма-1, де річна доза опромінення може перевищити 20 мЗв/рік (2 Р/рік).

- Розглядається питання зменшення зони тимчасового відселення навколо АЕС Fukushima Daini (Фукусіма-2) з 10 км до 8 км, яка була превентивно встановлена після аварійної зупинки АЕС Фукусіма-2 внаслідок землетрусу та цунамі 11 березня ц.р.

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі реального часу. Підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.